AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 1 din 16.07.2015

Revizuită la data de 22.12.2015

Operator: SC FERTISOL SRL

Adresa: Str. Vasile Alecsandri, Nr. 16A, Siret, Judetul Suceava

Punct de lucru: S.C. FERTISOL S.R.L.

Locaţia activităţii: Str. IAZ, Nr. FN, Dorneşti, Judetul Suceava

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4. | 5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte | 09 04 01 | 6.A |  |

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | 5.(d) | Depozite de deseuri (cu exceptia depozitelor de deseuri inerte si a depozitelor de deseuri închise definitiv înainte de 16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare dupa dezafectare ceruta de autoritatile competente în conformitate cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri |  |

Activitate principala: Cod CAEN rev.2  3821 - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Activitate secundara:  Cod CAEN rev.2   3811 -  colectarea deseurilor nepericuloase

Emisă de: APM Suceava

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă de la data revizuirii.

Data emiterii:16.07.2015

Data expirării:15.07.2025

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  44 pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

ING. VASILE OSEAN

ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Ing. Constantin Burciu

Întocmit,

Ing. Mariana Burlacu

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  SC FERTISOL SRL

Sediul social: Str. Vasile Alecsandri, Nr. 16A, Siret, Judetul Suceava

Certificat de înregistrare: eliberat de Oficiul Registrului comertului de pe langa Tribunalul Suceava

Cod unic de înregistrare: 29344819

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J33/1037/2011

Compania părinte: SC FERTISOL SRL

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC FERTISOL SRL cu punctul de lucru S.C. FERTISOL S.R.L., înregistrată la APM Suceava cu  nr.9288/28.09.2015

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în lipsa oricărui comentariu şi observaţii ale publicului privind revizuirea autorizatiei integrate de mediu pentru obiectivul „Depozit de deseuri nepericuloase”

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- in baza Ord. MMP nr.3970/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu apobata prin Ord. MAPAM nr.818/2003;

- in baza H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- in baza Ord. MMGA nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;

- in baza Legii nr.458/2002-legea calitatii apelor cu modificarile si completarile ulterioare;

- in baza H.G. nr.352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- in baza Ord. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- in baza Ord. MMGA nr.161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafata în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa;

- in baza Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru , ediţia:

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se revizuieste:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Nr. 1 din 16.07.2015

# Pentru instalaţia: SC FERTISOL SRL,

Datorita depozitarii de noi deseuri pe Celula nr.1:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | 16400 | Metru Cub |
| 01 05 08 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 |  | Metru Cub |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti |  | Metru Cub |
| 19 03 05 | deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04 |  | Metru Cub |
| TOTAL |  | 42264 | Metru Cub |

Amplasată în: Str. IAZ, Nr. FN, Dorneşti, Judetul Suceava

Operator: SC FERTISOL SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007 Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

DEPOZIT DE DESEURI NEPERICULOASE – cenusa si zgura

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.4. | 52830,00 | Metru Cub |

Capacitatea de depozitare proiectata pentru celula nr.1 care este amenajata este de este de 52.830mc (73.433t), iar pentru intreg depozitul si cu urmatoarele trei celule de depozitare care vor fi amenajate, capacitatea totala de depozitare este de 503.100mc (699309t), pe o perioada de 20 de ani.

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentatia de solicitare a autorizatiei integrate de mediu contine:

- formular de solicitare intocmit SC Mediu Research Corporation SRL Bacau

- raport de amplasament intocmit SC Mediu Research Corporation SRL Bacau

- anunt presa (Crai Nou Suceava) pentru solicitare a revizuirii autorizatiei integrate de mediu;

- rapoarte de incercari/analize pentru deseurile cu codurile: 01 05 04, 01 05 08 si 19 03 05

- chitanta si extras de cont tarif revizuire autorizatie integrata;

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.1.9. Operatorul stabileste:

- politica de mediu a societatii;

- programe preventive de întretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante;

- metode de înregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie;

- plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- aplicarea sistemelor de instruire pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale;

- declaratie clara a abilitatilorilor si competentelor necesare pentru posturile cheie;

- cunoasterea si conformarea cu standardele de instruire pentru sectorul industrial;

- procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective;

- procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii;

- audituri independente pentru verificarea conformitatii activitatii;

Operatorul nu a implementat pana in prezent Sistemul de management de mediu.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

Fisele de post sunt completate cu sarcinile si competentele in domeniul protectiei mediului, conform cu prevederile autorizatiei integrate de mediu. Operatorul va asigura si demonstra existenta in instalatia autorizata a unui sistem de instruire a personalului cu cerintele autorizatiei integrate. Dupa fiecare instruire se face un proces verbal de instruire a personalului care se pastrează la seful locului de munca care a efectuat instruirea. Instruirile se  vor face ori de cate ori este nevoie dar nu mai rar de 3 luni. Instruirea va atinge urmatoarele puncte:  raspunderile care le revin odata cu detinerea autorizatiei integrate de mediu pentru operator si pentru fiecare loc de munca;

Obligatiile ce reies din autorizatia integrata de mediu, pentru fiecare aspect al activitatii;

- constientizarea personalului implicat in activitate, cu privire la efectele potentiale asupra mediului, rezultate din functionarea instalatiilor in conditii normale/anormale de functionare;

- prevenirea emisiilor accidentale si aplicarea masurile impuse atunci cand acestea se produc;

- evaluare periodica a instruirilor efectuate.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Materii prime/ auxiliare | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate | Data Revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5183,4mc pamant vegetal |  | Acoperiri intermediare si finala a depozitului |  |  |  |
| 16543mc argila |  | Lucrari finale de inchidere a depozitului |  |  |  |
| 16543mc nisip |  | Acoperiri intermediare si finala a depozitului |  |  |  |

Pentru functionarea mijloacelor de transport (1 Vola cu senile care opereaza pe depozit si 2 autovehicule de transport cenusa, cu container metalic) sunt necesare  cca. 3000 l/luna combustibil.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

Nu este cazul

| Substanță/ Preparat | Substanță chimică | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nu este cazul

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator

Nu este cazul

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 93 / 07.04.2015, valabilă 3 ani, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Siret.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă : apa potabila se asigura imbuteliata din comert

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa: apa menajera si apa tehnologica utilizata in instalatia de spalare a rotilor autocamioanelor pentru transport deseuri se realizeaza din izvor de coasta (afluent al paraului Cuila).

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 0,774mc

- debit zilnic mediu: 0,474mc

- debit zilnic minim: 0,1mc

Funcţionarea este permanentă - 365 zile/an.

Instalaţii de captare: izvorul este captat intr-o camera de captare sitata in apropierea zonei tehnice; din camera de captare apa este preluata de o pompa submersibila si pompata la robinet de exterior.

Instalaţii de tratare şi transport: tub pompare apa PEHD PE 100 Sigma 80 cu Dex=90mm, L=210m;

Instalaţii de distribuţie: robinet de exterior pentru echipamentul de spalare a rotilor autocamioanelor si pentru grupul sanitar. In caz de necesitate, se va utiliza pentru umezirea cenusii de pe deposit, in vederea evitarii spulberarii acesteia de vant;

Apa pentru stingerea incendiilor: Nu este cazul

Volume de apã asigurate din surse: apă tehnologică a folosinţei: Q zi maxim = 0,774mc             V anual = 173mc;

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă |  |  |
| Apa necesară preparării apei calde menajere |  |  |
| Apă tehnologică | 0,640 | 0,553 |
| Total | 0,640 | 0,553 |
| Data Revizuirii |  |  |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă |  |  |
| Apă tehnologică | 0,774 | 0,645 |
| Total | 0,774 | 0,645 |
| Data Revizuirii |  |  |

7.1.2  Ape subterane

Pentru monitorizarea apei subterane pe perioada de exploatare a depozitului si dupa inchiderea acestuia, sunt executate 3 foraje de observatie, amplasate pe directia de curgere a apelor subterane (E-V), pe laturile estica F1, vestica F2 si F3.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrica se face cu generator de curent electric.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Nu este cazul

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | Longitudine WGS84 | 712345 |
| Latitudine | Latitudine WGS84 | 574950 |

Amplasare în teritoriu: Depozitul de zgura si cenusa este situat la o distanta de cca. 4km vest de satul Dornesti, 1,24km de satul Iaz si 10km de municipiul Radauti.

Vecinătăţi:  terenuri arabile si fanete

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

În apropiere nu se găsesc zone de arii protejate. Distanta fata de ROSCI0379-Raul Suceava, este la o distanta de 1km de paraul Ruda, afluent al raului Suceava, fata de corpul depozitului.

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

Unităti structurale pe amplasament:

## Structura depozitului de deseuri nepericuloase include:

- Zona de depozitare a deseurilor:

Terenul aferent amplasamentului este proprietatea S.C. FERTISOL S.R.L.- RADAUTI  din care:

- Suprafaţa totala a terenului aferent depozitului = 40100mp iar suprafata de teren ocupata temporar, initial cu organizarea de santier, apoi pentru depozitarea rezervelor de pamant vegetal, nisip si argila=10000 mp.

- Capacitatea de depozitare proiectata este de 503.100mc, repartizata pe 4 celule de depozitare care vor fi executate etapizat, din care prima celula amenajata, cu o suprafata de 8527 are o capacitate de 52830mc.

Pana la data revizuirii, a fost depozitat, in celula nr.1, un volum de deseuri de 12933mc, ramanand o capacitate de depozitare de 39897mc.

Se estimeaza ca perioada de depozitare ramasa, pentru celula nr.1, de la data revizuirii, este de 2 ani.

TABEL nr.1

| Nr. crt. | Numar celula depozitare | Capacitatea de depozitare deseuri nepericuloase Volum (mc) | Volum necesar de depozitare | Suprafata la baza ( m²) | Suprafata in plan la partea superioara (m²) | Perioada de depozitare /numar ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Celula 1 | 55.910 | 52.830 | 2.145 | 8.527 | 2 |
| 2 | Celula 2 | 65.143 | 53.830 | 3.157 | 4.730 | 5 |
| 3 | Celula 3 | 60.000 | 53.830 | 2.875 | 4.218 | 5 |
| 4 | Celula 4 | 322.047 | 53.830 | 7.276 | 12.210 | Min 5 |
| TOTAL | 503.100 | 214.320 | 15.453 | 29.685 | Min 20 |

Caracteristicile celulei nr.1 sunt:

- Lungime medie la baza celulei=51,45m

- Lungime la partea superioara=132,4m

- Latime la baza celulei=46m

- Latime medie la partea superioara a celulei=64,4m

- Suprafata la baza celulei=2367mp

- Suprafata laterala a partii superioare=6160mp

- Inaltime maxima celula=12,5m

Sistemul de impermeabilizarea a bazei si a marginilor depozitului

Sistemul de impermeabilizare cuprinde:

- bariera geologica construita etansare baza (Sbaza=2367mp) - strat de argila grasa prafoasa (aluviuni, huma, argila) d ≥ 50cm, kf≤ 1.0 x 10-9 m/s, 2 straturi de 25cm asternute si compactate pentru baza depozitului si strat de geocompozit bentonitic 2 cm cu  kf≤ 1,0x 10-10 m/s pentru baza si taluzele depozitului (Slaterala=6160mp din care s-a impermeabilizat cu geocompozit de la baza pana la cota superioara a terasei intermediare), cu panta proiectata de peste 1:2;

- strat geomembrana de polietilena de inalta densitate (PEHD) 2mm grosime cf. SR-  EN 13257/2001, pentru impermeabilizare baza;

- geotextil protectie G=1200g/m²;

- strat drenant d≥50cm pietris  kf≤ 1.0 x 10-3m/s,d = 16-32 mm cu conţinut de carbonaţi < 10%;

- geotextil de separare G=400g/mp intre stratul drenant si depozit deseuri;

Bariera geologica a bazei si taluzurilor depozitului consta intr-un strat mineral sau strat sintetic–geocompozit bentonitic care satisface cerintele de permeabilitate si grosime, cu un efect combinat din punct  de vedere  al protectiei solului, apei freatice si de suprafata.

Sistem de drenare si evacuare a levigatului

Apele meteorice ce ajung in aria de influenta a celulei nr.1 de depozitare se infiltreaza prin deseul depozitului si ajung ca levigat prin reteaua de drenaj si colectare in 2 bazine de stocare levigat, metalice, cu capacitate de 24mc fiecare, aflate in aval de celula de depozitare nr.1. Bazinele vor fi vidanjate si levigatul va fi transportat de catre SC DISCIF SRL Suceava.

Sistemul de colectare a levigatului este realizat din conducte perforate dispuse intr-un strat drenant cu grosimea de 0,5m, deasupra geomembranei si protejat cu un strat geotextil de separare, permeabil pentru a evita fenomenul de sufozie si intruziunea deseurilor in stratul de drenaj.

Conductele de drenaj a levigatului sunt din teava perforate PEHD Ø250mm cu baza de scurgere de 120°, 2/3 protejata, asezata pe o fundatie alcatuita dintr-un strat de nisip. Acestea sunt amplasate perpendicular pe directia, E-V, iar distanta dintre straturile de drenaj este de aproximativ 40m. Colectarea fluxului de levigat se realizeaza gravitational, fiecare conducta de drenaj avand o panta de scurgere de 1% de-a lungul generatoarei conductei catre conductele de colectare. Levigatul colectat si transportat de conducta colectoare, executata din teava neperforata de PEHD Ø315mm SN8, este preluat de bazinul metalic de stocare temporara, de unde va fi vidanjat de catre SC DISCIF SRL Suceava.

Etapizat dupa depunerea unui volum de 75% din capacitatea primei celule si realizarea etansarii bazei si sistemului de drenaj pentru levigat la celula nr.2, caminul cu bazinul de stocare levigat, va fi mutat in aval de conducta colectoare, dupa care dupa  finalizarea  celulei 3 se va trece la bazinul de stocare de beton armat, definitiv;

Avand in vedere ca lungimea conductei de transport e redusa si nu va prezenta schimbari de directie pe traseu nu se vor realiza camine in aliniament/schimbare de directie;

In conditii de precipitatii extreme, pentru a preveni eventuale descarcari necontrolate de apa, se vor creea conditii astfel incat  apele colectate in bazinul de stocare levigat sa poata fi  evacuata cu autocisterna catre cea mai apropiata statie de epurare.

Sistem de închidere (acoperire) a depozitului

Sistemul de acoperire  este alcătuit din următoarele straturi ale sistemului de etanşare nivelat:

- 0,5 m strat de drenare a gazelor din 0,2 m acoperire temporară şi 0,3 m strat din pietriş;

- argila cu d≥50cm, kf ≥1.10-9 m, porozitate<5% pentru impermeabilizare;

- geotextil protectie  ≥400g/mp;

- 0,3 m strat de drenare din pietriş sau balastru 8/16 mm, kf ≥1.10-3 m/s;

- geosintetic permeabil (saltea filtru);

- 0,85 m strat din pamant – amestec de nisip / pietris cu continut de argila;

- 0,15 m pământ vegetal cu iarba scurta (vegetatie  rezistenta la eroziune);

- executia unor ferestre pentru migrarea gazului 5x5m, care sa faca legatura intre corpul depozitului si stratul de drenare de grosime 0,3m;

- Zona tehnica, cuprinde:

- zona de cantarire si intrare/iesire a autocamioanelor prevazuta cu un cantar auto electronic cu capacitatea de 60t, amplasat pe platforma betonata;

- zona de circulatie a autocamioanelor de la zona de cantarire spre rampele de depozitare pe drum de serviciu interior, executat cu structura rutiera provizorie pentru trafic greu;

- zona platformei pentru spalarea a rotilor autocamioanelor, betonata, prevazuta cu rezervor acumulare apa cu recirculare, duze de pulverizare, bazin decantor/separator cu capacitatea de 18mc;

- cladire administrativa tip container, inclusiv spatiu prelevare si pastrare probe cenusa si zgura;

- zona parcare autoturisme  personal serviciu/administrație;

- zona pentru reteaua de alimentare cu apa tehnologica;

- zona de imprejmuire si porti de acces-perimetrul celulei nr.1 este securizat cu un gard din plasa metalica, fixata pe stalpi de lemn impregnat, cu o inaltime de 2m;

- zona pentru depozitare temporara a pamantului vegetal excavat, argilei si nisipului ce urmeaza a fi folosite ca straturi de acoperire intermediare si fanala pe depozitul de cenusa, cu o suprafata de cca.10000mp;

3.  Zona de gospodarire apa, care cuprinde:

-  bazin captare apa drenata  cu camera hidrofor si conducta de preaplin, din beton precomprimat cu Dn=0,4m si H=15m;

- bazin vidanjabil etans pentru ape uzate menajere provenite din cladirea  administrativa si bazin decantor/separator pentru ape uzate tehnologice de la platforma de spalare a rotilor autocamioanelor;

-  bazin  retentie a levigatului provenit din celula de depozitare, cu capacitate de 24mc si un bazin retentie levigat de 24mc de rezerva, metalice, amplasate in aval de celula nr.1 de depozitare;

-  3 puturi pentru monitorizarea calitatii  apei subterane pe perioada de exploatare a depozitului si dupa inchiderea acestuia, pe o perioada de 30 de ani;

Necesitatea construirii bazinului de linistire cu doua compartimente, a bazinului de retentie ape meteorice se justifica dupa inchiderea celulei nr.3 si punerea in functiune a celulei nr.4 cand suparafat de captare (suprafata bazinului hidrografic) a apelor meteorice se mareste la aproximativ 2,1462ha.

Descrierea tehnica a forajelor  executate :

| Nr.crt. | Denumire /caracteristica | Foraj piezometric |
| --- | --- | --- |
| 1 | Foraj piezometric | F1 -amonte | F2 -aval | F3-aval |
| 2. | Coordonate in plan X(m): Y(m): | 712301.856 575070.729 | 712388.673 574830.032 | 712344.514 574796.456 |
| 2. | Diametrul colanei de foraj (mm) | 214 | 214 | 214 |
| 3. | Diametrul conductei PVC de foraj (mm) | 140 | 140 | 140 |
| 4. | Adancimea (m) | 20m | 10m | 12m |
| 5. | Cota superioara (m) | 390.40 | 370.00 | 367.20 |

-  sistemele temporare de colectare si evacuare a apei de suprafata constau din santuri perimetrale care inconjoara baza depozitului; In timpul instalarii de acoperiri temporare se construiesc santuri provizorii pentru colectarea apelor de pe berme, prevazute cu hidroizolatie din material plastic de 1,5mm grosime. Profilul santurilor de scurgere de pamant este: latime baza la nivelul de finisare, b=0,50m, panta taluzurilor=2:1, adancimea santului la nivelul de finisare, h=0,5m. Profilul santurilor pereate de scurgere este: H=50m, b=0,60m, B=1,10m.

In aceasta faza apele pluviale din exteriorul celulei nr.1, sunt colectate de santurile si rigolele perimetrale ale depozitului de deseuri (stanga-dreapta) si descarcate direct in emisar – paraul Cuila.

- Utilitati ce cuprind:

- alimentarea cu apa tehnologica si menajera, evacuarea apelor uzate tehnologice si levigatului sunt tratate la „pct.3 - Zona de gospodarire apa”

- alimentare cu energie electrica de la generator de curent electric,  iluminat exterior;

REPERE DE REFERINŢĂ Şl MĂRCI DE TASARE:

Pentru determinarea deplasărilor verticale prin măsurători topometrice s-au folosit:

- Repere de referinţă (repere fixe tip borna martor), amplasate în afara zonei de influenţare a tasării construcţiilor;

Repere de identificare a bornelor executate:

| Coordonata (Stereo '70) | borna 1 (borna de beton martor) | borna 2 ( borna de reper ) | borna3-pct. 102 (borna de beton |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 712315.973 | 712235.314 | 712345.026 |
| Y | 574814.838 | 574875.914 | 574813.315 |
| Z | 369.956 | 384.803 | 367.19 |

- Mărcile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alcătuiesc şi se fixează în elementele de construcţie, astfel, încât să fie asigurată conservarea lor în timp, pe întreaga durată a efectuării observaţiilor şi să permită efectuarea măsurătorilor atât în timpul execuţiei,cât şi în timpul exploatării construcţiilor. Reperul de referinţă de suprafaţă este conceput pentru fixarea lui în borne din beton care se amplasează în afara zonei de influenţă a construcţiilor.  Este de construcţie simplă şi asigură precizie, la măsurători. Protecţia capului sferic al reperului se realizează prin intermediul unui capac metalic fixat pe o garnitură din cauciuc. La alegerea formei şi alcătuirii constructive ale mărcilor de tasare se vor respecta prevederile STAS 10493-91; Avand in vedere caracteristicile terenului,importanta constructiilor ,s-a considerat oportuna montarea de  borne tip mare avand dimensiunile 0,70m x 0,15m x 0,20m, amplasate in afara ariei de influenta a tasarii celulelor de depozitare .

Marcile de tasare -bornele mobile se vor fixa dupa inchiderea celulei 1 si  se vor amplasa un numar de 3 borne la suprafata de 0,8527ha  ,pozitia exacta a acestora se va stabili ulterior de topograf in functie de vizibilitatea fata de bornele martor si precizia de masurare.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Dupa colectarea deseului de la producator acesta va fi transportat de un transportator autorizat in autocamioane cu remorca acoperita pana la incinta depozitului, unde i se da acceptul la intrare pentru a fi identificat si ecventula cantarit pe platforma de cantarire.

Transportul trebuie făcut de personal instruit pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente.

Se vor verifica originea deşeurilor şi numele transportatorului conform procedurii legale de acceptare a deşeurilor la depozitare.

Camionul va fi cântărit la platforma de depozitare temporara a producatorului de deseuri atat la incarcare si descarcare ,iar la depozit la intrare şi la ieşire pentru a se verifica prin diferenţă, masa de deşeuri.

După cântărirea iniţială şi verificare vizuală, autovehiculul va fi dirijat către rampa de descarcare, in zona microcelulei de depozitare  pentru a fi descarcat, imprastiat, compactat si protejat. Densitatea de compactare pentru deseurile de tip cenusa (nisip prafos cu pietris mic)  trebuie sa fie de minim 0,8 tone/mc.

Deseurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilitatii se depun in amestec cu deseuri stabile sau argila.

La viteze mai mari ale vantului, cand gardurile de protectie nu sunt suficiente (clasa b), iar deseurile pot fi imprastiate, se construiesc pe marginile zonei de depozitare suprainaltari temporare  din pamant cu o inaltime > 2 m peste nivelul deseurilor si santuri temporare de deviere, colectare si scurgere a apelor de precipitatii catre bazinul de retentie ape pluvial.

Pe masura inaltarii depozitului in aval va realiza un drum compactor cu infrastructura fundata in stratul de argila existent astfel realizandu-se un dig de contur si de baza a taluzului depozitului.

Depozitare deseurilor se va face prin metoda de depozitare pe suprafata cat si in groapa, se realizeaza prin asezarea deseurilor in straturi, se formeaza o platforma relativ orizontala a carei inaltime maxima, de obicei nu depaseste 2,0 m.

Cenusa adusa  pe platforma de depozitare este imprastiata si nivelata pe intreaga latime a microcelulei  in grosimea optima de compactare stabilita, urmand realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralele cu profilul definitiv.

Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de mari pentru a asigura acoperirea temporara si scurgerea rapida a apelor de pe aceste pante si vor fi de minimum 4%.

La punerea in opera se va tine seama de umiditatea optima de compactare. Pentru aceasta s-au facut teste preliminare pe cenusa in acesta faza de proiectare privind stabilirea solutiilor de asternere, compactare, executia taluzelor inalte. Partea de depozit in rambleu va fi compactata pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal prevazute in STAS 2914-84 de minim 92%; In cazul depozitului in profil de rambleu partile laterale  de Vest si Nord –Vest  cu inaltimi mai mari, dar pana la 12.00m, inclinarea taluzurilor pe inaltimile socotite de la nivelul cotei superioare a depozitului  inclinarea va fi de 1:2 ,fara a se executa un calcul de stabilitate.

Cenusa stabilizata, rezultata din instalatia de tratare/stabilizare a producatorului  de deseuri, are aspectul unui nisip prafos  cu umiditatea de maxim 65%( rezultat din analiza la o zi protejat in mediu etans - umiditatea naturala  de 54% ).

Dupa asezarea in zona finala de depozitare,deseurile continua procesul de pierdere a apei si in final se solidifica.

In caz de neconformare a deseurilor de cenusa si zgura, operatorul trebuie să aplice procedurile stabilite, vehicolul de transport fiind direcţionat către o zona special amenajată, unde va rămâne până ce autoritatea competentă de control ia o decizie în ce priveşte deşeurile din transportul respectiv.

In cazul în care se efectuează analize de control, se prelevează probe martor, care trebuie păstrate minimum 1 lună. Probele vor fi păstrate într-un dulap special amenajat în cadrul laboratorului pentru analize.

La sosirea în zona de depozitare, autovehiculul îşi va descărca încărcătura în funcţie de indicaţiile responsabilului cu imprastierea si compactarea.

Acesta va controla vizual conţinutul camionului,iar  in cazul apariţiei unor neclarităţi cu privire la conţinutul real al camionului se va izola încărcătura pentru a fi verificată mai atent, eventual şi analitic.

In cazul în care deşeurile au fost deja descărcate, acestea vor fi izolate pe cât posibil, iar vehicolul de transport va rămâne în depozit până la luarea unei decizii.

Depunerea deşeurilor se va face astfel încât pe timpul întregii perioade de funcţionare să aibă influenţe minime asupra mediului înconjurător, cu respectarea următoarelor conditii:

- deşeurile se depun în straturi succcesive care sunt apoi  compactate pana la  atingerea gradului  de compactare prescris  pana la maxim  2 m inaltime;

- se va prevedea daca va fi necesar in zilele insorite   umectarea deseului de cenusa   sau o acoperire cu materiale inerte, de cca 20 cm grosime pentru a se evita antrenarea deşeurilor de vânt;

- la descărcarea deşeurilor de cenusa  acestea se vor umezi  daca e necesar pana la atingerea  umiditatii optime de compactare;

-se va realiza o acoperirea provizorie a zonei de depozitare ajunse la cota finală de depozitare cu un strat de pământ impermeabil care să asigure izolarea suprafeţei în perioada celor mai importante tasări.

- acest procedeu de eliminare a deseului se va realiza la fiecare colectare si transport pana se ajunge la cota finala de acoperire temporara la cota prescrisa in proiect.

Deşeurile vor fi acceptate dacă sunt:

- aduse de transportatori autorizaţi;

- clasificate în funcţie de natura şi sursa de provenienţă;

- însoţite de documente doveditoare, în conformitate cu normele legale sau cu cele impuse de operatorul depozitului;

- cântărite;

- verificate pentru stabilirea conformării cu documentele însoţitoare;

In Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformările înregistrate, împreună cu date referitoare la acţiunile intreprinse, cine a luat deciziile şi dacă au fost înregistrate daune.

In Jurnalul de funcţionare se vor consemna: date despre deşeurile preluate (greutate, tip de deşeu cu codul de deşeu, rezultatul controlului vizual şi al analizelor făcute), formularul de înregistrare (confirmarea de primire) pentru recepţia deşeurilor, cazurile de neacceptare a deşeurilor la depozitare cu motivul şi măsurile întreprinse, rezultatele controalelor proprii şi ale autorităţilor, evenimente deosebite, rezultatele programului de monitorizare, documentele de transport.

Datele privind transportul deşeurile primite vor fi înregistrate automat în două exemplare pe un formular tipizat, conform HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, unul pentru transportatorul deşeurilor, altul pentru operatorul depozitului. Avand in vedere specificul investitiei, se

estimeaza capacitatea de eliminare a  deseului  de aproximativ  41 tone /zi (29.5 mc/zi), iar cea anuala este de  14965 tone/an (10766  mc/an).  Depozitul de deseuri nepericuloase are capacitate totala proiectata 503.100 m3. Numărul de ani pentru care se intenţionează să se prevadă depozitarea controlată este stabilit din punct de vedere al rentabilităţii în 20 ani.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitare deseuri nepericuloase-zgura si cenusa | 1. Transportul cenusii si zgurii la depozit | 1 buldoexcavator, 1 compactor, 2 autocamioane cu container de 20mc pentru transport cenusa si zgura |  |
|  | 2. Cantarirea si verificarea datelor deseurilor preluate (greutate, tip si cod deseu, rezultatul controlului vizual si al analizelor facute), verificarea documentelor de transport, completarea formularului de inregistrare pentru receptia deseurilor, |  |  |
|  | 3. Descarcarea si depunerea controlata a desurilor cu respectarea conditiilor de depozitare impuse |  |  |
|  | 4. Dupa realizarea corpului depozitului de deseuri nepericuloase si acoperire temporara se va executa inchiderea si impermeabilizarea suprafetei depozitului |  |  |

8.2.2. Activităţi conexe

Nu este cazul

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Nu este cazul

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Nu este cazul

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nu este cazul

9.1.2. Emisii difuze

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM- Comisariatul Judeţean Suceava, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.1.9. Limitarea emisiilor fugitive la depozitare se va face prin:

− verificarea modului de dispunere a deşeurilor doar in interiorul celulei, nu în afara acesteia

− întreţinerea corespunzatoare a drumurilor de acces în depozit şi a drumurilor de exploatare din interiorul depozitului; menţinerea în stare de curăţenie a drumurilor de acces şi stropirea cu apă a acestora;

− monitorizarea calităţii aerului în perioadele de veri secetoase şi cu vânturi, în vederea ţinerii sub control a poluării cu pulberi;

− eliminarea posibilităţilor de antrenare a pulberilor de către vânt (umezirea suprafetei depozitului pentru limitarea emisiilor de praf antrenate);

− aplicarea de materiale dure pe drumurile de acces, curatirea/spalarea cauciucurilor (rotilor) autovehiculelor;

− reducerea vitezei autovehiculelor de transport;

− reducerea înaltimii de descarcare/basculare a deseului solid;

− traseul de transport al deseului cat mai scurt posibil;

− pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate la mijloacelor de transport, se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor;

− menţinerea în bună stare de funcţionare a tuturor utilajelor, instalaţiilor şi dotărilor aferente depozitului;

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Container administrativ si spalare roti autovehicule | pH, CBO5, TSP | Bazin vidanjabil |  |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 93/07.04.2015, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Siret, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mc) |  |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |  |
| Ape uzate menajere si tehnologice | Bazin vidanjabil | 0,619 | 0,516 | 188,34 |  |  |

9.2.3. Pretratare

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |

Nu este cazul

9.2.4. Tratare

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |

Nu este cazul

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- deranjarea straturilor de drenaj si etansare a depozitului

- scurgeri de levigat in acvifer

- imposibilitatea evacuarii levigatului

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- exploatarea depozitului cu respectarea conditiilor impuse prin regulamentul de exploatare; -  desfasurarea corecta activitatii de monitorizare, efectuarea la timp a analizelor, conform prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu; -   instituirea sistemelor corespunzatoare de siguranta si paza;

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Nu este cazul

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare speciale*   Nu este cazul

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bazin vidanjabil ape uzate menajere si tehnologice | Ape uzate menajere si tehnologice | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH |  |  |
|  |  | Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5 | 300,00 | Miligrame/decimetri cubi |
|  |  | TSP (Particule in suspensie totale) | 350,00 | Miligrame/decimetri cubi |

Concentraţii pentru apa subterană din probele martor din data de 18.06.2015.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje F1, F2, F3 | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH |  |  |
| Foraje F1 | Conductivitate electrica | 16,90 |  |
| Foraje F2 | Conductivitate electrica | 21,30 |  |
| Foraje F3 | Conductivitate electrica | 20,20 |  |
| Foraje F1 | Rezidiu filtrate la 105 grade C | 414,50 | Miligrame/Litru |
| Foraje F2 | Rezidiu filtrate la 105 grade C | 605,40 | Miligrame/Litru |
| Foraje F3 | Rezidiu filtrate la 105 grade C | 493,50 | Miligrame/Litru |
| Foraje F1 | Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO_Cr^-) | 44,70 | Miligrame/Litru |
| Foraje F2 | Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO_Cr^-) | 36,20 | Miligrame/Litru |
| Foraje F3 | Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO_Cr^-) | 26,90 | Miligrame/Litru |
| Foraje F1 | Substante extractibile cu solvent organici | 9,70 | Miligrame/Litru |
| Foraje F2 | Substante extractibile cu solvent organici | 7,30 | Miligrame/Litru |
| Foraje F3 | Substante extractibile cu solvent organici | 8,10 | Miligrame/Litru |
| Foraje F1 | Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-) | 0,04 | Miligrame/Litru |
| Foraje F2 | Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-) | 0,08 | Miligrame/Litru |
| Foraje F3 | Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-) | 0,08 | Miligrame/Litru |
| Foraje F1 | Sulfati (SO4 2-) | 163,70 | Miligrame/Litru |
| Foraje F2 | Sulfati (SO4 2-) | 219,40 | Miligrame/Litru |
| Foraje F3 | Sulfati (SO4 2-) | 201,50 | Miligrame/Litru |
| Foraje F1 | Calciu (Ca2+) | 168,90 | Miligrame/Litru |
| Foraje F2 | Calciu (Ca2+) | 212,80 | Miligrame/Litru |
| Foraje F3 | Calciu (Ca2+) | 201,60 | Miligrame/Litru |
| Foraje F1 | Magneziu (Mg2+) | 19,30 | Miligrame/Litru |
| Foraje F2 | Magneziu (Mg2+) | 24,20 | Miligrame/Litru |
| Foraje F3 | Magneziu (Mg2+) | 23,50 | Miligrame/Litru |

Pentru conductivitate unitatea de masura este μs/cm.

Concentratii pentru metale grele din forajele F1, F2, F3, din probele martor din data de 18.06.2015

| Elemente | U.M. | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsen | μg/dmc | <1 | <1 | 4,64 |
| Cadmiu | μg/dmc | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Crom | μg/dmc | 12,7 | <1 | <1 |
| Cupru | mg/dmc | 0,052 | <0,001 | <00,1 |
| Nichel | μg/dmc | 27,4 | 5,82 | 4,33 |
| Plumb | μg/dmc | <5 | <5 | <5 |
| Zinc | μg/dmc | <200 | <200 | <200 |

Valorile indicatorilor de mai sus (din probele martor),  prelevate înaintea intrarii in exploatare a depozitului, din cele trei foraje F1, F2, F3, vor fi valori de referinta.

Pentru levigatul colectat se vor determina urmatorii parametri:

| Indicator | Unitate de masura | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 6,5-8,5 |
| Materii in suspensii | mg/dmc | 350 |
| CCOCr | mg/dmc | 500 |
| Plumb | mg/dmc | 0,5 |
| Cadmiu | mg/dmc | 0,3 |
| Crom total | mg/dmc | 1,5 |
| Cupru | mg/dmc | 0,2 |
| Nichel | mg/dmc | 1 |
| Zinc | mg/dmc | 1 |
| Mangan total | mg/dmc | 2 |

Vidanjarea levigatului se va face prin grija titularului autorizatiei integrate de mediu; valorile indicatorilor de calitate ai levigatului se vor incadra in limitele impuse prin HG 352/2005-NTPA 002.

10.4.  Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |  |

## Nu este cazul

## 10.4.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: - in perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), masurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, sa nu depasească 55 dB si curba de zgomot Cz 50; în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), masurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, sa nu depasească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 40, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Compoziție | Cantitate | UM | Mod stocare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.3. Deşeuri tratate - titularul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 01 01 | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04) | 27500 | Metru Cub | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | 4910 | Metru Cub |  |  |  |
| 01 05 08 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 | 3000 | Metru Cub |  |  |  |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | 2487 | Metru Cub |  |  |  |
| 19 03 05 | deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04 | 2000 | Metru Cub |  |  |  |
| TOTAL |  | 39897 | Metru Cub |  |  |  |

Cantitatea de 52830mc, este capacitatea proiectata pentru celula nr.1, care este amenajata si care face obiectul prezentei autorizatii integrate, urmand ca dupa amenajarea si a celorlalte trei celule de depozitare sa se solicite si sa se actualizeze autorizatia integrata de mediu.

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO 12.1. Pe amplasament nu se utilizează substanţe chimice periculoase.

| Denumirea substanței periculoase | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice periculoase | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa și categoria de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |  |

Nu este cazul

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță | Data revizuirii |
| --- | --- | --- |

Nu este cazul

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

Nu este cazul

13.2.1. emisii din surse dirijate

Nu este cazul

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

Nu este cazul

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Pentru monitorizarea apelor de suprafata se fac prelevari de probe din punct amenajat in aval de corpul depozitului, pe perioada cat este amenajata si functioneaza celula nr.1:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | Tip de monitorizare | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 punct de prelevare in aval de corpul depozitului, la deversarea in emisar paraul Cuila. | Ape de suprafata | pH | 6,5-8,5 | Discontinua | Trimestrial pe perioada de exploatare a depozitului si semestrial in faza urmarire postinchidere | Metode analitice standardizate |
|  |  | CCOCr | 10mgO2/l |  |  |  |
|  |  | Azotati | 1mgN/l |  |  |  |
|  |  | Amoniu | 0,4mgN/l |  |  |  |
|  |  | Fosfor total | 0,15mgP/l |  |  |  |
|  |  | Cloruri | 25mg/l |  |  |  |
|  |  | Sulfati | 60mg/l |  |  |  |
|  |  | Calciu | 50mg/l |  |  |  |
|  |  | Magneziu | 12mg/l |  |  |  |
|  |  | Sodiu | 25mg/l |  |  |  |

Evidenta cantitatilor de ape meteorice evacuate se va tine prin masurarea debitului la evacuare in paraul Cuila si inregistrarea lor lunara in Fisa de evidenta a apelor evacuate.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foreje F1, F2, F3 | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH | Discontinua | semestriala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Conductivitate electrica | Discontinua | semestriala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Rezidiu filtrate la 105 grade C | Discontinua | semestriala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Substante extractibile cu solvent organici | Discontinua | semestriala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-) | Discontinua | semestriala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Sulfati (SO4 2-) | Discontinua | semestriala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Calciu (Ca2+) | Discontinua | semestriala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Magneziu (Mg2+) | Discontinua | semestriala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO_Cr^-) | Discontinua | semestriala | Metode analitice standardizate |

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje F1 | Arsen | Discontinua | anuala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Cadmiu | Discontinua | anuala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Crom | Discontinua | anuala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Cupru | Discontinua | anuala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Nichel | Discontinua | anuala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Plumb | Discontinua | anuala | Metode analitice standardizate |
| Foraje F1 | Zinc | Discontinua | anuala | Metode analitice standardizate |

Prevederile tabelelor de mai sus, referitoare la monitorizarea pânzei freatice, se refera la toate cele trei foraje F1, F2, F3.

13.4.1. Monitorizarea levigatului

| Indicator | Tip monitorizare | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Discontinua | Trimestrial pe perioada de exploatare a depozitului si semestrial in faza urmarire postinchidere | Metode analitice standardizate |
| Materii in suspensii |  |  |  |
| CCOCr |  |  |  |
| Pb |  |  |  |
| Cd |  |  |  |
| Cr total |  |  |  |
| Cu |  |  |  |
| Ni |  |  |  |
| Zn |  |  |  |
| Mn total |  |  |  |

Valorile indicatorilor de calitate ai levigatului se vor incadra in limitele impuse prin HG 352/2005-NTPA 002.

13.5. Monitorizarea solului

| Loc prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nu este cazul

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.6.2.1. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

-supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control

- automonitorizarea

13.6.2.2. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu

- monitorizarea tehnologică

- monitorizarea post – închidere.

Automonitoringul emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente. Automonitorizarea emisiilor constă în urmărirea poluanţilor emişi şi este obligaţia titularului.

- Titularul/operatorul autorizaţiei trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, prevăzute în prezenta autorizaţie, cu laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă.

- Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţie a mediului.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

- Titularul/operatorul de activitate este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor (anual în cadrul RAM) şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

 punctele de prelevare a apelor uzate, foraje de control a apelor subterane

 zona de depozitare a deşeurilor pe amplasament

 accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare daca sunt cerute.

- Titularul/operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

Monitorizarea tehnologica

Monitoringul tehnologic al depozitului de deşeuri este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării amenajărilor din depozitul de deşeuri nepericuloase, în vederea reducerii riscurilor unor accidente la mijloacele de transport sau în depozit, prin incendii sau explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemului de drenaj, tasări inegale a deşeurilor.

Verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului consta in verificarea  următoarelor:

- starea drumului de acces la depozit si a drumurilor din incinta

- starea impermeabilizarii depozitului

- functionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deseuri

- comportarea taluzurilor si a digurilor, stabilitatea depozitului

- functionarea instalatiilor de evacuare a levigatului si a apelor pluviale

- gradul de umplere a bazinelor de colectare a levigatului

- starea altor utilaje si instalatii existente in cadrul depozitulu

- urmarirea gradului de tasare si stabilitatii depozitului

- comportarea taluzurilor si a digurilor

- urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite, aparitia unor tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor

- aplicarea masurilor de prevenire a pierderii stabilitatii depozitului

- modul corect de depunere a straturilor de deseuri

- titularul autorizatiei va controla anual conductele de levigat externe, iar tipul si

dimensiunea deteriorarilor constatate vor fi inregistrate in planurile starii de fapt, tinandu-se seama de urmatoarele:

- deteriorari mecanice: deformari, fisuri, rupture, deteriorari ale imbinarilor

- depuneri de cruste.

Operatorul are obligatia sa informeze APM Suceava asupra deficientelor de

functionare a sistemului de colectare a levigatului.

Monitorizarea calitatii factorilor  de mediu pentru faza de exploatare si in faza de urmarire postinchidere a depozitului

Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu este obligaţia titularului şi include:

- date meteorologice

-     controlul levigatului si apelor de suprafata

- monitorizarea apei subterane

- topografia depozitului

Monitorizarea datelor meteorologice este necesară pentru întocmirea balantei apei. Acestea se colectează de la cea mai apropiată staţie meteorologică, sau prin mijloace proprii.

| Parametru | Frecventa |
| --- | --- |
|  | În faza de exploatare | În faza de urmărire post închidere |
| Cantitatea de precipitatii | zilnic | ca valori lunare medii |
| Temperatura la ora 15 | zilnic | ca valori lunare medii |

Monitorizarea calităţii levigatului - punct de prelevare: bazin colectare levigat aferent depozitului

| Parametru | Frecventa |
| --- | --- |
|  | În faza de exploatare | În faza de urmărire post închidere |
| Volum levigat | Lunar in primul an de functionare si semestrial din anul al doilea de functionare | semestrial |
| Compozitie levigat | Trimestrial in primul an de functionare si semestrial din anul al doilea de functionare | semestrial |

Monitorizarea calităţii apelor de suprafata

| Parametru | Frecventa |
| --- | --- |
|  | În faza de exploatare | În faza de urmărire post închidere |
| Volumul si compozitia apei de suprafata | trimestrial | semestrial |

Puncte de monitorizare: 2 puncte de recoltare, 1 punct in amonte si 1 punct in aval de depozit

Monitorizarea calităţii apelor subterane

| Parametru | Frecventa |
| --- | --- |
|  | În faza de exploatare | În faza de urmărire post închidere |
| Nivelul apei subterane | semestrial | semestrial |
| Compozitia apei subterane | trimestrial | semestrial |

Puncte de monitorizare:  Puturile de control nr. F1, F2, F3.

## Monitorizarea topografiei depozitului

| Parametru | Frecventa |
| --- | --- |
|  | În faza de exploatare | În faza de urmărire post închidere |
| Structura si compozitia depozitului | anual | anual |
| Comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului | anual | anual |

Puncte de monitorizare: 4 borne de nivel/h

13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nu este cazul

13.8. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nu este cazul

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Nu este cazul

13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Planul de inchidere este anexa la documentatia de obtinere a autorizatiei integrate.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Suceava, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria comunei Dornesti

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

1. date privind operatorul: nume, sediu;

2. date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

3.  numele instalaţiei;

4.  locaţia instalaţiei;

5.  sursa de emisie;

6.  condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

7. instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

Pentru fiecare poluant monitorizat:

1.  tipul poluantului;

2.  felul măsurătorii: continuu, momentan;

3.  cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

4.  metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

5.  condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

6.  aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

7. rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea “Depozite de deseuri (cu exceptia depozitelor de deseuri inerte si a depozitelor de deseuri inchise definitiv inainte de 16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare dupa dezafectare ceruta de autoritatile competente in conf. Cu art.13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 17 | Arsen |  | 5 |  |
| 18 | Cadmiu |  | 5 |  |
| 19 | Crom |  | 50 |  |
| 20 | Cupru |  | 50 |  |
| 22 | Nichel |  | 20 |  |
| 23 | Plumb |  | 20 |  |
| 24 | Zinc |  | 100 |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

-  inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

Nu este cazul

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. |
| 2 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportare Sol Subsol | anual | 15 ianuarie | Raportari subdomeniu: Sol/Subsol |
| 5 |  |  |  |  |

Raportari singulare

| Nr. crt. | Tipul raport | Data depunerii | Autoritatea de mediu la care se depune documentul | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Notificare privind opririle şi pornirile planificate ale depozitului | Cu 48 de ore înainte de oprirea/pornirea depozitului | APM Suceava GNM CJ Suceava |  |
| 2. | Notificare privind opririle în caz de poluări accidentale | În cel mai scurt timp de la producere. | APM Suceava GNM CJ Suceava | Se includ şi în Raportul anual de mediu |
| 3 | Notificare în cazul apariţiei situaţiilor speciale (inundatii, calamitati, intreruperea aprovizionarii cu utilitati etc) | În maxim 2 h de la apariţie | APM Suceava GNM CJ Suceava | Se va anunţa telefonic şi fax imediat ce apar |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Suceava:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Suceava  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC FERTISOL SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Suceava şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului ... |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. SUCEAVA | Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. SV al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 2 |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | 4 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 5 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 7 |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | 8 |
| 7.1 | Apa | 9 |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | 10 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 10 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 10 |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi | 14 |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | 18 |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 18 |
| 9.1 | Emisii în atmosferă | 18 |
| 9.2 | Emisii în apă | 19 |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane | 20 |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 20 |
| 10.1 | Aer | 20 |
| 10.2 | Apă | 21 |
| 10.3 | Sol | 21 |
| 10.4 | Zgomot | 23 |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR | 24 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 25 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 27 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 34 |
| 15 | OBLIGAŢIILE TITULARULUI | 37 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 39 |
| 17 | ANEXE | 40 |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI | 40 |
| 19 | ABREVIERI | 42 |
| 20 | CUPRINS | 42 |

DIRECTOR   EXECUTIV,

ING. VASILE OSEAN

ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Ing. Constantin Burciu

Întocmit,

Ing. Mariana Burlacu