Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

RAPORT LUNAR PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU

ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA

Octombrie 2015

Raportul are ca scop informarea autorităţilor şi publicului asupra calităţii factorilor  de mediu, în maniera principiului transparenţei, prin liber acces la informaţii.

Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal, stabilit prin transpunerea la nivel naţional a cerinţelor din directivele europene, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă la toate nivelurile, asigurării unei dezvoltări durabile în condiţii de compatibilitate a schimbului de date.

I. Evoluţia calităţii aerului în luna octombrie

În judetul Constanţa, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue în 7 staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru protecţia sãnãtãţii umane şi a mediului, conform criteriilor EUROAIRNET, 1999.

|  | Legendă: CT-1: Bdul 1 Decembrie 1918, Constanţa CT-2: Str Mihai Viteazu, Constanţa CT-3: DC-86, Tabara Victoria, Năvodari CT-4: Str. Şoseaua Constanţei, Mangalia CT-5: Str Prelungirea Liliacului, Constanţa CT-6: Str. Sănătăţii, Năvodari CT-7: Str. Decebal, Medgidia |
| --- | --- |

Reţeaua de monitorizare a calitãţii aerului din judeţul Constanţa are in componenţã: 3 staţii de tip industrial, pentru evaluarea  influenţei surselor industriale asupra calitãţii aerului; 2 staţii de tip trafic, pentru evaluarea influenţei emisiilor provenite din surse liniare;  1 staţie de tip fond urban, pentru evaluarea nivelelor medii de poluare în interiorul unei zone urbane ample, datorate unor fenomene produse în interiorul oraşului, cu posibile contribuţii semnificative datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul oraşului şi 1 staţie de tip fond suburban, pentru monitorizarea nivelelor medii de poluare în interiorul unei zone suburbane, datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul oraşului şi a unor fenomene produse în interiorul oraşului.

Rezultatele înregistrate în luna octombrie 2015 sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos şi sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

CT1 – Staţie de trafic, Constanţa – zona Casa de Cultură; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon , benzen, pulberi respirabile PM10 (nefelometrie şi gravimetrie);

| Tabel I.1. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT1 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc - - - - NOx μg/mc - - - - NO μg/mc - - - - NO2 μg/mc - - - - CO mg/mc 0,06 0,00185 1,494 96,7 C6H6 μg/mc - - - - PM10 (nefelometric) | μg/mc 33,44 21,591 64,319 99,7 PM10 (gravimetric) μg/mc 31,015 19,078 50,51 96,77 CT 2 - Staţie de fond urban, Constanţa – zona parc Primărie; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, benzen, pulberi toracice PM2,5 (nefelometrie şi gravimetrie) şi parametri meteo; Tabel I.2. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT2 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc - - - - NOx μg/mc 51,32 10,784 147,852 57,9 NO μg/mc 5,04 2,259 63,998 57,9 NO2 μg/mc 41,1 7,191 105,045 57,9 CO mg/mc 0,07 0,00004 1,6193 100 O3 μg/mc 28,11 2,5317 82,146 95,2 C6H6 μg/mc - - - - PM2,5 (nefelometric) μg/mc - - - - PM2,5 (gravimetric) μg/mc - - - - CT 3 - Staţie de fond suburban, Năvodari – Tabăra Victoria; monitorizează poluanţii:dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, benzen, pulberi respirabile (nefelometrie şi gravimetrie) şi parametri meteo; Tabel I.3. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT3 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc - - - - NOx μg/mc - - - - NO μg/mc - - - - NO2 μg/mc - - - - CO mg/mc - - - - O3 μg/mc 36,69 5,162 113,391 86,2 C6H6 μg/mc - - - - PM10 (nefelometric) μg/mc - - - - PM10 (gravimetric) μg/mc - - - - CT 4 - Staţie de trafic, Mangalia – zona parc arheologic; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, benzen, pulberi respirabile (nefelometrie şi gravimetrie). Tabel I.4. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT4 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc - - - - NOx μg/mc 25,21 9,054 164,717 94,4 NO μg/mc 3,05 0 74,468 94,4 NO2 μg/mc 18,35 5,92 91,6 94,4 CO mg/mc - - - - C6H6 μg/mc - - - - PM10 (nefelometric) μg/mc 35,753 23,726 88,191 93,8 PM10 (gravimetric) μg/mc 17,24 8,538 27,249 100 CT 5 – Staţie de tip industrial, Constanţa – str. Prelungirea Liliacului nr. 6; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, pulberi respirabile(doar prin nefelometrie) şi parametri meteo. Tabel I.5. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT5 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc 5,8 0,274 29,925 100 NOx μg/mc - - - - NO μg/mc - - - - NO2 μg/mc - - - - CO mg/mc 0,1 0,019 1,97 100 O3 μg/mc - - - - PM10 (nefelometric) μg/mc - - - - PM10 (gravimetric) μg/mc - - - - CT 6 – Staţie de tip industrial, Năvodari – Liceu Lazar Edeleanu; monitorizează poluanţii:dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, benzen, pulberi respirabile (numai metoda nefelometricã) şi parametri meteo; Tabel I.6. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant | UM STAŢIA CT6 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc - - - - NOx μg/mc - - - - NO μg/mc - - - - NO2 μg/mc - - - - CO mg/mc - - - - O3 μg/mc 17,86 2,532 72,934 26 C6H6 μg/mc - - - - PM10 (nefelometric) μg/mc - - - - CT 7 – Staţie de tip industrial, Medgidia – Primarie; monitorizează poluanţii:dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, pulberi respirabile (nefelometrie şi gravimetrie) şi parametri meteo; Tabel I.7. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT7 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc - - - - NOx μg/mc - - - - NO μg/mc - - - - NO2 μg/mc - - - - CO mg/mc - - - - O3 μg/mc 26,14 1,587 85,551 95,2 PM10 (nefelometric) | μg/mc 35,12 19,124 66,935 91,8 PM10 (gravimetric) μg/mc 28,414 16,171 55,598 100 Conform Anexei 4 la Legea nr. 104/28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător în ceea ce priveşte captura minimă anuală de date pentru poluanţii reglementaţi, monitorizaţi în staţii fixe, este de 90% din numărul total de ore dintr-un an (exceptând orele aferente calibrării, mentenanţei periodice). Dacă captura anuală de date este mai mică, valorile statistice relevante sunt doar orientative. DIOXIDUL DE SULF (SO2) µg/m3 Concentraţiile medii orare de SO2 înregistrate la 1* staţie automata în luna octombrie 2015 s-au situat mult sub Valoarea Limitã (VL) orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic). Evoluţia concentraţiilor medii orare valide este prezentată în graficul de mai jos: Staţiile CT1, CT2, CT3, CT4, CT6 şi CT7 au avut analizoarele de dioxid de sulf defecte Concentraţiile medii zilnice de SO2 s-au situat mult sub VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic, conform legii nr.104/2011), iar evoluţia concentraţiilor medii zilnice valide este prezentată în graficul de mai jos: DIOXIDUL DE AZOT (NO2) µg/m3 Concentraţiile medii orare de NO2* în luna octombrie 2015 s-au situat sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 18 de ori într-un an calendaristic). Evoluţia concentraţiilor medii orare valide este prezentată în graficul de mai jos: Staţiile CT1, CT3, CT5, CT6 şi CT7 au avut analizoarele de dioxid de azot defecte MONOXIDUL DE CARBON (CO) mg/m3 Evoluţia concentraţiilor zilnice a mediilor valide pe 8 ore pentru CO* este prezentată în graficul de mai jos. Valoarea maximã zilnicã pentru protecţia sãnãtãţii umane a mediilor pe 8 ore este 10 mg/m3. Staţiile CT3, CT4, CT6 şi CT7 au avut analizoarele de monoxid de carbon defecte OZONUL (O3) µg/m3 Evoluţia concentraţiilor zilnice a mediilor valide pe 8 ore pentru O3 este prezentată în graficul de mai jos. Valoarea maxima zilnica pentru protecţia sãnãtãţii umane a mediilor pe 8 ore este de 120 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 25 de ori într-un an calendaristic. In luna octombrie nu s-au înregistrat depãşiri. PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10) µg/m3 Principiul de mãsurare se bazeazã pe colectarea pe filtre a fracţiunii PM10* a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora în laborator, cu ajutorul metodei gravimetrice. Pentru a avea mãsuratori on-line, în staţie se utilizeazã, în paralel, metoda nefelometricã pentru PM10. Conform Legii nr.104/2011, valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane în cazul PM10 este de 50 µg/mc (a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic). In luna octombrie, la CT7, prin metoda gravimetricã s-a înregistrat o depãşire a valorii limitã zilnice. Staţiile CT3, CT5 şi CT6 au avut analizoarele defecte. PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM2,5) µg/m3 Principiul de mãsurare se bazeazã pe colectarea pe filtre a fracţiunii PM2,5 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora în laborator, cu ajutorul metodei gravimetrice. Pentru a avea mãsuratori on-line, în CT2 se utilizeazã, în paralel, metoda nefelometricã pentru PM2,5. Conform Legii nr.104/2011, valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane în cazul PM2,5 este de 20 µg/mc. Pentru luna octombrie nu sunt date de la staţia CT2, pentru cã analizorul a fost defect. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

METALE DIN PM10

Metalele grele monitorizate în octombrie au fost plumbul, cadmiul, nichelul şi arsenul din pulberile în suspensie fracţia PM10.

Valoarile limitã anuale pentru protecţia sãnãtãţii umane, cf. Legii nr. 104/2011, sunt: Pb (0,5 µg/m3); Ni (20 ng/m3); Cd (5 ng/m3); As (6 ng/m3).

| Valoarea medie lunară - unitate masură |
| --- |
|  | Pb - µg/m3 | Ni - ng/m3 | Cd - ng/m3 | As - ng/m3 |
| Staţie | CT1 | 0,008 | 0,559 | 0,559 | - |
|  | CT4 | 0,013 | - | - | - |
|  | CT7 | 0,014 | 0,229 | 0,229 | 0,489 |

BENZEN (C6H6) µg/m3

Pentru luna octombrie nu sunt date de la analizoare, deoarece staţiile CT1, CT2, CT3, CT4 şi CT6 au avut analizoarele de BTX (benzen, toluen, etilbenzen, xileni) defecte.

Conform Legii nr.104/2011, valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane este de 5 µg/m3.

I.a. Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţiile din reţeaua locală de monitorizare*

*Conform Ordinului MMDD nr, 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului

Indice specific de calitatea aerului, pe scurt "indice specific", reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

- dioxid de sulf (SO2)

- dioxid de azot (NO2)

- ozon (O3)

- monoxid de carbon (CO)

- pulberi în suspensie (PM10)

Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi,

Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel putin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori (pe figură sunt reprezentate atât culorile cât şi numerele asociate acestora).

| EXCELENT | FOARTE BUN | BUN | MEDIU | RAU | FOARTE BUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I.b. Reţeaua de monitorizare a pulberilor sedimentabile

Această reţea este alcătuită din 14 puncte de prelevare, amplasate în judetul Constanţa. Valorile înregistrate la 11 probe* prelevate în cursul lunii octombrie sunt prezentate în tabelul:

| Pct. de masură | Concentratia (g/m2/lunã) |
| --- | --- |
| A.P.M. Constanţa | 1,81 |
| Staţia CT 1 | 7,531 |
| Staţia CT 2 | 1,816 |
| Staţia CT 5 | 19,952 |
| Valea Dacilor | 7,739 |
| Murfatlar | 10,605 |
| S.C. Confort Urban S.A.- (ICRAL C-ţa) | 5,968 |
| Staţia CT 3 | 5,262 |
| UM Năvodari | 3,3 |
| SC NIVA PROD COM SILOZ 2 | 10,135 |
| SC NIVA PROD COM SILOZ 3 | 5,911 |

* la trei locaţii recipientele de colectare au fost furate

I.c. Precipitaţii

#### Punctul de prelevare al precipitaţiilor este situat la sediul APM Constanţa.

Indicatorii analizaţi pentru proba din intervalul 06 – 07.10.2015 au fost următorii:

| pH (unit. pH) | NH4+ (mg/l) | SO42- (mg/l) | Pb2+ (μg/l) | Cd2+ (μg/l) | Ni2+ (μg/l) | As3+ (μg/l) | Conductivitate (μS/cm) | STD (g/l) | Cl- (mg/l) | Aciditate (mval/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,01 | 0,59 | < 2 | 20,27 | 0,67 | 1,99 | 0,02 | 24,7 | 13,36 | 14,2 | 3,15 |

Nu a fost o precipitaţie acidã (precipitaţiile acide sunt cele care au un pH mai mic decât 5,6 unit. pH), iar încărcarea ionică (conductivitatea electrică) a fost scăzută.

II. Reţeaua de monitorizare a radioactivitãţii mediului

Supravegherea radioactivităţii mediului în judeţul Constanţa se realizează de către Staţiile de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) Constanţa şi Cernavodă care sunt componente ale Reţelei Naţionale pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului şi se află în subordinea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa.

Programele de supraveghere a radioactivităţii mediului urmăreşte obiectivele: detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică ale nivelelor de radioactivitate a mediului pe teritoriul monitorizat; notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică şi susţinerea cu date din teren a deciziilor de implementare a măsurilor de protecţie în timp real; controlul funcţionării surselor de poluare radioactivă cu impact asupra mediului în acord cu cerinţele legale şi limitele autorizate la nivel naţional; urmărirea continuă a nivelelor de radioactivitate naturală, importante în evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică; furnizarea de informaţii către public.

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Constanţa execută măsurători ale debitului dozei gamma în aer, măsurători beta globale pe probe de mediu colectate într-o zonă reprezentativă pentru oraşul Constanţa şi efectuează în mod constant determinări gama spectrometrice pentru identificarea radioizotopilor gama emiţători pe probe colectate din zona oraşului Constanţa, din zona de influenţă a CNE Cernavodă.

Programele de monitorizare desfăşurate de SSRM Constanţa în luna octombrie au fost:

- program standard de monitorizare a radioactivităţii mediului corespunzător staţiilor cu program de funcţionare de 24 h, constând în măsurători beta globale pe probe de: aer (4 aspiraţii/zi), depuneri atmosferice totale şi precipitaţii (1 probă/zi), apă de suprafaţă (1 probă/zi), sol necultivat (1 probă/săptămână), vegetaţie spontană (1 probă/săptămână în perioada aprilie-octombrie);

- program special de monitorizare a radioactivităţii mediului în zonele cu fondul natural modificat antropic, constând în:

- măsurători beta globale pe probe de: apă de suprafaţă din Marea Neagră (1 probă/săptămână) şi din Lacul Tãbãcãrie (1 probã/zi),

- măsurători gamma spectrometrice pe toate probele colectate de SSRM Constanţa şi Cernavodă în cadrul programelor standard şi speciale, precum şi pe probele colectate în cadrul programelor standard şi speciale de către SSRM Galaţi, Buzău,Tulcea, Sfântu Gheorghe (Tulcea), situate în Regiunea de Sud-Est a României. In total 46 de analize.

- colectări si pregătiri ale probelor de apă, precipitaţii, sol necultivat, vegetaţie spontană, în vederea determinării concentraţiei de tritiu.

| Factor de Mediu | U.M. | Valoarea limitei de atenţionare | Media | Maxima | Data maximei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER | Aerosoli atmosferici | aspiraţia 03-08 | Bq/m3 | 10 | 2,13 | 5,65 | 06.10.2015 |
|  |  | aspiraţia 09-14 | Bq/m3 |  | 1,25 | 3,73 | 06.10.2015 |
|  |  | aspiraţia 15-20 | Bq/m3 |  | 1,11 | 4,54 | 06.10.2015 |
|  |  | aspiraţia 21-02 | Bq/m3 |  | 1,57 | 4,14 | 06.10.2015 |
|  | Debit doza gamma absorbitã în aer | μSv/h | 0,250 | 0,10 | 0,16 | 06.10.2015 |
|  | Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii | Bq/m2*zi | 200 | 2,19 | 17,53 | 06.10.2015 |
| APA | Apã de suprafaţã Lac Tãbãcãrie | Bq/m3 | 2000 | 274,23 | 358,40 | 01.10.2015 |
|  | Apã de suprafaţã Marea Neagrã | Bq/m3 | - | 2914,78 | 3157,20 | 15.10.2015 |
| SOL | din perimetrul amplasamentului SSRM | Bq/kg | - | 350,72 | 386,30 | 02.10.2015 |
| VEGETAŢIE | din perimetrul amplasamentului SSRM | Bq/kg | - | 292,20 | 323,00 | 15.10.2015 |

În luna octombrie 2015 la S.S.R.M. Constanţa toate valorile obţinute s-au încadrat sub Limitele de Notificare Operaţionale ale RNSRM, situându-se practic la nivelul fondului natural de radiaţii.

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Cernavodă execută măsurători beta globale pe probe de mediu colectate într-o zonă largă din jurul CNE Cernavodă precum şi măsurători ale probelor de apǎ şi precipitaţii în vederea determinǎrii activităţii volumice a tritiului.

Programele de monitorizare desfăşurate de SSRM Cernavodă în luna septembrie au fost:

- program standard de monitorizare a radioactivităţii mediului pentru staţie cu program de funcţionare de 24 h, constând în măsurători beta globale pe probe de: aer (4 aspiraţii/zi), depuneri atmosferice totale şi precipitaţii (1 probă/zi), apă de suprafaţă (1 probă/zi), sol necultivat (1 probă/săptămână), vegetaţie spontană (1 probă/săptămână în perioada aprilie-octombrie);

- program special de monitorizare a radioactivităţii mediului în zona de influenţă a CNE Cernavodă constând în:

- măsurători beta globale pe probe de: apă de suprafaţă din Canal Seimeni, Canal Ecluză (câte 1 probă/zi), din Braţul Borcea al Dunării la Feteşti, din Dunăre la Cochirleni şi Capidava, din Canal Dunăre-Marea Neagră la Medgidia (câte 1 probă/lună), apă de foraj la Faclia (1 probă/zi);

- colectări si pregătiri (în vederea efectuării măsurătorilor gama spectrometrice la SSRM Constanţa ale probelor de apă de suprafaţă (7 locaţii), apă de foraj (1 locaţie);

- măsurători ale conţinutului de tritiu în probe de apă de suprafaţă (7 locaţii), apă de foraj (1 locaţie), precipitaţii ( 1 locaţie)

| Factor de Mediu | U.M. | Valoarea limitei de atentionare | Media | Maxima | Data maximei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER | Aerosoli atmosferici | aspiraţia 03-08 | Bq/m3 | 10 | 6,60 | 17,22 | 04.10.2015 |
|  |  | aspiraţia 09-14 | Bq/m3 |  | 3,32 | 7,79 | 05.10.2015 |
|  |  | aspiraţia 15-20 | Bq/m3 |  | 2,87 | 5,83 | 20.10.2015 |
|  |  | aspiraţia 21-02 | Bq/m3 |  | 4,88 | 8,94 | 28.10.2015 |
|  | Debit doza gamma absorbitã în aer | μGy/h | 0,250 | - | - | - |
|  | Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii | Bq/m2*zi | 200 | 1,14 | 1,81 | 21.10.2015 |
| APA | Apã de suprafaţã Gara Fluvialã | Bq/m3 | 2000 | 224 | 472 | 04.10.2015 |
|  | Apã de suprafaţã Canal Seimeni | Bq/m3 | 2000 | 199 | 403 | 05.10.2015 |
|  | Apã de suprafaţã Canal Ecluzã | Bq/m3 | 2000 | 198 | 336 | 18.10.2015 |
|  | Apã de suprafaţã Canal Medgidia | Bq/m3 | 2000 |  | <136 | 01.10.2015 |
|  | Apã de suprafaţã Dunare Capidava | Bq/m3 | 2000 | 169 | 169 | 20.10.2015 |
|  | Apã de suprafaţã Dunare Cochirleni | Bq/m3 | 2000 | 176 | 176 | 16.10.2015 |
|  | Apã de suprafaţã Borcea Feteşti | Bq/m3 | 2000 | 183 | 183 | 27.10.2015 |
|  | Apã foraj Faclia | Bq/m3 | 2000 | 268 | 333 | 19.10.2015 |
| SOL | din perimetrul amplasamentului SSRM | Bq/kg | - | 472,15 | 514,89 | 28.10.2015 |
| VEGETAŢIE | din perimetrul amplasamentului SSRM | Bq/kg | - | 201 | 330 | 29.10.2015 |

În luna octombrie 2015 la S.S.R.M. Cernavodã, s-au înregistrat 7 depãşiri ale activitãţii aerosolilor atmosferici. Valorile obţinute s-au încadrat sub Limitele de Notificare Operaţionale ale RNSRM, situându-se practic la nivelul fondului natural de radiaţii.

# Text boxes

CT1

CT7

CJ-1

CJ-3

CJ-4

CJ-2

CJ-5

CT4

CT6

CT3

CT5

CT2