AUTORIZATIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizatiei :     din data de   .03.2017

Valabilă până la    .03.2027

Titularul autorizaŃiei: S.C. PREFAB CONSTRUCT S.R.L.

Locatia activitătii: Sos. Constantei, nr. 37, Cobadin, jud. Constanta

Categoria de activitate conf. Anexei 1 din Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale:

3.5 – Instalatie pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special a

tiglelor, cărămizilor refractare, dalelor, produselor din ceramică sau portelan, cu o

capacitate de productie mai mare de 75t/zi si/sau o capacitate a cuptoarelor de 4 mc si o

densitate stabilită pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc

Cod CAEN: 2332 Fabricarea cărămizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argilă arsă

DIRECTOR EXECUTIV,                        ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Lavinia-Monica ZAHARIA                                       Elena FILIP

Întocmit,

Consilier Corneliu VOICU

# CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUIACTIVITATII...............................  pag.4

2.TEMEIUL LEGAL……………………………………………………………………pag.4

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE..............................................................................pag.4

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII.......................................................................... pag.7

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII…………………………………………….........pag.8

6.MATERII PRIME SI  AUXILIARE..........................................................................pag.11

7.RESURSE:APA,ENERGIE,COMBUSTIBILI........................................................pag. 12

7.1.Apa..................................................................................................................pag. 
7.2.Eficienţaenergetică-combustibili...................................................................pag.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SIAFLUXURILOREXISTENTEPEAMPLASAMENT…………………...........pag. 14

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA,

EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU......................................................................................................................pag. 20

9.1.Aer...........................................................................................................  pag. 
9.2. Apă ………………………………………………….……………..….pag.

9.3. Sol …………………………………………………………………………...pag.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA

IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT…………………..……..................pag. 20

10.1.Emisii în aer...............................................................................................pag. 
10.2. Emisii în apă ……………………….......................................................pag.

10.3.Sol.............................................................................................................pag.

10.4. Zgomot  …………. …………………………………………………pag.

11.GESTIUNEADESEURILOR..............................................................................pag.24

12. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI ………...............................................................................................pag. 27

12.1. Situaţii de urgenţă   …………………………………….………………..pag.

12.2. Proceduri de urgenţă ………………………………………….………pag.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII ……………………….………………pag. 28 
13.1. Automonitorizarea tehnologică…………………………….……….. pag. 
13.2. Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu...................................pag.

13.3. Monitorizarea calitatii solului………………………………………pag.

13.4. Monitorizare deseuri .……………………………………………….pag.

13.5. Monitorizare zgomot…………………………………………………pag.

13.6. Monitorizarea post- inchidere……………………………………pag.

14. RAPORTĂRI  CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA …………………………….…………….……...pag. 30

14.1. Raportul privind Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi .…………pag.

14.2. Raportul Anual de Mediu ……………………………………….………………...pag.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ..................................................pag. 34

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI …………………………….pag.35 
17. GLOSAR DE TERMENI ………………………………………………………pag.36

ANEXA 1 – Model RAM …………………………………………………………pag.38

A.P.M. Constanta, în exercitarea atributiilor:

-  O.U.G. 1/2017  privind stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr.

265/29.06.2006, cu modificările si completările ulterioare;

- conform Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a

autorizaŃiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru

aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,

ca urmare a cererii adresate de S.C. PREFAB CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la A.R.P.M.

Constanta cu nr. 15397/24.11.2016

Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise si a verificării în teren, tinând cont de obiectiile

primite de la autorităti, precum si de observatiile membrilor C.A.T. din , A.P.M.. Constanta a luat decizia de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu.

INTRODUCERE

Această Autorizaţie conţine     de pagini împreună cu anexele şi este valabilă de la .03.2017, data emiterii autorizatiei integrate de mediu, până la    .03.2017. Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la încetarea activităţii, după caz, conform art.17 din OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobata cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizatia include conditiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea

celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt

valorificate sau în cazul în care valorificarea este imposibilă din punct de vedere tehnic si

economic, deseurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizată eficient;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de

functionare.

- În caz de încetare a activitătii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite

orice risc de poluare si amplasamentul să fie refăcut si adus la starea initială.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizatia include valori limită de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, care

respectă prevederile Anexei 3 a Legii 278/2013, privind emisiile industriale si ia în considerare natura lor si potentialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizatia integrată de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care

rezultă de pe amplasament, metodologia specifică si frecventa de măsurare a acestora,

procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritătii competente datele solicitate de

aceasta pentru verificarea conformării cu autorizatia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa.

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂłII

Titular: S.C. PREFAB CONSTRUCT S.R.L.

Sediul: Sos. ConstanŃei, nr. 37, Cobadin, jud. ConstanŃa

Număr tel: 0241/855160

Număr fax: 0241/856067

e-mail: prefab_construct@yahoo.com

Număr de înmatriculare: J13/8396/2004

Cod fiscal: R 16974286/2004

2.TEMEIUL LEGAL

Această autorizaţie integrată de mediu este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului conform Legii 278/2013privind emisiile industriale şi nici o prevedere a acesteia nu trebuie înteleasă ca anulînd alte obligaţii sau cerinţe legale ale operatorului în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile activităţii autorizate

Incălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute in prezenta autorizaţie de mediu conduce, conform Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, la suspendarea acesteia şi la incetarea activităţii, după caz;

Nerespectarea legislatiei de mai sus si a pevederilor autorizaţiei integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conf. Anexei 1 a OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat

al poluării, aprobată cu modificări prin Legea 84/2006:

3.5 – Instalatie pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special a

tiglelor, cărămizilor refractare, dalelor, produselor din ceramică sau portelan, cu o

capacitate de productie mai mare de 75t/zi si/sau o capacitate a cuptoarelor de 4 mc si o

densitate stabilită pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc

Cod CAEN:

2332 Fabricarea cărămizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argilă arsă

Alte activităti desfăsurate pe amplasament:

Cod CAEN 0812 - Extractia argilei si caolinului

Cod CAEN 0990 – Activităti de servicii anexe pentru extractia mineralelor

Cod CAEN 2562 – Operatiuni de mecanică generală

Cod CAEN 3319 – Repararea altor echipamente

Cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 4941 – Transport rutier de mărfuri

Capacitatea proiectată a instalatiei, autorizată:

5.500.000 cărămizi/an, 23.000 tone/an

Extractie argilă – 24.000 tone/an

Extractia materiei prime se realizeaza din cariera aflata la limita

amplasamentului. Suprafata totala a carierei este de 0,056 kmp.

Suprafata totala a amplasamentului fabricii este de 107855,65 mp, din care

suprafata la sol ocupata de cladiri este de 15020 mp. Urmatoarele amenajari sunt

identificate pe teren  in suprafetele construite mentionate mai jos :

      - C1 - magazie: 226 mp (in care este amplasat concasorul);

- C9- anexa punct de transformare: 18 mp;

- C10- sopron uscare: 527 mp;

- C11- sopron uscare: 928 mp;

- C12- cladire grup sanitar: 4 mp;

- C13- magazie metalica: 18 mp (utilizata pentru depozitare paleti lemn);

- C14- cladire anexa: 708 mp (depozitare caramida);

- C15- atelier mecanic: 536 mp;

- C16- cladire anexa: 134 mp (depozitare caramida uscata);

- C17- sopron uscare caramida: 706 mp;

- C18- sopron uscare caramida: 887 mp;

- C19- sopron uscare caramida: 745 mp;

- C20- hala preparare: 289 mp;

- C21- sopron uscare caramida: 680 mp;

- C22- sopron uscare caramida: 715 mp;

- C23- sopron uscare caramida: 534 mp;

- C24- sopron uscare caramida: 518 mp;

- C25- sopron uscare caramida: 369 mp;

- C26- anexa cuptor: 30 mp (birou);

- C27- cuptor ardere caramida: 1862 mp;

- C28- anexa depozit: 15 mp;

- C29- depozit carbune: 304 mp;

- C30- depozit carburanti: 33 mp (cladire in care sunt depozitate doua butoaie

- metalice cu motorina pentru utilaje si doua butoaie metalice cu ulei);

- C31- cabina poarta: 31 mp;

- C32- cladire birouri (P+1): 179 mp;

- C33- anexa punct de transformare: 10 mp;

- C34- sopron uscare caramida: 755 mp;

- C36- hala productie: 1728 mp (utilizata ca depozit caramida;tunelurile de

- uscare din incinta halei sunt neutilizate in ultimii ani);

- C37- bazin de apa: 46 mp;

- C38- cladire anexa hidrofor: 28 mp;

- C41- birouri: 98 mp;

- C42- birouri: 108 mp;

- C43- cabina punct de transformare: 8 mp;

- C44- laborator: 30 mp;

- C45- cabina paza: 46 mp

Depozite

- depozite de cărbuni, constând dintr-o incintă cu o suprafată construită de 296,58 mp si

capacitate de depozitare de 250 tone si dintr-o platformă betonată acoperită, având capacitatea

de depozitare de 150 tone;

- depozit pentru produse finite, constituit din platforma pietruită amenajată în zona nord-estică

a obiectivului;

- depozite pentru deseuri tehnologice: depozite tampon de cenusă si cărămidă spartă, amenajate

pe platformă betonată, partial acoperite, amplasate în imediata vecinătate a cuptorului.

Mijloace de transport

1) Activitatile din cariera:

- Excavator Caterpillar 315 B

- Autobasculata RABA 16 to

- Incarcator frontal Fadroma L2

2) Activitatile de productie

- Ifron 204D

- Motostivuitor Linde

- Cap tractor Mercedes cu semiremorca

- Autocisterna transport lichide

Instalatii nefunctionale de pe amplasament:

- presa nr. 1 pentru prelucrarea mecanică a argilei, capacitate 500.000 cărămizi pe an (este in

conservare, în incinta halei de productie);

- 1 rezervor subteran pentru stocarea carburantilor, volum de 2 mc (este în conservare, golit de

continut)

4.DOCUMENTIA SOLICITĂRII

- Solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, întocmită de către OPRESCU DAIAN MADALINA SI SC ENVIRO QUALITY CONCEPT SRL CONSTANTA, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 15397/24.11.2016;

- Raport de amplasament elaborat de OPRESCU DAIAN MADALINA SI SC ENVIRO QUALITY CONCEPT SRL CONSTANTA;

- 10 anunturi  publice privind depunerea solicitării de emitere a autorizatiei integrate de mediu apărute în ziarul ,,Cuget Liber” din Constanta in perioada 24.11.2016- 10.12.2016;

- Autorizatie de gospodărire a apelor nr. 74/15.10.2007 emisă de DirecŃia Apelor Dobrogea-

Litoral;

- Contract de leasing financiar  nr. 7971/ 04.09.2007;

- contract pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apa incheiat cu SC RAJA SA nr. 1027F/22.09.2011;

- contract de vanzare- cumparare energie electrica nr. 294/10.10.2006 incheiat cu SC ELCOMEX EN SRL si act aditional la contract;

- contract de prestari servicii nr. 149/02.05.2014 incheiat cu SC REP NAV STAR SRL pentru colectarea apelor uzate si act additional la contract;

- contract servicii privind colectarea deseurilor si inchiriere recipiente de colectare nr. 18/27.03.2014 si act additional la contract;

- certificat de inregistrare Seria B nr. 1457198/28.05.2008 eliberat de O.R.C. de pe langa Tribunalul Constanta;

- certificat constatator emis in baza Legii 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, emis in data de 02.06.2008;

- contract de asociere in participatiune incheiat cu Consiliul Local Cobadin nr. 3257/31.03.2005;

- proiect tehnic si plan de refacere a mediului;

- plan de inchidere al instalatiei;

- plan de situatie si plan de incadrare in zona.

Scopul

  - Instalaţia va fi controlată, exploatată şi intreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit in prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu

  - Cu minim 90 de zile  înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizaţii se va solicita la autoritatea competenta de mediu emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

### Nicio modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IED sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Constanţa.

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

## Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu;

## Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la cererea APM Constanta, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei, cu cele mai bune tehnici disponibile, prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I  a prezentei autorizaţii.

11. Operatorul este obligat să notifice APM Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂłII

Activitatea se va desfăsura în următoarele conditii:

5.1 Constientizare si instruire

5.1.1. Titularul Autorizatiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obtine

informatii privind performantele de mediu ale S.C. PREFAB CONSTRUCT S.R.L

5.1.2. Titularul/operatorul activitătii are obligatia să stabilească si să implementeze proceduri

pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a căror

activitate pot avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea

documentelor privind instruirile efectuate.

5.1.3. Titularul Autorizatiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei

Autorizatii tuturor angajatilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din conditiile

prezentei Autorizatii.

5.1.4. Personalul trebuie să cunoască si să respecte normele PSI si de protectia muncii în

vigoare.

5.1.5. Periodic, instructiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveste instalatia.

5.1.6. Se vor prelucra instructiunile de lucru atât pentru operare cât si pentru procesele de

pornire/oprire si pentru lucrările de reparatie/revizie a instalatiei.

5.1.7. În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile

semnalizate se va scrie si numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform

Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

5.1.8. Fiecare instalatie va fi prevăzută cu un plan de evacuare si salvare în caz de urgentă

5.2 Responsabilităti

5.2.1 Titularul Autorizatiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranta

instalatiilor si a exploatării tuturor instalatiilor printr-o întretinere planificată, de

prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspectie si revizie, a căror

desfăsurare se va prezenta într-un registru.

5.2.2 Titularul Autorizatiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia si

întretinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare si a instalatiilor ce servesc

direct sau indirect protectiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de

poluanti în aer, apă si sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.3 Titularul Autorizatiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispozitie în orice moment

piesele de schimb pentru părtile de instalatie ce servesc direct protectiei aerului, apei si

solului.

5.2.4 Titularul/operatorul activitătii are obligatia de a lua măsurile necesare remedierii

oricărui prejudiciu cauzat vecinătătilor sau mediului în general.

5.2.5 Titularul /operatorul activitătii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă

cu probleme de protectia mediului

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005,

aprobată de Legea nr. 265/ 2006 cu toate completările si modificările ulterioare, S.C.

PREFAB CONSTRUCT S.R.L, prin persoana desemnată cu atributii în domeniul

protectiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare

inspectie si control, punându-le la dispozitie evidenta măsurătorilor proprii si toate

celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitătii, precum si prelevarea

de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare,

inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la

echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si în spatiile sau în zonele

aferente acestora. Titularul activitătii are obligatia de a realiza, în totalitate si la termen,

măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu

activitatea de verificare, inspectie si control.

Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR), va fi

depusă la termenul stabilit în Cap. 14 al prezentei autorizatii, precum si ca parte a

RAM.

În conformitate cu H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea

prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.

166/2006 privind înfiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si

modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia să

întocmească si să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art.

16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activitătii trebuie să raporteze autoritătii sale competente,

cantitătile anuale împreună cu precizarea că informatia se bazează pe măsurători,

calcule sau estimări, a emisiilor în aer si apă a oricărui poluant specificat în Anexa II a

Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a

Regulamentului este depăsită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie

raportată metoda analitică si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenta

punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la

toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul societătii.

Raportul trebuie să cuprindă si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca

totaluri de la toate activitătile, prevăzute, accidentale, obisnuite sau exceptionale

specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile

accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informatiile necesare cu o frecventă adecvată pentru a

stabili care dintre emisiile si transferurile în afara amplasamentului fac obiectul

cerintelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din

Regulamentul EPRTR si să asigure calitatea informatiilor prezentate în raportul

Transmis.

5.3. Actiuni de control

5.3.1 Titularul/operatorul activitătii are obligatia să respecte conditiile impuse prin prezenta

autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere în cazul unor neconformităti

cu prevederile acesteia.

5.3.2 Titularul/operatorul activitătii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi

produsă nici o poluare asupra mediului.

5.3.3 Titularul/operatorul activitătii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în

special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4 Titularul/operatorul activitătii trebuie să se asigure că toate operatiunile de pe

amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine

deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor

amplasamentului

Raportări

5.4.1 Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum si modificările

intervenite, trebuie pregătit si depus la APM Constanta ca parte a

Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format

electronic (Anexa II).

5.4.2 Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze si să păstreze în registre toate

punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările si toate cerintele

înscrise în prezenta autorizatie.

5.4.3 Registrul va fi pus la dispozitia autoritătii competente pentru protectia mediului si/sau

autoritătii de control pentru verificări.

5.4.4 Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel putin 7 ani si vor fi

puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei în vigoare.

5.4.5 Persoana împuternicită cu atributii în domeniul protectiei mediului va transmite  APM Constanta raportările solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii

Notificarea autoritătilor

5.5.1 Titularul/operatorul activitătii are obligatia notificării autoritătii competente pentru

protectia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei functionări defectuoase a echipamentelor de control sau a

echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului

oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

Notificările vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii

si a oricărui risc creat de accident si măsurile luate pentru minimizarea emisiilor si

evitarea repetării incidentului.

5.5.2 Titularul/operatorul activitătii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare

trebuie să includă detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si

circumstantele care au dat nastere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate

măsurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetării în timp. După

notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanta raportul

privind incidentul.

5.5.3 În cazul unor situatii de urgentă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin

Legea 15/2005 cu modificările si completările ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul

Judetean pentru Situatii de Urgentă, care asigură coordonarea unitară si permanentă a

activitătii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgentă.

5.5.4 Alte notificări transmise autoritătilor competente pentru protectia mediului, în termen

de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activitătii oricărei părti sau a întregii instalatii

autorizate;

- încetarea provizorie a activitătii oricărei părti sau a întregii instalatii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părti sau a întregii instalatii

autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalatiei.

- orice modificare a actelor emise de autoritătile competente care au stat la baza

emiterii autorizatiei integrate de mediu.

5.5.5 Conform prevederilor art. 10 si art. 15 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de

Legea nr. 265/2006 cu toate modificările si completările ulterioare, în cazul în care

titularii de activităti pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al

protectiei mediului prin emiterea Autorizatiei integrate de mediu urmează să deruleze

sau sa fie supusi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzare

de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situatii care implică schimbarea

titularului activitătii, precum si în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare,

faliment, încetarea activitătii, conform legii, titularii activitătilor au obligatia de a

notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Titularul activitătii are obligatia ca receptia, manipularea si depozitarea tuturor materiilor

prime si a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice a fiecărui

material, în conditii de sigurantă pentru personal si pentru mediu.

Consumurile, natura si modul de stocare a materiilor prime si a materialelor auxiliare utilizate

în procesul de productie sunt prezentate în tabelul

| Materii prime/auxiliare | Fraze R | Consum | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Argila | - | 24.000 mc | Platforme nivelate, partial acoperite |
| Lignit | - | 2.500 t | pe platforme betonate, acoperite, îngrădite |
| Apa | - | 2500 mc/an | rezervor de înmagazinare cu V = 16 mc |
| Motorina | T, R40 | 450 t/an | Se achizitionează direct de la statii distributie carburanti, săptămânal, stocare temporară în rezervoare metalice care repausează pe platformă betonată |

7.RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1Apa

7.1.1.Alimentare cu apă:

Apa este folosită în scopuri igienico-sanitare si tehnologic (în procesele de macerare,

omogenizare si fasonare).

Alimentarea cu apă se realizează din reteaua de apă potabilă R.A.J.A. Constanta prin

bransament la reteaua comunei Cobadin (conductă azbociment, Dn = 200 mm), în baza

Contractului nr. E 230 F/19.08.2005 de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de

alimentare cu apă si canalizare încheiat cu R.A.J.A. Constanta.

Volume de apă potabiă prelevate:

- Qmedzi = 10,02 m3 (0,28 l/s)

- Qmaxzi = 12,02 m3 (0,33 l/s)

- anual = 2705 m3

Instalatii de înmagazinare si distributie a apei:

- rezervor de înmagazinare cu V = 16 mc, hidrofor cu 2 pompe SADU 80: Q= 3 mc/h, H= 14

m, P = 2000 kW, CA = 7,5 m, n = 3000 rot/min

- retea de distributie din otel cu Dn = 1” si 2” cu o lungime totală de 500 m

Pentru determinarea debitelor si volumelor de apă preluate din conducta de apă potabilă, este

montat un apometru clasa C cu diametrul de 50 mm.

7.1.2 Apa pentru stingerea incendiilor:

Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor este asigurat din rezervorul de înmagazinare a

apei cu volumul de 16 mc.

7.1.3 Modul de folosire a apei

Necesarul total de apă

- zilnic mediu = 8,93 m3

- zilnic maxim = 10,8 m3

Cerinta totală de apă

- zilnic mediu = 10,02 m3

- zilnic maxim = 12,02 m3

Cu presa în functiune societatea înregistrează un consum mediu lunar de circa 17 mc/zi. Atunci

când presa un functionează consumul este de circa 5 mc/zi

7.1.4 Norme de apă pentru principalii consumatori

- WC-uri = 0,5 mc/lună/persoană

- lavoare = 0,5 mc/lună/persoană

- dusuri = 3,0 mc/lună

amplasament rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- ape menajere

- ape rezultate de la igienizarea utilajelor

- ape pluviale.

Din procesul tehnologic nu rezultă ape uzate impurificate.

Apele menajere sunt colectate prin intermediul unor conducte subterane de canalizare si

evacuate în 4 bazine betonate vidanjabile – două bazine cu capacitatea de 3 mc si două bazine

cu capacitatea de 20 mc fiecare. Vidanjarea bazinelor de colectare a apelor menajere se

realizează de către SC REP NAV STAR SRL Constanta cu care operatorul are încheiat

contract de prestări servicii.

Apele rezultate de la igienizarea utilajelor sunt folosite la umectarea argilei în procesul de

macerare. Spălarea utilajelor se realizează la modificarea compozitiei sau la încheierea

perioadei de fabricatie, apele rezultate fiind cantitativ reduse.

Apele pluviale provenite de pe amplasament sunt colectate prin intermediul canalelor dalate

într-un bazin colector. După decantare sunt utilizate la umectarea argilei.

Reteaua de canalizare este executată din conducte PVC cu diametrul de 200 mm si lungime de

circa 20 m.

7.1.6 InstalaŃii de măsură a debitelor si volumelor de apă

Pentru alimentare cu apă măsurarea debitelor de apă se realizează cu apometru Zenner Dn = 50

mm montat pe bransamentul la reteaua comunei Cobadin.

7.2 Eficienta energetică

Energia electrică necesară desfăsurării activitătilor de productie este asigurată din sistemul

energetic national. Consumul de energie electrică preluată din reteaua publică este de 40

MW/lună.

Pentru situatiile în care apar avarii la reteaua de curent electric natională societatea dispune de

un generator propriu de curent electric, cu o putere de 40 MW, care foloseste drept combustibil

motorina stocată într-un rezervor propriu cu o capacitate de 200 l.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere

următoarele:

- asezarea corespunzătoare a cărămizilor în cuptor;

- recuperarea căldurii generate în zona de ardere si folosirea acesteia în uscătorie;

- cantitatea de energie consumată va fi urmărită periodic si contorizată;

- evitarea functionării în gol a utilajelor tehnologice;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica

măsurile de utilizare eficientă a energiei. Acest raport va fi inclus în RAM

7.3. Combustibili

Cuptorul Hoffmann foloseste drept combustibil cărbune lignit, cu o putere calorifică de 2.700

kcal/kg. Societatea utilizează aproximativ 2500 tone lignit pe an

8. DESCRIEREA ACTIVITĂłII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Activitatea se desfasoara cu asigurarea materiei prime din cariera de argila

exploatata de catre beneficiar pe amplasamentul din vecinatatea fabricii.

1) Cariera de argila ( activitate secundara asociata activitatii principale)

Exploatarea argilei utilizate in procesul tehnologic principal de fabricare

caramizi se realizeaza in cadrul perimetrului de exploatare Cobadin,

suprafata de 0,056 kmp.

Extractia argilei se realizeaza prin metoda cu trepte orizontale descendente, cu depozitarea interioara a sterilului , derocare mecanica cu excavatorul si transport tehnologic auto. Sunt doua semitrepte rezultate din „ ruperea” actualei trepte , la cota + 129 m:

- semitreapta I: nivelul superior, constituit din argile loessoide, galben-cenusii;

-semitreapta II: nivelul inferior, constituit din argile slab nisipoase, cafeniuroscate

Cele doua semitrepte corespund cu cele doua nivele litologice ale zacamantului.

Extractia argilei se face cu excavatorul cu cupa inversa, rezerva din semitreapta I

(+134- +129m) fiind exploatata de la partea superioara a zacamantului, cota +134m.

Prin avansarea acesteia se creaza un decalaj pe orizontala fata de semitreapta II (+129 -

+124m), de cca. 24m, in conformitate cu metoda cadru de exploatare. Argila din

semitreapta II se excaveaza cu utilajul pozat pe vatra carierei

Exploatarea cu trepte joase asigura stabilitatea fronturilor de extractie, in

conditiile in care utilul este o roca pamantoasa, putin consistenta, care poate favoriza

alunecari ale fronturilor de extractie.

La inceputul fiecarui an este pregatita rezerva care urmeaza sa fie exploatata in

anul respectiv. Pentru asigurarea rezervei necesare pentru 12 luni, este prevazuta

decaparea anuala a solului vegetal de pe o suprafata de cca. 460 mp. Operatiunea se

executa prin impingere, cu cupa incarcatorului frontal si incarcare in mijloace de

transport auto pentru a fi depozitat temporar pe vatra carierei. Materialul rezultat

urmeaza sa fie utilizat la lucrari de solificare a vetrei finale a carierei, dupa o

amenajare prealabila a acesteia cu sterile miniere.

Operatiunile necesare pentru exploatarea utilului sunt:

- excavarea argilei direct din fronturile celor doua semitrepte ale carierei;

- curatarea frontului de lucru si a vetrei finale a carierei, cu cupa incarcatorului

frontal, ori de cate ori este necesar;

- copturirea fronturilor carierei, ori de cate ori este cazul; se realizeaza in situatia

in care apar desprinderi accidentale de argila, pentru a se asigura integritatea lucrarilor

miniere executate, protectia terenurilor inconjuratoare si a zacamantului;

- stropirea bermei de lucru si a vetrei carierei, in perioadele secetoase ale anului;

are ca scop reducerea cantitatii de pulberi care se pot antrena in atmosfera in timpul

activitatilor miniere;

- nivelarea vetrei finale, in vederea ecologizarii sale prin solificare si inierbare;

se realizeaza cu sterile miniere, nivelate  si tasate, pentru a se crea conditiile necesare

pentru solificare si inierbare.

Argila bruta extrasa din fronturile carierei nu este supusa vreunei operatiuni de

prelucrare pe amplasamentul minier. Aceasta este transportata ca atare in incinta

fabricii de caramida, unde este supusa unui flux de pregatire si fabricare a

caramizilor.Transportul din cariera la depozite nu presupune circulatia autovehiculelor

pe drumurile publice, transportul realizandu-se pe doua drumuri tehnologice de pamant

cu lungimea de 500 m fiecare.

2) Fabricare caramizi

Principalele etape ale procesului tehnologic sunt:

a) pregatirea materiei prime;

b) prelucrare mecanica;

c) uscarea;

d) arderea;

e) ambalare;

f) expediere.

a) Pregratire materie prima

Singura operatiune pregatitoare specifica tehnologiei de fabricare a caramizilor

se executa pe platforma fabricii si consta in macerarea in aer liber a argilei cu adaos de

apa, timp de 3-6 luni, pana se realizeaza dezagregarea materialului brut si repartiz

uniforma a particulelor argiloase, pentru obtinerea unei mase plastice cu caracteristici

uniforme.

Particulele de argila se desfac si ajung la un grad de finete mai mare, se

realizeaza si umiditatea necesara de cca. 16%. In medie, consumul de argila afanata

trebuie sa fie de cca. 2,5 mc/1000 caramizi clasice.

In mod uzual, argila se depoziteaza in lunile septembrie-octombrie si se mentine

pana in primavara in depozite

Depozitarea argilei in vederea macerarii se realizeaza in aer liber, in doua

depozite ce au capacitati de 20.000 mc, respectiv 4.000 mc. Platformele de depozitare

au fost nivelate direct pe solul argilos. Acest depozit mai mare a fost astfel conceput

incat parte din materialul excavat intr-un an sa fie depozitat aici in vederea utilizarii in

sezonul urmator.

Din depozit, argila este incarcata cu incarcator frontal in buncarul de alimentare,

de unde este preluata de benzile transportoare si condusa catre sectia de fabricare, la

presa 2 (presa 1 este in conservare, nefunctionala). In acesta portiune benzile au o

lungime de 35 m si sunt carcasate.

b) Prelucrare mecanica

Procesul de prelucrare mecanica incepe prin transportul argilei macerate din

depozit in buncarul de alimentare, unde i se pot adauga materiale degresante (cenusa

de cuptor si spartura de caramida arsa) in cazul in care argila este prea plastica, cu

scopul de a reduce contractia caramizilor crude si pentru cresterea rezistentei mecanice

a caramizilor. Din buncar, prin intermediul unei benzi transportoare, argila este

introdusa intr-un dozator. Instalatia cuprinde si doua valturi pentru sfaramarea

eventualelor incluziuni de calcar (calcarul fin dispersat ajuta la retinerea sulfului),

precum si un malaxor pentru amestecarea argilei in vederea uniformizarii compozitiei

si umiditatii si crearea proprietatilor necesare fasonarii. In aceasta faza transportul

argilei se realizeaza continuu, prin benzi transportoare actionate cu motoare electrice.

Din malaxor  argila trece in presa, unde este presata si vacuumata

pentru dezaerare. Vacuumarea se realizeaza in camera cu vid a presei cu melc.

Vacuumul se realizeaza cu ajutorul unei pompe de vacuum cu inel de apa si are ca scop

reducerea cantitatii de aer din masa de argila, ce are ca efect cresterea plasticitatii.

c) Uscarea

Dupa taiere, caramizile sunt uscate  natural in soproanele de uscare.

Transportul caramizilor de la presa catre soproane se realizeaza cu ajutorul a doua lanturi

transportoare prevazute cu platane.

Procesul de uscare este semicontrolat, prin dirijarea curentilor de aer prin

ridicarea sau coborarea obloanelor laterale ale soproanelor, in primele patru zile de

stationare.

In contact cu aerul uscat incepe evaporarea apei de fasonare de la suprafata

caramizilor, iar apa dintre particule se va ridica la suprafata. Prin subtierea straturilor

de apa dintre particulele de argila, acestea se vor apropia si va apare contractia.

Evaporarea apei de la suprafata are loc mai repede decat ridicarea apei din interiorul

caramizii, atsfel incat la un moment dat suprafata va fi mai uscata decat interiorul.

Pentru evitarea acestui fenomen care poate conduce la craparea caramizilor, se

incetineste evaporarea apei de la suprafata prin limitarea expunerii produsului la

curenti de aer puternici. Evaporarea apei continua, dar mai lent.

Cand argila nu mai pierde din greutate se considera procesul de uscare incheiat.

Fabrica este dotata si cu o uscatorie unde se foloseste procedeu de uscare

artificiala. Uscatoria este prevazuta cu patru tunele de uscare in care sunt introdusi vagoneti prin intermediul cailor speciale de rulare. In fiecare tunel incap 25

vagoneti, iar in fiecare vagonet sunt incarcate100 caramizi.In uscatoria artificiala

este folosita caldura gazelor de ardere provenite de la cuptorul Hoffmann.

Evacuarea gazelor arse se realizeaza printr-un cos cu inaltimea 4 m si diametrul de 0,6 m. Uscarea artificiala dureaza 24-34 ore.

d) Arderea

Prin ardere se ridica treptat temperatura pana la temperature de ardere cand

mica parte din particulele de argila se topesc si leaga celelalte particule intre ele,

intarindu-se la racire si formand un corp rezistent care isi pastreaza forma data la

fasonare. In prima faza de ardere, pana la temperatura de 250 gr.C, argila pierde

umiditatea de cariera, dar isi pastreaza toate proprietatile. Incalzita peste aceasta

temperatura, argila isi pierde si proprietatile ( culoare, plasticitate). Datorita compusilor

cu fier continuti in argila (care se transforma in oxizi de  fier in timpul arderii)

produsele capata culoare rosie.

Arderea caramizilor se realizeaza in cuptorul Hoffmann. Acesta are 14 camere si functioneaza cu un singur foc. Capacitatea medie de incarcare a unei camere este de 9000 de caramizi. Din cele 14 camere, 4 camere au capacitatea de 7500 caramizi/camera. Combustibilul utilizat este lignitul alimentat prin buchini. Temperatura de ardere a caramizilor este intre 950 si 1050 gr.C.

Evacuarea gazelor de ardere este dirijata si controlata cu ajutorul unei valve tip

clopot, iar aspirarea lor se face cu un ventilator electric.

Cuptorul se compune în principal din:

- canalul de ardere;

- canalul colector de gaze;

- canalele de legatură între canalul de ardere si canalul principal de colectare a gazelor;

- gurile de alimentare;

- capacele gurilor de alimentare;

- gurile de legatură între canalul colector si canalul de ardere;

- buchiurile canalelor de evacuare a gazelor arse;

- usile de încărcare si descărcare a cărămizilor;

- ventilator –exhaustor de tiraj pentru evacuarea gazelor de ardere.

Canalul de ardere – reprezintă partea principală a cuptorului si este spatiul productiv unde se

realizează arderea cărămizilor. Canalul de ardere este format din două ramuri paralele, unite la

capete cu câte un canal circular de legatură cu aceeasi sectiune ca ramurile principale. Canalul

de ardere este împărtit conventional în camere (prin cameră întelegându-se o portiune din

canalul de ardere), prevăzute cu usă de încărcare si canalul de fum de legatură pentru

evacuarea gazelor arse în canalul colector. În sectiune, cuptorul circular este format dintr-un

zid interior pe care se sprijină bolta în arc de cerc si un zid exterior care serveste împreună cu

stratul izolator dintre cele două ziduri, la reducerea pierderilor de caldură. Sectiunea canalului

de ardere este de 7,14 mp iar lungimea acestui canal este de 86,24 m.

Canalul de fum este situat central, între două camere de ardere, deasupra nivelului boltilor.

Acesta comunică cu fiecare cameră a canalului de ardere prin canale de legatură. Din canalul

de fum gazele arse sunt evacuate în atmosferă sau în uscătoria artificială prin intermediul

ventilatorului extractor.

Canalele de legatură sunt mici conducte din zid , care fac legătura cu canalul colector de fum.

Ele se termină la partea superioară cu guri de legătură care sunt închise etans prin rame cu

capace detasabile.

Gurile de alimentare sunt asezate în bolta cuptorului, fixate în extremitatea canalului de

alimentare, terminate la partea superioară prin ramă si capac confectionat din fontă.

Usile de acces sunt asezate simetric, la distante egale practicate în zidurile exterioare ale

cuptorului si servesc la introducerea cărămizilor uscate si evacuarea cărămizilor arse.

Ventilatorul asigură tirajul necesar arderii combustibilului cu care este alimentat cuptorul. El

are următoarele caracteristici: P= 22kW, turaŃia= 750/rot./min si debit = 30.000 mc/h.

Procesul de ardere a cuptorului circular apare ca un proces în miscare fiecare fază a acestuia

putându-se localiza precis pe camere. Fiecare fază determiă zona respectivă a cuptorului la un

moment dat. Cuptorul circular are 14 camere si functionează cu un foc.łinând seama de acesta,

la cuptorul circular se disting următoarele zone :

-zona de preîncălzire (cu gazele de ardere) -5 camere

-zona de ardere - 2,5 camere

-zona de coacere -2,5 camere

-zona de răcire -2 camere

-zona de descărcare -1 cameră

-zona de încărcare -1 cameră

Zona de preîncălzire cu gaze arse foloseste pentru pregătirea materialului în vederea arderii,

reducându-se umiditatea din produse cu până la 4-6%.Gazele de ardere intrate în zona de

preîncălzire au o temperatura de 900-1000°C, iar la iesire de 80-150°C. La sfârsitul

preîncălzirii zonei cu gazele de ardere, temperatura produselor este cuprinsă între 450-650°C

în functie de lungimea zonei de preîncălzire si de modul cum se conduce aceasta operatie.

Zona de ardere realizează încălzirea produselor la temperatura de ardere prin arderea directă a

produselor. Aceasta zonă cuprinde 2,5 camere si are 15 rânduri de găuri de alimentare a focului

cu combustibil. Această zonă se imparte în 3 subzone :

- ,,fata focului” este formată din 5 rânduri de guri de alimentare în care se realizează aprinderea

combustibilului si avansarea focului. În această zonă produsele intră cu temperatura de cca.

450-650°C si se încălzesc la partea de jos a încărcăturii la cca 850-900°C. Pe măsură ce

cărămizile din ultimul rând al zonei de preîncălzire (primul rând al zonei de ardere) ating la

baza sa temperatura de aprindere a combustibilului (capătă culoarea rosie) începe alimentarea

noului rând de combustibil. Alimentarea în această fază se va face cu cantităti mici de

combustibil, ritmic si la intervale scurte. Viteza de înaintare a focului depinde de temperatura

la care produsele au fost încălzite în zona de preîncălzire;

,,mijlocul focului” (focul propriu–zis) este format din 5 rânduri de guri de alimentare.In

această fază se realizează palierul de temperaturi la care produsele îsi definitivează

transformările fizico chimice. Durata de mentinere la temperatura de ardere este de cca. 8 h ;

- ,,urma focului” este formată din 4 rânduri de guri de alimentare în care cărămizile de la baza

încărcăturii încep să se răcească foarte mult până la 750-800°C. Alimentarea cu combustibil în

această zubzonă se va face cu atentie pentru a evita depăsirea temperaturii de ardere si

înmuierea sub sarcină a cărămizilor ce formează sustinerea încărcăturii.

Zona de coacere . Pentru a se aduce încărcătura de la temperatura de ardere la cca. 40°C la care

produsele se scot din cuptor se execută răcirea lor , operatie ce cuprine 2 faze si care se

realizează în zona de coacere si de răcire. Zona de coacere sau răcire lentă, are functia de a

permite uniformizarea temperaturilor pe sectiunea canalului de ardere, a prelungirii palierului

de temperatura maximă în zona boltii canalului de ardere si de a răci lent produsele. Lungimea

acestei zone este de 2,5 camere, în care se face numai alimentarea cu combustibil. În această

zonă temperatura produselor scade treptat până la 500° C.

Zona de răcire este zona în care produsele sunt răcite de la 500° C până la 40° C prin

exhaustarea aerului cald de către ventilator. Zona de răcire are o lungime de 2 camere pentru a

se asigura răcirea treptată a produselor si a nu pătrunde aerul rece în zonele de coacere si de

ardere. Aerul se aspiră atât prin capătul zonei de răcire (zona de descărcare) cât si prin usile

cuptorului ce apartin camerelor acestei zone. În acestă zonă se montează burlanele pentru

recuperarea aerului cald rezultat din răcirea produselor. Acest aer cald se refoloseste în zona de

preîncălzire.

Zona de descărcare reprezintă zona unde se descarcă produsele arse. Aceasta zonă are o

lungime variabilă, de la o camera cu 5 rânduri de guri de alimentare la un singur rând de

produse. Aceasta variatie este justificată prin aceea ca arderea se execută continuu în trei

schimburi, iar scoaterea produselor numai în două schimburi.

Zona de încărcare are lungimea unei camere, în acest spatiu asigurându-se progresiv arderea

produselor. Imediat ce o usă a cuptorului a fost depăsită de încărcătura respectivă, aceasta se

zideste. Capacele gurilor de alimentare se lasă desfăcute până în momentul zidirii usii si

asezării registrului de hârtie.

Ambalarea

Cărămizile arse sunt sortate, paletate, legate cu bandă de polipropilenă si folie de PVC si

depozitate în magazia de produse finite.

Instalatii nefunctionale

Pe amplasamentul S.C. PREFAB CONSTRUCT S.R.L. există următoarele instalatii

nefunctionale:

- presa nr. 1 pentru prelucrarea mecanică a argilei, capacitate 500.000 cărămizi pe an (este in

conservare, în incinta halei de productie);

- 1 rezervor suprateran pentru stocarea carburantilor,volum de 2 mc (este în conservare, golit

de continut);

- 1 rezervor subteran pentru stocarea carburantilor, volum de 2 mc (este în conservare, golit de

continut)

9. INSTALAłII PENTRU REłINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANłILOR ÎN MEDIU

| Nr. | Proces/utilaj | Echipamente de reducerea poluării | Punctul de emisie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arderea cărămizilor in cuptorul Hoffmann | Filtru cu saci | Cos dispersie H = 4 m sectiunea de 1,04 mp | SO2 NOx pulberi |
| 2 | Uscătoria artificială | - | Cos dispersie H = 4 m Φ = 0, 6 m | SO2 NOx pulberi |

9.2 APA

Colectarea apelor menajere se realizează în 4 bazine betonate vidanjabile (două bazine cu

capacitatea de 3 mc si două bazine cu capacitatea de 20 mc fiecare). Vidanjarea bazinelor se

realizează de către firme specializate, autorizate.

Apele pluviale provenite de pe amplasament sunt colectate într-un bazin colector. După

decantare, aceste ape sunt folosite pentru umectarea argilei.

10. CONCENTRAłII DE POLUANłI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL

ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1 Aer

10.1.1 Emisii în aer

1. Emisiile în aer nu trebuie să depăsească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul

10.1.3. a prezentei autorizatii.

2. Monitorizarea si analizele fiecărei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat în

capitolul monitorizarea activitătii a prezentei Autorizatii. Un raport privind rezultatele

acestei monitorizări trebuie depus trimestrial la APM Constanta .

3. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate si prezentate într-o formă

adecvată, usor de analizat pentru a permite autoritătilor competente pentru protectia

mediului să verifice conformitatea cu conditiile de functionare prevăzute si valorile limită

de emisie stabilite.

4. Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite.

Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul

evitării si minimizării emisiilor difuze

5. Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ca transportul acelor

materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise

(mijloace de transport acoperite cu prelate, benzi transportoare carcasate pentru

transportul argilei de la depozit la presa nr. 2)

6. Emisiile difuze de pulberi vor fi micsorate prin următoarele măsuri:

- curătarea rotilor autovehiculelor la iesirea din carieră;

- umectarea drumurilor tehnologice utilizate pentru transportul argilei din carieră la

depozitul de macerare, ori de câte ori este necesar;

- acoperirea adecvată a depozitelor de cenusă si cărămidă spartă;

- respectarea instructiunilor de lucru la descărcarea cărbunelui din mijloacele de

transport;

7. Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la APM Constanta .

ca parte a R.A.M.

10.1.2 Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea desfăsurată în SC Prefab Construct SRL Cobadin, evacuate în

atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.2.

Tabelul 10.1.2 Emisiile rezultate din activitatea de ardere a cărămizilor

| Nr. | Proces/utilaj | Echipamente de reducerea poluării | Punctul de emisie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arderea cărămizilor in cuptorul Hoffmann | Filtru uscat | Cos dispersie H = 4 m sectiunea de 1,04 mp | SO2 NOx pulberi |
| 2 | Uscătoria artificială | - | Cos dispersie H = 4 m Φ = 0, 6 m | SO2 NOx pulberi |

10.1.3. Valorile limită de emisie

Emisiile de poluanŃi în atmosferă se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în

tabelul 10.1.3, stabilite în conformitate cu prevederile BAT/BREF

Tabelul 10.1.3

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluati emisi | Valori limită de emisie mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Arderea cărămizilor | Cos dispersie cu dimensiunele: H = 4 m si secŃiunea de 1,04mp (C1) | SO2 NOx pulberi | 500 200 5 |
| Uscătoria artificială | Cos dispersie cu dimensiunile: H = 4 m si diametrul de 0, 6 m(C2) | SO2 NOx pulberi | 500 200 5 |

Nota:

1. Concentratiile emisiilor de poluanti continuti în gazul evacuat de cosurile cuptorului

Hoffmann nu au voie să depăsească limitele stabilite în tabelul 10.1.3, cu exceptia perioadelor

de pornire si oprire. Valorile concentratiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în conditii

standard (273 K, 1013 hPa) si la un continut de oxigen cuprins între 15% si 19%.

2. Valoarea limită de emisie pentru SO2 este stabilită pentru un continut de sulf în combustibil mai

mic decît 0,12%.

3. Pentru măsurătorile discontinue se respectă valorile limită impuse.

Pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin metoda valorilor

momentane determinate prin cel putin 3 exercitii de măsurare/zi în timpul de lucru efectiv

(excluzând perioadele de pornire si oprire)

10.2 Emisii în apă

1. Emisiile în apă nu trebuie să depăsească valorile limită de emisie mentionate în tabelul

10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alti poluanti în apă, în afara celor mentionati în

prezenta autorizatie.

2. Valorile limită sunt stabilite in conformitate cu prevederile HG nr. 188/ 2002 modificată si

completată de HG nr. 352/ 2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de

descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

3. Titularul/operatorul activitătii are obligatia să exploateze instalatiile de captare, transport,

stocare a apelor uzate rezultate din activitate, în conformitate cu regulamentul de

exploatare;

4. Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau

minimalizarea emisiilor de poluanti în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substante poluante pe sol, în apele de suprafată sau freatice.

5. Titularul/operatorul de activitate are obligatia să detină planul de amplasament în care sunt

prevăzute toate constructiile si conductele subterane.

6. Planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale va contine reglementări pentru un

eventual incident, prin care să se garanteze punerea în sigurantă a instalatiei.

7. Monitorizarea si analizele emisiilor în apă se vor realiza astfel: la fiecare vidanjare se va

preleva si analiza apa uzată vidanjată. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări

trebuie depus la APM Constanta , anual, ca parte a RAM.

10.2.1.Tipuri de ape uzate si poluatii emisi

Sursele generatoare de ape uzate si poluantii generati de activitate în apele uzate sunt

prezentate în tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | PoluanŃi existenŃi în apa uzată | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea administrativă | Ape uzate menajere | Ph CBO5 CCO –Cr Materii în suspensie DetergenŃi sintetici biodegradabili | Bazinele betonate pentru colectarea apelor uzate sunt vidanjate de către firme specializate, autorizate. |

10.2.2. Valorile limită admise la evacuare

Parametrii de calitate ai apelor menajere vidanjate se vor încadra în valorile limită prevăzute în

tabelul 10.2.2

| Tipul apei uzate | Indicatori de calitate ai apelor uzate | VLE (mg/dm3) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape menajere rezultate din activitatea administrativă | Ph | 6,5-8,5 | NTPA 002/2005, aprobată prin H. G. nr. 352/21.04.2005 de modificare a H. G. nr. 188/28.02.2002 |
|  | CBO5 | 300 |  |
|  | CCO –Cr | 500 |  |
|  | Materii în suspensie | 350 |  |
|  | DetergenŃi sintetici biodegradabili | 25 |  |

10.3 Sol si apa subterană

1. Încărcările si descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe

platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltratiile în sol

2. Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate si mentionate în tabelul 10.3.1 trebuie

să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea

Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

Titularul autorizatiei trebuie să initieze un program de testare si verificare a tuturor

rezervoarelor si conductelor subterane, cel putin o dată la doi ani. Un raport privind

aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

4. Sunt interzise deversările de produse care pot polua solul si implicit apa. În cazul

aparitiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora si se vor

restabili conditiile anterioare producerii deversărilor.

5. Încărcările si descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate

împotriva dispersiilor de pulberi.

6. Stocările temporare de materiale si deseuri se vor realiza cu asigurarea protectiei

solului si apei subterane.

7. Toate bazinele trebuie etansate si izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea

solului.

8. Titularul de activitate trebuie să planifice si să realizeze o dată la 2 ani, activităti de

revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte de

canalizare, bazine betonate vidanjabile pentru colectarea apelor uzate menajere

9. Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substante

de absorbtie, precum si un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor

oricărui poluant pe sol

10. Sterilul minier rezultat din activitatea de extractie a argilei va fi folosit la amenajarea

vetrei finale a carierei, acesta fiind tasat si nivelat. Ecologizarea vetrei finale se va

realiza cu solul rezultat de la decaparea suprafetelor care urmează să fie afectate de

activitatea de extractie a argilei, operatiune urmată de înierbarea suprafetelor respective.

Tabelul 10.3. Valorile de referintă pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. | Locul de prelevare: - la suprafată (la 5 cm) - la adâncimea de 30 | Indicatorul analizat | Valori limită folosinte mai putin sensibile (mg/Kg substantă uscată) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 amplasat lângă depozitul de carburanti | Hidrocarburi din petrol | 1000 |
| 2 | S2 amplasat lângă rezervorul stocare apă | Hidrocarburi din petrol | 1000 |
| 2 | S3 amplasat pe vatra finală a carierei de argilă | Hidrocarburi din petrol | 1000 |

10.4 Zgomot

Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un

raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

2. Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an.

3. În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de

zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locatie sensibilă la zgomot.

Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A),

pentru zona industrială grea, conform Ordinului MMGA nr. 678/2006 pentru aprobarea

Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul

produs de activitătile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea

aeroporturilor.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Deseurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deseurilor , republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare.

Titularul autorizatiei trebuie să respecte următoarele conditii:

1. Titularul/operatorul activitătii are obligatia evitării producerii deseurilor, iar în cazul

producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

2. Gestionarea deseurilor trebuie să se desfăsoare asa cum este precizat în Tabelul 11.1. al

prezentei Autorizatii integrate de mediu, în conformitate cu legislatia si protocoalele

nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara

amplasamentului fără a informa în prealabil si fără acordul scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta.

3. Titularul/operatorul activitătii are obligatia sa se asigure ca deseurile transferate către alte

persoane fizice sau juridice sunt ambalate si etichetate în conformitate cu standardele

nationale, europene si cu oricare norme în vigoare privind inscriptionările obligatorii.

Stocarea temporară se va face în zone si locuri special amenajate si protejate corespunzător

împotriva dispersiei în mediu.

4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie

transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităti cu deseuri. Deseurile

trebuie transportate doar de la amplasamentul activitătii la amplasamentul de valorificare/

eliminare fără a afecta mediul si în conformitate cu legislatia natională.

5. Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată sau

expediere sau transport sau eliminare sau recuperare a deseurilor fără acordul scris

prealabil al APM Constanta .

6. Titularul/operatorul activitătii are obligatia să întocmească un registru complet pe probleme

legate de operatiunile si practicile de gestionare a deseurilor de pe amplasament, care va fi

pus în orice moment la dispozitia organelor de specialitate ale autoritătii competente pentru

protectia mediului si ale autoritătii cu atributii de control.

Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizatiei, trebuie să contină minimum de detalii

cu privire la:

- Cantitătile si codurile deseurilor;

- Sursa deseurilor.

- Modul de stocare si tratare a deseurilor.

- Numele transportatorului de deseuri si detaliile de atestare si de autorizare ale

acestuia.

- Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

- Datele de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea/

eliminarea deseurilor.

- O copie a acestui registru privind gestionarea deseurilor trebuie depusă la Agentia

Pentru Protectia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

7.Deseurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului si a retelei de

Canalizare.

8. Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie

respectate programele si termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor

legale în vigoare.

11.1 Deseuri produse, colectate, stocate temporar

Tipurile de deseuri rezultate din activitate precum si modul de gestionare a acestora este

prezentat în tabelul 11.1

Tabel 11.1 Deseuri generate pe amplasament

| Surse de deseuri | Denumire deseu | Codul deseului cf.HG856/2002 | Mod de stocare/valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| Extractia argilei | Steril | 01 01 02 | Stocare temporară pe vatra finală a carierei si se utilizeaza la amenajarea acesteia în vederea ecologizării |
| Uscarea cărămizilor | Resturi de cărămizi | 10 12 01 | Stocare temporată pe platformă betonată, se reintroduc în fluxul tehnologic |
| Arderea cărămizilor | Cărămizi sparte | 10 12 08 | Stocare temporată pe platformă betonată, se reintroduc în fluxul tehnologic |
|  | Cenusă | 10 01 01 | Stocare temporată pe platformă betonată, se reintroduce în fluxul tehnologic |
| Ambalarea cărămizilor | Paleti de lemn | 15 01 03 | Stocare temporată pe platformă betonată, eliminare în instalatia proprie de ardere |
|  | Deseuri metalice | 15 01 02 | Stocare temporară în spatiu special amenajat si valorificare către firme specializate, autorizate |
|  | Cărămizi sparte | 10 12 08 | Stocare temporată pe platformă betonată, se reintroduc în fluxul tehnologic |
| Activităti de întretinere/reparatii | Ulei uzat | 13 02 05* | Stocare temporară în butoaie metalice care repauzează pe cuve de retentie si valorificare prin coincinerare către firme specializate, autorizate |
|  | Deseuri metalice | 12 01 99 | Stocare temporară pe pardoseală betonată, în spatiu special amenajat, valorificare către firme specializate, autorizate |
|  | Anvelope uzate | 16.01.03 | Stocare temporată pe platformă betonată, valorificare prin coincinerare catre societăti specializate, autorizate |
|  | Filtre ulei | 16.01.07* | Stocare temporară în recipienti metalici, valorificare prin coincinerare catre societăti specializate, autorizate |
| Personal de exploatare, întretinere | Deseuri menajere | 20 03 01 | Stocare temporară în europubele, eliminare prin depozitare la un depozit conform |
|  | Tuburi fluorescente | 20.01.21* | Stocare temporară în spatiu special amenajat si preluate de catre societăti specializate autorizate |

12. INTERVENłIA RAPIDĂ/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL

SITUAłIILOR DE URGENTĂ, SIGURANłA INSTALAłIEI

Activitatea nu se încadrează in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile

H.G. nr. 804/25.07.2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt

implicate substante periculoase, cu modificările si completările ulterioare.

Titularul autorizatiei trebuie să se asigure că este functional Planul de intervenie în caz de

poluări accidentale, care tratează orice situatie ce poate apărea pe amplasament, în vederea

minimizării efectelor asupra mediului.

Planul de actiune pentru situatii de urgentă trebuie revizuit si actualizat în functie de conditiile

nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspectie de

către personalul cu drept de control al autoritătilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale au fost stabilite:

- Sursele potential poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul instalatiei;

- Fisa poluantilor potentiali;

- Programul de măsuri si lucrări în vederea prevenirii si combaterii poluării accidentale;

- Componenta colectivului constituit pentru rezolvarea situatiilor de urgentă internă cu

responsabilitătile conducătorilor;

- Componenta echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor si a materialelor necesare pentru interventii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informatiilor cu privire la producerea evenimentelor de

poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situatia poluărilor accidentale

Defectiunile în functionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător

trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la

dispozitia autoritătilor responsabile, trebuie să reiasă:

Tipul, momentul si durata defectiunii,

Cantitatea de substante nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

Urmările defectiunii atât în interiorul obiectivului, cât si în exterior,

- Toate măsurile initiate.

- Defectiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafata obiectivului sau care prezintă

pericole pentru sănătate sau viată trebuie anuntate:

imediat Inspectoratului pentru situatii de urgentă

urgent autoritătii responsabile cu protectia mediului.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂłII

1. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de actiuni:

supraveghere din partea organelor abilitate si cu atributii de control;

automonitorizare

2. Automonitorizarea este obligatia societătii si are următoarele componente:

monitorizarea emisiilor si calitătii factorilor de mediu;

monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

monitorizarea post – închidere;

3. Toate analizele din cadrul activitătii de monitorizare vor fi realizate de personal

calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare si analiză specifice/

mentionate în prezenta autorizatie.

4. Echipamentele de monitorizare si analiză trebuie exploatate si întretinute astfel încât

monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare

metrologică, etc.).

5. Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de

analiza vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză.

Titularul autorizatiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur si

permanent la următoarele puncte de prelevare si monitorizare:

a) Puncte de prelevare a emisiilor în aer: în punctele de emisie specificate în tabelul

13.1.1.1,

b) Puncte de prelevare ape uzate: din bazinele betonate vidanjabile;

c) Zone de măsurători ale zgomotului: la limita amplasamentului, în cele patru puncte

cardinale

d) Puncte de prelevare probe sol: din cele trei puncte de prelevare probe sol amplasate

conform tabelului 13.3.

13.1 Monitorizarea emisiilor în aer

Titularul autorizatiei are obligatia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanŃi în aer în

condiŃiile stabilite în tabelul 13.1.1.3

Tabelul 13.1.1.3 Monitorizarea emisiilor în aer

| Nr. pct. de emisie | Proces/utilaj | Punct de emisie | Poluant | Frecventa de monitoriz are | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.16 | Arderea cărămizilor | Cos dispersie cu dimensiunele: H = 4 m si sectiunea de 1,04 mp (C1) | pulberi | trimestrial | SR EN 13284-1/2 |
|  |  |  | NOx | trimestrial | STAS 10829/75 ISO 11564/98 |
|  |  |  | SO2 | trimestrial | STAS 10194/89 ISO 7935/05 |
| A.17 | Uscătoria artificială | Cos dispersie cu dimensiunele: H = 4 m si diametrul de 0, 6 m (C2) | pulberi | trimestrial | SR EN 13284-1/2 |
|  |  |  | NOx | trimestrial | STAS 10829/75 ISO 11564/98 |
|  |  |  | SO2 | trimestrial | STAS 10194/89 ISO 7935/05 |

Notă:

1. Monitorizarea emisiilor in aer se va face de către titular printr-un laborator specializat,

conform precizărilor stabilite in tabelul 13.1.1.

2. Se pot folosi si alte metode de analiză, standardizate sau acreditate;

13.2. Monitorizarea emisiilor în apă

Apele uzate rezultate de pe amplasament vor fi monitorizate în conditiile stabilite în

tabelul13.2.

Tabelul 13.2

| Punctul de prelevare a probei | Parametru | FrecvenŃa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Din bazinele betonate vidanjabile | Ph | La fiecare vidanjare | SR ISO 10523-97 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899-02 |
|  | CCO –Cr |  | SR ISO 6060-96 |
|  | Materii în suspensie |  | STAS 6953-81 |
|  | DetergenŃi sintetici biodegradabili |  | SR EN 903-2003 |

13.3 Monitorizarea calitătii solului

Titularul autorizatiei are obligatia să monitorizeze nivelul de poluanŃi în sol în cele 3 puncte de

prelevare. Prelevarea probelor se va face anual, de către un laborator specializat, autorizat.

Tabelul 13.3

| Indicatori | FrecvenŃa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| Hidrocarburi din petrol | Anual | SR 7277/1-95 |

NOTA:

1. La solicitarea APM Constanta  se vor analiza si alti indicatori.

2. Prelevarea probelor si analizele acestora se vor realiza prin analize de laborator după

standardele în vigoare, de un laborator specializat.

3. Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigatiilor din Raportul de

amplasament. Astfel, se va urmări evolutia calitătii solului în timp si influenta

activitătii instalatiei asupra acestuia.

13.5 Deseuri

Evidenta deseurilor produse va fi tinută lunar, conform prevederilor HG 856/2002 privind

evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile

periculoase, cu modificările ulterioare si va contine următoarele informatii:

- tipul deseului;

- codul deseului;

- instalatia producătoare;

- cantitatea produsă;

- data evacuării deseului din instalatie;

- modul de stocare;

- data predării deseului;

- cantitatea predată către transportator;

- date privind orice amestecare a deseurilor;

14. RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECłIA

MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea SC PREFAB

CONSTRUCT SRL în Registrul Public conform cerintelor Legii nr. 544/2001 privind

liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de

Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 544/2001, privind liberul acces la informaŃiile de interes public, a Hotărârii de Guvern

nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului

M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a

informatiei privind mediu. Dacă operatorul consideră că anumite informatii furnizate sunt

confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile

respective să nu fie publicate în Registru, asa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da

posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informatiile sunt sau nu confidentiale din

punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informatiile respective si să

ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

2. Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerintele prevăzute în

autorizatia integrată de mediu.

3. Titularul autorizatiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile,

examinările, calibrările si întretinerile realizate conform cerintelor prezentei Autorizatii.

4. Titularul autorizatiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea

normală a activitătii si care pot crea un risc de mediu. Datele vor fi completate în registre

de hârtie, iar fiecare pagina a registrului trebuie sa fie numerotată. Acest registru, în format

hârtie, va fi tinut de către responsabilii de obiectiv si va fi pus la dispozitia autoritătilor de

control la cererea acestora.

5. Titularul autorizatiei trebuie să înregistreze toate reclamatiile de mediu legate de

exploatarea activitătii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data si ora

reclamatiei, numele reclamantului si să ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De

asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamatii.

Datele vor fi completate in registru de hârtie, iar fiecare pagina a registrului trebuie să fie

numerotată. Acest registru, în format hârtie, va fi tinut de către responsabilii de obiectiv si

va fi pus la dispozitia autoritătilor de control la cererea acestora.

6. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizatie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament si trebuie să fie disponibile pentru

inspectii efectuate de către personalul cu drept de control al  A.P.M.

Constanta, G.N.M - C.J. Constanta în orice moment.

7. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor,

calibrărilor si întretinerilor asa cum sunt ele mentionate în Capitolul 14 trebuie transmise în

format electronic la sediile APM Constanta  în conformitate cu cerintele

prezentei autorizatii. O copie trebuie depusă la momentul si în modalitatea precizată.

8.Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în

orice moment.

9. Titularul autorizatiei trebuie să detină la sediul unitătii un dosar pentru informarea

publicului. Acest dosar trebuie să contină minimum:

a) Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnată a fi confidentială) între

A.P.M. Constanta si titularul autorizatiei

b) Autorizatia integrată de mediu

c) Solicitarea

d) Raportările către A.P.M. Constanta .

e) Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le consideră relevante

10. Un raport privind rezultatele monitorizării calitătii apelor trebuie transmis anual, în format

electronic, la APM Constanta , iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

11. Un raport privind rezultatele monitorizării calitătii aerului trebuie transmis trimestrial, în

format electronic, la APM Constanta , iar un raport rezumat trebuie

depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

12. Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfăsoară una sau mai multe activităti prevăzute în Anexa I a

Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăseste valoarea de prag corespunzătoare

specificată, trebuie să comunice autoritătii competente, informatiile de identificare a

complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând

cazul în care informatia este deja disponibilă autoritătii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informatii

disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masă,

monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode în

conformitate cu Art. 9 (1) si în concordantă cu metodologiile internationale aprobate, unde

acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilitătile precum si modul de

informare si participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si

15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autoritătii publice pentru

protectia mediului.

Documentele se vor transmite la APM Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5)

din prezenta HG nr. 140/2008, în format electronic si pe suport hârtie, până la următoarele

termene:

a)30 aprilie 2018 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2017;

b)30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

Operatorii au dreptul să solicite confidentialitatea unor date si informatii, în mod justificat,

potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informatiile

raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si să folosească

pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR

13 Evidenta deseurilor va fi transmisă lunar la APM Constanta.

Rapoartele trebuie depuse conform: tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii, 14.2. Rapoarte

singulare si 14.3. Model notificare.

Tabelul 14.1 Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecventa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea emisiilor în aer | trimestrial | Zece zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în apa evacuata | anual | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea solului | anual | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea zgomotului | anual | Ca parte a RAM |
| Reclamatii | ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |
| Raportul Anual de mediu | anual | Până la 01 februarie al fiecarui an |
| Evidenta gestiunii deseurilor | lunar | Până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor si deseurilor de ambalaje, conf. H.G. 927/2005 | Anual | Până la 25.02 al fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la data 30 aprilie a fiecărui an |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părti din instalatie | - | La data producerii |

Tabelul 14.2 Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportuklui |
| --- | --- |
| Notificările în caz de functionare necorespunzătoare a instalatiilor de reducere a poluării. | În cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului. |
| Notificări în caz de oprire/pornire programată a instalatiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |

Tabelul 14.3 Model notificare:

| Denumire operator | Data notifică rii | Situatia de functionare necoresp. semnalată | Nr de ore de funct. necorespun zătoare | Măsuri de remediere | Data remedier ii | Nr total de ore de funct. necorespunz ătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15.OBLIGAłIILE TITULARULUI ACTIVITĂłII

Titularul/operatorul activitătii are obligatia de a respecta toate conditiile din prezenta

autorizatie.

15.2 Nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate atrage suspendarea autorizatiei

integrate de mediu în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare (art. 17 alin. 3 din

OUG 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu toate completările si modificările

ulterioare ;

15.3 Titularul/operatorul activitătii are obligatia de a respecta legislatia specifică în vigoare

privind protectia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă,

contraventională si penală, după caz.

15.4 Titularul/operatorul activitătii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru

protectia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizatiei de

Gospodărire a Apelor si să transmită autorizatia revizuită.

15.5 Titularul autorizatiei trebuie să se asigure că este functional „Planul de interventie în

caz de poluare accidentală” care tratează orice situatie de urgentă care poate apărea pe

amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

15.6 Titularul/operatorul de activitate are obligatia să actualizeze „Planul de prevenire si

combatere a poluărilor accidentale, să detină mijloacele si materiale necesare în caz de

poluări accidentale si să actioneze în conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.7 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 cu

modificările si completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/

operatorul activitătii are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu,

pentru activitătile pe care le desfăsoară.

15.8 Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentă trebuie revizuit si

actualizat în functie de conditiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe

amplasament în orice moment pentru inspectie de către personalul cu drept de control

A.P.M. Constanta, G.N.M.- C.J.Constanta, autoritătilor de

specialitate.

15.9 În caz de modificare în exploatarea instalatiilor (a proceselor tehnologice sau de

schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalatii tehnologice, de încetare

provizorie sau definitivă a activitătii) titularul/operatorul de activitate este obligat să

efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

15.10 Titularul/operatorul activitătii are obligatia ca în momentul închiderii temporare a

instalatiei/ parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societătii să notifice  APM Constanta si să ia măsuri de punere in sigurantă:

Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiei;

Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural;

Golirea tuturor instalatiilor si predarea continutului acestora la societăti

autorizate;

Eliminarea completă, în deplină sigurantă, a uleiurilor si emulsiilor de răcire din

echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate si predarea lor

la unităti specializate de valorificare/eliminare;

Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

Evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate în zonă;

Marcarea zonei prin afisare de plăcute avertizoare si interzicerea accesului

personalului care nu are împuternicire privind operarea în zonă.

Stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie;

Asigurarea pazei non-stop a obiectivului si mentionarea într-un registru de

evidentă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalatiei;

- Instruirea personalului ce deserveste instalatiile învecinate cu privire la deciziile

privind punerea in siguranta a instalatiei respective;

Respectarea normelor de protectia muncii si PSI;

Notificarea A.P.M. Constanta asupra oricărui eveniment produs pe

amplasamentul respectiv;

Includerea instalatiei în Raportul Anual de Mediu (RAM)

Notificarea A.P.M. Constanta după implementarea măsurilor de punere în

sigurantă;

15.11 Titularul/operatorul activitătii are obligatia să detină planul de amplasament în care

sunt delimitate spatiile verzi de pe amplasament, precum si întretinerea permanentă a

acestora;

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAłIEI, MANAGEMENTUL

REZIDUURILOR

16.1. Lucrări si măsuri specifice de protectia mediului.

La încetarea activitătii cu impact asupra mediului, precum si la vânzarea pachetului majoritar

de actiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situatii care implică

schimbarea titularului activitătii, precum si în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare

sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate

modificările si completările ulterioare, se aplica in mod corespunzător dispozitiile art. 15 alin.

(2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia

dintre procedurile mentionate, mai sus, părtile implicate transmit în scris autoritătii competente

pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document

certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situatia existentă la SC PREFAB CONSTRUCT SRL, după oprirea activitătii,

se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în sigurantă a instalatiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică si apă industrială;

- Golirea tuturor instalatiilor si predarea continutului acestora spre unităti autorizate;

- Eliminarea completă, în deplină sigurantă, a uleiurilor si emulsiilor de răcire din

echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate si predarea lor la

unităti specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- Demontarea instalatiilor si valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- Colectarea deseurilor generate în spatii amenajate si valorificarea/eliminarea lor

corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigatii privind nivelul de contaminare a solului si a apei subterane si compararea

rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea si demontarea instalatiilor tehnologice materialele feroase si neferoase,

precum si cele provenite din constructii vor fi valorificate prin societăti autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalatiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului si mentionarea într-un registru de evidentă a

tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalatiei;

- Anuntarea oricărui eveniment la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului.

16.2. Planul de închidere al instalatiei.

În cazul închiderii definitive a întregii instalatii sau a unor părti de instalatie,

titularul/operatorul activitătii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de

autoritatea competentă pentru protectia mediului. Scopul planului de închidere

trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General , aprobat prin

Ord.M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

16.2.2 Planul de închidere trebuie să includă minim:

- planurile tuturor conductelor si rezervoarelor subterane,

- orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului si solului

- acolo unde este cazul, golirea completă de continut potential periculos si

- spălarea conductelor si a rezervoarelor,

- valorificarea/eliminarea deseurilor,

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

16.2.3 Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în

aplicare si să declare mijloacele de asigurare a disponibilitătii acestor resurse,

indiferent de situatia financiară a titularului/operatorului activitătii

16.2.4 La încetarea activitătii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra

solului pentru a constata gradul de poluare si necesitatea oricăror remedieri în

vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei

de folosintă avută anterior.

16.2.5 Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face obligatoriu pe baza

unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt

obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitătii cu impact semnificativ

asupra mediului.

17. GLOSAR DE TERMENI

| APM ConstanTa | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevăzut în legislatia natională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra functionarii tehnice a instalatiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităti si a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referintă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substante, vibratii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activitătii umane, de substante, vibratii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătătii umane sau calitătii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăsită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o dilutie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activitătilor economice |
| EPRTR | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orăsenesti la evacuarea in receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orăsenesti la evacuarea în retelele de canalizare ale localitătilor si/sau în statiile de epurare |
| C.J.G.N.M. ConstanŃa | Comisariatul Judetean al Gărzii Nationale de Mediu |

ANEXA 1 – Model Raport Anual de Mediu

Raportul anual de mediu va conţine toate datele prevăzute de legislatia în vigoare cu privire la gestiunea deşeurilor şi va fi structurat corespunzător pornind de la modelele de mai jos:

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord | Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei ( cantitate de deşeuri depozitată în anul de raportare, tone si mc.) |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Tabel Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Tabel Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Tabel Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Tabel Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Tabel Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Date înregistrate în urma procesului de monitorizare ( atât pentru celula în exploatare cât şi pentru celulele închise), conform cap. 13 al A.I.M.

Tabel calitatea apei epurate

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel calitatea aerului

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/m3) | Valoarea măsurata (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel calitatea solului

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării | Valoarea măsurata |
| --- | --- | --- | --- |

Notă:

Autorizaţia Integrata de Mediu s-a emis în 3 (trei) exemplare.