ACORD DE MEDIU

Nr. ............   din  ..............2018

Ca urmare a cererii adresate de  CN APM SA CONSTANTA PENTRU SC MIDIA INTERNATIONAL SA INVESTITOR YILDIZ LOGISTICA SRL, cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port-Gara Maritima, jud. Constanta, inregistrata la APM Constanta cu nr. 8172RP din 14.06.2017, in baza OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare si a prevederilor DIRECTIVEI 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: CONSTRUIRE INSTALATII DE PRODUCTIE/MANIPULARE/DEPOZITARE PRODUSE LICHIDE SI USCATE LEGATE DE PROPRIA ACTIVITATE CUM AR FI: FABRICA DE ADEZIV, DEPOZIT DE METANOL, DEPOZITE DE MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE, PLATFORME, PRECUM SI ECHIPAMENTE NECESARE ACTIVITATII, CENTRU PENTRU DEPOZITAREA SI PRELUCRAREA PRODUSELOR DIN OTEL, amplasat in orasul Navodari, Incinta Port Midia Navodari-Dana 5, jud. Constanta, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

Proiectul intra sub incidenta HG nr.445/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa I, la pct. 6, lit. a),  Anexa II, la pct. 6, lit. c) si pct. 10, lit a) cat si in Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa I, pct. 4. 4.1. lit. b) si a Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase – Anexa I , partea 2, pct. 14-Formaldehida (concentratie >=90%) si pct. 22-Metanol.

- Descrierea proiectului

  - 1.1. Detalii de amplasament

Amplasamentul se afla in  incinta Portului Midia-Dana 5, oras Navodari, jud. Constanta.

Investitia se va dezvolta in incinta Portului Midia Navodari, administrat de Compania Nationala APM SA Constanta.

Coordonatele in Sistem Stereo 70 pentru zona studiata prin proiect sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 1-1: Coordonate Stereo 70 ale terenului

| Nr. | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 322745.212 | 794086.530 |
| 2 | 322746.044 | 794179.032 |
| 3 | 322708.101 | 794179.094 |
| 4 | 322666.249 | 794179.480 |
| 5 | 322624.101 | 794179.712 |
| 6 | 322590.676 | 794179.877 |
| 7 | 322560.801 | 794180.140 |
| 8 | 322536.728 | 794180.291 |
| 9 | 322497.010 | 794180.632 |
| 10 | 322493.522 | 794162.201 |
| 11 | 322488.231 | 794135.326 |
| 12 | 322483.348 | 794109.152 |
| 13 | 322480.834 | 794094.581 |
| 14 | 322478.621 | 794086.538 |
| 15 | 322478.009 | 794083.930 |
| 16 | 322477.671 | 794081.386 |
| 17 | 322476.581 | 794071.570 |
| 18 | 322476.129 | 794066.254 |
| 19 | 322476.860 | 794043.899 |
| 20 | 322478.360 | 794013.649 |
| 21 | 322560.615 | 794013.873 |
| 22 | 322560.617 | 794028.920 |
| 23 | 322560.531 | 794076.923 |
| 24 | 322560.558 | 794087.527 |

Vecinatati amplasament:

- nord-platforma portuara-MIDIA INTERNATIONAL SA, in continuarea platformei sunt terenuri libere si calea de access pre digul portuar (de larg), iar la cca. 800 m nord-vest exista parcul de rezervoare ce apartine de SC ROMPETROL RAFINARESA;

- sud-platforma portuara, drum acces port-MIDIA INTERNATIONAL SA, acvatoriul portuar din partea de sud;

- est-teren liber-CN APM C SA, apoi drum de access pre dig;

- vest-platforma portuara-MIDIA INTERNATIONAL SA, este o zona de depozitare in rezervoare a fluidelor de foraj; la cca. 2,2 km este amplasat SC ROMPETROL RAFINARE SA.

Orasul Navodari este situate in sud-sud-est, la cca. 5 km de amplasament.

Comuna Corbu este amplasata la distanta de 4 km de amplasamentul propus proiectului, iar satul Luminta la distant de 4,7 km.

Distantele pana la granite sunt:

- cca. 98 km pana la granite cu Ucraina, directia nord-nord-est;

- cca. 69 km pana la granite cu Bulgaria, directia sud;

- cca. 131 km pana la granite cu Republica Moldova, directia nord-nord-vest.

Zona ce face obiectul proiectului este situate in partea de est a incintei portuare, adiacent SC Midia International SA.

Terenul este domeniu public, aflat in administrarea Ministerului Transporturilor si concesionat Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA; in present, acesta este inchiriat de catre Midia International SA, de la CN APM Constanta, prin contractual de inchiriere nr. CNAPM-00963-IDP-01 din 16.03.2017.

Platforma pe care urmeaza a se realiza proiectul, este inchiriata de catre YILDIZ LOGISTICA SRL, de la MIDIA INTERNATIONAL SA.

Amplasamentul este reprezentat de o platform betonata si este liber de constructii.

Locatia proiectului este in afara ariilor de interes conservativ, cel mai apropiat sit NATURA 2000 este ROSPA 0076 Marea Neagra, la cca. 144 m sud-est.

Suprafața de teren este de 30.000 mp.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 404 din 04.05.2017,  destinatia terenului este de *Bazin portuar Midia*.

POTpropus=63% si CUTpropus=0,64.

Hmax=16,5m-25m (pentru instalatia tehnologica in aer liber).

1.2 Descrierea lucrarilor

Structuri si amenajari

* Construire fabrica pentru productie de adezivi si a unor constructii conexe:

- hala depozitare materii prime (uree, melamina, caprolactam) de cca. 2262 mp (Hmax.=13,5 m);

- constructie tip platforma betonata si impermeabilizata, cu pereti de beton (H=2,50 m), cu cinci (5) rezervoare (4x4200 mc si 1x188 mc), pentru depozitarea materiei prime, a metanolului, dotat cu 2 camere de pompe, cu Saprox.=2897 mp (2877 mp fara camerele de pompe);

Depozitul de metanol va fi prevazut cu o cuva betonata cu dimensiuni de 105,4x28,5 m, impartita prin diguri de zidarie de cate 2,50 m pentru a prelua scurgerile accidentale si a nu permite extinderea cantitatilor deversate de metanol spre celelalte rezervoare astfel:

Aindiguire nr. 1=458 mp;

Aindiguire nr. 2=426 mp;

Aindiguire nr. 3=419 mp;

Aindiguire nr. 4=445 mp.

Inaltimea peretilor exteriori va fi de 2,50 m, iar peretele spre rampa auto va fi de 3,00 mp, in vederea protejarii de  eventuala radiatie termica o cisterna aflata la incarcare/descarcare cu metanol; volumul intregii cuve va fi de 7192 mc.

- zona de racire apa demineralizata (3 bazine cu apa de 150 mc fiecare, 2 chillere si 8 turnuri de racire) (Saprox.=340 mp); pompele se vor amplasa pe dana, suprateran;

- patru instalatii tehnologice pe structura metalica, amplasate in aer liber, pentru productie FALD/UFC ( una va fi realizata in prima faza de dezvoltare a proiectului si trei intr-o faza ulterioara), care vor produce substantele necesare pentru zona de amestec (Saprox.=524 mp pentru ambele faze, o singura instalatie are suprafata de 131 mp); o instalatie tehnologica cuprinde un reactor de cca. 16 mc (D=4,4 m, H=1,02 m), o coloana de absorbtie inalta de 23 m, schimbatoare de caldura, vaporizator metanol cu H=4,5 m);

-  cladire administrativa P+2E (Sc=230 mp; Sd=460 mp), si cu urmatoarele functiuni:

* post de transformare;

* camera de mentenanta;

* tablou electric general;

* zona pentru administrare si servicii;

* camere depozitare materiale;

* loc de luat masa;

* camera de control, automatizata, de supervizare si control a procesului tehnologic;

* laborator pentru analiza calitatii substantelor produse;

* birou manager fabrica;

* spatii pentru angajatii fabricii ( toalete, vestiare, cabinet medical, birouri, etc.);

- cladire principala de amestec, in cadrul careia se vor produce adezivii si solutia de uree, aceasta cuprinde sase (6) unitati de amestec (4 buc.x36 mc pentru UF/EUF si 2 buc.x16 mc pentru MF), rezervoare pentru inmagazinarea substantelor necesare in amestec si a adezivilor obtinuti, instalatie scrubber pentru zona de amestec (Saprox=678 mp); caracteristici cladire: P+2E, Hmax=15 m;

- constructie in aer liber tip cuva de beton pentru depozitarea in rezervoare a adezivilor (UF; MF; EUF) si a altor lichide (materii prime lichide – soda caustica, DEG), apa (proaspata, demineralizata, etc.) si produse lichide intermediare (FALD, UFC, solutie de uree), instalatie scruber care deserveste zona de depozitare (pentru retinerea si tratarea eventualelor emisii de la rezervoare), Saprox.=2206 mp;

-  constructie pentru epuraea apelor uzate, S=117 mp;

- constructie pentru demineralizarea apei, cu osmoza inversa, S=148 mp in prima faza de dezvoltare; pentru faza a doua de dezvoltare se vor utiliza doua unitati de demineralizare, Stotal=296 mp;

-  constructie tip sopron pentru depozitare deseuri, S=21 mp;

-  bazin subteran de retentie ape rezultate din cuvele de metanol si depozit adezivi, S=228 mp, V=860 mc;

-  bazin subteran de retentie ape provenite de la rampa auto si rampa CF, S=90 mp, V=100 mc;

-  pasarele pentru conectarea diferitelor platforme tehnologice;

-  cabina poarta;

-  pod tehnologic pentru conducte, pentru conectarea fabricii productie adezivi de zona portuara si de zona feroviara de transport, pentru transportul materiei prime lichide si a apei, adezivilor; ureea se va transporta pe banda rulanta;

-  constructii auxiliare, conexe: cladiri de acces, porti de acces, terminal portuar pentru lichide necesare functionarii (soda caustica, DEG, UF, metanol, etc.), zona statie pompare apa de mare pentru racire, etc. Terminalul portuar va avea 5+1 puncte de racordare. Lichidele vor fi: metanol, FALD, UF, DEG, soda caustica, recuperare vapori. Conectarea conductelor se va realiza printr-un canivou – camin betonat subteran, rezistent la trafic greu, astfel incat sa sustina greutatea macaralelor de 200 t care opereaza pe cheu. Similar, se va realiza terminalul pentru un singur produs si anume, metanol si recuperare vapori; acest terminal va fi pe Dana 6 si va fi partial pe cheu, partial in canivou.

- cladire (cu statie de pompe apa incendiu, incapere preparare spuma, sala de pregatire personal, camera detectie ECS-IDSAI, grup sanitarcu dus, vestiar) pentru stingerea incendiului si 2 rezervoare (pentru hidranti exteriori si interiori si preparare spuma-V=600 mc si pentru sprinklere si racire-pulverizare-V=400 mc);

- hala pentru depozitarea produselor lemnoase (MDF, MDF laminat, PAL, PAL laminat, produse HG (HG-MDF), parchet, MDF panele usi pentru confectionare mobilier, etc.),

(Saprox.=4194 mp, Hmax=12,50 m, dimensiuni 55x77 m);

-  centru pentru depozitarea si prelucrarea produselor din otel (tabla neagra, tabl prelucrata la cald/rece, tabla vopsita, tabla galvanizata, tabla trapez si toate genurile de produse metalice) si a materiei prime (fasiere, debitare, ambutisare, trei macarale-pod mobile) capacitate 150.000 t/an (Saprox.=4245 mp), Hmax=17,20 m, dimensiuni 53x80 m;

-  prelungire linie de cale ferata, aprox. 196 m;

- amenajare platforma in aer liber pentru depozitarea produselor lemnoase (lemn idustrial, aschii, etc.) (aprox. 1597 mp, capacitate depozitare de cca. 7148 t);

- amenajare incinta, sistematizare verticala si orizontala;

- imprejmuire teren cu gard de tabla;

- realizare diverse racorduri necesare functionarii si alimentarii cu materie prima (apa, energie electrica, metanol, etc.).

Realizare accese

Se propun accese auto si pietonale din drumul portuar (la est) si din interiorul platformei (vest, sud) care delimiteaza lotul. Spre nord se vor amenaja porti de acces catre calea ferata.

Rampa CF – se va prelungi calea ferata cu cca. 196 m (S=1000 mp) spre zonele de depozitare, se va realiza si o rampa CF. Pe partea cu colectorul unde se vor cupla furtunurile flexibile, va fi prevazuta o rigola de preluare a eventualelor scurgeri de metanol, evacuarea lichidului scurs spre un separator de produse si un decantor.

Rampe auto – o rampa auto va avea S=105 mp si va fi echipata pentru alimentare pe la partea inferioara a autocisternelor. Incarcarea cisternei auto se va realiza cu furtune flexibile care se cupleaza la gurile de incarcare de la autocisterne. Traseul de la rezervoare spre rampa auto va fi Dn 80 si pentru faza vapori cu Dn 50, astfel se va asigura recuperarea vaporilor formati in cisterne pe timpul incarcarii, cu pompare catre scruber. Rampa se va amplasa in apropierea rezervoarelor de metanol si a casei de pome. In jurul rampei auto va fi prevazuta o rigola de preluare a eventualelor ecurgeri de metanol, echipata cu inchidere hidraulica pentru evacuarea lichidului scurs spre un separator de produse si un decantor.

Se va realiza si o rampa auto pentru incarcare-descarcare adezivi si lichide intermediare (UF, MF, FALD, DEG, soda caustica), in apropierea cladirii MDF.

Aprovizionare materii prime, materiale si livrare produse finite:

* metanolul, ureea se vor aproviziona/se vor expedia de la nave, CF, auto;

* melamina de la nave si/sau rutier;

* acid formic pe cale rutiera;

* soda caustica, DEG-de la nave, CF si auto;

* adezivi si produse intemediare pe cale rutiera, navala, CF;

* materiale lemnoase se vor livra pe cale navala (MDF si alte produse finite), se vor aproviziona pe cale navala (lemn industrial si aschii) si se vor aproviziona pe CF (MDF si alte produse finite);

* produsele metalice (tabla neagra, tabla prelucrata la cald/rece, tabla vopsita, tabla galvanizata, tabla trapez, etc.) se vor aproviziona pe cale navala si se vor livra pe cale rutiera sau CF.

Operarea produselor la dana (incarcare/descarcare) se va realiza de catre SC Midia International SA.

Operare metanol:

-de la nave – descarcarea metanolului se va realiza in dana 5, descarcarea se va realiza cu pompele de pe vapor, prin conectarea de furtunuri flexibile Dn 200 echipate cu sistem de cuplare, prin traseu subteran spre cele 4 rezervoare; in anumite situatii se va face si expeditie de metanol utilizand acelasi traseu, incarcarea vapoarelor va fi asigurata cu pompele din depozit si furtunuri flexibile cu sistem de cuplare etans; dana va fi prevazuta cu instalatii de stingere a incendiilor.

-pe rampa CF – metanolul se va expedia spre alte fabrici din grupul Yildiz cu cisterne CF ce se vor incarca pe o rampa special amenajata cu 5 puncte de incarcare simultan, prin intermediul unui colector comun Dn 200. Cuplarea intre instalatie si vagoanele cisterna se va face prin intermediul furtunurilor flexibile (unul pe faza lichida si altul pe faza de vapori pentru recuperarea acestora pe timpul incarcarii), prin conectare la ventilele cisternelor cu sisteme de siguranta ale echipamentului de cuplare.

Stationarea cisternelor CF in rampa se va asigura pe o singura linie CF pe care se vor gara cate 5 cisterne CF, in dreptul celor 5 puncte de incarcare, manevra va fi realizata cu o locomotiva ce va stationa pe toata perioada de incarcare a cisternelor, pentru a executa manevra de cantarire pe plin si evacuare din rampa.

Vehicularea metanolului din rezervoare spre rampa CF se va asigura cu pompe cu debit de 100 mc/h, amplasate intr-o constructie din zidarie cu ventilatie naturala pentru a evita acumularea de vapori inflamabili si reborduri pentru preluarea eventualelor scurgeri cu conectare la rigolele de preluare ape contaminate.

Exista posibilitatea de aprovizionare cu metanol a depozitului si cu cisterne CF, descarcarea acestuia se va pute realiza pe acelasi traseu cu aceleasi pompe.

-pe rampa auto – expedierea de metanol se va asigura si cu cisterne sau semiremorci auto care se vor incarca pe la partea inferioara, utilizand furtunuri flexibile pe faza lichida, si respectiv pentru recuperare vapori, prevazute cu sistem de cuplare/decuplare rapida Coupling System, care va asigura  deconectarea in cazul in care va apare un eveniment sau se va pune in miscare o autocisterna fara decuplarea furtunurilor. Vehicularea metanolului din rezervoare spre rampa auto se va asigura cu pompe cu debit de 100 mc/h.

Manipulare materii prime solide:

Melamina, ambalata in *big bags*, din depozit, se va ridica cu un lift si se va introduce (operare manuala) direct in reactorul de amestec MF.

Ureea se va transporta cu autoutilitara tip buldozer la putul de transfer catre lift, se va ridica pana in zona benzii de transport si se va descarca in reactorul de amestec activ (UF, EUF).

Sistemul de transport va fi amplasat in interiorul halelor, la fel ca si benzile transportoare.

Centru depozitare si prelucrare produse din otel:

Acesta va ocupa o suprafata de 4245 mp. Zona va fi prevazuta cu trei macarale mobile, doua de 10 t si una de 30 t. In cadrul acestui centru se vor realiza procese de fasiere, de debitare, de ambutisare si de ambalare pentru bobine din produse metalice (vopsite, zincate, galvanizate, etc.). Capacitatea de stocare va fi de 150.000 t/an.

Depozitare produse lemnoase:

Zona de depozitare va ocupa o suprafata de de 1597 mp, langa centrul de prelucrare otel.  Nu se vor executa operariuni de prelucrare a materialelor lemnoase.

Solutiile constructive pentru cladiri si amenajari vor avea la baza structuri din beton armat, pereti din beton prefabricat, caramida, structuri metalice, tabla galvanizata, sandwich termoizolat.

Capacitati proiectate (productie si depozitare)

* instalatie de productie produse intermediare:

- 5859,375 kg/h solutie formaldehida (FALD 37%);

- 4613 KG/H solutie UFC (concentrat de uree formaldehidica, concentratie 37%);

* instalatie de productie adezivi:

- 11534 kg/h adeziv UF (uree formaldehidica, concentratie 45%), daca se obtine din formaldehida lichida;

- 11506 kg/h adeziv UF (uree formaldehidica, concentratie 45% UF) daca se obtine din UFC lichid;

- 8657 kg/24 h adeziv EUF (uree formaldehidica pentru impregnare, concentratie 50% UF);

- 10500 kg/h adeziv MF (melamina formaldehidica pentru impregnare, concentratie 45%MF).

Capacitati productie/depozitare

| Produs | Capacitate de productie anuala/utilizare | Capacitate maxima de depozitare pe amplasament |
| --- | --- | --- |
|  | mc | to | densitate produs (to/mc) | mc | to |
| Produse intermediare si produse finite |
| UF 65% | 265000 | 337875 | 1,275 | 1128 | 1438,2 |
| MF 54% | 35700 | 43554 | 1,220 | 384 | 468,48 |
| Formaldehida 37%* | 200000 | 218000 | 1,090 | 2244 | 2445,96 |
| UFC 65% (pre-product) | 152600 | 189224 | 1,240 | 3584 | 4444,16 |
| Materii prime si auxiliare |
| Metanol | - | - | 0,800 | 16988x80% grad de umplere= 13590,4 | 10872,32 |
| Uree | - | - | - | - | 7000 |
| Melamina | - | - | - | - | 600 |
| Acid formic 85%** | - | - | 1,2 | 66 | 79,2 |
| Caprolactama | - | - | - | - | 10 |
| DEG (dietilglicol) | - | - | 1,12 | 38 | 42,56 |
| NaOH 47% *** | - | - | 1,50 | 76 | 114 |

* Solutia FALD 37% are concentratia de metanol de 1-3%

**Acidul Formic are 85% cand se transporta, in momentul in care se depoziteaza in rezervoare este diluat la 12%. Deci concentratia este de 12% pentru depozitare in rezervoare si pentru procesare.

***Soda caustica (NaOH) are 47% cand se transporta, in momentul in care se depoziteaza in rezervoare este diluata la 10-15%. Deci concentratia este de 10-15% pentru depozitare in rezervoare si pentru procesare.

Depozitarea se va realiza in rezervoare metalice pentru preparatele in stare lichida si in hala cu pardoseala betonata, impermeabilizata pentru substantele in stare solida (uree si melamina).

Lista rezervoare materii prime si produse intermediare/finite

| Substanta/preparat chimic | Tip rezervor | Numar rezervoare | Capacitate nominala (mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Metanol | Otel | 4 | 4200 |
| Metanol | Otel | 1 | 188 |
| DEG | Otel Inox | 1 | 38 |
| Hidroxid de sodiu | Otel Inox | 2 | 38 |
| Acid formic | Otel Inox | 2 | 33 |
| Formaldehida 37% | Otel Inox | 2 | 330 |
| Formaldehida 37% / UFC 65% (SAU) | Otel Inox | 2 | 520 |
| Formaldehida 37% / UFC 65% (SAU) | Otel Inox | 2 | 272 |
| UFC 65% | Otel Inox | 2 | 1000 |
| UF 45% | Otel Inox | 4 | 232 |
| UF 45% | Otel Inox | 4 | 50 |
| UF 45% | Otel Inox | 1 | 192 |
| MF 45% | Otel Inox | 1 | 192 |
| MF 45% | Otel Inox | 2 | 40 |
| EUF 50% | Otel Inox | 2 | 40 |
| Solutie uree | Otel Inox | 1 | 109 |

Rezervoarele in care se vor stoca substante chimice vor fi amplasate in cuve betonate.

Rezervoarele de adezivi si produsi intermediari (FALD, UFC), cele de soda caustica, DEG, acid formic, apa condens vor fi amplasate intr-o cuva de beton, impermeabilizata, cu pereti din beton armat cu H=2 m. Suprafata cuvei va fi de cca. 2206 mp, cantitatea pe care o poate retine in caz de accident va fi de 4412 mc; cuva va fi separata in 2 zone cu perete plin de 2,00 m din b.a.

Formaldehida se va depozita in 6 rezervoare verticale, supraterane, realizate din otel, cu capac fix, din care: 2 rezervoare cu dimensiuni D=6,83 si H=9,00 (330 mc fiecare), 2 rezervoare au dimensiuni D=8,58 si H=9,00 (520 mc fiecare), 2 rezervoare au dimensiuni D=6,2 si H=9,00 (272 mc fiecare). In vederea prevenirii si recuperarii emisiilor de formaldehida produse la umplere, aerisirea rezervoarelor va fi legata printr-un sistem de ventilatie cuplat la scrubber. Rezervoarele de FALD vor fi prevazute cu un sistem de recirculare si serpentina de incalzire pentru evitarea polimerizarii.

Acelasi tip de cuva din beton armat se va folosi si la amplasarea rezervoarelor de metanol, suprafata cuvei va fi de 2877 mp, H=2,50 m, dimensiuni 105,4x28,5 m; volum de 7192 mc.

Cuva betonata se va separa in compartimente prin pereti din b.a. cu H=2,50 m ce vor forma 4 zone indiguite, in vederea preintampinarii raspandirii metanolului pe suprafete mari in caz de deversare din unul dintre rezervoare. Cand cantitatea deversata va fi mare, lichidul va trece dintr-o zona indiguita in cea vecina, astfel incat produsul deversat sa ramana in interiorul cuvelor.

In interiorul rezervoarelor cu metanol se va asigura o perna de azot pentru inertizare si o suprapresiune dintr-o baterie cu butelii de 74 l. Traseul de introducere azot se va realiza pe podul de cabluri care va duce la echipamentele de msura indicare si control al parametrilor de pe rezervor.

Rezervoarele vor fi dotate cu aparatura de indicare si control a nivelului maxim si minim, a temperaturii, cu sistem de respiratie (supapa cu opritor de flacara), conducte de alimentare de la terminalul naval si de expeditie zpre zona de procesare si spre rampele auto si CF sau terminalul naval din dana 5.

S-a prevazut o hala de depozitare a materiilor prime solide (uree, melamina, caprolactam) de cca. 2262 mp.

Automatizarea si controlul instalatiilor

Fabrica va fi controlata de unitatea centrala de control (CCU), compusa din unitatea de control PLC amplasat pe un suport complet cu sursa de alimentare instalata in camera de comanda, cu o memorie de 3072 kbyte; prin modulele de intrare/iesire distribuite pe doua suporturi. Modulele de intrare/iesire ale fabricii vor fi amplasate pe un suport complet cu interfata digitala, plasata in panoul principal de distributie a energiei electrice. Conexiunea digitala intre CPU si interfetele suorturilor va fi obtinuta printr-un modul de comunicare PROFINET, cabluri PROFINET, conectori si porturi seriale.

Orice situatie anormala in functionarea fabricii va fi inregistrata de instrumentele conectate la PLC-ul principal, care poate genera consecinte periculoase, va initia o procedura automata care va pune instalatia intr-o stare de siguranta in stand-by. In cazul in care situatia anormala nu va cauza o situatie potential periculoasa imediata, procedura de oprire va fi intarziata un anumit timp. In ambele cazuri, se va incepe cu o procedura de avertizare a operatorului prin sunet si vizual pe monitoare. Conform periculozitatii situatiei, se activeaza unul din cele doua circuite logice.

Parametrii monitorizati vor fi:

- presiune;

- temperatura;

- debit;

- nivel.

Se prevede realizarea lucrarilor in 3 faze de dezvoltare,cu faza 1 desfasurata in doua etape.

Asigurarea utilitatilor :

- Alimentare cu apa potabila, apa tehnologica, apa pentru stingerea incendiilor

Aprovizionarea cu apa  se va realize din reteaua SC MIDIA INTERNATIONAL SA (care se aprovizioneaza si inmagazineaza apa in rezervoarele proprii din reteaua RAJA SA Constanta) si din puturi forate.

Se vor realiza/utiliza urmatoarele obiective:

- rezervoare de stocare existente din cadrul SC Midia International SA;

- sursa de apa 02-puturi forate F1, F2, F3;

- 2 rezervoare stocare volum intangibil de incendiu (hidranti si splinkere);

- rezervor stocare apa pentru process industrial;

- rezervor stocare apa neprocesata (potabila) provenita din reteaua Midia International sau din foraje;

- statie de pompare-apa PSI, racier PSI;

- retele de distributie;

- statie pompare apa de mare racier tehnologica.

Retea de distributie:

- retea distributie consum menajer;

- retea distributie consum apa incendiu;

- retea distributie apa tehnologica;

- retea distributie apa tehnologica din puturi F1, F2, F3;

- retea distributie apa tehnologica de racier din mare.

Instalatie de demineralizare (debit 5,6 mc/h):

Din rezervorul de apa, se transfera apa catre statia de demineralizare; dupa prima treapta apa poate fi considerate normal (conductivitate normal), dupa treapta finala este demineralizata (conductivitate scazuta). Pentru procesul tehnologic sunt necesare ambele tipuri de apa.

Instalatia va utiliza apa de mare pentru racire. Apa nu se stocheaza pe amplasament, se preia din acvatoriu si se se evacueaza in acvatoriu.

Cele dou tipuri de apa de racier (apa de mare si apa demineralizata) sunt necesare la urmatoarele echipamente din cadrul obiectivului:

* apa de mare se va utilize pentru:

- schimbatoarele de caldura utilizate in cadrul coloanelor de absorbtie de la instalatia FALD/UFC;

- la reactorul/reactoarele de amestecare din cadrul cladirii principale de amestec (in serpentine reactorului);

* apa demineralizata se utilizeaza doar in cadrul reactorului instalatiei FALD/UFC;

- apa demineralizata se raceste cu ajutorul unui schimbator de caldura, cu apa de mare.

Apa din instalatia de demineralizare (partial demineralizata) se va utilize si pentru spalarea gazelor in scruber.

Apa pentru stingerea incendiilor se va asigura tot din reteaua RAJA prin sistemul ce apartine de SC Midia International SA. Apa se va stoca in rezervoare supraterane din otel galvanizat:

- rezervor apa sprinklere si apa racier (prin pulverizare) – capacitate 300 mc;

- rezervor apa pentru hidranti si pentru preparare spuma – capacitate 600 mc.

Caracteristici constructive:

- gospodaria de apa

-put forat F1, F2, F3

-rezervor inmagazinare-520 mc, suprateran;

-statie pompare apa de mare racier tehnologica-supraterana;

-bazin retentive-subteran-ape pluvial contaminate-860 mc;

-bazin retentive-subteran-ape pluvial potential contaminate-100 mc-de la rampa CF si auto;

-rezervoare PSI-rezervor suprateran apa de 300 mc si rezervor apa stingere incendiu de 600 mc.

b)   retele distributie apa consum si apa incendiu

-retea distributie-PEHD;

-retea distributie apa racire tehnologica din mare-PEHD.

Pompele de incendiu vor fi una principal si una de rezerva, alimentate electric, cu debitul de 220 mc/h pentru reteaua de hidranti si racier si 250mc/h pentru instalatia sprinkler. Se va prevedea sic ate o pompa pilot Jakey care sa asigure mentinerea presiunii pe reteaua de hidranti exterior sip e traseul de alimentare sprinklere.

Pompele vor fi alimentate si din a doua sursa-grupul electrogen de 600 kVA.

Se va realize o retea inelara de apa de incendiu.

c) retea canalizare

-retea canalizare menajera-PVC u-KG;

- Evacuare ape uzate menajere, ape uzate tehnologice si ape pluviale

Se vor realiza urmatoarele obiective:

- retea canalizare ape uzate menajere din PVC u-KG D125, L=240 m (11 camine de inspectie).

In reteaua de ape menajere se va deversa si apa tratata in unitatea de tratare ape uzate. Acestea provin din zona de amestec dupa spalarea manuala a filtrelor din cadrul unitatii de productie. Aceasta retea are rolul de a prelua apele uzate de la cladirea administrative si unitatea de tratare ape uzate si de a le deversa in reteaua de canalizare a SC Midia International SA.

- retea de canalizare ape uzate industriale: rigola din beton armat situate pe partea de incarcare a CF si rampa auto; retea canalizare industrial ce deserveste zona instalatiilor si zonele de depozitare;

- retea de canalizare pluviala – PVC u-KG – Qmin=1 l/s.

Apele pluviale de pe suprafata drumurilor de acces sunt captate si trecute printr-un separator de hidrocarburi de unde sunt evacuate in acvatoriu portuar.

Apa provenita de la spalarea gazelor in scruber, dup ace ajunge la o anumita concentratie de formaldehida, este introdusa in procesul tehnologic, in cladirea principal de amestec, in vederea prepararii adezivilor (reactoarele de UF/EUF).

Statia de epurare va avea un debit de 4 mc/zi.

Parametrii pentru influentul statiei vor fi: pH=7,5-9,5; CBO5=2000 mg/l; CCOcr=5000 mg/l; MTS=1000 mg/l; fosfor total=20 mg/l; azot amoniacal=100 mg/l; la iesirea din statie , efluentul va respecta prevederile NTPA 001/2005, deoarece se va descarca in apele Marii Negre.

Din instalatia de demineralizare a apei tehnologice rezulta o cantitate de apa care nu corespunde calitativ in vederea reintroducerii in process. Cantitatea este de cca. 14 mc la o cantitate de 100 mc apa introdusa in procesul de osmoza inversa. Aceasta apa va fi evacuate in canalizarea portuara cu respectarea prevederilor NTPA 002/2005.

- Asigurare agent termic – centrala electrica sau unitati AC multisplit; daca este necesar, unele rezervoare vor putea fi incalzite pet imp de iarna cu o instalatie de schimb de caldura cu aburul provenit din instalatia de productie.

- Alimentare cu energie electrica – in prima etapa din reteaua Midia International SA, apoi de la ENEL in a doua etapa de dezvoltare a proiectului. Solutii tehnice – sursa de baza (system national) si sursa de rezerva (grup electrogen).

Putere electrica absorbita (estimare) – total-5733 kW:

-Adezivi – 853 kW;

-formaldehida – 2030 kw;

-altele – 2850 kW.

- Combustibili utilizati – rezervor cu motorina pentru alimentarea incarcatorului si a stivuitorului – capacitate 5 t (suprateran), prevazut cu o pompa de alimentare.

Durata de executie a proiectului este de 12 luni (de la data obtinerii Autorizatiei de construire).

Durata de exploatare a investitiei este de 49 ani.

Organizare de santier:

- pregatirea organizarii de santier (platforma pentru utilaje, depozitare materiale, zona depozitare deseuri, etc.); organizarea de santier va fi imprejmuita si semnalizata corespunzator si va avea dotarile necesare pentru realizarea acestui tip de proiect;

Organizarea de santier va fi pe locatia proiectului, nu se vor ocupa suprafete suplimentare de teren. Semnalizarea  punctelor  de  lucru  se  va  executa  conform  normelor  in vigoare. Functiunile unei organizari de santier sunt: depozitare temporara pentru echipamentele si utilajele utilizate in timpul implementarii proiectului; depozitare temporara pentru materiale de constructii; dupa caz, zona depozitare echipamente si materiale marunte in eurocontainere; zona administrativa pentru personalul implicat in realizarea investitiei.

Pentru prima faza a proiectului, organizarea de santier va implica urmatoarele amenajari/dotari:

- trei macarale cu raza de 30-45m;

- 16 containere de santier;

- zona de grupuri sanitare (toalete ecologice);

- 17 stalpi inalti perimetrali de iluminat;

- 3 zone de depozitare materiale (2x420mp, 480mp);

- zona de depozitare deseuri (265 mp);

- rampa pentru spalat auto;

- porti de acces.

Procese de productie:

- productia de formaldehida (in instalatiile tehnologice-reactor):

Materiile prime si auxiliare folosite pentru producerea solutiei de formaldehida 37% sunt metanolul, apa si aerul.

Din rezervorul de stocare, metanolul este alimentat continuu in instalatie printr-una din cele doua pompe, una functionala, iar cea de-a doua instalata ca rezerva. Metanolul este pompat in vaporizator. Tuburile vaporizatorului sunt incalzite la temperaturi intre 40°C si 60°C prin circularea apei calde in circuit inchis prin una din cele doua pompe centrifuge. Este apoi pulverizat prin duze din vaporizator si transportat in reactor de aerul cu continut de cca. 8% O2 (amestec de aer aer ce provine din ventilatoarele de aer reciclat si din cele de aer proaspat). Tuburile reactorului contin catalizator fier-molibden. Amestecul de metanol si aer trece prin aceste tuburi si se transforma in formaldehida gazoasa printr-o reactie exoterma. Produsul va trece in reactor, spre coloana de absorbtie.

CH3OH + ½ O2→ CH2O + H2O

Caldura degajata de reactia chimica este controlata cu ajutorul unei sari mixte (este parte a reactorului, nu necesita reinnoire/schimbare periodica; compozitia amestecului de saruri este: azotat de potasiu 53%, nitrit de sodiu 40% si azotat de sodiu 7%), ce are o capacitate mare de incalzire si a unui circuit de racire cu apa (demineralizata). Apa intra in reactor la o temperatura de 80-90 grade Celsius si este transformata in abur. Rolul ei este de a controla temperatura reactorului. Caldura din reactor se transfera la sare si de aici la sistemul de racire (apa-abur). Apa din serpentine se transforma in abur. Aburul este apoi transferat in rezervorul de abur, unde o parte condenseaza si se intoarce din nou in circuitul de racire si o mare parte se duce catre zona de amestec (aburul va fi folosit la controlul temperaturii de reactie (necesarul de caldura) pentru a avea loc reactia in reactoarele de amestec UF, MF. Aburul care nu este folosit la zona de amestec este eliberat in atmosfera.

Formaldehida gaz este transferata catre primul nivel al coloanei de absorbtie. O mare parte din gaz este transformat in solutie de formaldehida in aceasta parte a coloanei, alimentata pe la partea superioara cu apa distilata. In acelasi timp, apa este utilizata pentru stabilizarea concentratiei solutiei de formaldehida. Gazul care intra pe la baza coloanei la 0,09 barr si 142°C are compozitia: azot 77,7%, apa 6,5%, oxigen 7,2%, formaldehida 6,7%, monoxid de carbon 1,7% pentru solutie apoasa.

Atunci cand gazul se ridica de la partea de jos a coloanei la varf, viteza sa este incetinita de inele raschig si alte bariere. La fiecare nivel, cu ajutorul apei distilate si a barierelor, gazul se condenseaza si coboara la baza coloanei.

Formaldehida ramasa sub forma de gaz paraseste coloana pe la partea superioara si intra intr-un schimbator de caldura.

Solutia de formaldehida care se acumuleaza la baza coloanei este pompata in tancurile de stocare, iar dupa ce se analizeaza calitatea este gata de utilizare.

Cantitatile reduse de formaldehida necondensata trec printr-un sistem de evacuare a gazelor, sunt arse cu un catalizator special (post-combustie catalitica). Gazele provenite de la instalatia de productie FALD/ UFC (cu continut de formaldehida, dimetileter, metanol, monoxid de carbon, amoniac) intra in acest sistem prin partea de jos, este incalzit de un pre-heater (schimbator de caldura); dupa incalzire ajung la un catalizator special din platina unde, la temperatura de peste 500C, formaldehida din gaze este convertita in CO2 si H2O. Instalatia de tratare gaze reziduale va limita emisia de formaldehida sub 5 mg/Nmc.

Doua compresoare de aer vor fi amplasate intr-o camera la parterul cladirii. Unul va functiona si unul va ramane de rezerva. Fiecare instalatie este compusa dintr-un compresor de 5,5 kW, un rezervor de 200 l ce lucreaza la 8 barr si un echipament de control (presostat). Aerul comprimat produs este utilizat ca aer curat si uscat pentru instrumente sau aer mecanic in diverse scopuri.

Procesul de productie:

- daca nu este suficienta racirea cu apa de mare, optiunea secundara este urmatoarea: racirea se realizeaza cu apa recirculata intr-un set de turnuri de racire, cu o diferenta de temperatura de aproximativ 5° C intre intrare si iesire. Apa trebuie recirculata cu ajutorul a 3 pompe (instalate in paralel), fiecare cu o capacitate de 150 tone/ora.

Prin intermediul centrului de comanda sunt supravegheati si mentinuti la valorile dorite urmatorii parametrii:

- fluxul de metanol alimentat la vaporizator;

- temperatura sarii reactorului;

- presiunea aburului produs;

- fluxul de alimentare cu apa pentru productia de abur ;

- curgerea apei de spalare in coloana;

- fluxul solutiei de uree (pentru productia de UFC);

- fluxul formaldehidei produse .

- productia de UFC (in instalatiile tehnologice- reactor)

UFC reprezinta o etapa intre formaldehida si rasina UF. Coloana se alimenteaza cu solutie de uree si hidroxid de sodiu. Se parcurge aceleasi etape ca si in procesul de obtinere al formaldehidei, pana cand formaldehida sub forma de gaz intra in coloana. Se adauga solutia de uree 55%. Hidroxidul de sodiu are rolul de a mentine pH-ul in jurul valorii de 8.

- productia de rasina UF (in cladirea de amestec):

Rasina UF este produsa prin amestecarea de UFC, uree si apa. Reactorul se alimenteaza intai cu UFC. Pentru mentinerea stabila a valorii pH se foloseste solutie de hidroxid de sodiu. Apoi reactorul se alimenteaza cu prima parte din cantitatea de uree necesara. Pentru a initia reactia, este nevoie de caldura si pH acid. Pentru obtinerea pH-ului acid se adauga acid formic, iar cu ajutorul aburului reactorul se incalzeste la 75ºC. La acesti parametri se produce reactia intre UFC si uree. In timpul reactiei, se mentin constante temperatura si valoarea pH si se urmareste variatia vascozitatii. Cand vascozitatea incepe se creasca si ajunge la valoarea dorita, se adauga hidroxid de sodiu din nou in reactor si apa pentru reducerea temperaturii, in scopul stabilizarii solutiei. Pentru stabilizare este adaugata si a doua parte din cantitatea de uree si se mixeaza in reactor. Dupa amestecare, rasina UF se transfera in rezervoarele de stocare.

- productia de rasina MF (in cladirea de amestec):

Materiile prime pentru productia de rasina MF sunt formaldehida, melamina si apa. Aditional se utilizeaza anumiti agenti ca dietilenglicolul.

Reactorul este alimentat cu formaldehida dupa ce s-a adaugat apa. Ca si la productia de UF, cu ajutorul hidroxidului de sodiu se mentine valoarea dorita a pH. Se alimenteaza in reactor si melamina pulbere si are loc amestecarea. Cu ajutorul aburului se obtine temperatura dorita de 90ºC. Se urmareste vascozitatea amestecului si cand se ajunge la valoarea dorita rasina este racita cu apa ce trece prin schimbator, apoi produsul este transferat in rezervoarele de stocare.

Emisiile de la instalatiile de amestecare (obtinere adezivi) sunt spalate intr-un scruber ce va deservi aceasta zona. Emisia finala va fi evacuata printr-un cos de dispersie, impreuna cu emisia de la scruberul ce deserveste zona de rezervoare. Aceste doua echipamente de tratare vor fi legate la un singur cos de dispersie.

Depozitare in rezervoare a materiei prime, produselor intermediare si a celor finite

Zona de depozitare in rezervoare este deservita de un scruber. Acesta va prelua emisiile de la rezervoarele de materie prima/auxiliara/produse intermediare/produse finite. Gazul ajuns in scruber este spalat treptat de jos in sus cu apa, apa avand rolul de a capta gazul. Scruberul este impartit in mai multe camere orizontale care au rolul de a plimba gazul si in acelasi timp de a-l spala. Dupa ce apa a ajuns la o anumita concentratie de formaldehida, ea este introdusa in procesul tehnologic (la instalatia de amestec adezivi); emisiile de la scrubere vor fi sub 20 mg/Nmc formaldehida si se vor evacua printr-un cos cu inaltimea de 15 m.

Activitati conexe activitatii principale:

Intretinere, verificari automatizari

Din punct de vedere al organizarii activitatii, pentru siguranta exploatarii si operarii optime (inclusiv a sistemelor de tratare emisii) se instituie reguli si proceduri de actiune. Orice situatie anormala si orice defectiune din unitate se raporteaza imediat la responsabilul de unitate si la seful de tura.Verificarile periodice ale instalatiilor trebuie realizate la termenele prevazute. Inregistrarile periodice trebuie efectuate zilnic, in mod regulat. Atat la productia de formaldehida cat si la cea de UFC, alimentarea cu materii prime nu trebuie sa forteze capacitatea instalatiilor, acestea trebuind sa functioneze in masura capacitatii lor specifice.

Echipamentele si aparatura sunt inscrise in Planul de intretinere periodica BAS.FR.63.01 si intretinerea lor este urmarita conform acestui document. Pe langa Planul de intretinere periodica BAS.FR.63.01, echipamentele si aparatura sunt incluse si in Planul de calibrare.

Masuri de siguranta/dotari P.S.I.

Caracteristicile proiectului si a substantelor utilizate/depozitate/vehiculate pe amplasament a condus la necesitatea adoptarii unor masuri suplimentare/alternative pentru functionarea in siguranta:

- Conducerea automata a procesului tehnologic prin secvente logice care sa asigure atat parametrii de proces in mod constant, cat si izolarea eficienta a echipamentelor sau trosoanelor tehnologice in caz de avarie. Posibilitatea opririi in regim automat si manual a functionarii instalatiei tehnologice.

- Detectarea si avertizarea incendiilor si a emisiilor volatile (limite de toxicitate, limite de explozie).

- Proiectarea dupa euronorme a echipamentelor si elementelor de conducta; suportari corecte; analiza de stres.

- Echipamente electrice adecvate planurilor de zonare a mediilor cu pericol de explozie; impamantarea corecta a echipamentelor si conductelor; impamantarea corecta in cadrul operatiilor tehnologice in rampe.

- Instalatii fixe de stingere/racire cu actionare automata, respectiv manuala (acolo unde se impune).

- Operarea simultana a instalatiilor de stingere/racire din zone adiacente acolo unde se impune, conform ipotezelor de incendiu considerate.

- Proiectarea unor structuri constructive ale cladirilor (REI) pentru peretii exteriori si acoperisuri care sa compenseze distantele de siguranta nesatisfacatoare.

- Organizarea fluxurilor de iesire din cladiri pentru evitarea rutelor supuse radiatiei termice sau nivelurilor de toxicitate.

Sistem de prevenire: se va asigura conform zonelor cu pericol de explozie (zonarea Ex) si a probabilitatii de aparitie a unui incendiu echiparea cu sisteme eficiente astfel :

-un sistem de detectare si semnalizare cu prealarma si alarma la prezenta de vapori de metanol si/sau  formaldehida,

-de detectare si semnalizare la aparitia de flacari si declansarea unui incendiu,

-de detectare si semnalizare prezenta fum si/sau temperatura in incaperi si spatii de depozitare.

Toti detectorii, butoane manuale de alarmare, hupele de avertizare sonora din exterior si din interior, faruri avertizoare luminoase se vor lega  la o centrala de detectie supravegheata permanent.

Echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor vor cuprinde: detectori de flacara, instalatii fixe de racire cu apa pulverizata, instalatii de stingere cu tunuri de apa si spuma, retea de apa cu hidranti exteriori, detectori de vapori, etc.

Detectorii de vapori de metanol in cuva de retentia a rezervoarelor, la rampa CF si la rampa auto si casa de pompe, in zona reactorului/vaporizator vor fi montati sa asigure o prealarma la atingerea concentratiei de 30% din LIE a vaporilor de metanol in aer si alarma  la 50 % cu oprirea vehicularii metanolului in instalatie ( intreruperea alimentarii electrice).

Detectorii de formaldehida vor fi astfel reglati incat sa existe o prealarma la sesizarea scaparilor care pot afecta persoanele si alarma in caz de pericol de intoxicare.

Tipuri de instalatii de stingere incendiu la obiectivele din amplasament (conform Raport de securitate):

- Depozitul placi MDF;

- Instalatie autormata sprinkler EFSR

- Hidranti interiori

- Hidranti exteriori

- Hala depozitare si prelucrare produse de otel;

- Hidranti exteriori

- Hala depozitare uree (granulata) si depozit melamina (cristalizata);

- Hidranti interiori

- Hidranti exteriori

- Depozit de adezivi (in cuva betonata deschisa);

- Hidranti exteriori

- Depozitare in aer liber produse lemn;

- Hidranti exteriori

- Zona de amestec;

- Hidranti exteriori

- Cladire administrativa;

- Hidranti exteriori

- Instalatii tehnologice pe structura metalica (in aer liber)- FALD

- Sistem de apa de racire cu apa pulverizata

- Hidranti exteriori

- Depozit metanol – rezervoare si cuve retentie;

- Instalatii fixe de stingere cu spuma aeromecanica si de racire cu apa la toate rezervoarele de metanol

- Instalatie fixa de inundare cu spuma aeromecanica a cuvei

- Turnuri de apa si spuma

- Hidranti exteriori

- Sistem de inertizare cu azot

- Depozit solutie formaldehida si acid formic

- Instalatie de racire cu apa pulverizata

- Hidranti exteriori

- Rampa descarcare metanol si formaldehida din cisterne CF

- Instalatii fixe de racire la cisternele CF

- Tunuri cu apa si spuma

- Hidranti exteriori

- Rampa de incarcare/descarcare cisterna auto pentru metanol

- Instalatie de racire cu apa pulverizata

- Tunuri cu spuma

- Hidranti exteriori

- Statie pompe metanol

- Hidranti exteriori

- Sistem de detectie gaze explozive (metanol)

Alte activitati pe amplasament

Centru depozitare si prelucrare produse din otel:

Pentru centrul de depozitare si prelucrare produse din otel s-a alocat o suprafata de 4245 mp. Zona este prevazuta cu trei macarale mobile, doua de 10 to si una de 30 to. Lucrarile majore ale centrului sunt procese de fasiere, debitare, ambutisare si ambalare pentru bobine din produse metalice (vopsite, zincate, galvanizate, etc). Capacitate de stocare: 150.000 tone/an.

Depozitare produse lemnoase:

Pentru materialele lemnoase (lemn industrial, aschii de lemn) se prevede o zona de depozitare in sudul platformei, langa centrul de prelucrare otel. Nu se fac operatiuni de prelucrare a acestor materiale.

Valori limita de emisie atinse prin tehnologia propusa de titlarul investitiei

Emisiile semnificative generate de acest tip de instalatie si proces tehnologic sunt emisiile atmosferice. Emisiile in apa sunt nesemnificative si nu provin direct din procesul tehnologic, ci din activitati auxiliare (activitati administrative, curatarea instalatiilor, etc.).

Emisiile atmosferice provenite din procesul de productie a FALD/UFC (instalatie IED), dupa ce sunt tratate prin combustie catalitica (sistem de tratare BAT), se pot incadra in valorile stipulate in  BREF ca fiind atinse in cazul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile:

- CO< 20 mg/Nmc, medie zilnica;

- NOx (exprimat ca NO2)< 10 mg/Nmc, medie zilnica;

- formaldehida <5 mg/Nmc.

Pentru instalatia de producere a adezivilor (instalatie non-IED), emisia finala (punctul de evacuare la cos) include emisiile de la cele doua scrubere: unul deserveste instalatia de producere adezivi, unul preia emisiile de la rezervoarele de stocare. Astfel, valoarea emisiilor trebuie sa respecte prevederile Ord. 462/1993, respectiv:

- formaldehida <20 mg/Nmc;

- metanol< 150 mg/Nmc.

- Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul asupra mediului :

Concluziile favorabile ale Raportului la studiul de evaluare a impactului, elaborat de OPRESCU DAIANA MADALINA si S.C. ENVIRO QUALITY CONCEPT S.R.L., privind influenta investitiei asupra calitatii factorilor de mediu.

Raportul de securitate privind prevenirea si controlul accidentelor majore, a fost realizat  de catre SC ISOLTEC SERVICE SRL Bucuresti.

Concluziile analizei de risc arata ca toate scenariilerezultate in urma analizei riscurilor prin metode bazate pe consecinte sunt:

- Incendiu in interiorul rezervorului de metanol – zonele afectate sunt in imediata apropiere a rezervorului, in interiorul amplasamentului – efect de *Domino intern*.

- Incendiu in cuva de retentie a metanolului, in interiorul amplasamentului - efect de *Domino intern*.

- Avarie la un rezervor de formaldehida

3.a) pentru conditii defavorabile de raspandire – zona cuvelor de retentive;

3.b) pentru conditii medii de raspandire – apropiere cuva de retentive;

4.   scurgere de metanol din conducta de alimentare a instalatiei de fabricare a

formaldehidei, dispersie toxica – incinta amplasament, zona rezervoarelor de

formaldhida;

5.incendiu  la deversarile de metanol de la cistern CF cu metanol, aflata la incarcare –

efect de *Domino intern*, zona cisternei incendiate;

6. scurgere de metanol  din conducta de alimentare a reactorului – zona instalatiei de fabricatie;

7. scurgere de metanol din conducta de alimentare a instalatiei – incendiu pe balta de methanol scursa;

8.scurgere formaldehida din conducta de alimentare a instalatiei de adezivi – dispersie toxica;

8.a) pentru conditii defavorabile de raspandire – zona instalatiei de fabricatie;

8.b) pentru conditii medii de raspandire - zona instalatiei de fabricatie;

In ceea ce priveste alte accidente care ar putea aparea pe amplasament, conform Raport de Securitate, pentru scenariu cu incendiu sau explozie, modelarile efectuate in cadrul analizei cantitative de risc au aratat valorile de prag pentru efectul de Domino nu sunt atinse si ca atare un efect de Domino ca urmare a acestor accidente nu ar fi posibil.

In ceea ce priveste un posibil efect de Domino cu implicarea rezervoarelor de GPL din terminalul OCTOGON (amplasament de nivel superior SEVESO la cca. 650m) se precizeaza ca din modelari, a rezultat: consecintele uni accident major in incinta YILDIZ LOGISTICA SRL in care sa fie implicat metanolul efectul Domino nu este posibil, intrucat consecintele se resimt pe maxim 40 m, cu mult sub distanta de 410 m pana la terminalul marin de descarcare/incarcare GPL respectiv de 684 m pana la rezervoarele sub presiune din depozitul de GPL.

Cu atat mai mult se exclude un efect Domino initiat in incinta YILDIZ LOGISTICA SRL si cu propagare si consecinte deosebite la alti 2 operatori economici care sunt incadrati in amplasamente de nivel superior tip SEVESO III cum sunt ROMPETROL RAFINARE SA cu instalatii de productie carburanti si fractii GPL si rezervoare de depozitare titei, carburanti si GPL si OMV PETROM SA SECTIA TERMINAL MIDIA CORBU unde sunt amplasate rezervoare cu fractii GPL tin C3 si C4.

Din studiul evaluarii realizate in cadrul Raportului de securitate rezulta ca dintre scenariile de accidente majore identificate care in cazul producerii ar depasi limitele amplasamentului in prezent nu sunt constructii, in viitor fiind posibila o dezvoltare de alte obiective industrial sau acytivitati specific activitatilor portuare.

Exista riscul numai in cazul in care va fi un incendiu in rezervor sau cantitati mari deversate in cuva intracat depozitul de methanol este la distant de 12 m fata de limita de incinta, dar care este inchisa perimetral cu gard din placi de beton armat cu inaltime de 2 (doi) m, reducand intensitatea radiatiei termice.

Dintre materiile prime, intermediare si produse finite s-a considerat ca prezinta potential risc de accident in care sa fie implicate substante periculoase metanolul (inflamabil si toxic) si formaldehida (toxica).

Pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observatii.

Instalatia este conforma cu prevederile H.G. 568/2001, republicata cu modificari si completari, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, conform Certificatului COV emis de CTS Netherlands B.V. in data de 10 noiembrie 2016.

Analiza impactului cumulativ

Obiectivul propus „CONSTRUIRE INSTALATII DE PRODUCTIE/MANIPULARE/DEPOZITARE PRODUSE LICHIDE SI USCATE LEGATE DE PROPRIA ACTIVITATE CUM AR FI: FABRICA DE ADEZIV, DEPOZIT DE METANOL, DEPOZITE DE MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE, PLATFORME, PRECUM SI ECHIPAMENTE NECESARE ACTIVITATII, CENTRU PENTRU DEPOZITAREA SI PRELUCRAREA PRODUSELOR DIN OTEL” este proiectat conform celor mai moderne tehnologii in domeniu, celor mai bune tehnici disponibile (BAT) si este prevazut cu dotari si amenajari pentru protectia tuturor factorilor de mediu.

Luand in considerare aspectele referitoare la impactul activitatilor invecinate, cat si analiza impactului obiectivului propus, putem concluziona ca, in conditii normale de functionare si exploatare a obiectivelor, cu respectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare, impactul cumulat indus de activitatile analizate asupra factorilor de mediu se afla in domeniul redus.

- Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

In timpul realizarii/functionarii investitiei:

1. Factor de mediu APA

- amenajarea de zone corespunzatoare pentru depozitarea a materialelor de constructie si pentru gararea utilajelor si autovehiculelor, evitandu-se proximitatea acvatoriului portuar; se va adopta un regulament de gestionare a organizarii de santier si a lucrarilor de constructie care sa minimizeze interactiunea potential poluatoare a acestora cu mediul marin; se vor adopta masuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafetelor excavate sau a depozitelor temporare de pamant, precum si a materialelor solubile sau antrenabile cu apa;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

- personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce  vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

- se va avea in vederea gestionarea optima a deseurilor generate pe perioada lucrarilor de investitie, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediara a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate si migrarea unor eventuali poluanti catre factorii de mediu apa freatica, sol, subsol;

- asigurarea echipamentelor necesare pentru reutilizarea apelor de proces si a celor pluviale, atunci cand calitatea acestora permite; separarea fluxurilor de ape uzate de pe amplasament; utilizarea de materiale de calitate pentru reducerea posibilitatii de avarii la sistemul de vehiculare ape uzate.

- se vor asigura diguri/cuve de retentie pentru platformele de amplasare a rezervoarelor de substante chimice, in vederea retinerii produselor in caz de accident, cu efect asupra minimizarii riscului de poluare a apei; acestea vor fi complet separate de fluxurile de ape uzate de pe amplasament, iar dimensionarea va fi corespunzatoare pentru retinerea substantelor in caz de accident;

- impermeabilizarea eficienta a platformei industriale;

- rampele de descarcare/incarcare produse vor fi echipate corespunzator, insclusiv cu sisteme de retentie a scurgerilor accidentale;

- echiparea rezervoarelor de stocare substante chimice cu sisteme de avertizare si alarmare in cazul aparitiei situatiilor periculoase (depasiri de nivel, temperatura, etc.); tipul rezervoarelor utilizate va asigura prin proiectare conditii maxime de siguranta, functie de substanta stocata (de exemplu, monitorizarea permeabilitatii, pereti dubli, etc.);

- pentru toate sistemele subterane se vor institui program si proceduri scrise de verificare periodica a integritatii acestora, cu accent pe acele structuri ce vehiculeaza produse chimice; se vor asigura sisteme de supraveghere a parametrilor de pompare care sa permita identificarea preventiva a unei eventuale fisuri in conducta si interventia prompta;

- pentru conductele ce vehiculeaza substante chimice cu potential major de poluare se va analiza solutia de amplasare a acestora in canivouri care sa elimine sau sa reduca substantial transferul catre subteran a produsului in caz de accident (fisura conducta);

- se vor asigura spatii pentru depozitarea tuturor deseurilor generate din activitate, precum si containere care sa asigure mentinerea etanseitatii depozitarii;

- se vor prevedea sisteme de monitorizare a calitatii apelor de pe amplasament; prin sistemele de tratare/colectare ape uzate pentru toate categoriile de apa uzata ce parasesc amplasamentul trebuie sa se asigure respectarea prevederilor HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;  temperatura de evacuare a apei de racire in acvatoriu va fi monitorizata si va respecta valoarea impusa in actele normative in vigoare si in Autorizatia de gospodarire a apelor;

- se vor realiza planuri de interventie in caz de poluari accidentale, cu accent pe factorul de mediu apa.

- se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996 republicata, cu modificari si completari ulterioare;

- Factor de mediu AER

In perioada de functionare, principalele surse de emisii identificate sunt reprezentate de:

- unitatea de productie a FALD/UDFC; poluantii caracteristici sunt formaldehida, metanol, dimetil eter, CO, NOx, pulberi;

- unitatea de productie adezivi/rasini; poluantii caracteristici: formaldehida;

-depozitarea in rezervoare a materiilor prime si produselor intermediare si finite; poluanti principali: metanol si formaldehida;

- traficul auto si transportul naval generat de aprovizionarea cu materie prima a obiectivului si livararea de produse finite; poluantii principali: gaze de ardere a combustibilului in motoare NOx, SOx, CO, pulberi;

- In perioada de functionare, principalele surse dirijate de emisii atmosferice vor fi cele doua cosuri evacuare de la echipamentele de tratare gaze;

- datorita echipamentelor performante care sunt propuse pentru tratarea emisiilor din instalatii si de

la rezervoarele de depozitare produse, se estimeaza ca valorile aferente concentratiilor de poluantii se vor incadra in valorile limite recomandate in BREF/BAT pentru instalatia IED de fabricare FALD/UFC si in valorile standardelor nationale pentru activitatea de fabricare adezivi/rasini .

- In cazul instalatiei de productie FALD/UFC cantitatile reduse de formaldehida necondensata trec printr-un sistem de evacuare a gazelor si sunt arse pe un catalizator special (post-combustie catalitica). Instalatia de tratare gaze reziduale va limita emisia de formaldehida sub 5 mg/Nmc. Conform datelor tehnice din fisa echipamentului de tratare, catalizatorul transforma mai mult de 99% din poluanti in H2O si CO2.

-In cazul zonei de amestec (productie adezivi), emisiile sunt trecute printr-un scruber. Emisia finala, impreuna cu cea de la scruberul ce deserveste zona de depozitare in rezervoare, sunt evacuate printr-un cos de dispersie. Emisia de formaldehida nu va depasi 20 mg/Nmc;

- Conform BREF LVOC, prin tratarea gazului prin oxidare catalitica se poate obtine aproape lipsa emisie de NOx si emisii foarte scazute de CO;

- Emisiile de pulberi sunt nesemnificative.

Sursele de emisie dirijata

…..TAB

Compozitia gazului la intrarea si la iesirea din instalatia de post-combustie catalitica (conform date tehnice transmise de investitor)

| Instalatia de post-combustie catalitica | CO | Dimetileter | Metanol | Formaldehida | COV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrare | 19,0 mg/Nmc | 3,0 mg/Nmc | 0,35 g/Nmc | 0,25 g/Nmc |  |
| Iesire | 50 mg/Nmc |  |  | 5 mg/Nmc | 20 mg/Nmc |

Pentru  instalatia de producere a adezivilor factorul de emisie furnizat de EMEP/EEA este de 11g NMVOC/kg produs. La o productie anuala de 381.429 tone adezivi si rasini, emisia calculata de NMVOC este de 4.195,719 t/an. Emisia finala (evacuarea la cos) include emisiile de la cele doua scrubere: unul deserveste instalatia de producere adezivi, unul preia emisiile de la rezervoarele de stocare. Astfel, valoarea emisiilor trebuie sa respecte prevederile Ord. 462/1993, respectiv:

- - formaldehida <20 mg/Nmc;

- - metanol< 150 mg/Nmc.

Calitate aer- imisii

Modelarea dispersiei emisiilor de formaldehida si COV pentru cele doua cosuri de dispersie a fost efectuata in cadrul studiului realizat de catre SC Eco Simplex Nova SRL Bucuresti, la solicitarea investitorului SC Yildiz Logistica SRL.

In tabelul de mai jos sunt prezentate distantele maxime si concentratiile de FALD si COV in gazele reziduale ale instalatiilor de tratare.

Tabel concentratii formaldehida, rezultate din modelare (conform Studiu efectuat de SC Eco Simplex Nova SRL Bucuresti)

|  | COS 1 | COS 2 | COS 1+2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de mediere | Concentratie de scurta durata (30 minute) | Concentratie de scurta durata (30 minute) | Concentratie de scurta durata (30 minute) | CMA conform STAS 12574/1987 |
|  | mg/mc | µg/mc | mg/mc | µg/mc | mg/mc | µg/mc | µg/mc |
| Luna |  |
| Decembrie | 0,0002014 | 0,2014 | 0,0001291 | 0,1291 | 0,0003588 | 0,3588 | 35 |
| Ianuarie | 0,0001702 | 0,1702 | 0,000117 | 0,117 | 0,0003779 | 0,3779 |  |
| Februarie | 0,000032 | 0,032 | 0,0000806 | 0,0806 | 0,0000911 | 0,0911 |  |
| Iunie | 0,0003577 | 0,3577 | 0,000478 | 0,478 | 0,0004503 | 0,4503 |  |
| Iulie | 0.0004539 | 0,4539 | 0,0002357 | 0,2357 | 0,0006172 | 0,6172 |  |
| August | 0,0003682 | 0,3682 | 0,000144 | 0,144 | 0,0002489 | 0,2489 |  |
| Perioada de mediere | Concentratia de lunga durata - zilnica (24h) |  |
|  | mg/mc | µg/mc | mg/mc | µg/mc | mg/mc | µg/mc |  |
| Sezon rece | 0,00010475 | 0,10475 | 0,00025199 | 0,25199 | 0,0002569 | 0,2569 | 12 |
| Sezon cald | 0,00008387 | 0,08387 | 0,00014348 | 0,14348 | 0,00017786 | 0,17786 |  |

Tabel concentratii COV, rezultate din modelare (conform Studiu de dispersie efectuat de Sc Eco Simplex Nova SRL)

| Sursa emisie | Poluant | Concentratia [mg/m3] |
| --- | --- | --- |
| COS 1 | COV | 0,19214 (maxima) |
|  |  | 0,002 (minima) |
| COS 2 | COV | 0,08854 (maxima) |
|  |  | 0,001(minima) |
| COS 1+2 | COV | 0,28068(maxima) |
|  |  | 0,003(minima) |

Conform concluziilor studiului de dispersie, pentru indicatorii formaldehida si COV, in cazul functionarii ambelor surse, emisiile cumulate ale celor doua cosuri industriale vor avea urmatorul impact asupra vecinatatilor (ca nivel de imisii):

1) Formaldehida (Cos 1+Cos 2)- zona continentala

a) distantele maxime spre continent la care se inregistreaza concentratii minime (0,010 µg/mc, atat in sezonul cald, cat si in sezonul rece) pentru concentratiile de lunga durata (24h) sunt:

- in sezonul rece: spre Nord: incepand de la 1,7 km pana la cca. 3,5 km; spre Vest: incepand de la 3,5 km pana la cca. 5,1 km in adancimea continentului; in ambele directii nu sunt prezente zone rezidentiale (zone protejate, conform STAS 12574/1987);

- in sezonul cald: spre Nord-Vest incepand de la 2,8 km pana la cca. 3,8 km; spre Nord: incepand de la 3,2 km pana la cca. 4,7 km in adancimea continentului; in ambele directii nu sunt prezente zone rezidentiale.

b) distantele maxime spre continent la care se inregistreaza concentratii intre 0,05-0,1 µg/mc pentru concentratiile de scurta durata (30`) sunt:

- luna iunie: maxim 2,7 km Nord-Vest, spre lacul Corbu;

- luna iulie: maxim 2,7 km Vest-Nord-Vest;

- luna februarie: pe o raza de cca. 200 m in jurul obiectivului/surselor;

-lunile august, decembrie si ianuarie: nu se inregistreaza concentratii pe zona continentala, ci doar pe zona maritima;

In cazul rezultatelor obtinute pentru formaldehida, concentratia la distanta maxima de surse, rezultata din modelare, nu ajunge pana in zonele rezidentiale identificate in teren.

Concentratiile maxime de formaldehida rezultate din modelare (Cos 1+Cos 2) sunt:

a) concentratie de scurta durata (30`):

- in sezonul rece: 0,3779 µg/mc (in luna ianuarie)- se inregistreaza spre zona maritima (nu spre uscat) portuara si reprezinta 1,08% din valoarea limita de imisie conform STAS 12574/1987;

- in sezonul cald: 0,6172 µg/mc (in luna iulie)- se inregistreaza in incinta portuara/zona industriala, intr-un areal foarte restrans portuara si reprezinta 1,76% din valoarea limita de imisie conform STAS 12574/1987.

b) concentratie de lunga durata (24h):

- in sezonul rece: 0,2569 µg/mc-se inregistreaza in incinta portuara si reprezinta 2,14% din valoarea limita de imisie conform STAS 12574/1987;

- in sezonul cald: 0,17786 µg/mc-se inregistreaza in incinta portuara si reprezinta 1,48% din valoarea limita de imisie conform STAS 12574/1987.

In cazul concentratiilor maxime de formaldehida obtinute din modelare, acestea se manifesta in aproape toate cazurile la nivelul incintei portuare/platformei industriale. Concentratiile maxime inregistrate reprezinta intre 1,08% si maxim 2,14% din valoarea limita la imisie, conform STAS 12574/1987, pe ambele intervale de concentratii (scurta durata si lunga durata).

2) Compusi organici volatili (COVtotal)

In cazul COV, nu sunt stipulate in legislatie valori limite pentru imisie. Concentratiile maxime rezultate din modelare pentru Cos1+Cos2 se vor inregistra in aproperea sursei. Raza de distributie pana la concentratia minima de 0,003 µg/mc se afla in interiorul incintei portuare/zonei industriale (conform tabel distante de dispersie si harta aferenta). Este pertinenta concluzia ca la nivelul zonelor rezidentiale aportul obiectivului la nivelul imisiilor de COV va fi zero.

Impact transfrontiera

Asa cum s-a prezentat in cadrul acestui accord de mediu, distantele pana la granita sunt:

  - cca. 98 km pana la granita cu Ucraina, directia nord-nord-est;

  - cca. 69 km pana la granita cu Bulgaria, directia sud;

  - cca. 131 km pana la granita cu Republica Moldova, directia nord-nord-vest.

Pentru formaldehida (Cos 1+Cos2), in ambele sezoane climatice, distantele maxime rezultate (dar la care concentratia deja este minima) nu depasesc 5 km pe directiile nord si nord-vest (spre Ucraina si republica Moldova).

In ceea ce priveste pana de dispersie spre mare, aceasta distanta se situeaza sub 4 km.

- Factori de mediu SOL/SUBSOL

- depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de depozitare conforme cu prevederile legislative, pana la predarea lor in vederea valorificarii sau eliminarii; se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament la sfarsitul lucrarilor de constructie;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere,  pentru a evita migrarea acestora spre factorii de mediu;

- suprafetele de teren care nu necesita amenajare pentru activitatile obiectivului se vor amenaja ca suport pentru vegetatie plantata;

- depozitarea deseurilor doar in spatiul amenajat si preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament pentru a evita formarea de stocuri; deseurile cu caracter periculos se vor stoca temporar in recipienti etansi si, daca este cazul, in incinte inchise;

- impermeabilizarea corespunzatoare a platformelor si zonelor de depozitare substante chimice;

- structurile subterane (conducte, bazine) se vor etanseiza corespunzator si se vor utiliza materiale de constructie optime sub aspect calitativ;

- implementarea unor proceduri de gestionare a produselor chimice stocate si vehiculate pe amplasament, astfel incat sa se reduca potentialul de aparitie a unor situatii accidentale.

Se va aplica un program de evaluare sistematica a integritatii si gradului de uzura a structurilor subterane.

- depozitarea deseurilor se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de ambalare, conforme cu prevederile legislative, pana la predarea catre operatori economici autorizati;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere/lubrifianti;

- impermeabilizarea corespunzatoare a suprafetei platformei tehnologice, a parcului de rezervoare, realizarea digului de retentie pentru parcul de rezervoare;

- in perioada de implementare a proiectului personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce  vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident  poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

- respectarea Legii nr. 211/2011, republicata, privind regimul deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- asigurarea functionarii sistemelor de retinere a poluantilor atmosferici;

- se va verifica periodic integritatea fizica a rezervoarelor, a instalatiilor si a digului de retentie;

- se vor introduce sisteme de dispersie care sa evite functionarea in cazul functionarii necorespunzatoare sau opririi sistemelor de gestionare a poluantilor;

4.   Protectia asezarilor umane

Proiectul se va realiza in incinta Port Midia, dana 5.

Activitatea propusa nu va avea impact cuantificabil asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari importante de populatie permanenta in orasul Navodari.

Din punct de vedere economic, orasul Navodari se caracterizeaza prin activitati industriale, comert si prestari servicii si turism. Va exista un impact pozitiv direct pe termen mediu atat din punct de vedere social prin crearea de locuri de munca, cat si din punct de vedere economic.

Din punct de vedere statistic, populatia orasului Navodari la nivelul anului 2017 depasea 40.000 de locuitori, cu un spor natural pozitiv. Necesarul de forta de munca a obiectivului, pe cele 3 tipuri de activitati (productie adezivi, produse lemnoase si produse din otel) este estimat la 103 persoane.

Prin implementarea proiectului nu se vor afecta in secundar alte activitati (nu va exista concurenta la resursele locale sau alte tipuri de interferare a intereselor economice) care se desfasoara in zona, deci nu se va inregistra impact negativ asupra mediului economic.

Terenul afectat de lucrare este teren asupra carora beneficiarul are un drept de utilizare, conform legilor in vigoare. Prin dezvoltarea proiectului nu este permisa afectarea dreptului de proprietate a altor detinatori de terenuri din zona.

Din punct de vedere al sanatatii publice, se poate aprecia ca realizarea investitiei propuse si functionarea ulterioara a obiectivului nu va induce modificari cuantificabile, in relatie directa cu prezenta investitie, in starea de sanatate a populatiei din localitatile limitrofe.

Se propun urmatoarele masuri pentru perioada de implementare a proiectului:

  - utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii (zona industriala);

  - implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer,care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

In perioada de functionare a obiectivului, toate masurile propuse pentru protectia factorilor de mediu, in special aer/apa, vor avea impact pozitiv in sustinerea eforturilor de conservare a starii de confort la nivelul zonelor rezidentiale, prin prevenirea oricaror emisii neconfome cu standardele de mediu.

Tinand cont de rezultatele studiului de dispersie, se estimeaza ca functionarea obiectivului nu va influenta valorile inregistrate pentru formaldehida si COV la limita zonelor rezidentiale din Navodari, spre zona industriala Midia.

5.  Gestionarea deseurilor:

Deseurile se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se impune colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament. Pentru colectarea materialelor reciclabile se vor achizitiona containere specifice care sa aiba marcate explicit tipul deseului ce se poate stoca in fiecare container. Se vor utiliza containere dimensionate corespunzator pentru volumul si cantitatea fiecarui tip de deseu generat.

Deseurile potentiale a fi generate in perioada operationala sunt prezentate in tabelul urmator:

Deseuri generate in perioada operationala

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid-S,Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deseului (conform HG 856/2002) | Sursa | Cantitati (kg) | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale | S | 16 08 02* 16 08 01 | Instalatia de producere FALD/UFC, instalatia de combustie catalitica; | Depinde de durata de viata a catalizatorului; nu se poate estima cantitate anuala | Valorificare prin unitati autorizate, pe baza de contract |
| Deseuri de adezivi si rasini (uscate) | S | 08 04 10 | Instalatia de producere adezivi/rasini; provine de la curatarea filtrelor si echipamentelor | 7500 | Eliminare prin unitati autorizate |
| Deseuri de absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire | S | 15 02 02* | Activitati de intretinere/reparatii utilaje si echipamente | 450 | Eliminare prin unitati autorizate |
| Deseuri de substante chimice | L | 16 05 06* | Activitati de testare produse finite in laborator | 25 | Eliminare prin unitati autorizate |
| Deseuri metalice | S | 16 01 17 | Activitati de intretinere si reparatii Activitati ale centrului de prelucrare produse din otel | 2500 | Valorificare prin unitati specializate |
| Ulei uzat | L | 13 02 05* | Activitati de intretinere/reparatii utilaje si echipamente | 220 | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri de echipamente electrice si electronice (echipamente casate) | S | 16 02 14 | Activitati de reparatii si intretinere | 2 | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 01 | Activitati administrative | 50 | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Activitati de aprovizionare | 27000 | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitati administrative | 8500 | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |
| Tuburi fluorescente | S | 20 01 21* | Activitati administrative si activitati de productie | 2 | Valorificare prin unitati specializate |

Pe amplasament se va amenaja spatiu dedicat pentru amplasarea containerelor ce colecteaza deseuri de la mai multe locuri de munca. Dat fiind suprafata pe care se intinde activitatea/fabrica, daca este cazul, la anumite locuri de munca se vor amplasa containere  de dimensiuni mai mici pentru depozitarea intermediara a deseurilor produse, urmand ca acestea sa se transfere periodic catre un container de volum mai mare, daca este cazul).

Evacuarea de pe amplasament a deseurilor generate se va realiza pe baza contractuala, prin companii autorizate sa colecteze/elimine/valorifice codul respectiv de deseu.

Gestionarea deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislative în vigoare:

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr.211/2011, republicata privind regimul deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

- deşeurile menajere şi cele asimilabile, vor fi colectate separat în containere tip pubelă si vor fi predate periodic către societăţi specializate, autorizate;

- pentru deșeurile care nu pot fi stocate în containere și nici nu pot fi imediat după generare evacuate de pe amplasament, se vor amenaja corespunzător  spații pentru stocarea temporară a acestora (suprafețe impermeabilizate, îngrădite, fără posibilitatea apariției scurgerilor sau împrăștierii de vânt);

- se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

6. Biodiversitate

Locatia vizata de proiect nu prezinta caracteristici speciale din punct de vedere al compozitiei florale. Pe amplasament exista o vegetatie ierboasa pe substrat nisipos, instalata in timp, fara elemente deosebite, prezenta in jurul drumurilor de acces sau pe zone insulare unde sunt suprafete reduse neacoperite cu platforma betonata.

Majoritatea speciilor de fauna mentionate ca fiind de interes conservativ in cadrul ROSPA0076 sunt specii legate de mediul acvatic sau de zone de uscat caracterizate de un anumit tip de vegetatie (limitrofa uneori zonelor umede) si sunt evaluate pentru pasaj/migratie si in perioada de iernare, mai putin pentru cuibarire.

In zona amplasamentului au fost observate exemplare (in pasaj sau pe apa in afara digurilor portuare, in zbor pe zona de uscat) exemplare de Corvus cornix, Pica Pica, Larus cachinnans, Passer domesticus, Phalocrocorax carbo, Larus argentatus, Puffinus yelkouan.

In zona portuara, pe terenurile libere, neocupate de constructii, se afla un sol nisipos, cu vegetatie ierboasa ruderalizata, fara importanta conservativa.

In perioada de implementare a proiectului:.

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate de activitatea de constructie (evitarea atragerii de pasari);

- implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspecte de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra factorilor biotici, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare;

In perioada de functionare nu sunt necesare masuri speciale de implementat (in completarea celor prevazute pentru reducerea impactului potential asupra factorilor aer, apa, sol/subsol), impactul direct asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ.

In ceea ce priveste diminuarea impactului asupra mediului natural in caz de accident industrial, prin implementarea masurilor si asigurarea dotarilor necesare rezultate din analiza efectuata in cadrul Raportului de securitate se va minimiza/elimina riscul producerii unor astfel de evenimente si riscul impactului asupra mediului natural din zona Portului Midia.

IV. Conditii care trebuie respectate :

1. In timpul realizarii proiectului:

- organizarea de santier se va amplasa pe o suprafata de teren judicios planificata, astfel incat terenul afectat sa fie de dimensiuni minime, fara afectarea desfasurarii optime a lucrarilor de constructie ;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar in timpul executiei lucrarii prin stropirea in permanenta a zonelor de lucru ;

- utilizarea de tehnici si tehnologii care sa nu provoace disconfort si sa prezinte siguranta pentru calitatea factorilor de mediu ;

- in conformitate cu prevederile art 17, alin (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificari si completari, titularul are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- mijloacele de transport sunt protejate corespunzator pentru a se evita imprastierea deseurilor;

- se vor utiliza echipamente si utilaje intr-o stare tehnica corespunzatoare, certificate de organe competente in domeniu ;

- exploatarea utilajelor in limitele parametrilor normali de functionare ;

- se interzice spalarea mijloacelor auto sau repararea acestora in incinta organizarii de santier, cu exceptia rotilor mijloacelor de transport;

- se vor asigura dotari corespunzatoare pentru curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea pe drumurile publice ;

- deseurile rezultate din activitate sunt colectate selectiv in pubele tipizate si sunt preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului ;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura cu masuri de protectie a zonelor rezidentiale ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial ;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat

Monitorizarea cantitativa si calitativa a urmatorilor parametrii in perioada de constructie :

    - calitatea aerului : analiza semestriala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile/trimestru de raportare; prelevare trimestriala de pulberi in suspensie ; numar de utilaje active pe santier in perioada de raportare, cantitati de combustibil utilizate ;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier ;

    - zgomot : masuratori semestriale sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : raportul semestrial privind gestiunea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie care va contine: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002 si Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificari si completari, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele incheiate cu operatori autorizati pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- monitorizarea in timpul realizarii lucrarilor trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va  fi inaintat catre APM Constanta ;

2. In perioada functionarii obiectivului

Activitatile de monitorizare in perioada operationala vor fi prevazute in autorizatia integrata de mediu a obiectivului. Standardele/metodele de analiza se vor alinia cerintelor BREF-  General Principles of Monitoring (2003). In prezent este in stadiu de draft “JRC Reference Report on Emissions to air and water from IED installations”, realizat sub Directiva Emisii industriale (IED), bazat pe revizuirea documentului BREF adoptat in anul 2003.

- monitorizarea calitatii aerului

Monitorizarea se va realiza in punctele fixe de emisie (Cos 1 si Cos2) pentru poluantii identificati .

- monitorizarea calitatii apei uzate evacuate

Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate din statia de epurare, a apelor colectate in bazinul de ape pluviale, a apelor de racire conventional curate evacuate in acvatoriu (temperatura).

Referitor la calitatea apei subterane, produsele chimice utilizate in productie sunt depozitate suprateran, aceasta reducand semnificativ riscul poluarii freaticului.

- monitorizarea factorului de mediu sol-subsol

Zona de amplasare a obiectivului o reprezinta platforma betonata, nu este necesar program de monitorizare a calitatii solului in perioada de functionare a obiectivului.

Riscul poluarii subsolului cu substantele stocate pe amplasament in rezervoare este minim. Platformele imperabilizate si sistemele de retentie a produselor in interiorul cuvelor va limita riscul de poluare si infiltrare a produselor in adancimea amplasamentului. Potentialul de poluare al metanolului si formaldehidei pentru sol/subsol este redus. Acestea sunt rapid degradate in mediu si nu au potential de bioacumulare.

La nivel subteran se vehiculeaza in special ape uzate menajere, iar ca stocare se prevede bazin pentru apa pluviala. Riscul de poluare a subteranului este redus.

Nu se impune implementarea unui program de monitorizare a factorilor de mediu sol/subsol prin intermediul unor puturi de observatie. Se poate realiza o evaluare sistematica a riscului de contaminare (prin evaluarea periodica a integritatii si gradului de uzura in timp a structurilor subterane).

- monitorizarea impactului asupra biodiversitatii

Activitatea obiectivului in conditii normale de functionare nu este de natura sa genereze impact potential asupra biodiversitatii, astfel incat sa fie nevoie de un program de monitorizare a acestor efecte.

- monitorizarea impactului asupra asezarilor umane si a sanatatii populatiei

Se va implementa unui program de monitorizare a imisiilor la limita amplasamentului detinut de beneficiar, in principal pentru formaldehida si COV.

- gestionarea deseurilor

Instituirea gestiunii deseurilor si raportarea catre autoritatea locala cu frecventa prevazuta de legislatia in vigoare sau la orice solicitarea a autoritatii de mediu. Respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor generate in cadrul obiectivului si incheierea contractelor de prestari servicii in acest scop, cu operatori economici autorizati pentru valorificarea/eliminarea acestora. Se impune valorificarea  deseurilor generate .

# SITUATII DE RISC

In perioada de functionare a obiectivului, dat fiind cantitatile de substante chimice ce vor fi depozitate pe amplasament, se aplica cerintele Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. S-a realizat Notificarea si Raportul de securitate  privind prevenirea si controlul accidentelor majore, de catre SC ISOLTEC SERVICE SRL Bucuresti, la faza de proiect….

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea si ecologizarea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu ;

- prin dezafectarea instalatiilor, suprafata libera a platformelor societatii va creste, peisajul industrial inregistrand o imbunatatire prin eliberarea si curatarea terenului pe care vor fi amplasate instalatiile prevazute in acest proiect;

- nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului asupra peisajului zonal.

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata :

  - informarea publicului s-a realizat in conformitate cu prevederile HG 445/2009, cu completarile si modificarile ulterioare si Ord 135/2010;

  - informarea publicului privind depunerea documentatiei in vederea obtinerii acordului de mediu - anunt in ziarul Cuget Liber, din data de 07.06.2016, precum si afisaj la Primaria mun. Constanta in data de 06.06.2016 ;

  - informarea publicului privind audierea publica a Raportului la studiul de evaluarea a impactului asupra mediului in data de 25.04.2017 si posibilitatea consultarii acestuia pana la data dezbaterii publice, prin anunt in ziarul Cuget Liber din data de 04.04.2017 si afisare la sediul Primariei Orasului Navodari in data de 04.04.2017, precum si afisare pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta;

  - sedinta de dezbatere publica a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, desfasurata la ............., jud. Constanta, in data de 02.05.2018 ;

  - informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunt in ziarul ................ din data de .............05.2018 si afisaj la sediul Primariei Orasului Navodari in data de ....05.2018.

In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

Beneficiarul va notifica periodic autoritatea de mediu, despre avansarea lucrarilor de executie, in scopul realizarii controlului de specialitate pentru verificarea tuturor conditiilor impuse prin prezentul acord si incheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere executantul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord a fost emis in baza datelor furnizate de catre proiectantul instalatiei si a schemei tehnologice disponibile la momentul derularii procedurii de reglementare .

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Legii contectiosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

p. DIRECTOR EXECUTIV,                                                          SEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF                                                                       Lavinia Monica ZAHARIA

Intocmit,

Consilier Elena FILIP

Nota: Acordul de mediu s-a emis in 3 (trei) exemplare.