ACORD DE MEDIU (PROIECT)

Nr. 00 din 00.08.2018

Ca urmare a cererii adresate de NEO MAMAIA S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, b-dul Dacia, nr.56, corp A, mansarda, camera nr. 10, sector 2 (C.U. nr.1483/21.04.2016 emis pentru TRANS EXPETIDION FEROVIAR S.R.L., cu valabilitate prelungita pana la data de 20.04.2019, contract de schimb incheiat intre TRANS EXPETIDION FEROVIAR S.R.L. si NEO MAMAIA S.R.L. autentificat sub nr. 498/26.03.2018), înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr.16600RP din 19.12.2017, în baza Legii nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL D+P+4-5E, APARTAMENTE DE VACANTA CU ALIMENTATIE PUBLICA (DEMISOL – GARAJE, PARTER – ALIMENTATIE PUBLICA SI GARAJE, ETAJE 1-5 – APARTAMENTE DE VACANTA), propus a fi amplasat in jud. Constanta, mun. Constanta, Statiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, careu C2, lot 19, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,care prevede:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa II, pct. 10, lit.b) si O.U.G. nr. 202/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 280/2003, privind gospodărirea integrată a zonei costiere, art. 59, alin. (1).

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

- Descrierea proiectului

  - Detalii de amplasament

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat in intravilanul municipiului Constanta, statiunea Mamaia, județul Constanta.

Certificatul de Urbanism nr.1483/21.04.2016 a fost emis pentru TRANS EXPETIDION FEROVIAR S.R.L., cu valabilitate prelungita pana la data de 20.04.2019, in prezent fiind proprietatea NEO MAMAIA S.R.L., conform contractului de schimb incheiat intre TRANS EXPETIDION FEROVIAR S.R.L. si NEO MAMAIA S.R.L. autentificat sub nr. 498/26.03.2018.

Terenul în suprafață de 2348 mp situat în intravilanul municipiului Constanta, statiunea Mamaia, județul Constanta se învecinează:

	la nord – teren domeniu public/privat de interes local;

	la sud – teren domeniu public/privat de interes local;

	la est – plaja – Marea Neagra ;

	la vest – domeniu public, Aleea Lamia.

Accesul catre teren se poate realiza din Bulevardul Mamaia, prin intermediul Aleii Lamia.

Distanţa de la limita terenului si imobilul propus până la plaja este de 2,35 m in partea de nord si  5,85 m in partea de sud, iar pana la Marea Neagra, este de 85 m in partea de nord  si 100 m, in partea de sud.

Lot 1: Suprafata teren 1174 mp - Coordonate STEREO 70

| Nr. crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 313981.403 | 789170.680 |
| 2 | 313978.991 | 789125.842 |
| 3 | 313952.309 | 789127.277 |
| 4 | 313954.616 | 789170.182 |

Lot 2: Suprafata teren 1174 mp - Coordonate STEREO 70

| Nr. crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 313952.309 | 789127.277 |
| 2 | 313924.356 | 789128.780 |
| 3 | 313926.554 | 789169.661 |
| 4 | 313954.616 | 789170.182 |

  - Descrierea proiectului

Prin proiect se propune construirea unui imobil cu functiunea de locuinte de vacanta, cu regim de inaltime D + P + 4-5E , cu un numar de 41 apartamente, amplasate la etajele 1-5. La parter se vor realiza spatii de alimentatie publica, circulatii comune, spatii complementare functiunii de locuinte, o zona de spatii tehnice si parcaje exterioare, iar demisolul va avea destinatia de parcaj auto.

BILANT TERITORIAL PROPUS

Suprafata terenului este de 2348 mp conform actelor de proprietate.

|  | Locuinta de vacanta |
| --- | --- |
| S.construita la sol | 1636,5 mp |
| S.construita desfasurata totala | 8239,5mp |

| P.O.T.(%) propus | C.U.T. propus |
| --- | --- |
| 69,7% | 3.51 |

Regim de inaltime: D+P+4-5E (etajul 4 realizandu-se 75% din suprafata etajului curent si etajul 5 realizandu-se 50% din suprafata etajului curent).

Descrierea functionala:

DEMISOL:

Ac = 1529,5 mp, Au=1443,2mp

- Parcaj auto tip P1, pentru 57 auto la interior si 14 auto in exterior;

- Camera pompe, hidrofor, rezervor incendiu;

- Camere gunoi;

- Camera electrica	;

- 2 Noduri de circulatie compuse din : incapere tampon, casa de scara, lift.

PARTER

Ac = 1023 mp, Au=828,4mp

- 5 spatii de alimentatie publica si anexe (depozitari, spatii administrative, vestiare, grupuri sanitare), insumand o suprafata utila de 468,05mp, inclusiv anexele functionale.

- Spatii complementare functiunii de locuinte (spalatorie, administratie, spatiu agrement/loc de joaca),

- Spatii tehnice : Centrala termica, tablou electric general, camera ECS

- Receptie

- 2 Noduri de circulatie verticala compuse din scara si lift.

ETAJ 1:

Ac = 1341 mp, Au=1112,7mp

- 3 apartamente de 2 camere si dependinte

- 4 apartamente de 3 camere si dependinte

- 4 apartamente de 4 camere si dependinte

- 2 Noduri de circulatie verticala compuse din scara si lift – Au=79,4mp.

ETAJ 2 si 3:

Ac = 1341 mp/NIVEL, Au=1109,2mp/NIVEL

- 3 apartamente de 2 camere si dependinte

- 4 apartamente de 3 camere si dependinte

- 4 apartamente de 4 camere si dependinte

- 2 Noduri de circulatie verticala compuse din scara si lift – Au=75,9mp.

ETAJ 4:

Ac = 994 mp, Au=764.7mp

- Nivelul inferior a 6 apartamente de 4 camere de tip duplex;

- Nivelul inferior a 2 apartamente de 5 camere de tip duplex;

- 2 Noduri de circulatie verticala compuse din scara si lift – Au=66,50mp.

ETAJ 5:

Ac = 670 mp, Au=535mp

- Nivelul superior a 6 apartamente de 4 camere de tip duplex;

- Nivelul superior a 2 apartamente de 5 camere de tip duplex;

- 2 Noduri de circulatie verticala compuse din scara si lift – Au=94,1mp.

TERASA:

Terasa necirculabila cu acces de mentenanta prin intermediul unei trape prevazute cu scara retractabila. Este prevazuta o zona dedicata echipamentelor de instalatii (ventilatoare, unitati exterioare de aer conditionat).

SPATII DE ALIMENTATIE PUBLICA:

Au fost prevazute 5 spatii cu destinatia de alimentatie publica de tip, bar de zi, bufet, cofetărie, cafenea, berărie, patiserie, cu servire de produse preparate in bucatarie rece sau incalzite cu aparate electrice, fara preparari calde, aprovizionate in sistem catering.

Au alimentatie publica = 198.25mp.

Ac totala, inclusiv spatii anexe = 557 mp.

AMENAJARI EXTERIOARE:

Spatiul exterior de la parter, din curtea interioara, va fi amenajat ca terasa circulabila, compusa din circulatii pietonale, spatii verzi, spatii de recreere si un loc de joaca pentru copii.

Terasele spatiilor de alimentatie publica vor fi amenajate ca terase pietonale si spatii verzi.

Zonele ramase libere la nivelul terenului amenajat, in afara zonei de acces auto si parcaj exterior, vor fi amenajate ca circulatii pietonale si spatii verzi.

SPATII VERZI:

Spatii verzi la nivelul terenului amenajat: 180 mp

Spatii verzi amenajate pe terase la nivelul parterului: 408 mp

Spatii verzi amenajate pe terasa de la etajul 4, pe latura de vest a cladirii: 181 mp

Spatii verzi amenajate in jardiniere amplasate pe balcoane/logii/terase: minim 26 mp.

Total suprafata spatii verzi: 795 mp, reprezentad 33.9 % din suprafata terenului.

Pentru spatiile verzi amenajate pe terase se va lua in considerare realizarea unei instalatii automate de irigat. Balcoanele/logiile/terasele vor fi prevazute cu surse de apa care sa faciliteze intretinerea spatiilor verzi amenajate in jardiniere.

ACCESE PIETONALE:

Sunt prevazute 2 accese pietonale, unul din Aleea Lamia si unul pe latura de nord a terenului. Accesul din Aleea Lamia se realizeaza prin intermediul unei scari exterioare catre receptia cladirii.

Din corpul receptiei circulatia este distribuita catre cele 2 noduri verticale,

traversand terasa amenajata la nivelul parterului. Adiacent scarii exterioare a fost prevazuta si o platforma elevatoare pentru persoane cu disabilitati.

Accesul dinspre latura de nord a proprietatii se realizeaza prin intermediul unei rampe pietonale cu inclinatia de 8%, urmata de o scara exterioara.

ACCESE AUTO, PARCAJE:

Accesul auto se va face din Aleea Lamia, in coltul de nord-vest al terenului. Se propune racordarea la carosabilul existent printr-o zona cu bordura coborata, pe o distanta de 6.00m.

Accesul auto catre demisol se realizeaza prin intermediul unei alei carosabile cu inclinatia 5% si latimea minima de 5.5m, cu dublu sens.

Distributia locurilor de parcare:

-	57 locuri de parcare amplasate in demisolul cladirii.

-	14 locuri de parcare amplasate la exterior, adiacent aleii carosabile care asigura accesul in demisol.

Asigurarea utilităţilor

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa potabila se va face printr-o conducta din PEHD, in lungime de 32,5 m,  avand Dn = 110 mm, ce se va bransa in reteaua de apa potabila apartinand SC RAJA SA Constanta, amplasata la 10 m fata de blocul ce se va construi.

Branşamentul la reteaua de apa se va face prin intermediul unui cămin de apometru amplasat la limita proprietăţii. Căminul de apometru va fi echipat cu următoarele echipamente:

-	un contor de apă;

-	o clapetă de sens;

-	un filtru mecanic;

-	două robinete de sectorizare;

-	un robinet de golire.

Pentru asigurarea parametrilor hidraulici de funcţionare a instalaţiei de alimentare cu apă (debit şi presiune), va fi prevazuta o gospodărie proprie de apă menajeră ce va fi formată din următoarele echipamente:

-	Grup de pompare format din două pompe (o pompă activă şi una de rezervă);

-	Rezervoare tampon de apă menajeră;

-	Recipient de hidrofor cu membrană.

La gospodaria de apă se va prevede conducta de by-pass cu robineţi de sectorizare şi clapeta de sens, pentru asigurarea instalaţiilor cu apă menajeră direct de la reţeaua publică, în cazul unor eventuale defecţiuni sau revizii ale echipamentelor din cadrul gospodăriei.

De la caminul de bransament se va realiza o retea de alimentare a imobilului cu apa ce se va executa din tronsoane montate ingropat (pana la intrarea in demisol) din conducte de polietilena de inalta densitate si la plafon din otel zincat (dupa intrarea in demisol) pentru alimentarea cu apa a rezervei intangibile pentru incendii si a rezervorului tampon pentru alimentare consumatori menajeri cu apa potabila.

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unor module termo-hidraulice de apartament alimentate cu agent termic de la centrala termica de bloc.

Evacuarea apelor uzate menajere

Evacuarea apelor uzate se va realiza in reteaua de canalizare apartinand SC RAJA SA Constanta, executata din PVC-KG, Dn = 250 mm, situata la cca. 5 m de viitoarea constructie, prin intermediul a trei conducte:

- Dn = 160 mm, in lungime de 3 m pana la  caminul de apa uzata - conducta de canalizare pluviala ;

- Dn = 160 mm, in lungime de 2,9 m pana la  caminul de apa uzata - conducta de canalizare menajera;

- Dn = 200 mm, in lungime de 28,7 m - conducta de canalizare menajera, de la caminul de apa uzata al imobilului pana la caminul de bransament la reteaua de canalizare apartinand SC RAJA SA.

Din cadrul ansamblului rezidential se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară următoarele categorii de ape:

•	Ape uzate menajere ;

•	Ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare a aerului;

•	Ape accidentale provenite de pe suprafeţele parcajelor şi a cailor de acces către acestea;

•	Ape pluviale căzute pe terasele cladirii.

Apele provenite de la spatiile de alimentatie publica  vor fi trecute printr-un separator de grasimi inainte de a fi deversate in reteaua publica de canalizare.

Colectarea apei meteorice de pe suprafetele parcarilor si circulatiilor exterioare se va realiza prin intermediul rigolelor / gurilor de scurgere carosabile. Dupa colectare apele vor fi directionate catre separatorul de hidrocarburi echipat cu filtru coalescent by-pass si trapa de namol.

Pentru preluarea apelor accidentale din demisol se vor prevede base echipate cu pompe de ape uzate care vor refula in instalatia de canalizare pluviala cu hidrocarburi si de aici vor fi directionate mai departe catre separatorul de hidrocarburi .

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din cadrul unui post de transformare 20/0,4kV.Distributia energiei electrice in cadrul apartamentelor se va realiza in conductor din cupru tip FY pentru iluminat, prize si forta. Acestea se vor dispune in tuburi de protectie montate ingropat.

Tablourile din apartamente vor fi din material plastic cu IP20, complet echipate, montate incastrat; tabloul aferent spatiilor comune va fi metalic cu grad de protectie min. IP31 in montaj aparent.

Din cadrul tabloului de spatii comune TSC se vor alimenta iluminatul de pe casa scarii, circuite de prize pentru diverse echipamente, lifturile aferente.

Pentru demisol se va prevedea un tablou electric general TEG, din cadrul caruia se va realiza o distributie radiala catre celelalte tablouri electrice secundare in care se vor centraliza consumatorii electrici aferenti, astfel:

•	Tablou electric demisol TD;

•	Tablou gospodarie apa TGAP;

•	Tablou degivrare TDEG;

•	Tablou statie pompe de incendiu, TSPI, alimentat din fata intrerupatorului general;

•	Tablou desfumare, TDF, alimentat din fata intrerupatorului general.

•	Tablou de iluminat de siguranta.

Instalații termice

Încălzirea spaţiilor interioare se va realiza cu ajutorul instalatiei de incalzire in pardoseala si a radiatoarelor tip port prosop. Modulul termic va functiona cu gaze naturale si va fi folosit atat pentru incalzirea spatiului cat si pentru producerea apei calde. Imobilul va dispune de un spatiu tehnic prevazut cu doua cazane in condensatie  cu capacitatea de 250kW fiecare, la alegerea acestora  tinandu-se cont de necesarul termic al cladirii si necesarul pentru preparare apa calda menajera.

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la cazane se face prin intermediul unui cos de fum din tronsoane prefabricate, metalice, termoizolate,cu pereti dublii din inox.     	La partea superioara cosul va depasi aticul  cladirii cu minim 1.0 m.

Distributia agentului termic se va realiza prin intermediul unei coloane verticale cu conducte din otel si racorduri pentru fiecare nivel, racorduri prevazute cu robineti de inchidere tur/retur si vana de echilibrare hidraulica.

Instalaţii de climatizare:

Racirea aerului din incaperi se face cu ajutorul unui sistem VRV in detenta directa cu agent frigorific R410A, format din mai multe unitati interioare si una sau mai multe unitati exterioare. Unitatile interioare VRV sunt unitati tip necarcasate de tubulatura montate in plafonul fals,  dotate cu filtru de aer standard ce indeparteaza particulele de praf din aer pentru a furniza in mod constant un flux de aer curat. Condensul rezultat ca urmare a functionarii unitatilor de climatizare se va prelua prin intermediul unei retele de conducte de polipropilena, izolate cu material tip ARMAFLEX de grosime 6 mm. Conductele de distributie agentul frigorific vor fi conducte izolate din cupru, protejate la trecerea prin pereti cu manosane de protectie.

Lucrări necesare organizării de șantier :

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea

beneficiarului  și nu va afecta domeniul public sau proprietațile învecinate;

- se va realiza împrejmuirea amplasamentului si semnalizarea acestuia;

- amplasarea de baraci metalice necesare pentru muncitori;

- realizarea bransamentelor necesare la utilitati ( apa, energie electrica );

- amenajare platforma de lucru si cai de acces;

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului

- Concluziile favorabile ale Raportului privind impactul asupra mediului, elaborat de VIOREL PAUL COSTACHE, elaborator inscris in Registrul National al Elaboratorilor de Studii  pentru Protectia Mediului la pozitia nr.453:

- In urma  evaluarii  impactului asupra mediului se considera ca acceptabile limitele de afectare a calitatii mediului prin proiectul propus, fiind create conditiile necesare pentru reducerea sau eliminarea efectelor negative identificate, indicele de poluare globala ( IPG )  fiind estimat la 1,49;

- Impactul estimat al proiectului analizat asupra factorilor de mediu va fi in limite admisibile numai daca vor fi respectate in mod riguros tehnologiile, si se va realiza o monitorizare continua pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor prevazute in cadrul proiectului;

- La dezbaterea publică din data de 06.08.2018 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observaţii ;

- Avizul de gospodarire a Apelor nr.26/18.06.2018 emis de A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral ;

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu:

In perioada realizarii investitiei:

1.	 Factor de mediu APA

-	se va asigura supravegherea stricta a activitatilor pentru a evita pierderile de combustibili; exploatarea utilajelor trebuie facuta in conditii de maxima securitate, respectand normele de exploatare si in conformitate cu procedurile de lucru; personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere;

2.	Factor de mediu AER

-	acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

-	folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

-	utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare;

-	se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine; de asemenea, transportul acestor materiale se va face sub prelata;

-	obiectivul va fi prevazut cu instalatii si echipamente corespunzatoare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

3.	Factori de mediu SOL/SUBSOL

-	depozitarea deseurilor se va face numai in recipienti speciali sau direct in mijloace de transport, iar evacuarea lor de pe amplasament va fi efectuata la sfarsitul fiecarei zile;

-	interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier;

-	achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pe suprafetele betonate, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol/subsol;

-	gestionarea corespunzatoare a stratului de sol vegetal decopertat si utilizarea lui pentru readucerea la starea initiala a amplasamentelor afectate de lucrari;

-	drumurile existente, precum si drumurile noi vor fi prevazute cu rigole betonate pentru preluarea apelor meteorice ;

- Biodiversitate:

-	se recomanda depozitarea materialelor de constructii in spatii special amenajate, ferite de actiunea vantului si ploii;

-	se interzice depozitarea materialelor de constructii aproape de luciul apei;

-	folosirea de autovehicule si utilaje moderne cu echipamente de minimizare a emisiilor de gaze arse in mediu si cu verificarile tehnice efectuate corespunzator, astfel incat sa se mentina un nivel acceptabil al zgomotului generat de utilaje, iar riscul unor pierderi de produs petrolier care sa se infiltreze in sol sa fie minim; astfel se evita migrarea poluantilor intre factorii de mediu si se va genera un impact cat mai mic asupra biodiversitatii locale;

Pentru deşeuri s-au prevăzut următoarele măsuri:

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completari si modificari;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

- deşeurile menajere şi cele asimilabile, vor fi colectate separat în containere tip pubelă si vor fi predate periodic către societăţi specializate, autorizate;

- va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deşeuri şi materiale, etc;

- se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

In perioada de functionare a obiectivului:

1.	 Factor de mediu APA

- verificarea permanenta a sistemului de alimentare cu apa potabila si de

colectare si evacuare ape uzate menajere si pluviale, respectiv mentinerea acestora in stare perfecta de functionare;

- dotarea cu echipamente/materiale necesare pentru interventia rapida in caz

de avarie si remedierea defectiunilor aparute la retele de alimentare cu apa si canalizare;

- apele uzate menajere rezultate de la unitatile de alimentatie publica vor fi

trecute prin separator de grasimi inainte de evacuarea in reteaua de canalizare;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare se

vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat si completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor asigura pante pentru preluarea apelor pluviale;

2.	Factor de mediu AER

- dezvoltarea spatiilor verzi si a plantatiilor care se constituie in absorbanti

naturali;

- masuri pentru reducerea/eliminarea emisiilor: arzatoare cu Nox redus la

centralele termice;

3.	Factori de mediu SOL/SUBSOL

-	amenajarea de platforme betonate pentru depozitarea recipientilor de colectare a deseurilor;

-	preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament, evitarea depozitarii necontrolate a acestora;

-	interventia prompta cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

-	interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii la mijloacele de transport in incinta parcarii obiectivului;

-	amenajare zone de spatii verzi, inclusiv plantarea de arbusti si arbori, pe terenul ramas liber ;

Pentru deşeuri s-au prevăzut următoarele măsuri:

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completari si modificari;

- se va asigura un numar suficient de containere pentru stocarea temporara a deseurilor pe platformele amplasamentului;

- toate categoriile de deseuri rezultate din activitate se vor colecta selectiv si depozita temporar pe amplasament, in conditii de siguranta si in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, urmand a fi valorificate/eliminate de catre firme specializate;

- va fi evitata degradarea zonelor invecinate amplasamentului, prin depozitarea de deseuri si materiale, etc.;

IV. Condiţii care trebuie respectate:

În perioada organizării de şantier şi a realizării investiţiei:

- organizarea de santier se va amplasa pe o suprafata de teren judiciar planificata, astfel incat terenul afectat sa fie de dimensiuni minime, fara afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut;

- pentru deşeurile produse pe şantier se va asigura colectarea selectivă şi transportarea lor în vederea valorificării prin societăţi autorizate sau pentru eliminare în depozite autorizate de deşeuri, în condiţii de siguranţă pentru mediu;

- interzicerea deversării necontrolate a apelor uzate, indiferent de provenienţa acestora; se va asigura colectarea lor, iar destinaţia acestora este sistemul de colectare/canalizare, dacă acestea îndeplinesc condiţiile de calitate conform N.T.P.A. nr. 002/2005; în cazul în care sunt impurificate peste prevederile acestui normativ, se va asigura preepurarea acestora până la îndeplinirea condiţiilor de calitate;

- se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curatarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzatoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să  prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului / subsolului;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta prevederile STAS nr. 10.009/1998 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- având în vedere că amplasamentul este situat în zona turistica, proiectul se supune prevederilor articolului 6 din Legea nr. 597/2001, privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: În staţiunile turistice de pe litoral şi în zona plajelor cu destinaţie turistică este interzisă executarea lucrărilor de construcţie, pregătire, reparare, curăţare a clădirilor, precum şi a celor de reparare a străzilor, trotuarelor şi dotărilor tehnico-edilitare subterane şi aeriene, în perioada 15 mai - 15 septembrie a fiecărui an, cu excepţia lucrărilor executate în cadrul unor programe şi proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, lucrărilor aflate în derulare, lucrărilor sezoniere, lucrărilor care necesită intervenţie urgentă şi a lucrărilor care nu aduc atingere activităţii turistice ;

- se interzice orice evacuare de ape provenite de pe terenul aferent investitiei in Lacul Siutghiol ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial ;

- se vor respecta prevederile H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

- titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

Monitorizarea cantitativă şi calitativă a următorilor parametri:

- calitatea aerului:

- analiza semestriala pentru pulberi sedimentabile, conform STAS 12574/1987 : 17 mg/mp/lună, cu prelevare continua de 30 zile/semestru de raportare;

- prelevare trimestriala de pulberi pulberi totale în suspensie: media de scurtă durată (30 minute) – 0,5 mg/m3, conform STAS 12574/1987;

- numar de utilaje active pe santier in perioada de raportare, cantitati de combustibil utilizate ;

- zgomot : masuratori semestriale sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii, conform  STAS 10.009/1998;

- deseuri : raportul semestrial privind gestiunea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie, conform Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completari si modificari, care va contine: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de desfasurare a lucrarilor de construire;

- raportul care va cuprinde rezultatele monitorizării parametrilor prezentaţi anterior va fi înaintat către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa - semestrial;

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

- informarea publicului asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu,

in ziarul „Cuget liber” din data de 29.05.2018, precum si afisaj la Primaria Municipiului Constanta in data de 29.05.2018;

- informarea publicului asupra deciziei etapei de incadrare, in ziarul „Cuget liber”

din data de 09.06-10.06.2018, precum si afisaj la Primaria Municipiului Constanta in data de 08.06.2018, precum si afisare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- informarea publicului privind audierea publică a Raportului privind impactul

asupra mediului şi posibilitatea consultării acestuia până la data dezbaterii publice, prin anunţ în ziarul „Cuget liber” din data de 06.07.2018 şi afişare la sediul Primăriei Municipiului Constanta in data de 06.07.2018, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - şedinţa de dezbatere publică a Raportului privind impactul asupra mediului s-a

desfasurat in oras Navodari, str. D3, nr. 23, în data de 06.08.2018;

- informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunţ în

ziarul „…………..” din data de 00.08.2018 şi afişaj la sediul Primăriei Municipiului Constanta în data de 00.08.2018 şi pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Beneficiarul va notifica periodic A.P.M. Constanţa, despre avansarea lucrărilor de execuţie, în scopul realizării controlului de specialitate pentru verificarea tuturor condiţiilor impuse prin prezentul acord şi încheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate in Memoriul tehnic si in Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, revine titularei de proiect si evaluatorului atestat.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,    	                          SEF SERVICIU AAA,

###### Celzin LATIF				Lavinia- Monica ZAHARIA

Intocmit,

consilier Virginia MARIN

NOTA: Acordul de mediu s-a emis in 3 ( trei) exemplare.

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată