ACORD DE MEDIU  ( proiect)

Nr. ......... din ............10.2018

Ca urmare a cererii adresate de CONPET  S.A.  PLOIESTI,  cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Anul 1848,  nr. 1- 3, judetul Prahova, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 15152RP /21.11.2016, în baza Legii nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: INLOCUIRE  CONDUCTA  DE  TITEI  CU   DIAMETRU DE 14”     CONSTANTA – BARAGANU, IN  ZONA  MIRCEA  VODA, JUDETUL  CONSTANTA  PE O  LUNGIME  DE  7845 M,  propus a fi amplasat in comuna Mircea Voda,  tronsonul 2 si tronsonul 3, extravilan, judetul Constanta, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,care prevede:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa II, pct. 13, lit. a) si pct. 10, lit. i).

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

- Descrierea proiectului

  - Detalii de amplasament

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 64/08.11.2016, eliberat de Primaria comunei Mircea Voda, terenul pe care este amplasat proiectul este  situat in extravilanul comunei Mircea Voda pe domeniul public de interes local (drumuri de exploatare) aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Mircea Voda, domeniul public de interes judetean aflat in administrarea Consiliului Judetean Constanta si proprietati private.

  - Descrierea proiectului

Prin proiect se propune inlocuirea unei portiuni dintr-o conducta de transport titei care tranziteaza comuna Mircea Voda din judetul Constanta .

Conducta de transport ţiţei Ф14" Constanţa - Bărăganu a fost realizată în anul 1968, folosind ţeavă de 377 mm, grosime de perete 9 mm în fir continuu şi 12 mm la subtraversări, fiind dotată cu instalaţii de protecţie catodică. Conducta a fost utilizată pentru pomparea ţiţeiului de import la Piteşti şi Ploieşti, iar după punerea în funcţiune a conductelor de 28" si 20", această instalaţie a fost utilizată pentru livrarea ţiţeiului de la Petromar pe tronsonul Poarta Albă-Călăreţi.

În urma verificărilor periodice privind starea tehnică a conductei pe traseul Constanţa-Bărăganu, s-a constatat că, pe anumite porţiuni ale traseului, conducta prezintă urme de coroziune interioară şi exterioară, zone în care izolaţia anticorozivă este deteriorată. În urma analizei rezultatelor,  pentru evitarea unor accidente tehnice ce ar putea avea loc pe traseul conductei, sunt necesare lucrări de înlocuire a conductei vechi pe două tronsoane, cu lungime totală de 7845 m, pe terenul situat în comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa.

Aceste două tronsoane sunt:

- tronsonul T2 - L = 4 439 m şi

- tronsonul T3 - L = 3 406 m.

Lucrările de construcţii-montaj constau în:

- predarea-primirea traseului între beneficiar, proiectant, topograf şi constructor;

- transportul ţevii izolate pe traseu şi înfiinţarea organizării de şantier;

- trasarea culoarului de lucru;

- scoaterea produsului petrolier din conducte şi curăţarea acestora.

- decopertarea stratului vegetal;

- săparea şanţului;

- execuţia gropilor de poziţie;

- sudarea conductei pe tronsoane;

- verificarea calităţii coordonatelor de sudură şi emiterea certificatelor de calitate;

- curăţirea la luciu metalic cu perii de sârmă, numai la îmbinarea tronsoanelor de conductă;

- întregirea izolaţiei anticorozive exterioare a ţevii după curăţirea, în prealabil, a locului de aplicare;

- verificarea cu detectorul a continuităţii izolaţiei şi completarea lipsurilor refacerea izolaţiei deteriorate, dacă este cazul;

- lansarea tronsoanelor în şant, mecanizat;

- traversarea obstacolelor-drumuri, căi ferate, canale, cursuri de apă;

- asamblarea în fir continuu prin sudarea tronsoanelor între ele;

- astuparea şantului în fir continuu;

- curăţirea interioară a conductei prin pistonare cu apă;

- efectuarea probelor de presiune;

- recepţia preliminară a lucrării;

- execuţia protecţiei catodice;

- punerea în funcţiune a protecţiei catodice;

- astuparea şanţului şi refacerea terenului la categoria de folosinţă iniţială;

- cuplarea conductei noi în sistemul de transport produse petroliere;

- verificarea protecţiei catodice;

- recepţia lucrării.

Fiecare element de conductă va fi verificat înainte de montaj privind:

- dimensiunile date în proiect;

- inscripţionarea calităţii materialului;

- inscripţionări referitoare la suduri;

- lipsa defectelor apărute ca urmare a transportului şi depozitării - corespondenţa fizică cu documentaţia de calitate care le însoţeşte;

- curăţire şi protecţia anticorozivă.

Adâncimea şanţului de pozare va fi în funcţie de locul de montaj (fir curent sau traversare), dar şi de adâncimea de îngheţ în zonă (0,80 m). Săpătură se va executa 90% mecanizat şi 10% manual. Stratul vegetal, care conform studiului pedologie este de cca. 20 cm, se va depozita separat, pentru a fi refăcut terenul la conformaţia iniţială la terminarea lucrărilor.

La traversarea obstacolelor, lucrările de construcţii montaj se vor executa în următoarea succesiune a operaţiilor:

- pregătirea tronsoanelor pentru asamblarea ţevilor, sudura, controlul radiografie, completarea izolaţiei;

- executarea forajului dirijat;

- lansarea tubului de protecţie în zona forată;

- tragerea conductei prin tubul de protecţie, care va fi executat din ţeava de oţel de 32 inch;

- realizarea etanşeităţii la capete a tubului şi dotarea cu dispozitiv de aerisire şi cămin de colectare scurgeri.

Îmbinarea ţevilor se face prin sudură „cap la cap”. Tehnologia de sudare va fi întocmită astfel încât tensiunile remanente în îmbinările sudate să fie minime. Cuplarea conductei se face după ce conducta activă a fost golită de ţiţei şi a fost tăiată pentru a se cupla noul tronson.

Lucrările propuse presupun, într-o primă etapă, dezafectarea conductei existente, urmată de montarea noilor segmente.

Golirea conductei de ţiţei activă şi pregătirea pentru cuplarea noilor tronsoane se va realiza după următoarea schema de lucru:

- se introduce, de la capătul conductei din Constanţa, un godevil de curăţire pe conducte de tipul metalic cu cupe poliuretanice, care se deplasează prin pompare cu aer dupa el;

- ţiţeiul dezlocuit este preluat în staţia Călăreţi, judeţul Călăraşi (la rezervor de stocare), care este staţia de recepţie a ţiţeiului pompat pe conductă;

- godevilul, având un senzor de detectare acustică, este urmărit de către angajaţi ai sectorului Constanţa;

- pomparea aerului în spatele godevilului se face cu un compresor ce asigură o presiune de 15 atm (necesară evacuării ţiţeiului din conductă);

- dupa ce primul godevil a trecut de tronsonul 3, se lansează al doilea godevil pe conducta de tipul cupe poliuretan şi perii de sârmă; cel de-al doilea godevil de curăţire are în dotare sursă de detectare acustică;

- după ce godevilul de curăţare a trecut de al treilea tronson, se lansează un godevil de curăţire finală din poliuretan, cu scopul de a elimina toate urmele de ţiţei de pe pereţii conductei. Se va curăţa toată conducta, având în vedere că sunt în lucru două tronsoane de ţeavă de înlocuit.

Se trece la depresurizarea aerului din conductă, prin deschiderea controlată a ventilului de depresurizare de pe gara de godevil lansare şi gara de godevil sosire. Având în vedere că aerul din conductă poate conţine urme de gaze petroliere şi urme de ţiţei, s-a ales soluţia degajării conductei în staţiile Constanţa şi Cernavodă, unde există Zona EX şi nu este pericol de incendiu.

Eventualele urme de petrol care ar apărea în timpul depresării sunt dirijate în canalizarea tehnologică a staţiei Călăreţi şi preluate în rezervorul de depozitare a scurgerilor petroliere tehnologice. Aceste scurgeri petroliere tehnologice sunt pompate ulterior pe conductele magistrale spre rafinării.

După ce s-a finalizat operaţia de depresare a conductei se trece la montarea de vane de control (de 2 inch) pe conducta existentă (activă) în zona de cuplare a conductei noi cu cea existentă pe fiecare tronson. Se frezează conducta (se perforează) cu aparat de frezare mecanic (pentru a întâmpina eventualele debitări de metal încins sau scântei).

Se verifică dacă interiorul conductei este gol şi se trece la tăirea acesteia cu cuţite cu role acţionate manual.

Se taie un tronson de ţeavă de maximum 2 m la fiecare capăt necesar pentru a cupla conducta existentă cu cea nouă. În timpul cuplării conductei existente cu cea nouă se montează pe conducta existentă baloane de separare mecanică, pentru ca aerul din conductă, care poate conţine şi urme de hidrocarburi, să nu realizeze amestecuri explozive cu aerul din timpul sudării (având în vedere că se sudează cu arc electric). Baloanele se introduc pe cele două vane de control de 2 inch. După cuplare, baloanele se scot afară şi se reutilizează; vanele de control se elimină prin demontare şi montare de flanşe oarbe.

Conducta veche se demontează din şanţul existent prin taiere cu cutiţul mecanic la 12 m lungime şi se transportă la depozitul S.C. CONPET S.A.

Lucrările de demontare se vor realiza imediat ce s-a efectuat cuplarea tronsonului nou. În zonele de tăiere a tronsoanelor de conductă se vor amenaja gropi de poziţie etanşate cu folii în care se va colecta lichidul ce nu a putut fi golit, care ar mai putea avea urme de ţiţei sau apă cu produs, lichide ce vor fi evacuate cu autovidanjele la depozitul cel mai apropiat, unde vor reintra în circuitul tehnologic / vor fi eliminate corespunzător.

Conducta, ridicată cu ajutoul unei macarale, va fi tăiată în tronsoane de 12 m, ce vor fi încărcate în trailere şi transportate la baza Inoteşti.

Astuparea şanţului se va executa manual şi mecanizat. Astuparea se va face cu întreaga cantitate de pământ de la săpătură; este obligatorie refacerea stratului vegetal şi aducerea terenului la condiţiile iniţiale.

Timpul de realizare al lucrarilor se estimeaza a fi de 31 zile.

#### Organizarea de şantier

Lucrările necesare organizării de şantier vor fi stabilite de firma constructoare, în funcţie de numărul de utilaje şi de numărul personalului de execuţie.

Acesta va cuprinde o suprafaţă pe care constructorul îşi va amenaja platforma de depozitare temporară a materialelor, staţionare a utilajelor şi eventual amplasarea unei barăci.

Suprafaţa de teren ce va fi ocupată temporar pentru înlocuirea conductei de transport ţiţei pe cele două tronsoane este de 120.883  mp (din care pe tronsonul T2 = 65.017 mp şi pe tronsonul T3 = 55.866 mp), pe teritoriul comunei Mircea Voda, jud. Constanţa.

Organizarea de şantier se va realiza în vecinătatea culoarului de lucru al conductei.

Asigurarea utilităţilor

Alimentarea cu apă

Implementarea proiectului nu necesită surse de alimentare cu apă după punerea în funcţiune a conductei.

În perioada realizării proiectului se va folosi apă din reteaua societatii RAJA S.A. pentru curățarea conductei, aceasta urmând a fi adusă pe amplasament cu cisterna.

Evacuarea apelor uzate

Pe timpul execuţiei lucrărilor de înlocuire a conductelor, în cadrul organizării de şantier, vor rezulta ape uzate menajere de la personalul ce deserveşte activitatea. Pentru colectarea acestora se vor utiliza toalete ecologice.

Apă uzată tehnologică rezultă doar în procesul de curățare a conductelor. După finalizarea lucrărilor de sudură, se vor introduce în conductă 10 mc de apă pentru îndepărtarea impurităţilor de pe conducte, înainte de repunerea în funcţiune a sistemului de transport. Apa va fi preluată din rețeaua societatii RAJA S.A., din stația Constanța, și va fi adusă cu cisterna pe amplasament, la locația de golire. Apa introdusă în conducte va fi eliminată la staţia Conpet S.A. Călăreţi, unde va fi evacuată într-o staţea de epurare. Nu vor exista deversări de ape uzate pe amplasamentul analizat.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului si ale participarii publicului

- Conducta de transport ţiţei Ф14" Constanţa - Bărăganu a fost realizată în anul 1968, folosind ţeavă de 377 mm, grosime de perete 9 mm în fir continuu şi 12 mm la subtraversări, fiind dotată cu instalaţii de protecţie catodică. Conducta a fost utilizată pentru pomparea ţiţeiului de import la Piteşti şi Ploieşti, iar după punerea în funcţiune a conductelor de 28" si 20", această instalaţie a fost utilizată pentru livrarea ţiţeiului de la Petromar pe tronsonul Poarta Albă-Călăreţi.

În urma verificărilor periodice privind starea tehnică a conductei pe traseul Constanţa-Bărăganu, s-a constatat că, pe anumite porţiuni ale traseului, conducta prezintă urme de coroziune interioară şi exterioară, zone în care izolaţia anticorozivă este deteriorată. Pentru evitarea unor accidente tehnice ce ar putea avea loc pe traseul conductei, sunt necesare lucrări de înlocuire a conductei vechi pe cele 2  tronsoane;

- Pe termen mediu si lung se preconizeaza eliminarea unei activitati cu potential poluator.

- Concluziile favorabile ale Raportului privind Impactul asupra Mediului, elaborat de societatea MANAGEMENT CONSULTING S.R.L., societate inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii  pentru Protectia Mediului la pozitia 588:

- In urma  evaluarii  impactului asupra mediului se considera ca proiectul are un impact preponderent pozitiv asupra factorilor de mediu, în principal prin îndepărtarea unei surse de poluare, reprezentată de porţiunile de conductă deteriorată, precum şi prin metodele de lucru ce vor fi utilizate.

- Impactul estimat al proiectului analizat asupra factorilor de mediu va fi in limite admisibile numai daca vor fi respectate tehnologiile, si se va realiza o monitorizare continua pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor prevazute in cadrul proiectului;

- În perioada executării lucrărilor de construcții, nu se manifesta un impact cumulat negativ semnificativ asupra factorilor de mediu determinat de executarea altor obiective în imediata vecinatate a amplasamentului.

-Pe traseul conductei de transport titei ce urmeaza a fi inlocuita nu exista elemente de flora si fauna deosebite, ce ar necesita conservarea.

- La dezbaterea publică din data de 27.07.2017 publicul interesat nu a formulat observaţii; APM Constanta a solicitat completari la RIM;

III.  Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu (in perioada realizarii investitiei si perioada de exploatare):

1.Factor de mediu APA

Tehnologia de lucru nu implica utilizarea apei.

Pentru a preveni poluarea accidentală a apelor, este interzisă deversarea apelor uzate, rezultate în perioada de execuţie a lucrărilor, în spaţiile naturale existente în zonă.

Deşeurile vor fi colectate în containere speciale şi transportate în locuri amenajate în acest scop.

De asemenea, în perioada realizării lucrărilor se vor folosi toalete ecologice.

Deoarece transportul țițeiului prin conducte se face în sistem închis, poluarea poate avea loc doar accidental datorită avariilor tehnice, spargerii conductelor în vederea sustragerii de produse sau calamităților naturale (inundații, cutremure, alunecări de teren etc.) iar acțiunea acestor factori de risc este greu prevăzut.

Având în vedere lipsa apelor de suprafaţă în zonă, apele subterane reprezintă singurele corpuri de apă asupra cărora activitatea de transport a produselor petroliere poate avea impact pe amplasamentul studiat.

2. Factor de mediu AER

În timpul lucrărilor de înlocuire a conductelor

- Se vor efectua verificări ale utilajelor şi mijloacelor de transport, astfel încât acestea să fie în stare tehnică bună şi să nu emane noxe peste limitele admise.

- In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf.

- Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialelor  efectuandu-se in zone special amenajate.

- Se vor evita activitatile de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport, generatoare de praf in perioadele cu vant puternic.

- Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

- Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face in statii de alimentare carburanti.

- Factori de mediu SOL/SUBSOL

Alimentarea utilajelor se va face  la stații de distribuție a combustibililor, întreținerea lor se va face în locuri special amenajate luându-se toate măsurile de protecţie.

  - Pe durata lucrărilor deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie, ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora si predate agentilor economici autorizati.

  - Eventualele pete de ţiţei ce pot apărea pe sol să fie imediat îndepărtate şi să fie tratat solul cu adsorbant biodegradabil.

  - În timpul exploatării conductei nu sunt necesare măsuri de diminuare a impactului. Societatea are implementat un sistem de monitorizare a mediului care permite identificarea rapidă a poluărilor accidentale şi intervenţia pentru remedierea situaţiei.

  - Solul excavat va fi utilizat pentru aducerea amplasamentului la starea iniţială.

  - În cazul în care în timpul efectuării lucrărilor de înlocuire a conductei vor fi identificate zone în care solul/ subsolul este contaminat cu produse petroliere, se va realiza decontaminarea acestuia.

  - Curăţirea interioară a conductelor se va face înainte de încadrarea de rezistenţă la presiune şi etanşeitate, în scopul îndepărtării impurităţilor (se realizeasa cu un godevil de curăţire tip Rosen dotat cu două perii; in timpul activităţii de godevilare  pot apărea urme de praf de coroziune şi eventuale corpuri străine rămase în conductă în timpul activităţii de montaj).

  - Pentru protecţia solului se va căptuşi groapa de recepţie a godevilului cu folie de polietilenă. Folia de polietilenă cu godevilul  se vor duce la curăţat în staţia de pompe Constanţa Sud.

  - În timpul cuplării conductei existente cu cea nouă se montează pe conducta existentă baloane de separare mecanică, pentru ca aerul din conductă (care poate conţine şi urme de hidrocarburi) să nu realizeze amestecuri explozive cu aerul din timpul sudării (având în vedere că se sudează cu arc electric).Baloanele se introduc pe cele doua vane de control de 2 inch. După cuplare, baloanele se scot şi se reutilizează.

  - Refacerea stratului vegetal şi aducerea terenului la condiţiile iniţiale.

La pozarea conductei se recomandă următoarele:

- pozarea conductei pe traseul proiectat se va realiza respectându-se adâncimea de îngheţ, care pentru perimetrul de faţă este de 0,80 m;

- adoptarea unor măsuri de colectare şi evacuare a apelor de precipitații, pentru evitarea scurgerii apelor și infiltrării acestora la conductă;

- planificarea lucrărilor de excavații trebuie să prevadă volume care să nu permită ramânerea pe o perioada de timp îndelungată a şantului deschis, în special în perioadele cu precipitaţii;

- dupa executarea şanțului conductei şi pozarea acesteia, se recomandă astuparea şantului cu materialul excavat sau cu materiale locale, compactate corespunzător;

- dupa îngroparea conductei terenul din jurul şi de deasupra acesteia se va compacta la greutatea volumică maximă a pământului, în stare uscată, determinată în laborator (compactarea necorespunzătoare ar permite infiltrarea apelor în şanţul conductei şi ar slăbi stabilitatea generală a terenului).

- Luarea de măsuri antierozionale acolo unde se semnalează prezența eroziunilor pe traseul conductei şi în imediata vecinătate, pentru a mări stabilitatea terenului (de exemplu: cleionaje) şi îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin lucrări de colectare şi evacuare a apei.

- Lucrările se vor realiza cu respectarea etapelor de execuţie a proiectului, a disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de construcţii – montaj.

- Biodiversitate:

Amplasamentul organizarii de santier, sa nu afecteze zone suplimentare, altele decat cele prevazute prin proiect.

Deşeurile vor fi depozitate în zone prestabilite, pe un areal cât mai restrâns, pentru a nu afecta suplimentar habitatele locale.

Eventualele resturi de produs petrolier din conducte vor fi colectate în vederea valorificării/ eliminării.

În lipsa unor situaţii accidentale, nu se va produce un impact asupra biodiversităţii din funcţionarea sistemului de transport.

Beneficiarul are implementat un sistem de monitorizare a zonei, astfel încât să poată interveni şi remedia .

- Peisajul

Asigurarea delimitarii si inscriptionarii santierului,  cât mai aproape de centrul de greutate al lucrărilor, pe un culoar al conductei de 18 m lățime. Acest culoar de lucru permite depozitarea materialelor, precum şi circulaţia mijloacelor de transport şi utilajelor. Căile de acces utilizate vor fi cele existente, stabilite de comun acord cu  beneficiarul, iar pentru lucrările de construcţii-montaj se va folosi culoarul de lucru, care la finalul lucrării se va aduce la starea iniţială.

- Mediul social si economic

Impactul asupra populaţiei şi asupra sănătaţii umane este nesemnificativ, lucrările de construcţie şi montaj urmând a se desfăşura în afara localităţilor.

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută lucrările se va reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau umane.

- Deseuri

- deşeuri generate în faza de execuţie a lucrărilor:

- deşeuri menajere – provenite de la personalul care lucrează;

- deşeuri tehnologice – provenite de la lucrările de înlocuire a conductelor,  reprezentate de:

- deşeuri provenite din lucrările de dezafectare a conductei;

- deşeuri provenite din activitatea personalului/ organizarea de şantier.

Cantităţi estimative

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Starea fizică* | Codul deşeului, conform HG 856/2002 | Etapa de generare** | Cantităţi estimative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pământ şi pietre | S | 17 05 04 | D, F | 10 to |
| 2. | Fier şi oţel | S | 17 04 05 | D, E | 150 to |
| 3. | Deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce | SL | 01 05 04 | D, E | < 10 kg |
| 4. | Deșeuri de la sudură | S | 12 01 13 | E | < 5 kg |
| 5. | Deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase | L | 08 01 11* | E | < 5 kg |
| 6. | Deşeuri de vopsele şi lacuri | L | 08 01 12 | E | < 5 kg |
| 7. | Hârtie şi carton | S | 20 01 01 | D, E, F | 10-20 kg |
| 8. | Ambalaje de materiale plastice | S | 15 01 02 | D, E, F | 10-20 kg |
| 9. | Ambalaje de lemn | S | 15 01 03 | D, E, F | 10-20 kg |
| 10. | Ambalaje metalice | S | 15 01 04 | D, E, F | 10-20 kg |
| 11. | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | S | 15 01 10* | D, E | 10-20 kg |
| 12. | Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | S | 15 02 02* | D, E, F | În situaţia unei poluări accidentale – cantitatea nu poate fi cuantificată |
| 13. | Pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | S | 17 05 03* | D, E | În situaţia unei poluări accidentale – cantitatea nu poate fi cuantificată |
| 14. | Deşeuri cu conţinut de ţiţei | SL | 16 07 08* | D, E | În situaţia unei poluări accidentale – cantitatea nu poate fi cuantificată |
| 15. | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | L | 13 02 06* | D, E | Nu se vor genera pe amplasament decăt accidental |
| 16 | Deşeuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | D, E, F | cca. 3-6 kg/zi |

*S-Solid, L-Lichid, SL-Semilichid

** D-Dezafectare, E-Execuţie, F-Finalizare

Materialele care nu se pot recupera/ valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de înlocuire a conductelor, se vor transporta la un depozit de deşeuri autorizat. Deşeurile periculoase (de ex. resturi de ţiţei ce pot rămâne pe conductă, pământ contaminat cu produse petroliere) vor fi eliminate numai prin intermediul unor agenţi economici autorizaţi, în situaţia în care nu mai pot fi valorificate.

- Deşeuri generate în faza de operare

După realizarea lucrărilor, în timpul exploatării conductelor, nu rezultă deşeuri.

## Managementul, eliminarea şi reciclarea deşeurilor

Deşeurile rezultate în perioada execuţiei proiectului vor fi evacuate de pe amplasament prin grija firmei constructoare, în vederea procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare.

Deșeurile de pământ și pietre rezultate din lucrările de excavare a terenului pentru montarea/scoaterea/repararea conductei vor fi utilizate ulterior la umplerea șanțului, înainte de refacerea stratului de sol vegetal.

Deșeurile municipale amestecate (generate în perioada de construire/dezafectare) vor fi colectate în interiorul organizării de șantier, în locuri speciale de depozitare, de unde vor fi predate ulterior unor operatori autorizați pentru a fi eliminate.

Deşeurile reciclabile precum cele de hârtie şi carton, metalice şi de materiale plastice (generate în perioada de construire/dezafectare) vor fi colectate selectiv şi se vor depozita temporar în cadrul organizării de şantier, fiind valorificate ulterior prin unităţi specializate.

Deşeurile periculoase, precum şi ambalajele de substanţe toxice şi periculoase (generate în perioada de construire/dezafectare), vor fi depozitate în siguranţă în cadrul organizării de şantier şi predate ulterior unităţilor specializate pentru depozitare definitivă, reciclare sau incinerare. După caz, combustibilii şi uleiurile uzate vor fi colectate în recipiente metalice etanşe şi predate unităţilor specializate în vederea valorificării sau incinerării.

Deşeurile rezultate în urma operaţiilor de revizie (în perioada de operare a conductei) sunt evacuate de pe amplasament prin grija firmelor specializate care execută lucrările respective.

## Măsuri de diminuare a impactului

Din activitatea desfășurată nu rezultă categorii de deşeuri care să nu poată fi valorificate sau eliminate în condiţii de siguranţă prin agenţi economici autorizaţi.

În perimetru nu se vor depozita substanţe toxice şi/ sau preparate chimice periculoase.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face, pe cât posibil, la staţii de alimentare carburanți autorizate (nu vor fi amenajate în cadrul organizării de şantier).

Schimbul de ulei la utilajele utilizate pe amplasament se va efectua în ateliere de specialitate.

În timpul realizării lucrărilor nu sunt folosite materiale și substanțe toxice sau periculoase.  Demontarea ţevii vechi se va face numai după spălarea şi pistonarea ei, pentru eliminarea ţiţeiului. Eliminarea ţiţeiului se face prin conductă, în rezervoarele de stocare ţiţei din staţii, cu ajutorul pistoanelor ce vor curăţi conducta de produs petrolier.

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va ţine cont de următoarele:

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completari si modificari or;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să prevină orice contaminare a solului şi să reducă la minim emisiile fugitive în aer;

- zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- nu se va depăşi capacitatea de depozitare a containerelor;

- toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

Pentru reducerea cantităților de deșeuri generate în perioada de implementare a proiectului vor fi luate măsuri precum:

- utilizarea de tehnologii care să conductă la un consum cât mai mic de materii prime şi de energie;

- menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare, având reviziile tehnice şi schimburile de ulei efectuate în ateliere specializate.

IV. Condiţii care trebuie respectate:

În perioada organizării de şantier şi a realizării investiţiei:

- organizarea de santier se va amplasa pe o suprafata de teren judiciar planificata, astfel incat terenul afectat sa fie de dimensiuni minime, fara afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut;

- pentru deşeurile produse pe şantier se va asigura colectarea selectivă şi transportarea lor în vederea valorificării prin societăţi autorizate sau pentru eliminare în depozite autorizate de deşeuri, în condiţii de siguranţă pentru mediu;

- interzicerea deversării necontrolate a apelor uzate, indiferent de provenienţa acestora; se va asigura colectarea lor, iar destinaţia acestora este sistemul de colectare/canalizare, dacă acestea îndeplinesc condiţiile de calitate conform N.T.P.A. nr. 002/2005; în cazul în care sunt impurificate peste prevederile acestui normativ, se va asigura preepurarea acestora până la îndeplinirea condiţiilor de calitate;

- se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curatarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzatoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să  prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului / subsolului;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta prevederile SR nr. 10009/2017 Acustica – conform SR 10009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificari si completari ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial ;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

Monitorizarea cantitativă şi calitativă a următorilor parametri:

- calitatea aerului: la solicitarea autoritatii de mediu – conform STAS 12574/1987; numar de utilaje active pe santier in perioada de raportare, cantitati de combustibil utilizate ;

- zgomot : la solicitarea autoritatii de mediu, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii, conform  SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- deseuri : conform Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari, raportul privind gestiunea deseurilor generate in timpul lucrarilor de construire,  va contine: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002, cantitatile rezultate, destinatia finala a acestora.

Menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de desfasurare a lucrarilor de construire.

Rapoartele  ce vor cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior vor fi inaintate autoritatii de mediu.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

- informarea publicului asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu,

in ziarul „Telegraf” din data de 11.01.2017, precum si afisaj la Primaria comunei Mircea Voda  data de 10.01.2017;

- informarea publicului asupra deciziei etapei de incadrare, in ziarul „Telegraf”

din data de 02.02.2017, precum si afisaj la Primaria comunei Mircea Voda  in data de 02.02.2017, precum si afisare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- informarea publicului privind audierea publică a Raportului privind impactul

asupra mediului şi posibilitatea consultării acestuia până la data dezbaterii publice, prin anunţ în ziarul „Cuget Liber” din data de 04.07.2017 şi afişare la sediul Primăriei comunei Mircea Voda, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- informarea publicului privind audierea publică a Raportului privind impactul

asupra mediului  redepus la APM in data de 22.08.2018 si afista pe  site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa in data de 24.08.2018;

  - şedinţa de dezbatere publică a Raportului privind impactul asupra mediului s-a

desfasurat la sediul Primariei comunei Mircea Voda, in data de  27.07.2017;

- informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunţ în

ziarul „............” din data de..............10.2018 şi afişaj la sediul Primăriei  Mircea Voda în data de ..........10.2018 şi pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Beneficiarul va notifica periodic A.P.M. Constanţa, despre avansarea lucrărilor de execuţie, în scopul realizării controlului de specialitate pentru verificarea tuturor condiţiilor impuse prin prezentul acord şi încheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate in Memoriul tehnic si in Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, revine titularei de proiect si evaluatorului atestat.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,    	                          SEF SERVICIU AAA,

###### Celzin LATIF				Lavinia- Monica ZAHARIA

Intocmit,

consilier Otilia Liana ISPAS

NOTA: Acordul de mediu s-a emis in 3 ( trei) exemplare

si contine ........................()  pagini.

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată