ACORD DE MEDIU (PROIECT)

Nr. ................ din 17.10.2018

Ca urmare a cererii adresate de  TRACON SA, cu sediul in mun. Braila, str. Vapoarelor nr. 21, judetul Braila,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 12873RP din 25.09.2017, în baza Legii nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: „ EXTINDERE DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE SI INDUSTRIALE OVIDIU CU CELULA VII ”, amplasat in orasul Ovidiu, extravilan, jud. Constanta,, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,care prevede:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009:

- Anexa II, pct. 13, lit.a) : orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- Anexa 2, pct. 11, lit b): instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

Proiectul intra sub incidenta Legii nr. 278/2013, privind emisiile industrial, anexa nr. 1, pct. 5.4 – “depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte”.

Proiectul intra sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

- Descrierea proiectului

  - Detalii de amplasament

Depozitul ecologic pentru deșeuri menajere și industriale (D.E.D.M.I.) Ovidiu este amplasat în intravilanul orașului Ovidiu, județul Constanța, pe un teren în suprafață totală de 32,70 ha situat pe malul stâng al canalului Poarta Alba-Midia Năvodari la o distanță de aproximativ 500 m, în apropiere de drumul european E60 (DN 2A) .

Din punct de vedere topografic, amplasamentul depozitului se află pe un teren situat în zona unor depozite din excavații argiloase realizate în timpul construcției Canalului Dunăre - Marea Neagră. Amplasamentul se caracterizează prin înălțimi reduse (cca. 75 m NMN), cu o structură litologică care garantează o impermeabilizare naturală deosebită. Celulele care compun depozitul sunt situate la o înălțime de peste 55 m față de nivelul apei în canalul Poarta Albă- Midia –Năvodari (+75m NMN).

Obiectivul este racordat la următoarele drumuri județene și naționale:

- DN 22, care traversează județul Constanța pe direcția N-S;

- DN 2A care asigură legătura inter- regională pe direcția NV-SE;

- DC 87 și DC 88, care asigură legăturile către V și E de-a lungul Canalului Poarta Albă- Midia- Năvodari.

Accesul către depozit se face pe un drum secundar pietruit cu o lungime de cca. 2 km și o lățime de 7 m, ce se desprinde din DN 2A, de-a lungul Canalului Poarta Albă- Midia-Năvodari.

Distanțele de la amplasamentul depozitului până la receptorii sensibili din zonă sunt de 2,46 km- față de zona rezidențială din localitatea Lumina și 2,38 km față de zona rezidențială din localitatea Ovidiu.

  - Situatia existenta

Activitatea desfășurată în cadrul Depozitului Ecologic Ovidiu – Constanța este reglementată din punct de vedere al protecției mediului prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 5/21.08.2017, eliberată de APM Constanța, cu termen de valabilitate de 10 ani.

Terenul pe care se dezvolta D.E.D.M.I. Ovidiu, în suprafata totala de 32,70 ha, este situat în localitatea Ovidiu - zona industrială, aparține domeniului privat al Consiliului Local Ovidiu și este concesionat de către TRACON S.R.L. conform următoarelor documente:

- contract de concesiune nr. 3139 din 11.10.1994;

- act adițional nr.1 din 09.12.1999, la contractul de concesiune;

- încheiere – rezoluție nr. 1937/30.09.1999 la dosarul nr. 1957/21.09.1999 de către Judecătorul delegat de Tribunalul Județean Brăila la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brăila de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila;

- proces verbal nr. 1680 din 23.03.1995.

1.3. Situatia proiectata

Caracteristicile depozitului:

În prezent în cadrul D.E.D.M.I. Ovidiu, din cele 9 celule estimate, au fost executate 6 celule, din care pe celulele 1-5 a fost sistată depozitarea deșeurilor, acestea fiind închise provizoriu, iar celula 6 este în operare, având un grad de umplere estimat de 68%.

Celulele de depozitare se realizeaza succesiv, pe măsura ce capacitatea de depozitare a precedentei este aproape epuizată (cca.75%).

Suprafețele și volumele celulelor proiectate inițial au fost:

- Celula nr.1: suprafaţa îndiguită = 2,00 ha; volum estimat = 212.500 mc;

- Celula nr.2: suprafaţa îndiguită = 1,47 ha; volum estimat = 156.200 mc;

- Celula nr.3: suprafaţa îndiguită = 2,50 ha; volum estimat = 265.600 mc;

- Celula nr. 4: suprafața îndiguită = 2,90 ha; volum estimat = 308.100 mc;

- Celula nr. 5: suprafața îndiguită = 3,06 ha; volum estimat = 335.500 mc.

- Conform Proiectului tehnic de execuție, Celula 6 are o suprafață îndiguită de 3,82 ha și un volum estimat de 720.400 mc, respectiv  1.213.874 tone.

În urma expertizei extrajudiciare topografice efectuate în anul 2015 de către SC Infotop SRL Brăila, volumul de deșeuri determinat pentru celulele 1-5 din cadrul D.E.D.M.I. Ovidiu sunt:

- Celula 1 - V = 223.845 mc;

- Celula 2 - V = 233.649 mc;

- Celula 3 - V = 321.891 mc;

- Celula 4 - V = 497.835 mc;

- Celula 5 - V = 901.899 mc.

Densitatea medie a deșeurilor determinată în cadrul acestei expertize este de 1,685 t/mc.

Conform studiului topografic întocmit de ing. Suvarov Valentin - expert autorizat, pentru stabilirea volumului de deșeuri depozitate în celula nr. 6, la sfârșitul anului 2017, acesta este de 339.000 mc.

Capacitatea totala de depozitare: 4.747.019 mc (7.998.727 tone) pentru cele 9 celule propuse

Cantitatea anuală de deșeuri depozitată: cca. 245.000 to/an

Durata de funcționare proiectată a întregului depozit: 30 de ani

Durata perioadei de monitorizare post - închidere: în funcție de stabilitatea depozitului, dar nu mai puțin de 30 de ani.

Caracteristicile celulei nr. 7:

Extinderea D.E.D.M.I. Ovidiu urmărește crearea unei noi celule, a VII-a, cu suprafața construită de 3,60 ha din care suprafața utilă îndiguită de 2,75 ha, iar capacitatea de depozitare de cca. 562.500 mc, respectiv 928.125 tone, pentru un grad de compactare a deșeurilor de 1,685 t/mc, în continuarea celulei nr. 6, pe latura sudică a acesteia și separată de aceasta și de restul terenului prin diguri de compartimentare din loess.

Lucrări propuse pentru extinderea D.E.D.M.I. Ovidiu cu celula nr. 7:

- realizarea unui dig de separație pe latura de nord-est între Celula 6 și viitoarea Celula 7;

- realizarea de diguri perimetrale pe laturile de nord, vest si sud;

- așternerea la baza celulei a unui strat de argilă cu grosimea minimă de 0,75 m (0,25 x 3 straturi), care va fi compactat cu utilaje terasiere (γ = 1,65 t/m);

- crearea la baza celulei a pantelor necesare drenării atât a lichidului de fermentație (levigat) cât si a apelor meteorice care vor cădea pe suprafața Celulei 7. Pantele transversale vor fi de 1,00% si cele longitudinale vor fi  de 0,50%;

- realizarea unui șant perimetral din pământ pentru preluarea apelor pluviale, cu secțiune trapezoidala, lățimea de min. 1,50 m și adâncimea variabilă; șantul a fost prevăzut la exterior, la baza digurilor perimetrale;

- realizarea sistemului de impermeabilizare se va face conform cu varianta de impermeabilizare 3.1.3 (a) din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor - Ordin nr.757/2004, cu folie (geomembrană) PEHD de 2,0 mm grosime ce se va poziționa pe umplutura de argilă amenajată (3 str. x 25 cm), nivelată și compactată, dublată local pe traseul conductelor rețelei de drenaj pentru levigat cu o folie PEHD de 1,0 mm grosime.

- coronamentul digului de separație dintre celulele 6 si 7 se va desface cu atenție pentru evitarea degradării geomembranei în zona de ancorare și se va reface în întregime prin compactare. Porțiunea de geomembrană de ancorare din digul de separație existent, desprinsă din coronament, se va suda de geomembrana din celula 7.

- la baza celulei, geomembranele se protejează cu geotextil de 1000 gr/m2, iar peste geotextil se așează un strat de drenaj aferent etanșării sintetice din pietriș de râu spălat cu diametrul de 16-32 mm, în grosime de 0,50 m;

- construirea unei rețele de drenaj din tuburi perforate PEHD, cu DN 250, PN10, cu fante numai pe 2/3 din secțiunea transversală, așezată pe fundul celulei, peste geomembrane PEHD de 2,0 mm și 1,0 mm grosime și geotextile de 1000 gr/m2. Tuburile se pozează deasupra sistemului de etanșare a bazei celulei, în stratul de drenaj cu h=50 cm format din pietriș 16/32 mm. Grosimea stratului de drenaj deasupra generatoarei superioare a conductelor va avea cel puțin 50 cm;

- realizarea puțurilor colectoare în numar de 12 – cu urmatoarele destinatii: 8 puțuri pentru levigat din tuburi prefabricate de beton armat cu latura interioară de 1,00 m și 4 puțuri pentru gazul de depozit. Căminele sistemului de drenaj se ridică concomitent cu umplerea celulei și au rolul de colectare și menținere la un nivel minim a levigatului,  de unde este scos cu o pompă de epuisment și trimis către bazinul de stocare levigat. Bazinul de stocare are rol de omogenizare a levigatului cât și rol de predecantare (decantare grosieră). Se propune construcția unui nou bazin pentru colectarea levigatului, identic cu cel existent, cu capacitatea de 500 mc, care va fi amplasat în vecinătatea stației de tratare levigat, între bazinul de permeat și drumul de acces către rampa de descărcare a deșeurilor aferentă celulei nr. 7. Căminele au ca fundație câte o dala din beton prefabricat de 2,0 x 2,0 m așezată pe un strat de nisip de 10 cm, iar folia PEHD și protecția cu geotextil a acesteia sunt dublate pe zona de așezare. Puțurile de gaz de depozit se constituie efectiv atunci când înălțimea deșeurilor ajunge să depășească înălțimea de depozitare de 4 m și se înalță pe parcursul depozitării, conform normativului 757/2004.

- epurarea levigatului colectat într-o stație de tratare proprie, modulară de tip PALL, care funcționeaza pe principiul osmozei inverse, în doua trepte; în funcție de necesități (cantitate de levigat produsă în depozit, indicatori de calitate) se propune în vederea asigurării unui proces optim de tratare a levigatului, utilizarea suplimentară pe amplasament a unei stații de epurare mobile, cu osmoză inversă în două trepte, care se va închiria pentru anumite intervale de timp, atunci când situatia o impune; stocarea apei epurate (permeat) într-un bazin de stocare cu V = 500 mc și utilizarea ca rezervă intangibilă de incendiu, pentru stropit platforme și spații verzi; surplusul se transportă la stația de epurare Constanța Sud în baza contractului existent;

- accesul auto prevăzut începe dintr-un drum betonat si ulterior pietruit, existent  care se racordează cu platforma din beton existentă a Celulei 6, are lățimea de 7.00 m (câte o bandă carosabilă pe sens, cu lațimea de 3.50 m), structura rutiera proiectata fiind alcătuita din:

- 20 cm strat de uzura din beton BcR 3.5

- folie polietilena de joasa densitate

- 2 cm nisip

- 15 cm fundație superioară din piatră spartă sau beton concasat

- 20 cm fundație din balast

- 5 cm strat din nisip.

- construirea rampei de descărcare deșeuri în interiorul celulei se va face cu argilă compactată și va avea lățimea de 38,86 m si lungimea de 51.40 m, panta transversala de ~ 40% (1:2,5);

- lucrări de reecologizare a depozitului prin acoperirea celulei aflate în exploatare, după finalizarea exploatării acesteia, cu un strat de susținere (egalizare) și impermeabilizare a acesteia - acoperire temporară (pentru o perioadă de 3-5 ani în care au loc cele mai mari tasări), în grosime de min 0,5 m, conform subcapitolului 4.2.2.2 din Normativul nr. 757/2004. Peste acest strat în această perioada se va însămânța gazon și plantații specifice zonei, asigurandu-se totodată și reabilitarea terenului până la închiderea definitivă;

- pe partea dinspre exterior a digului perimetral va fi prevăzut un strat de înierbare în grosime de 20 cm pentru asigurarea stabilității taluzului.

Organizarea de șantier

Întreaga organizare de șantier necesară implementării proiectului se va desfășura numai pe amplasamentul depozitului și va consta din:

- realizarea platformei de depozitare necesare realizării investiției;

- realizarea platformei de depozitare a materialelor necesare realizării investiției;

- realizarea locației de parcare și staționare a utilajelor pe perioada lucrărilor;

- identificarea și realizarea traseelor utilajelor astfel încât să nu perecliteze sau să perturbe pe perioada lucrărilor de construcție a celulei nr. 7, activitatea de depozitare în celula nr. 6 a autovehiculelor care transportă deșeuri pe amplasament;

- igienizarea și reabilitarea facilităților existente în pavilionul administrativ, pentru echipele de supraveghetori, consilieri, muncitori, șoferi, mecanici și întreg personalul participant la această activitate;

- realizarea măsurilor specifice privind protecția și securitatea în muncă pentru fiecare activitate cu specificul și normele proprii de desfășurare a procesului tehnologic- respectarea strictă a Normativelor prevăzute de legislația ANRE;

- implementarea  Planului de intervenție pentru cazuri accidentale și/sau de urgență în care se prevede: modul de acțiune în cazul apariției unei situații de urgență, echipele de intervenție, lista punctelor critice unde pot apare situațiile de urgență, fișele poluanților potențiali (inclusiv gradul de periculozitate), măsurile și lucrările ce se impun în cazul apariției unor accidente, lista dotărilor și materialelor pentru intervenție, programul de instruire a personalului, planul de simulare și lista unităților care pot acorda sprijin în caz de accidente sau explozii;

- organizarea spațiilor cu caracter provizoriu necesare depozitării deșeurilor rezultate pe perioada lucrărilor;

Închiderea depozitului se realizează în două etape:

- închiderea provizorie a fiecărei celule în care s-a atins cota finală de depozitare;

- închiderea finală a depozitului, care se face numai după ce tasările corpului depozitului ajung într-un stadiu în care nu se mai poate determina deteriorarea sistemului de impermeabilizare, după încetarea definitivă a producerii de levigat și gaz de depozit.

- Cu ajutorul ridicărilor topografice, al calculelor analitice și pe baza raportărilor lunare și anuale, se determină volumul celulei ce urmează a fi închisă și echivalentul în tone a cantității de deșeuri pentru gradul de compactare determinat prin expertiza extrajudiciară, raportat în mc/t. Deșeurile în perioada de exploatare pentru fiecare celulă în parte au fost depozitate în straturi succesive de maxim 1 m, acoperite apoi cu material inert sau pământ în strat de 10-20 cm și compactate periodic.

Sistematizarea fiecarei celule în parte reprezintă păstrarea formei de la momentul finalizării procesului de depozitare a deșeurilor. Suprafața sistematizată a întregului amplasament va fi de cca. 23 ha.

La momentul sistematizării și închiderii provizorii a fiecărei celule, pe suprafața nivelată a corpului de deșeuri se aplică un strat de susținere și impermeabilizare care se va depune la finalizarea depozitării și atingerii cotei maxime de depozitare, care va fi nivelat și va avea grosimea cuprinsă între 50 cm si 1 m. Acesta asigură preluarea sarcinilor statice și dinamice, care pot apărea odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare, adica de închidere definitivă a celulei în cauză. Compoziția acestui strat de susținere este realizată din deșeuri din construcții sau demolări (în cantitate raportată la suprafața celulei de max 10% și restul de 90% este pământ din escavații, care este depozitat uniform pe întreaga suprafață. În perioada de tasare a celulei (3-5 ani de la închiderea provizorie, sau mai mare), stratul de susținere asigură bariera de protecție și impermeabilizare naturală a celulei, nepermițând pătrunderea apelor din precipitații în interiorul acesteia

Sistematizarea și închiderea provizorie a unei celule se va realiza în conformitate cu prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004 pct.4.2.2.2, inclusiv completările din Legea nr.211/2011 și Hotărârea Guvernului nr.345/2005.

II. După închiderea provizorie a fiecărei celule în cauză, realizată într-o etapă anterioară, se trece la închiderea definitivă a acesteia cu îndeplinirea a două condiții obligatorii prevăzute în Normativul nr. 757/2004, astfel:

- au fost consumate tasările majore ale masei de deșeuri din corpul celulei, acestea nemaiputând produce deteriorarea sistemului de impermeabilizare;

- pe baza măsurătorilor și a buletinelor de analiză a elementelor chimice componente, se va avea în vedere parcurgerea perioadei de degazare și eliminare a biogazului prin procedeele nominalizate în Normativul 757/2004 (metoda pasivă cu biofiltre sau metoda activă cu ardere la o instalație specială - faclă).

Închiderea definitivă a unei celule se realizează astfel:

- Stratul de drenaj pentru gazul de depozit – SECUDRAIN - se aplică peste stratul de susținere (de egalizare), fiind un sistem de drenaj triplu stratificat, cu miez tridimensional, protejat cu geotextile filtrante cu rezistență mare la compresiune. Sistemul de drenaj este fabricat dintr-un miez vălurit de monofilamente extrudate, care are două geotextile nețesute stabilizate UV și termosudate pe ambele fețe. Acesta este un strat sintetic de drenaj și separare , un geocompozit drenant fabricat din miez profilat de monofilamente de propilenă cu rezistență la compresiune de 400 gr/mp, protejat cu geotextil pe ambele fețe, cu rezistență la compresiune a fiecărui geotextil de 130 gr/mp.

- Stratul de impermeabilizare cu geocompozit - BENTOFIX - se aplică peste stratul de drenaj pentru gazul de depozit. Materialul bentonitic BENTOFIX NSP 6000 este o barieră geosintetică argiloasă întrețesută pe toată suprafața, prin toate componentele, capabilă să preia și să transmită eforturi de forfecare. O astfel de barieră geosintetică argiloasă este cunoscută ca geocompozit bentonitic sau saltea bentonitică. Geotextilul nețesut superior este impregnat cu pulbere de bentonită în zona de suprapunere longitudinală, pe 500 mm de la marginea rolei. Zona de suprapunere longitudinală este de 300 mm. Straturile depuse în zonele de suprapunere se lipesc între ele cu aer cald. Masa pe unitatea de suprafață este de 6030 gr/mp.

- Saltea drenantă cu filtru pe ambele părți, geotextil permeabil și de protecție – SECUDRAIN - se aplică peste stratul de impermeabilizare cu geocompozit. Sistemul de drenaj este fabricat dintr-un miez vălurit de monofilamente extrudate, care are două geotextile nețesute stabilizate UV și termosudate pe ambele fețe. Cele două straturi de geotextil permeabil asigură în primul rând stabilizarea straturilor ce vor fi depuse, evitarea amestecului și colmatării straturilor între ele și realizarea sistemului de degazare pasivă a gazului de depozit. Totodată se asigură protecția împotriva pătrunderii apei de precipitații spre interiorul celulei și se asigură un drenaj eficient a acestor ape.

- Stratul de recultivare – va fi realizat dintr-un strat de pământ argilos în amestec cu nisipuri și pietrișuri, în grosime minimă de 85 cm, iar peste acesta se va pune un strat de pământ vegetal în grosime de 15 cm care va fi însămânțat cu ierburi perene/vegetație rezistentă la eroziune.

Instalaţiile de drenaj, inclusiv staţia de epurare, precum şi cele de captare biogaz vor continua să fie ţinute în funcţiune până când analizele efectuate asupra apei drenate şi asupra gazelor evacuate vor demonstra că nu mai există pericolul de poluare a factorilor de mediu.

Asigurarea utilităţilor

- Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică este asigurată din Sistemul Energetic Național printr-o linie electrică aeriană de 20 kV si un post de transformare propriu dotat cu un transformator 20 kV/0,4kV, cu putere instalată 63kVA. Din postul de transformare, prin intermediul tabloului general de joasă tensiune, amplasat în corpul postului de transformare, se realizează alimentarea cu energie electrică a tuturor obiectelor din incintă.

Extinderea depozitului cu celula nr. 7 nu presupune extinderi sau modificări ale sistemului de alimentare cu energie electrică a depozitului.

- Asigurarea energiei termice

Încălzirea clădirii administrative și prepararea apei calde menajere se realizează cu o centrală termică cu tiraj forțat, cu  P=24 kW, care funcționează cu combustibil GPL.

- Instalaţiile de alimentare cu apă și canalizare

Pentru proiect a fost emis Avizului de gospodărire al apelor nr. 49 din 02.10.2018.

Pentru alimentarea cu apa, canalizarea apelor uzate menajere si epurarea apelor uzate vor fi utilizate capacitatile existente, autorizate , conform autorizatiei de GA nr. 95 din 07.07.2017.

Alimentarea cu apa se va realiza din putul forat existent F4, care asigura in prezent alimentarea cu apa a depozitului.

Apele uzate menajere sunt colectate intr-un bazin etans vidanjabil si transportate la statia de epurare Constanta Sud, in baza contractului incheiat cu RAJA SA.

Levigatul rezultat din celulele 6 si 7 va fi colectat in putul colector C1 situat la cota cea mai joasa, de unde este pompat in bazinul de levigat propus a fi realizat in dreptul celulei IV (langa bazinul de levigat existent), cu capacitatea V=500 mc, impermeabilizat cu geomembrana PEHD de 2 mm. Din bazinul de levigat, levigatul brut ajunge in statia de epurare existenta tip PALL. Volumul maxim de levigat estimat a fi produs pentru celula 6 (in exploatare) si celula 7 (nou proiectata), va fi de cca. 75 mc/zi. Apa epurata in statia de epurare tip PALL cu osmoza inversa va fi utilizata pentru rezerva de incendiu si pentru stropit spatii verzi. In cazul unor avarii, accidente neprevazute, levigatul brut va fi vidanjat si transportat la statia de epurare Constanta Sud, in baza contractului incheiat cu RAJA SA.

- Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platforma tehnologica vor fi colectate prin canalele perimetrale de garda si se vor evacua in canalul exterior.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului si ale participarii publicului

Concluziile favorabile ale Raportului privind Impactul asupra Mediului, elaborat de ASRO SERV SRL SIBIU, societate inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii  pentru Protectia Mediului la pozitia 651:

- In urma  evaluarii  impactului asupra mediului se considera ca acceptabile limitele de afectare a calitatii mediului prin proiectul propus, fiind create conditiile necesare pentru reducerea sau eliminarea efectelor negative identificate;

- Impactul estimat al proiectului analizat asupra factorilor de mediu va fi in limite admisibile numai daca vor fi respectate in mod riguros tehnologiile prezentate in RIM;

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

- HG 445/2009;

- Ord. 135/2010;

- Legea 278/2013;

- HG 349/2005;

- Ord. MMGA 757/2004

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luata in urma verificarii documentatiei depuse si a amplasamentului, in urma consultarii publicului si a autoritatilor publice competente membre CAT, pe baza recomandarilor si a concluziilor RIM.

Proiectul nu va avea impact asupra ariilor naturale protejate.

La dezbaterea publică din data de 05.10.2018 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observaţii.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu:

In perioada realizarii investitiei:

1.	 Factor de mediu APA

- stocarea temporara a pământurilor excavate se va realiza in afara zonelor de concentrare a scurgerilor de suprafața;

- executarea lucrărilor de terasamente pe suprafețe cat mai reduse, astfel încât finalizarea să fie rapida şi sa se evite surprinderea acestora deschise de către precipitații;

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere și substanțe chimice pe sol, prevederea de materiale absorbante pentru scurgerile accidentale;

- interzicerea spălării utilajelor şi echipamentelor în zonele de lucru;

- utilizarea de recipienți conformi pentru depozitarea tuturor categoriilor de deșeuri produse.

2.	Factor de mediu AER

- In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului.

- Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

- De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.

- Materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici.

- Se vor evita activitatile de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport, generatoare de praf in perioadele cu vant puternic.

- Drumurile vor fi permanent intretinute prin stropire cu apa pentru a se reduce praful.

3.	Factori de mediu SOL/SUBSOL/APE  SUBTERANE

- Aplicarea unor proceduri de verificare a materialelor utilizate la impermeabilizarea bazei  celulei;

- Este interzisa efectuarea in zona a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti pe sol; reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de santier se fac în locuri special amenajate cu platforme betonate

- Operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate)

- Spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni

- Scurgerile de carburanti sau lubrefianti, datorate unor cauze accidentale, vor fi diminuate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat intr-un recipient metalic acoperit si valorificat de unitati specializate; in cazul producerii de scurgeri de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare, specializate in astfel de interventii

- Evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului, din perimetrul adiacent santierului, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, depozitarea de materiale etc.

- Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi depozitate direct pe sol.

Cerinte pentru impermeabilizarea bazei depozitului

Se va verifica bariera geologica naturala care trebuie sa aiba un coeficient de permeabilitate k<10-9  m/s si grosimea >1m.

Acolo unde bariera geologica nu satisface in mod natural conditiile mentionate anterior, ea poate fi completata in mod artificial si intarita prin mijloace care sa realizeze o protectie echivalenta.

Solutia tehnica adoptata pentru impermeabilizarea bazei depozitului va indeplini cerintele impuse prin HG 349/2005 si OM 757/2004 – cap 3.1.6 pentru clasa b.

In afara barierea geologice depozitul va fi prevazut cu o impermeabilizare artificiala care va indeplini conditiile de rezistenta fizico-chimica si de stabilitate in timp. Etansarile din materiale sistetice trebuie sa fie construite cu geomembrare din polietilena de inalta densitate PEHD, de grosime mai mere sau egala cu 2 mm. Caracteristicile fizice, mecanice, hidraulice si de durabilitate a geomembranelor se determina in conformitate cu prevederile Normativului pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii –indicativ NP 075-02. Geomembrana utilizata va indeplini cerintele impuse prin Ord. 757/2004, cu modificari si completari. La executarea impermeabilizarii se vor respecta prescriptiile tehnice in legatura cu imbinarea membranei si materialele folosite la aceasta operatiune. Dupa efectuarea lucrarilor de impermeabilizare se va verifica etanseitatea depozitului. Pamantul excavat in timpul lucrarilor de amenajare va fi depozitat distinct, in functie de natura pamanturilor excavate si tinandu-se cont de natura poluantilor existenti in sol. Taluzurile vor fi protejate cu acelasi sistem de impermeabilizare artificiala ca si baza, bine ancorate, conform normativului. Se va planta o perdea vegetala de protectie pe conturul depozitului.

Sistemul de impermeabilizare a suprafetei celulei

Acesta se va realiza atunci cand inaltimea deseurilor depozitate ating cota maxima.

Sistemul de impermeabilizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Sa fie rezistent pe termen lung;

- Sa retina si sa asigure scurgerea apelor de precipitatii;

- Sa formeze o baza stabila si rezistenta pentru vegetatie;

- Sa prezinte siguranta impotriva deteriorarilor provocate de eroziuni;

- Sa fie rezistent la variatii mari de temperatura;

- Sa impiedice inmultirea animalelor;

- Sa fie circulabil;

- Sa fie usor de intretinut;

Asternerea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafata se face cand tasarile nu mai pot determina deteriorarea acestuia.

In perioada de tasare se poate realiza o acoperire temporara cu un strat de pamant de 30-50 cm pe care se planteaza gazon.

4. Zgomotul

- reducerea limitei de viteză si controlul accesului în zona;

- realizarea unei perdele de vegetație perimetrala;

- dimensionarea incintelor astfel încât să fie posibilă asigurarea fluidizarii accesului pentru a reduce zgomotul produs de motoare (vehiculele de transport nu vor staționa in așteptare in exteriorul amplasamentului);

- utilizarea unor materiale de construcție a platformelor si drumurilor care sa reducă producerea zgomotului;

- întreţinerea utilajelor.

5. Mirosul

- se va asigura ca toate operatiunile de pe aplasament sa fie realizate astfel incat mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

6. Deseuri

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- pentru transportul deșeurilor din zona de generare către locațiile de valorificare sau eliminare se vor alege traseele optime, cele mai scurte dar care în același timp să evite tranzitarea localităților și/sau centrul orașului;

- se va evita de asemenea transportul deșeurilor pe timp de noapte;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport corespunzătoare, etanșe și  acoperite astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea acestor deșeuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru a avea siguranța că numai deșeurile provenite din activitatea analizată ajung la depozitul de deșeuri și pentru a evita un refuz  la depozitare pe motiv că transportul conține și alte deșeuri în afara celor acceptate în depozitul respectiv;

- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate autovehiculele ce transportă materiale potențial pulverulente vor fi acoperite și vor avea ușile securizate astfel încât să se evite spulberarea și/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;

- se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora;

- predarea deșeurilor către diverși beneficiari se va face pe bază de procese verbale de predare-primire în care vor fi evidențiate cantitățile de deșeuri predate, respectiv preluate și vor fi întocmite formularele de transport deșeuri, conform prevederilor legislației în domeniu.

In perioada de functionare a obiectivului:

      - Factor de mediu APA

  - respectarea instrucțiunilor de operare a depozitului;

  - verificarea categoriilor de deșeuri depozitate in vederea eliminării de la depozitare a deșeurilor periculoase (controlarea calității levigatului produs); respectarea procedurii de acceptare a deșeurilor la depozitare și depunerea deșeurilor în conformitate cu H.G. 349/2005 și O.M. 757/2004;

  - compactarea şi acoperirea periodica a deșeurilor cu un strat de materiale inerte permeabile;

  - respectarea regulamentului de funcționare al stației de epurare;

  - verificarea periodică a etanșeității rețelei de canalizare menajeră (conducte, bazin vidanjabil);

  - verificarea zilnica a utilajelor şi echipamentelor folosite in scopul identificării defecțiunilor şi evitării posibilelor scurgeri de carburant şi ulei;

  - verificarea periodică a etanșeității rezervoarelor de carburanți de pe amplasament și a cuvelor de retenție a acestora;

  - alimentarea cu carburanți a utilajelor și autovehiculelor care deservesc depozitul, precum și activitățile de reparații și întreținere a acestora se va desfășura numai în locurile speciale amenajate în acest sens;

  - stocarea corespunzătoare a substanțelor și preparatelor chimice utilizate, precum și a deșeurilor produse pe amplasament în recipienți și zone special amenajate pentru evitarea dispersării acestora în mediu;

  - monitorizarea calității apelor subterane de pe amplasament conform prevederilor autorizației integrate de mediu;

  - monitorizarea periodică a gradului de umplere a bazinelor de decantare și stocare a nămolului și levigatului și curățirea acestora de câte ori este necesar;

  - instruirea angajaților cu privire la procedurile de protecția a mediului pe amplasament;

  - actualizarea de câte ori este necesar a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, precum și dispunerea în permanență de utilaje, mijloace, materiale și personal necesar pentru acționarea în caz de poluare accidentală, în conformitate cu prevederile planului.

2.	Factor de mediu AER

  - acoperirea periodică a straturilor de deşeuri depozitate cu un strat de pământ sau materiale inerte, pentru a nu permite propagarea poluanților atmosferici sau răspândirea deșeurilor; deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasa b se acoperă periodic, în funcție de condițiile de operare și de prevederile autorizației integrate de mediu, pentru a evita mirosurile, împraștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor.

  - curațarea permanentă a platformelor de lucru şi a drumurilor de acces şi stropirea cu apă a acestora în perioadele lipsite de precipitații, pentru evitarea/diminuarea emisiilor de particule.

  - se vor utiliza numai maşini şi utilaje rutiere şi nerutiere în stare buna de funcţionare şi cu toate reviziile făcute la zi;

  - sistemul de degazare al depozitului se va realiza conform propiectului depus si aprobat de APM Constanta prin decizia etapei de incadrare nr. 8647RP/15.10.2018.

3.	Factori de mediu SOL/SUBSOL/APE SUBTERANE

  - respectarea instrucțiunilor de operare a depozitului

  - verificarea categoriilor de deșeuri depozitate în vederea eliminării de la depozitare a deșeurilor periculoase (controlarea calității levigatului produs); respectarea procedurii de acceptare a deșeurilor la depozitare și depunerea deșeurilor în conformitate cu H.G. nr. 349/2005 și O.M. nr. 757/2004, cu completările ulterioare.

  - compactarea şi acoperirea periodică a deșeurilor cu un strat de materiale inerte permeabile;

  - respectarea regulamentului de funcționare al stației de epurare;

  - verificarea periodică a etanșeității rețelei de canalizare menajeră (conducte, bazin vidanjabil);

  - verificarea zilnica a utilajelor şi echipamentelor folosite in scopul identificării defecțiunilor şi evitării posibilelor scurgeri de carburant şi ulei;

  - verificarea periodică a etanșeității rezervoarelor de carburanți de pe amplasament și a cuvelor de retenție a acestora;

  - alimentarea cu carburanți a utilajelor și autovehiculelor care deservesc depozitul, precum și activitățile de reparații și întreținere a acestora se va desfășura numai în locurile speciale amenajate în acest sens;

  - stocarea corespunzătoare a substanțelor și preparatelor chimice utilizate, precum și a deșeurilor produse pe amplasament în recipienți și zone special amenajate pentru evitarea dispersării acestora în mediu;

  - monitorizarea calității apelor subterane de pe amplasament conform prevederilor autorizației integrate de mediu;

  - monitorizarea periodică a gradului de umplere a bazinelor de decantare și stocare a nămolului și levigatului și curățirea acestora de câte ori este necesar;

  - instruirea angajaților cu privire la procedurile de protecție a mediului pe amplasament;

  - actualizarea de câte ori este necesar a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, precum și dispunerea în permanență de utilaje, mijloace, materiale și personal necesar pentru acționarea în caz de poluare accidentală, în conformitate cu prevederile planului.

4. Zgomotul

- se vor respecta prevederile SR nr. 10009/2017 Acustica – conform SR 10009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- reducerea limitei de viteză si controlul accesului în zona;

- realizarea unei perdele de vegetație perimetrala;

- dimensionarea incintelor astfel încât să fie posibilă asigurarea fluidizarii accesului pentru a reduce zgomotul produs de motoare (vehiculele de transport nu vor staționa in așteptare in exteriorul amplasamentului);

- utilizarea unor materiale de construcție a platformelor si drumurilor care sa reducă producerea zgomotului;

- întreţinerea corespunzatoare a utilajelor.

5. Miros

  - acoperirea periodică a straturilor de deşeuri depozitate cu un strat de pământ sau materiale inerte, pentru a nu permite propagarea poluanților atmosferici sau răspândirea deșeurilor; deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasa b se acoperă periodic, în funcție de condițiile de operare și de prevederile autorizației integrate de mediu, pentru a evita mirosurile, împraștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor. Ca material pentru acoperire se pot utiliza deseuri solide minerale, cum ar fi sol, deseuri din constructii si demolari., compost. Deseurile prafoase nu pot fi utilizate.

  - se vor lua masurile necesare pentru reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros;

6. Deseuri

Lista deseurilor acceptate la depozitare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 20 - Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat |
| 20 01 01 | Hârtie și carton |
| 20 01 08 | Deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine |
| 20 01 10 | Îmbrăcăminte |
| 20 01 11 | Textile |
| 20 01 25 | Uleiuri și grăsimi comestibile |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37* |
| 20 01 39 | Materiale plastice |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 41 | Deșeuri de la curățatul coșurilor |
| 20 02 01 | Deșeuri biodegradabile |
| 20 02 03 | Alte deșeuri nebiodegradabile |
| 20 03 01 | Deșeuri muncipale amestecate |
| 20 03 02 | Deșeuri din piețe |
| 20 03 03 | Deșeuri stradale |
| 20 03 04 | Nămoluri din fosele septice |
| 20 03 06 | Deșeuri de la curățarea canalizării |
| 20 03 07 | Deșeuri voluminoase |

Se vor accepta la depozitare și alte deșeuri nepericuloase provenite din domenii industriale sau de la populație, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase, stabilite conform anexei nr. 3 din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare, cu acceptul autorității competente pentru protecția mediului și al operatorului și conform Ord. MMGA nr. 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională a deșeurilor acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri. Deșeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deșeuri prăfoase, deșeuri industriale) se depun în depozit numai amestecate cu deșeuri menajere. Nămolul se depozitează amestecat cu deșeurile menajere în proporție de 1:10.

Deșeuri pentru care nu este permisă depozitarea în cadrul D.E.D.M.I. Ovidiu:

- deșeuri lichide;

- deșeuri explozie, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăți ce sunt definite în anexa nr. 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu propietatea H9, definită în anexa nr. 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele utilizate ca materiale de construcții într-un depozit;

- orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3 la HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deșeurile de echipamente electrice și electronice, conform OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

- deșeurile de baterii și acumulatori industriali și auto care nu au fost supuse tratării/ reciclării, conform HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificări și completări ulterioare.

Cerinte de depozitare

Depunerea și distribuția deșeurilor în celule se realizează în straturi cât se poate de subțiri de maxim 1 m, care apoi se compactează. Densitatea de compactare (gradul de compactare) trebuie sa fie cat mai mare, cel puțin 1 t/mc, sporind durata de viață a celulei.

Descărcarea oricărui transport de deșeuri este supravegheată și controlată de persoane instruite în acest scop, care vor informa imediat conducerea depozitului în cazul în care apar suspiciuni sau dubii în ce privesc caracteristicile deșeurilor și acceptarea lor în depozit.

Operatorii din zona de descărcare poartă echipament de protecție colorat, ușor de recunoscut. În zonă sunt montate panouri pentru interzicerea fumatului.

Deșeurile descărcate și compactate se acoperă periodic cu material inert într-un strat de 10-15 cm, pentru evitarea mirosurilor, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor. Materialul inert poate fi din deșeuri minerale solide sau din construcții si demolări. O acoperire a deșeurilor menajere nu este necesară, dacă în ziua următoare se continuă depozitarea.

După umplerea completă și nivelarea unei celule de depozit, stratul de impermeabilizare a suprafeței se aplică imediat.

Acoperirea provizorie se realizează pe suprafața pe care s-a sistat depozitarea, cu pământ cu o grosime de  50 - 100 cm; pe el se plantează gazon. Acoperirea provizorie cu pământ se face în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3 –5 ani).

Așezarea ultimului strat de impermeabilizare la suprafață se realizează numai atunci când tasările corpului depozitului nu mai pot determina deteriorarea acestuia. Panta minimă a suprafeței deșeurilor nivelate (înainte de aplicarea sistemului de impermeabilizare) trebuie să ia în seamă prognoza privind tasarea și să nu depășească panta digului prevăzută prin proiect.  Panta maximă a suprafețelor de depozit este de 33%.

IV. Condiţii care trebuie respectate:

În perioada organizării de şantier şi a realizării investiţiei:

- organizarea de santier se va amplasa pe o suprafata de teren judiciar planificata, astfel incat terenul afectat sa fie de dimensiuni minime, fara afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut;

- pentru deşeurile produse pe şantier se va asigura colectarea selectivă şi transportarea lor în vederea valorificării prin societăţi autorizate sau pentru eliminare în depozite autorizate de deşeuri, în condiţii de siguranţă pentru mediu;

- interzicerea deversării necontrolate a apelor uzate, indiferent de provenienţa acestora; se va asigura colectarea lor, iar destinaţia acestora este sistemul de colectare/canalizare, dacă acestea îndeplinesc condiţiile de calitate conform N.T.P.A. nr. 002/2005; în cazul în care sunt impurificate peste prevederile acestui normativ, se va asigura preepurarea acestora până la îndeplinirea condiţiilor de calitate;

- se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curatarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzatoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să  prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului / subsolului;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta prevederile SR nr. 10009/2017 Acustica – conform SR 10009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial ;

- se vor respecta prevederile H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

V.  Prevenirea riscurilor producerii unor accidente

Securitatea obiectivului este strict asigurată prin:

- este restricționat accesul în incintă și se face identificarea eventualilor vizitatori și scopul vizitei pe amplasamentul depozitului;

- se asigură iluminatul pe timp de noapte la obiectivele importante și pe căile de acces;

- siteme video de monitorizare a depozitului;

- paza obiectivului este asigurată de personalul angajat, în scopul prevenirii producerii unor accidente ca urmare a intrării  persoanelor străine pe amplasament;

- rețelele electrice vor fi periodic verificate și întreținute de către societăți autorizate.

- căile de evacuare și acces sunt permanent menținute libere;

- realizarea în permanență, conform autorizației integrate de mediu a automonitorizării tehnologice a depozitului, automonitorizării calității factorilor de mediu și a monitorizării stării de calitate a factorilor de mediu ;

- respectarea Regulamentului de funcționare al depozitului;

- respectarea unui management corespunzător al deșeurilor proprii generate pe amplasament;

- instalațiile vor fi periodic verificate, ca și echipamentele de întreținere și intervenție;

- se păstrează permanent legătura cu echipele externe de intervenție, în special corpul de pompieri;

- întreținerea si verificarea permanentă a starii de disponibilitate a echipamentelor de intervenție în caz de incendiu (panouri PSI, hidranți, extinctoare, lopeți, găleți, nisip etc.);

În caz de accident se iau următoarele măsuri:

- în caz de accident minor se realizează intervenția locală cu resurse proprii și sunt informate autoritățile locale interesate. Intervenția se face de către personalul instruit din unitate, responsabilitățile fiecăruia fiind bine definite.

- în caz de autosesizare a unui accident, transmiterea informatiei autorităților competente se realizează telefonic de către persoana responsabilă cu siguranța, protecția mediului, muncii și PSI în unitate.

În privința pregătirii angajaților se fac următoarele precizări:

- Pregătirea angajaților se face în primul rând la angajare și se urmărește în primul rând  expunerea situației prezente în organizație privind pericolul producerii unor accidente grave ca urmare a unor neglijențe minore;

- După angajare, se face instruirea periodică a acestora, dupa o programă bine stabilită, urmărindu-se în special formarea deprinderilor în manipularea echipamentului de intervenție în caz de accident si participarea la exercitiile de simulare;

Alarmarea serviciilor de intervenție din exterior se face dupa caz, de către persoana responsabilă cu siguranța, protecția mediului si PSI în unitate, iar activitățile de combatere în scopul minimizarii efectelor se desfășoară în colaborare cu echipele externe de intervenție

VI Monitorizarea cantitativă şi calitativă a următorilor parametri:

In perioada de construire :

- calitatea aerului: analiza trimestiala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile/trimestru de raportare; prelevare semestriala de pulberi respirabile – conform STAS 12574/1987; numar de utilaje active pe santier in perioada de raportare, cantitati de combustibil utilizate ;

- zgomot : masuratori trimestiale sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii, conform  SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- deseuri : conform Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari raportul trimestrial  privind gestiunea deseurilor generate in timpul lucrarilor de construire,  va contine: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002, cantitatile rezultate , destinatia finala a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui  tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii.

Menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de desfasurare a lucrarilor de construire.

Rapoartele  trimestriale ce vor cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior vor fi inaintate autoritatii de mediu.

In perioada de functionare :

Programul de monitorizare va cuprinde următoarele :

- monitorizarea emisiilor și a calității factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/ monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post- închidere;

Automonitorizarea tehnologică a depozitului

Se va asigura verificarea permanentă a stării și funcționării următoarelor amenajări și dotări din depozit:

- starea drumului de acces și a drumurilor din incintă;

- starea impermeabilizării depozitului;

- funcționarea sistemelor de drenaj;

- funcționarea drenurilor de gaze din masa deșeurilor, a sistemelor de captare, utilizarea lor în condiții de siguranță pentru personal și mediu;

- starea stratului de acoperire în zonele unde nu se face depozitarea curentă (deteriorări mecanice- deformări, fisuri, rupturi, sfasieri, deteriorări ale îmbinărilor, depuneri de cruste)

- funcționarea instalațiilor de evacuare a apelor pluviale și a levigatului, controlul acestora se va realiza anual;

- gradul de umplere a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere și a levigatului;

- starea altor utilaje și instalații existente în cadrul depozitului, ca de exemplu utilaje cu care se operează în depozit, spălare/ dezinfecție auto;

- urmărirea gradului de tasare și a stabilității de depozitului astfel:

  - comportarea taluzurilor și a digurilor;

  - urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite, apariția unor tasări diferențiate și stabilirea măsurilor de prevenirea a acestora; Gradul de tasare se va monitoriza cu ajutorul bornelor de pe acoperișul și talazurile depozitului, una la fiecare 5000 mp;

  - aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilității depozitului;

  - verificarea modului corect de depunere a starturilor de deșeuri.

Automonitorizarea calității factorilor de mediu

Sistemul de control și urmărire a calității factorilor de mediu cuprinde:

| Nr. crt | Indicatorii urmăriți și modul de monitorizare | Frecvența |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date meteorologice cantitatea de precipitații temperatura minimă, maximă la ora 15 direcția și viteza dominantă a vântului evaporarea prin stabilirea umidității aerului la ora 15 și determinarea prin calcul a evaporării după Haude sau direct cu lisimetru umiditatea atmosferică la ora 15 | Zilnic, suma zilnică |
| 2 | Date despre emisii volumul de levigat nivelul levigatului în corpul depozitului compoziția permeatului posibile emisii de gaz CH4, CO2, H2S, COV și presiune atmosferică | Lunar Zilnic Semestrial, conform autorizației GA în vigoare Semestrial |
| 3 | Date despre apa subterană Nivelul apei subterane Compoziția apei subterane | Semestrial Semestrial |
| 4 | Topografia depozitului structura și compoziția corpului depozitului* comportarea la tasare și urmărirea nivelului depozitului | Anual |

Conform prevederilor autorizației integrate de mediu se monitorizează cu frecvență lunară volumul de levigat la evacuarea din depozit și cu frecvență semestrială compoziția permeatului pentru indicatorii pH, CBO5, CCO-Cr, substanțe extractibile, sulfați, sulfiți, materii în suspensie, sulfuri și hidrogen sulfurat, amoniu, fenoli, fosfor total, cianuri, detergenți și metale grele (Pb, Cr, Ni, Zn, Fe, Cd, Cu). Rapoartele de încercări emise de laboratorul de mediu acreditat al Rompetrol Quality Control SRL sunt anexate prezentului studiu.

Monitorizarea calității apei subterane

Monitorizarea calității apelor subterane de pe amplasamentul depozitului se realizează cu frecvență semestrială din cele 4 puncte de monitorizare. Monitorizarea s-a realizat cu laboratorul de mediu acreditat aparținând Rompetrol Quality Control SRL. (Rapoartele de încercări sunt anexate prezentului studiu).

Analiza comparativă a datelor de monitorizare din 2017 și 2018, pentru cele 4 foraje, cu datele din anul 2015, considerate valori de referință conform prevederilor autorizației integrate de mediu, relevă faptul că valorile măsurate prezintă fluctuații în intervale valorice asemănătoare ca mărime, ceea ce denotă ca depozitul de deșeuri nu constituie o sursă de poluare pentru apa subterană.

Având în vedere că odată cu construcția celulei nr. 7, puțul de monitorizare P1 existent pe amplasament nu va mai fi funcțional, zona de amplasare a acestuia fiind ocupată de suprafața celulei nou construite, se propune ca monitorizarea calității apelor subterane pe amplasament să se realizeze din forajul de alimentare cu apă, situat aval de celula nr. 7, în zona pavilionului administrativ (planul cu poziția punctului de monitorizare propus este anexat documentației).

| Puncte de monitorizare/ Coordonate Stereo 70 | Frecvența de monitorizare | Parametrii urmăriți/ unitatea de măsură | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| foraj situate amonte de depozit- P0 X=314855,28; Y=782238,48; -punct de monitorizare propus, din forajul de alimentare cu apă, situat în interiorul amplasamentului - foraj situat aval de depozit- P2: X=314357,69; Y=781728,13; - foraj situat aval de depozit- P3: X=314297,56; Y=781569,18; | Semestrial | Cd, Cu, Pb, Cr, Ni- µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |
|  |  | Zn- µg/l | SR ISO 8288/2001 |
|  |  | Sulfați- mg/l | Hach 8051 |
|  |  | pH- unități pH | SR ISO 10523-2012 |
|  |  | Conductivitate -µs/cm | SR EN 27888/1997 |
|  |  | CCO-Cr- mg/l | SR ISO 6060/1996 |
|  |  | CBO5- mg/l | SR EN 1899-1/2003 |
|  |  | Amoniu- mg/l | SR ISO 7150-1/2001 |
|  |  | Azotați- mg/l | Hach 8039 |
|  |  | Cloruri- mg/l | SR ISO 9297/2001 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105°C- mg/l | STAS 9187/1984 |

Monitorizarea calității apelor uzate tehnologice epurate(permeat)

| Indicatori de calitate | Frecvența de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| pH | Semestrial | SR ISO 10523-97 |
| MTS |  | STAS 6953-81 |
| CBO5 |  | SE EN 1899-2/2002 |
| CCOCr |  | SR ISO 6060-96 |
| Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |
| Fosfor total |  | SE EN 1189-99 |
| Cianuri |  | SR ISO 6703/1-98 |
| Sulfuri și hidrogen sulfurat |  | SR ISO 10530-97 |
| Sulfiți |  | STAS 7661-89 |
| Sulfați |  | STAS 8601-70 |
| Fenoli |  | SR ISO 6439-01 SR ISO 8165/1/00 |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici |  | SR 7587-96 |
| Ioni metale grele |  | SR ISO 8288-01 |
| Detergenți sintetici și biodegradabili |  | SR ISO 7875/1,2-96 SR EN 903:2003 |

Monitorizarea cu frecvență semestrială a calității permeatului, arată că valorile determinate în 2017 și 2018 pentru toți indicatorii analizați se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 188/2002 - NTPA 001, cu modificările și completările ulterioare.

Rapoartele de încercări emise de laboratorul de mediu acreditat aparținând Rompetrol Quality Control SRL sunt anexate prezentului studiu.

Monitorizarea calității solului pe amplasament

Monitorizarea calității solului pe amplasament se realizează cu frecvență anuală, conform autorizației integrate de mediu, printr-un laborator acreditat.

Rezultatele monitorizărilor se compară cu valorile de referință stabilite prin autorizația integrată de mediu.

| Punct de monitorizare/ Coordonate Stereo 70 | Indicator | Frecvența de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| S- punct de monitorizare sol, situat în vecinătatea bazinului de levigat de pe amplasamentul depozitului X= 314726,51; Y= 781736,88; | Cadmiu | Anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Crom |  |  |
|  | Zinc |  |  |
|  | Nichel |  |  |
|  | Plumb |  |  |
|  | Cupru |  |  |
|  | Mangan |  | EPA 3021 EPA 7000A |

Monitorizarea emisiilor de gaze de depozit

Urmărirea cantității și calității gazului de depozit se efectuează pe secțiuni reprezentative ale depozitului, prin măsurători la căminele de colectare a gazului de depozit. Monitorizarea se realizează cu frecvență semestrială, printr-un laborator acreditat, conform prevederilor autorizației integrate de mediu (rezultatele monitorizărilor pentru anul 2017- semestrele I și II și anul 2018- semestrul I sunt anexate documentației).

| Indicatori urmăriți | Metoda de analiză |
| --- | --- |
| CH4- mg/mc | SR EN 13528-1/2003 |
| CO2- mg/mc | SR EN 13528-1/2003 |
| H2S- mg/mc | STAS 10814/1976 |
| Compuși organici volatili- mg/mc | SR EN 13528-1/2003 |

Monitorizarea zgomotului

Activitățile desfășurate pe amplasament vor respecta nivelul de zgomot conform Ord. MMGA nr. 678/2009- în timpul zilei 65 dB (A), curba de zgomot Cz 60.

Monitorizarea nivelului de zgomot se va realiza anual printr-un laborator specializat.

Monitorizarea deșeurilor rezultate din activitatea de exploatare a depozitului

  - se va păstra un registru cu înregistrările privind cantitățile de deșeuri care sunt depozitate în depozit, caracteristicile deșeurilor depozitate, originea și natura, data livrării, identitatea producătorului, a deținătorului sau, după caz a colectorului- în cazul deșeurilor municipale.Datele se introduc și pe suport electronic tip baza de date.

  - se va realiza evidența gestiunii deșeurilor proprii generate, conform HG 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor pentru toate tipurile de deșeuri generate în urma activităților desfășurate pe amplasament.

Monitorizarea post- închidere a depozitului

Perioada de urmărire post- închidere este de minim 30 de ani și poate fi prelungită dacă se constată că depozitul nu este încă stabil și prezintă risc potențial pentru factorii de mediu. Rezultatele activității de monitorizare post- închidere se vor păstra în Registrul de funcționare pe toată durata programului de monitorizare.

Monitorizarea post- închidere se va realiza conform Anexei 4 din HG nr. 349/2005 și va cuprinde:

- determinarea cantitativă și calitativă a levigatului- o dată la 6 luni;

- volumul și compoziția gazului de depozit (CH4, CO2, H2S, etc)- o dată la 6 luni, din cămin reprezentativ din fiecare celulă, prin rotație;

- analiza apelor subterane din puțurile de monitorizare- o dată la 6 luni, din cele 4 puțuri de monitorizare de pe amplasament;

- gradul de tasare- se va urmări în 4 borne pe acoperișul și taluzurile depozitului, câte 1 la fiecare 5000 mp;

- înregistrarea datelor meteo:

- cantitatea de precipitații- zilnic și valori medii lunare;

- temperatura minimă și maximă la ora 15- valori medii lunare;

- direcția dominantă și viteza vântului- conform practicilor de urmărire meteorologică;

- evapotranspirația- valori medii lunare;

- umiditatea atmosferică la ora 15- valori medii lunare.

VII  Inchiderea instalatiei

Închiderea provizorie a celulelor de depozitare, precum și închiderea definitivă a depozitului se va realiza în baza „Proiectului de închidere  a depozitului ecologic de deșeuri menajere și industriale – clasa b (D.E.D.M.I. Ovidiu- jud. Constanța)‟, realizat cu respectarea cerințelor pentru închiderea depozitelor pentru deșeuri nepericuloase/ municipale (clasa b), așa cum sunt prevăzute în Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor și totodată este adaptat la situația reală din teren în ceea ce privește închiderea definitivă, succesiv pentru fiecare celulă în parte.

În cazul în care titularii de activităţi urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare,  faliment, încetarea activităţii se va notifica APM Constanta in vederea stabilirii obligaţiilor de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

Titularul proiectului trebuie sa faca dovada existentei garantiei financiare pentru a asigura ca sunt indeplinite obligatiile privind siguranta depozitului pentru respectarea cerintelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, in conformitate cu art. 11 din HG 349/205.

Garantia financiara va fi mentinuta pe toata perioada de operare, inchidere si urmarire post-inchidere a depozitului.

In conformitate cu art. 12 din HG 349/2005, inchiderea depozitului se va realiza utilazand fondul pentru inchidere si urmarire post-inchidere a depozitului.

Inchiderea celulelor se va realiza pe masura epuizarii capacitatii lor.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

- informarea publicului asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu,

in ziarul „………………” din data de ………………………………., precum si afisaj la Primaria orasului Ovidiu  in data de …………………………….;

- informarea publicului asupra deciziei etapei de incadrare, in ziarul „………………………..”

din data de ………………………., precum si afisaj la Primaria ……………………. in data de …………………………….., precum si afisare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- informarea publicului privind audierea publică a Raportului privind impactul

asupra mediului şi posibilitatea consultării acestuia până la data dezbaterii publice, prin anunţ în ziarul „………………….” din data de ……………………… şi afişare la sediul Primăriei …………………….. in data de ………………………, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - şedinţa de dezbatere publică a Raportului privind impactul asupra mediului s-a

desfasurat in orasul Ovidiu – Casa de Cultura, în data de 05.10.2018;

- informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunţ în

ziarul „…………..” din data de 00.09.2018 şi afişaj la sediul Primăriei Municipiului Constanta în data de 00.09.2018 şi pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Beneficiarul va notifica periodic A.P.M. Constanţa, despre avansarea lucrărilor de execuţie, în scopul realizării controlului de specialitate pentru verificarea tuturor condiţiilor impuse prin prezentul acord şi încheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate in Memoriul tehnic si in Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, revine titularei de proiect si evaluatorului atestat.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,    	                          SEF SERVICIU AAA,

###### Celzin LATIF				      Lavinia- Monica ZECA

NOTA: Acordul de mediu s-a emis in 3 ( trei) exemplare.

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată