AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA

ACORD DE MEDIU

Nr.  …….  din 26.02.2024  - DRAFT

Ca urmare a cererii adresate de MARINA&SANTIS SRL cu sediul in municipiul Constanta, statiunea Mamaia, Bavaria Blu Hotel (fost Hotel Dacia Nord), jud. Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 5115RP din 12.06.2023, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „MODERNIZARE SI EXTINDERE*BUFET FELIX* - ALIMENTATIE PUBLICA P+2E+TERASA CIRCULABILA”, amplasat in municipiul Constanta, statiunea Mamaia-Bufet Felix, județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b) si pct. 13 lit. a).

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasamentul analizat este localizat în zona de sud a stațiunii Mamaia, în intravilanul municipiului Constanța, în apropiere de Hotel Bavaria Blu, județul Constanța .

Conform Certificatului de urbanism nr. 1544 din 30.05.2023 eliberat de Primăria Municipiului Constanța, terenul este identificat cu nr. cadastral 230677, are o suprafață de 854 mp și se află în proprietatea Municipiului Constanța, conform înscrisurilor menționate în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 230677.

Conform Contractului de constituire a dreptului de superficie nr. 452 din 21.04.2020 , Municipiul Constanța în calitate de proprietar a oferit superficiarului S.C. MARINA & SANTIS S.R.L., pe o perioadă de 5 ani, dreptul de superficie asupra terenului identificat cu nr. cadastral 230677.

Pe terenul cu suprafața de 854 m2, se află în prezent un imobil identificat cu nr. cadastral 230677-C1 (“Bufet Felix”), proprietatea S.C.MARINA & SANTIS S.R.L., conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1999 din 28.05.2003.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1544 din 30.05.2023 eliberat de Primăria Municipiului Constanța, folosirea actuală a terenului este: Bufet Felix corp C1 înscrisă în CF 230677-C1.

Amplasamentul este situat în zona reglementată prin P.U.Z. aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 121 din 24.05.2013.  Din punct de vedere al încadrării în planurile de urbanism aprobate, amplasamentul se află localizat în zona de sud a stațiunii Mamaia, reglementata ca fiind ZONA A, UTR 2, PUNCTUL 4 a carui destinatie principala este de alimentație publică, cazare, servicii, comerț.

Terenul analizat are următoarele vecinătăți:

- la nord – Statul Român prin Administrația Națională “Apele Române”, I.E. 227318;

- la sud – Statul Român prin Administrația Națională “Apele Române”, I.E. 227318;

- la est – Statul Român prin Administrația Națională “Apele Române”, I.E. 227318;

- la vest – platforma betonată Municipiul Constanța.

Amplasament

Inventarul de coordonate în proiecție STEREO 70 ale amplasamentului analizat este evidențiat în tabelul urmator:

| Nr. crt. | X (m) | Y (m) | Nr. crt. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 790573.820 | 308873.200 | 8 | 790578.850 | 308840.990 |
| 2 | 790571.320 | 308876.110 | 9 | 790576.550 | 308840.590 |
| 3 | 790577.020 | 308881.640 | 10 | 790573.770 | 308842.940 |
| 4 | 790593.450 | 308862.070 | 11 | 790571.261 | 308840.884 |
| 5 | 790587.150 | 308857.630 | 12 | 790554.047 | 308861.362 |
| 6 | 790592.590 | 308851.140 | 13 | 790559.319 | 308865.600 |
| 7 | 790582.750 | 308842.990 | 14 | 790561.470 | 308862.940 |

Amplasamentul analizat este situat in imediata vecinatate a plajei si la aproximativ 121,49 m de tarmul Marii Negre ; acesta este situat la o distanță de cca. 250 m de aria naturală protejată ROSPA 0076 Marea Neagră.

Din punct de vedere al zonei costiere, zona de țărm din vecinătatea amplasamentului analizat zonei de intervenție este inclusă în unitatea sudică, celula de sedimentare cuprinsă între Capul Midia și Portul Constanța, sub sector Mamaia Sud.

Prin Master Plan, pentru acest subsector au fost prevazute lucrări de reabilitare, îmbunătățire a structurilor existente, construire a unor noi structuri de protecție, înnisipare artificială a plajelor, lucrari ce au fost realizate. Ca urmare a realizarii acestor lucrari, plaja are în prezent o lățime medie de 125 m în zona Mamaia Sud.

Realizarea și funcționarea obiectivului de investiții nu determină apariția eroziunii costiere în zonă, nu favorizează accentuarea fenomenului de eroziune costieră și nu afectează lucrările realizate pentru stoparea/diminuarea eroziunii costiere.

Pentru proiectul analizat a fost emis Avizul de Gospodarire a Apelor nr.18 din 17.09.2023

Noul imobil va avea un regim de înălțime P+2E+terasă circulabilă si isi va păstra în continuare funcțiunea de alimentație publică, cu o capacitate de 555 locuri.

Bilanțul teritorial

| Indicatori urbanistici |
| --- |
| Suprafața terenului = 854 m2 conform acte și măsurători |
| Suprafețe | Existent | Propus |
| Suprafața construită | 480 m2 | 745 m2 |
| Suprafața desfășurată | 480 m2 | 2435,97 m2 |
| P.O.T. | 56,21 % | 88 % |
| C.U.T. | 0.56 | 2.90 |

Organizarea spațial-funcțională a imobilului va fi următoarea:

- subsol tehnic cu inaltimea de 1,90 m: spatii de depozitare, rezerva de apa pentru incendiu si statie pompe - suprafața construită = 744,46 m2 ;

- Parter: restaurant cu capacitate maximă  103 locuri,  cu bucătărie și anexe – suprafața construită = 744,46 m2 ;

- Etajul 1: spațiu de evenimente cu capacitate maximă 224 locuri, cu 5 variante de mobilare, cu partiții din pereți amovibili cu bucătărie și anexe – suprafața construită = 751,48 m2;

- Etajul 2: spațiu de evenimente cu capacitate maximă 228 locuri, cu 4 variante de mobilare, cu partiții din pereți amovibili, cu bucătărie și anexe – suprafața construită = 718,07 m2;

- Etajul tehnic și terasa circulabilă: terasa va fi accesibilă numai celor din incintă, de la etajele inferioare; la acest nivel, în spații delimitate și ventilate, vor fi echipamente tehnice (centrale de tratare a aerului pentru întregul imobil)– suprafața construită = 221,37 m2 .

Distante fata de imobilele din vecinatate:

-fata de constructia existenta P+5E, cu destinatia hotel, situata la Vest de amplasament  – 43,81m;

-fata de constructia existenta Parter cu destinatia alimentatie publica situata la Nord de amplasament – 20,45 m;

-fata de constructia existenta P+2E+terasa circulabila situata la Sud – 116,71m.

Inaltimea cladirii propuse este la atic de 17,50 m, iar inaltimea maxima, in zona casei scarilor ce se ridica pe o mica parte din suprafata terasei este de 21,00 m de la cota terenului amenajat.

Sistemul constructiv

Avand in vedere succesiunea litologica evidentiata in cadrul cercetarii geotehnice efectuate pe amplasament, caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor ce constituie zona de influenta a fundatiilor si categoria geotehnica a amplasamentului, pentru extinderea constructiei existente s-a recomandat fundarea prin intermediul pilotilor forati cu diametre cuprinse intre 0,88 m si 1,08 m, incastrati in stratul de nisip prafos intalnit sub adancimea de -18,00 m de la CTN.

Zidurile exterioare se vor executa din blocuri ceramice de 30 cm sau cu B.C.A. cu grosime de 30 cm placat la exterior cu vată minerală bazaltică de 20 cm, strat de aer, structură metalică din aluminiu extrudat fixată de pereții existenți cu bolțuri din inox clasa AISI 316, specific pentru mediul marin.

Zidăria se va executa cu rosturi mici de 7-10 mm, cu mortar adeziv.

Finisaje interioare

Pardoselile sunt rezistente și lavabile, pe toate spațiile inclusiv la grupurile sanitare.

Pereții interiori sunt finisați cu zugrăveli lavabile și placaje de faianță la grupurile sanitare.

La alegerea materialelor de finisaj s-au avut în vedere urmatoarele: sa fie plane, fara rosturi, lavabile, sa nu retina praful, sa nu permita dezvoltarea de organisme parazite (gândaci, acarieni, mucegaiuri), sa prezinte calitati estetice.

Pardoselile sunt rezistente si lavabile, pe toate spatiile inclusiv la grupurile sanitare.

Peretii interiori sunt finisati cu zugraveli lavabile si placaje de faianta la grupurile sanitare.

Alegerea solutiilor tehnice elimina riscul degajarii de gaze toxice, particule poluante, radiatii periculoase, poluarea sau contaminarea apei, aerului, solului, defectiuni în evacuarea apelor reziduale, a deseurilor solide sau a fumului.

Circulații și accese

Accesul autovehiculelor în zona unde este localizat obiectivul se face de pe Promenada Mamaia existentă și de pe aleea de acces din sudul amplasamentului.

Asigurarea spațiilor verzi

Se vor amenaja spații verzi cu rol decorativ, în suprafață totală amenajată de 427,55 m2 (reprezentând 50% din suprafața terenului, care are în total 854 m2), distribuite astfel:

- la parter: 79,59 m2 perete verde;

- la etajul 2: terasă verde – 39,46 m2;

- la etajul tehnic și terasa circulabilă: terasă verde – 139,23 m2;

- peste etajul tehnic: terasă verde – 169, 25 m2.

Va fi prevăzută o paletă de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri astfel încât, în fiecare anotimp, imaginea culorilor să fie în ton cu anotimpul, acestea contribuind la aspectul reprezentativ al spațiilor și al construcției.

Asigurarea utilităților

Zona în care se află amplasamentul este echipată cu rețele tehnico-edilitare, respectiv cu alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică.

Obiectivul existent este branșat la rețelele de alimentare cu apă și canalizare.

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare noi branșamente, deoarece se vor utiliza cele deja existente.

Conform Avizului nr. 678 din 2023 emis de RAJA S.A. Constanța, pe Promenada Mamaia există conductele de distribuție de apă Dn 250 mm F, Dn 250 mm PEHD și colectorul menajer Dn 200 mm AZB.

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă se realizează din rețeaua orășenească de distribuție aflată sub administrația RAJA S.A. Constanța.

Obiectivul este racordat la conducta Dn 63 mm PEHD subdimensionată ce are o lungime de aproximativ 15 m, prin intermediul unui branșament Dn 50 mm PEHD cu lungime de aproximativ 35 m prevăzut cu un apometru Dn 20 mm.

Presiunea apei în zonă este de 1,2 atm.

Apa provenită din rețeaua RAJA S.A. este folosită în scopuri igienico-sanitare, pentru prepararea produselor alimentare și pentru stropirea spațiului verde.

Pentru estimarea consumurilor de apă din rețeaua RAJA S.A., a fost realizat un calcul al necesarului și cerinței de apă, în funcție de capacitatea noului imobil, de numărul de angajați care vor deservi imobilul respectiv și de suprafața care va fi amenajată cu spațiu verde, prezentat în tabelul de mai jos:

| Necesarul de apă pentru consum menajer | Cerința de apă pentru consum menajer |
| --- | --- |
| Qzi.med. = 11,92 m3/zi | Qs.zi.med. = 13,37 m3/zi |
| Qn.zi.max. = 16,09 m3/zi | Qs.zi.max. = 18,05 m3/zi |
| Qn.orar.max. = 1,87 m3/h = 0,52 l/s | Qs.orar.max. = 2,09 m3/h = 0,58 l/s |
| Necesarul de apă pentru spații verzi | Cerința de apă pentru spații verzi |
| Qn.zi.med.spații.verzi = 0,76 m3/zi | Qs.zi.med.spații.verzi = 0,85 m3/zi |
| Qn.zi.max.spații.verzi = 1,02 m3/zi | Qs.zi.max.spații.verzi = 1,14 m3/zi |
| Qn.orar.max.spații.verzi = 0,12 m3/h = 0,03 l/s | Qs.orar.max.spații.verzi = 0,13 m3/h = 0,04 l/s |
| Volum anual mediu (Qt.med.) = 2559,6 m3/an Volum anual maxim (Qt.max.) = 3454,2 m3/an |

Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate menajere se face în rețeaua de canalizare existentă în zonă, administrată de către RAJA S.A. Constanța.

Apele uzate rezultate în cadrul obiectivului sunt evacuate în colectorul menajer Dn 200 mm AZB subdimensionat din zonă prin intermediul unui racord menajer cu lungime de aproximativ 8 m.

Înainte să fie deversate în colectorul menajer existent din zonă, apele uzate provenite din zona bucătăriilor vor fi preepurate ( separatoare de grăsimi locale, amplasate sub chiuvete si la masinile de spalat vase).

Apele uzate evacuate vor îndeplini condițiile de calitate conform NTPA002/2005.

Conform SR 1846-1/2006 se admite principiul: cantitățile de apă uzată sunt identice cu cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apă, producătorul de ape uzate nedispunând de alte surse proprii de apă. Astfel debitul de apă uzată evacuat are următoarele valori:

Qmed.zi.uz. = Qzi.med. = 11,92 m3/zi

Qmax.zi.uz. = Qzi.max. = 16,09 m3/zi

Apele pluviale

Apele pluviale convențional curate de pe acoperiș și de la nivelul terasei, vor fi colectate separat de apele uzate menajere și vor fi dirijate in afara amplasamentului.

Asigurarea incalzirii imobilului si a apei calde menajare

Instalatia de  incalzire/racire/ventilare

Solutia propusa pentru incalzire/racirea/ventilarea saloanelor de evenimente din cadrul imobilului  este cu  trei agregate tip rooftop cu incalzire/răcire în pompă de căldură.

Aceste agregate sunt complet automatizate si functioneaza in sistem free cooling, fiind alimentate cu energie electrică.

Agregatele “rooftop” sunt unitati independente ce contin toate elementele necesare tratarii complexe a aerului, filtrarii si vehicularii acestuia (au incorporate echipamentul frigorific și tabloul de comanda si automatizare si sunt dotate cu senzori de ambient, senzor de temperatura de exterior, senzor de temperatura de tubulatura).

Tubulatura exterioara de ventilatie (aspiratie si refulare) se va izola termic, iar termoizolatia se va proteja cu tabla zincata.

Agregatul se va amplasa fata de elementele de constructie la o distanta care sa permita accesul la filtre, compresoare, baterii, tablouri de comanda, sunt asigurate prin constructie impotriva propagarii vibratiilor, tubulatura se va racorda prin racorduri elastice.

Circulatia aerului intre agregatul de climatizare si incaperile ce vor fi climatizate se realizeaza printr-un sistem de tubulaturi, iar introducerea si evacuarea aerului facandu-se prin grile specifice.

Toate elementele sunt confectionate din otel galvanizat de diferite grosimi, in functie de diametrul tronsonului, elementele auxiliare (coturi, reductii, teuri) sunt executate deasemenea din otel galvanizat.

Asigurarea ventilarii aerului permite primenirea aerului în 10 minute (schimbare totala a aerului) pentru toate spatiile.

Instalaţia pentru prepararea  agentului termic pentru incalzire

Pentru incalzirea celorlalte incaperi din incinta imobilului (grupuri sanitare, vestiare, etc.) s-a ales solutia utilizarii unei centrale termice in condensatie, cu functionare pe gaz metan, cu tiraj fortat, P=60 kW.

Centrala termica se amplaseaza mural si este echipata cu un schimbator de caldura din inox pentru o functionare eficienta dar si pentru reducerea poluarii si zgomotului.

Admisia si evacuarea gazelor arse se face prin cosul de fum, tip ”ventuza”, montat in peretele exterior al cladirii.

Apa calda menajera se prepara prin intermediul unui boiler extern.

Prepararea apei calde menajere

Apa calda menajera va functiona in sistem prioritar fata de incalzirea cu radiatoare.

Prepararea apei calde menajere se va face cu un boiler bivalent.

Serpentina superioara a boilerului va fi legata la centrala termica ce are un regim de functionare cu prioritate pentru preparare apa calda menajera.

Centrala termica porneste atunci cand sesizeaza ca temperatura apei din boiler scade sub valoarea setata.

Centrala comuta vana de deviere cu trei cai pe circuitul boilerului iar incalzirea va fi oprita.

Apa din boiler este incalzita pana la temperature setata.

Apa calda menajera va putea fi preparată si prin intermediul unei instalatii compusa din panouri solare, care se vor putea monta pe terasa imobilului, pozitionate pe suporti metalici, la 45 grade fata de sol si orientate catre sud.

Instalaţia de incalzire cu radiatoare de otel

Distributia in incaperi, a agentului termic produs in centrala termica se va face cu teava PPR montata la tavan.

Conductele de distributie vor fi montate cu pante de 1-3 ‰ si vor fi prevazute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. Compensarea dilatarilor termice se face in mod natural prin configuratia retelei.

Radiatoarele au fost dimensionate ţinându-se cont de temperatura agentului de încălzire 60/50⁰C si de temperatura interioara.

Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate cu dibluri în perete. Racordarea corpurilor de încălzire la sistemul de distribuţie a agentului termic se va face pe aceeasi parte astfel încât să se asigure o circulaţie completă a agentului termic în radiatoare.

Radiatoarele sunt prevăzute cu robinet termostatic pe tur, robinet reglaj pe retur (pentru echilibrare hidraulica), robinet de aerisire manual si dispozitive de montare (console).

Pentru eficientizarea distribuției agentului termic în instalație, dar și pentru creșterea confortului termic în fiecare încăpere, se vor monta robineți termostatați pentru calorifere. Aceștia vor permite și o economie de energie prin oprirea circulației agentului termic prin corpul static.

La trecerea conductelor prin pereţi şi planşee se vor monta ştuţuri de protecţie din ţeavă cu două dimensiuni mai mari, iar spaţiul dintre conductă şi ştuţ se va umple cu vată minerală.

Evacuarea aerului din grupurile sanitare

Grupurile sanitare prevazute cu ferestre exterioare vor fi ventilate natural, prin deschiderea ferestrelor.

Evacuarea aerului din grupurile sanitare fără ferestre se realizeaza cu ventilatoare cu debitul de 100 mc/h cu clapeta antiretur si temporizator, amplasate in plafonul fals si tubulatura aferenta.

Prizele exterioare de evacuare sunt echipate cu grile gravitationale si plasa de sarma sau terminal rotativ antivant. Compensarea aerului evacuat se va realiza natural, prin grile de transfer montate in usi.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza printr-un racord la rețeaua operatorului local de distribuție.

Managementul deșeurilor

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face în spațiu special amenajat, în interiorul amplasamentului, la parter. Incinta va fi dotată cu europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor și va fi prevăzută cu sifon de scurgere și robinet dublu serviciu cu furtun de spălare, cu scurgere racordată la rețeaua de canalizare.

Preluarea deșeurilor va fi asigurată pe baza de contract, de către furnizorul de servicii specializat.

Utilizarea terenurilor în perioada de construire

In vederea realizării lucrărilor de modernizare si extindere a imobilului existent, vor fi necesare lucrări astfel:

- amenajarea organizării de șantier,

- lucrări de  demolare partiala a imobilului existent;

Ulterior, modernizarea si extinderea  clădirii  presupune următoarele lucrări:

- realizare excavatii;

- realizare infrastructură;

- realizare structură din beton armat;

- realizare închideri perimetrale din zidărie de BCA;

- realizari compartimentări interioare din zidărie de cărămidă;

- realizare instalații interioare si exterioare;

- realizare finisaje interioare și exterioare.

Utilizarea terenurilor în perioada de funcționare

Suprafața construită totală a noului imobil va fi de 745 mp, cu un procent de ocupare a terenului de 88 %, in conditiile in care reglementarile urbanistice ale zonei permit un POT de 100%.

Organizarea de santier

Organizarea de șantier se va amenaja pe terenul deținut de Primaria Constanta la vest de amplasamentul analizat, care va fi inchiriat pe perioada executiei lucrarilor, de catre titularul prezentului proiect.

Accesul auto în șantier se va face din strada Promenada Mamaia. Se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier si a zonei de executie a lucrărilor  cu un gard din  panouri metalice / plasa bordurata dublata cu plasa de vant.

Organizarea de șantier consta in urmatoarele dotari:

- Zonă parcare utilaje si autovehicule;

- Zonă depozitare materiale de construcție;

- 3 containere cu urmatoarele functiuni: un container birou, un container vestiar si un container magazine;

- O toaletă ecologică prevăzută cu lavoare pentru uzul muncitorilor, care se va vidanja periodic;

- la ieșirea din organizarea de șantier se va amenaja pe o suprafată de 25 mp, o rampă pentru spălarea anvelopelor auto (5,00x5,00 m) înainte ca autovehiculele să părăsească incinta, pe o platformă provizorie prevăzută cu filtre de reținere a hidrocarburilor și a nămolului;

- 1 pichet PSI dotat corespunzător, amplasat în loc accesibil și vizibil, la intrarea in santier;

- Accesul în incinta șantierului va fi restricționat;

- alimentarea cu energie electrică a șantierului se va face din bransamentul existent pe amplasamentul viitoarei constructii; este prevăzută realizarea iluminatului perimetral-periferic al șantierului pe timp de noapte;

- zona de depozitare intermediară/temporară a deșeurilor va fi amenajată corespunzător, delimitată, împrejmuită și asigurată împotriva pătrunderii neautorizate și dotată cu containere /recipienți/pubele de capacitate corespunzătoare, asigurându-se colectarea selectivă a acestora;

- pentru lucrările propuse este necesară folosirea urmatoarelor utilaje: automacara-1buc., pompa pentru beton-1buc.,autocamioane-2buc., buldozer-1buc.

În cadrul organizării de șantier se vor aplica următoarele tehnici de lucru:

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- apa potabilă pentru personalul ce va lucra pe șantier va fi asigurată prin achiziția din comerț a rezervoarelor tip La Fântâna, iar apa necesară lucrărilor de execuție se va aduce cu cisterne;

- Alimentarea cu enegie electrica se va asigura prin racordul la reteaua electrica existenta. Se vor lua toate masurile pentru eliminarea oricaror surse de poluare, indiferent de natura acestora;

- se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, să nu ajungă în zonele de plajă sau în apele Mării Negre, iar deșeurile sau materialele de construcții să nu fie depozitate în locuri neadecvate (spații verzi, circulații, spații publice, zona de plaja);

- staționarea autovehiculelor va fi permisă pe platforma auto organizată în acest scop;

- pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, imobilul va fi protejat cu plase de reținere a prafului și pentru a împiedica căderea diverselor materiale;

- se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu material absorbant.

Lucrari de demolare

Constructia existenta este realizata din beton si zidarie din caramida plina,  cu regimul de inaltime parter si  cu suprafata construita/desfasurata de 480 mp.

Înainte de demolarea propriu-zisă a elementelor de infrastructura a cladirii se va proceda la dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități.

Ulterior, construcția fiind din beton și zidărie din cărămidă, pentru a se desființa va fi udată cu jet de apă, iar demolarea se va face prin tăiere cu foarfeca specială pentru astfel de operații, pentru evitarea degajării prafului.

Lucrările se vor realiza pe straturi, fără concentrări masive de utilaje, echipament și personal, ceea ce se traduce prin efecte benefice asupra nivelului de zgomot și disconfort creat în zonele învecinate.

Vor fi asigurate mijloacele de stingere a incendiilor in cantitate suficienta si de tipuri corespunzatoare lucrarilor ce se vor efectua.

Începerea lucrarilor de dezafectare va fi admisa numai dupa verificarea de către factorii implicati in activitate (beneficiar, executant) a conditiilor de executie, fara pericol de incendiu sau explozie si realizarea integrala corespunzatoare a masurilor pregatitoare.

Materialele de constructii inerte, rezultate din demolare  vor fi imediat evacuate din zona organizării de șantier, cu autocamioane prevăzute cu prelată pentru evitarea pierderilor accidentale si a generarii emisiilor de pulberi in aer si vor fi transportate în vederea utilizării ca material de umplutură în locurile indicate de Primaria Constanta sau intr-un depozit de material inerte.

Metalul se va tăia cu foarfece și aparat oxiacetilenic, va fi depozitat temporar în zona organizării de șantier, iar ulterior va fi predat către firme autorizate în valorificarea acestui tip de material.

Toate lucrările se vor executa cu personal calificat, instruit pentru astfel de lucrări, sub asistenţă tehnică permanenta.

Programul de lucru se va desfășura numai pe timpul zilei, în zilele lucrătoare și va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să limiteze disconfortul creat de funcționarea utilajelor specifice;

Dupa finalizarea lucrarilor de desfiintare amplasamentul va fi pregătit pentru   realizarea lucrarilor de modernizare si extindere.

Deseurile rezultate din desfiintarea partiala a cladirii vor fi in principal  beton, cca. 144 mc, care va fi evacuat din zona amplasamentului imediat dupa generare si va fi fi transportat în vederea utilizării ca material de umplutură în locurile indicate de Primaria Constanta sau intr-un depozit de materiale inerte.

Alte materiale rezultate din desfiintare vor fi  caramida plina, stalpi metalici din teava rotunda, tamplarie pvc, cabluri, conducte instalatii. Toate acestea insumeaza un volum de aproximativ 18 mc  si vor fi recuperate in vederea reutilizarii/valorificarii, in proportie de 80%.

Vor rezulta materiale recuperate in volum de 14,40 mc si deseuri  ce nu mai pot fi recuperate, in volum de 3,60 mc, care vor fi eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005.

Deseurile rezultate vor fi evacuate cu ajutorul unei firme specializate, folosind zilnic bene, pe categorii de materiale, pentru toata perioada de executare a desfiintarii constructiei.

Lucrarile de desfiintare partiala a constructiei existente, vor dura aproximativ o luna.

Descrierea etapei de constructie

Studiul geotehnic si documentatia de realizare a structurii de rezistenta a cladirii propuse impun realizarea unor masuri atat in perioada executarii lucrarii cat si în perioada functionarii obiectivului, astfel incat stabilitatea amplasamentului analizat si a amplasamentelor invecinate, a constructiilor propuse si a celor existente, sa nu fie afecatata.

Pentru ca materialul granular din patul existent al constructiei aflata pe amplasament sa nu fie antrenat, ceea ce ar duce la surparea pamantului de sub patul de piatra si implicit la pierderea stabilitatii terenului si a constructiei existente, prin studiul geotehnic se propune ca inainte de executia sapaturii spre constructia existenta, sa se realizeze sprijinirea prin intermediul unui ecran de minipiloti secanti, palplanse sau pereti mulati.

La partea superioara pilotii secanti vor fi legati cu grinda de coronament.

Se vor realiza base pentru epuismente numai dupa ce a fost realizata sprijinirea cu minipiloti secanti, palplanse sau pereti mulati spre constructia existenta.

La realizarea săpăturilor este indicată adoptarea următoarelor măsuri:

- neprogramarea lucrărilor de săpături în perioadele de îngheţ sau / şi de ploi;

- Avand in vedere ca zona este una construita, in timpul realizarii sapaturilor pentru fundatii se vor utiliza metode care nu produc vibratii sau socuri ce ar putea afecta atat cladirea existenta cat si cladirile invecinate;

- se va asigura colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii si/sau infiltratii pe toata durata executiei sapaturilor, prin amenajari adecvate (canale, rigole, drenuri etc.) prin care să se împiedice afluxul de ape în interiorul săpăturilor;

- terenul din săpătură va trebui ferit de orice tulburări (mecanice sau datorate factorilor climatici); în cazul unor eventuale afânări însemnate, uscări excesive (pierdere de coeziune structurală/de cimentare), îngheţ, precipitatii, etc. ale pământului necoeziv natural, vor trebuie înlăturate părţile afectate şi înlocuite cu material local torcretat;

- se va evita de asemenea stagnarea apelor in jurul constructiei atat in perioada executarii lucrarilor cat si in timpul exploatarii imobilului, prin solutii adecvate-trotuare, compactarea terenului in jurul constructiei, executia de strate etanse din argila pante corespunzatoare, rigole, etc;

- Se va asigura hidroizolarea elementelor de constructii in raport cu categoria de umezire;

- Se va intocmi un proiect de sistematizare pe verticala a terenului pentru a asigura scurgerea dirijata a apelor meteorice in afara perimetrului construit.

Lucrări de construcții-montaj propriu-zise

Executantul realizează efectiv lucrările de construcție, în conformitate cu specificațiile tehnice și economice ale proiectului tehnic și ale contractului de execuție.

Desfășurarea fluxurilor tehnologice va fi următoarea:

- lucrări de infrastructură: săpătură, compactare, turnare de egalizare, montare armătură și cofrare grinzi, stâlpi, turnare beton armat;

- lucrări suprastructură: montare armătură și cofrare grinzi, stâlpi, placa peste parter și etaje;

- lucrări de închidere și compartimentare: compartimentarea încăperilor cu zidărie din cărămidă cu goluri verticale;

- lucrări de instalații: montarea instalațiilor de iluminat exterior și interior, montarea instalațiilor termice și de ventilație, montarea instalațiilor sanitare;

- lucrări de tâmplărie și finisaje: montare tâmplărie pvc, montare termosistem din polistiren expandat de minimum 10 cm, tencuire pereți.

Pe durata executării lucrărilor de construcție, utilajele și instalațiile precum pompe de turnat betoane, cife de transport și turnat betoane, vor avea o staționare temporară în zona organizării de șantier, nu mai mult de 12 ore și vor fi semnalizate corespunzător.

Materialul rezultat din excavare (pământ)  nu se va depozita în incinta organizării de șantier, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfășurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primăria Constanța prin Autorizația de Construire.

Fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stâlpi și grinzi) va fi fasonat pe platformele furnizorului, apoi transportat la șantier și pus în operă.

Elementele de structură se vor betona după terminarea armării, cu beton ce se va transporta de la stația de betoane cu cife și va fi pus în operă cu pompa.

Toate aceste operațiuni necesită materiale ce nu au nevoie de depozitare.

Lucrări de încercări, verificări, probe

Acestea se realizează când este cazul pentru fiecare lucrare în parte, conform procedurilor din normele de aplicare și  în conformitate cu specificațiile tehnice și economice ale proiectului tehnic și ale contractului de execuție.

Lucrări de amenajari exterioare

Acestea vor consta în realizarea următoarelor lucrări: sistematizare teren, amenajarea spațiilor verzi, turnare trotuar de protecție, plantare material vegetal.

În tabelul de mai jos sunt prezentate  etapele de executie:

| Nr.crt. | ETAPE LUCRĂRI CONSTRUIRE | DURATA | PERIOADA ESTIMATĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORGANIZARE ȘANTIER | 1 luna | martie 2024 - martie 2026 |
|  | LUCRĂRI DE DEMOLARE PARTIALA CONSTRUCTIVE EXISTENTA | 1 luna |  |
| 2 | LUCRĂRI DE CONSTRUIRE | 14 luni |  |
| 21 | trasare, excavație, umpluturi |  |  |
| 22 | Execuție lucrări beton armat |  |  |
| 23 | Montaj elemente prefabricate |  |  |
| 24 | Arhitectură și finisaje |  |  |
| 25 | Sistem anvelopant clădire |  |  |
| 26 | lucrări de instalații |  |  |
| 3 | AMENAJARI EXTERIOARE | 2 luni |  |
| 31 | Rețele exterioare |  |  |
| 32 | sistematizare teren |  |  |
| 33 | Execuție branșamente |  |  |
| 4 | Perioada sistare lucrari in sezonul estival | 6 luni |  |
| TOTAL PERIOADA DE REALIZARE CONSTRUCȚIE | 24 luni |  |

În tabelul următor sunt evidențiate utilajele și echipamentele pe care beneficiarul și-a planificat să le utilizeze pentru realizarea lucrărilor de construcții a obiectivului:

| Nr. crt. | ECHIPAMENTE | BUC | OPERAȚIUNI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automacara | 1 | Ridicare și deplasare materiale grele la înălțime |
| 2 | buldozer | 1 | compactare |
| 3 | Excavator | 1 | Excavare și încărcare |
| 4 | Pompa pentru beton | 1 | Producere și livrare beton |
| 5 | autocamioane | 2 | Transport materiale |

Echipamentele pentru transport și turnat beton vor fi contractate de antreprenor pentru perioade de timp determinate.

Programul de lucru se va desfășura numai pe timpul zilei, în zilele lucrătoare și va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să limiteze disconfortul creat de funcționarea utilajelor specifice.

Activitati de dezafectare

In cazul in care se va decide dezafectarea obiectivului, se vor respecta urmatoarele etape:

- golirea instalatiilor;

- oprirea alimentarii cu energie electrica;

- dezafectarea instalatiilor;

- demontarea instalatiilor și transportul materialelor rezultate spre destinatii bine stabilite;

- demolarea constructiilor și cladirilor;

- eliminarea corespunzatoare a tuturor deșeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea amplasamentului;

- redarea terenului folosintei de dinaintea implementarii obiectivului analizat.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

Analiza alternativelor:

*alternativei „0”:

Alternativa “0” reprezintă situația în care proiectul nu se va realiza, iar amplasamentul studiat își va menține aspectul prezent.

Menținerea acestei situații este de natură să determine o înrăutățire a stării factorilor de mediu, în lipsa unei amenajări coerente a amplasamentului, precum și scăderea atractivității zonei.

În cazul alternativei zero, principalele forme de impact se referă la:

- Impactul asupra peisajului si scăderea potențialului turistic al zonei determinat de aspectul actual al unei cladiri aproape dezafectate, care riscă să se degradeze si mai mult in timp în lipsa interventiilor de modernizare;

- scăderea potențialului economic al zonei;

- pierderea unor oportunităţi privind apariţia unor locuri de muncă directe, în cadrul proiectului şi indirecte, în activităţi comerciale (lipsa unor noi surse pentru bugetul local).

*alternativa „1”prevazuta prin prezentul proiect,

Pentru proiectul analizat nu au existat alternative de alegere a amplasamentului, fiind vorba despre o modernizare si extindere a unui imobil existent.

Pe terenul identificat cu nr. cadastral 230677 cu suprafața de 854 m2, există un imobil identificat cu nr. cadastral 230677-C1 (“Bufet Felix”) cu suprafața de 480 m2 și cu funcțiune de alimentație publică, asupra căruia se va interveni prin extindere și modernizare.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1544 din 30.05.2023 eliberat de Primăria Municipiului Constanța, folosirea actuală a terenului este: Bufet Felix corp C1, înscrisă în CF 230677-C1.

Prin realizarea investiției propuse, nu se va modifica destinația zonei, reglementată  conform PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 121 din 24.05.2013.

Astfel, din punct de vedere al încadrării în planurile de urbanism aprobate, amplasamentul se află localizat în ZONA A, UTR 2, PUNCTUL 4 ce are ca destinatii permise activități de alimentație publică, cazare, servicii.

Nu există conflicte între funcțiunea propusă și alte funcțiuni din zonă, amplasamentului nu îi este stabilit niciun fel de regim de protecție, prin urmare nu a fost nevoie de identificarea unor alternative privind localizarea proiectului.

Accesul carosabil și pietonal se realizează în zonă din strada Promenada Mamaia.

În apropierea amplasamentului sunt prezente rețele edilitare care să faciliteze branșarea noului obiectiv.

Amplasamentul analizat este situat in imediata vecinatate a plajei si la aproximativ 121,49 m de tarmul Marii Negre.

Alternative privind realizarea proiectului

Soluția propusă prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al ratei de recuperare și costuri de construcții mai mici; în mod similar costurile de exploatare sunt mai reduse.

Alternativele de asigurare a utilităților și a conectivității cu infrastructura existentă în zonă s-au adoptat în vederea asigurării unor servicii de calitate pentru populație, corelate cu măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu: peisajului, solului, apei, aerului și asupra patrimoniului cultural, în special pe termen lung, respectiv în perioada de exploatare a obiectivului.

Astfel:

- s-a optat pentru alimentarea din rețeaua municipală de alimentare cu apă potabilă și nu din surse proprii – foraj de alimentare, executat la mare adâncime;

- evacuarea apelor uzate se va face în rețeaua municipală de canalizare cu epurare acestora în Stația de epurare a apelor uzate Constanța Nord și nu se va proceda la epurarea apelor uzate pe amplasament cu evacuarea acestora într-un receptor natural;

- pentru furnizarea agentului termic necesar preparării apei calde menajere s-a optat pentru folosirea mijloacelor exclusiv electrice, cu emisii zero in aer;

- Pentru asigurarea incalzirii/racirii imobilului s-au ales solutii multiple care sa aiba un impact cât mai redus asupra mediului (pompe de caldura, centrala termica in condensatie, cu tiraj fortat, panouri solare, boiler bivalent).

Avand în vedere considerente tehnice, economice dar și de mediu (legate de aspecte de însorire și de amenajare a spațiilor verzi) a fost aleasă alternativa prezentată și analizată.

Investiția se va integra rapid în dinamica de dezvoltare locală.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 17018/OA/07.09.2023, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă ;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000

Amplasamentul analizat nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000.

Amplasamentul pe care se propune realizarea  proiectului este situat în intravilanul municipiului Constanța, in extremitatea sudica a statiunii Mamaia.

Arealul este puternic antropizat iar pe amplasamentul analizat exista in prezent o constructie, care se doreste a fi extinsa si moderniazata prin prezentul proiect.

Elementele de floră  sunt inexistente pe amplasament, de asemenea fauna și avifauna sunt absente, datorită caracterului pronunțat antropic al zonei si lipsei habitatelor favorabile.

Din analiza inventarului de coordonate în proiecție STEREO ‘70 ale terenului studiat  a reieșit  că acesta este situat în afara ariilor naturale protejate de tip SPA sau SCI existente pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanța, situându-se la cca. 800 m sud-est de limita ROSPA 0057 Lacul Siutghiol și la cca. 250 m de limita vestică a  ROSPA 0076 Marea Neagră .

Impactul cumulat

Din informatiile existente pana in prezent reiese ca in imediata vecinatate a amplasamentului analizat nu sunt in curs de executie si/sau aprobare și alte proiecte privind construirea de obiective turistice, astfel incat se poate aprecia ca impactul cumulat in perioada construirii obiectivului este unul nesemnificativ.

În perioada funcționării obiectivului impact cumulat asupra factorilor de mediu determinat de imobilul propus si de imobilele invecinate este unul nesemnificativ, avand in vedere că în zona învecinată există imobile cu destinatii similare, de cazare și alimentație publică, obiective al caror impact asupra factorilor de mediu este unul nesemnificativ.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, modul de incalzire a spatiilor, amenajarea de spatii verzi in incinta obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globala IPG, pe etape, conform metodei descrise a condus la următoarele valori:

| Valoare IPG | Concluzii |
| --- | --- |
| IPGe = 1,93 | În perioada executării lucrărilor, mediul este supus activității umane, provocând stare de disconfort formelor de viață. |
| IPGf = 1,56 | În perioada funcționării obiectivului, mediul este supus activității umane în limite admisibile. |
| IPG = (IPGe + IPGf)/2 IPG = 1,74 | În ansamblu, mediul este supus activității umane în limite admisibile. |

Rezultă că, în ansamblu, prin realizarea și funcționarea obiectivului analizat mediul este supus activității umane în limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- împrejmuirea organizării de șantier;

- utilizarea toaletelor ecologice prevăzute cu lavoare, în număr suficient în cadrul organizării de șantier;

- vidanjarea periodică a toaletelor ecologice din șantier, evitându-se posibilitatea apariției scurgerilor necontrolate de ape uzate în zona amplasamentului;

- vidanjarea și transportul apelor uzate din șantier se va face cu firme autorizate, iar apele uzate vidanjate vor fi deversate în cea mai apropiată stație de epurare autorizată;

- staționarea mijloacelor de transport și a utilajelor în incinta organizării de șantier, se va face numai în spațiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- se interzice spălarea, efectuarea de reparații sau lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta șantierului;

- nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

- se va achiziționa material absorbant pentru intervenția rapidă în caz de producere a unor  poluări accidentale cu produse petroliere;

- depozitarea materialelor  de construcții și a deșeurilor se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate; se recomandă ca materialele de construcții să fie aduse pe șantier numai în cantități necesare executării lucrărilor zilnice, iar deșeurile generate să fie zilnic îndepărtate din zona șantierului;

- se interzice orice evacuare de ape uzate in zonele adiacente amplasamentului si pe plaja;

- se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate în subteran.

- Pe perioada execuţiei nu se admite stagnarea apelor de precipitaţii în săpături, fiind necesare măsuri de dirijare sau de evacuare rapidă în exterior.

- Soluţiile tehnice de realizare a epuismentelor se vor corela cu tehnologia de execuţie a lucrărilor din interiorul incintei. Gestionarea apelor provenite din epuismente va necesita o sursa de deversare a acestora, fiind interzisa cu desavarsire evacuarea acestor ape necontrolat pe teren sau in zonele invecinate. Se va obtine avizul autoritatilor competente si a detinatorului sursei, inainte de evacuarea acestor ape de epuisment.

AER

- transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate; materialele se vor acoperi cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului sau arterele foarte aglomerate;

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- în general materialul excavat va fi imediat încărcat în autobasculante și îndepărtat de pe amplasament;

- se va proceda la curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- organizarea de șantier va fi dotată corespunzător cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

- se va proceda la curățarea roților autovehiculelor înainte de ieșirea acestora din șantier, de asemenea se va păstra permanent curățenia pe stradă, în zona de acces în șantier.

SOL SI SUBSOL

- se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare în număr suficient; acestea vor fi vidanjate periodic pentru a împiedica apariția unor deversări accidentale;

- depozitarea deșeurilor se va face pe categorii,  numai în spații special amenajate, până la predarea în vederea valorificării sau eliminării finale a acestora;

- se recomandă evacuarea ritmică, periodică a deșeurilor rezultate de pe amplasament;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri pe amplasament, ceea ce ar putea determina împrăștierea acestora în afara spațiilor special amenajate, favorizând apariția unor potențiale poluări ale solului;

- este interzisă spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului, în afara spațiilor special amenajate;

- se va proceda la achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- nu se vor organiza depozite de carburanți în incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor folosite se va face în stații de distribuție carburanți autorizate;

- se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor și a deșeurilor prevăzute cu mijloace de protecție împotriva împrăștierii lor pe traseele de circulație, conform normelor impuse prin lege;

- pământul excavat va fi ritmic îndepărtat de pe șantier, imediat după executarea lucrărilor de excavare. Nu se va proceda la depozitarea acestuia în incinta organizării de șantier;

- depozitarea materialelor  de construcții se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate;

- dată fiind poziţia de amplasare a structurii și condițiile litologice ale terenului soluția de fundare recomandată conform studiului geotehnic este cea de fundare indirectă de adâncime prin intermediul unor piloți forați.

- terenul de pe taluze şi de pe baza săpăturilor va trebui ferit de orice tulburări (mecanice sau datorate factorilor climatici); în cazul unor eventuale afânări însemnate, uscări excesive (pierdere de coeziune structurală / de cimentare), îngheţ, etc. ale pământului necoeziv natural vor trebuie înlăturate părţile afectate şi înlocuite cu material local torcretat.

- pentru fundarea clădirilor se recomandă adoptarea unor soluții care să evite tasarea diferențiată a terenului de fundare, greutatea construcției  urmand sa fie distribuită corespunzător;

- se recomandă amplasarea unor mărci tensiometrice în fundații, ziduri de sprijin și sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări și alunecări de pământ care ar putea secționa instalații, producând scurgeri nedorite.

BIODIVERSITATEA

- având în vedere faptul ca vegetația are capacitatea de a purifica aerul, eliminând praful și gazele nocive, de a regulariza temperatura și umiditatea aerului captând vara până la 50% din praful atmosferic (iarna, 37%) și  funcționând astfel  ca o barieră biologică de epurare microbiană a aerului prin proiect s-a prevăzut dispunerea de spații verzi la toate nivelurile clădirii, spațiile verzi vor ocupa o suprafață totală de 427,55 m2 , reprezentând 50% din suprafața terenului, care are în total 854 m2;

- Ținând cont că în timpul migrațiilor de primăvară și toamnă păsările se deplasează mai mult în timpul nopții, iar clădirile iluminate le îngreunează zborul, asociațiile ecologiste îi indeamnă pe proprietari să stingă luminile acestor imobile, în perioadele de migrație, după miezul nopții. În acest sens, pentru imobilul propus se renunta la iluminatul arhitectonic  pe timpul noptii, si mai ales in afara sezonului estival;

- Pentru a reduce cât mai mult posibil fenomenul coliziunii păsărilor cu elementele din sticlă transparente și reflectorizante, se vor utiliza materiale care să reducă gradul extern de reflexie cu cel puțin 15 % pentru suprafețele vitrate ale obiectivului propus.

PEISAJUL

În timpul realizării lucrărilor peisajul va fi afectat de prezența utilajelor și a echipelor de muncitori, de organizarea de șantier, însă peisajul nu va fi mult schimbat față de situația actuală.

În schimb, edificarea construcției va conduce în mod sigur la modificarea peisajului actual pe termen lung (pe toată perioada de viață a obiectivului), prin îmbunătățirea evidentă și consistentă a aspectului zonei.

Valoarea amplasamentului din punct de vedere al peisajului este dată de deschiderea acestuia la Marea Neagră iar constructia nou propusa,  prin arhitectura ei schimba aspectul actual al unei cladiri aproape dezafectate, functiunea propusa a cladirii aduce plus valoare pentru dezvoltarea turismului local iar prin implementarea proiectului se creează noi locuri de munca.

CONDITII CULTURALE, ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL

În jurul amplasamentului analizat nu există obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv.

Conform mențiunilor din Certificatul de urbanism nr. 1544 din 30.05.2023 eliberat de Primăria Municipiului Constanța, imobilul este situat în zona de protecție a sitului arheologic subacvatic delimitat conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015 al Ministerului Culturii și Patrimoniului Cultural Național: Situl arheologic subacvatic – în lungul litoralului, platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre, cod CT-I-s-A-02561 LMI 2015.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- se va împrejmui incinta organizării de șantier, iar accesul va fi restricționat;

- încărcarea/descărcarea materialelor de construcții, pământului excavat, în/din mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de praf în zonele adiacente;

- transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea temporară a acestora ( în cazul în care nu se utilizează imediat la lucrările din șantier) se va face în spații special amenajate; se  vor acoperi sau stropi materialele astfel încât să nu fie posibilă antrenarea în atmosferă a particulelor fine, de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- curățarea și stropirea periodică a zonelor de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajelor, în vederea creșterii performanțelor;

- lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

- programul de aprovizionare  va fi adaptat astfel încât să nu se creeze disconfort pentru locuitorii din zonele învecinate;

- montarea corectă a instalațiilor și agregatelor necesare organizării de șantier, pe sisteme de amortizare a vibrațiilor;

- colectarea selectivă a deșeurilor generate pe timpul executarii lucrarilor de constructii și stocarea temporară a acestora numai în spațiile special amenajate in spatii acoperite si/sau in containere acoperite astfel incat acestea sa nu se poata imprastia nic pe terenul afectat de lucrarile propuse nici pe terenurile invecinate;

- se va asigura evacuarea ritmică a deșeurilor din zona organizării de șantier pentru a nu se crea depozite necontrolate de deșeuri;

- pe parcursul avansării lucrărilor de construcții, evacuarea deșeurilor/ materialelor de construcții de la etajele superioare către locurile de stocare temporară a acestora la nivelul terenului, se va face prin intermediul sistemelor prevăzute cu tubulaturi, care vor fi montate de preferat, pe partea de vest a amplasamentului.

ZGOMOT SI VIBRATII

- programarea transportului utilajelor, materialelor si deseurilor in orele de zi;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

Combaterea zgomotului care cuprinde:

a) sursa - alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;

b) calea de propagare – carcasarea sau montarea surselor in spatii inchise, acolo unde este posibil.

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

- se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire;

Lucrările pentru construirea obiectivului pot deveni în anumite situații surse de zgomot și disconfort pentru zonele învecinate, de aceea este important ca măsurile de diminuare a zgomotului să fie atent alese și aplicate pe perioada existenței organizării de șantier, ținând cont de următoarele aspecte:

- Se va înregistra o intensificare a traficului în zonă, determinat de necesitatea aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- Anumite lucrări de construcții, specifice, ce se vor executa pe șantier vor presupune producerea unor zgomote puternice, iar operațiile de încărcare-descărcare a materialelor de construcții constituie și ele  surse importante de zgomot.

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

DESEURI

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificari si completari, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivului, se numără următoarele:

- încă de la faza de proiectare trebuie să se adopte acele soluții și tehnologii care să reducă la minim posibil producerea deșeurilor;

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- pentru transportul deșeurilor din zona de generare către locațiile de valorificare sau eliminare se vor alege traseele optime, cele mai scurte dar care în același timp să evite tranzitarea localităților și/sau centrul orașului;

- se va evita de asemenea transportul deșeurilor pe timp de noapte;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport corespunzătoare, etanșe și  acoperite astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea acestor deșeuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru a avea siguranța că numai deșeurile provenite din activitatea analizată ajung la depozitul de deșeuri și pentru a evita un refuz  la depozitare pe motiv că transportul conține și alte deșeuri în afara celor acceptate în depozitul respectiv;

- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate autovehiculele ce transportă materiale potențial pulverulente vor fi acoperite și vor avea ușile securizate astfel încât să se evite spulberarea și/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;

- se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora;

- predarea deșeurilor către diverși beneficiari se va face pe bază de procese verbale de predare-primire în care vor fi evidențiate cantitățile de deșeuri predate, respectiv preluate și vor fi întocmite formularele de transport deșeuri, conform prevederilor legislației în domeniu.

Principalele tipuri de deșeuri generate în perioada derulării lucrărilor de construcții  și modul de gestionare a acestora:

| Cod deșeu | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantități estimate/Modalități de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | Lucrari de demolare partiala a cladirii existente | 144mc/ se vor transporta intr-un depozit de deseuri inerte |
| 17 01 02 | caramizi | Lucrari de demolare partiala a cladirii existente | 5mc/se vor recupera in vederea reutilizarii. Ce nu se mai poate reutiliza se va transporta intr-un depozite de materiale inerte |
| 17 04 05 | Fier si otel | stalpi metalici din teava rotunda rezultati de la lucrarile de demolare partiala a cladirii existente | 2500kg/ se vor recupera in vederea reutilizarii. Ce nu se mai poate reutiliza se va preda catre firme autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Tamplarie PVC de la dezafectarea partiala a cladirii existente | 300 kg/ se vor recupera in vederea reutilizarii. Ce nu se mai poate reutiliza se va preda catre firme autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | Sticla | Geam termopan de la dezafectarea partiala a cladirii existente | 1800 kg/ se vor recupera in vederea reutilizarii. Ce nu se mai poate reutiliza se va preda catre firme autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | cabluri | Lucrari de demolare partiala a cladirii existente | 150 kg/ se vor recupera in vederea reutilizarii. Ce nu se mai poate reutiliza se va preda catre firme autorizate in vederea valorificarii |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor | 16.000 mc/pământ excavat va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | 10 tone/vor fi transportate în locuri indicate de Primaria Constanța |
| 15 02 02*1 | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | funcție de poluările produse /Va fi predat către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | 150 kg/Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 15 01 02 | Ambalaje de plastic, | folii, saci, căldări, bidoane | 100 kg/ se vor preda la societăți autorizate în vederea valorificării |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn | paleți | Se vor reutiliza pentru transport materii prime |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrări de instalații | 100kg/ se vor preda la societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | 60 kg/ se vor preda la societăți autorizate în vederea valorificării / eliminării |
| 17 02 01 | lemn | Organizare șantier | 300 kg/ se vor preda la societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 02 02 | sticlă | Organizarea de șantier | 70 kg/ se vor preda la societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | 60 kg/ se vor preda la societăți autorizate în vederea valorificării |
| 20 03 012 | Deșeuri municipale amestecate | Organizarea de șantier | 6 t/vor fi preluate de serviciul de salubrizare și eliminate la un depozit ecologic |

1   material absorbant uzat – se generează în cazul producerii unor poluări accidentale iar    cantitatea generată depinde de amploarea poluării dar și de modul de intervenție

2  deșeuri municipal amestecate - din punct de vedere cantitativ acestea variază, în funcție de tipul  lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor

În perioada executării lucrărilor, pământul excavat va fi îndepărtat de pe amplasament pe măsura generării lui și transportat în locurile indicate prin Autorizația de Construcție.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de construcții, vor fi folosite ca materiale de umplutură în locuri indicate de Primăria Constanța prin Autorizația de Construire, sau vor fi transportate la un depozit de deșeuri inerte.

Deșeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare orășenesc și transportate la depozitul ecologic autorizat (Ovidiu).

Deșeurile de materiale reciclabile vor fi predate către societăți autorizate în valorificarea acestor tipuri de materiale.

SCHIMBARI CLIMATICE

Principalele variabile climatice ce pot afecta componentele proiectului sunt reprezentate de variabilele climatice ce au o vulnerabilitate ridicată şi medie în condiţiile climatice actuale şi viitoare.

Se impun o serie de măsuri de adaptare ce trebuie implementate în cadrul proiectului:

| Riscuri climatice | Măsuri de adaptare propuse |
| --- | --- |
| Precipitații extreme | Se vor asigura pantele necesare în cadrul tuturor lucrărilor și construcțiilor executate astfel încât să se evite stagnarea apelor în zona amplasamentului Se interzic orice lucrări care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine, în zonele de plajă sau în apele Mării Negre, sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice Pentru spațiile verzi plantate, se recomandă considerarea sistemelor naturale de drenaj a apei. |
| Furtuni şi modificări ale vitezei maxime a vântului | Sistemul constructiv al cladirii este unul solid, in conditiile respectarii normelor in constructii la realizarea imobilului, impactul este unul nesemnificativ |
| Inundații | Obiectivul nu se afla intr-o zona inundabila masurile de evacuare corespunzatoare ale apelor pluviale din zona amplasamentului sunt suficiente , in masura in care acestea nu inunda amplasamentele invecinate |
| Creșterea nr. zile cu temperaturi extreme | Asigurarea izolarii termice eficiente a clădirilor. Utilizarea de materiale de constructii performante care asigura o buna izolare termica a cladirii Utilizarea geamurilor termopan cu cel putin 3 camere |
| Secetă atmosferică / pedologică | Masuri de reducere a consumului de apa prin contorizarea consumului de apa Montarea bateriilor sanitare cu limitator de temperatura si presiune ridicata dotarea grupurilor sanitare cu rezervoare duble de apa captarea si inmagazinarea apelor pluviale, utilizarea acestora la udarea spatiilor verzi |
| Eroziunea costieră | Impactul este nesemnificativ, imobilul este amplasat in imediata vecinatate a plajei insa distanta de la tarm pana obiectiv este de 129 m, iar in zona tarmului au fost executate lucrari de reducere a eroziunii costiere Monitorizarea lucrărilor pe durata implementării și post-recepție Gestionarea durabilă a utilizării terenului pentru îmbunătățirea rezilienței și pentru creșterea capacității de adaptare la impactul schimbărilor climatice |
| Îngheț / dezgheț | Monitorizarea lucrărilor pe durata implementării și post-recepție |
| Incendii de vegetație | Măsuri manageriale de sprijinire a educației populației și creșterea gradului de conștientizare privind riscurile de expunere la foc deschis, cu precădere în lunile de vară Dotarea obiectivului cu echipamente pentru intervenție în caz de incendiu, și asigurarea functionalității în permanență a acestora |

Evaluarea  și integrarea măsurilor  de adaptare

Planul urbanistic analizat  propune o abordare sensibilă la provocările climatice ce înglobează o gamă largă și variată de soluții bazate pe elemente naturale, generând un impact nesemnificativ asupra mediului prin producerea unei cantitati reduse de gaze cu efect de seră și contribuind in acelasi timp la cresterea calității vieții în ansamblul ei.

Soluția cuprinde o serie de măsuri menite să atenueze impactul lucrărilor asupra principalilor factori de mediu (aer, apă, sol, floră, faună), cuprinzând totodată măsuri ce sprijină conceptul de economie circulară.

Proiectul urbanistic analizat are în vedere:

-Implementarea obiectivelor propuse de Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon prin construcția unei clădiri eficiente din punct de vedere energetic;

-Luarea în considerare a standardelor de eficiență energetică și a prevederilor legislației privind performanța energetică a clădirilor prin realizarea, începând cu anul 2021, a unei valori nete scăzute a energiei utilizate de construcțiile noi, respectiv producerea unei cantități de energie necesară consumului.

Conform prevederilor Directivei 2012/27/UE, eficiența energetică este”raportul dintre rezultatul constând în performanță, servicii, bunuri sau energie și energia folosită în acest scop”.

Condițiile climatice/ meteorologice pot influența atât activitățile de construcții cât și pe cele de exploatare și de întreținere. De exemplu: diferențele de intensitate a vântului și termoclinele pot influența nivelul de zgomot prin refractarea undelor sonore; temperaturile foarte ridicate pot necesita limitări temporare ale vitezei de transport a autovehiculelor; viscolele puternice pot cauza depuneri de zăpadă și tulburarea traficului rutier. Consecințele temperaturilor prea mari sau prea scăzute, viscolelor și înghețului vor fi tratate prin măsuri de prevenire și reducere a impactului.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

- alimentarea cu apă  a obiectivului și evacuarea apelor uzate generate în cadrul obiectivelor este asigurată prin racordare la rețeaua existentă în zonă;

- se va avea în vedere condiția de respectare a culoarului de teren de 3 m stânga-dreapta din axul conductei de alimentare cu apă potabilă și de 3 m de la axul colectorului menajer, ce reprezintă zonă de protecție și siguranță, care nu se va betona și pe care nu se vor executa construcții provizorii sau definitive (Regulament al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare RAJA SA);

- consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

- valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în conducta de canalizare a R.A.J.A SA Constanța se vor încadra în valorile limită admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005. Apele uzate colectate vor fi dirijate către stația de epurare  orășenească;

- apele uzate menajere provenite din zona bucatariilor vor fi trecute prin separatoare de grăsimi, inainte de afi evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca;

- Apele meteorice vor fi colectate separat de apele uzate menajere și evacuate în mod controlat in afara amplasamentului;

- se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale;

- se interzice orice evacuare de ape uzate pe plaja;

- se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate în subteran.

AER

- efectuarea periodic și la timp a lucrărilor de revizii și întreținere a echipamentelor și instalațiilor termice și de ventilație;

- dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

- amenajarea și întreținerea corespunzătoare a zonelor de spații verzi din incinta obiectivului;

- folosirea de freon ecologic ca agent de răcire pentru instalațiile frigorifice și de aer condiționat;

- ghenele pentru ventilații la bucătărie vor fi astfel amplasate și executate încât să nu se răspândească mirosul de la un etaj la altul;

- ghenele de ventilații la baie vor fi prevăzute cu exhaustare electrică – centralizat sau local -  și/sau mecanică, asigurând un înalt grad de confort;

- Pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii  și preparării apei calde menajere s-a optat pentru folosirea unei centrale pe bază de gaze naturale din rețeaua orășenească si aunor pompe de caldura. Va fi exclusă utilizarea de combustibil greu poluant sau utilizarea de centrale electrice care ar presupune supraîncărcarea rețelei de electricitate;

*   Se vor utiliza energii alternative (panouri solare), pentru a înlocui parțial utilizarea de

combustibil pentru producerea de apa calda;

- Se recomandă montarea unor filtre (cu cărbune activ) la toate evacuările din zonele de preparare a hranei;

*   având în vedere faptul ca vegetația are capacitatea de a purifica aerul, eliminând praful și

gazele nocive, de a regulariza temperatura și umiditatea aerului captând vara până la 50%

din praful atmosferic (iarna, 37%) și  funcționând astfel  ca o barieră biologică de epurare microbiană a aerului, prin proiect s-a prevăzut dispunerea de spații verzi pe terasele imobilului.

SOL –SUBSOL

- pentru depozitarea temporară a deșeurilor generate în perioada funcționării obiectivului este prevăzută organizarea unor spații special amenajate la subsolul -1;

- deșeurile vor fi colectate pe categorii, în recipiente inscripționate, prevăzute cu capac;

- se va realiza preluarea ritmică a deșeurilor de pe amplasament pentru a se evita  depozitarea necontrolată a acestora;

- efectuarea de verificări periodice privind starea rețelei de canalizare în zona obiectivului în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri și intervenția promptă în caz de avarii;

BIODIVERSITATEA

Amplasamentul studiat nu este propice dezvoltării elementelor de faună, nici chiar antropofilă.

Pe amplasament nu sunt prezente niciun fel de elemente de flora.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Principalele măsuri de diminuare a impactului se referă la următoarele aspecte:

- utilizarea echipamentelor și instalațiilor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă, achiziționate de la furnizori autorizați și care dețin certificate de calitate;

- Dispunerea de spații verzi se va face pe o suprafață de 427,55 m2, acest lucru contribuind la îmbunătățirea peisajului prin  realizarea unui aspect plăcut al zonei;

- utilizarea de materiale fonoabsorbante la nivelul planșeelor, pardoselilor, căilor de rulare.

- Pentru protecția împotriva zgomotului a noilor obiective se recomandă aplicarea prevederilor normativului C125-1/2013 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri;

- Planseele din beton sunt prevazute cu un strat de fonoizolatie din polistiren extrudat pentru a asigura de asemenea cerintele de izolare fonica la zgomotul de impact. Ferestrele vor fi caracterizate prin indici de atenuare fonica la valori mai mari de 30 dB(A).

Izolarea acustica a fiecarei încaperi împotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente se asigura prin elemente de constructie (pereti, plansee) a caror alcatuire este astfel conceputa încât se realizeaza atât cerintele impuse de structura de rezistenta cât si de conditiile de izolare Acustica;

- Amplasarea spatiilor cu nivel sonor ridicat în cladire este astfel facuta, încât nivelul de zgomot interior admisibil nu este depasit. Sursele de zgomot si agregatele ce functioneaza în interiorul cladirii, precum si activitatile specifice care se desfasoara la interior, emit un nivel de zgomot încadrat în valorile admisibile.

- se vor lua toate măsurile pentru păstrarea unei ambianțe cât mai plăcute ceea ce se traduce inclusiv prin aspecte de protejare a factorilor de mediu- păstrarea permanentă a curățeniei, amenajarea adecvată a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor și încurajarea colectării selective a acestora, îngrijirea spațiilor verzi, verificarea, periodic a stării rețelelor de utilități;

- pentru diminuarea impactului in ceea ce priveste poluarea luminoasa se recomanda renunțarea la iluminatul arhitectonic cel putin cateva ore pe timpul noptii.

DESEURI

În perioada funcționării obiectivului se vor genera cu precădere următoarele tipuri de deșeuri:

| Descrierea deşeului | Codificarea deşeului | sursă | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Activități curente | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje materiale plastice | 15 01 02 |  |  |
| Uleiuri și grăsimi comestibile | 20 01 25 |  |  |
| Deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine | 20 01 08 |  |  |
| Amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor de apă/ulei din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile | 19 08 09 |  |  |

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face în spațiu special amenajat, în incinta imobilului, la parterul acestuia, prevăzut cu sifon de pardoseală și robinet de apă, pentru o igienizare corespunzătoare.

Colectarea se va face selectiv, în containere tip pubele, inscripționate corespunzător, prevăzute cu capac.

Accesul autovehiculelor de salubritate se va face cu ușurință din Promenada Mamaia.

Deșeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare orășenesc și transportate la depozitul ecologic autorizat (Ovidiu), iar deșeurile de materiale reciclabile vor fi colectate separat de cele municipal amestecate si vor fi predate către societăți autorizate în valorificarea acestor tipuri de materiale.

În vederea asigurării unui management corespunzător privind activitățile de valorificare/ reciclare/ eliminare deșeuri, se impune:

- alegerea variantelor de reutilizare și  reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

- optimizarea metodelor de eliminare finală;

- în măsura în care este posibil, se vor alege soluții de valorificare pe plan local a deșeurilor produse, evitându-se transportul acestora pe distanțe mari.

ZGOMOT

În perioada funcționarii obiectivului, activitatea va fi una specifică restaurantelor, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/2017-Acustica urbană.

Pentru protecția împotriva zgomotului a noului obiectiv s-au aplicat prevederile normativului C125-1/2013 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri.

Constructia este amplasata într-o zona fara alte constructii in imediata vecinatate, degajata din punct de vedere al traficului rutier, prin urmare fara surse majore de poluare sonora.

Nu se pun probleme deosebite de atenuare a zgomotului din exterior si pe de alta parte, în cadrul cladirii, în conditiile unei functionari normale, nu exista surse de zgomot care ar putea deranja vecinatatile.

Peretii exteriori au valoarea indicelui de atenuare fonica situat în limitele admisibile.

Planseele din beton sunt prevazute cu un strat de fonoizolatie din polistiren extrudat pentru a asigura de asemenea cerintele de izolare fonica la zgomotul de impact.

Ferestrele vor fi caracterizate prin indici de atenuare fonica la valori mai mari de 30 dB(A).

Izolarea acustica a fiecarei încaperi împotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente se asigura prin elemente de constructie (pereti, plansee) a caror alcatuire este astfel conceputa încât se realizeaza atât cerintele impuse de structura de rezistenta cât si de conditiile de izolare acustica.

Amplasarea spatiilor cu nivel sonor ridicat în cladire este astfel facuta, încât nivelul de zgomot interior admisibil nu este depasit.

Sursele de zgomot si agregatele ce functioneaza în interiorul cladirii, precum si activitatile specifice care se desfasoara la interior, emit un nivel de zgomot încadrat în valorile admisibile.

SCHIMBARI CLIMATICE

Prin proiect se vor implementa următoarele măsuri:

- izolarea termică corespunzătoare a anvelopei clădirii şi evitarea punţilor termice (gradul de izolare termică al clădirii propus urmăreşte o izolare termică superioară;

- soluţia de amenajare a spaţiilor exterioare urmăreşte economia de apă şi energie, precum şi evitarea formării insulei de caldură, creând spaţii verzi plantate cu arbori şi vegetaţie uşor adaptabile, ce necesită minima irigare, ţinând cont de clima şi vânturile dominante în zonă;

- reducerea consumului de apa prin reutilizarea apei meteorice preepurate la irigarea spatiilor verzi;

- cresterea suprafetelor de spatii verzi pe amplasamentul investitiei;

- economia de energie şi minimizarea impactului asupra mediului vor fi în special urmărite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, prin: utilizarea materialelor locale pentru a minimiza energia încorporată, managementul corespunzător al deşeurilor din timpul execuţiei, prevenirea poluării, etc.

- achizitionarea de catre consumatori de articole electrice si electrocasnice cu eficienta energetica crescuta.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specific

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, republicata, cu modificari si completari ,clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4.

- Producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- Producatorii si detinatorii de deseuri, persoane juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se va prevea o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificari si completari;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1) si (4) introduce colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 1 ianuarie 2025 si pentru textile, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021, cu modificari si completari;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

Conditiile impuse in Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 18/07.09.2023 sunt urmatoarele:

*se vor respecta prevederile O.U.G. 202/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 280/2003, privind gospodarirea integrata a zonei costiere;

*sa respecte cu strictete limitele amplasamentului;

*lucrarile de construire propuse vor fi amplasate in interiorul terenului proprietate la distantele propuse fata de limita de proprietate;

*se vor solicita si obtine, inainte de inceperea lucrarilor, toate avizele si autorizatiile necesare conform legislatiei in vigoare;

*se interzice realizarea de constructii  si instalatii pe plaja;

*in timpul executarii lucrarilor vor fi luate toate masurile necesare pentru a nu fi afectata plaja si apa Marii Negre;

*se intrezice depozitarea a oricaror tipuri de materiale pe plaja;

*in cazul producerii unei poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului;

*valorile indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate se vor incadra in limitele admisibile prevazute de NTPA 002/2002 modificat si completat cu HG 352/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor;

*se interzice orice evacuare de ape uzate pe terenurile limitrofe si in Marea Neagra;

*beneficiarul isi va asuma toate riscurile si pagubele in caz de avarie datorita furtunilor sau inundatiilor. Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral nu este obligata sa suporte eventualele pagube;

*se interzice distrugerea sau deteriorarea unitatilor si instalatiilor retelei nationale de observatii, a reperelor, a minelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a statiilor de determinare automata a calitatii apelor si a altor asemenea;

*responsabilitatea privind alegerea solutiei si dimensionarea lucrarilor revine, integral, beneficiarului si proiectantului lucrarilor;

*sa permita accesul personalului de gospodarire a apelor in incinta obiectivului, in scopul indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificata si completata;

*beneficiarul are obligatia sa anunte in scris Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral despre data de incepere a lucrarilor, cu 10 zile inainte de acestea, precum si data de finalizare a investitiei;

*dupa finalizarea investitiei, beneficiarul are obligatia sa solicite si sa obtina autorizatie de gospodarire a apelor, pe baza unei documentatii tehnice de fundamentare intocmita in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 891/2019 al Ministerului Apelor si Padurilor privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii;

*Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput in cel mult 24 luni de la data emiterii acestuia si daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar avizul isi pierde valabilitatea;

*daca pe parcursul derularii investitiei, apar modificari ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodarire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodarie a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, aprobarea Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 20.09.2023, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 14.02.2024 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare  (Cuget liber): depunerea solicitării acordului de mediu – 30.08.2023, etapa de incadrare – 18.10.2023, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –14.12.2023 si 15.01.2024, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 24-25.02.2024, in cotidianul*Cuget liber*;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: ADRIANA SELEA – Certificat atestare elaborator studii de mediu Seria RGX nr. 257/2022 si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 15.01.2024; pe perioada derularii procedurii s-au primit propuneri/observaţii  din partea publicului referitoare la proiect, dupa cum urmeaza:

- Sorin BELU – persoana fizica – consultare documentatie tehnica (de doua ori);

- USR Constanta (conform HG NR. 544/2001);

- ASOCIATIA VERDE URBANA (conform HG NR. 544/2001);

- ALIANTA AER PENTRU ROMANIA;

- PARTIDUL VERDE CONSTANTA;

- USR CONSTANTA,

Autoritatea de mediu a solicitat beneficiarului de proiect prin adresa nr. 135 din 18.01.2024, conform Formularului pentru prezentarea solutiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat, conform Anexei 5.O la procedura (Legea nr. 292/2018, cu modificari si completari) , acesta din urma raspunzand prin adresa nr. 872/22.01.2024.

Formularul cu solutiile prezentate a fost afisat pe site-ul APM Constanta, conform procedurii, timp de 10 zile pentru observatiile publicului.

In data de 14.02.2024, in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica au fost analizate toate raspunsurile la intrebarile solicitate de publicul interesat, au fost acceptate cat si Raportul la Studiul de Impact, luindu-se decizia finala de emitere a acordului de mediu.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : intocmirea unui plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie, cel putin pentru lemn, materiale minerale-beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii si inaintarea acestuia la finalizarea proiectului;

    - titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi  inaintat autoritatii de mediu.

2. In timpul exploatarii :

- Se va monitoriza calitatea apelor uzate, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti – frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu ;

- se va monitoriza nivelul de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu ;

- respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ord. MAPPM nr. 462/1993 la urmatorii indicatori: pulberi – 5 mg/mcN; CO - 100 mg/mcN; SOx – 35 mg/mcN; NOx 350 mg/mcN, pentru gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului gazos - frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre autoritatea de mediu, anual, pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare, electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- aviz RAJA;

- aviz ABA DL nr. 18/07.09.2023;

- notificare-asistenta de specialitate in sanatate publica – Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta;

- studiu geotehnic;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                                ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                               Lavinia  Monica  ZECA

###### INTOCMIT,

Consilier Elena FILIP

Nota: Prezentul acord contine 44 (patruzecisipatru) pagini si s-a redactat in trei exemplare.