ACORD DE MEDIU

Nr.  2  din     25 .02.2013

Revizuit cu nr. din 18.03.2024

Ca urmare a cererii adresate de UNITEDPOWER EOLIAN SRL cu sediul în Municipiul București, Calea Floreasca, nr. 91-97, bl. F1, tronson 4, et. 1, ap.33, sector 1, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 11084 RP din 19.10.2023, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

Nr. 2 din 25.02.2013

Revizuit

pentru proiectul : ”AMENAJARE PARC EOLIAN, CONSTRUIRE STATII DE TRANSFORMARE ELECTRICE, REABILITARE SI EXTINDERE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE, ORGANIZARE DE ȘANTIER”, propus a fi amplasat în Județul Constanța, Comunele Dobromir și Băneasa, extravilan (conform CU nr. 68 din 27.07.2023), în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.3, lit.i.

- proiectul  intră sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. Amplasamentul proiectului se află în vecinătatea siturilor Natura 2000: ROSPA 0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0001 Aliman – Adamclisi, ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa.

-  proiectul propus intră sub incidenta prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalatiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul proiectului supus revizuirii este situat in extravilanul Comunei Băneasa și Comunei Dobromir, Județul Constanța;

Imobilele (terenurile) aferente lucrarilor propuse sunt proprietăți private fizice și juridice.

Imobilele identificate cu numere cadastrale si inscrise in cartile funciare:

DOBROMIR: 100638- parcela A927/16, 100530 - parcela A137/6, 100516 – parcela A916/13, 100513 - parcela A1223/6, 100508 - parcela A1068/7, 100597- parcela A206/3a, 100383- parcela A963/1, 100388-parcela A946/4, 100311 - parcela A93, CAD:259-1 (CF100003) - parcela 1128/1, 100626 - parcela A759/1/3, 100502 - parcea A968/4, 100630 - parcela A60/6, 100633 - parcela A976/1/1, 100535 - parcela A927/7, 100501- parcela Al062/l, 100483 – parcela A540/2, 100577 - parcela A564/23, 100518 - parcela A60/36, 100511- parcela 976/2/12, 100637 - parcela A103/6, 100012 - parcela A998/2/9, 100598 - parcela A100/5, 101308- parcela A133/5,

101662 - parcela A181/6, 101666 - parcela A181/2, 100310 - parcela A941/47, 100421 - parcela. A1125/4, 100497 - parcela A206/13, 100614 - parcela A.206/5a, 100512 -parcela A146/1/7, 100524 - parcela A1195/1a, 100634 - parcela A1059/6, 100632 - parcela A983/21, 100505 - parcela. A1202/13, 100500 - parcela. A934/3, 101731 - parcela A845/7, 100631 - parcela. A978/1/50, 100587 - parcela A983/1, 100223 - parcela A1068/2/3, 101435 - parcela A941/38, 101260 - parcela A759/2/l, 100856 -parcela A1130/15, 100974 -parcela A590/21, 101147 – parcela A161/3, 100209 - parcela A210/2, 101599 - parcela A816/10, 101376. - parcela A759/2/12, 101431 - parcela Al123/11, 100851 - parcela A1130/10, 101076 - parcela A916/14, 101463 - parcela A944/22, 100806 - parcela A1081/8, 101011 - parcela 10911/2, 100860 – parcela A1174/l/2, 101556 - parcela A799/2/6, 100741 - parcela A1057/8, 100454 - parcela A903/27, 101558 - parcela A 799/2, 100585 - parcela A564/34, 100636 - parcela A998/l/6, 101305 – parcela A93/l/1, 100635 - parcela A941/37/l, .101309 - parcela Al33/6;

BANEASA: 100787 - parcela A1172/2, 100784 - parcela A1137/7, CAD: 413-1 (CF 100042) - parcela Al221/4, 100513 -parcela A1216/2, 100319 - parcela A1147/21, 100772 - parcela A1147/3, 100773 - parcela Al011/6, 103701 - parcela A1197/8, 103507 – parcela A1126/32, 101544 - parcela A25/1/16, CAD: 415-1(CF 100049) - parcela A1221/30, CAD:. 414- l (CF 100041) - parcela Al221/6, 100216 - parcela A1144/16, CAD: 265-1 (CF 100632l) – parcela A1144/1, 100769 - parcela A1172/21, 100770 - parcela A1221/11, 103516 - parcela A1126/17, 101545 - parcela A25/2 103842 - parcela A1167/10f, 100313 -parcela. A1144/7, 100874 – parcela Al144/6 sunt proprietati private persoane fizice si juridice si au notat la sarcini dreptul de superficie pentru UNITEDPOWER EOLIAN S.R.L, conform extraselor de carte funciară eliberate de O.C.P.I. şi contractelor;

- imobilele (terenuri - căi de comunicatie rutieră: drumuri comunale, drumuri judetene, drumuri de exploatare) fac parte din domeniul public al UAT Comuna Dobromir, UAT Comuna Băneasa si UAT Judeţul Constanţa conform H.G. nr. 904/2002;

Conform Certificatului de urbanism nr. 68/27.07.2023, terenul este inregistrat la categoria de folosinta teren arabil, cai de comunicatii rutiere - drumuri si destinatia stabilita prin planurile de urbanism aprobate: terenuri aflate in extravilan, terenuri cu destinatie agricola (TDA); utilizari permise: lucrari prevazute de Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executării lucrărilor de constructii şi Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare.

Vecinătățile amplasamentului proiectului sunt:

- la Nord : Lipnita, Oltina, Ion Corvin;

- la Est: Ion Corvin, Deleni, Adamclisi;

- la Sud: granita cu Bulgaria;

- la Vest: Lipnita, granita cu Bulgaria.

Coordonatele Stereo 70 ale obiectivelor proiectului:

| Interventie / element proiect | COORDONATE STEREO 1970 | Parcela |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| UAT DOBROMIR |
| T1 | 721217.774 | 277766.671 | A1223/6 |
| T2 | 722633.286 | 277793.615 | A1202/13 |
| T3 | 723820.982 | 278003.418 | A1195/1a |
| T4 | 721091.034 | 278580.876 | 976/2/12 |
| T5 | 721945.727 | 278439.215 | A976/1/1 |
| T6 | 722672.775 | 278612.466 | A978/1/50 |
| T7 | 724689.515 | 278169.944 | A1174/1/2 |
| T8 | 723839.260 | 279416.447 | A998/2/9 |
| T9 | 720630.069 | 279548.302 | A1068/2/3 |
| T10 | 721560.571 | 279513.825 | A963/1 |
| T11 | 722377.385 | 279627.190 | A968/4 |
| T12 | 726119.643 | 279417.347 | A759/2/12 |
| T13 | 726527.407 | 279992.459 | A1057/8 |
| T14 | 722741.657 | 280287.072 | A983/1 |
| T15 | 723540.421 | 280470.296 | A983/21 |
| T16 | 720517.240 | 280308.522 | A1068/7 |
| T17 | 728167.379 | 278840.409 | A1130/10 |
| T18 | 721146.985 | 280698.237 | A1062/1 |
| T20 | 720485.951 | 281590.927 | A946/4 |
| T21 | 721210.676 | 281684.010 | A927/16 |
| T22 | 721615.048 | 282194.435 | A927/7 |
| T23 | 722104.420 | 282674.138 | A916/13 |
| T24 | 720457.650 | 282450.618 | A934/3 |
| T25 | 719676.772 | 282836.446 | A941/47 |
| T26 | 718876.567 | 282939.443 | A941/38 |
| T27 | 727772.4015 | 280870.865 | A1123/11 |
| T28 | 720690.946 | 283309.283 | A93 |
| T29 | 720857.161 | 284013.827 | A93 |
| T30 | 721373.931 | 284429.204 | A100/5 |
| T31 | 720172.739 | 285395.360 | A60/6 |
| T33 | 719534.914 | 286357.900 | 60/36 |
| T34 | 721514.538 | 285787.802 | A103/6 |
| T35 | 722000.921 | 286047.148 | A133/5 |
| T36 | 722718.665 | 284917.127 | A845/7 |
| T38 | 722410.417 | 286431.688 | A137/6 |
| T39 | 722882.412 | 286432.779 | A137/6 |
| T40 | 723826.116 | 285560.826 | A146/1/7 |
| T41 | 724145.0576 | 286048.490 | 181/2 |
| T43 | 724645.225 | 286562.580 | A181/6 |
| T44 | 725368.953 | 286687.399 | A206/3a |
| T45 | 725572.365 | 287294.212 | A206/5a |
| T46 | 725733.842 | 281877.168 | 799/2/6 |
| T47 | 726441.208 | 287554.649 | A206/13 |
| T48 | 726658.412 | 286070.193 | A540/2 |
| T49 | 725534.425 | 284919.020 | A564/23 |
| T50 | 725172.99 | 281677.553 | 799/2 |
| T51 | 725834.22 | 280895.271 | A759/1/3 |
| T52 | 727298.639 | 279888.794 | A1059/6 |
| T53 | 727987.143 | 279758.225 | A1125/4 |
| T54 | 728526.288 | 280218.080 | A1125/4 |
| T55 | 728577.722 | 279358.439 | 1128/1 |
| T56 | 724310.386 | 282154.176 | 816/10 |
| T57 | 729318.533 | 279834.909 | 1128/1 |
| T58 | 729502.869 | 281024.16 | A1081/8 |
| T59 | 730485.46 | 280754.384 | 1091/2 |
| T60 | 721956.561 | 280834.945 | A903/27 |
| T61 | 722456.886 | 281645.413 | A916/14 |
| T62 | 719582.815 | 282115.511 | A944/22 |
| T63 | 726903.665 | 278920.014 | A759/2/1 |
| T64 | 727657.896 | 278737.839 | A1130/15 |
| T65 | 729607.523 | 283896.832 | A590/21 |
| T66 | 725112.235 | 284436.577 | A161/3 |
| T67 | 727120.709 | 286519.883 | A210/2 |
| Statie transformare 1D | 721620.7258 | 281641.2975 | A927/7 |
|  | 721712.5785 | 281656.6843 | A927/7 |
|  | 721750.8329 | 281428.2757 | A927/7 |
|  | 721658.9922 | 281412.8940 | A927/7 |
| Statie transformare 2D | 722163.402 | 286098.375 | A133/5 |
|  | 722172.324 | 286044.67 | A133/5 |
|  | 722298.713 | 286065.668 | A133/5 |
|  | 722289.759 | 286119.565 | A133/5 |
| Statie transformare 3D | 727613.361 | 279640.083 | A1059/6 |
|  | 727721.003 | 279570.599 | A1059/6 |
|  | 727750.634 | 279616.502 | A1059/6 |
|  | 727642.991 | 279685.986 | A1059/6 |
| UAT BANEASA |
| 1 | 718225.066 | 277855.481 | A1221/6 |
| 2 | 717629.242 | 277902.070 | A1221/11 |
| 3 | 717674.164 | 278621.146 | A1221/24 |
| 4 | 717113.060 | 279082.508 | A1221/30 |
| 5 | 718418.500 | 278696.906 | A1216/2 |
| 6 | 717572.925 | 279349.346 | A1197/8 |
| 7 | 718592.391 | 279381.074 | A1172/21 |
| 8 | 720378.195 | 278582.446 | A1147/2 |
|  |  |  | A1147/3 |
| 9 | 719697.706 | 279445.913 | A1144/16 |
| 10 | 719852.696 | 280669.609 | A1144/1 |
| 11 | 718904.971 | 280167.685 | 1167/10 |
| 12 | 717861.559 | 280745.685 | A1172/2 |
| 13 | 718078.603 | 281998.084 | A1137/7 |
| 14 | 718090.981 | 282906.139 | A1126/17 |
| 15 | 719443.538 | 283954.585 | A1011/6 |
| 16 | 721275.708 | 287073.891 | A25/2 |
| 17 | 720583.722 | 287485.634 | A25/1/16 |
| Statie transformare 1B | 718488.6730 | 282194.2658 | A1126/32 |
|  | 718550.6470 | 282194.2658 |  |
|  | 718550.6470 | 282075.0243 |  |
|  | 718488.6730 | 282075.0243 |  |

Organizari de santier

| Interventie | COORDONATE STEREO 1970 | Parcela |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| Organizare de santier Baneasa | 719613.614 | 280085.747 | A1144/6 |
|  | 719623.861 | 280043.758 |  |
|  | 719631.74 | 280011.48 |  |
|  | 719871.961 | 280094.538 |  |
|  | 719873.044 | 280094.913 |  |
|  | 720187.876 | 280203.769 |  |
|  | 720182.683 | 280235.290 |  |
| Organizare de santier Baneasa | 719631.74 | 280011.48 | A1144/7 |
|  | 719871.961 | 280094.538 |  |
|  | 719873.044 | 280094.913 |  |
|  | 720187.876 | 280203.769 |  |
|  | 720197.101 | 280152.974 |  |
|  | 719640.577 | 279960.558 |  |
|  | 719637.887 | 279981.15 |  |
|  | 719634.089 | 280001.844 |  |
| Organizare de santier Dobromir | 721655.451 | 286209.114 | A133/6 |
|  | 721655.472 | 286208.986 |  |
|  | 721672.863 | 286146.368 |  |
|  | 721723.979 | 286101.699 |  |
|  | 721748.526 | 286040.984 |  |
|  | 722293.133 | 286131.462 |  |
|  | 722291.582 | 286133.789 |  |
|  | 722245.673 | 286232.124 |  |
|  | 722205.482 | 286250.465 |  |
|  | 722193.469 | 286298.497 |  |

SUPRAFETE TOTALE AFECTATE DE CONSTRUCTII

| Denumire criteriu | Suprafata ocupata DEFINITIV (mp) | Suprafata ocupata TEMPORAR (mp) |
| --- | --- | --- |
|  | Baneasa | Dobromir | Baneasa + Dobromir | Baneasa | Dobromir | Baneasa + Dobromir |
| Suprafata fundatii (include inelul suprateran) | 7021 | 22806 | 29827 | - | - | - |
| Suprafata Statii de transformare, 1B, 1D - 3D | 400 | 1200 | 1600 | - | - | - |
| Suprafata platforme de montaj | 15984 | 58984 | 74968 | - | - | - |
| Suprafata platforme de montaj | - | - | - | 36130 | 131716.5 | 167846.5 |
| Suprafata drumuri noi de acces la turbine | 30435.5 | 125038.8 | 155474.3 | - | - | - |
| Suprafata extindere drumuri de exploatare | 10718.6 | 47696.25 | 58414.85 | - | - | - |
| Suprafata racorduri la drumurile existente | - | - | - | 25123 | 96421 | 121544 |
| Organizare santier | - | - | - | 75000 | 70000 | 145000 |
| TOTAL pe UAT/ per proiect | 64559.1 | 255725.05 | 320284.15 | 136253 | 298137.5 | 434390.5 |

| Suprafete de teren | Parc eolian Dobromir-Baneasa |
| --- | --- |
| Categoria de folosinţa a terenului | Conform Certificat de Urbanism terenul are categoria de folosinta teren arabil, cai de comunicatii rutiere - drumuri si destinatia stabilita prin planurile de urbanism aprobate: terenuri aflate in extravilan, terenuri cu destinatie agricola (TDA); utilizari permise: lucrari prevazute de Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executării lucrărilor de constructii şi Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare. |
| Suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar de catre proiect | Suprafata ocupata temporar de proiect: 434.390,5 mp (43,43905 ha) din care: Racorduri drumuri noi de acces: 121.544 mp (12,1544 ha) Platforme temporare de montaj: 167.846,5 mp (16,78465 ha) Organizare de santier: 145.000 mp (14,5 ha) |
| Suprafeţele de teren ce vor fi ocupate definitiv de catre proiect | Suprafata ocupata definitiv de proiect: 320.284,15 mp (32,028415 ha) din care: Drumuri noi de acces la turbine: 155.474,3 mp (15,54743 ha) Platforme definitive de montaj: 74.968 mp (7,4968 ha) Fundatii (inclusiv inel suprateran): 29.827 mp (2,9827 ha) Statii de transformare:1.600 mp (0,16 ha) Extindere drumuri de exploatare: 58.414,85 mp (5,841485 ha) |
| Suprafete drumuri de exploatare existente care vor fi reabilitate, consolidate si modernizate | Drumurile de exploatare existente vor fi reabilitate, consolidate si modernizate si vor fi utilizate pentru accesul la parcelele pe care se propune amplasarea elementelor proiectului. Astfel, s-a prevazut reamenajarea drumurilor de exploatare existente ce permit transportul de echipamente de mare tonaj pe o suprafata de 220.200 mp (22,02 ha). |

Vor fi respectate prevederile Ordinului 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, cu completarile si modificarile aprobate prin Ordinul nr. 67/2020 si Ordinul 225/2020.

Lungime drumuri de exploatare ce vor fi modernizate:	61915 ml

Suprafata teren scos temporar din circuitul agricol:		434390.5 mp

Suprafata teren scos definitiv din circuitul agricol: 	320284.15 mp

Caracteristici fizice ale proiectului:

Prin proiect se propune construirea unui parc eolian alcatuit din 80 turbine eoliene (grupuri generatoare de energie electrică), tip Vestas 162, având o capacitate de 7,2 MW fiecare, dintre care 63 turbine eoliene cu o capacitate totala de 453,6 MW în localitatea Dobromir și 17 turbine eoliene cu o capacitate de 122,4 MW in localitatea Băneasa și construirea fundațiilor și platformelor aferente.

Capacitate operationala instalata de producere a energiei din surse regenerabile este estimata la o putere de maximum 576 MW.

Turbinele eoliene sunt de tip Vestas 162 – 7.2 MW de ultima generatie, fiecare avand o inaltime de 205 m (124 m pilon si 81 m pala). Fiecare turbina este prevazuta cu cate un post de transformare de la 690 V la 20/30/33 kV care este amplasat in nacela turbinei. Turbinele urmeaza a fi conectate in Punctul de conexiuni prin intermediul unei retele de cabluri subterane de 20/30/33 kV. Punctele de conexiune se racordeaza la statiile de transformare ale parcului eolian tot prin intermediul unor cabluri subterane de 20/30/33 kV. Evacuarea energiei in SEN se va face printr-o linie LEA/LES de 110/400 kV in statiile electrice noi proiectate.

## Prezentarea generală a proiectului

Realizarea obiectivului presupune:

- Instalarea a 80 de turbine eoliene (grupuri generatoare de energie electrica) având o capacitatea de 7,2MW fiecare si construirea fundațiilor si platformelor aferente – dintre care 63 de turbine eoliene (grupuri generatoare de energie electrica) având o capacitate totala de 453,6 MW in loc. Dobromir; 17 turbine eoliene (grupuri generatoare de energie electrica) având o capacitate totala de 122,4 MW in loc. Baneasa.

- Racord electric intre grupurile generatoare de energie electrica prin construcție rețea de distribuție de medie tensiune LES 20(30/33) kV

- Realizare racord electric la SEN prin LEA/LES 110/400 kV

- Construirea a 4 stații de transformare electrice 20(30/33)/110 kV – dintre care o statie in loc. Baneasa (Statia 1B) si 3 statii in loc. Dobromir (Statia 1D, 2D si 3D)

- Reabilitare și extindere drumuri de exploatare existente pentru a permite transportul echipamentelor si a utilajelor de mari dimensiuni

- Realizare de noi drumuri de acces de la drumurile de exploatare existente către turbinele eoliene

- Realizare organizare de șantier – in cadrul amplasamentului studiat.

Turbinele vor fi conectate prin cabluri subterane, de medie tensiune, in statiile de transformare 1B, 1D – 3D ale parcului eolian. Fiecare turbina va fi conectata la pamant, in conformitate cu cerintele STAS 12604, asigurandu-se continuitatea rutei, si vor fi prevazute cu masuri antiseismice.

Statiile de transformare vor respecta prevederile standardelor legislative PE 101/85 si PE 107.

Conexiunea la reteaua de distributie a parcului eolian se realizeaza printr-o linie electrica (LEA/LES) 400 kV ce va evacua energia produsa de parc in statia noua ce se va racorda in liniile Medgidia Sud-Dobruja, Medgidia Sud- Varna.

Lucrarile civile si electrice proiectate cuprind urmatoarea infrastructura:

- drumuri de acces si drumuri interioare;

- platforme de asamblare si fundatii turbine;

- realizare retea de medie tensiune;

- constructie statie electrice

- realizare racord electric la SEN.

Pilonii turbinelor eoliene se vor fixa in fundatii din beton armat construite pe piloni, cu diametrul de 16,9 / 31,65m (in functie de conditiile geotehnice specifice fiecarui amplasament al turbinei).

Stratul de umplutura din jurul pilonului se va realiza cu pamant si nisip compactat, astfel incat la suprafata terenului sa ramana vizibil doar turnul turbinei cu un diametru de 6,5 / 10,9 m (in functie de conditiile geotehnice specifice fiecarui amplasament al turbinei).

Surplusul de pamant provenit din excavarea terenului in vederea construirii fundatiilor va fi transportat si depozitat conform in locatiile indicate de autoritatile competente. Langa pilonul turbinei se va executa o platforma definitivă ce va fi utilizata pentru activitati de operare si mentenanta. Nu sunt necesare lucrari de betonare, ci doar de nivelare, compactare si pietruire.

Pentru pozarea cablurilor din reteaua de medie tensiune se vor realiza santuri cu latimea de aprox. 1,2 m si adancime de 0,8 m. Dupa pozarea cablurilor, santurile vor fi umplute cu pamant astfe incat terenul va reveni la forma initiala.

Se vor extinde drumurile de exploatare existente pentru a permite transportul echipamentelor si a utilajelor de mari dimensiuni si accesul la turbinele eoliene, pe o suprafata de 10718.6 mp pe teritoriul comunei  Baneasa si 47696.25 mp pe teritoriul comunei  Dobromir.

In plus se vor realiza si noi drumuri de acces catre turbinele eoliene. Sunt necesare lucrari de decopertare strat vegetal, compactare si pietruire.

Drumurile de acces noi din cadrul parcului eolian au o latime de maxim 4,5 m sunt drumuri permanente utilizate in perioada constructiei parcului eolian pentru transportul echipamentelor si materialelor, iar la finalizarea parcului eolian, pentru lucrari reparatii si intretinere, precum si acces al vehiculelor la cele 17 turbine eoliene, respectiv 63 turbine eoliene.

Linii electrice

Obiectivul propus nu se afla in zona de siguranta a capacitatiilor energetice din gestiunea CNTEE Transelectrica SA Unitatea Teritoriala de Transport Constanta. In conformitate cu precizarile Normei Tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice (aprobata Ord. ANRE 239/2019, modificat prin ord. ANRE nr. 67/15.04.2020 si ord ANRE 225/09.12.2020):

- latimea normata a zonei de protectie si de siguranta pentru LEA 400kV, este de 75 m (37,5m la stanga – dreapta, masurat perpendicular pe axul LEA 400 kV) pe teritoriul comunei  Baneasa si latimea normata a zonei de protectie si de siguranta pentru LEA 750kV, este de 81 m (40,5 m la stanga – dreapta, masurat perpendicular pe axul LEA 750 kV), latimea normata a zonei de protectie si de siguranta pentru LEA 400 kV, este de 75 m (37,5 stanga dreapta, masurat perpendicular pe axul LEA 400 kV) pe teritoriul comunei  Dobromir.

Detalii privind construirea statiei electrice

Proiectul prevede construirea a 4 statii de transformare electrice 20(30/33)/110 kV – dintre care o statie in Loc. Baneasa (Statia 1B) si 3 statii in Loc. Dobromir (Statia 1D, 2D si 3D). Turbinele urmeaza a fi conectate in Punctul de conexiuni prin intermediul unei retele de cabluri subterane de 20/30/33 kV. Punctele de conexiune se racordeaza la statiile de transformare ale parcului eolian tot prin intermediul unor cabluri subterane de 20/30/33 kV. Evacuarea energiei in SEN se va face printr-o linie LEA/LES de 110/400 kV in statiile electrice noi proiectate.

Racord retea SEN:

Conexiunea la reteaua de distributie a parcului eolian se realizeaza printr-o linie electrica (LEA/LES) 400 kV ce va evacua energia produsa de parc in statia noua ce se va racorda in liniile Medgidia Sud-Dobruja, Medgidia Sud- Varna.

Turbinele eoliene sunt montate respectand o anumita dispunere in teren. Aceasta dispunere urmareste obtinerea unui randament aerodinamic atat pentru fiecare turbina in parte cat si pentru ansamblul eolian si de asemenea tine cont de panta terenului si directia principala a vantului pe parcursul unui an calendaristic.

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Suprafata ocupata de organizarea de santier va fi de 75.000 mp pe teritoriul comunei  Baneasa si 70000 mp pe teritoriul comunei  Dobromir.

Organizarea de santier prevazuta in cadrul lucrarilor de construire se va realiza in mod obligatoriu cu personal calificat pentru astfel de lucrari, in zona amplasamentului proiectului. In timpul executiei, beneficiarul si executantul vor lua toate masurile pentru respectarea normelor de securitate si sanatate in munca in vigoare.

Lucrarile de executie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului.

Organizarea de santier se amplaseaza pe teren neproductiv pus la dispozitie de beneficiar, locatia stabilindu-se la momentul executiei lucrarilor. Pentru realizarea organizarii de santier nu vor fi necesare lucrari de demolare. Dupa finalizarea lucrarilor, terenul pe care s-a realizat organizarea de santier va fi adus la starea initiala. Accesul la organizarea de santier se va face din drumul existent, fara a fi necesara realizarea unor cai de acces provizorii. Pentru organizarea de santier nu sunt necesare devieri de retele.

In incinta pentru amplasarea lucrarilor provizorii se prevad urmatoarele:

• Parcare pentru vehicule si utilaje (platforma balastata)

• Picheti P.S.I.

• Baraca pentru OS

• WC-uri mobile

• Rezervor apa potabila

Modul de asigurare al utilitatilor:

Alimentare cu energie electrica

Fiecare turbina are nevoie de conexiune la reteaua electrica, de alimentare cu energie datorita faptului ca la pornire, pentru o scurta perioada de timp, functioneaza in regim de consumator.

In plus, in perioadele in care parcul eolian nu produce energie, acesta va necesita alimentare cu energie din reteaua de distributie. In acest sens, se va obtine un racord de alimentare de la operatorul de distributie zonal Enel. Injectia de energie electrica in sistemul energetic national se va face pe baza ATR emis de Transelectrica SA. Fiecare turbina eoliana are in interiorul ei amplasat un post de transformare electric care preia energia produsa de catre aceasta. Intre ele, aceste transformatoare sunt cuplate printr-un sistem de cabluri subterane si conectate in statia nou propusa.

Turbinele parcului eolian vor fi conectate prin cabluri subterane, de medie tensiune, in statia de transformare Statia 1B (pe teritoriul comunei  Banesasa), si statiile de transformare 1D, 2D si 3D pe teritoriul comunei   Dobromir. Fiecare turbina va fi conectata la pamant, in conformitate cu cerintele STAS 12604, asigurandu-se continuitatea rutei, si vor fi prevazute cu masuri antiseismice.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila pe perioada de organizare de santier se va asigura din surse externe - apa imbuteliata. Pentru functionarea centralei electrice eoliene nu este necesara alimentare cu apa.

Prin lucrarile de sistematizare verticala a incintei se vor pastra pantele generale ale terenului, pante ce au ca scop scurgerea apelor pluviale, cazute pe amplasament catre zonele de cota coborata.

Pentru functionarea turbinelor eoliene nu este necesara alimentare cu apa.

Regimul de curgere a apelor meteorice nu este influentat de amplasarea turbinelor eoliene, de amenajarea platformei de montaj si a caii de acces.

Evacuarea apelor uzate

In perioada de constructie in cadrul organizarii de santier se vor amplasa WC ecologice ce vor fi vidanjate periodic pentru a deservi personalul.

Din functionarea turbinelor eoliene nu rezulta ape uzate tehnologice si menajere ce necesita evacuare.

Apele pluviale se vor scurge gravitational.

Telecomunicatii

Turbinele eoliene sunt controlate si monitorizate prin sistemul de comanda VMP8000.

VMP8000 este un sistem de comanda multi-procesor amplasat in baza turnului turbinei. Controleaza algoritmii de comanda ai turbinei, precum si comunicatia cu IO.

Reteaua de comunicatii este o retea tip Ethernet, cu declansator temporal (TTEthernet).

Alimentarea cu energie termică

Turbinele eoliene nu necesită alimentare cu energie termică.

Modul de realizare a accesului pe amplasamentul proiectului

Accesul spre parcul eolian se va realiza din drumul judetean DJ 391A, drumul comunal DC 38, drumul comunal DC 32, DC33, DC34, DC35, pe drumurile de exploatare existente, care vor fi reabilitate si consolidate si pe drumurile noi de acces, de la drumurile de exploatare existente la turbinele eoliene.

Se vor reabilita drumurile de exploatare existente pentru a permite transportul echipamentelor si a utilajelor de mari dimensiuni si accesul la turbinele eoliene, pe o latime de 5 m.

In plus se vor realiza si noi drumuri de acces cu o latime de 4,5 m catre turbinele eoliene. Sunt necesare lucrari de decopertare strat vegetal, compactare si pietruire.

Ca regula generala, infrastructura lucrarilor de constructii civile, a fost proiectata pentru a minimiza miscarile de pamant, impactul asupra vegetatiei si riscurile de eroziune

Drumurile laterale proiectate se vor racorda cu raze de racordare de 6,00m la partea carosabila a DJ 391A; temporara cu 70/ 99 m

Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale in lungul drumului judetean DJ 391A, se va monta la 2,00 m distanta de marginea partii carosabile a drumului judetean o rigola din beton armat.

Drumurile noi de acces de la drumurile de exploatare la turbinele eoliene au o latime de 4,5 m si o suprafata totala de 30435.5 mp pe teritoriul comunei  Baneasa si 125038.8 mp pe teritoriul comunei  Dobromir.

Drumurile de exploatare existente ce vor fi reabilitate, consolidate si modernizate sunt in suprafata de 220200 mp.

Principalele structuri ale parcului eolian sunt costituie de turbinele eoliene.

Principalele părţi componente ale turbinelor eoliene:

- Butucul rotorului - permite montarea palelor turbinei;

- Pale - de obicei sunt realizate cu aceleaşi tehnologii utilizate şi în industria aeronautica, din materiale compozite, care sa asigure simultan rezistenta mecanica, flexibilitate, elasticitate şi greutate redusa;

- Nacela - are rolul de a proteja componentele turbinei eoliene care se montează în interiorul acesteia (arborele principal, sistemul de pivotare, generatorul electric etc);

- Pilonul - are rolul de a susţine turbina eoliană şi de a permite accesul în vederea exploatării şi executării operaţiilor de întreţinere, respectiv reparaţii. În interiorul pilonilor sunt montate atât reţeaua de distribuţie a energiei electrice produse de turbina eoliană, cât şi scările de acces spre nacelă;

- Arborele principal al turbinelor eoliene - are turaţie redusă şi transmite mişcarea de rotaţie, de la butucul turbinei la multiplicatorul de turaţie cu roţi dinţate. În funcţie de tipul turbinei eoliene, turaţia arborelui principal poate să varieze între 20…400 rot/min;

- Multiplicatorul de turaţie - are rolul de a mări turaţia de la valoarea redusă a arborelui principal, la valoarea ridicată de care are nevoie generatorul de curent electric;

- Generatorul electric - are rolul de a converti energia mecanică a arborelui de turaţie ridicată al turbinei eoliene, în energie electrică. Spirele rotorului se rotesc în câmpul magnetic generat de stator şi astfel, în spire se induce curent electric;

- Sistemul de răcire al generatorului electric - preia excesul de căldură produs în timpul funcţionării acestuia;

- Sistemul de pivotare al turbinei eoliene - are rolul de a permite orientarea turbinei după direcţia vântului. Componentele principale ale acestui sistem sunt motorul de pivotare şi elementul de transmisie a mişcării. Ambele componente au prevăzute elemente de angrenare cu roţi dinţate. Acest mecanism este antrenat în mişcare cu ajutorul unui sistem automatizat, la orice schimbare a direcţiei vântului.

Toate subansamblurile turbinei eoliene sunt protejate contra coroziunii conform ISO 12944-2 la clasa C5M.

Postul de transformare al unei turbine este echipat cu transformator specific turbinelor eoliene, ce funcţionează uscat, eliminând din funcţionare uleiul de răcire. Respectivele posturi de transformare sunt amplasate în interiorul turbinelor, la baza turnului.

Funcţionarea turbinelor este supervizată de un calculator de proces, care permite orientarea palelor elicei şi a întregului rotor după direcţia de intensitate maximă a vântului, înregistrează toţi parametrii necesari funcţionării instalaţiei, şi de asemenea poate opri rotaţia elicei când se depăşesc unii parametri.

În interiorul nacelei turbinelor se găsesc transformatoare care transformă energia electrică de la joasă tensiune la medie tensiune (30 kV). Reţeaua de medie tensiune va face legătura între turbine şi punctul de transformare, unde se va face inserţia în SEN (Sistemul Energetic National). Reţeaua de transport electrică a energiei în interiorul parcului eolian şi până la punctul de transformare, va fi amplasată în totalitate în subteran.

Turbina eoliană este echipamentul care asigură transformarea forţei vântului în energie electrică. Aceasta este echipată cu un rotor paletat cu trei pale echidistante, dispuse pe butucul rotorului, care sunt puse în mişcare de rotaţie de forţa vântului. Viteza de rotaţie a palelor este direct proporţională cu viteza masei de aer, cu densitatea aerului şi implicit cu temperatura aerului care străbate rotorul. Mişcarea rotorului este transmisă prin intermediul unui reductor generatorului de curent electric, care, în funcţie de caracteristicile constructive, generează curent electric la anumiţi parametri. Curentul electric generat de ansamblul turbină-generator este apoi trimis în reţeaua naţională de energie electrică prin intermediul unei staţii de transformare.

Turbinele propuse sunt ale aceluiasi producator ca in varianta initiala, numai ca cele alese in varianta pentru revizuire sunt de o generatie mai noua, cu o putere mai mare, de 7,2 MW fiecare, facand parte din gama EnVentus™ .

Turbinele propuse, VESTAS V 162 de 7,2 MW, au acelasi principiu de functionare ca si cele pe care le inlocuiesc avand insa performate tehnice si de protectia mediului superioare.

O turbina eoliana din gama de turbine EnVentus™ este o turbina cu vant ascensional, reglementata prin reglarea pasului, cu orientare activa in plan orizontal si un rotor cu trei pale.

Turbina eoliana utilizeaza conceptul OptiTip® si un sistem de putere bazat pe un generator cu magnet permanent si un convertizor la scara maxima. Prin aceste caracteristici, turbinele eoliene sunt capabile sa opereze rotorul la viteza variabila si astfel, sa mentina randamentul de putere la sau in apropierea puterii nominale, chiar si la viteze ridicate ale vantului. La o viteza redusa a vantului, conceptul OptiTip® si sistemul de putere colaboreaza pentru maximizarea randamentului de putere prin operarea la viteza optima a rotorului si la un unghi optim de reglare a pasului.

Specificatii tehnice VESTAS V 162

| Rotor |
| --- |
| Diametru rotor | 162 m |
| Suprafata baleiata | 20612 m2 |
| Directie de rotatie | In ordinea acelor de ceasornic (vedere frontala) |
| Orientare | Vant ascendent |
| Numar pale | 3 |
| Frane aerodinamice | Punere completa a palei in pas drapel |
| Pale |
| Tip pale | orizontale, diametru 162 m |
| Raza rotorului | 81 m |
| Material | Rasina epoxidica consolidata cu fibra de sticla, fibre de carbon si varf din metal solid (SMT) |
| Cutie de viteza |
| Tip | 2 etape de planetare |
| Materialul carcasei angrenajului | Turnat |
| Sistem de lubrifiere | Lubrifiere cu ulei sub presiune |
| Detalii tehnice turbina |
| Inaltime maxima turbina | 205 m |
| Putere nominala | 7,2 MW |
| Frecventa | 50 Hz sau 60 Hz |
| Climat si conditii la locatie |
| Interval de temperaturi ambientale (turbina la temperaturi standard) | -40° la +50°C |
| Domeniu de functionare – Temperatura si altitudine |
| Interval de temperaturi ambientale | -20° la +45°C |
| Interval de temperaturi ambientale (Functionare la temperaturi scazute) | -30° la +45°C |
| Viteza vant | 3 m/s – 25 m/s |
| Amprenta carbon | 6,1 gCO2e/kWh |
| Return energy break-even | 6 luni |
| Rata de reciclare | 88% |

Toate functiile turbinei eoliene sunt monitorizate si controlate de unitati de comanda si control pe baza de microprocesoare amplasate in interiorul nacelei.

Frana principala a turbinei este aerodinamica. Oprirea turbinei se realizeaza prin punerea completa in pas drapel a celor trei pale (reglarea individuala a pasului fiecarei pale). Fiecare pala prezinta un acumulator hidraulic pentru alimentarea in scop de reglare a pasului palei. In plus, exista o frana mecanica pe disc, cu actionare hidraulica, integrata in generator. Frana mecanica este folosita doar ca frana de mana si la activarea butoanelor de oprire de urgenta.

Sistemul de protectie integrat in sistemul de comanda monitorizeaza viteza rotorului, folosind o combinatie de senzori din butuc. In cazul unei situatii cu turatie maxima, sistemul de protectie activeaza sistemul hidraulic de siguranta pentru reglarea pasului, ceea ce va pune palele in pas drapel si va opri turbina.

Turbina este dotata cu un senzor de vant ultrasonic si un ampenaj mecanic de vant. Senzori sunt dotati cu radiatoare integrate, pentru a reduce la minim interferentele provocate de gheata si zapada.

Turbina este dotata cu un sistem de detectare a fumului, inclusiv mai multi senzori de detectare a fumului, asezati pe carcasa principala a nacelei, in compartimentul lateral, in compartimentul transformatorului, in dulapurile electrice principale, atat din nacela, cat si din baza turnului. Sistemul de detectare a fumului este legat la sistemul de protectie al turbinei, asigurand deschidere imediata a aparatajului de comutare de inalta tensiune daca s-a detectat prezenta fumului.

Sistemul de protectie impotriva fulgerelor) ajuta la protejarea turbinei eoliene impotriva daunelor fizice provocate de loviturile de fulger. Sistemul consta in cinci parti principale:

            - Sistem aerian de captare, de ex., paratrasnete. Toate suprafetele paratrasnetelor de pe pale sunt nevopsite, excluzand varfurile metalice solide ;

            - Sistem de conductie descendenta (sistem pentru conductia curentului din fulger in jos, prin turbina eoliana, pentru a ajuta la evitarea sau reducerea la minim a daunelor) ;

            - Protectia impotriva supratensiunii si supra-curentului;

            - Scut impotriva campurilor magnetice si electrice;

            - Sistem de legare la pamant.

Perioada estimata pentru implementarea proiectului este intre anii 2024 – 2027.

Ciclul de viaţa al proiectului cuprinde urmatoarele 3 etape:

Etapa I – lucrari de constructii-montaj – durata estimata 24-48 luni:

•	Delimitarea zonelor de lucru, in conformitate cu etapele de executie si cu planurile de situatie intocmite de proiectant

•	Realizarea organizarii de santier

•	Reabilitarea drumurilor de exploatare existente si realizarea drumurilor de acces noi pe parcelele in care vor fi construite centralele eoliene

•	Realizarea platformelor de montaj

•	Realizarea fundatiilor

•	Asamblarea componentelor centralei eoliene

•	Realizarea statiei de transformare

•	Realizarea retelei electrice subterane de descarcare a energiei produse de centralele eoliene la statia de transformare si a retele de telecomunicatii (fibra optica)

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare.

Vor fi respectate distantele minime pentru siguranta si protectie, conform Ordinul 239/2019 al ANRE - completata prin Ordinul 67/2020 si Ordinul 225/2020.

Lucrarile de construire se vor realiza in conformitate cu prevederile proiectului. In cazul in care va fi necesara modificarea solutiei autorizate se va contacta proiectantul de specialitate, care pe baza unei Dispozitii de santier va dispune solutia corecta pentru realizarea modificarilor necesare. Titularul proiectului va notifica in acest caz APM pentru prezentarea modificarilor intervenite in realizarea proiectelor.

Execuția lucrărilor va fi eșalonată pe durata a max. 48 de luni de la data emiterii autorizației de construire conform Legii 50/1991 cu completările și modificarile în vigoare.

-	Faza I: pregătirea terenului.

-	Faza a II-a : efectuarea lucrărilor de construcții conform prevederilor proiectului.

-	Faza a III-a efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune

-	Faza a IV-a : efectuarea lucrărilor de desființare a șantierului.

Etapa II – functionare – durata estimata aprox. 25-30 ani:

•	Probe si punere in functiune

•	Functionarea efectiva a turbinelor eoliene

•	Intretinere

Receptia finala se va face in baza unui Proces Verbal de receptie, intocmit de catre o comisie formata din reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii, Consiliul Judetean, arhitectul si proiectantul lucrarilor; reprezentantul beneficiarului – dirigintele de santier. Punerea in functiune: se va realiza dupa receptia lucrarilor.

Exploatarea lucrarilor realizate se va realiza pe toata perioada de existenta a parcului eolian.

Viata unui parc este in mod normal apreciata la 25 – 30 de ani.

Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivelor propuse se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare.

Etapa III – dezafectare – durata estimata 12-24 luni:

•	dezafectarea instalatiilor eoliene, drumurilor si platformelor de montaj aferente

•	aducerea terenului la starea initiala

Astfel, activitatea de dezafectare in mod normal cuprinde urmatoarele activitati:

•	pentru inceput turbinele vor fi izolate fata de statie;

•	rotorul si nacela vor fi coborate pe sol cu ajutorul unor macarale, fiind transportate in locuri speciale de depozitare sau la centre de reciclare;

•	stalpii vor fi dezasamblati, iar partea ramasa va fi sectionata de fundatie;

•	zonele din jurul turbinei vor fi reabilitate;

•	va avea loc o dezafectare a fundatiilor, daca se hotaraste ca nu se pastreaza pentru o viitoare retehnologizare a parcului si a statiei de transformare, terenul aducandu-se la starea initiala.

•	dezafectarea platformelor de montaj si drumurilor aferente turbinelor eoliene - zonele ocupate de platforme de montaj si drumuri de acces vor fi aduse la starea initiala

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 68 din 27.07.2023, emis de catre Consiliul Județean Constanța, terenul este inregistrat la categoria de folosinta teren arabil, cai de comunicatii rutiere - drumuri si destinatia stabilita prin planurile de urbanism aprobate: terenuri aflate in extravilan, terenuri cu destinatie agricola (TDA); utilizari permise: lucrari prevazute de Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executării lucrărilor de constructii şi Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Certificatului de Urbanism, de la Regim juridic: „Pe terenurile din extravilan, în condiţiile Legii.nr. 50/1991 şi ale art. 92,.alin.2, lit.j din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza autorizaţiei de construire si a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol pot fi amplasate obiective de investitie specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacităti de producţie a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide si biogaz, unităti de stocare a electricităţii, statii de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafaţă de maximum 50 ha.

Referitor la impactul total cuantificat, pentru obiectivul studiat:

ITC= (0+1+2+2+2+1)/6 =8/6= 1,33

| INTERPRETAREA IMPACTULUII TOTAL CUANTIFICAT ASUPRA MEDIULUI |
| --- |
| 0 | Mediu neafectat |
| 0÷1 | Mediu usor afectat |
| 1÷2 | Mediu afectat in limite admisibile |
| 2÷3 | Mediu afectat peste limite admisibile |
| 3÷4 | Mediu grav afectat |

Utilizand Tabelul de interpretare a ITC, aflam ca valoarea ITC de 1,33 se incadreaza in intervalul (1÷2).

Concluzia Analizei Matematice: Impactul Total Cuantificat provocat de obiectivul studiat corespunde unui mediu afectat in limite admisibile.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Variantele/Alternativele posibile au fost proiectate având in vedere obiectivele specifice si aria geografică a proiectului, problemele de mediu identificate, starea actuală a mediului si evolutia acesteia in absenta implementării proiectului propus si nu in ultimul rând obiectivele relevante de mediu.

ALTERNATIVA „0” – Neimplementarea proiectului

S-a analizat situatia existenta a terenului, starea acestuia.

În ceea ce privește evoluția probabilă a stării mediului în situația neimplementării proiectului propus, este de așteptat ca evoluția aspectelor relevante de mediu să fie următoarea:

- aerul și calitatea acestuia vor rămâne pe linia evolutivă curentă, fără o contribuție pozitivă indirectă;

- mediul geologic și corpurile de apă (subterane sau de suprafață) nu vor suferi modificări;

- din punct de vedere al solului și utilizării terenului, zona studiată își va păstra integral categoria de folosință actuală: teren arabil și drumuri de exploatare;

- din punct de vedere al biodiversității este de așteptat ca presiunea antropică generată de activitățile agricole să rămână relativ constantă;

- populația, elementele de patrimoniu și peisajul nu vor suferi modificări.

ALTERNATIVA „1” Alternativa de tehnologie (Alegerea tehnologiei de obtinere a energiei electrice)

- Surse de energie convenționale, prin combustie

In cadrul acestei alternative tehnologice s-a propus, pentru comparatie, implementarea unei centrale electrice cu o capacitate instalata maxima de 540.81 MW formată din motoare termice.

Noua centrală va fi racordată la rețeaua de transport de gaze naturale (SNT) prin intermediul unui nou racord și a unei noi stații de reglare măsură ce va avea o capacitate de aproximativ 100.000 Nm3/h.

Energia electrică produsă în cadrul noii centrale va fi injectată în SEN, prin intermediul unei noi stații electrice ce va fi amplasată în proximitatea centralei.

În cele ce urmează sunt prezentate ipotezele ce au stat la baza elaborării acestei alternative:

- Motoarele termice vor funcționa simultan 5.000 ore/an cu sarcina variabilă, după cum urmează:

- 3.333 ore la minimul de putere, energia produsă fiind vândută integral în Piața pentru Ziua Următoare (PZU)

- 1.667 ore la maximul de putere, energia produsă fiind valorificată în PZU și Piața de Echilibrare (PE);

- Corespunzător acestui regim de operare, randamentul mediu net este de cca.46%, producția anuală rezultată este de 1.620.000 MWh/an;

- Energia electrică necesară consumului intern centralei electrice va fi asigurată din producția proprie, restul energiei fiind injectată în SEN;

- Pentru gazul natural a fost luată în calcul puterea calorifică inferioară, PCI = 9,5 kWh/m3;

- Consumul intern de energie electrică a fost estimat a fi 10 % din producția totală de energie electrică produsă;

- În vederea alimentării cu gaz natural a centralei electrice s-a considerat un racord nou cu o lungime de 100 m ce va face legătura între o noua stație de reglare-măsură gaze naturale și centrala electrică;

- În vederea evacuării energiei electrice s-a considerat o lungime de 1 km a cablului de medie tensiune ce va face legătura între centrala electrica și stația electrică 110 kV;

- Emisii de 0,35t CO2/MWh pentru fiecare MWh de electricitate produs (sursa de gaz)

0,35t CO2/MWh x 1.620.000 MWh/an = 567.000 tCO2/an (pentru 20 ani emisii de

11.340.000 t CO2)

- Noua centrală electrică va avea în componența sa următoarele echipamente principale:

- Motor termic

- Sistem apă de alimentare

- Sistem aer comprimat

- Sistem de răcire a grupului

- Sistem de evacuare a gazelor de ardere

- Sistem ventilație incintă centrală electrică: Sub - sistem admisie aer, Sub - sistem evacuare aer

- Gospodărie de ulei

Efectele principale asupra mediului produse de centralele electrice cu motoare termice sunt asociate fazei de utilizare și sunt legate, în principal, de eficiența energetică a produsului și de emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate în cursul funcționării acestuia. Emisiile de gaze cu efect de seră constau, în principal, în emisii de CO2 rezultat din ardere.

Alte efecte asupra mediului, cum ar fi acidifierea, ozonul troposferic și poluarea aerului, a apei și a solului sunt produse de emisiile în aer generate în timpul funcționării, care includ emisii de oxizi de azot (NOx), de monoxid de carbon (CO), de carbon organic gazos (OGC) și de particule (PM).

Alte aspecte de mediu relevante includ: zgomotul și modul de proiectare a produsului.

- Surse de energie regenerabila – energie solara – parc fotovoltaic propus a fi realizat pe suprafata de teren pe care este propus prezentul proiect

Aceasta altenativa tehnologica de obtinere a energiei electrice ce a fost studiata presupunea amplasare in extravilanul comunelor Baneasa si Dobromir a unei centrale electrice fotovoltaice de 576 MW-AC care pe langa instalarea panourilor / celulelor fotovoltaice prevedea si construirea unei statii transformare, linie electrica subterana pentru interconectare, drumuri pentru acces si organizare de santier.

Panourile se monteaza la o inaltime ce va permite pe de o parte inclinarea lor functie de pozitia soarelui, dar si lucrarile de intretinere a solului, de taierea si transportul vegetatiei spontane ce se va dezolta inevitabil tinand cont de caracterul actual al zonei. Spatiile aflate intre randurile de panouri cat si sub panourile fotovoltaice vor putea fi folosite in continuare ca teren arabil.

Desi teoretic panourile solare acopera o mare parte din suprafata terenului pe care sunt montate, nu se poate vorbi de o ocupare efectiva a terenului deoarece acestea sunt amplasate la o inaltime de peste 1 m si nu au contact cu solul decat la nivelul infrastructurii, suprafetele fundatiilor, la sol putand ramane ca teren arabil / zone verzi si drumuri de acces pentru intretinere).

Trebuie tinut cont insa de faptul ca energia solară reprezintă o sursă variabilă și nu asigură acoperirea cererii de energie, astfel încât acestea nu pot fi luate în calcul ca unice surse de producție a energiei electrice, mai ales in situații meteo defavorabile (cer innorat, ploaie, furtuna)

Panourile solare sunt ecologice, pentru că generează electricitate fără a emana gaze cu efect de seră nocive.

Avand in vedere ca radiatia solara poate produce in zona ampalsamentului Baneasa – Dobromir o putere de 1358 kwh/kwp (pe an), insemnand o productia de energie de 1358 MW/MWP x 576 MW putere instalata = 782.208 MW/an.

Cantitatea de emisii redusă:

782.208 MW/an (producția anuală de energie electrică) x 0,6177 tone CO2/MWh (factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național pentru surse fosile) = 483.169,88 tone CO2 anual, sau 9.663.397,60 echivalent tCO2 pe 20 ani de functionare.

Energia nu se poate produce noaptea, și nici în zilele ploioase sau mohorâte (sau este produsa mai puțin decât atunci când e soare).

Suprafata pe care se poate realiza agricultura mare(cereale) se reduce cu suprafata pe care se amplaseaza panourile fotovoltaice, ramand doar posibilitatea realizarii unei agriculturi de tip dual si doar cu specii de plante care se preteaza folosirii in sistem dual a terenului, reducand suprafata de productie agricola considerabil.

Productia de energie din panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 576 MW este de aprox 2 ori mai mica decat productia de energie din turbine eoliene pentru conditiile climatice din zona Baneasa Dobromir.

- Surse de energie regenerabila – energie eoliana – parcul eolian in configuratia propusa prin prezentul proiect

Indicatori productie electrica si reducere emisii CO2 prin folosirea tehnologiei productiei energiei electrice din instalatii eoliene:

Se estimeaza ca prin producerea energiei din parcul eolian Baneasa Dobromir cu o putere nominala totala de 576 MW, se va reduce cantitatea de CO2 fata de utilizarea tehnologiilor ce utilizeaza resurse fosile cu cca. 17.789.760 tone CO2, conform calculelor prezentate in continuare:

Indicatori productie electrica si reducere emisii CO2 prin folosirea tehnologiei productiei energiei electrice din instalatii eoliene:

Capacitate operaționala instalata de producere a energiei din surse regenerabile

80 turine x 7,2 MW = 576 MW

576 MW (capacitate instalată) x 2.500 ore/an (perioada de utilizare anuală minim estimata, la capacitate nominala) = 1.440.000 MW/an

Reducerea gazelor cu efect de seră:

Scadere anuala estimata a gazelor cu efect de seră – 1.440.000 MW/an x 0,6177tCO2/MWh

= 889.488 echivalent tCO2

Scadere estimata a gazelor cu efect de seră(pe 20 de ani) 17.789.760 echivalent tCO2*

Producţia brută de energie primara din surse regenerabile 	 0,82775 Mii tep/an **

Producția totală de energie electrică din sursa regenerabila(pe 20 ani) 	28.800.000 MWh ***

* s-a calculat astfel:

-	producția anuală de energie electrica:

576 MW (capacitatea ce urmează a fi instalată) x 2.500 ore/an (perioada de utilizare anuală estimata, la capacitate nominala) x 20 de ani (perioada minima de functionare) = 28.800.000 MWh/an

-	cantitatea de emisii redusă:

28.800.000 MWh/an (producția pe 20 de ani de energie electrică) x 0,6177 tone CO2/MWh (factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național pentru surse fosile) = 17.789.760 tone CO2 anual

**s-a calculat astfel:

Datele privind productia de energie electrica pe categorii de centrale electrice sunt potrivit datelor statistice disponibile pe pagina Institutului National de Statistica, in anul 2020

***s-a calculat astfel:

1.440.000 MWh/an x 20 ani = 28.800.000 MWh

Analizand cele 3 alternative tehnologice prezentate de producere a energiei electrice din cadrul ALTERNATIVA „1” : Alegerea tehnologiei de obtinere a energiei electrice, titularul a ales alternativa care sa duca la un impact cat mai redus asupra factorilor de mediu prezentata la punctul C) – ENERGIA EOLIANA.

În comparaţie cu alte tehnologii, producerea energiei electrice pe baza energiei eoliene prezintă următorele avantaje:

Avantaje energie eoliana fata de energia convenționala, prin combustie:

- producerea de energie electrica fara emisii de gaze cu efect de sera - prin alegerea alternativei de energie eoliana se poate constata o scadere de cel putin a 889.488 tone CO2 anual (fata de alternativa prin combustie si tinand cont de factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național pentru surse fosile).

- eliminarea emisiilor de poluanţi in atmosfera

- conservarea resurselor naturale (carbuni, gaze naturale, ţiţei, paduri, apa)

- atingerea ţintelor naţionale si ale Uniunii Europene privind producerea de energie din surse regenerabile, precum si cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- impactul asupra biodiversitaţii este limitat

- riscurile pentru sanatatea publica si pentru cea a operatorilor sunt cu mult mai mici.

Avantaje energie eoliana fata de energia solara

- Poate produce energie non-stop (ziua sau noaptea)

- Această tehnologie are un potențial enorm de a genera energie pe scară largă;

- Turbinele eoliene pot produce mai multă energie decât panourile solare, în funcție de zona unde acestea sunt amplasate – la aceeasi putere nominala instalata, turbinele eoliene produc anual mai multa energie electrica, in cazul analizat, de aproximativ 2 ori mai multa.

- La aceeasi putere nominala instalata, turbinele eoliene ocupa o suprafata de teren mai mica decat panourile fotovoltaice (in medie de 10 ori mai mica)

ALTERNATIVA „2”: Alternativa de proiectare - Sursa de energie eoliana – 144 turbine eoliene cu o putere de 4 MW/turbina, folosirea unor turbine de capacitate mai mica

In cadrul alternativei 2, cu 144 turbine eoliene componente ale parcului eolian s-a luat in considerare folosirea unor turbine eoliene de 4 MW cu o inaltime de 170 m.

In urma dispunerii turbinelor eoliene in plan si pastrarea distantelor impuse de regulamentul ANRE s-a constat in alternativa aceasta o apropiere de ariile naturale protejate ROSPA0008 Baneasa – Canaraua Fetii si ROSCI0172 Padurea si Valea Canaraua Fetii-Iortmac si un numar aproape dublu de turbine care ar fi in vecinatatea ariilor protejat.

Ocuparea unei suprafete mai mari de teren agricol, prin realizarea celor 144 de fundatii si platforme, cat si realizarea drumurilor de exploatare aferente ar duce la scaderea habitatului de hranire pentru speciile de pasari.

S-a constat in cercetarile recente ca pasarile sunt atrase de lumina de culoare rosie constanta, astfel un numar de 2 ori mai mare de turbine ar putea genera atragerea unui numar mai mare de pasari in apropierea turbinelor, astfel crescand un posibil risc de coliziune.

Inmultirea reviziilor periodice pentru un numar mai mare de turbine, duce la o usoara crestere a noxelor in perioada de operare.

ALTERNATIVA „3”: Alternativa de proiectare - Sursa de energie eoliana – 80 turbine eoliene cu 7,2 MW/turbina

In cadrul alternativei 3, cu 80 turbine eoliene componente ale parcului eolian s-a luat in considerare folosirea unor turbine eoliene de 7,2 MW cu o inaltime de 205 m.

Analizand alternativele 2 si 3 referitoare la numarul turbinelor componente ale parcului eolian analizat si amplasarea acestora, titularul a ales alternativa care sa duca la un impact cat mai redus asupra factorilor de mediu, respectiv ALTERNATIVA „3”, a unui parc eolian cu 80 turbine eoliene din urmatoarele considerente:

- Numarul mai mic de turbine eoliene presupune realizarea unui numar mai mic de fundatii, drumuri de acces si platforme de montaj, si astfel reducerea suprafetei ocupate definitiv si temporar de elementele de constructie => impact redus asupra factorului de mediu sol si biodiversitate

- Numar de ore redus de functionare a utilajelor pe amplasament si dislocarea / manipularea unei cantitati mai mici de sol=> impact redus asupra factorului de mediu aer

Din punct de vedere al alternativelor de proiectare s-a ales varianta analizata in raport (alternativa 3) tinand cont de cea mai buna varianta a solutiilor tehnice aplicabile dar si de faptul ca tehnologia de obtinere a energiei electrice este cu cel mai mic impact asupra mediului atat in prezent cat si in viitor pe perioada de functionare a parcului si nu in ultimul rand de faptul ca rezolva o problema socio-economica a lipsei resurselor conventionale pentru obtinerea energiei.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile Industriale;

Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate.

La analiza impactului comulat s-au luat in analiza urmatoarele proiecte/activitati:

Titular: PESTERA WIND FARM Parc eolian Pestera - existent Localizarea față de ANPIC (distanța): 110 m fata de ROSPA0001 16,5 km fata de ROSCI0172 24,1 km fata de ROSPA0008

Titular: MIDMAR CALLATIS SA Parc eolian Deleni Localizarea față de ANPIC (distanța): Se suprapune parţial cu ROSPA0001 13,8 km fata de ROSCI0172 13,8 km fata de ROSPA0008

Titular: CONSENSWIND SA Parc eolian Adamclisi Localizarea față de ANPIC (distanța): Se suprapune parţial cu ROSPA0001 8,3 km fata de ROSCI0172 8,3 km fata de ROSPA0008

Titular: EDPR ROMANIA SRL Parc eolian Ciocarlia - existent Localizarea față de ANPIC (distanța): 9,87 km fata de ROSPA0001 35,8 km fata de ROSCI0172 35,8 km fata de ROSPA0008

Titular: GREEN ENERGY DYNAMIC SRL Construire - capacitate energetica GOLD WIND Cobadin Localizarea față de ANPIC (distanța de la turbinele eoliene): Aprox. 4,5 km fata de ROSPA0001 28.02 km fata de ROSPA0008 26,7 km fata de ROSCI0172

Titular: GREEN ENERGY DYNAMIC SRL Construire capacitate energetica Pietreni Localizarea față de ANPIC (distanța de la turbinele eoliene): cca. 2.8 km faţă de ROSPA0001 cca. 1.1 km faţă de ROSAC0071 26.3 km fata de ROSPA0008 26.3 km fata de ROSCI0172

Titular: RADRAMO POWER SRL Realizare şi racordare la SEN - centrala electrică eoliană PEŞTERA 2 - 396 MW Localizarea față de ANPIC (distanța): 3,34 km fata de ROSPA0001 28.8 km fata de ROSPA0008 25 km fata de ROSCI0172

Titular: ECO SOLAR POWER SRL PUZ - Înfiinţare parc fotovoltaic Băneasa Localizarea față de ANPIC (distanța): integral în ROSPA0008 se suprapune partial cu ROSCI0172 11.5 km fata de ROSPA0001

Titular: SOLAR PV POWER PLANT PUZ - Construire parc fotovoltaic Deleni 2 Localizarea față de ANPIC (distanța de la contur plan): Aprox. 102 m fata de ROSPA0001 22,74 km fata de ROSPA0008 22,74 km fata de ROSCI0172

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Specia | Parametru /țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizarea şi desfăşurarea şantierului, inclusiv trafic de şantier | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ generat de proiect, avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata temporar de catre organizarile de santier aferente proiectelor de productie de energie regenerabila analizate: 30,73 ha | Calcul suprafata ocupata temporar de catre OS ale proiectelor analizate |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de organizarea de santier asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | Suprafata habitatului de hranire si odihna | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Organizari de santier - cumulat Poluant Valoarea pe an UM PM10 1.014.090 kg/an PM2,5 307.300 kg/an TSP 30.730 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere habitat, reducerea efectivelor populationale, perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Realizarea lucrarilor de indepartare a vegetatiei, se va face punctual in cadrul parcului eolian, pe o perioada scurta de timp astfel ca acestea nu sunt in masura sa genereze un impact cumulat semnificativ cu alte lucrari din cadrul altor parcuri | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008: exceptand Haliaaetus albicilla | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Sunt necesare lucrari de decopertare strat vegetal – inlaturarea temporara si definitiva a covorului vegetal de pe terenurle vizate de realizarea OS: 30,73ha– aceste suprafete vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de constructie - refacerea dupa executie se va face prin asternere de sol vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitatii Solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului (pe suprafetele ocupate temporar) sau va fi depozitat in locurile indicate de primarie (in cazul suprafetelor ocupate definitiv) | Identificarea suprafetelor de teren decopertate Pentru a cuantifica impactul rezultat de eliminarea vegetatiei pentru realizarea OS-urilor, au fost insumate suprafetele de teren ce se pierd temporar in urma iproiectelor derealizarii OS-urilor pentru proiectele de productie de energie regenerabila analizate. |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice, de catre fiecare beneficiar in parte. |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera cumulat in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile organizare de santier. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Pentru a cuantifica impactul rezultat de potentiala apariţie a unor bariere comportamentale au fost luate in considerare biologia si ecologia speciilor de fauna prezente in zona de proiectelor cat si comportamentul prezentat de acestea. Astfel, in urma analizei datelor prelevate, se estimeaza ca in perioada de functionare e posibil sa apara un comportament de evitare a speciilor ce frecventeaza zonele proiectelor de productie a energiei regenerabila. |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Pe amplasamemtul parcului eolian nu au fost identificate cuiburi sau adaposturi, astfel ca nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate cuiburi/adaposturi. Cuantificare impact: 0 cuiburi/ adaposturi distruse, astfel nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Monitorizarea perimetrelor proiectelor de producere a energiei regenerabile in vederea identificarii cuiburilor distruse/adaposturilor, de catre fiecare beneficiar in parte. |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul proiectului este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada constructiei va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna, Testudo estudo graeca Testudo hermanni | Marimea populatiei | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |
| Realizarea drumurilor de acces | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ generat de proiect, avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata cumulata afectata pierduta drumuri de accces: 90,59 ha | Calcul suprafata ocupata |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | -Distributia populatiei | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Realizarea drumurilor de acces - cumulat Poluant Valoarea pe an UM PM10 6.975.430 kg/an PM2,5 2.083.570 kg/an TSP 208.357 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere habitat de hranire i+si odihna, reducerea efectivelor populationale, pertrubarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Realizarea lucrarilor de indepartare a vegetatiei, se va face punctual in cadrul parcului eolian, pe o perioada scurta de timp astfel ca acestea nu sunt in masura sa genereze un impact cumulat semnificativ cu alte lucrari din cadrul altor parcuri | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008: exceptand Haliaaetus albicilla | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Sunt necesare lucrari definitive de decopertare strat vegetal – inlaturarea definitiva a covorului vegetal de pe terenurile vizate in zona lucrarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a extinderilor necesare a drumurilor de exploatare existente: 90,59 ha. Solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului (pe suprafetele ocupate temporar) sau va fi depozitat in locurile indicate de primarie (in cazul suprafetelor ocupate definitiv) | Identificarea suprafetelor de teren decopertate. Pentru a cuantifica impactul rezultat de eliminarea vegetatiei, au fost insumate suprafetele de teren ce se pierd definitiv prin realizare drumurilor de acces in urma implementarii proiectelor de productie de energie regenerabila |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor de hranire si odihna, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice, de catre fiecare beneficiar in parte. |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera cumulat in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Pentru a cuantifica impactul rezultat de potentiala apariţie a unor bariere fizice si comportamentale au fost luate in considerare biologia si ecologia speciilor de fauna prezente in zona proiectelor cat si comportamentul prezentat de acestea. Astfel, in urma analizei datelor prelevate, se estimeaza ca in perioada de functionare e posibil sa apara un comportament de evitare a speciilor ce frecventeaza zonele proiectelor de productie a energiei regenerabila. |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Pe amplasamemtul parcului eolian nu au fost identificate cuiburi sau adaposturi, astfel ca nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate cuiburi/adaposturi. Cuantificare impact: 0 cuiburi/ adaposturi distruse, astfel nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Monitorizarea perimetrelor proiectelor de producere a energiei regenerabile in vederea identificarii cuiburilor distruse/adaposturilor, de catre fiecare beneficiar in parte |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul proiectului este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada constructiei va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna, Testudo graeca Testudo hermanni | Marimea populatiei | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie.. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |
| Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei | Modificari structurale sol/subsol | NU ESTE CAZUL |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Organizari de santier - cumulat Poluant Valoarea pe an UM PM10 1.014.090 kg/an PM2,5 307.300 kg/an TSP 30.730 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere habitat de hranire si odihna, reducerea efectivelor populationale, pertrubarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Realizarea lucrarilor de indepartare a vegetatiei, se va face punctual in cadrul parcului eolian, pe o perioada scurta de timp astfel ca acestea nu sunt in masura sa genereze un impact cumulat semnificativ cu alte lucrari din cadrul altor parcuri | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008: exceptand Haliaaetus albicilla | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Sunt necesare lucrari de decopertare strat vegetal – inlaturarea temporara si definitiva a covorului vegetal de pe terenurile vizate in zona lucrarilor: suprafete ocupate definitiv: 149,47 ha suprafete ocupate temporar: 140,73 ha – aceste suprafete ocupate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de constructie - refacerea dupa executie se va face prin asternere de sol vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitatii Solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului (pe suprafetele ocupate temporar) sau va fi depozitat in locurile indicate de primarie (in cazul suprafetelor ocupate definitiv) | Identificarea suprafetelor de teren decopertate. Pentru a cuantifica impactul rezultat de eliminarea vegetatiei, au fost insumate suprafetele de teren ce se pierd definitiv in urma implementarii proiectelor de productie de energie regenerabila |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice, de catre fiecare beneficiar in parte |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Pe amplasamemtul parcului eolian nu au fost identificate cuiburi sau adaposturi, astfel ca nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate cuiburi/adaposturi. Cuantificare impact: 0 cuiburi/ adaposturi distruse, astfel nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Monitorizarea perimetrelor proiectelor de producere a energiei regenerabile in vederea identificarii cuiburilor distruse/adaposturilor, de catre fiecare beneficiar in parte. |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul proiectului este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada constructiei va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna | Marimea populatiei | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie.. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |
| Lucrări de terasamente | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ generat de proiect, avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata cumulata afectata de catre terasamente: 290,2 ha | Calcul suprafata ocupata temporar si definitiv |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Organizari de santier - cumulat Poluant Valoarea pe an UM PM10 1.014.090 kg/an PM2,5 307.300 kg/an TSP 30.730 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor de hranire si odihna, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice, de catre fiecare beneficiar in parte |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice | Pe amplasamemtul parcului eolian nu au fost identificate cuiburi sau adaposturi, astfel ca nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate cuiburi/adaposturi. Cuantificare impact: 0 cuiburi/ adaposturi distruse, astfel nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Monitorizarea perimetrelor proiectelor de producere a energiei regenerabile in vederea identificarii cuiburilor distruse/adaposturilor, de catre fiecare beneficiar in parte. |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul proiectului este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada constructiei va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | Marimea populatiei | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |
| Lucrări de realizare a fundaţiilor | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice | Nu va exista un impact cumulat semnificativ generat de proiect, avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata cumulata afectata defintiiv de catre fundatii: 12,18 ha | Calcul suprafata ocupata de fundatii |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | Distributia populatiei | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Organizari de santier - cumulat Poluant Valoarea pe an UM PM10 1.014.090 kg/an PM2,5 307.300 kg/an TSP 30.730 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor de hranire si odihna, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice, de catr efiecare beneficiar in parte. |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii | Distributia populatiei | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile la fundatii. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | NU ESTE CAZUL |
| Lucrări de construcţie clădiri | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ generat de proiect, avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata cumulata afectata temporar de cladiri: 9,16 ha | Calcul suprafata ocupata de cladiri / statii de transformare |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hraniresi odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Identificarea surselor de poluanti Sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt: -activitatile desfasurate care manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce constau in lucrarile de realizare a statiilor de transformare – impactul fizic se va manifesta asupra suprafetelor propuse a fi ocupate de statii, respectiv 9,16 ha; -depozitarea necontrolata si un management defectuos al deseurilor de pe amplasament (deseuri din constructii, deseuri menajere) – nu este cuantificabil; se impune respectarea managementului deseurilor, respectarea legislatiei sprecifice; -potentiale scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii defectuase a utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier sau a reparatiilor, daca acestea sunt efectuate pe amplasament – nu este cuantificabil; se impune folosirea tuturor utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor in stare buna de functionare, vor fi efectuate verificari periodice, nu se vor utiliza daca sunt constatate defectiuni, scurgeri, etc.; in cazul aparitiei unor accidente - interventia prompta si rapida pentru eliminarea cauzei si ecologizarea zonei; -activitatea de transport (scurgeri de materiale de constructie, emisii in atmosfera si de acolo pe sol) – nu este cuantificabil; se impune transportul corespunzator, - toate incarcaturile purverulente ce intra in sau ies din santier sa fie acoperite. | Identificarea surselor de poluanti |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL. |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii | Distributia speciilor | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL. |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | NU ESTE CAZUL |
| Lucrări de montaj instalații/echipamente | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ generat de proiect, avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata definitiv si temporar de plantformele de montaj: 146,92 ha (36,92 + 110 ha) | Calcul suprafata ocupata temporar si definitiv de catre platforme |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor a | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - Distributia populatiei | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Realizarea drumurilor de acces - cumulat Poluant Valoarea pe an UM PM10 6.975.430 kg/an PM2,5 2.083.570 kg/an TSP 208.357 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL. |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de montaj. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | NU ESTE CAZUL |
| Lucrări de reabilitare a terenurilor la finalizarea construcţiei | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ generat de proiect, avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata temporar de lucrarile de reabilitare:140,73 ha | Calcul suprafata ce se va reabilita la finalizarea constructiilor |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | Distributia populatiei | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Identificarea surselor de poluanti Sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt: -activitatile desfasurate care manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce constau in lucrarile de reabilitare a terenurilor ocupate temporar – impactul fizic se va manifesta asupra suprafetelor propuse a fi ocupate temporar de proiect: 140,73 ha -depozitarea necontrolata si un management defectuos al deseurilor de pe amplasament (deseuri din constructii, deseuri menajere) – nu este cuantificabil; se impune respectarea managementului deseurilor, respectarea legislatiei sprecifice; -potentiale scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii defectuase a utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier sau a reparatiilor, daca acestea sunt efectuate pe amplasament – nu este cuantificabil; se impune folosirea tuturor utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor in stare buna de functionare, vor fi efectuate verificari periodice, nu se vor utiliza daca sunt constatate defectiuni, scurgeri, etc.; in cazul aparitiei unor accidente - interventia prompta si rapida pentru eliminarea cauzei si ecologizarea zonei; -activitatea de transport (scurgeri de materiale de constructie, emisii in atmosfera si de acolo pe sol) – nu este cuantificabil; se impune transportul corespunzator, - toate incarcaturile purverulente ce intra in sau ies din santier sa fie acoperite. | Identificarea surselor de poluanti |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL. |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor de hranire si odihna, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice, de catre fiecare beneficiar in parte. |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | NU ESTE CAZUL |

Identificarea şi cuantificarea impacturilor in perioada de operare

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Specia | Parametru /țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desfăşurarea activităţilor de producţie energie (functionarea turbinelor eoliene) | Modificari structurale sol/subsol | NU ESTE CAZUL |
|  | Modificarea calitatii aerului | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | NU ESTE CAZUL |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii |  |  |  |  |  |  |  | Conform studiu de sanatate populatie Nivelul de zgomot estimat la diferite distante fata de o turbina eoliana (utilizand softul disponibil pe pagina http://www.sengpielaudio.com/calculator-distance.htm) este: La 200 m distanta - 48.48 dB La 400 m distanta - 42.46 dB La 600 m distanta - 38.94 dB La 800 m distanta - 36.44 dB La 1000 m distanta - 34.5 dB Sub 40 dB(A), zgomotul produs de proiect se confunda cu zgomotul de fond. Asa cum a fost prezentat la cap. a.1.7.3., nivelul de zgomot cumulativ (cu al celorlalte turbine din parcul eolian) va fi cu 1-3 dB mai mare decat nivelul sus-mentionat, impactul fiind nesemnificativ si in aceasta situatie. Astfel, nivelul de zgomot estimat la diferite distante fata de parcul eolian este: La 200 m distanta - 49.48 ÷ 51.48 dB La 400 m distanta - 43.46 ÷ 45.46 dB La 600 m distanta - 39.94 ÷ 41.94 dB La 800 m distanta - 37.44 ÷ 39.44 dB La 1000 m distanta - 35.5 ÷ 37.5 dB |  |
|  | Iluminat | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Productia de energie nu va conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | In perioada de operare, nu va exista un impact cumulat generat de iluminatul artificial al turbinelor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile ROSPA0008, ROSPA0001 si speciile de chiroptere din ROSCI0172 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | In ceea ce priveste lumina artificiala in perioada de operare, turbinele eoliene, dispun de doua tipuri de lumina, alba si rosie, fiind o obligatie conform solicitarilor Autoritatii Aeronautice Civile Romane. | Lumina artificiala - conform solicitarilor Autoritatii Aeronautice Civile Romane. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Productia de energie nu va conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de OPERARE este unul redus, parcul eolian nu va afecta rutele principale de migratie. | Pentru a cuantifica impactul rezultat de potentiala apariţie a unor bariere comportamentale au fost luate in considerare biologia si ecologia speciilor de fauna prezente in zona de proiectelor cat si comportamentul prezentat de acestea. Astfel, in urma analizei datelor prelevate, se estimeaza ca in perioada de functionare e posibil sa apara un comportament de evitare a speciilor ce frecventeaza zonele proiectelor de productie a energiei regenerabila. |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de functionarea parcului | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de OPERARE, pot apare mortalitati in randul pasarilor, in special ca urmare a functionarii parcului eolian.Insa rscul de coliziune cumulat este unul nesemnificativ asa cum rezulta din calcului riscului de coliziune. | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Accidental in perioada de OPERARE, pot apare mortalitati in randul pasarilor, in special ca urmare a functionarii parcurilor eoliene | Pentru cuantificarea impactului exercitat de implementarea parcurilor eoliene in vecinatatea siturilor s-a calculat riscul de coliziune cumulat conform ghidului SNH, pentru efectivele populationale ale speciilor ce fac obiectul protectiei in sit. |
| Lucrări de întreţinere şi mentenanţă, pază | Modificari structurale sol/subsol | NU ESTE CAZUL |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Cantitati de poluanti pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoare zilnica UM CO 252,6667 g TSP 31,3333 g CO2 104,6667 kg Benzo(a)pyrene 0,0002 g NMVOC 64,0000 g NH3 0,4333 g Pb 0,0017 g N2O 1,7000 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0003 g Benzo(b) fluoranthene 0,0010 g Benzo(k) fluoranthene 0,0011 g NOx 1.112,3333 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt: depozitarea necontrolata si un management defectuos al deseurilor de pe amplasament – nu este cuantificabil; se impune respectarea managementului deseurilor, respectarea legislatiei sprecifice; potentiale scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii defectuase a elementelor proiectului (turbine eoliene, statie de transformare) – nu este cuantificabil; se impune folosirea tuturor utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor in stare buna de functionare, vor fi efectuate verificari periodice, nu se vor utiliza daca sunt constatate defectiuni, scurgeri, etc.; in cazul aparitiei unor accidente - interventia prompta si rapida pentru eliminarea cauzei si ecologizarea zonei; activitatea de transport (scurgeri accidentale, emisii in atmosfera si de acolo pe sol) – nu este cuantificabil; se impune transportul corespunzator, utilizarea mijloacelor de transport in stare buna de functionare, folosirea stricta a suprafetelor proiectului (fara afectarea de suprafete neamenajate din vecinatate). | Identificarea surselor de poluanti |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | NU ESTE CAZUL |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de operare, activitatile de mentenanta si paza nu necesita o sursa artificiala de lumina care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | NU ESTE CAZUL |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | NU ESTE CAZUL |
| Activităţile desfăşurate în statii electrice / transformare (spaţii administrative aferente | Modificari structurale sol/subsol | NU ESTE CAZUL |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea functionarea statiilor electrice asupra calitatii aerului. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt: depozitarea necontrolata si un management defectuos al deseurilor de pe amplasament – nu este cuantificabil; se impune respectarea managementului deseurilor, respectarea legislatiei sprecifice; potentiale scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii defectuase a elementelor proiectului (turbine eoliene, statie de transformare) – nu este cuantificabil; se impune folosirea tuturor utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor in stare buna de functionare, vor fi efectuate verificari periodice, nu se vor utiliza daca sunt constatate defectiuni, scurgeri, etc.; in cazul aparitiei unor accidente - interventia prompta si rapida pentru eliminarea cauzei si ecologizarea zonei; activitatea de transport (scurgeri accidentale, emisii in atmosfera si de acolo pe sol) – nu este cuantificabil; se impune transportul corespunzator, utilizarea mijloacelor de transport in stare buna de functionare, folosirea stricta a suprafetelor proiectului (fara afectarea de suprafete neamenajate din vecinatate). | Identificarea surselor de poluanti |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | NU ESTE CAZUL, zgomotul produs de acestea este nesimnificativ, mai ales ca acestea se afla la distante considerabile unele fata de altele. |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de operare, activitatile din statiile electrice nu necesita o sursa artificiala de lumina care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de operare in cazul pasarilor va fi unul comportamental, nesemnificativ, speciile continuand sa utilizeze suprafetele din vecinatatea statiei. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat generat de electrocutare. . Liniile electrice subterane vor fi ingropate in structura drumurilor publice sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile proprietate sau cu drept de servitute. | Termen lung: afectarea marimii populatiei | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Electrocutarea se poate produce atunci când o pasăre atinge simultan două conductoare de fază sau un conductor și un dispozitiv împământat, în special atunci când penajul păsării este ud. Există un consens puternic potrivit căruia riscul pentru păsări depinde de construcția tehnică și de proiectarea detaliată a instalațiilor electrice. Liniile electrice subterane vor fi ingropate in structura drumurilor publice sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile proprietate sau cu drept de servitute. | Monitorizarea carcase specii electrocutate |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de operare | NU ESTE CAZUL |

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 428/11.01.2024, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Conform Avizului de Gospodărire a apelor nr. 18/11.03.2024 emis de către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral se vor respecta masurile impuse.

ANANP/Serviciul Teritorial Constanta a emis avizul favorabil cu conditii nr. 16/20.03.2024.

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Amplasamentul proiectului nu este inclus in nicio arie naturala protejata. Amplasamentul proiectului se află în vecinătatea siturilor Natura 2000: ROSPA 0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0001 Aliman – Adamclisi, ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa.

Distantele aproximativ masurate in linie dreapta de la turbinele eoliene pana la cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar sunt:

- 80.5 m de la T12 (UAT Baneasa) pana la ROSPA0008 Baneasa – Canaraua Fetii

- 105.8 m de la T16 (UAT Baneasa) pana la ROSCI0172 Padurea si Valea Canaraua Fetii- Iortmac

- 2.5 km de la T47 (UAT Dobromir) pana la limita comuna a ROSPA0001 Aliman-Adamclisi si ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa

Pentru parcul eolian analizat au fost identificate doua zone de influenta:

b.1) O zonă de influenţă directă (zonă în care se resimt efectele generate de proiect, precum zgomot, vibraţii, poluanţi atmosferici, iluminat artificial) – reprezentata de amplasamentul parcului eolian si zonele invecintate, zona ce se intinde pe o distanta / raza de 2,05 km in jurul tuturor trbinelor proiectului.

Pe harta cu aria de influenta a proiectului – zona de influenta directa, se mentioneaza faptul ca Ariile de influenta au fost stabilite conform Ghidului de bune practici în vederea planificării şi implementării investiţiilor din sectorul energie eoliană, respectiv 10 x înălţimea turbinei. Turbinele propuse au inaltime de 205 m, astfel, aria de influenta a proiectului se intinde pe o distanta egala cu raza de 2,05 km (205 m x 10) in jurul turbinelor proiectului, zona de influenta directa fiind figurata pe harta cu aria de influenta a proiectului

b.2) O zonă de influenţă indirectă (zona în care apar efecte generate de alte activităţi, modificate ca urmare a implementării proiectului analizat) – zona ce se intinde pe o distanta de 4,1 km in jurul tuturor trbinelor proiectului, conform hartii anexate cu aria de influenta indirecta a proiectului.

Au fost analizate masurile de conservare din planurile de management / regulamentele ariilor naturale protejate care pot limita/influenta intervenţiile si activitaţile propuse de proiect. S-a concluzionat ca, parcul eolian Baneasa-Dobromir, amplasat in afara ariilor naturale protejate, respecta masurile prevazut in Planul de Management aprobat prin Ordinul nr. 1228/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua-Fetii – Iortmac, ROSPA0008 Băneasa – Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervatiilor naturale 2.363 Rezervatia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervatia Naturală Lacul Dunăreni, IV.2 Rezervatia Naturală Lacul Oltina si in Planul de Management aprobat prin Ordinul nr.1557/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroși de la Petroșani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman și IV.30 Lacul Vederoasa.

Analizele in studiul de evaluare adecvata au fost realizate in baza obiectivelor de conservare comunicate de ANANP si aprobate prin Decizia nr. 428/24.09.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ord. MMP nr. 1228/2016  privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua-Fetii – Iortmac, ROSPA0008 Băneasa – Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervatiilor naturale 2.363 Rezervatia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervatia Naturală Lacul Dunăreni, IV.2 Rezervatia Naturală Lacul Oltina și prin Decizia nr. 414/03.08.2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr.1557/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroși de la Petroșani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman și IV.30 Lacul Vederoasa.

Pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observatii si nici in cadrul dezbaterii publice desfasurata in data de 18.01.2024.

Identificarea şi cuantificarea impacturilor in perioada de constructie

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Specia | Parametru /țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizarea şi desfăşurarea şantierului, inclusiv trafic de şantier | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ generat de proiect , avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata temporar de catre organizarea de santier: .14.5 ha | Calcul suprafata ocupata temporar |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ determinat de organizarea de santier asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Organizari de santier Poluant Valoarea pe an UM PM10 478.500 kg/an PM2,5 145.000 kg/an TSP 14.500 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere habitat, reducerea efectivelor populationale, perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Realizarea lucrarilor de indepartare a vegetatiei, se va face punctual in cadrul parcului eolian, pe o perioada scurta de timp astfel ca acestea nu sunt in masura sa genereze un impact cumulat negativ semnificativ cu alte lucrari din cadrul altor parcuri | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008: exceptand Haliaaetus albicilla | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Sunt necesare lucrari de decopertare strat vegetal – inlaturarea temporara si definitiva a covorului vegetal de pe terenul vizat de realizarea OS: 14,5 ha– aceste suprafete vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de constructie - refacerea dupa executie se va face prin asternere de sol vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitatii Solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului (pe suprafetele ocupate temporar) sau va fi depozitat in locurile indicate de primarie (in cazul suprafetelor ocupate definitiv) | Identificarea suprafetelor de teren decopertate |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Pe amplasamemtul parcului eolian nu au fost identificate cuiburi sau adaposturi, astfel ca nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate cuiburi/adaposturi. Cuantificare impact: 0 cuiburi/ adaposturi distruse | Monitorizarea amplasamemtului in vederea identificarii cuiburilor distruse/adaposturilor |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul proiectului este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada constructiei va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna | Marimea populatiei | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |
| Realizarea drumurilor de acces | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ generat de proiect , avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata pierduta drumuri de accces: 21,38 ha | Calcul suprafata ocupata |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Constructie drumuri Poluant Valoarea pe an UM PM10 2.582.835,255 kg/an PM2,5 771.496,245 kg/an TSP 77.149,6245 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere habitat de hranire i+si odihna, reducerea efectivelor populationale, pertrubarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Realizarea lucrarilor de indepartare a vegetatiei, se va face punctual in cadrul parcului eolian, pe o perioada scurta de timp astfel ca acestea nu sunt in masura sa genereze un impact cumulat negativ semnificativ cu alte lucrari din cadrul altor parcuri | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008: exceptand Haliaaetus albicilla | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Sunt necesare lucrari definitive de decopertare strat vegetal – inlaturarea definitiva a covorului vegetal de pe terenul vizat in zona lucrarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a extinderilor necesare a drumurilor de exploatare existente: 21,38 ha. Solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului (pe suprafetele ocupate temporar) sau va fi depozitat in locurile indicate de primarie (in cazul suprafetelor ocupate definitiv) | Identificarea suprafetelor de teren decopertate |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor de hranire si odihna, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Pe amplasamemtul parcului eolian nu au fost identificate cuiburi sau adaposturi, astfel ca nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate cuiburi/adaposturi. Cuantificare impact: 0 cuiburi/ adaposturi distruse | Monitorizarea amplasamemtului in vederea identificarii cuiburilor distruse/adaposturilor |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul proiectului este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada constructiei va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna | Marimea populatiei | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie.. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |
| Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei | Modificari structurale sol/subsol | NU ESTE CAZUL |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Lucrari constructie temporare (include lucrari de indepartare a vegetatiei, lucrari de terasamente, lucrari de fundatii, lucrari de constructii cladiri, lucrări de montaj instalații/echipamente, lucrări de reabilitare a terenurilor la finalizarea construcţiei) Poluant Valoarea pe an UM PM10 478.500 kg/an PM2,5 145.000 kg/an TSP 14.500 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere habitat de hranire si odihna, reducerea efectivelor populationale, pertrubarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Realizarea lucrarilor de indepartare a vegetatiei, se va face punctual in cadrul parcului eolian, pe o perioada scurta de timp astfel ca acestea nu sunt in masura sa genereze un impact cumulat negativ semnificativ cu alte lucrari din cadrul altor parcuri | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008: exceptand Haliaaetus albicilla | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Sunt necesare lucrari de decopertare strat vegetal – inlaturarea temporara si definitiva a covorului vegetal de pe terenul vizat in zona lucrarilor: suprafete ocupate definitiv: 32.02 ha suprafete ocupate temporar: 43.43 ha – aceste suprafete ocupate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de constructie - refacerea dupa executie se va face prin asternere de sol vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitatii Solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului (pe suprafetele ocupate temporar) sau va fi depozitat in locurile indicate de primarie (in cazul suprafetelor ocupate definitiv) | Identificarea suprafetelor de teren decopertate |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Pe amplasamemtul parcului eolian nu au fost identificate cuiburi sau adaposturi, astfel ca nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate cuiburi/adaposturi. Cuantificare impact: 0 cuiburi/ adaposturi distruse | Monitorizarea amplasamemtului in vederea identificarii cuiburilor distruse/adaposturilor |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul proiectului este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada constructiei va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna | Marimea populatiei | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie.. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |
| Lucrări de terasamente | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ generat de proiect , avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata de catre terasamente: 75,42 ha | Calcul suprafata ocupata temporar si definitiv |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Lucrari constructie temporare (include lucrari de indepartare a vegetatiei, lucrari de terasamente, lucrari de fundatii, lucrari de constructii cladiri, lucrări de montaj instalații/echipamente, lucrări de reabilitare a terenurilor la finalizarea construcţiei) Poluant Valoarea pe an UM PM10 478.500 kg/an PM2,5 145.000 kg/an TSP 14.500 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor de hranire si odihna, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice | Pe amplasamemtul parcului eolian nu au fost identificate cuiburi sau adaposturi, astfel ca nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate cuiburi/adaposturi. Cuantificare impact: 0 cuiburi/ adaposturi distruse | Monitorizarea amplasamemtului in vederea identificarii cuiburilor distruse/adaposturilor |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul proiectului este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada constructiei va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna | Marimea populatiei | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie.. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |
| Lucrări de realizare a fundaţiilor | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ generat de proiect , avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata defintiiv de catre fundatii: 2,98 ha | Calcul suprafata ocupata de fundatii |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Lucrari constructie definitive (include turbinele eoliene, statiile de transformare, platformele definitive de montaj) Poluant Valoarea pe an UM PM10 351.103.5 kg/an PM2,5 106.395 kg/an TSP 10.639.5 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor de hranire si odihna, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | NU ESTE CAZUL |
| Lucrări de construcţie clădiri | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ generat de proiect , avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata temporar de cladiri: 0,16 ha | Calcul suprafata ocupata de cladiri / statii de transformare |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hraniresi odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Lucrari constructie definitive (include turbinele eoliene, statiile de transformare, platformele definitive de montaj) Poluant Valoarea pe an UM PM10 351.103.5 kg/an PM2,5 106.395 kg/an TSP 10.639.5 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL. |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL. |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | NU ESTE CAZUL |
| Lucrări de montaj instalații/echipamente | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ generat de proiect , avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata definitiv si temporar de plantformele de montaj: 36,4 ha (7,5 + 28,9 ha) | Calcul suprafata ocupata temporar si definitiv |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor a | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Lucrari constructie temporare (include lucrari de indepartare a vegetatiei, lucrari de terasamente, lucrari de fundatii, lucrari de constructii cladiri, lucrări de montaj instalații/echipamente, lucrări de reabilitare a terenurilor la finalizarea construcţiei) Poluant Valoarea pe an UM PM10 478.500 kg/an PM2,5 145.000 kg/an TSP 14.500 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL. |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de montaj. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | NU ESTE CAZUL |
| Lucrări de reabilitare a terenurilor la finalizarea construcţiei | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ generat de proiect , avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata temporar de lucrarile de reabilitare:43,4 ha | Calcul suprafata ocupata temporar |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | - Suma cantitatilor de poluanti pentru lucrarile de constructie pe perioada unui an. - Valoare reprezinta valorile care s-ar obtine pe parcursul intregului an, valoarea finala se va cuantifica la momentul cumoasterii numarului de zile lucrate Lucrari constructie temporare (include lucrari de indepartare a vegetatiei, lucrari de terasamente, lucrari de fundatii, lucrari de constructii cladiri, lucrări de montaj instalații/echipamente, lucrări de reabilitare a terenurilor la finalizarea construcţiei) Poluant Valoarea pe an UM PM10 478.500 kg/an PM2,5 145.000 kg/an TSP 14.500 kg/an | Datele referitoare la nivelurile de poluare generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL. |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de constructie si dezafectare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina pentru realizarea lucrarilor de constructii care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor de hranire si odihna, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de constructie, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de constructie in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | NU ESTE CAZUL |

Identificarea şi cuantificarea impacturilor in perioada de operare

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Specia | Parametru /țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desfăşurarea activităţilor de producţie energie (functionarea turbinelor eoliene) | Modificari structurale sol/subsol | NU ESTE CAZUL |
|  | Modificarea calitatii aerului | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | NU ESTE CAZUL. |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii |  |  |  |  |  |  |  | Conform studiu de sanatate populatie Nivelul de zgomot estimat la diferite distante fata de o turbina eoliana (utilizand softul disponibil pe pagina http://www.sengpielaudio.com/calculator-distance.htm) este: La 200 m distanta - 48.48 dB La 400 m distanta - 42.46 dB La 600 m distanta - 38.94 dB La 800 m distanta - 36.44 dB La 1000 m distanta - 34.5 dB Sub 40 dB(A), zgomotul produs de proiect se confunda cu zgomotul de fond. Asa cum a fost prezentat la cap. a.1.7.3., nivelul de zgomot cumulativ (cu al celorlalte turbine din parcul eolian) va fi cu 1-3 dB mai mare decat nivelul sus-mentionat, impactul fiind nesemnificativ si in aceasta situatie. Astfel, nivelul de zgomot estimat la diferite distante fata de parcul eolian este: La 200 m distanta - 49.48 ÷ 51.48 dB La 400 m distanta - 43.46 ÷ 45.46 dB La 600 m distanta - 39.94 ÷ 41.94 dB La 800 m distanta - 37.44 ÷ 39.44 dB La 1000 m distanta - 35.5 ÷ 37.5 dB |  |
|  | Iluminat | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Productia de energie nu va conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | In perioada de operare, nu va exista un impact cumulat generat de iluminatul artificial al turbinelor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile ROSPA0008, ROSPA0001 si speciile de chiroptere din ROSCI0172 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | In ceea ce priveste lumina artificiala in perioada de operare, turbinele eoliene, dispun de doua tipuri de lumina, alba si rosie, fiind o obligatie conform solicitarilor Autoritatii Aeronautice Civile Romane. | Lumina artificiala - conform solicitarilor Autoritatii Aeronautice Civile Romane. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Productia de energie nu va conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de OPERARE este unul redus, parcul eolian nu va afecta rutele principale de migratie.. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de functionarea parcului | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de OPERARE, pot apare mortalitati in randul pasarilor, in special ca urmare a functionarii parcului eolian.Insa rscul de coliziune cumulat este unul nesemnificativ asa cum rezulta din calcului riscului de coliziune. | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Accidental in perioada de OPERARE, pot apare mortalitati in randul pasarilor, in special ca urmare a functionarii parcului eolian | Calculul riscului de coliziune, conform SNH |
| Lucrări de întreţinere şi mentenanţă, pază | Modificari structurale sol/subsol | NU ESTE CAZUL |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Cantitati de poluanti pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoare zilnica UM CO 252,6667 g TSP 31,3333 g CO2 104,6667 kg Benzo(a)pyrene 0,0002 g NMVOC 64,0000 g NH3 0,4333 g Pb 0,0017 g N2O 1,7000 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0003 g Benzo(b) fluoranthene 0,0010 g Benzo(k) fluoranthene 0,0011 g NOx 1.112,3333 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt: depozitarea necontrolata si un management defectuos al deseurilor de pe amplasament – nu este cuantificabil; se impune respectarea managementului deseurilor, respectarea legislatiei sprecifice; potentiale scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii defectuase a elementelor proiectului (turbine eoliene, statie de transformare) – nu este cuantificabil; se impune folosirea tuturor utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor in stare buna de functionare, vor fi efectuate verificari periodice, nu se vor utiliza daca sunt constatate defectiuni, scurgeri, etc.; in cazul aparitiei unor accidente - interventia prompta si rapida pentru eliminarea cauzei si ecologizarea zonei; activitatea de transport (scurgeri accidentale, emisii in atmosfera si de acolo pe sol) – nu este cuantificabil; se impune transportul corespunzator, utilizarea mijloacelor de transport in stare buna de functionare, folosirea stricta a suprafetelor proiectului (fara afectarea de suprafete neamenajate din vecinatate). | Identificarea surselor de poluanti |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | NU ESTE CAZUL |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de operare, activitatile de mentenanta si paza nu necesita o sursa artificiala de lumina care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | NU ESTE CAZUL |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | NU ESTE CAZUL |
| Activităţile desfăşurate în statii electrice / transformare (spaţii administrative aferente | Modificari structurale sol/subsol | NU ESTE CAZUL |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ determinat de realizarea functionarea statiilor electrice asupra calitatii aerului. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat negativ semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt: depozitarea necontrolata si un management defectuos al deseurilor de pe amplasament – nu este cuantificabil; se impune respectarea managementului deseurilor, respectarea legislatiei sprecifice; potentiale scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii defectuase a elementelor proiectului (turbine eoliene, statie de transformare) – nu este cuantificabil; se impune folosirea tuturor utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor in stare buna de functionare, vor fi efectuate verificari periodice, nu se vor utiliza daca sunt constatate defectiuni, scurgeri, etc.; in cazul aparitiei unor accidente - interventia prompta si rapida pentru eliminarea cauzei si ecologizarea zonei; activitatea de transport (scurgeri accidentale, emisii in atmosfera si de acolo pe sol) – nu este cuantificabil; se impune transportul corespunzator, utilizarea mijloacelor de transport in stare buna de functionare, folosirea stricta a suprafetelor proiectului (fara afectarea de suprafete neamenajate din vecinatate). | Identificarea surselor de poluanti |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | NU ESTE CAZUL, zgomotul produs de acestea este nesimnificativ. |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de operare, activitatile din statiile electrice nu necesita o sursa artificiala de lumina care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectului pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de operare in cazul pasarilor va fi unul comportamental, nesemnificativ, speciile continuand sa utilizeze suprafetele din vecinatatea statiei. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat generat de electrocutare. Liniile electrice subterane vor fi ingropate in structura drumurilor publice sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile proprietate sau cu drept de servitute. | Termen lung: afectarea marimii populatiei | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Electrocutarea se poate produce atunci când o pasăre atinge simultan două conductoare de fază sau un conductor și un dispozitiv împământat, în special atunci când penajul păsării este ud. Există un consens puternic potrivit căruia riscul pentru păsări depinde de construcția tehnică și de proiectarea detaliată a instalațiilor electrice. Liniile electrice subterane vor fi ingropate in structura drumurilor publice sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile proprietate sau cu drept de servitute. | Monitorizarea carcase specii electrocutate |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de operare | NU ESTE CAZUL |

Identificarea şi cuantificarea impacturilor in perioada de dezafectare

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Specia | Parametru /țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizarea organizărilor de şantier | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ generat de proiect, avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul decopertarii. Aceste lucrari se vor desfasura si in perioade de timp diferite, in functie de durata de viata a fiecarui proiect in parte (unele din proiecte sunt deja functionale) | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata afectata temporar de catre organizarile de santier 30,73 h | Calcul suprafata ocupata temporar de OS pentru tate proiectele analizate |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de organizarea de santier asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt: -activitatile desfasurate care manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce constau in lucrarile de realizare a organizarilor de santier – impactul fizic se va manifesta asupra suprafetelor propuse a fi ocupate de OS: 30,73 ha -depozitarea necontrolata si un management defectuos al deseurilor de pe amplasament (deseuri din constructii, deseuri menajere) – nu este cuantificabil; se impune respectarea managementului deseurilor, respectarea legislatiei sprecifice; -potentiale scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii defectuase a utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier sau a reparatiilor, daca acestea sunt efectuate pe amplasament – nu este cuantificabil; se impune folosirea tuturor utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor in stare buna de functionare, vor fi efectuate verificari periodice, nu se vor utiliza daca sunt constatate defectiuni, scurgeri, etc.; in cazul aparitiei unor accidente - interventia prompta si rapida pentru eliminarea cauzei si ecologizarea zonei; -activitatea de transport (scurgeri de materiale de constructie, emisii in atmosfera si de acolo pe sol) – nu este cuantificabil; se impune transportul corespunzator, - toate incarcaturile purverulente ce intra in sau ies din santier sa fie acoperite. | Calculul / modelarea dispersiei poluanţilor |
|  | Indepartarea vegetatiei | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere habitat de hranire si odihna, reducerea efectivelor populationale, pertrubarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Realizarea lucrarilor de indepartare a vegetatiei, se va face punctual in cadrul parcului eolian, pe o perioada scurta de timp astfel ca acestea nu sunt in masura sa genereze un impact cumulat semnificativ cu alte lucrari din cadrul altor parcuri | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008: exceptand Haliaaetus albicilla | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Sunt necesare lucrari de decopertare strat vegetal – inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat in zona lucrarilor OS: 30,73 ha, aceste suprafete vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de dezafectare - refacerea dupa executie se va face prin asternere de sol vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitatii Solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului (pe suprafetele ocupate temporar) sau va fi depozitat in locurile indicate de primarie (in cazul suprafetelor ocupate definitiv) | Identificarea suprafetelor de teren decopertate pentru OS-uri |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei /dezafectarii devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de realizare OS nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor de hranire si odihna, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de dezafectare, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activitatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice, de catre fiecare beneficiar in parte. |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de dezafectare in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de constructie. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Pe amplasamemtul parcului eolian nu au fost identificate cuiburi sau adaposturi, astfel ca nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate cuiburi/adaposturi. Cuantificare impact: 0 cuiburi/ adaposturi distruse, astfel nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Monitorizarea perimetrelor proiectelor de producere a energiei regenerabile in vederea identificarii cuiburilor distruse/adaposturilor |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada constructiei va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna | Marimea populatiei | Accidental in perioada de dezafectare, pot apare mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |
| Lucrări de dezafectare/demolare | Modificari structurale sol/subsol | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de dezafectare nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ generat de proiect, avand in vedere ca se vizeaza amplasamente diferite iar impactul asupra solului se inregistreaza punctual la locul desfasurarii lucrarilor de dezafectare. Aceste lucrari se vor desfasura si in perioade de timp diferite, in functie de durata de viata a fiecarui proiect in parte (unele din proiecte sunt deja functionale) | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, Testudo graeca Testudo hermanii Spermphillus citellus, Vormella peregusna | Suprafata habitatului de hranire si odihna | Suprafata ocupata de elementele ce vor fi demolate / dezafectate: 128,7 ha din care: Drumuri: 90,59 ha Platforme:36,92 ha Turbine eoliene (turn): 1.19 ha | Calcul suprafete ce vor fi dezafectate / demolate pentru toate proiectele analizate |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de dezafectare nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de dezafectare nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ. Aceste lucrari se vor desfasura si in perioade de timp diferite, in functie de durata de viata a fiecarui proiect in parte (unele din proiecte sunt deja functionale) | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt: -activitatile desfasurate care manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce constau in lucrarile de dezafectare / demolare a elementelor proiectului – impactul fizic se va manifesta asupra suprafetelor elementelor de constructie ce vor fi demolate / dezafectate, 128,7 ha din care: Drumuri: 90,59 ha Platforme:36,92 ha Turbine eoliene (turn): 1.19 ha -depozitarea necontrolata si un management defectuos al deseurilor de pe amplasament (deseuri din constructii, deseuri menajere) – nu este cuantificabil; se impune respectarea managementului deseurilor, respectarea legislatiei sprecifice; -potentiale scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii defectuase a utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier sau a reparatiilor, daca acestea sunt efectuate pe amplasament – nu este cuantificabil; se impune folosirea tuturor utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor in stare buna de functionare, vor fi efectuate verificari periodice, nu se vor utiliza daca sunt constatate defectiuni, scurgeri, etc.; in cazul aparitiei unor accidente - interventia prompta si rapida pentru eliminarea cauzei si ecologizarea zonei; -activitatea de transport (scurgeri de materiale de constructie, emisii in atmosfera si de acolo pe sol) – nu este cuantificabil; se impune transportul corespunzator, - toate incarcaturile purverulente ce intra in sau ies din santier sa fie acoperite. | Calculul / modelarea dispersiei poluanţilor |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de dezafectare nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei/dezafectarii devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de dezafectare / demolare nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | NU ESTE CAZUL. |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de dezafectare nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de DEZAFECTARE in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de dezafectare / demolare. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizarea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de dezafectare nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Pe amplasamemtul parcului eolian nu au fost identificate cuiburi sau adaposturi, astfel ca nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate cuiburi/adaposturi. Cuantificare impact: 0 cuiburi/ adaposturi distruse, astfel nu va exista un impact cumulat cu celelalte parcuri eoliene | Monitorizarea perimetrelor proiectelor de producere a energiei regenerabile in vederea identificarii cuiburilor distruse/adaposturilor |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de dezafectare nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de constructie, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada constructiei va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna | Marimea populatiei | Accidental in perioada de dezafectare, pot apare mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie.. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |
| Lucrări de refacere/reabilitare a terenurilor la finalul perioadei de viaţă a proiectului | Modificari structurale sol/subsol | NU ESTE CAZUL |
|  | Modificarea calitatii aerului | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de refacere/reabilitare a terenurilor nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat semnificativ determinat de realizarea lucrarilor asupra factorului de mediu aer. Faptul ca ansamblul de parcuri eoliene are beneficiari diferiti si termene diferite de realizare a lucrarilor diferite, reprezinta un avantaj prin faptul ca utilajele folosite in aceasta perioada nu vor functiona simultan pentru toate parcurile, iar modul de lucru punctual, nu cumuleaza efectele lucrarilor | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul propiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din cadrul ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Suma cantitatilor de poluanti pentru utilajele de pe amplasament si pentru mijloacele de transport – valoare zilnica Poluant Valoarea zilnica UM Ni 35,00 mg TSP 1.589,1429 g PM10 1.052,00 g NH3 11,4286 g N2O 96,6429 g CO 9.718,4286 g CH4 41,50 g Zn 500,00 mg NMVOC 2.785,6429 g CO2 3.374,2857 kg BC 653,00 g Benzo(a) pyrene 0,0179 gl Benzo(b) fluoranthene 0,0426 g NOx 35.383,0714 g Se 5,00 mg Cr 25,00 mg Cu 850,00 mgl Cd 5,00 mg PM2.5 1.052,00 g Pb 0,0297 g Indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,0045 g Benzo(k) fluoranthene 0,0197 g | Datele referitoare la nivelurile de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat au la baza EEA / EMEP |
|  | Cresterea concentratiei de poluanti in sol/poluari accidentale | Alterare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de refacere/reabilitare a terenurilor nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Proiectul nu va genera o crestere semnificativa a concentratiei poluantilor in sol sau poluari accidentale, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008, si speciile din ROSCI0172: Spermophillus citellus, Vormela peregusna, Testudo graeca, Testudo hermanii | - | Sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt: -activitatile desfasurate care manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce constau in lucrarile de refacere/reabilitare a terenurilor – impactul fizic se va manifesta asupra suprafetelor ce vor fi reabilitate / refacute, 128,7 ha din care: Drumuri: 90,59 ha Platforme:36,92 ha Turbine eoliene (turn): 1.19 ha -depozitarea necontrolata si un management defectuos al deseurilor de pe amplasament (deseuri din constructii, deseuri menajere) – nu este cuantificabil; se impune respectarea managementului deseurilor, respectarea legislatiei sprecifice; -potentiale scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii defectuase a utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier sau a reparatiilor, daca acestea sunt efectuate pe amplasament – nu este cuantificabil; se impune folosirea tuturor utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor in stare buna de functionare, vor fi efectuate verificari periodice, nu se vor utiliza daca sunt constatate defectiuni, scurgeri, etc.; in cazul aparitiei unor accidente - interventia prompta si rapida pentru eliminarea cauzei si ecologizarea zonei; -activitatea de transport (scurgeri de materiale de constructie, emisii in atmosfera si de acolo pe sol) – nu este cuantificabil; se impune transportul corespunzator, - toate incarcaturile purverulente ce intra in sau ies din santier sa fie acoperite. | Calculul / modelarea dispersiei poluanţilor |
|  | Indepartarea vegetatiei | NU ESTE CAZUL |
|  | Cresterea nivelului de zgomot şi vibraţii | Perturbarea activitatii speciilor | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de refacere/reabilitare a terenurilor nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate Speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermophillus citellus, Vormela peregusna | Marimea populatiei in zona studiata a proiectului | Nivel sonor tipic pentru utilajele de construcţie Descrierea echipamentului Nivel sonor la 15 m, dB(A) Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) Nivelator, 250 - 700 cp 88 92 58 Încărcător frontal, 300 - 750 cp 88 Autogreder, lamă 5 m 85 Excavator 86 Sfredel 88 88 54 Pompă de beton 84 Trailer 115t 90 90 56 TIR 50t 87 Macara mobilă, 75 t 85 85 51 *Nu toate vehiculele lucrează simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat Sursa poluarii Nr. surse poluare Poluare maxima Poluare de fond Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare Multiple 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 70dB (A) Conform tabelului de mai sus (furnizat in Studiul de Sanatate a Populatiei elaborat de societate certificata), zgomotul din perioada constructiei / dezafectarii devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei). Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse. | Medie ponderata a emisiilor de zgomot |
|  | Iluminat | NU ESTE CAZUL, in perioada de reabilitare a terenurilor nu se vor desfasura lucrari pe timp de noapte, astfel incat sa fie necesara o sursa artificiala de lumina care sa afecteze biodiversitatea. |
|  | Introducere/ raspandire de specii invazive | Alterare habitat de hranire si odihna, pierdere de habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de reabilitare propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Lucrarile se vor desfasura etapizat in cadrul fiecarui parc eolian, luandu-se toate masurile de prevenire a raspandirii speciilor invazive, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen lung: Afectarea structurii si suprafetei habitatelor de hranire si odihna, inclusiv pierderea acestora | Habitate ROSCI0172 3260,40C0*, 62C0*, 6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitat de hranire si odihna Abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | In perioada de dezafectare, exista un risc redus de raspandire a speciilor invazive, ca urmare a activtatilor desfasurate. Dat fiind riscul redus si distanta pana la situl de importanta comunitara ROSCI0172, nu va exista un impact asupra habitatelor din cadrul sitului. | Monitorizarea florei – realizare relevee fitocenologice, de catre fiecare beneficiar in parte. |
|  | Creare bariere fizice si comportamentale | Perturbarea activitatii speciilor, fragmentare habitat de hranire si odihna | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de reabilitare propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Distantele dintre parcurile eoliene analizate sunt foarte mari, astfel ca acestea nu vor putea crea o bariera fizica si comportamentala pentru speciile de interes comunitar | Termen scurt: indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza amplasamentul proiectelor pentru hranire si odihna | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile din ROSCI0172: Miniopterus chreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermphillus citellus, Vormella peregusna,Testudo graeca, Testudo hermanii |  | Efectul de bariera in perioada de refacere a terenurilor in cazul pasarilor va fi unul comportamental, datorat evitarii zonelor unde se vor realiza lucrarile de refaccere. Efectul de bariera se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate. Efectul va fi unul temporar, nesemnificativ, lucrarile desfasurandu-se etapizat. | Monitorizaea comportamentului speciilor |
|  | Electrocutare | NU ESTE CAZUL |
|  | Distrugerea cuiburilor/adaposturilor | NU ESTE CAZUL |
|  | Mortalitatea generata de executarea lucrarilor | Reducerea efectivelor populationale | Tinand cont de specificul obiectivului analizat si de faptul ca acesta nu reprezinta sursa de poluare pentru factorii de mediu, consideram ca nu va exista un impact indirect asupra biodiversitatii. | Lucrarile de reabilitare propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice in arealul parcului eolian (nu exista cursuri de apa sau ape de suprafata) si astfel, nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. | Accidental in perioada de dezafectare, pot apare mortalitati in randul pasarilor, reptilelor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Avand in vedere ca amplasamentul este unul puternic antropizat, mortalitatea in perioada de zafectarii va fi una nesemnificativa, astfel ca nu va exista un impact cumulat semnificativ | Termen scurt: reducerea efectivelor populationale | Toate speciile din ROSPA0008 si ROSPA0001 Spermohillus citellus Vormella peregusna | Marimea populatiei | Accidental in perioada de refacere a terenurilor, pot aparea mortalitati in randul pasarilor si mamiferelor, in special ca urmare a traficului rutier. Nu se poate cuantifica, insa se estimeaza ca impactul va fi unul nesemnificaiv avand in vedere anvergura lucrarilor de constructie. | Estimari ale numarului de indivizi ce pot fi afectati (roadkill) |

In ceea ce priveste riscul de coliziune cumulat, au fost calculate 2 variante, una care include o fereastra mai mica de risc si o varianta cu o fereastra mai mare de risc.

In cadrul variantei 1, riscul de coliziune este semnificativ (avand in vedere pragul de semnificatie de 1% din marimea populatiei) pentru speciile de pasari Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Haliaeetus albicilla, Picus canus (specii pentru care a fost desemnata aria naturala protejata ROSPA0008 Baneasa- Canaraua Fetii) si pentru speciile Burhinus oedinemus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus si Picus canus (specii pentru care a fost desemnata aria naturala protejata ROSPA0001 Aliman- Adamclisi).

Riscul ridicat in cazul speciilor Burhinus oedinemus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius se datoreaza vitezei de zbor mai reduse comparativ cu restul speciilor de pasari, ceea ce determina o crestere a probabilitatii de coliziune.

In cadrul variantei 2 a riscului de coliziune, riscul de coliziune este nesemnificativ pentru toate speciile de pasari din cadrul celor doua arii naturale protejate, avand in vedere fereastra de risc foarte mare, prin care acestea pot trece.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL SI ALE STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Natura impactului

Pentru intregul proiect, raportat la factorii de mediu, pe perioada implementarii proiectului se va manifesta un impact negativ nesemnificativ datorat in principal activitatilor de constructie, in special asupra factorilor de mediu sol, aer, mai putin asupra factorului uman si bunurilor materiale. Pe perioada implementarii se va manifesta un impact pozitiv, de magnitudine redusa asupra mediului social si economic prin implicarea populatiei locale la realizarea proiectului.

Pe perioada exploatarii se manifesta un impact pozitiv prin cresterea economica a zonei, imbunatatirea activitatii economice si un impact negativ nesemnificativ datorat traficului pentru supravegherea parcului si activitatile de mentenanta ca si zgomotului si fenomenului de licarire datorat functionarii parcului.

Avand in vedere amplasarea spatiala a proiectului, anvergura lucrarilor se estimeaza ca se va manifesta un impact cumulativ negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

Extinderea impactului

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului proiectului si in imediata vecinatate a acestuia.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Din evaluarea impactului asupra fiecarui factor de mediu, rezulta ca proiectul propus va avea un impact negativ redus care se va manifesta temporar pe durata lucrarilor de constructie si local in zona amplasamentului proiectului. Avand in vedere ca proiectul presupune ocuparea unor suprafetele de teren, va exista un impact permanent asupra factorului de mediu sol.

Probabilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, in conditiile respectarii datelor de proiect, recomandarilor din prezentul studiu, probabilitatea de afectare a mediului este una redusa.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului este unul temporar si reversibil cu execeptia factorului de mediu sol unde este definitiv si ireversibil, acolo unde se va construi si reversibil in zonele ocupate temporar.

Natura transfrontiera a impactului

Avand in vedere obiectivele proiectului propus, legislatia comunitara si internationala in materie de efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii, se considera ca nu se inregistreaza impact al proiectului propus, in context transfrontier.

In conformitate cu rezultatele obținute prin modelare se poate observa că nivelul concentrațiilor pentru poluanții de interes (NO2, PM2,5 și PM10) raportați la valorile limită pentru protecția sănătății umane, sunt situate cu mult sub nivelurile maxime admisibile (40µ/m3, 25µ/m3 și 40µ/m3) Prin punerea în aplicare a măsurilor propuse, în timpul perioadei de operare a parcului eolian, se anticipează îmbunătățirea stării habitatului specific pentru unele specii de interes comunitar din siturile ROSAC0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac și ROSPA0008 Băneasa Canaraua Fetii. Aceste măsuri au fost concepute pentru a minimiza impactul asupra mediului înconjurător și pentru a promova conservarea biodiversității locale.

Suprafata de 32.02 ha care urmeaza a fi scoasa definitiv din circuitul agricol (in afara ariilor naturale protejate) este utilizata in prezent pentru hranirea/odihna speciilor de pasari. Suprafata propusa a fi ocupata definitive (32.02 ha) este nesemnificativa comparativ cu suprafata terenurilor agricole din vecinatate, pe care speciile le vor putea utiliza in continuare ca habitate de hranire si odihna. Astfel, impactul rezidual va fi unul nesemnificativ.

Mentionam ca, in cazul rapitoarelor, suprafata de habitat de hranire luata in calcul este semnificativ mai mica, fiind considerata doar suprafata ocupata de stalpii turbinelor eoliene si de statia de transformare, respectiv o suprafata de 0.50 ha din vecinatatea siturilor Natura 2000, intrucat suprafata drumurilor nou create si a plaformelor de montaj si intretinere dupa finalizarea lucrarilor, se considera a reprezenta in continuare un habitat de hranire pentru aceste specii.

Pentru realizarea parcului eolian, se va scoate temporar din circutul agricol o suprafata de aproximativ 43.43 ha. Aceasta suprafata este situata in afara ariilor naturale protejate.

Suprafata de 43.43 ha care urmeaza a fi scoasa temporar din circuitul agricol este utilizata in prezent pentru hranirea/odihna speciilor de pasari. La finalul lucrarilor de constructie, aceasta suprafata de 43.43 ha va fi adusa la stadiul initiali in maxim 2 ani de la inceperea constructiei, si va continua sa constituie o zona de hranire/odihna pentru speciile de pasari din zona.

Riscul de coliziune individual, calculat pentru parcul eolian propus este unul nesemnificativ pentru toate speciile de pasari incluse in ROSPA0008 Baneasa-Canaraua Fetii si ROSPA0001 Aliman- Adamclisi, avand in vedere obiectivele de conservare specifice stiului si pragul de semnificatie de 1%.

In ceea ce priveste riscul de coliziune cumulat, au fost calculate doua variante, una care include o fereastra mai mica de risc (ipoteza – scenariul defavorabil) si o varianta cu o fereastra mai mare de risc (calcul situatie actuala proiecte cunoscute si avute in vedere la impactul cumulat)

In cadrul variantei 1, riscul de coliziune este semnificativ (avand in vedere pragul de semnificatie de 1% din marimea populatiei) pentru speciile de pasari Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Haliaeetus albicilla, Picus canus (specii pentru care a fost desemnata aria naturala protejata ROSPA0008 Baneasa- Canaraua Fetii) si pentru speciile Burhinus oedinemus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus si Picus canus (specii pentru care a fost desemnata aria naturala protejata ROSPA0001 Aliman- Adamclisi).

Riscul ridicat in cazul speciilor Burhinus oedinemus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius se datoreaza vitezei de zbor mai reduse comparativ cu restul speciilor de pasari, ceea ce determina o crestere a probabilitatii de coliziune. Insa, avand in vedere biologia si ecologia acestor specii de pasari, aceste specii sunt sedentare si in plus nu realizeaza zboruri pe distante mari, in afara ariilor naturale protejate.

In cadrul variantei 2 a riscului de coliziune, riscul de coliziune este nesemnificativ pentru toate speciile de pasari din cadrul celor doua arii naturale protejate, avand in vedere fereastra de risc foarte mare, prin care acestea pot trece.

In ceea ce priveste impactul cumulat asupra habitatelor de hranire si odihna pentru speciile de pasari ce pot ajunge pe amplasament, trebuie mentionat ca prin implementarea parcurilor eoliene si fotovoltaice se vor scoate definitiv din circuitul agricol o suprafata de 149.47 ha, teren agricol, utilizat de specii ca habitate de hranire si odihna.

Realizarea obiectivelor prevazute prin proiect nu va conduce la afectarea in cadrul siturilor Natura 2000 ROSPA0001 Aliman-Adamclisi si ROSPA0008 Baneasa – Canaraua Fetii, a habitatelor de hranire, odihna si reproducere ale speciilor de pasari de interes conservativ, pentru protectia si conservarea carora au fost desemnate siturile Natura 2000.

In ceea ce priveste siturile Natura 2000 ROSPA0008 Baneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0001 Aliman- Adamclisi, impactul proiectului fără implementarea măsurilor pentru unele specii este unul negativ semnificativ, asa cum rezulta din calculul riscului de coliziune. Cu toate acestea, dacă măsurile propuse se vor implementa, impactul rezidual va fi unul nesemnificativ, fără a fi afectată integritatea sitului.

| Descriere componente PP | ANPIC afectate | Specii/habitate afectate | Obictive de conservare/ parametru afectați | Tipuri de impact, Inclusiv cumulativ | Măsuri de reducere | Impact rezidual | Soluția alternativă aleasă | Motive imperative de interes public major | Măsuri compensatorii | Alte aspecte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionare parc eolian | ROSPA0008 Baneasa- Canaraua Fetii | Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Picus canus, Dryocopus martius, Haliaaetus albicilla | Marimea populatiei | Impact cumulat negativ semnificativ: risc de coliziune | Se recomandă ca parcul eolian să fie dotat cu software- uri, cu sisteme radar si camere video de zi si de noapte, care să poată interveni direct în managementul parcului și să poată încetini sau opri activitatea parcului la timp, dacă se constată că zona parcului va fi traversată de stoluri de păsări migratoare. Sistemul are posibilitatea de avertizare timpurie in cazul apropierii stolurilor de pasari si permite incetinirea sau oprirea turbinelor in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile (care pot provoca riscul de coliziune a pasarilor cu turbinele). Software-ul implementat poate reduce viteza de rotație sau chiar poate opri anumite turbine, dacă detectează un risc de coliziune al păsărilor | Nesemnificativ | - | -- | - | - |
|  |  |  |  |  | Utilizarea unui sistem software care are radar integrat și camere mobile, inclusiv camere termice, senzori și chiar senzori acustici. Software-ul ar trebui să poată avea algoritmi sofisticați care detectează mișcările păsărilor prin procesarea semnalelor radar de la radarul vertical și orizontal. Acest software ar trebui să fie, de asemenea, responsabil pentru comunicarea cu camerele care oferă instrucțiuni pentru a indica direcția de mișcare a păsărilor și pentru a le înregistra. Sistemul ar trebui să permită o reducere controlată/automatizată a vitezei rotorului prin interfata cu turbinele eoliene si sa emita semnale de oprire la cerere sau o viteză a vantului mai mare la care sa porneasca turbinele, sau sau rotatii mai mici ale anumitor turbine specifice care pot provoca coliziunea pasarilor. Software-ul ar trebui să aibă opțiunea de identificare a speciilor de păsări pe baza algoritmilor bazați pe inteligență artificială, care vor fi instruiți pe baza datelor video colectate în primul an de monitorizare. Beneficiul soluțiilor controlate este că opririle inutile pot fi minimizate, iar speciile sensibile pot fi stabilite și implementate în software | Nesemnificativ | - | - | - | - |
|  | ROSPA0001 Aliman- Adamclisi | Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Picus canus, Burhinus oedicnemus | Marimea populatiei | Impact cumulat negativ semnificativ: risc de coliziune | Parcul eolian va fi dotat cu software-uri cu sisteme radar si camere video zi si noapte care să poată interveni direct în managementul parcului și să poată reducere viteza de rotație sau sa opreasca temporar functionarea anumitor turbine eoliene sau a întregului parc, dacă se constată că zona parcului va fi traversată de stoluri de păsări migratoare (în timpul migrației de toamnă sau primăvară). Sistemul are posibilitatea de avertizare timpurie in cazul apropierii stolurilor de pasari si permite incetinirea sau oprirea turbinelor chiar si in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile (care pot provoca riscul de coliziune a pasarilor cu turbinele). Utilizarea unui sistem software care are radar integrat și camere mobile, inclusiv camere termice, senzori și chiar senzori acustici. Software-ul ar trebui să poată avea algoritmi sofisticați care detectează mișcările păsărilor prin procesarea semnalelor radar de la radarul vertical și orizontal. Acest software ar trebui să fie, de asemenea, responsabil pentru comunicarea cu camerele care oferă instrucțiuni pentru a indica direcția de mișcare a păsărilor și pentru a le înregistra. Sistemul ar trebui să permită o reducere controlată/automatizată a vitezei rotorului prin interfata cu turbinele eoliene si sa emita semnale de oprire la cerere sau o viteză a vantului mai mare la care sa porneasca turbinele, sau sau rotatii mai mici ale anumitor turbine specifice care pot provoca coliziunea pasarilor. Software-ul ar trebui să aibă opțiunea de identificare a speciilor de păsări pe baza algoritmilor bazați pe inteligență artificială, care vor fi instruiți pe baza datelor video colectate în primul an de monitorizare. Beneficiul soluțiilor controlate este că opririle inutile pot fi minimizate, iar speciile sensibile pot fi stabilite și implementate în software. | Nesemnificativ | - | - | - | - |
|  | ROSPA0001 Aliman- Adamclisi | Asio otus, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Hippolais icterina, Hirundo rustica, Lanius senator, Luscinia megarhynchos,Merops apiaster Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Phoenicurus ochruros, Riparia riparia, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Upupa epops | Marimea populatiei | Risc de coliziune incert: potential impact negativ semnificativ | Parcul eolian va fi dotat cu software-uri cu sisteme radar si camere video zi si noapte care să poată interveni direct în managementul parcului și să poată reducere viteza de rotație sau sa opreasca temporar functionarea anumitor turbine eoliene sau a întregului parc, dacă se constată că zona parcului va fi traversată de stoluri de păsări migratoare (în timpul migrației de toamnă sau primăvară). Sistemul are posibilitatea de avertizare timpurie in cazul apropierii stolurilor de pasari si permite incetinirea sau oprirea turbinelor chiar si in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile (care pot provoca riscul de coliziune a pasarilor cu turbinele). | Nesemnificativ | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Utilizarea unui sistem software care are radar integrat și camere mobile, inclusiv camere termice, senzori și chiar senzori acustici. Software-ul ar trebui să poată avea algoritmi sofisticați care detectează mișcările păsărilor prin procesarea semnalelor radar de la radarul vertical și orizontal. Acest software ar trebui să fie, de asemenea, responsabil pentru comunicarea cu camerele care oferă instrucțiuni pentru a indica direcția de mișcare a păsărilor și pentru a le înregistra. Sistemul ar trebui să permită o reducere controlată/automatizată a vitezei rotorului prin interfata cu turbinele eoliene si sa emita semnale de oprire la cerere sau o viteză a vantului mai mare la care sa porneasca turbinele, sau sau rotatii mai mici ale anumitor turbine specifice care pot provoca coliziunea pasarilor. Software-ul ar trebui să aibă opțiunea de identificare a speciilor de păsări pe baza algoritmilor bazați pe inteligență artificială, care vor fi instruiți pe baza datelor video colectate în primul an de monitorizare. Beneficiul soluțiilor controlate este că opririle inutile pot fi minimizate, iar speciile sensibile pot fi stabilite și implementate în softwarei | Nesemnificativ | -- | - | - | - |

|  | ROSCI0172 Padurea si Valea Canaraua Fetii - Iortmac | Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi | Marimea populatiei | Risc de coliziune incert: potential impact negativ semnificativ | Turbinele parcului eolian (cele amplasate in zone sensibile - in vecinatatea zonelor forestiere, care pot cauza numar mare de mortalitati), vor fi oprite din functionare în perioade cu viteze ale vântului mai mici de 6 m/s, în perioadele în care activitatea speciilor de lilieci este mult mai intensă (migraţie de primăvară, ieşirea puilor din adăposturi, migraţie de toamnă). Aceasta metoda se va aplica din anul 2 de functionare daca se constata mortalitati semnificative in randul chiropterelor in primul an de functionare al parcului eolian, in conditiile in care din primul an se va aplica masura M4 de mai jos. Aceasta metoda de reducere a impactului pentru chiroptere este relativ simplă şi nu necesită investiţii majore în infrastructură si poate conduce la o reducere semnificativa a numarului de mortalitati, fara pierderi importante in productia de energie | Nesemnificativ | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Echiparea turbinelor eoliene, inca din primul an de functionare, cu sisteme de protectie a liliecilor, spre exemplu: Vestas Bat Protection System - este o soluție software care răspunde la anumiți factori de mediu legați de probabilitatea prezenței liliecilor. In cazul detectiei liliecilor, acest software intervine in functionarea turbinei eoliene, prin oprirea inteligentă a turbinei, astfel fiind redus impactul asupra speciilor de chiroptere fara afectarea semnificativa a productiei investitiei. The Bat Deterrent System - folosește acustica pentru a mentine departe liliecii de zona baleiata a rotorului | Nesemnificativ | - | - | - | - |

Măsuri în timpul realizării/exploatarii proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

In timpul realizarii proiectului:

APA

- se va urmari incadrarea apelor uzate evacuate in retelele de canalizare a localitatii, conform actelor normative si conditiilor impuse prin actele de reglementare, preluarea apelor uzate de pe amplasament se va face de firme autorizate;

- se vor intocmi si aplica cu rigurozitate planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale de catre titularii activitatilor care constituie potentialele surse de poluare;

- interzicerea descarcarii apelor uzate direct pe sol;

- se vor folosi WC-uri ecologice;

- se va controla cu strictete depozitarea deseurilor, cu respectarea normelor in vigoare.

Masurile specifice generale de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor rezultate pe perioada constructiei, pe sol, pe amplasament sau in vecinatatea amplasamentului proiectului;

- se va proceda la indepartarea imediata a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele in exploatare, prin folosirea de materiale absorbante ce vor fi apoi depozitate in spatii special amenajate si predate catre unitatile autorizate pentru colectare si/sau eliminare;

- deseurile generate vor fi colectate selectiv, depozitate in spatii special amenajate si predate in vederea eliminarii/valorificarii catre firme specializate;

- manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in tehnologii se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora;

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni;

- manipularea combustibililor/uleiurilor sau alte substante chimice sa se realizeze astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol si de aici in apa; operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu OUG nr. 92/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- pentru a evita posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru se recomanda utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior va fi colectat intr-un recipient metalic acoperit si transportat la depozite specializate, astfel incat sa nu se polueze nici solul si nici eventual apele;

- depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale si pot polua solul, subsolul si apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite; materialele se vor transporta in conditii care sa limiteze poluarea atmosferei prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.;

- programul de lucru trebuie sa preintampine supraincarcarea santierului cu materiale, precum si depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier;

- se va respecta intocmai tehnologia de executie a obiectivelor proiectului, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata;

- constructorul va trebui sa respecte conditiile de mediu si de executie a lucrarilor impuse in proiect pentru realizarea lucrarilor;

- in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat substante absorbante;

- lucrarile de excavare nu trebuie executate in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant puternic).

In perioada de exploatare

Masurile specifice generale de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor rezultate pe perioada constructiei, pe sol, pe amplasament sau in vecinatatea amplasamentului proiectului;

- se va proceda la indepartarea imediata a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele in exploatare, prin folosirea de materiale absorbante ce vor fi apoi depozitate in spatii special amenajate si predate catre unitatile autorizate pentru colectare si/sau eliminare;

- deseurile generate vor fi colectate selectiv, depozitate in spatii special amenajate si predate in vederea eliminarii/valorificarii catre firme specializate;

- manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in tehnologii se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora;

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni;

- manipularea combustibililor/uleiurilor sau alte substante chimice sa se realizeze astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol si de aici in apa; operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- pentru a evita posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru se recomanda utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior va fi colectat intr-un recipient metalic acoperit si transportat la depozite specializate, astfel incat sa nu se polueze nici solul si nici eventual apele;

- mentinerea integritatii fundatiei de beton armat, prevazuta cu cai de rulare si sina CF 49;

- mentinerea integritatii cuvei de retentie de adancime, din beton armat monolit pentru colectarea uleiului sub unitatea de transformare, asigurarea golirii sub limita de risc;

- depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale si pot polua solul, subsolul si apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite; materialele se vor transporta in conditii care sa limiteze poluarea atmosferei prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.;

- programul de lucru trebuie sa preintampine supraincarcarea santierului cu materiale, precum si depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier

- se va respecta intocmai tehnologia de executie a obiectivelor proiectului, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata.

- constructorul va trebui sa respecte conditiile de mediu si de executie a lucrarilor impuse in proiect pentru realizarea lucrarilor;

- in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat substante absorbante;

- lucrarile de excavare nu trebuie executate in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant puternic).

In timpul realizarii proiectului:

AER

In timpul executiei lucrarilor de constructie propuse prin proiect se vor lua o serie de masuri de protectie care sa conduca la diminuarea/eliminarea impactului, respectiv:

- stabilirea, pe cat posibil, functie si de locatia de aprovizionare cu materiale, a unor rute de transport optime atat din punct de vedere al distantei, cat si al zonelor sensibile traversate, pentru a minimiza impactul indus de emisiile gazoase generate de transport, pierderile de material, zgomot si vibratii;

- folosirea de utilaje si echipamente moderne, cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si controlul restrictiv al emisiilor;

- se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

- in urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- transportul materialelor pe drumurile publice existente se va face cu respectarea tuturor restrictiilor impuse referitoare la rute, viteza de transport precum si restrictiile de gabarit specifice drumurilor locale;

- in pauzele de activitate, motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea sau manevrarea nejustificata a acestora;

- operatiile tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic; in cazul in care este posibil, aceste zone vor fi stropite cu apa;

- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici - reducerea pulberilor provenite de la activitatea de constructie prin acoperirea materialelor de constructie purverulente, depozitarea materialelor de constructie in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului;

- containerizarea si acoperirea eventualelor deseuri pulverulente cu scopul prevenirii emisiilor;

- utilizarea de dispozitive si utilaje pentru umectarea materialului purvelurent, a drumurilor de acces

- utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat pentru diminuarea emisiilor de pulberi;

- se vor evita activitatile de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport, generatoare de praf in perioadele cu vant puternic.

- pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile;

- folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la constructia motoarelor noi, respectiv sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor;

- mentinerea curateniei prin indepartarea prafului de pe utilaje si vehicule trebuie sa reprezinte o practica zilnica (stropire, aspiratie, lavete);

- colectarea selectiva a deseurilor la locul de generare si asigurarea depozitarii corespunzatoare pentru a preveni emisiile;

- organizarea judicioasa a activitatilor de constructie, cu respectarea programului planificat si actualizarea dupa caz a acestuia, functie de situatiile specifice aparute, va permite fluidizarea circulatiei si evitarea de supraaglomerari de mijloace de transport si utilaje in organizarea de santier;

- se va proceda la limitarea zonelor de lucru si a duratei lucrarilor;

- organizarea de santier va respecta perimetrul alocat prin proiect.

In perioada de exploatare

Din punct de vedere al protectiei calitatii aerului in zona de influenta a obiectivului, proiectul prevede o serie de masuri dupa cum urmeaza:

- se vor efectua verificari periodice ale utilajelor si mijloacelor de transport astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise:

- se va asigura functionarea turbinelor eoliene la parametrii normali, exploatarea rationala a acestora si respectarea metodologiei de exploatare;

- deseurile vor fi depozitate in locuri special amenajate pe o perioada de timp cat mai scurta;

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor pentru a impiedica emisiile de mirosuri;

- se vor intretine drumurile de exploatare;

- se vor impune viteze maxime de deplasare a autovehicolelor utilizate in mentenanta;

- planificarea si respectarea planurilor de intretinere si operare ale parcului eolian, efectuarea acestora in regim de siguranta..

Masuri pentru diminuarea efectelor schimbarilor climatice

Masuri de atenuare din perioada de implementare

- promovarea de materiale si solutii constructive adecvate potentialelor efecte ale schimbarilor climatice;

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicata de adaptare;

- crearea posibilitatii de alegere a unor mijloace de transport ecologice;

- identificarea de rute alternative de transport;

- imbunatatirea cailor de rulare si fluidizare a traficului cu efecte de reducere a consumurilor de combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de sera.

Masuri de atenuare pentru perioada de exploatare

- promovarea de materiale si solutii constructive adecvate potentialelor efecte ale schimbarilor climatice;

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicata de adaptare;

- crearea posibilitatii de alegere a unor mijloace de transport ecologice;

- identificarea de rute alternative de transport;

- imbunatatirea cailor de rulare si fluidizare a traficului cu efecte de reducere a consumurilor de combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de sera.

In timpul realizarii proiectului:

SOL SI SUBSOL

- solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului sau va fi depozitat in locurile indicate de primarie: se recomanda refolosirea, pe cat posibil, a materialului inert excavat, in aceeasi zona pentru refacerea solului - pentru a evita dezvoltarea speciilor invazive (alohtone) in zona;

- decopertarea stratului de sol fertil se va face cu depozitarea si protejarea acestuia;

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol);

- se va evitarea stagnarea apei in jurul fundatiilor;

- utilizarea echipamentelor / utilajelor / mijloacelor de transport in stare buna de functionare pentru a reduce considerabil riscul producerii unor poluari accidentale ale solului-subsolului;

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni;

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele neamenajate;

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate);

- reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de santier se fac in locuri special amenajate pe platforme impermeabilizate (in perimetrul organizarii de santier sau in exterior - la unitati specializate);

- vor fi asigurate dotarile necesare in vederea interventiei in cazul aparitiei unei poluari accidentale;

- este interzisa amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti in zone neamenajate de unde se pot produce pierderi pe sol;

- constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice producerea unor accidente;

- constructorii sunt obligati sa foloseasca pentru evacuarea de pe santier a materialelor si a deseurilor doar mijloace de transport care sa fie prevazute cu protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie;

- respectarea executarii lucrarilor in limitele amplasamentului proiectului;

- respectarea datelor proiectului;

- luarea masurilor pentru asigurarea stabilitatii malurilor pe timpul executiei fundatiilor;

- reducerea gradului de degradare a terenurilor in conditiile derularii proiectului de realizarea a retelelor de cabluri electrice;

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;

- reducerea gradului de degradare a terenurilor in conditiile derularii proiectului de realizarea a retelelor de cabluri electrice;

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol);

- asigurarea depozitarii partilor turbinelor eoliene in spatii dedicate, fara afectarea solului;

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;

- colectarea apelor uzate menajere din cadrul organizarilor de santier in toalete ecologice, care vor fi intretinute prin firme specializate, pe baza de prestari servicii;

- toate deseurile rezultate in urma lucrarilor, vor fi colectate si eliminate conform prevederilor legale; zona organizarii de santier va fi mentinute permanent in conditii stricte de curatenie;

- depozitarea deseurilor de tip menajer in pubele prevazute cu capac, amplasate intr-o zona amenajata corespunzator si eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat;

- in cazul aparitiei unor accidente, surse ale unor posibile poluari, se propun urmatoarele masuri cu caracter general: interventia prompta si rapida privind eliminarea cauzei care a provocat accidentul, ecologizarea zonei;

- existenta si utilizarea dotarilor PSI;

- supravegherea executarii, in conditii de siguranta pentru mediu, a operatiilor de manevrare a substantelor cu potential periculos (lacuri, vopsele, adezivi, etc.);

- evitarea executarii de lucrari de excavare in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant puternic);

- constructorii sunt obligati sa foloseasca pentru evacuarea de pe santier a materialelor si a deseurilor doar mijloace de transport care sa fie prevazute cu protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie;

- in urma realizarii fundatiilor va rezulta pamant de excavatii, care poate fi refolosit la umpluturi, iar restul – ce nu poate fi utilizat – va fi transportat si depozitat in locurile stabilite de primarie;

- se va respecta intocmai tehnologia de executie prezentata in proiect, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

Pentru a se limita impactul asupra factorului de mediu sol-subsol, nu se vor afecta suprafete de teren suplimentare fata de cele prevazute prin proiect.

In perioada de exploatare

In vederea minimizarii impactului produs asupra factorilor de mediu sol-subsol si a gradului de poluare produs de activitatea desfasurata pe amplasament se recomanda respectarea urmatoarelor masuri specifice cu caracter permanent:

- asigurarea functionarii in parametrii a tuturor autovehiculelor / echipamentelor - se recomanda monitorizarea modului de functionare a turbinelor eoliene, depistarea si reabilitarea de urgenta a celor cu probleme tehnice;

- activitatea de intretinere a turbinelor eoliene precum si activitatile desfasurate in cadrul statiei electrice trebuie sa se desfasoare corespunzator, conform protocoalelor de lucru impuse de producator pentru a se evita posibilitatea producerii unor accidente;

- gestionarea deseurilor produse conform cerintelor legale si a celor mai bune practici, prin: colectarea selectiva a deseurilor la surse, depozitarea deseurilor in containere speciale, amplasate pe platformele special amenajate pe suprafete protejate si eliminarea deseurilor prin operatori autorizati;

- amplasarea spatiilor de stocare a deseurilor in locuri amenajate;

- poluarile accidentale cu ulei pe suprafete reduse care pot apare in activitatea de exploatare a statiei, vor fi indepartate de personalul statiei cu ajutorul materialelor absorbante biodegradabile;

- pentru activitatile de mentenanta se vor utiliza autoturisme moderne, dotate cu filtre de particule si noxe, care vor avea un impact nesemnificativ asupra mediului;

- se va proceda la intretinerea drumurilor de exploatare.

- intreg personalul va fi instruit pentru respectarea normelor de protectie a mediului;

- toate echipamentele obiectivului trebuie sa functioneze in parametrii proiectati.

Activitatile care se vor desfasura pe amplasamentul proiectului in etapa de exploatare vor avea impact nesemnificativ asupra solului/subsolului.

BIODIVERSITATEA

Masuri specifice de evitare si reducere a impactului, pentru speciile de pasari de interes conservativ pentru care au fost desemante sit-urile Natura 2000 ROSPA0001 Aliman- Adamclisi si ROSPA0008 Baneasa- Canaraua Fetii

In perioada de constructie

- Nu se vor afecta suprafete de teren suplimentare fata de cele prevazute prin proiect, respectiv prevazute in actele de reglementare emise pentru planurile/proiectele luate in calcul la impactul cumulat

- Depozitarea materialelor de constructie se va face numai in zonele prevazute prin proiect din cadrul organizarii de santier si a punctelor de lucru, fara afectarea unor suprafete suplimentare

- Utilajele de constructie si mijloacele de transport vor tranzita zona prevazuta prin proiect, pe trasee bine stabilite, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren

- Se interzice deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice.

- Se vor folosi tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate.

- Pastrarea unor zone suficient de mari intre turbinele eoliene si diferite zone importante pentru pasari pentru reducerea perturbarii activitatii si a riscului de coliziune (ex. zone de hranire, zone de cuibarire, rute importante de migratie)

- Evitarea oricaror scurgeri pe sol a carburantilor lichizi, uleiuri, vopseluri etc. In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante si inlaturate de pe amplasament prin contractarea unor societati specializate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase;

- Combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise;

- Nu trebuie permisa baltirea apei si formarea de mlastini/zone umede in perimetrul parcului eolian, deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni)

- Nivelele de zgomot si vibratii, precum si noxele emise de mijloacele auto, respectiv utililaje trebuie sa se incadreze in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- Utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil

- Interzicerea cu desavarsire a incendierii vegetatiei verzi sau uscate, a miristii, pasunii, in orice perioada a anului.

In perioada de operare

- Colectarea periodica a deseurilor de ambalaje si mai ales menajere prin inlaturarea acestora pentru a nu atrage speciile de fauna, inclusiv efectivele de pasari aflate in zona (ex. pescarusi, ciori etc.);

- Parcul eolian va fi dotat cu software-uri cu sisteme radar si camere video zi si noapte care să poată interveni direct în managementul parcului și să poată reducere viteza de rotație sau sa opreasca temporar functionarea anumitor turbine eoliene sau a întregului parc, dacă se constată că zona parcului va fi traversată de stoluri de păsări migratoare (în timpul migrației de toamnă sau primăvară). Sistemul are posibilitatea de avertizare timpurie in cazul apropierii stolurilor de pasari si permite incetinirea sau oprirea turbinelor chiar si in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile (care pot provoca riscul de coliziune a pasarilor cu turbinele).

Un studiu care a avut loc între 2006 și 2009 în Tarifa, Spania (de Lucas, M., Ferrer, M., Bechard, M. J. and Muñoz, A. R. (2012) Griffon vulture mortality at wind farms in southern Spain: distribution of fatalities and active mitigation measures. Biol. Conserv.147: 184–189.), a arătat că masura de reducere a impactului, respectiv cea de „oprire la cerere a parcului eolian” poate reduce mortalitatea pentru specia Gyps fulvus determinara de  coliziunea cu turbinele eoliene. „Oprirea la cerere” este o practică prin care turbinele selectate au rotația oprită la anumite ore stabilite, de ex. perioadele de migratie sau alte perioade de mare activitate.

Zona de studiu a avut in vedere o populație cuibaritoare de aproximativ 300 de perechi de vulturi și este înconjurată de alte colonii de reproducere. În fiecare an, între octombrie și noiembrie, vulturi migratori din nordul Spaniei și din întreaga Europă sse aduna în zonă înainte de a traversa strâmtoarea Gibraltar în Africa. Un număr maxim de 1.800 de păsări pot fi prezente zilnic în perioadele de vârf de migrație.

Parcurile eoliene extinse din zonă reprezintă un risc considerabil pentru vulturi prin coliziunea directă cu palele turbinelor, precum și prin efectul de bariera. Un proces de monitorizare post construcție a identificat oprirea selectivă a anumitor turbine ca fiind cea mai eficientă măsură de reducere a impactului. În timpul perioadei de monitorizare, carcasele indivizilor de vultur s-au dovedit a fi distribuite neuniform în zona de studiu. Aceste informații au fost folosite pentru a determina oprirea selectivă a anumitor turbine cu impact puternic atunci când vulturii au fost observați în vecinătatea lor.

Supravegherea continuă este utilizată pentru a identifica operațiunile de oprire. Dacă un vultur zboară pe o traiectorie care poate duce la o coliziune cu palele turbinei sau când un grup de vulturi zboară în interiorul sau în apropierea unui parc eolian, persoana care efectuează supravegherea contactează biroul de control al parcului eolian pentru a opri turbinele specifice implicate în risc, oprirea rotației într-un interval de timp maxim de trei minute. Prin oprirea selectivă a anumitor turbine cu risc ridicat, rata de mortalitate a vulturilor a fost redusă cu 50%.

Reducerea mortalitarilor la vulturii a fost realizată cu o scădere a producției de energie de doar 0,7%. Între 2008 și 2009, au fost înregistrate un total de 4.408 opriri ale turbinelor, cu o medie de 18 opriri per turbină. În medie, turbinele au fost oprite timp de 6 ore și 20 de minute în fiecare an, durata medie a unei opriri fiind de puțin peste 22 de minute.

Acest studiu arată că „oprirea la cerere” a unui număr mic de turbine cu impact mare poate avea un impact pozitiv în reducerea ratelor de coliziune ale cu populațiilor de păsări, cu un efect redus asupra producției generale de energie.

- În urma ultimelor cercetări și consultari ale studiilor efectuate în străinătate, o altă măsură de atenuare care poate fi implementată încă din prima zi de funcționare a parcurilor eoliene este: utilizarea unui sistem software care are radar integrat și camere mobile, inclusiv camere termice, senzori și chiar senzori acustici. Software-ul ar trebui să poată avea algoritmi sofisticați care detectează mișcările păsărilor prin procesarea semnalelor radar de la radarul vertical și orizontal. Acest software ar trebui să fie, de asemenea, responsabil pentru comunicarea cu camerele care oferă instrucțiuni pentru a indica direcția de mișcare a păsărilor și pentru a le înregistra. Sistemul ar trebui să permită o reducere controlată/automatizată a vitezei rotorului prin interfata cu turbinele eoliene si sa emita semnale de oprire la cerere sau o viteză a vantului mai mare la care sa porneasca turbinele, sau sau rotatii mai mici ale anumitor turbine specifice care pot provoca coliziunea pasarilor. Software-ul ar trebui să aibă opțiunea de identificare a speciilor de păsări pe baza algoritmilor bazați pe inteligență artificială, care vor fi instruiți pe baza datelor video colectate în primul an de monitorizare. Beneficiul soluțiilor controlate este că opririle inutile pot fi minimizate, iar speciile sensibile pot fi stabilite și implementate în software

Un studiu publicat în Journal of Applied Ecology (Eagle fatalities are reduced by automated curtailment of wind turbines, Christopher J. W. McClure, Brian W. Rolek, Leah Dunn, Jennifer D. McCabe, Luke Martinson, Todd Katzner) a testat un sistem optic IdentiFlight International LLC care determina ca anumite turbine sa se opreasca din functionare atunci cand sunt detectate pasari, sistemul putand identifica si specia de pasare. Cercetătorii au descoperit că sistemul a redus decesele Aquila chrysaetos cu 82% in cadrul parcului eolian Top of the World Windpower de 200 MW din Converse, Wyo., comparativ cu un site de control din apropiere fără tehnologia instalată, Campbell Hill WindPower - Three de 99 MW.

De ani de zile, industria a încercat să implementeze tehnologii pentru a preveni moartea păsărilor. Unele companii vând sisteme radar cu impulsuri care pot dezactiva automat turbinele atunci când sunt detectate păsări de orice specie. În 2018, Departamentul de Energie al SUA a anunțat o nouă tehnologie pentru parcurile eoliene offshore, dezvoltată de cercetătorii de la Laboratorul Național Pacific Northwest, care integrează viziunea stereo în software-ul de detectare pentru a vedea mai bine tiparele de zbor ale păsărilor și liliecilor.

Duke Energy care detine parcul eolian a apelat la sistemul IdentiFlight. Sistemul de imagistică utilizează camere și software pentru a determina distanța, ruta de zbor și viteza păsărilor de la până la un kilometru distanță. Acesta clasifică dacă păsările care sosesc sunt o specie protejată, cum ar fi acvilele, și alertează operatorii să închidă anumite turbine pentru a preveni coliziunile.

Masuri specifice de evitare si reducere a impactului, pentru speciile de pasari de interes conservativ pentru care a fost desemnat sit-ul Natura 2000 ROSCI00172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac

In perioada de constructie

- Nu se vor afecta suprafete de teren suplimentare fata de cele prevazute prin proiect, respectiv prevazute in actele de reglementare emise pentru planurile/proiectele luate in calcul la impactul cumulat

- Depozitarea materialelor de constructie se va face numai in zonele prevazute prin proiect din cadrul organizarii de santier si a punctelor de lucru, fara afectarea unor suprafete suplimentare

- Utilajele de constructie si mijloacele de transport vor tranzita zona prevazuta prin proiect, pe trasee bine stabilite, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren

- Utilajele de constructie si mijloacele de transport vor tranzita zona prevazuta prin proiect, pe trasee bine stabilite, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren

- Se va avea in vedere ca prin activitatile specifice de  santier (ex.: depozitarea solului vegetal decopertat din zone agricole) sa nu se raspandeasca speciile alohtone invazive, fiind considerate factori negativi care afecteaza structura habitatelor naturale;

- Pentru a se evita afectarea vegetatiei ca urmare a pulberilor antrenate in aer si care ulterior se vor depune pe organele vegetative aeriene ale plantelor, transportul materialelor de constructii se va face pe cat posibil acoperit, iar drumurile vor fi udate periodic in timpul sezonului cald;

- Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor;

- Evitarea oricaror scurgeri pe sol a carburantilor lichizi, uleiuri, vopseluri etc. In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante si inlaturate de pe amplasament prin contractarea unor societati specializate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase;

- Baracile, containerele, rezervoarele, toaletele ecologice etc, vor fi amplasate la distanta de sol (pe grinzi metalice, dulapi de lemn, caramizi etc.), pentru a permite libera circulatie a reptilelor si, de asemenea, pentru a nu permite acestora sa caute refugiu in amenajarile amintite

- Toate incintele amintite la paragraful anterior vor fi inchise in absenta lucratorilor si chiar si in timpul programului de lucru, pentru a nu permite exemplarelor de fauna salbatica sa sa caute refugiu in interior

- Interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de reptile, si mamifere de catre personalul aferent santierului;

- Combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise;

- Nu trebuie permisa baltirea apei si formarea de mlastini/zone umede in perimetrul parcului eolian, deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni)

- Liniile electrice subterane vor respecta traseul stabilit prin proiect, fara a afecta suprafete suplimentare de teren.

- Utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil;

- Nivelele de zgomot si vibratii, precum si noxele emise de mijloacele auto, respectiv utililaje trebuie sa se incadreze in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea evitarii eventualelor defectiuni tehnice cu repercusiuni asupra factorilor de mediu;

- Utilajele de constructii se vor alimenta cu carburanti numai in zone special amenajate fara a se contamina solul cu produse petroliere;

- In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante care vor fi inlaturate de pe amplasament prin societati autorizate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase;

- Se va proceda la stropirea periodica a spatiilor de manevra.

- Orice exemplar , care va fi observat in zona organizarii de santier sau a celei in care se desfasoara lucrarile propriu-zise si care este in pericol din cauza lucrarilor specifice in zona, necesita a fi relocat;

- Nu va fi incurajata adapostirea in cadrul organizarilor de santier a cainilor hoinari, in scop de paza, deoarece acestia pot afecta populatiile de mamifere, mai ales indivizii de Spermophilus citellus;

- Interzicerea cu desavarsire a incendierii vegetatiei verzi sau uscate, a miristii, pasunii, in orice perioada a anului.

- Pentru speciile protejate sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere și de creștere a puilor;

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- deținerea, transportul, comerțul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

In perioada de operare

In perioada de functionare a obiectivelor proiectului se recomanda urmatoarele masuri pentru protectia speciilor de pasari:

- Parcul eolian va fi dotat cu software-uri cu sisteme radar si camere video zi si noapte care să poată interveni direct în managementul parcului și să poată reducere viteza de rotație sau sa opreasca temporar functionarea anumitor turbine eoliene sau a întregului parc, dacă se constată că zona parcului va fi traversată de stoluri de păsări migratoare (în timpul migrației de toamnă sau primăvară). Sistemul are posibilitatea de avertizare timpurie in cazul apropierii stolurilor de pasari si permite incetinirea sau oprirea turbinelor chiar si in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile (care pot provoca riscul de coliziune a pasarilor cu turbinele).

Sistemele radar au fost cu success implementate in cadrul altor parcuri eoliene, spre exemplu parcul eolian din Texas, US, de 202 MW, operat de firma spaniolă, Iberdrola Renewables. Acesta este primul din lume care folosește sisteme radar pentru a-i permite oprirea automata a turbinelor eoliene daacă vremea rea ​​afecteaza perioadele vârfului de migratie. Instalația, folosește sisteme radar dezvoltate inițial pentru NASA și Forțele Aeriene ale SUA pentru a detecta păsările care se apropie de la o distanță de până la patru mile, să analizeze condițiile meteorologice și apoi să determine în timp real dacă acestea sunt în pericol de a zbura printre pale. Turbinele sunt programate să se oprească, repornind odată ce păsările sunt în siguranță. Sistemul reperează păsările și le evaluează altitudinea, numărul și vizibilitatea.

In perioada de dezafectare

- Nu se vor afecta suprafete de teren suplimentare fata de cele prevazute prin proiect,

- Depozitarea materialelor de constructie se va face numai in zonele prevazute prin proiect din cadrul organizarii de santier si a punctelor de lucru, fara afectarea unor suprafete suplimentare

- Se va avea in vedere ca prin activitatile specifice de  santier (ex.: depozitarea solului vegetal decopertat din zone agricole) sa nu se raspandeasca speciile alohtone invazive, fiind considerate factori negativi care afecteaza structura habitatelor naturale;

- Utilajele de constructie si mijloacele de transport vor tranzita zona prevazuta prin proiect, pe trasee bine stabilite, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren

- Pentru a se evita afectarea vegetatiei ca urmare a pulberilor antrenate in aer si care ulterior se vor depune pe organele vegetative aeriene ale plantelor, transportul materialelor de constructii se va face pe cat posibil acoperit, iar drumurile vor fi udate periodic in timpul sezonului cald;

- Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor;

- Utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil

- Nivelele de zgomot si vibratii, precum si noxele emise de mijloacele auto, respectiv utililaje trebuie sa se incadreze in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea evitarii eventualelor defectiuni tehnice cu repercusiuni asupra factorilor de mediu;

- Utilajele de constructii se vor alimenta cu carburanti numai in zone special amenajate fara a se contamina solul cu produse petroliere;

- In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante care vor fi inlaturate de pe amplasament prin societati autorizate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase;

- Baracile, containerele, rezervoarele, toaletele ecologice etc, vor fi amplasate la distanta de sol (pe grinzi metalice, dulapi de lemn, caramizi etc.), pentru a permite libera circulatie a reptilelor si, de asemenea, pentru a nu permite acestora sa caute refugiu in amenajarile amintite

- Toate incintele amintite la paragraful anterior vor fi inchise in absenta lucratorilor si chiar si in timpul programului de lucru, pentru a nu permite exemplarelor de fauna salbatica sa sa caute refugiu

- Evitarea oricaror scurgeri pe sol a carburantilor lichizi, uleiuri, vopseluri etc. In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante si inlaturate de pe amplasament prin contractarea unor societati specializate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase;

- Combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise;

- Nu trebuie permisa baltirea apei si formarea de mlastini/zone umede in perimetrul parcului eolian, deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni)

- Interzicerea cu desavarsire a incendierii vegetatiei verzi sau uscate, a miristii, pasunii, in orice perioada a anului

- Se interzice deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice.

- Orice exemplar , care va fi observat in zona organizarii de santier sau a celei in care se desfasoara lucrarile propriu-zise si care este in pericol din cauza lucrarilor specifice in zona, necesita a fi relocat;

- Nu va fi incurajata adapostirea in cadrul organizarilor de santier a cainilor hoinari, in scop de paza, deoarece acestia pot afecta populatiile de mamifere, mai ales indivizii de Spermophilus citellus;

| Masura | Măsură-descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căreia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0008 Baneasa -Canaraua Fetii si ROSPA0001 Aliman - Adamclisi |
| IN PERIOADA DE CONSTRUCTIE |
| M1 | Nu se vor afecta suprafete de teren suplimentare fata de cele prevazute prin proiect, respectiv prevazute in actele de reglementare emise pentru planurile/proiectele luate in calcul la impactul cumulate. | P | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | Suprafata habitatului/suprafata habitatului speciei | Pierderea de habitate | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M2 | Depozitarea materialelor de constructie se va face numai in zonele prevazute prin proiect din cadrul organizarii de santier si a punctelor de lucru, fara afectarea unor suprafete suplimentare. | P | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | Suprafata habitatului/suprafata habitatului speciei | Pierderea de habitate | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M3 | Utilajele de constructie si mijloacele de transport vor tranzita zona prevazuta prin proiect, pe trasee bine stabilite, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren. | P | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | Suprafata habitatului/suprafata habitatului speciei | Pierderea de habitate | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M4 | Se interzice deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice. Se vor folosi tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate. | P | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001 | - | Perturbarea activitatii speciilor | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M5 | Pastrarea unor zone suficient de mari intre turbinele eoliene si diferite zone importante pentru pasari pentru reducerea perturbarii activitatii si a riscului de coliziune (ex. zone de hranire, zone de cuibarire, rute importante de migratie). | P | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Marimea populatiei | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M6 | Evitarea oricaror scurgeri pe sol a carburantilor lichizi, uleiuri, vopseluri etc. In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante si inlaturate de pe amplasament prin contractarea unor societati specializate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase; | P | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Alterarea habitatelor | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M7 | Combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise. | P | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | - | Alterarea habitatelor | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M8 | Nu trebuie permisa baltirea apei si formarea de mlastini/zone umede in perimetrul parcului eolian, deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni). | P | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001 Bombina bombina | - | Perturbarea activitatii speciilor, | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M9 | Nivelele de zgomot si vibratii, precum si noxele emise de mijloacele auto, respectiv utililaje trebuie sa se incadreze in limitele impuse de legislatia in vigoare; | P | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001 | - | Perturbarea activitatii speciilor, | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M10 | Interzicerea cu desavarsire a incendierii vegetatiei verzi sau uscate, a miristii, pasunii, in orice perioada a anului. | P | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, si speciile si habitatele din ROSCI0172 | Marimea populatiei, suprafata habitatelor | Pierdere habiatte, reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M11 | Se va avea in vedere ca prin activitatile specifice de santier (ex.: depozitarea solului vegetal decopertat din zone agricole) sa nu se raspandeasca speciile alohtone invazive, fiind considerate factori negativi care afecteaza structura habitatelor naturale; | P | 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitatului, abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | Pierdere habitat, alterare habitat | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M12 | Pentru a se evita afectarea vegetatiei ca urmare a pulberilor antrenate in aer si care ulterior se vor depune pe organele vegetative aeriene ale plantelor, transportul materialelor de constructii se va face pe cat posibil acoperit, iar drumurile vor fi udate periodic in timpul sezonului cald. | P | 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | - | alterare habitat | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M13 | Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor | P | 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | - | alterare habitat | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M14 | In perioada de constructie, baracile, containerele, rezervoarele, toaletele ecologice etc, vor fi amplasate la distanta de sol (pe grinzi metalice, dulapi de lemn, caramizi etc.), pentru a permite libera circulatie a reptilelor si, de asemenea, pentru a nu permite acestora sa caute refugiu in amenajarile amintite; | P | Testudo graeca Testudo hermanii | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M15 | Toate incintele amintite la paragraful anterior vor fi inchise in absenta lucratorilor si chiar si in timpul programului de lucru, pentru a nu permite exemplarelor de fauna salbatica sa caute refugiu in interior (valabil mai ales pe timpul sezoanelor vernal, estival si autumnal); | P | Testudo graeca Testudo hermanii | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M16 | Nu va fi incurajata adapostirea in cadrul organizarilor de santier a cainilor hoinari, in scop de paza, deoarece acestia pot afecta populatiile de mamifere, mai ales indivizii de Spermophilus citellus | P | Spermophilus citellus | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M17 | Orice exemplar , care va fi observat in zona organizarii de santier sau a celei in care se desfasoara lucrarile propriu-zise si care este in pericol din cauza lucrarilor specifice in zona, necesita a fi relocat | P | Testudo graeca Testudo hermanii | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M18 | Liniile electrice subterane vor respecta traseul stabilit prin proiect, fara a afecta suprafete suplimentare de teren | P | 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | Suprafata habitatelor | Pierdere habitat | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M19 | Utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil | P | Toate speciile din ROSPA0001, ROSPA0008 | - | Perturbarea activitatii speciilor | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M20 | Utilajele de constructii se vor alimenta cu carburanti numai in zone special amenajate fara a se contamina solul cu produse petroliere | P | 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | - | Alterare habitat | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M21 | In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante care vor fi inlaturate de pe amplasament prin societati autorizate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase; | P | 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | - | Alterare habitat | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |
| M22 | Se va proceda la stropirea periodica a spatiilor de manevra. | P | 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0 | - | Alterare habitat | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia |

| Masura | Măsură-descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căreia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IN PERIOADA DE OPERARE |
| M1 | Parcul eolian va fi dotat cu software-uri cu sisteme radar si camere video zi si noapte care să poată interveni direct în managementul parcului și să poată reducere viteza de rotație sau sa opreasca temporar functionarea anumitor turbine eoliene sau a întregului parc, dacă se constată că zona parcului va fi traversată de stoluri de păsări migratoare (în timpul migrației de toamnă sau primăvară). Sistemul are posibilitatea de avertizare timpurie in cazul apropierii stolurilor de pasari si permite incetinirea sau oprirea turbinelor chiar si in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile (care pot provoca riscul de coliziune a pasarilor cu turbinele). | R | Speciile din ROSPA0001 la care nu se cunoaste riscul de coliziune: Alauda arvensis, Asio otus, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Hippolais icterina, Hirundo rustica, Lanius senator, Luscinia megarhynchos,Merops apiaster Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Phoenicurus ochruros, Riparia riparia, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Upupa epops | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de functionare | La nivelul parcului eolian |
|  |  | R | Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Haliaaetus albicilla, Picus canus, Burhinus oedicnemus – specii cu risc de coliziune semnificativ | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de functionare | La nivelul parcului eolian |
|  |  | E | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si restul speciilor din ROSPA0001 pentru care se cunoaste riscul de coliziune | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de functionare | La nivelul parcului eolian |
| M2 | Utilizarea unui sistem software care are radar integrat și camere mobile, inclusiv camere termice, senzori și chiar senzori acustici. Software-ul ar trebui să poată avea algoritmi sofisticați care detectează mișcările păsărilor prin procesarea semnalelor radar de la radarul vertical și orizontal. Acest software ar trebui să fie, de asemenea, responsabil pentru comunicarea cu camerele care oferă instrucțiuni pentru a indica direcția de mișcare a păsărilor și pentru a le înregistra. Sistemul ar trebui să permită o reducere controlată/automatizată a vitezei rotorului prin interfata cu turbinele eoliene si sa emita semnale de oprire la cerere sau o viteză a vantului mai mare la care sa porneasca turbinele, sau sau rotatii mai mici ale anumitor turbine specifice care pot provoca coliziunea pasarilor. Software-ul ar trebui să aibă opțiunea de identificare a speciilor de păsări pe baza algoritmilor bazați pe inteligență artificială, care vor fi instruiți pe baza datelor video colectate în primul an de monitorizare. Beneficiul soluțiilor controlate este că opririle inutile pot fi minimizate, iar speciile sensibile pot fi stabilite și implementate în software- | R | Speciile din ROSPA0001 la care nu se cunoaste riscul de coliziune: Alauda arvensis, Asio otus, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Hippolais icterina, Hirundo rustica, Lanius senator, Luscinia megarhynchos,Merops apiaster Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Phoenicurus ochruros, Riparia riparia, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Upupa epops | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de functionare | La nivelul parcului eolian |
|  |  | R | Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Haliaaetus albicilla, Picus canus, Burhinus oedicnemus – specii cu risc de coliziune semnificativ | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de functionare | La nivelul parcului eolian |
|  |  | E | Toate speciile de pasari din ROSPA0008 si restul speciilor din ROSPA0001 pentru care se cunoaste riscul de coliziune | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de functionare | La nivelul parcului eolian |
| M3 | Turbinele parcului eolian (cele amplasate in zone sensibile - in vecinatatea zonelor forestiere, care pot cauza numar mare de mortalitati), vor fi oprite din functionare în perioade cu viteze ale vântului mai mici de 6 m/s, în perioadele în care activitatea speciilor de lilieci este mult mai intensă (migraţie de primăvară, ieşirea puilor din adăposturi, migraţie de toamnă). Aceasta metoda se va aplica din anul 2 de functionare daca se constata mortalitati semnificative in randul chiropterelor in primul an de functionare al parcului eolian, in conditiile in care din primul an se va aplica masura M4 de mai jos | R | Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de functionare | La nivelul parcului eolian |
| M4 | Echiparea turbinelor eoliene, inca din primul an de functionare, cu sisteme de protectie a liliecilor, spre exemplu: Vestas Bat Protection System - este o soluție software care răspunde la anumiți factori de mediu legați de probabilitatea prezenței liliecilor. In cazul detectiei liliecilor, acest software intervine in functionarea turbinei eoliene, prin oprirea inteligentă a turbinei, astfel fiind redus impactul asupra speciilor de chiroptere fara afectarea semnificativa a productiei investitiei. The Bat Deterrent System - folosește acustica pentru a mentine departe liliecii de zona baleiata a rotorului. | R | Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | Pe intreaga perioada de functionare | La nivelul parcului eolian |
| M5 | Colectarea periodica a deseurilor de ambalaje si mai ales menajere prin inlaturarea acestora pentru a nu atrage speciile de fauna, inclusiv efectivele de pasari aflate in zona (ex. pescarusi, ciori etc.); | R | Pentru speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008 | - | Alterarea habitatelor | Pe intreaga perioada de functionare | La nivelul parcului eolian |

PEISAJ

In timpul realizarii proiectului:

In vederea reducerii impactului asupra peisajului in perioada lucrarilor constructie se recomanda aplicarea urmatoarelor masuri:

- interzicerea depozitarii materialelor in gramezi dezordonate si crearea de zone cu deseuri;

- prevenirea unui impact vizual neplacut prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta echipamente de protectie corespunzatoare, de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport si de a ingradi toata incinta santierului cu panouri, vopsite si inscriptionate adecvat;

- utilizarea mijloacelor corespunzatoare pentru a nu fi posibila poluarea cu materiale de constructie, sau reziduuri de pe santier a cailor de comunicatie pe care circula utilajele si mijloacele de transport implicate in activitatea de constructie.

In perioada de exploatare

Pentru a evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate.

Se va urmari pastrarea curateniei in zonele obiectivului, se va pastra in bune conditii imobilul prin efectuarea operatiilor de intretinere a fatadelor, spatiilor verzi.

Se vor intretine drumurile de exploatare.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

In timpul realizarii proiectului:

- implementarea proiectului propus se va realiza in conformitate cu reglementarile legale in vigoare din punctul de vedere al protectiei mediului;

- lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratiile locale, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai apropiate;

- se va proceda la monitorizarea zgomotului si vibratiilor la limita amplasamentului proiectului si initierea de actiuni de corectare/prevenire acolo unde este necesar, alegerea utilajelor principale ce se vor utiliza din categoria celor care indeplinesc cele mai bune tehnici disponibile in domeniul protectiei acustice;

- consultarea continua cu locuitorii in legatura cu impactul generat de zgomot/vibratii;

- automonitorizarea activitatii desfasurate, de respectare a tehnologiei din proiect si a normelor de securitate;

- minimizarea cantitatilor de materiale depozitate;

- utilizarea de camioane, buldozere si alte utilaje importante, compatibile cu standardele Uniunii Europene, dotate pe cat posibil cu motoare ecranate acustic si cu alte caracteristici tehnice menite sa reduca amprenta sonora; adaugarea de dispozitive de ecranare acustica pentru a indeplini cerintele legate de atenuarea impactului, in functie de necesitati;

- stabilirea si impunerea unor proceduri de operare standard pentru intretinerea si operarea vehiculelor/utilajelor;

- impunerea unor limitari de viteza pe drumurile de acces/transport ;

- administrarea parcului de vehicule pentru a asigura utilizarea unui numar minim de vehicule sau utilaje operationale;

- folosirea utilajelor si autovehicolelor in conditii normale de exploatare;

- optimizarea rutelor de circulatie a autovehiculelor care transporta materialele de constructii, turbinele eoliene, deseurile generate pe amplasament;

- impunerea unor restrictii de viteza pentru mijloacele auto in zonele considerate a fi sensibile;

- semnalizarea si impremuirea, acolo unde este posibil, a zonelor cu risc;

- populatia din zonele limitrofe trebuie sa fie informata cu privire la realizarea lucrarilor, orarul de lucru si trebuie sa i se puna la dispozitie date de contact in cazul in care exista reclamatii cu privire la depasirea nivelului de zgomot sau daca exista alte motive de disconfort cauzate de lucrarile de constructii;

- utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone pentru prevenirea accidentelor;

- executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora;

- dotarea utilajelor cu amortizoare de zgomot, captatoare de zgomot, difuzoare si amortizoare pentru ventilatoare;

- utilizarea de camioane, buldozere si alte utilaje importante, compatibile cu standardele Uniunii Europene, dotate pe cat posibil cu motoare ecranate acustic si cu alte caracteristici tehnice menite sa reduca amprenta sonora; adaugarea de dispozitive de ecranare acustica pentru a indeplini cerintele legate de atenuarea impactului, in functie de necesitati;

- administrarea parcului de vehicule pentru a asigura utilizarea unui numar minim de vehicule sau utilaje operationale;

- oprirea motoarelor mijloacelor de transport si ale utilajelor in pauzele de activitate;

- respectarea tehnologiei de lucru propuse in cadrul proiectului pentru evitarea expunerii la socuri si vibratii;

- informarea populatiei inainte de inceperea lucrarilor cu privire la natura, momentul si durata activitatilor de constructii, restrictionarea traficului, etc.;

- organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii expunerii, prin stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de lucru;

- traficul utilajelor / mijloacelor de transport se va realiza doar pe traseele stabilite, in orarul stabilit cu impunerea 	unor limitari de viteza pe drumurile de acces/transport;

- imprejmuirea organizarii de santier si a zonelor de lucru (daca va fi cazul) in vederea impiedicarii accesului populatiei si realizarea de semnalizari si alte avertizari corespunzatoare pentru delimitarea perimetrelor in care sunt efectuate lucrari;

- automonitorizarea activitatii desfasurate, cu respectarea tehnologiei din proiect si a normelor de securitate;

- minimizarea cantitatilor depozitate, manevrate si a inaltimii stivelor de descarcare.

Pe perioada de executie, constructorul va lua toate masurile adecvate pentru a elimina, reduce sau a atenua riscurile pentru factorii de mediu, sanatatea si securitatea tuturor persoanelor din imediata apropiere a lucrarilor.

Se va elabora Planul de Sanatate, Securitate si Mediu, care trebuie sa includa, dar nu se limiteaza la:

- o evaluare a riscurilor care va identifica pericolele si va propune masurile de diminuare;

- o inregistrare detaliata a tuturor incidentelor si accidentelor, documentul va cuprinde masuri suplimentare de reducere a riscurilor pentru a preveni reaparitia evenimentelor.

- masuri de evaluare a riscului de constructie si masuri de control;

- organizarea si modalitatile de gestionare pentru punerea in aplicare a proiectului;

- cerintele de siguranta corespunzatoare specificate.

Riscurile identificate privind accidente specifice activitatii de executie a lucrarii cat si in cadrul organizarii de santier pot fi generate ca urmare a: nerespectarii prevederilor/conditiilor tehnice de realizare a lucrarilor propuse, nesemnalizarii zonelor cu lucrari si luarea masurilor corespunzatoare, accesului persoanelor in zonele interzise, defectiunile utilajelor/echipamentelor/mijloacelor folosite, nesupravegherii corespunzatoare a lucrarilor de catre personalul desemnat, manevrarii/amplasarii necorespunzatoare ale utilajelor / echipamentelor / mijloacelor de transport, incendiilor/exploziilor, nerespectarii normelor privind protectia muncii de catre personalul aferent etc..

In perioada de exploatare

Si in cazul impactului activitatii asupra asezarilor umane si a sanatatii populatiei trebuie luate masuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu aer, apa, sol-subsol, biodiversitate, analizate in capitolele anterioare.

Respectarea prevederilor privind diminuarea zgomotului si vibratiilor prezentate inclusiv

respectarea prevederilor actelor de reglementare cu privire la acestea.

In cazul in care efectul de palpaire deranjeaza populatia limitrofa se recomanda instalarea unor obstacole intre sursa si receptor pentru reducerea sau eliminarea efectelor licaririi: cladiri, copaci, ferestre care sa nu lase lumina sa treaca, etc..

Alte masuri:

- limitarea numarului mijloacelor de transport in perioada de mentenanta;

- intretinerea drumurilor de exploatare;

- mentinerea functionarii parcului in parametrii;

- managementul deseurilor, inclusiv al eventualelor mortalitati de pe amplsamentul parcului.

Exploatarea obiectivului sa nu duca la depasirea normelor privind nivelul zgomotului si al vibratiilor la limita amplasamentului proiectului.

Prin amplasarea turbinelor eoliene la distante mari fata de cele mai apropiate locuinte, de peste 551 m, se apreciaza ca impactul asupra asezarilor umane va fi unul minim.

ZGOMOT SI VIBRATII

In timpul realizarii proiectului:

- inlocuirea procedeelor tehnologice producatoare de zgomot accentuat cu altele cu zgomot mult redus;

- utilizarea de sisteme, dispozitive si mecanisme care genereaza un zgomot mai redus;

- utilizarea in constructia de masini a unor materiale adecvate (inlocuirea, acolo unde este cazul, a materialelor metalice cu materiale plastice (care au o capacitate mai mare de amortizare a vibratiilor), utilizarea firelor si fibrelor sintetice;

- utilizarea unor operatiuni care conduc la reducerea vibratiilor;

- directionarea surselor de zgomot astfel incat axa principala de radiatie a lor sa nu fie indreptata spre receptor.

Masurile de evitare a depasirilor nivelului de zgomot in cadrul organizarii de santier vizeaza activitati ce tin de managementul adecvat al lucrarilor de constructii montaj si de calitate a lucrarilor, respectiv:

- in perioada de constructie a obiectivului se va avea in vedere utilizarea unor utilaje in buna stare de functionare, cu emisii reduse si cu un nivel al zgomotului care sa nu depaseasca normele in vigoare;

- se va respecta un orar de lucru care sa nu deranjeze locuitorii din zona;

- se va realiza etapizarea lucrarilor astfel incat sa se evite efectuarea mai multor lucrari cu caracter diferit in acelasi timp, pentru prevenirea cumularii mai multor surse generatoare de zgomot si organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii;

- informarea si instruirea personalului privind utilizarea corecta a echipamentelor de lucru in scopul reducerii zgomotului;

- dotarea utilajelor cu amortizoare de zgomot, captatoare de zgomot, difuzoare si amortizoare pentru ventilatoare;

- constructorul va respecta programul agreat de administratia locala in desfasurarea lucrarilor de constructie astfel incat impactul sa fie cat mai redus.

- evitarea impactului metalului pe metal, izolarea componentelor care vibreaza, efectuarea intretinerii preventive;

- se va reduce viteza autovehiculelor in zonele sensibile.

Masuri specifica reducerii vibratiilor:

- alegerea altor metode de lucru ce implica o expunere mai scazuta la vibratii mecanice;

- programe corespunzatoare de intretinere pentru echipamentele de munca, locurile de munca si sistemele de la locul de munca;

- instruirea lucratorilor cu privire la nivelul de vibratii al utilajelor noi.

In perioada de exploatare

Principalele masuri generale de diminuare a zgomotului si vibratiilor:

- respectarea limitelor admisibile prevazute de reglementarile in vigoare ca obiective specifice de monitorizare si performanta;

- masurarea, in puncte de monitorizare selectate a nivelelor de zgomot si vibratii, pentru a determina impactul efectiv datorat acestor factori; aceste date vor constitui baza programului permanent de monitorizare a zgomotului si vibratiilor;

- evaluarea datelor de monitorizare si aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

Masurile recomandate de OMS de interventie pentru diminuarea zgomotului sunt:

  - interventia la sursa: schimbarea nivelului de emisie al sursei, restrictii asupra timpului de operare;

  - interventii pe traseu: interventii pe traseu intre sursa si receptor, controlul traseului prin izolarea locuintei receptorului/receptorului;

  - interventii pentru schimbarea comportamentului: modificarea comportamentului individual pentru a reduce expunerea, evitarea expunerii sau reducerea duratei expunerii, educatie si comunicatie comunitara.

Alte masuri:

- se vor mentine utilajele in stare de functionare, in parametrii impusi de proiect;

- se vor efectua lucrarile de intretinere a utilajelor la timp pentru ca deteriorarile pieselor in miscare sa nu mareasca nivelul de zgomot;

- se vor finisa suprafetele de drum neregulate;

- se vor respecta prevederile legislative: SR 10009:2017/C91:2020. Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Se recomanda respectarea prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014.

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in normativele in vigoare, H.G nr. 493/2006, SR 10009-2017 completat cu SR 10009/C1-2017/C91:2020 Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/21.02.2014.

Alegerea unor rute de transport destinate transporturilor rutiere grele, pentru aprovizionarea cu materiale reduce semnificativ impactul generat de mijloacele de transport.

Se vor efectua masuratori ale zgomotului produs de parcul eolian in functiune pentru a se asigura respectarea limitei legale - se va respecta prevederile cuprinse in Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant.

Se va asigura functionarea turbinelor eoliene in parametrii pentru a nu duce la depasirea zgomotului emis.

DESEURI

In perioada lucrarilor de executie a obiectivului se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

| Denumirea deseului | Codul deseului |
| --- | --- |
| uleiuri hidraulice minerale clorinate | 13 01 09* |
| uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10* |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* |
| alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 08* |
| alte uleiuri hidraulice | 13 01 13* |
| ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |
| ambalaje de lemn | 15 01 03 |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |
| ambalaje amestecate | 15 01 06 |
| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* |
| deseuri de materiale absorbante | 15 02 02* |
| beton | 17 01 01 |
| deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate); | 17 01 02 |
| amestecuri de beton, caramizi, tigle si produse ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 | 17 01 07 |
| lemn | 17 02 01 |
| sticla | 17 02 02 |
| materiale plastice | 17 02 03 |
| cupru, bronz, alama (cupru) | 17 04 01 |
| aluminiu | 17 04 02 |
| fier si otel | 17 04 05 |
| amestecuri metalice | 17 04 07 |
| cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase | 17 04 10* |
| cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 17 04 11 |
| pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03* | 17 05 04 |
| hartie si carton | 20 01 01 |
| sticla | 20 01 02 |
| materiale textile | 20 01 11 |
| solventi | 20 01 13* |
| materiale plastice | 20 01 39 |
| metale | 20 01 40 |
| deseuri municipale amestecate | 20 03 01 |

Cantitatile de deseuri generate in perioada constructiei nu pot fi estimate in aceasta etapa, vor varia in functie de tipul activitatilor desfasurate pe teren si vor fi raportate autoritatii competente de protectia mediului – se va tine o evidenta stricta a gestiunii deseurilor. Constructorul / Antreprenorul este responsabil si va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta Agentiei de Protectia Mediului.

Transportul deseurilor rezultate din activitatile de constructii realizate conform proiectului se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate de deseurile generate doar in timpul operatiunilor de functionare si mentenanta ale parcului eolian.

Principalele tipuri de deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului – cantitati estimate si gestionare:

| Denumirea deseului | Codul deseului | Cantitate max. estimata / an | UM | Gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 11* | 0.1 | tone | Se formează ocazional, în timpul operaţiilor de întreţinere; sunt preluate de firma care asigură mentenanţa, in vederea predarii catre operatorul autorizat. |
| uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10* | 6 | tone | Uleiurile uzate provin din mentenanţa turbinelor şi a staţiei de transformare. Înlocuirea/completarea uleiului se face de o firmă specializată; nu se stochează ulei uzat pe amplasament. Uleiurile uzate sunt predate operatorului autorizat |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere; | 13 02 05* |  |  |  |
| uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 06* |  |  |  |
| uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii | 13 03 07 |  |  |  |
| ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 0.2 | tone | Provin de la diverse piese de schimb sau materiale utilizate la întreţinerea parcului eolian. Sunt colectate pe categorii şi predate operatorului autorizat |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |  |  |
| ambalaje de lemn | 15 01 03 |  |  |  |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |  |
| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | 0.2 | tone | Deşeuri ambalaje (recipiente vaselină, alţi lubrifianţi, uleiuri) – se predau operatorului autorizat |
| absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 0.05 | tone | Se formează ocazional, în timpul operaţiilor de întreţinere; sunt preluate de firma care asigură mentenanţa, in vederea predarii catre operatorul autorizat. |
| filtre de ulei | 16.01.07* | 0.1 | tone | Sunt preluate direct de operatorul autorizat |
| fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 | 16 01 15 | 0.1 | tone | în mod normal se completează circuitul de răcire; lichidul este înlocuit doar dacă nu mai corespunde. Antigelul uzat este preluat de firma care asigură mentenanţa, in vederea predarii catre operatorul autorizat.. |
| DEEE - echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | 16 02 14 | 0.1 | tone | Deşeuri rezultate din întreţinerea sistemelor electrice şi electronice – sunt predate operatorului autorizat |
| baterii cu plumb | 16 06 01* | 0.4 | tone | Proveniţi de la staţia electrică şi de la turbine; se schimbă la epuizare, o dată la 5-8 ani. Acumulatorii sunt preluaţi în vederea valorificării de către firma care face mentenanţa – sunt predate operatorului autorizat |
| baterii alcaline | 16 06 04 |  |  |  |
| hartie si carton | 20 01 01 | 0.2 | tone | Depozitare temporara in Europubele, preluat de operator autorizat Colectare selectiva |
| sticla | 20 01 02 |  |  |  |
| materiale plastice | 20 01 39 |  |  |  |
| metale | 20 01 40 |  |  |  |
| echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componenți periculosi | 20 01 35* | 0.1 | tone | Deşeuri rezultate din întreţinerea sistemelor electrice şi electronice – sunt predate operatorului autorizat |
| deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | 1 | mc | Depozitare temporara in Europubele, preluat de operator autorizat |

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai multe proprietati periculoase mentionate in ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor

Alte tipuri secundare de deseuri care se mai pot genera ocazional in etapa de functionare a proiectului din activitati secundare, mentenanta, activitati in statia electrica/de transformare, etc.:

| Denumirea deseului | Codul deseului | Gestionare |
| --- | --- | --- |
| ceruri și grăsimi uzate (vaselină uzată ) | 12 01 12* | Provin din mentenanţa turbinelor şi a staţiei de transformare. Sunt predate operatorului autorizat |
| uleiuri hidraulice minerale clorinate | 13 01 09* | Provin din mentenanţa turbinelor şi a staţiei de transformare. Înlocuirea / completarea uleiului se face de o firmă specializată; nu se stochează ulei uzat pe amplasament. Sunt predate operatorului autorizat |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* |  |
| alte uleiuri hidraulice; | 13 01 13* |  |
| uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere; | 13 02 04* |  |
| uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile | 13 02 07* |  |
| alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 08* |  |
| ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | Sunt colectate pe categorii şi predate operatorului autorizat |
| ambalaje amestecate | 15 01 06 |  |
| anvelope uzate | 16 01 03 | Sunt predate operatorului autorizat |
| cupru, bronz, alama (cupru) | 17 04 01 | Sunt colectate pe categorii şi predate operatorului autorizat |
| aluminiu | 17 04 02 |  |
| amestecuri metalice | 17 04 07 |  |
| deseuri metalice contaminate cu substante periculoase | 17 04 09* |  |
| cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase | 17 04 10* |  |
| cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 17 04 11 |  |
| solventi | 20 01 13* | Sunt predate operatorului autorizat |

Deseurile menajere menajere, provenite din activitatea personalului si activitatea de mentenanta a turbinelor eoliene cat si a statiei de transformare, vor fi colectate in pubele si evacuate de catre o firma de salubritate autorizata (cu care se va incheia contract in acest sens) iar deseurile reciclabile colectate selectiv si valorificate prin intermediul agentilor economici autorizati contractati pentru astfel de activitati.

Uleiurile vor fi colectate si predate in vederea valorificarii/eliminarii catre firme autorizate.

Eventualele deseuri metalice neferoase provenite de la statia electrica se colecteaza selectiv in spatiu amenajat si se valorifica prin societati specializate.

In situatia in care vor fi descoperite in zona obiectivelor proiectului carcase de animale moarte, acestea vor fi colectate si indepartate de pe amplasament respectand prevederile privind monitorizarea biodiversitatii.

Transportul/manipularea deseurilor se va realiza de catre firme de salubritate autorizate.

Conform art. 21 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu completari si modificari, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri de cotaminare pentru aer, apa , sol, fauna sau flora;

- fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de constructie a obiectivului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- reducerea volumului de deseuri generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- conform OUG nr. 92/2021 clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/ 532/ CE din 3 Mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/ 3/CE de stabiliere a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 , alin (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE  a Consiliului de stabiliere a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1 , alin (4) din Directiva 91/ 689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase , cu modificarile ulterioare;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor evidentindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora si se vor raporta catre autoritatea locala de mediu;

- conform art.4  si art. 21  din OUG nr. 92/2021, producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- autovehiculele care vor transporta material pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile securizate astfel incat sa se evite spulberarea si/sau imprastierea materialelor transportate in timpul deplasarii;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se premise pentru colectarea selectiva;

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele inscriptionate si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului;

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la finalizarea santierului, respectiv la terminarea lucrarilor de construire a imobilului, se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament.

Perioada de dezafectare

In timpul dezafectarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate de deseurile generate in timpul operatiunilor de construire, functionare si mentenanta ale parcului eolian.

Planul de gestionare a deseurilor

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele Ordonantei de urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deseuri si pentru operatiunile cu deseuri.

Se impune identificarea activitatilor generatoare de deseuri, toate tipurile de deseuri produse, iar pe baza acestora intocmirea unui Plan de gestionare al deseurilor.

Planul de gestionare al deseurilor reprezinta un instrument de planificare esential pentru asigurarea unui management performant al deseurilor, cu un impact cat mai redus asupra mediului si sanatatii umane, cu un consum minim de resurse si energie, prin aplicarea la nivel operational al ierarhiei deseurilor implicand: prevenirea generarii deseurilor, pregatirea pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea si, cea mai putin preferata optiune, eliminarea (incluzand depozitarea si incinerarea fara recuperarea energetica), astfel:

- descrie politicile cheie legate de managementul deseurilor, stabileste obiectivele si tintelor privind generarea deseurilor;

- prognozeaza activitatea privind generarea deseurilor;

- defineste rolurile si responsabilitatile;

- acopera gestionarea deseurilor, stocarea pe categorii, transport, reutilizare/reciclare si eliminare;

- detaliaza masurile specifice de control ce trebuie implementate pentru gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;

- asigura un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate. Pornind de la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora, se reduce cantitatea de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

Masuri propuse pentru evitarea unor efecte negative semnificative asupra mediului in cazul sistarii temporare a activitatii:

- Notificarea APM Constanta;

- Punerea in siguranta a instalatiilor si echipamentelor de pe amplasament;

IV. CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizatiei de construire/desfiintare emise de către autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de către institutiile abilitate să autorizeze lucrările de constructii cu caracter special are obligatia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităti de construire şi/sau desfiintare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităti de constructie şi desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranta în constructii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în conditii de sigurantă a substantelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizatii de construire şi/sau desfiintări şi producătorii şi detinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificari si completari, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populatiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparatii și întretinere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unităti autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligatia de a notifica autoritatea competentă pentru protectia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii prevazute in Avizul de gospodarire a apelor

-Se vor solicita și obţine, toate avizele și autorizaţiile necesare, conform legii.

-Se înterzice aruncarea, introducerea şi depozitarea deşeurilor, de orice fel, pe malul sau în zona  de protecție a cursurilor de apă Valea Regepului, Valea Mare și Dobromir.

-Se interzice realizarea oricăror construcţii în zona de protectie a cursurilor de apă.

-Lucrările de traversare a cursurilor de apă nu se vor derula în perioadele de ape mari.

-În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului și constructorului.

-Beneficiarul îşi va asuma toate riscurile și pagubele în caz de avarie datorită furtunilor sau inundaţiilor. Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral nu este obligată să suporte eventualele pagube.

-Se înterzice orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafaţă și subterane.

- Nu se admite soluţia evacuare în subteran a apelor uzate epurate.

-Lucrările propuse sa nu afecteze stabilitatea malurilor și calitatea apei cursurilor de apa.

-Se înterzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiile de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.

-Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incînta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată și completată.

-Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea şi rezistenţa lucrărilor propuse și nici la calitatea materialelor de construcții prevăzute în cadrul lucrărilor. Responsabilitatea privînd dimensionarea lucrărilor revine, întegral, proiectantului și elaboratorului documentaţiei tehnice de fundamentare.

-Pentru traversarea cursurilor de apa cu cabluri, linii electrice se percep tarife pentru utilizarea domeniului public aflat în administrarea Administrației Naționale „Apele Romane”, conform O.U.G. nr. 52/2023.

După finalizarea investiţiei, beneficiarul are obligaţia să solicite și să obţină autorizaţie de gospodarire a apelor/autorizație modificatoare, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3147/2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor.

Avizul de gospodărire a apelor își menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuţia acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul își pierde valabilitatea, cu excepţia cazului în care proiectul deţine autorizaţie de construire aflată în termen de valabilitate.

Dacă pe parcursul derulării învestiţiei, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, înclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea admînistrativă după caz, precum şi răspunderea civilă sau penală, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile și completarile ulterioare.

Conditii necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafată de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătătilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparatii  şi  întretinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităti autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curătarea rotilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protectie şi/sau ocolire a zonelor rezidentiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distante mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidentiale, se va sigura reducerea vitezei de circulatie;

- se vor asigura utilitătile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune conditii (sursă apă potabilă, facilităti igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislatiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte sigurantă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul executiei lucrărilor prin stropirea în permanentă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligatia curătării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosintă detinută initial.

- se vor respecta prevederile O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reteaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanta vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitătilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- Se vor respecta conditile impuse in avizul de gospodarire a apelor;

- O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;.

- Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervatiilor naturale 2.363 Rezervatia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervatia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervatia Naturală Lacul Oltina, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1228/2016.

- Planul de Management al ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroși de la Petroșani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman și IV.30 Lacul Vederoasa, aprobat prin Ordinul ministrului Mediului, apelor și pădurilor nr.1557/2016.

- H.G 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

- Se vor respecta prevederile din Avizul cu conditii emis de ANANP/ST Constanta nr. 16 din 20.03.2024.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) conditiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispozitiilor art. 10 din OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligatiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situatii care implică schimbarea titularului activitătii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitătii;

- pentru dezafectare se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel putin următoarele:

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari;

- demolarea structurilor, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în conditiile legii;

- se vor respecta conditiile impuse de autoritătile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea initială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) conditii pentru refacerea stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

După finalizarea dezafectarii si indepărtării tuturor elementelor constitutive ale parcului eolian se vor realiza activităti de reabilitare a mediului care vor include:

- excavare si indepărtarea elementelor constitutive ale parcului eolian - fundatii si retele de cabluri electrice subterane, etc., curătirea terenului de posibilele resturi de materiale de constructie si deseuri rămase;

- umplerea excavatiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona invecinată a excavatiilor;

- reabilitarea terenului astfel incât să permită desfăsurarea activitător initiale pe terenurile reabilitate.

V. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂTILOR CU RESPONSABILITĂTI ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritătile cu responsabilităti în domeniul protectiei mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 16.06.2023, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 07.03.2024 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu, a studului de evaluare adecvata si decizia finala.

VI. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale:  depunerea solicitării acordului de mediu – 20.06.2023(Ziarul Cuget Liber),  etapa de incadrare – 18.09.2023 (Ziarul Anunt de Mediu), depunerea Raportului privind impactul asupra mediului - si anunt privind organizarea dezbaterii publice – 20.12.2023 ( ziarul Cuget Liber ), anunt public privind emiterea acordului de mediu – 13.03.2024 (ziarul Cuget Liber);

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului si Studiul de evaluare adecvata, au fost elaborat de evaluator de mediu: Societatea de Cercetare a Biodiversitatii si Ingineria Mediului AON S.R.L., certificat de atestare  Seria RGX nr. 347/ 11.08.2022 emis de Asociatia Romana de Mediu pentru elaborare studii de protectia mediului;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 18.01.2024;

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂTII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

In timpul executiei, exploatarii, dezafectarii:

| Factor de mediu | Obiective | Indicatori | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| AER | Imbunatatirea calitatii aerului atmosferic ; mentinerea standardelor de calitate pentru aer Reducerea efectelor traficului asupra zonelor proiectului (verificari periodice ale utilajelor si mijloacelor de transport astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise) | - pulberi in suspensie, pulberi sedimentabile -nivelul de zgomot (dB) | semestrial |
| SOL- SUBSOL | Exploatarea resurselor la limita capactatii de suport Asigurarea calitatiii solului | - parametrii de calitate sol conform Ord 756/1997 | anual |
| MANAGEMENTUL DESEURILOR | Intocmirea unui plan de management de mediu | -evaluarea cantitatii de deseuri generate si transportate; -situatia dotarilor in vederea colectarii si transportului deseurilor | anual |
| Protectia asezarilor umane | Mentinerea calitatii factorilor de mediu | Efectuarea de masuratori de zgomot la limita amplasamentului proiectului, in zona localitatii | semestrial |

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie/exploatare/dezafectare;

- raportul anual ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

MONITORIZAREA BIODIVERSITATII

Planul de monitorizare asupra florei, vegetatiei, habitatelor si faunei trebuie sa respecte urmatoarele perioade:

1. Inainte de inceperea lucrarilor de constructie (minim 1 an)

2. In perioda de constructie a obiectivelor prevazute prin proiect

3. In perioada de functionare (pe toata durata de functionare)

4. In perioada de dezafectare a parcului eolian

Calendarul privind implementarea si monitorizarea masurilor de reducere a impactului IN PERIOADA DE OPERARE

Titularul proiectului este responsabil de implementarea masurilor de prevenire / evitare / reducere pâna în momentul când acestea devin functionale şi de transmitere a unui raport anual privind implementarea şi funcţionarea acestor măsuri catre agenţia pentru protectia mediului.

| Masura | Specia/habitatul afectat/a | Parametru caruia i se adreseaza masura | Impactul caruia i se adreseaza masura | Calendardul de implementare a masurilor | Responsabil | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ,,,,,, | 25 |  |  |
| Parcul eolian va fi dotat cu software-uri cu sisteme radar si camere video zi si noapte care să poată interveni direct în managementul parcului și să poată reducere viteza de rotație sau sa opreasca temporar functionarea anumitor turbine eoliene sau a întregului parc, dacă se constată că zona parcului va fi traversată de stoluri de păsări migratoare (în timpul migrației de toamnă sau primăvară). Sistemul are posibilitatea de avertizare timpurie in cazul apropierii stolurilor de pasari si permite incetinirea sau oprirea turbinelor chiar si in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile (care pot provoca riscul de coliziune a pasarilor cu turbinele). | Speciile din ROSPA0001 la care nu se cunoaste riscul de coliziune: Alauda arvensis, Asio otus, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Hippolais icterina, Hirundo rustica, Lanius senator, Luscinia egarhynchos,Merops apiaster Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Phoenicurus ochruros, Riparia riparia, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Upupa epops Speciile din ROSPA0008 si ROSPA 0001 pentru care riscul de coliziune este semnificativ;Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Haliaaetus albicilla, Picus canus, Burhinus oedicnemus | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar si verificare societate acreditata de mediu pentru monitorizare biodiversitate | Conform bugetului mentionat la capitolul g) in tabelul intitulat ,,Programul de monitorizare a masurilor propuse pentru prevenirea, evitarea şi reducerea impacturilor” |
| Utilizarea unui sistem software care are radar integrat și camere mobile, inclusiv camere termice, senzori și chiar senzori acustici. Software-ul ar trebui să poată avea algoritmi sofisticați care detectează mișcările păsărilor prin procesarea semnalelor radar de la radarul vertical și orizontal. Acest software ar trebui să fie, de asemenea, responsabil pentru comunicarea cu camerele care oferă instrucțiuni pentru a indica direcția de mișcare a păsărilor și pentru a le înregistra. Sistemul ar trebui să permită o reducere controlată/automatizată a vitezei | Speciile din ROSPA0001 la care nu se cunoaste riscul de coliziune: Alauda arvensis, Asio otus, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Hippolais icterina, Hirundo rustica, Lanius senator, Luscinia megarhynchos,Merops apiaster Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Phoenicurus ochruros, Riparia riparia, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Upupa epops | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar | Conform bugetului mentionat la capitolul g) in tabelul intitulat ,,Programul de monitorizare a masurilor propuse pentru prevenirea, evitarea şi reducerea impacturilor” |

| Masura | Specia/habitatul afectat/a | Parametru caruia i se adreseaza masura | Impactul caruia i se adreseaza masura | Calendardul de implementare a masurilor | Responsabil | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ,,,,,, | 25 |  |  |
| rotorului prin interfata cu turbinele eoliene si sa emita semnale de oprire la cerere sau o viteză a vantului mai mare la care sa porneasca turbinele, sau sau rotatii mai mici ale anumitor turbine specifice care pot provoca coliziunea pasarilor. Software-ul ar trebui să aibă opțiunea de identificare a speciilor de păsări pe baza algoritmilor bazați pe inteligență artificială, care vor fi instruiți pe baza datelor video colectate în primul an de monitorizare. Beneficiul soluțiilor controlate este că opririle inutile pot fi minimizate, iar speciile sensibile pot fi stabilite și implementate în software- | Speciile din ROSPA0008 si ROSPA 0001 pentru care riscul de coliziune este semnificativ; Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Haliaaetus albicilla, Picus canus, Burhinus oedicnemus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbinele parcului eolian (cele amplasate in zone sensibile - in vecinatatea zonelor forestiere, care pot cauza numar mare de mortalitati), vor fi oprite din functionare în perioade cu viteze ale vântului mai mici de 6 m/s, în perioadele în care activitatea speciilor de lilieci este mult mai intensă (migraţie de primăvară, ieşirea puilor din adăposturi, migraţie de toamnă). Aceasta metoda se va aplica din anul 2 de functionare daca se constata mortalitati semnificative in randul chiropterelor in primul an de functionare al parcului eolian, in conditiile in care din primul an se va aplica masura M4 de mai jos | Speciile de lilieci din ROSCI0172 pentru care nu se cunoaste riscul de coliziune: Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar | Conform bugetului mentionat la capitolul g) in tabelul intitulat ,,Programul de monitorizare a masurilor propuse pentru prevenirea, evitarea şi reducerea impacturilor” |
| Echiparea turbinelor eoliene, inca din primul an de functionare, cu sisteme de protectie a liliecilor, spre exemplu: | Speciile de lilieci din ROSCI0172 pentru care nu se cunoaste riscul de coliziune: Miniopterusschreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi | Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar | Conform bugetului mentionat la capitolul g) in tabelul intitulat ,,Programul de |

| Masura | Specia/habitatul afectat/a | Parametru caruia i se adreseaza masura | Impactul caruia i se adreseaza masura | Calendardul de implementare a masurilor | Responsabil | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ,,,,,, | 25 |  |  |
| Vestas Bat Protection System - este o soluție software care răspunde la anumiți factori de mediu legați de probabilitatea prezenței liliecilor. In cazul detectiei liliecilor, acest software intervine in functionarea turbinei eoliene, prin oprirea inteligentă a turbinei, astfel fiind redus impactul asupra speciilor de chiroptere fara afectarea semnificativa a productiei investitiei. The Bat Deterrent System - folosește acustica pentru a mentine departe liliecii de zona baleiata a rotorului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | monitorizare a masurilor propuse pentru prevenirea, evitarea şi reducerea impacturilor” |

Programul de monitorizare a masurilor propuse pentru prevenirea, evitarea şi reducerea impacturilor”

| ANPIC afectată (COD, nume) | Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat / parametru | Forma de impact | Măsura de prevenire, evitare si reducere | Perioada implementării măsurii | Locația măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsură | Frecvența monitorizării | Locații de monitorizare | Durata monitorizării | Grad de eficacitate a măsurii | Buget | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0008, ROSPA0001, ROSCI0172 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, speciile din ROSCI0172/Suprafata habitatului/ suprafata habitatului speciei | Pierderea de habitate de hranire si odihna | M1 Nu se vor afecta suprafete de teren suplimentare fata de cele prevazute prin proiect | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata pierduta/alterata a habitatului de hranire si odihna | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | Ridicat | 1000 Euro/luna | Beneficiar (investitor) Constructor Verificare Societatea acredita de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0008, ROSPA0001, ROSCI0172 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, speciile din ROSCI0172/Suprafata habitatului/ suprafata habitatului speciei | Pierderea de habitate de hranire si odihna, Alterare habitat | M2 Depozitarea materialelor de constructie se va face numai in zonele prevazute prin proiect din cadrul organizarii de santier si a punctelor de lucru, fara afectarea unor suprafete suplimentare | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata pierduta/alterata a habitatului de hranire si odihna | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | Ridicat | 2000 Euro/luna | Beneficiar (investitor) Constructor Verificare Societatea acredita de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0008, ROSPA0001, ROSCI0172 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, speciile din ROSCI0172/Suprafata habitatului/ suprafata habitatului speciei | Pierderea de habitate de hranire si odihna | M3 Utilajele de constructie si mijloacele de transport vor tranzita zona prevazuta prin proiect, pe trasee bine stabilite, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata pierduta/alterata a habitatului de hranire si odihna | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | Medie | 2500 Euro/luna | Beneficiar (investitor) Constructor |
| ROSPA0008, ROSPA0001 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001/ Marimea populatiei | Perturbarea activitatii speciilor | M4 Se interzice deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice. Se vor folosi tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate. | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Nivelul zgomotului | dB | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | Medie | 600 Euro/luna | Beneficiar (investitor) Constructor Verificare Societatea acredita de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0008, ROSPA0001 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001/ Marimea populatiei | Perturbarea activitatii speciilor, reducerea efectivelor populationale | M5 Pastrarea unor zone suficient de mari intre turbinele eoliene si diferite zone importante pentru pasari pentru reducerea perturbarii activitatii si a riscului de coliziune (ex. zone de hranire, zone de cuibarire, rute importante de migratie) | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Indepartatea indivizilor, schimbarea tiparului de distributie | m | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 500 Euro/luna | Beneficiar (Investitor) si verificare Societatea acredita de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0008, ROSPA0001, ROSCI0172 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, speciile din ROSCI0172/ Marimea populatiei | Alterarea habitatelor de hranire si odihna | M6 Evitarea oricaror scurgeri pe sol a carburantilor lichizi, uleiuri, vopseluri etc. In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante si inlaturate de pe amplasament prin contractarea unor societati specializate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase; | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata pierduta/alterata a habitatului de hranire si odihna | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 500 Euro/luna | Beneficiar(investitor), constructor si verificare - Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0008, ROSPA0001, ROSCI0172 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, speciile din ROSCI0172/ Marimea populatiei | Alterarea habitatelor de hranire si odihna | M7 Combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise; | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata pierduta/alterata a habitatului de hranire si odihna | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 500 Euro/luna | Beneficiar(investitor), constructor si verificare - Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0008, ROSPA0001, ROSCI0172 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001 si Bombina bombina/Marimea populatiei | Perturbarea activitatii speciilor | M8 Nu trebuie permisa baltirea apei si formarea de mlastini/zone umede in perimetrul parcului eolian, deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni) | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Indivizi observati | ind | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 1000 Euro/luna | Constructor si verificare - Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0008, ROSPA0001 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001 | Perturbarea activitatii speciilor | M9 Nivelele de zgomot si vibratii, precum si noxele emise de mijloacele auto, respectiv utililaje trebuie sa se incadreze in limitele impuse de legislatia in vigoare; | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Nivelul zgomotului | db | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 300 Euro/luna | Constructor si verificare - Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0008, ROSPA0001, ROSCI0172 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001, speciile din ROSCI0172/Marimea populatiei, suprafata habitatelor | Pierdere habiatte, reducerea efectivelor populationale | M10 Interzicerea cu desavarsire a incendierii vegetatiei verzi sau uscate, a miristii, pasunii, in orice perioada a anului | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata pierduta a habitatului de hranire si odihna | Suprafata pierduta a habitatului de hranire si odihna | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 500 Euro/luna | Constructor si verificare - Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSCI0172 | Habitatele 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0/ Suprafata habitatului, abundenta speciilor invazive/ruderale/nitrofile | Pierdere habitat, alterare habitat de hranire si odihna | M11 Se va avea in vedere ca prin activitatile specifice de santier (ex.: depozitarea solului vegetal decopertat din zone agricole) sa nu se raspandeasca speciile alohtone invazive, fiind considerate factori negativi care afecteaza structura habitatelor naturale; | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata pierduta a habitatului de hranire si odihna | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 300 Euro/luna | Constructor si verificare - Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSCI0172 | Habitatele 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0/Suprafata habitatului | alterare habitat de hranire si odihna | M12 Pentru a se evita afectarea vegetatiei ca urmare a pulberilor antrenate in aer si care ulterior se vor depune pe organele vegetative aeriene ale plantelor, transportul materialelor de constructii se va face pe cat posibil acoperit, iar drumurile vor fi udate periodic in timpul sezonului cald | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata alterata de hranire si odihna | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 300 Euro/luna | Constructor si verificare - Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSCI0172 | Habitatele 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0 /suprafata habitatului | alterare habitat de hranire si odihna | M13 Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata alterata | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | Medie | 500 Euro/luna | Constructor/responsabil santier |
| ROSCI0172 | Testudo graeca Testudo hermanii / Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | M14 In perioada de constructie, baracile, containerele, rezervoarele, toaletele ecologice etc, vor fi amplasate la distanta de sol (pe grinzi metalice, dulapi de lemn, caramizi etc.), pentru a permite libera circulatie a reptilelor si, de asemenea, pentru a nu permite acestora sa caute refugiu in amenajarile amintite; | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Victime accidentale | Nr. ind | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | Medie | 500 Euro/luna | Constructor/responsabil santier |
| ROSCI0172 | Testudo graeca Testudo hermanii /Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | M15 Toate incintele amintite la paragraful anterior vor fi inchise in absenta lucratorilor si chiar si in timpul programului de lucru, pentru a nu permite exemplarelor de fauna salbatica sa caute refugiu in interior (valabil mai ales pe timpul sezoanelor vernal, estival si autumnal); amenajarile amintite; | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Victime accidentale | Nr. ind | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | Medie | 500 Euro/luna | Constructor/responsabil santier |
| ROSCI0172 | Spermophillus citellus /Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | M16 Nu va fi incurajata adapostirea in cadrul organizarilor de santier a cainilor hoinari, in scop de paza, deoarece acestia pot afecta populatiile de mamifere, mai ales indivizii de Spermophilus citellus | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Verificarea realizarii instruirilor personalului lucrator | Periodicitate instruiri | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | Medie | 500 Euro/luna | Constructor/responsabil santier Expert biodiveristate |
| ROSCI0172 | Testudo graeca, Testudo hermanii /Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | M17 Orice exemplar , care va fi observat in zona organizarii de santier sau a celei in care se desfasoara lucrarile propriu-zise si care este in pericol din cauza lucrarilor specifice in zona, necesita a fi relocat | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | -Nr. Indivizi victimele ale roadkill | Nr ind. | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 1000 Euro/luna | Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate Si constructor |
| ROSCI0172 | Habitatele 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0/ suprafata habitatelor | Pierdere habitat de hranire si odihna | M18 Liniile electrice subterane vor respecta traseul stabilit prin proiect, fara a afecta suprafete suplimentare de teren | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata habitat de hranire si odihna, pierduta/alterata | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 300 Euro/luna | Constructor Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0001, ROSPA0008 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001/ Marimea populatiei | Perturbarea activitatii speciilor | M19 Utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Indepartarea indivizilor, tipare de distributie | Nr ind, % afectare tipar de distributie | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | Medie | 300 Euro/luna | Beneficiar (investitor) si Constructor |
| ROSCI0172 | Habitatele 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0/Suprafata habitatelor | Alterare habitat de hranire si odihna | M20 Utilajele de constructii se vor alimenta cu carburanti numai in zone special amenajate fara a se contamina solul cu produse petroliere | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata habitat de hranire/odihna pierduta/alterata | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 700 Euro/luna | Constructor si Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSCI0172 | Habitatele 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0/Suprafata habitatelor | Alterare habitat de hranire si odihna | M21 In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante care vor fi inlaturate de pe amplasament prin societati autorizate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase; | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Suprafata pierduta/alterata a habitatului de hranire si odihna | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | ridicata | 300 Euro/luna | Constructor/responsabil santier Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSCI0172 | Habitatele 3260,40C0*,62C0*,6430, 91AA, 91I0*, 91M0/Suprafata habitatelor | Alterare habitat de hranire si odihna | M22 Se va proceda la stropirea periodica a spatiilor de manevra. | Pe intreaga perioada de constructie | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | - | - | Lunara | La nivelul parcului eolian si in vecinatatea acestuia | Pe intreaga perioada de constructie | Medie | 300 Euro/luna | Constructor/responsabil santier |
| ROSPA0001 si ROSPA0008 | Speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008/Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | M1 Utilizarea unui sistem software care are radar integrat și camere mobile, inclusiv camere termice, senzori și chiar senzori acustici. Software-ul ar trebui să poată avea algoritmi sofisticați care detectează mișcările păsărilor prin procesarea semnalelor radar de la radarul vertical și orizontal. Acest software ar trebui să fie, de asemenea, responsabil pentru comunicarea cu camerele care oferă instrucțiuni pentru a indica direcția de mișcare a păsărilor și pentru a le înregistra. Sistemul ar trebui să permită o reducere controlată/automatizată a vitezei rotorului prin interfata cu turbinele eoliene si sa emita semnale de oprire la cerere sau o viteză a vantului mai mare la care sa porneasca turbinele, sau sau rotatii mai mici ale anumitor turbine specifice care pot provoca coliziunea pasarilor. Software-ul ar trebui să aibă opțiunea de identificare a speciilor de păsări pe baza algoritmilor bazați pe inteligență artificială, care vor fi instruiți pe baza datelor video colectate în primul an de monitorizare. Beneficiul soluțiilor ontrolate este că opririle inutile pot fi minimizate, iar speciile sensibile pot fi stabilite și implementate în software- | Pe intreaga perioada de functioanre | La nivelul parcului eolian | Nr ind – victime accidentale | ind | Lunara | La nivelul parcului eolian | Pe intreaga perioada de functionare | ridicata | 3 mil. Euro | Beneficiar(investitor) si verificare de catre Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0001 si ROSPA0008 | Speciile de pasari din ROSPA0001 si ROSPA0008/Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | M2 Parcul eolian va fi dotat cu software-uri cu sisteme radar si camere video zi si noapte care să poată interveni direct în managementul parcului și să poată reducere viteza de rotație sau sa opreasca temporar functionarea anumitor turbine eoliene sau a întregului parc, dacă se constată că zona parcului va fi traversată de stoluri de păsări migratoare (în timpul migrației de toamnă sau primăvară). Sistemul are posibilitatea de avertizare timpurie in cazul apropierii stolurilor de pasari si permite incetinirea sau oprirea turbinelor chiar si in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile (care pot provoca riscul de coliziune a pasarilor cu turbinele). | Pe intreaga perioada de functioanre | La nivelul parcului eolian | Nr ind – victime accidentale | ind | Lunara | La nivelul parcului eolian | Pe intreaga perioada de functionare | ridicata | 1 mil. Euro | Beneficiar(investitor) si verificare de catre Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSCI0172 | Speciile de lilieci din ROSCI0172/ Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | M3 Turbinele parcului eolian (cele amplasate in zone sensibile - in vecinatatea zonelor forestiere, care pot cauza numar mare de mortalitati), vor fi oprite din functionare în perioade cu viteze ale vântului mai mici de 6 m/s, în perioadele în care activitatea speciilor de lilieci este mult mai intensă (migraţie de primăvară, ieşirea puilor din adăposturi, migraţie de toamnă). Aceasta metoda se va aplica din anul 2 de functionare daca se constata mortalitati semnificative in randul chiropterelor in primul an de functionare al parcului eolian, in conditiile in care din primul an se va aplica masura M4 de mai jos | Pe intreaga perioada de functioanre | La nivelul parcului eolian | Nr ind – victime accidentale | ind | Lunara | La nivelul parcului eolian | Pe intreaga perioada de functionare | ridicata | Nu se conteaza – echipamentele sunt dotate standard cu sisteme de oprire | Beneficiar(investitor) si verificare de catre Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSCI0172 | Speciile de lilieci din ROSCI0172/ Marimea populatiei | Reducerea efectivelor populationale | M4 Echiparea turbinelor eoliene, inca din primul an de functionare, cu sisteme de protectie a liliecilor, spre exemplu: Vestas Bat Protection System - este o soluție software care răspunde la anumiți factori de mediu legați de probabilitatea prezenței liliecilor. In cazul detectiei liliecilor, acest software intervine in functionarea turbinei eoliene, prin oprirea inteligentă a turbinei, astfel fiind redus impactul asupra speciilor de chiroptere fara afectarea semnificativa a productiei investitiei. The Bat Deterrent System - folosește acustica pentru a mentine departe liliecii de zona baleiata a rotorului. | Pe intreaga perioada de functioanre | La nivelul parcului eolian | Nr ind – victime accidentale | ind | Lunara | La nivelul parcului eolian | Pe intreaga perioada de functionare | ridicata | 1 – 3 mil Eur | Beneficiar(investitor) si verificare de catre Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |
| ROSPA0001 si ROSPA0008 | Speciile de pasari din ROSPA0008 si ROSPA0001/Marimea populatiei | Alterarea habitatelor de hranire si odihna | M5 Colectarea periodica a deseurilor de ambalaje si mai ales menajere prin inlaturarea acestora pentru a nu atrage speciile de fauna, inclusiv efectivele de pasari aflate in zona (ex. pescarusi, ciori etc.); | Pe intreaga perioada de functioanare | La nivelul parcului eolian | Suprafata pierduta/alterata a habitatului de hranire si odihna | ha | Lunara | La nivelul parcului eolian | Pe intreaga perioada de functionare | ridicata | 300 Eur | Beneficiar (investitor) si verificare de catre Societatea acreditata de mediu – experti biodiversitate |

Titularul va transmite un raport de monitorizare cu privire la implementarea masurilor de reducerea impactului asupra biodiversitatii, anual. Raportul de monitorizare va fi insotit de fotografii datate. Informaţiile se vor prezenta atât sub forma datelor brute (tabelar), cât şi în formă grafică (reprezentarea pe hărţi a tuturor datelor colectate). Fiecare set de date trebuie însoţit de interpretarea rezultatelor, precum şi de aprecieri calitative şi cantitative privind tendinţele înregistrate şi perspectivele de modificare valorică a indicatorilor urmăriţi. De asemenea, rapoartele de monitorizare vor include aprecieri cantitative şi calitative cu privire la eficacitatea măsurilor implementate.

Monitorizarea pentru specii si habitate se va realiza conform ghidurilor de monitorizare, oficiale de la nivel national.

Documentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu contine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului si completari la acesta;

- Studiu de Evaluare Adecvata si completari la acesta;

- Dovada achitarii tarifelor .

- Coordonatele Stereo 70;

- Contracte de superficie teren ;

- Extrase de carte funciara ;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii;

Avize, acte emise de alte autorităti:

- Certificat de Urbanism nr.68/27.07.2023;

- Aviz Garda Forestiera nr.10093/07.11.2023;

- Aviz favorabil cu conditii ANANP nr. 16 din 20.03.2024;

- Aviz ABADL nr. 18 din 11.03.2024.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situatia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică conditiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director Executiv

# CELZIN LATIF

| Nume și Prenume | Functia | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Avizat: Lavinia Monica ZECA | Șef Serviciu A.A.A. |  |  |
| Avizat : Simona CONSTANTIN | ŞEF SERVICIU C.F.M |  |  |
| Întocmit: Camelia COSTACHE | Consilier SAAA |  |  |
| Întocmit: Oana STANCOVICI-BIANU | Consilier SCFM |  |  |

Prezentul acord contine XXX pagini si s-a redactat in trei exemplare.