Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta

NR. 5 din   21 .08.2017

ACTUALIZATA IN DATA DE…………………..(DRAFT)

Numărul autorizaţiei:   5 /21.08.2017, ACTUALIZATA IN DATA DE……………………

Termenul de valabilitate al autorizaţiei:  21.08.2027

Titular autorizatie: SC TRACON SRL

Depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industriale asimilabile acestora

Zona industrială oraş Ovidiu, drumul judeţean DJ 87 Ovidiu-Poarta Albă,

Judeţul Constanţa

Categoria de activitate industriala conform Anexei nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: punctul 5.4. Depozite de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte.

cod CAEN 3821 tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

Motivul solicitării de actualizare  a Autorizației Integrate de Mediu este finalizarea lucrărilor de extindere a Depozitului ecologic de deșeuri menajere şi industriale, Ovidiu, respectiv realizarea celulei VII a depozitului, celulă ce urmează a fi pusă în exploatare, şi finalizarea implementarii instalaţiei de extracţie şi ardere la faclă a biogazului din celula nr. 5.

DIRECTOR EXECUTIV 				          SEF SERV. A.A.A.

Celzin LATIF						Lavinia Monica ZECA

# CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII .....................................pag.4

2. TEMEIUL LEGAL …………………………………………………………………………pag.4

3.DOCUMENTATIASOLICITARII........................................................................................pag.6

4.MANAGEMENTULACTIVITATII..................................................................................... pag.7

5. CATEGORIA DE ACTIVITATE …………………………………………………………pag.12

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE ....................................................................................pag.13

7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI................................................................pag.16

7.1.Apa.............................................................................................................................pag.16 
7.2.Eficienţaenergetică-combustibili.................................................................................pag.17

8. DESCRIEREA INSTALATIEI

SI A FLUXURILOR  EXISTENTE PE AMPLASAMENT ………………….……………..pag.18

8.1. Activitatile si procesele desfasurate pe depozit……………………………………..pag. 26

8.2. Tipuri de deseuri acceptate la depozitare in Depozitul ecologic

de deseuri menajere si industriale………………………………………………………pag.30

8.3. Functionarea in conditii diferite decat conditiile normale………………………….pag.33

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA,

EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU ..............................................pag.33

9.1.Aer................................................................................................................................pag.34 
9.2. Apă ………………………………………………………….……………..….…….pag.34

9.3. Sol ……………………………………………………………………………….......pag.35

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA

IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT…………………..……..................pag.36

10.1.Emisii în aer................................................................................................................pag.36 
10.2. Emisii în apă ..………………………………….......................................................pag.37

10.3.Sol...............................................................................................................................pag.38

10.4. Zgomot  …………. …………………………………………………………….…..pag.39

11.GESTIUNEADESEURILOR.................................................................................................pag.40

12. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI ………….……………......pag.42

12.1. Situaţii de urgenţă   ……………………………………………….………………..pag.42

12.2. Proceduri de urgenţă ………………………………………….…………………….pag.43

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII …………………………….…………………….….pag.44 
13.1. Automonitorizarea tehnologică…………………………….……………….…….. pag. 45
13.2. Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu........................................................pag.45

13.3. Monitorizarea calitatii solului………………………………………………………pag.48

13.4. Monitorizare deseuri .……………………………………………………………....pag.48

13.5. Monitorizare zgomot……………………………………………………………….pag.49

13.6. Monitorizarea post- inchidere………………………………………………………pag.49

14. RAPORTĂRI  CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA …………………………….…………….……...…………pag.50

14.1. Raportul privind Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi .…………pag.52

14.2. Raportul Anual de Mediu ……………………………………….………………...pag.53

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII .............................................................pag.54

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI …………………………….………pag.56 
17. GLOSAR DE TERMENI ……………………………………………………………....…pag.59

ANEXA 1 – Model RAM ………………………………………………………….……….pag.61

ANEXA 2 – Plan de situaţie  ………………………………………………………………..pag.67

A.P.M. Constanta, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea  Agentiei Nationale Pentru Protectia Mediului si a Institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 1/2017, pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

- Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale;

- Ord. MAPM nr. 818 / 2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ord. MAPPM 164/2004, pentru aprobarea prin metoda conformarii directe a documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana;

ca urmare a cererii de emitere a autorizatiei integrate de mediu adresate de SC TRACON SRL, înregistrată la A..P.M. Constanta cu nr. 3028 din data de 25.03.2019, autorizează  SC TRACON SRL, punctul de lucru – ,, Depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industriale asimilabile acestora “, Zona industrială oraş Ovidiu, drumul judeţean DJ 87 Ovidiu-Poarta Albă, Judeţul Constanţa.

Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică, in data de 11.08.2017.

A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr.  5  /  21.08.2017, ACTUALIZATA IN DATA DE ……….

INTRODUCERE

Această Autorizaţie conţine  67  de pagini împreună cu anexele şi este valabilă de la   21.08.2017, data emiterii autorizatiei integrate de mediu, până la  21.08.2027.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare .

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa.

Prezenta autorizaţie include condiţiile necesare pentru a  asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului.;

- Energia este utilizată eficient

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- Sunt respectate principiile BAT. Aceste tehnici includ tehnologia utilizată, construcţia instalaţiilor, întreţinerea, exploatarea .

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

# 1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular de activitate

SC TRACON SRL cu sediul central in str. Vapoarelor nr. 21, Braila

Telefon: 0239.611.588, 613.784

Fax: 0239.613.929

e-mail: office@tracon.ro

Adresa amplasament: zona industriala, nord-vest Oraş Ovidiu, drumul judeţean DJ 87 Ovidiu-Poarta

Albă la aprox. 2 km de DN 2A Bucureşti - Constanta.

Telefon: 0241/638500

Nr. de înmatriculare Registrul Comerţului: J09/314/1991

Cod fiscal: R2266522

- TEMEIUL LEGAL

Această autorizaţie integrată de mediu este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului conform Legii 278/2013privind emisiile industriale şi nici o prevedere a acesteia nu trebuie înteleasă ca anulînd alte obligaţii sau cerinţe legale ale operatorului în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile activităţii autorizate

Incălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute in prezenta autorizaţie de mediu conduce, conform Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, la suspendarea acesteia şi la incetarea activităţii, după caz.

### Scopul autorizaţiei

  - Instalaţia va fi controlată, exploatată şi intreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit in prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu

  - Cu minim 90 de zile  înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizaţii se va solicita la autoritatea competenta de mediu emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

### Nicio modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea depozitului sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Constanţa.

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

## Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu;

## Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la cererea APM Constanta, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei, cu cele mai bune tehnici disponibile, prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I  a prezentei autorizaţii.

  - Operatorul este obligat să notifice APM Constanţa cu cel putin 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei .

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentatia pentru emiterea  Autorizatiei Integrate de Mediu, contine:

  - Formular de solicitare elaborat de un colectiv sub indrumarea doamnei Cristina- Adriana ARMEANU- elaborator atestat;

  - Raport de amplasament elaborat de un colectiv sub indrumarea doamnei Cristina- Adriana ARMEANU- elaborator atestat;

  - Anunt public privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

  - Proces verbal de verificare a amplasamentului;

  - Plan de interventie in situatii de urgenta pentru prevenirea poluarilor accidentale;

  - Registru de functionare;

-  certificat de inregistrare seria B nr. 1173232 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Braila;

-  anuntul public din ziarul Telegraf aparut in data de 17.07.2017 si afisat la sediul Primariei Ovidiu in data de 17.07.2017 privind dezbaterea publica;

- anuntul public pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu din ziarul Libertatea aparut in data de 14.08.2017;

-  certificat ISO 9001: 2008 valabil pana la 15.09. 2018;

-  certificat ISO 14001:2004 valabil pana la 15.09. 2018;

- certificat OHSAS 18001:2007 valabil pana la 11.06.2016;

- Licenta nr. 2669/06.08.2014 emisa de A.N.R.S.C.;

- contract de prestari servicii nr. 389/22.08.2014 incheiat cu SC GREENTECH SERVICII ECOLOGICE SRL;

- completari si clarificari depuse la documentatie in data de 07.07.2017 solicitate prin adresa nr. 6012RP/20.06.2017 :

-  copie dupa extrasul de cont pentru fondul de inchidere al depozitului;

-  registru de functionare;

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in data de 23.11.2010;

- buletinele de sonometrie aferente anului 2016;

- clarificari privind existenta pe amplasament a dotarilor: zona de preluare cantitati mici dee deseuri; echipament de testare rapida; zona de securitate pentru deseurile neconforme depozitate; drumuri perimetrale celule, rigole perimetrale; taluze existente; foraje de observatie;

- studiu topografic pentru stabilirea volumului de deseuri depozitate in celula 6 in decembrie 2016;

-   autorizatie de gospodarire a apelor nr. 95/07.07.2017 emisa de A.B.A.D.L.;

- contract de prestari servicii pentru predarea apelor uzate incheiat cu SC RAJA SA nr. 3485/17.01.2017;

- contract incheiat cu SC LA FANTANA SRL nr. 06252/28.08.2013 pentru furnizarea apei potabile;

- contract de vanzare- cumparare incheiat cu SC SEBRING INVESTMENT SRL nr.  120/19.01.2012.

- contract pentru deratizare si dezinsectie incheiat cu Cabinet Veterinar Dr. Boaru Nicolae nr 105/05.052014;

- contract nr. 11/20.06.2017 incheiat cu  CMI dr. Negoita Valentin pentru  deratizare -dezinsectie;

- contract nr. 357/01.02.2012 incheiat cu Breitling Security SRL pentru asigurarea pazei;

- contract pentru furnizarea energiei electrice incheiat cu EON Energie Romania SA ;

- contract pentru vanzare- cumparare de produse- petroliere nr. 1740/04.2013 incheiat cu COMISION TRADE SRL;

- plan de situatie si plan de incadrare in zona;

- MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1 Conştientizare şi instruire

5.1.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale SC TRACON SRL, PUNCT DE LUCRU DIN ORAS OVIDIU, DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE SI INDUSTRIALE, JUD. CONSTANTA.

5.1.2. Titularul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea  efect semnificativ asupra mediului, asigurand păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.1.3. Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită cate o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

5.1.4. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele de apărare impotriva incendiilor, de securitate şi sănătate in muncă in vigoare.

5.1.5. Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

5.1.6. Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atat pentru operare cat şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

5.1.7. In zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire in caz de poluări accidentale.

5.1.8. Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare in caz de urgenţă.

5.2 Responsabilităţi

5.2.1 Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure in fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o intreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta intr-un registru.

5.2.2 Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze in orice moment revizia şi intreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi in aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.3 Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie in orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

5.2.4 Titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului in general.

5.2.5 Titularul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, SC TRACON  SRL – punct de lucru din oras Ovidiu, depozit ecologic de deseuri menajere si industriale, jud. Constanta , prin persoana desemnată cu atribuţii in domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante, le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi in spaţiile sau in zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, in totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.2.6 Operatorul ia masurile necesare, astfel incat exploatarea instalatiilor sa se realizeze cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:

a). sunt luate toate masurile necesare pentru prevenirea poluarii;

b). se aplica cele mai bune tehnici disponibile;

c).nu se genereaza nicio poluare semnificativa;

d). se previne generarea deseurilor, potrivit prevederilor Legii 211/2011, ale OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificari si compeltari ulterioare, ale HG 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Nationale de gestionare a deseurilor si a Planului National de gestionare a deseurilor, ale HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, ale Ord.MMGA si al Ministrului integrarii euprone nr.1364/1499/2006 de aporbare a Planurilor regionale de gestionare a deseurilor, cu modificarile ulterioare;

e).in situatia in care se genereaza deseuri, in ordinea prioritatii si potrivit Legii 211/2011, ale OUG 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006,cu modificari si compeltari ulterioare, ale HG 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Nationale de gestionare a deseurilor si a Planului National de gestionare a deseurilor, ale HG 235/2007, ale HG 1061/2008, ale Ord.MMGA si al Ministrului integrarii euprone nr.1364/1499/2006 de aporbare a Planurilor regionale de gestionare a deseurilor, cu modificarile ulterioare, acestea sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, daca nu este posibil tehnic si economic, sunt eliminate cu evitarea sau reducerea oricarui impact asupra mediului;

f).se utilizeaza eficient energia ;

g).sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

h).sunt luate masurile necesare pentru ca, in cazul incetarii definitive a activitatii , sa se evite orice risc de poluare si sa se readuca amplasamentul la o stare satisfacatoare, potrivit art.22 din Legea 278/2013;

5.2.7. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 15 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită.

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

5       Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4.  Raportări

### Titularul autorizaţiei trebuie să depună la APM Constanta, în fiecare an, nu mai târziu de 01 februarie, un Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele A.P.M. Acest raport va fi transmis operatorului în format electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Cap 14. Raportări către autorităţile de mediu

- Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite conform Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR ) în concordanţă cu precizările Cap. 13 Monitorizarea activităţii şi Cap. 14 Raportări către autorităţile de mediu

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi alte cerinţele înscrise în autorizaţie.

- Registrele vor fi puse la dispoziţie,  pentru verificări, autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control.

- Registrele/rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite APM Constanta raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.5. Notificarea autorităţilor

- În cazul producerii unui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, fara a aduce atingere prevederilor OUG 68/2007, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are urmatoarele obligatii:

-sa informeze imediat APM Constanta si GNM CJ Constanta;

-sa ia imediat masurile pentru limitarea cosecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

-sa ia orice masuri suplimentare considerate adecvate si impuse de APM Constanta si GNM CJ Constanta, pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile;

- in cel mult 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice agentul economic are obligaţia de a transmite la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Constanţa, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, prezentat în Anexa III. Transmiterea se efectuează prin fax. Dacă este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanţa raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta, ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

- Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.226/2013 pentru aprobarea OUG 164/2008 , în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea Autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului

- Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale , operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu;

- In cazul unei instalatii noi, sau a unei modificari substantiale ale acesteia, cand se aplica prevederile art.9 din HG 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, se va actualiza si reexamina autorizatia integrata de mediu, conform Legii 278/2013;

- Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu, operatorul are urmatoarele obligatii:

-informeaza imediat APM Constanta ;

-ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu;

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Cod CAEN | 9002 rev. 1 sau 3821-rev. 2 tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase |
| --- | --- |
| Cod NOSE-P | 109.06 |
| Cod SNAP 2 | 09 04 |
| Clasa depozitului | depozit de deşeuri nepericuloase |
| Conform Anexa 1 a Legii 278/2013 | pct. 5.4: Depozit de deşeuri care primeşte mai mult de 10 tone dedeşeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25 000 tone de deşeuri, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte |

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Operatorul va ţine un registru de evidenţă a cantităţilor de materii prime şi materiale folosite. Acestea vor fi stocate în condiţii corespunzătoare clasei din care fac parte, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru substanţele chimice utilizate se vor deţine fişele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH.

Tab.6.1. Materii prime şi auxiliare

| Nr. crt. | Denumirea substanței sau preparatului chimic/utilizare | Cantitatea anuală | Natura chimică/ compoziţie/ Clasificare și etichetare substanțe sau preparate chimice | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motorină | 350.000 litri (RAM 2017) 257.000 litri (RAM 2018) | H226 Lichid și vapori inflamabili, cat.3 H315 Provoacă iritarea pielii, cat.2 H332 Nociv în caz de inhalare, H351 Susceptibil de a provoca cancer, cat.4 H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii, cat.1 H351 Poate provoca cancer, cat.2 H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată, cat.2 H411 Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată, cat.2 | rezervor metalic suprateran, cu V=9000l, amplasat în cuvă metalică rezervor metalic subteran, cu V=12.000 l, montat în cuvă de beton |
| 2 | GPL | 3.100 litri (RAM 2017) 1.900 litri (RAM 2018) | Hidrocarburi C3 saturate și nesaturate Hidrocarburi C4 saturate și nesaturate H220 Gaz extreme de inflamabil H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. | rezervor metalic suprateran, cu V= 3000 l, pe platformă betonată |
| 3 | Acid sulfuric (folosit la epurarea levigatului pentru corecţia pH-ului - va fi 100% înglobat în levigat) | 2.972 litri (RAM 2017) 3.096 litri (RAM 2018) | H2SO4 peste 50% Nr. CAS. EINECS: 7664-93-9, 231-639-5 H290 Poate fi coroziv pentru metale. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | Rezervor HDPE cu V=1 mc, situat în cadrul stației de epurare levigat- ansamblul de dozare a acidului |
| 4 | Soda caustică (folosit pentru corecţia finală a pH-ului - înglobat 100% în permeat) | 1.578 litri (RAM 2017) 1.548 litri (RAM 2018) | (NaOH) (leşie 33%) Nr. CAS. EINECS: 1310-73-2, 215-185-5 Corosiv pentru metale; categoria 1 H290: Poate fi coroziv pentru metale. H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | Rezervor HDPE, cu V=1 mc, în cadrul stației de epurare |
| 5 | Cleaner A (agent de curăţare/spălare pentru membranele staţiei de epurare- înglobat 100% în levigat) | 410 litri (RAM 2017) 360 litri (RAM 2018) | NaOH (1 – 5%) Nr. CAS. EINECS: 1310-73-2, 215-185-5 etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu (1-<5%) Nr. CAS. EINECS: 68-02-8, 200-573-9 D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides (no-longer polymere) (0-<5%) Nr. CAS. EINECS: 68515-73-1, 500-220-1 H290 Poate fi coroziv pentru metale. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. | Rezervor de 1 mc, amplasat pe platformă betonată |
| 6 | Cleaner C (agent de curăţare/spălare pentru membranele staţiei de epurare- înglobat 100% în levigat) | 70 litri (RAM 2017) 70 litri (RAM 2018) | Citric acid monohydratate (20-<50%) Nr. CAS. 5949-29-1 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. | Recipienți speciali în cadrul stației de epurare |
| 7. | Cloramină/ clorură de var (material dezinfectant folosit la dezinfecţia roţilor mijloacelor de transport deşeuri) | 30 kg (RAM 2017) 0 kg (RAM 2018) | Cloramina T trihidrat ACS, Reag. Ph Eur (≥80% – ≤100%) Nr. CAS 7080-50-4 H302 Nociv în caz de înghiţire H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H334 Poate provoca simpltome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare EUH031 În contact cu aciţi, degajă un gaz toxic | Ambalată în saci de 20kg/buc din rafie la exterior şi polietilenă la interior, stocați în magazie închisă, securizată. Soluţia diluată se găseşte în başa de curăţare, amplasată la poarta de acces în depozit, pe sensul de ieşire. |
| 8. | Vopsele şi grund (utilizate pentru întreţinerea clădirilor, imprejmuirii şi a altor structuri metalice de pe amplasament) | Vopsele (lavabilă, pentru suprafețe metalice) – cca. 15 l/an Grund - cca. 2l/an (RAM 2017) 0 l (RAM 2018) | Compoziție variabilă H301, H311, H331, H317, H351, H302, H373, H340, H400, H410 | Depozitate în ambalaje originale, în cantități mici, în magazie special amenajată, cu pardoseală betonată și acces restricționat. |
| 9. | Deşeuri solide minerale (sol steril, deşeuri din construcţii şi demolări – concasate la o anumită granulaţie) | 9600 mc (RAM 2018) | Nepericulos | Folosit la acoperirea periodică a deşeurilor |
| 10. | Piatră spartă | 505 mc (RAM 2018) | Nepericulos | Folosit la protecţia geotextilului |

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1. Apa

7.1.1. Alimentarea cu apă se realizează din puţ forat situat în incinta la cca. 10 m de clădirea administrativă şi la cca. 15 m de rezervorul de apă pentru incendiu (V=300 mc) şi cca. 250m de corpul depozitului. Forajul este executat în sistem hidraulic rotativ, următoarele caracteristici tehnice: dn=125 mm, Q=3,6 l/s, H=93m, NHs=61m, NHd=62,5m şi este dotat cu o pompă submersibilă tip HEBA, cu Q=5mc/h, H=80mCA. Pentru menţinerea presiunii în reţea este prevăzut o instalaţie hidrofor cu rezervor tampon de 500 l, tip DAB K 45/50M, cu Q=2-6,5 mc/h, P=2,2 kw, n=2200 rot/min.

Q zilnic mediu = 82,26 (0,952 l/s).

Volum anual = 30.025 mc.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

7.1.2.1. Evacuarea apelor uzate menajere

preluate de la pavilionul administrativ se realizează prin intermediul reţelei de canalizare formate din

reţea de tuburi PVC Dn = 250 mm în lungime totală de cca 80 m cu cămine la schimbările de direcţie

asigurând scurgerea către fosa septică betonată şi impermeabilizată, cu capacitatea V=10 mc, de unde

sunt si transportate la staţia de epurare Constanta Sud. Conform contractului încheiat cu RAJA

Constanta, aceste ape trebuie sa îndeplinească condiţiile de calitate prevăzute in NTPA 002/2002. (HG

nr. 188/2002 modificată prin HG 352/2005 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de

descărcare in mediul acvatic a apelor uzate şi HG 210/2007)

Volumele de ape uzate menajere evacuate conform Autorizaţiei de gospodărire a Apelor nr.95/07.07.2017:

Qu zi mediu = 0,624 mc/zi

Qu zi maxim = 0,811 mc/zi

Vu anual = 228 mc

7.1.2.2. Evacuarea apelor pluviale

Apele ce cad pe suprafaţa depozitului de deşeuri se infiltrează în masa acestora şi formează împreună

cu apele provenite din fermentaţie lixiviatul . Apele provenite de pe terenurile din zona depozitului sunt colectate în şanţurile de gardă aferente fiecărei celule şi se descarcă în colectorul principal de evacuare către exteriorul depozitului de deşeuri de unde ajung în canalul perimetral, de aici fiind conduse spre rigolele drumului exterior.

7.1.2.3. Staţii de preepurare/epurare

Este în funcţiune o staţie de tratare a levigatului de tip PALL cu funcţionare pe principiul osmozei

inverse în două trepte, cu capacitatea Q orar maxim = 1,5 mc/h

Staţia de tratare levigat este amplasată într-un container standardizat şi constă din:

• Prefiltrare: filtre cu nisip şi filtre cartuş

• Etapa de tratare a levigatului cu 10 + 4 module, inclusiv un sistem local de control (PLC):

osmoză inversă treapta I şi osmoză inversă treapta II

• Dozarea acidului în staţia de dozare

• Rezervoare de curăţire

• Corelaţia pH-ului în rezervorul de condiţionare

• Containere

7.1.2.4. Evacuarea levigatului

Levigatul preluat prin sistemul de drenaj și colectare din depozit este dirijat în unul din cele 2 bazine de levigat, cu V=500 mc fiecare (total 1000 mc), de unde este pompat în stația de epurare a levigatului de pe amplasament.

Sistemul de drenare a levigatului din depozit se compune din:

- rețea de drenaj din tuburi perforate din polietilenă de înaltă densitate cu diametrul Dn=250 mm, cu fante de diametru 6-8 mm, așezate pe fundul celulei:

- tuburi de drenaj înglobate într-un strat drenant de 50 cm grosime format din pietriș cu dimensiuni între 16-32 mm;

- puțuri (camine) colectoare, din tuburi prefabricate din beton armat, perforate cu fante de diametru 50 mm, având latura de 1000 mm, așezate pe fundații de dale prefabricate din beton cu dimensiunile 2 x 2 x 2 m.

Căminele sistemului de drenaj se ridică concomitent cu umplerea celulei, comunică între ele prin sistemul de drenaj de la baza celulei și au rolul de colectare a levigatului, acesta fiind direcționat gravitational catre caminul de cea mai joasa cota al celulei, de unde prin pompare levigatul este dirijat printr-un sistem de conducte de PVC către unul din cele 2  bazine de stocare cu un volum de 500 mc fiecare.

În bazine are loc o omogenizare a levigatului și o decantare grosieră a acestuia. Căminele au ca fundație câte o dală din beton de 2 x 2 așezată pe un strat de nisip de 0,1 m, cu rol de protecție a geomembranei și a geotextilului din sistemul de impermeabilizare.

Apa epurata, permeatul, este utilizata conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor .......2019, emisă de Administrația Bazinală de Apă„Dobrogea- Litoral‟pentru:

- rezerva de incendiu stocată în bazinul de apă pentru incendii cu V=300mc;

- stropit spaţii verzi şi drumuri de incintă;

- Surplusul de permeat va fi transportat la Stația de epurare Constanța Sud.

Instalaţii de preepurare levigat

- 2 bazine de stocare levigat, V =500mc fiecare, impermeabilizate cu geomembrană PEHD, unde are loc o decantare a particulelor grosiere.

7.1.2.5. Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă evacuată

Staţia de epurare levigat este prevăzută cu instalaţii de măsurare a debitului/volumului de apă epurată

7.1.3. Ape subterane

Sunt în funcţiune 4 puţuri de observaţie pentru urmărirea influienţei depozitului de deşeuri asupra

apelor subterane:

• P1, H = 91 m, situat la cca 40m sud de obiectiv, înspre Canalul Poarta albă – Midia Năvodari

• P2, H = 98 m, situat în partea de est a obiectivului, la cca 170 m faţă de celula nr. 2

• P3, H cca 90 m , situat în partea de sud a obiectivului

- P0, H=100 m, amplasat pe latura de nord-est a obiectivului, la baza celulei 6

Apa din başa de dezinfecţie este completată şi se adaugă soluţie dezinfectantă pe măsura ce acestea se

evaporă

# 7.2. Eficienţa energetică- combustibili

Energia electrica si termica este consumata pentru servicii proprii tehnologice.

| Nr. | Tipul de energie utilizat | Cantitate anuala | Emisii | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electricitate din reţeaua publică | 40.000 KW | Nu este cazul | Echiparea cu becuri si aparatura cu consum economic |
| 2 | Motorina | 220 to/an | Nesemnificative | Pentru utilaje proprii |
| 3 | GPL | 4805 lgaz/an |  | Centrala este echipata cu termostat; reglarea functionarii se face automat in functie de temperatura ambientala |

Datorită capacităţii reduse a rezervoarelor de combustibil şi consumului anual mic, depozitul nu

intră sub incidenţa directivei SEVESO III ( Legea nr. 59/2016 ).

Unitatea şi-a implementat măsuri de eficientizare atât pentru utilaje, instalaţii cât şi pentru clădiri.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se va avea în vedere:

• urmărirea periodică şi contorizarea cantităţii de energie consumata;

• izolarea corespunzătoare a construcţiilor pentru anotimpul rece;

• funcţionarea corespunzătoare a sistemului încălzire

• asigurarea iluminării spatiilor cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

Conform BAT există posibilitatea recuperării gazului de depozit şi folosirea lui ca sursă de energie

pentru producerea căldurii. În momentul în care se va produce o cantitate suficientă, aplicarea acestei

tehnici va necesita un studiu de investiţii.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, identificarea si aplicarea masurilor

de utilizare eficienta a energiei.

8. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI,  INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Depozitului Ecologic de Deseuri Menajere si Industriale (D.E.D.M.I.) Ovidiu este amplasat in partea de est a judetului Constanta la aprox. 10 km pe directia nord-vest de municipiul Constanta,asigurand depozitarea deseurilor menajere si industriale asimilabile acestora provenite din municipiul Constanta, orasele Ovidiu, Navodari si alte localitati din judetul Constanta, acumuland o cantitate de aprox. 245.000 to/an.

Amplasamentul Depozitului Ecologic de Deseuri Menajere si Industriale (D.E.D.M.I.) Ovidiu ocupa o suprafata totala de 32,7 ha, situat in extravilanul orasului Ovidiu , in partea de nord-vest a acestuia, in Zona industriala, fiind gandit de catre proiectantul initial al depozitului (in anul 1994), a fi compartimentat in 8 potentiale celule de depozitare.

Inventarul de coordonate ale amplasamentului, in sistem STEREO 1970 este urmatorul:

| Pct. | X | Y | Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 314438,65 | 781872,37 | 6 | 315067,89 | 781708,50 |
| 2 | 314397,12 | 781690,38 | 7 | 315002,61 | 781749,66 |
| 3 | 314633,77 | 781517,26 | 8 | 314994,07 | 781774,88 |
| 4 | 314802,82 | 781467,14 | 9 | 314796,73 | 781975,93 |
| 5 | 315069,21 | 781694,10 | 10 | 314648,66 | 782015,65 |

Inventarul de coordonate ale celulei a VII-a, in sistem STEREO 1970 este urmatorul: - DE COMPLETAT

| Pct. | X | Y | Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 314960,14 | 781771,88 | 6 | 314667,52 | 782017,15 |
| 2 | 314976,17 | 781776,86 | 7 | 314668,37 | 781995,64 |
| 3 | 314909,36 | 781810,38 | 8 | 314789,94 | 781847,53 |
| 4 | 314960,91 | 781805,34 | 9 | 314792,12 | 781815,07 |
| 5 | 314835,43 | 781929,01 | 10 | 314870,75 | 781788,55 |

Vecinatatile obiectivului sunt urmatoarele:

- Nord:  teren agricol (teren viran);

- Vest:   teren agricol;

- Sud: Canalul Poarta Alba - Midia Navodari (la aprox. 500 m);

- Est: depozite de  pamant/argila din excavatiiie pentru Canalul Poarta Alba - Midia Navodari si cariera de calcar Ovidiu.

Amplasamentul se caracterizeaza prin inaltimi reduse (cca.75 mNMN) cu energie de relief si densitate a fragmentarii reduse.

Depozitul a fost realizat pe un teren aflat in zona unor depozite din excavatii argiloase realizate in timpul constructiei Canalului, iar structura litologica a terenului garanteaza o impermeabilizare deosebita.

Celulele ce compun depozitul sunt situate la o inaltime de peste 55 m fata de nivelul apei in canalul Poarta Alba-Midia Navodari. Nivelul apei in canal este de  +7,5 mNMN.

Distantele fata de principalele localitati si alte obiective din zona sunt urmatoarele:

- satul Culmea la cca. 6,25 km sud-vest;

- satul Poiana la cca.6,48 km sud;

- satul Oituz la cca. 5,77 km nord;

- municipiul Constanta (cartier Palazu) la cca.7 km sud-est;

- orasul Navodari la cca.7,33 km nord-est;

- Canalul Poarta Alba-Midia Navodari la cca.500 m sud;

- Cariera de calcar Ovidiu – la cca. 2 km est;

- Lacul Siutghiol- la cca 3,5 km est.

Zonele rezidentiale cele mai apropiate de depozit sunt cele din orasul Ovidiu, la aproximativ 2.3 km sud-est de amplasament, respectiv din comuna Lumina, la aproximativ 2,46 km est de amplasament.

Obiectivul este racordat la urmatoarele drumuri judetene si nationale :

•	DN 22, ce traverseaza intreg judetul pe directia N-S;

•	DN 2A care asigura o legatura inter-regionala pe directia NV - SE;

•	DC87 si DC 88, ce asigura legaturile catre V si E de-a lungul Canalului Poarta Alba-Midia Navodari.

Accesul catre depozitul de deseuri urmeaza drumul pietruit ce se desprinde catre vest din DN 2A, de-a lungul Canalului Poarta Alba-Midia Navodari, pe o lungime de cca. 2 km avand o latime de 7 m. Drumul deserveste numai acest obiectiv si pe el nu circula alt gen de utilaje , cu gabarit foarte mare.

Zona de depozitare a deseurilor

Depozitul ecologic de deseuri menajere si industriale (D.E.D.M.I.) Ovidiu are o suprafata totala de 32,7 ha.

Capacitatea de depozitare proiectata este de 4 469 519 mc (7.531.139,515 t ) pentru un grad de compactare de 1,685 t/mc.

Urmare expertizei extrajudiciare topografice efectuata in cursul lunilor iunie-iulie 2015 de catre SC Infotop SRL Braila in scopul determinarii volumelor de deseuri la D.E.D.M.I. Ovidiu, au rezultat urmatoarele:

- Celula nr.1: suprafaţa îndiguită = 2,00 ha; volum = 223.845 mc – celulă epuizată, închisă provizoriu, (acoperită integral cu strat de minim  50cm - 1m de pământ);

- Celula nr.2: suprafaţa îndiguită = 1,47 ha; volum = 233.649 mc – celulă epuizată, închisă provizoriu, (acoperită integral cu strat de minim  50cm - 1m  de pământ);

- Celula nr.3: suprafaţa îndiguită = 2,50 ha; volum = 321.891 mc – celulă epuizată, închisă provizoriu, (acoperită integral cu strat de minim  50cm - 1m  de pământ);

- Celula nr. 4: suprafața îndiguită = 2,90 ha; volum = 497.835 mc – celulă epuizată, închisă provizoriu, (acoperită integral cu strat de minim  50cm - 1m  de pământ);

- Celula nr. 5: suprafața îndiguită = 3,06 ha; volum = 901.899 mc – celulă epuizată, închisă provizoriu, (acoperită integral cu strat de minim  50cm - 1m  de pământ), în luna ianuarie 2019 s-a pus în funcţiune instalaţia de extracţie, tratare şi ardere a biogazului, conform proiectului de închidere finală a celulei 5 – adresa inregistrata la APM Constanta cu  nr. 727 din 28.01.2019 .

- Celula nr. 6: suprafața îndiguită = 3,82 ha; volum estimat = 720.400 mc – DEPOZITARE SISTATA;

- Celula nr. 7: suprafața îndiguită = 2,75 ha; volum estimat = 562.500 mc – în funcțiune;

Densitatea medie a deseurilor din D.E.D.M.I Ovidiu determinata in cadrul acestei expertize este de 1,685 t/mc.

Dezvoltări ulterioare

- Celula nr. 8- suprafața îndiguită = 3,08 ha; volum estimat = 660.000 mc;

- Celula nr. 9- suprafața îndiguită = 2,92 ha; volum estimat = 625.000 mc.

Capacitatea totală de depozitare: 4.747.019 mc (7.998.727 tone) pentru cele 9 celule propuse

Cantitatile de deseuri depozitate si capacitatile estimate in celulele D.E.D.M.I.Ovidiu:

| Caracteristici/Celula | Celula 1 | Celula 2 | Celula 3 | Celula 4 | Celula 5 | Celula 6 | Celula 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafața ocupată de deșeuri (ha) | 2 | 1,47 | 2,5 | 2,9 | 3,06 | 3,82 | 2,75 |
| Cantitate totală de deșeuri depozitată (t) | 335.766,96 | 371.502,21 | 515.024,92 | 871.211,3 | 1.667.953,54 | 745157,42* | 928125 |
| Volum deșeuri depozitate (mc) | 223.845 | 233.649 | 321.891 | 497.835 | 901.899 | 720400 | 562.500 |
| Durata de exploatare (ani) | 3 (1995-1998) | 3 (1999-2001) | 3 (2002-2004) | 4 (2005-2008) | 7 (2009- 2015) | Estimat 3 ani şi 1/2 (2015-2019)* |  |
| Stare actuală | Închisă provizoriu (acoperită integral cu strat de pământ) | Închisă provizoriu (acoperită integral cu strat de pământ) | Închisă provizoriu (acoperită integral cu strat de pământ | Închisă provizoriu (acoperită integral cu strat de pământ | Închisă provizoriu (acoperită integral cu strat de pământ | SISTARE DEPOZITARE, | în exploatare |

Aria de servicii

    - Instalaţia electronică de cântărire;

    - Clădire administrativă - care cuprinde două birouri, sală de mese, vestiar, sală de duș, grupuri sanitare.

    - Hala pentru garaj, întreţinere, revizii şi reparaţii utilaje;

    - Reţea de canalizare menajeră şi bazin subteran, etanş, vidanjabil;

    - Puţ forat pentru alimentarea cu apă în scop menajer – care prin desfiinţarea putului forat nr. 1 de monitorizare (observaţie), devine noul puţ de monitorizare (conform Aviz de gospodărire a apelor nr. 49/02.10.2018 emis de Administraţia Bazinală de Apă „Dobrogea – Litoral”);

    - Post TRAFO;

    - Başă dezinfecţie roţi autogunoiere amplasată pe drumul de acces în depozit, pe sensul de ieşire;

    - Bazin rezervă apă incendiu, 2 hidranţi exteriori;

    - Staţie alimentare cu carburant lichid;

    - Depozit subteran combustibil lichid - La data întocmirii prezentei documentații rezervorul se află în conservare;

    - Drumuri de acces şi platforme interioare;

    - Spaţii verzi.

Instalaţii/amenajări pentru protecţia mediului şi monitorizare

- 4 foraje de observație (un foraj situat în interiorul amplasamentului, unul în amonte și două în aval) pentru monitorizarea calității apei subterane amonte și aval de depozit;

- Sistem de drenare a levigatului;

- Sistem de colectare și drenare a apelor pluviale aferent fiecărei celule;

- Staţie de epurare pentru tratarea levigatului;

    - Sistem de colectare biogaz;

- Contaminometru tip RDS 80 care poate detecta toate tipurile de radiaţii, respectiv Alfa, Beta, gamma şi radiaţiile X.

- Gard împrejmuire incintă, porți de acces.

- Sistem de supraveghere pentru intreaga suprafata a amplasamentului (cel 1-7).

Deservirea depozitului pentru descarcare, depozitare si compactare se realizeaza cu urmatoarele utilaje:

- 1 incarcator frontal JCB 436;

- 1 buldozer (buldozer KOMATSU DEX 65);

- 1 buldozer (buldozer KOMATSU DEX 61);

- 2 compactoare (unul tip DRESSTA si unul tip STAVOSTROJE COM 3010);

- 1 auto-vitanja.

In functie de starea tehnica a utilajelor si fluxul de deseuri care se primesc intr-o anumita perioada a anului (ex. sezonul estival – mai-septembrie), se poate suplimenta numarul de utilaje, pentru realizarea tuturor procedurilor de functionare optima si eficienta, a depozitului.

Celulele I, II, III, IV au următoarele caracteristici constructive:

- Dig perimetral: - lungime 1108,5 m

- Înălţime medie între 2,9 m şi 6 m

- Panta taluzelor 1:1

- Cota coronament mr MB – 70,8 – 77,9

- Material de construcţie – loess compactat cu ѵ = 1,65 t/mc

- Tip de protecţie taluz – loess compactat + geomembrană PEHD de 2 mm protejată cu geotextil de 8 mm.

- Diguri separative: - lungime 983,7 m

- Înălţime medie între 2 m şi 6 m

- Panta taluzelor 1:1

- Cota coronament mrB – 68,85 – 77,8

- Material de construcţie – loess compactat cu ѵ = 1,65 t/mc

- Tip de protecţie taluz – loess compactat + geomembrană PEHD de 2mm protejată cu geotextil de 8 mm.

- Taluze existente (în partea de E şi V)

- lungime 122,5 m

- Înălţime medie între 4 m şi 7,5 m

- Panta taluzelor 1:2

- Cota coronament mrMB – 74

- Material de construcţie – loess compactat cu ѵ = 1,65 t/mc

Celula V are următoarele amenajări:

- Dig de separare între celulele 4 şi 5 cu dimensiunile: L = 298,7 m; h variabilă între 5,8 – 8m; h variabil 7- 11 la bază şi 3 m la coronament.

- Dig de separare între celula 5 şi restul terenului concesionat având dimensiunile: L=487,5m şi h variabil de 4,5 -8 m;

- Pante necesare drenării (la baza celulei) atât a lichidului de fermentaţie (levigat) cât şi a apelor meteorice care vor cadea pe suprafaţa celulei.

- 12 cămine colectoare levigat și puţuri de gaz de depozit, astfel:

- 6 cămine pentru levigat.

- 6 puțuri de gaz de depozit.

Celula VI are următoarele amenajări:

- Dig perimetral pe laturile de nord- est (L = 305 m); est (L = 115 m) şi sud-vest  (L = 255 m) h variabilă în funcţie de geometria terenului de 5 m; realizat din loess compactat                   ѵ = 1,65t/mc.

- Rețeaua de drenaj din tuburi riflate din PEHD cu diametrul interior de DN 250, perforate pe 2/3 din secțiunea transversală la partea superioară, rămânând la partea inferioară 1/3 din secțiunea transversală neperforată. Conductele au fost pozate pe geomembranele PEHD protejate cu geotextile ce acoperă baza celulei.

- 11 cămine colectoare levigat și puţuri de gaz de depozit, astfel

- 6 cămine pentru levigat.

- 5 puțuri de gaz de depozit.

Caracteristici tehnice celula a VII-a

Pentru realizarea acestei noi celule au fost realizate următoarele lucrări:

- extinderea progresivă a bazinului rampei ecologice (cu sistem de drenaj și colectare levigat propriu),

- realizarea staţiei de pompare levigat (puţ colector levigat );

- extinderea căilor de comunicaţii interioare.

Descrierea amenajărilor pentru construirea celulei  VII a depozitului:

- realizarea bazinului rampei;

- excavarea, prin eliminarea primului strat de covor vegetal (care e depozitat temporar, pe amplasament, pe o zonă neexploatată și va fi reutilizat la reamenajarea suprafeței excavate, la sfârșitul exploatării) şi a terenului argilos - bolovănos.

- tasarea cu utilaje mecanice şi pregătirea bazei terenului pentru mărirea caracteristicilor de consistenţă a terenului pentru pregătirea bazinului, în vederea acoperirii cu argilă şi geomembrană impermeabilă;

- formarea bazei: impermeabilitatea bazinului este dată de: strat de argilă, la fundul celulei, cu grosimea minimă de 0,75 m (0,25m x 3 straturi), compactat cu utilaje terasiere               (γ = 1.65t/m), acesta constituie a doua barieră impermeabilă (de siguranță) după folia PEHD, agrementată de organismele tehnice românești, protejată cu:

  - un strat de etanșare din folie/geomembrana PEHD de 2 mm grosime pe întreaga suprafață a celulei și un al doilea strat de folie/geomembrana PEHD de 1 mm grosime care dublează doar traseul sistemului de drenaj al conductelor de la baza celulei. Conform fișei tehnice a geomambranei de înaltă densitate HDPE, permeabilitatea acesteia este de minim 10-11 m/s.

Caracteristicile principale ale foliei de etanșare din PEHD sau PEHD modificată:

  - proprietăți fizice: înaltă flexibilitate, rezistență la întindere pe o axă şi pe mai multe axe, înaltă rezistență la fisurile cauzate de eforturi, tehnologie de îmbinare foarte bună și sigură, rezistență la raze ultra-violete;

  - proprietăți biologice: rezistență la acțiunea animalelor rozătoare, la acțiunea rădăcinilor, la acțiunea microbiană, nu conține substanțe toxice care să se dizolve şi să acționeze asupra plantelor, peștilor, sau să schimbe caracteristicile solului și substanțelor chimice;

  - proprietăți chimice: bună rezistență la acțiunea substanțelor chimice.

Asigurarea etanșării stratului de impermeabilizare cu geomembrană se realizează prin procedee de îmbinare a foliei PEHD prin sudură de contact și /sau prin sudură cu adaos de material extrus.

Aceste procedee s-au executat conform caietului de sarcini specific acestei activităţi.

Pentru montarea membranei PEHD (membrană de polietilenă de înaltă densitate) produsă de NAUE FASERTECHNIK GmbH&CO.KG Germania,  TRACON SRL a obţinut din partea Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, Agrementele tehnice nr. 001SB-03/912 din 19.02.2019 si 001SB-03/913 din 19.02.2019 valabile până în 2021.

Realizarea digurilor de separație și a digurilor perimetrale

- realizarea unui dig de separație pe latura de nord-est între celula 6 și celula 7 cu lungimea de aproximativ 150 m, înălțimea variabilă în funcție de geometria terenului, lățime coronament 5,00 m și pante taluze  de 2:3 [1:1,5], realizat din argilă compactată cu γmin = 1,65 t/m3. Pământul necesar executării digului este obținut prin sistematizarea pe verticală a gropii celulei;

- realizarea de diguri perimetrale pe laturile de nord, vest şi sud cu lungimea totală de aproximativ 510 m, înălțimea variabilă în funcție de geometria terenului, lățime coronament 5,00 m și pante taluze de 2:3 [1:1,5], realizate din argilă compactată cu γmin = 1,65 t/m3. Pământul necesar executării digurilor este obținut prin sistematizarea pe verticală a gropii celulei;

- Execuția de șanțuri perimetrale pentru preluarea apelor din precipitații

- la baza digurilor perimetrale, în partea lor exterioară pe laturile de nord, vest si sud, s-a executat un șanț perimetral din pământ care va prelua apele din precipității și le va dirija în rigola betonată paralelă cu drumul de acces în depozit, în scopul păstrării integrității bazei digurilor;

- șanțurile perimetrale din pământ, aferente celulelor existente în depozit au fost refăcute, decolmatate de vegetație, şi compactate uniform și s-a realizat panta de descărcare către rigola existentă a drumului județean de acces în depozit . Pe toată lungimea rigolelor perimetrale, atât interioare cât și exterioare s-a așternut un strat de material geocompozit;

Această soluție de constituire a rigolelor existente și transformare în rigole dalate cu materiale geocompozite va asigura descărcarea apelor pluviale și după închiderea finală a celulelor actual închise provizoriu.

- Sistemul de drenaj al levigatului și de aerisire

Rețeaua de drenaj s-a realizat într-un sistem cu ramificații interioare, în funcție de panta proiectată a terenului și cu o curgere gravitațională cu o pantă de minim i = 0,01.

Rețeaua este din conducte de polietilenă de înaltă densitate cu DN 250, perforate pe 2/3 din secțiunea transversală la partea superioară, rămânând la partea inferioară 1/3 din secțiunea transversală neperforată. Conductele au fost pozate pe geomembranele PEHD protejate cu geotextile ce acoperă baza celulei.

Lungimea totală a rețelei la celula 7 este de cca 300 m. La schimbarea de direcție și la intersecții (noduri de joncțiune) se vor monta cămine cu rol și de drenaj, necesare pentru buna funcționare a sistemului.

Peste tuburile de drenaj s-a pozat stratul de filtrare invers din pietriș- sort 16-32 mm, în grosime totală de minim 50 cm măsurată deasupra generatoarei superioare.

După montarea și îmbinarea tubulaturii de drenaj s-a realizat o verificare a etanșeității acesteia trecându-se apoi la acoperirea cu filtrul invers.

Căminele colectoare se execută din tuburi prefabricate din beton armat perforate cu găuri de Ø 50 mm, având laturile interioare de 1 m. Căminele sistemului de drenaj se ridică concomitent cu umplerea celulei și au rolul de colectare a levigatului care este scos cu o pompă de epuisment și trimis către bazinul de stocare levigat.

Bazinul de stocare levigat existent are un volum 500 mc și are rol de omogenizare și decantare grosieră a levigatului înainte de a fi pompat spre stația de epurare.

S-a construit un nou bazin pentru colectarea levigatului, identic cu cel existent, cu capacitatea de 500 mc, amplasat în vecinătatea stației de tratare levigat, între actualul bazin de  levigat și drumul de acces către rampa de descărcare a deșeurilor aferentă celulei nr. 6 (conform planului se situație anexat)

Căminele colectoare au ca fundație câte o dală de beton (pe sub care este asigurată continuitatea foliei de PEHD) de dimensiuni 2 m x 2 m x 0,2 m, așezată pe un strat de nisip de 10 cm cu rol de protecție a geomembranei și a geotextilului din sistemul de impermeabilizare.

Partea terminală a căminelor de colectare levigat va depăși nivelul final de umplere al gropii cu cel puțin 2 m și va avea montate plăcuțe de avertizare privind pericolul de explozie și de incendiu.

Puțurile de gaz de depozit se constituie efectiv atunci când înălțimea de depozitare a deșeurilor în celulă ajunge să depășească 4 m și se înalță pe parcursul depozitării, conform normativului 757/2004. Instalația de captare a gazului de depozit se va realiza conform unui proiect tehnic întocmit de o firmă specializată la momentul execuției acesteia.

Pentru o drenare foarte bună a apelor din precipitații, depunerea deșeurilor menajere se face în straturi succesive de 2-3 m după care se așterne un strat din materiale inerte sau pământ care permite o presare și în același timp o drenare a acestor ape de pe întreaga coloana de deșeuri.

La baza celulei s-a avut în vedere crearea pantelor necesare drenării atât a lichidului de fermentație (levigat) cât și a apelor meteorice care vor cădea pe suprafața celulei 7. Pantele transversale sunt de 1 %, iar cele longitudinale de 0,5 %. Din bazinele colectoare, levigatul este trecut prin stația de epurare, după care apa rezultată, epurată (permeatul), este evacuată în bazinul de apă pentru rezerva PSI, este utilizat pentru stropirea spațiilor verzi și a platformelor betonate din incinta depozitului sau este transportat cu o autovidanjă la stația de epurare Constanța Sud, în baza contractului existent.

- Cămine colectoare levigat și puturi de gaz de depozit

Pentru celula nr. 7 s-au prevăzut 12 cămine/puțuri colectoare, astfel:

- 8 cămine pentru levigat care au rol în menținerea unui nivel minim al acestuia în celulă;

- 4 puțuri de gaz de depozit care se vor constitui efectiv în căminele inițiale din proiect când înălțimea deșeurilor ajunge să depășească înălțimea de depozitare de 4 m și vor fi înălțate pe parcursul depozitării, conform normativului 757/2004.

Căminele ce se vor poziționa pe baza celulei, au secţiunea interioară de 1 m x 1 m și înălțimea de 2 m, cu pereţi de 12 cm grosime, realizate din beton armat de clasa C16/20 prevăzute cu perforații ø50 mm pentru a permite colectarea levigatului din filtru. Ele se monteaza pe plăci/dale prefabricate din beton armat de clasa C16/20, cu dimensiunile (2 x 2 x 0,2) m, care servesc drept fundaţie.

Dalele de beton armat se așează pe foliile PEHD protejate cu geotextile ce constituie sistemul de impermeabilizare la fundul celulei, prin intermediul unui strat drenant din nisip de 10 cm grosime.

Dalele de beton se așează în săpătură (cca 80 cm mai jos față de fundul celulei) după ce în prealabil pereții și fundul săpăturii au fost îmbrăcați local cu doua folii PEHD (prima de 2mm grosime și a doua de 1 mm grosime) și două straturi de geotextile de protecție de 1000gr/m2. Panta pereților săpăturii este de 1:1.

Geomembrana se dublează local în zona săpăturilor pentru cămine în scopul evitării străpungerii sistemului de impermeabilizare la montajul dalelor de beton armat, dar și pe întreg traseul conductelor sistemului de drenaj de la baza celulei.

În jurul căminelor se execută un filtru invers din material drenant (sort 16–32 mm) care fixează și căminele pe poziție, nepermițându-le să se deplaseze de pe dalele de beton armat.

- Amenajare platforme și acces

- Împrejmuirea amplasamentului

Îngrădirea se continuă, integrând și celula 7, cu gard de plasă de oțel (mărimea ochiurilor plasei <40x40 mm), la înălțimea gardului de împrejmuire existent.

- Drumurile de acces

Drumul de acces către Celula 7 pornește dintr-un drum existent pietruit și se unește cu platforma betonată aferentă Celulei 6. El va urca cu o pantă de 5% spre această platformă existentă, diferența de nivel dintre drumul de acces proiectat și terenul existent depășind astfel o înălțime de 1,5 m. Acest aspect a condus la introducerea unui parapet semigreu de protecție în lungime de 96 m, pe partea stangă în sensul de mers al drumului.

Din punct de vedere al scurgerii apelor pluviale, au fost prevăzute șanțuri perimetrale de pământ la baza taluzurilor, care se vor descărca gravitațional în rigolele existente.

Sistematizarea verticală a terenului a pornit de la elementele deja construite și anume: cotele platformei existente din dreptul Celulei 6, a digului separator dintre Celula 6 și viitoarea Celula 7 şi a ridicărilor topografice efectuate pe restul terenului, rezultând astfel:

- o rampă de descărcare care pornește de la platforma (drumul de acces) din beton, cu o pantă de ~40% pe o lățime de cca. 38,86 m și lungime de 51,4 m și va avea o înălțime de cca 18 m. Aceasta rampă de descărcare se va face din argilă compactată;

De asemenea, în zona rampei de descărcare, cele două folii suprapuse de geomembrană PEHD de la sistemul de impermeabilizare se ancorează sub grinda de capăt a platformei betonate;

- un dig separator nou poziționat între Celula 6 și viitoarea Celula 7. Coronamentul acestui dig a fost proiectat la 5  m cu taluze stânga/ dreapta cu pantă de 2:3. Înspre interiorul celulei 7, taluzul a fost proiectat cu panta de ~1:2 pe o lungime de cca.150 m. Coronamentul digului are o pantă  transversala de 2 % înspre interiorul Celulei, pentru a se evita stagnarea apelor pluviale pe suprafața acestuia.

- diguri perimetrale noi pe laturile de nord, vest și sud cu lungimea de cca. 510 m, înălțimea variabilă în funcție de geometria fundului celulei, lățime coronament 5 m și pante taluze de 2:3 [1:1,5] spre exteriorul celulei și ~1:2 spre interior, realizate din argilă compactată cu γmin = 1,65 t/m3. Coronamentul digului are o pantă transversală de 2% înspre interiorul Celulei, pentru a se evita stagnarea apelor pluviale pe suprafața acestuia.

De asemenea, la digul perimetral pe partea dinspre exterior, pentru asigurarea stabilității taluzului, acesta va fi prevăzut cu un strat vegetal.

- excavația rezultată în urma poziționării digurilor are formă hexagonală neregulată, o lățime medie de 140 m și o lungime medie de 195 m care va fi sistematizată cu pante longitudinale de 0,5% și pante transversale de 1 %.

- Amenajări și instalații conexe

Zona de servicii

- Instalația electronică de cântărire formată din cabina cântar și două poduri bascule cu capacitatea de 60 t fiecare;

- Clădire administrativă - care cuprinde două birouri, sala de mese, vestiar, sală de duș, grupuri sanitare. Încălzirea spațiilor și asigurarea apei calde menajere se realizează cu o centrală termică pe GPL cu tiraj fortat, P= 24 kW. Rezervorul de GPL are un volum V=3.000 l;

- Hala pentru garaj, întreținere, revizii și reparaţii utilaje;

- Rețea de canalizare menajera și bazin subteran, etanș, vidanjabil cu V= 10 mc, pentru  colectarea apelor uzate menajere;

- Drumuri de acces și platforme interioare - sunt executate parțial din beton armat, inclusiv platformele de descărcare a autogunoierelor de lângă celulele existente;

Drumurile de funcționare în interiorul amplasamentului sunt:

- drum de acces în depozit- drum betonat cu două sensuri de acces;

- drum către rampa sudică a celulei nr. 6 - parțial betonat, restul pietruit, până la platforma de descărcare;

- drum către rampa nordică a celulei nr. 6 - drum betonat, paralel cu șanțul perimetral interior al celulelor 1, 2, 3, 4 și 5.

Drumurile perimetrale :

- latura de Nord a amplasamentului - drum perimetral pe coronamentul celulei nr. 5, închisă provizoriu;

- latura de Vest a amplasamentului- drum perimetral pe întreaga lungime a celulelor 1,2,3,4 și 5, la baza celulelor, paralel cu rigola exterioară;

- latura de Sud a amplasamentului - drum de acces în depozit pe întreaga latură cât și drum în interiorul amplasamentului, de la baza celulelor nr. 1 și nr. 7 paralel cu șanțul perimetral exterior al acestor celule (rigolă exterioară);

- latura de Est a amplasamentului - drum perimetral pe coronamentul digurilor celulelor nr. 6 și viitoarea celulă 7, care ocupă întreaga latură, aceste celule fiind poziționate foarte aproape de limita de proprietate, fiind singura posibilitate de circulație și acces;

- Zonă de preluare cantități mici de deșeuri - deșeurile sunt descărcate în celulă numai după indicațiile operatorului la locul de descărcare;

- Zona de securitate pentru deșeurile neconforme- pentru depozitarea temporară a deșeurilor pentru care există suspiciuni în urma inspecției vizuale și/sau a verificării documentelor privitoare la cantitățile, caracteristicile, orginea și natura deșeurilor;

- Bazin rezervă apa pentru incendii - rezerva PSI este înmagazinată impermeabilizat cu geomembrana PEHD, cu V=300 mc, legat la rețeaua de incendiu, dotată cu 2 hidranți exteriori;

- Bașă dezinfecție roți auvehicule, amplasată pe drumul de acces în depozit, pe sensul de iesire;

- Stație alimentare cu carburant lichid, compusă dintr-un rezervor metalic suprateran cu V=  9000 l, montat în cuvă metalică de retenție, dotat cu pistol de alimentare cu combustibil a utilajelor de pe amplasament;

- Depozit subteran de combustibil lichid, care constă într-un rezervor metalic cu V=12.000 l, amplasat în cuvă de beton armat, utilizat pentru alimentarea cu motorină a utilajelor; La data întocmirii prezentei documentații rezervorul se află în conservare.

- Puț forat pentru alimentarea cu apa în scop menajer, echipat cu pompa submersibilă, hidrofor și bazin tampon cu V= 500 l.

- Post TRAFO - dotat cu un transformator 20 kV/0,4 kV, cu putere instalată 63 kVA;

- Spații verzi- perdea vegetală pe latura dinspre sud a incintei, cu rol de reținere a pulberilor, reducerea răspândirii mirosurilor și diminuarea impactului olfactiv si vizual. Taluzurile exterioare ale digurilor perimetrale și suprafețele din vecinătatea clădirilor sunt înierbate.

- Diguri, taluze: Celulele 1, 2 ,3 ,4 ,5 și 6 au fost construite una după cealaltă, acoperind o suprafață în formă de semicerc, ceea ce presupune avantaje atât constructive cât și în operare;

- Digurile perimetrale sunt realizate prin unirea digurilor laterale ale fiecărei celule construite;

- Digurile separative între celule, realizate pentru fiecare celulă în parte și unite între ele odată cu construcția noii celule, constituie dig de protecție și de stabilitate pentru ambele celule lipite pe laturile sudice și nordice – în cazul celulelor 1, 2, 3, 4, 6 și 7, iar pentru celula 5 doar pe latura sudică a acesteia; această soluție constructivă asigură continuitatea geomembranei de înaltă densitate PHDE pe întreaga suprafață utilizată, evitându-se astfel orice posibiltate de producere a unui incident de mediu și asigurându-se protecția foliei conform Normativului 757/2004.

- Taluzele existente realizate pe părțile laterale de est și vest ale fiecărei celule, au înălțimea medie între 4 și 7,5 m, panta 1:2, cota coronamentului mrMB 74,0 și sunt construite din loess compactat cu ʋ= 1,65 t/mc;

Instalaţii/amenajări pentru protecţia mediului şi monitorizare

- 4 foraje de observație (un foraj situat în interiorul amplasamentului, unul în amonte și două în aval) pentru monitorizarea calității apei subterane amonte și aval de depozit;

- Sistem de drenare a levigatului compus din:

- rețea de drenaj din tuburi perforate din polietilenă de înaltă densitate PEHD cu Dn=250 mm, cu fante de Dn=6-8 mm numai pe 2/3 din secțiunea transversală, așezate pe fundul celulelor, peste geomembrane PEHD de 2  mm și 1 mm grosime și geotextile de 1000gr/mp. Tuburile sunt pozate deasupra sistemului de etanșare a bazei celulelor, înglobate într-un strat drenant de 50 cm grosime, din pietriș cu dimensiuni între 16-32mm; grosimea stratului de drenaj deasupra generatoarei superioare a conductelor este de minim 50 cm.

- puțuri (cămine) colectoare din tuburi prefabricate din beton armat, perforate cu fante cu Dn= 50 mm și latură de 1000 mm. Acestea se ridică concomitent cu umplerea celulei, având rolul de colectare a levigatului, de unde este direcționat la bazinele de stocare levigat, prin pompare;

- 2 bazine de stocare levigat cu V=500 mc fiecare (Vtotal 1000 mc) - levigatul este pompat prin conducte PEHD cu Dn = 110 mm în bazinele de colectare,  unde se realizează omogenizarea și decantarea grosieră a levigatului, înainte de a ajunge în stația de epurare de pe amplasament;

  - Sistem de colectare și drenare a apelor pluviale aferent fiecărei celule, care constă în șanțuri perimetrale din loess compactat, cu următoarele dimensiuni: lățime - 0,5 m, adâncime - 0,5m, panta 1:1; pe partea exterioară a celulelor închise, precum și a celei aflată în exploatare, apele pluviale se descarcă în șanțurile perimetrale existente, de unde ajung prin panta creată în rigola betonată poziționată paralel cu drumul de acces în interiorul depozitului; descărcarea acesteia se face în rigola drumului de acces din șoseaua națională în depozit.

- Stație de epurare levigat- tip PALL DT, cu osmoză inversă- Q=1,5 mc/h. Echipamentele stației de epurare sunt instalate într-un container etanș, standardizat, amplasat pe o suprafață betonată și constau din:

- echipamente prefiltrare: filtru cu nisip, filtre - cartuș;

- 10 module tratare lixiviat, cu 4 module de rezervă (volumul ce urmează a fi tratat poate fi mărit, daca se dovedește necesar), cu 2 trepte de osmoză inversă;

  - Sistem de colectare biogaz: constă în puțuri de colectare a gazului de depozit, montate în cămine prefabricate, care se ridică concomitent cu umplerea celulelor. Fundația fiecărui cămin este formată dintr-o dală de beton (2 x 2 m), peste care s-au montat elemente prefabricate, cu secțiunea pătrată sau circulară și înălțimea de 1 m, cu pereții perforați cu Dn=50 mm. Numărul de puțuri de colectare biogaz au fost stabilite în conformitate cu recomandările de poziționare și construcție, prevăzute în Normativul 757/. În prezent, există 3 puțuri de biogaz verticale în celula nr. 1, 3 puțuri de biogaz verticale în celula nr. 2, 4 puțuri în celula nr.  3, 4 puțuri în celula nr. 4 și 6 puțuri în celula nr. 5.  Pentru celula nr. 6, aflată în exploatare au fost propuse a fi constituite din căminele existente un număr de 5 puțuri pentru gazul de depozit (cele 5 puţuri de biogaz ale celulei nr 6 sunt prevăzute a fi conectate încă din faza de proiectare a instalaţiei de extracţie şi ardere a gazului de depozit GEKO 500 în colectorul acesteia prevăzut cu 11 intrări (6 intrări pentru celula 5 şi 5 intrari pentru celula 6)) iar pentru celula 7 au fost propuse a fi constituite 4 puţuri pentru gazul de depozit. Căminele existente transformate în puțuri de biogaz, respectă Normativul 757/2004, privind tehnologia de construcție, sunt etanșate și separate de rețeaua de levigat și vor asigura extragerea întregii cantități de biogaz formată. Numărul final al acestora va fi stabilit împreună cu proiectantul, funcție de derularea procesului de extracție și tratare a biogazului. Funcție de cantitatea de metan măsurată la fiecare puț de colectare gaz de depozit, în conformitate cu diagrama de implementare a sistemului de degazare a fiecarei celule în parte prevăzută în Normativul 757/2004, se vor adopta soluții referitoare la captarea, tratarea și eliminarea acestuia. În ceea ce privește celulele 1-4 închise provizoriu,, deoarece sunt procente foarte scăzute de metan, nu este necesara colectarea si arderea biogazului (tratament termic), urmând a fi implementată metoda de degazare pasivă cu ajutorul biofiltrelor montate direct pe capetele puțurilor de extracție, după închiderea definitivă a acestor celule, conform Planului de închidere al D.E.D.M.I. Ovidiu (revizia 11.07.2018). Parcurgerea etapelor de închidere definitivă a celulelor 1-4 închise provizoriu, precum și achiziționarea și montarea etapizată a echipamentelor de captare și tratare a gazelor de depozit pentru aceste celule se va realiza conform Calendarului de închidere a depozitului, începând cu luna octombrie 2019, până în septembrie 2022.

Pentru celula nr. 5, închisă provizoriu, raportat la cantitatea de metan existentă în gazul de depozit, s-a realizat sistemul de ardere activă a gazului de depozit la faclă (conform Proiectului tehnic pentru Instalația de recuperare și ardere biogaz). Conform Calendarului estimativ de închidere a depozitului, aferent Planului de închidere al D.E.D.M.I. Ovidiu, procedura privind implementarea sistemului de captare și tratare a gazului de depozit pentru celula nr. 5 a fost demarată.

S-au efectuat traseele de captare și transport a gazului de depozit, s-a montat instalația de extracție, tratare și ardere a biogazului la faclă (model GECO – 500 Nmc/h) și s-a pus în funcțiune.

Acest sistem are ca scop capturarea prin aspirație forțată a biogazului, care este produs în procesele de degradare anaerobă a fracțiunii organice a substanței conținute în deșeurile depozitate. Absorbția biogazului are, de asemenea, scopul de a evita acumularea presiunii pozitive în depozitul de deșeuri cu risc posibil de scurgeri în terenul din jur, în cazul fisurilor accidentale din sistemele de impermeabilizare ale depozitului de deșeuri.

Închiderea finală a celulei nr. 5 va fi demarată efectiv după extracția, tratarea și arderea biogazului, conform evaluării cantitative a productivității de biogaz,  respectiv anul 2028, când  se va putea efectua degazarea celulei 5 prin metoda pasivă cu biofiltre.

Instalaţia activă de extracţie, transport, colectare şi ardere activă a biogazului este alcatuită din următoarele elemente componente:

- Puturi de extracţie a biogazului (6 buc);

- Capete de puţ speciale şi racorduri flexibile de inox pentru conectarea la conductele transportoare a biogazului – capul de puţ special este din PHDE şi are valve cu robineţi pentru prelevarea probelor pentru monitorizare şi verificarea etanseităţii (6 buc);

- Conducte transportoare a biogazului – câte una pentru fiecare puţ de gaz de depozit constituit (6 buc);

- Colector cu 11 intrări – instalaţia este proiectată să asigure extracţia şi arderea biogazului din două celule simultan, respective celula nr.5 prevăzută cu 6 puţuri de biogaz şi celula nr. 6 prevăzută cu 5 puţuri de biogaz. Până la conectarea celulei nr. 6 la instalaţie, valvele prevăzute a fi folosite la conectarea celulei nr. 6 la colector, vor fi pe poziţia INCHIS;

- Motor electric de aspiraţie – suflantă (1 buc);

- Separator de condens (1 buc);

- Instalaţie de ardere controlată a biogazului – facla GEKO 500mc/h (1 buc);

- Panoul de comandă, control, siguranţă şi alarmare a instalaţiei (1 buc);

- Senzori de protecţie şi siguranţă în exploatare (3 buc).

- Împrejmuirea amplasamentului depozitului este realizată pe tot perimetrul celulelor construite, conform specificaţiilor din Ordinul Ministerului Mediului nr. 415/2018 privind modificarea şi completarea anexei la OMMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor. Porţile de acces în depozit sunt la aceeaşi înălţime cu gardul, respectă înălţimea de min. 2 m şi au prevăzut sistemul de închidere şi asigurare.

- Sistemul de supraveghere video este în funcţiune încă din anul 2008 şi este compus dintr-un DVR cu 8 porturi cu posibilitate de vizualizare atât 3600 cât şi panoramic pe timp de zi şi de noapte. În afara sistemului de supraveghere se execută şi paza umană cu firmă specializată, asigurându-se suplimentar supravegherea în interiorul depozitului cât şi cea perimetrală. Toate panourile prevăzute în ordinul 415/2018 sunt instalate în locuri vizibile şi uşor de reperat.

- contaminometru tip RDS 80 care poate detecta toate tipurile de radiaţii, respectiv Alfa, Beta, gamma şi radiaţiile X.

Etapele procesului tehnologic  pentru celula VII

Principalele activitati desfasurate in cadrul depozitului sunt:

- Controlul vizual sumar al deseurilor transportate cu masini speciale;

- Verificarea prezenţei substanţelor radioactive.

- Cantarirea masinilor cu deseuri la intrare si la iesire, dupa descarcare;

- Descarcarea deseurilor pe platforma de descarcare betonata a celulei de depozitare si inspectia vizuala a acestora;

- Nivelarea si compactarea cu ajutorul cu ajutorul buldozerului si a compactorului;

- Acoperirea periodica cu material inert a straturilor de deseuri.

Tehnologia de neutralizare a deseurilor se desfasoara dupa cum urmeaza:

Deseurile sunt impinse, nivelate si asezate in straturi successive, cu ajutorul buldozerelor cu lama.

Ulterior, sunt compactate cu utilaje terasiere special cu picior de oaie greu, care sfarama si faramiteaza masa deseurilor odata cu compactarea, marind suprafata specifica a acestora si-n acest fel realizand o accelerare a procesului de biodegradare.Totodata are loc o reducere a volumului deseurilor si o crestere a densitatii acestora pana la cel putin 1 t/mc.

Straturile succesive se acopera prin pudrare consistenta cu materiale inerte, dupa atingerea unei grosimi de 1,0m. Conform Normativului de depozitare, daca este cazul, drept material pentru acoperire temporara, se pot utiliza deseuri solide minerale, cum ar fi : sol, deseuri din constructii si demolari, cenusa, compost.

Levigatul rezultat din fermentarea deseurilor, dar si din apele pluviale ce cad pe suprafata celulelor de depozitare, este drenat prin reteaua de conducte riflate si perforate, in caminul cu cea mai joasa cota, de unde se pompeaza in bazinul de levigat si de aici, in statia de epurare.

Statia de epurare a levigatului este de tip PALL, containerizata, cu functionare pe principiul osmozei inverse in doua trepte si este amplasata in incinta depozitului langa bazinul de colectare a levigatului.

Adiacent, activitatea principala (eliminarea deseurilor prin depozitare finala) impune si desfasurarea unor activitati conexe:

- Intretinerea utilajelor din dotare;

- Captarea si tratarea levigatului;

- Vidanjarea apelor uzate menajere si a permeatului;

- Lucrari de acoperire cu strat argilos si pamant vegetal si inierbare a celulelor care au capacitatea de depozitare epuizata.

8.1. Activităţile şi procesele desfăşurate pe depozit

| Numele procesului | ` |
| --- | --- |
| Controlul intrării deşeurilor si verificarea prezenţei substanţelor radioactive. | Se realizează conform Procedurii Acceptarea și depozitarea deșeurilor în depozit elaborată de TRACON SRL. |
| Transportul deşeurilor în incinta depozitului | Transport de la poartă până la cântar şi apoi până la punctul de descărcare. Autovehiculele grele care transportă deșeuri/ pământ: cca. 130 curse/zi pe perioada caldă Distanțele parcurse pe amplasament: cca. 600 m – 800m dus-întors funcţie de rampa de descărcare utilizată. |
| Depunerea deşeurilor în caseta zilnică, nivelarea şi compactarea acestora | Descărcarea din autovehiculele transportoare |
|  | Împrăştierea cu buldozerul şi compactorul cu lamă |
|  | Nivelarea şi compactarea cu un compactor ”picior de oaie” prin treceri repetate ale utilajului pe 2 direcţii |
| Spălarea şi dezinfecţia autovehiculelor care părăsesc incinta depozitului | Pe sensul de ieşire din depozit, înainte de poarta principală, este realizată o başă de dezinfecţie în care roţile autovehiculelor sunt spălate cu soluţie de cloramină. |
| Acoperirea straturilor de deşeuri depuse zilnic | Deşeurile depuse zilnic se acoperă periodic (1-3 zile; periodic - dacă condiţiile climatice şi mirosul degajat o impun) cu un strat de material inert în grosime de cca. 10-15 cm; periodicitatea acoperirii este în funcţie de starea deşeurilor (miros, pulverulenţă), a condiţiilor atmosferice şi a ritmului de intrare în depozit al transportatorilor în 24 de ore (referinţă la sezonul estival). |
| Producerea agentului termic pentru încălzirea pavilionului administrativ pe perioada anotimpului rece | Se utilizează o centrală termică pe GPL cu tiraj fortat, P= 24 kW. |
| Colectarea levigatului prin sistemul de drenaj şi pomparea levigatului în staţia de epurare | Fiecare celulă de depozitare dispune de sistem propriu de drenaj al levigatului. Acesta este drenat prin reţeaua de conducte riflate şi perforate, în căminul cu cea mai joasa cotă, de unde se pompează în cele 2 bazine de levigat de 500 mc fiecare şi de aici, în staţia de epurare. |
| Tratarea levigatului în staţia de epurare cu osmoză inversă tip PALL | Staţia de epurare amplasată în incinta depozitului, este o construcţie modulară, care foloseşte procedeul osmozei inverse, având la bază principiul epurării prin membrane. Acesta este un procedeu fizic de tratare a apelor uzate şi nu unul fizico-chimic. Staţia de epurare are capacitatea de 1,5 mc/h şi este formată dintr-un container prefabricat, montat pe o platformă din beton armat. În staţia de epurare se tratează levigatul produs în depozit, atât în celulele închise 1-5, în cea aflată în exploatare celula 6 şi pe viitor din celula 7. După tratare, permeatul din conducta de colectare se descarcă în bazinul de permeat de 500 mc. Apa epurată, permeatul, este utilizat conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. .2019, emisă de Administrația Bazinală de Apă„Dobrogea- Litoral‟pentru: rezerva de incendiu stocată în bazinul de apă pentru incendii cu V=300mc; stropit spaţii verzi şi drumuri de incintă; Surplusul de permeat va fi transportat la Stația de epurare Constanța Sud. Concentratul rezultat în urma epurării levigatului, este pompat prin intermediul unei conducte pe celula depozitului aflată în exploatare curentă, fiind eliminat prin depozitare finală. |
| Evacuarea apelor meteorice | Apele pluviale provenite de pe terenurile din zona depozitului sunt colectate în șanțuri perimetrale aferente fiecărei celule și se descarcă în rigola betonată paralelă cu drumul de acces în depozit. |

Diagrama activităţilor şi proceselor desfăşurate pe depozit

Diagramele elementelor principale ale instalatiilor

Deseuri

Materiale inerte

pt.acoperire

Praf si gaze          Zgomot      Gaze        Levigat    Mirosuri

de esapament                      de depozit

COV

Mirosuri

Permeat

Rezerva incendiu si stropit spatii verzi                                                         Transport la statia de epurare

Constanta Sud

Carburanti                      Apa tehnologica                                Combustibil

Gaze         Zgomot

esapament                                                                                                            Gaze arse

Carburanti

Transport la Statia de epurare

Constanta Sud

8.2 Tipuri de deseuri acceptate la depozitare in Depozitul ecologic de deseuri menajere si industriale D.E.D.M.I. Ovidiu, judetul Constanta

| Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusive fractiuni colectate separat |
| --- |
| 20 01 01 | Hartie si carton |
| 20 01 08 | Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine |
| 20 01 10 | Imbracaminte |
| 20 01 11 | Textile |
| 20 01 25 | Uleiuri si grasimi comestibile |
| 20 01 38 | Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37* |
| 20 01 39 | Materiale plastice |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 41 | Deseuri de la curatatul cosurilor |
| 20 02 01 | Deseuri biodegradabile |
| 20 02 03 | Alte deseuri nebiodegradabile |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | Deseuri din piete |
| 20 03 03 | Deseuri stradale |
| 20 03 04 | Namoluri din fosele septice |
| 20 03 06 | Deseuri de la curatarea canalizarii |
| 20 03 07 | Deseuri voluminoase |

Nota: Se vor accepta la depozitare şi alte deşeuri nepericuloase provenite din domenii industriale sau de la populaţie, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase, stabilite în conformitate cu anexa nr. 3 din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare, cu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi al operatorului şi conform Ordinului MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională a deşeurilor acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri. Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deşeuri prăfoase, deşeuri industriale) se depun în depozit numai amestecate cu deşeuri menajere. Nămolul de depozitează amestecat cu deşeurile menajere în proporţie de 1:10.

8.2.1. Nu este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:

a) deşeuri lichide;
b) deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăţi ce sunt definite in anexa nr. 4 din  Legea nr. 211/25.10.2011 privind regimul deşeurilor;

c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definită în anexa nr. 4 din legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcţii într-un depozit;
e) orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei 3 la HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificările ulterioare.

f) deşeurile de echipamente electrice şi electronice, conform O.U.G. 5/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

g) deşeurile de baterii şi acumulatori industriali şi auto care nu au fost supuse tratării/reciclării, conform HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificari si completari;

8.2.2. Este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:

a) deşeuri municipale;
b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de  acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu anexa nr. 3 din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare şi conform prevederilor Ordinului MMGA 95/2005;

8.2.3. Deşeurile acceptate trebuie sa îndeplinească următoarele criterii:

- să se regăsească în lista deşeurilor acceptate pe depozit, precizate în prezenta autorizaţie de mediu

- să fie livrate de transportatori autorizaţi;

- să fie însoţite de documentele necesare in conformitate cu prevederile legale sau cu criteriile de recepţie impuse de operatorul  depozitului;

Depozitarea deşeurilor este permisă numai dacă deşeurile au fost supuse în prealabil unor operaţii de tratare şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate, conform HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare. Operatiunile de tratare a deseurilor sunt realizate de catre colectori, operatorul depozitului neavand facilitati pentru tratarea deseurilor anterior depozitarii.

8.2.4. Operatorul depozitului trebuie să se asigure ca deşeurile pe care le primeşte la depozitare se încadrează în condiţiile impuse de autorizaţia de mediu şi respectă cerinţele legate de protecţia mediului şi a sănătăţii umane.

8.2.5. Operatorul depozitului de deşeuri trebuie să asigure garanţia financiară, conform legislaţiei in vigoare, pentru siguranţa depozitului şi pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie. Această garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi urmărire postînchidere a depozitului.

8.2.6. Operaţiile de depozitare

Operatorul depozitului are obligaţia să respecte, la primirea deşeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepţie în conformitate cu cerinţele BAT:

a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deşeurile industriale, iar pentru deşeurile municipale, când există suspiciuni, precum şi date privind identitatea producătorului sau a destinatarului deşeurilor;
b) inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de destinator, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa 3 la HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificările ulterioare; .
c) cântărirea deşeurilor

d) păstrarea, cel puţin o luna, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa 3 la HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare, precum şi înregistrarea rezultatelor determinărilor;
e) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului. 
Deşeurile nepericuloase (cu excepţia deşeurilor municipale) se controleazǎ pe baza formularului de încǎrcare – descǎrcare deşeuri nepericuloase tipizat, cu regim special, al cǎrui model este prevǎzut  în anexa 3 a HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Dupǎ semnarea şi ştampilarea formularului de cǎtre operatorul depozitului, acesta îl transmite expeditorului deşeurilor pe fax sau prin poştǎ, cu confirmare de primire. Formularul de încǎrcare – descǎrcare deşeuri nepericuloase este înregistrat într-un registru securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare paginǎ.

8.2.7. Criterii de acceptare a deşeurilor

Pot fi acceptate fara a fi supuse unei testari, deseurile municipale care indeplinesc criteriile definite conform HG 349/2005, care se regasesc in Categoria 20 a Listei Europene a Deseurilor "Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat" precum si alte deseuri similare acestora din alte surse.

Aceste tipuri de deseuri nu sunt admise la depozitare daca sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat incat sa determine aparitia de riscuri asociate si deci sa justifice eliminarea lor in alt mod.

Se vor primi la depozitare şi alte deşeuri nepericuloase provenite din domenii industriale, care satisfac

criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase, cu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi al operatorului conform Ordinului MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare si lista naţionala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri.

8.2.8. Operatorul de la recepţia deşeurilor trebuie sa fie instruit astfel încât sa aibă competenta necesara pentru verificarea transporturilor de deşeuri si a documentelor însoţitoare si pentru a sesiza neconformările, de exemplu:

- documentele însoţitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzătoare;

- deşeurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele însoţitoare, sau nu se încadrează in condiţiile impuse de autorizaţia de mediu sau de normele legislative in vigoare.

In caz de neconformare, operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport fiind direcţionat către  o zona special amenajata, unde va rămâne pana ce autoritatea competenta de control a depozitului ia o decizie in ce priveşte deşeurile  transportate. In cazul in care deşeurile au fost deja descărcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar vehiculul de transport va rămâne in depozit pana la luarea unei decizii.

8.2.9. In Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformările înregistrate, împreuna cu date referitoare la acţiunile întreprinse, cine a luat deciziile si daca au fost înregistrate daune.

8.2.10. Titularul de activitate trebuie sa asigure gestionarea deşeurilor in conformitate cu definirea clasei de depozit:

- depozitarea deşeurilor se va face în celule, ce se vor acoperi periodic cu un strat de materiale inerte de aproximativ 15-20 cm;

- deşeurile se vor compacta imediat după depozitare, urmărindu-se obţinerea unui grad de compactare de cel putin 1 t/m3.

- panta deşeurilor depozitate nu trebuie să depăşească panta digului prevăzută în proiect

8.2.11. La recepţia deşeurilor pentru depozitare  se vor respecta prevederile Legii nr. 211/25.10.2011 privind regimul deşeurilor.

8.2.12. Procedura de acceptare a deşeurilor la depozitare

- Teste pentru verificarea conformǎrii
În vederea verificării periodice a fluxurilor de deşeuri care vin la depozitare, în cazul in care, pe baza informatiilor de caracterizare generala, rezulta ca un deseu nu indeplineste criteriile de  acceptare în depozit, se va proceda la teste ulterioare pentru verificarea conformarii - pentru a  se stabili daca deseul respectiv este conform cu datele de caracterizare generala si cu criteriile de acceptare din Ordinul MMGA 95/2005, Sectiunea 2.

Deseurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare generala, conform Ordinului MMGA 95/2005 sunt exceptate si de la efectuarea testelor de conformare.

Pentru alte deşeuri nepericuloase provenite din domenii industriale:

-Indicatorii relevanti, specifici, care trebuie analizati sunt stabiliti in cadrul caracterizarii generale si ei difera in functie de natura deseului. Verificarea trebuie sa arate ca deseurile se incadreaza in valorile limita stabilite pentru indicatorii critici.

-Testele si analizele pentru verificarea conformarii se realizeaza prin aceleasi metode utilizate in cadrul caracterizarii generale si ele cuprind cel putin un test de levigare discontinua. Pentru acest scop se folosesc metodele listate in Ordinul MMGA  95/2005 Sectiunea 3 sau orice alte metode care asigura o calitate stiintifica unitara.

-Testele de verificare a conformarii deşeului se realizeaza cel putin anual si, in orice situatie, operatorul trebuie sa se asigure ca efectuarea testelor de conformare se desfasoara in conformitate cu scopul si frecventa stabilite in cadrul caracterizarii generale.

-Inregistrarile rezultatelor sunt pastrate pentru o perioada de 1 an.

2. Verificarea la locul de depozitare

- Fiecare transport de deseuri adus la un depozit se inspecteaza vizual inainte si dupa descarcare.
Se verifica documentatia insotitoare.

- Deseul se accepta la depozitare numai daca este conform cu cel descris in cadrul caracterizarii generale si testarii de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente insotitoare. Daca nu sunt indeplinite aceste conditii, deseul nu este acceptat in depozit.

- Dacă în urma caracterizării generale a deşeului rezultă că acesta îndeplineşte criteriile stabilite pentru clasa de depozit de deşeuri nepericuloase se consideră că deşeul poate fi depozitat.

- Este necesara testarea aleatoare a deseului inainte ca acesta sa fie depozitat. In acest scop, se utilizeaza metode corespunzatoare de testare rapida.

- Dupa depozitarea deseului, probele se preleveaza periodic. Probele prelevate se pastreaza dupa acceptarea deseului, timp de 1 luna.

- La controlul efectuat de autoritatea competenta pentru protecţia mediului, operatorul depozitului este obligat sa demonstreze cu documente ca deşeurile au fost acceptate in conformitate cu condiţiile din autorizaţie si ca îndeplinesc criteriile pentru clasa de depozit.

- In cazul in care deşeurile nu sunt acceptate in depozit, operatorul are obligaţia de a informa imediat generatorul şi autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu privire la refuzul de a accepta deşeurile, aceasta din urmă stabilind măsurile ce trebuie luate. Până la aplicarea măsurilor decise, deşeurile rămân în zona de securitate.

- Se interzice amestecarea deşeurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozite.

- Este interzisa recircularea levigatului in corpul depozitului.

3. Operatorul depozitului pastreaza inregistrarile cu privire la fiecare tip de deseu, o perioada de 1 an.

8.3. Funcţionarea în condiţii diferite decât condiţiile normale

Titularul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

În caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare iminentă se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi reducerii ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepartarea prin mijloace adecvate a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante. Se vor anunţa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului şi sistemul de gospodărire a apelor asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării accidentale

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

Contaminarea factorilor de mediu este posibilă doar în cazul nerespectării tehnologiei de depozitare sau în caz de accidente, prin:

- producerea de explozii sau de arderi necontrolate ale deşeurilor în cazul funcţionării necorespunzătoare a sistemului de colectare a gazelor de depozit;

- infiltrarea levigatului în sol şi în pânza freatică în cazul unei neetanşeităţi a impermeabilizării sau a defecţiunii drenurilor

## 9.1 Aer.

## Evacuarea gazelor de descompunere

Pentru colectarea biogazului, celulele depozitului   au fost prevăzute cu sisteme de captare proiectate și executate conform prescripțiilor din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Funcție de cantitatea de metan măsurată la fiecare puț de colectare gaz de depozit, în conformitate cu diagrama de implementare a sistemului de degazare a fiecarei celule în parte prevăzută în Normativul 757/2004, se vor adopta soluții referitoare la captarea, tratarea și eliminarea acestuia. În ceea ce privește celulele 1,2,3 și 4 deoarece sunt procente foarte scăzute de metan, nu este necesara colectarea si arderea biogazului (tratament termic) ci se va folosi tratarea biogazului cu ajutorul biofiltrelor montate direct pe capatul puțurilor de extracție. Pentru celula 5, raportat la cantitatea de metan existentă în gazul de depozit, sa montat un sistem de combustie cu faclă pentru arderea biogazului. Sistemul are ca scop captarea  prin aspirație forțată a biogazului, care este produs în procesele de degradare anaerobă a fracțiunii organice a substanței conținute în deșeurile depozitate. Absorbția biogazului are, de asemenea, scopul de a evita acumularea  presiunii pozitive în depozitul de deșeuri cu risc posibil de scurgeri  în terenul din jur, în cazul fisurilor accidentale din sistemele de impermeabilizare a depozitului de deșeuri. S-au instalat capete de extracție confecționate din PEHD (Wellheads) pentru cele 6 sonde de biogaz existente , acestes au fost conectate la un colector de control cu 6 intrări prin intermediul liniilor (traseelor) de biogaz secundare. Din colector, biogazul este transportat la unitatea centrală de extracție și  ardere, unde este instalat un ventilator de aspirație, conducte, supape de închidere, facla și tabloul de comanda electrică și control. Biogazul astfel extras este ars în mod controlat la temperatura de cca. 1100 grade pentru a elibera cât mai puține noxe în atmosferă.

În primul an de funcționare a celulei 7 nu se produce gaz de fermentare (cantitățile mici de deșeuri nu întrețin încă descompunerea anaeroba).

## Apa.

## Evacuarea apelor uzate

1.Evacuarea apelor uzate menajere, sunt evacuate intr-o fosa septica betonata V=10 mc, tricompartimentata, care se vidanjeaza periodic şi sunt transportate la staţia de epurare Constanţa Sud.

Volumele de ape uzate menajere evacuate conform Autorizaţiei de gospodărire a Apelor nr.

……………………………………………2019

Qu zi mediu = 0,624 mc/zi

Qu zi maxim = 0,811 mc/zi

Vu anual = 228 mc.

2. Evacuarea levigatului

Levigatul preluat prin sistemul de drenaj și colectare din depozit este dirijat în unul din cele 2 bazine de levigat, cu V=500 mc fiecare (total 1000 mc), de unde este pompat în stația de epurare a levigatului de pe amplasament.

Sistemul de drenare a levigatului din depozit se compune din:

- rețea de drenaj din tuburi perforate din polietilenă de înaltă densitate cu diametrul Dn=250 mm, cu fante de diametru 6-8 mm, așezate pe fundul celulei:

- tuburi de drenaj înglobate într-un strat drenant de 50 cm grosime format din pietriș cu dimensiuni între 16-32 mm;

- puțuri (camine) colectoare, din tuburi prefabricate din beton armat, perforate cu fante de diametru 50 mm, având latura de 1000 mm, așezate pe fundații de dale prefabricate din beton cu dimensiunile 2 x 2 x 2 m.

Căminele sistemului de drenaj se ridică concomitent cu umplerea celulei, comunică între ele prin sistemul de drenaj de la baza celulei și au rolul de colectare a levigatului, acesta fiind direcționat gravitational catre caminul de cea mai joasa cota al celulei, de unde prin pompare levigatul este dirijat printr-un sistem de conducte de PVC către unul din cele 2  bazine de stocare cu un volum de 500 mc fiecare.

În bazine are loc o omogenizare a levigatului și o decantare grosieră a acestuia. Căminele au ca fundație câte o dală din beton de 2 x 2 așezată pe un strat de nisip de 0,1 m, cu rol de protecție a geomembranei și a geotextilului din sistemul de impermeabilizare.

Apa epurata, permeatul, este utilizat conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor 95/07.07.2018, emisă de Administrația Bazinală de Apă„Dobrogea- Litoral‟pentru:

- rezerva de incendiu stocată în bazinul de apă pentru incendii cu V=300mc;

- stropit spaţii verzi şi drumuri de incintă;

- Surplusul de permeat va fi transportat la Stația de epurare Constanța Sud.

Instalaţii de preepurare levigat

- 2 bazine de stocare levigat, V =500mc fiecare, impermeabilizate cu geomembrană PEHD, unde are loc o decantare a particulelor grosiere.

Instalații de epurare

Staţia de epurare levigat tip PALL DT- capacitatea 36 mc/zi (1,5mc/h).

Stația de epurare existentă pe amplasament, de tip modular PALL DT are o capacitate de 1,5 mc/h și utilizează ca tehnologie de epurare procedeul osmozei inverse.

Echipamentele stației sunt instalate într-un container etanș, amplasat pe platformă betonată și constau în:

- 2 bazine decantor pentru levigat, acoperite, cu V=500 mc fiecare, realizate în semirambleu, căptușite la interior cu geomembrană HDPE cu grosimea de min. 2 mm, aplicată pe un strat de argilă compactată;

- bazin de reacție, confecționat din HDPE, cu V=1 mc, în care are loc reglarea pH-ului;

- pompă pentru dozarea acidului sulfuric;

- rezervoare de reactivi: acid sulfuric pentru corecția pH-ului și sodă (NaOH) pentru corecția permeatului, confecționate din PPE, cu pereți dubli și sisteme de colectare în caz de pierderi accidentale de lichid;

- container standardizat cu dimensiunile - suprafață 12,19 x 2,438 m, lațimea 2,59 m, în care sunt amplasate echipamentele de epurare propriu-zise tip PALL DT; Containerul este izolat termic, ventilat și încălzit și conține: sistem de prefiltrare în două trepte (filtru cu nisip cu spălare automată și filtru cu cartuș filtrant), sistem de pompare tip GRUNDFOS BM8-25 și linie de distribuție, module tubulare cu discuri și membrane grupate în două trepte de epurare, două panorui de control (treapta I și II), panou de comandă integrat și instalație electrică aferentă, sistem CIP integrat care asigură curățarea periodică a sistemului cu permeat, recipienți cu agenți de curățare și pompe dozatoare, coloana de degazeificare (cu stocarea permeatului utilizat la spălarea instalației), bazin colector de permeat cu V=1 mc.

Levigatul colectat prin intermediul sistemului de drenaj și control este dirijat în bazinul cu V= 500mc, cu rol de decantor și omogenizator, de unde este pompat în stația de epurare, unde urmează fluxul tehnologic, astfel:

- Reglarea pH-ului prin dozare automată cu reactiv (H2SO4) în bazinul de reacție;

- Prefiltrare în filtru cu nisip (filtrare grosieră) și în cartușe filtrante (filtrare fină);

- După prefiltrare levigatul este preluat de un sistem de pompare și distribuție spre modulele de tratare propriu- zisă;

- Tratare propriu- zisă prin osmoză inversă- filtrare membrană, care are două trepte în două sisteme de module tubulare cu discuri membrane (PALL DT);

- În treapta a II-a (de permeat) are loc o epurare suplimentară a permeatului rezultat după primul sistem de module, pentru asigurarea unei eficiențe ridicate de epurare. Procesul tehnologic este controlat prin monitorizarea automată a pH-ului, a presiunii de lucru pe filtre și a conductivității permeatului din cele două trepte;

- Modulele tubulare sunt conectate la conductele de colectare permeat și respectiv concentrat;

- Concentratul colectat de la fiecare modul în conducta de colectare este pompat pe depozit;

- Permeatul din conducta de colectare se descarcă în bazinul pentru permeat cu V= 500 mc, de unde este pompat în bazinul care asigură rezerva de incendiu, fie este utilizat pentru desprăfuirea drumurilor interioare sau întreținerea spațiilor verzi, sau este transportat cu autovidanja la Stația de epurare Constanța Sud, în baza contractului încheiat.

3. Colectarea apelor pluviale – apele pluviale sunt colectate in santurile de garda aferente fiecarei celule ce se descarca in colectorul principal de evacuare catre exteriorul depozitului

Puţuri de observaţie

Pentru monitorizarea calităţii apei subterane din zona depozitului de deşeuri s-au realizat 4 puturi de observaţie, astfel:

- foraj situat amonte de depozit - P0 (coordonate Stereo 70: X= 314837,554; Y=781950,718);

- foraj situat aval de depozit - P2 coordonate Stereo 70: X= 314381,627; Y=781846,554);

- foraj situat aval de depozit - P3 coordonate Stereo 70: X= 314348,610; Y=781741,099);

- F4 (alimentare cu apa) - coordonate Stereo 70: X= 314481,742; Y=781881,416).

În corelaţie cu caracteristicile depozitului şi cu condiţiile meteorologice se vor asigura permanent prin măsuri corespunzătoare:
a) controlul cantităţii de apa din precipitaţiile care pătrund in corpul depozitului;
b) prevenirea pătrunderii apei de suprafaţa si/sau subterane in deşeurile depozitate;
c) colectarea apei contaminate si a levigatului;
d) preepurarea apei contaminate si a levigatului colectat din depozit.

9.3 Sol

Digul perimetral care va împrejmui depozitul va avea in final lungimea de 1,7 km, înălţimea medie de 6 m (putând atinge in unele zone si 10m), pantele taluzurilor acestui dig fiind cuprinse intre 1:1 si 1:2.

Digurile de separaţie dintre celule au înălţimea medie de 2,5 m (intre 2m - 4m) si lăţimea la baza de

7,5 m (intre 7,0 –11,0 m) iar la coronament de 2,5m.

Patul depozitului s-a executat dintr-un strat de argila compactata (grosime 0,5 m) profilat cu pante spre

căminul de captare a levigatului (cu cea mai joasa cota). Peste stratul de argila si peste taluzul interior

al digului de închidere s-a aşternut un strat de impermeabilizare cu o geomembrana tip PEHD (grosime

2 mm).

Instalatiile de drenaj si de evacuare a levigatului sunt formate dintr-o retea de drenaje, realizate din

tuburi de polietilena de inalta densitate, riflate, cu diametre de 250- 300 mm, amplasate pe platforma

deponeului. Lungimea totala a drenurilor dintr-o celula variaza functie de suprafata celulei si poate fi

intre 500 - 800 m. Conductele de drenaj sunt pozate intr-un strat de pietris de rau (16-30 mm) cu o

grosime de 30 cm. Sistemul de drenaj este prevazut cu camine de colectare.

In faza de acoperire finala a celulelor, ultimele doua tuburi se execută si montează fara goluri, astfel

incat penultimul tub este montat in straturi de acoperire cu loess si pamant vegetal, iar ultimul tub

depaseste cota finala cu 1,0 m.

Pe acest tub se montează un arzator (tip torţă) care permite arderea gazului de fermentare colectat de

fiecare put de evacuare.

Depozitul ecologic este protejat impotriva infiltratiilor cu ape pluviale din zonele limitrofe

inconjuratoare, prin santurile perimetrale de garda de la baza taluzelor cu panta spre zona exterioara a

depozitului.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVELUL DE ZGOMOT

10.1 Emisii în aer

10.1.1. Emisiile dirijate

În urma arderii gazelor de depozit, principalii poluanţi sunt reprezentaţi de: NO2, CO şi PM10. Estimarea emisiilor de poluanţi s-a realizat conform metodologiei US EPA-AP42, Capitolul 2.4, Municipal Solid Waste Landfills, Tabelul 2.4-4, luând în calcul factorii de emisie corespunzători sistemelor de ardere la faclă şi cantitatea de metan din gazul de depozit estimată cu metodologia LandGEM.

| Tipul sistemului de control | Poluant | Factor de emisie (kg/106 m3 CH4) | Debit masic |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | g/s |
| Faclă | Dioxid de azot (NO2) | 650 | 0.41 | 0.11 |
|  | Monoxid de carbon (CO) | 12000 | 7.49 | 2.08 |
|  | Particule în suspensie (PM10) | 270 | 0.17 | 0.05 |

Metodologia disponibilă pentru calculul emisiilor atmosferice rezultate în urma gazului de depozit (US EPA-AP42, Capitolul 2.4, Municipal Solid Waste Landfills) nu prevede factori de emisie pentru hidrogen sulfurat (H2S), metil mercaptan sau alte tipuri de compuşi organici non-metanici, compuşi halogenaţi şi compuşi non-halogenaţi ce pot rezulta ca urmare a proceselor de ardere incomplete. Alte studii relevante pentru tematica emisiilor gazelor de depozit, precum „Guidence on Landfill Gas Flaring” elaborat de agenţiile de protecţia mediului din Anglia, Ţara Galilor şi Scoţia, precizează că în cazul hidrogenului sulfurat, concentraţia maximă observată în cazul faclei este de 22,5 ori mai mică decât în cazul gazului de depozit necontrolat.

Procesele de ardere a gazului de depozit la faclă au o eficienţă foarte mare de reducere a compuşilor organici non-metanici (eficienţă de reducere 99,2%), compuşilor halogenaţi (eficienţă de reducere 98%) şi compuşilor non-halogenaţi (eficienţă de reducere 99,7%) din gazul de depozit.

Datorita sistemului de colectare a biogazului prin puturile de colectare aferente fiecarei celule,  emisia de biogaz se evacueaza in atmosfera aproape in totalitate dirijat. Calitatea gazului de depozit este urmărită conform tabelului 10.1.1.

Tabel 10.1.1. Indicatorii urmăriţi în vederea stabilirii calităţii gazului de depozit

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- |
| Deşeurile depozitate | căminele de colectare a gazului de depozit | CH4 (mg/m3) |
|  |  | CO2 (mg/m3) |
|  |  | H2S (mg/m3) |
|  |  | Compuşi organici volatili (mg/m3) |

10.1.2 Emisii fugitive şi mirosuri

Emisiile fugitive sunt în cantităţi nesemnificative.

Mirosurile sunt din categoria celor care se simt numai în interiorul depozitului.

Tab. 10.1.3. a - Emisii fugitive/nedirijate in aer

| Nr crt | Sursa | Poluanţi | Echipament pentru reducerea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zone de depozitare Scapari de biogaz necaptat prin caminele de colectare | - gaz de depozit | nu este cazul |
| 2 | Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport: Descarcarea containerelor cu deseuri, transportul auto si functionarea utilajelor | - gaze de esapament, - pulberi | nu este cazul |
| 3 | Sisteme de conducte şi canale (de ex. pompe, valve, flanşe, bazine, guri de vizitare etc.): | - COV (cantitati foarte mici) - biogaz (gaz de depozit) | nu este cazul capac etans |

Tabel 10.1.3. b - Surse, categorii, măsuri de control şi prevenire a mirosurilor

| Nr. | Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseurile descarcate si depozitate in cursul zilei, pana la acoperirea periodica cu strat de pamant | Miros puternic in zona platformei de descarcare | Acoperirea periodica a straturilor de deseuri depozitate cu un strat de pamant de 15 – 20 cm grosime, prin pudrare Periodicitatea acoperirii este in functie de starea deseurilor (miros, pulverulenta) si a conditiilor atmosferice. |
| 2 | Bazinul de levigat | Practic insesizabil | Nu este cazul, nu se practica acoperirea |

Mărsuri generale de prevenire a mirosurilor

- acoperirea periodică a straturilor de deşeuri depozitate cu un strat de pământ sau materiale inerte de 10 – 15 cm, pentru a nu permite propagarea poluanților atmosferici sau răspândirea deșeurilor; deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasa b se acoperă periodic, în funcție de condițiile de operare și de prevederile autorizației integrate de mediu, pentru a evita mirosurile, împraștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor. Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului. Drept material pentru acoperire se pot utiliza deșeuri solide minerale, cum ar fi sol, deșeuri din construcții și demolări, cenușă, compost; deșeurile prăfoase nu pot fi utilizate.

- curațarea permanentă a platformelor de lucru şi a drumurilor de acces şi stropirea cu apă a acestora în perioadele lipsite de precipitații, pentru evitarea/diminuarea emisiilor de particule.

- se vor utiliza numai maşini şi utilaje rutiere şi nerutiere în stare buna de funcţionare şi cu toate reviziile făcute la zi.

- realizarea perdelei vegetale perimetrale.

- Funcționarea controlată respectând parametrii proiectați;

- Titularul autorizaţiei va elabora anual un plan de management al mirosurilor care se va prezenta la APM Constanta ca parte a Raportului anual de mediu.

# 10.2. Emisiile în apă

10.2. 1. Ape reziduale epurate

| Sursa generatoare | Echipament de depoluare | Punctul de evacuare | Poluanţi emişi | VLA Autorizatia de gospodarirea apelor nr. 70/17.05.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reziduale epurate (permeat) | Instalatie de epurare | Surplusul se vidanjeaza si se transporta la Statia de epurare Constanta Sud | pH | 6,5-8,5 unit pH |
|  |  |  | MTS | 350 |
|  |  |  | CBO5 | 300 |
|  |  |  | CCOCr | 500 |
|  |  |  | Azot amoniacal | 30 |
|  |  |  | Fosfor total | 5 |
|  |  |  | Cianuri | 1 |
|  |  |  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 1 |
|  |  |  | Sulfiţi | 2 |
|  |  |  | Sulfaţi | 600 |
|  |  |  | Fenoli | 30 |
|  |  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 |
|  |  |  | Ioni metale grele | Suma concentraţiilor <5,0 |
|  |  |  | Detergenţi sintetici biodegradabili | 25 |

10.2.2. Apa subterană

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin cele 4 puturi de observaţie in conformitate cu prevederile Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 70/17.05.2019. Rezultatele analizelor se compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte.

Se vor analiza probe recoltate din forajele de observaţie pentru indicatorii prezentaţi în tabelul 10.2.2.

Valorile de referinta pentru probele prelevate din P2 si P3 sunt cele determinate la momentul autorizarii si in anul 2019 pentru indicatorii specificati.

Valorile de referinta pentru probele prelevate din P0 sunt cele determinate in data de 05.11.2014 si in anul 2019 pentru indicatorii specificati.

Valorile de referinta pentru probele prelevate din F4 sunt cele determinate in data de 22.04.2019.

Tabel 10.2.2 - Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Nr.crt | Idicator | UM |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | F4 VLE | P2 VLE | P3 VLE | P0 VLE |
| 1 | pH | Unit. pH | 7,2 | 8,40 | 8,43 | 7,1 |
| 2 | Sulfati | mg/l | 171 | 71,2 | 34,8 | 194 |
| 3 | Fosfati | µs/c | 0,63 | 1200 | 1400 | 1131 |
| 4 | Amoniu | mg/l | <0,064 | 0,1 | 0,2 | 0,048 |
| 5 | Azotati | mg N/l | 26,4 | 2,5 | 2,0 | 2,7 |
| 6 | Cloruri | mg/l | 202,1 | 95,72 | 95,72 | 138,3 |
| 7 | Azotiti | mg/l | <0,04 | 0,15 – anul 2019 | 0,12 - anul 2019 | 0,11 - anul 2019 |
| 8 | Zn | µg/l | 0,088 | 2,58 | 2,89 | 82 |
| 9 | Cu | µg/l | 7,69 | 3,03 | 2,52 | 4,8 |
| 10 | Cr | µg/l | 7,21 | 2,99 | 0,55 | 2,45 anul 2019 |
| 11 | Pb | µg/l | 15,1 | 0,36 | Abs. | 3,0 |
| 12 | Ni | µg/l | 8,65 | 0,26 | 0,18 | 16 |
| 13 | Cd | µg/l | 0,55 | 0,033 | 0,069 | 0,5 |
| 14 | As | µg/l | 2,33 | 0,0026 anul 2019 | 0,0011 -anul 2019 | 0,036 anul 2019 |
| 15 | Hg | µg/l | 0,647 | 0,00034 anul 2019 | 0,00075 anul 2019 | 0,0012 anul 2019 |

## 10.3.SOL

## Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în tabelul 10.3.1 trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

## Se va păstra integritatea impermeabilizării cuvelor depozitului.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor aferente, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## Sunt interzise deversările de produse care pot polua solul. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

## Se va asigura colectarea temporară a deşeurilor menajere şi asimilabile în containere împiedecând depozitarea acestora pe sol

## Se va asigura: respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, respectarea strictă a programului de revizie şi întreţinere a instalaţiilor, respectarea planificărilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibil;

In luna iunie 2015 s-au prelevat probe si efectuat analize cu privire la calitatea solului din raza de actiune a depozitului  si facilitatilor conexe. Prelevarea s-a facut din vecinatatea bazinului pentru levigat. Rezultatele analizelor sunt centralizate in tabelul de mai jos.

Rezultatele analizelor se compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte.

Tabel 12 - Rezultate analize sol (valori de referinta)

| Indicator de calitate analizat | Valoare determinata Iunie 2015 | Ordin 756/1997, cu modificari |
| --- | --- | --- |
|  |  | Val.normale pentru folosinte mai putin sensibile | Prag de alerta pentru folosinte mai putin sensibile |
| Cadmiu | 1,17 | 1 | 5 |
| Cupru | 19,23 | 20 | 250 |
| Plumb | 18,98 | 20 | 250 |
| Crom | 38,6 | 30 | 300 |
| Zinc | 42,8 | 100 | 700 |
| Nichel | 21 | 20 | 200 |
| Mercur | ND |  | 2000 |

10.4. Zgomot

Zgomotul generat de transportul deşeurilor pe traseul poartă de acces – depozit, descărcarea deşeurilor, funcţionarea utilajelor care lucrează la depozitarea deşeurilor şi funcţionarea electropompei pentru pompare levigat colectat se manifestă continuu, pe durata desfăşurării activităţii.

Datorită măsurilor de control întreprinse şi amplasării depozitului la o distanţă mare faţă de receptorii umani, contribuţia la zgomotul ambiental este nesemnificativă.

## Determinarile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare  în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al A.P.M. Constanta.

## Deşeurile generate vor fi gestionate in conformitate cu natura lor:

- deşeurile generate de societate vor fi colectate selectiv, pe tipuri în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

- deşeurile reciclabile vor fi predate spre valorificare agenţilor economic autorizaţi; Titularul are obligaţia de a colecta separat cel putin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor.

- deşeurile nevalorificabile, nepericuloase vor fi depozitate pe depozit, cu respectarea procedurii conform Ord. MMGA nr. 95/2005.

- deşeurile  nevalorificabile  periculoase,  provenite de  la  garaj (uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere), vor fi predate pentru valorificare/eliminare firmelor specializate, autorizate.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/ eliminare fără a afecta mediul şi în conformitate cu legislaţia naţională.

## Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o încadrare a deşeurilor / expediere / transport / eliminare / recuperare fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al A.P.M.Constanta.

## Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor proprii de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanta, GNM-CJ Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de titularul autorizaţiei şi să conţină minimum de detalii cu privire la:

## tipul deşeului;

## codul deşeului;

## instalaţia producătoare;

## cantitatea generată/valorificată/eliminată/stoc;

## modul de stocare provizorie/tratare/transport,

- cantitatea predată către agentul economic valorificator/eliminator,

## date privind transportatorul deşeurilor, detalii privind atestarea/autorizarea acestuia,

- date de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea/eliminare deşeurilor şi de autorizare a acestuia,

- documentele de aprobare/transport ale deşeurilor conform prevederilor legale

O copie a acestui registru privind managementul deşeurilor trebuie depusă la A.P.M. Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

## Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

## Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase.

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament, modul de manipulare şi stocare a acestora sunt prezentate în Tabelul 1.1

## Tabel 1. Gestionarea şi minimizarea deşeurilor proprii.

| Tip deseu | Sursa | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Mod de depozitare | Mod de valorificare/ eliminare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentratul rezultat din epurarea levigatului | Activitatea statiei de epurare | 19 02 06 | Nu se realizeaza o depozitare intermediara | Eliminare prin depozitare in depozitul D.E.D.M.I. Ovidiu, cu respectarea Ord. nr. 95/2005 |
| Namol de la curatarea bazinului de colectare levigat | Procesul de colectare a levigatului | 19 02 06 | Nu se realizeaza o depozitare intermediara | Eliminare prin depozitare in depozitul D.E.D.M.I. Ovidiu, cu respectarea Ord. nr. 95/2005 |
| Cartuse filtrante | Activitatea statiei de epurare | 19 02 99 | In recipient din plastic, in interiorul statiei de epurare | Eliminare prin depozitare in depozitul D.E.D.M.I. Ovidiu, cu respectarea Ord. nr. 95/2005 |
| Deseuri de ambalaje cu continut de substante periculoase | Substante chimice utilizate in procesul de epurare al levigatului | 15 01 10* | Depozitare in magazie cu paviment betonat si securizata | Se returneaza furnizorilor de produse conform contractelor incheiate cu acestia |
| Acumulatori uzati | Din activitatea de intretinere/reparatii utilaje | 16 06 01* | Depozitare in tavi metalice, in interiorul halei de reparatii | Colectare separata Valorificate prin operatori economici autorizati |
| Filtre de ulei | Din activitatea de intretinere/reparatii utilaje | 16 01 07* | Depozitare in recipient metalic, in interiorul halei de reparatii | Colectare separata Valorificate/eliminare prin operatori economici autorizati |
| Ulei de motor uzat | Din activitatea de intretinere/reparatii utilaje | 13 02 05* 13 02 06* 13 05 07* 13 02 08 * | Depozitare in butoi metalic,inscriptionat, in interiorul halei de reparatii | Colectare separata Valorificate prin operatori economici autorizati |
| Anvelope uzate | Din activitatea de intretinere/reparatii utilaje | 16 01 03 | Depozitare pe platforma betonata,in interiorul halei de reparatii | Colectare separata Valorificate prin operatori economici autorizati |
| Deseuri metalice-piese uzate | Din activitatea de intretinere/reparatii utilaje | 17 04 05 | Depozitare pe platforma betonata,in interiorul halei de reparatii | Colectare separata Valorificate prin operatori economici autorizati |
| Namol provenit de la curatare bazin colector ape uzate menajere | Activitatea de intretinere curenta | 20 03 04 | Nu se realizeaza o depozitare intermediara | Eliminare finala prin depozitare in depozitul D.E.D.M.I. Ovidiu |
| Deseuri de ambalaje din hartie/ carton | Activitatea personalului depozitului | 15 01 01 | Big bags-uri | Colectare separata Valorificate prin operatori economici autorizati |
| Deseuri de ambalaje din plastic | Activitatea personalului depozitului | 15 01 02 | Big bags-uri | Colectare separata Valorificate prin operatori economici autorizati |
| Deseuri menajere | Activitatea personalului depozitului | 20 03 01 | pubela | Eliminare finala prin depozitare in depozitul D.E.D.M.I. Ovidiu |

O copie a evidenţei privind gestiunea deşeurilor proprii se va depune la APM Constanta, anual, ca parte a RAM.

12. PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016 (SEVESO III).

12.1. Situaţii de urgenţă

12.1.1. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

12.1.2. Activitatea depozitului de deşeuri se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor şi procedurii în caz de accidente. Titularul va lua masuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- interzicerea accesul persoanelor neautorizate în incinta depozitului;

- asigurarea condiţiilor de igienă la locul de muncă;

- luarea de măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu şi explozii prin: instruiri, verificarea periodică a sistemelor de  blocare şi avertizare, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenţii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecţie;

- respectarea prevederilor planurilor de intervenţii pentru combaterea poluǎrilor accidentale

12.1.3.  Toate activităţile de administrare se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.
12.1.4.  Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe amplasament trebuie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii. Instruirea trebuie să se realizeze pentru:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului în ceea ce priveşte protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca în parte,

- cerinţele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor, atât pentru funcţionarea normala cat şi pentru accidente sau cazuri de urgenta,

- echipamentul de protecţie necesar,

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor,

- măsurile de prim-ajutor,

- cerinţe specifice fiecărui loc de munca (utilaje, cântar, curăţarea anvelopelor, laborator etc.).

12.1.5. Personalul angajat trebuie să fie instruit anual în următoarele domenii şi să fie informat imediat de apariţia de noi legi, aprobări şi reglementari legate de funcţionarea instalaţiilor:

- organizarea activităţilor (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă )

- modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

- modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.

12.1.6. In functie de tipul deseurilor acceptate si de marimea depozitului, conform prevederilor legale, administratorul depozitului va asigura pe amplasament dotările necesare din punct de vedere PSI.
12.1.7. În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

12.1.8. Instalaţia va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

## 12.2. Proceduri de urgenţă

## 12.2.1. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure un Plan de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale, care trebuie să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Acest plan trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute in urma oricărei situaţii de urgenţă.

## 12.2.2. Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale trebuie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.3. În conformitate cu  Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale se stabilesc:

Componenţa colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale

- lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluări accidentale;

- fişa poluantului potenţial;

- programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- componenţa colectivului constituit pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale;

- componenţa echipelor de intervenţie;

- lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

- responsabilităţile conducătorilor.

- modul de acţionare în cazul producerii a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a factorilor de mediu aer, apă, sol.

În conformitate cu Planul pentru situaţii de urgenţă numit “Scenarii de siguranţă la foc” se stabilesc:

- cauzele potenţiale de generare a incendiilor;

- evaluarea riscului de producere a unui incendiu;

- măsuri de preîntâmpinare a propagării incendiilor;

- măsuri de prevenire a formării acumulărilor de lichide inflamabile sau combustibile;

- măsuri tehnico-organizatorice pentru îmbunătăţirea siguranţei la foc.

12.2.4. Titularul va face dovada că a luat toate măsurile pentru prevenirea pericolelor de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

12.2.5. Titularul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor şi pentru a limita consecinţele asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.

# 13.  MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

1. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea

2. Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia. Procedurile de control si monitorizare in faza de exploatare a unui depozit de deseuri cuprind:

a) automonitorizarea tehnologica;

b) automonitorizarea calitatii factorilor de mediu.

3. Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice prevăzute de legislaţia în vigoare;

- analizele şi determinările necesare pentru monitorizarea emisiilor pe factori de mediu vor fi realizate de către laboratoare specializate.

- Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analiza vor avea precizată obligatoriu incertitudinea metodei de analiză.

- se vor folosi metodele de analiză standardizate la nivel national sau european pentru controlul, prelevarea si analiza probelor, in conformitate cu prevederile Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare

- rezultatele determinărilor vor fi înregistrate pe toată perioada de monitorizare.

4. Rezultatele activităţii de automonitorizare şi monitorizare se vor raporta anual de catre operatorul depozitului de deşeuri către APM Constanta. Orice efect negativ înregistrat prin programul de automonitorizare va fi raportat către APM Constanta în maximum 12 ore.

## 5. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie.

6. Accesul la echipamentele de monitorizare, precum şi comandarea lor vor fi efectuate doar de personal specializat.

## 7. Frecvenţa, metodele şi scopul automonitorizării şi monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Constanta după evaluarea rezultatelor testărilor.

8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

9. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament

## puţurile forate pentru monitorizarea apei subterane;

- la evacuarea levigatului şi apelor pluviale;

- bazinul de colectare a apelor menajere

- sursele de zgomot pe amplasament

- la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de APM Constanta

### 13.1. Automonitorizarea tehnologică

Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii şi explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj şi tasări inegale ale deşeurilor în corpul depozitului, fenomene de sărăturare prin stagnarea apei din precipitaţii in zonele mai puternic tasate.

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii si functionarii urmatoarelor amenajari si dotari posibile din depozite:

a) starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;
b) starea impermeabilizarii depozitului;
c) functionarea sistemelor de drenaj;
d) comportarea taluzurilor si a digurilor;
e) urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;
f) functionarea instalatiilor de preepurare a apelor uzate;
g) functionarea instalatiilor de captare si ardere a gazelor de depozit;
h) functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale;
i) starea altor utilaje si instalatii existente in cadrul depozitului.

Urmărirea gradului de tasare şi stabilităţii depozitului implică:

- comportarea taluzurilor si digurilor;

- apariţia unor tasări diferenţiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;

- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deşeuri;

Gradul de tasare se va monitoriza cu ajutorul bornelor de pe acoperişul şi taluzurile depozitului, una la fiecare 5000 mp

Controlul capacitatii de functionare a sistemelor de etansare a depozitului de deseuri se realizează prin:

- masuratori anuale ale inaltimii si pozitionarii conductelor de levigat din sistemul de drenare. Deformarile masurate se compara cu rezultatele calculelor tasarilor si deformarilor.

- Verificarea anuala a functionarii in conditiile proiectate a tuturor instalatiilor si echipamentelor de colectare /tratare levigat/gaz de depozit. Verificarea anuala va fi depusa la APM Constanta , ca parte a RAM.
Operatorul depozitului are obligatia sa informeze imediat autoritatea competenta asupra deficientelor de functionare a sistemului de colectare a levigatului.

- înregistrarea anuală a temperaturii levigatului la intrarea in statia de epurare.

### 13.2. Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu

13.2.1. Puncte de automonitorizare pe perioada funcţionării depozitului

Puncte monitorizare emisii poluanţi în apă uzată:

- ape menajere – bazin vidanjabil;

- permeat - bazin vidanjabil.

## Puncte monitorizare a emisiilor în aer: secţiuni reprezentative ale sistemelor de evacuare a gazelor de depozit ale celulelor

Puncte monitorizare emisii poluanţi apă freatică: 4 foraje de observaţie

Puncte monitorizare nivel zgomot: limita incintei

Puncte monitorizare sol:  1 punct amplasat in vecinatatea bazinului de permeat (punctul de prelevare mentionat in Raportul de Amplasament 2019)

Puncte monitorizare tasare :  bornele de pe acoperişul şi taluzele depozitului

13.2.2. Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu cuprinde

Tabel 13.2.2.

| Nr. crt. | Parametru | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Date meteorologice |  |
| 1.1. | Cantitatea de precipitatii | zilnic, suma zilnica |
| 1.2. | Temperatura (Min., Max., la ora 15:00) | zilnic |
| 1.3. | Directia si viteza vantului dominant | zilnic |
| 1.4. | Evaporare direct cu lisimetrul sau prin stabilirea umiditatii aerului (la ora 15:00) si determinarea prin calcul a evaporarii dupa Haude | zilnic |
| 1.5. | Umiditatea aerului (ora 15:00) | zilnic |
| 2. | Date despre emisii |  |
| 2.1. | Volum levigat | lunar |
| 2.2. | Compozitia permeatului (apa uzata tehnologica epurata) | Semestrial, conform autorizatiei GA in vigoare |
| 2.3. | Nivelul levigatului in corpul depozitului | zilnic |
| 2.5. | Posibile emisii de gaz si presiunea atmosferica CH4, CO2, H2S, COV | semestrial |
| 3. | Date despre apa subterana |  |
| 3.1. | Nivelul apei subterane | semestrial |
| 3.2. | Compozitia apei subterane | semestrial |
| 4. | Date despre corpul depozitului |  |
| 4.1. | Constructia si compozitia corpului depozitului* | anual |
| 4.2. | Tasarea corpului depozitului | anual |

*Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafata ocupata de deseuri, volumul si compozitia deseurilor, metodele de depozitare, momentul si durata depozitarii, calculul capacitatii libere de depozitare.

13.2.2.1. Monitorizarea emisiilor de gaz de depozit

Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se realizează pentru indicatorii prezentaţi în tabelul 13.2.2.1. după apariţia acestuia.

Tab.13.2.2.1.

| Indicatori urmariti | Metoda de analiză |
| --- | --- |
| CH4 (mg/m3) | SR EN 13528-1/2003 |
| CO2 (mg/m3) | SR EN 13528-1/2003 |
| H2S (mg/m3) | STAS 10814/1976 |
| Compuşi organici volatili (mg/m3) | SR EN 13528-1/2003 |

Urmărirea cantităţii si calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului prin măsurători la căminele de colectare a gazului de depozit. Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat în faza de realizare.

Monitorizarea emisiilor de gaz de depozit se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 13.2.2.1. semestrial, pentru indicatorii mentionaţi, printr-un laborator specializat.

În urma arderii gazelor de depozit, principalii poluanţi sunt reprezentaţi de: NO2, CO şi PM10. Estimarea emisiilor de poluanţi se va realiza anual, conform metodologiei US EPA-AP42, Capitolul 2.4, Municipal Solid Waste Landfills, Tabelul 2.4-4, luând în calcul factorii de emisie corespunzători sistemelor de ardere la faclă şi cantitatea de metan din gazul de depozit estimată cu metodologia LandGEM.

13.2.2.3. Monitorizarea apei epurate (permeatul)

| tipul apei | INDICATORI DE CALITATE | Frecventa de analizĂ | METODA DE ANALIZĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate preepurate in statia de epurare levigat tip PALL | pH | semestrial | SR ISO 10523-97 |
|  | MTS |  | STAS 6953-81 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899 2/2002 |
|  | CCOCr |  | SR ISO6060-96 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Fosfor total |  | SR EN 1189-99 |
|  | Cianuri |  | SR ISO 6703/1-98 |
|  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat |  | SR ISO 10530-97 |
|  | Sulfiţi |  | STAS 7661-89 |
|  | Sulfaţi |  | STAS 8601-70 |
|  | Fenoli |  | SR ISO 6439-01 SR ISO 8165/1/00 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  | SR 7587-96 |
|  | Ioni metale grele |  | SR ISO 8288-01 |
|  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  | SR ISO 7875/1,2-96 SR EN 903:2003 |

13.2.2.4. Monitorizarea apei subterane

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin cele 4 foraje de observaţie. Rezultatele analizelor se vor compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte.

| Nr.crt | Parametrii de urmarit | UM |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Puncte de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| 1 | pH | Unit. pH | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | Prelevare probe si analiza in laboaratoare certificate |
| 2 | Sulfati | mg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | SR EN ISO 15586/2004 |
| 3 | Fosfati | µs/c | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | Prelevare probe si analiza in laboaratoare certificate |
| 4 | Amoniu | mg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | SR EN ISO 15586/2004 |
| 5 | Azotati | mg N/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | Prelevare probe si analiza in laboaratoare certificate |
| 6 | Cloruri | mg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | SR EN ISO 15586/2004 |
| 7 | Azotiti | mg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | Prelevare probe si analiza in laboaratoare certificate |
| 8 | Zn | µg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | SR EN ISO 15586/2004 |
| 9 | Cu | µg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | Prelevare probe si analiza in laboaratoare certificate |
| 10 | Cr | µg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | SR EN ISO 15586/2004 |
| 11 | Pb | µg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | Prelevare probe si analiza in laboaratoare certificate |
| 12 | Ni | µg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | SR EN ISO 15586/2004 |
| 13 | Cd | µg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | Prelevare probe si analiza in laboaratoare certificate |
| 14 | As | µg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | SR EN ISO 15586/2004 |
| 15 | Hg | µg/l | Puturile forate P0,F4,P2,P3 | Semestrial | Prelevare probe si analiza in laboaratoare certificate |

Monitorizarea se va face printr-un laborator specializat.

## 13.3. Monitorizarea calitatii solului

## Tabel 13.3.

| Punct monitorizare | Indicator | Frecvenţa de prelevare şi analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 punct amplasat in vecinatatea bazinului de levigat . | Cd | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Cr |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Zn |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Ni |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Pb |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Cu |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Mn |  | EPA 3051 EPA 7000A |

Monitorizarea calităţii solului se va face printr-un laborator specializat, conform tabelului 13.3.

## 13.4. Monitorizare deşeuri

Titularul va păstra un registru cu înregistrările privind cantitatile de deşeuri care sunt depozitate la depozit, caracteristicile deseurilor depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului sau, dupa caz, a colectorului - in cazul deseurilor municipale. Datele se introduc si pe suport electronic tip baza de date.

La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, titularul este obligat să demonstreze cu documente că deşeurile au fost acceptate în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezenta autorizaţie şi că îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa 3 din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare.

Evidenta deşeurilor proprii produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor HG 856/2002 cu modificările ulterioare şi va conţine următoarele informaţii:

## tipul deşeului

## codul deşeului

## sursa deşeului

## cantitatea produsă/valorificată/eliminată/stoc

- modul de stocare/tratare/transport

- cantitatea predată de către agentul economic valorificator/eliminator

Se va menţine un dosar cu contractele încheiate cu terţi pentru preluarea deşeurilor în vederea valorificării sau eliminării.

13.5. Monitorizare zgomot

## Activităţile de pe amplasament  vor respecta limitele nivelului de zgomot conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor: în timpul zilei - 65 dB(A) curba de zgomot Cz 60.

Frecvenţă de monitorizare: anual - de către laboratoare specializate

Măsurătorile vor fi incluse în RAM.

### 13.6. Monitorizarea post – inchidere

Monitorizarea post-închidere se va realiza conf. prevederilor din  Ord.M.M.G.A. 757/2004 si HG 349/2005, cu modificarile ulterioare.

Emisia de poluanţi in apa si aer va continua si după închiderea finala a depozitului, fapt pentru care monitorizarea acestora va trebui sa continue pe o perioada de minim 30 ani. Se vor urmări o parte din obiectivele menţionate pentru faza de funcţionare dar cu o frecventa mai redusa.

Se va pune accentul pe:

- cantitatea si calitatea levigatului evacuat, pana la epuizarea producerii acestuia;

- analiza principalilor indicatori caracteristici ai apelor subterane – se vor preleva probe din forajele de observatie situate in amonte, respectiv in aval de depozit, pe direcţia de curgere a apei subterane

- calitatea aerului si productia de biogaz;

- regimul de tasare si comportarea stratelor din acoperisul depozituului;

- calitatea solului in zona de influenta a depozitului si evolutia noilor biocenoze dezvoltate pe suprafetele redate circuitului natural.

13.6.1. Puncte de monitorizare post-închidere

Tab. A.13.6.1.

| Ce se analizează | Numărul de puncte de recoltare/ supraveghere |
| --- | --- |
| Apa subterană | 4 puncte de recoltare in prezent |
| Gazul de fermentare | Cămin reprezentativ din fiecare celulă, prin rotaţie. |
| Gradul de tasare | 4 borne pe acoperisul si taluzurile depozitului, cate 1 la fiecare 5000 mp |

Principalii indicatori care trebuie urmăriţi în cadrul activităţii de monitorizare postînchidere pentru caracterizarea levigatului, a apelor subterane şi a gazului de depozit sunt:

Tab. B.13.6.2.

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Volumul levigatului si compoziţia levigatului | o dată la 6 luni |
| Compoziţia apei subterane | o dată la 6 luni |
| Volumul şi compoziţia gazului de depozit (CH4, CO2, H2S, etc.) | o dată la 6 luni |

(*) – Indicatorii de analizat se stabilesc în conformitate cu prevederile autorizaţiei de mediu de închidere a depozitului

Tab. C.13.6.3. Datele meteorologice necesare pentru întocmirea balanţei apei

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Cantitatea de precipitaţii | zilnic + valori medii lunare |
| Temperatura min. şi max. la ora 1500 | valori medii lunare |
| Direcţia dominantă şi viteza vântului | conform practicilor de urmărire meteorologica- |
| Evapotranspiraţia | valori medii lunare |
| Umiditatea atmosferică la ora 1500 | valori medii lunare |

## 14. RAPORTĂRI  CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta va include informaţiile furnizate de operator în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a HG nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul). Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru. Pentru a da posibilitatea agenţiei să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

#### Vor fi înregistrate în registre special înfiinţate:

#### toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.,

#### toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

## toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. Trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Constanta în luna următoare primirii reclamaţiei,

## oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura     reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Toate documentele, informaţiile şi instrucţiunile care se refera la activităţile depozitului începând cu faza de proiect pana la reconstrucţia ecologica se păstrează într-un registru de funcţionare. Registrul va  consta din:
a) documentele de aprobare
b) planul organizatoric
c) instructiunile de functionare
d) manualul de functionare
e) jurnalul de functionare
f) planul de interventie
g) planul de functionare/de depozitare
h) planul starii de fapt

## Registrul de functionare se realizeaza in forma scrisa si in forma electronica si se prezinta, la cerere, autoritatii competente pentru protectia mediului.
Documentele registrului se completeaza in timp. Documentele mentionate mai sus trebuie sa contina urmatoarele date:
a) documentele de aprobare
La depozit trebuie sa existe un exemplar complet si autentificat al documentelor care au stat la baza obtinerii tuturor autorizatiilor si aprobarilor.
b) planul organizatoric
Organizarea activitatii in cadrul depozitului de deseuri se va prezentata intr-un plan organizatoric, care va contine numele si responsabilitatile fiecarei persoane. La inlocuirea persoanelor se va actualizeaza planul organizatoric.
c) instructiunile de functionare
Instructiunile de functionare contin prevederile relevante pentru siguranta si ordine. Ele reglementeaza intregul proces de functionare de la depozit si sunt valabile pentru toti utilizatorii. De aceea ele se vor afisa la loc vizibil, in zona de acces. In instructiunile de functionare se includ si reglementari de manipulare a deseurilor de la transportatorii de cantitati mici. De asemenea, se va prevedea interzicerea fumatului in incinta depozitului.
d) manualul de functionare
In manualul de functionare se stabilesc toate masurile pentru functionarea in stare normala, pentru intretinere si pentru cazuri anormale de functionare. Masurile necesare in cazurile neobisnuite se coreleaza cu planul de interventie.
Sarcinile si domeniile de responsabilitate ale personalului conform pct. b), instructiunile de lucru, masurile de control si intretinere, obligatiile de informare, documentare si pastrare a documentelor se stabilesc in manualul de functionare.
e) jurnalul de functionare
Jurnalul de functionare contine toate datele importante pentru functionarea zilnica a depozitului, in special:
- date despre deseurile preluate (determinarea greutatii, stabilirea tipului de deseuri inclusiv codul deseurilor, rezultatele controalelor vizuale si ale analizelor efectuate),
- formularul de inregistrare (confirmarea de primire) pentru receptia deseurilor,
- cazurile de neacceptare a deseurilor la depozitare, inclusiv cauzele si masurile intreprinse,
- rezultatele controalelor proprii si a celor efectuate de autoritati,
- evenimente deosebite, in special defectiuni de functionare, inclusiv cauzele si masurile intreprinse,
- programul de functionare al depozitului,
- rezultatele programului de monitorizare.
Jurnalul de functionare se realizeaza in forma electronica si trebuie sa fie asigurat impotriva accesului neautorizat. Jurnalul trebuie sa fie controlat periodic de conducatorul depozitului, pana la sfarsitul perioadei de monitorizare post-inchidere.

## f) planul de interventie
Pentru fiecare depozit se intocmeste un plan de interventie care descrie toate masurile in cazuri de incendiu, accidente, poluarile accidentale produse pe raza de activitate a depozitului si alte situatii de necesitate. In planul de interventie se mentioneaza persoanele responsabile si sunt descrise masurile care trebuie luate. In planul de interventie se mentioneaza si datele de contact pentru urmatoarele institutii: pompieri, salvare, aparare civila. Planul de intervenţie trebuie sa fie cunoscut de toţi angajaţii si sa fie afişat intr-un loc vizibil. Planul de intervenţie se întocmeşte in acord cu toate autorităţile implicate, iar un exemplar se preda autoritarii competente pentru protecţia mediului.
g) planul de functionare/de depozitare
Se intocmeste un plan de functionare, care contine toate reglementarile importante despre:
- procedura de acceptare si control al deseurilor,
- modul de depozitare si realizare a corpului depozitului,
- gestionarea levigatului,
- gestionarea gazului de depozit,
- colectarea si gestionarea apei din precipitatii,
- colectarea si gestionarea apelor uzate menajere.
Planul de functionare contine un plan referitor la modul de depozitare, inclusiv impartirea celulelor de depozitare in zone de maximum 2.500 m2. Daca se depoziteaza tipuri de deseuri diferite (nepericuloase, deseuri cu azbest etc.), atunci aceste informatii trebuie sa fie cuprinse in planul de depozitare.
 h) planul starii de fapt
Dupa incheierea umplerii unei celule de depozit se intocmeste un plan al starii de fapt. Planul se prezinta intr-un raster de 60 m x 60 m si la o scara adecvata (M = 1:500).
Planul starii de fapt se inainteaza autoritatii competente, la cel tarziu 6 luni dupa incheierea umplerii celulei.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie agreat de APM Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al APM Constanta, GNM – Comisariatul Judeţean Constanta în orice moment.

### Vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu în vederea inspecţiei oricând registrele specificate mai sus şi orice alt registru realizat de către operator cu referire la funcţionarea instalaţiei autorizate.

Se va ţine evidenţa situaţiei deşeurilor în conformitate cu HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare si a Legii nr. 211, republicata, cu modificari.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor trebuie depuse la sediul APM Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

## Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, după evaluarea rezultatelor.

## Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului,  la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între APM Constanta şi titularul autorizaţiei, autorizaţia integrată de mediu, solicitarea, raportările  către APM Constanta, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

14.1. Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii

competente.

Pentru factorii de mediu aer şi apă, în conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;

Operatorul trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde

sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

14.2. Raportul Anual de Mediu va conţine date privind:

- emisiile pe factori de mediu;

- managementul deşeurilor depozitate,  precum şi al deşeurilor proprii;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilităţi;

- programul de management de mediu – raportul pe anul precedent şi propunerile pentru

anul în curs şi un raport asupra performantelor înregistrate;

- rezultatele monitorizărilor efectuate;

- Raportul privind E-PRTR pana la data de 30 aprilie;

- Raport privind sesizările înregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# RAM va cuprinde datele menţionate mai sus si va structurat după modelul prezentat în Anexa 1.

# Rapoartele trebuie depuse în conformitate cu tabele de mai jos :

| Raportările | Frecventa raportărilor | Data limita a raportării |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual asupra calităţii mediului (RAM) | anual | 31 ianuarie |
| Raport privind monitorizarea emisiilor în aer | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM |
| Raport privind monitorizarea emisiilor în apa subterană | Semestrial/anual | Zece zile de la încheierea semestrului/ La 31 ianuarie ca parte a RAM |
| Date despre nivelul, cantitatea şi compoziţia levigatului | semestrial/ anual | Zece zile de la încheierea semestrial/ La 31 ianuarie ca parte a RAM |
| Date despre corpul depozitului | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM |
| Reclamaţii (când ele exista). | ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii |
| Raportarea privind evidenţa gestionării deşeurilor rezultate din activitatea proprie, conform Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari | anual | 31 martie |
| Chestionarul statistic privind deşeurile depozitate | anual | La solicitarea APM Constanta |
| Orice evenimente cu impact semnificativ negativ asupra mediului constatate prin programul de monitorizare. | la max 12 ore de la constatare |  |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să solicite reînnoirea autorizaţiei de mediu cu minim 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia,

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizatiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită. Autorizaţia integrată de mediu include şi Autorizaţia de gospodărire a apelor, în vigoare. Revizuirea acesteia implică şi revizuirea condiţiilor din prezenta autorizaţie.

## Titularul autorizaţiei are obligaţia de a intreţine construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire preepurare şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzatoare în scopul minimalizării pierderilor de apă;

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## *-Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul A.P.M. Constanta, G.N.M. C.J Constanta.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile, traseele conductelor subterane, marcarea punctelor de alarmare şi AMC-uri .

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure personal calificat responsabil cu protecţia mediului cât şi perfecţionarea continuă a acestuia,

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure accesul sigur şi permanent al autorităţii competente de protecţie a mediului la punctele de prelevare probe şi monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deşeurilor şi sursele de zgomot de pe amplasament,

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere. Fondul pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere se pastreaza intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca comerciala şi se alimentează trimestrial. Dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului. Consumul fondului se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc o data cu realizarea lucrarilor, la inchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului. Operatorul utilizeaza fondurile previzionate constituite in acest scop pe baza situatiilor de lucrari justificative. Titularul va depune anual la APM Constanta dovada mentinerii şi alimentării trimestriale a Fondului pentru închidere şi urmărire postînchidere.

## Operatorul depozitului are obligaţia să declare, să calculeze şi să verse, în termenul legal, sumele rezultate în urma desfăşurării activităţilor care intră sub incidenţa OUG 196/2005 privind Fondul de mediu aprobata cu modificări şi completări prin Legea 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

## 15.18 Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind protecţia calităţii aerului :

1. Se va asigura verificarea funcţionarii coşurilor de evacuare gaze in vederea evitării riscului de incendii datorita acumulării gazului metan in spatii închise;

2. Se va asigura acoperirea periodică cu materiale minerale care să împiedice antrenarea materialelor uşoare la viteze mari ale vântului in special in sezonul cald;

3. Deşeurile cu risc de dezvoltare excesiva a prafului vor fi umezite după descărcarea din autoutilitare;

4. Utilajele de împrăştiere si compactare vor fi verificate tehnic periodic pentru a respecta normele de emisii conform HG  1209/2004, privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei, cu modificarile ulterioare;

15.19. Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind protecţia apei de suprafaţă

1. Se va asigura evacuarea ritmica a apelor uzate epurate;

2. Se va asigura respectarea tehnologiei de vidanjare si deversare a apelor epurate

3. Se va asigura buna funcţionare a staţiei de preepurare a levigatului şi a celorlalte ape uzate

## 15.20. Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind privind protecţia solului si apei subterane:

1. Se va asigura păstrarea integrităţii impermeabilizării cuvei depozitului prin respectarea prevederile Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificarile ulterioare, pct. 3.7.2;

2. Se va urmări starea rezervorului de combustibil;

3. Se va respecta tehnologia de depozitare in vederea pastrarii integritatii hidroizolatiei din baza depozitului si de pe taluzele acestuia si vor fi efectuate verificările acesteia;

4. Se va asigura intretinerea si verificarea sistemului de drenaj al levigatului, a pompei de evacuare a levigatului in bazinul colector precum si a etanseitatii acestora;

## 5. Titularul autorizaţiei va iniţia un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M. Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## 6. Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## 7. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## 8. Stocările temporare de materiale şi deşeuri proprii se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## 9. Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 3 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii aferente;

## Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

- Se va asigura întreţinerea corecta a puţurilor de observaţie (zona de protecţie sanitara) si se va  urmari calitatea apei subterane conform prevederilor prezentei autorizatii;

15.21. Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind  privind protecţia cadrului natural si vegetaţiei:

1. Se va sigura evitarea afectării biotopurilor învecinate prin plantarea şi refacerea perdelei vegetale silvice pe tot perimetrul depozitului prin plantarea în perioadele optime de vegetaţie a unor specii de arbori corespunzători pedo-climatic;

2. Se va asigura supraînălţarea gardului de protecţie pe direcţia predominantă a vântului;

3. Periodic se vor contacta firme specializate pentru operaţiile de deratizare si dezinsecţie;

15.22. Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind managementul mirosurilor

1. Titularul autorizatiei va elabora anual un plan de management al mirosurilor. Acesta se va

prezenta către autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

2. Se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptabil de disconfort.

3. Se vor limita mirosurile utilizand tehnici eficiente de tratament sau alte masuri de minimizare a emisiilor (cand prevenirea nu este posibila).

4. Se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului incluzand sisteme eficiente de depozitare a deseurilor si de retinere a mirosului.

5. Pentru reducerea mirosurilor se vor efectua plantari de copaci, arbusti şi flori pentru realizarea perdelei vegetale de protectie care are ca scop şi  reducerea perceperii mirosurilor

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

16.1. Depozitul sau o sectiune a depozitului se inchide in urmatoarele situatii:
a) cand sunt indeplinite conditiile cuprinse in autorizatia integrata de mediu referitoare la perioada de functionare;
b) la cererea operatorului depozitului si dupa analiza si aprobarea acesteia de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;
c) prin decizie motivata a autoritatii competente pentru protectia mediului.
16.2. Închiderea începe o dată cu încetarea exploatării depozitului (încetarea depozitării deşeurilor) pe o anumită suprafaţă a depozitului.Inchiderea depozitelor, respectiv a celulelor de depozitare a deşeurilor, se realizeaza conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificarile ulterioare si ale Ordin MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor,cu modificările ulterioare. Pregătirea următoarei celule active va începe la atingerea a 75% din capacitatea maximă a celulei active.

## 16.3. La epuizarea capacităţii de depozitare a celulelor în operare titularul are obligaţia de a solicita şi obţine stabilirea obligaţiilor de mediu.

## Titularul activităţii, la atingerea capacităţii maxime de depozitare a celulei în exploatare este obligat să realizeze închiderea acesteia conform cerinţelor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor şi sa prezinte la APM Constanta planul situaţiei existente la cel tarziu 6 luni după încheierea umplerii celulei.

## Etapele de aprobare a inchiderii depozitului sau a unei parti din depozit (celulă) sunt urmatoarele:
a) autoritatea competenta pentru protectia mediului evalueaza toate rapoartele inaintate de operator conform conform HG 349/2005, art. 20 si efectueaza o inspectie finala a amplasamentului;
b) autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste operatiunile de inchidere a depozitului (celulei); aceasta decizie nu afecteaza responsabilitatea operatorului depozitului prevazuta in autorizatia de mediu;
c) autoritatea competenta pentru protectia mediului comunica operatorului depozitului decizia de inchidere.
16.4.  Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situaţia financiara a titularului autorizatiei.

16.5. Utilizarea ulterioara a amplasamentului se va face tinand seama de conditiile si restrictiile specifice impuse de existenta depozitului acoperit, in functie de stabilitatea terenului si a gradului de risc pe care acesta il poate prezenta pentru mediu si sanatatea umana.

Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreaza in registrul de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

16.6 Cerinţe pentru închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase/municipale (clasa b)
Dupa incheierea umplerii unei celule de depozit se intocmeste un plan al starii de fapt. Planul se prezinta intr-un raster de 60 m x 60 m si la o scara adecvata (M = 1:500).
Planul starii de fapt se inainteaza autoritatii competente, la cel tarziu 6 luni dupa incheierea umplerii celulei.

După umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, stratul de impermeabilizare a suprafeţei se aplică imediat. Depozitele de deşeuri menajere sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să aibă o grosime de 30-50 cm; pe el se plantează gazon.

Suprafaţa pe care s-a sistat depozitarea trebuie impermeabilizată conform prevederilor Ordinului MMGA 757/2005 după care se instalează dispozitivele de monitorizare.

Autoritatea competentă trebuie să efectueze la finalul fazei de închidere avizarea acestei închideri. 16.6.1. Sistemul de impermeabilizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
- sa fie rezistent pe termen lung si etans fata de gazul de depozit,
- sa retina si sa asigure scurgerea apei din precipitatii,
- sa formeze o baza stabila si rezistenta pentru vegetatie,
- sa prezinte siguranta impotriva deteriorarilor provocate de eroziuni,
- sa fie rezistent la variatii mari de temperatura (inghet, temperaturi ridicate),
- sa impiedice inmultirea animalelor (soareci, cartite),
- sa fie circulabil,
- sa fie usor de intretinut.

Asezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafata se realizeaza numai atunci cand tasarile corpului depozitului sunt intr-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem. In perioada principala de tasare se poate realiza o acoperire temporara conform cu punctul 4.2.2.2.  din Ordinul MMGA 757/2005. Capul putului de gaz trebuie insa demontat conform Ordinul MMGA 757/2005 figurii 3.5.2.b. Conductele de gaz trebuie sa fie confectionate dintr-un material rezistent la inghet si sa fie pozitionate sub un strat de pamant cu grosime cel putin egala cu adancimea maxima de inghet, dar nu mai mica de 80 cm.
La proiectarea si realizarea sistemului trebuie sa se respecte cerintele minime prevazute in Ordinul MMGA 757/2005.
 16.6.2. Stratul de sustinere
Pe suprafata nivelata a deseurilor se aplica un strat de sustinere cu o grosime minima de 50 cm si o grosime maxima de 1,00 m, care se niveleaza. Stratul de sustinere trebuie sa permita patrunderea gazului, iar valoarea coeficientului de permeabilitate trebuie sa fie >= 1 x 10-4 m/s. Stratul trebuie sa asigure preluarea sarcinilor statice si dinamice, care apar odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare. Modulul de elasticitate la suprafata trebuie sa fie de minim 40 MN/m2.
Ca material pentru stratul de sustinere se pot utiliza deseurile din constructii si demolari, pamantul excavat, cenusa, deseurile minerale adecvate sau materiale naturale. Continutul de carbonat de calciu nu poate depasi 10% (masa). Stratul de sustinere nu are voie sa contina componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu continut de gudron, fier/otel si metale. Marimea maxima a granulelor materialului nu poate depasi 10 cm. Stratul de sustinere trebuie sa fie omogen si rezistent la eforturi in mod uniform, suprafata trebuie sa fie plana si nivelata. Nu se poate utiliza material coeziv.
16.6.3. Colectarea gazului de depozit
Pe stratul de sustinere se aplica un strat de drenare a gazului cu o grosime >= 0,30 m. Suprafata trebuie sa fie nivelata.
Materialul de drenare trebuie sa aiba un coeficient de permeabilitate de minim 1 x 10-4 m/s. Marimea granulelor nu trebuie sa fie mai mare de 32 mm, domeniul optim al diametrului granulelor este intre 8 si 32 mm. Procentul de granule superioare si inferioare nu poate depasi 5%. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10% (masa).
La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie dovedita atat rezistenta acestora fata de apa din condens si gazul de depozit, precum si rezistenta pe termen lung la eforturile pe care le preia stratul de drenaj.
16.6.4. Stratul de impermeabilizare mineral
Stratul de impermeabilizare minerala a suprafetei trebuie sa aiba o grosime minima de 0,50 m si un coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10% (masa), continutul de argila cu diametrul granulelor < 0,005 mm sa fie minim 20% (masa). Marimea maxima a granulelor este limitata la 63 mm. Continutul de componente organice din argila este limitat la maxim 5% (masa), iar componentele din lemn (radacini, crengi etc.) nu sunt permise.
Impermeabilizarea cu material argilos se aplica in 2 straturi compactate cu compactorul cu role. Stratul de impermeabilizare trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2 cm/4,0 m. Densitatea Proctor trebuie sa fie >= 92%.
Alternativ se poate utiliza o impermeabilizare echivalenta. Caracteristicile materialului, rezistenta acestora pe termen lung si gradul de echivalenta trebuie dovedite autoritatii competente inainte de aplicare.
16.6.5.  Stratul de drenaj pentru apa din precipitatii
Stratul de drenaj se realizeaza cu o grosime minima de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate trebuie sa fie > 1 x 10-3 m/s, proportia de carbonat de calciu nu poate depasi 10% (masa). Materialul de drenare trebuie sa fie stabil pe taluzuri si sa se aplice uniform pe intreaga suprafata a depozitului.
Marimea granulelor materialului de drenare trebuie sa fie cuprinsa intre 4 mm si 32 mm.
La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie sa se probeze functionalitatea hidraulica si rezistenta pe termen lung a materialului.
16.6.6. Geotextilele ca strat separator
Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitatii se aplica un strat separator, pentru a impiedica patrunderea componentelor din stratul de recultivare in stratul de drenaj. Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de inalta densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafata >= 400 gr/m2.
Geotextilele trebuie sa permita patrunderea apei si sa respecte cerintele de calitate conform prevederilor standardelor in vigoare.
Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.
Se poate renunta la utilizarea stratului de separare, daca este probata siguranta la sufoziune.
16.6.7. Stratul de recultivare
Stratul de recultivare se realizeaza cu o grosime totala >= 1,00 m. La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe caile de circulatie amenajate in acest scop. Stratul de recultivare nu se compacteaza.
Stratul de recultivare consta dintr-un strat de retinere a apei (d >= 85 cm), din stratul de sol vegetal (d >= 15 cm), precum si din vegetatie (gazon).
Plantarea tufisurilor este permisa numai dupa 2 ani de la plantarea gazonului. Pot fi plantate numai specii de tufisuri cu radacini scurte.
Materialul pentru stratul de retinere a apei consta din nisip usor coeziv si din pietris.

16.6.8. Protectia cadrului natural si vegetal.

- se va evita afectarea biotopurilor invecinate prin realizarea unei perdele verzi pe laturile

- depozitului, amenajata pe randuri succesive de arbusti si arbori cu inaltimi si coronamente

- diferite; anual se va urmari dezvoltarea perdelei vegetale.

- in urma lucrarilor de inchidere si reamenajare se va reface vegetatia si se vor amenaja zone verzi in spatiile care delimiteaza diferite activitati din incinta;

- se vor recultiva cu plante ierboase,   terenurile eliberate de sarcini tehnologice;

- se vor contacta firme specializate pentru operatiile de dezinsectie si deratizare;

- se va preveni inmultirea vectorilor de agenti patogeni sau a pasarilor, prin acoperirea  celulelor de lucru cu material inert si folosirea numai in cazuri extreme a insecticidelor si raticidelor.

16.7. Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului. Perioada de urmarire postinchidere este de minimum 30 de ani, putând fi prelungita daca prin programul de monitorizare postinchidere se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu.

Monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in HG 349/2005 anexa 4, iar rezultatele determinarilor efectuate vor fi pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.

Operatorul depozitului este obligat să anunţe în mod operativ autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la producerea unor evenimente semnificativ negative asupra mediului, şi să respecte decizia autoritatii cu privire la măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.

Operatorul este obligat să raporteze anual la APM Constanta, în cadrul Raportului anual de mediu rezultatele activităţii de automonitorizare postînchidere.

Utilizarea ulterioară a amplasamentului se face ţinând seama de condiţiile şi restricţiile specifice impuse de existenţa depozitului acoperit, în funcţie de stabilitatea terenului şi de gradul de risc pe care acesta îl poate prezenta pentru mediu şi sănătatea umană.

# Glosar de termeni

| acoperire provizorie | Strat de acoperire care se aplica peste deşeurile depozitate in primii ani după sistarea activităţii, atunci când au loc cele mai importante tasări |
| --- | --- |
| APM Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta |
| autoritate competenta | Autoritatea locala pentru protecţia mediului |
| BAT | Cele mai bune tehnologii disponibile |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| depozit | Un amplasament pentru eliminarea finala a deşeurilor |
| deşeu | Orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce |
| deşeuri biodegradabile | Deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de gradina, hârtia şi cartonul |
| deşeuri municipale | Deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere |
| eluat | Soluţia obţinuta printr-un test de levigare a deşeurilor efectuat in laborator |
| gaz de depozit | Amestecul de compuşi în stare gazoasă generat de deşeurile depozitate |
| IED | Emisii Industriale |
| levigat | Orice lichid care a percolat deşeurile depozitate şi este eliminat sau menţinut în depozit |
| operatorul depozitului | orice persoana juridica, investita cu atribuţii şi responsabilităţi pentru administrarea unui depozit conform legislaţiei naţionale; aceasta persoana juridică poate fi alta la faza de pregătire faţă de cea de la urmărirea postînchidere |
| operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa nr. 2 din Legea 211/2011 privind deşeurile stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă; |
| operaţiunea de valorificare a deşeurilor | orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| rambleu | Lucrare de terasament executată în scopul ridicării unui teren la nivelul necesar construcţiei unei căi ferate, unei şosele, unui dig etc |
| E-PRTR | Registrul Poluanţilor Emisiilor şi Transferaţi |
| sistem de colectare a gazului | totalitatea instalaţiilor şi echipamentelor prin care circulă gazul de depozit, din corpul depozitului până la exhaustor |
| SMA | Sistem de Management al Autorizaţiei |
| titularul autorizaţiei | SC TRACON S.R.L. |

ANEXA 1 – Model Raport Anual de Mediu

Raportul anual de mediu va conţine toate datele prevăzute de legislatia în vigoare cu privire la gestiunea deşeurilor şi va fi structurat corespunzător pornind de la modelele de mai jos:

Tabel Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord | Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei ( cantitate de deşeuri depozitată în anul de raportare, tone si mc.) |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Tabel Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Tabel Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Tabel Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Tabel Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Tabel Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Date înregistrate în urma procesului de monitorizare ( atât pentru celula în exploatare cât şi pentru celulele închise), conform cap. 13 al A.I.M.

Tabel calitatea apei epurate

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel calitatea aerului

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/m3) | Valoarea măsurata (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel calitatea solului

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării | Valoarea măsurata |
| --- | --- | --- | --- |

Prezentarea verificarii anuale a functionarii in conditiile proiectate a tuturor instalatiilor si echipamentelor de colectare levigat/gaz de depozit, ca parte a RAM.

Tabel: Depozitarea deşeurilor în anul de raportare

1.Date privind depozitul şi deşeurile depozitate

| 1 | Denumire depozit ¦ Cod tip depozit 1) ¦ Cod clasă depozit2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Proprietar – Nume ¦ Cod FISCAL |  |  |
| 3 | Operator – Nume ¦ Cod FISCAL |  |  |
| 4 | Localitate - denumire localitate |  |
| 5 | Coordonate (stereo 70) | X | Y |
| 6 | Referinţe cadastrale |  |
| 7 | Localitati arondate |  |
| 8 | Judeţ – denumire judeţ ¦ cod SIRUTA |  |  |
| 9 | Număr de locuitori deserviţi 3) |  |
| 10 | Autorizaţia de mediu: DA sau NU ¦ Număr ¦ Dată |  |  |  |
| 11 | Distanţă faţă de zona locuită (m) |  |
| 12 | Distanţă faţă de apa de suprafaţǎ (m) |  |
| 13 | Cod amenajări 4) ¦ An infiinţare ¦ An sistare depozitare |  |  |  |
| 14 | Capacitatea totală proiectată (m3) |  |
| 15 | Capacitate construită (m3) |  |
| 16 | Capacitate disponibilă la sfârşitul anului de raportare (m3) |  |
| 17 | Suprafaţa ocupată la sfârştul anului de raportare |  |
| 18 | Înǎlţimea stratului de deşeuri depozitate (m) |  |
| 19 | Tipuri de deseuri depozitate (se înscrie codul deşeului conform Listei Deşeurilor din HG. 856/2002; pentru deşeurile periculoase, codurile vor conţine şi “ * “) |  |
| 20 | Cantitate deşeuri intrate, în anul de raportare (tone) |  |
| 21 | Cantitatea totala de deseuri depozitate (tone) |  |
| 22 | Deşeuri biodegradabile intrate, în anul de raportare |  |
| 23 | Cantitate de deşeuri industriale nepericuloase acceptate la depozitare în anul de raportare(tone) |  |
| 24 | Compoziţia deşeurilor (conform buletinelor de analiză) |  |
| 25 | Există un sistem de cântărire al deşeurilor? DA sau NU |  |
| 26 | Impermeabilizare 5) | Cod: |
| 27 | Colectare controlată de gaz de depozit ? DA sau NU | Volumul de gaz de depozit (m3) |  |  |
| 28 | Levigat colectat (m3) |  |
| 29 | Tratare levigat 6) | Cod: |
| 30 | Exista un proiect de închidere/monitorizare post-închidere? DA sau NU ¦ An elaborare proiect |  |  |
| 31 | Echipamente specifice de operare 7) | Cod: |

1) Cod  tip depozit de deşeuri: halda de steril minier (HS), batal (B), depozit industrial (DI), halda de zgură şi cenuşă (HZC), depozit subteran (DS), iaz de decantare (ID),

depozit municipal    (DM)

2)    Cod clasa depozit de deşeuri, conform HG. 349/2005: depozit de deşeuri periculoase (a), depozit de deşeuri nepericuloase (b), depozit de deşeuri inerte (c);

3)  Numai pentru depozite municipale -Toţi locuitorii deserviţi în cursul anului ;

4)   Cod amenajări:   I = împrejmuire,	CG = canal de gardă,	IM = impermeabilizare,	FM = foraje de monitorizare a apelor subterane,

DL = drenaj levigat,	N = neamenajat.	Se enumerǎ toate amenajǎrile existente.

5)   fǎrǎ impermeabilizare;  impermeabilizare naturalǎ; impermeabilizare artificialǎ; impermeabilizare naturalǎ + artificialǎ

6)   fǎrǎ tratare; tratare în staţia de epurare a oraşului;  tratare în staţie de preepurare proprie

###### 7)  buldozer; compactor “picior de oaie”;  shreder;  încărcător; excavator; altele

2 Date privind sursa deşeurilor depozitate (Se vor preciza operatorii economici care predau deşeurile pentru depozitare)

| Nume operator economic care predă deşeurile spre depozitare | CUI - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | Localitate - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | Judeţ - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | SIRUTA judeţ - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | Cod deşeu | Cantitate deşeu primită pentru depozitare (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Corelaţie: 	Tipurile de deşeuri trecute în tabelul 1 rândul 19 trebuie să se regăsească în coloana tabelul 2 coloana 6.

Suma din tabelul 2 coloana 7 = valoarea înscrisă în tabelul 1 rândul 20

Tabel : Gestiunea deşeurilor proprii generate

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

ANEXA 2 - Plan de situaţie

# Text boxes

INTRARI (MATERII PRIME/UTILITATI

PROCES SI PRODUS

REZULTATE (PRODUS/DESEURI/  EMISII)

DESEURI DEPOZITABILE

MATERIAL INERT  DE ACOPERIRE

RECEPTIE DESEURI

DESCARCARE/

NIVELARE

COMPACTARE

LEVIGAT/GAZE DE DEPOZIT

ACOPERIRE

Primire

deseuri

Depozitare

Descompunere

anaeroba

Proces tehnologic                Proces natural

Colectare gaz de depozit

Colectare levigat

Epurare

Producere agent termic pentru incalzire

Activitati administrative

Trafic autovehicule/auto-gunoiere

Decantare in fosa septica

Functionare utilaje

Vidanjare