| MEMORIU TEHNIC Pentru obținerea ACORDULUI DE MEDIU |
| --- |
| Beneficiar: | OIL TERMINAL S.A. | Cod document: | A727-MT-M |
| Cod proiect: | A 727 | Faza: | II Mediu |
|  |  |  | Revizie 0 |
| Denumire proiect: | DESFIINȚARE PARCURI REZERVOARE CORP A (PARCURI REZERVOARE ȘI CONSTRUCȚII DESERVIRE) |

| Întocmit: | Ioanid |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Niță |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |

Prezenta documentație s-a întocmit conform conținutului cadru impus prin Legea nr. 292 / 03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 5E, în vederea obținerii Acordului de mediu pentru proiectul: Desființare parcuri rezervoare Corp A (parcuri rezervoare și construcții deservire), beneficiar OIL TERMINAL S.A. Municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța.

Continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu etapa de încadrare a fost hotărâtă prin Decizia etapei de evaluare inițială nr. 21 / 19.01.2024 emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța.

- DENUMIREA  PROIECTULUI : Desființare parcuri rezervoare Corp A (parcuri rezervoare și construcții deservire)

- TITULAR

Numele companiei: OIL TERMINAL S.A.

Adresa poștală: Constanța, Str. Caraiman, nr.2, jud. Constanța,

Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel: 0241.702.600; fax: 0241.694.833; e-mail: office@oil-terminal.com, oil-terminal.com

Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Sorin Ciutureanu

- responsabil pentru protecția mediului: Alina Rohat

- DESCRIEREACARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

Descrierea sumară a proiectului

Lucrările de desființare ale obiectivelor din cadrul Depozitului 2A implică demolări de ziduri de protecție pentru rezervoare, clădiri, drumuri de acces și platforme betonate.

La dezafectarea construcțiilor și instalațiilor din depozite și stații de distribuire produse petroliere sunt obligatorii măsuri pregătitoare necesare executării lucrărilor în condiții de siguranță și anume:

- separarea zonei sau incintei respective cu panouri demontabile, în scopul împiedicării accesului autovehiculelor și a persoanelor neautorizate

- afișarea pe perimetrul incintei a inscripționărilor de atenționare asupra pericolului, în conformitate cu prevederile STAS 297 și SR ISO 6309

- scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici

- asigurarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor în cantitățile și tipurile corespunzătoare lucrărilor și pericolului acestora

- instruirea personalului asupra pericolului și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților pe care le vor desfășura.

Începerea lucrărilor de dezafectare nu este admisă decât după verificarea de către factorii implicați în această activitate (beneficiar, executant) a condițiilor de execuție fără pericol de incendiu sau explozie și realizarea integrală și corespunzătoare a măsurilor pregătitoare. Se va întocmi în acest caz un proces verbal de constatare.

Pe măsura demontării, elementele demontate se vor evacua din depozit.

Demolarea construcțiilor se realizează numai după demontarea elementelor recuperabile (tâmplării interioare și exterioare, placări, învelitori, instalații echipamente etc.). Toate elementele și materialele refolosibile vor fi depozitate în locuri stabilite care să nu împieteze asupra lucrărilor de demolare.

Lucrări de demolare

Pentru demolarea obiectivului nu sunt necesare tehnologii sau utilaje speciale.

Demolarea zidurilor de protecție a rezervoarelor se va face prin dărâmarea acestora. Se recomandă utilizarea mijloacelor mecanice.

Lucrările de demolare vor începe cu demontarea traseelor de conducte tehnologice. Se va continua cu dezafectarea rețelelor electrice, apă și canalizare, urmată de dezafectarea construcției propriu zise (demontarea tâmplăriei, desfacerea învelitorii și a șarpantei, demolarea mecanică a pereților, podelei și fundațiilor) concomitent cu transportul deșeurilor la locurile de depozitare.

Dezafectarea instalațiilor electrice va începe numai după scoaterea de sub tensiune a întregii rețele electrice din zona supusă demolării. Dezafectarea se face cu mijloace mecanice pe tronsoane, începând cu tabloul electric al clădirii.

Demolarea fundațiilor se face cu mijloace mecanice (picon) începând cu separarea la partea superioară urmată de slăbirea structurii la partea inferioară. Fundațiile se decopertează urmând apoi să fie sparte în bucăți gabaritice.

Necesitate

Prezenta documentație se refera la lucrarea solicitată de beneficiar pentru dezafectarea unor obiective existente aflate într-o stare de degradare atât fizică cât și morală.

Valoarea investiției

Valoarea investiției este de aproximativ 9.450.000 lei.

Perioada de implementare

Perioada de implementare propusa este de 48 de luni de la data obținerii Autorizației de Construire.

Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafața de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situație și amplasamente)

Planul de încadrare în zona și planul de situație au fost înaintate către autoritatea de mediu ca anexe la Notificarea depusă la dosarul de solicitare a Acordului de mediu. Lucrările prevăzute în prezenta documentație sunt în zona de reglementare urbanistică ZRCM1 și ZRV4 descrise în certificatul de urbanism nr. 3422/22.12.2023.

O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)

Lucrările de desființare ale obiectivelor din cadrul Depozitului 2A implică demolări de ziduri de protecție pentru rezervoare, clădiri, drumuri de acces și platforme betonate.

Profilul și capacitățile  de producție

Activitatea principală a OIL TERMINAL S.A presupune depozitarea temporară a produselor petroliere în vederea livrării în principal către rafinării.

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Pe amplasament nu mai sunt obiective care să funcționeze sau care să stocheze orice fel de produse petroliere.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

Energia și combustibilii utilizați sunt doar cei necesari mașinilor care contribuie efectiv la demolarea obiectivelor..

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Energie electrică: realizarea operațiilor de demolare nu afectează sistemul de alimentare cu energie electrică existent în zonă.

Alimentarea cu apa: se poate realiza din conducta existentă în incinta depozitului.

Evacuarea apelor uzate: în canalizarea industrială existentă în incinta depozitului.

Realizarea operațiilor de demolare nu afectează sistemul de telecomunicații existent în zonă.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Lucrările de refacere ale amplasamentului, în urma lucrărilor constau în:

    - evacuare deșeuri de construcție la locuri speciale destinate primirii și stocării acestui tip de deșeuri;

    - nivelare sol.

Căi noi de acces

Accesul în Parcul de rezervoare corp A se face din str. Caraiman, municipiul Constanța.

În interiorul parcului accesul se face din drumurile de incintă existente, astfel că nu este necesar a se realiza căi de acces suplimentare.

Resurse naturale folosite în construcție

Realizarea lucrărilor de demolare nu presupune utilizarea de resurse naturale.

Alte autorizații cerute  pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr. 3422 din 22.12.2023 s-au solicitat următoarele avize:

- Aviz Statul Major General

Localizarea proiectului

Incintă secție platformă nord 2, municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, conform extras CF/nr. cadastral 215416.

Suprafața amplasamentului este relativ plană și orizontală. Terenul este stabil (neafectat de fenomene fizico-geologice active)

Relația cu alte proiecte existente sau planificate

În zonă nu se prevăd alte proiecte ce pot afecta sau implica prezentul proiect.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Proiectul analizat nu a studiat alte alternative.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru demolarea obiectivului nu sunt necesare tehnologii sau utilaje speciale.

Demolarea zidurilor de protecție a rezervoarelor se va face prin dărâmarea acestora. Se recomandă utilizarea mijloacelor mecanice.

Lucrările de demolare vor începe cu demontarea traseelor de conducte tehnologice. Se va continua cu dezafectarea rețelelor electrice, apă și canalizare, urmată de dezafectarea construcției propriu zise (demontarea tâmplăriei, desfacerea învelitorii și a șarpantei, demolarea mecanică a pereților, podelei și fundațiilor) concomitent cu transportul deșeurilor la locurile de depozitare.

Dezafectarea instalațiilor electrice va începe numai după scoaterea de sub tensiune a întregii rețele electrice din zona supusă demolării. Dezafectarea se face cu mijloace mecanice pe tronsoane, începând cu tabloul electric al clădirii.

Demolarea fundațiilor se face cu mijloace mecanice (picon) începând cu separarea la partea superioară urmată de slăbirea structurii la partea inferioară. Fundațiile se decopertează urmând apoi să fie sparte în bucăți gabaritice.

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – NU ESTE CAZUL.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriul arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Amplasamentul studiat nu se afla pe lista monumentelor istorice cuprinsa în anexa nr. 1 din Ordinul nr. 2314 din 8 iulie 2004 actualizata în 2015.

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Conform extrasului de carte funciara, terenul studiat este teren intravilan cu categoria de folosință: construcții industriale și edilitare. Nu se vor utiliza zone adiacente terenului studiat, exceptând căile de acces adiacente, aferente parcului de rezervoare Corp A.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Terenul va fi utilizat pentru demolarea construcțiilor prezente pe amplasament.

- arealele sensibile – NU ESTE CAZUL.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Nr. punct | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 267 | 302.760,30 | 789.527,87 |
| 52 | 303.029,73 | 789.820,99 |
| 92 | 303.188,32 | 790.326,89 |
| 229 | 302.734,18 | 790.246,82 |

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu a fost luat în considerare alt amplasament.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

- Protecția calității apelor

sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: apele pluviale rezultate din acumulări

stațiile și instalațiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevăzute

Apele pluviale rezultate din acumulări sunt colectate și dirijate la rețeaua de canalizare existentă în parcul de rezervoare Corp A.

Toate lucrările de demolare se vor efectua astfel încât apele din pânzele freatice să nu fie afectate.

Pentru protecția apelor se vor respecta următoarele:

- Se interzice orice deversare de substanțe poluante sau deșeuri pe suprafața terenului;

- Se interzice spălarea mașinilor/utilajelor în zona lucrărilor.

- Protecția aerului

sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri:

- manevrarea pământului: excavații, umpluturi, transport pământ, deșeuri

- poluanți: particule, gaze de eșapament;

- funcționarea echipamentelor și utilajelor motorizate - poluanți: NOx, S02, CO, particule cu conținut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV;

Rata de emisie a acestor surse este dependentă de mai mulți factori, și anume:

- tipul utilajelor folosite în demolare și combustibilul utilizat;

- starea tehnica a utilajelor și mijloacelor de transport;

- timpul și perioadele de funcționare;

- durata de realizare a lucrărilor

- factorii climatici: precipitații, temperatură, umiditate atmosferică, direcția și viteza vântului, inversiuni termice.

Emisiile provenite din lucrările de manipulare și transport materiale sunt, în principal, particulele minerale în suspensie, dar care sedimentează rapid chiar și într-o atmosferă instabilă.

Emisiile de praf din manipularea pământului și a pietrișului, se regăsesc în special sub forma pulberilor sedimentabile pe amplasament. Rata de producere este strict legată de natura rocilor. În cazul de fata avem roci loessoide umede, deci, emisiile vor fi minime, neglijabile.

Emisiile de poluanți din gazele de eșapament sunt:

- oxidul de carbon (cantitatea mai mare evacuată este la mersul ralanti al motorului și în momentul demarajelor);

- oxizi de azot, respectiv mono și dioxidul de azot;

- hidrocarburi aromatice (acestea contribuie la formarea poluării fotochimice oxidante);

- suspensiile formate în special din particule de carbon care absorb o serie din gazele eliminate (hidrocarburi aromatice, olefine, naftene, parafine, hidrocarburi policiclice);

- dioxidul de sulf apare la motoarele DIESEL determinat de conținutul de sulf al motorinei.

instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Gradul ridicat de uzură al motoarelor sau reglările necorespunzătoare pot creste mult cantitatea de poluanți. Emisiile autovehiculelor, constatate prin verificările tehnice ale acestora se supun în cea mai mare parte reglementărilor Registrului Auto Roman.

Funcționarea acestora va fi intermitenta, în funcție de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6 zile/săptămână) și de graficul lucrărilor. Durata lucrărilor de demolare este estimată la 2 luni. După finalizarea lucrărilor sursele menționate mai sus vor dispărea.

Ținând cont de caracterul redus al impactului potențial asupra aerului și de amplasarea obiectivului într-o zonă industrială, nu se consideră necesare alte amenajări în sensul protecției calității aerului în zonă.

- Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

sursele de zgomot și de vibrații;

Activitatea desfășurată în timpul lucrărilor este generatoare de zgomot, inclusiv prin sursa reprezentata de motoarele autocamioanelor care sunt aferente organizării de șantier.

Principalele echipamente producătoare de zgomot și nivelele de zgomot asociate acestora sunt:

- Buldo-excavator, încărcător max.85 dB;

- trafic în incinta max.65 dB.

Conform STAS 10009/2017, pentru obiective amplasate în zone industriale, valoarea de 65 dB(A), la limita incintei întreprinderii.

amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea nu va depăși valoarea admisă.

- Protecția împotriva radiațiilor

sursele de radiații – NU E CAZUL

amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – NU E CAZUL

- Protecția solului și a subsolului

sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Potențiale surse de poluare pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime sunt eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje și mijloace de transport în perioada de demolare a obiectivului propus, dar și depozitarea necontrolata a materialelor folosite și a deșeurilor rezultate direct pe sol, în recipienți neetanși sau în spatii amenajate necorespunzător. În caz accidental, poluanții se pot transfera către subsol și apa freatic

lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Toata cantitatea de pământ infestat (daca există) va fi încărcată în autovehicule speciale, dotate tehnic pentru intervenție în caz de accidentare sau defecțiuni. Transportul deșeurilor se realizează numai de operatorii economici care dețin autorizația de mediu conform legislației în vigoare pentru colectare/ stocare temporara/ tratare/ valorificare/ eliminare.

Executantului ii  revine sarcina de a încheia un contract cu o firmă specializată în transportul și gestionarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de punere în funcțiune a separatorului.

- nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol deșeuri și nici nu se vor îngropa deșeuri menajere sau alte tipuri de deșeuri; deșeurile se vor depozita separat pe categorii în recipienți sau containere destinate colectării acestora;

- se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, a slamului de carbid pe sol;

- se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- se interzice depozitarea materialelor în afara zonei de lucru.

- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Această componenta a mediului este slab reprezentată pe amplasament, amplasamentul vizat fiind în zona industrială unde factorul antropic a modificat deja mediul. În zona amplasamentului și în vecinătatea sa nu exista areale protejate din punct de vedere biotic și nici arii de protecție specială

lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate – NU E CAZUL

- Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public – NU E CAZUL

Amplasamentul nu este localizat în vecinătatea unor obiective de interes public, în zona de protecție a unor clădiri cu statut de monument istoric sau de arhitectură sau în zone cu regim de restricție sau de interes tradițional. În apropierea amplasamentului actualei investiții nu sunt așezări sau aglomerări de oameni, nu sunt amplasate obiective de interes public sau monumente istorice.

- Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

Deșeurile reciclabile vor fi colectate, ambalate și predate unităților specializate.

În faza de punere în funcțiune separator, rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- Deșeuri municipale amestecate

- Deșeuri industriale reciclabile metalice

- Solul contaminat cu produse petroliere, uleiuri uzate

Vor fi colectate pe categorii și stocate temporar în containere / spații special amenajate pentru evitarea contaminării solului, în vederea preluării și eliminării lor de către societăți specializate autorizate, pe baza de contract – în stații autorizate.

| Nr. Crt. | Deșeuri | Cantit. | Cod | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deșeuri municipale amestecate | 0,5 mc | 20 03 01 | Colectare și eliminare depozit deșeuri |
|  | Sticlă |  | 17 02 02 | Colectare și eliminare depozit deșeuri |
|  | Deșeuri metalice |  | 17 04 06 | Valorificare la unități specializate |
|  | Moloz |  | 17 08 02 | Colectare și eliminare depozit deșeuri |

Toate deșeurile generate pe amplasament în perioada de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în europubele speciale, amplasate în spații special amenajate, marcate corespunzător și evacuate prin firme specializate.

programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Printre măsurile cu caracter general care trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor rezultate în perioada de execuție a lucrărilor de demolare, sunt următoarele:

- evacuarea periodica a deșeurilor pentru a evita formarea de stocuri și creșterea riscului de amestecare a diferitelor tipuri de deșeuri;

- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

- nu se vor arunca sau depozita deșeuri în locuri neamenajate;

- se va institui evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.

planul de gestionare a deșeurilor

Materialul mărunt ca și alte materiale rezultate nu se vor depozita direct pe sol ci în lăzi din metal prevăzute cu urechi de ridicare, ulterior urmând a fi transportate cu auto.

Toate materialele rezultate în urma operațiilor de demolare vor fi transportate și depozitate la centre autorizate cu care beneficiarul are contract.

Stocarea / depozitarea deșeurilor rezultate din activitățile de demolare se va face controlat, pentru a nu genera impact asupra mediului înconjurător, respectându-se condițiile specifice fiecărei categorii.

Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

- Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – NU E CAZUL

modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – NU E CAZUL

În timpul lucrărilor de demolare a parcului de rezervoare nu se manipulează sau transportă cantități de substanțe toxice și periculoase.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu se vor folosi alte resurse naturale decât cele folosite în mod curent la construirea unei cuve betonate, respectiv armătură metalică și beton gata preparat.

În perioada de funcționare nu se va utiliza nici o resursă naturală.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Se poate aprecia că execuția proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu de mai sus.

În perioada de demolare a obiectivului, sursele de poluare pot fi asociate emisiilor de la utilajele și autovehiculele implicate, care vor genera poluanți caracteristici arderii combustibililor în motoare. Regimul emisiilor este dependent de nivelul activității zilnice, putând varia semnificativ de la o zi la alta și de la o faza la alta a procesului de demolare.

Se estimează ca impactul asupra factorului aer va fi moderat pe termen scurt.

extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul este local, numai în zona de lucru, pe perioada demolării obiectivului

magnitudinea și complexitatea impactului

Impact redus, local, limitat pe perioada demolării obiectivului.

probabilitatea impactului

Probabilitate redusă, pe perioada execuției proiectului.

În contextul respectării măsurilor prevăzute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, dar și a avizelor emise pentru prezentul proiect, se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa determine un impact negative asupra factorilor de mediu.

durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului sunt reduse, pe perioada demolării obiectivului.

măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru limitarea la maximum a influentelor negative asupra sistemelor locale trebuie respectate cu strictețe toate prevederile impuse de Administrația Națională Apele Romane și Agenția de Protecție a Mediului.

Principalele domenii în care va trebui acționat sunt:

          - combaterea scurgerilor de produse petroliere sau de alta natura;

          - reducerea noxelor de emisie a motoarelor termice;

          - interzicerea depozitarii deșeurilor în alte locuri decât cele special amenajate;

Pentru a fi păstrate dimensiunile pozitive ale obiectivului proiectat, este necesar ca în timpul desfășurării lucrărilor sa se respecte următoarele măsuri:

- reparațiile sau intervențiile tehnice la utilaje se vor face numai pe platforme betonate.

- alimentarea cu carburanți sau ulei a utilajelor se va face în locuri speciale.

natura transfrontalieră a impactului – NU E CAZUL

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ

Protecția mediului reprezintă o componentă de maximă importanță a activității, începând cu transportul, depozitarea, utilizarea, neutralizarea reziduurilor, îndepărtarea tuturor elementelor rezultate în urma intervențiilor și reparațiilor ce pot produce deteriorări ale mediului ambiant.

Activitățile de punere în funcțiune separator nu au posibilitatea potențială de a produce un accident industrial cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător, deoarece separatorul cât și toate conductele vor fi golite sau curățate, se vor spăla și verifica suplimentar.

Pe parcursul lucrărilor, executantul are următoarele obligații:

- să nu polueze solul cu scurgeri de carburanți de la utilaje;

- să nu arunce deșeuri sau diverse piese schimbate de la utilajele pe care le folosește;

- să protejeze instalațiile din zona de lucru;

- să depoziteze deșeurile generate doar în locuri special amenajate;

- după terminarea lucrărilor vor fi eliminate din zona de lucru toate materialele rămase de la lucrare;

- va dezafecta terenul ocupat cu platforme de lucru, dacă este cazul;

- evacuarea eventualelor deșeuri rezultate;

- transportul deșeurilor rezultate va fi efectuat numai de societăți acreditate pentru aceasta activitate.

Pentru monitorizarea factorilor de mediu trebuie să se efectueze control conform unui plan. Planul de monitorizare se face de comun acord cu Agenția de Protecția Mediului Constanta, stabilindu-se tipurile indicatorilor urmăriți pentru principalii factori de mediu, precum și frecvența, condițiile și modul de prelevare al probelor.

În monitorizarea factorilor de mediu se vor urmări în special :

- controlul calității aerului;

- controlul calității apelor evacuate (daca este cazul);

- controlul modului de gospodărire a deșeurilor și a cantității care se evacuează conform:

Ordonanța de Urgență a Guvernului privind regimul deșeurilor nr. 78/2000, aprobată prin Legea nr. 426/2001;

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată prin legea nr. 465/2001;

Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Monitorizarea calității solului și a apei subterane.

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la protecția mediului:

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;

OUG 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată cu legea 655/2001 și modificată prin OUG 12/2001;

Legea 107/1996 - Legea apelor cu modificările și completările ulterioare;

HG 1756/2006 privind limitarea emisiilor de zgomot în mediul produs de echipamente

destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuția lucrării apar probleme legate de protecția mediului, executantul vor stabili măsuri care să respecte legislația în vigoare și să preîntâmpine poluarea.

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele) – NU E CAZUL

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat – NU E CAZUL

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Pentru realizarea lucrărilor de demolare, executantul își va planifica organizarea de  șantier pe baza unui proiect propriu în funcție de distanța sediului de șantier și de dotările de care dispune.

Începerea lucrărilor se va face după stabilirea în prealabil a unui program de lucru .

Măsurile de protejare a lucrărilor și materialelor revin în totalitate executantului lucrării.

Programul de execuție a lucrărilor va fi prezentat de executantul lucrării. Acest program va fi în funcție de lucrările prezentate de proiectant și de nivelul de dotare al executantului.

localizarea organizării de șantier

Terenul pe care se amenajează organizarea de șantier va fi în incinta parcului de rezervoare Corp A.

Pentru acces la lucrările ce urmează a fi executate se folosește str. Caraiman, iar accesul în incinta stației este asigurat de drumuri betonate interne

descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Organizarea de șantier se va asigura în incinta, fără a afecta proprietățile vecine și rețele edilitare existente. Personalul va fi instruit pentru respectarea curățeniei la locul de munca și a normelor de igiena.

Organizarea de șantier și managementul lucrărilor au în vedere afectarea suprafeței de teren numai în limitele arealului construit. Respectarea normelor de întreținere și reglare a parametrilor tehnici de funcționare a echipamentelor utilizate limitează impactul acestora asupra mediului.

Impactul organizării de șantier asupra mediului nu este semnificativ. Pentru ca acesta să fie cât mai mic, executantul va lua următoarele măsuri:

- păstrarea ordinii și a curățeniei pe toată suprafața dedicată organizării de șantier.

- depozitarea gunoiului menajer în pubele special amenajate.

- păstrarea igienei prin utilizarea vestiarelor și a WC-urilor ecologice.

- nu se admite pătrunderea în organizarea de șantier cu mijloace de transport proprietate personală.

- amenajarea traseelor din șantier, astfel ca să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă etc

- amenajare de spații destinate depozitării deșeurilor rezultate din demolare.

- nu se vor lăsa în stare de funcționare utilajele în perioadele de neutilizare.

- se vor utiliza utilaje care să nu conducă, în funcționare, la depășirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi în timpul transportului; autovehiculele vor avea inspecția tehnică efectuată prin Stații de Inspecție Tehnică autorizate.

- curățarea eficientă a vehiculelor, spălarea roților la plecarea din șantier și umezirea drumurilor, a căilor de acces în șantier.

- se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor și evacuarea ritmică a acestora de pe amplasament.

- mijloacele de transport ce vor prelua deșeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăștierii acestora.

- respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de autoritățile avizatoare

Terenul dedicat organizări de șantier va fi adus la starea inițială la terminarea lucrărilor.

surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

În timpul organizării de șantier, posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuția propriu-zisă a lucrărilor de demolare, respectiv de traficul de șantier (utilaje și autovehicule folosite la transportul materialelor rezultate din demolare)

dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

- stropirea agregatelor și a drumurilor tehnologice pentru a împiedică degajarea pulberilor;

- asigurarea utilităților necesare pentru desfășurarea lucrărilor în bune condiții (surse de alimentare cu apa, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilitate igienico – sanitare, containere pentru depozitarea deșeurilor, punct sanitar);

- schimburile de ulei și alimentarea cu combustibil a utilajelor se vor efectua în locații specializate pentru astfel de operațiuni;

- revizii tehnice periodice ale utilajelor, conform cărții tehnice;

- nu vor fi admise utilaje a căror stare tehnică nu corespunde normelor legale în vigoare;

- colectarea și depozitarea selectiva a deșeurilor.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

La constatarea existenței unei scăpări importante de produs petrolier în orice parte a șantierului, se va proceda la oprirea funcționării echipamentului deteriorat și reparația acestuia.

aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

În cazul unui accident care poate consta în scurgeri de produs petrolier, însoțit sau nu de incendiu, în primul rând se iau primele măsuri de izolare și stingere a potențialului incendiu sau de prevenire a declanșării acestuia.

aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației – NU E CAZUL

modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Lucrările de refacere a amplasamentului presupun:

- curățire completă de deșeuri;

- decopertarea și tratarea solului decopertat, pentru a putea fi depozitat fără a constitui o sursă de poluare.

- Anexe - piese desenate

Plan de amplasare

Plan de încadrare în zonă

- PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970 - NU E CAZUL

Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar - NU E CAZUL

Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului - NU E CAZUL

Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar - NU E CAZUL

Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar - NU E CAZUL

Alte informații prevăzute în legislația în vigoare - NU E CAZUL

Obiectivul nu este situat în arii natural protejate.

- PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

- Localizarea proiectului:

bazinul hidrografic;

cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod - NU E CAZUL

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă - NU E CAZUL

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz - NU E CAZUL

Obiectivul nu este situat în pe apă, nici nu are legătură cu vreun curs de apă

- CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

- Atenuarea schimbărilor climatice

Proiectul propus nu va emite dioxid de carbon (CO2), protoxid de carbon (N2O), metan (CH4) sau orice alt GES. Proiectul propus nu implică activități de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinației terenurilor sau de silvicultură (de exemplu, despăduriri) care ar putea duce la creșterea emisiilor. Proiectul propus nu implică și alte activități (de exemplu împăduriri) care pot acționa ca absorbanți de emisii.

Proiectul propus nu va influența cererea de energie.

Proiectul propus nu va determina creșterea sau reducerea semnificativă a deplasărilor personale.

Proiectul propus nu va determina creșterea sau reducerea semnificativă a transportului de marfă.

- Adaptarea la schimbările climatice

Punerea în aplicare a proiectului nu este afectată de schimbările climatice: valuri de căldură, secetă, cantități extreme de precipitații, inundații provocate de râuri și viituri, furtuni și vânturi puternice, alunecări de teren, nivelul în creștere al mărilor, mareele de furtună, eroziunea coastelor și intruziunea salină, perioade reci, daune provocate de îngheț-dezgheț.

Nu este necesar ca proiectul să se adapteze schimbărilor climatice și posibilelor evenimente extreme. Proiectul nu va influența vulnerabilitatea climatică a persoanelor / activelor din vecinătatea sa.

Semnătură și ștampilă