Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

RAPORT LUNAR PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU

ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA

Octombrie 2016

Raportul are ca scop informarea autorităţilor şi publicului asupra calităţii factorilor  de mediu, în maniera principiului transparenţei, prin liber acces la informaţii.

Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal, stabilit prin transpunerea la nivel naţional a cerinţelor din directivele europene, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă la toate nivelurile, asigurării unei dezvoltări durabile în condiţii de compatibilitate a schimbului de date.

I. Evoluţia calităţii aerului în luna octombrie

În judetul Constanţa, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue în 7 staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru protecţia sãnãtãţii umane şi a mediului, conform criteriilor EUROAIRNET, 1999.

|  | Legendă: CT-1: Bdul 1 Decembrie 1918, Constanţa CT-2: Str Mihai Viteazu, Constanţa CT-3: DC-86, Tabara Victoria, Năvodari CT-4: Str. Şoseaua Constanţei, Mangalia CT-5: Str Prelungirea Liliacului, Constanţa CT-6: Str. Sănătăţii, Năvodari CT-7: Str. Decebal, Medgidia |
| --- | --- |

Reţeaua de monitorizare a calitãţii aerului din judeţul Constanţa are in componenţã: 3 staţii de tip industrial, pentru evaluarea  influenţei surselor industriale asupra calitãţii aerului; 2 staţii de tip trafic, pentru evaluarea influenţei emisiilor provenite din surse liniare; 1 staţie de tip fond urban, pentru evaluarea nivelelor medii de poluare în interiorul unei zone urbane ample, datorate unor fenomene produse în interiorul oraşului, cu posibile contribuţii semnificative datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul oraşului şi 1 staţie de tip fond suburban, pentru monitorizarea nivelelor medii de poluare în interiorul unei zone suburbane, datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul oraşului şi a unor fenomene produse în interiorul oraşului.

Rezultatele înregistrate în luna noiembrie 2016 sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos şi sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

CT1 – Staţie de trafic, Constanţa – zona Casa de Cultură; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon , benzen, pulberi respirabile PM10 (nefelometrie şi gravimetrie);

| Tabel I.1. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT1 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc 6,55 0,9438 14,944 86,2 NOx μg/mc 63,29 11,3908 222,2943 95,1 NO μg/mc 26,04 8,2049 101,6922 95,1 NO2 μg/mc 24,1 0,3001 73,0907 95,1 CO mg/mc 0,18 0,0033 1,3637 92,6 C6H6 μg/mc 5,01 2,5914 8,7768 30,9 PM10 (nefelometric) μg/mc 15,59 0,5782 59,8511 65,3 PM10 (gravimetric) μg/mc 25,14 Minima zilnicã Maxima zilnică 100 13,535 44,692 CT 2 - Staţie de fond urban, Constanţa – zona parc Primărie; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, benzen, pulberi toracice PM2,5 (nefelometrie şi gravimetrie) şi parametri meteo; Tabel I.2. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT2 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc 8,29 0,6629 54,5146 95,1 NOx μg/mc 18,3 4,6561 206,648 95,2 NO μg/mc 4,4 1,6386 110,4392 95,2 NO2 μg/mc 11,83 1,2071 46,3544 95,2 CO mg/mc 0,06 0,0092 0,8147 95,4 O3 μg/mc 35,05 1,055 86,8469 93,5 C6H6 μg/mc 0,97 0,2728 3,8785 97,9 PM2,5 (nefelometric) μg/mc 7,68 0,4323 35,8301 89,3 PM2,5 (gravimetric) μg/mc 6,65 Minima zilnicã Maxima zilnică 100 1,544 11,537 CT 3 - Staţie de fond suburban, Năvodari – Tabăra Victoria; monitorizează poluanţii:dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, benzen, pulberi respirabile (nefelometrie şi gravimetrie) şi parametri meteo; Tabel I.3. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT3 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc 4,68 2,00998 13,7491 43,5 NOx μg/mc - - - - NO μg/mc - - - - NO2 μg/mc - - - - CO mg/mc 0,03 0,0004 3,1892 94,2 O3 μg/mc 43,66 2,5354 118,3146 94,4 C6H6 μg/mc 2,65 0,4299 10,4598 96,9 PM10 (nefelometric) μg/mc 19,47 4,2933 75,6807 53,3 PM10 (gravimetric) μg/mc 19,71 Minima zilnicã Maxima zilnică 93,5 6,904 31,432 CT 4 - Staţie de trafic, Mangalia – zona parc arheologic; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, benzen, pulberi respirabile (nefelometrie şi gravimetrie). Tabel I.4. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT4 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc 4 0,0084 10,6902 83,1 NOx μg/mc 22,84 3,2085 221,0947 51,8 NO μg/mc 7,68 2,5068 108,6212 51,8 NO2 μg/mc 11,42 0,8229 57,7284 51,8 CO mg/mc 0,05 0,0025 0,9698 85,3 C6H6 μg/mc 1,58 0,3527 9,2069 52,9 PM10 (nefelometric) μg/mc 17,02 2,081 84,2359 87 PM10 (gravimetric) μg/mc 16,19 Minima zilnicã Maxima zilnică 87 8,175 31,976 CT 5 – Staţie de tip industrial, Constanţa – str. Prelungirea Liliacului nr. 6; monitorizează poluanţii: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, pulberi respirabile(doar prin nefelometrie) şi parametri meteo. Tabel I.5. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT5 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc 6,38 3,5979 16,9768 95,5 NOx μg/mc 23,89 10,2591 145,6201 95,5 NO μg/mc 3,87 1,2254 68,2015 95,5 NO2 μg/mc 18,06 6,7999 47,7736 95,5 CO mg/mc 0,05 0,0102 1,4654 95,5 O3 μg/mc 37,17 2,9561 88,255 95,5 PM10 (nefelometric) μg/mc 22,17 3,4385 64,2689 99,1 PM10 (gravimetric) μg/mc 17,92 Minima zilnicã Maxima zilnică 100 7,176 30,52 CT 6 – Staţie de tip industrial, Năvodari – Liceu Lazar Edeleanu; monitorizează poluanţii:dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, benzen, pulberi respirabile (numai metoda nefelometricã) şi parametri meteo; Tabel I.6. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT6 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc 6,28 0,1469 15,0725 42,8 NOx μg/mc 18,6 4,2966 120,6996 45,9 NO μg/mc 6,86 0,4812 41,5396 45,9 NO2 μg/mc 9,98 0,5513 58,2239 45,9 CO mg/mc 0,06 0,0022 1,1827 62,7 O3 μg/mc 43,37 5,3027 89,1924 63,5 C6H6 μg/mc 0,69 0,1809 4,3391 35,3 PM10 (nefelometric) μg/mc 12,38 1,2207 59,0782 66,8 CT 7 – Staţie de tip industrial, Medgidia – Primarie; monitorizează poluanţii:dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, pulberi respirabile (nefelometrie şi gravimetrie) şi parametri meteo; Tabel I.7. – valori medii lunare, minime şi maxime orare. Poluant UM STAŢIA CT7 Medie lunară Minima orară Maxima orară Captura lunară de date (%) SO2 μg/mc 5,3 4,8071 6,2572 68,8 NOx μg/mc 34,36 9,3453 144,1185 93,9 NO μg/mc 7,72 2,7331 74,3451 93,9 NO2 μg/mc 22,84 4,1451 88,36 93,9 CO mg/mc 0,06 0,0037 2,4514 95,5 O3 μg/mc 39,28 0,5333 100,3838 94,6 PM10 (nefelometric) μg/mc 21,74 0,5571 122,985 98,3 PM10 (gravimetric) μg/mc 18,21 Minima zilnicã Maxima zilnică 100 7,54 36,608 Conform Anexei 4 la Legea nr. 104/28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător în ceea ce priveşte captura minimă anuală de date pentru poluanţii reglementaţi, monitorizaţi în staţii fixe, este de 90% din numărul total de ore dintr-un an (exceptând orele aferente calibrării, mentenanţei periodice). Dacă captura anuală de date este mai mică, valorile statistice relevante sunt doar orientative. DIOXIDUL DE SULF (SO2) µg/m3 Concentraţiile medii orare de SO2 înregistrate la staţiile automate în luna octombrie 2016 s-au situat mult sub Valoarea Limitã (VL) orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic). Evoluţia concentraţiilor medii orare valide este prezentată în graficul de mai jos: Concentraţiile medii zilnice de SO2 s-au situat mult sub VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic, conform legii nr.104/2011), iar evoluţia concentraţiilor medii zilnice valide este prezentată în graficul de mai jos: DIOXIDUL DE AZOT (NO2) µg/m3 Concentraţiile medii orare de NO2 în luna octombrie 2016 s-au situat sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 18 de ori într-un an calendaristic). Evoluţia concentraţiilor medii orare valide este prezentată în graficul de mai jos: MONOXIDUL DE CARBON (CO) mg/m3 Evoluţia concentraţiilor zilnice a mediilor valide pe 8 ore pentru CO este prezentată în graficul de mai jos. Valoarea maximã zilnicã pentru protecţia sãnãtãţii umane a mediilor pe 8 ore este 10mg/m3. OZONUL (O3) µg/m3 Evoluţia concentraţiilor zilnice a mediilor valide pe 8 ore pentru O3 este prezentată în graficul de mai jos. Valoarea maxima zilnica pentru protecţia sãnãtãţii umane a mediilor pe 8 ore este de 120 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 25 de ori într-un an calendaristic. In luna octombrie nu s-au înregistrat depãşiri. PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10) µg/m3 Principiul de mãsurare se bazeazã pe colectarea pe filtre a fracţiunii PM10 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora în laborator, cu ajutorul metodei gravimetrice. Pentru a avea mãsuratori on-line, în staţie se utilizeazã, în paralel, metoda nefelometricã pentru PM10. Conform Legii nr.104/2011, valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane în cazul PM10 este de 50 µg/mc (a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic). In luna octombrie, prin metoda gravimetricã, nu s-au înregistrat depãşiri ale valorii limitã zilnice. PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM2,5) µg/m3 Principiul de mãsurare se bazeazã pe colectarea pe filtre a fracţiunii PM2,5 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora în laborator, cu ajutorul metodei gravimetrice. Pentru a avea mãsuratori on-line, în CT2 se utilizeazã, în paralel, metoda nefelometricã pentru PM2,5. Conform Legii nr.104/2011, valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane în cazul PM2,5 este de 20 µg/mc. |  |
| --- | --- |

METALE DIN PM10

Metalele grele monitorizate în octombrie au fost plumbul, cadmiul, nichelul şi arsenul din pulberile în suspensie fracţia PM10.

Valoarile limitã anuale pentru protecţia sãnãtãţii umane, cf. Legii nr. 104/2011, sunt: Pb (0,5 µg/m3); Ni (20 ng/m3); Cd (5 ng/m3); As (6 ng/m3).

| Valoarea medie lunară - unitate masură |
| --- |
|  | Pb - µg/m3 | Ni - ng/m3 | Cd - ng/m3 | As - ng/m3 |
| Staţie | CT1 | 0,0066 | 2,5422 | 0,1069 | - |
|  | CT3 | 0,0051 | 3,5299 | 0,2346 | - |
|  | CT4 | 0,0042 | - | - | - |
|  | CT5 | 0,0046 | 6,1354 | 0,2661 | - |
|  | CT7 | 0,0118 | 2,436 | 0,1814 | 1,4525 |

BENZEN (C6H6) µg/m3

Conform Legii nr.104/2011, valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane este de 5 µg/m3.

I.a. Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţiile din reţeaua locală de monitorizare*

*Conform Ordinului MMDD nr, 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului

Indice specific de calitatea aerului, pe scurt "indice specific", reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

- dioxid de sulf (SO2)

- dioxid de azot (NO2)

- ozon (O3)

- monoxid de carbon (CO)

- pulberi în suspensie (PM10)

Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi,

Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel putin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori (pe figură sunt reprezentate atât culorile cât şi numerele asociate acestora).

| EXCELENT | FOARTE BUN | BUN | MEDIU | RAU | FOARTE RAU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I.b. Reţeaua de monitorizare a pulberilor sedimentabile

Această reţea este alcătuită din 14 puncte de prelevare, amplasate în judetul Constanţa. Valorile înregistrate la 9 probe prelevate în cursul lunii octombrie sunt prezentate în tabelul:

| Pct. de masură | Concentratia (g/m2/lunã) |
| --- | --- |
| A.P.M. Constanţa | 3,1898 |
| Staţia CT 1 | 11,2452 |
| Staţia CT 2 | 2,1577 |
| Staţia CT 5 | 6,9239 |
| S.C. Confort Urban S.A.- (ICRAL C-ţa) | 1,6661 |
| Staţia CT 3 | 0,8873 |
| SC NIVA PROD COM SILOZ 2 | 6,7698 |
| SC NIVA PROD COM SILOZ 3 | 8,3442 |
| UM Năvodari | 3,4956 |

I.c. Precipitaţii

#### Punctul de prelevare al precipitaţiilor este situat la sediul APM Constanţa.

Indicatorii analizaţi pentru probele din intervalele 11.10 – 12.10.2016 şi 26 – 27.10.2016 au fost următorii:

| pH (unit. pH) | NH4+ (mg/l) | SO42- (mg/l) | Pb2+ (μg/l) | Cd2+ (μg/l) | Ni2+ (μg/l) | As3+ (μg/l) | Conductivitate (μS/cm) | STD (g/l) | Cl- (mg/l) | Aciditate (mval/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,6 | 11,48 | 5 | - | - | - | - | 31,6 | 13,94 | 71,71 | 5,25 |
| 6,6 | 16,47 | 4 | - | - | - | - | 1000 | 49,1 | 81,65 | 6,3 |

Nu au fost precipitaţii acide (precipitaţiile acide sunt cele care au un pH mai mic decât 5,6 unit. pH).

II. Reţeaua de monitorizare a radioactivitãţii mediului

Supravegherea radioactivităţii mediului în judeţul Constanţa se realizează de către Staţiile de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) Constanţa şi Cernavodă care sunt componente ale Reţelei Naţionale pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului şi se află în subordinea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa.

Programele de supraveghere a radioactivităţii mediului urmăreşte obiectivele: detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică ale nivelelor de radioactivitate a mediului pe teritoriul monitorizat; notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică şi susţinerea cu date din teren a deciziilor de implementare a măsurilor de protecţie în timp real; controlul funcţionării surselor de poluare radioactivă cu impact asupra mediului în acord cu cerinţele legale şi limitele autorizate la nivel naţional; urmărirea continuă a nivelelor de radioactivitate naturală, importante în evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică; furnizarea de informaţii către public.

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Constanţa execută măsurători ale debitului dozei gamma în aer, măsurători beta globale pe probe de mediu colectate într-o zonă reprezentativă pentru oraşul Constanţa şi efectuează în mod constant determinări gama spectrometrice pentru identificarea radioizotopilor gama emiţători pe probe colectate din zona oraşului Constanţa, din zona de influenţă a CNE Cernavodă.

Programele de monitorizare desfăşurate de SSRM Constanţa în luna octombrie au fost:

- program standard de monitorizare a radioactivităţii mediului corespunzător staţiilor cu program de funcţionare de 24 h, constând în măsurători beta globale pe probe de: aer (4 aspiraţii/zi), depuneri atmosferice totale şi precipitaţii (1 probă/zi), apă de suprafaţă (1 probă/zi), sol necultivat (1 probă/săptămână), vegetaţie spontană (1 probă/săptămână în perioada aprilie-octombrie);

- program special de monitorizare a radioactivităţii mediului în zonele cu fondul natural modificat antropic, constând în:

- măsurători beta globale pe probe de: apă de suprafaţă din Marea Neagră (1 probă/săptămână) şi din Lacul Tãbãcãrie (1 probã/zi),

- măsurători gamma spectrometrice pe toate probele colectate de SSRM Constanţa şi Cernavodă în cadrul programelor standard şi speciale, precum şi pe probele colectate în cadrul programelor standard şi speciale de către SSRM Galaţi, Buzău,Tulcea, Sfântu Gheorghe (Tulcea), situate în Regiunea de Sud-Est a României.

- colectări si pregătiri ale probelor de apă, precipitaţii, sol necultivat, vegetaţie spontană, în vederea determinării concentraţiei de tritiu.

| Factor de Mediu | U.M. | Valoarea limitei de atenţionare | Media | Maxima | Data maximei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER | Aerosoli atmosferici | aspiraţia 03-08 | Bq/m3 | 10 | 2,07 | 5,57 | 4.10.2016 |
|  |  | aspiraţia 09-14 | Bq/m3 |  | 1,18 | 2,78 | 12.10.2016 |
|  |  | aspiraţia 15-20 | Bq/m3 |  | 0,92 | 2,12 | 29.10.2016 |
|  |  | aspiraţia 21-02 | Bq/m3 |  | 1,21 | 2,88 | 6.10.2016 |
|  | Debit doza gamma absorbitã în aer | μSv/h | 0,250 | 0.095 | 0.140 | 8.10.2016 |
|  | Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii | Bq/m2*zi | 200 | 1.10 | 5.93 | 26.10.2016 |
| APA | Apã de suprafaţã Lac Tãbãcãrie | Bq/m3 | 2000 | 278,01 | 417,80 | 9.10.2016 |
|  | Apã de suprafaţã Marea Neagrã | Bq/m3 | - | 2932,03 | 3229,50 | 6.10.2016 |
| SOL | din perimetrul amplasamentului SSRM | Bq/kg | - | 339,13 | 356,60 | 28.10.2016 |
| VEGETAŢIE | din perimetrul amplasamentului SSRM | Bq/kg | - | 254,23 | 362,40 | 20.10.2016 |

În luna octombrie 2016 la S.S.R.M. Constanţa toate valorile obţinute s-au încadrat sub Limitele de Notificare Operaţionale ale RNSRM, situându-se practic la nivelul fondului natural de radiaţii.

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Cernavodă execută măsurători beta globale pe probe de mediu colectate într-o zonă largă din jurul CNE Cernavodă precum şi măsurători ale probelor de apǎ şi precipitaţii în vederea determinǎrii activităţii volumice a tritiului.

Programele de monitorizare desfăşurate de SSRM Cernavodă în luna octombrie au fost:

- program standard de monitorizare a radioactivităţii mediului pentru staţie cu program de funcţionare de 24 h, constând în măsurători beta globale pe probe de: aer (4 aspiraţii/zi), depuneri atmosferice totale şi precipitaţii (1 probă/zi), apă de suprafaţă (1 probă/zi), sol necultivat (1 probă/săptămână) vegetaţie spontană (1 probă/săptămână în perioada aprilie-octombrie);

- program special de monitorizare a radioactivităţii mediului în zona de influenţă a CNE Cernavodă constând în:

- măsurători beta globale pe probe de: apă de suprafaţă din Canal Seimeni, Canal Ecluză (câte 1 probă/zi), din Braţul Borcea al Dunării la Feteşti, din Dunăre la Cochirleni şi Capidava, din Canal Dunăre-Marea Neagră la Medgidia (câte 1 probă/lună), apă de foraj la Faclia (1 probă/zi);

- colectări si pregătiri (în vederea efectuării măsurătorilor gama spectrometrice la SSRM Constanţa ale probelor de apă de suprafaţă (7 locaţii), apă de foraj (1 locaţie);

- măsurători ale conţinutului de tritiu în probe de apă de suprafaţă (7 locaţii), apă de foraj (1 locaţie), precipitaţii ( 1 locaţie)

| Factor de Mediu | U.M. | Valoarea limitei de atentionare | Media | Maxima | Data maximei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER | Aerosoli atmosferici | aspiraţia 03-08 | Bq/m3 | 10 | 5,19 | 11,69 | 01.10.2016 |
|  |  | aspiraţia 09-14 | Bq/m3 |  | 2,49 | 5,40 | 10.10.2016 |
|  |  | aspiraţia 15-20 | Bq/m3 |  | 2,08 | 4,23 | 12.10.2016 |
|  |  | aspiraţia 21-02 | Bq/m3 |  | 3,71 | 8,48 | 09.10.2016 |
|  | Debit doza gamma absorbitã în aer | μGy/h | 0,250 | - | - | - |
|  | Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii | Bq/m2*zi | 200 | 1,38 | 3,76 | 12.10.2016 |
| APA | Apã de suprafaţã Gara Fluvialã | Bq/m3 | 2000 | 176 | 281 | 07.10.2016 |
|  | Apã de suprafaţã Canal Seimeni | Bq/m3 | 2000 | 187 | 276 | 06.10.2016 |
|  | Apã de suprafaţã Canal Ecluzã | Bq/m3 | 2000 | 196 | 322 | 11.10.2016 |
|  | Apã de suprafaţã Canal Medgidia | Bq/m3 | 2000 | 155 | 155 | 21.10.2016 |
|  | Apã de suprafaţã Dunare Capidava | Bq/m3 | 2000 | 195 | 195 | 10.10.2016 |
|  | Apã de suprafaţã Dunare Cochirleni | Bq/m3 | 2000 | - | <131 | 07.10.2016 |
|  | Apã de suprafaţã Borcea Feteşti | Bq/m3 | 2000 | - | < 117 | 25.10.2016 |
|  | Apã foraj Faclia | Bq/m3 | 2000 | 276 | 276 | 03.10.2016 |
| SOL | din perimetrul amplasamentului SSRM | Bq/kg | - | 500,54 | 562,31 | 21.10.2016 |
| VEGETAŢIE | din perimetrul amplasamentului SSRM | Bq/kg | - | 198,17 | 264,58 | 20.10.2016 |

În luna octombrie 2016 la Staţia de Supraveghere a Radioactivitãţii Mediului Cernavodã, s-au înregistrat 3 depãşiri ale activitãţii aerosolilor atmosferici. Valorile obţinute s-au încadrat sub Limitele de Notificare Operaţionale ale RNSRM, situându-se practic la nivelul fondului natural de radiaţii.

# Text boxes

CT1

CT7

CJ-1

CJ-3

CJ-4

CJ-2

CJ-5

CT4

CT6

CT3

CT5

CT2