PROJECT  MANAGER  BENEFICIAR,

Dl. MANAFU IONEL

- DENUMIREA PROIECTULUI

CONDUCTĂ NOUĂ DE ABUR 36 BAR ÎNTRE RAFINĂRIE (NOD A) ȘI PIROLIZĂ      (NOD H)

- TITULAR

ROMPETROL RAFINARE SA

Bulevardul Navodari, nr. 215, Navodari
Tel: +40 241 50 60 00
Fax: +40 241 50 69 30
E-mail: office.rafinare@rompetrol.com
Web: http://www.rompetrol-rafinare.ro

Numele persoanelor de contact:

Director General:  D-l YEDIL UTEKOV

Responsabil pentru protecția mediului:	FELICIA ANDREI – MANAGER QHSE

- DESCRIEREA PROIECTULUI

  - Rezumatul proiectului

    - Situația existentă

În prezent transferul aburului de înaltă presiune livrat de UTM către Rafinărie și  Petrochimie (instalațiile: PIP, PP, PJP, Piroliză), se realizează prin 2 conducte Dn350 (firul 1, C4-2-350 și firul 2, C4-1-350).

Pentru a putea fi utilizat, în punctele de consum, aburul trebuie să aibă parametri optimi (presiune și temperatură corespunzătoare). Pentru aceasta diametrul conductei prin care se vehiculează abur trebuie corelat cu debitul de transfer.

S-a ajuns la concluzia că diametrul conductelor existente (Dn350) prin care se vehiculează abur de înaltă presiune sunt supradimensionate, raportate la debitele de transfer și din acest motiv parametrii aburului, în punctele de consum, nu sunt cei optimi.

În prezent numai Firul 2, linia C4-1-350, este în funcțiune.

    - Situația propusă

Pentru remedierea celor constatate și optimizarea procesului de distribuție abur la consumatorii  se propune:

- Montajul unei conducte noi Dn 200 (VI-1001-200),  între  nodul  A și nodul H,  prin

care se va vehicula abur de înaltă presiune, la parametri optimi, la consumatorii din Rafinărie (PJP, PP, PIP, Preuzinal) și Petrochimie (Piroliză). Conducta va fi racordată în nodul A la conducta existentă C4-1-350 (Fir 2 HP), înainte de robinetul existent Dn 300, care se va demonta. Racordurile către instalațiile consumatoare din Petrochimie (PJP, PP, PIP) se vor reface, astfel încât alimentarea cu abur de înaltă presiune să se facă din linia nouă VI-1001-200 și din linia existentă C4-5-350 (Fir 1 HP). Pentru acest lucru au fost proiectate conductele noi VI-1002-100 (la Instalația PJP), VI-1003-150 (la Instalația PP) și conducta VI-1004-200 (la Instalația PIP).

Racordarea conductei noi VI-1001-200, la conducta către Piroliză (nod H), se va realiza prin îmbinarea flanșată aferentă robinetului Dn200, Pn100, situat pe conducta existentă.

- Firul 2 (conducta existentă C4-1-350) de abur de înaltă presiune va fi transformat

în conductă de abur de medie presiune și vor fi reproiectate toate racordurile dintre această linie și consumatorii aferenți; conducta va prelua toți consumatorii de abur de medie presiune între nodurile A și F. Pentru transformarea liniei C4-1-350 (Fir 2 HP) în linie de abur de medie presiune, a fost proiectat un by-pass nou Dn350 între conducta C3-3-800 (Fir 2 MP) și C4-1-350 (Fir 2 HP), în nodul A, în aval de robinetul demontat Dn 300. Pe conducta existentă C3-3-800 (Fir 2 MP), după conducta nou proiectată de by-pass Dn 350, a fost prevăzut un robinet de închidere Dn 500.

Pentru alimentarea cu abur de medie presiune a consumatorilor dintre nodul A și nodul F au fost proiectate conducte noi.

În nodul B, din conducta transformată în abur de medie C4-1-350 (Fir 2 HP) au fost proiectate două conducte noi; o conductă Dn 150, care se racordează la conducta existentă de abur către Preuzinal, iar cealaltă Dn 50 care se racordează la conducta existentă către Cantină.

De asemenea se va realiza o platformă nouă de acces pentru manevrarea robineților de izolare nou montați.

  - Justificarea necesității proiectului

Proiectul se impune pentru optimizarea procesului de furnizare abur de înaltă și medie presiune,  la parametrii optimi, către consumatori.

  - Valoarea investiției

1.295.953 USD

  - Perioada de implementare propusă

03.08.2016 – 31.07.2020

  - Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

- Plan de încadrare în zonă:    1195-LG-PLZ-001

- Plan de situație:                     1195-LG-PLS-001

  - Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale  proiectului

Formele fizice ale proiectului sunt:

- Conductă (VI-1001-200) abur de înaltă presiune, între nodul A și nodul H;

- Conducte noi alimentare cu abur de înaltă presiune din conducta VI-1001-200 la : Instalația PJP (VI-1002-100), Instalația PP (VI-1003-150) și Instalația PIP            (VI-1004-200);

- Conductă nouă  de by-pass Dn350, între conducta existentă C3-3-800 (Fir 2 MP) și C4-1-350 (Fir 2 HP), în nodul A;

- Conducte noi,  Dn150 care racordează conducta existentă de abur către Preuzinal, și Dn50 care  racordează conducta existentă către Cantină;

- Fundație CBN1, de tip izolat, pentru susținerea conductelor de abur de înaltă și medie presiune proiectate;

- Fundație CBN2, de tip izolat, și cadru metalic SR1 pentru susținere conducte;

- Platforme PM1, PM2 metalice la robineții de manevră.

  - Elemente specifice caracteristice proiectului propus

    - Profilul și capacitățile de producție

Obiectul proiectul este montarea unei conducte noi de abur de înaltă presiune, între nodul A și nodul H, care va alimenta  Instalațiile PJP, PP, PIP.

Conducta nou proiectată de abur de înaltă proiectare, VI-1001-200, va avea debitul  normal/maxim vehiculat: 12/40 t/h.

    - Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

În prezent, pentru transferul aburului de înaltă presiune livrat de UTM către Rafinărie și  Petrochimie (instalațiile: PIP, PP, PJP, Piroliză), sunt prevăzute  2 conducte Dn350  (firul 1, C4-2-350 și firul 2, C4-1-350).

Datorită faptului că diametrul conductelor existente (Dn350) prin care se vehiculează abur de înaltă presiune este supradimensionat, aburului în punctele de consum nu este la parametrii optimi ( presiune, temperatură).

    - Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Pentru remedierea celor constatate și optimizarea procesului de distribuție abur la consumatorii  se va monta o conductă nouă, Dn200, care va furniza abur de înaltă presiune, la parametri optimi, la instalațiile PJP, PP, PIP și Piroliză. Conducta va fi racordată în nodul A la conducta existentă C4-1-350 (Fir 2 HP).  La conducta nouă vor fi racordați consumatorii menționați anterior, prin conducte noi .

Firul 2 (conducta existentă C4-1-350) de abur de înaltă presiune va fi transformată în conductă de abur de medie presiune și vor fi reproiectate toate racordurile/conductele dintre această linie și consumatorii aferenți.

    - Materii prime, energie, și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

La  implementarea proiectului, alimentarea cu carburanți (motorină, benzină) a mașinilor de transport materiale, se va asigura de la unitățile specializate în distribuția acestor produse.

În funcționare pe amplasament se vehiculează abur de înaltă presiune de la UTM.

    - Racordarea la rețelele de utilități existente în zonă

La realizarea proiectului sunt necesare următoarele utilități:

- energie electrică în operațiunea de sudare cu arc electric,

- apă pentru lucrările de construcție.

Acestea sunt asigurate din rețelele societății existente în zonă.

În timpul funcționării proiectului nu sunt necesare utilități.

    - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

La finalizarea lucrărilor organizarea de șantier va fi închisă, construcțiile și instalațiile vor fi demontate și evacuate de pe amplasament, iar amplasamentul va fi ecologizat astfel încât să fie adus la starea inițială.

Deșeurile rezultate în urma lucrărilor se vor evacua de firme specializate și autorizate pentru astfel de lucrări.

    - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul. Se vor utiliza căile de acces existente.

    - Resurse naturale folosite în construcție și funcționare

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:

- nisip, lemn – resurse folosite în construcție – vor fi asigurate de executant, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului,

- solul – terenul pe care este amplasată estacada.

Se vor utiliza, de asemenea, materiale conform cu reglementările naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E și combustibil motorină/benzină pentru utilajele și echipamentele de lucru.

Materialele  utilizate la implementare proiectului sunt:

  - Materiale de construcții: beton armat C30/37, bare independente PC52,

  - Materiale de protecție stâlpi metalici și structură metalică,

  - Conducte metalice,

  - Profile metalice, tablă metalică,

  - Armături,

    - Metode folosite  în construcție/demolare

La implementarea proiectului se vor folosi:

- Protecție elemente din beton, metal,

- Sudare pentru îmbinare elemente metalice,

    - Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punere în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

- Faza de construcție

- Demontare racorduri/conducte de înlocuit,

- Realizare fundații CBN1 pentru stâlpii  ST19 ,ST20, necesari susținerii conductelor de înaltă și medie presiune, nou proiectate;

- Realizare fundație CBN2 (în nodul A) cu plăci metalice înglobate pentru fixare cadru metalic SR1,

- Montaj conductă nouă de abur de înaltă presiune, VI-1001-200, între nodul A și nodul H;

- Montaj conducte noi de abur de înaltă presiune, între conducta VI-1001-200 și instalațiile consumatoare;

- Montaj conductă by-pass Dn300, între conducta C4-4-300 (Fir 2 HP) și conducta C3-11-500 (Fir 2 MP);

- Izolarea termică a conductelor noi proiectate;

- Realizare protecție anticorosivă a suprafețelor exterioare a conductelor;

- Montaj armături și robineți de manevră;

- Dezafectarea platformei metalice existente ( montată pe stâlpul ST101);

- Realizare și montaj platforme PM1 (la cota +11,0m), PM2 (la cota +5,5m) pentru acces la robineții de manevră ;

- Faza de punere în funcțiune

La finalizarea lucrărilor de montaj, se efectuează verificare tehnică a conductelor, care constă în:

- examinarea stării tehnice a îmbinărilor demontabile și nedemontabile precum și a armăturilor;

- examinarea stării tehnice a sistemelor de susținere și a elementelor de dilatare;

- încercarea la presiune în conformitate cerințele SR EN 13480-5 - „Conducte industriale metalice – partea 5 – Inspectare și testare”. ;

Conductele sunt supuse examinărilor și verificărilor în vederea obținerii autorizației de la ISCIR.

- Faza de exploatare

În faza de exploatare se va verifica și controla:

- starea tehnică a conductelor, armăturilor,

- etanșeitatea conductelor/racordurilor,

- parametrii aburului vehiculat,

- dispozitivele de siguranță,

Se exploatează respectând prescripțiile tehnice.

    - Relația cu alte proiecte existente  sau planificate

Prin noile amenajări se va furniza abur de la UTM către instalațiile: PIP, PP, PJP, Piroliză,  din cadrul societății ROMPETROL.

    - Detalii privind alternative care au fost luate în considerare – Nu e cazul.

    - Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului – Nu e cazul.

    - Alte autorizații cerute de proiect

  - Autorizație de construire

IV.  DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

  - Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul. Proiectul nu include lucrări de demolare

  - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul, având în vedere cele precizate anterior.

  - Căi noi de access sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

  - Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

  - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

  - Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Amplasamentul proiectului:  ROMPETROL RAFINARE SA – Estacadă între nodul A și nodul H.

  - Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr, 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este aplicabil.

  - Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului Arheologic Național prevăzut de OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zonă de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Sursa: site-ul Repertoriului arheologic național

  - Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale

  - Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

PLAN TOPOGRAFIC 1195-LG-PLS-002

  - Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

A. SURSE DE POLUANTI ȘI INSTALAȚII DE REȚINERE, EVACUARE

ȘI DISPERSIA POLUNANȚILOR ÎN MEDIU

  - Protecția calității apelor

6.1.1. Sursele de poluați pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- Pe perioada  construcției

Pe parcursul lucrărilor se poate genera apă uzată menajeră, ape meteorice potențial contaminate (ca urmare a depozitării necorespunzătoare a deșeurilor de construcție, pierderile  de produse petroliere de la utilaje) care se vor evacua, prin canalizarea existentă în zonă, spre Stația de epurare a Rompetrol Rafinare.

Local, se vor lua toate măsurile pentru depozitarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din lucrările de construcții (pentru a preîntâmpina  antrenarea acestora  de precipitații în ape de suprafața sau freatice). Eventualele pierderi de produse petroliere de la utilaje/mașini vor fi colectate corespunzător, cu material absorbant.

- Pe perioada de exploatare

Nu sunt surse de poluanți pentru ape, pe perioada de funcționare a obiectivului prezentat.

6.1.2. Stații și instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute:

Apele metreorice de pe perimetrul afectat de proiect sunt dirijate prin canalizarea existentă spre Stația de epurare.

  - Protecția  aerului

6.2.1. Sursele de poluați pentru aer, poluanți, surse de mirosuri

- Pe perioada construcției

În perioada de implementare a proiectului, principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de:

- Operațiile de transport, manipulare, depozitare materiale, ceea ce poate determina o creștere a concentrațiilor de pulberi ȋn suspensie ȋn zona afectatǎ de lucrǎri; sursele se ȋnscriu ȋn categoria surselor nedirijabile.

- Procese de combustie determinate de funcționarea unor echipamene și utilaje, avȃnd asociate emisii de poluanți precum: oxizi de carbon, oxizi de azot, pulberi, metale grele.

Pentru a diminua efectul acestor emisii de poluanți se vor folosi mașini/utilaje în stare tehnică bună, nepoluante.

- Pe perioada de exploatare

Nu sunt surse de poluare pentru aer, pe perioada de funcționare a obiectivului prezentat.

6.2.2. Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Nu este cazul.

  - Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

6.3.1. Sursele de zgomot și de vibrații

- În perioada de implementare a proiectului, sursele de zgomot și vibrații sunt

reprezentate de utilajele ce vor funcționa ȋn cadrul organizațiel de santier. Nivelul de zgomot va fi determinat de volumul traficului pe șantier, structura fluxului de vehicule, condiṭiile meteorologice, etc. Lucrările vor avea caracter temporar și traficul va fi organizat corespunzător, astfel încât zgomotul să fie, sub nivelul maxim acceptat conform SR 10009/2017.

- În perioada de exploatare a traseelor de vehiculare abur nu se generează zgomote.

6.3.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu este cazul. Zona în care se va implementa proiectul se aflǎ ȋntr-o zonǎ cu caracter industrial, organizatǎ ȋn scopul desfǎșurǎrii de activitǎți economice, la distanța apreciabilă față de locuințe.

  - Protecția împotriva radiațiilor

6.4.1. Sursele de radiații

Radiațiile din zonă se înscriu în limite normale, specifice zonei. Pe perioada de implementare a proiectului și pe perioada de funcționare nu se vor utiliza sau vehicula substanțe cu caracter radioactiv.

6.4.2. Amenajări și dotări pentru protecția împotriva radiațiilor

Nu sunt necesare amenajări și dotări pentru protecția împotriva radiațiilor.

  - Protecția solului și a subsolului

6.5.1. Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice

- Pe perioada construcției

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, pe perioada construcṭiei pot fi:

- Depozitarea inadecvatǎ a materialelor folosite, direct pe sol sau ȋn spaṭii neamenajate corespunzǎtor;

- Scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transportǎ diverse materiale sau de la echipamentele folosite;

-  Gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupul sanitar din cadrul organizării de șantier;

- Pe perioada de exploatare

În perioada de exploatare a obiectivului, nu va fi afectată calitatea solului din zona acestuia.

6.5.2. Lucrările și dotări pentru protecția solului și a subsolului

- Pe perioada construcției

Pentru diminuarea impactului, ȋn perioada executǎrii obiectivelor proiectului, se vor lua urmǎtoarele mǎsuri:

-   Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizației de șantier se vor limita numai la suprafețele necesare frontului de lucru, iar spațiul respectiv va fi împrejmuit;

-  Depozitarea deșeurilor, materialelor rezultate  se va face numai ȋn recipienṭi speciali sau alte mijloace  de ambalare conform cu prevederile legislative, pȃnǎ la valorificarea sau eliminarea finalǎ a acestora;

-  Acționarea promptǎ cu material absorbant, ȋn cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe porțiuni de sol;

-    Gestionarea corespunzătoare a apelor uzate menajere (vidanjarea și evacuarea) prin intermediul unor operatori autorizați.

- Pe perioada de exploatare

Nu este cazul. Nu sunt generați poluanți.

  - Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

6.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afecteate de proiect

Amplasamentul se găsește în interiorul societății comerciale Rompetrol Rafinare SA. care nu se învecinează cu arii naturale protejate de interes local, național și comunitar.

6.6.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității

Nu este cazul, având în vedere precizările anterioare.

  - Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

6.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumentele istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional

Nu este cazul. Obiectivul se găsește în interiorul societății Rompetrol Rafinare SA. în zonă industrială, la distanță apreciabilă față de așezări omenești.

6.7.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Nu este cazul, având în vedere precizările anterioare

  - Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

6.8.1. Lista deșeurilor, cantități de deșeuri generate

- Pe perioada construcției

Pe perioada construcții vor rezulta următoarele deșeuri:

- deșeuri din lucrările de construcție :

- beton ( cod  deșeu 17 01 01 ), cantitate estimată = 0.5 tone,

- lemn ( cod deșeu 17 02 01), cantitate estimată = 0.1 tone,

- metale ( cod 17 04 05 ), cantitate estimată = 150 tone,

- material izolant ( cod deșeu 17 06 04), cantitate estimată = 60 tone,

- ambalaje de hârtie și carton ( cod 15 01 01), cantitate estimată = 0.05 tone,

- ambalaje din materiale plastice ( cod 15 01 02), cantitate estimată = 0.01 tone

- deșeuri municipale amestecate (cod deșeu 20 03 01 ), de la personal.

- Pe perioada de exploatare

Procesul de vehiculare abur nu generează deșeuri  pe amplasament.

6.8.2. Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

- Pe perioada construcției

Pentru prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri, la executarea lucrărilor, se va avea în vedere următoarele:

- alegerea  celei mai bune/adecvate tehnologie de lucru,

- executarea lucrărilor cu personal înalt calificat pentru evitarea pierderilor,

- Pe perioada de exploatare

Nu este cazul. Procesul de vehiculare abur nu generează deșeuri  pe amplasament.

6.8.3. Planul de gestionare a deșeurilor

- Pe perioada construcției

Deșeurile municipale amestecate (cod deșeu 20 03 01 ), de la personal, sunt colectate în containere și eliminate prin operatorul economic autorizat, pe bază de contract.

Deșeurile rezultate din lucrările de construcție se vor stoca corespunzător, în locurile special amenajate stabilite de comun acord între Beneficiar și Executant, indicate prin proiect. Prestatorul lucrărilor de construcții/montaj va fi obligat să facă colectarea separată a tuturor deșeurilor generate, funcție de natura materialelor și de posibilitatea de refolosire/valorificare.

Eliminarea sau valorificarea acestor deșeuri se face prin operatori economici autorizați pe bază de contract. Evidențierea cantităților de deșeuri rezultate, pe categorii, și întocmirea documentelor pentru transport se va face conform HG nr. 1061/2008.

La gestionarea deșeurilor se va respecta și procedura internă “Managementul Deșeurilor”.

- Pe perioada de exploatare

Nu e cazul. Pe amplasament nu se generează deșeuri.

  - Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

6.9.1. Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau

produse

- Pe perioada construcției

Carburanții și lubrifianții utilizați în Organizarea de șantier sunt benzina și motorina, uleiurile de motor care nu sunt depozitați; sunt aprovizionați direct în autovehicule de la stațiile  distribuitoare de carburanți.

Benzina și motorina sunt substanțe categoria 2, respectiv 3 de inflamabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE)1272/2008.

- Pe perioada de exploatare

În perioada de exploatare a conductei nu sunt utilizate substanțe/preparate chimice periculoase. Prin conducta nou proiectată se vehiculează abur (apă) la temperatura maximă de 4000C și presiunea de maxim 45 bar.

6.9.2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice

periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de

mediu și a sănătății populației

- Pe perioada construcției

Carburanții și lubrifianții utilizați în Organizarea de șantier, sunt aprovizionați direct în autovehicule de la stațiile distribuitoare de carburanți.

Scurgerile accidentale de uleiuri sunt eliminate cu ajutorul materialelor absorbante.

- Pe perioada de exploatare

Pe perioada de exploatare nu sunt utilizate substanțe chimice periculoase; prin conducta proiectată se vehiculează abur (apă), în sistem închis.

Pentru prevenirea accidentelor tehnice și asigurarea protecției mediului, conducta de abur va fi dotată (conform standardelor/normativelor în vigoare) cu:

- aparatură de măsură și control (temperatură, presiune);

- izolație termică;

- protecție anticorosivă;

- scări/platforme de acces la robineții de manevră.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII

Obiectivul analizat va fi amplasat, în interiorul platformei industriale Rompetrol Rafinare – Midia Năvodari.

Prin implementarea  proiectului se utiliza  o suprafață suplimentară de 2,5mp, față de cea existent și nu este afectată biodiversitatea.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

7.1. Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și aploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Obiectivul analizat se găsește în interiorul societății Rompetrol, în  zonă industrială, la distanță apreciabilă față de așezări omenești. La implementarea lui s-au luat toate măsurile impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea siguranței și protecției mediului.

Se apreciază că impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, asupra calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente, va fi redus/nul în perioada de execuție și de exploatare.

7.2.  Extinderea impactului

Nu este cazul, având în vedere cele prezentate anterior.

7.3.  Magnitudinea și complexitatea impactului.

Nu este cazul, având în vedere cele prezentate anterior.

7.4.  Probabilitatea impactului.

Probabilitatea apariției unui eveniment cu impact asupra asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, asupra calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente - improbabil.

7.5.  Durata, frecvența  și reversibilitatea impactului.

Impactul va fi redus/inexistent și din punt de vedere al duratei, frecvenței, în perioada de execuție şi de exploatare prin măsurile luate de proiect, acționarea promptă după un plan de intervenție bine stabilit în caz de accidente și prin respectarea măsurilor stipulate mai jos.

7.6. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului.

Măsuri avute în vedere pentru a evita, a reduce și a remedia efectele negative asupra factorului de mediu apă.

A. în timpul realizării investiției

- evitarea pierderilor  de produse petroliere (motorină, ulei) de la mașini/utilaje care prin precipitații sau spălări pot să ajungă  în pânza de apă freatică;

- depozitarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din lucrările de construcții pentru a preîntâmpina  antrenarea acestora  de precipitații în ape de suprafață sau freatice.

B. în timpul funcționării

a. asupra apelor subterane:

- nu sunt necesare măsuri speciale având în vedere că pe amplasamentul analizat se vehiculează abur(apă);

Măsuri avute în vedere pentru a evita, a reduce și a remedia efectele negative asupra factorului de mediu aer.

Pentru diminuarea impactului se vor lua următoarele măsuri:

A. în timpul realizării investiției

- utilizarea de echipamente de lucru nepoluante, performante, moderne;

- organizarea operațiilor de transport materiale astfel încât să se evite supraaglomerarea cu mijloace de transport și implicit poluarea cu gaze de eșapament;

B. în timpul funcționării

-  nu sunt necesare măsuri având în vedere că pe amplasamentul analizat se vehiculează abur(apă);

-  se va avea în vedere remedierea operativă a eventualelor neetanșeități.

Măsuri avute în vedere pentru a evita, a reduce și a remedia efectele negative asupra factorului de mediu sol.

A. în timpul realizării investiției.

- stocarea materialelor pe suprafețe betonate;

- depozitarea în spații acoperite a materialelor ce sunt degradate de intemperii;

- gestionarea deșeurilor în conformitate cu natura lor fără a fi depozitate temporar pe teren;

- executarea lucrărilor cu personal calificat pentru a reduce pierderile datorită  lipsei de profesionalism;

- circulația se va face obligatoriu pe drumul existent pentru a se evita degradarea inutilă a terenului;

B. în timpul funcționării

- nu e cazul;

7.7. Natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul. Lucrările propuse nu au efecte transfrontiere.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute acțiuni pentru monitorizarea mediului. Proiectul nu va influența negativ calitatea aerului, solului în zonă.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UE:  DIRECTIVA 2010/75/UE PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE, DIRECTIVA 2012/18/UE PRIVIND CONTROLUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE CARE IMPLICĂ SUBSTANȚE PERICULOASE, DIRECTIVA - CADRU APĂ, DIRECTIVA - CADRU AER, DIRECTIVA - CADRU A DEȘEURILOR ,ETC

Proiectul nu intră sub incidența normativelor menționate mai sus.

Societatea deține Autorizație integrata de mediu   nr.1 din 10.05.2013.

B. SE VA MENȚIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/ DOCUMENTUL  DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT

Nu este cazul.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

  - Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Organizarea de șantier constă în:

-  amenajarea unui spațiu pentru depozitarea materialelor,

-  amenajare grup sanitar mobil (ecologic, vidanjabil), racordat la rețeaua de apă

potabilă și de curent electric din zonă,

-  racordarea la utilitățile (din rețelele societății existente în zonă) aferente desfășurării

activității (energie electrică, apă);

-  spații îngrădite pentru depozitarea deșeurilor pe categorii, până la venirea firmelor

specializate pentru ridicare și valorificare;

-   spații delimitate pentru staționarea mijloacelor de transport materiale și de ridicat.

Zona va fi delimitată și semnalizată conform normativelor specifice de securitate și sănatate la locul de muncă.

  - Localizarea organizării de șantier

Terenul pe care va fi amplasată organizarea de șantier va fi liber de orice sarcini, împrejmuit pe toată durata desfășurării proiectului, cu respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă.

Accesul la punctul de lucru se va face pe drumurile existente (Drumul 6, Drumul 14).

  - Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Din punct de vedere al protecției mediului se estimează că impactul generat de lucrările organizării de șantier asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, zgomotului, peisajului, patrimoniului cultural este nesemnificativ cu condiția respectării următoarelor măsuri:

- evitarea pierderilor  de produse petroliere (motorină, benzină, ulei) de la mașinile care transportă materialele necesare organizării de șantier;

-  depozitarea corespunzătoare a materialelor și deșeurilor rezultate în urma lucrărilor până la ridicarea acestora de către firme specializate (pe bază de contract) ;

-  utilizarea unor mijloace de transport în stare bună, nepoluante;

- gestionarea corespunzătoare a apelor uzate menajere (vidanjarea și evacuarea prin intermediul unor operatori autorizați).

  - Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia în mediu în timpul organizării de șantier

Surse de poluanți în timpul organizării de șantier sunt:

- emisii de gaze de eșapament de la mașinile de transport materiale (CO, CO2, NOx, SO2 ),

- eventuale scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transportǎ diverse materiale sau de la echipamentele folosite.

  - Dotări și măsuri prevăzute pentru conontrolul emisilor de poluanți în mediu

Pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu se vor utiliza echipamente de lucru nepoluante, performante, moderne, în stare tehnică bună.

Eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele se vor colecta cu material absorbat corespunzător.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

  - Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

La finalizarea investiției, organizarea de șantier va fi închisă, construcțiile și instalațiile aferente vor fi demontate și evacuate de pe amplasament, iar amplasamentul va fi ecologizat astfel încât să fie adus la starea inițială.

La încetarea activității pe amplasament se va realiza:

	Golirea conductelor de vehiculare abur;

	Debranșare traseelor aferente;

	Dezafectare AMC, armături, însoțiri, conducte,

	Dezafectare platforme metalice de acces la robineții de manevrare,

	Dezafectare stâlpi susținere estacadă,

	Evacuare deșeuri: metalice, din beton, lemn, pământ la locuri special destinate primirii și stocării acestora,

	Nivelare sol, și aducerea la forma inițialǎ .

În caz de accidente se va acționa conform Planului de Urgență Internă al ROMPETROL RAFINARE SA.

  - Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Nu este cazul, avînd în vedere că pe amplasament se vehiculează abur/apă.

  - Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

La finalizarea perioadei de exploatare, se va proceda la elaborarea unui plan final de dezafectate (proiect demolare), conform prevederilor actelor normative în vigoare la acel moment.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

- Plan de încadrare în zonă:       1195-LG-PLZ-001

- Plan de situație:                        1195-LG-PLS-001

- Plan topografic:                         1195-LG-PLS-002

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN OUG NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

- Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele  geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Nu este cazul. Proiectul nu intră sub incidenta prevederilor art. 28 din OUG 57/2007.

- Numele și codul ariei protejate de interes comunitar

Nu este cazul. Proiectul nu intră sub incidenta prevederilor art. 28 din OUG 57/2007.

- Prezența și efectivele/suprafețele  acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

Nu este cazul. Proiectul nu intră sub incidenta prevederilor art. 28 din OUG 57/2007

- Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul. Proiectul nu intră sub incidenta prevederilor art. 28 din OUG 57/2007

- Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Nu este cazul.

- Alte informații prevăzute în legislația în vigoare

Nu este cazul.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

- Localizarea proiectului:

Nu este cazul. Proiectul nu se realizează pe ape și nu are legătură cu apele.

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se va indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă

Nu este cazul.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Nu este cazul.

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE , DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.

Nu este cazul, având în vedere cele prezentate în capitolele III-XIV.

Întocmit,

Ing. Olga Petrov