MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

## Denumire:

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E-4 RETRAS –BIROURI PENTRU ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

ÎN SUPRAFAȚĂ DE MAXIMUM 5% DIN ARIA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ,

ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE ȘANTIER

Amplasament: mun. Constanța, b-dul Tomis nr. 49A- str. Traian, zona Lupoaică-Tribunal

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarul lucrarilor: BUENO COMP S.R.L.

Proiectantul lucrărilor: EAST ATELIER S.R.L.

Elaboratorul documentației de mediu: BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

Persoana de contact: Selea Adriana

e-mail: office@blueterra.ro

www.blueterra.ro

Tel/fax: 0241/488624; 0745010624

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

# Rezumatul proiectului

Prin prezentul proiect se propune edificarea unui imobil cu regimul de înălțime S+P+3E-4retras, cu destinația de birouri pentru organizații neguvernamentale, cu spații pentru alimentație, în condițiile încadrării în coeficienții urbanistici prevăzuți de P.U.Z. nr. 416/2003 și P.U.D. aprobat prin H.C.L. Constanța nr. 362/2018.

Imobilul va cuprinde birouri la etajele 1-4, sală de conferințe și restaurant cu terasă la parter, iar la subsol vor fi organizate spații tehnice și adăpost de protecție civilă.

Întrucât imobilul se realizează în zona istorică Peninsula, încadrându-se în Art.6 lit.b) din HCL nr. 113/2017 - Regulamentul local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare, se exceptează de la obligația prevederii de locuri de parcare.

# Justificarea necesității proiectului

Dezvoltarea economică a orașului Constanța și creșterea continuă a cererii de spații locative și pentru birouri determină în prezent o expansiune continuă a constucției de clădiri de apartamente și birouri, spații comerciale și de recreere.

Noul obiectiv se va realiza în intravilanul municipiului Constanța, zona peninsulară, recunoscută cu vechime în locuire, având în prezent funcțiuni mixte: predomină echipamentele publice, funcțiuni comerciale și servicii

În vecinătatea amplasamentului există imobile cu regim mediu de înălțime având diverse funcțiuni: locuințe colective, instituții, spații comerciale și de alimentație publică.

# Valoarea investiției: -

# Perioada de implementare propusă:  24 de luni de la anunțul de începere a lucrărilor, dupa emiteriea Autorizației de Construire.

# Caracteristicile proiectului

Amplasamentul studiat în vederea realizării proiectului este situat în intravilanul municipiului Constanța, zona Peninsulă, la intersecția b-dului Tomis cu str. Traian, în vecinătatea monumentului Statuia Lupoaicei și a clădirii Tribunalului Constanța (anexa 1) .

Terenul cu suprafața de 718 mp, este identificat cu nr. cadastral 242348 și este în proprietatea familiei BUCOVALĂ STELIAN, BUCOVALĂ LILIANA, BUCOVALĂ ENACHE și BUCOVALĂ CARMEN-DIANA în baza Actului de alipire cu încheiere de autentificare nr. 627/06.03.2015. Între proprietarii menționați și societatea Bueno Comp SRL s-a încheiat Contractul de asociere 178/28.01.2016, în vederea valorificării în scop comercial a amplasamentului și constituirea unui drept de superficie asupra construcției ce se va edifica. (anexa 2).

Folosirea actuală a amplasamentului analizat este curți-construcții conform Certificatului de urbanism nr. 4641/06.12.2018 (anexa 3). În baza prevederilor stabilite prin planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate (PUZ nr. 416/21.11.2003 și PUD 362/27.09.2018), terenul este situat în ZRCE1, subzona instituțiilor administrative.

Conform listei monumentelor istorice 2015, terenul studiat se află în zona protejată a următoarelor monumente istorice : situl arheologic Orașul Antic Tomis, Peninsula Constanța,  situl urban Zona Peninsulară Constanța. Proiectul a primit Avizul Ministerul Culturii și Identitații Naționale nr. DPC 2894/02.05.2018.

La data preluării amplasamentului, pe teren se afla o clădire subterană, identificată în actele de proprietate ca C1, cu funcțiunea de WC public, aflată într-o stare avansată de uzură. Clădirea a fost desființată odată cu lucrările efectuate de beneficiari în vederea descărcării de sarcină arheologică a terenului, în baza  Autorizației de construire nr. 35/2016, acțiune reglementată și din punct de vedere al protecției mediului prin Clasarea notificării nr. 2649RP/25.02.2016 (anexa 4)

Investiția propusă: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E-4RETRAS- BIROURI PENTRU ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, va respecta toate condiționările de ordin urbanistic stabilite de regulamentele și legile în vigoare pentru zona respectivă.

Coeficienții urbanistici pentru proiectul propus sunt precizați în anexa 5 și tabelul următor:

Tabelul nr. 1: bilanțul teritorial

| SUPRAFAȚA TERENULUI 718,00 mp cf. acte și măsurători cadastrale |
| --- |
| SUPRAFETE | EXISTENT | PROPUS |
| Suprafața construită la sol | 0,00 mp | 410,45 mp |
| Suprafața desfășurată aferentă CUT | 0,00 mp | 1795,00 mp |
| Suprafața desfășurată totală | 0,00 mp | 2332,00 mp |
| P.O.T. | 0,00 % | 60 % |
| C.U.T. | 0,00 | 2,5 |

Organizarea spațial-funcționlă va fi următoarea (anexa 6 ):

Tabelul nr. 2

| SUBSOL (nivel tehnic si adapost protectie civila) |
| --- |
| Suprafata construita (Sc) | 423,60 mp |  |
| Suprafata utila (Su) | 349,81 | mp |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | HOL + CASA SCARII | 24,37 | mp |
|  | GOL INSTALATII | 0,92 | mp |
|  | CAMERA DESEURI | 7,16 | mp |
|  | CAMERA POMPE + REZERVA APA | 25,35 | mp |
|  | T.E.G./T.E.V. | 4,15 | mp |
|  | ACCES | 10,76 | mp |
|  | C.T. | 18,42 | mp |
|  | SHAFT LIFT | 2,90 | mp |
|  | SHAFT LIFT | 2,90 | mp |
|  | SPATIU TEHNIC | 163,81 | mp |
|  | MONTCHARGE | 2,86 | mp |
|  | SAS ALA | 2,70 | mp |
|  | ADAPOST PROTECTIE CIVILA | 80,36 | mp |
|  | IESIRE DE SALVARE | 1,00 | mp |
|  | IESIRE DE SALVARE | 1,98 | mp |

| PARTER |
| --- |
| Suprafata construita (Sc) | 410,45 mp |  |
| Suprafata utila (Su) | 345,15 | mp |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | TERASA AMENAJATA | 202 | mp |
|  | LOBBY + CASA SCARII+ ZONA INTALNIRI | 72,78 | mp |
|  | RECEPTIE | 28,51 | mp |
|  | GOL INSTALATII | 1,68 | mp |
|  | CSI | 4,48 | mp |
|  | SPATIU ANEXA RECEPTIE | 13,39 | mp |
|  | SHAFT LIFT | 2,90 | mp |
|  | SHAFT LIFT | 2,90 | mp |
|  | SPATIU TEHNIC | 24,68 | mp |
|  | MONTCHARGE | 2,86 | mp |
|  | CAMERA I.T. | 11,31 | mp |
|  | SAS | 6,55 | mp |
|  | G.S. | 5,60 | mp |
|  | G.S. | 4,79 | mp |
|  | ACCES SERVICIU | 33,03 | mp |
|  | RESTAURANT | 84,16 | mp |
|  | SPATIU CONFERINTE | 32,65 | mp |
|  | WINDFANG | 12,88 | mp |

| ETAJ CURENT 1-3 |
| --- |
| Suprafata construita (Sc) | 410,70 mp |  |
| Suprafata utila (Su) | 328,81 | mp |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | HOL + CASA SCARII | 55,90 | mp |
|  | GOL INSTALATII | 1,68 | mp |
|  | OFICIU | 2,74 | mp |
|  | SHAFT LIFT | 2,90 | mp |
|  | SHAFT LIFT | 2,90 | mp |
|  | G.S. | 4,48 | mp |
|  | BIROU | 46,91 | mp |
|  | G.S. | 5,29 | mp |
|  | BIROU | 23,34 | mp |
|  | G.S. | 5,54 | mp |
|  | BIROU | 19,33 | mp |
|  | G.S. | 5,23 | mp |
|  | BIROU | 18,09 | mp |
|  | G.S. | 4,13 | mp |
|  | BIROU | 21,93 | mp |
|  | G.S. | 3,94 | mp |
|  | BIROU | 21,83 | mp |
|  | G.S. | 3,85 | mp |
|  | BIROU | 21,41 | mp |
|  | G.S. | 4,41 | mp |
|  | BIROU | 22,35 | mp |
|  | G.S. | 5,70 | mp |
|  | BIROU | 24,93 | mp |

| ETAJ 4 retras |
| --- |
| Suprafata construita (Sc) | 268 mp |  |
| Suprafata utila (Su) | 208 | mp |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | TERASA | 37,07 | mp |
|  | TERASA | 6,42 | mp |
|  | TERASA | 52,74 | mp |
|  | HOL + CASA SCARII | 44,14 | mp |
|  | GOL INSTALATII | 0,92 | mp |
|  | OFICIU | 2,74 | mp |
|  | SHAFT LIFT | 2,90 | mp |
|  | SHAFT LIFT | 2,90 | mp |
|  | G.S. | 5,29 | mp |
|  | BIROU | 14,59 | mp |
|  | SECRETARIAT | 27,07 | mp |
|  | BIROU | 18,98 | mp |
|  | G.S. | 4,46 | mp |
|  | BIROU | 14,15 | mp |
|  | G.S. | 6,11 | mp |
|  | BIROU | 22,30 | mp |
|  | G.S. | 5,89 | mp |
|  | BIROU | 26,57 | mp |
|  | G.S. | 5,44 | mp |
|  | CHICINETA | 3,57 | mp |

Întrcât imobilul propus se încadrează în prevederile HGR 560/2005 modificată de HGR nr. 37/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea de adăposturi de protecție civilă, a fost prevăzută amenajarea unui adăpost de protecție civilă, în suprafață de 81 mp, calculată pentru un numar de aproximativ 80 de persoane (alocându-se minim câte 1mp/ suprafață utilă pentru fiecare persoană), la subsolul clădirii propuse, sub zona cea mai masivă a construcției (cota -3,20 m fata de cota +0,00 a parterului) și va fi realizat în totalitate din beton armat - cu pereți de beton armat de 40 cm grosime și plăci de beton armat 20 cm grosime.

Conform memoriului de arhitectură se va asigura în parametrii legali procentul minim de spații verzi înierbate și plantate (minimum 50% conform HCJC 151/25.05.2013), în suprafață totală de 359 mp, dispuse astfel:

- spații verzi propuse la sol =  64 mp;

- terase verzi amenajate la nivelui terasei etajului 1= 16,12 mp.

- terase verzi amenajate la nivelul terasei etajului 4= 17 mp.

- terase verzi amenajate peste etajul 4= 262 mp.

Spațiile verzi vor fi compuse din plante decorative și flori și vor fi  prevăzute cu instalalții automate pentru irigat, atât  cele de la nivelul solului, cât și cele de la nivelul teraselor.

Structura de rezistenţă

- Infrastructura : fundaţii de tip radier generat;

- Suprastructura : cadre și diafragme din beton armat;

- Peretii exteriori ai constructiei se vor executa din zidarie de caramida eficienta termic in grosime de 30cm, placati cu termosistem polistiren expandat de 10 cm grosime, clasa B s2,d0 reactie la foc, iar cei interiori vor fi din zidarie de caramida in grosime de 15, respectiv de 25 cm.

- Acoperisul va fi tip terasa necirculabilă, cu panta de 2%. Apele pluviale sunt colectate prin intermediul jgheaburilor și burlanelor aferente constructiei propuse, fiind evacuate la nivelul solului către spațiile verzi propuse și rețeaua de ape pluviale orășenească.

Materialele folosite

Se vor utiliza atât la exterior, cât și a interior finisaje durabile, de calitate, rezistente în timpul exploatarii.

Pardoseli

- Placaj ceramic antiderapant pentru toate spatiile supraterane

- Beton elicopterizat in spatiile subterane

Pereti

- La interior : Vopsitorii lavabile pentru toate spatiile; placaje ceramice in bai

- La exterior: Tencuieli structurate tip culoare alba; tencuieli structurate culoare gri; partial placaj lemn;

Tavan

- Var lavabil culoare alb RAL 9003;

Tamplarie

- Usi celulare sau din sticla sablata asezate pe toc si ferestre cu tamplarie din aluminiu/pvc

- Usi si ferestre din aluminiu/pvc, culoare gri inchis, cu strat rupere de punte termica si geam termopan

Activitate

Imobilul propus va fi situat în zona peninsulară, recunoscută cu vechime în locuire, având în prezent funcțiuni mixte: predomină echipamentele publice, funcțiuni comerciale și servicii. Clădirea propusă va fi realizată la standarde înalte de calitate pentru a asigura un mediu propice desfășurării activităților propuse.

Asigurarea utilităților

Imobilul va fi racordat la rețele tehnico-edilitare existente în zonă.

Soluțiile de racordare se vor întocmi la cererea beneficiarului, de către firme agrementate de deținătorii de rețele și vor respecta condițiile impuse de aceștia.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă. Apa va fi utilizată în scop menajer și pentru stropirea spațiului verde.

Instalația sanitară interioară constă din obiecte sanitare, conducte de legatură și distribuție apa rece și caldă, canalizări interioare, racorduri și retele exterioare. Obiectele sanitare, (lavoare si closete) sunt din porțelan sanitar. Conductele de legătură și distribuție apă rece și caldă vor fi din țevi de cupru montate îngropat în zidărie, respectiv aparente pe zidărie și izolate cu bete textile sau saltele din vată minerală.

Asigurarea agentului termic se va realiza cu ajutorul unei centrale termice cu gaze naturale pentru tot imobilul. Încăperile vor fi echipate cu corpuri de încălzit din aluminiu care funcționeaza cu agent termic -apa- la 90 grade.

Apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua de canalizare menajeră a oraşului Constanţa. Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere din polietilena de înaltă densitate care vor fi deversate în canalizarea stradală.

Apele pluviale. Terenul se va sistematiza prin crearea de trotuare amanajate care vor asigura evacuarea apelor pluviale pe spațiul verde de pe amplasament, dar și în exteriorul terenului, în rețeaua de ape pluviale a orașului, cu o pantă de scurgere a apelor pluviale de 2%.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţeaua electrică locală, aparţinând ENEL ENERGIE S.A. Se vor prevedea instalații electrice de iluminat general şi prize, instalații de curenți slabi, telefonie şi televiziune.

Refacerea amplasamentului după construire se va face conform proiectului tehnic de execuție.

Căile de acces existente în zonă nu vor fi afectate.

Circulația autovehiculelor se va face pe B-dul Tomis și str. Traian, iar cea pietonală pe trotuarele aferente. Accesele se vor realiza din b-dul Tomis.

Întrucât imobilul se realizează în zona istorică Peninsula, încadrându-se în Art.6 lit.b) din HCL nr. 113/2017 - Regulamentul local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare, se exceptează de la obligația prevederii de locuri de parcare.

Resursele naturale regenerabile utilizate la etapele de construire sunt piatră, nisip, lemn, apă, ce vor fi asigurate de constructor, nefiind exploatate de pe amplasament.

Prin decopertarea stratului fertil de sol, se va scoate din circuitul natural o anumită cantitate de elemente nutritive, dar pe măsură ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologică a teritoriului, cea mai mare parte a elementelor va fi reintegrată acestui circuit.

Lucrările de construcție desfășurate nu vor avea un caracter special, constând în procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare împrejmuiri, amenajare organizare de șantier, lucrări amenajare teren (săpături, nivelări, compactări, umpluturi), montare cofraje și armături, betonare (fundații, stâlpi, grinzi, planșee) realizare închideri, compartimentări, montare tâmplărie.

Lucrările de construcție vor începe numai după obținerea Autorizației de construire și în condițiile stabilite de aceasta.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Terenul studiat se afla in intravilanul orasului Constanta, pe Bd. Tomis nr. 49A. Suprafața terenului vizat este de 718,00 mp conf. acte și măsuratori, având următoarele vecinatăți:

- La est: str.Traian;

- La vest: proprietăți private, teren liber de construcții;

- La nord:domeniu privat Mun.Constanța și proprietate privată, teren liber de construcții;

- La sud: str.Traian.

Accesul pentru pietoni se realizează din Bd. Tomis.

Imobilul propus va fi proiectat cu următoarele retrageri:

- est: amplasare pe limita de proprietate ;

- vest: retragere 0,60-1,80m ;

- nord: retragere 7,15- 23,05m;

- sud: retragere 0,00- 0,70m.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu

# Protecția calității apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuție a lucrărilor propuse principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de:

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale organizării de şantier în cazul deversărilor accidentale sau nevidanjării adecvate;

- ape pluviale ce spală suprafața organizării de șantier și se pot contamina cu noxe şi pulberi provenite din lucrările desfăşurate pe şantier şi traficul utilajelor şi mijloacelor de transport.

Considerăm că impactul asupra componentei de mediu apă în etapa de realizare a investiţiei este nesemnificativ şi temporar, în condițiile în care lucrările de execuţie se vor realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

În perioada funcționării obiectivului, din activitate vor rezulta ape uzate menajere a căror evacuare se va realiza în rețeaua de canalizare existentă în zonă. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005 și ape pluviale ce vor fi colectate separat de apele uzate menajere şi vor fi evacuate la sol, în spațiul verde de e amplasament , pecum și în reţeaua de canalizare existentă în zonă.

  - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În perioada de execuţie, vor fi utilizate toalete ecologice prevăzute cu lavoar, în număr suficient, în cadrul organizării de șantier. Acestea vor fi vidanjate periodic.

În perioada de exploatare, lucrările realizate nu vor produce poluări care să afecteze factorul  de mediu apa.

# Protecția aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt:

- procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport  și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind în acest caz  SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuși organici volatili etc.

- pulberi și praf provenite din operațiunile aferente manevrării pământului și materialelor de construcții pulverulente.

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza de execuţie sunt surse libere, deschise nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare -evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Lucrările organizării de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlată şi corectă.

În perioada de funcționare a obiectivului, asigurarea agentului termic, apa încălzită la 90°C se va face cu ajutorul unei centrale termice pe baza de gaze naturale furnizate din rețeaua localității.

  - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

În ceea ce privește sistemele de ventilație, obiectivul va fi dotat cu aparate de aer condiționat de ultimă generație ce utilizează drept agent de răcire freonul ecologic.

Asigurarea agentului termicse va realiza cu ajutorul unei centrale termice cu gaze naturale pentru tot imobilul. Nu se vor utiliza combustibili luchizi grei sau solizi.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

  - sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

Zgomotul produs de utilajele de pe șantier va fi temporar și se va manifesta local.

În perioada funcționării obiectivului activitatea desfășurată va fi una specifică  zonelor mixte - birouri, comerț, servicii, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În timpul execuţiei lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- desfășurarea lucrărilor de construcție numai pe timp de zi, în conformitate cu programul impus de administrația locală, astfel încât să nu producă disconfort  în vecinătate;

- reducerea la minimum a traficului utilajelor de construcţie în apropierea zonelor locuite;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase, precum şi evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare.

În perioada funcționării obiectivului măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței, spațiului în care își desfășoară activitatea.

Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților de lucru.

# Protecția împotriva radiațiilor

  - sursele de radiații – nu e cazul

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul

# Protecția solului și a subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

În perioada execuției lucrărilor de construcție principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

În  perioada funcționării obiectivului pot apărea incidente cauzate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autoturisme sau alte  mijloacele de transport ce tranzitează obiectivul;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor  special amenajate din zona obiectivului;

  - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

În perioada executării lucrărilor

- amenajarea unor spații adecvate în incinta organizării de șantier astfel încât deșeurile și materialele de construcții să fie depozitate  pe categorii și să nu existe posibilitatea împrăștierii acestora în zonele învecinate;

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platformă pietruită), dotat cu material absorbant;

- la ieșirea din organizarea de șantier se asigură curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăseasca incinta;

- dotarea cu material absorbant a organizării de șantier;

- organizarea de șantier  dispune de două toalete ecologice pentru uzul muncitorilor;

În perioada funcționării obiectivului

- Dotarea cu material absorbant a obiectivului;

- Amenajarea adecvată a spațiilor de colectare a deșeurilor. Se va implementa colectarea selectiva a deseurilor;

- Reteaua de ape pluviale va fi astfel proiectata si executata incat apele pluviale conventional curate, colectate de pe acoperisurile cladirii sa fie evacuate in spatiul verde amenajat la nivelul terenului.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul studiat nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate –

Nu e cazul.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Investiția se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

Conform listei monumentelor istorice 2015, terenul studiat se află în zona protejată a următoarelor monumente istorice : situl arheologic Orașul Antic Tomis, Peninsula Constanța,  situl urban Zona Peninsulară Constanța. Proiectul a primit Avizul Ministerul Culturii si Identitații Naționale nr. DPC 2894/02.05.2018.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Noul imobil va fi amplasat față de proprietățile vecine la distanțe care să nu stânjenească desfășurarea activității la niciunul dintre obiective, existente și propuse (vezi anexa 4)

Imobilul propus va fi proiectat cu următoarele retrageri:

- nrod: retragere 7,15- 23,05m;

- sud: retragere 0,00- 0,70m;

- est: amplasare pe limita de proprietate;

- vest: retragere 0,60-1,80m.

Se vor amenaja spații verzi înierbate și plantate pe o suprafață totală de 359 mp, asigurîndu-se procentul minim de spatii verzi inierbate si plantate (50% din suprafața terenului conform HCJ 152/22.05.2013) astfel:

- spații verzi propuse la sol =  64 mp;

- terase verzi amenajate la nivelui terasei etajului 1= 16,12 mp.

- terase verzi amenajate la nivelul terasei etajului 4= 17 mp.

- terase verzi amenajate peste etajul 4= 262 mp.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

Tabelul nr. 3

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor | 2100mc/stratul vegetal se va decoperta separat și va fi reutilizat pe amplasament. Surplusul va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | 1 tona/vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Constanța |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluari produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 0101 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | 10kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | 10kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | 30 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | 100kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | 70 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | 40 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 200kg/Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un deposit ecologic |

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate unui operator economic autorizat, în vederea valorificării acestora;

- deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate unor întreprinderi de tratare specializate  care pot separa metalele (cel mai adesea este vorba de cupru) de materialul plastic.

- deșeurile  menajere  vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții, astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În conformitate cu prevederile Legii 211/2011, constructorul are obligația să realizeze evidența lunară a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor

În perioada funcționării obiectivului se vor genera cu precădere:

Tabelul nr. 4

| Descrierea deşeului | Codificarea deşeului conform H.G. 856/2002 | sursă | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri menajere | 20 03 01 | Activități curente | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |  |

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face într-un spațiu special amenajat, în interiorul clădirii, la nivelul subsolului, dotat cu europubele pentru colectarea selectivă a acestora și prevăzut cu sifon de scurgere și robinet dublu serviciu cu furtun de spălare, cu scurgere racordata la rețeaua de canalizare.

Înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deșeurilor, după caz.

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

- Colectare separata la sursa – se reduce semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deseurile colectate separat sunt sortate, balotate si livrate spre valorificare.

- Recondiționare paleți – valorificarea deeșurilor de ambalaje din lemn prin recondiționarea paleților și reintroducerea lor în circuitul de ambalaje

- Reutilizare – reducerea cantității de ambalaje utilizate si implicit a cantitatii de deseuri generate

- Reciclare – transformarea deseurilor in materie prima secundara si reintroducerea acesteia in circuitul de productie

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

# Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

  - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Realizarea lucrărilor de construire nu se va face cu utilizarea resurselor naturale de pe amplasament. Materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile necesare etapelor planificate.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

# Factorul de mediu apa

Orașul Constanța este lipsit de vecinătatea unei ape curgătoare, beneficiind în  schimb de prezența Mării Negre și a lacurilor de natură fluvio-maritimă Siutghiol și Tăbăcăriei.

Cel mai apropiat corp de apă de suprafață de amplasamentul analizat este Marea Neagră.  Între limita estică a parcelei pe care urmează să se realizeze investiția și țărmul mării este o distanță de cca. 1000 m,  între cele două repere desfășurându-se clădiri civile și căi de circulație, faleză, plaje.

În toată Dobrogea apele subterane se găsesc în rețeaua de fisuri și goluri carstice ale calcarelor de vârstă jurasic-cretacică și sarmațiană. Cele mai importante din punct de vedere al calității și cantității sunt calcarele jurasic-superioare-cretacice, dezvoltate până la adâncimi ce depășesc 800 m. Din complexul jurasic superior-cretacic prin captările situate în zona lacului Siutghiol-Caragea –Dermen, Casimcea I, Casimcea II se extrage un debit de aproximativ 3,3 mc/sec. Puțurile acestor captări au adâncimi de 60-120 m.

Nu se cunosc date despre nivelul apei subterane în zona amplasamentului propus pentru realizarea investiției, se apreciază însă că lucrările ce se vor executa nu sunt de natură să afecteze calitatea pânzei de apă freatică.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă, iar canalizarea interioară va fi racordată la sistemul stradal. Apa va fi utilizata în scop menajer și pentru stropirea spațiului verde.

În perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - organizarea de șantier să fie dotată cu un număr suficient de toalete ecologice prevăzute cu lavoare, ce vor fi vidanjate periodic;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru, ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

  - se va interzice aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor, în zona unde se execută lucrări;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - se va achiziționa material absorbant în vederea intervenției prompte în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere în zona obiectivului.

În perioada funcționării obiectivului:

    - alimentarea cu apă  a obiectivului este asigurată prin racordare la reațeaua existentă în zonă;

    - consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

    - apele uzate menajere din incinta obiectivului se vor evacua în rețeaua de canalizare existentă în zonă;

    - indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005;

    - deșeurile generate din activitate se depozitează numai în spații acoperite, impermeabilizate;

    - se recomandă dotarea obiectivului cu material absorbant biodegradabil pentru intervenție în caz de poluări accidentale;

    - se va proceda la asigurarea etanșeității instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor.

# Factorul de mediu aer și clima

Meteoclimatic, judeţul Constanţa aparţine în proporţie de 80% sectorului cu climă continentală și în proporţie de 20% sectorului cu climă de litoral maritim. Regimul climatic în zona orașului Constanța este specific litoralului maritim, caracterizat prin veri a căror căldură este alternată de briza mării și prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede dinspre mare.

În județul Constanța, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue în 7 stații  automate amplasate în zone reprezentative. Din analiza rapoartelor preliminare cu privire la calitatea aerului în 2017 se observă că au fost înregistrate depășiri ale valorilor indicatorului PM10, în special în lunile de iarnă, cauzele fiind împrăștierea materialului antiderapant, încălzirea rezidențială, care s-au suprapus peste traficul intens, activitatea industriala și condițiile climatice specifice zonei costiere, ceilalți parametrii analizați situându-se sub valoarea limită de la care se pot înregistra efecte negative pentru sănătate.

Terenul pe care urmează a se construi obiectivul este situat într-un areal recunoscut cu vechime în locuire, având în prezent funcțiuni mixte: predomină echipamentele publice, funcțiuni comerciale și servicii. În vecinătatea amplasamentului nu există obiective industriale care să reprezinte surse de poluare a aerului.

În perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt următoarele:

- surse staționare, nedirijate, provenind din manevrarea pământului și a agregatelor, manevrarea deșeurilor de construcție, transferul și depozitarea temporară a pământului, eroziunea eoliană de pe suprafețele de teren decopertate; în acest caz poluanții sunt pulberi, particule de praf;

- surse mobile provenind de la funcționarea utilajelor și echipamentelor mobile motorizate, traficul vehiculelor în amplasamentul șantierului; în acest caz poluații sunt SOx, NOx, CO, COV, PM.

Emisiile sunt variabile în timp, fiind în funcție de intensitatea și arealul de lucru.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

  - materialul excavat va fi încărcat imediat după excavare în mijloace de transport corespunzătoare și transportat în vederea  utilizării ca material de umplutură numai în locațiile indicate de Primăria Constanța în Autorizația de Construire;

  - încărcarea pământului excavat în mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de pământ în zonele adiacente;

  - se va avea în vedere curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă.

În perioada funcționării obiectivului, principalele surse de emisii în aer sunt reprezentate de traficul auto ce se desfășoară în zonă.

În ce privește sistemele de ventilație, obiectivul va fi dotat cu aparate de aer condiționat de ultimă generație ce utilizează drept agent de răcire freonul ecologic.

Asigurarea apei calde menajere se va face cu ajutorul unei centrale termice ce va utiliza  gaz natural furnizat de rețeaua orășenească.

Ca o alternativă la sistemele de încălzire clasice, poate fi luată în calcul asigurarea agentului termic pentru imobilul propus prin intermediul panourilor fotovoltaice/ solare.  Panourile fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică, folosind Soarele drept o sursă regenerabilă de energie electrică. Panourile solare sunt totodată capabile să aibă şi un efect de răcire asupra clădirii pe care sunt montate. Încă un avantaj al panourilor solare este acela că în timpul unui an, clădirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai puţină energie pentru răcire.

# Protecția solului și subsolului

Din punct de vedere fizico-geografic, zona costieră dintre Capul Midia şi Capul Kaliakra în care se înscrie și orașul Constanța, este un ţărm înalt de abraziune, mărginit de faleză, a cărei valoare altimetrică creşte în general dinspre Capul Midia (15-16 m) spre Capul Kaliakra (50-60 m) pe măsură ce faleza loessoidă (de pământ) este înlocuită de faleza stâncoasă. Faleza este formată la bază din depozite sarmaţiene, care apar la zi sub forma unor plăci calcaroase. Deasupra calcarelor s-a depus în perioada cuaternară, argilă stratificată, vineţie, acoperită de formaţiuni loessoide gălbui de origine eoliană (Coteţ, 1971), iar la suprafaţa acestora se găseşte solul actual reprezentat de cernoziom carbonatic, cu grosimi de până la 1,5 m.

La baza falezelor se află plaje înguste cu nisipuri cochilifere, plaje supuse unui proces continuu de abraziune, mai ales în zona ţărmului românesc. Formate în urma proceselor de abraziune şi acumulare marină, plajele sunt parţial acoperite de apă în perioadele în care marea este agitată. Nisipul plajelor este de natură biogenă, rezultat din sfărâmarea cochiliilor şi antrenarea lor de către valuri către linia de coastă.

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie principalele activități cu impact asupra solului-subsolului sunt lucrările de săpătură pentru groapa de fundație, operațiuni care vor afecta orizonturile superficiale ale solului și subsolului pe o adâncime de maximum 5 m.

Alte activități cu impact asupra factorului de mediu sol/subsol în perioada de construire a obiectivului sunt:

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

- respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situație și aplicarea prin proiect a unor soluții tehnice cu impact nesemnificativ;

  - decaparea separată a stratului de sol vegetal din zona gropii de fundație și  stocarea temporară a acestuia în incinta amplasamentului, într-un depozit organizat, urmând ca la terminarea lucrărilor de construcții, acesta să fie reutilizat la amenajarile de spații verzi din incinta obiectivului;

  - pământul excavat va fi depozitat separat de solul vegetal, într-un depozit organizat în incinta organizării de șantier urmând să fie reutilizat la lucrările de umpluturi necesar  a fi executate în cadrul lucrărilor de construcții la obiectivul propus. Surplusul de material va fi transportat numai în locațiile indicate de Primăria Constanța în Autorizația de Construire;

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară   a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere, direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - depozitarea materiilor prime se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate și destinate acestui scop;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel încât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt și eficient pentru înlăturarea/diminuarea efectelor poluării.

În perioada funcționării obiectivului se apreciează, că în condiții normale de exploatare, nu există surse de poluare a solului. Totuși se vor avea în vedere următoarele aspecte:

  - se va verifica periodic integritatea construcției și starea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, pentru evitarea infiltrărilor de ape în sol sau scurgerilor necontralate de ape uzate, ce pot afecta integritatea terenurilor și pot  determina apariția unor feneomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice;

  - în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Unul dintre elementele de importanță majoră pentru derularea normală a activităților umane pe timp de zi, seară și noapte este confortul acustic definit de menținerea nivelului de zgomot în parametri recomandați. Tendința de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni are drept consecință mărirea numărului de surse de zgomot, fenomen care se accentuează mai ales în zonele adiacente arterelor de circulație și activităților industriale.

Sursele de zgomot din zona analizată sunt cele specifice zonelor urbane:  traficul rutier, turism,  activitățile conexe, vânturile etc.

Factorii care influențează nivelul de zgomot sunt factorii de emisie, textura suprafeței de rulare, factorii de propagare (distanța față de sursa de zgomot) și factorii  meteorologici.

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum :

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

În perioada funcționării obiectivului, ținând cont de fucțiunea acestuia – imobil de birouri- se apreciază că nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței, spațiului în care își desfășoară activitatea. Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților de cazare.

Totodată în scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada funcționării obiectivului se vor putea implementa  măsuri de ordin urbanistic, arhitectural sau administrativ, precum:

  - prevederea de zone verzi alcătuite din arbori pe mai multe rânduri, cu coroane intrepătrunse între frontul noii clădiri și fronturile clădirilor sau arterelor delimitatoare;

  - izolarea din punct de vedere acustic a fațadelor;

  - aprovizionarea spațiului de alimentație publică în conformitate cu programul autorizat de Primăria Constanța;

  - impunerea unui program strict de funcționare a spațiului de alimentație publică, urmărindu-se respectarea lui;

  - oprirea motoarelor autovehiculelor ce tranzitează obiectivul în perioada în care acestea staționează în incintă.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Amplasamentul nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Obiectivul propus va fi amplasat într-o nouă zonă rezidențială a Constanței, în  nord-vestul orașului, iar realizarea lui nu va modifica funcțiunile prevăzute în Certificatul de urbanism: locuire, comerț, servicii.

Investiția propusă se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public. În jurul amplasamentului există  obiective culturale și religioase, clădiri aflate pe lista monumentelor istorice, dar activitatea acestora nu va fi stânjenită de funcționarea noului obiectiv.

În plus, vestigiile descoperite pe amplasament în urma lucrărilor de descărcare de sarcină arheologică a terenului, vor fi puse în valoare a prin realizarea unei terase din lemn și sticlă securizată, cu balustradă și iluminat arhitectural, pentru vizionarea și protejarea acestora.

Precizăm de asemenea că terenul vizat nu se află  în zone de risc de inundabilitate, alunecări de teren etc.

Imobilul propus va fi proiectat cu următoarele retrageri:

- 3 m fata de limita de nord-vest a proprietății- str. proiectată;

- 2 m fata de limita de sud-vest – lot 33;

- 5,33 m fata de limita de sud-est – str. Budapesta;

- 2,65 m fata de limta de nord-est – lot 35

# Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul.

# Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată)

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, în perioada executării lucrărilor de construire.

- Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul direct se manifestă asupra factorilor de mediu sol prin desființarea solului vegetal de pe o suprafață de cca. 424 mp și asupra factorului de mediu aer prin emisiile generate de activitatea de construire.

Impactul indirect se manifestă asupra populației localității și este determinat de emisiile în aer, de impactul asupra solului, impactul prin zgomot și asupra peisajului. Este un impact nesemnificativ și se manifestă pe termen scurt.

Un impact temporar, atât direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu și a locuitorilor din zonă se manifestă pe perioada executarii lucrărilor de constructii și este unul nesemnificativ în cazul în care se aplică un management coespunzător care sa aibă în vedere măsuri de diminuare a impctului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Proietul fiind de complexitate redusă, magnitutinea impactului asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativă, acesta manifestându-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, strict în zona vizată de proiect.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta în condițiile apariției unor situații de poluare accidentală sau în cazul în care nu se iau masurile necesare.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Depinde de situația ce determină apariția impactului, de modul de intervenție și de rapiditatea cu care se intervine.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, în condiții de desfășurare normală a activității.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute în această etapă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte

# normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Amplasamentul studiat în vederea realizării proiectului este situat în intravilanul municipiului Constanța, zona Peninsulă, la intersecția b-dului Tomis cu str. Traian, în vecinătatea monumentului Statuia Lupoaicei și a clădirii Tribunalului Constanța (anexa 1) .

Terenul cu suprafața de 718 mp, este identificat cu nr. cadastral 242348 și este în proprietatea familiei BUCOVALĂ STELIAN, BUCOVALĂ LILIANA, BUCOVALĂ ENACHE și BUCOVALĂ CARMEN-DIANA în baza Actului de alipire cu încheiere de autentificare nr. 627/06.03.2015. Între proprietarii menționați și societatea Bueno Comp SRL s-a încheiat Contractul de asociere 178/28.01.2016, în vederea valorificării în scop comercial a amplasamentului și constituirea unui drept de superficie asupra construcției ce se va edifica. (anexa 2)

Folosirea actuală a amplasamentului analizat este curți-construcții conform Certificatului de urbanism nr. 4641/06.12.2018 (anexa 3). În baza prevederilor stabilite prin planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate (PUZ nr. 416/21.11.2003 și PUD 362/27.09.2018), terenul este situat în ZRCE1, subzona instituțiilor administrative.

La data preluării amplasamentului, pe teren se afla o clădire subterană, identificată în actele de proprietate ca C1, cu funcțiunea de WC public, aflată într-o stare avansată de uzură. Clădirea a fost desființată odată cu lucrările efectuate de beneficiari în vederea descărcării de sarcină arheologică a terenului, în baza  Autorizației de construire nr. 35/2016, acțiune reglementată și din punct de vedere al protecției mediului prin Clasarea notificării nr. 2649RP/25.02.2016 (anexa 4)

Investiția propusă: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E-4RETRAS- BIROURI PENTRU ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, va respecta toate condiționările de ordin urbanistic stabilite de regulamentele și legile în vigoare pentru zona respectivă.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

# Localizarea organizării de șantier și descrierea lucrărilor necesare  organizării de

# șantier

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public;

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier;

- baracamentul va fi constituit din containere modulare poziționate pe pat de piatră ce vor adăposti un depozit de scule, biroul organizării de șantier și vestiar ;

- șantierul va fi dotat cu două toalete ecologice prevăzute cu lavoare ce vor fi vidanjate periodic;

- va exista o zonă de depozitare a materialelor folosite la lucrări, precum și o zonă prevazută cu containere etichetate corespunzător pentru depozitarea deșeurilor generate din activitate;

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, iar deșeurile sau materialele de construcții să nu fie depozitate în locuri neadecvate (spații verzi, circulații, spații publice);

- staționarea autovehiculelor va fi permisă pe platforma auto organizată în acest scop;

- materialul rezultat din excavare (pământ)  nu se va depozita în incintă, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfășurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primăria Constanța prin Autorizația de construire;

- fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stâlpi și grinzi) va fi fasonat pe platformele furnizorului, apoi transportat la șantier și pus în operă;

- elementele de structură se vor betona după terminarea armării, cu beton ce se va transporta de la stația de betoane cu cife și va fi pus în operă cu pompa; Toate aceste operațiuni necesită materiale ce nu au nevoie de depozitare;

- la ieșirea din organizarea de șantier se va amenaja o rampă pentru spălarea anvelopelor auto,  cu suprafața de 15 mp (3,00x5,00 ml) înainte ca autovehiculele să părăsească incinta;

- pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, întregul imobil va fi protejat de plase de reținere a prafului și pentru a împiedica căderea diverselor materiale.

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu în timpul organizării de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  în capitolele 6 și 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Se va resimți un impact asupra factorului de mediu sol-subsol, prin desființarea suprafeței de sol vegetal, în vederea amenajării organizării de șantier.

Executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

Se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje, lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

# Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - se recomandă utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - se recomandă utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - se va avea în vedere dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii.

# LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ  DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

# Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrărilor de construcții, se propun lucrări de amenajare spatii verzi pe o suprafață totală de 359 mp, prin plantări de arbuşti și înierbări:

- Spatii verzi propuse la sol = 64 mp;

- terase verzi amenajate la nivelui terasei etajului 1= 16,12 mp.

- terase verzi amenajate la nivelul terasei etajului 4= 17 mp.

- terase verzi amenajate peste etajul 4= 262 mp

În acest fel, pentru funcțiunea propusă, vor fi respectate prevederile HCJ 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

Totodată, pentru punerea în valoare a vestigiilor și protejarea lor, se va realiza o terasă din lemn și sticlă securizată, cu balustradă și iluminat arhitectural.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

# EVALUARE ADECVATĂ

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000 astfel încat nu este necesară declanșarea procedurii de evaluare adecvată.

# INFORMATII  CARE TREBUIE FURNIZATE PENTRU PROIECTELE

# CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

Nu e cazul. Amplasamentul se află într-o zonă antropizată, prevăzută în documentațiile de urbanism a se dezvolta ca zonă de locuințe, comerț, alimentație publică, servicii.

# CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

Conform articolului 9 aliniatul (3) din legea 292/2018 prezentul capitol se refera la atributii ale autorității competente de mediu  privind utilizarea unor criterii  pentru a stabili daca proiectul analizat  se supune evaluarii impactului asupra mediului.

# 15. ANEXE

Anexa 1 – Plan  de încadrare în zonă

Anexa 2 – Act deținere teren

Anexa 3 – Certificat  de urbanism

Anexa 4 – Plan de situație

Anexa 5 – Clasarea notificării nr. 2649RP/25.02.2016

Anexa 6 – Plan de situație - nivele

Întocmit,

Grideanu Cătălina

Elaborator,

BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.