## ANEXA Nr. 5

PROCEDURA

de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private

## ANEXA Nr. 5.E la procedură

MEMORIU DE PREZENTARE

Cuprins

- Denumirea proiectului:

- Titular

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- rezumatul  proiectului;

- justificarea necesităţii proiectului;

- valoarea investiţiei;

- perioada de implementare propusă;

- limitele amplasamentului proiectului,

- descrierea caracteristicilor fizice (ARHITECTURA, STRUCTURA, INSTALATII)

- situatia utilitatilor si analiza de consum (necesarul de utilitati, solutii pt asigurarea utilitatilor)

- Descrierea lucrarilor de demolare

- Descrierea amplasării proiectului:

- relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

- reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului;

- caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile ( aspecte de mediu proiecte noi si servicii)

- protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice

- protecţia atmosferei, gestionarea zgomotului ambiental

- protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre

- protecţia aşezărilor umane, mediului social şi calităţii vieţii

- protecţia patrimoniului istoric şi cultural

- principalele masuri de atenuare

- refacerea si protectia mediului (perioada de exploatare)

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de

proiect

- Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

- Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

- Lucrari necesare organizarii de santier:                                                           -descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;                                       -localizarea organizarii de santier;                                                                    -descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;               -surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier; -dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- Anexe – piese desenate

- Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat

- Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate :

- Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr................privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

- Denumirea proiectului:

CENTRUL DE INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – OVIDIUS INNOVATION HUB

- Titular:

Numele: UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANTA

Adresa poştală: b-dul Mamaia, 124, 900527, Constanta, Romania

Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

+40.241.606.407,   +40.241.606.467,   rectorat2@univ-ovidius.ro, www.univ-ovidius.ro

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

Memoriul de prezentare al proiectului a fost elaborat in conformitate cu cerintele ANEXEI Nr. 5 - PROCEDURA de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private si cele ale  ANEXEI Nr. 5.E la procedură - Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare.

- un rezumat al proiectului;

Obiectivul prezentei documentatii este obtinerea acordului de mediu pentru construirea CENTRULUI DE INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – OVIDIUS INNOVATION HUB. Proiectul se afla in faza de Studiu de Fezabilitate.

Locatia studiata se afla in intravilanul municipiul Constanta, campusul universitar al Universitatii Ovidius, la intersectia bulevardului Aurel Vlaicu cu aleea Universitatii (Aleea Universitatii, nr.1)

Terenul pe care se propune realizarea investitiei este liber de sarcini și este proprietatea UOC în conformitate cu Cartea funciara 212052.

Descrierea terenului (parcelei):

•	categoria de folosinta actuala: curti constructii

•	destinatia: teren destinat constructiilor cu functiuni de invatamant (spatii de instruire teoretica si practica) si constructii anexe (constructii aferente echiparii tehnico-edilitare)

•	suprafata totala =193.600,00 mp

Forma terenului este neregulata; vecinatatile sunt constituite din proprietati private pe laturile NV si SV, respectiv caile de acces publice (bulevardul Aurel Vlaicu si aleea Universitatii) pe laturile SE si NE.

Pentru realizarea investitiei s-a alocat in cadrul incintei studiate, o suprafata de teren de 8.000,00mp, situata in zona central –vestica.

Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului : zona protejata cf. LMI anexata Ordinului 2828/24.12.2015 pt modificarea anexei 1 la OMCC 2314/2004 privind aprobarea LMI, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile ulterioare – Situl « Asezare » cod LMI 2004 CT-I-s-A-02554, nr.crt.12, la intersectia Bd. Tomis cu Bd. Aurel Vlaicu si malul de S al lacului Siutghiol (datare sec IV-VI p.Chr., epoca romanobizantina)

Aria totală construită a clădirilor existente: 6.775.09 mp.

Arie construită corp C1, (Săli de curs și laboratoare)  -  3.169,09 mp;

Arie construită C2 (Centrală termică)                           -     434,00 mp;

Arie construită C3 (Post trafo)                                       -      25,00 mp;

Arie construită C4 (Magazie)                                         -     13,00 mp;

Arie construită C5 (Statie pompe)                                  -     32,00 mp;

Arie construită C6 ( Săli de curs)                                   - 3.102,00 mp.

Arie totală construită desfășurată a clădirilor existente: 29.223,29 mp.

Situatia ocupării și utilizării terenului este următoarea:

P.O.T. = 3,49 % (este raportat la suprafata totală a terenului și tine cont doar de constructiile existente);

C.U.T. = 0,15 (este raportat la suprafata totală a terenului și tine cont doar de constructiile existente).

Regimul tehnic – POT zona Unitati de invatamant: aprobat maxim 30%

CUT zona Unitati de invatamant: aprobat maxim 2

CITT se va inscrie planimetric intr-un dreptunghi cu dimensiunile maximale ale laturilor de 37x21 m, fiind orientat cu latura lunga pe directie NV-SE, propunandu-se construirea unui imobil D+P+2E.

-	caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

•	tipul de lucrari : « lucrari de construire»

•	categorii de constructii : « constructii cu functiuni de invatamant si cercetare »

|  | EXISTENT | DESFIINTAT | MENTINUT | PROPUS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARIE CONSTRUITA (mp) | 6.775,09 | 0.00 | 6.775,09 | 715,00 | 7.490,09 |
| ARIE DESFASURATA (mp) | 29.223,29 | 0.00 | 29.223,29 | 2.470,00 | 31.693,29 |

|  | PROPUS | OBSERVATII |
| --- | --- | --- |
| inaltime la atic | +13.05 | de la cota 0.00 |
| inaltime maxima | +15.75 | acces terasa |

•	Indicatori urbanistici propusi

POT propus = 3,86%

CUT propus = 0,16

Rh CITT = D+P+2E

•	Incadrarea obiectivului in clase si categorii de importanta

CATEGORIA DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997)

-          Categoria de importanta “C”

CLASA DE IMPORTANTA (conform Normativ P100-1/2006)

-          Clasa de importanta “II”

- justificarea necesităţii proiectului -  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

În urma unui studiu preliminar de analiză a nevoilor întreprinderilor pentru servicii de transfer tehnologic, UOC a constatat atât un interes cat și o mare disponibilitate de colaborare din partea unei palete foarte diverse de firme.  De exemplu, firme foarte mari, de tipul Centralei Nuclear-Electrice de la Cernavodă, rafinăriei Rompetrol de la Midia/Năvodari, autoritătii portuare Constanta, aeroportului Mihail Kogălniceanu, firmei de explorare și extractie de gaze naturale GSP SA Constanta, au exprimat îngrijorarea fată de posibile vulnerabilităti cibernetice ce pot afecta securitatea unor infrastructuri critice.  Aceleași preocupări privind securitatea cibernetică le-au semnalat și spitalele publice și private, regiile de utilităti, băncile, autoritătile publice, agentiile ce folosesc baze de date cu informatii personale ale cetătenilor și firmelor, care au apreciat ca necesar transferul de tehnologie în scopul îmbunătătirii securitătii sistemelor informatice și au apreciat pozitiv colaborarea pe care UOC o are cu Palo Alto Academy (SUA), Fortinet (SUA) și Siveco (România) în acest sens.

Firme mici ce nu folosesc tehnologii avansate au exprimat nevoia de servicii complexe, integrate, de tip ghișeu unic, pentru a primi consultantă și pentru transfer de cunoștinte în vederea digitalizării afacerii.  Pentru aceste firme, facilitătile oferite de motoarele de căutare on-line precum Google, de tehnologiile de „cloud” și de aplicatiile ce folosesc mediile de socializare virtuală, sunt concepte nefamiliare, pentru întelegerea cărora au nevoie întâi de sesiuni de informare și conștientizare și abia apoi de consultantă și transfer de tehnologie.

La polul opus, firmele inovative, ce folosesc deja tehnologii avansate, doresc o relatie cu universitatea pentru a prelua ideile creatoare ale studentilor și cercetătorilor UOC.  De exemplu, comunitatea IT din Constanta depășește 3000 de angajati și liber profesioniști, antreprenorii din domeniu (de exemplu de la Laser Vision, Evonomix, Crucial Systems, F5 IT, Micronet Systems, Multisoft, Net Vision International, Silva Sistems, Akson, GMB, GreenSoft, StepProiect, etc.) fiind interesati de o colaborare cu un centru de transfer de tehnologie din cadrul universitătii.  Mai mult, unele firme și-au declarat și disponibilitatea de a sponsoriza unele dintre laboratoarele centrului.

Firmele din turism, spitalele și clinicile private (Pozimed și Isis, la nivel local, Medlife și Regina Maria, la nivel national) sunt interesate să folosească diverse aplicatii și servicii mobile dar și de analiză a datelor.  Firmele din industria alimentară (Argus, Heineken, Dobrogea), șantierele navale, firmele de logistică (Chimpex, Ameropa), firmele inovative producătoare de echipamente (MicroPlasma, EcoHornet, StepProiect, etc.) și-au exprimat interesul de a deveni mai competitive prin aplicarea unor strategii de fabricatie inteligentă.

- valoarea investiţiei;

| Valoarea totală a obiectivului de investitii | cu TVA | 23.550.570,84 lei |
| --- | --- | --- |
|  | fără TVA | 19.790.395,67 lei |
| din care construcţii montaj (C+M) | cu TVA | 9.139.236,54 lei |
|  | fără TVA | 7.680.030,70 lei |

- perioada de implementare propusă;

Durata de realizare a proiectului este de 23 de luni din care: organizarea procedurilor de achizitie 2 luni, proiectarea 2 luni, avizarea 1 luna si executia lucrarilor 18 luni.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

- descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

ARHITECTURA

Lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile ale acestora, grupate pe niveluri

DEMISOL– SUPRAFETE PROPUSE :

| Nr.crt. | Functiunea | Suprafata (mp) | Nr. utilizatori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 – FABRICATIE DIGITALA LEMN | 84.70 | 6 |
| 2 | L2 - ECOTOXICOLOGIE | 39.40 | 8 |
|  | CAMERA FRIGORIFICA | 12.00 |  |
|  | CULTURI | 24.00 |  |
| 3 | L3 – FABRICATIE DIGITALA PLASTIC | 64.60 | 6 |
| 4 | L4 – FABRICATIE DIGITALA METAL | 50.60 | 6 |
| 5 | Grup Sanitar Barbati | 8.50 |  |
| 6 | OFICIU | 5.00 |  |
| 7 | Grup Sanitar Pers. Dizabilitati | 5.00 |  |
| 8 | Grup Sanitar Femei | 8.50 |  |
| 9 | CAMERA SEDINTA | 13.50 | 6 |
| 10 | CAMERA SEDINTA | 13.50 | 6 |
| 11 | HOL/ SPATIU COMUN | 171.20 |  |
| 12 | SPATII TEHNICE | 42.50 |  |
| 13 | CASA SCARA | 46.52 |  |

Arie utila Demisol = 589.52 mp

PARTER– SUPRAFETE PROPUSE :

| Nr.crt. | Functiunea | Suprafata (mp) | Nr. utilizatori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L5 – CARACTERIZAREA MATERIALELOR | 61.00 | 10 |
| 2 | L6 – PROIECTARE CAD, DESIGN ESTETIC | 93.00 | 15 |
| 3 | L7 - CREATIE DIGITALA AUDIO VIDEO | 53.90 | 10 |
|  | - STUDIO AUDIO | 13.60 |  |
| 4 | L8 – SCANARE SI INREGISTRARE DIGITALA | 49.40 | 10 |
| 5 | HOL | 131.10 | 2 |
| 6 | OFICIU | 4.60 | 2 |
| 7 | Grup Sanitar Barbati | 8.90 |  |
| 8 | Grup Sanitar Femei | 8.90 |  |
| 9 | Grup Sanitar Pers. Dizabilitati | 4.60 |  |
| 10 | CASA SCARA | 46.52 |  |
| 11 | SCARA CENTRALA | 13.70 |  |

Aria utila Parter = 489.22 mp

ETAJ 1– SUPRAFETE PROPUSE :

| Nr.crt. | Functiunea | Suprafata (mp) | Nr. utilizatori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L9 – EVALUARE/ INTERVENTIE PSIHOLOGICA | 68.30 | 11 |
| 2 | L10 – SPATIU COMUN | 92.20 | 15 |
| 3 | SPATII ADMINISTRATIVE | 62.90 | 2 |
| 4 | SPATII ADMINISTRATIVE - PERSONAL | 55.80 | 10 |
| 5 | SPATIU COLABORATIV | 42.70 |  |
| 6 | HOL/ SPATIU COMUN | 163.40 | 116 |
| 8 | Grup Sanitar Barbati | 15.50 |  |
| 9 | Grup Sanitar Pers. Dizabilitati | 5.20 |  |
| 10 | Grup Sanitar Femei | 15.50 |  |
| 11 | CASA SCARA | 46.52 |  |

Aria utila Etaj 1 = 568.02 mp

ETAJ 2– SUPRAFETE PROPUSE :

| Nr.crt. | Functiunea | Suprafata (mp) | Nr. utilizatori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L11-L12 – SISTEME AUTONOME/ REALITATE VIRTUALA | 137.40 | 26 |
| 2 | L13 - SECURITATE DIGITALA | 69.30 | 12 |
| 3 | DATA CENTER | 50.60 |  |
| 4 | OFICIU | 4.60 |  |
| 5 | Grup Sanitar Barbati | 8.90 |  |
| 6 | Grup Sanitar Femei | 8.90 |  |
| 7 | Grup Sanitar Pers. Dizabilitati | 4.60 |  |
| 8 | HOL | 117.00 | 18 |
| 9 | CASA SCARA | 46.52 |  |
| 10 | SCARA CENTRALA | 13.70 |  |

Aria utila etaj 2 = 461.52 mp

Bilant suprafete:

|  | D | P | E1 | E2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARIE CONSTRUITA/ NIVEL (mp) | 645,00 | 715,00 | 560,00 | 550,00 | 2.470,00 |
| ARIE UTILA/ NIVEL (mp) | 589,52 | 489,22 | 568,02 | 461,52 | 2.108,28 |
| NR UTILIZATORI PERMANENTI | 26 | 49 | 23 | 38 | 136 |

Repartitia suprafetelor pe functiuni dominante

|  | FUNCTIUNE | Suprafata (mp) | Capacitate (nr. pers.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spatii dedicate laboratoarelor de cercetare | 969,20 | 120 |
| 2 | Spatii colaborative comune | 411,60 | 161 |
| 3 | Spatii administrative | 158,70 | 16 |

Inaltimea spatiilor interioare - se propun inaltimi libere de :

- 3.00m pentru spatiile de laboratoare (in zona centrala a spatiilor) si 3.45m (in zona de racord cu fatada)

- 3.00m pentru zonele de circulatii

- variabile pentru spatiile centrale de la D si E1 – medie 7.00m

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Pentru realizarea compartimentarilor exterioare se propune folosirea zidariei de caramida tip Porotherm, cu grosime de 30cm. Compartimentarile interioare se vor realiza din zidarie de caramida de tip Porotherm cu grrosimea de 11,5-20cm.

Finisaje interioare  - se propun urmatoarele

Pardoseli – din gresie ceramica, antiderapanta, fixata cu adeziv specific peste sapa de egalizare, cu plinta din gresie, h=10cm – pentru spatiile comune, zonele de circulatii, spatii umede (grupuri sanitare),

- din PVC termosudat de tip tarkett sau similar, fixat cu adeziv specific peste sapa de egalizare, cu plinta din PVC, h=10cm – pentru spatiile de laboratoare

- din mocheta pt traffic intens, cu pervaz de lemn h=10cm – pentru incaperile de birouri sau cu puternic caracter reprezentativ

Pereti – vopsitorii lavabile pentru interior, culoare alb, executate peste tencuieli driscuite la interior si  glet de ipsos – la peretii tuturor spatiilor

- faianta h=2.00m in grupurile sanitare si in zona blatului in spatiile de tip oficiu

Plafoane – vopsitorii lavabile pentru interior, culoare alb, executate peste tencuieli driscuite la interior si glet de ipsos – la spatiile tehnice si scari

- plafoane casetate din placi de gipscarton – in toate incaperile, pentru o usoara montare si intretinere a instalatiilor

- plafoane suspendate din placi de gipsacarton montate in camp continuu, cu scafe – in spatiile centrale de la D si E1

Se vor prevedea maini curente din inox satinat, cu fixare laterala, pe ambele parti ale scarii inchisa in casa de scara. Zona centrala de atrium (P, E2) si scarile libere D-P, respectiv E1-E2, vor fi prevazute cu balustrade din sticla securizata, laminata si mana curenta din inox satinat.

Tamplaria interioara – pentru spatiile de laboratoare se prevede tamplarie din profile PVC, cu insertie metalica si geam securizat. Tamplaria grupurilor sanitare va fi din lemn pe toc metallic, cu foi pline din MDF, culoare alb. Cabinele de compartimentare ale grupurilor sanitare se vor realiza din placi de tip Saniclips. Toate ferestrele vor avea prevazut la interior glaf de PVC alb.

Finisaje exterioare  - se propun urmatoarele

Soclu – tencuieli decorative pentru exterior, impermeabile, executate peste termoizolatie din polistiren extrudat ignifug (10cm grosime)

Fatade – tencuieli decorative pentru exterior de tip Baumit sau similar, aplicate pe termosistem alcatuit din polistiren expandat ignifug (15cm grosime). Spaletii se vor termoizola cu polistiren extrudat (3cm grosime).

Scari si platforme exterioare – placaj din granit antiderapant, fixat cu adeziv specific peste sape de egalizare. Parapetii scarilor se vor finisa cu vopsitorii lavabile de exterior, executate peste tencuieli driscuite, se vor prevedea glafuri din granit si maini curente din inox satinat. Balustradele se vor executa din inox satinat, h=90cm.

Tamplaria exterioara – se va executa din profile de Al, cu rupere de punte termica si geam termoizolant dublu, clar, low-E. Toate usile de acces vor fi prevazute cu geam securizat pt a evita posibila accidentare. Toate ferestrele vor fi prevazute la exterior cu glafuri din tabla de Al. Pentru protectia impotriva soarelui, se vor amplasa jaluzele exterioare executate din lamele de aluminiu, reglabile, cu actionare manuala, din interior.

Acoperisul si invelitoare – se propune o inchidere de tip terasa necirculabila, destinata montajului echipamentelor de instalatii. Accesul pe terasa se va face prin scara inchisa in casa de scara. Se propun urmatoarele:

- termoizolatia terasei cu un strat din polistiren extrudat 20cm grosime

- termoizolatia aticului pe interior cu un strat de polistiren extrudat 5 cm grosime

- hidroizolatia orizontala si verticala a teraselor – sistem alcatuit din folii si membrane specifice

- protectia aticului cu glaf din tabla de aluminiu

- mana curenta din inox montata peste glaf

STRUCTURA

Infrastructură și sistemul de fundare

Sistemul de fundare este format din fundatii continue și fundatii de suprafată – radier.

Radierul este local, în dreptul nucleului scara si lift avand grosimea de 50cm.

Grinzile de fundare sunt în formă de “T” 120x105/50.

Pardoseala demisolului este de 15 cm, din beton, dublu armată, atat la partea superioara cat si la partea inferioară (montandu-se armaturi independente sau plase sudate SPPB Φ6/200x200).

Sub pardoseala din beton de la nivelul demisolului se va realiza un strat de ruperea capilaritătii de 15cm din pietriș compactat, peste care se va monta un strat din polistiren extrudat de minim 10cm și o folie din polietilena (hartie KRAFT)

Peretii demisolului au dimensiunile de 30/20cm armati cu bare independente sau plase sudate pe cele două fete. Armarea peretilor demisolului se va face la cerintele de rezistentă și ductilitate indicate de starea de eforturi din calculul structural, la mobilizarea mecanismului de plastificare în suprastructură.

Placa peste demisol este de 15cm din beton armat. Armarea plăcilor peste demisol se va face la cerintele de rezistentă în domeniul elastic indicate de starea de eforturi din calculul structural, tinându-se seama de conditia de diafragmă rigidă ce asigură transferul fortelor de inertie la mobilizarea mecanismului structural de la nivelul suprastructurii la nivelul infrastructurii (zona cvasielastică), armare cu bare independente dispuse într-o retea rectangulară continuă dacă va fi cazul.

Suprastructură

Suprastructura se dezvoltă pe parter și două etaje.

Sistemul structural este de tip cadre din beton armat (stâlpi, grinzi şi plăci din beton armat) cu pereti de închidere din zidărie din blocuri ceramice de 30cm.

Compartimentarea la interior este realizată din pereti de zidarie de 11.5-20cm.

In zona centrala, inel interior cu r = 6.185m nu exista planseu din beton, la nivelul placii peste demisol si etajul 1 exista cate o supanta pe care se ajunge de pe scara.

Stâlpii au sectiuni de 40x60cm,40x70cm iar la colturi au sectiunea in forma de cornier cu dimensiuni 90x90x30.

Armarea stâlpilor se va face la cerintele de rezistentă și ductilitate indicate de starea de eforturi din calculul structural, având un procent de armare longitudinală minim de 0.8%, iar cel transversal în zona potential plastică de încastrare va fi de minim 0.35%, iar în restul zonelor potential plastice de 0.25%.

Grinzile au dimensiuni de 30x60, 30x45, 20x50 (zona scara-lift) iar in zona central grinzile au dimensiuni de 30x60 si 40x80 în functie de starea de eforturi și de conditiile architectural – functionale. Armarea grinzilor se va face la cerintele de rezistentă și ductilitate indicate de starea de eforturi din calculul structural.

Plăcile sunt din beton armat monolit de 15cm.

Armarea plăcilor se va face la cerintele de rezistentă în domeniul elastic indicate de starea de eforturi din calculul structural, armata cu bare independente dispuse într-o retea rectangulară.

Circulatia pe verticală se realizează prin intermediul scărilor din beton armat cu rampă de 12cm, armată cu bare independente dispuse într-o retea rectangular cat si a liftului.

Acoperişul cladirii este de tip terasa necirculabila.

INSTALATII

•	INSTALATII SANITARE

Proiectul de instalatii sanitare cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:

•	Instalaţiile de alimentare cu apă menajeră rece şi caldă

•	Gospodaria de apa potabila

•	Instalaţiile de canalizare menajera si pluviala

•	Instalatii cu apa pentru stingerea incendiilor

•	Gospodaria de apa pentru instalatiile de stins incendiu

INSTALAŢIILE DE ALIMENTARE CU APA MENAJERA RECE ŞI CALDA

Cladirea are destinatia sala de conferinta si laboratoare, avand in componenta grupuri sanitare si oficii. In aceste spatii se vor monta lavoare, spalatoare, WC, pisoare, si lavoare si WC pentru persoane cu dizabilitati. Cotele de montaj ale obiectelor sanitare si ale accesoriilor acestora vor respecta prevederile SR-1504/85.

Alimentarea cu apa rece, pentru consum menajer, se realizeaza din bransamentul existent in incinta campusului.

Bransamentul de apa este dimensionat astfel incat sa asigure atat consumul de apa rece pentru nevoi menajere, cat si debitul pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu.

Contorizarea consumului de apa se va face prin intermediul unui apometru montat in demisolul cladirii.

Alimentarea cu apa calda menajera pentru prepararea apei calde menajere a fost prevazuta o instalatie de captatori solari montati pe terasa cladirii. Astfel, in camera tehnica va fi montat un boiler cu capacitatea de 300L cu doua serpentine:

- Un bransament de la centrala termica;

- Pentru a doua serpentina va fi utilizat circuitul de agent termic de la panourile solare.

Au fost alesi doi colectori solari plani avand o suprafata individuala de 2.52m2.

INSTALAŢIILE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din polipropilena ignifuga montate ingropat in sapa.

Apele uzate menajere se vor deversa gravitational in caminul de canalizare existent in incinta campusului.

Apele pluviale de pe terasa obiectivului vor fi preluate cu ajutorul receptoarelor de terasa. Receptoarele de terasa se vor conecta la coloane verticale de ape pluviale. Evacuarea apelor pluviale se realizeaza prin coloanele verticale si cele orizontale in rigole si deversate mai apoi gravitational in caminul de canalizare existent in incinta campusului.

•	INSTALATII HVAC

INSTALATII INTERIOARE

Instalatiile de incalzire asigura:

-confortul termic uman;

-parametrii interiori termici si de umiditate conform cu activitatea desfasurata;

-durata de viata a cladirii si a instalatiilor aferente.

Instalatiile de incalzire prevazute servesc la:

-alimentarea cu agent termic a corpurilor si aparatelor de incalzire;

-prepararea apei calde de consum;

-alimentarea cu agent termic a bateriei de incalzire a centralei de tratare aer.

CENTRALA TERMICA

Pentru producerea agentului termic se vor utiliza:

-2 pompe de caldura sol-apa, 25-100kw, cu cate 10 puturi forate de 150m adancime

fiecare , pentru furnizarea integrala a agentului termic – apa calda sau apa racita;

-1 cazan mural, in condensatie, 100kw, ca backup sau pentru varfuri de consum

incalzire.

INSTALATII VENTILARE

Se va asigura ventilarea urmatoarelor incaperi:

-prin ventilare monoflux (ventilator evacuare) - grupurile sanitare, oficii.

-prin ventilare dublu flux (recuperator caldura) – laboratoare, spatii comune lucru, birouri.

Pe terasa se va monta o centrala de tratare aer dotata cu baterie incalzire cu agent termic, baterie racire cu agent termic, recuperator caldura etc.

INSTALATII CLIMATIZARE (RACIRE)

Se va asigura racirea incaperilor – laboratoare, birouri, spatii comune de lucru.

In anotimpul calduros ventiloconvectoarele vor fi alimentate cu agent termic –apa racita 7⁰/12⁰C.

Apa racita va fi produsa de pompele de caldura.

Condensul va fi colectat de la fiecare ventiloconvector in parte si evacuat la sistemul de canalizare menajera al cladirii.

•	INSTALATII ELECTRICE – CURENTI TARI

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica a prezentului obiectiv se va realiza din postul de transformare propriu amplasat in exteriorul cladirii. In proiect s-a prevazut dotarea obiectivului cu un post de transformare echipat cu un transformator de 400 kVA / 6-10-20/0,4 kV.

Pentru alimentarea fara intrerupere a consumatorilor vitali s-a prevazut un grup electrogen carcasat si insonorizat, cu o putere electrica in regim Stand by de 90kVA / 400V, cu pornire automata, amplasat in exteriorul cladirii.

Pentru alimentarea cu energie electrica, a prezentului obiectiv, dintr-o sursa de energie regenerabila solara, se propune dotarea investitiei cu un sistem de panouri fotovoltaice.

Sistemul de panouri fotovaltaice se compune dintr-un modul, 11.95x6.00 m, complet echipat amplasat pe terasa cladirii. Modul va fi compus din 42 panouri fotovoltaice 300 Wp mono, sistem sustinere panouri fotovoltaice pentru ecoperis tip terasa, echipamente de monitorizare, invertor si cablajul de interconectare aferent sistemului.

Puterea maxima furnizata de modul este de maxim 12kW/400V, iar distributie energiei electrice in reteaua interioara de distributie a cladirii se va realiza prin injectie directa in retea. Interconectarea sistemului de panouri fotovoltaice cu sistemul de distributie al cladirii se va realiza la nivelul tabloului electric TGD/N.

Datele electroenergetice sistem fotovoltaic:

―       putere electrica maxima furnizata:		12 kW;

—       tensiunea de utilizare Un:                       	3x400/230 V; 50 Hz.

Pentru corectia factorului de putere s-a prevazut o baterie automata de condensatoare, tip BACD, cu o putere de 125kVAr – 2 trepte x 12,5kVAr + 4 trepte x 25kVAr.

SOLUTII TEHNICE

In scopul realizarii unui iluminat functional, pentru asigurarea desfasurarii corespunzatoare a activitatii, a unui sistem elastic din punct de vedere al nivelului de iluminat, cu o distributie judicioasa a luminantelor si culorilor in campul vizual, in stricta concordanta cu prevederile normativului NP 061/2002 si cu ambianta arhitecturala, se va realiza un iluminat general uniform distribuit.

Iluminatul artificial se va realiza in totalitate cu corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de inalta eficienta. Alegerea tipului corpurilor de iluminat precum si a furnizorului acestora va ramane la latitudinea beneficiarului, sub rezerva respectarii puterilor si gradelor de protectie prevazute in proiect.

•	INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI

Cladirea CENTRUL DE INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – OVIDIUS INNOVATION HUB  va fi dotata cu:

Sistem de control al accesului;

Sistem antiefractie;

Sistem de televiziune cu circuit inchis interior si perimetral;

Sistem de detectie perimetrala

Sistem de detectie si semnalizare la incendiu;

Retea de cablare structurata si Datacenter;

g). Situatia utilitatilor si analiza de consum ( racordarea la retelele utilitare existente in zona; materiile prime , energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora)

Campusul UOC  dispune de racorduri la urmatoarele retele de distributie : apa, canalizare si energie electrica, gaze naturale.

Lucrarile privind alimentarea cu utilitati se vor desfasura exclusiv in interiorul amplasamentului, constructia noua va folosi bransamentele existente.

-	necesarul de utilitati

- Consumuri estimate de energie electrice

Conform bilantului de putere rezulta puterea electrica instalata :

Pi =468,00 kW

Puterea activa ceruta maxima este :

Pc = cc x Pi = ku x ks x Pi = 0,51 x 1 x 468,00 = 240,00 kW

Energia electrica consumata totala este compusa din energia electrica consumata de urmatorii consumatori: iluminat general si local; prize :

W1 = Pc x Tut =110,00kW x 900h/an = 99,000 MWh/an

Energia electrica consumata de consumatorii permanenti (iluminat de siguranta, evacuare, hidranti, echipamente securitate, data center etc.) :

W2 = Pc x Tup = 20,00kW x 4000h/an = 80,000 MWh/an

Energia electrica consumata de consumatorii de forta (HVAC, SANITARE, ASCENSOR) aferente se estimeaza un consum anual de energie electrica :

W3 = Pc x Tr = 110,00kW x 800h/an = 88,000 Mwk/an

Energia electrica furnizata de sistemul de panouri fotovoltaice :

WPfv = 17,000 MWk/an

Consumul anual total estimat de energie electrica este :

Wt = (W1+W2+W3) – WPfv = (99+80+88)-17 = 250,000 MWh/an

- Consum estimat încălzire și preparare apă caldă consum 106000 kwh/an

-	solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Pentru producerea agentului termic se vor utiliza:

-2 pompe de caldura sol-apa, 25-100kw, cu cate 10 puturi forate de 150m adancime

fiecare , pentru furnizarea integrala a agentului termic – apa calda sau apa racita;

-1 cazan mural, in condensatie, 100kw, ca backup sau pentru varfuri de consum

incalzire.

Se va asigura ventilarea urmatoarelor incaperi:

-prin ventilare monoflux (ventilator evacuare) - grupurile sanitare, oficii.

-prin ventilare dublu flux (recuperator caldura) – laboratoare, spatii comune lucru, birouri.

Pe terasa se va monta o centrala de tratare aer dotata cu baterie incalzire cu agent termic, baterie racire cu agent termic, recuperator caldura etc.

Se va asigura racirea incaperilor – laboratoare, birouri, spatii comune de lucru.

In anotimpul calduros ventiloconvectoarele vor fi alimentate cu agent termic –apa racita 7⁰/12⁰C.

Apa racita va fi produsa de pompele de caldura.

Alimentarea cu energie electrica a prezentului obiectiv se va realiza din postul de transformare propriu amplasat in exteriorul cladirii. In proiect s-a prevazut dotarea obiectivului cu un post de transformare echipat cu un transformator de 400 kVA / 6-10-20/0,4 kV.

Pentru alimentarea fara intrerupere a consumatorilor vitali s-a prevazut un grup electrogen carcasat si insonorizat, cu o putere electrica in regim Stand by de 90kVA / 400V, cu pornire automata, amplasat in exteriorul cladirii.

Pentru alimentarea cu energie electrica, a prezentului obiectiv, dintr-o sursa de energie regenerabila solara, se propune dotarea investitiei cu un sistem de panouri fotovoltaice.

Alimentarea cu apa rece, pentru consum menajer, se realizeaza din bransamentul existent in incinta campusului.

Bransamentul de apa este dimensionat astfel incat sa asigure atat consumul de apa rece pentru nevoi menajere, cat si debitul pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu.

Contorizarea consumului de apa se va face prin intermediul unui apometru montat in demisolul cladirii.

Alimentarea cu apa calda menajera pentru prepararea apei calde menajere a fost prevazuta o instalatie de captatori solari montati pe terasa cladirii. Astfel, in camera tehnica va fi montat un boiler cu capacitatea de 300L cu doua serpentine:

-	Un bransament de la centrala termica;

-	Pentru a doua serpentina va fi utilizat circuitul de agent termic de la panourile solare.

Au fost alesi doi colectori solari plani avand o suprafata individuala de 2.52m2.

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare:                                                              - nu este cazul

- Descrierea amplasarii proiectului :

- relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

CITT se va amplasa in incinta Campusului universitar al Universitatii Ovidius Constanta, imobil situat în municipiul Constanta, Aleea Universitatii, nr.1.

Campusul universitar are urmatoarele vecinatati:

- la Nord – Vest  - proprietati private

- la Sud -Vest : proprietati private

- la Sud – Est:: bulevardul Aurel Vlaicu

- la Nord – Est : aleea Universitatii

Accesul in Campus se face de pe bulevardul Aurel Vlaicu si din aleea Universitatii

Terenul pe care se va construi obiectivul de investitii, se afla situat în zona central- vestica a incintei campusului universitar

Vecinatatile amplasamentului studiat pentru CITT sunt :

- la nord - vest: incinta Complexului  universitar – teren liber de constructii

- la nord - est: incinta Complexului  universitar – Facultatea de Medicina

- la sud – vest : proprietati private

- la sud - est:   incinta Complexului  universitar – teren liber de constructii

Accesele principale la parcela edificabilă se fac în prezent din B-dul. Aurel Vlaicu, pe un drum pietruit fără nume, aflat pe proprietatea UOC, figurat pe planul anexă la HCLM nr. 109/2017 Privind aprobare PUZ și din drumul public Aleea Rubinului.

- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului : zona protejata cf. LMI anexata Ordinului 2828/24.12.2015 pt modificarea anexei 1 la OMCC 2314/2004 privind aprobarea LMI, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile ulterioare – Situl « Asezare » cod LMI 2004 CT-I-s-A-02554, nr, crt.12, la intersectia Bd. Tomis cu Bd. Aurel Vlaicu si malul de S al lacului Siutghiol (datare sec IV-VI p.Chr., epoca romanobizantina)

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate – in conformitate cu avizele de amplasament, furnizorii de utilitati nu au identificat  retele edilitare care strabat amplasamentul propus si care ar necesita relocare/ protejare

-  caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

- date privind zonarea seismica;

Conform P100-1/2013 se caracterizează prin valoarea acceleratiei terenului ag=0.20g şi a perioadei de colt Tc=0.70 sec.

Zonarea valorilor de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depăsire în 50 de ani:

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de răspuns elastic.

- stratificatia terenului de fundare - date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Terenul de fundare, conform studiului geotehnic:

| Nr. Strat | Grosime Strat (m) | Variaţii (m) | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0.30 | 0.00 - 0.30 | Strat vegetal argilos |
| 2. | 1.50 | 0.30 -1.80 | Umplutură minerală neomogenă |
| 3. | 2.50 | 1.80 - 4.30 | Strat de loess cu concrețiuni si pungi de calcar |
| 3. | 4.00 | 4.30-8.30 | Argilă galben verzuie, cu concrețiuni și pungi de calcar, uneori cu intercalatii de culoare cenusie – ruginie. Consistentă ridicată, plastic vârtoasă spre tare |

Conform NP047-2014 “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, amplasamentul se află pe un teren dificil,  încadrat în categoria geotehnică 2, iar riscul geotehnic este unul moderat (punctaj total 14).

Adâncimea de fundare  este de 5.35m, pentru talpi si 5.55m, pentru radier de la cota zero (±0.00) –pardoseala parter si la 2.45m fată de cota terenului natural (CTN).

Presiunea conventională s-a considerat 180Kpa sub grinzi si 100kPa  sub radier. Cota ±0.00 se află la 2.70m fată de cota naturală a terenului. Fundarea se face în stratul de loess compactat controlat (pernă de loess), cu grosimea de 1m. La proiectarea si verificarea terenului de fundare, respective si a stratului compactat de loess se va tine seama  de NP 125/2010 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pămanturi sensibile la umezire.

- incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare – amplasamentul nu se afla in zona de risc

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile ( aspecte de mediu proiecte noi si servicii)

Evaluarea şi examinarea de mediu specifică sitului. Impactul lucrărilor proiectate

Efectul imediat activitatilor de executie va fi unul limitat asupra mediului. Efectele negative potentiale asupra mediului sunt enumerate in continuare si se limiteaza atat la sfera de aplicare, cat si la gravitate:

	Praf si zgomot pe durata activitatilor de constructii;

	Evacuarea necorespunzatoare a molozului rezultat;

Aceste riscuri sunt anticipate inainte de punerea in practica a proiectului, fiind avute in vedere in cadrul activitatilor directe de atenuare a efectelor desfasurate pe durata procesului de executie.

Evaluarea si examinarea specifice sitului ar trebui sa verifice cu foarte mare atentie urmatoarele chestiuni:

•  praful si zgomotul cauzate de lucrarile de constructie;

• evacuarea molozului, evacuarea accidentala a uleiurilor de motor, lubrifianti etc.;

Efectele manipularii necorespunzatoare a materialelor periculoase, cum ar fi vopseaua, eliminate prin transport si in cadrul lucrarilor de constructie, vor fi diminuate cu apa sau prin alte mijloace, cum ar fi ingradirea siturilor de constructie.

Pentru a se reduce zgomotul, lucrarile de constructie se vor efectua in cadrul unui orar prestabilit.

Molozul, deseurile lemnoase si de constructie vor fi stocate la sit. Deseurile lemnoase vor fi depozitate separat si se vor face planuri de reciclare. Nu se vor permite arderile cu foc deschis sau deversarile ilegale.

Se vor determina dinainte locurile corespunzatoare pentru deversarea pamantului/ lutului si a nisipului si se vor obtine aprobarile necesare din partea autoritatii competente in sensul deversarii acestora. Se va evita acumularea de moloz la sit, iar deseurile vor fi evacuate periodic la groapa de gunoi desemnata de autoritati. Pentru transferul molozului de la etajele superioare la nivelul solului se vor folosi tobogane.

a. protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice

Protectia apelor de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea si ameliorarea calitatii si productivitatii naturale ale acestora in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale:

Se interzice evacuarea la intamplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa. Acestea trebuie colectate si indepartate prin sisteme de canalizare sau instalatii locale de coloectare. Controlul depozitarii deseurilor solide se face astfel incat acestea sa nu fie antrenate sau purtate in sursele de apa de suprafata sau subterane.

Impactul asupra apelor se poate produce prin pierderi accidentale de carburanti de la utilajele folosite la executia lucrarilor si prin pierderi accidentale de materiale folosite la executia lucrarilor. Aceste forme de impact sunt reduse si pot fi evitate prin instituirea unor masuri simple de prevenire, asa cum sunt ele mentionate anterior.

b.  protecţia atmosferei, gestionarea zgomotului ambiental

Emisiile de poluanti datorate obiectivului provin de la:

•	activitatea de santier propriu-zisa din perioada de executie

•	functionarea utilajelor mijloacelor de transport din dotare.

Impactul asupra aerului in perioada de constructie - Sursele principale de poluare a aerului pot fi reprezentate de:

•	Activitatea utilajelor de constructie;

•	Transportul materialelor de constructie;

•	Lucrarile de excavare;

•	Manipularea materialelor de constructie.

In cadrul santierului sunt si alte activitati potential poluatoare pentru aer. De exemplu:

-	alimentarea cu carburanti a utilajelor si a mijloacelor de transport;

-	 intretinere si reparatii utilaje.

Aceste activitati au o pondere redusa in poluarea aerului in perioada de executie, cantitatea totala de particule in suspensie fiind sub 1000kg/luna.

Masuri de protectie a aerului in perioada de constructie

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc sunt surse libere, deschise, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare-epurare-evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale. Referitor la emisiile de la autovehicule, acestea trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic.

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica, diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.  Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport sa se faca numai in statia centralizata din organizarea de santier.

Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor. Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful. In cazul transportului de pamant se va prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel incat, pe de o parte, sa se obtina o compactare suplimentara, iar pe de alta parte, sa se restranga aria de emisii de praf si gaze de esapament.

Pentru evitarea depasirii emisiilor de poluanti in atmosfera se va regla corect regimul de functionare a utilajelor si sistemul de alimentare si se va mentine in limite normale starea tehnica a motoarelor.

c.  protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre

Se vor lua masuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, în vederea refolosirii acestuia, de prevenire a eroziunii solului si de stabilizare permanenta a suprafetelor drumurilor în lucru, în special înaintea perioadei de iarna.

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, antreprenorul va lua masuri pentru asigurarea stabilitatii solului, corelând lucrarile de constructie cu lucrarile de ameliorare a terenurilor afectate. La executia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp.

O mare atentie trebuie acordata extractiei si manipularii materialului de umplutura. Aceasta include selectia zonei de unde se ia pamantul si restaurarea acesteia. Zona de lucru va trebui readusa la stadiul initial sau chiar la o forma mai buna.

Potentialul impact al poluarii solului si subsolului in timpul perioadei de constructie este nesemnificativ. Utilajele care deservesc activitatea vor fi verificate periodic pentru a nu functiona cu pierderi de uleiuri sau alte substante poluante. La iesirea mijloacelor de transport din zona de lucru acestea vor fi curatate corespunzator.

In organizarea de santier, in cazul in care se va alege varianta folosirii containerelor dormitor, incinta in care vor fi amplaste acestea va fi astfel aleasa incat sa aiba amenajate spatii igienico-sanitare. Se vor utiliza grupuri sanitare ecologice, iar apele uzate menajere nu vor fi evacuate in emisari naturali sau la sol , ci vor fi colectate în recipiente special instalate .

La executarea lucrărilor de construcţii se va avea in vedere ca:

	perimetrul pe care va avea loc descarcarea si depozitarea materialelor sa fie cat mai restrans posibil si cat mai aproape de amplasamentul construcţiei propriu-zise ce se execută;

	solul vegetal sa fie decapat si depozitat corespunzator astfel incat sa nu se deterioreze, urmand ca dupa finalizarea lucrărilor de execuţie sa fie repus in loc;

	deseurile rezultate vor fi colectate separat în functie de tip si caracteristici vor fi depozitate conform reglementarilor in vigoare şi vor fi predate unei societăţi autorizate;

	vor fi utilizate în principal drumuri de acces existente;

Surse de poluare a solului si subsolului

In timpul executiei lucrarilor de constructie, principalele surse de poluare ale solului sunt reprezentate de:

•	poluare accidentala prin deversarea de produse petroliere direct pe sol;

•	depozitarea necontrolata a deseurilor sau a diverselor materiale de constructie   provenite   din activitatile de constructie   desfasurate  in amplasament;

•	scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie; in timpul manipularii acestora pot sa ajunga in contact cu solul,

•	depozitarea direct pe sol a materialelor excavate in cadrul diverselor lucrari necesare.

Impactul asupra solului si subsolului in perioada de executie

Activitatile desfasurate in perioada de executie au un impact redus asupra solului manifestat prin pierderi accidentale de carburanti si/sau materiale de constructive pe sol.  Mai important ar putea fi impactul indirect provocat de depunerea haotica sau imprastierea deseurilor menajere sau de tip menajer, precum si a celor rezultate din activitatea de executie a lucrarilor.

Masuri de diminuare a impactului in perioada de executie

Se recomanda ca platforma bazei de productie sa aiba o suprafata de beton sau piatra sparta, pentru a impiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante. Tot pentru baza de productie, trebuie avut in vedere ca platforma de intretinere si spalare a utilajelor sa fie realizata cu o panta astfel incat sa asigure colectarea apelor reziduale (rezultate de la spalarea masinilor), a uleiurilor, a combustibililor, si apoi introducerea acestora intr-un decantor care sa fie curatat periodic, iar depunerile sa fie transportate la cea mai apropiata statie de epurare. In incinta organizarilor de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul si stratul freatic.  Apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuie introduse intr-o fosa septica care va fi vidanjata periodic.

Pentru perioada de executie sunt prevazute fonduri si obligatia constructorului de a realiza toate masurile de protectia mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare (baza de productie, depozitele de materiale, organizarile de santier). Constructorul are de asemenea obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate.

Monitorizarea lucrarilor de executie va asigura adoptarea masurilor necesare de protectia mediului.

d.  protecţia aşezărilor umane, mediului social şi calităţii vieţii

Amplasarea santierului, trebuie sa se faca fara a prejudicia în vreun fel salubritatea, ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei.

	Se va urmări realizarea şi întreţinerea unei curăţenii perfecte în cadrul şantierului şi zonele adiacente.

	Se va urmări realizarea unor rampe de spălare a roţilor maşinilor care ies din şantier pe drumurile publice.

	Se va urmări colectarea deşeurilor, respectiv a pământului, balastului, etc. şi transportarea acestuia în locuri autorizate.

	Se va urmări utilizarea în cadrul lucrărilor de materiale prietenoase faţă de mediu.

	Pentru urmărirea activităţilor legate de utilităţi – facilităţi, plan de organizare pentru evacuarea deşeurilor se fac înregistrările conform cu prevederile legale.

e.   protecţia patrimoniului istoric şi cultural

Se vor respecta masurile impuse prin  adresa emisa de DJ Cultura Constanta.

f.  principalele masuri de atenuare

| Aspectul | Masura de atenuare |
| --- | --- |
| Zgomot echipamente si vehicule | Restrictii la orele de lucru, amortizoare pentru echipamente, furnizarea de informatii pentru public |
| Impact vizual | Finalizarea constructiei in timpul alocat pentru proiect |
| Praf | Excavatii supraveghetate, acoperirea camioanelor care transporta material |
| Securitate, sanatate si siguranta muncitorilor | Asigurarea de planuri pentru pentru managementul traficului, solicitatea de imprejmuiri, semne de avertizare; folosirea procedurilor si echipamentelor de protectie |
| mirosuri | Identificarea surselor punctiforme si selectarea unor dispozitive de oprire a mirosurilor, reducerea expunerii prin utilizarea unor containere acoperite |
| Manevrarea materialului excavat | Refolosirea pe santier pe cat posibil, eliminarea excavatiilor in exces |
| Poluarea cursurilor de apa | Colectarea corespunzatoare, transport prin pompare si depozitare, interzicerea aruncarii oricarui fel de material de constructie in apa |

g.  refacerea si protectia mediului

- evacuarea deseurilor nepericuloase

Asigurarea colectarii si depozitarii SELECTIVE a deseurilor solide se  va realiza prin amplasarea de puncte de colectare diferentiata a deseurilor. Pentru ridicarea deseurilor se va incheia contract cu firma de salubrizare autorizata. Finisajele punctului exterior de colectare sunt realizate din materiale rezistente la substante chimice de curatire si spalare. Se  va impiedica emisia de mirosuri dezagreabile, poluarea aerului si a mediului, crearea focarelor de infectii.

- masuri de protectie a mediului

Singurii factori poluanti posibili la aceasta investitie ar putea fi apele uzate.  Nu sunt folosite materiale de constructii care contin substante radioactive.

La protejarea mediului vor contribui atât utilizarea materialelor  ecologice, cât şi realizarea instalaţiilor de apă, canalizare  în conformitate cu normativele în vigoare,  astfel încât să nu se producă contaminarea accidentală a apei potabile sau a mediului.

Finisajele exterioare vor fi durabile astfel incat sa nu permita asezarea rapida a prafului si deteriorarea imaginii si culorii prevazute prin proiect.

- amenajari exterioare constructiei

In interiorul incintei este amenajata o suprafata de min. 30% spatii verzi – 58.080,00mp.

Lucrarile propuse pentru sistematizarea incintei in jurul CITT constau in amenajarea a

- 20 de locuri de parcare pt autoturisme, dintre care 2 rezervate persoanelor cu dizabilitati, in suprafata totala de 250,00mp (5x2.5m/loc) (3-4 locuri de parcare/ 12 cadre didactice)

- 1 loc de parcare pt autocare, in suprafata totala de 50,00mp

Locurile de parcare pt autoturisme sunt asezate sub un unghi de 90º fata de axele cailor de circulatie, sistemul rutier propus fiind urmatorul:

- 8 cm pavele ecologice inierbate

- 3 cm strat de nisip

-15 cm strat superior de fundatie din ballast stabilizat cu ciment

- 30cm strat inferior de fundatie din ballast

- 10cm strat de forma

Aleile destinate circulatiei carosabile in incinta vor avea 7m latime, dublu sens, cate o banda pe sens si vor fi in suprafata de aproximativ 1.324,00mp. Sistemul rutier propus:

- 4cm strat de uzura BAPC16

- 5cm strat de legatura BADPC20

- 15 cm strat superior de fundatie din ballast stabilizat cu ciment

- 30cm strat inferior de fundatie din ballast

- 10cm strat de forma

Se vor amenaja circulatii pietonale si trotuar de protectie al constructiei in suprafata de aproximativ 720,00mp. Acestea vor avea urmatoarea stratificatie:

- 6cm pavaj din piatra cubica

- 3cm strat de nisip

- 10cm beton de ciment C16/20

- 10cm strat din ballast

Delimitarea zonelor de circulatie de spatiile verzi adiacente se va face cu borduri prefabricate, asezate pe fundatii din beton de ciment.

In vederea asigurarii unui traffic fluent se vor prevedea lucrari de semnalizare verticala (indicatoare rutiere) si semnalizare orizontala (marcaje longitudinale si transversale – axial, de delimitare a locurilor de parcare, sageti directionale, etc.).

Spatii verzi – terenul pe care urmeaza sa se amplasaze CITT nu este acoperit in prezent de constructii.  Se propun lucrari de plantare pentru imbunatatirea imaginii fondului construit. Lucrarile de peisagistica se vor efectua dupa incheierea lucrarilor de executie a obiectivului, in baza unui plan tehnic de plantare si a unor detalii de executie vegetale si minerale caracteristice.

Se propun lucrari de plantare cu gard viu, de-a lungul cailor de circulatie, in scopul marcarii acestor directii si a acceselor. Se propun lucrari de gazonare, pentru aducerea terenului la starea initiala si completarea imaginii de ansamblu – gazonul se va realiza sub forma unui covor continuu si omogen.

VII. Descrierea tuturor aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect :

- nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- nu este cazul

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

-    nu este cazul

X. Lucrari necesare organizarii de santier :

Organizarea de santier se va realiza strict in incinta , fara a afecta in nici un fel vecinatatile. Organizarea de santier va face parte integranta din proiectul tehnic si va contine:

- birou prefabricat  conducere santier

- vestiare

- WC ecologic

- cabina paza

- platforma acoperita utilajelor

- depozit de materiale

- atelier

- imprejmuire santier

Principalele amenajari ale santierului vor fi situate in locatia pe care atat beneficiarul cat si executantul lucrarii le vor stabili de comun acord.

Aceste amenajari vor fi echipate cu alimentare cu apa si curent, cu linii de telefon si un sistem de canalizare.

Se vor lua masuri de protectie si securitate a muncii cat si de prevenire si stingere a incendiilor.

Toate materialele necesare vor fi transportate cu autocamioane si camioane- betoniere speciale pentru aceste  lucrari , toate detinand autorizatiile corespunzatoare.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Lucrarile de refacere a amplasamentului in urma realizarii investitiei constau in evacuarea tuturor deseurilor de pe teren, completarea cu pamant de umplutura unde este cazul, nivelarea si tasarea acestuia, realizarea de spatii verzi amenajate, alei pietonale si carosabile astfel incat sa se permita drenarea si colectarea apelor pluviale.

In situatia in care in caz de accident si/sau incetare neprevazuta a executiei din diverse motive neanticipate, se va recurge la eliberarea terenului de utilaje si materiale de constructii si la conservarea santierului prin asigurarea imprejmuirii si a pazei santierului pana la solutionarea cauzei.

XII. Anexe piese desenate :

planuri de amplasament  si planul de situatie

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta   prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

- nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu  informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate :

- nu este cazul

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legii privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III – XIV .

- nu este cazul

Semnătura şi ştampila titularului

. . . . . . . . . .