MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

Denumire: CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE P+6E+ETAJ TEHNIC – LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

Amplasament: municipiul  Constanţa, zona Campus Universitar,str. Nespecificată,

parcela V572/1/2

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarii lucrărilor: GÂRTONE RĂZVAN și DEMIR CAMER

Proiectantul lucrărilor: EAST ATELIER S.R.L.

Persoana de contact: Alina Deacu

e-mail: alina.deacu@eatelier.ro

Tel/fax:0724 397 301; 0722 980 050

Elaboratorul documentației de mediu: BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

Persoana de contact: Selea Adriana

e-mail: office@blueterra.ro

www.blueterra.ro

Tel/fax: 0241/488624; 0745010624

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

# Rezumatul proiectului

# Justificarea necesității proiectului

Creșterea numărului de locuitori și dezvoltarea economică a zonei de nord a municipiului Constanta a atras după  sine sporirea cererii de locuințe, astfel încât construcția de imobile cu spații de locuit, spații comerciale și de recreere este în continua expansiune.

Noul obiectiv se va realiza in intravilanul municipiului Constanta, zona de nord a acestuia, in apropierea Campusului Universitar Ovidius și malul de sud al lacului Siutghiol, o zonă cu functiune predominanta de  locuire și cazare.

Valoarea investitiei: -

# Perioada de implementare propusa:  lucrarile de construire vor incepe după obținerea  autorizației de construire.

# Caracteristicile proiectului

Amplasamentul pe care se propune realizarea proiectului este situat în intravilanul municipiului Constanţa, zona Campusului Universitar, o zona cu functiune predominanta de  locuire și cazare (anexa 1). Terenul are suprafața totală de  416,66 mp conform actelor de proprietate, respectiv de 417,00 mp, conform măsurătorilor cadastrale. O parte din teren se va ceda pentru realizarea strazii proiectate, conform planului cu aliniamentul nou ( vezi anexa 1).

Conform certificatului de urbanism nr. 1902/30.05.2019, eliberat de Primăria municipiului Constanţa,(anexa 2) folosința actuală a terenului este de teren liber. În baza prevederilor stabilite prin planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate (PUZ aprobat prin HCLC nr. 109/2017, nr. 166/2017 și nr. 253/2018), destinația terenului este cea de zonă mixtă – locuințe colective cu parter destinat funcțiilor comerciale și serviciilor, dotări turism-cazare, birouri, loisir și sport.

Imobilul este proprietatea Chirea Petre-Cosmin, Chirea Roxana, Gârtone Răzvan și Demir Camer conform contract de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 87/18.01.2019(anexa 3).

Prin proiect, se propune construirea pe amplasamentul analizat, a  unui imobil cu regimul de înălțime P+6E+Etehnic, cu destinația de locuinte colective, cu spatiu comercial la parter (anexa 4).

Imobilul propus va cuprinde 16 unitați de cazare, astfel:

- etaj curent 1 – 4:  3 apartamente/nivel, suprafata fara balcoane 216.00mp, suprafata cu balcoane 229.00mp iar suprafata utila de 171.00mp (anexa 5);

- etaj 5 – 6:  2 apartamente/nivel, suprafata fara balcoane 216.00mp, suprafata cu balcoane 229.00mp iar suprafata utila de 171.00mp (anexa 6);

- la parter: spatiu commercial si 20 locuri parcare, suprafata construita 216.00mp (anexa 7);

- etaj tehnic: camera pompe + rezerva apa, TEG, lift, camera tehnica, suprafata construita 97.00mp, suprafata utila 73.00mp si terasa circulabila cu suprafata de 106.75mp (anexa 8);

- terasa necirculabila (anexa 9)

În cadrul imobilului se vor amenaja  de asemenea următoarele: hol primire, casa scarii, casa lift. In prezent terenul este liber de construcții, iar in vecinatatea amplasamentului exista mai multe loturi cu constructii în curs de autorizare sau de executie.

Caracteristicile constructiei propuse

Structura de rezistenţă va fi alcatuită din:

- infrastructura– radier din beton armat

- suprastructura- cadre din beton armat.

Acoperisul va fi tip terasa necirculabilă, cu panta de 2,0%. Apele pluviale sunt colectate prin intermediul de coloane mascate in ghene speciale.

INCHIDERI EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Peretii exteriori ai constructiei se vor executa din zidarie de bca eficient termic in grosime de 30 cm, placati cu termosistem polistiren expandat de 10 cm grosime, iar cei interiori vor fi din zidarie de bca in grosime de 15, respectiv de 25 cm.

FINISAJE INTERIOARE

| Pardoseli | Placaj ceramic antiderapant pentru trafic intens in terase si holuri acces, holuri de etaj, spatiu comercial; Placaj ceramic in bucatarii, bai, g.s., hol; Parchet in camere de zi, dormitoare; Beton elicopterizat in parcaj, spatiile tehnice. |
| --- | --- |
| Pereti | Vopsitorii lavabile pentru holuri, living room, dormitoare; Placaje ceramice in bucatarii, bai, grupuri sanitare. |
| Tavane | Vopsitorii lavabile |
| Tamplarie | usi de acces rezistente la foc / metalice/lemn usi de acces pline metalice/ lemn pentru locuinte |

FINISAJE EXTERIOARE

| Pereti | Tencuieli structurate culoare gri deschis si gri inchis; partial culoare alba; partial placaj lemn. Termosistem compact alcatuit din material termoizolant de 10 cm grosime, bordat cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de min. 30 cm si cu aceeasi grosime de 10 cm + tencuiala texturata decorativa Placajul cu aluminiu tip alucobond nu va fi in alcatuire ventilata, iar clasa de reactie la foc a compozitului va fi Bs2,d0. |
| --- | --- |
| Tamplarie | Usi si ferestre din pvc/aluminiu, culoare gri inchis, cu strat rupere de punte termica si geam termopan |
| Invelitoare | Terasa necirculabila (peste etaj 6); terasa necirculabila (de peste nivel tehnic) |

Bilanțul teritorial pentru investiția propusă se prezintă astfel:

Tabelul nr. 1

| SUPRAFAŢA TERENULUI 416,66 mp conform actelor de proprietate, respectiv suprafata de 417,00 mp Dupa trasare strazi= 360,00 mp |
| --- |
| SUPRAFEŢE | Existent | Propus |
| Suprafaţa construită | 0 mp | 216,00 mp |
| Suprafaţa desfăşurată aferent CUT | 0 mp | 1440,00 mp |
| P.O.T. | 0 % | 60,00% |
| C.U.T. | 0 | 4,00 |
| Suprafata parcare auto amenajata | 0,00 | 160,00 mp |
| Suprafata circulații auto | 0,00 | 110.00 mp |
| Spații verzi la sol | 0,00 | 36,00 mp |
| Spatii verzi la nivelul terasei necirculabile(peste etajul tehnic) sub forma de jardinière la nivelul balcoanelor si terasei aferente etajului 6 | 0,00 | 72,00 mp |
| Dif. teren cedata pt strada proiectata | 0,00 | 57,00 mp |

Asigurarea utilităților

Zona în care se află amplasamentul este echipată cu rețele tehnico-edilitare, respectiv de alimentare cu apă si canalizare, alimentare cu energie electrică și gaze naturale.

Soluțiile de racordare se vor întocmi la cererea beneficiarului, de către firme agrementate de deținătorii de rețele și vor respecta condițiile impuse de aceștia.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă. Apa va fi utilizată în scop menajer.

Instalația sanitară interioară constă din obiecte sanitare, conducte de legătura și distribuție apă rece și caldă, canalizari interioare, racorduri și rețele exterioare.

Toate conductele montate  vor fi tevi de otel zincat, izolate cu cochilii caserate.

Colectarea  apelor uzate se va face gravitational, prin coloanele verticale si prin conducte din polipropilena PP Ø 110 mm, cu descarcare la caminele de vizitare exterioare si apoi prin teava Dn 160 mm PVC-KG la canalizarea menajera stradala existenta.

Apele pluviale convenţional curate, vor fi colectate separat de apele uzate menajere și vor fi dirijate către zona de spațiu verde amenajată pe amplasament.

Încălzirea spațiilor si producerea apei calde se vor obține  prin intermediul microcentralelor instant pe gaz, de 24 kW, cu funcționare în regim de condesație, amplasate în fiecare apartament.

Amenajarile de spatii verzi

Se vor amenaja spații verzi pe o suprafata totală de 108,00 mp. Sunt prevăzute spații verzi plantate tip gazon precum și arbori, arbuști, flori (de diferite tipuri care infloresc in perioade diferite ale anului), plante care cresc urcător, astfel:

- Spații verzi la sol	36,00 mp

- Terase verzi                   72,00 mp

Organizarea circulației

In scopul asigurării necesarului de locuri de parcare se propune amenajarea a 20 spații destinate parcării de autovehicule la nivelul parterului, destinate exclusiv utilizatorilor unitatilor de cazare, astfel:

- 14 locuri de parcare supraetajate independente

- 6 locuri de parcare simple

Locurile de parcare proiectate au fiecare dimensiunile de minim 2,30 x 5,00m.

Pe rețeaua stradală din zona parcării propuse, cât și in incinta sa, se vor instala indicatoare de circulație, indicatoare de atenționare, panouri informative.

Căile de acces existente în zonă nu vor fi afectate.

Circulația autovehiculelor se va face pe b-dul Aurel Vlaicu, iar cea pietonala pe trotuarele aferente. Accesele se vor realiza din b-dul Aurel Vlaicu.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de  demolare. Pe amplasamentul analizat nu există construcții.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Amplasamentul pe care se propune realizarea proiectului este situat în intravilanul municipiului Constanţa, zona Campusului Universitar, o zona cu functiune predominanta de  locuire și cazare. Terenul are suprafața totală de  416,66 mp conform actelor de proprietate, respectiv suprafata de 417,00 mp, conform măsurătorilor cadastrale. O parte din teren se va ceda pentru realizarea strazii proiectate, conform plan cu aliniamentul nou ( vezi anexa 1).

Conform certificatului de urbanism nr. 1902/30.05.2019, eliberat de Primăria municipiului Constanţa, folosința actuală a terenului este de  teren liber. În baza prevederilor stabilite prin planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate (PUZ aprobat prin HCLC nr. 109/2017, nr. 166/2017 și nr. 253/2018), destinația terenului este de zonă mixtă – locuințe colective cu parter destinat funcțiilor comerciale și serviciilor, dotări turism-cazare, birouri, loisir și sport.

Terenul are următoarele vecinătăți:

- Nord- Est: Tamas Ion- IE242516;

- Sud- Est: DE 570;

- Nord- Vest: Most. Velula Emine- IE235605;

- Sud- Vest: Tamas Gheorghe- IE236413.

Plan de incadrare in zona

Regimul de aliniere a imobilului propus și distantele fata de imobilele invecinate.

- Regim aliniere- limite de teren

- PARTERUL:

  - Fata de limita de nord-est d= 0,00 m

  - Fata de limita de sud-est d= 5,00 m

  - Fata de limita de nord-vest d= 2,47 m

  - Fata de limita de sud-vest d= 0,00 m.

- ETAJ CURENT 1-4:

  - Fata de limita de nord-est d= 0,00 m

  - Fata de limita de sud-est d= 5,00 m

  - Fata de limita de nord-vest d= 2,47 m

  - Fata de limita de sud-vest d= 0,00 m.

- ETAJ CURENT 5-6:

  - Fata de limita de nord-est d= 0,00 m

  - Fata de limita de sud-est d= 5,00 m

  - Fata de limita de nord-vest d= 2,47 m

  - Fata de limita de sud-vest d= 0,00 m.

- Distante fata de vecinatati:

  - Fata de limita de nord-est: nu este cazul, teren liber de constructii- IE242516;

  - Fata de limita de sud-est: nu este cazul- DE 570, strada colectoare;

  - Fata de limita de nord-vest: nu este cazul, teren liber de cosntructii- IE235605;

  - Fata de limita de sud-vest: nu este cazul, teren liber de constructii- IE236413.

Accesul auto la imobilul propus se va face din artera colectoare propusă conform PUZ, paralelă cu b-dul Aurel Vlaicu.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu

# Protecția calității apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Din activitate rezultă numai ape uzate menajere. Evacuarea apelor uzate se va realiza prin intermediul unei rețele interioare de canalizare in sistemul centralizat din zonă, administrat de RAJA S.A.

  - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt prevăzute astfel de instalații, nu e cazul. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.

# Protecția aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport  si functionarea  utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz  SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile  propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu lucrări de excavare a pământului, incărcarea pământului in basculante, imprăștierea sau compactarea lui, manipularea materialelor de construcții, amenajarea drumurilor, a depozitelor de materiale etc.

În perioada de funcționare a obiectivului,  putem aprecia că principalele surse de emisii sunt reprezentate de:

• 	traficul auto ce se desfășoară în zona adiacentă cu precădere în perioada estivală.

• centralele termice ce vor deservi obiectivul asigurând incălzirea spațiilor și necesarul de apă caldă.

  - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

nu este cazul

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

  - sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

Zgomotul produs de utilajele de pe șantier va fi temporar și se va manifesta local. Lucrările de construcții se vor desfășura în conformitate cu programul impus de administrația locală, astfel încât să nu producă disconfort  în vecinătate.

În perioada funcționării obiectivului, principala sursă de zgomot o constituie intensificarea traficului in zonă, ca urmare a existenței noului obiectiv și necesității accesului in zonă a turiștilor.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Se apreciază că nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustică urbană.

Zona în care se propune realizarea investiției are functiunea predominanta de locuire, zona fiind definită ca una ocupată cu locuințe individuale, colective și turism.

In scopul diminuării surselor de zgomot  in perioada funcționării obiectivului au fost luate masuri precum izolarea acustică a fațadelor si uttilizarea geamurilor cu  profil PVC, pentacamerale.

# Protecția împotriva radiațiilor

  - sursele de radiații – nu e cazul

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul

# Protecția solului și a subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

In perioada execuției lucrărilor de construcție principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care

se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor

special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

În  perioada funcționării obiectivului

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autoturisme sau alte  mijloacele de

transport ce tranziteazaă obiectivul;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor

special amenajate din zona obiectivului;

  - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

În perioada executării lucrărilor

- se interzice accesul și circulația mijloacelor de transport în spațiile verzi adiacente;

- amenajarea unor spatii adecvate in incinta organizarii de santier astfel încât deșeurile și materialele de construcții să fie depozitate  pe categorii si sa nu existe posibilitatea imprastierii acestora pe terenurile invecinate;

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platforma pietruită), dotat cu material absorbant;

- la ieșirea din organizarea de șantier se  asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăseasca incinta.

- Dotarea cu material absorbant a organizarii de santier;

- Organizarea de santier  dispune de două toalete ecologice pentru uzul muncitorilor;

În perioada funcționării obiectivului

- Amenjarea de locuri de parcare in incinta obiectivului si interzicerea parcarii autovehiculelor pe spatiile verzi din incinta;

- Dotarea cu material absorbant a obiectivului;

- Amenajarea adecvata a spatiilor de colectare a deseurilor. Se va implementa colectarea selectiva a deseurilor;

- Reteaua de ape pluviale va fi astfel proiectata si executata incata numai apele pluviale conventional curate, colectate de pe acoperisurile cladirii sa fie evacuate in spatiul verde amenajat la nivelul terenului.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul studiat se află în intravilanul localității Constanța, nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate- nu e cazul.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Nu e cazul. Obiectivul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute in Certificatul de urbanism: zonă mixtă de locuire și cazare. In jurul amplasamentului nu exista  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrărilor și a funcționării obiectivului. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii din zonă se impune luarea unor măsuri, precum cele prezentate in capitolul 6.1.3. al memoriului de prezentare.

Se vor asigura in parametrii legali procentul minim de spatii verzi inierbate si plantate (30% din suprafața terenului conform HCJ 152/22.05.2013) astfel:

- Spații verzi la sol	36,00 mp

- Terase verzi                   72,00 mp

Suprafata totală spatiu verde = 108,00 mp

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

Tabelul nr. 2

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizare fundație | 3000 mc/Se vor reutiliza pe amplasament iar surplusul va fi transportat in locuri indicate de Primarie |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | 500kg/vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Navodari |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluari produse /Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 100 kg/Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | 10kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | 10 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | 10kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | 5 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | 10 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor) | Organizarea de șantier | 50 kg/ Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsele ) | Organizarea de șantier | 50 kg/ Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn (paleți de la transportul materialelor de construcții) | Organizarea de șantier | 50 kg/vor fi predate către personae fizice în vederea folosirii ca lemn de foc |

Notă:interesul beneficiarului cât și a constructorului constă in reducerea  cantităților de deșeuri rezultate din materia primă, având in vedere costurile destul de mari ale materialelor de construcții, astfel incât achiziționarea materialelor de construcții se realizează după calcule precise iar dacă rămâne o cantitate de materie primă aceasta este utilizată la un alt proiect sau returnată furnizorului (in general există precizata in contractul de cumpărare a materialelor de construcții, o clauză in acest sens).

În perioada funcționării obiectivului se vor genera cu precădere:

Tabelul nr.5

| Descrierea deşeului | Codificarea deşeului conform H.G. 856/2002 | sursă | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri menajere | 20 03 01 | Activități curente | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea vorlorificarii |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |  |

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face într-un spațiu special amenajat la parterul clădirii. Se va institui colectarea selectivă a deșeurilor pe categorii, în recipiente colorate diferit și inscripționate.

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmarească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- materiale inerte - vor fi folosite ca materiale de umplutură în locuri indicate de Primăria Năvodari prin Autorizația de Construire, sau vor fi transportate la un depozit de deșeuri inerte;

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

- Deseuri de ambalaje – vor fi colectate pe categorii si predate către societăți autorizate in vederea valorificării/eliminării.

# Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

  - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Se va proceda la decaparea separată a stratului de sol vegetal din zona gropii de fundație și stocarea temporară a acestuia în incinta amplasamentului, intr-un depozit organizat, urmând ca la terminarea lucrărilor de construcții, acesta să fie reutilizat la amenajările de spații verzi din incinta obiectivului.

Pământul excavat va fi depozitat separat de solul vegetal, intr-un depozit organizat in incinta organizării de șantier urmând să fie reutilizat la lucrările de umpluturi necesar a fi executate in cadrul lucrărilor de construcții la obiectivul propus.

Surplusul de material va fi transportat numai în locațiile indicate de Primăria mun. Constanța în Autorizația de Construire.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

# Factorul de mediu apă

Orașul Constanța este lipsit de vecinătatea unei ape curgătoare, beneficiind in  schimb de prezenta Mării Negre si a lacurilor de natura fluvio-maritima Siutghiol și Tăbăcăriei.

Cel mai apropiat corp de apă de suprafață de aplasamentul analizat este Lacul Siutghiol aflat la cca. 400 m, de asemenea, la cca. 1106 m de obiectivul analizat, se află Lacul Tăbăcărie, iar la cca. 1.800m se află Marea Neagră, conform măsuratorilor Google Earth.

In toată Dobrogea apele subterane se găsesc in rețeaua de fisuri si goluri carstice ale calcarelor de varsta jurasic-cretacic si sarmatian. Cele mai importante din punct de vedere al calității si cantității sunt calcarele jurasic-superioare-cretacice, dezvoltate pana la adancimice depasesc 800 m. Din complexul jurasic superior-cretacic prin captarile situate in zona lacului Siutghiol-Caragea –Dermen, Casimcea I, Casimcea II se extrage un debit de aproximativ 3,3 mc/sec. Puturile acestor captari au adancimi de 60-120 m.

Nu se cunosc date despre nivelul apei subterane in zona amplasamentului propus pentru realizarea investitiei, se apreciază insă că lucrările ce se vor executa nu sunt de natură să afecteze calitatea pânzei de apă freatică.

În perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

În perioada funcționării obiectivului:

- se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale;

- consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005;

- materia primă utilizată și deșeurile genrate din activitate se depozitează numai în spatii acoperite, impermeabilizate;

- se recomandă achiziționarea de material absorbant in vederea intervenției prompte in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere in zona obiectivului.

# Factorul de mediu aer și clima

Regimul climatic în zona orasului Constanta este specific litoralului maritim, caracterizat prin veri a caror caldura este alternata de briza marii si  prin ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede dinspre mare.

In judetul Constanta, calitatea aerului este monitorizata prin masuratori continue in 7 statii  automate amplasate in zone reprezentative. Din analiza rapoartelor preliminare cu privire la calitatea aerului in 2011 se observa ca au fost inregistrate depasiri ale valorilor indicatorului PM10, in special in lunile de iarna, cauzele fiind imprastierea materialului antiderapant, incalzirea rezidentiala, care s-au suprapus peste traficul intens, activitatea industriala si conditiile climatice specifice zonei costiere, ceilalti parametrii analizati situandu-se sub valoarea limita de la care se pot inregistra efecte negative pentru sanatate.

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport  si functionarea  utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz  SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile  propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu lucrari de excavare a pamantului, incarcarea pamantului in basculante, imprastierea sau compactarea lui, manipularea materialelor de constructii, amenajarea drumurilor, a depozitelor de materiale etc.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - surplusul de material excavat rezultat va fi încărcat în mijloace de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic si acoperite și transportat în vederea  utilizării ca material de umplutură numai în locațiile indicate de Primăria mun. Constanța  în Autorizația de Construire;

  - încărcarea pământului excavat în mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de pământ în zonele adiacente.

În perioada de funcționare a obiectivului,  putem aprecia că principalele surse de emisii in aer vor fi reprezentate de:

- traficul determinat de masinile de marfa ce aprovizioneaza spatiul comercial si de masinile clientilor si rezidentilor. Emisiile provenite din aceste surse se vor suprapune celor provenite din traficul ce se desfășoară pe b-dul Aurel Vlaicu;

- centralele termice ce va deservi obiectivul asigurand incalzirea spatiilor si necesarul de apa calda.

Ca o alternativa la sistemele de incalzire clasice, incalzirea imobilului propus a se construi poate fi asigurata prin intermediul panourilor fotovoltaice/ solare.

Panourile fotovoltaice transforma energia solara in energie electrica, folosind Soarele drept o sursa regenerabila de energie electrica. Panourile solare sunt totodata capabile sa aiba si un efect de racire asupra cladirii pe care sunt montate.

Inca un avantaj al panourilor solare este acela ca in timpul unui an, cladirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai putina energie pentru racire. De asemenea, panourile solare au si rol izolator, astfel ca, pe timpul noptii, cladirea pierde mai putina caldura.

In ceea ce priveste sistemele de ventilatie, se recomanda dotarea obiectivului cu aparate de aer conditionat de ultima generatie ce utilizeaza ca agent de racire freonul ecologic.

# Protecția solului și subsolului

Din punct de vedere structural zona de studiu se suprapune Platformei Dobrogei de Sud ce se intinde în sudul faliei Topalu-Palazu Mare cu un fundament constituit din formaţiuni granitice și cristaline, fracturat și scufundat la peste 1000 m, peste care se dispune o stivă groasă de roci sedimentare, suprafaţa podișului fiind acoperită de o cuvertură joasă de loess.

Datele de care dispunem privind caracterizarea geotehnică a amplasamentului au fost obținute prin realizarea unui studiu de specialitate bazat pe execuția unor foraje și analiza orizonturilor interceptate.

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie principalele activitati cu impact asupra solului-subsolului sunt lucrarile de sapatura pentru groapa de fundatie, operațiuni care vor afecta orizonturile superficiale ale solului si subsolul pe o adancime de maxim 2m.

Surse de poluare a solului ce pot apărea în timpul realizării, dar şi în perioada funcţionării obiectivului, sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

  - decaparea separata a stratului de sol vegetal din zona gropii de fundatie si  stocarea temporara a acestuia în incinta amplasamentului, intr-un depozit organizat, urmand ca la terminarea lucrarilor de constructii , acesta sa fie reutilizat la amenajarile de spatii verzi din incinta obiectivului;

  - pamantul excavat va fi depozitat separat de solul vegetal, intr-un depozit organizat in incinta organizarii de santier urmand sa fie reutilizat la lucrarile de umpluturi necesar a fi executate in cadrul lucrarilor de constructii la obiectivul propus. Surplusul de material va fi transportat numai în locațiile indicate de Primăria Constanța în Autorizația de Construire;

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară   a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - depozitarea materiilor prime se va face numai in incinta obiectivului, in spatiile special amenajate destinate acestui scop;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

  - se va verifica periodic integritatea construcției și starea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, pentru evitarea infiltrărilor de ape în sol sau scurgerilor necontralate de ape uzate, ce pot afecta atât integritatea terenurilor, dar pot determina și apariția unor feneomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum :

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

În perioada funcționării obiectivului, activitatea va fi una specifică zonelor de locuit si cazare.

Se apreciază ca nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in imitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustică urbană.

Habitatul modern se caracterizează prin deteriorarea continuă a mediului sonor urban. Traficul, indiferent sub ce formă se gasește el, este, se pare, cea mai mare formă de amenințare de poluare sonora.

Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot si protecția urechii omului și a locuinței, spațiului in care iși desfășoară activitatea. Se caută noi materiale de construcție, cu proprietăți antifonice, iar arhitectura spațiilor de locuit trebuie să țina cont de amplasarea dormitoarelor astfel incât să nu fie expuse arterelor de circulație cu flux continuu. Alte posibilități de reducere a zgomotului pe arterele de circulatie vizează limitarea vitezei de deplasare, modificarea texturii drumului, limitarea accesului mașinilor grele, controlul traficului care să impună reducerea accelerării, dezvoltarea de modele computationale adaptate unei anumite locații, in funcție de topografie, meterologie, tub sonor pentru reducerea zgomotului.

In scopul diminuării surselor de zgomot, in perioada funcționării obiectivului se vor putea implementa  măsuri de ordin urbanistic, arhitectural sau administrativ, precum:

  - izolarea din punct de vedere acustic a fatadelor;

  - oprirea motoarelor autovehiculelor ce tranzitează obiectivul in perioada in care acestea staționeaza in incintă.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Constanța, zona de nord a acestuia, nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

# Obiectivul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute in Certificatul de urbanism. In jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea obiectivului.

# Principalele elemente legate de impactul realizării și funcționării obiectivului asupra asezărilor umane și sănătății populației se referă la următoarele aspecte:

# zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrărilor si a funcționării obiectivului. Pentru ca aceste zgomote sa nu constituie un factor de disconfort pentru vecinătăți se impune luarea unor măsuri, precum cele prezentate in capitolul 7.4. al memoriului de prezentare;

# potențiala modificare a calității aerului in zonele invecinate obiectivului, determinată de creșterea concentratiei pulberior in atmosferă datorită lucrărilor specifice de construcții, dar si de eliminarea in atmosferă a noxelor provenite din surse mobile- arderea combustibililor având ca funcționarea motoarelor diverselor echipamente, utilaje, mijloace de transport. Măsurile in vederea eliminării sau diminuării acestui impact sunt cele prezentate in cadrul capitolului 7.2.

# Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul

# Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, in perioada executării lucrarilor de construire.

- Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul direct se manifesta asupra factorilor de mediu sol prin desfiintarea solului vegetal de pe o suprafata de 216.00mp si asupra factorului de mediu aer prin emisiile in aer generate de activitate. Acesta este permanent si  se manifesta pe teremen mediu si lung

Impactul indirect se manifesta asupra populatiei localitatii si este determinat de emisiile in aer, de impactul asupra solului , asupra zgomotului , asupra peisajului Este un impact nesemnificativ si se manifesta pe termen mediu si lung.

Un impact indirect, pozitiv se manifestă asupra populației prin crearea de locuri de munca.

Un impact temporar , atat direct cat si indirect, asupra factorilor de mediu se manifesta pe perioada executarii lucrarilor de constructii si este unul nesemnificativ in cazul in care se aplica un management coespunzator care sa aiba in vedere masuri de diminuare a impctului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidentala sau in cazul in care nu se iau masurile necesare astfel incat sa nu apara riscuri.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Depinde de situatia ce determina aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, in conditii de desfasurare normal a activitatii.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute în această etapă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte

# normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Amplasamentul pe care se propune realizarea proiectului este situat în intravilanul mun. Constanţa, zona Campusului Universitar, o zona cu functiune predominanta de  locuire și cazare. Terenul are suprafața totală de  416,66 mp conform actelor de proprietate, respectiv suprafata de 417,00 mp, conform măsurătorilor cadastrale. O parte din teren se va ceda pentru realizarea strazii proiectate, conform plan cu aliniamentul nou ( vezi anexa 1).

Conform certificatului de urbanism nr. 1902/30.05.2019, eliberat de Primăria municipiului Constanţa, folosința actuală a terenului este: teren liber. În baza prevederilor stabilite prin planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate (PUZ aprobat prin HCLC nr. 109/2017, nr. 166/2017 și nr. 253/2018), destinația terenului este: zonă mixtă – locuințe colective cu parter destinat funcțiilor comerciale și serviciilor, dotări turism-cazare, birouri, loisir și sport.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

# Localizarea organizării de șantier si descrierea lucrărilor necesare  organizării de

# Șantier (anexa 10)

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public;

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier;

- baracamentul va fi constituit din două containere modulare poziționate pe pat de piatră ce vor adăposti un depozit de scule, biroul organizării de șantier și vestiar ;

- santierul va fi dotat cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare ce vor fi vidanjate periodic;

- va exista o zonă de depozitare a materialelor folosite la lucrări, precum și o zonă prevazută cu containere etichetate corespunzător pentru depozitarea deșeurilor generate din activitate;

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, iar deșeurile sau materialele de construcții să nu fie depozitate în locuri neadecvate (spații verzi, circulații, spații publice);

- staționarea autovehiculelor va fi permisă pe platforma auto organizată în acest scop;

- materialul rezultat din excavare (pământ)  nu se va depozita în incintă, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfășurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primăria Constanța prin Autorizația de construire;

- fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stâlpi și grinzi) va fi fasonat pe platformele furnizorului, apoi transportat la șantier și pus în operă;

- elementele de structură se vor betona după terminarea armării, cu beton ce se va transporta de la stația de betoane cu cife și va fi pus în operă cu pompa; toate aceste operațiuni necesită materiale ce nu au nevoie de depozitare;

- la ieșirea din organizarea de șantier se va amenaja o rampă mobila pentru spălarea anvelopelor auto, înainte ca autovehiculele să părăsească incinta;

- cabina paza;

- pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, întregul imobil va fi protejat de plase de reținere a prafului și pentru a împiedica căderea diverselor materiale.

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu în timpul organizării de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Se va resimti un impact asupra factorului de mediu sol-subsol , prin desfiintarea suprafetei de sol vegetal, in vderea amenajarii organizarii de santier.

Executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

Se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje, lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

# Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

  - se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din organizarea de santier, inainte de patrunderea acestora pe drumurile publice.

# LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ  DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

# Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrărilor de constructii, pe terenul rămas liber se propun lucrări de amenajare spatii verzi, prin plantări de arbuşti și înierbări pe o suprafață de 36,00 mp.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

# EVALUARE ADECVATĂ

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000, astfel încât nu este necesară declanșarea procedurii de evaluare adecvată.

# INFORMATII  CARE TREBUIE FURNIZATE PENTRU PROIECTELE

# CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE,

Nu este cazul, proiectul nu se încadrează  în prevederile din  art. 48  și/sau prevederile din art. 54 din Legea Apelor 107 / 1996, cu modificările și completările ulterioare.

- CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR.292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III - XIV.

Conform articolului 9 aliniatul (3) din legea 292/2018 prezentul capitol se refera la atributii ale autorității competente de mediu  privind utilizarea unor criterii  pentru a stabili daca proiectul analizat  se supune evaluarii impactului asupra mediului.

# ANEXE

Anexa 1 – Plan de încadrare în zonă

Anexa 2 – certificat de urbanism

Anexa 3 – contract de vanzare-cumparare nr.87/18.01.2019

Anexa 4 – Plan de situație și planuri organizare functionala

Anexa 5 – Plan etaj curent 1 - 4

Anexa 6 – Plan etaj 5 - 6

Anexa 7 – plan parter

Anexa 8 – plan etaj tehnic

Anexa 9 -  plan terasa necirculabila

Anexa 10 – Plan organizare santier

Întocmit,

Voinea Daniela

Elaborator,

BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.