MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

CONSOLIDARE PEREȚI EXISTENȚI CU RECONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E ALIMENTAȚIE PUBLICĂ LA S+P, LOCUINȚE COLECTIVE LA ETAJ

Amplasament: str. Sulmona nr. 30, Muncipiul Constanța

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarul lucrărilor: MUNTEANU MARIUS

Proiectantul lucrărilor: MASSTUDIO S.R.L.

Elaboratorul documentației de mediu: BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

Persoana de contact:

- Selea Adriana,  mobil: 0745 010 624

- Andi Jalbă, mobil: 0729 440 041

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

## Rezumatul proiectului

Investiția presupune reconstruirea clădirii respective prin păstrarea unei părți cât mai mari din zidurile și structura existente.

Noul proprietar al clădirii își propune prin tema de proiectare, să revitalizeze, să pună în valoare construcția, păstrând funcțiunea inițială de alimentație publică la subsol și parter, iar la etajele 1 și 2, locuințe colective.

Terenul este ocupat complet de o construcție S+P+2E, realizată înainte de anul 1950, aflată într-o starea avansată de uzură, practic aceasta a devenit o ruină și prezintă pericole de prăbușire cu consecințe imprevizibile. Pentru evitarea acestora este necesar să se treacă la începerea unor lucrări de consolidare care să pună în siguranță atât circulația pietonală cât și cea auto din zonă.

Aceste lucrări se vor realiza în baza concluziilor expertizei tehnice și a specificațiilor din memoriul de structură inocmit de ing. Eugen Barbu, expert MLPAT.

## Justificarea necesității proiectului

Prin lucrările propuse, beneficiarul își propune să aducă un plus de valoare în  zona istorică protejată peninsulară, prin readucerea la viața a clădirii, edificată în anul 1948 conform extrasului de carte funciară pentru informarea nr. 226156 / 19.06.2019, păstrând o parte cât mai mare din zidurile și structura existente.

## Valoarea investiției: -

## Perioada de implementare propusă:  -

## Caracteristicile proiectului

Amplasamentul pe care se află imobilul asupra căruia se va realiza intervenția propusă este situat în intravilanul orașului Constanța, str. Sulmona nr. 30, în zona protejată „Zona peninsulară Constanța”- cod CT-II-s-B-02832,  sit arheologic Orașul antic Tomis – cod CT-I-s-A-02553,  în zona de protecție a mai multor monumente istorice, de arhitectură înscrise în Lista Monumentelor Istorice  din 1991-2004-2010-2015 (anexa 1) .

Imobilul constând în  teren și construcții identificat cu nr. cadastral 226156 este proprietatea a domnului JALBĂ ANDY-IULIAN, în baza  Contractului de Vânzare-Cumpărare nr. 3260 / 06.12.2018, emis de domnul Anastase Eugen George, și a extrasului de carte funciară pentru informarea nr. 226156 / 19.06.2019 (anexa 2).

Terenul a fost cumpărat de la domnul MUNTEANU MARIUS, în baza  Contractului de Vânzare-Cumpărare nr. 3260 / 06.12.2018, pe numele căruia a fost eliberat de către Primăria Municipiului Constanța, Certificatul de Urbanism nr. 3273 / 28.10.2016, prelungit la data de 28.10.2018, pentru proiectul în cauză( anexa 3).

Situația existentă

Terenul ocupă o suprafață de 151 mp din acte și 151,4 mp din măsurători, folosința actuala fiind locuință în stare avansată de degradare conform Certificatului de Urbanism  nr. 3273 / 28.10.2016, prelungit la data de 28.10.2018.

Terenul este ocupat complet de o construcţie S+P+2 aflată în ruină. Toate părţile de lemn ale construcţiei au dispărut, iar planşeul de bolţişoare de cărămidă pe grinzi metalice peste subsol este foarte deteriorat, cu grinzile extrem de corodate în special în partea din faţă a clădirii. In porţiunea centrală este chiar prăbuşit parţial, fiind în pericol constant de prăbuşire şi în alte zone.

Structura de rezistență a clădirii, cât mai există, este alcătuiăt din zidărie plină, planșeele nu mai există (acestea erau alcătuite din lemn și se rezemau pe grinzi metalice), acoperișul alcătuit din sarpanta din lemn s-a prăbușit iar pereții portanți (cei care mai există) sunt alcătuiți din cărămidă plină și au grosimea cuprinsă între 40 – 60 cm.

Fațada principală se află într-o stare avansată de degradare, mortarul de legătură dintre asize nu mai prezintă coeziune, grinzile metalice sunt „mâncate” de rugină.

Situația propusă (anexa 4):

Se propune reconstruirea clădirii respective prin păstrarea unei părţi cât mai mari din zidurile şi structura existentă. Funcţiunea propusă va relua funcţiunea iniţială: alimentaţie publică la subsol şi parter, locuinţe la etajele 1 şi 2. Accesul la etaje se va face printr-o scară principală de acces şi separat printr-un lift. Nivelul planşeelor se va păstra nemodificat dar planşeele existente din bolţişoare pe grinzi corodate sau din lemn se vor desface acolo unde este necesar şi vor fi înlocuite cu planşee din beton armat. Se vor consolida zidurile acolo unde este necesar cu stâlpi din beton armat iar zidăria degradată va fi demolată şi înlocuită cu zidărie nouă acolo unde este nevoie.

Subsolul respectă împărţirea iniţială şi se întinde sub întreaga suprafaţă a terenului inclusiv sub curtea interioară de la parter. Acesta va fi complet igienizat cărându-se gunoaiele adunate aici în treizeci de ani de neglijare. Planşeul existent va fi complet degajat şi întrucât este parţial degradat va fi înlocuit cu un planşeu slab armat nou pe toată suprafaţa. Accesul la subsol se va face prin intermediul unei scări de acces aflată sub scara principală pe care se va accede la etaje. Separat, se va putea accede şi prin intermediul liftului. Aria construită a subsolului este de 150.07 mp, aproape aproape egală cu aria terenului.

Parterul respectă de asemenea împărţirea iniţială. Dinspre strada Sulmona vor fi realizate două accese pietonale separate, unul direct în spaţiul de alimentatie publică, celălalt către gangul prin care se face accesul spre scara principală, spre curtea interioară şi spre lift.

Etajul 1 va conţine trei studiouri, doua spre strada Sulmona cu vedere directă spre stradă şi una în spate cu vedere spre curtea interioară.

Etajul 2 va fi identic cu etajul 1.

Pentru proiectul în cauză a fost întocmit un Raport de Expertiză Tehnică si un memoriu de structura și s-a stabilit următorul sistem de consolidare / reconstruire a imobilului prezentat:

- Se vor reface planșeele, ce vor fi alcătuite din beton armat și vor rezema centurile din b.a. înglobate în pereții existenți de la nivelul fiecărui planșeu, cât și pe nucleul nou central realizat și pe cadrele interioare nou construite;

- Noua casă a scării, împreună cu pereții liftului vor constitui un nucleu, dispus central și va fi realizat din zidărie portantă înarmată cu sâmburi și centuri, fundată pe un radier nou realizat din b.a.;

- Se vor realiza o serie de cadre din beton armat ce vor servi la rezemarea noilor plansee, cu fundații noi de tip izolate;

- Șarpanta se va reface integral și va fi alcătuită din lemn;

- Fundațiile existente, precum și pereții existenți ce descarcă pe acestea se vor camășui pe interior;

- La intersecția pereților portanți existenți precum și la colțuri, se vor executa sâmburi noi din b.a., ce vor deservi la rigidizare;

- Pe zona unde clădirea existentă este fundată pe umplutură, se vor executa subzidiri din beton ale fudației acestia până se încastrează în loess;

- Fațada principală aflată în stare avansată de degradare, dar pe care sunt prezente elemente arhitecturale specifice perioadei cand a fost realizată clădirea, va necesita deafectarea ei completa de la nivelul planșeului peste parte în sus, urmând ca apoi să se refacă exact ca în momentul punerii în funcțiune, cu ancadramentele și elementele arhitecturale existente.

Construcţia va păstra în cea mai mare parte structura existentă din zidărie portantă. Acoperişul va fi realizat cu o învelitoare din ţigle profilate de culoare brun roşcat. Finisajele interioare cuprind pardoseli din gresie ceramică mată tip granitogresie precum şi parchet stratificat pentru spaţiile principale. Peretii sunt finisati cu zugrăveli superioare iar în zonele umede sunt protejaţi cu faianţă până la cota H=2.10 m.

La exterior, se vor reface complet profilaturile decorative originale iar construcţia va fi finisată cu zugrăveli superioare structurate în culori pastelate. Închiderile exterioare se vor reface pe vechile deschideri  cu tâmplărie din PVC cu aparenţă de lemn de stejar cu geam termoizolant. Datorită grosimii zidurilor dar şi prezenţei profilaturilor decorative, nu este prevăzută şi nici dezirabilă termoizolarea exterioară prin placarea pe exterior a pereţilor cu o alcătuire termoizolantă din polistiren expandat.

Apele meteorice de pe învelitoare se vor evacua prin scurgere liberă prin jgheaburi şi burlane de unde vor fi evacua prin scurgere liberă prin jgheaburi şi burlane de unde vor fi evacuate prin curgere liberă spre trotuarul perimetral al construcţiei.

Tratarea arhitecturală este subordonată cadrului natural al zonei. Aportul la plastica arhitecturală, a aspectului clădirii constă în lărgirea gamei de finisaje utilizate şi la rafinamentul soluţiilor de detaliu specifice. S-au urmărit avantajele ce decurg din soluţiile tehnico-economice şi de confort funcţional. Construcţia necesită întreţinere permanentă. Reparatiile curente si observarea eventualelor deteriorari datorate factorilor externi, pe durata de viata a cladirii intra in obligatiile beneficiarului.

Tabelul nr. 1: bilanțul teritorial

| SUPRAFAȚA TERENULUI 151 mp cf.acte de proprietate și 151,4 mp cf. măsurători cadastrale |
| --- |
| SUPRAFEȚE | Existent | Propus |
| Suprafața construită | 132 mp | 132 mp |
| Suprafața desfășurată | 698,71 mp | 698,71 mp |
| POT | 87,41 % | 87,41 % |
| CUT | 2,57 | 2,57 |

Clădirea monument istoric studiată este situată în zona istorică Peninsula, încadrându-se în Art,.6 lit.b) din HCL nr. 113/2017 - Regulamentul local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare. Așadar, imobilul se exceptează de la obligația prevederii de locuri de parcare.

Materiale folosite

Atât funcţionalul cât şi finisajele interioare şi exterioare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul şi cu cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-au utilizat  atât la exterior cât şi la interior finisaje durabile de calitate, rezistente în timpul exploatării.

- Finisaje interioare

- Pardoselile: Se prevăd pardoseli calde din parchet la camera de zi şi dormitoare şi reci la băi, bucătărie, alimentatie publica şi holuri.

- Pereţii: în băi, şi în bucătărie se prevede faianţă, în restul încăperilor zugrăveli cu var lavabil.

- Tavanul: var lavabil .

- Iluminatul: va fi asigurat cu corpuri tip AB 18W la bai şi incandescente la celelalte încăperi; în casa scării, camera de zi şi în holuri se pot prevedea aplice (spoturi de lumină); se prevede iluminat exterior la intrarea în locuinţă, la terase şi la aleile de acces; pentru a pune în valoare plantaţiile din incinta, se prevede şi un iluminat decorativ de grădină.

- Tâmplăria:- tâmplărie interioară la parter si mansarda: din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşile pline sau 80% vitrate.

  - tâmplărie exterioară din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşile pline sau 80% vitrate.

- Vopsitorie: se prevede vopsitorie în două straturi la toate instalaţiile şi confecţiile metalice de la scară, terase şi balcoane, precum şi la toate elementele de lemn.

- Scara: se va realiza din beton armat, constituind cale de evacuare PSI.

- Ventilaţia se face natural. Se prevăd ferestre la parter si mansarda.

- Învelitoarea

Acoperirea este realizata pe şarpantă de lemn si terasa circulabila. Șarpanta de lemn este acoperita cu învelitoare din tabla faltuita de culoare gri mat RAL 7024. Pentru structura şarpantei se va utiliza lemn de răşinoase bine uscat, tratat anticoroziv şi ignifugat. Tratamentul lemnului se va face superficial (prin vopsire) cu substanţe tip Tropitox, Evinit, Cotinex sau analogice. În construcţie se vor utiliza căpriori 10x15 cm, cosoroabe şi grinzi de coamă 10x15 cm, pane 10x10 cm, sipci pe 2 directii de 3x5cm si astereală de 2,5cm cu lăţime recomandată între 20 şi 30 cm.

Acoperirea construcţiei are următoarea alcătuire:

- Învelitoare din tabla faltuita;

- Astereală de 2,5x25 cm;

- Şipci transversale de montaj 30x50 mm;

- Şipci longitudinale 30x50 mm;

- Folie hidroizolantă;

- Pane de lem 10x10cmș

- Căpriori de lemn 10x15 cm;

- Termoizolaţie vată minerala 25cm;

- Bariera contra vaporilor;

- Placaj de gips-carton rezistent la foc;

- Glet de ipsos;

- Zugrăveli lavabile.

Apa pluvială de pe învelitoare se va colecta prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor metalice inoxidabile, zincate sau vopsite la câmp electrostatic. Se pot utiliza jgheaburi şi burlane din materiale plastice (PVC etc.). Apa pluvială se va colecta în interiorul incintei.

- Terasă circulabilă

- Finisaj pardoseală – 2 cm;

- Strat suport finisaj pardoseală – 1 cm;

- Șapă autonivelantă – 3 cm;

- Membrană de hidroizolație (strat 2) – 1 cm;

- Membrană de hidroizolație (strat 1) – 1 cm;

- Șapă autonivelantă – 5 cm;

- Strat de protecție – 0,1 cm;

- Element termoizloant – 10 cm;

- Bariera vapori – Tefond HP – 1 cm;

- Placă beton armat – 15 cm.

Asigurarea utilităților

Zona dispune de retele de utilitati: alimentare cu apa, gaze naturale, canalizare si energie electrica si termica.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se realizează din rețeaua orășenească existentă în zonă. Apa este utilizată în scop menajer și pentru stropirea spațiului verde.

Instalaţiile sanitare aferente obiectivului constau din: obiecte sanitare aferente băilor, grupurilor sanitare şi bucătăriilor şi conducte purtătoare de apă rece şi caldă, canalizare, racorduri apă-canal la reţelele existente în zonă. Instalaţiile existente se vor reabilita în funcţie de starea acestora.

Obiectele sanitare şi armăturile vor fi de calitate.

Asigurarea apei calde pentru consum menajer și încălzire se va realiza prin intermediul centralelor murale proprii pentru fiecare unitate locativă.

Apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua de canalizare menajeră a oraşului Constanţa. Înainte de evacuarea în reţeaua de canalizare orăşenească, apele uzate provenite de la bucătăria restaurantului vor fi  trecute printr-un separator de grăsimi.

Apele pluviale convenţional curate, din zona acoperişului sunt colectate prin burlane şi rigole, fiind apoi evacuate direct în reţeaua de ape pluviale existentă în zonă.

Alimentarea cu energie electrică se face reţeaua electrică subterană de distribuție din zona amplasamentul, aparţinând E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA.

Refacerea amplasamentului după construire se va face conform proiectului tehnic de execuție.

Căile de acces existente în zonă nu vor fi afectate.

Intervențiile propuse asupra imobilului existent nu vor conduce la modificări ale tramei stradale.

Accesul pietonal și cel auto se realizează direct din str. Sulmona.

Resursele naturale regenerabile utilizate la etapele de construire sunt piatră, nisip, lemn, apă, ce vor fi asigurate de constructor, nefiind exploatate de pe amplasament.

Lucrările de construcție desfășurate nu vor avea un caracter special constând în procese uzuale, specifice acestui tip de proiect.

Lucrările de construcție vor începe numai după obținerea Autorizației de construire și în condițiile stabilite de aceasta.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul orașului Constanța, pe str. Sulmona nr. 30 ce face parte din zona de impozitare A și are următoarele vecinătăți (vezi anexa 4):

- N-E: terenuri vecine cu intrare de pe b-dul Tomis nr. 29, nr. 27 și nr. 25;

- S-E: str. Sulmona;

- S-V: teren proprietate al Primăriei Municipiului Constanța;

- N-V: teren vecin cu intrare de pe b-dul Tomis nr. 29

Distanța dintre hotarul parcelei și țărmul Mării Negre este de cca. 201 m.

Inventarul de coordonate al amplasamentului este prezentat în anexa 4.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

## Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

### Protecția calității apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Din activitate rezultă ape uzate menajere a căror evacuare se va realiza în rețeaua de canalizare existentă în zonă.

Rețeaua de canalizare a orașului însumează cca. 456,32 km, evacuarea apelor uzate menajere făcundu-se cu ajutorul celor 36 de stații de pompare spre stațiile de epurare Constanța Sud și Constanța Nord. După o epurare apele sunt descărcate în mare.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.

Apele pluviale vor fi colectate separat de apele uzate menajere şi vor fi evacuate în reţeaua de canalizare existentă în zonă.

  - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Apele uzate provenite de la bucătăria restaurantului sunt trecute printr-un separator de grăsimi înainte de evacuarea în reţeaua publică.

### Protecția aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport  și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind în acest caz  SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuși organici volatili etc. De asemenea, executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare a obiectivului poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului, prin operațiunile aferente manevrării materialelor de construcții pulverulente.

În perioada de funcționare a obiectivului, asigurarea apei calde menajere se va face cu ajutorul centralelor murale pe baza de gaze furnizate din rețeaua localității.

  - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

În ce privește sistemele de ventilație, obiectivul va fi dotat cu aparate de aer condiționat de ultimă generație ce utilizează drept agent de răcire freonul ecologic.

### Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

  - sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

Zgomotul produs de utilajele de pe șantier va fi temporar și se va manifesta local. Lucrarile de construcții se vor desfășura în conformitate cu programul impus de administrația locală, astfel încât să se asigure orele de odihnă ale locatarilor din vecinătatea proiectului.

În perioada funcționării obiectivului activitatea desfășurată va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței, spațiului în care își desfășoară activitatea. Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților de cazare.

### Protecția împotriva radiațiilor

  - sursele de radiații – nu e cazul

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul

### Protecția solului și a subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Lucrările de intervenție propuse se vor desfășura pe un imobil existent, nemaiavând impact asupra solului-subsolului.

Surse de poluare a solului ce pot apărea în timpul realizării, dar şi în perioada funcţionării obiectivului, sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

  - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară   a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - depozitarea materiilor prime se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate și destinate acestui scop;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel încât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt și eficient pentru înlăturarea/diminuarea efectelor poluării.

### Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Constanța, într-o zonă preponderent rezidențială. Amplasamentul nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

În zonă nu există areale sensibile ce pot fi afectate de proiect.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate - nu e cazul.

### Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Imobilul asupra căruia se va realiza intervenția propusă este situat în zona protejată „Zona peninsulară Constanța”- cod CT-II-s-B-02832,  sit arheologic Orașul antic Tomis – cod CT-I-s-A-02553,  în zona de protecție a mai multor monumente istorice, de arhitectură înscrise în Lista Monumentelor Istorice  din 1991-2004-2010-2015 (anexa 1) .

Pentru proiectul în cauză a fost întocmit un Raport de Expertiză Tehnică si un memoriu de structura intocmit de ing. Eugen Barbu, expert MLPAT iar lucrările propuse se vor realiza cu respectarea concluziilor documentatiilor mentionate.

Lucrările se vor realiza pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public și fără a stânjeni activitatea în cadrul obiectivelor culturale și religioase din vecinătate. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Accesul la amplasamentul santierului  se va realiza conform regulamentului de acces in zona peninsulara a mun. Constanta in vigoare (HCML nr. 371/27.309.2018), in perioada aprobata, pentru vehiculele cu incarcarea de maxim 7,5 tone pe osie, utilizate in cadrul lucrarilor de executie.

Intrarea si respectiv iesirea din zona peninsulara se vor realiza prin punctele desemnate si  in conditiile regulamentului.

Pe perioada executarii lucrarilor de interventii la imobil se va proceda la montarea de mesh-uri perimetrale, ce vor fi imprimate cu fatada clădirii, care vor fi mentinute pe toata perioada executarii lucrarilor.

La finalizarea investiției nu se propun lucrări de refacere a amenajărilor exterioare, acestea rămânând neschimbate ca structură.

Se recomandă amenajarea de spații plantate cu rol decorativ, distribuite la nivelul parterului în curtea interioară și al terasei de peste etajul 3.

### Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

Tabelul nr. 2

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | 1 tona/vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Constanța |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluari produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 0101 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | 10kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | 10kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | 30 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | 100kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | 70 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | 40 kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 200kg/Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate unui operator economic autorizat, în vederea valorificarii acestora;

- deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate unor întreprinderi de tratare specializate  care pot separa metalele (cel mai adesea este vorba de cupru de izolatie) de materialul plastic.

- deșeurile  menajere  vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții, astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minim.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În conformitate cu prevederile Legii 211/2011, constructorul are obligația să realizeze evidența lunară a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor.

În perioada funcționării obiectivului se vor genera cu precădere:

Tabelul nr. 3

| Descrierea deşeului | Codificarea deşeului conform H.G. 856/2002 | sursă | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri menajere | 20 03 01 | Activități curente | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |  |

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face într-un spațiu special amenajat în incinta obiectivului. Se va institui colectarea selectivă a deșeurilor pe categorii, în recipiente colorate diferit și inscripționate.

Înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deșeurilor, după caz.

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

- Colectare separata la sursa – se reduce semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deseurile colectate separat sunt sortate, balotate si livrate spre valorificare.

- Reconditionare paleti – valorificarea deseurilor de ambalaje din lemn prin reconditionarea paletilor si reintroducerea in circuitul de ambalaje

- Reutilizare – reducerea cantitatii de ambalaje utilizate si implicit a cantitatii de deseuri generate

- Reciclare – transformarea deseurilor in materie prima secundara si reintroducerea acesteia in circuitul de productie

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

### Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

  - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

## Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Realizarea lucrărilor de modernizare nu se va face cu utilizarea resurselor naturale de pe amplasament. Materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile necesare etapelor planificate.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

## Factorul de mediu apa

Orașul Constanța este lipsit de vecinătatea unei ape curgătoare, beneficiind în schimb de prezența Mării Negre și a lacurilor de natură fluvio-maritimă Siutghiol și Tăbăcăriei.

Cel mai apropiat corp de apă de suprafață de amplasamentul studiat este Marea Neagră. Distanța dintre hotarul parcelei și țărmul Mării Negre este de cca. 201 m.

În ceea ce privește apa subterană, nu se cunosc date privitoare la nivelul freatic, dar ținând cont de faptul că nu se vor executa lucrări care să presupună excavarea pământului, considerăm că nu există pericolul afectării apelor subterane.

Măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

În perioada executării lucrărilor de refacere și consolidare a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - pentru organizarea de șantier se vor utiliza grupurile sanitare existente in incinta cladirii;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru, ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se va interzice aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor, în zona unde se execută lucrări;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

În perioada funcționării obiectivului:

    - alimentarea cu apă  a obiectivului este asigurată prin racordare la reațeaua existentă în zonă;

    - consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

    - apele uzate menajere din incinta clădirii se vor evacua în rețeaua de canalizare existentă în zonă;

    - apele uzate provenite de la bucătăria restaurantului sunt trecute printr-un separator de grăsimi înainte de evacuarea în reţeaua publică;

    - indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005;

    - deșeurile generate din activitate se depozitează numai în spații acoperite, impermeabilizate;

    - se recomandă dotarea obiectivului cu material absorbant biodegradabil pentru intervenție în caz de poluări accidentale;

    - se va proceda la asigurarea etanșeității instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor.

## Factorul de mediu aer și clima

Regimul climatic în zona orașului Constanța este specific litoralului maritim, caracterizat prin veri a căror căldură este alternată de briza mării și  prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede dinspre mare.

În județul Constanța, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue în 7 stații  automate amplasate în zone reprezentative. Din analiza rapoartelor cu privire la calitatea aerului se observa că și în anul 2017 s-au înregistrat depășiri ale limitei pentru sănătate la valorile medii zilnice pentru indicatorul PM10 determinat prin metoda gravimetrică, dar numărul acestora a fost semnificativ mai mic în municipiul Constanța, respectiv la stațiile CT1 și CT5. Cele mai multe depășiri s-au înregistrat în lunile de iarnă, în special februarie și martie.

Sursele depășirilor sunt în principal traficul intens, facilitățile de parcare din apropierea punctelor monitorizate, împrăștierea de material antiderapant în perioadele cu ninsoare, la care se adaugă sursele naturale (praf din Sahara adus de curenții înalți, praf din zone supuse deșertificării). Ceilalți parametri analizați s-au situat sub valoarea limită de la care se pot înregistra efecte negative pentru sănătate.

Terenul pe care urmează a se construi obiectivul este situat într-o zonă cu caracter preponderent rezidențial.

În perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt următoarele:

- surse staționare, nedirijate, provenind din manevrarea agregatelor și a deșeurilor de construcție; în acest caz poluanții sunt pulberi, particule de praf;

- surse mobile provenind de la funcționarea utilajelor și echipamentelor mobile motorizate, traficul vehiculelor în amplasamentul șantierului; în acest caz poluații sunt SOx, NOx, CO, COV, PM.

Emisiile sunt variabile în timp, fiind în functie de intensitatea și arealul de lucru.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va avea în vedere curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă

În perioada funcționării obiectivului, principalele surse de emisii în aer sunt reprezentate de traficul auto ce se desfășoară în zonă.

În ce privește sistemele de ventilație, obiectivul va fi dotat cu aparate de aer condiționat de ultimă generație ce utilizează drept agent de răcire freonul ecologic.

Asigurarea apei calde menajere se va face cu ajutorul unei centrale pe baza de gaz natural furnizat de rețeaua orășeneasc.

Ca o alternativă la sistemele de încălzire clasice, poate fi luată în calcul asigurarea agentului termic pentru imobilul propus prin intermediul panourilor fotovoltaice / solare.  Panourile fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică, folosind Soarele drept o sursă regenerabilă de energie electrică. Panourile solare sunt totodată capabile să aibă şi un efect de răcire asupra clădirii pe care sunt montate. Încă un avantaj al panourilor solare este acela că în timpul unui an, clădirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai puţină energie pentru răcire.

## Protecția solului și subsolului

Din punct de vedere structural zona de studiu se suprapune Platformei Dobrogei de Sud ce se intinde în sudul faliei Topalu-Palazu Mare cu un fundament constituit din formaţiuni granitice și cristaline, fracturat și scufundat la peste 1000 m, peste care se dispune o stivă groasă de roci sedimentare, suprafaţa podișului fiind acoperită de o cuvertură joasă de loess.

Lucrările de consolidare și refacere propuse se vor desfășura la imobilul existent, nemaiavând impact asupra solului-subsolului.

Surse de poluare a solului ce pot apărea în timpul realizării, dar şi în perioada funcţionării obiectivului, sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

- respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situație și aplicarea prin proiect a unor soluții tehnice cu impact nesemnificativ;

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară   a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel încât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt și eficient pentru înlăturarea/diminuarea efectelor poluării.

## Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Unul dintre elementele de importanță majoră pentru derularea normală a activităților umane pe timp de zi, seară și noapte este confortul acustic definit de menținerea nivelului de zgomot în parametri recomandați. Tendința de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni are drept consecință mărirea numărului de surse de zgomot, fenomen care se accentuează mai ales în zonele adiacente arterelor de circulație și activităților industriale.

Sursele principalele de zgomot în mediul urban includ transportul rutier, feroviar, aerian și activitățile din zonele industriale din interiorul aglomerărilor.

Activitățile specifice din sectorul construcțiilor, activitățile publice, sistemele de alarmare (pentru clădiri și autovehicule) precum și cele din sectorul specific de consum și de recreere (restaurant, discoteci, mici ateliere, animale domestice, stadioane, concerte în aer liber, manifestări culturale în aer liber) sunt alte surse generatoare de zgomot specifice vieții de zi cu zi a unei societăți umane.

Factorii care influențează nivelul de zgomot sunt factorii de emisie, textura suprafeței derulare, factorii de propagare (distanța față de sursa de zgomot) și factorii  meteorologici.

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum :

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

În perioada funcționării obiectivului, activitatea desfășurată va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței, spațiului în care își desfășoară activitatea. Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților de cazare.

## Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Terenul studiat se află în intravilanul orașului Constanța, într-o zonă preponderent rezidențială.

Amplasamentul nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

## Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Situat în partea de sud-est a României, pe coasta Mării Negre, într-o zonă lagunară la est, deluroasă la nord și în partea centrală, și de câmpie la sud și vest, orașul Constanța este cunoscut cu vechime în locuire.

Lucrările de refacere și consolidare a imobilului propus se vor desfășura  fără afectarea domeniul public și a proprietăților vecine, în baza recomandărilor expertizei tehnice.

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

## Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul.

## Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată)

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, în perioada executării lucrărilor de consolidare și refacere.

- Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul indirect se manifestă asupra populației localității și este determinat de emisiile în aer, de impactul asupra solului, asupra zgomotului, asupra peisajului. Este un impact nesemnificativ și se manifestă pe termen scurt.

Un impact temporar, atât direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu și a locuitorilor din zonă se manifestă pe perioada executării lucrărilor de construcții și este unul nesemnificativ in cazul in care se aplica un management coespunzator care sa aiba in vedere masuri de diminuare a impctului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidentala, sau in cazul in care nu se iau masurile necesare, astfel incat sa nu apara riscuri.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Depinde de situatia ce determina aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, in conditii de desfasurare normal a activitatii.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute în această etapă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

## Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

## Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Conform certificatului de urbanism nr. 3273 / 28.10.2016, prelungit la data de 28.10.2018, și în baza PUZ Reabilitarea și revitalizarea zonei peninsulare imobilul este situat în ZRCS1: zona comercială și de servicii situată în lungul pietonalelor majore în care este necesară realizarea/menținerea unor funcțiuni publice la parterul clădirilor, având urmatoarele :

- Destinații admise: locuire, servicii comerciale și comerț adecvate zonei centrale și protejate, cu atractivitate ridicată pentru public și din punct de vedere turistic; alimentație public (restaurante, cafenele, ceainării, cofetării, etc.); servicii turistice – informare / rezervare, agenții turistice, unități de cazare (hoteluri, pensiuni); loisir urban; echipamente publice de importanță locală și municipală; utilizarea curților contrucțiilor pentru funcțiuni cu caracter public; sunt admise activități productive manufacturiere de lux, cu ateliere deschise accesului public, atractive din punct de vedere turistic, care nu poluează și nu generează fluxuri importante de persoane și transport (transport greu sau mai mult de 5 autovehicule mici de transport pe zi); se amdit unități de alimentație publică care comercializează pentru consum băuturi alcoolice numai dacă sunt situate la o distanță mai mică de 50m de instituțiile publice sau lăcașuri de cult; se admite reconversia funcționalp a locuințelor existente dacă acestea sunt înlocuite cu funcțiuni cu acces public sau dacă se păstrează funcțiunea de locuire într-o pondere de minim 30% din totalul ariei construite desfășurate; se admie refuncționalizarea locuințelor pentru includerea în partiul acestora a spațiilor necesare pentru profesiuni liberale;

- Destinații interzise: orice functiuni incompatibile cu statutul de zona istorica protejata, activitati poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, activitati productive care utlizeaza pentru depozitare terenuri vizibile din circulatiile publice sau din institutiile publice, depozitare si vanzare en gros, depozitare de substante infalambile sau toxice, depozitare de materiale refolosibile, platforme de precolectarea deseurilor urbane, constructii provizorii de orice natura, orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate, orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor, in zonele in care se propune inchiderea unor strazi/portiuni de strazi pentru circulatia auto amenajarile propuse vor evidentia obigatoriu traseul initial al strazilor  protejate, lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente sau care impiedica scurgerea corecta, evacuarea si colectarea apelor meteorice;

- Reglementari fiscale: imobilul face parte din zona A de impozitare.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

## Localizarea organizării de șantier și descrierea lucrărilor necesare  organizării de șantier

- Lucrarile pentru organizarea executiei se desfasoara pe terenul propriu;

- În timpul lunilor de executie a restaurarii, in cazul in care vor fi necesare suprafete suplimentare ( de ex. montare schele pentru fatada)se va realiza inchirierea domeniului public,  conform reglementarilor din domeniu;

- Accesele la amplasament sunt cele existente, carosabile si pietonale.

- Racordurile la utilitati sunt cele existente ale imobilului.

- Molozul rezultat se va transporta prin grija beneficiarului si a constructorului la amplasamentul indicat prin Autorizatia de Construire.

- Specificul santierului, fara acces auto in incinta, nu necesita spalare roti camion. Prin grija constructorului, executia nu va afecta curatenia pe caile carosabile publice de acces la santier.

- Constructii provizorii de O.E. :

- se va utiliza grupul sanitar din cladirea existenta;

- se va utiliza ca vestiar o incapere din cladirea existenta;

- se va utiliza o incapere din cladirea existenta pentru depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor.

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- Transportul materialelor se va realiza cu autovehicule de tonaj mic si mediu;

- Accesul la amplasamentul santierului  se va realiza conform regulamentului de acces in zona peninsulara a mun. Constanta in vigoare (HCML nr. 371/27.309.2018), in perioada aprobata, pentru vehiculele cu incarcarea de maxim 7,5 tone pe osie, utilizate in cadrul lucrarilor de executie;

- Intrarea si respectiv iesirea din zona peninsulara se vor realiza prin punctele desemnate si  in conditiile regulamentului;

- se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, iar deșeurile sau materialele de construcții să nu fie depozitate în locuri neadecvate (spații verzi, circulații, spații publice).

## Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanțilormîn mediu în timpul organizării de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

## Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Executarea propriu-zisă lucrărilor de consolidare și reamenajare poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

Se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje, lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

## Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru, ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - se recomandă utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - se recomandă utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - se va avea în vedere dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii.

# LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ  DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

## Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea investiției nu se propun lucrări de refacere a amenajărilor exterioare, acestea rămânând neschimbate ca structură.

Se recomandă amenajarea de spații plantate cu rol decorativ, distribuite la nivelul parterului si a etajelor astfel incat sa se respecte prevederile HCJC 152/2013.

## Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

## Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

## Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

# EVALUARE ADECVATĂ

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000, astfel încât nu este necesară declanșarea procedurii de evaluare adecvată.

# INFORMATII  CARE TREBUIE FURNIZATE PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

Nu e cazul

# CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN  CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

Conform articolului 9 aliniatul (3) din legea 292/2018 prezentul capitol se refera la atributii ale autorității competente de mediu privind utilizarea unor criterii  pentru a stabili daca proiectul analizat  se supune evaluarii impactului asupra mediului.

# 15. ANEXE

Anexa 1 – Plan  de încadrare în zonă

Anexa 2 – Act deținere teren

Anexa 3 – Certificat  de urbanism

Anexa 4 – Plan de situație

Anexa 5 – plan de amplasament și încadrare a imobilului.

Întocmit,

ing. Adriana Selea

Elaborator,

BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.