SC    A R C H A    SRL				      PR. NR.  6 / 2016

C O N S T A N T A				      LOCUINTE     IN     PROPRIETATE    CU    CREDIT

IPOTECAR   STR.  OITUZ    NR.  CAD.  104 808                                                                                     MUNICIPIUL           M A N G A L I A

BENEFICIAR    AGENTIA   NATIONALA  PT   LOCUINTE   BUCURESTI

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

LOCUINTE   IN   PROPRIETATE   CU   CREDIT   IPOTECAR  STR.  OITUZ     NR.  CAD.  104 808     MUNICIPIUL    MANGALIA

II. Titular

- nume: AGENTIA   NATIONALA  PT   LOCUINTE   BUCURESTI

- adresa postală: STR.  OITUZ     NR.  CAD.  104 808     MUNICIPIUL    MANGALIA

- numere de telefon: investitor director Ciprian Stan - 0729.037.878; proiectant – Archa srl ing. Gabriela Veriotti 0722.694.475

- persoane de contact: investitor – ANL  ing Carmen Pitigoi tel.0724.092.592 ; proiectant – Archa srl ing. Gabriela Veriotti 0722.694.475

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a)	TITLUL  LUCRARII

-  Denumire                   LOCUINTE   IN   PROPRIETATE   CU   CREDIT   IPOTECAR

### STR.  OITUZ     NR.  CAD.  104 808     MUNICIPIUL    MANGALIA

### -  Amplasament	     STR.  OITUZ   NR.  CAD.  104808   MUNICIPIUL  MANGALIA

-  Beneficiar                 AGENTIA  NATIONALA  PENTRU  LOCUINTE   BUCURESTI

-  Proiectant  general    S.C.  ARCHA   S.R.L.  Constanta

-  Suprafata  totala  teren  ansamblu   9 600,00 mp

OBIECTUL  LUCRARII

- Obiectiv  propus	              	16 locuinte cuplate , doua locuinte individuale si o locuinta colectiva  -  2  scari  cu  cate  11 apartamente

- Categ. de importanta  constr.	 	Categoria  “C”

- Clasa  de  importanta           	 	C  III

- Grad de rezistenta  la  foc             	II

- Risc  de  incendiu		            mic

AMPLASAMENT

Terenul  in  suprafata  totala  de  9 600,00 mp,  este  detinut  de  catre  Primaria  Mangalia  si  a  fost  pus  la  dispozitia  Agentiei  Nationale  pentru  Locuinte  Bucuresti  in  vederea  realizarii  ansamblului  rezidential  propus.

Vecinatatile  amplasamentului  sunt  dupa  cum  urmeaza:

-  la  nord  - strada Oituz

-  la  est  - alee  proiectata

-  la  sud - str. Dimitrie  Cantemir

-  la  vest  - str.  Gheorghe  Asachi .

Conform Certificatului de Urbanism 421/13.08.2018 emis de Primăria Orașului Mangalia , în temeiul reglementărilor reglementarilor documentației de urbanism, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Mangalia, destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: teren situat in intravilan proprietatea Mun. Mangalia, domeniu privat conform HCL nr. 69/26.06.2008 si nr. 71/24.05.2002 , adeverinta nr. 40291/2/07.01.2009 emisa de Primaria Mangalia, teren atribuit in folosinta gratuita ANL Bucuresti pe durata realizarii investitiei, Locuinte prin credit ipotecar in baza HCL al Mun. Mangalia nr. 15/09.03.2015 .Terenul este inregistrat la categoria de folosinta curti constructii Cc. Functiunea dominanta – locuire. Functiuni permise – locuinte individuale cuplate sau insiruite , completari , modernizari, refaceri si extinderi, constructii necesare functiunii complementare locuintelor. Functiuni interzise – activitati care produc poluare si consum ineficient de teren . Echiparea edilitara – zona este echipata edilitar in terenurile construite.

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 se vor asigura spatii verzi pentru locuinte individuale minim 5 mp /locuitor (apreciem ca o familie de 4 persoane va locui in fiecare imobil P+1E , deci vor fi asigurati 20 mp de spatii verzi pentru fiecare tip de casa ) si minim 30% din suprafata terenului la locuintele colective .

18 case x 20,00mp/casa = 360,00 mp spatii verzi la case

30% x 2017,74 mp bloc = 605,32 mp spatii verzi la bloc

TOTAL PE ANSAMBLU = 965,32 mp spatii verzi

b)	Necesitatea proiectului se datorează posibilității de folosință a unui teren liber-neconstruit, amplasat într-o zonă mixtă specifică locuirii – Zona Mangalia centru , în vederea sporirii calității acesteia prin construirea unor imobile de locuințe colective si individuale și implicit majorarea capacității de locuire, benefică dezvoltării localității.

c)	Valoarea investiției este estimată la aproximativ 6715 mii lei + TVA conform deviz general

d)	Implementarea propusă se va derula pe perioada normată a Autorizației de Construire.

Lucrările de construire vor începe numai după obținerea Autorizației de Construire și în condițiile stabilite de aceasta.

- Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (plan de situație și amplasamente)

In planșele desenate anexate, Plan de încadrare în zonă și Plan de situație, la  dosarul înregistrat la APM Constanta sunt prezentate modul de planificare a utilizării suprafețelor.

Caracteristicile terenului sunt prezentate in planul de situatie anexa la certificatul de urbanism si in documentatia cadastrala anexata .

Lucrările propuse se vor derula exclusiv pe terenul proprietate privată, în suprafață de 9.600 mp, fără folosința temporară a niciunei suprafețe suplimentare.

f)	Caracteristicile și formele fizice ale construcției

CASA   TIP  1     LOTURILE   2 – 3,   4 –  5,    6 –  7,    8 –  9

-  Indici  urbanistici :

LOT  2      S teren = 411,86 mp        Ac =   64,98 mp         POT  = 15,78%

Ad = 129,96 mp         CUT  = 0,316

LOT  3      S teren = 409,50 mp        Ac =   64,98 mp         POT  = 15,87%

Ad = 129,96 mp         CUT  =  0,317

LOT  4      S teren = 409,50 mp       Ac =   64,98 mp          POT  = 15,87%

Ad = 129,96 mp          CUT  =  0,317

LOT  5      S teren = 409,50 mp        Ac =   64,98 mp          POT  = 15,87%

Ad = 129,96 mp          CUT  =  0,317

LOT  6      S teren = 409,50 mp       Ac =   64,98 mp          POT  = 15,87%

Ad = 129,96 mp          CUT  =  0,317

LOT  7      S teren = 409,50 mp        Ac =   64,98 mp          POT  = 15,87%

Ad = 129,96 mp          CUT  =  0,317

LOT  8      S teren = 409,50 mp       Ac =   64,98 mp          POT  = 15,87%

Ad = 129,96 mp          CUT  =  0,317

LOT  9      S teren = 405,72mp        Ac =   64,98 mp          POT  = 16,02%

Ad = 129,96 mp         CUT  =  0,320

OBIECTUL  LUCRARII

Obiectiv  propus	                locuinte  unifamiliale  cuplate

Nivele	                                   	    parter + mansarda

Categ. de importanta  constr.	   Categoria  “C”

Clasa  de  importanta           	    C  III

Grad de rezistenta  la  foc           II

Risc  de  incendiu		    mic

Amplasamentul  este  liber  de  constructii,  pe  el  urmand  a  se  realiza   un  imobil  cuprinzand   doua  unitati  locative  cuplate,  fiecare  din  ele  cuprinzand  urmatoarele  elemente  functionale:

- parter             -  hol  acces							s =   3,80 mp

-  hol                                                                               	s =   4,85 mp

- camera  de  zi						s = 16,15 mp

-  bucatarie 							s = 12,66 mp

-  grup sanitar							s =   3,09 mp

-  debara						            s =   2,61 mp

-  sas	            				                        s =   2,37 mp

- mansarda 	-  dormitor 1						           s =  16,15 mp

-  dormitor 2			    	  		           s =  12,66 mp

-  debara 						           s =   3,80 mp

-  baie								 s =   5,64 mp

-  hol  nivel		        		                                     s =   4,85 mp

A l    =     44,96 mp

A u   =     88,64mp

A c   =      64,98 mp   +     7,76 mp  terasa

A d   =    129,96 mp   +  10,02 mp  balcon - terasa

FINISAJE  INTERIOARE

-  pardoseli  -  gresie  ceraminca  pentru  camera  de  zi,  bucatarie, scara,  holuri si  bai      	    -  parchet  laminat  in  dormitoare

-  pereti        -  zugraveli  lavabile  in  incaperi

-  faianta  h = 2,10m  la  frontul  de  lucru  al  bucatariei  si  in  bai

-  zugraveli  simple  in  spatiul   pentru   depozitare

FINISAJE  EXTERIOARE

-  tencuieli  decorative  alb  si  texturate  gri  deschis

-  invelitoare  din  tabla  cu  aspect  de  tigla

-  gresie  de  exterior  pentru  terasa  si   balcoane

Structura  de  rezistenta   se  va  realiza  in  sistem    zidarie  portanta  cu  samburi,  centuri  si  grinzi,  planseu  din  beton  armat  peste  parter,   pe  fundatii  continui  din  beton  armat  pe  doua  directii .  Inchiderile  se  vor  face  din  BCA 25  cm.  Acoperisul  va  fi  in  sarpanta  din  lemn  ecarisat.

Compartimentarile  propuse  vor  fi  realizate  din  zidarie  de  BCA  de 25 cm  grosime  si  gipscarton.

Constructia  va  fi  prevazuta  cu  termosistem  din  polistiren  expandat  de  10 cm.

Inchiderea  superioara  a  spatiilor  de  la  etaj   se  va  realiza  cu  gipscarton  rezistent  la  foc,  fixat  pe  o  structura  de  rigle  din  lemn  montate  sub  capriori,  pe  care  se  va  realiza  termoizolatia  din  vata  minerala   de  10 cm.  De  asemenea  intre  capriori  se  vor  monta  saltele  de  vata  minerala  bazaltica  semirigida  de  12 cm.

Invelitoarea  din  tigla  metalica  va  descarca  prin  intermediul  jgheaburilor  in  trei  burlane  din  tabla.

UTILITATI

Alimentarea  cu  apa  si  evacuarea  apelor  uzate  menajerea  se  vor  realiza  prin  racordarea   la  retelele  extinse  ale  localitatii,  cu   care  zona   este  echipata.

Energia  electrica  va  fi  furnizata  de   reteaua  existenta alocalitatii,  iar incalzirea  spatiior  si  apa  calda  menajera  vor  fi  asigurate  de  o  centrala  murala  pe  gaz  natural  furnizat  prin  intermediul  unui  racord  la  reteaua  existenta  in  zona.

CASA   TIP  2     LOTURILE   12 - 13,  14 - 15,  16 - 17,  18 - 19

-  Indici  urbanistici

LOT 12         S teren = 408,50mp         Ac =   80,25 mp      POT  = 19,65%

Ad = 160,50 mp      CUT  =  0,393

LOT 13         S teren = 424,97mp        Ac =   80,25 mp       POT  = 18,88%

Ad = 160,50 mp      CUT  =  0,378

LOT 14         S teren = 428,86mp         Ac =   80,25 mp      POT  = 18,71%

Ad = 160,50 mp     CUT  =  0,374

LOT 15         S teren = 432,03mp         Ac =   80,25 mp     POT  = 18,56%

Ad = 160,50 mp     CUT  =  0,372

LOT 16         S teren = 435,21mp         Ac =   80,25 mp     POT  = 18,44%

Ad = 160,50 mp     CUT  =  0,369

LOT 17         S teren = 438,38mp         Ac =   80,25 mp     POT  = 18,31%

Ad = 160,50 mp    CUT  =  0,366

LOT 18         S teren = 441,56mp        Ac =   80,25 mp     POT  = 18,17%

Ad = 160,50 mp     CUT  =  0,363

LOT 19         S teren = 447,31mp         Ac =   80,25 mp     POT  = 17,94%

Ad = 160,50 mp     CUT  =  0,359

OBIECTUL  LUCRARII

Obiectiv  propus	             locuinte  unifamiliale  cuplate

Nivele	                                   	 parter + mansarda

Categ. de importanta  constr.	 Categoria  “C”

Clasa  de  importanta           	 C  III

Grad de rezistenta  la  foc        II

Risc  de  incendiu		 mic

Amplasamentul  este  liber  de  constructii,  pe  el  urmand  a  se  realiza   un  imobil  cuprinzand   doua  unitati  locative  cuplate,  fiecare  din  ele  cuprinzand  urmatoarele  elemente  functionale:

- parter          -  hol  acces						s =   2,88 mp

-  hol                                                                               s =   6,60 mp

- camera  de  zi						s = 15,40 mp

-  sufragerie                                                                    s = 12,86 mp

-  bucatarie 						s = 10,86 mp

-  camara							s =   1,76 mp

-  baie						            s =   3,92 mp

-  hol						            s =   3,83 mp

-  debara 				             	s =   2,38 mp

- mansarda 	-  dormitor 1						             s =  17,23 mp

-  dormitor 2			    	  		             s =  14,81 mp

-  dormitor 3			    	  		             s =  10,86 mp

-  debara 						 	 s =    2,72 mp

-  sas								 s =   1,79 mp

-  baie								 s =   5,09 mp

-  hol  nivel        	        		                                     s =   5,14 mp

A l  =    71,16 mp

A u =  118,13 mp

A c =    80,25 mp   +  7,01mp  terasa

A d =  160,50 mp   +  2,54 mp balcon +  3,85 mp logie

FINISAJE  INTERIOARE

-  pardoseli  -  gresie  ceraminca  pentru  camera  de  zi,  bucatarie, scara,  holuri si  bai          	-  parchet  laminat  in  dormitoare

-  pereti      -  zugraveli  lavabile  in  incaperi

-  faianta  h = 2,10 m  in  bai  si  0,65 m la  frontul  de  lucru  al  bucatariei

-  zugraveli  simple  in  spatiul   pentru   depozitare

FINISAJE  EXTERIOARE

-  tencuieli  decorative  alb  si  texturate  gri deschis

-  tamplarie  din  P.V.C.  -  alb

-  invelitoare  din  tabla  cu  aspect  de  tigla

-  gresie  de  exterior  pentru  terasa  si   balcoane

Structura  de  rezistenta   se  va  realiza  in  sistem    zidarie  portanta  cu  samburi,  centuri  si  grinzi,  planseu  din  beton  armat  peste  parter,   pe  fundatii  continui  din  beton  armat  pe  doua  directii .  Inchiderile  se  vor  face  din  BCA 25  cm.  Acoperisul  va  fi  in  sarpanta  din  lemn  ecarisat.

Compartimentarile  propuse  vor  fi  realizate  din  zidarie  de  BCA  de 25 cm  grosime  si  gipscarton.

Constructia  va  fi  prevazuta  cu  termosistem  din  polistiren  expandat  de  10 cm.

Inchiderea  superioara  a  spatiilor  de  la  etaj   se  va  realiza  cu  gipscarton  rezistent  la  foc,  fixat  pe  o  structura  de  rigle  din  lemn  montate  sub  capriori,  pe  care  se  va  realiza  termoizolatia  din  vata  minerala   de  10 cm.  De  asemenea  intre  capriori  se  vor  monta  saltele  de  vata  minerala  bazaltica  semirigida  de  12 cm.

Invelitoarea  din  tigla  metalica  va  descarca  prin  intermediul  jgheaburilor  in  trei  burlane  din  tabla.

UTILITATI

Alimentarea  cu  apa  si  evacuarea  apelor  uzate  menajerea  se  vor  realiza  prin  racordarea   la  retelele  extinse  ale  localitatii,  cu   care  zona   este  echipata.

Energia  electrica  va  fi  furnizata  de   reteaua  existenta alocalitatii,  iar incalzirea  spatiior  si  apa  calda  menajera  vor  fi  asigurate  de  o  centrala  murala  pe  gaz  natural  furnizat  prin  intermediul  unui  racord  la  reteaua  existenta  in  zona.

CASA   3a      L O T   11,    CASA  3b   LOT 10

Obiectiv  propus	              locuinta  unifamiliala

Nivele	                                   	 parter + mansarda

Categ. de importanta  constr.	 Categoria  “C”

Clasa  de  importanta           	 C  III

Grad de rezistenta  la  foc         II

Risc  de  incendiu		  mic

Amplasamentul  este  liber  de  constructii,  pe  el  urmand  a  se  realiza   un  imobil  cuprinzand   doua  unitati  locative  cuplate,  fiecare  din  ele  cuprinzand  urmatoarele  elemente  functionale:

- parter            -  hol  acces							s =   2,88 mp

-  hol                                                                             	s =   6,60 mp

- camera  de  zi						s = 15,40 mp

-  sufragerie                                                                  	s = 12,86 mp

-  bucatarie 							s = 12,05 mp

-  camara							s =   1,76 mp

-  baie						                        s =   3,92 mp

-  hol						                        s =   3,83 mp

-  debara 						           s =   2,38 mp

- mansarda 	-  dormitor 1						             s =  17,23 mp

-  dormitor 2			    	  		             s =  14,81 mp

-  dormitor 3			    	  		             s =  12,05 mp

-  debara 						 	 s =   2,72 mp

-  sas								 s =   1,79 mp

-  baie								 s =   5,09 mp

-  hol  nivel 	        		                                                 s =   5,14 mp

A l   =   72,35 mp

A u  =  120,51mp

A c  =    83,98 mp  +  8,26 mp terasa

A d  =  167,96 mp  +  2,54 mp balcon +  4,75 mp logie + 3,38 balcon

FINISAJE  INTERIOARE

-  pardoseli  -  gresie  ceraminca  pentru  camera  de  zi,  bucatarie, scara,  holuri si  bai     	-  parchet  laminat  in  dormitoare

-  pereti   -  zugraveli  lavabile  in  incaperi

-  faianta  h = 2,10m  la  frontul  de  lucru  al  bucatariei  si  in  bai

-  zugraveli  simple  in  spatiul   pentru   depozitare

FINISAJE  EXTERIOARE

-  tencuieli  decorative  alb  si  texturate  gri deschis

-  tamplarie  din  P.V.C.  -  alb

-  invelitoare  din  tabla  cu  aspect  de  tigla

-  gresie  de  exterior  pentru  terasa  si   balcoane

Structura  de  rezistenta   se  va  realiza  in  sistem    zidarie  portanta  cu  samburi,  centuri  si  grinzi,  planseu  din  beton  armat  peste  parter,   pe  fundatii  continui  din  beton  armat  pe  doua  directii .  Inchiderile  se  vor  face  din  BCA 25  cm.  Acoperisul  va  fi  in  sarpanta  din  lemn  ecarisat.

Compartimentarile  propuse  vor  fi  realizate  din  zidarie  de  BCA  de 25 cm  grosime  si  gipscarton. 	Constructia  va  fi  prevazuta  cu  termosistem  din  polistiren  expandat  de  10 cm.

Inchiderea  superioara  a  spatiilor  de  la  etaj   se  va  realiza  cu  gipscarton  rezistent  la  foc,  fixat  pe  o  structura  de  rigle  din  lemn  montate  sub  capriori,  pe  care  se  va  realiza  termoizolatia  din  vata  minerala   de  10 cm.  De  asemenea  intre  capriori  se  vor  monta  saltele  de  vata  minerala  bazaltica  semirigida  de  12 cm.

Invelitoarea  din  tigla  metalica  va  descarca  prin  intermediul  jgheaburilor  in  trei  burlane  din  tabla.

UTILITATI

Alimentarea  cu  apa  si  evacuarea  apelor  uzate  menajerea  se  vor  realiza  prin  racordarea   la  retelele  extinse  ale  localitatii,  cu   care  zona   este  echipata.

Energia  electrica  va  fi  furnizata  de   reteaua  existenta alocalitatii,  iar incalzirea  spatiior  si  apa  calda  menajera  vor  fi  asigurate  de  o  centrala  murala  pe  gaz  natural  furnizat  prin  intermediul  unui  racord  la  reteaua  existenta  in  zona.

CASA   3b      L O T   10

Obiectiv  propus	              locuinta  unifamiliala

Nivele	                                   	 parter + mansarda

Categ. de importanta  constr.	 Categoria  “C”

Clasa  de  importanta           	 C  III

Grad de rezistenta  la  foc         II

Risc  de  incendiu		 mic

Amplasamentul  este  liber  de  constructii,  pe  el  urmand  a  se  realiza   un  imobil  cuprinzand   doua  unitati  locative  cuplate,  fiecare  din  ele  cuprinzand  urmatoarele  elemente  functionale:

- parter             -  hol  acces							s =   2,88 mp

-  hol                                                                             	s =   6,60 mp

- camera  de  zi						s = 15,40 mp

-  sufragerie                                                                  	s = 12,86 mp

-  bucatarie 							s = 12,05 mp

-  camara							s =   1,76 mp

-  baie						                        s =   3,92 mp

-  hol						                        s =   3,83 mp

-  debara 						            s =   2,38 mp

- mansarda 	 -  dormitor 1						            s =  17,23 mp

-  dormitor 2			    	  		            s =  14,81 mp

-  dormitor 3			    	  		            s =  12,05 mp

-  debara 						 	 s =   2,72 mp

-  sas								 s =   1,79 mp

-  baie								 s =   5,09 mp

-  hol  nivel 	        		                                                 s =   5,14 mp

A l   =   72,35 mp

A u  =  120,51mp

A c  =    83,98 mp  +  8,26 mp terasa

A d  =  167,96 mp  +  2,54 mp balcon +  4,75 mp logie + 3,38 balcon

FINISAJE  INTERIOARE

-  pardoseli  -  gresie  ceraminca  pentru  camera  de  zi,  bucatarie, scara,  holuri si  bai            	-  parchet  laminat  in  dormitoare

-  pereti   -  zugraveli  lavabile  in  incaperi

-  faianta  h = 2,10m  la  frontul  de  lucru  al  bucatariei  si  in  bai

-  zugraveli  simple  in  spatiul   pentru   depozitare

FINISAJE  EXTERIOARE

-  tencuieli  decorative  alb  si  texturate  gri deschis

-  tamplarie  din  P.V.C.  -  alb

-  invelitoare  din  tabla  cu  aspect  de  tigla

-  gresie  de  exterior  pentru  terasa  si   balcoane

Structura  de  rezistenta   se  va  realiza  in  sistem    zidarie  portanta  cu  samburi,  centuri  si  grinzi,  planseu  din  beton  armat  peste  parter,   pe  fundatii  continui  din  beton  armat  pe  doua  directii .  	Inchiderile  se  vor  face  din  BCA 25  cm.  Acoperisul  va  fi  in  sarpanta  din  lemn  ecarisat.

Compartimentarile  propuse  vor  fi  realizate  din  zidarie  de  BCA  de 25 cm  grosime  si  gipscarton.

Constructia  va  fi  prevazuta  cu  termosistem  din  polistiren  expandat  de  10 cm.

Inchiderea  superioara  a  spatiilor  de  la  etaj   se  va  realiza  cu  gipscarton  rezistent  la  foc,  fixat  pe  o  structura  de  rigle  din  lemn  montate  sub  capriori,  pe  care  se  va  realiza  termoizolatia  din  vata  minerala   de  10 cm.  De  asemenea  intre  capriori  se  vor  monta  saltele  de  vata  minerala  bazaltica  semirigida  de  12 cm.

Invelitoarea  din  tigla  metalica  va  descarca  prin  intermediul  jgheaburilor  in  trei  burlane  din  tabla.

UTILITATI

Alimentarea  cu  apa  si  evacuarea  apelor  uzate  menajerea  se  vor  realiza  prin  racordarea   la  retelele  extinse  ale  localitatii,  cu   care  zona   este  echipata.

Energia  electrica  va  fi  furnizata  de   reteaua  existenta alocalitatii,  iar incalzirea  spatiior  si  apa  calda  menajera  vor  fi  asigurate  de  o  centrala  murala  pe  gaz  natural  furnizat  prin  intermediul  unui  racord  la  reteaua  existenta  in  zona.

BLOC  St +  P + 2 E + M       lot 1

-  Suprafata  teren  lot 1                      2 017,74 mp

-  Aria  construita                                 431,52 mp

-  Aria  desfasurata                              1 761,62 mp

-  POT  =   21,39%

-  CUT  =   0,873

Obiectiv  propus	              locuinta colectiva  -  2  scari  cu  cate  11 apartamente

Nivele	                                   	 subsol  tehnic + parter + 2 etaje + mansarda

Categ. de importanta  constr.	 Categoria  “C”

Clasa  de  importanta           	 C  III

Grad de rezistenta  la  foc        II

Risc  de  incendiu		 mic

Vecinatatile  lotului  1  pe  care  se  amplaseaza  imobilul  sunt  dupa  cum  urmeaza:

-  la  nord  - loturile  2  si  19

-  la  est  - alee  proiectata

-  la  sud - str. Dimitrie  Cantemir

-  la  vest  - str.  Gheorghe  Asachi .

Accesul  la  unitatea  de  locuit  propusa  se  face  din  str.  Gheorghe  Asachi  pentru   	scara  A  si  din  aleea  proiectata  pentru  scara  B.

Amplasamentul  este  liber  de  constructii,  pe  el  urmand  a  se  realiza   un  imobil  cuprinzand   22  apartamente  dupa  cum  urmeaza:

Ap.1  (12)		A l   =  33,57 mp

2 camere		A u  =  55,02 mp

A c  =  65,18 mp

arie construita aferenta spatiilor comune    -    9,91 mp

Ap.2  (13)		A l  =  47,68 mp

3 camere 		A u =  76,45 mp

A c =  91,95 mp

arie construita aferenta spatiilor comune    -  13,97 mp

Ap.3/6 (14/17)	A l  =  33,57 mp

2 camere		A u =  55,02 mp

A c =  65,10 mp  +  4,73 balcon  =  69,83 mp

arie construita aferenta spatiilor comune    -   10,61mp

Ap.4/7 (15/18)	A l  =  31,35 mp

2 camere			A u =  57,61 mp

A c =  69,69 mp  +  6,30 balcon  =  75,99 mp

arie construita aferenta spatiilor comune    -   11,55 mp

Ap.5/8 (16/19)	A l  =  34,24 mp

2 camere		A u =  54,25mp

A c =  63,88 mp  +  6,75 balcon  =  70,63 mp

arie construita aferenta spatiilor comune     -   10,73 mp

Ap.9  (20)   		A l  =  21,11 mp

1 camera		A u =  42,56 mp

A c =  52,43 mp  +  4,73 balcon  =  57,16 mp

arie construita aferenta spatiilor comune     -     8,69 mp

Ap.10  (21) 		A l  =  18,37 mp

1 camera		A u =  45,30 mp

A c =  56,04 mp  + 3,43 balcon  =  59,47 mp

arie construita aferenta spatiilor comune        -   9,04 mp

Ap.11  (22)	  	A l  =  21,67 mp

1 camera		A u =  41,91 mp

A c =  51,20 mp + 6,75 balcon  =  57,95 mp

arie construita aferenta spatiilor comune      -    8,81 mp

BILANT   ARII   CONSTRUITE   PENTRU   UN   TRONSON

|  | A c unitati de locuit (din care balcoane) | A c spatii comune | T O T A L |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTER | 65,18 + 91,95 = 157,76 mp | 58,63 mp | 215,76 mp |
| ETAJ 1 | 69,83 + 75,99 + 70,63 = 216,45 mp ( 4,73 + 6,30 + 6,75 = 17,78 mp) | 19,19 mp | 235,64 mp |
| ETAJ 2 | 69,83 + 75,99 + 70,63 = 216,45 mp ( 4,73 + 6,30 + 6,75 = 17,78 mp) | 19,19 mp | 235,64 mp |
| MANSARDA | 57,16 + 59,47 + 57,95 = 174,58 mp ( 4,73 + 3,43 + 6,75 = 14,91 mp) | 19,19 mp | 193,77 mp |
| T O T A L | 764,61 mp | 116,20 mp | 880,81 mp |

A c  bloc   =    215,76 x 2  =     431,52 mp

A d  bloc   =    880,81 x 2  =  1 761,62 mp

ARII  UTILE  SPATII  COMUNE  PENTRU  UN TRONSON

-  hol  acces     				   	     10,90  mp

-  uscatorie 					    11,33 mp

-  spatiu  biciclete  si  caruciuare 		      7,35 mp

-  hol  parter					      9,42 mp (fara  scara,  dar  incluzind  suprafata  								          zonei  de  acces  in  subsol,  pana  la  							                             1,80 m  sub  rampa  scarii –  la  limita  	                                                                                    ghepengului, spre  curtea  de lumina)

-  hol  etaj 1					      7,18 mp

-  hol  etaj 1					      7,18 mp

- hol  mansarda                                                     7,36 mp

TOTAL  ARIE  UTILA  SPATII  COMUNE      60,70 mp

FINISAJE  INTERIOARE

-  pardoseli  -  gresie  ceraminca  pentru  casa  scarii,  bucatarii, holuri  si  bai          	      	     -  parchet  laminat   in  camera  de  zi  si  dormitoare

-  pereti       -  zugraveli  lavabile  in  incaperi

-  faianta  h = 2,10 m  in  bai  si  0,65 m la  frontul  de  lucru  al  bucatariilor

-  zugraveli  simple  in  casa  scarii

FINISAJE  EXTERIOARE

-  tencuieli  decorative  alb  si  texturate  gri  deschis

-  invelitoare  din  tabla  cu  aspect  de  tigla

-  gresie  de  exterior  pentru  scara  acces  si   balcoane

Structura  de  rezistenta   se  va  realiza  in  sistem  cadru cu  stalpi,  grinzi  si  plansee din  beton  armat,   pe  fundatii  continui  din  beton  armat  pe  doua  directii .  Inchiderile  se  vor  face  din  BCA 25  cm.  Acoperisul  va  fi  in  sarpanta  din  lemn  ecarisat.

Compartimentarile  propuse  vor  fi  realizate  din  zidarie  de  BCA  de 12,5 cm  grosime  si  gipscarton.

Constructia  va  fi  prevazuta  cu  termosistem  din  polistiren  expandat  de  10 cm.

Inchiderea  superioara  a  spatiilor  de  la  mansarda   se  va  realiza,  in  situatia  in  care  nu  este  planseul  din  beton  armat,  cu  gipscarton  rezistent  la  foc,  fixat  pe  o  structura  de  rigle  din  lemn  montate  sub  capriori,  pe  care  se  va  realiza  termoizolatia  din  vata  minerala   de  10 cm.  De  asemenea  intre  capriori  se  vor  monta  saltele  de  vata  minerala  bazaltica  semirigida  de  12 cm.

Invelitoarea  din  tigla  metalica  va  descarca  prin  intermediul  jgheaburilor  in  patru  burlane  din  tabla.

UTILITATI

Alimentarea  cu  apa  si  evacuarea  apelor  uzate  menajerea  se  vor  realiza  prin  racordarea   la  retelele  extinse  ale  localitatii,  cu   care  zona   este  echipata.

Energia  electrica  va  fi  furnizata  de   reteaua  existenta alocalitatii,  iar incalzirea  spatiior  si  apa  calda  menajera  vor  fi  asigurate  de  o  centrala  murala  pe  gaz  natural  furnizat  prin  intermediul  unui  racord  la  reteaua  existenta  in  zona.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie;

Investiția propusă constă în edificarea unui imobil cu funcțiunea de locuințe colective si  a 4 tipuri de locuinte individuale .

În cadrul investiției propuse nu există activități de producție

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul, nu sunt propuse instalații sau fluxuri tehnologice pe amplasament, așa cum rezultă din specificul proiectului.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul, nu se desfășoara activități de producție.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Zona dispune de rețele de utilități. Bransamentele și rețelele edilitare se vor executa subteran. Echipamentele tehnice se amplasează subteran sau în incintele/nișele construcțiilor, fără afectarea circulației publice și a aspectului exterior al clădirilor.

Construcţiile vor fi alimentate cu energie electrică din reţeaua publică de distribuţie în baza Avizului obținut în acest sens.

Alimentarea cu apa se va face de la rețeaua existentă în zonă iar canalizarea apelor menajere se va realiza în rețeaua publică, în baza Avizului obținut de la RAJA Mangalia.

Asigurarea agentului termic şi a apei calde menajere se va face prin montarea de centrale termice cu funcționare pe combustibil gazos proprii fiecărei unități locative.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Refacerea amplasamentului după edificarea imobilului se va realiza conform proiectului tehnic de execuție iar suprafetele de teren rămase libere se vor amenaja și întreține ca platforme carosabile/parcaje, accesuri auto și pietonale, spații verzi, în conformitate cu planul de situație.

Cantitatea de pământ vegetal care va rezulta în urma execuției săpăturilor fundațiilor va fi utilizat pentru amenajarea spațiilor verzi sau ca umpluturi compactate pentru amenajările exterioare. Solul nefertil, argilă și loes va fi preluat de către firme special autorizate în acest domeniu.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul, accesul se va face de pe Strazile existente – str. Dimitrie Cantemir , str. Ghe. Asachi si str. Oituz. .

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare:

- piatră, nisip, lemn – folosite în construcție – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

- apă – resursă folosită atât în construcție cât și în funcționare

- metode folosite în construcție

Sistemele constructive vor respecta standardele în vigoare.

Constructorul va respecta în organizarea procesului de lucru normele de protecţie a muncii aflate în vigoare în România, în special cele elaborate de Ministerul Transporturilor şi de Ministerul Muncii ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrările de construcție vor începe numai după obținerea Autorizației de Construire și doar în condițiile stabilite de aceasta.

Lucrările de construcție desfășurate nu vor avea un caracter special, constând în procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare împrejmuiri, lucrări de organizare de șantier, lucrări amenajare teren (săpături, nivelări, compactari, umpluturi), montare cofraje și armături, betonare (fundații, stâlpi, grinzi, planșee), executare zidării de inchideri exterioare, zidării de compartimentare, montaj tâmplării.

În vederea realizării calității construcției în toate etapele de concepere, realizare, exploatare și utilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului calitățatii prevăzut în Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcții.

Sistemul calității se compune din:

- Reglementarile tehnice în construcții

- Calitatea produselor folosite la realizarea construcțiilor

- Agremente tehnice pentru noi produse și procedee

- Verificarea proiectelor, a execuției lucrărilor și expertizarea proiectelor și construcțiilor

- Conducerea și asigurarea calității în construcții

- Autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții

- Activitatea metrologică în construcții

- Recepția construcțiilor

- Comportarea în exploatare

- Postutilizarea construcțiilor

- Controlul de Stat al calității în construcții

Asigurarea respectării cerințelor de calitate în construcții

Cerințele de calitate sunt în conformitate cu prevederile din Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995, fiind parte integranta a sistemului de calitate în construcții.

Cerinţa “A”  - Rezistență și Stabilitate

Structura de rezistență a fost concepută astfel încat să satisfacă cerința de calitate, “rezistență și stabilitate”. Proiectul este verificat de către un verificator atestat MLPAT pentru cerinţa obligatorie “rezistenţă şi stabilitate”- exigenţa “A”.

Cerința “B” – Siguranța în Exploatare

Siguranţa în exploatare se referă la siguranţa circulaţiilor, siguranţă la intruziune şi siguranţa în folosirea instalaţiilor şi echipamentelor aferente. S-au asigurat soluţii de proiectare specifice temei, repartizând funcţiunile în mod judicios în relaţie cu circulaţiile pe orizontală şi verticală, prevederi de soluţii de iluminat natural şi artificial, încălzire, ventilaţie, funcţie de exigenţele unei locuinţe moderne. S-a asigurat orientarea optimă funcţie de programul de arhitectură studiat.

Dimensionarea spaţiilor, golurilor şi elementelor de construcţie s-a făcut conform cu normativele în vigoare, asigurând o exploatare în condiţii de maximă siguranţă.

Balustradele scărilor și balcoanelor cât și parapeții ferestrelor au înălțimea de 0,9m.

Pentru materialele de finisaj se vor alege numai materialele durabile, elastice şi uşor de întreţinut.

Căile de acces au conformație și gabaritul adecvat fluxurilor de circulație. Culoarele sunt suficient de late și nesinuoase. Pereţii circulațiilor nu vor prezenta proeminenţe sau asperităţi.

Pardoselile circulaţiilor orizontale şi a celor verticale va fi antiderapant, atît la interior cît și la exterior.

Nodul de circulație vertical, scara, este în două rampe cu podest intermediar. Lățimea rampelor va fi de 1,10 m iar cea a podestelor intermediare de 1,40 m pentru a permite și transportul mobilierului. Treptele au lungimea de 27cm și înălțimea de 18,00 cm.

Asigurarea exigenţei privind siguranţa în exploatare din punct de vedere al instalaţiilor sanitare se va face ţinând cont de următoarele criterii:

- conductele vor fi izolate şi protejate;

- gurile de vizitare de la ghene vor fi etanşe.

Cerința “C” - Securitate la incendiu

Siguranţa la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanţe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor – P 118 – 99” aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).

Gradul de rezistenţă la foc – gradul II, Risc de incendiu – mic

Elementele componente ale structurii de rezistență sunt incombustibile, fac parte din clasa C0(CA1) și au o rezistență la foc de cel puțin două ore și jumatate pentru stâlpi, grinzi și planșee. Pereții de compartimentare cât și planșeele au o rezistență la foc de cel puțin o oră.

Materiale folosite la pardoseli și compartimentări sunt greu combustibile, făcând parte din clasele C1 și C2.

Alcătuirea și gabaritele căilor de evacuare, respectuv traseul, lungimea și numărul de fluxuri de evacuare asigura o circulatie lesnicioasa și fără obstacole. Lățimea liberă a căilor de evacuare a fost dimensionată pentru trei fluxuri în cazul casei scărilor și holurilor principale ale fiecărui nivel.

Pentru reducerea riscului de izbucnire a incendiului s-au prevăzut măsuri de realizare şi amplasare a funcţiunilor şi elementelor componente a instalaţiei de încălzire ce pot constitui focare de incendiu. Astfel, în proiectarea elementelor mai sus menționate s-au luat în considerare normele cuprinse în Ordinul 381/1219/M.C. Ordin al Ministerului de Interne şi a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. În conformitate cu normativul nu a fost necerară  echiparea clădirii cu hidranţi, sisteme sprinkler sau drencher.

Golurile de trecere prin planşee şi pereţi vor fi etanşate cu materiale rezistente la foc 30 minute conform normativului P118.

Conductele şi ghenele de instalaţii se vor dispune şi realiza astfel ca să fie protejate la şocuri, coroziune, incendiu şi să nu constituie căi de propagare a fumului şi incendiilor.

Cerinta “D” - Igiena, Sanatatea Oamenilor, Protectia si Refacerea Mediului

- Igiena si sanatatea oamenilor

Prin destinația sa, construcția nu constituie o amenintare pentru igiena și sănătatea utilizatorilor, a vecinatăților sau a mediului, neexistând surse de zgomot, degajari de gaze, poluare, etc.

Pentru satisfacerea cerinței referitoare la igiena și sănătatea oamenilor au fost luate următoarele măsuri:

-	fațadele ce prezintă ferestre ale camerelor de locuit au fost orientate spre est, vest și sud astfel încat să se asigure însorirea corespunzătoare a majorității spațiilor o cât mai mare perioada din zi.

- au fost prevăzute ferestre mari pentru asigurarea unui bun iluminat natural atat în camere cât și în zonele de gătit și servit masa. Circulația verticală, casa scării, este iluminată și ventilată natural;

-  asigurarea aerului proaspat se face prin ventilarea naturala a încăperilor.

- pentru asigurarea igienei personale au fost prevăzute băi mobilate complet pentru fiecare unitate locativă. Spațiul destinat activităților profesiilor liberale este dotat cu grup sanitar propriu.

Prin poziționarea ei, clădirea nu obturează vederea celorlalte imobile vecine și nu împiedică însorirea fațadelor acestora, în acest sens fiind întocmit un Studiu de Însorire.

- Refacerea mediului

Au fost prevăzute spații verzi în afara suprafetelor organizate pentru circulație. Pe aceste spații se vor planta arbori de talie mică și arbuști. Nu sunt necesare măsuri speciale de refacere a mediului.

c)	Protecția mediului

1. Pentru protecția calității apelor subterane s-au avut în vedere:

- Colectarea și evacuarea apelor menajere printr-un sistem organizat, într-un canal de protecție, spre rețeaua stradală existentă.

- Evacuarea la suprafața a apelor pluviale nepoluante și dirijarea lor spre stradă.

2. Protecția aerului va fi asigurată prin montarea de centrale termice în condensare performante.

3. În privința protecției ecosistemelor  terestre și acvatice sau a altor obiective de interes public, imobilul se va construi în intravilanul orașului Mangalia, într-o zona puternic antropizată, la o departare considerabilă față de ariile protejate și monumente ale naturii. De asemenea, în apropiere nu sunt vestigii arheologice sau zone cu restricții de construire.

4. Protecția solului și a subsolului va fi asigurată astfel:

- În sol se vor executa doar fundațiile construcției.

- Branșamentele subterane ale imobilului se vor executa conform normativelor în vigoare

5. Gospodărirea deșeurilor generate de amplasament se va face astfel:

- gunoiul (deșeul) menajer va fi colectat și depozitat în pubele selective într-un spațiu închis, amenajat la parterul imobilului. Beneficiarul va avea obligativitatea să încheie un contract cu societatea agreată în localitate în vederea ridicării și depozitării acestuia la groapa de gunoi aferentă localității. Tipul pubelelor va fi unul care să permită curățarea și decontaminarea periodică a spațiului.

Cerința “E” – Protecție termică, hidrofugă și economia de energie

Prin proiectare s-au luat măsurile necesare ce conduc la reducerea consumului de energie și realizarea unei construcții performante energetic, asigurându-se în același timp și condițiile de confort interior pentru locatari. Prin propunerea de anvelopare a construcției s-a obtinut un coeficient global de izolare termica mai mic decat cel normat, conform Normativului C 107/1-97. Soluțiile adoptate respectă prevederile:

* C 107/1-1997. Normativ privind calculul coficienților globali de izolare termică la clădirile de locuit.

* C 107/3-1997. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcții.

* C 107/4-1997. Ghid privind calculul performanțelor termotehnice ale clădirilor de locuit.

* NP 048-2000. Normativ pentru expertizarea termică și energetică a clădirilor și instalațiilor de încălzire.

Elementele de închidere a spațiilor ce delimiteaza exteriorul sunt proiectate cu respectarea prescripțiilor de confort termic.  Astfel, au fost prevăzute:

- Zidării exterioare din blocuri de BCA de 25 cm grosime;

- Izolații exterioare în sistem hidro și termo izolant cu termoizolația de 10 cm;

- Uși și ferestre din PVC cu rupere termica și geam termoizolant;

- Amplasarea accesului la adapost de vânturile dominante.

Izolarea hidrofugă a pereților și teraselor se face conform normativului C112:

- între fundații și pereți s-a prevăzut o hidroizolație din carton asfaltat;

- elevațiile vor fi hidroizolate cu un strat e emulsie bituminoasă aplicată la rece și termoizolată cu polistiren extrudat de 5cm grosime".

Cerința “F” – Protecție împotriva zgomotului

Având în vedere necesitatea realizării unui confort sporit pentru locatarii imobilului și asigurarea liniștii vecinilor, au fost luate măsuri de protecție acustică, măsuri constructive, eficiente, privind combaterea zgomotului, ecoului și reverberatiilor, astfel:

Eliminarea surselor de zgomot.

În clădirea proiectată nu există surse de zgomot sau vibrații, întrucât nu există mecanisme în mișcare sau aparate care să producă vibrații sau zgomote.

Coloanele pluviale și cele ale instalațiilor interioare vor fi izolate cu vată minerală.

Sunt respectate reglementările din P123/89 – Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile, social-culturale și tehnico-administrative.

Măsuri constructive.

Limitarea propagării zgomotelor între încăperi se face doar prin pereți și tavane, nefiind necesare măsuri speciale de protecție. Compartimentările interioare ce delimitează unitățile locative vor fi din zidărie de b.c.a. de 25cm grosime iar cele interioare apartamentelor de 15cm.

Protecția împotriva zgomotelor pe verticală este asigurată de planșeele de beton de 13cm grosime.

Ușile de la intrarea în unitățile locative și ferestrele exterioare asigură condiții de izolare fonică suficiente (< 27dB).

Eventualele zgomote exterioare vor fi atenuate suplimentar prin anveloparea clădirii cu polistiren expandat.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Pe perioada execuției construcției se va respecta cu strictețe proiectul pentru obiectivul  propus cât și recomandările specifice pentru protecția mediului.

Lucrări necesare organizării de șantier

În vederea asigurării tehnologiei de execuție a construcției, parcarea utilajelor, adăpostirea sculelor și instrumentelor de lucru se va face numai pe terenul proprietate personală. Materialele necesare edificării construcției vor fi depozitate numai pe terenul proprietate, fără a afecta domeniul public (trotuarul sau străzile existente în zonă). Pe terenul proprietate se va amenaja un container vestiar, utilat și dotat corespunzator acestui scop și un grup sanitar ecologic. Serviciile privind curățirea și igienizarea grupului sanitar, precum și ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de către o firmă specializată. Apa potabilă va fi asigurată periodic prin intermendiul unei firme specializate de ambalare, umplere și distribuție a apei potabile. Obligația organizării, contractării și asigurării acestor servicii revine antreprenorului care, pe bază de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de șantier.

Incinta va fi delimitata prin împrejmuire cu gard realizat din stâlpi și panouri metalice provizorii. La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de șantier, readucându-se terenul la starea inițială.

Este necesară asigurarea racordării la rețelele de utilități urbane existente în zona amplasamentului (apa, canalizare și energie electrică).

Accesul mașinilor și utilajelor ce vor aduce materialele necesare execuției construcției se va face numai din strazile existente. Calea de acces va fi intreținută pe toată durata execuției.

Lucrările proiectate nu sunt amplasate în zona de risc, impactul produs de lucrările de organizare de șantier asupra factorilor de mediu, aer, sol, subsol și apă fiind neglijabil, fără a conduce la modificări în structura acestora.

*Privind protecția aerului din zona nu sunt necesare măsuri speciale  deoarece emisiile vor fi nesemnificative, încadrâdu-se în fondul antropic actual. Transportul materialelor se va face fără a se împrăștia praf în aer, pentru aceasta recomandându-se udarea drumului de acces în funcție de condițiile climatice din perioada executării lucrărilor. Echipamentele utilizate în șantier se încadrează în limitele de noxe emise, respectiv de zgomot.

*Privind protecția împotriva zgomotului produs de utilajele de lucru, acesta poate fi evitat prin adoptarea unui program de lucru corelat cu programul de funcționare și utilizarea terenurilor învecinate. Se recomandă ca programul de lucru și circulația autovehiculelor în zonă să se stabilească în așa fel încât să fie respectate cu strictețe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă. Viteza de deplasare a autovehiculelor în zonă, va fi marcată prin indicatoare rutiere, respectându-se limita maximă de viteza impusă zonei. De asemenea ca măsuri preventive în vederea reducerii poluarii sonore, sunt inspecțiile tehnice periodece ale autovehiculelor și condițiile tehnice de limitare a zgomotului prevăzute la omologarea pentru circulația autovehiculelor rutiere.

*Privind protecția apei, șantierul va fi dotat cu un echipament cu presiune pentru apă rece, în vederea spălării roților autovehiculelor care ies din șantier. Apele uzate vor fi evacuate în rețeaua de canalizare existentă, numai după ce au fost trecute printr-un separator de nămol, grăsimi și hidrocarburi.

*Privind protecția solului, uleiurile (de motor, hidraulice, etc.) utilizate pentru funcționarea vehiculelor de transport și a utilajelor nu se vor depozita în incinta șantierului de lucru, alimentarea, manoperele de întreținere sau reparații urmând a se realiza în incintele unor unități specializate din zona. Combustibilul utilizat pentru utilaje și autovehicule nu va fi depozitat în șantier.

Deoarece pentru fucționarea utilajelor este necesară o cantitate redusă de uleiuri și carburanți, nefiind necesară realizarea de depozite, strocuri sau rezerve suplimentare, nu se impune realizarea planurilor de interventie, a planurilor de urgență pentru prevenirea riscurilor de accidente. Pentru siguranță, porțiunea din teren unde au acces autovehiculele poate fi prevazută cu material absorbant.

Execuția săpăturilor pentru fundație generează deșeuri din material vegetal (pământ vegetal), care va fi utilizat ca umpluturi compactate pentru amenajările exterioare sau pentru amenajarea spațiilor verzi. Surplusul va fi preluat de către firme special autorizate în acest domeniu.

Pe toată perioada executării lucrărilor, beneficiarul și constructorul vor lua toate măsurile de protecția muncii, conform legislației în vigoare, necesare preîntâmpinării oricaror accidente de muncă.

Pentru perioada de funcționare și exploatare a obiectivului propus se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanți pentru mediul înconjurător conform normelor în vigoare.

Pentru etapa de refacere și utilizare se vor crea plantații de spatii verzi care să atenueze mediul antropic în conformitate cu cerințele din C.U. 421 din 13.08.2018 . Conform acestor Reglementări pentru blocuri de locuințe colective si pentru locuintele individuale se vor asigura spații verzi amenajate cu arbori ornamentali .

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul, investiția se realizează pe teren proprietate privată. Amplasamentul nu este situat în arii naturale protejate și se încadrează în specificul funcțional al zonei, astfel încât nu a fost necesară studierea altor alternative de amplasament.

- alte activități care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect

Conform Certificatului de Urbanism nr. 421 din 13.08.2018 , pe lânga actul de reglementare eliberat de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța mai sunt necesare următoarele avize/autorizații:

- Aviz alimentare cu apă și canalizare

- Aviz alimentare cu energie electrică

- Aviz alimentare cu gaze naturale

- Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Constanta

- Aviz Statul Major General

- Actul notarial de dezmembrare a terenului in loturi

IV. Descrierea lucrărilor de demolare:

Nu este cazul, terenul este liber de construcții.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul, distanța în linie dreapta de la limita terenului până la cel mai apropiat stat vecin, Bulgaria, este de peste 61 km.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul, conform Certificatului de Urbanism nr. 421 din 13.08.2018 amplasamentul nu se află în zone protejate sau zone de protecție ale monumentelor istorice / ale naturii.

- Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cât și artificiale și alte informatii privind:

▪ folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Conform Certificatului de Urbanism 421/13.08.2018 emis de Primăria Orașului Mangalia , în temeiul reglementărilor reglementarilor documentației de urbanism, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Mangalia, destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: teren situat in intravilan proprietatea Mun. Mangalia, domeniu privat conform HCL nr. 69/26.06.2008 si nr. 71/24.05.2002 , adeverinta nr. 40291/2/07.01.2009 emisa de Primaria Mangalia, teren atribuit in folosinta gratuita ANL Bucuresti pe durata realizarii investitiei, Locuinte prin credit ipotecar in baza HCL al Mun. Mangalia nr. 15/09.03.2015 .Terenul este inregistrat la categoria de folosinta curti constructii Cc. Functiunea dominanta – locuire. Functiuni permise – locuinte individuale cuplate sau insiruite , completari , modernizari, refaceri si extinderi, constructii necesare functiunii complementare locuintelor. Functiuni interzise – activitati care produc poluare si consum ineficient de teren . Echiparea edilitara – zona este echipata edilitar in terenurile construite.

▪ politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul.

▪ arealele sensibile:

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

| COORDONATE STEREO 1970 ALE AMPLASAMENTULUI |
| --- |
| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] | Lungimi laturi |
| 7 | 263492.990 | 787235.490 |  |
| 6 | 263500.470 | 787202.610 |  |
| 5 | 263475.380 | 787197.250 |  |
| 4 | 263481.140 | 787168.080 |  |
| 3 | 263457.260 | 787162.460 |  |
| 2 | 263350.840 | 787138.510 |  |
| 1 | 263336.460 | 787203.340 |  |
| Steren=9600.00 mp |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu este cazul, investiția se realizează pe teren proprietate privată. Amplasamentul nu este situat în arii naturale protejate, și se încadrează în specificul funcțional al zonei, astfel nu a fost necesară studierea altor alternative de amplasament.

VI. Descrierea efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) Protecția calității apelor

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pe perioada construcției proiectului, sursele de poluanți a factorului de mediu apă provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanți care ar putea rezulta datorită funcționării utilajelor și celorlalte mijloace de transport folosite în cadrul organizării de șantier

- orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafață, pe sol sau în apele subterane

În timpul desfășurării operațiunilor în cadrul organizării de șantier este strict interzisă evacuarea apelor reziduale tehnologice în apele de suprafață sau subterane.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate în toalete ecologice care se vor vidanja periodic de către o firmă specializată.

Pentru prevenirea poluării accidentale și a afectării calității apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanți și uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport și utilajele necesare desfășurării lucrărilor de organizare de șantier, vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire și control, respectiv:

- respectarea programului de revizii și reparații pentru utilaje și echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor și echipamentelor;

- operațiile de întreținere și alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locații cu dotări adecvate;

- dotarea locației cu materiale absorbante specifice pentru compuși petrolieri și utilizarea acestora în caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de construcții în vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putând polua solul și subsolul, de aceea ele trebuie depozitate în spații închise sau acoperite.

În condițiile respectării proiectelor de construcții și instalații, pe perioada exploatării imobilului nu vor fi poluări accidentale ale apelor.

- Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Pe perioada de exploatare a construcției, apa uzată menajeră va fi evacuată la rețeaua de canalizare publică.

b) Protecția aerului

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Pe perioada de construcție, sursele de emisie a poluanților atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implică manevrarea materialelor de construcții și prelucrarea solului) și mobile (trafic utilaje și autocamioane – emisii de poluanți și zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de construcții/montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafață, liniare.

Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de execuție va fi reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special TSP şi fracțiunea PM10.

O proporție însemnată a lucrărilor include operații care se constituie în surse de emisie a prafului. Este vorba despre operațiile aferente manevrării pământului, materialelor balastoase, a cimentului/asfaltului și a celorlalte materiale, precum și execuția de săpături (excavări), umpluturi (descărcare material, împrăștiere, compactare) și lucrări de infrastructură.

O sursa de praf suplimentară este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoțește lucrările de construcție, datorită existenței pentru un anumit interval de timp, a suprafețelor de teren neacoperite expuse acțiunii vântului.

În timpul desfășurării lucrărilor de construcție factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor și mijloacelor de transport de pe șantier. Utilajele, indiferent de tipul lor, funcționează cu motoare Diesel, gazele de eșapament evacuate în atmosfera conținând întregul complex de poluanți specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule și hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de eșapament de la utilaje se încadrează, în marea lor majoritate, în categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografică, administrativă, topografică, precum și direcția dominantă a vânturilor au o contribuție favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitându-se astfel depozitarea îndelungată a stocurilor de materiale pe șantier și supraîncarcarea șantierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

Pe perioada de exploatare a imobilelor, sursele de poluare a aerului pot fi considerate centralele termice.

Prin funcțiunile propuse în cadrul imobilului – locuințe colective, nu se va produce un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

- Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă.

Pe perioada de execuție a lucrărilor de construcții, pentru evitarea dispersiei particulelor în atmosferă, se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de construcție trebuie depozitate în locuri special amenajate și ferite de acțiunea vântului. În cazul depozitării temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi împrăștiate prin acțiunea vântului.

Realizarea lucrărilor se va executa cu mijloace mecanice și manuale, depozitarea materialului efectuându-se în zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf în timpul transportului, materialele se vor transporta în condiții care să asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat etc.

Pe timpul depozitării se vor stropi depozitele de sol pentru a împiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport și utilajele vor folosi numai traseele prevăzute prin proiect, suprafețe amenajate, evitându-se suprafețele nepavate, astfel încât să se reducă pe cât posibil reantrenarea particulelor în aer.

Se vor efectua verificări periodice, conform legislației în domeniu, pentru utilajele și mijloacele de transport implicate în lucrările de construcție, astfel încât acestea să fie în stare tehnică bună și să nu emane noxe peste limitele admise.

În urma verificărilor periodice în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament, dacă vor aparea depășiri ale indicatorilor admiși (depășiri ale limitelor aprobate prin carțile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomandă folosirea de utilaje și echipamente moderne ce respectă standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, ținând cont de tendința mondială de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere și control restrictiv al emisiilor.

Este important ca în pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport și ale utilajelor sî fie oprite, evitându-se funcționarea nejustificată a acestora, sau manevrele nejustificate.

Organizarea judicioasă a activităților de construcție, cu respectarea programului planificat și actualizarea după caz a acestuia funcție de situațiile specifice apărute va permite fluidizarea circulației și evitarea supra-aglomerărilor de mijloace de transport și utilaje în organizarea de șantier.

Având în vedere măsurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor în cadrul organizării de şantier.

Pe perioada de exploatare a imobilelor, pentru centralele termice, se vor utiliza kituri de evacuare agrementate conform normelor în vigoare.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- sursele de zgomot și de vibrații;

În etapa de construcție, principalele surse de zgomot și vibrații rezultă din exploatarea utilajelor anexe în funcțiune ce deservesc lucrările și de la mijloacele de transport care tranzitează incinta.

Zgomotele și vibrațiile se produc în situații normale de exploatare a utilajelor și instalațiilor folosite în procesul de organizare de șantier au caracter temporar și nu au efecte negative asupra mediului.

Având în vedere că utilajele folosite sunt acționate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se încadrează în limitele impuse.

Lucrările de construcții se vor desfășura dupa un program agreat de administrația locală, astfel încât să se asigure orele de odihnă ale locatarilor din zonele imediat învecinate.

Pe perioada de exploatare, având în vedere funcțiunea imobilului, nu vor exista surse de zgomot.

- amenajarile și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

Nu este cazul.

d) Protecția impotriva radiațiilor:

- sursele de radiații

Nu este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

e) Protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice;

În cadrul lucrărilor de construcții/montaj desfășurate se manifestă un impact fizic asupra solului/subsolului ce constă în lucrările de terasamente ce urmează a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructură și rețelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce și ca urmare a apariției unor posibilele scurgeri accidentale de lubrifianți, carburanți sau substanțe chimice, datorită funcționării utilajelor și mijloacelor de transport folosite în cadrul organizării de șantier sau a reparațiilor dacă acestea sunt efectuate pe amplasament.

De asemenea, gospodărirea incorectă a deșeurilor poate duce la poluarea solului, subsolului și apelor freatice.

Când se realizează decopertarea stratului fertil și depozitarea lui partială, se scoate din circuitul natural o cantitate de elemente nutritive. Cea mai mare parte a acestora va fi reintegrată acestui circuit, pe măsură ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologică a terenului, inclusiv a învelișului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

Pe perioada de exploatare nu se estimează un impact asupra factorului de mediu sol/subsol, având în vedere funcțiunile propuse (locuințe colective) precum și soluțiile tehnice adoptate pentru evacuarea apelor menajere și a deșeurilor de pe amplasament.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului.

Măsurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

- interzicerea deversării apelor uzate rezultate pe perioada construcției în spațiile naturale (pe sol)

- spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face exclusiv în zone special amenajate pentru astfel de operațiuni

- utilajele și mijloacele de transport vor folosi doar căile de acces stabilite conform proiectului evitând suprafețele nepavate

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea evitării posibilității de apariție a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defecțiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosferă

- depozitarea materialelor în cadrul organizării de șantier trebuie să asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvată și eficientă, toate acestea în scopul de a evita pierderile și poluarea accidentală

- operațiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat care va fi predat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate în conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificată și completată prin Directiva 87/101/CEE transpusă în legislația națională prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

- reparațiile utilajelor/mijloacelor de transport care deservesc organizarea de șantier se fac în locuri special amenajate cu platforme betonate

Vor fi amenajate spații speciale pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor (ambalaje ale materialelor de construcții, deșeuri provenite din resturi ale materialelor de construcții), astfel încât deșeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol.

Toate deșeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor încheiate cu firme specializate.

În cazul respectării tehnologiilor de execuție a lucrărilor factorul „sol” și „subsol” nu va fi afectat de poluare.

Ca urmare a soluţiilor tehnice prevăzute privind evacuarea apelor menajere și pluviale se apreciază că nu vor fi poluări ale factorilor de mediu care să afecteze solul și subsolul zonei, astfel nu se estimeaza un impact asupra solului și subsolului cauzat de lucrările propuse.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul este situat în afara ariilor protejate Natura 2000, la distanța de:

- 1493m față de ROSCI0096 IZVOARELE SULFUROASE si ROSPA0066 MAREA NEAGRA

- 2123m față de ROSPA0066 LIMANU HERGHELIA

- 1089 m față de ROSCI0114 MLASTINA HERGHELIA

Amplasarea terenului față de ariile natural protejate

Impactul asupra vegetației și faunei poate fi resimțit pe perioada executării lucrărilor, datorită creșterii cantităților de pulberi sedimentale ce pot avea ușoare implicații asupra vegetației din vecinatatea amplasamentului.

Trebuie avută în vedere depozitarea separată a solului fertil decopertat ce poate fi reutilizat, față de restul solului excavat.

În timpul exploatării natura activității și amplasarea obiectivului exclude posibilitatea afectării faunei și florei terestre.

Se recomandă ca la amenajarea spațiilor verzi, să se folosească specii de plante autohtone (specifice zonei).

- lucrările, dotarile și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate.

Nu este cazul.

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.;

În timpul construcției, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al condițiilor de viață, se poate lua în considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activității în zonă și de desfășurarea efectivă a lucrărilor de construcții-montaj.

În timpul exploatării, impactul se va manifesta prin intensificarea traficului în zonă.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Lucrările de construcții se vor desfășura după un program agreat de administrația locală, astfel încat să se asigure orele de odihnă ale locatarilor din zonele cele mai apropiate.

Pe perioada execuției lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru protecția asezărilor umane astfel încat populația din zona să nu fie afectată.

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor, cantități de deșeuri generate;

În perioada lucrărilor de construcție, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifestă astfel:

- impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii

- impactul eventual dacă depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea

Pincipalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deșeului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de gestionare – posibil valorificabil şi/sau posibil de eliminate:

| Denumirea deşeului | Codul deşeului – conf. HG 856/2002 | Starea fizică (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Opţiuni de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| Beton | 17 01 01 | S | X |  |
| Fier şi otel | 17 04 05 | S | X |  |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | S | X |  |
| Deşeuri de lemn | 17 02 01 | S | X |  |
| Materiale plastice | 17 02 03 | S | X |  |
| Pământ fertil şi roci rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. | 17 05 05 | S | X | X |
| Uleiuri de ungere uzate din categoriile: Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* 13 02 08* | L | X | X |
| Ambalaje de hartie şi carton | 15 01 01 | S | X |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | S | X |  |
| Hartie/carton | 20 01 01 | S | X |  |
| Deseuri de sticla | 20 01 02 | S | X |  |
| Materiale plastice | 20 01 39 | S | X |  |
| Metale | 20 01 40 | S | X |  |
| Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului | 20 03 01 | S |  | X |

Deșeurile marcate cu * sunt deșeuri periculoase care prezintă una sau mai multe proprietăți periculoase menționate în ANEXA Nr. 4 – Proprietăți ale deşeurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

În timpul exploatării, având în vedere specificul activității ce se va desfășura pe amplasament, deșeurile rezultate vor fi reprezentate în principal de deșeuri municipale și asimilabile acestora:

- Deșeuri menajere – deșeuri municipale amestecate - 20 03 01

- Deșeuri de ambalaje:

- 15 01 01 ambalaje de hârtie și carton

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice

- 15 01 04 ambalaje metalice

- 15 01 07 ambalaje de sticlă

Colectarea reziduurilor solide și resturilor alimentare se va face în recipiente etanșe cu capac (pubele).

Din aceste pubele, deșeurile menajere vor fi evacuate de către o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deșeurile reciclabile (hartie/carton, plastic, etc.) vor fi colectate separat, în vederea valorificării prin agenți economici autorizați.

- modul de gospodărire a deșeurilor.

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate pe perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate și reglementate din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activități.

Se vor contracta de către prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile în depozite de deşeuri inerte sau de deşeuri periculoase.

Substanțele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor fi vidanja periodic de către o firmă specializată pe perioada execuției lucrărilor de construire.

Pe perioada de funcționare deșeurile menajere vor fi colectate în pubele și vor fi evacuate de către o firma de salubritate în baza unui contract.

Deșeurile reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) vor fi colectate selectiv, în vederea valorificării prin agenți economici autorizați și reglementați din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activități.

i) Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Pe perioada execuției construcției nu se vor produce substanțe și preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului.

Operațiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele și mijloacele de transport din cadrul organizării de șantier se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Alimentarea cu combustibil, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe șantier se vor face numai la societăți specializate și autorizate.

Pe perioada de exploatare a obiectivului de față nu se vor produce deșeuri periculoase și nu se vor folosi substanțe și preparate chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deșeuri periculoase și nu se vor folosi substanțe și preparate chimice periculoase, nici în perioada de construire a imobilului și nici în perioada de exploatare a acestuia.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a ternurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrările se vor derula pe o perioadă scurtă de timp - pe perioada impusă de Autorizația de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe șantier se va produce local și temporar.

Lucrările de construcții se vor desfășura dupa un program agreat de administrația locală, astfel încat să se asigure orele de odihnă ale locatarilor din vecinătatea proiectului.

În procesul tehnologic de construire toate deșeurile rezultate vor fi colectate în pubele tipizate și preluate de serviciile de salubritate specializate din zonă.

Amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar, astfel nu va exista un impact asupra speciilor și habitatelor protejate.

Asupra solului și subsolului se va manifesta în principal un impact fizic datorat lucrărilor efective de terasamente ce urmează a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului și apelor subterane se poate manifesta și ca urmare a producerii unor situații accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianți utilizați în funcționarea mijloacelor de transport/utilajelor.

În timpul utilizării, având în vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot.

La nivelul construcției, prin măsurile de fonoizolare adoptate constructiv se va asigura un nivel optim de zgomot.

Colectarea reziduurilor solide și resturilor alimentare se va face în recipiente etanșe cu capac (pubele).

Din aceste pubele, deșeurile menajere vor fi evacuate de către o firma de salubritate pe baza contractului ce va fi încheiat.

Detalii suplimentare privitoare la impactul proiectului asupra factorilor de mediu se regasesc în ,, Capitolul VI. A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu.”

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza că impactul se va resimți la nivel local, în zona organizării de șantier.

- magnitudinea și complexitatea impactului

În conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum și cu cele de la capitolul VI.

- probabilitatea impactului

În conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum și cu cele de la capitolul VI.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

În conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum și cu cele de la capitolul VI.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

În conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum și cu cele de la capitolul VI.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Pe perioada execuției construcției se vor  respecta normele pentru protecția mediului. Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deșeurilor pe care o va raporta agenției de protecția mediului conform solicitărilor acesteia.

Dacă autoritatea competentă pentru protecția mediului consideră necesar, în perioada construcției poate solicita monitorizarea calității aerului și a nivelului de zgomot în zonele adiacente organizării de șantier.

De asemenea, în cadrul organizării de șantier trebuie urmarită respectarea măsurilor impuse cu privire la:

- depozitarea corectă a deșeurilor

- funcționarea corectă a utilajelor și mijloacelor de transport aferente și efectuarea verificărilor periodice a acestora astfel încât acestea să fie în stare tehnică bună și să nu emane noxe peste limitele admise

- curațarea roților mijloacelor de transport la ieșirea din șantier pentru a nu produce disconfort pe drumurile publice

- în cazul depozitării temporare de materiale pulverulente se va urmări ca acestea să fie acoperite pentru a nu fi împrăștiate prin acțiunea vântului

- restul măsurilor de protecție prezentate în cadrul prezentului Memoriu de prezentare

Pe perioada de exploatare, conform funcțiunilor propuse, se vor dispune pentru evacuarea centralelor termice kituri de evacuare agrementate conform normelor în vigoare.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/

documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)

Pentru proiectul ,,Construire imobil locuințe colective P+4E și cabinet profesii liberale, împrejmuire teren și organizare de șantier” nu este necesar ca lucrările de realizare a acestuia să fie încadrate în prevederile altor acte normative care transpun legislația comunitară.

B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

În vederea asigurării tehnologiei de execuție a construcției, parcarea utilajelor, adăpostirea sculelor și instrumentelor de lucru se va face numai pe terenul proprietate personală. Materialele necesare edificării construcției vor fi depozitate numai pe terenul proprietate, fără a afecta domeniul public (trotuarul sau străzile existente în zonă). Pe terenul proprietate se va amenaja un container vestiar, utilat și dotat corespunzator acestui scop și un grup sanitar ecologic.

Apa potabilă va fi asigurată periodic prin intermendiul unei firme specializate de ambalare, umplere și distribuție a apei potabile. Obligația organizării, contractării și asigurării acestor servicii revine antreprenorului care, pe bază de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de șantier.

Incinta va fi delimitata prin împrejmuire cu gard realizat din stâlpi și panouri metalice provizorii. La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de șantier, readucându-se terenul la starea inițială.

Racordul la utilități în cadrul organizării de șantier pentru alimentare cu apă și alimentare cu energie electrică se va face din rețelele de utilități existente în zonă, conform indicațiilor avizelor.

Accesul mașinilor și utilajelor ce vor aduce materialele necesare execuției construcției se va face numai din strazile existente . Calea de acces va fi intreținută pe toată durata execuției.

Șantierul va fi dotat cu un echipament cu presiune pentru apă rece, în vederea spălării roților autovehiculelor care ies din șantier. Apele uzate vor fi evacuate în rețeaua de canalizare existentă, numai după ce au fost trecute printr-un separator de nămol, grăsimi și hidrocarburi.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de șantier se va realiza exclusiv în interiorul limitei de proprietate a terenului studiat, fără a afecta proprietățile vecine și rețelele edilitare existente.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul asupra mediului în ceea ce privește lucrările de organizare de șantier nu este semnificativ și implică împrejmuirea terenului pentru a evita răspândirea materialelor de construcții pe terenurile vecine, poziționarea unui grup sanitar ecologic, cât și amplasarea unor pubele pentru depozitarea deșeurilor rezultate din procesul constructiv.

Pe perioada lucrărilor de organizare de șantier, principalele surse de poluare ale aerului le reprezintă utilajele din sistemul operațional participant (buldozere, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice (gaze cu conținut de monoxid de carbon, oxizi de azot, sulf, particule în suspensie și compuși organici volatili metalici).

La capitolul VI a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu în perioada construcției proiectului.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Nu este cazul, deoarece utilajele și mijloacele de transport cu care se vor realiza lucrările în cadrul organizării de șantier vor fi omologate conform normelor în vigoare.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate în WC ecologic care se va vidanja periodic de către o firma specializată.

Vor fi amenajate spații speciale pentru colectarea și stocarea temporara a deșeurilor provenite de la organizarea de șantier, care vor fi depozitate în pubele, fiind interzisă depozitarea deșeurilor direct pe sol.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate şi autorizate.

Organizarea de șantier va fi dotată cu materiale absorbante specifice pentru compuși petrolieri care vor fi utilizate în caz de nevoie.

Împrejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

Pe perioada executiei, constructorul și beneficiarul vor respecta cu strictețe:

- C 300/1994 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 20/N/11.07.1994 și publicat în Buletinul construcțiilor nr. 9/1994

- C 56/1985

- Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006

- Legea protecției muncii nr. 90/1996 și normele metodologice de aplicare

- Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat de MLPAT 9/N/15.III., 1993, publicat în Buletinul construcțiilor nr. 5-6-7-8-/1993

- NE 012/1999 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton și beton armat

- NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

- HG 300/2006 privind organizarea protecției muncii la nivelul șantierelor

- IM 007-1996. Norme specifice de protecția muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre și esafodaje, aprobat cu nr. 74/N/15.10.1996 și publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 10/1996

- Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobat de M.I. 381/4.03.1993 și M.L.P.A.T. cu nr.7/N/3.03.1993, publicat în Monitorul oficial

- IM 006- 1996. Norme specifice de protecția muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate și finisaje în construcții, aprobat cu nr. 73/N/15.10.1996 și publicat în Buletinul construcțiilor nr.10/1996.

- C 58/96. Siguranță la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții, aprobate cu nr. 24/N/03.04.1996 și publicate în Buletinul construcțiilor nr. 10/1996.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- 	controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în șantier: instructajul periodic, echipamentul de protecție, etc.;

- 	verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a plăcuțelor indicatoare cu însemne de pericol – unde este cazul;

- 	realizarea de împrejmuiri, semnalizări și alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

- 	controlul și restricționarea accesului persoanelor în șantier;

- 	întocmirea unui plan de intervenții în caz de situații neprevăzute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitații abundente, furtuni); planul va prevedea în special măsurile de alertare, informare, soluții pentru minimizarea efectelor.

Aceste măsuri vor fi menționate în contractul de execuție a lucrărilor de construcții proiectate, cu respectarea legislației românesti privind Securitatea și Sănătatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza și Protecția Civilă, Regimul deșeurilor și altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de execuție, a Caietelor de sarcini, a Legilor și normativelor privind calitatea în construcții.

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, în acest caz recomandându-se utilizarea de material absorbant pentru intervenția promptă și eficientă.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea construcțiilor;

Eventuala dezafectare/demolare a construcției constă în executarea următoarelor lucrări:

- dezmembrarea construcției, cu recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundațiilor și utilizarea betonului pentru diferite amenajări (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea și valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundațiilor și refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrări necesare a fi executate la închidere generează modificări fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea și refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Datorită faptului ca sunt probabilități reduse ca în timpul exploatării să se producă o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafață, refacerea amplasamentului după încetarea activității va consta doar în eliminarea materialelor de construcție care în momentul respectiv vor deveni deșeuri sau deșeuri reciclabile.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

În principal aceste modalități implică, după dezmembrarea/demolarea construcției, aducerea terenului la starea inițiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemănătoare cu terenurile învecinate și refacerea covorului vegetal. Însă, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și Planul de situație

Anexele Certificatului de Urbanism au fost depuse la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța odată cu dosarul de solicitare a Acordului de Mediu.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

Nu este cazul

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Nu este cazul.

Întocmit,

Ing. Gabriela Veriotti