Memoriu de prezentare

conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Beneficiar: ACS SERVICE AUTO S.R.L.

Denumirea proiectului:   CONSTRUIRE HALA PARTER CU DESTINATIA DE DEPOZITARE

Amplasament: Judetul  Constanta, Mun. Constanta, Str . Medeea, nr. 1-1C

CUPRINS

| Nr. capitol | Denumire capitol | Nr. pagina |
| --- | --- | --- |
| I | DENUMIREA PROIECTULUI | 4 |
| II | TITULAR | 4 |
| III | DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT | 5 |
|  | 3.1. Rezumat al proiectului | 5 |
|  | 3.2. Justificarea necesitatii proiectului | 7 |
|  | 3.3. Valoarea investitiei | 7 |
|  | 3.4. Perioada de implementare propusa | 7 |
| IV | DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE | 8 |
| V | DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI | 8 |
|  | 5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991 | 8 |
|  | 5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice , actualizata | 8 |
|  | 5.3. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare | 8 |
| VI | DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI | 8 |
|  | 6.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu | 8 |
|  | 6.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei, si a biodiversitatii | 14 |
| VII | DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT | 14 |
|  | 7.1. Factorul de mediu apa | 14 |
|  | 7.2. Factorul de mediu aer | 15 |
|  | 7.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 15 |
|  | 7.4. Protectia solului si subsolului | 15 |
|  | 7.5. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice | 16 |
|  | 7.6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective se interes public | 16 |
|  | Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente | 17 |
|  | Tipurile si caracteristicile impactului potential | 17 |
| VIII | PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI | 18 |
| IX | LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI / PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE | 18 |
|  | 9.1.Justificarea încadrării proiectului, după caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene | 18 |
|  | 9.2. Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat | 18 |
| X | LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER | 18 |
|  | Localizarea organizarii de santier si descrierea lucrarilor necesare organizarii de șantier | 18 |
|  | 10.2. Surse de poluanti și instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu în timpul organizarii de santier | 19 |
|  | 10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier | 19 |
|  | 10.4. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu | 19 |
| XI | LUCRÃRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII | 20 |
| XII | EVALUAREA ADECVATA | 21 |
| XIII | PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIULVA FI COMPLETAT CU INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE | 21 |
| XIV | CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI | 22 |
| XV | ANEXE- PIESE DESENATE | 23 |

MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI :

CONSTRUIRE HALA PARTER CU DESTINATIA DE DEPOZITARE

Amplasament:  Județul Constanta, Mun. Constanta, str. Medeea , nr. 1-1C

.

- TITULAR :  ACS SERVICE AUTO S.R.L.

Sediul  :  Județul Constanta, Mun. Constanta, str. Medeea , nr. 1-1C

Proiectant:  ATÂT S-A PUTUT- ATELIER DE ARHITECTURÃ

Elaboratorul documentatiei de mediu: RÃGÃLIE ADRIANA - Elaborator studii pentru

protecţia mediului (643)

E-mail: adriana_ragalie@yahoo.com

Telefon: 0723.806.277

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## 3.1.   Rezumat al proiectului

Situatia existenta

Terenul este situat in intravilanul Orasului Constanta, str. Medeea, nr. 1-1C, conform planului de incadrare in zona atasat anexei 1, avand urmatoarele vecinatati:

- Nord – IE:248767 , vecin proprietate privată și C.N.C.F. – REGIONALA C.F.R.

CONSTANTA;

- Sud   – Str. Medeea;

- Est    – IE:248767, vecin proprietate privată;

- Vest  – IE:224341 Primăria Municipiului Constanța.

Terenul propus pentru realizarea investitiei are suprafata totala 886 mp, si se afla in proprietatea societatii ACS SERVICE AUTO S.R.L. conform Actului de dezmembrare cu Incheiere de autentificare nr. 1102/ 07.06.2018 si plan de amplasament si delimitare a imobilului atasate anexei 2.

Folosirea actuala a terenului: teren curti construcții conform extrasului de carte funciara nr.248768 cu observatia ca pe teren mai exista o construcție anexa în suprafata de 56 mp  (sopron – in stare avansata de degradare).

Conform Certificatului de urbanism nr. 1919/ 31.05.2019, atasat anexei 3, destinatia terenului stabilita orin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, imobilul se afla in zona de reglementare urbanistica SZI- Zona unitara cu functiuni de mica industrie si servicii.

Situatia proiectata

Prin prezentul proiect, beneficiarul propune construirea unei hale cu destinatia de:

- birouri;

- service auto, respectiv vopsitorie auto si tinichigerie. Partea de vopsitorie va fi dotata cu cabina  uscare vopsea, si se vor utiliza vopseluri pe baza de apa, iar partea de tinichigerie va fi dotata cu aparate mobile (trusa de tinichigerie, bormasina de mana, cadru redresat caroserii, foarfeci manuale, banc tinichigerie, polizor electric manual, etc)

In anexa 4 este atasat planul de situatie.

Principalele etape ale procesului tehnologic in cazul activitatii de vopsitorie vor fi  :

- dezechiparea autovehiculului;

- pregatirea suprafetei de vopsit prin degresare ;

- slefuirea suprafetei de vopsit;

- acoperire anticoroziva ;

- acoperirea geamurilor si a partilor ce nu pot fi vopsite, cu folie de polietilena;

- introducerea masinii in cabina de vopsit;

- vopsirea propriu-zisa a autovehiculelor, prin intermediul pistoalelor de vopsit;

- uscarea vopselei.

Sistemul constructiv

Constructia propusa se va realiza cu structura metalica. Inchiderile perimetrale se vor realiza din panouri multistrat (tip sandwich). Intradosul spatiilor interioare ale halei se vor inchide cu planseu din panouri termoizolante. Parsoseala din incinta halei va fi din beton.

Acoperisul va fi de tip sarpanta cu ferme metalice si panouri metalice.

Ferestrele si usile exterioare si interioare se vor realiza din profile PVC cu geam termopan.

Parcari = conform HCL 113/2017, HCL 28/2018, HCL 532/2018 in interiorul proprietatii = cf HCL 113/2017 art.14, lit.b (construcții industriale - 1 loc de parcare la 150 mp Ad) = 3 locuri

Accese auto/ pietonale = Se va realiza 1 acces din Str. Medeea

Spațiile plantate vor respecta prevederile HCJC 152/25.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate.

Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada. Spațiile reziduale neconstruite (pe proprietate) și neocupate de accese și trotuare de garda, vor fi înierbate.

Conform HCJC 152/2013, pentru construcții industriale, vor fi prevazute spati verzi si aliniamente cu rol de protectie de minim 50%. Se vor propune în jur de 445 mp spații verzi.

Bilantul teritorial se prezinta astfel:

Suprafata construita existenta:   0 mp

Suprafata desfasurata existenta: 0 mp

P.O.T. existent: 0 %

C.U.T. existent : 0

Suprafata construita propusa:    400,00  mp

Suprafata desfasurata propusa: 400,00 mp	.

P.O.T. propus =  45,14 %

C.U.T. propus = 0,45

Regim de inaltime: Parter

Modul de asigurare al utilitatilor

Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua RAJA S.A.Pentru realizarea proiectului beneficiarul a obtinut Aviz nr. 674/ 05.08.2019 emis de R.A.J.A. S.A. atasat anexei 5. Avizul RAJA este insotit de plan de situatie ce contine localizarea conductelor RAJA in zona amplasamentului analizat.

Evacuarea apelor uzate :

- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in reteaua oraseneasca de canalizare;

- evacuarea  apelor potential contaminate cu produs petrolier din zona de pregatire a autovehiculelor pentru vopsire se va realiza in reteaua de canalizare oraseneasca, nu inainte de a fi trecute printr-un decantor-separator de produse petroliere.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua ENEL.

Incalzirea service-ului auto se va realiza prin intermediul unei centrale termice ce va functiona pe baza de gaze naturale.

Pentru apele pluviale

- in perioada executarii lucrarilor de construire a halei, apele pluviale se vor scurge liber pe teren.

In cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere provenite de la utilaje, se vor utiliza materiale absorbante astfel incat sa se evite contaminarea apelor pluviale .

Considerăm că impactul asupra componentei de mediu apă în etapa de realizare a investiţiei este nesemnificativ şi temporar, în condițiile în care lucrările de execuţie se vor realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

- in perioada functionarii obiectivului, se va executa o sistematizare verticală adecvată pentru a asigura scurgerea dirijată și controlată a apelor pluviale, respectiv se vor realiza jgheaburi/ drenuri pentru preluarea apelor pluviale din zona acoperisului, si de aici, prin intermediul burlanelor, apa pluviala va fi directionara catre spatiul verde propus a se amenaja.

  - Justificarea necesitatii proiectului:

Motivele care au stat la demararea acestei investitii sunt considerente de ordin tehnic si economic.

Scopul acestui proiect este realizarea unei investitii durabile care va fi integrata in infrastructura existenta şsi corelata cu investițtiile viitoare, in vederea conformarii cu cerinţele legislatiei in vigoare.

  - Valoarea investitiei: -

  - Perioada de implementare propusa: 12 luni de la obtinere tuturor avizelor.

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991- Nu este cazul

5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice , actualizat-  Nu este cazul.

5.3.  Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare- Sunt  prezentate la punctul 3.1. al memoriului.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE

ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

# in mediu

## 6.1.1. Protectia calitatii apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada realizarii proiectului, eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se cara  diverse materiale, de la utilajele folosite (ex. spargerea rezervoarelor de benzina, motorina), ori de la autovehiculele ce tranziteaza zona ,   pot trece din sol in panza freatica, si reprezinta astfel o sursa de poluare pentru ape. In acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in astfel de situatii, in vederea minimizarii efectelor poluarii.

  - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul.

## 6.1.2. Protectia calitatii aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO. De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

In perioada de functionare a investiei  cabina de uscare vopsea va fi  dotata cu filtre pentru retinerea gazelor si a particulelor de vopsea.

  - instalațiile pentru reținerea si dispersia poluanților în atmosferă

Nu este cazul

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

  - sursele de zgomot si de vibratii

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca principalele surse de zgomot vor fi determinate de traficul ce se  va desfasura in zona obiectivului.

Obiectivul este amplasat intr-o zona in care se desfasoara in principal  activitati industrial-comerciale, in vecinatatea obiectivului existand si alte societati care desfasoara aceeasi activitate si anume service auto.

Activitatea de tinichigerie, principala sursa de zgomot in cadrul service-ului, se va desfasura in spatiu inchis, in incinta halei de lucru.

Zgomotul provine in principal de la activitatea de slefuire, indreptarea tablei autovehiculelor, dezechiparea autovehiculelor .

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu este cazul.

## Protectia împotriva radiatiilor

  - sursele de radiatii – nu este cazul

  - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul

## Protectia solului si subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada derularii proiectului surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

- lucrarile de constructie propriu-zise – executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele  si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deseurilor generate;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

  - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt :

- respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

- managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

- se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect- nu este cazul.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor

protejate- nu e cazul

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

In jurul si pe terenul propus pentru realizarea investitiei nu exista  obiective culturale sau religioase care sa fie afectate ca urmare a realizarii proiectului.

Distanta de la amplasament pana la cele mai apropiate locuinte este de aprox. 650 m .

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrarilor de construire a obiectivului. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii din zonă se impune luarea unor masuri, precum cele prezentate in capitolul 6.1.3. al memoriului de prezentare.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament in timpul  realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

  - lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile)

In perioada lucrarilor de executie a proiectului se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 1 Categorii de deşeuri generate în perioada derulãrii proiectului

| Cod deseu conf. H.G. nr. 856/2002 | Denumire deseu | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | Diverse amenajari, interioare si exterioare |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |  |
| 15 01 01 | Ambalaje hartie –carton |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice |  |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Organizarea de șantier |

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de constructie a obiectivului se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier, si predarea catre societati autorizate.

Generarea si managementul deseurilor in perioada functionarii obiectivului

Tabel nr. 2 Categorii de deşeuri generate in perioada functionarii obiectivului

| Denumire deseu | Cod deseu conf. H.G. nr. 856/2002 | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| ambalaje hartie-carton hârtie şi carton | 15 01 01 | Service auto |
| ambalaje materiale plastice | 15 01 02 |  |
| ambalaje cu continut de substante periculoase | 15 01 10* |  |
| plãcuţe de frânã | 16 01 11* |  |
| absorbanti, materiale filtrante | 15 02 02* |  |
| anvelope scoase din uz | 16 01 03 |  |
| lichid antigel | 16 01 14* |  |
| lichid de frana | 16 01 13* |  |
| materiale plastice | 16 01 19 |  |
| sticlã | 16 01 20 |  |
| filtre de aer | 15 02 03 |  |
| filtre de ulei | 16 01 07* |  |
| ulei uzat | 13 02 06*, 13 02 06* |  |
| deseuri de vopseluri si lacuri cu continut de solventi organizi sau alte substante periculoase | 08 01 11* |  |
| deseuri feroase | 16 01 17 |  |
| deseuri neferoase | 16 01 18 |  |
| deseuri menajere | 20 03 01 | Zona adminstrativa/ personal angajat pt service |

Colectarea deseurilor generate pe amplasament se va face intr-un spațiu special amenajat . Se va institui colectarea selectiva a deseurilor pe categorii, in recipiente colorate diferit si inscripționate. Inainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor.

  - programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de executie a proiectului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- respectarea prevederilor  H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase);

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament ;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la terminarea lucrarilor de realizare a proiectului, se vor indeparta  toate deseurile de pe amplasament.

# Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substantțele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse– nu e cazul.

  - modul de gospodarire a substanțelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea condițiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii

Nu este cazul

# VII.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

  - Factorul de mediu apa

În perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/ întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier.

În perioada funcționării obiectivului:

- se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale;

- curatarea periodica a decantorului/ separatorului de produse petroliere;

- consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.

7.2.    Factorul de mediu aer

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO.

De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de modernizare a strazilor, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

7.3.Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- se va proceda la oprirea mototarelor utilajelor in perioadele in care acestea nu sunt in activitate;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

## Protectia solului si subsolului

In perioada derularii proiectului surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

- lucrarile de constructie propriu-zise – executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele  si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deseurilor generate;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt :

- respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

- managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

- se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca in conditii normale de functionare a obiectivului , nu exista exista surse de poluare a solului. In situatia unor scurgeri accidentale de produse petroliere, se va intervini prompt cu materiale absorbante.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Realizarea si functionarea investitiei propuse nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G.nr. 57/ 2007 privind regumul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nu exista riscul afectarii asezarilor umane ca urmare a construirii si functionarii obiectivului.

In jurul amplasamentului analizat nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea obiectivului.

# Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul

# Tipurile si caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spatiala a impactului (zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata

Impactul se va resimti la nivel local in zona amplasamentului, in perioada executarii lucrarilor de construire a halei.

- Natura impactului

Un impact temporar,atât direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu se manifestă pe perioada executării lucrărilor de construcție a halei și este unul nesemnificativ in cazul in care se aplică un management corespunzator care sa aibă in vedere măsuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontaliera a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidental sau in cazul in care nu se iau masurile necesare astfel incat sa nu apara riscuri.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Depinde de situtia ce determină aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul.

# VIII.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevazute in aceasta etapa.

# LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte  normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Terenul este situat in intravilanul orasului Constanta. Pentru realizarea investitie, beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 1919/ 31.05.2019 emis de Primaria Orasului Constanta.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE SANTIER

# Localizarea organizarii de santier si descrierea lucrărilor necesare organizarii de

# santier

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului  si nu va afecta domeniul public ;

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizarii de șantier;

- organizarea de santier va  fi dotată  cu un container cu rol de vestiar , o toaleta ecologica 1m x 1 m, si platforma curatare utilaje ;

- în incinta organizarii de șantier se va amenaja o platforma pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate.

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluanttilor

# in mediu sn timpul organizarii de sșantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Executarea propriu-zisa a lucrarilor de realizare a obiectivului poate determina in aceasta perioadă o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Se va inregistra o creștere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de intensificarea traficului in zona, ca urmare a aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje, lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

# Dotari si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

# LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, IN CAZ  DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

# Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

- îndepărtarea utilajelor şi echipamentelor folosite in timpul executiei constructiei, precum şi a materialelor neutilizate;

- eliminarea deşeurilor conform cerinţelor legislatiei în domeniul gestionării deşeurilor.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul la momentul luarii deciziei privind desființarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

# EVALUARE ADECVATÃ

12.1 descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria natural protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului: NU ESTE CAZUL

12.2.  numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

12.3.  prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii ş ihabitate de interescomunitar în zona proiectului: NU ESTE CAZUL

12.4. se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru

managementul conservării arieinaturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

12.5  se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria natural

protejată de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

12.6. alte in formaţii prevăzute în legislaţia în vigoare: NU ESTE CAZUL

## XIII.  PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIULVA FI COMPLETAT CU INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE

13.1. Localizarea proiectului: NU ESTE CAZUL

- bazinul hidrografic………………………………………………………..

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral………………………………

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod……………

13.2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de  suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: NU ESTE CAZUL.

13.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu

precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz- NU ESTE CAZUL

Proiectul analizat nu se incadreaza in prezeverile din art. 48 si/sau prevederile din art 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

# Conform art.9 , alin (3) din Legea nr. 292/2018 prezentul capitol se refera la atributii ale autoritatii competente de mediu privind utilizarea unor cristerii pentru a stabili daca proiectul analiza se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Intocmit,

Adriana Rãgãlie

Elaborator de studii pentru protectia mediului

(Nr. 643)

# ANEXE

ANEXA 1-   PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONÃ

ANEXA 2 -  ACT DE DEZMEMBRARE CU INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1102/

07.06.2018 SI PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

ANEXA 3 -  CERTIFICAT DE URBANISM NR. 1919/ 31.05.2019

ANEXA 4 -  PLAN DE SITUAȚIE

ANEXA 5 - AVIZ NR. 674/05.08.2019 EMIS DE R.A.J.A.S.A.