S.C. “ART COLOSSEUM” S.R.L.

J13/1166/17.04.2006, CUI: 18595351,

Str. Calafatului Nr. 64, Constanta

Tel.: 0721/207532; 0721/766067

Email: art_colosseum@yahoo.com

ANEXA 5.E la procedură

( conform LEGII Nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului)

CONŢINUTUL-CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

I.	Denumirea proiectului: “UNITATE PROCESARE PESTE, CRUSTACEE, MOLUSTE–CONSTRUIRE HALA PARTER, PLATFORME SI BAZIN VIDANJABIL”

II.	Titular:

-	Numele: S.C. “LMC IMPEX” S.R.L.;

-	adresa poştală: Sat Sambata Noua, Comuna Topolog, judet Tulcea;

-	numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

telefon 0766/361751, adresa e-mail: lmcimpex75@gmail.com;

-	numele persoanelor de contact;

·	director/manager/administrator: Pandrea Lacramioara;

·	responsabil pentru protecţia mediului: Pandrea Cristinel-Dumitru.

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a)	un rezumat al proiectului;

S.C. “LMC IMPEX” S.R.L. doreste ca prin proiectul de infiintare a fabricii sa valorifice activul avut in concesiune, respectiv suprafata de teren aflata in locatia din Comuna Agigea, Str. Luntrei, nr. 3, jud. Constanta.

S.C. “LMC IMPEX” S.R.L.,  are sediul social in localitatea Sambata Noua, comuna Topolog, jud.Tulcea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J36/226/2004, cod unic de inregistrare 16571682, reprezentata prin Pandrea Lacramioara, in calitate de administrator.

Conform certificat de inregistrare societatea are ca activitate principala: 0311-Pescuitul maritim.

Terenul vizat situat in Comuna Agigea, Str. Luntrei, nr. 3, jud. Constanta este concesionat de S.C. “LMC IMPEX” S.R.L. conform contract de concesiune nr. 25019/29.11.2016 incheiat cu Primaria Agigea.

Suprafata de teren studiata este St= 2198.00 mp conform actelor si masuratorilor cadastrale.

Conform certificat de urbanism nr. 403 din 07.06.2019 emis de primaria loc. Agigea terenul vizat poate fi utilizat pentru activitati de productie/servicii.

Acest proiect a fost gandit pentru a putea oferi consumatorului din Romania si din Europa peste , moluste bivalve si gasteropode de cea mai buna calitate si valoare nutritiva pescuite in Marea Neagra.

Se doreste ca prin proiectul de infiintare a fabricii de procesare peste, moluste bivalve si gasteropode sa se valorifice la un nivel superior resursele Marii Negre.

Fabrica va functiona, in conformitate cu legislatia in vigoare la acet moment ca:

1.	Centru de purificare moluste bivalve vii

2.	Unitate se procesare a produselor din pescuit

Societatea LCM IMPEX SRL va desfasura in fabrica urmatoarele activitati, cu capacitati nominale aproximative de:

·	Purificare moluste bivalve vii– 5000 kg saptamanal

·	Procesare gastoropode (rapane) – 75000 kg saptamanal–15000 kg produs finit saptamanal

·	Prelucrare peste prospat – 5000 kg saptamanal

Societatea S.C. “LMC IMPEX” S.R.L. doreste realizarea unei investitii care propune infiintarea unei unitati cu specificul prezentat mai sus, pe terenul luat in concesiune. Investitia va presupune pe deoparte lucrari de constructii si pe de alta parte achizitia de utilaje si echipamente tehnologice specifice activitatii.

Conceptul general al proiectarii se bazeaza pe creearea unor spatii optimizate destinate desfasurarii activitatilor preconizate astfel incat acestea sa fie integrate intr-un tot unitar, avand in vedere urmatoarele:

·	crearea unei infrastructuri moderne pentru activitatile ce se vor derula in cadrul unitatii;

·	creearea unor fluxuri de circulatie liniare, directe si cu drumuri cat mai scurte;

·	respectarea cerintelor cu privire la igiena depozitarii si procesarii;

·	respectarea cerintelor cu privire la personalul implicat in procesele enumerate mai sus, respectiv accesul in si dinspre spatiile sociale, tehnice, productie, depozitare, circuitul si evacuarea deseurilor sau a produselor neconforme;

·	dezvoltarea unui concept general prietenos cu mediul inconjurator.

Obiectivul propus genereaza locuri de munca dupa realizarea investitiei.

Construcţia proiectata are ca vecini:

-	La nord:  Comuna Agigea; La est:     Alee Acces;  La sud:    Alee Acces;  La vest:   Comuna Agigea.

Accesul atat auto, cat si pietonal se va face din strada Luntrei.

Terenul studiat indeplineste toate conditiile pentru a putea sustine functiunea dorita de beneficiar.

Pe laturile de E,V,S nu sunt constructii vecine. Pe latura de nord exista c-tii insa sunt amplasate la distanta mare fata de hala propusa - aproximativ 30m.

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiţii, preconizate:

| SUPRAFETE | PROPUS/MP |
| --- | --- |
| SUPRAFATA CONSTRUITA HALA | 700,00mp |
| SUPRAFATA DESFASURATA HALA | 700,00mp |
| SUPRAFATA TEREN | 2198,00mp |
| POT EXISTENT | 0,00% |
| CUT EXISTENT | 0,00 |
| POT PROPUS | 31,85% |
| CUT PROPUS | 0,32 |

Spatii propuse/functiuni – suprafete aproximative:

o	hol intrare marfa – Su=13.65mp;

o	spatiu refrigerare gasteropode – Su = 27.10mp;

o	zona spalare denisipare gasteropode – Su = 33.65mp;

o	zona oparire-racire gasteropode – Su = 27.00mp;

o	camera pentru sortare pe calibru si procesare gasteropode – Su = 44.00mp;

o	ambalare si etichetare gasteropode –Su = 21.90mp;

o	SNCU – Su = 3.60mp;

o	Depozitare cochilii – Su = 6.50mp;

o	Zona moluste bivalve + zona ambalare – Su = 76.05mp;

o	SNCU – Su = 5.60mp;

o	hol intrare marfa peste – Su = 8.45mp;

o	spatiu refrigerare peste – Su = 11.10mp;

o	spatiu prelucrare primara peste – Su = 15.15mp;

o	spatiu sarare peste – Su = 14.25mp;

o	spatiu ambalare peste – Su = 10.70mp;

o	depozit produse transformate peste – Su = 10.05mp;

o	depozit sare – Su = 4.10mp;

o	depozit ambalaje – Su = 4.10mp;

o	camera gheata – Su = 5.50mp;

o	spalare navete – Su = 8.00mp;

o	navete curate – Su = 7.00mp;

o	spatiu materiale igienico-sanitare – Su = 3.00mp;

o	birou productie – Su = 6.60mp;

o	birou – Su = 5.00mp;

o	hol – Su = 46.75mp;

o	depozit ambalaje plastic – Su = 9.80mp;

o	zona spalare navete – Su = 5.80mp;

o	zona navete curate – Su = 6.60mp;

o	hol – Su = 3.35mp;

o	vestiar femei (haine de strada) – Su = 8.95mp;

o	dus – Su = 2.60mp;

o	vestiar femei (haine curate) – Su = 8.05mp;

o	vestiar barbati (haine de strada) – Su = 7.55mp;

o	dus – Su = 2.30mp;

o	vestiar barbati (haine curate) – Su = 7.15mp;

o	zona acces grup sanitar – Su = 10.65mp;

o	grup sanitar femei – Su = 2.80mp;

o	grup sanitar barbati – Su = 2.80mp;

o	hol – Su = 6.50mp;

o	zona tunel congelare – Su = 9.45mp;

o	spatiu tehnic – Su = 5.60mp;

o	hol livrare produse finite – Su = 48.70mp;

o	depozit ambalaje carton – Su = 11.20mp;

o	depozit refrigerare moluste bivalve – Su = 12.30mp;

o	depozit refrigerare gasteropode procesate – Su = 13.00mp;

o	depozit congelate – Su = 27.70mp;

o	birou medic veterinar – Su = 11.50mp;

o	grup sanitar – Su = 3.15mp;

o	terasa acces – Su = 4.70mp;

o	terasa acces – Su = 7.50mp;

o	terasa acces – Su = 4.40mp;

o	terasa acces – Su = 9.00mp;

o	terasa acces – Su = 9.60mp;

o	terasa acces – Su = 8.00mp;

o	terasa acces – Su = 5.30mp.

b)	justificarea necesităţii proiectului;

Prin implementarea proiectului:

-	se creeaza noi locuri de munca;

-	se imbunatatesc veniturile beneficiarului ca urmare a activitatii desfasurate in spatiul care se va construi.

c)	valoarea investiţiei;

aprox. 3 562 500lei ( 750 000 euro)

d)	perioada de implementare propusă;

2020-2021

e)	planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

La prezentul memoriu se ataseaza plan de incadrare si plan de situatie.

f)	o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-	profilul şi capacităţile de producţie;

Fabrica va functiona, in conformitate cu legislatia in vigoare la acet moment ca:

Ø	Centru de purificare moluste bivalve vii

Ø	Unitate se procesare a produselor din pescuit

Societatea LCM IMPEX SRL va desfasura in fabrica urmatoarele activitati, cu capacitati nominale aproximative de:

·	Purificare moluste bivalve vii– 5000 kg saptamanal

·	Procesare gastoropode (rapane) – 75000 kg saptamanal–15000 kg produs finit saptamanal

·	Prelucrare peste prospat – 5000 kg saptamanal

-	descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Echiparea si dotarea specifica funcţiunii propuse presupune:

INSTALATII  FRIGORIFICE (de congelare, refrigerare si climatizare)

POZ.1.  PREZENTARE GENERALA

Scopul proiectului include design-ul, oferta, furnizarea, instalarea, testarea si darea in exploatare a sistemului de instalaţii frigorifice de congelare, refrigerare si climatizare.

Proiectul are următoarele obiective de performanta:

•	 Siguranţa

•	Obiectivul sa funcţioneze conform parametrilor impuşi prin tema de proiect;

•	Datele de predare, punere in funcţiune în conformitate cu cele programate;

•	Toţi participanţii sa considere proiectul un succes;

•	Minimum de refaceri datorita problemelor de engineering sau construcţie;

•	Constructabilitate optimizata in engineering, proiectare, fabricaţie, construcţie si punere in funcţiune.

Designul si engineeringul tine seama de tendinţele actuale ale tehnicii:

•	Reducerea consumului de energie;

•	Durabilitate;

•	Minimum total cost;

•	Echipamentele furnizate prin acest contract trebuie sa intruneasca criteriile de performanta stipulate in proiect.

Detaliile privind stagiile de construcţie vor fi hotărâte in intalniri cu personalul de intretinere al firmei beneficiare, intalniri anterioare inceperii instalării. Graficul si utilizarea vor lua in calcul regimul de lucru al unei instalaţiei ce funcţionează la capacitate maxima.

Firma noastra respecta cu strictete Regulamentele Parlamentului European privind gazele fluorurate si conditiilor de protectie a mediului in timpul executarii lucrarilor de instalaţii frigorifice de congelare, refrigerare si climatizare.

POZ.2. OBIECTUL PROIECTULUI

Instalatiile frigorifice de congelare, refrigerare si climatizare ce  deservesc fazele procesului tehnologic din sectia de procesare peste, rapane si midii din cadrul proiectului   “ UNITATE PROCESARE PESTE, CRUSTACEE SI MOLUSTE, CONSTRUIRE HALA PARTER, PLATFORME SI BAZIN VIDANJABIL” in Jud. Constanta, Loc. Agigea, Str. Luntrei, nr.3.

Instalaţia se va  realiza pentru a atinge norma de producţie si standardele de igiena, protecţie a mediului si siguranţa ale României si Uniunii Europene.

Se vor urmari următoarele conditii de temperatura / umiditate  si  componente/echipamente majore ce  vor fi achiziţionate in procesul de realizare a investiţiei.

2.1. Conditii de temperatura/umiditate

-	Furnizarea si montajul instalatiei de racire, congelare si climatizare  necesar procesului tehnologic cu temperaturi cuprinse intre -30C si +24C  ale aerului;

-	Depozitarea produselor finite refrigerate la o temperatura in aer de t= -20C..+80C;

-	Depozitarea produselor finite congelate la o temperatura interioara de t= -180C.. -200C ;

-	Congelarea rapida la o temperatura in aer de t= -380C.. -400C;

-	Climatizarea spatiilor de procesare si fabricatie;+80C..+100C

-	Climatizarea holurilor tehnologice si a zonei de livrare  la o temperatura interioara de

t= +120C..+160C.

2.2. Componente

- centrale/chilllere sau agregate frigorifice cu compresoare capsulate/semicapsulate

- vaporizatoare/racitoare frigorifice cu circulatie fortata a aerului

- condensatoare frigorifice cu racire fortata

- ventile de laminare electronice/mecanice

- tablouri de comanda si automatizare

- trasee frigorifice din teava de cupru

- trasee hidraulice cu polipropilen glicol din PPR sau teava trasa

- izolatii termice ale  traseelor  frigorifice si hidraulice

- elemente de camp si reglaj hidraulic

Agentul frigorific  conform normativelor in vigoare la data implementarii proiectului.

Poz.3.    BAZA DE PROIECTARE

3.1 Conditii generale

Pentru realizarea parametrilor interiori ceruti de procesul tehnologic din spatiile frigorifice si climatizare s-a calculat necesarul de frig tinand cont de:

-	temperatura exterioara de calcul vara  t= +320C si iarna t= -150C;

-	temperaturile interioare  ale aerului din spatiile racite;

-	rulajele orare  si zilnice ale materiilor prime si produselor finite;

-	temperaturile de intrare si iesire ale materiilor prime si produselor finite;

-	caracteristicile termotehnice ale materiilor prime;

-	izolarea peretilor si tavanelor cu panouri metalice termoizolante cu grosimea spumei poliuretanice conform documentatiei arhitectura;

-	izolarea pardoselilor cu polistiren expandat, conform regimului de temperatura din spatiul frigorific.

La baza calculelor pentru  necesarul  de  frig si climatizare, precum si la alegera soluţiilor tehnice adoptate au stat:

-	tema de proiectare,

-	plan parter flux tehnologic

-	temperaturi de procesare , pastrare si depozitare  furnizate de către proiectantul general si tehnologul fabricii reprezentanti ai Beneficiarului.

3.2 DEPOZITE CONGELARE

34-Tunel congelare (-40˚C)

- temperatura interioara a aerului t = -340C ÷ -400C

- necesar de  frig :  Q= 19 kW/-45˚C

- putere electrica: Pe=32kW

8-Depozit congelate

- temperatura interioara a aerului t = -180C ÷ -200C

- necesar de  frig :  Q= 4.2kW/-250C

- putere electrica: Pe=4.5kW

3.3. DEPOZITE REFRIGERARE

7-Depozit refrigerare gasteropode procesate

- temperatura interioara a aerului t = 00C ÷ +20C

- necesar de  frig :  Q= 3.7kW/-50C

- putere electrica: Pe=2.5kW

6-Depozit refrigerare moluste bivalve

- temperatura interioara a aerului t = 00C ÷ +20C

- necesar de  frig :  Q= 5.2kW/-50C

- putere electrica: Pe=3.5kW

30-Spatiu refrigerare peste

- temperatura interioara a aerului t = 00C ÷ +20C

- necesar de  frig :  Q= 5.2kW/-50C

- putere electrica: Pe=3.5kW

13-Spatiu refrigerare gasteropode

- temperatura interioara a aerului t = 00C ÷ +20C

- necesar de  frig :  Q= 6.0kW/-50C

- putere electrica: Pe=4kW

3-SNCU

- temperatura interioara a aerului t = 00C ÷ +40C

- necesar de  frig :  Q= 2.20kW/-50C

- putere electrica: Pe=1.5kW

17-SNCU

- temperatura interioara a aerului t = 00C ÷ +40C

- necesar de  frig :  Q= 2.20kW/-50C

- putere electrica: Pe=1.5kW

11-Depozit produse transformate peste

- temperatura interioara a aerului t = 00C ÷ +20C

- necesar de frig:  Q= 3.70 KW/-5˚C

- putere electrica: Pe=2.5kW

23-Camera gheata

- temperatura interioara a aerului t = 00C ÷ +20C

- necesar de frig:  Q= 2.20 KW/-5˚C

- putere electrica: Pe=1.5kW

18-Depozit cochilii

- temperatura interioara a aerului t = 00C ÷ +40C

- necesar de frig:  Q= 5.2 kW/-5˚C

- putere electrica: Pe=3.5kW

Agregat pentru racirea apei cu condensator racit cu aer

-	Capacitate de racire: Q=39kW

-	Temperatura  agent intermediar: -5˚/0˚ C

-	Sistem de control al condensarii pana la temperaturi exterioare de -20 ˚C

-	Modul hidraulic cu pompa variabila si vas de expansiune

-	Putere electrica: Pe=20kW

3.4. NECESAR FRIGORIFIC PENTRU SPATII CLIMATIZARE TEHNOLOGICA

5-Hol livrare produse finite

- temperatura interioara a aerului t = +120C ÷ +140C

- necesar de frig:  Q= 11 kW/0˚C

- putere electrica: Pe=2kW

27-Hol intrare marfa

- temperatura interioara a aerului t = +80C ÷ +120C

- necesar de frig:  Q= 4.8 kW/0˚C

- putere electrica: Pe=1.5kW

33-Ambalare peste

- temperatura interioara a aerului t = +80C ÷ +120C

- necesar de frig:  Q= 4.8 kW/0˚C

- putere electrica: Pe=1.5kW

32-Sarare peste

- temperatura interioara a aerului t = +80C ÷ +120C

- necesar de frig:  Q=  5.4kW/0˚C

- putere electrica: Pe=1.5kW

31-Prelucrare primara peste

- temperatura interioara a aerului t = +80C ÷ +120C

- necesar de frig:  Q= 5.4 kW/0˚C

- putere electrica: Pe=1.5kW

4-Hol

- temperatura interioara a aerului t = +120C ÷ +140C

- necesar de frig:  Q=  11kW/0˚C

- putere electrica: Pe=2kW

19-Ambalare etichetare gasteropode

- temperatura interioara a aerului t = +80C ÷ +120C

- necesar de frig:  Q=  6.4kW/0˚C

- putere electrica: Pe=1.5kW

1-Hol intrare marfa

- temperatura interioara a aerului t = +120C ÷ +140C

- necesar de frig:  Q=  5.4kW/0˚C

- putere electrica: Pe=1.5kW

15-Zona spalare denisipare gasteropode

- temperatura interioara a aerului t = +80C ÷ +120C

- necesar de frig:  Q=  9.1kW/0˚C

- putere electrica: Pe=1.5kW

14-Zona oparire racire gasteropode

- temperatura interioara a aerului t = +80C ÷ +120C

- necesar de frig:  Q= 11 kW/0˚C

- putere electrica: Pe=2kW

16-Camera pentru procesare si sortare pe calibru gasteropode

- temperatura interioara a aerului t = +80C ÷ +120C

- necesar de frig:  Q=  10.5kW/0˚C

- putere electrica: Pe=2kW

2-Zona ambalare moluste bivalve

- temperatura interioara a aerului t = +80C ÷ +120C

- necesar de frig:  Q=  14.2kW/0˚C

- putere electrica: Pe=2kW

Agregat pentru racirea apei cu condensator racit cu aer

-	Capacitate de racire: Q=100kW

-	Temperatura  agent intermediar: 0˚/+5 ˚C

-	Capacitate de incalzire: Q=145kW

-	Temperatura apa incalzita: 37˚/45˚C

-	Recuperator de caldura 110kW

-	Sistem de control al condensarii pana la temperaturi exterioare de -20˚C

-	Modul hidraulic cu pompa variabila si vas de expansiune

-	Putere electrica: Pe=50kW

3.5. NECESAR FRIGORIFIC PENTRU SPATII CLIMATIZARE SIMPLA

9-Birou medic veterinar

- temperatura interioara a aerului t = +180C ÷ +260C

- necesar de frig:  Q=  12000Btu

10-Birou

- temperatura interioara a aerului t = +180C ÷ +260C

- necesar de frig:  Q=  12000Btu

12-Birou productie

- temperatura interioara a aerului t = +180C ÷ +260C

- necesar de frig:  Q=  12000Btu

Poz.4. DESCRIEREA SOLUTIILOR ADOPTATE

4.1	: VAPORIZATOARE  FRIGORIFICE /RACITOARE cu agent intermediar

Se monteaza in interiorul spatiului ce trebuie racit, imediat sub tavan, astfel incat sa se realizeze o circulatie uniforma a aerului racit . Sunt de tip răcitor de aer, realizate din ţevi de cupru prevăzute cu lamele de aluminiu. Ventilatoarele, de tip axial cu palete largi îmbunătăţesc performanţele echipamentului si pot fi simpla sau dubla defexie

Cerinţe generale:

- Carcasa este realizată din tablă de inox , aluminiu sau oţel zincat vopsita in camp electrostatic  şi emailată oferind o protecţie optimă împotriva coroziunii.

- Bateria din teava de cupru cu aripioare din aluminiu cu distanta dintre ele de 4-12mm

- Ventilatoare axiale cu elice din aluminiu sau imbinari din inox nituite/sudate . Motoarele electrice pentru acţionarea ventilatoarelor au un nivel de zgomot scăzut  şi protejate în clasa IP 45.

- Grilele de protecţie ale ventilatoarelor sunt realizate din oţel acoperit cu polietilena vopsite in camp electrostatic sau din plastic.

-  In spatiile unde isi desfasoara activitate  lucratorii fiecare vaporizator  de aer are prevǎzut pentru fiecare ventilator tubulaturǎ textilǎ pentru uniformizarea distribuţiei de aer în camerǎ sau vaporizatoare cu dubla deflexie.

-  Pentru depozitele  cu temperature cuprinse intre -40˚C si +4˚C vaporizatoarele sunt  echipate cu kitt-ul complet pentru degivrare.

- Racordul de evacuare si conducta de scurgere pentru apa provenita de la decongelare vor fi prevazute cu rezistenta electrica. Conducta de evacuare a apei  va fi realizata din teava zincata, teava Cu, PVC sau PPR pentru depozitele de refrigerare, congelare si climatizare.

4.2 CONDENSATOR  RACIRE

Este de tip răcit cu aer, realizat din ţevi de cupru prevăzute cu lamele de aluminiu. Carcasa este din tablă galvanizată, acoperită cu vopsea aplicată în câmp electrostatic.

Motoarele electrice pentru acţionarea ventilatoarelor au 6 poli asigurând un nivel de zgomot scăzut şi funcţionează la 220V/380 V tensiune şi protejate în clasa IP 55. Condensatoarele axiale sunt proiectate pentru funcţionarea în exterior fără să fie luată în considerare nici o pierdere de presiune externă. În cazul unei staţionări îndelungate motoarele electrice trebuie pornite în fiecare lună câte 2-4 ore pe lună.

Mod amplasare vertical pe sol sau in consola la inaltime . Conexiunile dintre el si centrala frigorifica se va face cu teava din cupru conform detaliilor tehnice furnizate de producator.

4.3  CENTRALA FRIGORIFICA/AGREGAT FRIGORIFIC/CHILLER .

Unitate compacta de compresoare, realizata pentru instalarea in mediul exterior, confectionata din cadru din otel galvanizat, protejat cu un strat de vopsea. Şuruburi si bolturi din otel inoxidabil. Acoperita cu panouri din tabla zincata, vopsita in câmp electrostatic.

Cerinţe generale:

-	Compresoare semiermetice/ermetice cu piston/scroll, intr-o treapta de comprimare, cu reglaj   	capacitate acolo unde este cazul

-	Sistem de recuperare si distribuţie ulei compus din: separator de ulei , rezervor ulei, vane cu

flotor pentru reglaj nivel ulei in compresoare in cazul centralelor

-	Circuitul hidraulic  al centralei frigorifice include: rezervor de lichid, vizor de lichid, ventile de izolare , nivel lichid freon

-	Ventil unic sens pe refulare compresor pentru centralele frigorifice

-	Filtru mecanic pe aspiraţie + Quick Service

-	Eliminator de vibraţii (anaconda) pe ţeava de aspiraţie si refulare pentru fiecare compresor

-	Supapa de siguranţa

-	1x HP presostat de inalta presiune pe fiecare compresor

-	1x LP presostat de joasa presiune pe centrala

-	1x HP presostat de joasa presiune pe centrala

-	1x LP sensor de joasa presiune

-	1x HP senzor de inalta presiune

-	HP and LP manometre de inalta si joasa presiune

-	Accesoriu pentru functionarea cu temperaturi scazute ale agentului - BT

-	Kit legatura hidraulica compus din : filtru Y, antivibranti cauciuc , robineti fluture , flanse

-	Stocator apa rece cu vas de expansiune si modul hidraulic cu pompa de circulatie PS

-	 Recuperator de caldura totala pentru capacitati mai mari de ,50kw  temperatura intrare/iesire 		  agent termic 45/40 grd.C si boiler ACM.

Panou electric  include:

- siguranţă fuzibilă pentru circuitul electric de control şi circuitul secundar de control,  contactori, protecţie termică pentru ventilatoarele condensatorului, compresoare, controlul condensarii , întârzieri pentru  pornirile compresoarelor, pornirea compresoarelor MANUAL /AUTO , semnal luminos pentru funcţionarea centralei si pretezenta avariilor, controler electronic pentru managementul compresoarelor si rotirea acestoara in functie de nr orelor de functionatre . Vizualizarea , monitorizarea si inregistrare marimilor fizice de  presiune, temperatura, tensiune, curent, etc, caracteristice centralei frigorifice .

Poz.5 SISTEME DE COMANDA SI CONTROL

5.1 TABLOU AFISARE SI CONTROL TEMPERATURI/UMIDITATE

(staţie cu ventile de laminare electronic )

Panoul electric amplasat langa usa de acces in spatiul frigorific asigura posibilitatea citirii temperaturii /umiditatii interioare a aerului  din spatiul racit, date despre decongelare si despre functionarea ventilatoarelor prin intermediul unui  microprocesor dedicat care  asigura:

Citirea/calculul următoarelor mărimi:

-	temperatura ieşire gaze reci (senzor PT100 , PT1000 sau PTC);

-	presiunea evaporator (senzor -1 ..50 bari/4..20mA);

-	temperatura saturaţie evaporator;

-	supraincalzirea evaporator;

-	temperatura aer intrare evaporator (senzor PT100,PT1000, PTC sau NTC);

-	temperatura aer ieşire evaporator (senzor PT100,PT1000, PTC sau NTC);

Prealarmare

-	temperatura aer intrare evaporator sub limita;

-	temperatura aer intrare evaporator peste limita.

Alarmare la:

-	senzori defecti;

-	activare protecţii termice ventilatoare;

-	supraincalzire coborâta ieşire gaze reci.

Controlul ventilatoarelor si a valvelor motorizate cu respectarea simultana a următoarelor cerinţe:

- limitarea intervalului minim de timp intre doua porniri a ventilatoarelor la valoarea impusa de fabricantul motoarelor electrice;

- menţinerea temperaturii aerului la intrarea in evaporator intr-un interval
prestabilit (fix sau conform unui program orar);

- menţinerea supraincalzirii gazelor reci la ieşirea din evaporator intr-un interval prestabilit;

- menţinerea presiunii in evaporator sub o valoare maxima impusa in regim de răcire(MOP);

- menţinerea presiunii in evaporator peste o valoare minima impusa in regim de răcire;

-  activarea ciclului de degivrare la o comanda manuala si una din următoarele metode de activare automata aleasa de operator: interval de timp fix, interval de timp autoajustabil sau la autodetectarea givrarii bateriei de răcire (ultimele doua metode asigura optimizarea funcţionarii evaporatorului si reducerea consumului de energie electrica);

- oprirea ventilatoarelor la atingerea valorii dorite a temperaturii aerului la  intrarea in baterie (in vederea reducerii consumului de energie electrica) si repornirea periodica a lor in vederea evitării stratificării aerului.

Afişarea pe un panou operator a următorilor parametri:

§	temperatura intrare aer, temperatura ieşire aer;

§	temperatura ieşire gaze reci, presiunea evaporator, supraincalzirea

§	stare ventilatoare (oprit/pornit/alarma/pauza);

§	capacitate valve motorizate;

§	setpointuri operaţionale, limitare si alarmare (modificarea lor este condiţionată de nivelul de acces, prin parola);

§	mesaje de prealarma si alarma, in clar

înregistrarea intr-o baza de date si afişarea, sub forma de grafice evoluţie, a următorilor  parametri:

§	temperatura intrare aer, temperatura ieşire aer;

§	temperatura ieşire gaze reci, presiunea evaporator, supraincalzirea evaporator;

§	capacitate valve motorizate

5.2. TABLOU DE COMANDA SI CONTROL CENTRALA FRIGORIFICA/ AGREGATE FRIGORIFICE

Modul de functionare si de exploatare, precum si performantele reale ale instalatiei frigorifice de congelare, refrigerare si climatizare depind de modul in care sunt utilizate aparatele de masura si control a marimilor fizice din instalatie si de modul cum functioneaza echipamentul de automatizare aferent.

Centralele frigorifice  prevazute in documentatie sunt utilaje performante, echipate complet cu aparatura de automatizare. Reglarea automata asigura, la variatii ale sarcinii frigorifice, o functionare economica si fara afectarea procesului tehnologic deservit de instalatia frigorifica, rezultand un consum energetic redus.

Va asigura :

- reglarea automata a capacitatii frigorifice functie de necesarul de frig la un moment dat ;

- reglarea presiunii de condensare ;

- citirea si inregistrarea temperaturilor, presiunilor, tensiunii si curentul de alimentare ;

- protectii electrice

- semnalizarea avariilor.

Panourile electrice de comanda si automatizare includ elemente de comanda, control si protectie  pentru compresoare si ventilatoare , module analogice si digitale, lampi semnalizare, elemente de siguranta si service  toate acestea realizand controlul functionarii optime si in mod automat a echipamentelor. Programarea, reglarea presiunilor de lucru se face automat prin intermediul unui controller  electronic de comanda si automatizare, care este prevazut cu microprocesor si sursa UPS.

Tablourile  electrice de comanda sunt  metalice vopsite in camp electrostatic ce au  IP 54  si includ elemente de executie  si protectie, realizand controlul functionarii corecte. Sistemul este prevazut cu iesiri TTL sau RS 485 ce  permit conectarea de la distanţă  prin intermediul unui system de monitorizare ce poate fi accesat prin internet cu acces  restrictionat.

Instalaţie funcţionează automat şi nu necesită supraveghere permanentă.

Poz .6. SISTEM MONITORIZARE

In mod normal, instalaţia frigorifica va funcţiona fara a fi necesara intervenţia operatorilor. Totuşi, este necesar ca operatorii sa poată superviza funcţionarea corecta a instalaţiei. Aceasta supervizare va fi făcuta prin intermediul sistemului SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Sistemul SCADA folosit trebuie sa fie în conformitate cu standardele CEE pentru igiena alimentaţiei si H.A.C.C.P, obligatoriu în România din anul 2001.

Sistemul SCADA va fi instalat pe un calculator cu sistem operare Windows , având conectata o imprimanta.

-	sistemul va permite afişarea sub forma grafica, intuitiva, a stărilor de funcţionare pentru toate echipamentele controlate de sistemul de automatizare, parametrii de funcţionare si setpointurile conform specificaţii aferente;

-	accesul la parametri se va face in funcţie de importanta si sensibilitatea acestora, pe minim patru nivele de acces a userului: operator, supervizor, service, administrator;

-	evoluţia tuturor mărimilor de interes vor fi inregistrate intr-o baza de date cu o frecventa minima de inregistrare si pentru o perioda minima conform specificaţii aferente;

-	toate prealarmele si alarmele vor fi afişate in clar si vor fi inregistrate intr-o baza de date FIFO cu cel puţin 1000 evenimente;

-	comunicaţia intre sistemul SCADA si sistemul de automatizare al instalaţiei frigorifice va fi realizata prin ethernet. întârzierea intre apariţia unui eveniment si semnalizarea lui prin intermediul sistemului SCADA nu trebuie sa depăşească 10 zece minute.

-	sistemul SCADA trebuie sa permită vizualizarea paginilor aferente si de la distanta, prin internet, cu parole.

-	conexiunea de la distanţă permite aceleaşi operaţiuni ca şi  conectarea directă la sistemul de monitorizare cu un calculator

Poz.7. SISTEM VENTILATIE MECANICA

Pentru evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare s-a adoptat ca solutie montarea cate unui anemostat in plafonul fiecarui spatiu. Extractia aerului se va face printr-un ventilator centrifugal si tubulatura spiro, evacuarea aerului viciat se va face in exteriorul cladirii prin grile antiploaie montate pe fatada acesteia. Ventilatoarele vor fi echipate cu regulatoare de turatie astfel incat sa nu apara senzatii de curent sau zgomot.

Pentru o functionare eficienta a instalatiei de ventilare va fi obligatorie montarea unor grile de transfer in partea inferioara a usilor de acces in vederea asigurarii circulatiei aerului.

Poz.8. STANDARDE SI NORME

Execuţia si recepţia lucrărilor de instalaţii se realizează cu respectarea legislaţiei romaneşti in vigoare:

ü	Standardul european EN 378 (actualizat in 2016) - „Sisteme de refrigerare si pompe de caldura-cerinte de siguranţa si protecţia mediului";

ü	SR ISO 5149 (părţile 1,2,3 si 4 din 2014) - „Instalaţii frigorifice mecanice utilizate pentru răcire si incalzire - Prescripţii de siguranţă";

ü	I 5-2010 - „Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare”;

ü	I 13-2015 - „Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala”;

ü	Legea nr. 10/95 - privind calitatea in construcţii;

ü	Legea nr. 194/2005 pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/96;

ü	NSPM75 - Norme specifice de protecţia muncii pentru instalaţiile frigorifice;

ü	HGR 273/94 (actualizata in 2017)- privind recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora;

ü	Ordonanata 114/2000 pentru modificarea si completarea OG 60/97 si Legea 212/97- privind apărarea impotriva incendiilor;

ü	Ordin nr. 1023/99 privind aprobarea „Dispoziţiilor generale de ordine interioara
pentru PSI - DG P.S.I  001”;

ü	Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea „Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta”;

în proiect s-au respectat indicaţiile Normativului 15-98, 113 -97, GP 063-01, Normele Generale de Protecţia Muncii, Nomele PSI precum şi principalele cerinţe de calitate a lucrărilor de construcţii, conform Legii 10/1995, după cum urmează:

•	rezistenta şi stabilitate;

•	siguranţa în exploatare;

•	siguranţa la foc;

•	protecţia mediului şi sănătatea oamenilor;

•	izolarea termică şi economia de combustibil;

•	protecţia la zgomot.

INSTALATII  SANITARE

Intocmit,

Ing. Dipl. Cercel Cristian - Aut. ANRE nr. 41082/2016,  Gradul IIA

Tip constructie:			Cladire de productie

Regim de inaltime:		P

Clasa de importanta:		IV

Grad de rezistenta la foc:	II

CONDITII GENERALE DE PROIECTARE

Proiectarea instalatiilor sanitare din cladire se face cu scopul ca acestea sa corespunda calitativ cel putin nivelurilor minime de performanta, referitoare la cerintele esentiale definite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

Nivelurile minime de performanta ale instalatiilor, cu privire la respectarea cerintelor esentiale sunt prevederile din normativul I9/2015 si reglementarile tehnice specifice in vigoare. Fac exceptie, acele prevederi in care este inclusa explicit expresia "se recomanda".

Alegerea solutiilor se face dupa criterii tehnice si economice, tinand seama de necesitatile specifice si de posibilitatile de realizare ale beneficiarului.

Proiectarea lucrarilor de instalatii sanitare din cladire se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la modalitatea de intocmire a documentatiilor, precum si de continutul acestora, pe faze de proiectare.

Inainte de inceperea executiei, proiectul tehnic se va verifica, in conditiile legii, de catre un verificator de proiecte atestat, iar referatul de verificare al proiectului va face parte integranta din proiect.

GRADUL DE ECHIPARE AL CLADIRII

Echiparea si dotarea cu instalatii sanitare a cladirii, se face in functie de destinatia si caracteristicile acesteia, a spatiilor ce urmeaza a fi dotate, de caracteristicile retelelor existente exterioare de apa si canalizare, de nivelul de igiena la care trebuie sa raspunda cladirile respective, precum si de cerintele tehnologice ale proceselor.

Fiind vorba despre cladire de productie s-a facut dotarea cu urmatoarele obiecte sanitare si accesoriile respective, dupa caz:

a) pentru camere de baie anexe vestiarelor:

- cazi de duș cu baterie amestecatoare de baie și dus flexibil;

- lavoar din portelan sanitar, cu baterie amestecatoare de apa rece si calda, prevazuta cu piesa tip "perlator";

- vas de closet cu rezervor montat pe vas, sau la semi-inaltime ;

- sifon de pardoseala.

b) pentru zonele comune /de procesare:

- spalator cu sau fara platforma, cu baterie de apa rece si calda, prevazuta cu piesa tip "perlator";

- spalatoare de maini cu operare fara contact;

- robineti dublu serviciu de ¾” , pentru igienizare;

- sifoane de pardoseala din inox Dn 110 mm.

Pentru dotarea minima cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii se respecta prevederile STAS 1478 "Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare".

Pentru evacuarea apelor de pe pardoseala se prevad, sifoane de evacuare in:

- camere de dus/vestiar ;

- in zonele de productie si depozitare (doar zonele cu temperatura pozitiva).

Pentru mentinerea garzii hidraulice la sifoanele de pardoseala, acestea s-e racordeaza la conducta de scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventa.

Grupurile sanitare nu vor avea iesire directa in spatiul de depozitare. Numarul chiuvetelor, al toaletelor si al dusurilor s-a stabilit in functie de numarul de personal, conform normelor in vigoare ( ex. O chiuveta pentru 15 persoane).Grupurile sanitare vor fi dotate cu hârtie igienica, hârtie prosop sau uscatoare pentru mâini, sapun lichid, cosuri cu pedale pentru gunoi si substante dezodorizante.

INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA

Prevederi generale

Pentru alimentarea cu apa de consum se folosesc numai surse a caror apa indeplineste conditiile de potabilitate prevazute de legislatia specifica.

Apa nepotabila (puțuri private) se poate folosi, cu acordul organelor sanitare de specialitate, pentru:

- stropitul spatiilor verzi;

- spalarea pardoselilor, vehiculelor, diluarea apelor reziduale;

Legarea directa a retelelor de apa potabila cu retelele de apa nepotabila este strict interzisa.

Reteaua exterioara de alimentare cu apa rece

Reteaua exterioara de alimentare cu apa potabila, din incinta se va realiza, din teava PEID,  Pn 6.

Reteaua exterioara de distributie a apei reci din incinta se va racorda:

- in mod direct , la conducta de distributie a retelei de alimentare cu apa a localitatii.

Bransamentul

Cladirea se va alimentata cu apa de la reteaua stradala, printr-un bransament general . Bransamentul general se va executa perpendicular pe conducta de la care se alimenteaza.

Caminul de bransament se amplaseaza, in incinta consumatorului, la limita ei.

Contorizarea consumului de apa

Apa preluata din reteaua exterioara se va contoriza in vederea stabilirii cantitatilor de apa consumata.

Montarea contorului se va face conform indicatiilor din documentatia tehnica a producatorului.

Contorul de apa se amplaseaza in caminul de bransament fiind intercalat intre armaturi de inchidere si golire a instalatiei.

Suplimentar pentru defalcarea costurilor pe fiecare zona se pot monta cate un contor pasant , functie si de dorinta beneficiarului.

Asigurarea parametrilor apei

Pentru asigurarea presiunii necesare echipamentelor tehnologice , in camera tehnica se monteaza o instalatie de hidrofor prevazuta cu un rezervor tampon deschis de 300 litri. Grupul hidrofor va avea reglaj electronic , vas de expansiune propriu de 18-20 litri și pompe centrifuge in sistem 1A+1R cu puteri de 1,1 kW.

INSTALATII PENTRU PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM

Se prevede o instalatie locala de preparare a apei calde cu ajutorul unui boiler electric cu acumulare avand capacitate de 200 litri si alimentat pe circuit dedicat din tabloul electric de distributie general. Amplasarea boilerului se face in camera tehnica.

RETELE INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE SI APA CALDA DE CONSUM

Reteaua de distributie a apei este formata din totalitatea conductelor si accesoriilor care servesc la transportul apei de la sursa proprie pana la punctele de consum. Ea asigura necesarul de apa pentru consumul tehnologic, igienizare si consum.

Aprovizionarea cu apa potabila se va efectua numai din surse verificate prin analize fizico-chimice si microbiologice si avizate de catre organele de control abilitate. Conductele si racordurile interioare ale retelei de distributie a apei potabile se vor executa numai din materiale care nu pot provoca contaminarea acesteia.

La proiectarea instalatiilor de distributie se va avea in vedere regulile de evitare a contaminarilor incrucisate si se vor lua masuri pentru asigurarea separarii retelelor de apa potabila de cele de apa nepotabila.

Punctele de consum al apei (robinete) vor fi numerotate, iar pozitionarea acestora va fi inscrisa in planul de amplasare a retelei de apa. Acolo unde s-a impus, conductele vor fi izolate corespunzator pentru a feri peretii de umezire si pentru a preveni aparitia condensului.

Toate lucrarile de intretinere si exploatare a rezervelor de apa, a retelelor de distributie si a coloanelor de apa vor fi efectuate numai de personal instruit si autorizat.

Reteaua de distributie interioara se realizeaza in sistem ramificat cu ajutorul conductelor de polipropilena (PPR). Retelele interioare de apa calda de consum se amplaseaza, pe trasee comune cu cele de apa rece si se pot executa din mase plastice omologate, sau agrementate sa rezistente la temperatura de 90°C.

Schema de distributie este superioara si se face la nivelul plafonului sau peste acesta.

Dimensionarea retelei s-a facut astfel incat diferenta de presiune dintre apa rece si calda, la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu trebuie sa fie mai mare de 0,3 bar.

In interiorul spatiilor de productie se vor amplasa robineti dublu serviciu cu furtune , folositi la igienizarea spatiilor. Pentru igienizare se for folosii substante de igienizare si apa fierbinte.

Echipamentele tehnologice ce necesita alimentare cu apa constau din:

PURIFICATOARE PENTRU MOLUSTE BIVALVE - Funcţionarea sistemului de purificare permite moluştelor bivalve vii reluarea cu rapiditate a activităţii de alimentare prin filtrare, eliminarea contaminării reziduale, prevenirea recontaminării şi posibilitatea de a rămâne în viaţă în bune condiţii după purificare în vederea condiţionării, depozitării şi transportului înainte de a fi comercializate.

SPALAREA –DENISIPAREA GASTEROPODE - 	Are ca scop indepartarea nisipului si resturilor de plante marine.

OPARIREA - Rapanele se introduc in cosul marmitei,  apoi se imerseaza in marmita si se pastreaza timp de  minim 3 minute la o temperatura de 100 °C.

RACIREA - Se realizeaza prin imersarea cosului in bazinul de apa rece si adaugarea de apa rece in jet.

SPALARE PESTE - Pestele este spalat cu jet de apa in vederea indepartarii resturilor ramase.

RETELE INTERIOARE DE CANALIZARE

Reteaua de canalizare se va proiecta astfel incât apele rezultate de la grupurile sanitare sa fie dirijate spre canale de colectare, prin conducte de canalizare separate de cele ale apelor provenite din activitatea de productie si igienizare.

Conductele de colectare nu trec prin spatiile de depozitare. Ele au prevazuta o panta de scurgere iar gurile de scurgere de minim 2 %, iar gurile de scurgere vor fi prevazute cu sifoane de pardoseala cu capace metalice si site de protectie.

Montarea sifoanelor de pardoseala se va face la nivelul pardoselei, astfel incât sa nu apara fisuri sau goluri in care sa fie posibila acumularea murdariei.

Reteaua de canalizare ape rezultate din procesul de fabricatie se va racorda la separator de grasimi cu rol de a opri toate uleiurile si grasimile, rezidurile de origine animala sau non-animala sa ajunga in sistemul de scurgere a apei menajere si implicit in sursele de apa si pe sol.

Reteaua de canalizare interioara se realizeaza cu ajutorul tevilor PVC cu mufă și garnitură pentru canalizare (gri). Retelele interioare de canalizare se amplaseaza, pe trasee orizontale in cazul legaturilor la obiectele sanitare amplasate in camerele de baie și de productie. Executia se face in acest caz cu pante de 1,5% spre coloana.

Se executa colectoare orizontale amplasate in canale tehnice de instalatii sub pardoseala.

Apele rezultate din condensatie la aparatele de aer conditionat / frigorifice se preiau  prin intermediul furtunelor gofrate furnizate cu echipamentul si se descarca la exterior sau la sifoanele de pardoseala centralizat.

Apele pluviale de la nivelul acoperisului si teraselor se preiau prin intermediul jgheaburilor si burlanelor PP Dn 100 si se descarca la teren.

ARMATURI SI APARATE PENTRU INSTALATII, DISPOZITIVE PENTRU PRELUAREA DILATARII

La instalațiile de alimentare cu apa calda si rece, s-au prevazut armaturi de inchidere :

- pe conductele de alimentare cu apa rece, la intrarea in cladire;

- pe racordurile armaturilor de la obiectele sanitare.

Pe reteaua exterioara de alimentare cu apa rece, s-au prevazut armaturi de inchidere:

- in caminul de racord prevazut cu contor, unde s-a prevazut si un dispozitiv de golire;

- pe ramificatiile retelelor exterioare , daca este cazul.

INSTALATII  ELECTRICE

Intocmit,

Ing. Dipl. Cercel Cristian - Aut. ANRE nr. 41082/2016,  Gradul IIA

Tip constructie:			Cladire de productie

Regim de inaltime:		P

Clasa de importanta:		IV

Grad de rezistenta la foc:	II

Conditii generale de proiectare

Temperatura ambianta                      	AA4

Prezenta apei 				AD3

Trasnete				AQ2

Componenta persoanelor                         BA3

Contactul persoanelor cu potentialul	BC1

Natura materialelor depozitate	 	BE2

Pentru constructie, gradul de protectie minim recomandat este IP31

Proiectarea instalatiilor electrice din cladire s-a facut cu scopul ca acestea sa corespunda calitativ cel putin nivelurilor minime de performanta, referitoare la cerintele esentiale definite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

Nivelurile minime de performanta ale instalatiilor, cu privire la respectarea cerintelor esentiale sunt prevederile din I7/2011, I18/1-2001, si alte reglementari tehnice specifice in vigoare. Fac exceptie, acele prevederi in care este inclusa explicit expresia "se recomanda".

Alegerea solutiilor s-a facut dupa criterii tehnice si economice, tinand seama de necesitatile specifice si de posibilitatile de realizare ale beneficiarului.

Proiectarea lucrarilor de instalatii electrice din cladire s-a realizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la modalitatea de intocmire a documentatiilor, precum si de continutul acestora, pe faze de proiectare.

Inainte de inceperea executiei, proiectul se va verifica, in conditiile legii, de catre un verificator de proiecte atestat, iar referatul de verificare al proiectului va face parte integranta din proiect.

Gradul de echipare al cladirii

Echiparea si dotarea cu instalatii electrice a cladirii, se face in functie de destinatia si caracteristicile spatiilor ce urmeaza a fi dotate, si de nivelul de confort la care trebuie sa raspunda cladirea respectiva, precum si de cerintele investitorilor.

Fiind vorba despre cladire de productie se face dotarea cu urmatoarele obiecte electrice si accesoriile respective, dupa caz:

a) pentru camere de baie din zona vestiarelor:

- iluminat de plafon , cu corp de iluminat tip aplica etansa;

- ventilator de evacuare la baile cu geam fix;

- convector electric avand o putere de 1000 W. (alim.dedicata).

b) pentru celelalte camere de procesare:

- iluminat de plafon cu corp iluminat etans;

- prize 230V cu contact de protectie, simple sau duble;

- prize date in camera de birou;

- alimentare aparate frigorifice (alim.dedicata);

- alimentare echipamente productie (alim.dedicata).

c) pentru exterior:

- iluminat exterior general accese sau local cu corp iluminat etans

d) pentru camera tehnica:

- prize 230V cu contact de protectie, simple sau duble;

- prize dedicate pentru alimentare pompe , boiler electric, hidrofor etc.

Pentru dotarea minima cu obiecte electrice si accesorii a cladirii s-a respectat prevederile NP061-2002 „Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri”.

Instalatia de distributie

Zona dispune de rețea de distribuție pe joasa tensiune. Cladirea se va lega la reteaua de distributie din zona separat intr-un punct sau prin intermediul unui post de transformare. Aceasta se va stabili si amplasa la punctul de conectare indicat de Enel in urma unui studiu de solutie.

La parter pe peretele holului principal in fata intrarii in cladire se monteaza un tablou general de distributie (TGD), in care se face separarea , masura si protectia coloanelor de distributie ale tablourilor electrice secundare (TSG si TSP) , precum si a circuitelor de iluminat si priza zonale.

Se vor mai amplasa doua tablouri principale in cele doua zone de productie, gastropode si peste, din care se vor alimenta echipamentele si circuitele de iluminat si priza din zonele respective. Pot exista si alte tablouri secundare.

TGD (Tablou general de distributie)

putere instalata: 			Pi = 46,2 kW;

coeficient de simultaneitate: 	cs = 0,84;

Putere ceruta : 			Pc = 39,2 kW;

tensiunea de utilizare: 		400Vca;

coloanele de alimentare tablouri principale

este alimentata din RETEA STRADALA

Coloana de alimentare a TGD se prevede  cu  cablu de tip CYabY-F 4x25+16 mm2 , l = 40 m, pozat ingropat in tub de protectie riflat.

TPG (Tablou principal gasteropode)

putere instalata: 			Pi = 21,8 kW;

coeficient de simultaneitate: 	cs = 0,83;

Putere ceruta : 			Pc = 18,21 kW;

tensiunea de utilizare: 		400/230Vca;

circuitele dedicate de alimentare unitati frigorifice

circuite de iluminat si priza zonale

este alimentata din TGD

Coloana de alimentare a TSG se prevede  cu  cablu de tip CYY-F 5x10 mm2 , l = 32 m, pozat in tub de tip IPY montat aparent pe structura metalica.

TPP (Tablou principal peste)

putere instalata: 			Pi = 18,8 kW;

coeficient de simultaneitate: 	cs = 0,86;

Putere ceruta : 			Pc = 16,21 kW;

tensiunea de utilizare: 		400/230Vca;

circuitele dedicate de alimentare unitati frigorifice

circuite de iluminat si priza zonale

este alimentata din TGD

Coloana de alimentare a TPP se prevede  cu  cablu de tip CYY-F 5x10 mm2 , l = 24 m, pozat in tub de tip IPY montat aparent pe structura metalica.

Instalatii de iluminat si prize

Circuitele aferente serviciilor interne (iluminat, prize, curenti slabi, etc.) se alimenteaza diferențiat din tablourile electrice de distribuție funcție de tipul și amplasarea in zonă.

Circuitele de prize se protejeaza individual cu dispozitive de protectie diferentiala, pentru curent de defect de 30mA.

Iluminatul interior

In toate spatiile  de depozitare se va asigura o iluminare naturala sau artificiala adecvata.

Pentru a impiedica contaminarea produselor cu cioburi de sticla, becurile si toate sistemele de iluminat suspendate vor fi protejate „etans" (impotriva imprastierii cioburilor) si vor fi  montate astfel incât sa nu permita acumularea prafului.

Sistemele de protectie a instalatiilor electrice va asigura o igienizare usoara si impiedica dezvoltarea infestarii sau adapostirea rozatoarelor.

Protectia circuitelor de iluminat se face cu intrerupatoare automate de 10A. Se are in vedere selectivitatea. Aparate de iluminat – conf NP-061-02.

Aparatele de iluminat se aleg din ofertele primite de beneficiar de la diversi furnizori.

Se realizeaza un iluminat general al spatiilor cu ajutorul unor corpuri de iluminat de tip fluorescent sau cu led amplasat pe plafon.

Pe holuri si in grupurile sanitare se realizeaza un iluminat local cu ajutorul corpurilor de iluminat de tip aplica avand corpuri de iluminat cu leduri, amplasate pe plafon sau pe peretii laterali. In grupurile sanitare acestea vor fi de tip etans.

In toate zonele, circuitele electrice aferente iluminatului interior se vor executa cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC, de tip  FY 1,5 mm² sau cabluri de tip CYY-F 3x1,5 mm2.

Montajul se face in perete protejat in tuburi de tip rigid IPY sau flexibil Copex cu protectie la foc.

Conform NP-061-02, I7-2011 si a indicatiilor primite de la beneficiar se prevad urmatoarele nivele de iluminare:

- iluminat general culoare acces , holuri: 150 lx ;

- camere procesare, camere productie: 400 lx;

- iluminat exterior usa acces: 150lx;

- grupuri sanitare: 150 lx.

Comanda iluminatului se realizeaza centralizat cu intreruptoare de amplasate aparent pe peretii laterali in zona  de acces in incapere la cota +0.80 m fata de pardoseala finita.

Comanda iluminatului se realizeaza total sau secvential, functie de nr. corpurilor de iluminat din fiecare camera.

Iluminat de siguranta pentru evacuare

Conform Normativ I7/2011 va fi realizat:

-iluminat de securitate de evacuare – se prevede pe caile de evacuare si la iesirea din cladire. Se realizeaza cu luminoblocuri avand marcaje EXIT sau sageti de directie și autonomie de minim 3 ore.

-iluminat de securitate impotriva panicii – prevăzut să evite panica şi să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată. Se prevede in zona de lucru. Se realizeaza cu luminoblocuri cu autonomie de minim 3 ore.

Instalatii de prize

In cladire se amplaseaza circuite de prize monofazate simple si duble cu contact de protectie, funcție de destinațiile spațiilor.

Circuitele electrice aferente prizelor monofazate se vor executa cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC, tip FY 2,5 mm² sau cabluri de tip CYY-F 3x2,5 mm2,  trase in tuburi de protectie fixe IPY sau flexibile Copex cu protectie la foc. Prizele utilizate in toate spatiile, vor fi bipolare respectiv in solutie de montaj ingropat.

Iluminatul exterior

Sunt prevazute instalatii de iluminat pe timpul noptii la toate caile de acces. In cladirea unitatii, precum si interiorul curtii , mai ales pe arterele principale de circulatie, la punctele de alimentare cu apa potabila si la platformele de colectare a deseurilor.

Instalatii de forta

Circuitele de forta constau in :

Alimentarea aparatelor frigorifice . Consumul electric preconizat este de 1,5-4 kW.

Alimentarea boiler electric. Consumul electric preconizat este de 3 kW (230V).

Traseele  cablului  de alimentare se va  alege  in asa  fel  incat  sa  se  realizeze  legaturi  scurte,  in  concordanta  cu ansamblul retelelor de cabluri, evitandu-se zonele in care este posibila deteriorare a cablului.

La instalarea cablurilor se recomanda sa se prevada o rezerva de lungime pe traseu si la capete.

La  trecerile  cablurilor  pozate  prin elementele de arhitectura, cablurile  se vor proteja  in tuburi de protectie rezistente la solicitari mecanice.

Derivatiile, ramificatiile, racordurile la aparate in cabluri sau conductori in tuburi se realizeaza numai in doze (fie pentru legaturi, fie pentru aparat).

Legaturile  se  realizeaza  cu  cleme,  papuci  mansoane  sau  prin  presare  si  apoi  se  izoleaza asigurandu-se acelasi nivel de izolare al conductorilor.

Se interzice executarea legaturilor electrice prin simpla rasucire.

Se interzice efectuarea legaturilor in interiorul tuburilor de protectie.

Se vor utiliza solutii care nu afecteaza termoizolatia sau structura de rezistenta a constructiei si care se pot demonta usor. Se pot utiliza dibluri din material plastic sau alte solutii echivalente.

Instalatii de legare la pamant

Toate constructiile metalice, echipamentele, conductele si carcasele utilajelor electrice care pot fi puse sub tensiune datorita unui defect de izolatie vor fi legate la pamant.

Se va face verificarea prizei de pamant naturale (de fundatie) executata. Aceasta se realizeaza conform prevederi I7-2011

Pentru realizarea unei prize de pamant naturala se pot folosi de armaturile metalice ale fundatiei. Folosirea acestor armaturi metalice drept prize de pamant, se face cu respectarea urmatoarelor conditii:

Este necesara realizarea unei legaturi electrice (prin sudura) intre barele verticale si orizontale ale fundatiei prin intermediul etrierilor.

Sectiunea minima a armaturii fiecarui element de beton armat, folosit drept priza de pamant, trebuie sa aiba o sectiune de cel putin 100 mm2.

Se face si o piesa metalica din platbanda zincata, sudata de barele verticale ale stalpilor, unde se leaga bara principala de echipotentializare. Acesta va fi locul de racord al conductoarelor principale de legare la pamant, prevazut cu piesa de separatie pentru masura prizei.

Piesa de racord a conductoarelor principale de legare la pamant, va avea o sectiune de cel putin 120 mm2 , adica o platbanda cu o grosime de 3 mm si o latime de 40 mm.

Prin aceasta continuitate electrica a armaturilor metalice ale fundatiei se realizeaza o priza de pamant naturala. Aceasta va avea o perioda de functionare net superioara prizelor clasice cu electrozi ingropati in pamant.

Daca in urma masuratorilor nu se realizeaza o rezistenta a prizei de fundatie mai mica de 1 ohm (comuna cu cea de paratrasnet) se trece la suplimentare prin executia unei prize artificiale.

Aceasta se va realiza cu platbanda OLZn de 40 x 4 mm si electrozi din teava de OLZn de 2 toli si h=2m montata ingropat la adancimea de 0.8 m.

In apropierea barelor de egalizare potential se vor lasa cate o mustata pentru a se putea realiza legatura intre priza de pamant existenta si cea artificiala suplimentara.

Instalatii de paratrasnet

Rezultă din calcul că R > RT.

Riscul este sub valoare acceptabilă nu sunt legal necesare alte măsuri de protecţie, dar se recomanda amplasarea pe cladire a unui dispozitiv de tip PDA.

Acesta se va putea amplasa pe coama cladirii cu ajutorul unui dispozitiv de tip catarg avand o inaltime de 4 m

Legarea la priza de pamant se va face prin doua coborari din platbanda de 25 x 4 mm , pe cele doua fete opuse ale cladirii .

Instructiuni de executie si exploatare

Toate lucrarile de instalatii interioare aferente constructiilor vor corespunde din punct de vedere a calitatii exigentelor Legii 10/1999 privind calitatea in constructii.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente  corespunzatoare standardelor in vigoare indiferent de provenienta lor.

Tuburile de protectie se monteaza ingropat in sapa, tencuiala sau planseu, capetele acestora fiind prevazute cu dopuri de protectie pentru a preintampina obturarea acestora cu beton sau mortar.

Legaturile conductorilor vor fi realizate numai in doze, fie prin cositorire fie prin utilizarea pinilor si a clemelor sir si izolare corespunzatoare. Pentru materialele importate se vor verifica agrementarile pentru piata romaneasa. Instalatiile electrice vor fi realizate din cabluri tip CYY-F cu sectiunea si numarul de conductoare de cupru prevazute in schemele monofilare.

Toate lucrarile vor fi executate de  pesonal calificat si autorizat A.N.R.E.

Lucrarile executate necesita o protectie deosebita, ele fiind realizate in solutie definitiva, conform normativelor in vigoare.

In santier materialele vor fi depozitate corespunzator. Responsabilitatea protejarii lucrarilor executate si depozitarii materialelor  pe santier pana la punerea in functiune a obiectivului revine executantului.

Dupa efectuarea probelor de functionare, intregul ansablu va fi predat beneficiarului pe baza de proces verbal de receptie.

Masuri de siguranta si protectia muncii

Norme, prescriptii si standarde avute in vedere la intocmirea proiectului de instalatii electrice:

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor ai instalatiilor - aprobate prin Decret 290

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - aprobate de MI cu Ordinul nr. 3381/4.03.1994 si MLPAT cu Ordinul nr. 1219/MC/3.03.1994

- P118-99 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului

- I7-11 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferenta constructiilor.

Masuri de protectia muncii si PSI

Masuri de siguranta si sanatate in munca

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele conducatoare de curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune, vor fi inaccesibile unei atingeri intamplatoare prin constructie, amplasare sau amenajari speciale.

Protectia contra socurilor electrice se face conform schemei TN, prin legare la conductorul de protectie PE (litera N). Reteaua este legata pa pamant (litera T), adica borna neutru a retelei este legata la pamant.

A. Pentru perioada de exploatare, in vederea asigurarii conditiilor normale de munca, cat si pentru evitarea accidentelor, conform legislatiei in vigoare s-au prevazut:

- asigurarea confortului vizual prin instalatii electrice adecvate de iluminat

- protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta realizata prin:

- instalatie de legare la pamant (prizele alimentate la tensiunea de 230V si 400V, au fost prevazute cu protectie, iar carcasele metalice ale corpurilor de iluminat si ale receptorilor electrici s-au legat la bornele de protectie ale tablourilor din care se alimenteaza, prin conductorul de nul de protectie)

- amplasarea accesibila a corpurilor de iluminat in vederea unei intretineri usoare

- alegerea corespunzatoare a aparatajului in functie de mediul electric si de categoria de pericol de incendiu in care functioneaza.

B. Pentru perioada de executie se va prevedea protectia impotriva accidentelor in conditiile efectuarii lucrarilor curente de executie conform Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii, vol. E - Lucrari de instalatii 1993 (publicat in Buletinul Constructiilor 5,6,7-1993).

Aplicarea masurilor de siguranta si sanatate in munca, in perioada de executie constituie obligatia si raspunderea executantului.

Masuri de paza si stingerea incendiilor

Prin proiect s-a urmarit prevederea solutiilor tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiilor.

In acest scop s-au urmarit masurile care sa respecte prescriptiile I7-11, Decret 290, P118-99 si NP004-1996.

A. Pentru perioada de exploatare, s-au prevazut:

- materiale si aparataj corespunzator categoriei de pericol de incendiu a spatiilor in care acestea se monteaza.

- protectia circuitelor si a receptoarelor la suprasarcina si la scurtcircuit prin disjunctoare magneto-termice  dimensionate corespunzator si intrerupatoare automate cu relee termice reglate adecvat.

B. Pentru perioada de executie masurile se stabilesc de catre elaboratorul documentatiei de organizare a santierului si de catre unitatea de executie.

La elaborarea proiectului se vor respecta prevederile normelor si normativelor in vigoare:

- SIGURANTA LA FOC -

| Nr. | Indicativ | Titlu | Ordin de aprobare | Înlocuieste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista normative 2016 |
| 2. | P 118-1999 | NORMATIV de siguranta la foc a constructiilor | M.L.P.A.T 27/N/1999 | P 118-83 |
| 3. | MP 008-2000 | MANUAL privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P118-99 „Siguranta la foc a constructiilor” | M.L.P.A.T 31/N/2000 |  |
| 7. | GP 063–2001 | Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii în caz de incendiu | M.L.P.T.L. 1615/2001 |  |
| 13. | NP 073-2002 | NORME de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Prevederi generale | M.L.P.T.L. 1992/2002 |  |
| 15. | P 118/2-2013 | Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,Partea a II- a.Instalații de stingere. | M.D.R.A.P. . 2.463/08.08.2013 |  |
| 16. | P 118/3-2015 | Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a III –a. | M.D.R.A.P. nr. 364/09.03.2015 | I 18/2-2002 |

- VERIFICAREA CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR DE INSTALATII -

| Nr | Indicativ | Titlu | Ordin de aprobare | Înlocuieste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista normative 2016 |
| 1. | C 204-1980 | Normativ cadru privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii | I.G.S.I.C. si I.C.C.P.D.C. 31/21.11.1980 |  |
| 5. | C 56-1985 | Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente | I.C.C.P.D.C. 61/30.10.1985 | C 56-1975 |
| 11. | P 130-1999 | Normativ privind comportarea în timp a constructiilor | M.L.P.A.T. 57/N/18.08.1999 | P 130-1997 |
| 13. | C 56-2002 | Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor | M.T.C.T. 900/25.11.03 | C 56-1985 |

- ELECTRICE -

| Nr. | Indicativ | Titlu | Ordin de aprobare | Înlocuieste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista normative 2016 |
| 2. | I 18/1-2001 | Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie. | M.L.P.T.L. 1617/02.11.2001 |  |
| 3. | NP 061-2002 | Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri | M.L.P.T.L. 939/02.07.2002 |  |
| 6. | I 7-2011 | Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor | M.D.R.T. 802/14.11.2011 |  |
| 7. | NTE 006-06-00 | Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 KV |  | PE 134-2/1996 |
| 8. | NTE 007-08-00 | Normativ privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice |  | PE 107/95 |
| 9. |  | Regulament autorizare electricieni, verificatori proiecte, responsabili tehnici executie, experti instalatii electrice |  |  |
| 10. |  | REGULAMENT PENTRU ATESTAREA OPERATORILOR ECONOMICI CARE PROIECTEAZA, EXECUTA aI VERIFICA INSTALAȚII ELECTRICE |  |  |

In cadrul fabricii se vor desfasura urmatoarele activitati :

1.	Purificare moluste bivalve vii

In cadrul fabricii vor fi prelucrate moluste bivalve vii recoltate din Marea Neagra - Mytilus galloprovincialis.

Circuitul tehnologic este urmatorul:

·	Molustele bivalve vii sunt receptionate in holul de intrare marfa (1)  in ladite de plastic.

·	Sunt transferate apoi in in recipientele de purificare din camera cu instalatia de purificare (2).

·	In cazul in care se gasesc moluste in agonie sau moarte acestea sunt dirijate in camera de SNCU (3).

·	La sfarsitul perioadei de purificare molustele bivalve vii sunt sortate in functie de calibru si apoi sunt ambalate in saculeti deplasa , care sunt depozitati in depozitul de ambalaje plastic (20) apoi in lazi din plastic.

·	Lazile din plastic intra din exterior in camera de spalare ( 21) si sunt depozitate in camera de navete curate ( 22).

·	Produsele ambalate  sunt dirijate prin holul tehnologic (4)  in depozitul de refrigerare moluste bivalve vii (6) , iar de aici prin holul tehnologic (5) in rampa de livrare.

Fluxul tehnologic este urmatorul :

Aprovizionarea

Se va  face numai din unitati autorizate sanitar-veterinar, respectiv puncte de debarcare si centre de colectare peste si cherhanale.

La momentul aprovizionarii se va avea in vedere ca :

Tehnicile de recoltare să nu afecteze excesiv cochiliile sau ţesuturile moluştelor bivalve vii.

Moluştele bivalve vii, după ce au fost recoltate, sa fie protejate împotriva strivirilor, eroziunilor şi vibraţiilor şi sa nu se expuna la temperaturi extreme (prea calde sau prea reci).

Tehnicile de recoltare, transport, descărcare şi manipulare a moluştelor bivalve vii nu vor produce o contaminare suplimentară a produselor, deprecierea calităţii sau modificări care să afecteze aptitudinea lor de a fi tratate prin purificare, prelucrare sau transfer.

Moluştele bivalve vii nu vor fi reimersate în apa suspectă de a cauza o contaminare suplimentară în intervalul de timp dintre recoltare şi debarcarea pe ţărm.

Mijloacele folosite pentru transportul moluştelor bivalve vii vor asigura protecţia împotriva oricărei contaminări suplimentare şi a spargerii cochiliilor. Ele vor  permite o drenare şi o igienizare adecvate.

În cazul transportului în vrac pe distanţe mari al moluştelor bivalve vii vor fi asigurate cele mai bune condiţii de supravieţuire a moluştelor.

Fiecare lot o să fie însoţit de un document de înregistrare pentru identificarea lotului de moluşte bivalve vii pe durata transportului.

Recepţia

Receptia molustelor bivalve se va face in conformitate cu norma sanitar- veterinara care prevede ca acestea trebuie sa fie vii. Midiile e ale căror valve sunt deschise şi nu se închid repede sau rămân deschise la atingere se scot din consum, fiind considerate în agonie sau moarte fiind dirijate in camera de SNCU.

Purificarea

Acesta operatiune se realizeaza prin plasarea în bazine a moluștelor bivalve vii, precum și stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminării și pentru a le face proprii consumului uman.

Purificarea se va face cu „apă de mare curată”- asa cum este ea definita de RE 852/2004  respectiv apă sărată care nu conține microorganisme, substanțe dăunătoare în cantități capabile să afecteze în mod direct sau indirect calitatea sanitară a produselor alimentare;

Instalatia de purificare, complet tehnologizata si automatizata, monitorizeaza permanent parametrii tehnologici si  are urmatoarele caracteristici :

·	Purificarea se face in recipiente izoterme , fiecare avand o dimensiune de 2000x1180x850 mm si permite o stocarea de  330 kg de moluște in ladite sau de 500 kg liber în recipient

·	Containerele izoterme sunt completate cu grile de polietilenă plasate pe fund pentru a permite  ca depunerile (nisip, noroi etc.) sa nu intre în contact cu moluștele.

·	Containerele au  următoarele echipamente tehnice:

o	sistem de filtrare biologic și mecanic al patului flotant ;

o	 pompa de circulație a apei realizata  din material plastic, fiabil si robust ;

o	sistem de dezinfectie  cu ozon - ozonul nu este injectat direct in apa, dar este aspirat de sistemul Venturi si apoi complet oxidat de skimmerul automat, care elimina, prin floculare proteinele în special albumina, reducând încărcătura organică din apă și, prin urmare, reducând și făcând sarcina filtrului biologic mai ușoară ;

o	sistem de refrigerare ;

o	sistem de sterilizare cu raze ultraviolete si tuburi de cuarț pur care au marca de calitate CE pentru siguranța operatorilor și sunt testate pentru o emisie corectă de lungime de undă, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ ;

o	tubul intern realizat în cuarț are o permeabilitate la raze de câteva ori mai mare decât materialele plastice transparente, cum ar fi teflonul ;

o	filtru mecanic de nisip ;

o	sistemul hidraulic este  realizat în PVC pentru uz alimentar si permite o eficiență constantă în timp.

Funcţionarea sistemului de purificare permite moluştelor bivalve vii reluarea cu rapiditate a activităţii de alimentare prin filtrare, eliminarea contaminării reziduale, prevenirea recontaminării şi posibilitatea de a rămâne în viaţă în bune condiţii după purificare în vederea condiţionării, depozitării şi transportului înainte de a fi comercializate.

Cantitatea de moluşte bivalve vii supusă purificării nu va depăsii capacitatea centrului de purificare.

Moluştele bivalve vii vor fi supuse unei purificări continue pe o perioadă suficientă care să respecte standardele microbiologice. Această perioadă începe în momentul în care moluştele bivalve vii depozitate în bazin sunt acoperite cu apă şi se termină în momentul în care sunt scoase.

Se va tine cont de datele referitoare la materia primă (tipul de moluşte bivalve, zona de provenienţă, încărcătura microbiană etc.), pentru cazul în care va fi necesară prelungirea perioadei de purificare, pentru a se asigura că moluştele bivalve vii sa îndeplinesca prevederile bacteriologice legale, respectiv regulamentele europene 854/2004 si 2285/ 2015.

Parametrii molustelor dupa purificare vor avea urmatoarele caracteristi :

| Microorganisme | Plan de prelevare de probe | Limite |
| --- | --- | --- |
| E. coli | 5 | 1 | 230 MPN/100 g de carne și lichid intravalvar | 700 MPN/100 g de carne și lichid intravalvar |

·	E. coli în moluște bivalve vii :

·	satisfăcătoare, în cazul în care toate cele cinci valori observate sunt ≤ 230 MPN/100 g de carne și lichid intravalvar sau în cazul în care una dintre cele cinci valori observate este > 230 MPN/100 g de carne și lichid intravalvar, dar ≤ 700 MPN/100 g de carne și lichid intravalvar;

·	nesatisfăcătoare, în cazul în care oricare dintre cele cinci valori observate este > 700 MPN/100 g de carne și lichid intravalvar sau în cazul în care cel puțin două dintre cele cinci valori observate sunt > 230 MPN/100 g de carne și lichid intravalvar.”

·	absenţa nămolului pe cochilie, răspunsul adecvat la percuţie şi o cantitate normală de lichid intervalvular ;

·	să nu trebuie să conţină Salmonella/25 grame de carne de moluscă;

·	nu trebuie să conţină compuşi toxici sau nocivi de origine naturală, proveniţi din mediul înconjurător sau prin adăugare la mediu;

·	limitele superioare ale conţinutului de radionuclide nu trebuie să le depăşească pe cele stabilite pentru produsele alimentare;

·	conţinutul de toxină paralitică din moluşte (paralytic shellfish poison=PSP), în părţile comestibile ale moluştelor (corp întreg sau partea consumabilă separată), nu trebuie să depăşească 80 žg/100 grame de carne de moluscă, după metoda de analiză biologică - în caz de necesitate, asociată cu metoda chimică de determinare a saxitoxinei sau altă metodă recunoscută. În caz de contestare a rezultatelor metoda de referinţă trebuie să fie cea biologică;

·	metodele de testare biologică obişnuite nu trebuie să dea rezultate pozitive pentru prezenţa de toxine diareice din moluşte (diarrhetic shellfish poison=DSP) în părţile comestibile ale moluştelor (corp întreg sau partea comestibilă separată);

Sortarea

Se va realiza calibrarea molustelor bivalve vii in vederea ambalarii in functie de marime.

Ambalarea

Se va realiza in saci de plasa agreati in industria alimentara. Produsele preambalate se ambalează apoi în ambalaje de transport, lazi din plastic.

Ambalajele :

·	nu vor afecta proprietăţile organoleptice ale moluştelor bivalve vii;

·	nu vor transmite moluştelor bivalve vii substanţe nocive pentru sănătatea omului şi a moluştelor bivalve vii;

·	vor fi suficient de rezistente pentru a asigura protecţia eficientă a moluştelor bivalve vi

Toate ambalajele, indiferent de tipul lor trebuie să fie inscripţionate/etichetate in conformitate cu normele romane si europene privind etichetarea produselor alimentare cu urmatoarele informatii:

o	Denumirea comercială și denumirile științifice

o	Metoda de producție

o	Zona de captură

o	Uneltele de pescuit

o	Termenul de valabilitate

o	Alergenii

o	Cantitatea netă

o	Condiții de depozitare și de utilizare

o	Numele sau denumirea comercială și adresa operatorului din sectorul alimentar

o	Declarația nutrițională

o	Marca de identificare

Depozitarea produselor finite

Depozitarea produselor finite se face în depozitele conditionate de produse finite, refrigerat la 0-2 °C.

Depozitarea produselor se face paletizat. Asezarea se face in ordinea zilei de intrare in depozit si este respectat principiul FIFO in privinta iesirilor.

Livrarea

Livrarea se face cu masini frigorifice, avizate sanitar-veterinar. Temperatura in timpul livrarii este de 0-2°C pentru produsele refrigerate

2.	Procesare gasteropode ( rapane)

In fabrica vor fi prelucrate gasteropode din Marea Neagra , respectiv melcii marini (Rapana venosa).

Circuitul tehnologic este urmatorul:

·	Rapanele sunt receptionate in holul de intrare marfa (1) apoi sunt depozitate pana la procesare in rezerva cu temperatura controlata (refrigerare) (13)

·	Sunt dirijate apoi in zona de spalare denisipare unde in cuve se realizeza indepartarea nisipului (15)

·	Rapanele intra apoi in zona de oparire-racire (14) in care  este montata marmita in care se face oparirea si cuva in care se face racirea

·	Rapanele oparite sunt apoi curatate si sortate in functie de calibru  pe mesele din camera de procesare gasteropode (16)

·	Cochiliile rezultate sunt depozitate in camera 18 iar deseurile din eviscerare in depozitul de SNCU (18)

·	Carne de rapana este ambalata  in pungi in camera de ambalare (19)  , pungile fiind apoi vidate.

·	Pungile utilizate sunt depozitate in depozitul de ambalaje (20)

·	Carnea de rapana ambalata si vidata este dirijata spre congelare rapida (34)

·	Ambalarea in cutii de carton se face in spatiul (39).

·	Cutiile de carton sunt receptionate din exterior si depozitate in rezerva nr 35 si sunt dirijate catre ambalare  pe holul tehnologic (5).

·	Carnea de rapana ambalata  , produs finit, este depozitata in depozitul de congelare (8) .

·	Livrarea se face prin holul tehnologic (5) catre rampa

Fluxul tehnologic este urmatorul :

Aprovizionarea

Se va  face numai din unitati autorizate sanitar-veterinar respectiv puncte de debarcare si centre de colectare peste si cherhanale.

La momentul aprovizionarii se va avea in vedere ca :

Tehnicile de recoltare să nu afecteze excesiv cochiliile sau ţesuturile iar după ce au fost recoltate, sa fie protejate împotriva strivirilor, eroziunilor şi vibraţiilor şi sa nu se expuna la temperaturi extreme (prea calde sau prea reci).

Tehnicile de recoltare, transport, descărcare şi manipulare nu vor produce o contaminare suplimentară a produselor, deprecierea calităţii sau modificări care să le afecteze.

Mijloacele folosite pentru transport vor asigura protecţia împotriva oricărei contaminări şi a spargerii cochiliilor.

Fiecare lot o să fie însoţit de un document de înregistrare pentru identificarea lotului de moluşte bivalve vii pe durata transportului .

Recepţia

Receptia gasteropodelor se va face in conformitate cu norma sanitar- veterinara.

Depozitarea materiei prime

Depozitarea temporară  a gasteropodelor (rapane) se realizează în depozitul  de materie prima conditionat la temperatura de refrigerare.

Spalarea –denisiparea

Are ca scop indepartarea nisipului si resturilor de plante marine.

Oparirea

Rapanele se introduc in cosul marmitei,  apoi se imerseaza in marmita si se pastreaza timp de  minim 3 minute la o temperatura de 100 °C.

Racirea

Se realizeaza prin imersarea cosului in bazinul de apa rece si adaugarea de apa rece in jet.

Curatarea

Curatirea rapanelor presupune scoaterea carnii din cochilie si indepartarea cochiliilor si eviscerarea.

Spalarea

Se realizeaza  cu jet de apa in vederea indepartarii resturilor de viscere ramase.

Calibrarea

Se realizeaza o sortare manuala  in functie de dimensiunile carnii.

Ambalarea

Carnea de rapane se ambaleaza in pungi de polipropilena care se videaza.

Congelarea rapida

La - 35 °C e singura modalitate prin care gheata formeaza cristale mici si uniform distribuite fara a distruge fibra alimentelor si care ajuta la pastrarea proprietatilor ca gust, culoare, textura.

Ambalarea

Ambalajele trebuie să asigure o protecţie adecvată produselor; se permite utilizarea materialelor, în special a hartiei şi a etichetelor ce conţin indicaţii comerciale, cu condiţia ca imprimarea sau etichetarea se realizeaza cu adeziv sau cerneală netoxică.

Produsele preambalate se ambalează apoi în ambalaje de transport: cutii de carton sau din polistiren.

Toate ambalajele, indiferent de tipul lor trebuie să fie inscripţionate/etichetate in conformitate cu normele romane si europene privind etichetarea produselor alimentare cu urmatoarele informatii:

o	Denumirea comercială și denumirile științifice

o	Metoda de producție

o	Zona de captură

o	Uneltele de pescuit

o	Termenul de valabilitate

o	Alergenii

o	Cantitatea netă

o	Condiții de depozitare și de utilizare

o	Numele sau denumirea comercială și adresa operatorului din sectorul alimentar

o	Marca de identificare

Condiţionarea ambalajelor colective

După ambalarea individuala, produsele finite se expun unor operaţii tehnologice care le asigură aspectul comercial şi anume:

·	verificarea aspectului exterior a ambalajelor unitatilor de vanzare;

·	verificarea aspectului exterior a ambalajelor colective de livrare;

·	paletizarea ambalajelor de transport;

·	etichetarea paletilor;

Aspectul exterior este verificat prin examinarea vizuală.

Depozitarea produselor finite ambalate se face in lazi de carton sau polistiren pe paleti plani, izolati sau baxate în folie contractabilă.

Depozitarea produselor finite

Depozitarea produselor finite se face în depozitele conditionate de produse finite, refrigerat la 0-2 °C respectiv congelat la o temperatura de -18 °C

Depozitarea produselor se face paletizat. Asezarea se face in ordinea zilei de intrare in depozit si este respectat principiul FI-FO in privinta iesirilor. Paletii cu produse finite se protejează cu folie de polietilenă prin care se asigură un aspect exterior dar si o manipulare sigura in timpul transportului .

Livrarea

Livrarea se face cu masini frigorifice, avizate sanitar-veterinar. Temperatura in timpul livrarii este de 0-2°C pentru produsele refrigerate respectiv -18 °C pentru produsele congelate, conformitatea temperaturii fiind inregistrata in fisele de monitorizare a temperaturii pe perioada transportului.

3.	Prelucrare peste ( sprot, hamsie, stavrid, lufar, zargan, chefal, pesti din Marea Neagra)

Circuitul tehnologic este urmatorul:

·	Pestele este receptionat in holul de intrare marfa (27) ;

·	Pestele este depozitat intermediar in spatiul de refrigerare( 30);

·	Prelucrarea prin eviscerare se face numai in cazul chefalului, lufarului si partial a stavridului se realizeaza in camera de prelurare primara (31) unde are loc si spalarea acestuia ;

·	In functie de cerintele clientilor pestele poate fi livrat refrigerat si in acest caz este depozitat in rezerva de produse transformate (11) ambalat in pungi de platic si vidat (in camera 33) , depozitat intermediar in rezerva de produse transformate (11) apoi congelat rapid ( 34);

·	Pungile din plastic sunt depozitate in depozitul de ambalaje (29) iar aprovizionarea lor se face prin rampa de aprovizionare;

·	Gheata urtilizata se produce in camera (23);

·	Navetele utilizate in interiorul sectiei se spala in spatiul amenajat (24) si se depoziteaza in rezerva de navete curate (25);

·	Ambalarea in cutii de carton se face in spatiul (39);

·	Cutiile de carton sunt receptionate din exterior si depozitate in rezerva nr 35 si sunt dirijate catre ambalare  pe holul tehnologic (5);

·	Pestele congelat ambalat , produs finit, este depozitat in depozitul de congelare (8) ;

·	Livrarea se face prin holul tehnologic (5) catre rampa;

·	Livrarea pestelui proaspat se va face tot prin holul tehnologic (5) catre rampa.

Fluxul tehnologic este urmatorul :

Depozitarea materiei prime

Depozitarea temporară  a pestelui proaspat se realizează în depozitul  de materie prima conditionat la temperatura de refrigerare.

Sortarea

Se realizeaza sortarea manuala a pestelui  in functie de sortiment si calibru.

Spalare

Pestele este spalat cu jet de apa in vederea indepartarii resturilor ramase.

Ambalare

Pestele ce urmeaza sa fie congelat este introdus in pungi de polipropilena, intr-o cantitate in functie de cerintele clientilor.

Pestele proaspat va fi ambalat direct in ambalaje de transport de unica folosinta pe pat de gheata pentru buna conservabilitate.

Ambalajele trebuie să asigure o protecţie adecvată produselor; se permite utilizarea materialelor, în special a hartiei şi a etichetelor ce conţin indicaţii comerciale, cu condiţia ca imprimarea sau etichetarea se realizeaza cu adeziv sau cerneală netoxică.

Produsele preambalate se ambalează apoi în ambalaje de transport: cutii de carton sau din polistiren.

Toate ambalajele, indiferent de tipul lor trebuie să fie inscripţionate/etichetate in conformitate cu normele romane si europene privind etichetarea produselor alimentare cu urmatoarele informatii:

o	Denumirea comercială și denumirile științifice

o	Metoda de producție

o	Zona de captură / țara și cursul de apă / țara de producție

o	Uneltele de pescuit

o	Termenul de valabilitate

o	Alergenii

o	Cantitatea netă

o	Condiții de depozitare și de utilizare

o	Numele sau denumirea comercială și adresa operatorului din sectorul alimentar

o	Declarația nutrițională

o	Marca de identificare

Condiţionarea ambalajelor colective

După ambalarea individuala, produsele finite se expun unor operaţii tehnologice care le asigură aspectul comercial şi anume:

·	verificarea aspectului exterior a ambalajelor unitatilor de vanzare;

·	verificarea aspectului exterior a ambalajelor colective de livrare;

·	paletizarea ambalajelor de transport;

·	etichetarea paletilor;

Aspectul exterior este verificat prin examinarea vizuală.

Depozitarea produselor finite ambalate se face in lazi de carton sau polistiren pe paleti plani, izolati sau baxate în folie contractabilă

Congelarea rapida

Se realizeaza la  -35 °C si e singura modalitate prin care gheata formeaza cristale mici si uniform distribuite fara a distruge fibra alimentelor si care ajuta la pastrarea proprietatilor ca gust, culoare, textura.

Depozitarea produsului finit

Depozitarea produselor finite se face în depozitele conditionate de produse finite, refrigerat la 0-2 °C respectiv congelat la o temperatura de -18 °C

Depozitarea produselor se face paletizat. Asezarea se face in ordinea zilei de intrare in depozit si este respectat principiul FI-FO in privinta iesirilor. Paletii cu produse finite se protejează cu folie de polietilenă prin care se asigură un aspect exterior dar si o manipulare sigura in timpul transportului .

Livrarea

Livrarea se face cu masini frigorifice, avizate sanitar-veterinar. Temperatura in timpul livrarii este de 0-2°C pentru produsele refrigerate respectiv -18 °C pentru produsele congelate., conformitatea temperaturii fiind inregistrata in fisele de monitorizare a temperaturii pe perioada transportului.

4.	Sarare peste marin marunt ( sprt, hamsie stavrid de Marea Neagra)

Circuitul tehnologic este urmatorul:

·	Pestele este receptionat in holul de intrare marfa (27) ;

·	Peste este depozitat intermediar in spatiul de refrigerare( 30);

·	Spalarea  realizeaza in camera de prelurare primara (31);

·	Sararea se realizeaza in camera de sarare (32);

·	Sarea se depoziteaza in depozitul de sare ( 28) iar aprovizionarea ei se face direct din rampa de aprovizionare;

·	Ambalarea in galeti de plastic se realizeaza in spatiul de ambalare ( 33);

·	Galetile de platic utilizate sunt depozitate in rezerva de ambalaje (29);

·	Produsul finit ( peste sarat) este depozitat in rezerva de produse transformate din peste (11);

·	Navetele utilizate in interiorul sectiei se spala in spatiul amenajat (24) si se depoziteaza in rezerva de navete curate (25);

·	Livrarea se face prin holul tehnologic (5) catre rampa;

·	Livrarea pestelui proaspat se va face tot prin holul tehnologic (5) catre rampa

Fluxul tehnologic este urmatorul:

Depozitarea materiei prime

Depozitarea temporară  a pestelui proaspat se realizează în depozitul  de materie prima conditionat la temperatura de refrigerare. Materia prima respecta prevederile STAS5386-86 ”peste proaspat”.

Sortarea

Se realizeaza sortarea manuala a pestelui in functie de calibru si sortiment.

Spalare

Pestele este spalat cu jet de apa in vederea indepartarii murdariei si mucusului de pe corp.

Sarare

Sararea pestelui intreg: se sareaza intreg numai pestele mai mic de 20 cm. Sararea se face cu sau fara refrigerare. Pentru a obtine produse de calitate superioara, in timpul sezonului cald pestii sunt refrigerati cu gheata si sare. Dupa refrigerare pestii sunt scosi pe o platforma unde se amesteca cu ajutorul lopetilor. Procentul de sare folosit este de 20-25 %. Tot cu ajutorul lopetilor pestele este incarcat in bazinul de sare. Durata de sarare este de 2-7 zile, in functie de temperatura. Pestele se scoate din bazine dupa sarare cu minciogul, se lasa sa se scurga 24 ore si apoi se ambaleaza.

Ambalare

Pestele este introdus in galeti de plastic

Produsele preambalate se ambalează apoi în ambalaje de transport: cutii de carton.

Toate ambalajele, indiferent de tipul lor trebuie să fie inscripţionate/etichetate in conformitate cu normele romane si europene privind etichetarea produselor alimentare cu urmatoarele informatii:

o	Denumirea comercială și denumirile științifice

o	Metoda de producție

o	Zona de captură / țara și cursul de apă / țara de producție

o	Uneltele de pescuit

o	Termenul de valabilitate

o	Alergenii

o	Cantitatea netă

o	Condiții de depozitare și de utilizare

o	Numele sau denumirea comercială și adresa operatorului din sectorul alimentar

o	Declarația nutrițională

o	Marca de identificare

Condiţionarea ambalajelor colective

După ambalarea individuala, produsele finite se expun unor operaţii tehnologice care le asigură aspectul comercial şi anume:

·	verificarea aspectului exterior a ambalajelor unitatilor de vanzare;

·	verificarea aspectului exterior a ambalajelor colective de livrare;

·	paletizarea ambalajelor de transport;

·	etichetarea paletilor;

Aspectul exterior este verificat prin examinarea vizuală.

Depozitarea produselor finite ambalate se face in lazi de carton sau polistiren pe paleti plani, izolati sau baxate în folie contractabilă

Depozitarea produsului finit

Depozitarea produselor finite se face în depozitele conditionate de produse finite, refrigerat la 0-4 °C .

Depozitarea produselor se face paletizat. Asezarea se face in ordinea zilei de intrare in depozit si este respectat principiul FI-FO in privinta iesirilor. Paletii cu produse finite se protejează cu folie de polietilenă prin care se asigură un aspect exterior dar si o manipulare sigura in timpul transportului .

Livrarea

Livrarea se face cu masini frigorifice, avizate sanitar-veterinar. Temperatura in timpul livrarii este de 0-4°C, conformitatea temperaturii fiind inregistrata in fisele de monitorizare a temperaturii pe perioada transportului.

Pentru asigurarea respectarii legislatiei in vigoare este amenajat un spatiu pentru medicul veterinar ( 9) .

Receptia materialelor prime auxiliare

Condiţii generale de calitate:

Materialele auxiliare folosite la procesarea pestelui au rol determinant asupra calităţii şi valorii nutritive a produselor.

Deoarece la receptionarea materiilor auxiliare (sare) nu este posibil sa se efectueze controlul chimic al tuturor ingredientelor, unitatea se va asigura ca  furnizorii vor livra numai materiale auxiliare de calitate. Calitatea acestor aditivi trebuie sa fie asigurata printr-o Declarartie de conformitate sau Certificat de calitate din partea furnizorului, care sa includa si un certificat de analiza si instructiuni de utilizare. Trebuie totusi efectuate analize periodice ale aditivilor ca masura suplimentara de analiza.

Principalele materiale auxiliare utilizate in unitatea apartinand LCM IMPEX SRL sunt: apa, sare, , etc.

·	Apa reprezintă unul din factorii esenţiali în desfăşurarea procesului de producţie în unitate. Apa utilizată în scopuri tehnologice - trebuie să corespundă condiţiilor tehnice de calitate impuse de regelemtarile in vigoare : sa fie fara miros, incolora, fara gust strain, fara particule in suspensie, pH 7-8, maxim 20°C duritate totala, maxim 20 germeni/ ml si 3 colibacili/ litru, fara urme de hidrogen sulfurat, saruri ale metalelor grele, amoniac, nitriti, fier.

·	Sare: NaCl-clorura de sodium contine minim 97-98-9% NaCl, diferenta de 1-3% fiind reprezentata de alte substante chimice. Este utilizata ca substanta antiseptica, conservanta. Folosita in concentratii mai mari, de 15-25% sarea are si o actiune conservanta. La prelucrarea industriala a pestelui sarea se foloseste sub forma solida, grunjoasa sau fina.

In fabrica vor fi implementate GMP (Good Manufacturing Practices), conform DS 3027 E 2002, care vor cuprinde;

Ø	controlul furnizorilor;

Ø	asigurarea intretinerii zonelor exterioare a cladirilor si a echipamentelor;

Ø	igiena personala;

Ø	facilitati pentru personal;

Ø	depozitare, manipulare si segregare a materiilor prime, semifabricatelor, produselor finite si bunurilor personale;

Ø	programe de prevenire si control a daunatorilor;

Ø	utilitati;

Ø	tratarea deseurilor si apelor uzate;

Ø	vizitatori si angajati.

Normele GMP (Good Manufacturing Practices) care vor fi respectate de catre organizatie:

Infrastructura exterioara

La amplasare s-a tinut seama de substantele poluante eliminate de unitatile invecinate (fum, praf, substante chimice si/sau radioactive, deseuri menajere etc.).

Se asigura si mentine intr-o stare corespunzatoare imprejmuirile pentru protectia fata de patrunderea animalelor si/sau patrunderea persoanelor straine prin alte zone In afara cailor de acces, special destinate acestui scop.

Se  tin sub control vecinatatile pentru identificarea surselor de poluare de orice natura (fum, praf, substante chimice si radioactive, deseuri menajere, daunatori etc.) prin verificari periodice si prin actiuni de prevenire a contaminarilor.

In curte s-a impus mentinerea in stare corespunzatoare a cailor de acces si a zonelor folosite pentru traficul rutier intern care vor fi asfaltate sau betonate, cu drenaje optime pentru evacuarea apelor pluviale si a apelor reziduale provenite de la operatia de igienizare a acestora. Ele vor fi igienizate ori de câte ori este nevoie. Se va acorda o atentie deosebita zonelor din imediata vecinatate a spatiilor de procesare.

Se vor asigura si mentine intr-o stare corespunzatoare pavimentul pe rampe, cai de acces, curte etc. pentru a se evita baltirea apelor pluviale sau provenite de la igienizare si aparitia diferitelor focare de infectie. Periodic, se verifica si intretine caile de acces.

Sunt prevazute instalatii de iluminat pe timpul noptii la toate caile de acces. In cladirea unitatii, precum si interiorul curtii , mai ales pe arterele principale de circulatie, la punctele de alimentare cu apa potabila si la platformele de colectare a deseurilor.

Actiunile de combatere a daunatorilor si de igienizare se vor executa cu regularitate, conform unor planuri documentate, controlându-se permanent eficienta lor.

Rampele de incarcare-descarcare vor fi acoperite pentru a asigura desfasurarea activitatii in conditii corespunzatoare; acestea vor fi marcate si illuminate corespunzator, mentinute permanent curate; nu vor fi blocate cu diverse materiale.

Se va realiza marcarea vizibila pentru identificarea zonelor/spatiilor importante pentru siguranta alimentelor. Exemplu: zonele/spatiile de depozitare a produselor ce pot produce contaminari (substante chimice pentru combaterea daunatorilor, pentru igienizare, lubrifianti etc.), zonele/ platformele de depozitare a deseurilor, spatiile destinate atelierelor mecanice etc.

Conexe

Spatiile vor fi separate pe compartimente clar identificate si marcate.

Cladirea  va avea pereti exteriori realizati din materiale cu suprafete netede, usor de curatat, fara goluri sau zone inaccesibile efectuarii operatiunilor de curatire, dezinfectie si deratizare.

Spatiile  vor fi  construite  astfel incât:

·	sa se asigure separarea fluxurilor de depozitare, de personal si de deseuri pentru a nu permite contaminarea incrucisata;

·	sa nu se permita formarea condensului, a igrasiei si/sau aparitia mucegaiului, desprinderea de tencuiala, vopsea sau faianta/gresie (acolo unde este cazul) de pe pereti, tavane sau pardoseli etc.;

·	sa se asigure protectia impotriva daunatorilor;

·	sa se permita curatenia, dezinfectia si deratizarea usoara, corecta si eficienta.

Se va verifica periodic starea acoperisurilor si a sistemelor de scurgere a apelor pluviale,starea peretilor, temeliilor pentru depistarea infiltratiilor sau a deteriorarilor produse de rozatoare sau din alte cauze si se va asigura repararea si intretinerea corespunzatoare a acestora prin planificari si executii de lucrari de mentenanta cu materiale care sa nu constituie surse de contaminare a produselor.

Peretii si plafoanele spatiilor  vor fi realizati din materiale impermeabile, non-absorbante, netoxice, rezistente la actiunea agentilor fizici si chimici, usor de igienizat si de dezinfectat.

Pardoselile vor fi netede, antiderapante, rezistente la socuri mecanice si la actiunea agentilor fizici si chimici, usor de igienizat si de dezinfectat.

In spatiile de depozitare, pentru a se asigura o panta de scurgere a apelor de spalare, pardoselile vor fi usor inclinate catre gurile de scurgere; acestea vor fi prevazute cu sifoane de pardoseala montate la nivelul pardoselii si dotate cu clopot si gratare.

Peretii, pardoselile si plafoanele nu vor prezenta fisuri, sparturi sau spatii care sa permita acumularea de murdarie.

Modul de realizare a imbinarilor dintre pereti si paviment/plafoane sau dintre pereti si tocurile usilor/ferestrelor vor fi facute astfel IncIt sa se permita o buna etansare si igienizare pe toata suprafata ( colt, muchii, rosturi - rotunjite sau tesite la 45 de grade, dupa caz), pentru a usura curatarea.

Pentru a impiedica inmultirea rozatoarelor si a insectelor, sub pardoseli nu vor exista spatii libere, iar acolo unde exista (ex: canale pentru montarea anumitor componente de instalatii) va fi posibil accesul pentru efectuarea curateniei, igienizarii si deratizarii).

Ferestrele vor fi construite astfel incât sa se evite acumularea de praf, sa asigure o buna etansare si sa nu favorizeze producerea condensului. Ramele ferestrelor mobile vor fi construite astfel Incât sa permita fixarea plaselor de protectie impotriva daunatorilor. Plasele de protectie vor fi demontabile pentru a putea fi curatate.

Usile si tocurile acestora vor fi  confectionate din materiale rezistente la coroziune si o sa aiba suprafete netede, pentru a putea fi usor curatate.

Usile care fac legatura cu exteriorul au deschiderea spre exterior vor fi prevazute cu sisteme de protectie contra daunatorilor (plase) demontabile, pentru a putea fi curatate. Aceste usi vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere. Se va asigura o buna etansare a usilor, inclusiv la partea inferioara. Usile care necesita deschideri frecvente vor avea sisteme batante de inchidere -deschidere (nu se vor deschide cu mâna).

Iluminat

In toate spatiile  de depozitare se va asigura o iluminare naturala sau artificiala adecvata.

Pentru a impiedica contaminarea produselor cu cioburi de sticla, becurile si toate sistemele de iluminat suspendate vor fi protejate „antiex" (impotriva imprastierii cioburilor) si vor fi  montate astfel Incât sa nu permita acumularea prafului.

Sistemele de protectie a instalatiilor electrice va asigura o igienizare usoara si impiedica dezvoltarea infestarii sau adapostirea rozatoarelor.

Ventilare

Pentru a evita incalzirea excesiva, aparitia condensului, acumularea prafului, aparitia mucegaiului si pentru a elimina aerul contaminat, in spatiile de procesare sau de depozitare se va asigura ventilarea naturala si/sau mecanica (acolo unde este cazul), fara a permite patrunderea fluxului de aer dintr-o zona contaminata catre o zona curata.

Sistemele de ventilare vor fi construite astfel incât sa permita accesul cu usurinta la filtrele sau la piesele care necesita curatare sau inlocuire.

Reteaua de distributie a apei

Reteaua de distributie a apei este formata din totalitatea conductelor si accesoriilor care servesc la transportul apei de la sursa proprie pana la punctele de consum. Ea asigura necesarul de apa pentru consumul tehnologic, igienizarea si pentru stingerea incendiilor.

Aprovizionarea cu apa potabila se va efectua numai din surse verificate prin analize fizico-chimice si microbiologice si avizate de catre organele de control abilitate.

Conductele si racordurile interioare ale retelei de distributie a apei potabile se vor executa numai din materiale care nu pot provoca contaminarea acesteia.

La proiectarea instalatiilor de distributie s-a avut in vedere regulile de evitare a contaminarilor incrucisate si s-au luat masuri pentru asigurarea separarii retelelor de apa potabila de cele de apa nepotabila.

Punctele de consum al apei (robinete) vor fi numerotate, iar pozitionarea acestora va fi inscrisa in planul de amplasare a retelei de apa.

Acolo unde s-a impus, conductele vor fi izolate corespunzator pentru a feri peretii de umezire si pentru a preveni aparitia condensului.

Toate lucrarile de intretinere si exploatare a rezervelor de apa, a retelelor de distributie si a coloanelor de apa vor fi efectuate numai de personal instruit si autorizat.

Hidrantii pentru incendiu vor fi  mentinuti in stare de curatenie, cu geamul de protectie intact.

Reteaua de canalizare

Reteaua de canalizare este proiectata astfel incât apele rezultate de la grupurile sanitare sa fie dirijate spre canale de colectare, prin conducte de canalizare separate de cele ale apelor provenite din activitatea de productie si igienizare.

Reteaua de canalizare ape rezultate din procesul de fabricatie se va racorda la separator de grasimi cu rol de a opri toate uleiurile si grasimile, rezidurile de origine animala sau non-animala sa ajunga in sistemul de scurgere a apei menajere si implicit in sursele de apa si pe sol.

Conditii specifice

Spatiile de procesare vor amplasate astfel incât sa se asigure o legatura functionala cu celelalte spatii de lucru. In aceste spatii se asigura conditii corespunzatoare de temperatura si umiditate relativa a aerului, de igienizare, precum si o buna ventilare si iluminare.

Depozitele si agregatele frigorifice ale acestora se vor mentin in stare curata, intretinute corespunzator, fara miros neplacut sau de mucegai. Depozitarea se va  face , in stive sau in sistem paletizat, in functie de tipul de produs care se depoziteaza. Toate produsele care se depoziteaza vor fi marcate pentru identificare, iar iesirea din depozit se face respectând regula ,,primul intrat-primul iesit” (adica In sistem FIFO). Se va  asigura temperaturi optime de depozitare In functie de tipul de produse care se depoziteaza.

Se va asigura o ventilare corespunzatoare a spatiilor (naturala sau mecanica), astfel incât sa se previna aparitia condensului sau a mucegaiului pe pereti si pe plafon. Caile de acces si ferestrele vor fi protejate impotriva patrunderii daunatorilor. Iluminarea se va face cu corpuri de iluminat protejate impotriva imprastierii cioburilor si cu raspândire uniforma si de intensitate optima.

Depozitarea ustensile si substante pentru igienizare

Substantele chimice si ustensilele folosite in operatiile de igienizare vor fi depozitate in spatii separate, special destinate pentru a se evita riscul de contaminare chimica.Aceste spatii vor fi marcate, dotate cu sisteme de aerisire si vor avea  acces controlat( usi incuiate).

Anexe social - sanitare

Anexele social-sanitare (vestiare, spalatoare, toalete, sali de odihna si/sau de servit masa etc.) vor avea peretii si plafoanele din materiale usor de curatat si igienizat (gresie,faianta, materiale lavabile etc.), bine intretinute si fara deteriorari. Acestea vor fi amplasate fata de spatiile de productie astfel incât sa nu oblige lucratorii sa iasa afara din spatiile de lucru cu echipamentul de protectie.

Ferestrele sunt prevazute cu plase de protectie impotriva accesului daunatorilor. Spatiile vor fi iluminate si ventilate corespunzator, asigurându-se un microclimat in conformitate cu prevederile legislatiei referitoare la protectia muncii. Instalatii sanitare sunt racordate la surse de apa rece si calda, dupa caz. Instalatiile sanitare vor avea conducte de evacuare racordate direct la canalizare.Pentru evacuarea apelor provenite de la operatiile de igienizare, aceste spatii vor avea guri de canalizare prevazute cu sifoane de pardoseala si gratare.

Vestiarele pentru angajatii care lucreaza direct in procesul de productie vor fi construite  tip filtru sanitar, separat pe sexe, compartimentate astfel: vestiar haine de strada/ dus/ vestiar echipament de protectie sanitara.Se va asigura accesul In vestiar si iesirea din vestiar catre spatiul de procesare  astfel incât sa se creeze un circuit extern cu haine strada si unul intern cu echipament de protectie. Vestiarele vor fi dotate cu dulapuri pentru haine cu cuiere cu umerase .Grupurile sanitare nu vor avea iesire directa in spatiul de depozitare. Numarul chiuvetelor, al toaletelor si al dusurilor s-a stabilit In functie de numarul de personal, conform normelor in vigoare ( ex. O chiuveta pentru 15 persoane).Grupurile sanitare vor fi dotate cu hârtie igienica, hârtie prosop sau uscatoare pentru mâini, sapun lichid, cosuri cu pedale pentru gunoi si substante dezodorizante.

Platforme si spatii pentru depozitarea deseurilor si a materialelor necomestibile

Amplasarea acestora s-a facut la o distanta care sa asigure o separare stricta a zonei insalubre de zonele de lucru si vor fi marcate corespunzator („depozitare deseuri").

Aceste platforme vor avea pavimentul si peretii (acolo unde acestia exista) impermeabili, netezi si lavabili si sunt dotate cu sursa de apa pentru igienizare si sistem de canalizare.

Sunt prevazute cu ustensile speciale de colectare, compactare si transport a deseurilor. Aceste zone vor fi igienizate si dezinfectate zilnic, iar periodic, dezinsectizate si deratizate.

O importanta deosebita se va pune pe modul de strangere, colectare si evacuare a deseurilor.

Evacuarea deseurilor in timpul receptiei materiilor prime, a depozitarii, prepararii, procesarii si a altor activitati, se va face periodic. Deseurile de ambalaje si de igienizare sunt colectate in containere captusite cu saci de polietilena. In fiecare etapa a procesului tehnologic rezulta deseuri, fie ca sunt deseuri de ambalaje sau deseuri de igienizare.

Toate acestea sunt colectate pe fluxul de fabricatie in containere etanse, de unde sunt evacuate si transportate la platforma de colectare a deseurilor. Platforma de deseuri se salubrizeaza dupa un program zilnic, astfel incat deseurile sa fie evacuate sistematic de catre o firma de salubrizare cu care Societatea are contract.

Cochiliile rapanelor, viscerele si deseurile de peste se colecteaza si depoziteaza in spatiile conditionate special destinat in containere din care se evacueaza catre unitatile de neutralizare si denaturare a deseurilor de origine animala de tip PROTAN.

Evacuarea deşeurilor rezultate din activitatea proprie se realizeaza prin companiile specializate in acest domeniu.

Igienizarea

Igienizarea spatiilor de productie si a utilajelor se va realiza zilnic la terminarea lucrului sau ori de cate ori este nevoie in cursul zilei, la pauza de masa sau la schimbarea loturilor de productie.

Pentru igienizarea suprafetelor exterioare ale utilajelor, dar si pentru suprafetele spatiilor de productie igienizarea se va face cu detergenti aplicati cu ajutorul pompelor de igienizare sub forma de spuma activa si cu dezinfectanti agreati pentru industria alimentara.

Igienizarea completa a depozitelor de materie prima si produse finite se va realiza la golirea completa a acestora, dar nu mai putin de o data pe luna pentru depozitul de congelate si nu mai putin de o data pe zi pentru depozitele refrigerate.

Igienizarea zonei de receptie sau livrare se realizeaza zilnic si ori de cate ori este nevoie.

Operatiunile de igienizare dezinfectie, pentru toate categoriile de spatii, enumerate mai sus, se realizeaza pe baza unor proceduri documentate in care sunt descrise modalitatile de efectuare a igienizarii si dezinfectiei precum si modalitatile si frecventa monitorizarii eficientei acesteia.

Controlul calitatii productiei

In vederea obtinerii unor produse sigure, sunt implementate o serie de masuri si sunt organizate puncte de control in fiecare faza a procesului de productie, in care vor fi monitorizati parametrii tehnologici, astfel:

·	Monitorizare materie prima, produse intermediare si produse finite;

·	Controlul fluxului tehnologic de procesare care porneste de la receptia materiei prime si continua pana la obtinerea si depozitarea produselor finite, fazial pe parcursul procesului tehnologic astfel:

·	Verificarea la receptie a calitatii si salubritatii materiei prime principale si a materiilor prime auxiliare;

·	Verificarea respectarii retetelor de fabricatie din punct de vedere cantitativ si calitativ, atat pentru materiile prime principale cat si pentru materiile prime auxiliare;

·	Utilizarea unor ambalaje adecvate scopului urmarit, ambalaje avizate sanitar;

·	Verificarea microclimatului din spatiile de depozitare si de productie (care sunt prevazute cu sisteme de inregistrare a temperaturii pentru incinte si pentru produse);

·	Urmarirea igienei spatiilor de productie si depozitare si a utilajelor prin control preoperational si operational;

·	Definirea loturilor si recoltarea de probe pentru analize la un laborator neutru, din: produsele finite pe fiecare lot de fabricatie;

·	Termenul de valabilitate este limita de timp stabilita de catre producator, in care produsul poate fi consumat si in care trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare.

In vederea obtinerii unor produse sigure se va implementa un sistem de management al calitatii si sigurantei alimentelor in conformitate cu cerintele IFS .

-	materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materia prima utilizata in procesul de productie este: peste, moluste, gasteropode.

Energia si combustibilii utilizati: energie electrica.

-	racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu apa  - se va realiza printr-un racord la reteaua publica de alimentare cu apa administrata de S.C.”RAJA” S.A.  Apa va fi utilizata pentru asigurarea necesitatilor igienico-sanitare.

Asigurare agent termic

Nu este cazul. In sezonul rece activitatea in cadrul fabricii este intrerupta.

Asigurare energie electrica - alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua aflata in administrarea S.C.”ENEL”S.A.

Canalizare - evacuare ape uzate- bazin vidanjabil din fibra de sticla pozat subteran; ulterior se va realiza printr-un racord la reteaua publica de canalizare administrata de S.C.”RAJA” S.A.

Reteaua de canalizare este proiectata astfel incât apele rezultate de la grupurile sanitare sa fie dirijate spre canale de colectare, prin conducte de canalizare separate de cele ale apelor provenite din activitatea de productie si igienizare.

Reteaua de canalizare ape rezultate din procesul de fabricatie se va racorda la separator de grasimi cu rol de a opri toate uleiurile si grasimile, rezidurile de origine animala sau non-animala sa ajunga in sistemul de scurgere a apei menajere si implicit in sursele de apa si pe sol.

-	descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretine ca spatii verzi.

-	căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Terenul este liber de constructii. Se vor realiza cai de acces atat pietonal cat si auto.

-	resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale utilizate in faza de constructie sau de functionare sunt nisip, piatra, lemn.

-	metode folosite în construcţie/demolare;

Lucrările de construcţie desfăşurate nu vor avea un caracter special, constând în procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare împrejmuiri, amenajare organizare de şantier, lucrări amenajare teren (săpături, nivelări, compactări, umpluturi), montare cofraje şi armături, betonare (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee) realizare închideri, compartimentări, montare tâmplărie.

Lucrările de construcţie vor începe numai după obţinerea Autorizaţiei de construire şi în condiţiile stabilite de aceasta.

Pentru constructie se va opta pentru metode rapide si sigure de implementare a proiectului. Executarea se va face conform documentatiilor intocmite de proiectanti de specialitate si vor respecta normativele tehnice in vigoare. Pentru executarea lucrarii se vor utiliza numai materiale care corespund normelor tehnice si STAS-urilor in vigoare. Executantul are obligatia sa respecte “Normele generale de protectia muncii” cat si cele specifice indicate de proiectant.

La realizarea elementelor de rezistenta din beton armat se va folosi un cofraj metalic reutilizabil.

-	planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Planul de executie urmareste proiectul tehnic realizat pentru obiectivul propus.

In această etapă titularul proiectului nu are realizat proiectul tehnic de executie.

-	relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Terenul este liber de constructii.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul.

-	detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Varianta constructiva de realizare a investitiei propuse prin prezenta documentatie, s-a adoptat ca urmare a obligativitatii respectarii prevederilor privind organizarea activitatii sanitar - veterinare si pentru siguranţa alimentelor DSV si a obligativitatii ca prin realizarea investiţiei, unitatea vizata sa fie in concordanta cu REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animala, REGULAMENTUL (CE) NR. 854/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, ORDIN nr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală.

Varianta constructiva de realizare a investitiei propuse prin prezenta documentatie, s-a adoptat si ca urmare a obligativitatii respectarii prevederilor privind normele sanitare DSP prevazute de Ord. M.S. 976/1998, H.G. 924/2005, Ord. M.S. 119/2014 cu completari.

In proiectarea obiectivului vizat s-au avut in vedere si normele in vigoare privind protectia mediului.

Un alt criteriu de referinta care s-a avut in vedere la dimensionarea obiectivului de investitii a fost analiza privind cererea de bunuri si servicii.

In dimensionarea obiectivului de investitii s-au avut in vedere si indicatorii urbanistici maxim admisi precizati in certificatul de urbanism emis de com. Agigea.

| SUPRAFETE | PROPUS/MP |
| --- | --- |
| SUPRAFATA CONSTRUITA HALA | 700,00mp |
| SUPRAFATA DESFASURATA HALA | 700,00mp |
| SUPRAFATA TEREN | 2198,00mp |
| POT EXISTENT | 0,00% |
| CUT EXISTENT | 0,00 |
| POT PROPUS | 31,85% |
| CUT PROPUS | 0,32 |

Ca urmare a celor mentionate mai sus se propun spre analizare variante de utilizare a materialelor ce vor face parte componenta a viitoarei constructii, astfel ca au fost analizate urmatoarele variante constructive de realizare a investitiei (scenarii):

A) Scenariul 1:

Constructie cu structura de rezistenta alcatuita din cadre de beton armat (stalpi si grinzi din beton armat).

Peretii de inchidere cu grosimea de 25cm si compartimentare din caramida/b.c.a.cu grosimea de 15cm.

La exterior peretii se vor izola cu polistiren de 10cm.

Infrastructura cladirii va fi de tipul  - grinzi de fundatie din beton armat, dispuse ortogonal dupa axele principale ale structurii.

Placa de pardoseala se realizeaza din beton armat monolit.

B) Scenariul 2:

Construcţie cu structura de rezistenta alcatuita din cadre metalice (grinzi si stalpi).

Sistemul constructiv al halei propuse:

- fundatii izolate din beton armat dispuse sub stalpi, legate la partea superioara cu grinda de echilibru;

- structura din stalpi si grinzi metalice;

- placa peste sol din beton armat;

- invelitoare tip sarpanta metalica cu invelitoare din panouri sandwich;

- pereti inchidere si compartimentare din panouri termoizolante tip sandwich.

A) Scenariul 1:

Constructie cu structura de rezistenta alcatuita din cadre de beton armat

Structura de rezistenta alcatuita din cadre de beton armat monolit este solutia clasica de construire si asigura un grad ridicat de flexibilitate functionala prin posibilitatea de realizare a compartimentarilor fara rol structural. In acest mod, utilizarea compartimentarilor interioare ofera asigurarea unor functiuni ale spatiului interior, independente de structura de rezistenta.

Din punct de vedere al formei si alcatuirii de ansamblu a cladirii se recomanda o forma in plan regulata, compacta si simetrica, cu distibutie uniforma a maselor si rigiditatilor in plan si pe inaltimea constructiei.

Distributia stalpilor in planul constructiei va fi cat mai uniforma.

Rigiditatile structurii pe directiile principale vor fi cat mai apropiate valoric.

La distributia si alcatuirea peretilor despartitori se vor avea in vedere, pe langa conditiile functionale si cele referitoare la evitarea unor interactiuni necontrolate sau defavorabile cu structura principala de rezistenta precum si limitarea degradarii lor in cazul actiunilor seismice de intensitate corespunzatoare nivelului de protectie antiseismica precizat de normele specifice. In acest sens se vor examina si se va decide asupra aplicarii uneia din urmatoarele solutii posibile:

·	realizarea peretilor din materiale cu deformabilitate ridicata sau cu alcatuiri care sa conduca la separarea lor de cadre;

·	realizarea unei alcatuiri de ansamblu care sa asigure limitarea deplasarilor orizontale produse de actiunea seismica, asfel incat sa se previna degradarea peretilor de umplutura si sa se evite avarierea elementelor cadrelor (stalpi si rigle) ca urmare a conlucrarii acestora;

·	acceptarea degradarii peretilor de compartimentare in cazul cutremurelor puternice, cu luarea masurilor corespunzatoare pentru evitarea prabusirii acestora.

Fundatiile vor fi proiectate de tip retea de grinzi de fundare, solutie scumpa, dar sigura din punct de vedere al comportarii la eventuale tasari diferentiate.

Avantajele scenariului 1:

a)	structurile in cadre de beton armat sunt destul de flexibile din punct de vedere al satisfacerii cerintelor de functional - cu amendamaentul ca se poate ivi necesitatea realizarii de grinzi aparente ce nu satisfac intotdeauna cerintele de estetica arhitecturala;

b)	structura de rezistenta este alcatuita din stalpi si grinzi de beton armat. Pereţii de inchidere perimetrala si peretii interiori sunt autoportanti si au doar functiuni de inchidere si compartimentare, neavand rol portant (structural).

Aceasta structura permite realizarea unei compartimentari interioare extrem de flexibila, cu spatii de forme si dimensiuni diferite. Este astfel posibila realizarea unor compartimentari care sa delimiteze atat spatii de mari dimensiuni, cat si a unor camere cu suprafete mici.

Structurile in cadre de beton armat mai prezinta si avantajul ca ofera posibilitatea unor lucrari ulterioare de reamenajare a spatiilor interioare, fiind posibila reconfigurarea unor spatii prin desfiintarea unor pereti de compartimentare, realizarea unor noi compartimentari, modificarea unor goluri de usi si ferestre, realizarea unor noi goluri si obturarea altor goluri. Astfel este posibil ca dupa un timp de la darea in exploatare a cladirii, beneficiarul sa poata modifica functionalul acesteia in functie de eventuale noi cerinte de configurare si chiar de schimbare a destinatiei cladirii.

Dezavantajele scenariului 1:

·	structurile in cadre de beton armat sunt mai pretentioase atât din punct de vedere al proiectarii cat si a executiei lucrarilor de constructii;

·	calculul structurilor in cadre de beton armat se face cu programe speciale de calcul structural. Calculul poate fi facut pe cadre plane doar in anumite conditii de conformare structurala, conditii precizate de normative. In situatia unor structuri neregulate se recomanda calculul spatial al structurii.

·	lucrarile de executie trebuie executate cu personal calificat. Nu se recomanda executarea lucrarilor in regie proprie, fiind necesara contractarea acestora cu firme de profil si care au o mare experienta in acest domeniu;

·	este necesara o dotare corespunzatoare cu cofraje de buna calitate, moderne, astfel incat lucrarile de cofraje sa asigure dimensiunile sectionale pevazute in proiect pentru elementele structurale.

Prevederile "Codului de proiectare seismica", indicativ P100/1-2013 impun utilizarea de betoane de clasa superioara (minim C20/25) la realizarea structurilor in cadre de beton armat. Daca la structurile cu pereti portanti s-a admis ca in mediul rural betonul din stalpisori sa fie preparat pe santier (cu respectarea unor conditii de calitate), pentru structuri in cadre se impune aprovizionarea cu beton preparat in statii centralizate. Prepararea in statii de betoane si transportul betonului pe santier sporesc costurile de executie.

B) Scenariul 2:

Constructie cu structura de rezistenta alcatuita din cadre metalice

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre metalice contravantuite si este realizata din ansambluri de stalpi si grinzi imbinate in santier prin buloane/suduri.

Avantajele scenariului 2:

·	structurile metalice sunt structuri cu o larga raspandire in România in ultimii ani pentru majoritatea cladirilor de anvergura si industriale dar si pentru cladirile a caror estetica modernista necesita o flexibilitate mai mare a suprafetelor vitrate etc.

·	pentru realizarea in condiţii satisfacatoare a acestui tip de structuri este necesar un personal de executie de inalta calificare, dar viteza de executie dupa aducerea cladirii la cota ± 0.00 este foarte mare, mai ales ca majoritatea grinzilor si stalpilor nu se executa in santier ci in ateliere specializate;

·	totodata aceasta solutie permite realizarea unui numar mare de goluri de orice dimensiuni in peretii de inchidere si cei de compartimentare. Se pot astfel asigura suprafete vitrate mari pe fatadele cladirii, golurile de fereastra putand fi dimensionate in functie de necesarul privind iluminatul natural, fara a fi limitate de conditii structurale.

·	pentru realizarea compartimentarilor se pot utiliza solutii moderne (gips carton pe structura metalica/panouri sandwich) care se executa in timp scurt si nu necesita finisajele laborioase specifice peretilor din zidarie (tencuieli in trei straturi-sprit, grund, tinci). Acestea din urma presupun atat timpi mari de executie cat si anumite conditii de temperatura si protejare in timpul si imediat dupa executie).

Dezavantajele scenariului 2:

·	structurile in cadre din metal sunt sensibil mai pretentioase din punct de vedere al proiectarii, dar executia se realizeaza usor prin montarea grinzilor si stalpilor;

·	pot aparea probleme de calcul si dimensionare a elementelor structurale care depasesc in dificultate proiectarea structurilor cu cadre din beton armat;

·	rezistenta slaba la coroziune conduce la cheltuieli de intretinere mai mari;

·	durata de viata mai mica decat la o cladire clasica de zidarie;

·	izolare fonica dificila, metalul conduce usor sunetul.

Scenariul recomandat:

Evaluarea celor doua scenarii propuse:

In analiza si evaluarea celor doua scenarii propuse s-au luat in considerare urmatorii parametri:

a)	parametru tehnic: flexibilitatea din punct de vedere functional si estetica;

b)	parametru economic: pretul de excutie;

c)	parametru de riscuri: rezistenta la actiuni seismice;

d)	parametru legal: prevederile Normativelor de proiectare.

Analizand toti acesti parametri din punctul de vedere al tuturor factorilor implicati in realizarea investitiei, respectiv : beneficiar - proiectant - constructor, avand in vedere avantajele si dezavantajele fiecarui scenariu propus in parte, se constata faptul ca varianta optima de realizare a investitiei este SCENARIUL 2.

-	alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Construirea cladirii propuse genereaza locuri de munca dupa realizarea investitiei.

-	alte autorizaţii cerute pentru proiect;

Prin Certificatul de Urbanism nr. 403/07.06.2019 sunt solicitate următoarele avize/acorduri, studii, pentru realizarea proiectului (obținerea autorizației de construire):

·	Alimentare cu apa;

·	Alimentare cu energie electrica;

·	Sanatatea populatiei;

·	Proces verbal de punere in posesie intocmit de o persoana/societate autorizata in lucrari de cadastru;

·	Plan de situatie intocmit pe suport topografic in coordonate stereo 70;

·	Extras de plan cadastral pe ortofotoplan vizat de O.C.P.I. Constanta;

·	Actul administrativ al AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA.

IV.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

-	planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

-	descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

-	căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

-	metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

-	detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

-	alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul.

V.	Descrierea amplasării proiectului:

-	distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

-	localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul.

-	hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

·	folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Conform precizarilor din contractul de concesiune nr. 25019/29.11.2016 terenul studiat are destinatia urmatoare: desfasurarea de activitati de productie sau servicii. Pe terenurile adiacente sunt permise aceleasi tipuri de activitati.

·	politici de zonare şi de folosire a terenului;

Categoria de folosinta a terenului: curti constructii.

Conform certificat de urbanism nr. 403/07.06.2019 emis de primaria loc. Agigea terenul vizat poate fi utilizat pentru activitati de productie cu conditia ca acestea sa se desfasoare in interiorul loturilor si fara a constitui sursa de disconfort sau poluare pentru vecini.

·	arealele sensibile;

Nu este cazul.

-	coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Inventar de coordonate – sistem proiectie stereografic 70:

| Pct. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 294097,013 | 788375,924 |
| 2 | 294102,297 | 788433,661 |
| 3 | 294060,987 | 788432,599 |
| 4 | 294055,617 | 788385,076 |

-	detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Avand in vedere mai multi factori consideram ca varianta de amplasament propusa si care se regaseste in planul de situatie este cea favorabila unei bune desfasurari a activitatii propuse.

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile;

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea si dispersia poluanţilor în mediu:

c)	protecţia calităţii apelor:

-	sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In vederea diminuarii incarcarii apelor uzate cu poluanti, se vor utiliza produse biodegradabile.

Igienizarea spatiilor se va realiza cu echipamente special destinate acestui scop, cu consum limitat de apa si detergenti biodegradabili.

Reteaua de canalizare

Reteaua de canalizare este proiectata astfel incât apele rezultate de la grupurile sanitare sa fie dirijate spre canale de colectare, prin conducte de canalizare separate de cele ale apelor provenite din activitatea de productie si igienizare.

Reteaua de canalizare ape rezultate din procesul de fabricatie se va racorda la separator de grasimi cu rol de a opri toate uleiurile si grasimile, rezidurile de origine animala sau non-animala sa ajunga in sistemul de scurgere a apei menajere si implicit in sursele de apa si pe sol.

-	staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul.

d)	protecţia aerului:

-	sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizaţi pentru deplasarea mijloacelor de transport şi funcţionarea utilajelor, principalii poluanţi fiind în acest caz SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuşi organici volatili etc. De asemenea, executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare a obiectivului poate determina în această perioadă o creştere a cantităţilor de pulberi în zona amplasamentului, prin operaţiunile aferente manevrării pământului şi materialelor de construcţii pulverulente.

In perioada de funcţionare a obiectivului, se vor utiliza echipamente si utilaje de ultima generatie cu consum de energie redus.

-	instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Obiectivul va fi dotat cu echipamente si utilaje de ultima generatie cu consum de energie redus, insotite de certificate de calitate si ale caror emisii se încadrează în limitele legislaţiei de mediu.

e)	protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-	sursele de zgomot şi de vibraţii;

In timpul realizarii obiectivului, sursele de zgomot si de vibraţii, ar putra fi reprezentate de mijloacele de transport cu care constructorul isi desfasoara activitatea.

-	amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

In perioada realizării investiţiei se va înregistra o creştere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de:

·	intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării şantierului cu materiale,echipamente şi utilaje;

·	executarea anumitor lucrări de construcţii în şantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

·	lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcţii.

Zgomotul produs de utilajele de pe şantier va fi temporar şi se va manifesta local.

In perioada funcţionării obiectivului, in activitatea desfăşurată, pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare.

Apreciem ca faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia din zona, constructia propusa fiind amplasata in zona destinata constructiilor privind productia.

Intrucat prin activitatea propusa se vor realiza activitati de productie, apreciem ca:

- faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor din incinta halei de productie este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia;

- nu se impun amenajari speciale pentru protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor;

Izolarea acustica fata de exterior si intre incaperile interioare se realizeaza cu materiale fonoabsorbante care permit limitarea la maxim a duratei de reverberatie.

f)	protecţia împotriva radiaţiilor:

-	sursele de radiaţii;

Nu exista surse de radiatii atat in perioada de executie, cat si pe perioada de functionare a obiectivului propus.

-	amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

g)	protecţia solului şi a subsolului:

-	sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

In perioada execuţiei lucrărilor de construcţie principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

·	scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cară diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

·	depozitarea de deşeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spaţiilor special amenajate din zona obiectivului;

·	tranzitarea sau staţionarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

In perioada funcţionării obiectivului:

·	scurgeri accidentale de produse petroliere de la autoturisme sau alte mijloacele de transport ce tranziteazaă obiectivul;

·	depozitarea de deşeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spaţiilor special amenajate din zona obiectivului.

-	lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

In perioada executării lucrărilor:

·	se interzice accesul şi circulaţia mijloacelor de transport în spaţiile verzi adiacente;

·	amenajarea unor spatii adecvate in incinta organizării de şantier astfel încât deşeurile şi materialele de construcţii să fie depozitate pe categorii si sa nu existe posibilitatea imprastierii acestora pe terenurile invecinate;

·	staţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport în incinta organizării de şantier se va face numai în spaţiu special stabilit (platforma pietruită), dotat cu material absorbant;

·	la ieşirea din organizarea de şantier se asigura curăţarea roţilor autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta;

·	Dotarea cu material absorbant a organizării de şantier;

·	Organizarea de şantier dispune de toalete ecologice pentru uzul muncitorilor.

In perioada funcţionării obiectivului:

·	Amenjarea de locuri de parcare in incinta obiectivului si interzicerea parcării autovehiculelor pe spatiile verzi din incinta;

·	Dotarea cu material absorbant a obiectivului;

·	Amenajarea adecvata a spatiilor de colectare a deşeurilor. Se va implementa colectarea selectiva a deşeurilor;

·	Reţeaua de ape pluviale va fi astfel proiectata si executata incata numai apele pluviale conventional curate, colectate de pe acoperişurile clădirii sa fie evacuate in spaţiul verde amenajat la nivelul terenului.

h)	protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

-	identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Obiectivul care urmeaza a fi executat nu are impact negativ asupra florei si faunei din zona, deoarece:

·	reprezinta o constructie noua in cadrul careia se realizeaza activitati fara poluarea mediului;

·	nu sunt afectate mlastini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protectiei conform prevederilor OUG nr. 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

·	nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante protejate prin lege;

·	prin lucrarile executate, nu se modifica compozitia autohtona a speciilor de plante aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;

·	prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale salbatice sau a rutelor de migrare.

-	lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul.

i)	protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

-	identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Investiţia se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

Noul imobil va fi amplasat faţă de proprietăţile vecine la distanţe care să nu stânjenească desfăşurarea activităţii la niciunul dintre obiective, existente şi propuse.

-	lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Construcţia proiectata este amplasata in Comuna Agigea, Str. Luntrei, nr. 3, jud. Constanta si are ca vecini:

-	La nord:  Comuna Agigea;

-	La est:     Alee Acces;

-	La sud:    Alee Acces;

-	La vest:   Comuna Agigea.

Accesul atat auto, cat si pietonal se va face din alee de acces.

Terenul studiat indeplineste toate conditiile pentru a putea sustine functiunea dorita de beneficiar.

Constructia propusa va fi amplasata independent, in regim izolat si nu va afecta negativ vecinatatile.

Pe laturile de E,V,S nu sunt constructii vecine. Pe latura de nord exista c-tii insa sunt amplasate la distanta mare fata de hala propusa.

Prin proiect se vor asigura in parametrii legali.

j)	prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-	lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

In perioada executării lucrărilor de construcţie se preconizează generarea următoarelor categorii de deşeuri:

| Cod | Denumirea deşeului | Sursa de generare | Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deşeuri de pământ excavat | Realizarea fundaţiilor | 500 mc/stratul vegetal se va decoperta separat şi va fi reutilizat pe amplasament. Surplusul va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de construcţii şi deşeuri din construcţii | Construcţii şi construcţii - montaj | 1 tona/vor fi transportate in locuri indicate de Primăria Agigea |
| 15 02 02 | Material absorbant uzat | Intervenţia în caz de scurgeri accidentale de carburant | funcţie de poluări produse /Va fi predat către societăţi autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | 10kg/Vor fi predate către societăţi autorizate in vederea valorificării |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrări de instalaţii | 10kg/Vor fi predate către societăţi autorizate in vederea valorificării |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de şantier | 30 kg/Vor fi predate către societăţi autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare şantier | 100kg/Vor fi predate către societăţi autorizate in vederea valorificării |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de şantier | 70 kg/Vor fi predate către societăţi autorizate in vederea valorificării |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de şantier | 70 kg/Vor fi predate către societăţi autorizate in vederea valorificării |
| 20 03 01 | Deşeuri menajere | Organizarea de şantier | 50kg/Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

-	deşeurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate şi vor fi predate unui operator economic autorizat, în vederea valorificării acestora;

-	deşeurile de cabluri vor fi colectate separat şi predate unor întreprinderi de tratare specializate care pot separa metalele (cel mai adesea este vorba de cupru de izolaţie) de materialul plastic;

-	deşeurile menajere vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele şi depozitate în spaţii special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

-	material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac şi va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcţii, astfel încât cantităţile de deşeuri rezultate să fie limitate la minim.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deşeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de şantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri.

In conformitate cu prevederile Legii 211/2011, constructorul are obligaţia să realizeze evidenţa lunară a gestiunii deşeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

In perioada funcţionării obiectivului se vor genera cu precădere:

|  | Codificarea | Modalitati de |
| --- | --- | --- |
| Descrierea | deşeului sursa conform H.G. sursa | eliminare/valorifîcare |
| deşeului |  |  |
|  | 856/2002 |  |
| deşeuri menajere | 20 OS 01 | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 | Vor fi predate către societăţi autorizate in vederea valorificării |
| ambalaje metalice | 15 01 04 Activităţi curente |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |

Colectarea deşeurilor generate pe amplasament se va face într-un spaţiu special amenajat în incinta obiectivului. Se va institui colectarea selectivă a deşeurilor pe categorii, în recipiente colorate diferit şi inscripţionate.

Inainte de punerea în funcţiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deşeurilor, după caz.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitaţii de productie - deseuri de materiale organice – cochilii, solzi care vor fi preluate, evacuate de catre firme specializate si prelucrate de acestea in baza unui contract de prestari servicii pe care beneficiarul il va incheia.

-	programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Din punct de vedere cantitativ, deşeurile generate variază, în funcţie de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcţii astfel încât cantităţile de deşeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

-	Colectare separata la sursa - se reduce semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deşeurile colectate separat sunt sortate, balotate si livrate spre valorificare;

-	Recondiţionam paleti - valorificarea deşeurilor de ambalaje din lemn prin reconditionarea paletilor si reintroducerea in circuitul de ambalaje;

-	Reutilizare - reducerea cantitatii de ambalaje utilizate si implicit a cantitatii de deşeuri generate;

-	Reciclare - transformarea deşeurilor in materie prima secundara si reintroducerea acesteia in circuitul de producţie.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deşeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de şantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri.

-	planul de gestionare a deşeurilor;

-	deşeuri menajere - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, şi depozitate în spaţii special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

-	resturi de materiale de construcţii - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi preluate şi transportate în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

-	material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac şi va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitaţii de productie - deseuri de materiale organice – cochilii, solzi care vor fi preluate, evacuate de catre firme specializate si prelucrate de acestea in baza unui contract de prestari servicii pe care beneficiarul il va incheia.

k)	gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-	substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

-	modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

In activitatea de productie nu se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-	impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si de amenajare(cai de acces, utilitati) pentru a permite si a facilita constructia de cladiri, precum si existenta altor cladiri in constructie sau finalizate in zona. Lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate crea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucrarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa. Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor. Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului.

Factorul de mediu apa

Măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecţiei calităţii factorului de mediu apa sunt următoarele:

In perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecţiei calităţii factorului de mediu apa sunt următoarele:

ü	depozitarea materialelor de construcţii necesare şi a deşeurilor generate se va face numai în spaţiile special amenajate în incinta organizării de şantier;

ü	organizarea de şantier să fie dotată cu un număr suficient de toalete ecologice prevăzute cu lavoare;

ü	se interzice spălarea maşinilor sau a utilajelor în zona de lucru, ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

ü	nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta şantierului;

ü	se va interzice aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor, în zona unde se execută lucrări;

ü	se interzice executarea lucrărilor de reparaţii/întreţinere a autovehiculelor, utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcţii, în incinta organizării de şantier;

ü	se va avea în vedere gestionarea optimă a deşeurilor generate în perioada realizării obiectivului, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediară a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate;

ü	se va achiziţiona material absorbant în vederea intervenţiei prompte în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere în zona obiectivului.

In perioada funcţionării obiectivului:

ü	alimentarea cu apă a obiectivului este asigurată prin racordare la reaţeaua existentă în zonă;

ü	consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

ü	apele uzate menajere din incinta obiectivului se vor evacua cf.precizari anterioare;

ü	indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condiţiile de calitate conform NTPA 002/2005;

ü	deşeurile generate din activitate se depozitează numai în spaţii acoperite, impermeabilizate;

ü	se recomandă dotarea obiectivului cu material absorbant biodegradabil pentru intervenţie în caz de poluări accidentale;

ü	se va proceda la asigurarea etanşeităţii instalaţiilor, prin controale periodice şi remedierea operativă a defecţiunilor.

Factorul de mediu aer şi clima

Meteoclimatic, judeţul Constanţa aparţine în proporţie de 80% sectorului cu climă continentală şi în proporţie de 20% sectorului cu climă de litoral maritim. Regimul climatic în partea maritimă în care se încadrează şi proiectul studiat, se caracterizează prin veri a căror căldură este atenuată de briza mării şi prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice şi umede dinspre mare.

O caracteristică topoclimatică importantă constă în influenţa apelor saline asupra gradului de încălzire şi stocare a căldurii, ceea ce favorizează cura balneară, care se prelungeşte şi în luna septembrie.

In perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt următoarele:

Ø	surse staţionare, nedirijate, provenind din manevrarea pământului şi a agregatelor, manevrarea deşeurilor de construcţie, transferul şi depozitarea temporară a pământului, eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren decopertate; în acest caz poluanţii sunt pulberi, particule de praf;

Ø	surse mobile provenind de la funcţionarea utilajelor şi echipamentelor mobile motorizate, traficul vehiculelor în amplasamentul şantierului; în acest caz poluaţii sunt SOx, NOx, CO, COV, PM.

Emisiile sunt variabile în timp, fiind în funcţie de intensitatea şi arealul de lucru.

In scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

Ø	utilizarea echipamentelor şi utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţii recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanţilor emişi în atmosferă;

Ø	utilizarea de combustibili cu conţinut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curăţarea şi stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă;

Ø	se va avea în vedere curăţarea şi stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă.

In perioada funcţionării obiectivului, principalele surse de emisii în aer sunt reprezentate de traficul auto ce se desfăşoară în zonă.

Ca o alternativă la sistemele clasice, poate fi luată în calcul asigurarea agentului termic pentru imobilul propus prin intermediul panourilor fotovoltaice/solare. Panourile fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică, folosind Soarele drept o sursă regenerabilă de energie electrică. Panourile solare sunt totodată capabile să aibă şi un efect de răcire asupra clădirii pe care sunt montate.

Incă un avantaj al panourilor solare este acela că în timpul unui an, clădirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai puţină energie pentru răcire.

Protecţia solului şi subsolului

Din punct de vedere structural zona de studiu se suprapune Platformei Dobrogei de Sud ce se intinde în sudul faliei Topalu-Palazu Mare cu un fundament constituit din formaţiuni granitice şi cristaline, fracturat şi scufundat la peste 1000 m, peste care se dispune o stivă groasă de roci sedimentare, suprafaţa podişului fiind acoperită de o cuvertură joasă de loess.

Datele de care dispunem privind caracterizarea geotehnică a amplasamentului au fost obţinute prin realizarea unui studiu de specialitate bazat pe execuţia unui foraje şi analiza orizonturilor interceptate. Statificaţia este :

ü	în suprafaţă, se găseşte un strat de umplutură, a cărui grosime este cuprinsă între 0,85 m şi 1,50 m;

ü	urmează un strat de argilă cafenie şi brună cu concreţii calcaroase cu o grosime variabilă 0,60 m - 1,00 m ;

ü	urmează un strat calcar degradat în masă argiloasă cu o grosime variabilă aproximativ 0,70 m;

ü	până la adâncimea de 4,50 m, unde s-a oprit executarea forajului cel mai adânc, urmează un strat de argilă verde cu oxizi de fier si mangan şi concreţii calcaroase.

In perioada execuţiei lucrărilor de construcţie principalele activităţi cu impact asupra solului-subsolului sunt lucrările de săpătură pentru groapa de fundaţie, operaţiuni care vor afecta orizonturile superficiale ale solului şi subsolului.

Alte activităţi cu impact asupra factorului de mediu sol/subsol în perioada de construire a obiectivului sunt:

·	scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

·	depozitarea de deşeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spaţiilor special amenajate din zona obiectivului;

·	tranzitarea sau staţionarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

·	respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situaţie şi aplicarea prin proiect a unor soluţii tehnice cu impact nesemnificativ;

·	decaparea separată a stratului de sol vegetal din zona gropii de fundaţie şi stocarea temporară a acestuia în incinta amplasamentului, într-un depozit organizat, urmând ca la terminarea lucrărilor de construcţii, acesta să fie reutilizat la amenajările de spaţii verzi din incinta obiectivului;

·	pământul excavat va fi depozitat separat de solul vegetal, într-un depozit organizat în incinta organizării de şantier urmând să fie reutilizat la lucrările de umpluturi necesar a fi executate în cadrul lucrărilor de construcţii la obiectivul propus. Surplusul de material va fi transportat numai în locaţiile indicate de Primăria Agigea în Autorizaţia de Construire;

·	amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deşeurilor şi materialelor rezultate ca urmare a desfăşurării activităţii în perioada de realizare a lucrărilor proiectului;

·	este interzisă depozitarea temporară a deşeurilor, imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

·	se va urmări transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia astfel a unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri;

·	depozitarea materiilor prime se va face numai în incinta organizării de şantier, în spaţiile special amenajate şi destinate acestui scop;

·	dotarea obiectivului cu material absorbant astfel încât în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt şi eficient pentru înlăturarea/diminuarea efectelor poluării.

In perioada funcţionării obiectivului se apreciează, că în condiţii normale de exploatare, nu există surse de poluare a solului.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Unul dintre elementele de importanţă majoră pentru derularea normală a activităţilor umane pe timp de zi, seară şi noapte este confortul acustic definit de menţinerea nivelului de zgomot în parametri recomandaţi. Tendinţa de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni are drept consecinţă mărirea numărului de surse de zgomot, fenomen care se accentuează mai ales în zonele adiacente arterelor de circulaţie şi activităţilor industriale.

Sursele de zgomot din zona analizată sunt cele specifice zonelor urbane de coastă: traficul rutier, activităţile conexe, vânturile etc.

Factorii care influenţează nivelul de zgomot sunt factorii de emisie, textura suprafeţei de rulare, factorii de propagare (distanţa faţă de sursa de zgomot) şi factorii meteorologici.

In perioada realizării investiţiei se va înregistra o creştere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

·	intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării şantierului cu materiale, echipamente şi utilaje;

·	executarea anumitor lucrări de construcţii în şantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

·	lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcţii.

In scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiţiei se vor lua măsuri precum :

ü	utilizarea de echipamente şi utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţii recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanţilor emişi în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

ü	oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

ü	oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

ü	folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

ü	utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

ü	programarea activităţilor astfel încât să se evite creşterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

In perioada funcţionării obiectivului, in activitatea desfăşurată, pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare.

Apreciem ca faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia din zona, constructia propusa fiind amplasata in zona destinata constructiilor privind productia.

Intrucat prin activitatea propusa se vor realiza activitati de productie, apreciem ca:

- faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor din incinta halei de productie este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia;

- nu se impun amenajari speciale pentru protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor;

Izolarea acustica fata de exterior si intre incaperile interioare se realizeaza cu materiale fonoabsorbante care permit limitarea la maxim a duratei de reverberatie.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Conform inventarului de coordonate în proiecţie STEREO ‘70 ale terenului ce face obiectul proiectului, amplasamentul este situat în afara ariilor de protecţie specială avifaunistică.

In perioada realizării investiţiei, organizarea de şantier va fi împrejmuită, iar deşeurile vor fi depozitate numai în spaţii special amenajate evitându-se ca acestea să ajungă pe amplasamentele învecinate.

De asemenea, se vor lua toate măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, ca urmare a funcţionării utilajelor ce vor fi utilizate la construirea obiectivului.

In perioada funcţionării se apreciează, că în condiţii normale de exploatare, nu există surse de poluare.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Investiţia propusă se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public. In jurul amplasamentului nu există obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcţionarea noului obiectiv. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

-	extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea un caracter local izolat (in limitele amplasamentului studiat).

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul direct se manifesta asupra factorilor de mediu sol prin desfiinţarea solului vegetal de pe o suprafaţă redusa şi asupra factorului de mediu aer prin emisiile generate de activitatea de construire.

Impactul indirect se manifestă asupra populaţiei localităţii şi este determinat de emisiile în aer, de impactul asupra solului, asupra zgomotului, asupra peisajului. Este un impact nesemnificativ şi se manifesta pe termen scurt.

Un impact temporar, atat direct cât şi indirect, asupra factorilor de mediu şi a locuitorilor din zonă se manifestă pe perioada executării lucrărilor de construcţii şi este unul nesemnificativ în cazul în care se aplică un management coespunzător care sa aibă în vedere măsuri de diminuare a impctului asupra factorilor de mediu.

-	magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul se va resimţi la nivel local în zona amplasamentului si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

-	probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa.

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in condiţiile apariţiei unor situaţii de poluare accidentala, sau in cazul in care nu se iau masurile necesare, astfel incat sa nu apara riscuri.

-	durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 6 luni de la data inceperii constructiei, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

Depinde de situaţia ce determina apariţia impactului, de modul de intervenţie si de rapiditatea cu care se intervine.

-	măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, in condiţii de desfăşurare normala a activitatii.

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

-	natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Luand in considerare :

-	imobilul proiectat;

-	amenajarile interioare si exterioare propuse a se executa prin proiect;

-	activitatea de productie, care nu afecteaza mediul inconjurator, consideram ca nu este necesar controlul si supravegherea calitatii mediului dupa realizarea obiectivului si darea lui in folosinta.

IX.	Legătura cu alte acte normative şi sau planuri /program e/strategii/documente de planificare:

A.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CF^ a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Direcţiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

B.	Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X.	Lucrări necesare organizării de şantier:

-	descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru productiea materialelor necesare realizarii investitiei.

Perimetrul se va delimita cu panouri opace din tabla, de min 2,00 m inaltime.

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai cu personal calificat.

Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata vecinatate.

Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor propuse se va folosi accesul existent.

Constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.

Pe perioada realizarii construcţiei se va monta toaleta ecologica, un container pentru productia materialelor necesare pe santier.

Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului.

Se va realiza un bransament pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier.

Se va realiza un bransament pentru alimentarea cu apa a organizarii de santier.

Contractantul executiei este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa lucrarile propuse.

La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de securitate si sanatate a muncii.

Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :

-	personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident ;

-	se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la SSM cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu ;

-	pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier ;

-	se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase ;

-	lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizatiile pe schela. Pe timp nefavorabil (ploi, vant puternic, ceata, temperaturi scazute) lucrarile se vor intrerupe.

-	localizarea organizării de şantier;

In imediata apropiere a santierului, pe unul dintre spatiile libere disponibile din cadrul incintei vizate.

-	descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Impactul asupra mediului a lucrarilor de organizare de santier va fi minim considerand operatiunile descrise mai sus.

-	surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Sursele de poluanti in timpul organizarii de santier sunt aceleasi cu cele din timpul executiei lucrarilor.

-	dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu sunt aceleasi cu cele din timpul construirii obiectivului propus si sunt mentionate mai sus la capitolul privind protectia mediului.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

-	lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea de santier, aducandu-se la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a incintei.

Spaţiile rămase libere după realizarea construcţiei se vor amenaja ca spaţii verzi, respectându-se prevederile HCJC nr. 152/2013 privind stabilirea suprafeţelor minime de spaţii verzi şi a numărului minim de arbuşti, arbori, plante decorative şi flori, aferente construcţiilor realizate pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa. Astfel ca se va asigura în parametrii legali procentul minim de spaţii verzi înierbate şi plantate (50% Conform HCJC 151/25.05.2013).

-	aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Aceste aspecte cad in sarcina executantului.

Se vor utiliza materiale de absorbtie in cazul scaparilor accidentale de produse petroliere pe caile de acces. Aceste materiale vor fi colectate in containere si ulterior transportate la o instalatie de incinerare.

In situatia putin probabila de producere a unor pierderi apreciabile de produse petroliere, prima măsura este aceea de a reduce riscul de incendiu si de a preveni pătrunderea acestora in apa subterană. Următorul pas este acela de a inlătura cat mai mult posibil din materialul imprăstiat, astfel incat cantitatea rămasă să poată fi descompusă de microorganisme sau să se volatilizeze.

Materialul recuperat se depozitează in locuri destinate unor deseuri speciale sau se tratează.

-	aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

In cazul demolării obiectivului, la încetarea activităţii, se va proceda astfel:

-	inainte de începerea lucrărilor de desfiinţare a obiectivului se vor obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, conform legii;

-	inainte de demolarea propriu-zisă a construcţiei este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalaţiilor, respectând procedurile de colectare, sortare şi depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activităţi;

-	materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

-	se va realiza separarea deşeurilor de materiale cu conţinut de substanţe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

-	se va reface amplasamentul la starea iniţiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru o viitoare construcţie, în funcţie de destinaţia ulterioară a terenului.

-	modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

Aceste modalităţi se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului şi depind de strategia care se va adopta în ceea ce priveşte utilizarea ulterioară a terenului.

XII.	Anexe - piese desenate:

1.	planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se ataseaza prezentei documentatii.

2.	schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Se ataseaza planul de flux tehnologic.

3.	schema-flux a gestionării deşeurilor;

Nu este cazul.

4.	alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul.

XIII.	Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor an. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 1 legea nr. W2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)	descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b)	numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c)	prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d)	se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e)	se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f)	alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV.	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul \a fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.	Localizarea proiectului:

-	bazinul hidrografic: Nu e cazul;

-	cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: Nu e cazul;

-	corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

-	corpul de apă de suprafaţă: Nu este cazul.

-	corpul de apă subterană freatică: Dobrogea Centrală - Cuaternar

2.	Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Ø	corpul de apă de suprafaţă: Nu este cazul.

Ø	corpul de apă subterană freatică: Dobrogea Centrală - Cuaternar

Din punct de vedere al resurselor de ape subterane, principalele structuri acvatice din Dobrogea se dezvoltă în formaţiuni carbonatate afectate de un puternic sistem fisural carstic. Pe baza criteriilor litostructurale si hidrologice s-au putut structura 3 sisteme acvifere (Cuaternar, cu importanţă hidrologică redusă , Sarmaţian-Eocen şi Cretacic-Jurasic).

In cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral au fost identificate 10 corpuri de apă subterană, iar amplasamentul studiat se află în zona de dezvoltare Dobrogea Centrală - Cuaternar, cu o stare chimică bună, neexistând depăşiri la indicatori de tipul NH4, N03, P04, cloruri, Pb.

3.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV.	Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Nu este cazul.

Se stabileşte de către autoritatea de mediu competentă.

Semnătura şi ştampila titularului

Proiectant:

S.C. art colosseum s.r.l.

arh. Marius Socarici

Ing. Paraianu Nicoleta