DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr.  9684RP din 31.03.2020 (proiect)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OUAI VALU LUI TRAIAN,  cu sediul în  jud. Constanta, com. Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei, nr. 460 înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 9684RP din 09.09.2019,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 10.03.2020 că proiectul:   „ REABILITATARE SI MODERNIZARE PLOT IRIGATII S.P.P. VALU LUI TRAIAN, PE SUPRAFATA O.U.A.I. VALU LUI TRAIAN NORD”, amplasat in jud. Constanta, com. Valu Lui Traian, extravilan  nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 13, litera a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 291/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Lucrările propuse în cadrul acestui obiect sunt:

- Se va demola pereul existent pe primul tronson

- Se va reface secțiunea transversală la parametrii constructivi inițiali

- Se va impermeabiliza primul tronson prin lucrări de betonare în câmpuri turnate pe loc

- Se va reabilita grătarul din secțiunea de priză prin: refacerea elementelor din beton armat, înlocuirea elementelor metalice degradate

- Se va impermeabiliza tronsonul doi cu soluție de tip apa stop.

Canalul de priza are o lungime L=18,20 m cu secțiune trapezoidală și următoarele caracteristici constructive ale profilului transversal TIP: B=18,50m, b=3,80m, H=4,50m, m=1,5

Impermeabilizarea Canalului de priza constă din :

- 10 cm pereu beton  C 25/30 turnat în câmpuri de 2 m lățime

- Strat drenant nisip -10 cm

- Folie PVC-1mm.

Reabilitarea cuvei de aspirație prin înlocuirea grătarului metalic

Grătarul metalic este realizat din profile metalice tip cornier cu rol de ramă a acestuia, de care sunt sudate profile tip otel lat 50x5 dispuse la o distanța de 5 cm interax.

Ansamblul metalic va fi tratat împotriva coroziunii

Reabilitarea grătarului metalic la canalul de aducțiune

Grătarul metalic este realizat din profile metalice tip cornier cu rol de ramă a acestuia, de care sunt sudate profile tip otel lat 50x5 dispuse la o distanță de 5 cm interax.

Sunt prevăzuți stâlpi metalici cu rol de rigidizare a grătarului metalic, ancorați în masive de beton armat.

Masivele de beton armat de la baza inferioară a canalului au dimensiunile în plan de 1,00 m x

1,60 m armate cu oțel beton maca PC 52 și OB37.

Masivele de beton armat de la baza superioară a canalului au dimensiunile în plan de 1,00 m x

1,00 m armate cu oțel beton maca PC 52 și OB37.

La baza superioară a grătarului a fost prevăzut un cadru metalic din profile rectangulare care împreună cu tabla profilată formează pasarela metalică.

Ansamblul metalic va fi tratat împotriva coroziunii.

- Sistematizare-Drumuri interioare si platforme

Lucrările propuse se referă la:

Drum interior betonat  are o lungime  L=26,89 m cu o suprafata S=96,87 mp + 2 taluzuri betonate cu o suprafata S=94,73 mp

În cadrul proiectului s-a adoptat următoarea soluție de modernizare:

-buciardarea  suprafatelor betonate existente in vederea aderarii unui beton nou

-imbracaminte beton executata intr-un singur strat in grosime de 15 cm (C25/30)

Drumul este structurat astfel:

- Parte carosabilă cu l=3,80 m

- Taluzurile betonate in debleu

- Panta longitudinala drum=6%

- Taluz debleu(m=2:3)

Platforma betonata armata in Soluția 1 va fi folosită drept fundație pentru Containerul metalic pentru personal cu o suprafață de S=30,50mp (4,43m x 6,88m)..

Platforma prezinta urmatoarea structura a straturilor :

- 20 cm beton  C 25/30

- Fundație – 30 cm balast

- Armatura din plasă sudată tip STNB Ø8, 100 x100

Trotuarele betonate au o lungime totală L=53,82 ml și o lățime l =1,00 m

Se vor realiza 2 trotuare betonate de o parte și de alta a clădirii stației de pompare sub presiune (SPP) având  următoarea structură :

- Beton C25/30 - 10 cm

- strat drenant (nisip) - 10 cm

- Panta transversală = 2%

Rigolele betonate au o lungime totală  L=64,41 m cu forma trapezoidala și adâncime h=0,3m

Se vor realiza 2 rigole betonate de o parte și de alta a trotuarelor iar apele colectate din precipitații se vor deversa gravitațional datorită declivității longitudinale în canalul de priză.

- beton C25/30 - 10cm

- strat drenant (nisip) - 5 cm

- panta longitudinală = 0,1%

Pentru aducerea amenajării de irigaţie SPP Valu lui Traian, judeţul Constanța, la parametrii tehnici optimi de exploatare sunt necesare lucrări de reabilitare şi modernizare după cum urmează:

- Reabilitarea staţiei de pompare, se va realiza prin echiparea  cu electropompe cu ax orizontal cu rotor in dublu flux montate pe plăci de bază fixate pe postamentele existente pe radierul stației, (se vor reface postamentele).

- În urma calculelor, pentru a asigura debitul si presiunea necesare irigării plotului  SPP Valu lui Traian în suprafaţă netă de 2598 ha, a rezultat un debit de apă necesar total Q=1042 l/s (3750 mc/h ) și o înălţime de pompare necesară  H=64m C.A., acești parametri fiind asiguraţi de 6 electropompe (5a+1r) cu ax orizontal, cu rotor in dublu flux, având fiecare :

- Debit Q= 350 l/s (1260 mc/h);

- Înălţime de pompare H = 64 mC.A.;

- Putere motor Pi = 315KW.

Pompele vor fi montate în paralel, conductele de refulare din ţeavă Ol Dn500mm, fiind racordate la colectorul din ţeavă Ol Dn1000mm, L=90m, colector montat subteran în exteriorul staţiei.

Pe aspirația fiecărei electropompe se vor prevedea:

-piesă aspirație tronconică Dn 500mm;

-compensator de montaj Dn500mm, Pn 6at.;

-robinet de retinere cu clapă si contragreutate corp cu flanse Dn400mm,Pn10at.;

-robinet cu clapă fluture excentrică, din oţel, corp cu flanşe D500mm, Pn10at.;

-reducție centrică Dn 250mm/Dn 500mm;

Se vor prevedea 6 piese de trecere noi Dn 500mm, prin pereții  staţiei.

Pe refularea fiecărei electropompe se vor prevedea:

-reducție centrică Dn500mm/Dn300mm;

-robinet cu clapă fluture excentrică, din oţel, corp cu flanşe D500mm, Pn10at.;

-compensator de montaj Dn500mm, Pn10at.;

-robinet de retinere cu clapă si contragreutate corp cu flanse Dn400mm,Pn10at.;

Se vor prevedea 6 piese de trecere noi Dn 500mm, prin pereții  staţiei.

- Se va prevedea 1 electropompă submersibilă transportabilă pentru epuisment Dn50mm, prevăzută cu comutator de nivel cu plutitor şi contragreutate, precum şi panou electric transportabil, având urmatorii parametri:

Q=50mc/h; H=15mCA;P=4,5KW/400V /2900rpm.

- Se va prevedea 1 electropalan cu lanţ montat  pe grinda podului rulant existent având sarcina maximă 5.000kg,  înălțimea de ridicare  8m;

- Se va prevedea 1 ventilator axial de perete având Q= 10.800 mc/h; H= 130 Pa;

- Instalaţia de atenuare a loviturii de berbec

Cele două recipiente de hidrofor cilindrice verticale  având V=10mc fiecare (cu rolul de regularizare a debitelor şi de combatere a eventualelor “lovituri de berbec”), se vor reabilita prin procedeele clasice prin curățare de rugină, grunduire, vopsire, citomare și se vor echipa complet cu supapă de siguranţă, manometru, indicator de nivel.

-Se va monta 1 electrocompresor de aer cu piston, complet echipat cu set de comandă şi control, tip EPC 630-G, racordat prin teava OLZn1/2” la recipientele de hidrofor,   ( pentru asigurarea presiunii în recipientele de hidrofor),  având următoarele caracteristici:

-Debit aspirat Qa = 660 l/min;

-Debit livrat  Ql = 440 l/min;

-Presiunea H=10bar;Putere P=3 KW/400V/50Hz;Grad de protecţie IP54;

- Se va prevedea 1 colector de refulare nou, montat subteran în exteriorul staţiei, executat din ţeavă Ol Dn1000mm, L= 90m;

-Se vor monta 2 debitmetre ultrasonice pe colectorul de refulare;

- Puţul forat de mică adâncime

Necesarul de apă pentru igiena personalului de exploatare va fi asigurată dintr-un puț forat de mică adâncime (cca 50 m) existent in incinta gospodăriei stației de pompare, care se va reabilita.

Apa nu va fi utilizata în scop potabil.

Se va realiza izolarea stratelor superioare până la o adâncime estimată de 25 ÷ 30 m cu o coloană de ancoraj și protecție-izolare, care se va încastra într-un strat argilos.

Coloana de exploatare (coloane pline și filtrante) va fi din PVC R10/R16 cu diametrul minim de 200 mm și va fi din aceeași clasă de grosime pe toată lungimea.

Echiparea se va realiza conform schemei definitive de echipare (tubare), care se va definitiva pe parcursul execuției, după terminarea operațiunilor de forare, pe baza probelor la sită, analizelor granulometrice de laborator și diagrafiei geofizice.

Schema definitivă de echipare va include informațiile tehnice privind: diametre de forare şi tubare (coloane / filtre), poziţiile coloanelor de prelungire, filtrelor, centrorilor, cimentări şi dopuri de argilă şi toate celelalte informaţii pertinente cu importanţă tehnică.

După finalizarea lucrărilor de reabilitare  se vor executa teste de pompare pe baza cărora se vor stabili caracteristicile recomandate de exploatare (debit, adâncime nivel hidrodinamic, adâncime montare pompă), care vor fi incluse într-un raport.

Caracteristicile pompei de exploatare (debit, înălțime de pompare) se vor stabili după finalizarea testelor de pompare și determinarea caracteristicilor recomandate de exploatare ale forajului.

Alegerea pompei se va efectua după realizarea testelor de pompare şi stabilirea debitului recomandat, precum și a denivelării și adâncimii nivelului hidrodinamic corespunzătoare acestuia. Operaţia va fi însoţită de analize de apă pe probe extrase la atingerea debitului maxim de testare a puţului.

Puțul forat va fi prevăzut cu  o cabină  realizata din beton armat prefabricat cu dimensiunile libere in plan de 1,80x2,40 m si înălțimea libera de 2,00m.

Cabina cuprinde următoarele instalații și echipamente:

- casca puțului forat, confecție metalică ce asigură închiderea capătului forajului, permițând trecerea conductei de refulare, a cablurilor de forță și semnalizare și aerisirea forajelor.

- conducta de refulare din PEID De 50 mm, ce străbate casca puțului și apoi își schimbă direcția în plan orizontal și iese prin peretele cabinei la cota – 1.20 m față de cota terenului.

Pe conducta de refulare din cabina puțului sunt montate următoarele:

- un manometru;

- un filtru ”Y” pentru impurități;

- un contor debit cu  Dn 50 mm;

- un hidrofor cu membrana V=20l

- un robinet cu obturator sferic, Dn 50 mm.

Conducta de refulare din PEID din puț este prevăzută cu îmbinări mecanice demontabile, care vor asigura posibilitatea extragerii pompei în caz de necesitate.

- Conductele principale de refulare CP1, CP2 si CP3

- Pe conducta principală CP1se vor prevedea:

3 cămine de vane noi , echipate cu 2 vane cu clapet fluture Dn1000mm,

2 compensatoare de montaj Dn1000mm, 1 vanacu clapet fluture Dn800mm,

1 compensator de montaj Dn800mm 2 vane cu clapet fluture Dn200mm,

2 compensatoare de montaj Dn200mm, 1 vana cu clapet fluture Dn250mm

1 compensator de montaj Dn250mm.

- Pe conducta principală CP2 se vor prevedea:

1 vana cu clapet fluture Dn600mm

1 compensator de montaj Dn600mm.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tituri de deseuri:

-  resturi de materiale de constructii si deseuri din constructii - 17.01.07

- deșeuri menajere - 20 .03. 01

- material absorbant uzat- 15 02 02*

- deseuri de ambalaje- 15.01.01 ; 15 01 02

- resturi de cabluri - 17 04 11

- materiale izolante- 17 06 04

- deseuri de lemn- 17 02 01

- deseuri de sticla- 17 02 02

- materiale plastice- 17 02 03

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: curti constructii cu urmatoarele utilizari permise: hoteluri, pensiuni, agentii de turism; parcaje la sol si multietajate cu conditia ca acestea sa nu fie vizibile in mod direct din zonele principale de servicii, cazare, recreere; restaurante, baruri, cofetarii, cafenele; biblioteci si mediateci; spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, piste de biciclete; spatii plantate; puncte de informare; spatii de expozitii, centre de recreere; case de vacanta; spatii acoperite si descoperite pentru desfasurarea activitatilor culturala- artistice; comert cu amanuntul.

Functiune existente si mentinute: spatii acoperite si descoperite pentru desfasurarea activitatilor de agrement, evenimente, parc de distractii.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: com. Valu lui Traian.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu Legea 211/2011, art 17, alin. 3, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- la finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire/desfiintare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                    ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                         Lavinia  Monica  ZECA

Intocmit,

Consilier Corneliu VOICU

#### Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.