PROIECT

“EXECUTIE FORAJE PENTRU ALIMENTAREA CU APA DIN DIN SUBTERAN PENTRU NEVOI GOSPODARESTI

A MAGAZINULUI RETAIL LIDL

ZONA MAMAIA NORD, LOC. NAVODARI, JUD. CONSTANTA”

##### - BENEFICIAR :  S.C. LIDL ROMANIA.

MEMORIULUI DE PREZENTARE

Februarie 2020

Intocmit,

Dr. Ing. Nicolaie Pitu

CUPRINS

I.         Denumirea proiectului

II.        Titular

III.       Descrierea proiectului

III.1.    Date generale

III.2.     Justificarea necesitatii proiectului

III.3.    Descrierea generala a lucrarilor proiectate

III.4.    Elemente specifice caracteristice proiectului propus

III.4.1. Capacitatile de productie

III.4.2.  Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

III.4.3.  Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

III.4.4.  Racordarea la retelele utilitare existente in zona

III.4.5.  Organizare de santier

III.4.6.  Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei III.4.7.   Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere

si folosire ulterioara

III.4.8.   Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

III.4.9.   Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

III.4.10.  Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

III.4.11.   Alte autorizatii cerute pentru proiect

III.5.        Localizarea proiectului

III.5.1.     Distanta fata de granite

III.5.2.     Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente

acestuia

III.5.3.     Politici de zonare si de folosire a terenului

III.5.4.     Areale sensibile

III.5.5.     Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

III.6.        Descrierea impactului potential

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu

IV.1.        Protectia calitatii apelor

IV.2.        Protectia aerului

IV.3.        Proteclia impotriva zgomotului si vibraliilor

IV.4.        Protectia impotriva radiatiilor

IV.5.        Proteclia solului si a subsolului

IV.6.        Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

IV.7.        Protectia asezarilor umane si a altor obIective de interes public

IV.8.        Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

IV.9. 	 Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

V. 	 Prevederi pentru monitorizarea mediului

VI. 	 Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte

normative natlionale care transpun legislatia comunitara

VII. 	 Lucrari necesare organizarii de santier

VIII. 	 Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

IX.. 	 Anexe - piese desenate

- Cerificat de urbanism nr. 228 din 19.08.2010 eliberat de Primaria Orasului Techirghiol, jud. Constanta;

- Avizul de gospodarire a apelor , Nr. 12  din 12.02.2020, emis de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral;

Piese desenate:

-  Plan de incadrare in teritoriu (GOOGL),			sc. 1 : 11.700;

-  Plan de incadrare in zona,                                                    sc. 1 :   2.000;

-  Plan de situatie cu amplasarea forajelor propuse,                sc. 1 :     500;

-  Schema informativa de tubare foraj apa propus,                  sc. 1 :     200.

MEMORIULUI DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

“EXECUTIE FORAJE PENTRU ALIMENTAREA CU APA DIN DIN SUBTERAN PENTRU NEVOI GOSPODARESTI A MAGAZINULUI RETAIL LIDL, ZONA MAMAIA NORD, LOC. NAVODARI, JUD. CONSTANTA”

- Titular

- LIDL Romania Societate în comandită,

- Sediul social in sat CHIAJNA, Comuna CHIAJNA, str. Industriilor nr. 19, etaj 1, cam. E05, 077040, jud. Ilfov,

- Registrul Comerțului sub nr J23/1347/2007;

- C.U.I. RO 15300120,

-   Persoana de contact: Gabriela Serban; Tel. 0769.248123.

III. Descrierea proiectului

III.1.  Date generale.

In prezent, alimentarea cu apa a zonei Mamaia Nord – Navodari, este asigurata din conducta de aductiune Dn 500 mm PEHD de la sursa de apa Constanta Nord, care asigura alimentarea cu apa a Statiunii Mamaia si a zonei turistice Mamaia Nord – Navodari.

In zona amplasamentului obiectivului Magazin Retail din zona Mamaia Nord, pe str. D10, conform avizului RAJA nr. 59/8536 din 08.10.2019, exista o conducta De 110 mm PEHD, la care urmeaza a fi racordat obiectivul prin intermediul unui bransament Dn 50 mm PEHD, prevazut cu un camin apometric, pentru alimentare cu apa potabila.

Evacuarea apelor uzate menajere de la obiectivul proiectat, va fi realizata prin intermediul unui racord de canalizare Dn 200 mmPVC-KG, in colectorul menajer existent Dn 250 mm PVC-KG de pe str. D10. Din reteaua de canalizare existenta, apele uzate menajere sunt evacuate prin pompare in sistemul de canalizare al orasului Navodari si de aici prin pompare din SPAU 1 Navodari, la statia de epurare a combinatului Petrochimic Midia.

In vederea rezolvarii alimentarii cu apa pentru udat spatii verzi si pentru nevoi gospodaresti a obiectivului proiectat, S.C. LIDL Romania, a solicitat intocmirea unui studiu hidrogeologic si a unei documentatii pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor in vederea executiei a doua foraje, urmand ca dupa executia acestora sa se intocmeasca documentatia pentru echiparea acestorain functie de rezultatele obtinute la executia forajelor.

Pentru executia forajelor proiectate a fost obtinut de la INHGA, Referatul hidrogeologic de expertiza la Studiul hidrogeologic, nr.1122 din 06.12.2019 si Avizul de gospodarire a apelor nr.   emis de Administratia bazinala de Aap Dobrogea – Litoral.

III.2.  Justificarea necesitatii proiectului

## Prin realizarea investitiei pentru alimentarea cu apa din subteran pentru nevoi gospodaresti si pentru udat spatiile verzi la obiectivul de investitii Magazin Retail LIDl din zona Mamaia Nord- Navodari, se urmareste utilizarea apei de subteran din zona, care nu indeplineste conditiile de caliatate pentru potabilitate, pentru nevoi gospodaresti si udat spatiile verzi. Se realizeaza in acest fel o economisire a apei potabile din reteaua publica de alimentare cu apa, intr-o zona in plina dezvoltare a obiectivelor turistice, apa potabila fiind adusa in aceasta zona din sursele de apa ale orasului Constanta.

III.3. Descrierea generala a lucrarilor proiectate

Pentru asigurarea cu apa pentru nevoi gospodaresti si pentru udat spatiile verzi la Magazinul Retail LIDl din zona Mamaia Nord-Navoadri, cu un necesar de apa de cca. 0,50 l/s, se propune executarea a doua foraje cu adncimea de 20,0 m amplasate la limita de vest a incintei complexului, conform planului de situatei nr. 2 anexat.

Obiectivul forajelor va fi captarea orizontului acvifer din nisipurile fine si medii ale cordonului litoral, eventual din partea superioara a sisturilor verzi alterate.

Profilul litologic informativ este urmatorul :

0.00 – 3,90m Umplutura necontrolata realizata in perioada de executie a canalului Poarta Alba – Midia Navodari (PAM), formata din argila-argila prafoasa, galbuie-cafenie, cu oxizi de Fe, intercalatii cenusii, lentile de nisip, plastic vartoasa; de la 3.00m devine plastic consitenta – moale;

- 8,00m Depozite necoezive litorale formate din nisipuri cochilifere, cu slab liant prafos, indesare medie, saturate, culoare cenusie pana la adancimea de 5,60m de unde devine galbui-cenusie;

- 8,00 – 15,0m Depozite marine coezive formate din prafuri argiloase cu silicifieri, culoare albiciasa-galbuie, consolidate, tari;

15,00 – 20,0 m Sisturi verzi alterate, culoare verzuie, cu intercalati galbui si albicioase, tari.

III.4.  Elementele specifice caracteristice proiectului propus.

III.4.1.  Profilul si capacitatile de productie

Apa din forajele propuse va fi folosita pentru udat spatiile verzi din incinta si pentru stropit/spalt cai de acces si platformele betonate din incinta.

In cadrul magazinului retail LIDL, zona Mamaia nord, loc. Navodari, sunt prevazute spatii verzi cu o suprafata de 9.506 mp care vor fi irigate cu apa din foraje si cai de acces si platforme cu o suprafata de 4.545 mp, care vor fi udate sau spalate cu apa din foraje.

Necesar de apa, cerinta de apa pentru udat spatii verzi si nevoi gospodaresti

Total necesar de apa:

Q med.zi = 26,36 mc/zi; Q max.zi = 34,27 mc/zi;

Cerinta de apa

Qs med.zi = 33,50 mc/zi;

Qs max zi = 43,55 mc/zi (0,50 l/s);

Alimentarea cu apa potabila a obiectivului Magazin Retail din zona Mamaia Nord, pe str. D10, se va face din reteaua publica de alimentare cu apa din zona de pe str. D10, unde  exista o conducta De 110 mm PEHD, conform avizului RAJA nr. 59/8536 din 08.10.2019, prin intermediul unui bransament Dn 50 mm PEHD, prevazut cu un camin apometric.

Evacuarea apelor uzate menajere de la obiectivul proiectat, va fi realizata prin intermediul unui racord de canalizare Dn 200 mmPVC-KG, in colectorul menajer existent Dn 250 mm PVC-KG de pe str. D10. Din reteaua de canalizare existenta, apele uzate menajere sunt evacuate prin pompare in sistemul de canalizare al orasului Navodari si de aici prin pompare din SPAU 1 Navodari, la statia de epurare a combinatului Petrochimic Midia.

III.4.2.  Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

Pentru asigurarea cu apa pentru nevoi gospodaresti si pentru udat spatiile verzi la Magazinul Retail LIDl din zona Mamaia Nord-Navodari, cu un necesar de apa de cca. 0,50 l/s, se propune executarea a doua foraje cu adncimea de 20,0 m.

Programul de executie si echipare echipare al forajelor va cuprinde :

- sapare gaura de foraj cu sapa Ǿ.310 mm in intervalul 0,0 – 20,0 m;

- coloana filtrantă Ǿ.160 mm PVC, R10, cu filtru amplasat sub nivelul hidrostatic, cu  pietriş mărgăritar Ǿ. 3-5 mm in spate;

Forajul va fi executat in sistem hidraulic cu circulatie directa de fluid bentonitic sau alt sistem de forare (in regim uscat);

In vederea intocmirii profilului  litologic al depozitelor traversate, se vor recolta probe de roca tulburate din 2 in 2 metri sau la schimbarea de strat

Intervalele de introducere a filtrului, vor fi stabilite in functie de litologia intalnita si de datele carotajului electric. Se apreciaza o lungime a filtrului de cca. 10,0 m, in zona de dezvoltare a stratului acvifer.

Realizarea unei izolari prin cimentare sau cu dop de argila in spatele coloanei de tubare pentru izolarea spatiului inelar in partea superioara (conform schita foraj atasata).

Pentru a asigura centrarea coloanei filtrante PVC pe gaura de foraj si realizarea unei coroane filtrante din pietris margaritar cat mai uniforma ca grosime, in jurul coloanei filtrante, se vor prevedea centrori la exteriorul coloanei filtrante.

Nivelul hidrostatic este estimat a fi gasit la cca. 4,0 - 5,0 m adancime, iar debitul estimat prin pompari experimentale de max. 0,3 – 0,5 litru/sec.

Se vor preleva probe de apa in vederea identificarii principalilor parametri fizico-chimici ai apei captate (cloruri, saruri, nitrati, etc)

Intr-o prima etapa se va executa forajul nr.1, si in functie de rezultatele obtinute se va stabili necesitatea executarii unui al doilea foraj, pentru asigurarea cerintei de apa stabilite.

In cazul realizarii celui de-al doilea foraj, acesta se va executa conform programului primului foraj.

III.4.3.  Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime utilizate:

- pentru executia forajului: carburant pentru functionarea motorului utilajului de foraj, apa, huma pentru noroiul de foraj, coloana PVC Ф 160 mm, pentru coloana de tubare si coloana filtranta a forajului, pietris margaritar cuartos;

Cantitatea principalelor materii prime si a carburantilor utilizati pentru executia lucrarilor este prezentata in tabelul de mai jos:

-  carburanti :   1,0 t;

-  apa:           20,0 mc;

-  huma           4,0 t;

-  coloana filtranta PVC Ф 160 mm,  L = 40,0 m;

- pietris margaritar Ф 4 – 8 mm,       = 0,40 mc

III. 4.4.  Racordarea la retelele utilitare existente in zona

-  Racord electric: nu este cazul;

-  Alimentarea cu apa: din reteaua de apa a Magazinului retail LIDL Mamaia Nord-Navodari, executata pentru organizarea de santier a obiectivului;

- Ape uzate menajere: se vor utiliza grupurile sanitare de la organizarea de santier a Magazinului retail LIDL Mamaia Nord-Navodari;

III. 4.5. Organizarea de santier

Organizarea de santier este redusa si limitata la asigurarea unui furgon pentru sculele componente ale instalatiei de foraj, si a unui rastel pentru prajinile de foraj, amplasate pe o platforma  de 10 x 20 m care este suprafata ocupata temporar, necesara pentru executia forajului.

III. 4.6.  Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Dupa terminarea forajului, se va astupa batalul de noroi si se va nivela terenul.

III. 4.7.  Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara.

Lucrarile de excutie a forajelor dureaza cca. 30 zile; lucrarile de echipare a forajelor si de executie a cabinei putului si a instalatiilor hidraulice, inclusiv conducta de refulare in zonele de amenajare a spatiilor verzi, vor face obiectul unui alt proiect urmand a fi dimensionate in functie de rezultatele forajelor.

III.4.8.  Relatia cu alte proiecte existente sau planificateNu este cazul. Nu sunt prevazute relatii cu proiecte existente sau planificate, in afara de proiectul de realizare a magazinului retail LIDL Mamaia Nord – Navodari, care este in curs de realizare si care apartin aceluiasi beneficiar.

III.4.9.  Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au fost luate in consideratie alternative ale proiectului.

III.4.10. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Dupa executia forajelor se vor executa lucrarile de echipare a forajelor, respectiv executia a cabinei subterane a putului, montarea pompei submersibile si a instalatiilor hidraulice, inclusiv conducta de refulare in zonele de amenajare a spatiilor verzi.

III.4.11. Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru realizarea proiectului a fost obtinut Avizul de gospodarire a apelor nr. 12 din 12.02.2020, emis de Administratia Bazinala de apa Dobrogea-Litoral;

III.5. Localizarea proiectului

Obiectivul proiectat este amplasat pe partea dreapta a drumului de legatura DC 86 Constanta-Navodari, intre Canalul Poarta Alba Midia-Navodari si Marea Neagra, la cca 1km de intrarea in localitatea Navodari (conform plan de incadrare in zona anexat).

Perimetrul amplasamentului magazinului retail LIDL, cu o suprafata de 9.702 mp, prezinta forma aproximativ dreptiunghiulara, orientat cu latura mare pe directia W-E si este situat pe Bulevardul Mamaia Nord (pe latura vestica), colt cu Strada D10 (pe latura sudica), cai de acces in amplasament.

Forajele vor fi amplasate la limita vestica a incintei, in apropierea B-dului Mamaia Nord, in pozitia cea mai indpartata de malul marii.

III.5.1. Distanta fata de granite

Nu este cazul. Obiectivul este situat la distanta de cca 580 m de malul marii.

III.5.2. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia;

Terenul ete in prezent liber de constructii.

Destinatia zonei stabilita prin PUZ aprobat prin HCL 209/2018 este: Functiuni de servicii, comert, restaurante, baruri, cofetarii, cafenele; locuinte individuale si colective. Locuire de vacanta, vile turistice, activitati manufacturiere nepoluante;.

III.5.3. Politici de zonare si de folosire a terenului;

Zonarea terenului a fost stabilita prin Planul Urbanistic General al orasului Navodari aprobat prin HCL 110/2017 si PUZ aprobat prin HCL 209/2018.

III.5.4. Arealele sensibile;

Nu este cazul; zona nu face parte din areale sensibile

III.5.5. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament a lucrarilor proiectate.

III.6.  Descriere a impactului potential

Impactul potential al investitiei este determinat de amplasarea investitiei fata de zona locuita, de conditiile geologice, hidrogeologice, geomorfologice si pedologice ale amplasamentului si de caracteristicile constructive ale lucrarilor proiectate, de amploarea lor si de durata de executie a acestora.

Lucrarile proiectate sunt amplasate intre Canalul Poarta Alba Midia-Navodari si Marea Neagra, la cca 1km de intrarea in localitatea Navodari intr-o zona dedezvoltare turistica.

In zona, cea mai apropiata apa de suprafata, este Marea Neagra situata la cca. 580 m de amplasamentul forajelor si Canalul Poarta alba Midia Navodari, la cca. 350 m vest de amplasament, Lacul Siutghiol situat la cca. 2,8 km sud de amplasament, In zona este dezvoltat corpul de apă subterana,  RODL  05  - Dobrogea Centrala - Cuaternar, acviferul de la baza loessurilor in zona inalta adiacenta si acviferul din depozitele aluvionare marine din zona de plaja.

Lucrarile proiectate care se refera la executia a doua foraje de mica adancime, amplasat pe teren proprietatea beneficiarului, pentru alimentare cu apa pemtru udat spatii verzi si pentru nevoi gospodaresti.

Impactul potential al investitiei poate apare in perioada de executie a forajului, poate fi dat de:

-  eventualele scurgeri de carburanti  la instalatia de foraj;

-  colectarea necorespunzatoare a apelor menajere;

- colectarea necorespunzatoare a deseurilor menajere de la organizarea de santier, cu impact asupra apelor subterane si asupra solului si subsolului din zona amplasamentului;

-  zgomot produs de executia forajului, cu impact asupra locuitorilor din zona locuita;

Acest impact poate fi diminuat prin masuri corespunzatoare de gestionare a carburantilor, prin colectarea deseurilor menajere in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

Avand in vedere, volumul redus al lucrarilor de foraj si durata redusa de executie a lucrarilor de pana la 30 zile, impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor si a peisajului, va fi redus.

Prin executia acestor lucrari se se urmareste utilizarea apei de subteran din zona, care nu indeplineste conditiile de caliatate pentru potabilitate, pentru nevoi gospodaresti si udat spatiile verzi. Se realizeaza in acest fel o economisire a apei potabile din reteaua publica de alimentare cu apa.

Dupa executarea si punerea in functiune a lucrarilor, nu exista un impact negativ asupra populatie, a mediului si a sanatatii umane.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de executie a forajului;

Riscul de poluare a apelor ar putea fi reprezentat de scurgerea apelor menajere pe suprafata solului si de antrenarea acestora in subteran sau spalate de apele de siroiere in perioadele ploioase;

Pentru eliminarea acestui risc va fi utilizat grupul sanitar si fosa septica  existente pe platforma Magazinului retail LIDL in curs de executie simultan cu executia forajelor.

In perioada de exploatare:

Nu este cazul intru-cat dupa echiparea forajului, functionarea acestuia va fi automatizata.

Masuri de reducere a riscului:

- vidanjarea periodica a fosei septice.

2. Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

In perioada de executie a forajului;

Functionarea motorului instalatiei de foraj cu o putere de 100 HP va emite in timpul functionarii S02, CO, NOx, particule si COV, dar la concentratii foarte mici, dispersia in atmosfera facandu-se imediat, fara a polua mediul din zona santierului si din zonele invecinate. Durata redusa de executia forajului de numai 30 zile, reduce mult concentratiile de poluanti din aer.

In perioada de exploatare:

Nu exista surse de poluare pentru aer, functionarea  sistemului de alimentare cu apa facandu-se cu pompe de mica capacitate actionate electric.

Masuri de reducere a riscului:

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera si nu sunt necesare.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

In perioada de executie a forajului si a lucrarilor conexe;

-  motorul instalatiei de foraj ;

- circulatia mijloacelor de transport care transporta materiile prime necesare realizarii lucrarii,

In cazul de fata, intereseaza nivelul acustic obtinut la distante de cateva sute de metri fata de sursa de zgomot (cca 200 m), intrucat in imediata apropiere sunt asezari umane cu profil turistic cu functionare sezoniera.

Volumul redus al lucrarilor proiectate, perioada redusa de executie si de functionare a utilajului de foraj redusa la cca. 250 ore si distanta mare fata de primele locuinte, conduc la concluzia ca riscul de poluare datorate zgomotului si vibratiilor va fi foarte redus.

-  In perioada de exploatare:

Riscul de poluare dat de zgomot si vibratii este inexistent

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nu sunt necesare.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

-  sursele de radiatii:

Executia forajului si a lucrarilor conexe nu sunt producatoare de radiatii.

5. Protectia solului si a subsolului:

5.1. Perioada de executie

• sursele de poluanti pentru sol si subsol:

-  pierderi accidentale de carburanti, uleiuri, in timpul manipularii sau stocarii acestora;

-  mentionam ca huma utilizata pentru prepararea fluidului de foraj, livrat in saci este un material mineral inert, care nu produce poluarea solului si subsolului.

• lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului :

-  alimentarea cu carburanti a instalatiei de foraj de va face cu grija, fara devesari sau pierderi de combustibili pe sol;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va realiza doar in statii de distributie carburanti

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de natura lor pentru eliminare sau valorificare catre societati autorizate, se va face pe baza de contract, tinand cont de prevederile legislatiei in vigoare

5.2. Perioada de functionare.

• sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Nu sunt.

• lucrarile si masuri pentru protectia solului si a subsolului

- vidanjarea periodica a fosei septice de la organizarea de santier a magazinului retail LIDL, urilizata si de organizarea de santier a forajelor.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

In zona de amplasare a lucrarilor proiectate fiind o zona turistica in plina dezvoltare, nu s-au identificat monumente ale naturii sau arii protejate.

Aria protejata cea mai apropiata “ROSPA 0076 “Marea Neagra”, este situata la cca. 600 m est de amplasament; Aria protejata ROSPA “Lacurile Tasaul si Corbu“, este situata la 2.200 m, iar Aria protejata ROSPA “Lacul Siutghiol” este situata la 2.800 m .

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Amplasamentul lucrarilor proiectate este situat la cca. 600 m est de localitatea Navodari, intr-o zona cu specific turistic in plina dezvoltare, cu vile si locuinte turistice, de regula cu functionare sezoniera, situate la cca. 100 – 150 m de amplasamentul forajelor proiectate. In zona nu sunt identificarea obiectivelor de interes public, monumente istorice si de arhitectura, sau zone de interes traditional, asupra carora exista instituit un regim de restrictie.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

8.1. perioada de executie

• tipurile si cantititile de deseuri de orice natura rezultate

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Deseurile rezultate din activitatea de executie a investitiei sunt reprezentate prin:

- Deseuri menajere, Cod 20 01 01 hartie si carton

Aceste deseuri vor fi in cantitati red use si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata.

- Deseuri tehnologice si deseurile din constructii

Cod 01 03 01 sol vegetal

Cod 17 05 00 pamant si material excavat

Cod 17 02 lemn, sticla si materia Ie plastice

Cod 17.09 alte deseuri de la constructii

- Deseuri din activitati conexe

Cod 13 02 07 uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

Cod 13.07.01 ulei de comustibil si combustibil diesel

Aceste deseuri rezulta de la utilajele si mijloacele de transport folosite in timpul executiei. Combustibilii lichizi si uleiurile pot apare accidental si in cantitati nesemniftcative. Ele pot constitui o sursa de poluare a solului printr-o gospodarire neadecvata.

Deseurile rezultate din activitatea de executie vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi preluate de o societate autorizata, pe baza de contract. Materialul rezultat in urma excavarii va fi folosit ulterior ca material de umplutura.

Din punct de vedere al managementului deseurilor se recomanda inventarierea deseurilor ce pot fi valorificate si a celor rezultate si eliminate pe amplasament .

• modul de gospodarire a deseurilor menajere

Deseurile menajere generate in locatia santierului vor fi colectate si evacuate in conditii sigure, colectarea se va face in pubele de plasic amplasate in apropierea amplasamentului forajului.

Deseuri tehnologice

Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin legea nr. 456/2001).

Deseurile solide rezultate din executia forajului (detritusul de sapa, care este un material inert),  vor fi depozitate astfel incat sa nu conduca la ocuparea unor suprafete de teren suplimentare. Se vor utiliza la nivetarea terenului sau se vor elimina la depozitul de desuri solide a localitatii Navodari.

Solul vegetal va fi manevrat si depozitat separat astfel incat sa poata fi folosit la acoperire si revegetare.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate:

La executia forajului nu sunt folosite substantele si preparatele chimice periculoase. Huma utilizata pentru prepararea fluidului de foraj, este un material mineral inert.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Nu sunt prevazute si nu sunt necesare, avand in vedere caracterul activitatii si amploarea redusa a lucrarior si a activitatii in ansamblu.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara

Nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier este redusa si limitata la asigurarea unui furgon pentru sculele componente ale instalatiei de foraj, si a unui rastel pentru prajinile de foraj care vor fi amplasate pe o platforma de 10 x 20 m din cadrul incintei magazinului retail LIDL, in curs de executie.

Impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier; a fost prezentat  in mare masura in capitolul IV – perioada de executie a lucrarilor.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei.

Dupa terminarea executiei forajului, fluidul de foraj va fi scos din batal si transportat la depozitul de deseuri menajere ale localitatii. Detritusul de foraj va fi utilizat la umpluturi sau la nivelarea terenului.

IX. Anexe scrise si desenate

Anexe scrise

Anexa 1 -  Certificat de Urbanism nr. 1981 din 30.12.2019;

Anexa 2 -  Aviz de gospoda apelor nr. 12/12.02.2020;

Piese desenate:

Pl. nr.1 - Plan de incadrare in teritoriu, magazinul LIDL Retail,            scara 1 :11.700;

Pl. nr.2- Plan de incadrare in zona, magazinul LIDL Retail,                 scara 1 :  2.000;

Pl. nr.3 -  Plan de situatie cu amplasarea forajelor propuse,                scara 1 :    500;

Pl. nr.4 -  Schema informativa tubare foraj propus,                              scara 1 :    2000;

Intocmit,

Dr.Ing. Nicolae Pitu