ARH. RADU MARIAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

NR.040  DIN  20.12.2002 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA - FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DUL TOMIS NR. 143 -A  PARTER , TEL / FAX  0241 / 66 41 81

MOBIL : 0723 509375  E-mail : rrmarian@yahoo.com

MEMORIU  DE PREZENTARE

PENTRU OBTINEREA AVIZ MEDIU LA FAZA  D.T.A.C.

I. DENUMIREA PROIECTULUI:,,CONSTRUIRE IMOBIL P+1-2E  VILA

TURISTICA SI IMPREJMUIRE TEREN "

II. TITULAR :

NUMELE  : PACEA ION

ADRESA POSTALA : Judet Constanta, Municipiu Constanta ,B-dul Mamaia

nr. 469, bloc C1 et.4, ap.33

NUMAR TELEFON : 0729 058 168

NUMELE PERSOANELOR DE CONTACT : PACEA ION

RESPONSABIL PENTRU PROTECTIA MEDIULUI : PACEA ION

III.  DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI

PROIECT :

a) Un rezumat al proiectului :

Beneficiarul PACEA ION , solicita elaborarea avizului mediu , in  vederea

construirii unui imobil in regim P+1E-2E cu functiunea de vila turistica si imprejmuire

teren ,   pentru care s-a obtinut Certificat  de Urbanism nr.4567 din 12.12.2019.

Terenul se afla in Statiunea Mamaia , zona Hotel Condor , strada Politiei , fara numar ,

amplasamentul fiind liber de constructii .

Terenul a  fost obtinut  de beneficiar , conform Contract de Donatie , avand  Incheierea

de   Autentificare nr. 642 din  03.12.2015  si    vecinatatile :

- la nord   :  Vila Rainbow

- la sud  : Teren prop. Politia Mamaia

- la est :  Strada Politiei

- la vest - IE 229907

Conform Regulamentului  aferent Planului Urbanistic General , amplasamentul

se incadreaza in zona  de vile turistice.

Terenul este liber de constructii .

Zona protejata : conf. PUG (HCLM nr. 81/26.03.2013 ) pentru fond construit

spatiu urban , perspective valoroase , calitati peisagistice ,arhitectura de obiect :

- Nu intra in zona de protectie de 100 m fata de Sit arheologic subacvatic

Conform Certificat de Urbanism nr. 3702 din 14.11.2016 , amplasamentul se

afla in intravilanul Municipiului Constanta , si face parte din zona de impozitare A .

- FORMA DE DETINERE A TERENULUI  : PROPRIETATE  PRIVATA

- SUPRAFATA TEREN -   S= 228,87 mp din acte si 203 mp din masuratori

- SUPRAFATA CONSTRUITA  EXIST :	0

-SUPRAFATA DESFASURATA EXIST : 	0

-SUPRAFATA CONSTR. PROPUSA = 125,08 mp ( cu proiectie etaj 1)

-A.D.C. PROPUSA = 343,91 mp

-1-

-P.O.T. exist = 0				P.O.T. propus = 62 %

-C.U.T. exist = 0				C.U.T. propus = 1,69

Imobilul propus in regim P+1-2E va avea functiunea de vila turistica ,cu  AC=125,08

mp cu proiectie etaj 1  si ADC = 343,91 mp si functiunile :

PARTERUL  are 125,08 mp ,cu proiectie etaj 1, hol acces 10,01 mp, casa scarii ,10,95

mp, birou de 16,50 mp ,cu baie de 5,96 mp si garaj o masina de 26,35 mp .

La parter, in curte,se amenajeaza inca 2 locuri de parcare ,in total 3 locuri parcare pentru

3 dormitoare de 2 paturi ( 6 persoane ) .

Se vor amenaja spatii verzi in procent de 50% din suprafata terenului : 101,5 mp astfel:

- 33,26 mp in teren si diferenta de 68,24 mp pe terasa ertaj 2 si terasa de peste etaj 2 .

Se va amenaja o platforma pentru deseuri langa poarta auto , avand containere pentru

sortarea deseurilor ( deseuri menajere , plastic, sticla )

ETAJUL  1 va avea suprafata de 125,05 mp, casa scarii de 10,95 mp cu lift ,hol de 9,88

mp , si 3 dormitoare , unul de 21,98 mp care are  baie de 6,39 mp si dressing haine ,de

7,57 mp, dormitor de 17,71 mp si 14,08 mp si o baie de 7,70 mp cu acces din hol .

ETAJUL 2  va avea suprafata de 93,75 mp ,(75 % din suprafata etaj 1 )casa scarii de

10,95 mp cu lift , camera de zi de 42,08 mp , bucatarie de 13,94 mp , camara de 2,18

mp si grup sanitar de 2,14 mp si terasa cu o debara de 1,12 mp si balcon de 10,91 mp.

Terasa de pe etajul 2 este circulabila , se va monta o piscina din fibra de sticla de 1,20 m

inaltime si se vor amenaja spatii verzi .

Constructia se va realiza din cadre  de beton armat , plansee BA , zidarie caramida de 25

cm cu  termosistem ,vata minerala 10 cm si fatada ventilata ,invelitoare terasa circulabila,

avand instalatie electrica , sanitara , termica - centrala proprie pe  gaze , in zona existand

toate retele de utilitati .

Imobilul se va finisa cu materiale superioare ,tamplarie PVCcu geam termoizolant ,

fatada ventilata -culoare alba , zugraveli lavabile in culori pastel , la interior, pardoseli din

gresie portelanata , bai , bucatarii si holuri , parchet la camere de zi si dormitoare .

Parapeti la  balcoane vor fi din sticla securizata , colorata ocru.

Imprejmuirea se va realiza la strada din soclu opac de 40 cm placat cu piatra ,

stalpi B.A , finisati cu tencuieli decorative ocru deschis , panouri fier forjat , cu inaltimea

gardului de 1,80 m.

Se vor realiza doua porti metalice , una pietonala de 1,20m latime si una auto de

3,0 m latime si o platforma deseuri avand containere pentru sortarea deseurilor .

b) Justificarea necesitatii proiectului

Investitia propusa de PACEA ION se inscrie in programul de diversificare

a ofertei turistice , vilele turistice avand o pondere foarte mica raportat la numarul

de camere de cazare in hoteluri ( vechi sau noi) si a maririi gradului de confort  al

statiunii Mamaia  .

c) Valoarea investitiei  :  822 160  lei fara TVA ( constructii- montaj)

d) Perioada de implementare propusa :

Executia este programata a se desfasura timp de 2 ani - 2020 -2021 ,punera in

functiune in 2021 si utilizarea acesteia pe toata durata constructiei .

-2-

e) Plansele reprezentand limitele amplasamentului proiectului , inclusiv

orice  suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar ( planuri de

situatie si  amplasament ).

S-a anexat Plan situatie scara 1:200 si Plan incadrare in localitate .

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect , formele

fizice ale proiectului ( planuri , cladiri , alte structuri , materiale de constructie

si  altele ).

- Profilul si capacitatile de productie

Constructia va avea functiunea vila turistica , avand o capacitate de 6 locuri

( 3 dormitoare ) .

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus , marime ,

capacitate

Functiunea propusa este de vila turistica .

- Materiile prime , energia si combustibilii utilizati

Nu este cladire de productie

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Constructia se va racorda la retelele existente in zona , astfel :

Pentru racord apa si canalizare exista in zona- strada Politiei

Pentru racord gaze , exista o retea majora in zona -strada Politiei

Pentru racord electric exista retea in zona- strada Politiei

Pentru telefonie , exista retea in  zona.

-Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de

executia investitiei

Investitia propusa nu va afecta decat terenul proprietate , restul terenului

neconstruit se va amenaja ca parcare ,spatiu verde - gazon , flori , arbusti si copaci :

Suprafata plantata va fi de 50 % din teren conform HCL-Judetul Constanta , nr.

152/2013 , deci 101,5 mp , astfel :

Arbori ornamentali grupa foioase : Acer palmatum /artar japonez -1 bucata

Magnolia grandiflora/magnolia cu frunze persistente -1 buc.

Magnolia soulangiana /magnolie- 1 bucata

Arbori ornamentali grupa conifere :

Abies pinsapo ,,Glauca" /brad de Spania albastrui - 1 bucata

Arbusti ornamentali grupa foioase :

Azalee de gradina- 3 bucati

Camsisi grandifora- trompetica - 2 bucati

Philadelphus ,,Virginal" /iasomie - 2 bucati

Rosa - trandafiri - 20 bucati

Arbusti ornamentali grupa conifere

Juniperus horizontalis - ienupar tarator - 1 bucata

Thuya plicata /tuia - 20 bucati

Flori :		Hydrangea macr/ hortemsie - 10 bucati

Lavandula / lavanda - 15 bucati

Tagetes sp./ craite - 10 bucati

Surfinia sp /petunie curgatoare - 10 bucati

Geranium sp. Muscata curgatoare - 10 bucati

Gazon : 	Clasic sau rustic , in suprafata de 80 mp

-3-

Instalatia de udat , atat in curte cat si pe terasa va fi : instalatie de irigatii

automata prin apsersiune ( exemplu furnizor : CS Carpat Instal  S.R.L.)

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se vor realiza cai noi de acces , se vor utiliza cele existente .

- Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Nu este cazul

- Metode folosite in constructie

Tehnologia utilizata in constructie este specifica constructiei de imobil -vila

turistica , care  are structura  de rezistenta in cadre din BA , plansee din BA , zidarie

caramida de 25 cm  grosime cu termoizolatie exterioara de 10 cm vata minerala ,

tamplarie  aluminiu  sau  PVC  cu geam  termoizolant , terase  circulabile cu hidro

si  termoizolatie .

- Planul de executie , cuprinzand faza de constructie , punerea in functiune,

exploatarea , refacerea si folosirea ulterioara .

Executia este programata a se desfasura timp de 2 ani - 2020 -2021 ,punera in

functiune in 2021 si utilizarea acesteia pe toata durata constructiei .

-Relatia cu alte proiecte existente sau planificate .

Relatia constructiei propuse cu cele existente in teren - distante , grad de

ocupare , coeficient de utilizare si numar nivele , au fost analizate la nivel de Plan

Urbanistic Detaliu ,aprobat cu HCL 388 din 30.09.2019 , rezultand cele expuse in

prezentul  memoriu si stabilite  prin Certificat  de Urbanism nr.4567 din 12.12.2019

-Detalii privind solutii alternative care au fost luate in considerare .

Variantele coeficientilor urbanistici au fost analizate la faza de PUD .

-Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Se creaza un numar de min. 20 locuri de munca in timpul executiei si 2 locuri in

perioada de exploatare.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect

Nu este cazul

IV .DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

-planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire

ulterioara  a terenului ;

Nu se fac lucrari de demolare

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Nu se fac lucrari de demolare si deci nu sunt lucrari de refacere a amplasamentului

-Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

Nu se fac cai noi de acces si nu se schimba cele existente .

-Metode folosite in demolare ;

Nu se fac demolari , deci nu sunte metode folosite.

-Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare ;

Nu este cazul

-4-

Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii( de exemplu,

eliminarea 	deseurilor ).

Nu este cazul

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distante fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta

Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera,

adoptata la Espoo la 25 febr. 1991 , ratificata prin legea nr. 22/2001 , cu

completarile ulterioare

Nu este cazul

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit

Listei monumentelor istorice , actualizata prin Ordinul ministrului Culturii si

cultelor , nr. 2.314/2004 , cu modificarile ulterioare si Repertoriului arhelogic

national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia

patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes

national , republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

Nu se inscrie in zona de protectie de 100 m de la linia tarmului a Sitului arheologic

subacvatic .

Amplasamentul se afla in limita de 100 m fata de :

Vila regala ( Club Castel ) - monument de arhitectura, arhitect Mario Soppa ,

anul constructiei 1926 , Cod CT-II-m-A-02896-LMI

- Harti , fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind

caracteristicele fizice ale mediului , atat naturale cat si artificiale si alte informatii

privind :

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament , cat si

pe zone adiacente acestuia :

Teren este liber de constructii, caracter - ,,curti constructii "zona este ,conform PUZ

destinata constructiilor de vile turistice ,  iar terenurile adiacente fac parte din  aceiasi

zona de activitate turism - vile tiristice.

- Politici de zonare si de folosire a terenului :

Conform PUZ aprobat zona este destinata : vila turistica .

- Areale sensibile :

nu este cazul

-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului , care vor fi

prezentatesub forma de vector in format digital cu referinta geografica , in

sistem  de proiectie nationala Stereo 1970 :

s-a anexat amplasamentul terenului in format digital- coordonate Stereo 70 .

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare -

Caracteristicele amplasamentului - distante fata de strada , laterale si posterioara,

inaltime , functiune , capacitate , etc. au fost analizate si aprobate la nivel de PUd,

aprobat  cu HCLM nr. 388/30.09.2019.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE

POSIBILE  ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI ,IN LIMITA

INFORMATIILOR  DISPONIBILE

-5-

A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu:

a) Protectia calitatii apelor -

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

– pot  exista doar accidental, datorita degradarii   instalatiilor sanitare;

– apele uzate sunt evacuate gravitational pana la bransamentul in sistemul de canalizare;

- apele pluviale colectate de pe terasa imobilului vor fi dirijate prin burlane pana la

spatiile  verzi de pe amplasament.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

nu se prevad statii si instalatii de epurare noi , apele uzate vor fi deversate in

colectorul menajer existent si de aici in statia de epurare existenta a orasului .

b) Protectia calitatii aerului

-surse de poluanti pentru aer , poluanti , inclusiv surse de mirosuri

– va exista un nivel foarte redus de poluare a aerului

din emisiile echipamentelor pentru incalzire. Centrala termica pe gaz va detine

certificate  de calitate si va fi verificata  periodic, conform prevederilor in vigoare.

Pe durata lucrarilor de executie, sursele de poluanti pentru aer pot fi sub forma de

pulberi  si gaze de esapament ale utilajelor de constructii.

-instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera –

echipamentele pentru incalzire se vor prevede cu filtre speciale in functie de tipul de

centrale termice folosite. Pulberile ce se pot degaja in aer vor fi limitate prin udarea in

prealabil a materialelor ce pot genera astfel de degajari (doar daca acest lucru este

posibil din punct de vedere tehnologic), iar utilajele de constructii vor fi dotate cu  filtre

specifice.

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

-surse de zgomot si de vibratii

- pot aparea doar in faza de executie, dar acestea vor  fi limitate prin solutii tehnice.

-  amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si

vibratiilor –

in functie de solutia tehnica adoptata;

d) Protectia impotriva radiatiilor

-sursele de radiatii

– nu este cazul, obiectivul nu va fi  niciodata subiectul emisiei  de radiatii;

-  amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

– nu este cazul;

e) Protectia solului si a subsolului

-sursele de  poluanti pentru sol, subsol si ape freatice si de adancime

–se  rezuma doar la poluari  accidentale din eventualele degradari ale instalatiilor

sanitare, respectiv la scurgeri  accidentale de combustibili, de la utilajele de

executie;

- lucrari si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

– retelele de instalatii sanitare   si  canalizare propuse vor fi verificate si reparate

periodic pentru a evita scurgerile   accidentale  indelungate.

-6-

Colectarea apelor pluviale si menajere se va face separat. Apele pluviale vor fi

dirijate prin burlane catre spatiile verzi de pe amplasament. Se interzice cu desavarsire

realizarea de lucrari de intretinere a utilajelor de executie in cadrul amplasamentului

(schimburi de ulei, alimentari cu combustibili, etc), iar organizarea de santier va fi

dotata  cu materiale absorbante a scurgerilor de uleiuri si combustibili.

f)  Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identiﬁcarea arealelor sensibile ce pot ﬁ afectate de proiect;

Nu este cazul

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor

naturii si ariilor protejate;

Nu este cazul

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public :

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,

respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista

instituit un regim de restrictii, zone de interes traditional – nu sunt afectate monumente

de  nici un fel;

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor

protejate si/sau de interes public – se va realiza delimitarea si marcarea corespunzatoare

a zonei  pe durata executiei lucrarilor;

h)  prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul

realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasiﬁcate si codiﬁcate in conformitate cu prevederile

legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

Deseurile rezultate in timpul functionarii obiectivului vor fi colectate selectiv in

pubele speciale (europubele), inscriptionate,separate in functie de tipul deseului (deseuri

metalice, plastice, hartie si carton, sticla, menajere, etc), depozitarea temporara a

acestora  pe amplasament, realizandu-se pe o platforma betonata.

Colectarea, transportul si  depozitarea definitiva / valorificarea acestora se va

face prin societati autorizate  specializate.

Lista deseurilor rezultate in timpul functionarii:

Hartie si carto - cod 20 01 01

Sticla 		cod  20 01 02

Deseuri biodegradabile de la bucatarii - cod 20 01 08

Imbracaminte  cod 20 01 10

Textile  cod  20 01 11

Deseurile municipale amestecate rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi

colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul

operatorului de depozit

Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice,

hartie si carton, plastic, sticla, etc) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in

recipiente  speciale si inscriptionate, in vederea valorificarii prin societati autorizate

specializate;

Alte  tipuri  de  deseuri  nereciclabile  si  nepericuloase  vor  fi transportate  catre

groapa  de gunoi indicata de catre Primarie.

Lista deseurilor din constructii :

-Beton - cod 17 01 01

-7-

-Caramizi  - cod 17 01 02

- Lemn  -cod 17 02 01

- Sticla - cod 17 02 02

- Materiale plastice cod 17 02 03

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

In timpul executiei programul de reducere a deseurilor revine sefului de

santier , materialele ce se pun in opera trebuiesc dimensionate in baza de productie,

astfel ca pe santier sa nu rezulte deseuri din taierea materialelor ( BCA , lemn ,

otel - armaturi , profile metalice , etc.

Dupa punerea in exploatare a imobilului , responsabilitatea este a asociatiei de

propietari de a administra pubelele cu destinatii separate de deseuri si sa incheie

contract cu firma specializata de curatenie si firma pentru colectat deseurile .

- planul de gestionare a deseurilor;

Planul de gestionare a deseurilor revine sefului de santier, in timpul executiei

si a administratorului , in timpul exploatarii vilei turistice .

i). Gospodaria substantelor si preparatelor chimice periculoase .

-substantele  si  preparatele  chimice  periculoase  utilizate  si / sau  produse

sunt reprezentate de unele materiale folosite in cadrul lucrarilor de executie (vopseluri,

eventuale uleiuri);

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si

asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

– substantele cu  caracter periculos pentru mediu sau sanatatea populatiei vor fi

pastrate in recipienti  inchisi,  clar inscriptionati, respectandu-se conditiile de depozitare

pentru fiecare  substanta /  material in parte, conform prevederilor de utilizare impuse

de  producatorul  acestora;

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a

biodiversitatii.

Investitia reprezinta un imobil de locuinte colective ,terenul neconstruit se va

amenaja cu spatii verzi , arbori , arbusti si flori decorative .

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a ﬁ afectate in mod

semniﬁcativ de proiec

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii

(acordand o atentie  speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea

habitatelor naturale, a ﬂorei  si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor,

bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei

(de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor

si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra

interactiunilor dintre  aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct,

indirect, secundar,  cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si

temporar, pozitiv si negativ);

Terenul pe care se face investitia face parte din categoria ,,curti-constructii"

nu se afla in zona habitatelor protejate , nu este plantat , nu are arbori si arbusti ,

nu afecteaza calitatea solului , apei si aerului iar pentru diminuarea emisiilor de gaze cu

efect de sera , centralele termice individuale - de apartament- pe gaze - vor fi obligatoriu

atestate si omologate pentru emisii minime . Natura impactului este secundar .

-8-

- extinderea impactului (zona geograﬁca, numarul  populatiei/habitatelor/

speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea si complexitatea impactului;

Nu este cazul

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semniﬁcativ asupra

mediului;

Se vor realiza racorduri la retea menajera existenta in strada si centralele termice

vor fi omologate pentru emisii minime .

- natura transfrontalieré a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute

pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentm conformarea la

cerintele privind monitorizarea emisiilor prevézute de concluziile celor mai bune

tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului

sa  nu inﬂuenteze negativ calitatea aerului in zona.

Nu este cazul

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente

de planiﬁcare:

A. Justiﬁcarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte

normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 20l0/75/

UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind

emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/ l 8/

UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul

pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modiﬁcare

si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a

Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui

cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a

Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului

inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a

Parlamentului European si a Consiliului din I9 noiembrie 2008 privind deseurile si

de abrogare a anumitor directive, si altele).

Proiectul nu este incadrat in prevederile acestor acte normative.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de

programare/planiﬁcare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin

care a fost aprobat.

Nu este cazul

X . Lucrari necesare organizarii de santier

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de $antier;

-9-

Pentru organizarea de santier vor fi necesare :

- Terenul se va ingradi si se vor realiza porti de acces controlate si asigurata paza.

- Se vor realiza platforme pentru depozitarea materialelor , racorduri provizorii

la electricitate , racord la apa si canalizare - camin definitiv .

- Intreaga organizare de santier se va realiza in terenul proprietate  .

- Lucrarile de organizare a santierului nu va avea impact decat a terenului

proprietate. La iesirea din santier a utilajelor , sau camioane , acestea vor avea

anvelopele curate , conform legislatiei in vigoare .

- In timpul organizarii santierului nu vor fi poluanti .

Nivelul zgomotului va fi doar cel  admis de legislatie .

Constructia va fi protejata in timpul executiei cu plase care sa   impiedice raspandirea

prafului .

- localizarea organizarii de gantier;

Organizarea de santier se va realiza in terenul proprietate .

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor  in mediu in timpul organizarii de santier;

Sursele de poluare : zgomotul - toate dimensionarile pieselor metalice se vor

face in baza de productie ( armaturi , profile metalice) si nu in santier .

- pentru evitarea degajarii prafului , se va acoperi intreaga schela cu panza .

- Camioanele se vor spala ( pneurile ) la iesirea din santier .

Se va respecta legislatia privind organizarea de santier .

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Responsabilul de santier are obligatia de a verifica respectarea normelor

privind evitarea emisiilor de poluanti in mediu .

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la ﬁnalizarea investitiei, in

caz de  accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste

informatii sunt  disponibile :

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la ﬁnalizarea

investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

La finalizarea investitiei , terenul care nu este afectat de imobil -vila turistica ,

se va amenaja cu alei , spatii verzi - arbori si arbusti , gazon si plante decorative .

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de

poluari  accidentale;

Pentru prevenirea unor cazuri de poluare accidentale ( defectiuni la instalatia de

scurgere a apelor menajere ) instalatiile imobilului se vor verifica periodic , asa cum este

indicat in Jurnalul evenimentelor , inclus in Cartea tehnica a constructiei .

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

In cazul in care apar defectiuni la instalatia de scurgere a apelor menajere , sau

defectiuni la centralele termice de apartament , se vor lua imediat masuri de remedire ,

de catre firme autorizate .

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii

ulterioare a  terenului.

In faza de postutilizare a terenului , dupa trecerea perioadei de folosinta a

constructiei, decizia beneficiarilor poate fi de consolidare si modernizare a acesteia,

-10-

sau de dezfectarea si eliberarea terenului , prin aducere la situatia initiala ,degajarea

terenului de materialele dezfectate si transformarea terenului in spatiu verde, amenajat .

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de

planiﬁcare a utilizarii suprafetelor; formele ﬁzice ale proiectului (planuri, cladiri,

alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele

amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru

a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Sunt anexate

2. schemele-ﬂux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de

depoluare;

Nu este cazul

3. schema-ﬂux a gestionarii deseurilor;

Platforma de gunoi este evidentiata in planul de situatie

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a ﬂorei si faunei salbatice, aprobata

cu  modiﬁcari si completari prin Legea nr. 49/201 1, cu modiﬁcarile si

completarile ulterioare, memoriul va ﬁ completat cu urmatoarele :

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele,

memoiul va fi completat cu urmatoarele informatii , prluate din din Planurile

de managment bazinele , actualizate ;

Nu este cazul

XV. Criteriile prevazute in anexa nr.3 la Legea nr... privind evaluarea

impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in

considerare , daca este cazul , in momentul compilarii informatiilor in

conformitate cu punctele III- XIV .

Semnatura si stampila titularului

PACEA ION

intocmit , arh. Radu Marian

-11-