# BENEFICIAR:

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE IMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE CONSTANȚA

REABILITAREA STAȚIEI DE

POMPARE SP HINOG DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU CDMN/PAMN SUD,

JUDEȚUL CONSTANȚA

PROIECT NR.: 819 S/2018

DOCUMENTATIE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI DE MEDIU

MEMORIU DE PREZENTARE Cf. Ordinului nr. 135/2010–Anexa 5E

| Director AC | ing. Constantin Ciocan |  |
| --- | --- | --- |
| Şef de proiect | ing. Nicolae Ștefan Mucica |  |

BUCUREŞTI, 2020

S.C. SIRIUS PROIECTARE		PROIECT NR. 819 S/2018

STUDII SRL	REABILITAREA STAȚIEI DE POMPARE SP HINOG DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU CDMN/PAMN SUD, JUDEȚUL CONSTANȚA

DOCUMENTATIE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI     DE MEDIU

BORDEROU

I. Denumirea proiectului:

II. Titular:

– numele;

– adresa poștală;

– numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

– numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator;

• responsabil pentru protecția mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

b) justificarea necesității proiectului;

c) valoarea investiției;

d) perioada de implementare propusă;

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

– profilul și capacitățile de producție;

– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

– resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

– metode folosite în construcție/demolare;

– planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

– relația cu alte proiecte existente sau planificate;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

– alte autorizații cerute pentru proiect.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

– planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

– metode folosite în demolare;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:

– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare și de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

b) protecția aerului:

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

d) protecția împotriva radiațiilor:

e) protecția solului și a subsolului:

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

– magnitudinea și complexitatea impactului;

– probabilitatea impactului;

– durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

– natura transfrontalieră a impactului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

– localizarea organizării de șantier;

– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

– bazinul hidrografic;

– cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

– corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura și ștampila titularului

..................................

M E M O R I U

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

Denumirea obiectivului de investiții este ”Reabilitarea stației de pompare SP Hinog din amenajarea de irigații Carasu CDMN/PAMN Sud”, județul Constanța.

Prezenta documentația este întocmită în conformitate cu prevederile legii 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 5E - Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare.

II. Titular

-numele:

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare prin Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Constanța.

- adresa poștală:

județul Constanța, Constanța, strada Zburatorului, nr.4,

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

telefon 0241.654010, fax 0241.656498, e-mail: constanța@anif.ro.

- numele persoanelor de contact:

-- director/manager/administrator:

Numele responsabilului de proiect este Trifan Alin Romeo în calitate de Director Filială Îmbunătățiri Funciare Constanța.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului

Suprafața terenului agricol care va beneficia de lucrările de reabilitare care se propun prin prezenta documentație este de 536 ha, la care se adaugă 50 ha prin solicitarea ANIF din Nota nr. 608/22.01.2019.

Lucrările propuse pentru reabilitare, stația de pompare, conducte și canale de irigații, fac parte din amenajarea de irigații Carasu CDMN/PAMN, județul Constanța, amplasament înregistrat în evidența centralizată a bunurilor din domeniul public al statului și este un obiectiv de utilitate publică. Această suprafață aparține domeniului public al statului și este în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

Conform Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 138/2004 construcțiile de îmbunătățiri funciare și terenurile aferente acestora sunt proprietatea statului și se află în administrarea Agenției Naționale de Imbunătățiri Funciare.

Suprafața totală de teren pe care vor fi efectuate lucrări este de 9.400 mp, împărțită astfel:

UAT Cernavodă (9.130 mp) și UAT Saligny (270 mp).

Amenajarea de irigaţii Carasu CDMN/PAMN SUD se află situată în zona Centrală a Dobrogei şi se învecinează la:

Nord	-	Canalul Dunăre-Marea Neagră;

Sud	-	localitatea Cochirleni;

Est	-	Canalul Dunare-Marea Neagră;

Vest	-	DJ 223.

Componentele principale ce vor fi reabilitate sunt următoarele:

- Conducta de aspirație sifonată, existentă și a zonei de priză din Canalul Dunare Marea Neagră

- Construirea unei noi cuve pentru amplasare pompe, din beton armat și utilarea cu toate instalațiile hidromecanice, electrice și de automatizare necesare noii stații de pompare;

- Conducta nouă de refulare cu o lungime de aproximativ 1900 m; conducta va subtraversa autostrada A2 utilizând subtraversarea existentă executată de constructorul autostrăzii;

- Reabilitarea construcției cabinei electrice existente, cu regim de înălțime P+1, cu dimensiunile in plan de 5,00x7,5 m;

- Imprejmuirea incintei stației de pompare, sistematizarea verticală, iluminatul exterior, monitorizarea video și instalației de alarmare la incendiu și efracție;

- Construirea unui de bazin de refulare pe proprietatea SC Textil Pronotion SRL, conform Procesului verbal încheiat cu acesta.

b) justificarea necesității proiectului

Suprafața zonei pentru care se propun lucrările de reabilitare din prezenta documentație se desfășoară în zona administrativ-teritorial al comunei Cernavoda și Saligny, județul Constanța.

În conformitate cu prevederile cap. III, art. 1.2 din Hotărârea Guvernului, „Obiectivul specific al Programului îl reprezintă creșterea randamentului stațiilor de bază și repompare, eliminarea pierderilor de apă prin infiltrație din canalele de irigații aparținând domeniului public al statului și eliminarea degradărilor apărute la construcțiile hidrotehnice”. Conform HG 793/2016, subcapitol 4. Indicatori de realizare, punctul 4.2. menționează următoarele:

”După reabilitare, infrastructura principală de irigaţii prezentată mai sus va avea următoarele caracteristici generale:

- randamentul staţiilor de bază şi repompare va fi de 75%”

Necesitatea şi oportunitatea executării lucrărilor de reabilitare propuse rezultă din faptul că utilizatorii pot primi apă pentru o structură de culturi mare consumatoare de apă, având în vedere şi amplificarea fenomenelor de secetă prelungită în zonă, ceea ce va permite rentabilizarea producțiilor agricole ce se vor obține.

Fenomenul de secetă, prin compromiterea producţiei agricole, are efecte negative economice şi sociale asupra populaţiei din localităţile Cochirleni şi Cernavodă din judeţul Constanţa.

Investiţia este oportună, întrucât amânarea ei ar conduce la imposibilitatea asigurării debitului de apă solicitat de utilizatori, consecinţa fiind deprecierea capacităţii de producţie a terenurilor agricole.

Prin realizarea acestei investiţii se urmăreşte diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură, reducându-se incidenţa fenomenelor naturale, cum ar fi seceta, scopul fiind creșterea randamentului de utilizare a amenajării de irigații.

c)valoarea investiției

Valoarea investiției este de 8.654.077,33 Ron +TVA .

d)perioada de implementare propusă

Durata de execuție estimată este de 20 luni,  din care

-	realizarea proiectului tehnic, a procedurilor aferente, obținerea autorizației de construire 4 luni,

-	pregătirea și derularea procedurii de achiziții de lucrări 4 luni,

- execuția lucrărilor 12 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Suprafaţa zonei pentru care se propune realizarea lucrării de investiţie este de 536 ha (plus solicitarea filialei ANIF din Nota nr. 608/22.01.2019 pentru suprafața de 50 ha), este de utilitate publică şi a fost declarată viabilă din punct de vedere economic.

Suprafețele ocupate temporar cu organizarea de șantier pentru executarea lucrărilor vor fi puse la dispoziție beneficiar și își vor recăpăta destinația inițială, după terminarea investiției, prin ecologizare.

Planurile de situație și planul de amplasament al investiţiei se regăsesc în cadrul documentaţiei, anexate prezentului memoriu.

Coordonatele Stereo 70 ale componentelor obiectivului de investiție sunt următoarele:

| Obiectiv | Est | Nord |
| --- | --- | --- |
| Aspiratie CADMN | 743.896,88 | 315.582,19 |
| Cuva pompe SP Hinog | 743.854,26 | 315.550,83 |
| Clădire electrica | 743.843,50 | 315.566,12 |
| Traseu conducta refulare punct 1 | 743.755,24 | 315.484,49 |
| Traseu conducta refulare punct 2 | 743.116,92 | 315.490,65 |
| Traseu conducta refulare punct 3 | 743.105,19 | 315.250,21 |
| Traseu conducta refulare punct 4 | 743.134,60 | 315.218,87 |
| Traseu conducta refulare punct 5 | 743.107,87 | 315.189,50 |
| Traseu conducta refulare punct 6 | 743.062,52 | 315.119,67 |
| Traseu conducta refulare punct 7 Subtrav A2 | 742.791,50 | 314.739,81 |
| Traseu conducta refulare punct 8 Subtrav A2 | 742.673,27 | 314.672,92 |
| Traseu conducta refulare punct 9 Capat | 742.709,02 | 314.629,96 |

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Componentele principale, ce vor fi reabilitate, au fost stabilite prin tema de proiectare astfel:

A. Stația de pompare SP Hinog

B. Conducte aductiune și refulare

C. Clădiri și instalații electrice

Descrierea principalelor lucrări

1. Lucrări de construcții și arhitectură

- Lucrări de reabilitare acoperiș

- Lucrări de reabilitări pereți exteriori

- Lucrări de reabilitare pereți interiori

- Lucrări de reabilitare plafoane

- Lucrări de înlocuire a ferestrelor

- Lucrări de înlocuire a ușilor

- Lucrări de reabilitare balustrada și scări verticale

- Lucrări de pardoseli

2. Acoperiș tip șarpantă

Șarpanta se va realiza din lemn de rășinoase fasonat în 4 muchii cu dimensiunile ce se vor detalia în proiectul tehnic. Îmbinările la noduri se vor executa prin chertări specifice și se vor rigidiza cu clești, contravântuiri, accesorii metalice (scoabe și cuie, șuruburi, etc). Elementele din lemn ale șarpantei se vor ignifuga cu soluții ignifuge tip  I 107 sau alte soluții omologate și cu soluții fungicide.

Șarpanta va sprijini și va fi ancorată de planșeul de beton armat existent prin tălpi metalice și elemente metalice de prindere. La execuție se va evita afectarea structurii de rezistență a clădirilor respective.

3. Lucrări de instalații hidromecanice tehnologice si constructii

Stația de pompare SP Hinog este de tipul cuvă umedă, fără suprastructură, cu

utilajele montate în aer liber.

- Înlocuirea agregatelor de pompare conform astel:

Pentru necesarul de apă din amenajarea OUAI Hinog, în suprafață de 536 ha este necesar un debit de Qp= 468,83 mc/h, iar echipamentul de pompare este alcătuit din 3 pompe centrifuge cu ax verical, cu următoarele caracteristici:

Qpompa= 156,30 mc/h = 43,40 l/s,

Hp = 110,50 mCA,

P = 75 kW,

n=3000 rpm.

Pentru necesarul de apă din amenajarea de 50 ha (din trunchiul Ivrinezu) este necesar un debit de Qp= 43,73 mc/h, iar echipamentul de pompare este alcătuit dintr-o pompă centrifugă cu ax verical, cu următoarele caracteristici:

Qpompa= 43,73 mc/h = 12,15 l/s,

Hp = 58,10 mCA,

P = 11 kW,

n=3000 rpm.

- Înlocuirea instalațiilor hidromecanice astfel:

Pentru cele trei agregate de pompare se vor dispune următoarele instalațiile hidraulice aferente,

astfel:

- robinet cu sertar pana, corp oval cu acționare electrică, Dn 150 mm, PN 16bari;

- robinet de reținere cu clapă înclinată, Dn 150 mm, PN 16bari;

- compensatori de montaj, Dn 150 mm, PN 16bari;

- manometru PN 16 bari și robinet de izolare 1/2”;

- confecțiile metalice aferente

Pe refularea agregatului de pompare aferent trunchiului Ivrinezu, se vor monta următoarele instalațiile hidraulice aferente, astfel:

- robinet cu sertar pana, corp oval cu acționare electrică, Dn 125 mm, PN 10bari;

- robinet de reținere cu clapă înclinată, Dn 125 mm, PN 10bari;

- compensatori de montaj, Dn 125 mm, PN 10bari;

- manometru PN 10 bari și robinet de izolare 1/2”;

Conducta de aducțiune

Stația de pompare Sp Hing este alimentată prin intermediul unei conducte metalice sifonate DN 1000mm, care la partea dintre canal este prevazută cu un aspirator de taluz 1:4,5m. În prezent conducta este parțial lipsă, iar părțile existente sunt deteriorate.

Se propune înlocuirea conductei de aducțiune existentă, cu o conductă nouă din Ol. Noua conductă va fi montată pe traseul celei vechi, în capătul din CDMN fiind prevăzută cu o sită de pești. Pentru asigurarea necesarului de apă conducta nouă de aducțiune va avea Dn 500mm (508x7,10mm).

Amorsarea conductei de aducțiune se face cu ajutorul instalației de amorsare, alcătuită din 1A+1R pompe de vid cu inel de lichid, tip MIL având caracteristicile Q=25l/min, H=16dan/cmp, cuplate cu motoare cu P=15kW la n=1500rot/min, amplasată pe placa de la cota +9,50 a cuvei. Pentru completarea apei necesare acționării pompelor de amorsare se folosește un rezervor de apă rectangular cu capacitatea de 150l.

Cuva agregatelor de pompare

Stația de pompare SP Hinog este de tipul cuvă umedă, fără suprastructură, cu utilajele montate în aer liber. În prezint aceasta prezintă un grad mare de deteriorare și nu mai există nici un echipament de pompare.

Lucrările de reabilitare propuse sunt:

- realizarea unei noi cuve cu dimensiunile interioare 4,00x6,00m și înălțimea de 4,50m amplasată în interiorul celei vechi, în care vor fi montate echipamentele de pompare.

-  conducte de refulare, Dn 150 (159x6,30mm) și Dn 125 (139x5,00mm)

Aceasta v-a adăposti echipamentele de pompare ale ambelor trunchiuri deservite de SP Hinog, Cochirleni și Ivrinezu.

Conducta de refulare

Refularea pompelor se făcea printr-un colector comun Dn 800mm, care se împărțea, la un moment dat pe traseu pentru cele doua trunchiuri deservite.

Lucrările de reabilitare propuse sunt:

- Înlocuirea colectorului comun Dn 800mm cu 2 colectoarea de refulare independente: Dn 125mm pentru trunchiul Ivrinezu și Dn 400 mm pentru trunchiul Cochirleni( aferent suprafeței de 536 ha).

- Montarea pe fiecare conductă de refulare a unui debitmetru ultrasonic penru contorizarea cantității de apa consumată;

- Realizarea, la capătul aval de A2, a caminului lipsă și echiparea acestuia și a căminului amonte cu vase sertar si confecțiile metalice necesare (reducții, suporți metalici, scară acces, capac cămin, etc.)

- Montarea pe conducta de refulare Dn 400mm a 2 dispozitive de aerisire - dezaerisire DAD1, Dn 50mm, PN 16 bari și a robinetelor de izolare Dn 50mm caracteristice. Un DAD este montat langă stația de pompare SP Hinog, iar cel de-al doilea este pe zona sifonată a conductei de refulare de la bazinul de refulare.

- Construirea la capătul aval a unui bazin de refulare ce va avea și rol de stocare temporară a apei pompate

4) Lucrări de instalații electrice

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor stației Hinog, se va face dintr-un post de transformare al ENEL și presupune o serie de lucrări de execuție a instalațiilor electrice de forță și automatizare:

-  Instalații care se realizează în postul de transformare

Au ca scop alimentarea cu energie electrică de joasă tensiune, din postul de transformare al furnizorului de energie electrică, a instalațiilor de forță și iluminat aferente stației de pompare. Aceste lucrări constau în:

	Reechiparea plecării de la barele de joasă tensiune cu aparatura de măsură și protecție, adecvată puterii electrice consumatorilor instalați în stația reabilitată

	Pozarea de cabluri electrice din cupru între echipamentele de plecare din postul de transformare și tabloul general de distribuție (TGD) din camera electrică a stației de pompare. Se vor monta două cabluri (unul rezervă) tip CYAbY 3x240+120.

- Lucrările de instalații electrice din cadrul stației vor cuprinde:

	Instalații electrice care se execută în cabina electrică reabilitată, în care vor fi amplasate tabloul general de distribuție - TGD, centralele de efracție și de protecție la incendiu și ventilatoarele de menținere pe timp de vară a unui mediu ambiat corespunzător funcționării echipamentelor.

	Instalații de alimentare cu energie electrică a motoarelor de acționare a pompelor de bază și a celor de amorsare, a electrovanelor aferente instalațiilor hidromecanice, toate aflate în zona  cuvei de aspirație. Se vor folosi cabluri electrice din cupru tip CYAbY cu secțiuni de 3x70+50 pentru cele 3 agregate mari de pompare și 4x10 pentru pompele de amorsare (1+1) și pompa pentru înălțimea de pompare 58 mCA. Pentru ceilalți consumatori, conform planșei E1, se vor utiliza cabluri CYAbY cu secțiune de 4x2,5 mmp.

	Instalațiile de pornire a motoarelor pompelor tehnologice și de amorsare cu soft starter, inclusiv baterii de compensare a factorului de putere al motoarelor electrice. Schema asigură, odată cu punerea sub tensiune a motorului și pornirea fără șocuri, cuplarea bateriei de condensatori aferentă motorului și asigurarea unui factor de putere mai mare de 0,90.

	Instalațiile de automatizare a pornirii și funcționării fiecărui agregat de pompare;

	Instalația de automatizare cu PLC, monitorizarea parametrilor stației și transmiterea informațiilor la distanță utilizând protocol GPRS,

	Instalații pentru protecție video la efracție și de semnalizare-alarmare a începutului de incendiu în stația de pompare.

	Instalații de iluminat și semnalizare, interior și exterior.

5) Automatizarea stației de pompare

Agregatele de pompare noi se vor înscrie, din punct de vedere al parametrilor calitativi, în cerințele din HG nr. 793/2016 și din Caietul de sarcini al beneficiarului. Referitor la modul de funcționare al stațiilor se vor mai realiza următoarele lucrări:

-	automatizarea cuplării și funcționării pompelor și în funcție de nivelul apei din bazinul de refulare din incinta OUAI. Nivelul minim al apei în cuva de aspirație și minim/maxim în bazinul de refulare, condiționează pornirea și funcționarea agregatelor de pompare. Pornirea agregatelor de pompare este condiționată și de funcționarea instalației de amorsare;

-	măsurarea continuă a presiunii pe conducta de refulare a apei spre bazinul de refulare;

-	măsurarea debitului pompat printr-un debitmetru ultrasonic montat pe conducta de refulare a apei către bazinul de refulare.

6) Protecția împotriva electrocutării și trăsnetului la SP Hinog

Refacerea centurii prizei de pământ

Pentru construcția stației ce vine în contact cu cablurile de alimentare cu energie electrică, se prevede refacerea prizei de pământ în conformitate cu cerințele din normativele și standardele în vigoare (articole 5.5.6 și 5.57 din I7-2011, STAS 4102-85 și STAS 2612/87).

Instalație de paratrăsnet

Pentru protecția zonei SP Hinog și a instalațiilor electrice aferente se va monta o instalație de paratrăsnet, conform cap. 6 din Normativul I7-2011. Se vor asigura legăturile de împământare conform normativelor în vigoare, respectiv o rezistență de dispersie de maximum 1 Ohm.

7) Amenajare incintă stație de pompare

Se va realiza o împrejmuire a incintei stației de pompare și un acces rutier și o  platformă betonată carosabilă pentru staționarea autovehiculelor și utilajelor.

Drumurile vor fi din macadam și vor fi încadrate cu acostamente de 0,50m lățime alcătuite din 10cm piatră spartă pe 5cm nisip.

Scurgerea apelor pluviale de pe drumurile și platformele proiectate se va face la teren.

Vor fi realizate împrejmuiri din plasă bordurată montată pe stâlpi metalici. De asemenea, se vor executa porți metalice pentru accesul autovehiculelor și pentru accesul pietonal.

Lucrările constau din :

-	lucrări de terasamente – săpături și umpluturi necesare realizării fundațiilor stâlpilor;

-	pozarea stâlpilor metalici înglobați parțial după ce, în prealabil a fost realizată confecția metalică a lor;

-	cofrarea, turnarea și decofrarea fundațiilor realizate din beton simplu clasa C16/20;

-	armarea, cofrarea, turnarea și decofrarea soclului împrejmuirii realizat din beton armat clasa C20/25;

-	pozarea panourilor din plasă de sârmă bordurată pe stâlpii metalici de susținere înglobați în fundațiile din beton și a rândurilor de plasă ghimpată;

-	realizarea conform detaliilor din piesele desenate a porților de intrare și ieșire pentru autovehicule și pentru pietoni;

-	vopsirea materialului metalic.

Amenajările peisagistice vor consta din:

-	curățarea terenului de vegetația existentă;

-	pregătirea solului;

-	semănarea ierbii.

Vor fi rezolvate aspectele igienico-sanitare prin amplasarea în curtea fiecărei clădiri a unei toalete ecologice.

8) Racord utilități – energie electrică

Dupa emiterea certificatului de urbansim, pe baza unei cereri a beneficiarului completata cu date tehnice de catre proiectant, furnizorul de energie electrică local va realiza un studiu de soluție pentru stabilirea caracteristicilor tehnice ale racordului amonte de punctul de racordare.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus

- profilul şi capacităţile de producţie:

Proiectul propus are ca scop aducțiunea apei pentru irigații, din Canalul Navigabil Dunăre -  Marea Neagră, pomparea și transferul ei la stațiile de repompare având ca scop udarea culturilor de pe o suprafață arabilă de 586 hectare cu respectarea principiilor dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului.

Construcțiile și instalațile tehnologice, specifice stațiilor de pompare și amenajărilor de irigații sunt următoarele:

A. Stația de pompare SP Hinog

B. Conducte aducțiune și refulare

C. Clădiri și instalații electrice

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Lucrările proiectate se vor realiza pe amplasamentele inițiale, care sunt situate în imeditata vecinătate a terenurilor agricole, în afara localităților și nu se învecinează cu astfel de obiective.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:

În cadrul proiectului propus, reabilitare amenajare de irigații, nu vor exista procese de producție.

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

Categorii de lucrări, denumirile acestora și cantitățile utilizate

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.  Aceste materiale sunt în conformitate cu prevedrile HG nr. 766/1997, modificată cu HG nr. 1.231/2008,  pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 10/1995, modificată și republicată prin Legea nr. 163/2016,  privind calitatea în construcţii, referitoare la obligativitatea utilizării de materiale agrementate tehnic pentru execuția lucrărilor.

Proiectul nu presupune desfășurarea unor procese tehnologice, care să necesite asigurarea cu materii prime.

La toate categoriile de lucrări: se vor avea în vedere recomandările normelor de deviz şi articolelor de deviz din capitolul lucrări pregătitoare precum şi ale normelor de tehnica securităţii muncii pentru aceste categorii de lucrări. Pentru lucrările care pe parcursul execuţiei devin ascunse se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse la execuția acestor faze.

Vor fi efectuate controale ale calităţii pe perioada execuţiei lucrărilor conform graficului cu IC, investitor, constructor şi proiectant. Materialele puse în operă vor fi însoţite de certificate de calitate.

În faza de executare a lucrărilor, singura utilitate necesară stației de pompare SP Hinog este energia electrică.

Combustibilul utilizat, necesar funcționarii utilajelor în etapa de realizare a investiției, intră în sarcina executantului lucrărilor prin aprovizionarea directă de la stații de carburanți.

Nu se folosesc gaze naturale sau alte tipuri de combustibili.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

În faza de construcţie, asigurarea cu utilităţi va fi realizată prin organizarea de șantier.

- apa potabilă necesară angajaților din șantier se va asigura prin distribuirea de apă îmbuteliată;

- pentru colectarea apelor uzate menajere de la activitățile igienico – sanitare ale angajaților în perioada de execuție a lucrărilor investiţiei vor fi prevăzute toalete ecologice;

- alimentarea cu carburanți precum și întreținerea utilajelor și a mijloacelor de transport se vor face în unități specializate.

Utilităţile necesare pentru organizarea de şantier vor fi dimensionate conform normelor şi se vor obţine aprobările şi avizele legale de către constructor.

În faza de operare investiția necesită alimentare cu energie electrică. Stația de pompare este racordata la un post de transformare de medie tensiune al furnizorului de energie electrică Enel Distribuţie Dobrogea.

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Proiectul nu implică tăieri de arbori.

Vor fi luate toate măsurile de precauție necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificată a drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietăților, terenurilor, copacilor, rădăcinilor, culturilor, limitelor de proprietate și oricăror alte instalații aparținând companiilor de utilități, administratorului drumurilor și altor părți implicate.

Antreprenorul trebuie să își asigure toate măsurile pentru a preveni poluarea aerului, contaminarea solului și a apelor, zgomotul și depozitarea deșeurilor în locuri nepermise.

Copacii și/sau altă vegetație care urmează a fi păstrată în conformitate cu planurile sau cu indicațiile, vor fi protejate împotriva daunelor pe toată perioada execuției lucrărilor.

Antreprenorul va aduce la starea inițială, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare apărută ca urmare a operațiunilor sale.

Deteriorările se referă la toate acțiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum ar fi depozitarea de deșeuri, combustibili sau ulei, precum și avarii la nivelul instalațiilor și echipamentelor.

Nici un copac nu va fi doborât sau îndepărtat din zona de lucru fără acord prealabil de la autorităţile relevante.

Acolo unde lucrările de reabiltare amenajare irigații se desfășoară în apropiere de rădăcini de copaci sau ramuri, acestea nu vor fi tăiate decât dacă este absolut necesar. Rădăcinile şi ramurile nu vor fi tăiate decât manual. Toate capetele tăiate vor fi vopsite cu o soluție fungică specială pentru prevenirea putrezirii rădăcinii sau ramurii.

Toate gropile vor fi umplute cu pământ compactat la aceeaşi densitate ca şi terenul înconjurător, iar suprafaţa va fi finisată la nivelul existent al terenului şi într-o manieră considerată satisfăcătoare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

În cadrul proiectului propus, reabilitare amenajare de irigații nu sunt necesare noi căi de acces sau schimbări ale celor existente.

Se interzice accesul utilajelor pe alte cai de acces decât cele special stabilite de constructor prin Planul de management al traficului, conform prevederilor legale.

– resursele naturale folosite în construcție și funcționare:

În timpul execuției nu vor fi folosite resurse naturale directe, fiind lucrări de reabilitare  amenajare irigații normale, la care se vor folosi materiale obișnuite: agregate de pompare și instalații anexe, tâmplărie de aluminiu și geam termopan, conducte din oțel, betoane, mortare, etc.

În cadrul proiectului propus, reabilitare amenajare de irigații, pe perioada execuției lucrărilor se vor utiliza ca resurse naturale următoarele materiale:

•	agregate: nisip și pietriș la prepararea betonului;

•	apă: la prepararea betonului;

•	material lemnos - dulapi lemn: la cofraje.

Pe perioada de funcționare a amenajării se va utiliza ca resursă naturală, apa.

– metode folosite în construcție/demolare:

Pentru executarea lucrărilor de reabilitare amenajare de irigații se vor folosi metode clasice de construire:

•	terasamente: excavări și umpluturi, lucrări de dragare, amenajări pentru combaterea solului, refacere zonă degradată, refacere apărare de mal;

•	instalații: pozare și îmbinare conducte (mecanic sau prin sudură), fitinguri și accesorii, pozare cabluri electrice, etc.; instalație priză de pământ și paratrăsnet, instalație de ventilație, conductă refulare de oțel, subtraversare A2;

•	tehnologice: înlocuire agregate de pompare și instalații anexe;

•	arhitectură: tencuieli și vopsitorii de exterior și interior, montare tămplărie de aluminiu și geam termopan, înlocuire acoperiș;

•	civile: montare armături, turnare beton, construcții hidrotehnice;

•	sistematizare verticală: împrejmuiri, amenajare spații verzi;

•	mediu: lucrări de refacere amplasament.

– planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pentru executarea lucrărilor de reabilitare amenajare de irigații, se vor parcurge următoarele faze:

I.	Faza de execuție

a.	 pregătirea organizării de șantier;

b. construirea unei cuve noi pentru agregatele de pompare;

c. consolidarea clădirii electrice

c.  reabilitarea instalațiilor de iluminat și servicii din stațiile de pompare;

d.  reechiparea statiilor, montare agregate de pompare și refacere instalații hidromecanice;

e. înlocuirea conductei de refulare;

f. reabilitare priză de apă;

j. pregatire personal și probe tehnologice.

II. Punerea în funcțiune

a. efectuarea probei finale;

b. predarea lucrărilor executate către beneficiar.

III. Exploatarea: amenajării de irigații se va realiza de către beneficiar, prin regulamentul propriu de exploatare.

– relația cu alte proiecte existente sau planificate:

Amenajarea de irigaţii Carasu CDMN/PAM SUD asigură apa de irigaţii pentru beneficiari, din OUAI SP HINOG, care au accesat Măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013 pentru reabilitarea infrastructurii secundare.

În prezent nu există date cu privire la alte proiecte planificate care ar putea intra în relație cu proiectul propus, astfel, nu au fost necesare măsuri speciale, altele decât cele prevăzute în documentațiile tehnice.

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Pentru reabiltarea amenajării de irigații au fost studiate două alternative constructive:

Varianta 1 cuprinde următoarele intervenții:

Cămin nou de pompare și construcție nouă clădire electrică

Stația de pompare Hinog, reabilitată, se va compune din următoarele:

•	Reabilitare priza de apă, pe malul drept al Canalului Dunăre-Marea Neagră prin cămășuirea cu materiale speciale a conductei existente și adăugarea unui grătar la capătul dinspre canal;

•	Căminul echipamentelor de pompare – demolare cuvă existentă și construire cuvă nouă;

•	Conducta de refulare nouă până la beneficiar – OUAI SP Hinog. Montarea în apropierea căminului de pompare a unui echipament pentru atenuarea loviturii de berbec. Pentru contorizarea debitului pompat se se amplasa un debitmetru ultrsonic;

•	Demolarea clădirii electrice și construirea uneia noi cu dimensiuni reduse;

•	Incinta împrejumită a stației de pompare nouă. Lucrările propuse în incintă sunt următoarele: amenajarea căilor de acces, alei și spații verzi; toaletă ecologică, iluminat exterior; montarea unui sistem de alarmare, supraveghere, semnalizare și de incendiu.

Varianta 2:

Cămin nou de pompare, conducte noi și clădire cabină electrică reabilitată.

Stația de pompare Hinog, reabilitată, se va compune din următoarele:

•	Reabilitare priza de apă, pe malul drept al Canalului Dunăre-Marea Neagră prin cămășuirea cu materiale speciale a conductei existente, sau prin înlocuirea conductei existente și refacerea apărării de mal dacă starea conductei existente nu permite cămășuire;

Conform Temei de proiectare, Stația de Pompare SP Hinog reabilitată va trebui să asigure o cerere de apă pentru irigații mult redusă față de capacitatea inițială. În aceste condiții, dacă va fi necesară înlocuirea conductei existente, noul diametru al conductei de aducțiune va fi de 500 mm față de 1000 mm inițial

•	Căminul echipamentelor de pompare – construirea unei cuve noi pentru agregatele de pompare în interiorul cuvei existente;

•	Conducta de refulare nouă până la beneficiar – OUAI SP Hinog. Având în vedere că în tema de proiectare se solicită un debit mai mic decât cel inițial, diametrul rezultat este de 400 mm. Se va am plsa și un echipament de protecție tentru atenuarea loviturii de berbec și un debitmetru ultrasonic pentru contorizarea debitului pompat.

•	Reabilitarea prin lucrări de consolidare a clădirii electrice

•	Incinta împrejmuită a stației de pompare - nouă. Lucrările propuse în incintă sunt următoarele: amenajarea căilor de acces, alei și spații verzi; toaletă ecologică, iluminat exterior; montarea unui sistem de alarmare, supraveghere, semnalizare și de incendiu.

Alternativa aleasă, alternativa nr. 2, va asigura condițiile tehnologice și constructive care să permită atingerea obiectivului stabilit prin HG nr. 793/2016:

-	randamentul staţiilor de bază şi repompare va fi de 75%;

– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

Prin reabilitarea stației de pompare SPA Hinog se vor asigura condițiile tehnice pentru furnizarea apei necesară udării unei suprafețe de peste 536 ha, aparținând beneficiarului, OUAI Hinog și a unei suprafețe de 50 ha ale celorlalți beneficiari din cadrul amenajării pentru irigații Carasu CDMN/PAMN Sud.

– alte autorizații cerute pentru proiect:

Avizele necesare autorizării execuţiei lucrărilor sunt prezentate în Certificatul de Urbanism nr. 131 din 30.08.2019, prezentat anexat acestei documentații.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Investiția nu prevede lucrări de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului

Amenajarea de irigaţii Carasu CDMN/PAM SUD, codul amenajării 2336, cu o suprafaţă de 3341 ha, este declarată viabilă pe suprafaţa de 3341 ha ocupată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare; amenajarea este situată în judeţul Constanţa.

Suprafaţa zonei pentru care se propune realizarea lucrării de investiţie este de 586 ha, se desfășoară în zona administrativ-teritorial a UAT Cernavodă și UAT Saligny, județul Constanța.

Sursa de alimentare cu apă a amenajării de irigaţii Carasu CDMN/PAM SUD este Canalul Navigabil Dunăre Marea-Neagră. Pomparea apei din Canalul Navigabil Dunăre Marea-Neagră în plotul Hinog se realizează cu staţia de pompare SP HINOG.

Amenajarea de irigaţii Carasu CDMN/PAM SUD se află situată în zona centrală a Dobrogei iar plotul deservit de SP Hinog are următoarele vecinătăţi:

- N - Canalul Dunăre-Marea Neagră;

- S - localitatea Cochirleni;

-E-CanalulDunare-MareaNeagră;
- V - DJ 223;

Accesul la componentele amenajării din prezenta documentație, se poate realiza pe

drumurile:

-	Pentru stația de pompare: Drumul de Administrare al Canalului Dunăre Marea Neagra, malul drept;

-	Pentru conductele de irigații pe Drumul DJ223 și pe drumurile de exploatare agricolă;

Conducta de refularea subtraversează autostrada A2.

Arealele sensibile identificate in zona de influenţă a proiectului si care pot fi luate în

Considerare sunt reprezentate de terenurile agricole.

– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu se încadrează în categoria activităților din Anexa 1 din Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 și nu poate avea un impact transfrontier negativ semnificativ asupra mediului.

– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Amplasarea obiectvului în raport cu monumentele istorice din zona

– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale:

Din punct de vedere al planșelor ce pot oferi informații, acestea sunt prezentate ca anexă la prezenta documentație.

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:

Folosința actuală a terenurilor pe care urmează să se amplaseze lucrările este aceea de infrastructură de irigații.

• politici de zonare și de folosire a terenului:

Pentru zona aflată în studiu în vederea reabilitării amenăjării de irigații nu au fost identificate direcții de dezvoltare speciale sau alte operațiuni economice cu efect în plan urbanistic.

• arealele sensibile:

Amplasamentul nu se află în zona ariilor protejate.

– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Având în vedere specificul proiectului, care constă în reabilitarea unei amenajări de irigații existente nu există alternativă care să poată fi luată în considerare din punct de vedere al amplasamentului.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

În faza de execuție, pe amplasament nu rezultă ape tehnologice ci numai ape uzate menajere. Sursele posibile de poluare a apelor aferente obiectivului propus sunt reprezentate de: executia propriu-zisa a lucrarilor, manipularea materialelor de constructie, traficul de santier si organizarea de santier - apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar; neîntreținerea corespunzătoare a toaletelor ecologice, cu eventualitatea poluarii solului și a pânzei freatice..

In timpul executiei, pot avea loc poluari accidentale, spre exemplu, scurgeri de carburanti sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite.

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Astfel, se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului. Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor in apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari accidentale in acestea.

– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu este cazul. Nu există surse directe pentru poluarea pânzei freatice sau a apelor de suprafață.

În faza de execuție a proiectului nu sunt prevazute amenajări de șantier și nici depozite permanente de materiale, astfel ca nu este cazul unor amenajări speciale pentru colectarea și epurarea apelor uzate.

În cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi spălate de apele pluviale, se vor amenaja platforme de depozitare cu șanțuri perimetrale de gardă ce vor fi curățate periodic pentru a se evita colmatarea lor.

Pentru colectarea apelor uzate menajere rezultate de la angajații șantierului, zona de execuție a lucrărilor va fi prevăzută cu toalete ecologice.

Împotriva poluărilor accidentale, spre exemplu, scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport, din utilajele folosite pentru excavare, umplere sunt luate masurile normale de lucru în cadrul unui șantier: impactul manifestat este negativ, de scurtă durată și cu probabilitate redusă.

Manipularea materialelor, a pământului și a altor substanțe folosite se va face astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor de către apele de precipitații. Orice activitate sau lucrare prin care se afectează dinamica naturală a apelor va fi realizată doar dupa obținerea aprobărilor din partea ARPM.

Constructorul va fi obligat să mențină funcționalitatea naturală a tuturor apelor din zonă.

Constructorul va fi obligat să asigure măsuri de protecție a cursurilor de apă și a apelor subterane din zonă.

Alimentarea cu carburanți și întreținerea utilajelor și a mijloacelor de transport se vor face în unități specializate.

Pentru colectarea apelor uzate menajere de la activitățile igienico – sanitare ale angajaților în perioada de execuţie a lucrărilor investiţiei vor fi prevazute toalete ecologice.

b) protecția aerului:

– sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri:

Sursele de poluare ale aerului în faza de executie a proiectului sunt :

- lucrările de construcții  (excavare pământ, operații de încarcare-descărcare, așternere straturi, etc):

  - poluant:  particule de praf;

- vehiculele şi utilajele necesare pentru execuţia lucrărilor, folosite pe amplasament:

  - poluanți caracteristici gazelor de eşapament : oxizi de azot, oxizi de sulf, 	oxizi de carbon, compuşi organici, particule încărcate cu metale grele;

- traficul rutier:

  - poluanți caracteristici gazelor de eşapament: oxizi de azot, oxizi de sulf, 	oxizi de carbon, compuşi organici, particule încărcate cu metale grele.

Sursele se încadreză în categoria surselor libere la nivelul solului, discontinue, cu un regim maxim de 10 ore/zi în perioadele de execuție a lucrărilor. Existența lor este limitată în timp la perioada de execuție a lucrărilor și este intermitentă. Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeței de realizare a investiției. Particulele de praf provin din excavarea pământului şi operaţiile de încărcare-descărcare agregate, precum și de la transportul materialelor pe drumul nemodernizat. În perioadele cu uscăciune se vor lua măsuri de stropire a căilor de acces pentru diminuarea poluării cu pulberi a atmosferei.

Noxele degajate în timpul funcţionării utilajelor în zona frontului de lucru se disipează în atmosferă, nefiind vorba de trafic intens sau concentrare de utilaje. De asemenea, condiţiile de drum existente în  zonă nu permit rularea cu viteze mari ceea ce împiedică ridicarea unor cantităţi importante de praf  şi reduce şi emisiile de gaze de eşapament.

În faza de operare:

- Nu este cazul.

– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă:

Având în vedere faptul ca emisiile rezultate sunt nedirijate, deschise, la nivelul solului, nu sunt constante ci variază în funcție de frontul de lucru și etapele de lucru se consideră că nu este necesară instalarea de echipamente de reținere sau dispersie a poluanților. Totodată, factorii meteorologici specifi zonei influențează dispersia poluanților, precum: direcția vântului, viteza și inversiunile termice. La finalizarea lucrarilor, efectele reziduale sunt eliminate, practic nu mai există.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

– sursele de zgomot și de vibrații:

Principalele surse de poluare, în faza de execuție, sunt utilajele de exploatare de masă mare și traficul rutier, în special autocamioanele. Poluanții generați de aceste surse sunt de natură fizică.

În regim normal de funcționare, utilajele pot genera un nivel de zgomot situat în intervalul 75dB(A) (mașină transportoare, autocamion) – 90dB(A) (excavator, buldozer) la o distanță de 15 m față de sursă.

În faza de construcţie, zgomotele şi vibraţiile produse în timpul funcţionării utilajelor pot produce un impact negativ redus, senzaţie de disconfort asupra populatiei aflate în apropierea frontului de lucru și asupra angajaţilor. Efectul este temporar, se manifestă cu intermitenţă şi poate fi atenuat prin măsuri de protecţie. Se estimează că nivelurile de zgomot din zonă vor atinge valori aflate sub valoarea limita impusă de STAS 10 144/1 – 80 pentru drumurile din categoria IV.

În faza de operare, nu apar surse de zgomot și vibrații suplimentare față de traficul rutier obișnuit pe drumurile existente în localitate.

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Atât în faza de execuție cât și de operare a invesției nu sunt necesare amenajări sau dotări suplimentare pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

Totuși în faza de execuție, se pot aplica o serie de măsuri de minimizare a zgomotului prin:

- Ecranarea echipamentelor care produc niveluri ridicate de zgomot;

- Intretinerea utilajelor de constructie in scopul minimizarii nivelului de zgomot;

- Respectarea proiectului tehnic, a programelor de lucru si a graficelor de executie a lucrărilor.

d) protecția împotriva radiațiilor:

– sursele de radiații:

Pentru realizarea lucrărilor de construcţie prevazute prin proiect nu este necesară utilizarea sau stocarea substanţelor radioactive. De asemenea, desfăşurarea activității pe amplasament nu este generatoare de radiaţii.

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul. Realizarea investiţiei și funcționarea nu implică utilizarea surselor de radiaţii.

e) protecția solului și a subsolului:

– sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime:

- depozitele temporare de materiale;

- depozitele temporare de pamânt excavat;

- manipularea/scurgerea accidentală a combustibililor;

- functionarea defectuoasă a utilajelor de construcții;

- scurgeri accidentale de ape uzate menajere;

- activitatea umană;

- deșeurile municipale;

- traficul auto.

Realizarea investiţiei implică manipularea unor cantităţi de materii prime şi materiale precum şi excavarea de volume de pământ, determinând localizat, strict pe zona de acțiune, presiuni fizice asupra solului.

Prin specificul său, proiectul analizat nu presupune apariţia unor surse majore de poluare a solului. În cursul derulării lucrărilor, substanţele care ar putea polua local şi accidental solul sunt combustibilii și lubrifianţii care ar putea fi manevrate sau deversate neglijent în timpul funcţionării utilajelor şi autovehiculelor. Prin măsurile de protecţie şi monitorizare propuse se vor limita poluările accidentale cu carburanţi sau alte substanţe.

Deșeurile rezultate ca urmare a realizării investiţiei vor fi colectate selectiv şi valorificate prin intermediul firmelor de profil sau vor fi transportate la cel mai apropiat depozit autorizat de deșeuri municipale.

– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:

Nu sunt necesare amenajări şi dotări speciale pentru protecţia solului şi a subsolului.

În vederea diminuarii impactului asupra calității solului și subsolului pe perioada implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- Decaparea solului se va face în limita strictului necesar, solul vegetal va fi depozitat separat și refolosit. Se vor executa lucrări de refacere a stratului vegetal și înierbare acolo unde au fost necesare lucrări de decopertare;

- Constructorul va respecta planurile de executie și va asigura o bună stare tehnică a utilajelor;

- Managementul corespunzător al deșeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei, dar si în faza de operare;

- Deșeurile de produse petroliere rezultate în urma accidentelor vor fi colectate, stocate în recipienți speciali și predate unităților specializate în valorificarea/eliminarea acestora.

- Se va urmări întreţinerea și funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și utilajelor pentru construcţii, precum și a vehiculelor de transport materiale de construcţie;

- Întreţinerea, alimentarea cu combustibil, spălarea vehiculelor și operaţiile de reparaţii/întreţinere a utilajelor se va efectua în unități specializate, prevăzute cu dotări adecvate de prevenire scurgerilor de produse poluante sau, pentru situaţii accidentale, se vor lua măsuri de limitare a infiltrării acestora în sol;

- Implementarea unui program de inspecţie, în vederea efectuării de intervenţii rapide și eficiente pentru remedierea problemelor depistate.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Arealele sensibile identificate în zona proiectului sunt reprezentate de terenurile agricole.

Lucrările efectuate în faza de realizare a investiţiei nu conduc la apariţia de modificări în structura ecosistemelor naturale acvatice sau terestre.

În zona de interes protectiv, proiectul ocupă o suprafață deja antropizată respectiv, stația de pompare existentă. Obiectivul investițional se va moderniza pe același amplasament.

Formele de impact potenţial prognozate a se produce în urma implementarii proiectului  sunt următoarele:

- modificarea suprafeţelor biotopurilor de pe amplasament;

- poluarea aerului (praf) si poluare fizică (zgomote).

Aceste forme de impact se manifestă pe o perioada scurta de timp, pe suprafeţe reduse şi nu produc modificări semnificative în starea de conservare, nu alterează funcţiile/caracteristicile  existente anterior aplicării proiectului.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate:

Nu sunt necesare lucrări sau dotări speciale pentru protecţia biodiversităţii sau ariilor protejate, dacă se respectă măsurile de protecţie propuse.

Pentru diminuarea impactului asupra florei şi faunei din zonă, titularul activităţii va avea în vedere următoarele măsuri:

	amplasarea unor site de pești la gura colectorului de aspirație pentru împiedicarea accesului acestora din CDMN pe canalul de irigatii;

	folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea proiectată;

	utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise; utilaje moderne, de ultimă generaţie, care sunt mai performante şi au dotări speciale de protecţie a mediului, utilizarea lor va avea un efect imediat şi benefic asupra emisiilor de noxe în atmosferă, consumului de combustibili fosili, densităţii traficului şi reducerii orelor de funcţionare;

	respectarea tehnologiei de lucru aprobată;

	realizarea programelor de reconstrucţie ecologică: lucrari de nivelare.

Lucrările prevăzute în zona de traversare a digului de aparare împotriva inundaţiilor nu presupun desfacerea digului sau orice intervenții în corpul acestuia. Conducta se va reabilita din interior prin cipp-„curred in pipe place”-liner (prin cămășuire).

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele:

În situaţia prezentată activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului nu necesită măsuri speciale de protecţie a aşezărilor umane și de interes public.

Din datele deținute proiectul nu afectează monumente istorice și de arhitectură sau alte zone asupra cărora există un regim de restricție sau zone de interes tradițional.

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrările de implementare a proiectului nu va determina situaţii critice de sănătate a populaţiei. Se consideră  că proiectul propus va genera un impact pozitiv  asupra aşezărilor umane, prin îmbunătăţirea mediului social şi economic în zonă.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

Deoarece proiectul nu afectează monumente istorice și de arhitectură sau alte zone asupra cărora există un regim de restricție sau zone de interes tradițional, nu sunt necesare lucrări, dotări și măsuri pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

Întreţinerea utilajelor în faza de execuție a proiectului (schimburi de ulei, anvelope, baterii, diferite piese auto) se va realiza în afara perimetrului de lucru, la sediul executantului lucrarilor sau în unități specializate, astfel că nu vor rezulta pe amplasament deșeuri de tipul baterii și acumulatori uzați, piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat, produse petroliere.

Deșeurile rezultate din executia lucrărilor se codifică în conformitate cu prevederile HG nr.  856/2002 astfel:

- 17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;

- 17 03 02   asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01;

- 17 02 03   materiale plastice.

Ambalajele cu conținut de substante periculoase devenite deșeuri se vor codifica conform HG 856/2002 astfel, 15 01 10*  ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase și se vor preda în vederea valorificarii/eliminarii prin operatori economici autorizati.

În faza de executie, de la personalul de lucru,  rezulta deseuri municipale:

- Fracție în amestec:             - 20 03 01   deşeuri municipale amestecate;

- Fracție colectată separat:    - 20 01 01   hârtie şi carton;

- 20 01 02   sticlă;

- 20 01 39   materiale plastice;

- 20 01 40   metale.

În faza de operare a proiectului nu rezultă deșeuri.

– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

Managementul deșeurilor se referă la prevenirea și reducerea cât de mult posibil la sursă a producerii de deșeuri, precum și reciclarea, valorificarea, tratarea și eliminarea deșeurilor prin depozitare controlată, în conformitate cu cerinţele impuse de legislaţia națională și cea europeană.

| Gospodarirea resurselor si a deseurilor in amplasament | Masuri pentru protejarea factorului de mediu | Indicatori cuantificabili |
| --- | --- | --- |
| Aer | - minimizarea deseurilor generate si depozitate; - interzicerea arderii necontrolate a deseurilor; - colectarea selectiva si eliminarea deseurilor în conformitate cu cerintele legislatiei in domeniu; - reducerea emisiilor de praf si materiale în perioada de executie a obiectivului investitional; | Cantitatea de deseuri valorificata prin reciclare, pe categorii de deseuri. Cantitatea de deseuri biodegradabile eliminate prin depozitare |
| Apa | - colectarea apelor uzate atât în perioada de executie, cât și în faza operatională; | Cantitatea de apă uzată menajeră vidanjată |
| Sol, subsol, ape subterane | - refacerea terenului degradat de lucrarile de constructie la nivel de teren vegetal; - reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate; - valorificarea deseurilor reciclabile; - interzicerea depozitarii pe sol a deseurilor în toate etapele de gestionare a acestora | Cantitatea de deseuri valorificata prin reciclare, pe categorii de deseuri. Cantitatea de deseuri biodegradabile eliminate prin depozitare |

– planul de gestionare a deșeurilor:

În faza de construcție deșeurile rezultate ca urmare a realizarii proiectului vor fi predate pentru valorificate/eliminate prin intermediul firmelor de profil, autorizate din punct de vedere al protecției mediului, astfel:

-	deșeurile menajere colectate în amestec se vor prelua de către operatorul local de salubritate și se vor transporta în vederea eliminarii la cel mai apropiat depozit autorizat de deșeuri municipale;

-	deșeurile municipale colectate separat vor fi predate operatorilor economici colectori și/sau valorificatori autorizați, în vederea valorificării acestora;

-	pentru restul deșeurilor, generatorul va identifica societățile autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificarea/eliminarea fiecărui tip de deșeu.

Constructorul va lua toate măsurile necesare astfel ca la sfârșitul zilei de lucru să nu ramână stocuri de materiale care pot deveni deșeuri (asfalt neturnat, etc).

Deșeurile municipale se vor colecta separat pe amplasament.

Generatorul deșeurilor trebuie sa aibă în vedere cu prioritate, valorificarea deșeurilor, inclusiv valorificare energetică și apoi eliminarea acestora prin depozitare definitivă sau incinerare.

Conform prevederilor HG 856/2002 agenții economici care generează deșeuri au obligația să ținș evidența gestiunii deșeurilor și să o prezinte autorităților competente la cererea acestora.

Utilajele nefuncționale, care vor fi inlocuite, vor fi predate către beneficiar, acesta urmând a le preda către centrele autorizate de colectare a deșeurilor reciclabile.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse:

Substanţele sau preparatele chimice periculoase nu vor fi nici utilizate și nici nu vor rezulta din activităţile derulate în perimetrul de lucru.

– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației:

Nu este cazul. La realizarea prezentului proiect nu vor fi utilizate substanțe sau preparate chimice periculoase și nici nu vor rezulta ambalaje cu conținut de substanțe periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Resursa naturală utilizată este apa. Aceast este captată din Canalul Dunăre-Marea Neagră și transportată pe canale ca beneficiari pentru a fi folosită la irigarea culturilor.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ):

Caracteristicile impactului potențial decurg din activitățile de execuție a lucrărilor și de funcționare a stației de pompare SPA Hinog. Se poate considera că impactul în perioada de construcție este pe termen scurt, cel din perioada de funcționare pe termen lung iar în intervalul de reparații/dezafectare este pe termen scurt.

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei:

În perioada de execuție a lucrărilor dar și în perioada de reparații sau dezafectării se poate identifica:

-	disconfort fonic datorat utilajelor;

-	disconfort din funcționarea utilajelor (praf, gaze rezultate din arderea motorinei): se vor lua măsuri de prevenire, prin udarea pământului rezultat din excavații și se vor utiliza numai utilaje care se încadrează în normele de emisii.

În perioada de funcționare:

-	disconfort fonic nu va exista deoarece nu sunt surse de producere a zgomotului.

-	impactul asupra faunei şi florei:

În perioada de execuție a lucrărilor, respectiv de reparații sau în situația dezafectării lucrării va exista un impact indirect, de disturbare temporară, nesemnificativ asupra faunei, manifestat pe plan local, datorat zgomotelor produse de funcționarea utilajelor. Nu se întrerup/blochează  rute de deplasare sau migrare, nu se fragmentează habitate, nu se distrug locuri de odihnă, adăpost şi reproducere ale speciilor, inclusiv a speciilor de interes comunitar.

Impact nesemnificativ pe ansamblul zonei.

În ceea ce privește impactul asupra florei, menționăm că în perioada de execuție a lucrărilor, respectiv de reparații sau în situația dezafectării va exista un impact redus. Realizarea investiției nu necesită defrișări.

Lucrările de construcție și funcționare nu vor conduce la schimbarea categoriei actuale de folosință.

În faza de operare, impactul generat este nesemnificativ.

Realizarea obiectivului investițional nu va produce efecte negative semnificative asupra  arealelor sensibile din zona de influență a proiectului.

-  impactul asupra solului:

Realizarea proiectului nu implică acțiuni negative asupra solului.

Deoarece în cadrul proiectului săpăturile de pământ se se vor realiza mecanizat si manual, pe zona de realizare a lucrarilor se va manifesta un efect direct, negativ prin modificarea echilibrului existent, modificarea structurii (permeabilitate, porozitate, tasare) şi drenarea orizonturilor în profilul de sol – pierderea caracteristiciilor naturale ale solului. Solul decopertat va fi depozitat separat şi va fi folosit la nivelare si refacerea drumurilor afectate.

In perioada de execuție a lucrărilor dar și a reparațiilor sau dezafectării se poate identifica un potențial efect negativ ca urmare a funcționarii defectuoase a utilajelor, pierderi de carburanți sau de uleiuri, determinând astfel un impact apreciabil asupra solului. Suprafața de manifestare este însă restrânsa și se poate atenua prin luarea imediată a măsurilor de protecție; impactul este puțin probabil.

Luând în calcul condițiile actuale ale amplasamentului, precum și activitățile ce se vor desfășura pe amplasament în faza de operare a investiției, se consideră că impactul asupra solului este nesemnificativ.

Pe ansamblul zonei se apreciaza un impact nesemnificativ asupra solului şi subsolului.

- impactul asupra folosinţelor:

Prin implementarea proiectului nu va fi necesară schimbarea folosințelor actuale – terenuri arabile, canale de irigații, stații de pompare.

- impactul asupra bunurilor materiale:

Prin implementarea proiectului nu se vor afecta major bunuri materiale.

Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada acestora se poate identifica:

-	deteriorări accidentale datorită utilajelor: se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea deteriorărilor. Antreprenorul va aduce la starea inițială, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare apărută ca urmare a operațiunilor sale.

Din punct de vedere al funcționării:

-	deteriorări accidentale prin apariția de avarii: defectele apărute se vor remedia în cel mai scurt timp posibil.

- impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei:

Investiția nu se desfășoară în zone de protecție sanitară și nu presupune modificarea nivelurilor, debitelor sau volumelor de apă existente.

Nu există surse directe pentru poluarea pânzei freatice sau a apelor de suprafața.Împotriva

poluărilor accidentale, spre exemplu, scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport, din utilajele folosite pentru excavare, umplere sunt luate masurile normale de lucru în cadrul unui șantier: impactul manifestat este negativ, de scurta durata si cu probabilitate redusa.

În faza de execuție, apa potabilă pentru personalul care va lucra în cadrul proiectului se aduce îmbuteliată pe amplasament.

Per global, impactul proiectului este nesemnificativ asupra calităţii şi cantităţii de apă din zona de influență.

- impactul asupra calităţii aerului:

În faza de execuție a lucrărilor sunt posibile efecte negative directe asupra calităţii aerului prin disiparea de particule solide (praf, pulberi) şi noxe, impact manifestat pe plan local.

Betoanele vor fi aduse preparate, iar aprovizionarea şi punerea în opera a acestora nu prezintă un impact asupra aerului.

Prin natura lor, lucrările de construcție nu pot fi prevăzute cu sisteme de reținere și evacuare a poluanților. Efectul este puţin semnificativ (sursele sunt punctuale şi activitatea se desfăşoară în aer liber pe fronturi mici de lucru), temporar, manifestat în perioada programului de lucru în faza de construcţie a obiectivelor de investiție și are o probabilitate de apariţie sigură. Aplicarea masurilor de reducere a impactului, determină diminuarea efectelor și aducerea acestora în limite admisibile.

Betoanele vor fi aduse preparate, iar aprovizionarea şi punerea în operă a acestora nu prezintă un impact asupra aerului.

În faza de operare, investiția nu va genera un impact negativ asupra factorului de mediu aer.

- impactul asupra climei:

Prin implementarea proiectului nu există riscul unor modificări climatice.

- impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor.

În faza de construcţie, zgomotele şi vibraţiile produse în timpul funcţionării utilajelor pot produce un impact negativ redus (senzaţie de disconfort) asupra angajaţilor, în fronturile de lucru precum şi a populației aflată în apropierea zonelor de lucru. Efectul este temporar, se manifestă cu intermitenţă şi poate fi atenuat prin măsurile de protecţie. De asemenea, în faza de operare, datorită specificului activității, se va  intensifica traficul în perioadele de vârf agricol. În perimetrul proiectului se estimează că nivelurile de zgomot vor atinge valori aflate sub limita impusă de STAS 10 144/1 – 80 pentru drumurile din categoria IV.

- impactul asupra peisajului şi mediului vizual:

Având în vedere specificul proiectului, care constă în reabilitarea unei amenajări de irigații existente, prin implementarea proiectului nu se va interveni asupra peisajului și a mediului vizual.

Temporar se va manifesta un caracter specific activităților de construcție, dar numai pe perioada de executare a lucrărilor propuse din proiect. În caietele de sarcini se va specifica faptul că Antreprenorul va lua toate măsurile de refacere a peisajului și a mediului vizual la starea inițială.

- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural:

În apropierea amplasamentului nu s-au identificat obiective de inters istoric și cultural, neexistând impact asupra acestui factor de mediu.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate):

Proiectul nu va avea un impact extins, față de zona sa de incidență și anume teritoriul comunelor Cernavodă și Saligny, județul Constanța.

- magnitudinea şi complexitatea impactului:

Proiectul va avea un impact redus din punct de vedere al complexității și magnitudinii.

Pe parcursul executării lucrărilor prin:

-	activitățile igienico-sanitare ale personalului de execuție;

-	depozitarea și manipularea diverselor materiale în cadrul organizării de șantier.

Pe parcursul exploatării:

-    senzația curățenie și ordine dacă infrastructura va fi corect întreținută;

-    realizarea unei infrastructuri care să ofere un mod civilizat de trai.

- probabilitatea impactului:

Proiectul va avea un impact relativ redus din punct de vedere al probabilității, atât pe parcursul executării lucrărilor cât și în perioada de exploatare. Totodată se vor lua toate măsurile necesare pentru diminuarea și evitarea oricăror deteriorări asupra mediului.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Pe parcursul execuției lucrărilor proiectul va avea un impact cu durată scurtă, frecvență redusă și total reversibil.

În perioada de exploatare, proiectul va avea un impact de lungă durată, frecvență redusă și ireversibil.

În concluzie, se poate preconiza că impactul generat asupra factorilor de mediu prin realizarea proiectului este un impact nesemnificativ, cu probabilitate și frecvență redusă, având ca durată, perioada de realizare a investiției, fiind produs de activităţile necesare infrastructurii de irigații.

Impactul se va manifesta pe plan strict local, fără implicaţii negative semnificative la nivel  regional, naţional sau transfrontieră.

Implementarea proiectului va genera efecte pozitive, de durată, pentru creșterea calității vieții comunităţilor locale.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Pentru protecţia calităţii apelor

Se vor avea în vedere următoarele măsuri specifice:

În faza de execuție:

	Manipularea materialelor, a pământului şi a altor substanţe folosite se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele din precipitaţii; se vor lua măsuri pentru curgerea normala a apelor;

	Se vor lua toate măsurile de evitare a a poluarii apelor de suprafață prin actiuni de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; existența dotării necesare intervenției în cazul scurgerilor de produs petrolier (materiale absorbante);

	Constructorul va fi obligat să menţină funcţionalitatea naturală a tuturor apelor din zonă și să asigure măsuri de protecţie a cursurilor de apă şi a apelor subterane din zonă;

	Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor face în unităţi specializate;

	Pentru colectarea apelor uzate menajere de la activităţile igienico – sanitare ale angajaţilor în perioada de execuţie a lucrărilor investiţiei se va asigura un număr de toalete ecologice corespunzător prevederilor standardelor şi normelor de proiectare,  care se vor întreține periodic de către societăți specializate; se interzice răspândirea direct  în cursuri de apă, a apelor uzate menajere;

	Respectarea legislației de mediu în vigoare privind depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea desfasurată pe amplasament: sortarea, stocarea temporară separată, evacuarea periodică a deșeurilor de pe amplasament de către operatori economici autorizați.

În faza de operare:

	După finalizarea investiţiei, beneficiarul va lua măsuri privind întreţinerea corectă a infrastructurii nou reabilitate.

	Deşeurile menajere produse pe amplasament sunt colectate selectiv şi sunt valorificate prin intermediul firmelor de profil.

Pentru protecţia calităţii aerului

În vederea reducerii emisiilor de agenţi poluanţi în atmosferă, în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri specifice:

În faza de execuție :

	Utilizarea vehiculelor şi echipamentelor cu emisii reduse;

	Realizarea inspecției tehnice periodice și întreţinerea adecvată a vehiculelor şi echipamentelor, pentru evitarea de pierderi de materiale pe traseu;

	Întreţinerea platformelor de lucru prin umidificare permanentă pentru curățarea masei de aer de pulberile antrenate și limitarea ariei afectate de depunerea acestora ;

	La finalizarea lucrarilor de constructie, zonele afectate vor fi reabilitate.

În faza de operare :

	Nu este cazul.

Pentru protecţia impotriva zgomotelor si vibratiilor

Pentru diminuarea efectelor negative determinate de zgomote şi vibraţii se vor lua o serie de măsuri cum ar fi:

În faza de execuție:

	Reducerea poluării fonice prin măsuri tehnico-organizatorice cum ar fi mărimea fronturilor de lucru;

	Folosirea de utilaje moderne, silenţioase, în stare bună, cu respectarea graficului de reparaţii şi revizii tehnice;

	Respectarea programului de lucru precum şi stabilirea şi respectarea unui grafic de funcţionare a utilajelor grele producătoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât sa fie minimizat impactul indus;

	Realizarea transportului de materiale cu viteză redusă pentru diminuarea nivelului de zgomot şi vibraţii, respectiv antrenarea pulberilor sedimentabile în atmosferă.

În faza de operare :

	Nu este cazul.

Pentru protecţia calităţii solului si subsolului

În vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

În faza de execuție:

	Evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri prin scurgeri accidentele din utilajele şi mijloacele de transport ;

	Suprafeţele de teren contaminate accidental cu substanţe petroliere vor fi excavate iar deseurile de produse petroliere rezultate in urma accidentelor vor fi colectate, stocate în recipienți speciali și predate unităților specializate în valorificarea/eliminarea acestora;

	Asigurarea unui management corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

	Respectarea instrucţiunilor de lucru, a graficelor de lucrari, a traseelor şi a ocupării suprafeţelor conform prevederilor din proiect ;

	Utilizarea de mijloace auto corespunzătoare cerinţelor tehnice R.A.R.;

	Realizarea de lucrări de refacere a terenului, prin nivelare si renaturalizare.

În faza de operare :

	Nu este cazul.

Pentru protecţia florei si faunei

În faza de execuție:

	Utilizarea de tehnologii de execuție  în conformitate cu legislația în vigoare;

	Aprovizionarea cu materiale de constructii în cantitățile necesare execuției lucrărilor  fără formarea de stocuri;

	Realizarea lucrărilor de nivelare în vederea renaturalizării zonei;

	Respectarea programului de lucru la execuția lucrărilor și în utilizarea echipamentelor și utilajelor care produc zgomot.

În faza de operare:

	Nu este cazul.

– natura transfrontalieră a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Legii 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, neregăsindu-se în lista activităților care pot cauza un impact transfrontier negativ semnificativ asupra mediului.

În concluzie, se poate preconiza că impactul generat asupra factorilor de mediu de realizarea proiectului este un impact nesemnificativ, cu probabilitate și frecventa redusă, având ca durată, perioada de realizare a investiției.

Impactul se va manifesta pe plan strict local, fără implicaţii negative semnificative la nivel  regional, naţional sau transfrontieră.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

În condițiile executarii lucrărilor conform proiectului avizat și a respectarii condițiilor prevăzute în avizele emise de autoriăți, nu sunt necesare dotări pentru monitorizarea mediului.

În faza de execuție, pentru deșeurile generate și colectate selectiv se va ține evidența acestora conform HG 856/2002 și se vor preda unităților autorizate pentru valorificarea și/sau eliminarea deșeurilor.

În caz de poluare accidentală, imediat de la producerea acestora, se vor informa autoritatea pentru protecția mediului, populația din zonă și alte autorităși cu atribuții în domeniu.

În faza de operare, nu sunt necesare dotari pentru monitorizarea mediului.

Supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor având ca scop protecția mediului se vor realiza în funcţie și de recomandările Agenţiei pentru Protecţia Mediului.

Se vor anunța autoritățile competente privind poluările accidentale, imediat de la producerea acestora.

Monitorizarea mediului se va efectua de către beneficiarul lucrării, prin responsabili cu protecția mediului/specialiști, după caz. Rezultatele automonitorizărilor vor fi înregistrate şi raportate periodic la solicitarea autorităţilor de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Directiva IPPC

Se știe că obiectivul Directivei 96/61/CE, cunoscută sub denumirea de directiva IPPC, este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenită de la activităţile specificate în Anexa I a Directivei 96/61/CE. Această anexă nu menţionează proiecte de tipul celui prezentat în acest memoriu. În același timp proiectul supus avizării nu generează emisii care să se  încadreaze în prevederile Legii nr. 278/2013 care abrogă OUG nr. 152/2005 și care acum reglementează problemele de poluare.

Directiva SEVESO

Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţionala și reglementată prin LEGE nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Proiectul propus nu se încadrează în domeniul avut în vedere de prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Directiva COV

Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, au fost transpuse în legislaţia naţională prin HG nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, modificată şi completată, cel mai recent, prin HG nr. 1.047/2013.

Proiectul nu intră sub incidenţa acestei directive.

Directiva LCP

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislaţia naţională prin Legea nr. 278/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

Proiectul propus nu se încadrează în categoria instalaţiilor mari de ardere.

Directiva - Cadru Apă

Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, și Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor urbane uzate privind apa au fost transpuse în legislaţia naţională prin legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Nu este cazul.

Directiva - Cadru Aer

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului.

Proiectul propus nu va afecta calitatea aerului, având doar influenţă temporară locală în perioada de construcţie.

Directiva - Cadru Deşeuri

Directiva Cadru privind deşeurile a fost transpusă în legislaţia României prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deasemeni prin HG nr. 856/2002, modificata cu HG nr. 210/2007, reglementeaza evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobă lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Deşeurile rezultate vor fi doar în perioada de construcţie vor fi colectate în sistem selectiv şi transportate de pe amplasament de către o firmă specializată.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

În anul 2016, a fost adoptată HG nr. 793/2016, modificată cu HG nr. 557/2018 prin care a fost aprobat  Programul National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România.

Așa cum se precizează în Hotărâre, necesitatea reabilitării sistemelor de îmbunătățiri funciare decurge din art. 1.6 prin care se constată că: „Amenajările vechi de irigații generează un consum mare de apă și energie, ceea ce are un impact negativ asupra rezervelor de apă ale României”.

Amenajarea de irigaţii Carasu CDMN/PAMN Sud este nominalizată în Program, la poziția 19 din Anexa la HG nr. 557/2018.

Conform Legii nr. 18/1991 și Legii nr. 138/2004 construcțiile de îmbunătățiri funciare și terenurile aferente acestora sunt proprietatea statului și se află în administrarea Agenției Naționale de Imbunătățiri Funciare.

Scopul pentru care se doreşte reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu-CDMN/PAMN Sud este asigurarea apei de irigaţii în condiţii optime, cu randamente mari şi pierderi minime de apă.

Sursa de alimentare cu apă a amenajării de irigaţii Carasu CDMN/PAMN Sud este Canalul Navigabil Dunăre Marea-Neagră. Pomparea apei din Canalul Navigabil Dunăre Marea-Neagră se realizează cu ajutorul staţiei de pompare SP Hinog.

Stația de pompare SP Hinog care face obiectul proiectului „Reabilitarea stației de pompare SP Hinog din amenajarea de irigații Carasu CDMN/PAMN Sud“, județul Constanța a fost dată în exploatare în anul 1987, dar a funcționat doar o durată scurtă de timp.

Proiectul constă în reabilitarea stației de pompare SP Hinog și a instalațiilor conexe astfel încât să se poată asigura apa pentru irigații pentru o suprafață de 586 ha, distribuite astfel:

- 536 ha (trunchiul Cochirleni Nord), ce se află în administrarea O.U.A.I. Hinog care deja a reabilitat infrastructura aferentă amenajării interioare prin măsura 125a prin PNDR 2007-2013;

- 50 ha ( fostul trunchi Ivrinezu).

După reabilitare, infrastructura principală de irigaţii din prezentul proiect va respecta HG 793/2016, subcapitol 4. Indicatori de realizare, punctul 4.2., care menționează următoarele:

- randamentul staţiilor de bază şi repompare va fi de minim 75%;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

Organizarea de șantier intră în sarcina antreprenorului desemnat în urma licitatiei de execuţie și se va amplasa pe terenul pus la dispoziție de ANIF Filiala Teritoriala de Îmbunătățiri Funciare Constanța.

Antreprenorul are obligaţia de a împrejmui provizoriu teritoriul şantierului, pe durata derulării contractului, pentru a-l proteja de accesul altor persoane, de circulaţia rutieră sau de eventuale animale.

Antreprenorul va întocmi un proiect de organizare de şantier. În cadrul acestui proiect se ţine seama de configuraţia amplasamentului, de drumurile de acces în incintă şi de dotările necesare bunei desfăşurări a activităţii de construcţii - montaj (apă, canal, energie electrică).

Organizarea de şantier cuprinde amenajări temporare pentru:

    - parcul de utilaje, autovehicule, autocisterne;

    - depozitarea, pieselor, materialelor, pieselor de schimb;

    - depozitarea temporară a deşeurilor de diferite categorii,

    - toalete ecologice;

    - spaţii necesare personalului de conducere şi tehnic;

    - spaţii în care să fie efectuate reparaţii;

    - spaţii necesare personalului de pază.

Lucrările pentru organizarea de şantier cuprind:

    - curăţarea şi nivelarea terenului;

    - amenajarea platformelor;

    - construcţii provizorii (containere prefabricate);

    - îngrădirea incintei.

– localizarea organizării de șantier:  – descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier:

Amplasamentul pentru organizarea de șantier va fi stabilit împreună cu beneficiarul lucrărilor și se vor lua în considerare următoarele:

	accesul la rețeaua de drumuri;

	disponibilitatea terenului (domeniu public).

– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier:

	manipularea/scurgerea accidentală a combustibililor ;

	funcționarea defectuoasă a utilajelor de construcții;

	scurgeri accidentale de ape uzate menajere;

	activitatea umană;

	deșeurile municipale;

	traficul auto

– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu:

-	Amenajarea unei platforme pietruite, împrejmuită, pe care se vor amplasa containerul birou, vestiarele, containerele pentru deșeuri, toaletele ecologice, generatorul de curent electric (unde este cazul) și spații pentru depozitarea materialelor.

-	Utilajele vor staționa pe platforma pietruită, în apropierea frontului de lucru, fără a îngreuna circulația rutieră sau se vor întoarce la sediul constructorului.

-	Se vor lua măsuri de verificare tehnică a utilajelor pentru a evita emisii mari datorate unor defecţiuni.

-	Depozitele de materiale excavate vor fi prevăzute cu șanțuri perimetrale de gardă.

-	Alimentarea cu apă tehnologică se va aproviziona cu cisterna. Pentru personalul muncitor, apa potabilă va fi asigurată în bidoane de plastic sau fântăni din apropiere.

-	Balastul utilizat pentru refacerea drumurilor va fi preluat de la una din balastierele existente în zona amplasamentului. Betonul, mixtura asfaltica se vor aduce preparate și se vor transporta cu autovehicule specifice.

-	Pe toată durata şantierului, incinta acestuia, construcţiile de organizare, cât şi acelea care fac parte din contract, vor fi ţinute în mod permanent în stare de curăţenie.

-	Se va asigura managementul adecvat al deșeurilor.

-	Traficul de şantier şi funcţionarea utilajelor se vor limita la traseele şi programul de lucru specificat. Nu se creează căi temporare de acces la amplasament.

-	Pentru colectarea apelor uzate menajere de la activitatile igienico – sanitare ale angajaților vor fi prevăzute toalete ecologice.

-	Personalul angajat va fi instruit pentru a se va evita degradarea zonelor în vecinatea amplasamentului şi a vegetaţiei existente din perimetrele adiacente.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:

Realizarea obiectivului investițional nu presupune intervenții semnificative asupra mediului.

Investiția va contribui la ameliorarea calității factorilor de mediu din zona.

Refacerea amplasamentului afectat de execuția proiectului constă în realizarea de lucrari de nivelare a terenului. Suprafețele de teren ocupate temporar de lucrari își vor recăpăta destinația inițială, după terminarea investiției, prin ecologizare.

S-au prevăzut următoarele lucrări de refacere a amplasamentului:

-	evacuarea de pe platforme a resturilor de materiale și a deșeurilor de construcții și dezafectări rezultate;

-	dezafectarea organizarii de santier;

-	decopertarea solului dacă acesta este contaminat cu combustibili şi lubrifianţi; evacuarea de pe amplasament în vederea tratării conform prevederilor legale;

-	nivelarea terenului; se va realiza cu solul vegetal rezultat prin decaparea suprafeţelor ocupate definitiv, gropi de împrumut.

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

În faza de execuție și în faza operațională, se vor lua măsurile imediate în caz de poluare accidentală și vor fi anunțate autoritățile de mediu, respectiv: Agenția Teritorială pentru Protecția Mediului, Garda Județeană de Mediu și alte autorități competente.

În faza de operare, prin Regulamentul de funcţionare, operatorul care va exploata sistemul si va asigura măsurile necesare pentru prevenirea şi înlăturarea unor astfel de situaţii.

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației:

Fiind o investiție în reabilitare amenajare de irigații, durata de viață normată este de 30 de ani.

Nu sunt prevăzute lucrări de închidere sau dezafectare a investiției, ci lucrări de întreținere și reparații periodice.

– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Pentru readucerea terenului la starea inițială, se vor respecta prevederile HG 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului și HG 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Sunt prezentate anexat.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

Investiția de reabilitare propusă este amplasată în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea- Canalul Dunăre-Marea Neagră, cod cadastral XV-1.010b.00.00.00.0, hectometrul 570 (CDMN).

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă:

Starea ecologică/potenţialul ecologic a corpurilor de apă de la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere

| Denumire corp apă | Categoria corpului de apă | Tipologie curs de apă | Codul corpului de apă de suprafață | Strare/ potential (S/P) | Starea ecologică/ potentialul ecologic (FB, B, M, S, P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDMN1 | AWB-RW | RO14CAA | RORW15.1.10b_B1 | P | M |

Sursa: Planul de Management actualizat Anexa 6.1.A

Rezultatele evaluării stării chimice a corpurilor de apă de suprafață

| Cod subbazin/ spatiu hidrografic (cod subunitate) | Denumire apă de suprafață | Denumire corp apă | Codul corpului de apă de suprafață | Codul corpului de apă de suprafață | Stare chimica | An evaluare stare | Grupare stare chimica | Starea chimica buna asteptata in 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO06 | Fluviul Dunărea | CDMN1 | RORW15.1.10b_B1 | AWB | 2 | 2013 |  | Da |

Sursa: Planul de Management actualizat Anexa 6.

Notă:

Explicații privind adnotările din anumite coloane:

 Coloana “Categoria de apa”: RW = râu, LW = lac natural, LA = lac acumulare, HMWB = corp de apă puternic modificat, AWB = corp de apă artificial, TeW = apă teritorială, TW = apă tranzitorie, CW = apă costieră.

 Coloana „Stare chimică”: 2 = bună, 3 = nu se atinge starea bună.

 Coloana „Grupare_risc_stare chimică”: s-a completat cu informații numai în cazul în care nu au existat date de monitoring și evaluarea stării chimice s-a realizat pe baza grupării (completându-se cu G) sau opiniei expertului (completându-se cu OE).

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz:

| Bazin hidrografic | SH Dobrogea |
| --- | --- |
| Cursul de apă | CDMN1 |
| Numele Corpului de apă | CDMN1 |
| Codul corpului de apă | RORW15.1.10b_B1 |
| Categoria corpului de apă | RW |
| Tipologia corpului de apă | RO14 |
| Zone de protejate | Tipul | - |
|  | Obiectivul | - |
| Obiectiv de mediu | Stare ecologica | POTENȚIAL ECOLOGIC BUN |
|  | Stare chimica | STARE CHIMICĂ BUNĂ |
| Stare ecologica/potential ecologic | PM II | 2 |
| Stare chimica |  | 2 |
| Atingerea obiectivelor de mediu | 2015 | DA |
|  |  | DA |
| Atingerea obiectivelor de mediu | 2021 | DA |
|  |  | DA |
| Termenul de atingere al obiectivului de mediu | Stare ecologica | 2013 |
|  | Stare chimica | 2013 |
| Tip exceptie de la obiectivul de mediu – stare ecologica |  |  |
| Tip exceptie de la obiectivul de mediu – stare chimica |  |  |
| Justificare aplicare exceptii stare ecologica a corpurilor de apa |  |  |
| Justificare aplicare exceptii în situații de deteriorare (posibilă deteriorare) a starii chimice a corpurilor de apă |  |  |

Notă: Legea Apelor 107/1996 cu modificările ăi completarile ulterioare; HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; HG 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole, cu modificările și completările ulterioare; 106 HG 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluște, cu modificările și completările ulterioare; OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare HG 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare. În procesul Implementării Directivelor Nitrați și Nutrienți, pentru întreg teritoriul României se aplică măsuri specifice pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în legislația în domeniu, respectiv HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare țn mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare și HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

*LEGENDĂ:

RW -râu; LW- lac natural; LA- lac de acumulare; TW - ape tranzitorii; CW - ape costiere;    HMWB - CAPM - corp de apă puternic modificat (se includ râurile CAPM şi lacurile naturale CAPM);AWB - corp de apă artificial

**LEGENDĂ:

1 - STARE ECOLOGICA FOARTE BUNĂ;

2 - STARE ECOLOGICA BUNĂ/ POTENȚIAL ECOLOGIC BUN;

3 - STARE ECOLOGICĂ MODERATĂ/ POTENȚIAL ECOLOGIC MODERAT;

4 - STARE ECOLOGICA SLABĂ;

5 - STARE ECOLOGICĂ PROASTĂ;

U - NEEVALUAT;

N - NEAPLICABIL

***LEGENDĂ:

1 - STARE CHIMICĂ BUNĂ;

2 - STARE CHIMICĂ PROASTĂ.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura și ștampila titularului

..................................

# Text boxes

###### S.C. SIRIUS

##### Proiectare Studii S.R.L.

BUCUREŞTI, ROMÂNIA

ISO 9001; 14001; 18001