MEMORIU DE PREZENTARE

( Intocmit in conformitate cu prevederile Anexei nr. 5.E din legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.)

PROIECT

REALIZARE DRUM PIETRUIT IN PARCUL EOLIAN DETINUT DE EOLICA DOBROGEA ONE S.A. IN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDETUL CONSTANTA

AMPLASAMENT

PARC EOLIAN MIHAI VITEAZU, JUDETUL CONSTANTA

BENEFICIAR                                                                              ELABORATOR

EOLICA DOBROGEA ONE S.A.                                             P.F.A. TONE IOSIF

CUPRINS

| Capitol | Pagina |
| --- | --- |
| I. DENUMIREA PROIECTULUI | 4 |
| II. TITULARUL | 4 |
| III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT | 4-12 |
| IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE | 12 |
| V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI | 12-15 |
| VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE | 15-20 |
| VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT | 20-23 |
| VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ. | 23 |
| IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE | 23-24 |
| X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER | 24-26 |
| XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE | 26-27 |
| XII. ANEXE - PIESE DESENATE | 27 |
| XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE | 27-28 |
| XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE | 28-29 |
| XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III - XIV | 29 |

I. Denumirea proiectului:

REALIZARE DRUM PIETRUIT IN PARCUL EOLIAN DETINUT DE EOLICA DOBROGEA ONE S.A. IN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDETUL CONSTANTA

II. Titular:

- numele:

S.C. EOLICA DOBROGEA ONE S.A.,

- Adresa postala:

Sediul social: Bucuresti, str. Polona nr. 95-99, etaj III, sector I, cod 010496,

Punct de lucru: Parc Eolian Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu, Jud. Constanta,

- Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel.: 031 2292224; Fax: 031 2292249;

- Numele persoanelor de contact:

Urdareanu Constantin - Imputernicit legal

- Director/manager/administrator:

Nu este cazul

- Responsabil pentru protecţia mediului:

Asan Andra

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) Rezumat al proiectului:

Proiectul propus  se va realize in extravilanul comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta, drumul de intretinere proiectat este amplasat in totaliatate pe teren cu folosinta de drumuri agricole neamenajate ( drumuri de pamant ) si va face legatura aproximativ de la Est catre Vest intre drumul de exploatare existent langa Statia de transformare si un drum de exploatare existent ce apartine axului I situat in partea de nord a parcului eolian.

Statutul juridic al terenului pe care urmeaza a fi dezvoltat proiectul este de teren aflat in domeniul public al Comunei Mihai Viteazu si asupra sa este constituit dreptul de servitute in favoarea Eolica Dobrogea One S.A., asa cum rezulta din contractul nr. 5524 din 11.12.2008 incheiat intre parti.

Structura rutiera a drumului propus va fi una simpla alcatuita din sorturi diferite de piatra, dispuse pe straturi si apoi compactate.

Realizarea drumului de intretinere va include lucrari pentru:

> Amenajarea traseului – realizarea unei sistem rutier nou;

> Asigurarea descărcării apelor meteorice – realizare de rigole si montarea a 3 podete din elemente prefabricate din beton;

> Asigurarea siguranţei circulaţiei – montarea de parapeti metalici si indicatoare rutiere;

Drumul de intretinere propus a se realiza prin prezentul proiect masoara o lungime de 865 m si va ocupa o suprafata de aproximativ 3.160 m2.

Realizarea investiției nu va conduce la ocuparea definitivă a unor suprafete de teren suplimentare fata de cele necesare pentru realizarea investitiei.

Drumul de intretinere proiectat prezinta pe toata lungimea lui un profil curent cu o banda de circulație si este caracterizat de urmatoarele elemente geometrice:

-	      platforma drum					3,5 m

-  	      lățimea carosabila			           2,75 m

-	      panta transversala in acoperis		 3,0%

- 	      2 spatii de incrucisare                                  2,75 m x 20 m

Imagine zona de implementare a proiectului - drum agricol existent.

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Proiectul „ Realizare drum pietruit in parcul eolian detinut de Eolica Dobrogea One SA in com. Mihai Viteazu, jud. Constanta ”, raspunde unei necesitati aparute ca urmare a experientei dobandite in perioada de functionare si anume reducerea timpului de interventie in cazuri de avarii la unitatile eoliene.

Proiectul este in concordanta cu tendinta mondiala de reducere a poluarii mediului si de protejare a nivelului sanatatii umane si transpune principiile privind reducerea consumului de combustibili fosili si de reducere a gazelor de ardere provenite de la mijloace de transport auto.

Scopul principal al investitiei vizeaza reducerea  timpului de interventie si de oprire a functionarii turbinelor eoliene in cazul avariilor si de crestere a productiei de energie electrica din surse regenerabile nepoluante. Realizarea acestui proiect va crea un drum de acces direct intre statia de transformare si axele nordice ale parcului eolian si va conduce la scaderea considerabila a timpului de interventie in situatii de avarie prin reducerea distantei ce trebuie parcursa de personalul implicat in aceasta activitate.

Investitia prezinta avantaje din urmatoarele puncte de vedere:

- protectia mediului, prin: - reducerea poluarii

- reducerea zgomotului

- economic, prin: - reducerea substantiala a consumului de carburant

- reducerea uzurii la autovehicole

- reducerea timpilor de oprire al unitatilor eoliene

- social, prin: - deplasari mai rapide

- acces permanent al autovehicolelor pe traseul noului drum

- imbunatatirea accesului la terenurile agricole din zona

- atragerea de noi posibilitati de dezvoltare a zonei

c) Valoarea investitiei:

Investitia va fi finantata in intregime din fondurile propriii ale beneficiarului si la acest moment nu se cunoaste valoarea ei totala.

d) Perioada de implementare:

Pentru proiectul propus se preconizeaza ca executia lucrarilor,  conform datelor din memoriul tehnic, va fi de 2 luni de zile.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Se ataseaza prezentului memoriu:

- Plan de situatie ( scara 1:500 ), anexa la Certificatul de urbanism nr. 42 din 19.09.2019, emis de Primaria Comunei Mihai Viteazu.

- Plan de ansamblu ( scara 1:10.000 ) pentru Parc Eolian Mihai Viteazu, anexa la Certificatul de urbanism nr. 42 din 19.09.2019, emis de Primaria Comunei Mihai Viteazu.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructive si altele):

Traseul în plan

Accesul la drumul de intretinere proiectat se va face pe urmatorul traseu: DN 22 (E87) – DC 78 – reteaua de drumuri de exploatare existente in zona – drum proiectat.

Traseul in plan este descris prin aliniamente relativ scurte, unite prin curbe (arc de cerc) cu valori ale razelor de racordare medii (R=50-150m), raza minima a proiectului are valoarea de 11,0 m, asa cum sunt ele prevazute de prevăzuta de STAS 863/85.

Viteza de proiectare luata in calcul la realizarea proiectului a fost de 25 km/h. iar  valoarea medie a traficului utilizata la proiectarea a fost de 5 de autovehicule/zi si un tonaj maxim de 7,5 to/autovehicul.

Drumul de intretinere proiectat prezinta pe toata lungime lui un profil transversal specific unui drum de clasa tehnica V, cu o banda de circulație având lățimea partii carosabile de 2,75 m si a platformei de 3,5 m (platforma minima cnf. Ordin MT 1296/2017) si este prevazut cu doua spatii de incrucisare ( la Km 0+450 si la Km 0+600) avand latimea de 2,75 m si lungime de 20 m si fiind prevazute cu pene de racordare cu o lungime de 10 m.

Prin executarea lucrarilor cuprinse in aceasta documentatie se vor ocupa urmatoarele suprafete de teren:

| Nr. Crt | OBIECTE DE INVESTITIE | Total (mp) | Amplasament | Ocupare temporara (mp) | Ocupare definitiva (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Teren extravilan (mp) | Teren intravilan (mp) |  |  |
| 1 | Drum de intretinere | 3.028 | 3.028 | - | 3.893 | 3.028 |
| 2 | Spatiu incrucisare Km 0+450 | 65 | 65 | - | 85 | 65 |
| 3 | Spatiu incrucisare Km 0+600 | 65 | 65 | - | 85 | 65 |
| 4 | Rigole pluviale | 865 | 865 | - | 950 | 865 |
|  | TOTAL | 4.023 | 4.023 | - | 5.013 | 4.023 |

Suprafeţele extravilane ce vor fi ocupate la implementarea prezentului proiect sunt în cea mai mare parte reprezentate de drumuri agricole neamenajate si terenuri agricole sau pârloage (foste terenuri agricole abandonate). Pe marginea drumurilor de acces (drumuri de pământ) se află vegetaţie ruderală (de margini de drumuri) şi segetală (buruieni de culturi agricole).

In zona vizata de proiect au fost identificate tipuri de habitate comune pajiştilor stepice secundare, zonelor ruderalizate datorită influenţelor antropice (cultivarea pământului) şi marginilor de culturi agricole.

Profil longitudinal

Linia drumului de intretinere proiectat urmărește linia actuală a terenului cu mici modificări (modificari generate de realizarea sistemului rutier nou), asa incat pasul de proiectare prevăzut de STAS 863/85 si cerintele beneficiarului să fie respectate. Profilul longitudinal pe acest drum prezinta declivități medii, specifice zonei de ses, marea majoritate a valorilor acestora inscriindu-se în intervalul 0,0% - 2,5%.

Profil transversal

Drumul de intretinere proiectat prezinta pe toata lungime lui un profil transversal specific unui drum de clasa tehnica V, cu o banda de circulație având lățimea partii carosabile de 2,75 m si a platformei de 3,0m (platforma minima cnf. Ordin MT nr. 1296/2017).

Drumul analizat prezinta - profil curent cu o banda de circulație:

-	      platforma drum					3,5 m

-  	      lățimea carosabil				2,75 m

-	      panta transversala in acoperis		3,0%

Structura rutieră

La baza dimensionării a stat studiul geotehnic prin care s-a stabilit grosimea și compozitia straturilor existente din vatra drumului și capacitatea portanta a pamantului din patul drumului.

Dimensionarea sistemului rutier s-a făcut pentru traficul de perspectiva.

Pentru realizarea sistemului rutier nou (necesar pentru largire parte carosabila) se va folosi urmatoarea structura rutiera :

- 20 cm strat de piatra sparta, amestec optimal, sort 0-63

- 20 cm strat de forma piatra sparta, sort 63-80

- decapare pamant vegetal

Grosimile sunt calculate dupa compactare care trebuie sa fie in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini. Traficul mediu atras în 24 ore va fi in jurul a 5 autovehicule cu un tonaj total de max. 7,5 to/autovehicul.

Spatiile de incrucisare preoiectate si penele lor de racordare la drum vor avea aceeasi structura rutiera cu cea a drumului.

Scurgerea apelor

Pe intreaga lungime a drumului ce face obiectul prezentei documentatii a fost necesara studierea cu atenție a scurgerii apelor. Apele meteorice se vor descarca in rigole de pamant ce se vor executa la marginea platformei si apoi gravitational catre emisari. Se vor monta 3 podete din elemente prefabricate din beton cu dimensiunile: d=300 mm si L= 4,00 m, in conformitate cu planul de situatie al proiectului.

Siguranța circulației

Proiectarea sistemului de semnalizare și marcaj va fi efectuat atât pentru traseul studiat cât și pentru căile de comunicații rutiere care îl intersectează cu acces la aceasta. Se vor respecta prevederile STAS 1848.

Se va realiza un parapet metalic cu nivel de protectie – N2 in conformitate cu normativul AND 593/2012 si va fi dispus  in conformitate cu planul de situatie al proiectului.

- Profilul si capacitatile de productie

Beneficiarul investitiei este S.C. Eolica Dobrogea One S.A.

Nu exista activitati de productie in cadrul proiectului prezentat.

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

In cadrul prezentului proiect nu exista instalatii si nici fluxuri tehnologice.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marime, capacitate

Nu exista activitati de productie in cadrul proiectului prezentat.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati si modul de asigurare a acestora

Materiile prime si materialele necesare pentru realizarea prezentului proiect vor fi achizitionate de la societati specializate si vor fi transportate pe amplasament cu autovehicule corespunzatoare.

Alimentarea cu combustibili, a utilajelor si autovehiculelor utilizate la dezvoltarea proiectului, se va face in afara amplasamentului la statii de distributie carburanti autorizate.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Prezenta investitie nu necesita racordare la retele de utilitati.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Lucrarile de constructie a drumului de intretinere, propus in cadrul prezentului proiect, vor conduce la ocuparea pe termen scurt a unor suprafete de teren din imediata vecinatate a structurii rutiere. Aducerea la starea initiala a  zonelor afectate de lucrari se va face, in cel mai scurt timp posibil,  progresiv, dupa finalizarea fazelor si etapelor de constructie si in asa fel in cat la finalizarea investitiei sa nu existe suprafete de teren ocupate suplimentar sau afectate.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Realizarea proiectului nu necesita crearea de noi cai de acces si nici schimbarea celor existente in zona. In fapt aceasta investitie este o cale noua de acces si va face legatura intre drumurile de intretinere existente in parcul eolian.

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare

La construirea drumului de intretinere se vor folosi resurse naturale uzuale, respectiv agregate din sorturile mentionate in memoriul tehnic,  utilizate in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect.

Pentru perioada de exploatare a drumului de intretinere nu sunt necesare resurse naturale.

- Metode folosite in constructie/demolare

Construirea drumului de intretinere are in vedere urmatoarele etape:

1. Sapatura pana la cota de fundare a platformei drumului.

2. Compactarea stratului local de loess.

3. Executia stratului platformei drumului din piatra sort 63-80 si compactarea acestuia.

4. Executia stratului latime carosabila din piatra sort 0-63 si compactarea acestuia.

5. Realizarea sistemului pentru preluarea si evacuarea apelor pluviale.

6. Montarea sistemului de protectie si a celui de semnalizare si marcaj.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punere in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Investitia analizata in prezentul memoriu presupune realizarea unui drum de intretinere care sa uneasca drumurile existente.

Pentru faza de constructie, planul de executie, are urmatoarele etape:

1. Crearea organizarii de santier

2. Executare terasamente

3. Realizare suprastructura drum

4. Realizare rigole pluviale

5. Readucerea la starea initiala a suprafetelor de teren ocupate temporar sau afectate de lucrarile de constructie.

6. Realizare sistem de protectie si de semnalizare

7. Desfacerea organizarii de santier.

Pentru punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara nu este necesar un plan de executie.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus se incadreaza in categoria lucrari de infrastructura – drum.

Dupa constructie si punere in functiune va deveni parte integranta a sistemului de drumuri de intretinere ce deserveste parcu eolian Mihai Viteazu.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au fost luate in considerare alternative privind proiectul propus deoarece acesta satisface criteriile: distanta cea mai mica intre punctele de legatura si cea mai mica ocupare permanenta a suprafetei de teren.

- Alte activitati ce pot aparea ca urmare a proiectului ( extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport ale energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu se 	cunosc si nu pot fi estimate la aceasta data.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Autorizatiile si avizele mentionate in certificatul de urbanism nr.42 din 19.09.2019 emis de Primaria Comunei Mihai Viteazu.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Nu se vor executa lucrari de demolare deoarece terenul pe care se doreste implementarea proiectului este liber de constructii.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

- Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului

Investitia se afla in extravilanul comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta, drumul de intretinere proiectat este amplasat in totalitate pe teren cu folosinta de drumuri agricole neamenajate ( drumuri de pamant ) si se invecineaza partial cu  un fost canal de irigatie si cu terenuri agricole.

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Amplasarea proiectului la mare distanta de zonele de frontiera si potentialul nesemnificativ al poluantilor de a afecta zona de implementare sau zone invecinate, exclud posibilitatea impactului transfrontalier.

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In zona de amplasare a proiectului nu sunt situri arheologice sau monumente istorice potrivit Listei monumentelor istorice si Repertoriului arheologic national.

Cele mai apropiate situri istorice sunt situate la:

1. aproximativ 4 km:  loc. Fantanele

– sit arheologic, Cod LMI CT-I-s-B-02660

– asezare rurala, Cod LMI CT-I-s-B-02660.01

– apeduct, Cod LMI CT-I-s-B-02660.02

2. aproximativ 3 km: loc. Mihai Viteazu

– asezare, Cod LMI CT-I-s-B-02700

– ansamblu tumuli, Cod LMI CT-I-s-A-02701

3. aproximativ 8 Km: loc. Tariverde

– asezare, Cod LMI CT-I-s-B-02757

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

In prezent zona vizata pentru constructia proiectului are utilizare de drum agricol (drum de pamant). Prin implementarea investitiei propuse destinatia terenului, de drum, nu va fi schimbata si conditiile de utilizare a drumului vor fi mult imbunatatite. Terenurile adiacente drumului sunt utilizate in agricultura si zone mai restranse pentru pastorit.

• Politici de zonare şi de folosire a terenului

Proiectul propus se incadreaza in categoria de lucrari de infrastructura – drum si dupa realizare va fi folosit ca atare.

• Arealele sensibile

Obiectivul nu este situat in imediata vecinatate a nici unui sit protejat. Distanta fata de cele mai importante arii/situri protejate din zona este:

A)  Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA) – Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000

1.   Delta Dunarii si Complexul Razim - Sinoe - RO SPA 0031 – la cca. 2,5 Km in partea de Est si 4,4 Km in partea de Sud;

2.   Stepa Casimcea – RO SPA 0100 – la cca.6,6 Km;

B)  Situri de Importanta Comunitara (SCI) – Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000

4.    Delta Dunarii – RO SCI 0065 – la 8,6 Km;

5.    Podisul Nord Dobrogean – RO SCI 0201 – la cca. 5 Km;

Avand in vedere ca prin implementarea prezentului proiect nu vor fi afectate habitate prioritare, specii amenintate, zone de reproducere, zone de iernare sau de hranire  putem afirma ca impactul potential asupra ecosistemelor terestre si acvatice este nesemnificativ.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Pentru proiectarea drumului propus au fost efectuate studii topografice cu echipamente moderne si programe adecvate lucrarilor de drumuri. Coordonatele geografice ale drumului proiectat au fost depuse la APM Constanta in cadrul etapei de evaluare initiala a proiectului propus.

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul, proiectul propus se va dezvolta pe un drum agrar existent.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada de implementare a proiectului pe amplasament nu se depoziteaza substante cu potential de poluator in caz de deversare (uleiuri, combustibili, etc.).

Masurile generale ce trebuie avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa:

- utilizarea toaletelor ecologice prevazute cu lavoare, in numar suficient in cadrul organizarii de santier;

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier, numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- depozitarea materialelor de constructie necesare si a deseurilor generate numai in spatiile special amenajate;

- beneficiarul (SC Eolica Dobrogea One SA.) va impune constructorului sa se doteze cu material absorbant si sa aiba implementate proceduri de interventie eficiente in caz de producere a unor scurgeri necontrolate de produse petroliere in zonele unde se executa lucrari;

In perioada de functionare a obiectivului se apreciaza ca nu vor exista surse de poluare.

- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt necesare.

b) Protecţia aerului:

- Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de implementare a proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili, etc.

Pentru desfasurarea lucrarilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizate, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate.

De asemenea, lucrarile pot determina pe termen scurt o crestere a cantitatilor de pulberi in zona, crestere ce ar putea fi determinate de: manipularea materialelor de constructii, lucrari de excavatie sau procese de nivelare si compactare.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor se recomanda:

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

In perioada de functionare a obiectivului, principala sursa de emisii in aer este reprezentata de traficul ce se va desfasura pe drumul de intretinere: acest trafic este incadrat la clasa de trafic foarte usor si de aceea se apreciaza ca obiectivul nu va reprezenta o sursa de poluare a factorului de mediu aer.

- Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu este cazul.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Surse de zgomot si de vibratii

In perioada de implementare a investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

- realizarea lucrarilor specifice de amenajare a obiectivului ;

- intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

- lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

In perioada de functionare a obiectivului, principalele surse de zgomot sunt vehiculele si utilajele ce tranziteaza drumul. Din prognoza de trafic intocmita in cadrul memoriului tehnic pentru proiect reiese faptul ca media zilnica a vehiculelor pe acest drum se va situa la un nivel de 5 vehicule. Deci  putem sa consideram ca datorita numarului scazut de vehiculele ce tranziteaza drumul nu constituie o sursa majora de zgomot, nu mai mare decat in prezent.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

- Sursele de radiaţii

Nu este cazul.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

In perioada de implementare a proiectului potentialele surse de poluare a solului pot fi:

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale fie de la utilajele folosite la realizarea lucrarilor.

- depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor de realizare a investitiei.

- executia neingrijita a lucrarilor de constructie si imprastierea materialelor sau a substantelor  pe sol.

In perioada de functionare a obiectivului, se apreciaza ca in conditii normale de exploatare, nu exista  surse de poluare a solului.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

In perioada de implementare a proiectului se vor respecta urmatoarele:

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare , evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- se va achizitiona material absorbant  si in cazul aparitiei de scurgeri de produse petroliere se va interveni cu promptitudine;

In perioada de functionare a obiectivului nu sunt necesare lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona de implementare a proiectului nu exista areale sensibile. Cele mai apropiate zone cu areale sensibile sunt situate la o mai mare de 2,5 km.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul.

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Zona vizata de proiect este situata in extravilan, cea mai apropiata zona de locuit sau zona cu obiective de interes find situata la mai mult de 2 Km distanta.  Impactul asupra acestora este deci nesemnificativ.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu este cazul.

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

Categorii de deseuri generate in perioada derularii proiectului

| Nr. Crt. | Denumire deseu | Sursa de generare | Cod deseu conf. H.G. nr. 856/2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri menajere | Organizare santier | 20 03 01 |
| 2. | Pamant si pietre | Lucrari de terasare | 17 05 04 |
| 3. | Deseuri de ambalaje | Materiale utilizate | 15 01 01 15 01 02 |

Cantitatile de deseuri generate vor varia zilnic functie de numarul persoanelor implicate in activitati, tipul de lucrari efectuate, etc.

- Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada lucrarilor de executie a proiectului, se vor lua urmatoarele masuri:

- se vor intocmi fise pentru evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase)

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora.

- evacuarea programata a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri.

- respectarea prevederilor  H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate.

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament.

- personalul va fi instruit cu privire la programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate.

- la terminarea lucrarilor de realizare a proiectului, se vor indeparta  toate deseurile de pe amplasament.

- Planul de gestionare a deşeurilor

In perioada executarii lucrarilor investitiei se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

- deseuri menajere - acestea vor fi colectate in recipiente inchise si depozitate spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- resturi de materiale de constructii - se vor colecta pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari.

- deseuri de ambalaje – se vor colecta pe categorii ( hartie si carton; plastic; lemn; metal; ) si vor fi stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Nu este cazul.

- Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

- Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ).

Prin amplasarea sa, in extravilan la mare distanta de zone de locuit, impactul asupra factorilor de mediu se va manifesta doar local, fara influente asupra populatiei si a sanatatii umane, esalonat pe etape de lucru si cu efecte nesemnificative. In perioada de functionare a proiectului, impactul este nesemnificativ si in general se va manifesta prin zgomotul provocat de trafic.

- Impactul direct este determinat de :

- Reducerea nesemnificativa a suprafetei de vegetatie prin implementarea proiectului;

-Tasarea solului si subsolului pe o adancime si pe o suprafata foarte reduse, dat fiind  dimensiunile si incarcaturile  reduse ale constructiilor.

- Impactul indirect se refera la:

- reducerea suprafetei de hranire a unor specii de pasari - nu este cazul;

- fragmentarea suprafetelor de hranire ale unor specii ale avifaunei – nu este cazul;

- retragerea unor specii de pasari si a unor animale mai in interiorul padurii limitrofe – nu este cazul.

- Impactul secundar – nu este cazul.

- Impactul cumulativ este acea situatie ce se poate atinge in cazul prezentei intr-un areal a mai multor obiective/activitati, si ca o consecinta cresterea concentratiei unui poluant intr - un punct dat, daca exista ca emisie de la mai multe activitati. In cazul prezentului proiect nu este cazul.

- Impactul pe termen scurt se refera la perioada de construire si consta in:

- Emisiile de gaze de esapament ale mijloacelor de transport al materialelor ;

- Emisiile de praf urmare a activitatilor desfasurate;

- Zgomotul produs de mijloacele de transport si utilajele de lucru ;

- Prezenta mai numeroasa a omului in zonele de lucru.

- Impactul pe termen lung include toate aspectele privitoare la impactul direct si indirect cu precizarea ca acest impact va fi nesemnificativ, activitatea desfasurandu-se in extravilan, in zona puternic antropizata unde activitatile agricole au schimbat si modificat cu mult timp in urma distributia si dimensiunile populatiilor si habitatelor specifice regiunii biogeografice stepice.

- Impactul permanent – nu este cazul.

- Impactul temporar – poate sa apara in unele perioade ale fazei de construire si va disparea imediat dupa incetarea lucrarilor.

- Impactul negativ – nu se estimeaza.

- Impactul pozitiv – prin imbunatatirea conditiilor de trafic se estimeaza o imbunatatire a conditiilor sociale si economice cu influente pozitive asupra populatiei si sanatatii umane.

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)

Potentialul impact se va resimti doar la nivel local, in perioada de efctuare a lucrarilor si nu va avea efecte asupra populatiei, habitatelor sau al speciilor din zona.

- Magnitudinea şi complexitatea impactului

In ceea ce priveste magnitudinea si complexitatea impactului asupra zonei de dezvoltarea a proiectului, trebuie sa subliniem ca in perioada de executie a lucrarilor impactul asupra mediului este redus si temporar. Potentialii poluanti ce pot fi generati in perioada de executie: pulberi in suspensie,  gaze de ardere de la motoare, emisii de zgomot pentru factorul de mediu aer si pierderile accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule ce pot afecta factorul de mediu sol. Urmare a celor prezentate se poate afirma ca magnitudinea impactului va fi nesemnificativa si ca nu se poate vorbi despre o complexitate a potentialului impact.

- Probabilitatea impactului

Urmare a aspectelor prezentate in memoriu si a argumentelor aduse la punctele anterioare din prezentul capitol, probabilitatea impactului este estimata ca fiind foarte redusa.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Potentialul impact asupra mediului va exista in perioada de executie a lucrarilor de realizare drum de intretinere, durata nu va depasi perioada de executie, frecventa redusa si temporara, reversibilitatea impactului imediata dupa incetarea lucrarilor.

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Reducerea efectiva a impactului se poate realiza prin:

- respectarea conditiilor impuse prin acte de reglementare emise de autoritatile competente.

- respectarea prevederilor din prezentul memoriu de prezentare

- Natura transfrontalieră a impactului

Amplasarea proiectului la mare distanta de zonele de frontiera si potentialul nesemnificativ al poluantilor de a afecta zona de implementare sau zone invecinate, exclud posibilitatea impactului transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pentru pretectia calitatii factorului de mediu aer se vor stropi agregatele si drumurile tehnologice pentru a diminia degajarea pulberilor.

Pentru protecţia factorilor de mediu sol, ape subterane şi a ape de suprafaţă se propun urmatoarele măsuri:

- colectarea şi evacuarea periodică sau ori de căte ori este necesar a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii;

- dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor prin societati autorizate.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/ programe/ strategii/documente de planificare.

Nu este cazul.

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele) Nu este cazul;

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Pentru implementarea prezentului proiect este prevazuta ocuparea temporara a unor suprafete suplimentare pentru infiintare organizare de santier. Toate utilajele si echipamentele vor stationa in zona de lucru pe timpul efectuarii lucrarilor, iar la finalul zilei vor fi retrase in baza de lucru a constructorului.

In spatiul organizarii de santier se vor asigura:

- se va asigura imprejmuirea zonei

- se va monta panou cu informatii privind denumire proiect, beneficiar, numar autorizatie de construire si valabilitatea acesteia

- se va asigura accesul controlat si paza obiectivului.

- se vor lua masuri pentru respectarea normelor PSI specifice lucrarilor desfasurate.

- se vor amplasa baraci/containere si tualete ecologice.

- spatii pentru depozitarea materialelor si echipamentelor, zone pentru stationarea utilajelor si a autovehiculelor.

- se vor amenajarea spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a lucrarilor investitiei.

- Localizarea organizării de şantier

Organizarea de santier va fi amplasata in zona de implementare a proiectului, mai exact la intersectia drumului propus cu drumul de langa statia de transformare.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Lucrarile specifice organizarii de santier nu au impact asupra factorilor de mediu. Practic organizarea de santier este o zona de campare a autovehicolelor si utililajelor, de depozitare a unor materiale, de stocare temporara a deseurilor si de asigurare a utilitatilor pentru personalul antrenat in lucrarile de constructie.

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Pe toata perioada existentei organizarii de santier sursele de poluanti vor fi reprezentate de utilaje si autovehicole. Poluantii emisi sunt gazele de ardere de la  motoare si pulberile antrenate la efectuarea manevrelor sau a lucrarilor.

Instalatiile de retinere, evacuare si dispersie a gazelor sunt cele din dotarea autovehicolelor si a utilajelor. Pentru diminuarea degajarii de pulberi in zona organizarii de santier, periodic se vor stropi cu apa platformele si drumurile.

- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

In zona organizarii de santier se vor asigura si se vor respecta urmatoarele dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti:

- delimitarea prin imprejmuire a zonei.

- amenajarea spatiilor pentru depozitarea deseurilor si dotarea cu un numar suficient de pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor.

- amplasarea de tualete ecologice.

-  utilizarea de utilaje/autovehicole in stare buna de functionare si verificarea permanenta a acesteia.

- utilizarea de combustibili cu un continut scazut de sulf si achizitionarea acestora de la societati de distributie autorizate.

- restrictionarea vitezei de deplasare a utilaje/autovehicole pentru reducerea emisiilor de pulberi.

- dotarea cu materiale absorbante si utilizarea acestora in situatiile de poluari accidentale.

- predarea deseurilor generate, la intervale regulate, in vederea eliminarii/ valorificarii de catre societati autorizate.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

### La finalizarea investitiei nu vor exista suprafete de teren afectate, refacerea zonelor ocupate temporar in perioada de implementare a proiectului se va desfasura progresiv cu etapele de constructie.

### Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului sunt:

### - evacuarea cantitatilor de sol rezultate din terasamente si depozitarea lor in locurile indicate prin autorizatia de construire.

### - desfintarea organizarii de santier.

### - predarea tuturor deseurilor existente pe amplasament la data finalizarii.

### - refacerea si aducerea la starea initiala a tuturor suprafetelor de teren, inclusiv cele unde a functionat organizarea de santier.

- Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru evitarea oricaror situatii de poluari accidentale este necesar sa se respecte toate prescriptiile tehnice de exploatare si intretinere ale utilajelor si autovehiculelor folosite pe toata durata executiei proiectului.

Masurile necesare pentru prevenirea poluarilor accidentale:

- intretinerea si exploatarea corespunzatoare a utilajelor/autovehicolelor.

- instruirea periodica a personalului

- efectuarea interventiilor si alimentarea cu carburant in locuri special amenajate.

Modul de interventie in cazul unor poluari accidentale:

- sistarea sursei de poluare

- limitarea extinderii poluantului

- indepartarea efectelor produse de poluare

- colectarea si eliminarea deseurilor rezultate in timpul interventiei

- refacerea zonei afectate

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Nu este cazul in aceasta etapa.

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Nu este cazul in aceasta etapa.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

- Plan de situatie ( scara 1:500 ), anexa la Certificatul de urbanism nr. 42 din 19.09.2019, emis de Primaria Comunei Mihai Viteazu.

- Plan de ansamblu ( scara 1:10.000 ) pentru Parc Eolian Mihai Viteazu, anexa la Certificatul de urbanism nr. 42 din 19.09.2019, emis de Primaria Comunei Mihai Viteazu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deşeurilor

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

Nu este cazul in aceasta etapa.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul. Prezentul proiect nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificari si completari ulterioare.

Coordonatele in sistem de proiectie  nationala Stereo 1970 sunt prezentate in „Cap. V- Descrierea amplasarii proiectului”.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

NU este cazul.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic

Nu este cazul.

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral

Nu este cazul.

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Nu este cazul.

Beneficiar

Eolica Dobrogea One S.A.

Elaborator

P.F.A. Tone Iosif