DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE     (PROIECT)

Nr. 2822RP din 20.05.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA prin rep. Ing. sef Victor Marius Chiriac – Zona Retea MTJT Constanta, cu sediul in  Judetul Constanta, Municipiul Constanta, strada Nicolae Iorga, nr. 89A, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2822RP/10.03.2020, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 13.05.2020, că proiectul: „IMBUNATATIRE TENSIUNE LEA JT LOCALITATEA MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA – LUCRAREA NR. 54/2019 STRAZI: STR. MOLDOVEI, FDT. MOLDOVEI, STR. ILIE DINCA, STR. ARDEALULUI, STR. PLOPULUI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, STR. DECEBAL, STR. KEMAL AGI AMET, STR. OLTENIEI, STR. MARGARITARULUI, STR. MONUMENTULUI, STR. CAMELIILOR, STR. LACRAMIOARELOR, STR. FAGULUI, STR. STEJARULUI, STR. FRASINULUI, STR. CASTANILOR, STR. PALTINILOR, STR. TEILOR, STR. CALUGARENI, STR. DUMITRU CHICOS, STR. DOROBANTI, STR. VASILE ALECSANDRI, STR. CALARASI, STR. ECATERINA TEODOROIU, STR. IZVORULUI, STR. PÂRÎULUI”, amplasat in Judetul Constanta, Municipiul Medgidia, strazi-trotuare aferente domeniului public al Municipiului Medgidia, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa II, punctul 3, litera b), pct. 13, litera a).

b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune îmbunătățirea nivelului tensiunii retelei electrice aeriene de 0,4 kV din Municipiul Medgidia, zona strazilor: Moldovei, Aleea Moldovei, Str. Ilie Dinca, Ardealului, Plopilor, Tudor Vladimirescu, Decebal, Kemal Agi Amet, Olteniei, Margaritarului, Monumentului, Cameliilor, Lacramioarelor, Fagului, Stejarului, Frasinului, Castanilor, Paltinilor, Teilor, Calugareni, Dumitru Chicos, Dorobanti, Vasile Alecsandri, Calarasi, Ecaterina Teodoriu, Izvorului, Paraului.

Lucrări propuse:

1. Lucrari in zona PTCZ 9, 6/0,4 kV – 400 kVA existent

- Se va demonta conductorul clasic existent.

- Se vor inlocui toți stâlpii necorespunzatori marcati pe planul de situatie nr.2 (9 buc.) dupa cum urmeaza : stâlpi speciali 10/E în fundație turnată (5 buc – stalpii nr.28, 17, 13, 1, 1’), stâlpi de susținere 10/C in fundatie turnata (4 buc – stalpii nr.26, 15, 12, 2).

- Se vor monta doua cutii stradale cu cleme in soclu de beton la baza stalpilor nr.15 si 1 pentru sectionarea circuitelor (Stalpul nr.15 PT563 cu PT9; Stalpul nr.1 PT9 cu PT89).

- Se vor reglementa portiunile de retea aeriana neconforme, prin demontarea conductorului existent neizolat si pozarea TYIR 3x70+54,6 mmp.

- Se vor inlocui conductoarele neizolate aferente circuitelor de iluminat public din zona cu conductor TYIR AL4x16 mmp si se vor reface bransamente.

- Toţi stâlpii de beton, elementele de pe aceştia si toate echipamentele proiectate pe joasa tensiune se vor lega la nulul reţelei si vor fi inscriptionati/inscriptionate in vederea avertizarii trecatorilor asupra pericolului de electrocutare.

- Se vor monta prize de pamant noi conform planului de situatie si se vor reglementa cele existente conform STAS 12604/4.

- La cele doua cutii stradale proiectate se vor realiza prize de pamant cu Rp<4 ohmi;

2. Lucrari in zona PTCZ 11, 6/0,4 kV – 1x250+1x400 kVA existente

- Se va demonta conductorul clasic existent.

- Se vor inlocui toți stâlpii necorespunzatori marcati pe planul de situatie nr.3 (5 buc.) dupa cum urmeaza : stâlpi speciali 10/E în fundație turnată (4 buc – stalpii nr.39, 43, 59, 82), stâlpi de susținere 10/A in fundatie burata (1 buc – stalpul nr.69).

- Se va inlocui punctul de aprindere monofazat cu unul trifazat. Se vor reglementa portiunile de retea aeriana neconforme, prin demontarea conductorului existent neizolat si pozarea TYIR 3x70+54,6 mmp.

- Se vor inlocui conductoarele neizolate aferente circuitelor de iluminat public din zona cu  conductor TYIR AL4x16 mmp si se vor reface bransamente.

- Toţi stâlpii de beton, elementele de pe aceştia si toate echipamentele proiectate pe joasa tensiune se vor lega la nulul reţelei si vor fi inscriptionati/inscriptionate in vederea avertizarii trecatorilor asupra pericolului de electrocutare.

- Se vor monta prize de pamant noi conform planului de situatie si se vor reglementa cele existente conform STAS 12604/4.

3. Lucrari in zona PTA 17, 20/0,4 kV – 400 kVA existent

- Se va demonta conductorul clasic existent.

- Se vor inlocui toți stâlpii necorespunzatori marcati pe planul de situatie nr.4 (2 buc.) dupa cum urmeaza : stâlpi speciali 10/E în fundație turnată (1 buc – stalp nr.141), stâlpi de susținere 10/C in fundatie turnata (1 buc – stalpul nr.140).

- Se vor reglementa portiunile de retea aeriana neconforme, prin demontarea conductorului existent neizolat si pozarea TYIR 3x70+54,6 mmp.

- Se vor inlocui conductoarele neizolate aferente circuitelor de iluminat public din zona cu  conductor TYIR AL4x16 mmp si se vor reface bransamente.

- Toţi stâlpii de beton, elementele de pe aceştia si toate echipamentele proiectate pe joasa tensiune se vor lega la nulul reţelei si vor fi inscriptionati/inscriptionate in vederea avertizarii trecatorilor asupra pericolului de electrocutare.

- Se vor monta prize de pamant noi conform planului de situatie si se vor reglementa cele existente conform STAS 12604/4.

4. Lucrari in zona PTAb 19, 20/0,4 kV – 630 kVA existent

- Se va demonta conductorul clasic existent.

- Se vor inlocui toți stâlpii necorespunzatori marcati pe planul de situatie nr.5 (3 buc.) dupa cum urmeaza : stâlpi speciali 10/E în fundație turnată (3 buc – stalpii nr.184, 201, 192).

- Se va inlocui punctul de aprindere monofazat cu unul trifazat.

- Se va monta o cutie stradala cu cleme in soclu de beton la baza stalpului nr.202 pentru sectionarea circuitelor (Stalpul nr.202 PT19 cu PT86).

- Se vor reglementa portiunile de retea aeriana neconforme, prin demontarea conductorului existent neizolat si pozarea TYIR 3x70+54,6 mmp.

- Se vor inlocui conductoarele neizolate aferente circuitelor de iluminat public din zona cu conductor TYIR AL4x16 mmp si se vor reface bransamente.

- Toţi stâlpii de beton, elementele de pe aceştia si toate echipamentele proiectate pe joasa tensiune se vor lega la nulul reţelei si vor fi inscriptionati/inscriptionate in vederea avertizarii trecatorilor asupra pericolului de electrocutare.

- Se vor monta prize de pamant noi conform planului de situatie si se vor reglementa cele existente conform STAS 12604/4.

- La cutia stradala proiectata se va realiza priza de pamant cu Rp<4 ohmi;

5. Lucrari in zona PTs 38, 20/0,4 kV – 2x250 kVA existent

- Se va demonta conductorul clasic existent.

- Se vor inlocui toți stâlpii necorespunzatori marcati pe planul de situatie nr.6 (11 buc.) dupa cum urmeaza : stâlpi speciali 10/E în fundație turnată (5 buc – stalpii nr.218, 227, 242, 271, 258), stâlpi de susținere 10/C in fundatie turnata (5 buc – stalpii nr.212, 241, 243, 254, 273) si stalpi 10/A in fundatie burata (1 buc – stalpul nr.264).

- Se va monta o cutie stradala cu cleme in soclu de beton la baza stalpului nr.242 pentru sectionarea circuitelor (intersectie strada Dorobanti cu strada Romana).

- Se vor reglementa portiunile de retea aeriana neconforme, prin demontarea conductorului existent neizolat si pozarea TYIR 3x70+54,6 mmp.

- Se vor inlocui conductoarele neizolate aferente circuitelor de iluminat public din zona cu conductor TYIR AL4x16 mmp si se vor reface bransamente.

- Toţi stâlpii de beton, elementele de pe aceştia si toate echipamentele proiectate pe joasa tensiune se vor lega la nulul reţelei si vor fi inscriptionati/inscriptionate in vederea avertizarii trecatorilor asupra pericolului de electrocutare.

- Se vor monta prize de pamant noi conform planului de situatie si se vor reglementa cele existente conform STAS 12604/4.

- La cutia stradala proiectata se va realiza priza de pamant cu Rp<4 ohmi;

6. Lucrari in zona PTAb 563, 6/0,4 kV – 400 kVA existent

- Se va demonta conductorul clasic existent.

- Se vor inlocui toți stâlpii necorespunzatori marcati pe planul de situatie nr.7 (4 buc.) dupa cum urmeaza : stâlpi speciali 10/E în fundație turnată (3 buc – stalpii nr.275.6, 284, 287), stâlpi de susținere 10/C in fundatie turnata (1 buc – stalpul nr.286).

- Se va monta o cutie stradala cu cleme in soclu de beton, pe strada Vasile Lupu, conform planului de situatie nr.7, pentru sectionarea circuitelor din posturile de transformare PT563 si PT89.

- Se vor reglementa portiunile de retea aeriana neconforme, prin demontarea conductorului existent neizolat si pozarea TYIR 3x70+54,6 mmp.

- Se vor inlocui conductoarele neizolate aferente circuitelor de iluminat public din zona cu conductor TYIR AL4x16 mmp si se vor reface bransamente.

- Toţi stâlpii de beton, elementele de pe aceştia si toate echipamentele proiectate pe joasa tensiune se vor lega la nulul reţelei si vor fi inscriptionati/inscriptionate in vederea avertizarii trecatorilor asupra pericolului de electrocutare.

- Se vor monta prize de pamant noi conform planului de situatie si se vor reglementa cele existente conform STAS 12604/4.

- La cutia stradala proiectata se va realiza priza de pamant cu Rp<4 ohmi;

Suprafaţa de teren totala ocupata cu fundatiile stalpilor si cu amplasarea cutiilor stradale, este de

36 m2 din care:

- 34 m2 reprezinta suprafata ocupata definitiv de catre fundatiile stalpilor;

- 2 m2  reprezinta suprafata ocupata definitiv de catre cutiile stradale.

Organizarea de santier se va amplasa cat mai aproape de lucrare pentru a se asigura accesul direct si facil atat al muncitorilor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii, cat si a mijloacelor de interventie rapida in caz de urgenta.

Organizarea de santier se vor realiza prin grija constructorului.

Începerea lucrărilor se va face după stabilirea în prealabil a unui program de lucru, in vederea asigurării unui flux normal al lucrărilor care sa respecte condițiile din avizele obtinute de la autoritatile din domeniu.

Pentru perioada de execuție : conform duratei normate de execuție prezentată de constructor odată cu oferta, beneficiarul va urmări prin personalul său de specialitate care asigură dirigenția lucrării, respectarea condițiilor de calitate și execuție convocând și pe proiectant pentru fazele determinante.

Pentru realizarea lucrărilor aferente, constructorul își va planifica organizarea de șantier pe baza unui proiect propriu în funcție de distanta sediului de șantier și de dotările de care dispune.

Organizarea de șantier se va asigura fără a afecta proprietățile si rețele edilitare existente si alegerea amplasamentului va depinde de modul de organizare a lucrarilor prevazute in proiect pe care constructorul va trebui sa le execute.

In functie de proiectul stabilit de constructor pentru organizarea de santier necesara bunei desfasurari a lucrarilor, se va tine cont si de urmatoarele aspecte:

• amplasarea unei barăci pentru vestiar muncitori (daca este cazul);

• 1 buc. wc ecologic (daca este cazul);

• perioada de desfășurare a activității va fi de 2 luni de la începerea lucrărilor;

• programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic , dar nu mai târziu de ora 20;

• toate locurile cu risc de accidente vor fi împrejmuite si semnalizate corespunzător, existând persoana specializata pentru aceasta activitate;

• va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara;

• materialele folosite la lucrare se aduc la locul de montaj si se montează de regula in aceeași zi;

• echipamentele si utilajele vor fi amplasate si vor fi supravegheate in timpul lucrului astfel încât ele sau parți ale lor sa nu se afle in niciun moment la o distanta mai mica decât distanta de vecinătate fata de instalațiile electrice aflate sub tensiune;

• echiparea si racordarea la rețeaua de 0,4 kV, precum si demontările din vecinătatea instalațiilor aflate sub tensiune se vor face cu rețeaua scoasa de sub tensiune;

• aplicarea de masuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului in ordine si asigurarea curățeniei in zona;

• căile de acces pietonale si rutiere nu vor fi blocate cu utilaje si materiale. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor prevedea cai de acces pietonale si rutiere marcate corespunzător;

• in apropierea șantierului, la momentul elaborării proiectului, daca sunt prevăzute alte lucrări care ar putea sa interfereze cu activitățile care urmează a se desfășura, se vor lua masurile necesare;

accesul la șantier se face pe drumurile publice existente;

• semnalizarea șantierului se va realiza conform normelor în vigoare ținând cont de condițiile în care se realizează lucrările;

• la terminarea lucrărilor se vor demonta toate lucrările de organizare de șantier si se va curata terenul din zonă.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri specifice activităţii de construire: deşeuri municipale amestecate – 20 03 01; beton  17 01 01; fier și oțel - 17 04 05; aluminiu – 17 04 02; ce vor fi gestionate conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: strazi si trotuare aferente, proprietate publica a Municipiului Medgidia, conform certificatului de urbanism nr.279 din 23.12.2019 eliberat de Primaria Municipiului Medgidia.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: Municipiul Medgidia.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu Legea 211/2011, art 17, alin. 3, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- la finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire/desfiintare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                             Lavinia  Monica  ZECA

Intocmit:

Consilier Camelia COSTACHE

#### Nota: redactat în 3 (trei) exemplare.