Memoriu de prezentare

conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Beneficiar: UNEM SOLUTII S.R.L. PRIN MITRIS ADRIANA

Denumirea proiectului:

MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU AC 254/ 04.05.2017 PRIN SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTE CUPLATE INDIVIDUALE P+1E

IN LOCUINTE COLECTIVE P+4E

Amplasament:  Jud. Constanta, Oras Navodari, Zona Mamaia Sat, Str. M17, Nr. F.N ,

PARCELA 166/46, LOT 1, CF 115881

MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI :

MODIFICARE PROIECT AUTORIZAR CU AC 254/ 04.05.2017

PRIN SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTE CUPLATE INDIVIDUALE P+1E

IN LOCUINTE COLECTIVE P+4E

Amplasament:  Jud. Constanta, Oras Navodari, Zona Mamaia Sat, Str. M17, Nr. F.N , PARCELA

166/46, LOT 1, CF 115881

TITULAR :  UNEM SOLUTII   S.R.L. PRIN MITRIS ADRIANA

Sediul  :  Jud. Constanta, Mun. Constanta, Strada Dacia, nr. 62

Nr. Reg. Com. J13/1927/2014, CUI RO33647470

Reprezentant legal: mandatar Mitriş Adriana

Telefon: 0747.339.452, 0740632576

Proiectant:    CREATIVE ARCHITECTURE DESIGN S.R.L

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## 3.1.     Rezumat al proiectului

Situatia existenta

Terenul propus pentru realizarea investitiei este situat in intravilanul Jud. Constanta, Oras Navodari,  Zona Mamaia Sat, Str. M17,  Nr. F.N. , parcela 166/46,  C.F. 115881,  si este format din teren in suprafata de 1042,00 mp (anexa 1 –plan de incadrare in zona).

In prezent pe teren exista doua perne de balast executate in proportie de 100%, lucrari ce reprezinta consolidarea terenului de fundare. Amplasamentul pernelor din balast pentru consolidarea terenului este executat conform Autorizatiei de construire nr. 254 /  04.05.2017.( anexa 2). Pentru proiectul initial titularul a obtinut de la APM Constanta Clasarea notificarii cu nr.1144RP/ 15.03.2017 (anexa 3).

Lotul are o forma poligonala, cu urmatoarele laturi si vecinatati :

- latura de nord-vest (lungime 50.21 m /  6.14 m)  -  Alee Acces

- latura de nord-est (lungime 21.01 m)   -  Propr. Jugan J. si Dogaru Paul

- latura de sud-est (lungime 44.09 m )   -  Propr. Vasile Nicolae

- latura de sud-vest (lungime 18.26 m)  -  Strada M17 – De 166/44

Terenul analizat se afla in proprietatea dlui DRAGONEI CRISTIAN CONSTANTIN, iar investitorul este societateaUNEM SOLUTII S.R.L.

Conform Certificatului de urbanism nr. 162/ 03.03.2020 emis de Primaria Orasului Navodari, atasat anexei 4 destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, este cea de locuinte cu caracter sezonier sau permanent, dotari turistice sau complementare.

In prezent terenul propus pentru realizarea proiectului, este liber de constructii.

Situatia proiectata

Pe terenul analizat, titularul propune  modificarea proiectului autorizat cu AC. NR. 254 /  04.05.2017 respectiv realizarea constructiei Corp C1 cu regim de inaltime P+4E si functiune de locuinte colective in locul celor 2 Locuinte cuplate cu regim de inaltime P+1E formate din patru corpuri, Corp C1, C2, C3, C4.(anexa 5- plan de situatie )

Constructia Corp C1 propusa prin modificare de proiect se va realiza peste cele doua perne de balast cu rol de consolidare a terenului. Pernele din balast executate in proportie de 100 % se vor extinde si se vor uni rezultand o singura perna din balast conform dimensiunilor constructiei propuse prin modificare si conform incarcarilor acesteia ori se vor reface.

Constructia C1 – Locuinte colective va dispune de aproximativ 25 de unitati locative, respectiv 5 unitati locative pentru fiecare nivel.

Constructia va avea  o suprafata construita la sol de aproximativ 364.15  mp si suprafata desfasurata de aproximativ 1855.75 mp.

Cladirea se va amplasa la o distanta de 2.00 m fata de latura dinspre Nord-Est, 5.83 m fata de latura dinspre Nord-Vest, 3.10 m fata de latura dinspre Sud-Est si 10.02 m fata de latura dinspre Sud-Vest (Strada M17). Se va mentine distanta de 2.00 m fata de balcoanele etajelor.

Inaltimea maxima a constructiei va fi de aproximativ 19.20 m de la cota terenului amenajat.

Constructia va avea un acces pe latura de Nord-Vest si un acces secundar pe latura de Sud-Est. Accesul auto si pietonal se va face pe laturile de Sud-Est din Strada M17 si Nord-Vest din Alee acces.

Se vor amenaja 19 de locuri de parcare in incinta terenului, trotuare de minim 60 cm latime, spatii verzi, rampa pentru peroane cu dizabilitati si spatiu de depozitare pentru deseurile menajere.

Locurile de parcare vor insuma un total de  76 % din totalul numarului de unitati locative.

Tabel nr. 1 INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

| Suprafete, inaltimi, P.O.T., C.U.T. |
| --- |
| SUPRAFATA TEREN ( din acte) | 1042.00 mp |
| SUPRAFATA CONSTRUITA (la sol) | 364.15 mp |
| SUPRAFATA DESFASURATA P+M | 1855.75 mp |
| VOLUMUL CONSTRUCTIEI | 6880 metri cubi |
| SUPRAFATA UTILA TOTALA | 1426.25 mp |
| SUPRAFATA LOCATIVA | 1287.60 mp / 25 ap. |
| NUMAR APARTAMENTE | 25 apartamente |
| NUMAR DE LOCATARI | 50 locatari |
| NUMAR DE LOCURI DE PARCARE | 19 locuri ( 76%) Suprafata = 224.50 mp |
| SPATIU VERDE | 370.35 mp (35.54%) din suprafata terenului |
| TROTUARE, ALEI, PAVAJ | 120.75 mp |
| Terasa acces si rampa persoane dizabilitati | 19.45 mp |
| Suprafata platforma depozitare carucioare si depozitare deseuri menajere | 21.15 mp |
| P.O.T. - procent de ocupare a terenului | 34.95 % |
| C.U.T. – coeficient de utilizare al terenului | 1.78 |
| INALTIME MAXIMA LA STREASINA | 16.85 m |
| INALTIME MAXIMA LA COAMA | 19.20 m |

Accesul auto si pietonal

Accesul pe teren se face din Strada M17 pe latura de SUD-VEST si din alee acces pe latura de NORD-VEST, parcela are forma poligonala fiind de colt cu acces pe doua laturi si cota indiviza de 1/15 reprezentand suprafata de 76.36 mp din alee acces ce formeaza Lotul 16 identificat cu Nr. Cad. 1583/16, CF 102459 UAT Navodari.

Parcari

Se vor amenaja 19 de locuri de parcare in incinta terenului, in suprafata de 224,50 mp.

Sistemul constructiv:

Conform datelor prezentate de proiectant, constructia va avea un sistem structural compus din cadre si diafragme de beton armat, dispuse pe cele doua directii principale/ortogonale ale acesteia.

Fundatiile vor fi de tip grinzi continuue de fundare din b.a. Placa de pe sol va fi din beton armat.

Planseele peste parter si peste etaje vor fi din beton armat. Inchiderile se vor realiza din zidarie de caramida de 30 cm, 25 cm si 11,5 cm. Acoperisul  (planseul peste etajul 4 ) va fi de tip terasa necirculabila realizata si finisata astfel incat sa permita amenajarea ulterioara a acesteia si utilizarea ca terasa circulabila.

Peretii exteriori vor avea grosimea de 30cm, iar peretii interiori de 25cm. Peretii despartitori de compartimentare interioara vor avea 11,5 cm grosime.

Cota ±0,00 ce reprezinta cota parterului se va afla cu 45 cm mai sus fata de cota terenului amenajat.

Plafoane

Plafoanele vor fi tencuite si zugravite.

Intradosurile de placa exterioare sub spatiile exterioare (balcoane) se vor placa cu polistiren extrudat ignifug de 8-10 cm si se vor finisa cu cu tencuiala armata cu plasa de fibra de sticla, solutie tip Baumit si zugraveala cu vopsele acrilice de culoare alb si maro.

Pardoseli

Pardoselile vor fi finisate cu parchet laminat pe sapa in camera de zi, holuri si dormitoare. La pardoselile din parchet se prevad plinte din lemn de stejar fixate cu silicon sau plinte din PVC fixate in peretii incaperilor prin dibluri. Pardoselile se vor finisa cu gresie ceramica montata cu adeziv specific in bucatarie si bai. La pardoselile din gresie ceramica se prevad plinte din acelasi material, aplicate similar.

Balcoanele si peronul de acces se vor finisa cu gresie ceramica antiderapanta, peste hidroizolatie cu ciment hidroizolant. Hidroizolatia se va executa si vertical, pe peretii laterali, in continuitate cu hidroizolatia orizontala. La balcoane se propun picuratoare din profile metalice.

Placa de pe sol se va turna peste umplutura pamant compactat cu maiul si udat 30cm grosime, folie polietilena, termoizolatie polistiren extrudat 10cm si strat de rupere a capilaritatii cu pietris ciuruit 10cm.

In casa scarii si paliere pardoselile se vor finisa cu placi din granit iar la balcoane pardoselile vor fi finisate cu gresie ceramica.

Pe zonele cu potential de udare (bai, logii, balcoane) se prevede o hidroizolatie cu ciment hidroizolant. Baile, si balcoanele vor avea pante de 1% pentru scurgerea apelor realizata cu ajutorul sapei de egalizare si panta.

Pentru balcoane se va folosi gresie  ceramica de exterior.

Pardoselile de peste parter, etajele 1,2,3 si 4 se vor realiza in sistem clasic cu sapa de min. 5-8cm grosime, folie de polietilena si parchet. Optional se poate folosi pardoseala in sistem dala flotanta, in acest caz se va adauga polistiren extrudat de 3 cm grosime sub sapa.

Terasa de acces se va finisa cu gresie ceramica antiderapanta, peste hidroizolatie cu ciment hidroizolant. Hidroizolatia se va executa si vertical, pe peretii laterali si parapeti, in continuitate cu hidroizolatia orizontala.

Spatii verzi

Spațiile plantate vor respecta prevederile HCJC 152/25.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate.

Conform HCJC 152/2013, pentru construcțiile cu destinatia de locuinte colective vor fi prevazute spatii verzi si aliniamente cu rol de protectie de minim 30%.

Se vor amenaja la nivelul solului spatii verzi in suprafata de 370,35 mp, respectiv 35,54 % din suprafata terenului, respectandu-se astfel HCJC nr. 152/2013.

Modul de asigurare al utilitatilor

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa se va face din reteaua stradala existenta. Conform aviz RAJA SA  Nr. 522/ 01.04.2020 (anexa 6- aviz RAJA si plan anexa la Aviz RAJA) pe Strada M17, la cca. 20 m, exista conducta de distributie apa Dn.90mm PEHD subdimensionata.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire si dupa avizarea si executarea retelelor hidroedilitare se va reveni la RAJA S.A, cu documentatia tehnica intocmita de un proiectant de capacialitate agreat de RAJA SA si cu certificatul de urbanism emis de primaria Orasului Navodari pentru executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare.

Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate se va face in reteaua de canalizare ce va fi prelungita din Strada M8, M9 sau M12.

Pe Strada M8 exista conducta de refulare ape uzate Dn.800mm OL+PREMO.

Pe Strada M9 si M12 exista conducta de refulare ape uzate Dn.160mm PEHD.

Pe Strada M17 nu exista colector menajer, astfel titularul propune montarea unui bazin vidanajabil cu capacitatea de 60 metri cubi. Bazinul va fi din beton armat impermeabilizat cu hidroizolatie de tip cuva si va avea dimensiune de 5.00 m lungime x 4.00 m latime x 4.00 m  adancime, conform datelor prezentate de proiectant.

Exista un proiect pentru amenajarea retelei de canalizare in zona, aprobat de Primaria Orasului Navodari, acesta fiind in faza de incredintare spre executie, urmand ca la finalizarea retelei de canalizare, imobilul sa fie bransat la noua retea de canalizare.

Pentru apele pluviale

- in perioada executarii lucrarilor de construire a imobilului, apele pluviale se vor scurge liber pe teren.

In cazul aparitiei unor scrugeri de produse petroliere provenite de la utilaje, se vor utiliza materiale absorbante astfel incat sa se evite contaminarea apelor pluviale .

Considerăm că impactul asupra componentei de mediu apă în etapa de realizare a investiţiei este nesemnificativ şi temporar, în condițiile în care lucrările de execuţie se vor realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

- in perioada functionarii obiectivului, Apele pluviale de pe terasa cladirii vor fi evacuate prin intermediul unor burlane circulare si vor fi dirijate catre platforma amenajata din jurul cladirii si de aici pe spatiu verde propus .

  - Justificarea necesitatii proiectului:-

  - Valoarea investitiei: -

  - Perioada de implementare propusa: -

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE- Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991

Nu este cazul

5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice , actualizata

Nu este cazul.

5.3.  Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Sunt prezentate la punctul 3.1. al memoriului.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE

ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

# in mediu

## 6.1.1. Protectia calitatii apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada realizarii proiectului, eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se cara  diverse materiale, de la utilajele folosite (ex. spargerea rezervoarelor de benzina, motorina), ori de la autovehiculele ce tranziteaza zona ,   pot trece din sol in panza freatica, si reprezinta astfel o sursa de poluare pentru ape. In acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in astfel de situatii, in vederea minimizarii efectelor poluarii.

  - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute-Nu este cazul.

## 6.1.2. Protectia calitatii aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO. De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

  - instalațiile pentru reținerea si dispersia poluanților în atmosferă

Nu este cazul

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

  - sursele de zgomot si de vibratii

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu este cazul.

## Protectia împotriva radiatiilor

  - sursele de radiatii – nu este cazul

  - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul

## Protectia solului si subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada derularii proiectului surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

- lucrarile de constructie propriu-zise – executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele  si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deseurilor generate;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

  - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt :

- respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

- managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

- se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect - Nu este cazul.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate   nu este cazul.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

Pe terenul propus pentru realizarea investitiei nu exista obiective culturale sau religioase care sa fie afectate ca urmare a realizarii proiectului.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrarilor de construire a obiectivului. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii din zonă se impune luarea unor masuri, precum cele prezentate in capitolul 6.1.3. al memoriului de prezentare.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament in timpul  realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

  - lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile)

In perioada lucrarilor de executie a proiectului se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 2 Categorii de deşeuri generate în perioada derulãrii proiectului

| Cod deseu conf. H.G. nr. 856/2002 | Denumire deseu | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | Diverse amenajari, interioare si exterioare |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |  |
| 15 01 01 | Ambalaje hartie –carton |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice |  |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Organizarea de șantier |

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de constructie a obiectivului se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier, si predarea catre societati autorizate.

Generarea si managementul deseurilor in perioada functionarii obiectivului

Tabel nr. 3 Categorii de deşeuri generate în perioada funcţionãrii obiectivului

| Cod deseu conf. H.G. nr. 856/2002 | Denumire deseu | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri menajere | Zona administrativa |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton |  |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |  |
| 15 01 01 | ambalaje de materiale plastice |  |

Colectarea deseurilor generate pe amplasament se va face intr-un spațiu special amenajat . Se va institui colectarea selectiva a deseurilor pe categorii, in recipiente colorate diferit si inscripționate. Inainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor.

  - programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de executie a proiectului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- respectarea prevederilor  H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase);

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament ;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la terminarea lucrarilor de realizare a proiectului, se vor indeparta  toate deseurile de pe amplasament.

# Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substantțele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse– nu e cazul.

  - modul de gospodarire a substanțtelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea condițiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii- Nu este cazul

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

  - Factorul de mediu apa

În perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

În perioada funcționării obiectivului:

- se vor efectua verificări periodice ale stării retelelor de colectare a apelor uzate menajere si a bazinului vidajabil;

- consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei.

7.2.    Factorul de mediu aer

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO.

De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de construire a imobilului, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

7.3.Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- se va proceda la oprirea mototarelor utilajelor in perioadele in care acestea nu sunt in activitate;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

## Protectia solului si subsolului

In perioada derularii proiectului surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

- lucrarile de constructie propriu-zise – executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele  si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deseurilor generate;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt :

- respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

- managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

- se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca in conditii normale de functionare a obiectivului , nu exista exista surse de poluare a solului.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Realizarea si functionarea investitiei propuse nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G.nr. 57/ 2007 privind regumul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nu exista riscul afectarii asezarilor umane ca urmare a construirii si functionarii obiectivului.

# Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul.

# Tipurile si caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spatiala a impactului (zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata

Impactul se va resimti la nivel local in zona amplasamentului, in perioada executarii lucrarilor de construire a imobilului.

- Natura impactului

Un impact temporar,atât direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu se manifestă pe perioada executării lucrărilor de construcții și este unul nesemnificativ in cazul in care se aplică un management corespunzator care sa aibă in vedere măsuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontaliera a impactului  Nu e cazul.

- Magnitudinea si complexitatea impactului. Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului. Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidental sau in cazul in care nu se iau masurile necesare astfel incat sa nu apara riscuri.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului .Depinde de situtia ce determină aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului. Nu e cazul.

# VIII.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevazute in aceasta etapa.

# LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte  normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Terenul este situat in intravilanul Jud. Constanta, Oras Navodari , zona Mamaia Nord, Str. M17,  Nr. F.N. , parcela 166/46,  C.F. 115881 . Pentru realizarea investitiei, beneficiarul a obtinut Certificatului de urbanism nr. 162/ 03.03.2020 emis de Primaria Orasului Navodari.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE SANTIER

# Localizarea organizarii de santier si descrierea lucrărilor necesare organizarii de

# santier

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul inchiriat de beneficiar  si nu va afecta domeniul public ;

- organizarea de santier va avea in componenta urmatoarele:

- container- birou/vestiare ;

- rampa acces santier/ rampa spalare roti utilaje ;

- toaleta ecologica.

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizarii de șantier.

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

# in mediu in timpul organizarii de sșantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Executarea propriu-zisa a lucrarilor de realizare a obiectivului poate determina in aceasta perioadă o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Se va inregistra o creștere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de intensificarea traficului in zona strazilor care vor fi modernizate, ca urmare a aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje, lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

# Dotari si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii.

# LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, IN CAZ  DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

# Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

- îndepărtarea utilajelor şi echipamentelor folosite in timpul executiei constructiei, precum şi a materialelor neutilizate;

- eliminarea deşeurilor conform cerinţelor legislatiei în domeniul gestionării deşeurilor.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul la momentul luarii deciziei privind desființarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

# EVALUARE ADECVATÃ

12.1 descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria natural protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului: NU ESTE CAZUL

12.2.  numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

12.3.  prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii ş ihabitate de interescomunitar în zona proiectului: NU ESTE CAZUL

12.4. se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru

managementul conservării arieinaturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

12.5  se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria natural

protejată de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

12.6. alte in formaţii prevăzute în legislaţia în vigoare: NU ESTE CAZUL

## XIII.  PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIULVA FI COMPLETAT CU INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE

13.1. Localizarea proiectului: NU ESTE CAZUL

- bazinul hidrografic………………………………………………………..

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral………………………………

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod……………

13.2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de  suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: NU ESTE CAZUL.

13.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu

precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz- NU ESTE CAZUL

Proiectul analizat nu se incadreaza in prezeverile din art. 48 si/sau prevederile din art 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI  - Nu este cazul.

Intocmit,

UNEM SOLUTII S.R.L.

# ANEXE

ANEXA  1 - PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONÃ

ANEXA 2  - AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 254/ 04.05.2020

ANEXA 3-   CLASAREA NOTIFICARII CU NR.1144RP/ 15.03.2017 EMISA DE APM

CONSTANTA

ANEXA 4-   CERTIFICAT DE URBANISM NR. 162/ 03.03.2020 EMIS DE PRIMARIA

ORASULUI NAVODARI

ANEXA 5 -  PLAN DE SITUAȚIE

ANEXA 6 -  AVIZ NR. 522/ 01.04.2020 EMIS DE RAJA S.A.SI PLAN ANEXA LA AVIZ