Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului:

ANEXA  A  EXPLOATATIEI  AGRICOLE – CRAMA

TRUP INTRAVILAN – PARCELA A 2106/II/25 LOT 2 , COM OSTROV , JUD. CONSTANTA

Număr cadastral și număr carte funciară : 103006

II. Titular:

- numele companiei: :S.C IOANA -HORT-TRANS S.R.L.

- adresa poştală: :  COM . OSTROV , JUD. CONSTANTA

- numărul de telefon 0749 152 015 şi adresa de e-mail - gheorghe.nicolae30@yahoo.com;

- numele persoanelor de contact: GHEORGHE IONICA 
- director/manager/administrator: GHEORGHE IONICA

- responsabil pentru protecţia mediului: GHEORGHE IONICA

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului:

Terenul pe care se amplaseaza  constructia se afla in intravilan, (trup izolat), localitatea Ostrov  si are suprafata de 5002  mp. Accesul la teren se face pe latura de est  din drumul de exploatare De 2016/37  existent, care are iesire in DN 3. Constructia proiectata va fi amplasata în incinta proprietatii, conform plan de situatie anexat.

Vecinatatile terenului sunt:

NORD – A2106/24 , proprietate privata mostenitori Boboc Caliopa

SUD – A2106/27 , proprietate  privata Najicu Ecaterina , IE 100738

EST    – drum de exploatare De 2106 /37

VEST – A2106/II/25 lot 1 , proprietate privata  SC IOANA -HORT-TRANS  SRL , IE 1003005

Terenul este proprietatea societatii comerciale SC IOANA -HORT-TRANS  SRL conform Contract de vanzare cumparare

Terenul cu suprafata de  5002 mp este liber de constructii.

Terenul este liber de constructii si bun pentru fundare, conform studiului geotehnic anexat.

DISTANTA INTRE VECINATATI:

–la nord – nu sunt edificate constructii

–la sud – nu sunt edificate constructii

–la est – nu sunt edificate constructii

–la vest - nu sunt edificate constructii; cele mai apropiate constructii, cu destinatie agro-industraial, se afla la cca 800 m de limita terenului (in intravilan comuna Ostrov)

Mentionam faptul ca in zona constructiilor propuse nu sunt edificate constructii cu functiunea de locuinte.

In conformitate cu Ordinului  MS nr.119/2014, constructiile propuse sunt amplasate in zona agricola a localitatii, in cladiri separate si nu produc zgomot, vibratii, disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei.

Pe terenul in suprafata de 5002  mp se vor realiza urmatoarele constructii si amenajari:

Anexa gospodareasca propusa, cu functiunea de crama, se va amplasa pe teren cu stricta respectare a codului civil privind vecinatatile, la 7,0 m de latura de sud a terenului si 13,0 m de latura de est (drum de exploatare).

Constructia propusa are regim inaltime parter cu etaj partial, cu suprafata totala construita la sol egala cu 488, 45 mp si suprafata construit desfasurata de 577,46 mp si suprafata utila de 520,8 mp, compusa din:

-PARTER :sala de receptie-procesare s = 112,84 mp si o inaltime libera de 3,5 m, ca re adaposteste un buncar de incarcare a strugurilor, desciorchinator, aspirator chiorchini , pompa, presa, elevator , pompa ---

-sala cisterne fermentatie si macerare s= 167,73 m si o inaltime libera de 6,0m si care adaposteste cisternele de inox de vinificatie si fermentatie –

-vestiare si grupuri sanitare personal , pe sexe s= 9,55 mp respectiv s=10,0 m fiecare , precedate de un hol de acces de 9,0 mp

- sala imbuteliere s =76,0 mp si o inaltime libera de 3,5 m , care adaposteste utilaje de spalare si uscare a sticlelor precum si utilaje de imbuteliere a vinului

-doua depozite (pentru sticle goale si sticle cu vin), s= 23,96 mp fiecare, si fiecare avand si acces din exterior de s=35,22 mp

-spatiu tehnic s=3,17 mp

-hol intrare & acces la etaj s= 18,11 mp

ETAJ – hol de acces cu scara si ascensor -s = 21,0 mp , grupuri sanitare -s= 11,51 mp , sala de degustari -s= 41,96 mp , terasa s=10,91 mp

Constructia are structura metalica si inchideri exterioare din panouri tristrat – tabla cutata + termoizolatie vata minerala + tabla cutata – grosime 15 cm . Compartimentarile interioare se realizeaza cu inchideri de gipscarton pe structura metalica. Finisajele interioare vor fi lavabile ( atat peretii cat si pardoselile) Tamplaria interioara si exterioara se va executa din metal sau PVC

Adiacent constructiei se vor realize drumuri de acces ( auto si pietonale ) si o parcare pentru 10 autoturisme si 2 autocare .

Imprejmuirea terenului spre strada va fi realizata din soclu de zidarie de 0,4 m inaltime, placat cu piatra naturala si panouri din bare de inox si sipci de lemn lacuit pana la inaltimea de 1,8 m ; O poarta pentru acces auto si una pentru acces pietonal vor fi montate pe latura de sud ( spre drumul de exploatare ) , ambele realizate din panouri din bare de inox si sipci de lemn lacuit . Pe celelalte laturi ale terenului ( catre vecini) inchiderea este existenta

b) justificarea necesităţii proiectului: investitia propusa va aduce venituri la bugetul local prin plata taxelor si impozitelor si va avea crea locuri de munca. Pentru desfasurarea activitatii sunt necesari urmatorii salariati (personal angajat):

c) valoarea investiţiei:  8 056 103,15 lei

d) perioada de implementare propusă: 2020 – 2022

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): plan de situatie si plan de incadrare.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele): Imobilul  propus -anexa a exploaatiei agricole – crama  - are  regim înaltime parter, parter inalt, etaj partial, cu suprafata construita la sol = 488,45 mp, suprafata construit-desfasurata = 577,46 mp cu lungimea de 27,45 m si latimea de 18 ,45m.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie: Conform Studiului de Fezabilitate capacitatea de productie va fi de 812.500 litri vin alb si rosu.

| VIN ROSU |
| --- |
| SOI | Suprafata cultivata ha | Productivitate to/ha | Productie proprie to | Achizitii struguri to | Total cantitate to | Coeficient de vinificare | Vin obtinut litri/an |
| Cabernet Sauvignon | 14,85 | 7,00 | 103,95 | 50,00 | 153,95 | 65% | 100.067,50 |
| Merlot | 11,61 | 7,00 | 81,27 | 27,95 | 109,22 | 65% | 70.993,00 |
| Pinot Noir | 10,62 | 7,00 | 74,34 | 25,00 | 99,34 | 65% | 64.571,00 |
| Feteasca Neagra | 14,50 | 7,00 | 101,50 | 50,00 | 151,50 | 65% | 98.475,00 |
| Shiraz | 13,80 | 7,00 | 96,60 | 0,00 | 96,60 | 65% | 62.790,00 |
| TOTAL | 65,38 |  | 457,66 | 152,95 | 610,61 |  | 396.896,50 |

| VIN ALB |
| --- |
| SOI | Suprafata cultivata ha | Productivitate to/ha | Productie proprie to | Achizitii struguri to | Total cantitate to | Coeficient de vinificare | Vin obtinut litri/an |
| Muscat Ottonel | 39,00 | 7,00 | 273,00 | 85,64 | 358,64 | 65% | 233.116,00 |
| Feteasca Alba | 5,00 | 7,00 | 35,00 | 50,00 | 85,00 | 65% | 55.250,00 |
| Feteasca Regala | 5,00 | 7,00 | 35,00 | 50,00 | 85,00 | 65% | 55.250,00 |
| Sauvignon Blanc | 12,25 | 7,00 | 85,75 | 25,00 | 110,75 | 65% | 71.987,50 |
| TOTAL | 61,25 |  | 428,75 | 210,64 | 639,39 |  | 415.603,50 |

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): -

In exteriorul constructiei , pe latura de vest : platforma de cantarire a strugurilor adusi

Sala receptie -procesare: BUNCAR RECEPTIE STRUGURI , MASA VIBRANTA, BANDA SELECTIE STRUGURI BANDA ELEVATOR, DESCIORCHINATOR ZDROBITOR, POMPA MONO, PRESA PNEUMATICA, SNEC DE EVACUARE BOSTINA, BANDA EVACUARE CHIOCHINI, SCHIMBATOR DE CALDURA PENTRU MUSTUIALA

Sala cisterne TANC DE MACERARE, VINIFICATOR PENTRU VINURI ROSII, TANC FERMENTARE VINURI ALBE, POMPA MONO PENTRU DESCARCARE-MACERARE ,PANOU DE COMANDA ,MICROOXIGENATOR PENTRU VINURI ROSII, FILTRU ALUVIONAR , FILTRU CU PLACI ,FILTRU CU VID , ECHIPAMENT DE PASTEURIZARE,INSTALATIE DE LIMPEZIRE A MUSTURILOR PRIN PLOTATIE , CONCENTRATOR DE MUST PENTRU EVAPORARE IN VACUUM , ECHIPAMENT PENTRU TERMOVINIFICATIE ,POMPA CENTRIFUGA DE TRANSVAZARE VIN , POMPA DE TRANSVAZARE VIN

Sala maturare -stocare TANC STOCARE VINURI ALBE ,TANC PENTRU STABILIZARE TARTRICA ,AUTOCLAVA, ECHIPAMENT CURATAT PARDOSELI ,POMPA CENTRIFUGA DE TRANSVAZARE VIN , POMPA DE TRANSVAZARE VIN, ECHIPAMENT DE DEDURIZARE A APELOR FOLOSITE PENTRU LINIA DE IMBUTELIRE

Sala imbuteliere TANC STOCARE VINURI ALBE , FILTRU CU PLACI ,INSTALATIE DE MICROFILTRARE, TRIBLOC CLATIRE/UMPLERE/DOPUIRE , MONOBLOC PENTRU COSULET METALIC ,DISTRIBUITOR /CAPSULATOR, MONOBLOC PENTRU ETICHETARE , MONOBLOC DE IMBUTELIERE BAG IN BOX,BANDA EXTENSIBILA

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: - se aduc strugurii cu autocamionul, dupa cantarire /descarcare, in sala de receptie -procesare acestia sunt deschirchinati si zdrobiti pentru obtinerea mustului : mustul trece prin procedure specific si apoi este stocat in tancuri de inox pentru maturare (transformare in vin); vinul rezultat este imbuteliat in sticle si expediat pentru consum

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: pentru construirea obiectivului  se vor utiliza materiale comercializate in magazinele de profil (beton, stalpi si ferme metalice, tabla cutata, etc).

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:  Alimentarea cu apa se va face dintrun put forat aplasat pe teren , in partea de nord a constructiei ;Evacuarea apelor uzate se va face intro fosa septica vidanjabila .Alimentarea cu energie electrica se va face prin prelungirea retelei electrice existente in zona , de catre lucratori autorizati si dupa obtinerea avizelor necesare .Incalzirea spatiilor ( necesara in foarte mica masura ) si prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare ale personaluilui se va face electric

Deseurile rezultate din activitate (deseurile organice rezultate - ciorchini si coji de struguri se vor fi colecta, depozita pe platforma acoperita si se vor utiliza ca ingrasamant pentru plantatia de vita de vie. Apa utilizata pentru spalarea instalatiilor, strugurilor si sticlelor va fi utilizata pentru irigarea plantatiei de vita de vie.

Deseurile menajere se vor colecta selectiv in pubele si vor fi eliminate/valorificate (ridicate) de operatorul autorizat din zona.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: terenul ramas liber va fi amenajat pentru circulatii auto si parcare : cca 1637 mp de spatiu verde va fi amenajat ( 577 mp la sol – plantatie de vita de vie sic ca 484 mp gard viu care va dubla imprejmuirea)

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: se vor utiliza cele existente prevazute in PUG;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu este cazul

- metode folosite în construcţie/demolare: nu este cazul

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: planurile se regasesc in Proiectul tehnic;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: nu este cazul.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului: nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului - nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz - nu este cazul;

- metode folosite în demolare - nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare - nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor) - nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare - nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - nu este cazul;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia – conform plan reglementari aferent PUG;

• politici de zonare şi de folosire a terenului - conform RLU aferent PUG;

• arealele sensibile – nu este cazul, conform RLU aferent PUG;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 –

NRCAD      : A 2106/II/25LOT 2 = 0.5002 Ha

SUPRAFATA  : 5002.28 mp

|---------------------------------------------------------------------|

|Nr.   |Nr.   | Orient.| Distanta |              Coordonate           |

|      |      |--------|          |-----------------------------------|

|Pct1  |Pct2  | [grade]|    [m]   |      X     |      Y     |     Z   |

|---------------------------------------------------------------------|

|     3|     4|394.1842|     86.73|  291715.401|  691283.975|    0.000|

|     4|     1|304.1501|     52.50|  291801.768|  691276.063|    0.000|

|     1|     2|202.8592|     85.69|  291805.188|  691223.675|    0.000|

|     2|     3|304.1504|     64.28|  291719.589|  691219.828|    0.000|

|---------------------------------------------------------------------|

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare – conform plan de amplasament si delimitare a imobilului sc 1:500 – teren proprietate particulara;

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – Apele menajere  vor fi deversate in fosa septica amenajata conform legislatiei in vigoare ; Deseurile menajere vor fi colectate selectiv, depozitate in pubele si vor fi ridicate de serviciul de salubrizare existent in zona.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute – apele uzate se vor colecta in fosa septica vidanjabila amplasata in incinta ;

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri - nu este cazul;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă- nu este cazul;

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii - nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor - nu este cazul;

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii - nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor - nu este cazul;

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime - nu este cazul;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului - nu este cazul;

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect - nu este cazul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate- nu afecteaza ariile protejate;

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele: constructia propusa se va amplasa la cca 800 m fata de cea mai apropiata locuinta;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public - nu este cazul;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate: deseuri menajere in cantitate de cca 100 kg/zi  pe perioada limitata ;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate: - colectare selectiva si reciclare;

- planul de gestionare a deşeurilor- colectare selectiva si reciclare;

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse – nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei– nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) – nu este cazul;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu este cazul;

- magnitudinea şi complexitatea impactului – nu este cazul;

- probabilitatea impactului – nu este cazul;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă – nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele) – nu este cazul.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat – nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier - In cursul executiei constructiei propuse, nu vor fi afectate de nici un fel domeniul public sau alte proprietati particulare. Pentru organizarea executiei, se va desemna o suprafata de cca 15,0 mp, amenajata in partea de nord -est  a terenului , pentru depozitarea  materialelor

Ca vestiar pentru muncitori se va instala un container metalic.

O cabina de W.C. ecologic va fi deasemeni instalata pe teren .

La iesirea din incinta, va fi amenajata o rampa pentru curatarea de noroi a rotilor autovehicolelor de transport .

Construcţiile aferente organizării de şantier au caracter provizoriu şi se vor demola la terminarea lucrărilor.

- localizarea organizării de şantier: se va realiza in incinta terenului in suprafata de 5002  mp, detinut de societate; 
    - localizarea organizării de şantier: se va realiza in incinta terenului detinut de beneficiar;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier – nu este cazul.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier – nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu – nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii – la finalizarea lucrarilor terenul ramas liber va fi amenajat pentru circulatii auto si parcare, iar o suprafata de cca 577 mp va fi plantata cu vita de vie  ( plus 484 mp spatiu verde aferent dublarii inchiderilor cu gard viu/plante agatatoare );

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale – nu este cazul;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei – nu este cazul;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); - plan incadrare in zona, plan de situatie;
    2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare – nu este cazul;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor– nu este cazul;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului – nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

NRCAD      : A 2106/II/25LOT 2 = 0.5002 Ha

SUPRAFATA  : 5002.28 mp

|---------------------------------------------------------------------|

|Nr.   |Nr.   | Orient.| Distanta |              Coordonate           |

|      |      |--------|          |-----------------------------------|

|Pct1  |Pct2  | [grade]|    [m]   |      X     |      Y     |     Z   |

|---------------------------------------------------------------------|

|     3|     4|394.1842|     86.73|  291715.401|  691283.975|    0.000|

|     4|     1|304.1501|     52.50|  291801.768|  691276.063|    0.000|

|     1|     2|202.8592|     85.69|  291805.188|  691223.675|    0.000|

|     2|     3|304.1504|     64.28|  291719.589|  691219.828|    0.000|

|---------------------------------------------------------------------|

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar – nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului: – nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar – nu este cazul.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar – nu este cazul.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare – nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic – nu este cazul.

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral – nu este cazul.

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod – nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă – nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz – nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Semnătura şi ştampila titularului

....................................................