MEMORIU DE PREZENTARE

conform anexa nr. 5E la legea 292/2018

I.Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA, AMPLASARE CONSTAINER PREFABRICAT DISTRIBUTIE CARBURANTI SI ELEMENTE DE RECLAMA (CONFORM CU NR. 1784/29.05.2020)

- adresa amplasament: jud. CONSTANTA, mun. Constanta, b-dul I.C. Bratianu, nr. 250, trup 1

II.Titular:

- Numele: S.C. DELTA INTERNATIONAL IND S.R.L. Investitie realizata de S.C. SMART DIESEL S.R.L. (conform Contract de Inchiriere nr. 341/23.01.2020);

- adresa poştală jud. Arad, localitatea Chisineu Cris, str. Dunarii, nr. 1/A;

- telefon: 0744 128180;

- e-mail: liviudida@gmail.com

- numele persoanelor de contact:

  - manager – Cristian Poteras;

  - responsabil pentru protecţia mediului.

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Rezumat al proiectului:

functiunea: statie prefabricata transportabila alimentare carburanti (motorina);

Pe terenul studiat, in zona inchiriata, se propune realizarea urmatoarelor obiective:

1. Amplasarea unui container prefabricat de distributie carburanti (motorina). Acesta este realizat pe structura metalica cu inchideri din panouri tip sandwich, are dimesiunile in plan de 12,00 m lungime pe 2,50 m latime, si este echipat cu toate dotarile necesare functionarii acestuia (rezervor de motorina de 30 mc cu bazin de retentie, pompa alimentare, camera de comanda, echipare electrica, detectie si semnalizare, automatizare).

Nu este necesara racordarea la reteaua de alimentare cu apa si canalizare a incintei, doar la reteaua de alimentare cu energie electrica.

Distantele de siguranta fata de celelalte constructii din incinta, si fata de vecinatati sunt asigurata conform normativului NP 004/2003. Astfel, acesta va fi amplasat pe terenul inchiriat, la o distanta de 0,70 m fata de limita de sud si 1,00 m fata de limita de vest a suprafetei inchiriate. Distanta fata de limitele de proprietate de la sud si vest va fi de aprox. 64,87 m, respectiv 18,36 m, iar fata de Dn 3 de aprox. 109,33 m.

Containerul prefabricat transportabil pentru alimentare cu motorina va functiona in regim de circuit inchis pe baza de card de flota, nefiind destinat publicului. De altfel, operarea statiei nu presupune prezenta personalului, alimentarea realizandu-se in regim inchis, de tip “self-service”.

2. Amplasarea unui grup sanitar ecologic vidanjabil, in partea de nord a terenului inchiriat. Acesta are dimensiunile in plan de 1,00 x 1,00 m, si inaltimea de 2,00 m, este realizat din acril, are o cuva colectoare de 185 litri, si nu necesita bransarea la reteaua de apa si canalizare.

3. Construire platforma betonata carosabile cu suprafata de aprox. 242,60 mp. Aceasta va contine si rigolele de preluare a apelor pluviale, ce vor racoradate la un separator de hidrocarburi (cu posibilitatea de vidanjare periodica), si apoi colectate intr-un bazin de retentie etans.

Indicatori urbanistici:

suprafeta de teren: 26 644,47 mp;

EXISTENT

SC = 3673 mp

SD = 3673 mp

POT = 13,79%

CUT = 0,138

REGIM DE INALTIME –  parter inalt

PROPUNERE

suprafate construite si desfasurate care intra in calculul indicilor urbanistici P.O.T.  si  	C.U.T. conform legii 350/2001:

AC = ACD container prefabricat = 30,00 mp

AC = ACD grup sanitar = 1,00 mp

AC total incinta = 3704,00 mp			P.O.T. = 13,90%

ACD total incinta = 3704,00 mp			C.U.T. = 0,139

REGIM DE INALTIME – container prefabricat – Parter

- grup sanitar – P

Suprafata platforme betonate – 245,40 mp

ALIMENTARE CU APA

nu este cazul.

CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Containerul nu va fi racordat la reteaua de evacuare ape menajere.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale de pe platforma betonata propusa se va realiza prin intermediul unor rigole carosabile, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu posibilitatea de vidanjare periodica, iar apoi se vor stoca intr-un bazin de retentie etans.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Containerul se va bransa la sistemul de alimentare cu energie electrica din zona.

- Justificarea necesităţii proiectului:

Investitia promovata de SC Smart Diesel S.R.L. este necesara pentru completarea punctelor de distributie motorina aflate in portofoliul companiei si extinderea astfel a zonei de acoperire a serviciilor pe care aceasta le ofera clientilor sai.

- Valoarea investiţiei: 625 650 lei;

- Perioada de implementare propusă: 3 de luni de la data anuntarii inceperii executiei (dupa obtinerea Autorizatiei de Construire);

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Incadrarea in zona:

Terenul se afla in intravilanul municipiului Constanta, in partea de vest a acestuia, pe Dn 3, Km 254+748 (b-dul I.C. Bratianu), la iesirea din municipiu catre localitatea Valu lui Train, si se afla in proprietate S.C. Delta Internationa Ind S.R.L. Suprafata de teren de 300 mp pe care se va realiza investitia propusa a fost inchiriata catre S.C. Smart Diesel S.R.L., conform Contract de Inchiriere nr. 341/23.01.2020.

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie

Plan de situatie

vecinatati:

- nord: Ocolul Silvic Constanta;

- est: teren proprietati private – IE 215985 si IE 226088;

- sud: Ocolul Silvic Constanta, teren proprietate privata si drum acces din Dn 3;

- vest: teren proprietate privata IE 228574;

- Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

In momentul de fata pe terenul studiat se afla mai multe constructii cu regim de inaltime parter sau parter inalt, si functiunea de hale intretinere auto si spatii conexe.

Pe terenul studiat, in zona inchiriata, se propune realizarea urmatoarelor obiective:

- Amplasarea unui container prefabricat de distributie carburanti (motorina);

- Amplasarea unui grup sanitar ecologic vidanjabil.

- Construire platforma betonata carosabile cu suprafata de aprox. 242,60 mp.

Containerul este realizat din materiale incombustibile (C0), termoizolatiile si hidroizolatiile fiind din clasa C1 de combustibilitate.

Constructia statiei de distributie motorina cuprinde 3 spatii distincte, separate prin panouri tip sandwich din tabla de otel zincata cu umplutura din poliuretan ignifugat injectat sau vata minerala, astfel:

  - spatiul destinat rezervei de carburant lichid (motorina) cu capacitatea de 30 mc;

  - spatiul destinat pompelor de transvazare a carburantului;

  - spatiul destinat personalului statiei. Prezenta personalului nu este necesar in functionarea statiei, acesta fiind prezent doar pentru lucrarile de intretinere, sau la incarcarea rezervorului cu carburant.

Constructia cuprinde si o nisa exterioara pentru pompa de distributie a carburantului.

Acoperisul este alcatuit din panouri tip sandwich, si este protejat cu grunduri epoxidice si vopsea poliuretanica, etansat cu masticuri acrilice.

Usile sunt realizate din aluminiu, si vor fi rezistente la foc 90 min.

Pe inaltimea de min. 30 cm fata de pardoseala, spatiul destinat depozitului de carburant constituie cuva de retentie, si este realizat din tabla de otel de 3 mm grosime, sudata etans.

Peretele ce separa spatiul destinat personalului fata de celelalte compartimente ale containerului este realizat din panouri tip sandwich confectionate din doua table de otel  de 1,25 mm grosime cu strat de poliuretan ignifugat injectat (sau vata minerala) de 40 mm grosime, etans fata de spatiile adiacente.

De asemenea, se propune amplasarea unor elemente de reclama ce constau in:

- pe peretii longitudinali ai containerului se va lipi un autocolant ce reprezinta logo-ul companiei si textul “smart diesel”

- deasupra containerului se va prinde de structura acestuia o reclama cu dimensiunile de 6.00 m lungime si 0,65 m inaltime cu textul “smart diesel”

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare:

- inchiderile exterioare:

inchiderile exterioare sunt realizate din panouri termoizolante tip Sandwich prinse de structura metalica a containerului – culoare rosu.

- compartimentarile interioare:

panouri tip sandwich din tabla de otel zincata de 1,25 mm grosime cu poliuretan ignifugat injectat sau vata minerala de 40 cm grosime.

Finisajele interioare:

- pardoseli :

    - linoleu pvc la camera personalului statiei

    - tabla otel de 3 mm grosime sudata etans la spatiul rezervorului;

- pereti si tavane:

    - tabla din otel zincata;

- tamplarie

    - usi din tabla de aluminiu rezistente la foc 90 min;

    - tamplarie din pvc cu geam termoizolant – culoare alb, la camera personalului statiei.

Finisajele exterioare

- pereti: culoarea panourilor tip sandwich - rosu.

- tamplarie: tamplarie din pvc cu geam termoizolant – culoare alb; usi pline metalice (EI 90-C) - rosu.

Structura de rezistanta a cladirii:

Structura de rezistenţă a containerelor este formata din profile metalice, stapi si grinzi din metal. Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri termoizolante tip sandwich (tabla zincata si profilata din otel, vopsita la exterior, termoizolatie din poliuretan ignifugat injectat sau vata minerala de 4 cm grosime.

Containerul va fi amplasat pe o dala tip radier realizata din beton armat monolit cu grosime de 40 cm, care va descarca pe ternul de fundare prin intermediul unui pat de lucru din piatra sparta cu grosimea de 45 cm.

La interfata dintre dala tip radier si platforma de beton armat se va practica un rost fizic cu grosime de 2,5 cm etansat corespunzator. Platforma de beton carosabila va avea o grosime de aprox. 25 cm, si va fi realizata pe o fundatie de piatra a carei grosime va fi de 55 cm.

Adancimea de sapatura va fi de maxim 80 cm de la cota terenului natural.

Acoperişul este realizat de acoperisul containerului prefabricat, ca cuprinde izolatie din poliuretan ignifugat injectat sau vata minerala de 4 cm grosime, tabla otel zincat cu falt dublu, protejat cu grund epoxidic si vopsea poliuretanica.

Prin soluţia de rezistenţă aleasă nu se intervine asupra construcţiilor învecinate şi nu le este afectată structura de rezistenţă.

Construcţia se încadrează în zona E seismică, conform P100/2013; ag=0,20g; clasa de importanţă = III; Tc=0,7sec.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie – nu este cazul, nu este o cladire destinata productiei;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):  nu este cazul;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu este cazul, nu este o cladire destinata productiei, nu se obtin produse si subproduse;

Fluxul activitatii ce se va desfasura  va fi:

- alimentare cu carburant a rezervorului;

- alimentarea autovehiculelor clientilor ce au contract cu firma, ce se realizeaza in regim “self-service” pe baza de card.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: nu este cazul, nu este o cladire destinata productiei; in perioada de executie se vor utiliza combustibili pentru utilaje ce vor fi procurati de la statii de distributie carburanti autorizate.

In faza de construire, materiile prime şi materialele care se vor folosi vor fi cele necesare pentru realizarea platformei si a fundatiei pe care se va instala containerul prefabricat. Acestea vor consta în principal în beton si piatra sparta. Materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu mijloace de transport corespunzătoare

In perioada de functionare a cladirii se va utiliza energie electrica reteaua de distributie din zona.

Aprovizionare cu carburant (motorina) se va face cu autocisterne, de la statii de alimentare autorizate.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: constructia se va racorda la reteaua locala de alimentare cu energie electrica; nu este necesara racordarea la reteaua de alimentare cu apa si la reteaua de canalizare ape uzate.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: constructiile vor fi amplasate in sistem izolat pe terenul inchiriat; dupa realizarea ei, se va amenaja terenul ramas (platforma betonata) asa cum este prezentat in planul de situatie;

La finalizarea lucrărilor se vor îndepărta toate resturile de materiale rămase în urma activităţii de construire şi se va proceda la valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: accesul se realizeaza pe partea de sud a terenului, din Dn 3, la kilometrul 254+748, prin intermediul unui drum de acces existent cu latimea de aproximativ 10 m si lungimea de aproximativ 40 m; nu se vor realiza cai noi de acces;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: in perioada de constructie se vor utiliza nisip si pietris procurate de la distribuitori autorizati, si apa din reteaua de distributie existenta prin racord de santier. Pentru executia platformei se va utiliza beton, fabricat in afara amplasamentului.

In perioada de functionare nu se vor utiliza resurse naturale.

- metode folosite în construcţie/demolare: terenul unde se amplaseaza containerul prefabricat este liber de constructii, deci nu sunt necesare lucrari de demolare.

Se vor folosi metodele clasice de realizarea a unei constructii: se va sapa general, se realizeaza perna 	de piatra sparta, apoi se toarna dala de tip radier; se amplaseaza containerul prefabricat care nu 	necesita montaj; Se vor utiliza betoane, 	mortare, fier beton, elemente prefabricate, nisip, pietris, 	etc.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, in conditiile 	stabilite de aceasta.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: executia se va realiza de catre firma specializate; fazele de executie au fost enumerate mai sus; Pe perioada de executie se vor respecta cu strictete proiectul tehnic si Autorizatia de Construire cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului;

Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile 	necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform 	normelor in vigoare.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu exista o relatie cu alte proiecte existente;

Proiectul de incadreaza in prevederile P.U.G. aprobat prin HCLM nr. 653/24.11.1999, a carui valabilitate a fost prelungita prin HCLM nr. 429/31.10.2018;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu au fost identificate alternative;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Nu se vor genera consumuri de apa;

Pentru necesitățile fiziologice s-a prevăzut o toaleta ecologica a cărei vidanjare se va 	face de 	către o societate specializată.

Apele pluviale căzute pe platforma stației de carburanți vor fi colectate printr-un sistem de 	canalizare compus dintr-o rigolă carosabilă si conducta PVC KG), vor fi epurate printr-un separator 	de hidrocarburi cu filtru coalescent, si apoi vor fi colectate într-un rezervor subteran cu volumul de 	2.5mc;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: conform Certificatului de Urbanism nr. 896/02.03.2020, in afara de actul de reglementare eliberat de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, mai sunt necesare urmatoarele avize: avize ale detinatorilor de retele, ISU Dobrogea, aviz Directia Judeteana pentru Cultura, aviz Directia Regionala de Drumuri si Poduri, studii de specialitate.

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului:

nu este cazul, amplasamentul este liber de constructii;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: nu este cazul;

- metode folosite în demolare: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor):

nu este cazul;

V.Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: constructia propusa nu se incadreaza in anexa nr.1 din Conventia mai sus mentionata;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: conform CU nr. 1784/29.05.2020:

- zone protejate: DA – obiectiv cu valoare de patrimoniu cultural – Valul mare de pamant, inscris in Lista Monumentelor Istorice cu indicativul CT-I-m-A-02558.05; Constructiilor propuse se afla in afara razei de protectie de 100 m.

- interdictii de construire: DA – sunt admise utilizari compatibile cu caracteristicile de functionare pentru diferitele tipuri de unitati; funtiunea propusa este compatibila cu caracteristicile de functionare actuale ale terenului studiat, si anume hale de intretinere, reparatii si comercializare autovehicule si autocamioane.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: terenul in studiu face parte din intravilanul municipiului Constanta, asa cum a fost stabilit prin Planul Urbanistic General aprobat prin HCLM nr. 653/24.11.1999, a carui valabilitate a fost prelungita prin HCLM nr. 429/31.10.2018 si Certificatul de Urbanism nr. 1784/29.05.2020, folosinta actuala si cea planificata este de zona unitatilor de depozitare;

- politici de zonare şi de folosire a terenului: potrivit PUG in vigoare zona are destinatia: unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de constructii, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodarire comunala;

- arealele sensibile: terenul studiat nu face parte din areale protejate; cele mai apropiate situri Natura 2000: Marea Neagra ( COD ROSCI OO76).

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu s-a luat in considerare alta varianta de amplasament;

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A) Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- protecţia calităţii apelor:

  - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Sursele de poluare din perioada de constructie cu incidenta asupra calitatii resurselor de apa pot fi:	- Surse punctiforme (stationare): In zona lucrarilor, este posibil sa apara o poluare accidentala a apelor de suprafata ca urmare a:

- intretinerii defectuoase a utilajelor si masinilor.

- managementului defectuos al deseurilor, precum si a substantelor toxice si 				periculoase

Pentru a nu se produce o poluare accidentala cu hidrocarburi, constructorul va asigura o buna stare tehnica a utilajelor. Carburantii si produsele chimice nu vor fi stocate în zona amplasamentului.

- Surse difuze de poluare:

- depozite intermediare (vrac) de materiale de constructii (în special pulverulente);

- ape rezultate de la spalarea utilajelor;

- poluari accidentale ca urmare a neîntretinerii utilajelor.

In cazul acestei lucrari, materialele de constructii (beton, armatura, etc) vor fi aduse de la o statie autorizata din punct de vedere al mediului si gospodaririi apelor.

Prin adoptarea masurilor propuse, se apreciaza ca impactul lucrarilor asupra regimului calitativ si cantitativ al apelor de suprafata si subterane va fi minim.

Impactul asupra apei: În perioada construirii si amenajarii obiectivelor din cadrul investitiei analizate se vor lua toate masurile de evitare a contaminarii apelor marine cu poluanti de natura solida sau lichida ce ar putea aparea accidental pe suprafata/în incinta afectata de  santier.

Sursele de poluanţi pentru ape in perioada de utilizare: nu se polueaza apele, nu se evacueaza ape uzate in apele din zona;

  - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Evacuarea apelor uzate menajere

In cadrul stației de distribuție carburanți nu vor fi evacuări de ape uzate menajere.

Pentru necesitățile fiziologice ale salariaților s-a prevăzut o toaleta ecologica a cărei vidanjare se va face de către o societate specializată.

Evacuarea apelor pluviale

- apele pluviale căzute pe platforma stației de carburanți vor fi colectate printr-un sistem de canalizare compus dintr-o rigolă carosabilă (L=10,00 m) si conducta PVC KG (Dn= 160 m), vor fi epurate printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent (Q=3l/s) si apoi vor fi colectate într-un rezervor subteran cu volumul de 2.5mc;

- apele pluviale de pe acoperișul rezervorului de combustibil sunt considerate potențial curate și vor fi descărcate liber la suprafața terenului, dirijate (prin pante ale platformei) spre platforma betonată a incintei in care se află stația de carburanți.

- protecţia aerului:

  - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Protectia calitatii aerului pe perioada de executie

Activitatea de constructie reprezinta o sursa de poluare a atmosferei cu praf, putând avea un impact temporar asupra calitatii aerului din zona amplasamentului.

Ca surse de poluare in perioada de executie a lucrarilor propuse putem mentiona:

    - activitatea utilajelor de constructie: utilizarea mijloacelor de transport si a utilajelor de constructie pe santierul unde se realizeaza investitia  nu ar crea o poluare semnificativă din partea surselor mobile de poluare, estimat fiind că mijloacele de transport şi utilajele de construcţii aflate în zona nu ar consuma mai mult de 50 de litri de combustibil pe oră, toate. Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele

rutiere si nerutiere prin pastrarea valorilor concentratiilor de poluanti sub limitele 			normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor in buna stare de functionare si 			in bune conditii tehnice.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea 			lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

    - transportul materialelor de constructie: manevrarea si transportul unor materiale produc emisii de praf care variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta,  functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor; operatiuni aferente manevrarii pamantului, sapaturilor (excavari), activitati de descarcare material, imprastiere, compactare.

Un aspect important il reprezinta faptul ca toate materialele de constructie vor fi produse

in afara amplasamentului, urmand a fi livrate in zona de constructie in cantitatile strict 			necesare si in etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a 			stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local si de nivel redus.

Protectia calitatii aerului în perioada de utilizare sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: 	In perioada de utilizare a statiei vor exista emisii atmosferice specifice de la motoarele autovehiculelor ce vor veni la alimentare.

  - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

In perioada de executie:

Pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de esapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la constructia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor.

In perioada de utilizare: nu este cazul;

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor pe perioada de realizare a lucrarilor

  - sursele de zgomot şi de vibraţii: activitatile de executie a lucrarilor sunt producatoare de zgomote si vibratii. Lucrarile de constructii ce se vor executa sunt departe de zona locuita a orasului, astfel încât zgomotul produs de mijloacele de transport nu va fi perceput de locuitorii din Constanta.

Nivelele sonore pentru diversele tipuri de utilaje se încadreaza în valorile STAS 10.009/88 – Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

  - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este cazul;

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor în perioada de utilizare

-        sursele de zgomot şi de vibraţii: obiectivul nu reprezinta o sursa de zgomot si vibratii. Nivelul zgomotului va fi redus (prin prezenta autovehiculelor in zona statiei si din functionarea pompei de alimentare).

-      amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este 		             cazul;

- protecţia împotriva radiaţiilor:

Protectia împotriva radiatilor pe perioada de realizare a lucrarilor

  - sursele de radiaţii: activitatile de executie a lucrarilor se desfasoara cu utilaje si echipamente care nu utilizeaza surse de radiatii. De asemenea, lucrarile propuse nu constituie surse de radiatii ionizante;

  - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul;

Protectia împotriva radiatilor pe perioada de utilizare

  - sursele de radiaţii: functiunea propusa nu produce radiatii;

  - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul;

- protecţia solului şi a subsolului:

Protectia solului si subsolului pe perioada de realizare a lucrarilor

  - sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

    - excavatiile, care permit decopertarea suprafetelor de teren pe care se va construi fundatia si platforma. Poluarea produsă în acest caz este datorata unor dereglări de formă  care pot duce la inundaţii şi alunecări de teren;

    - Impactul asupra solului/subsolului se poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier;

    - De asemenea, gospodarirea incorecta a materialelor folosite si a deseurilor rezultate poate duce la poluarea solului, subsolului.

  - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

    - În etapa de construcţii-montaj, în organizarea de şantier se vor utiliza doar construcţii uşoare tip baracă pentru depozitarea unor unor  echipamente şi unelte utilizate la aceasta etapă. Se vor utiliza toalete ecologice, astfel se va reduce gradul de poluare a solului, toţi posibilii poluanţi ai solului putând fi mai bine gestionaţi;

    - Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

Protectia solului si subsolului pe perioada de utilizare

- surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice: functiunea in sine nu poate produce poluarea solului. Pe inaltimea de min. 30 cm fata de pardoseala, spatiul destinat depozitului de carburant constituie cuva de retentie, si este realizat din tabla de otel de 3 mm grosime, sudata etans. Modul de preluare a apelor pluviale nu vor avea pericolul infestarii solului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Apele pluviale căzute pe platforma stației de carburanți vor fi colectate printr-un sistem de canalizare compus dintr-o rigolă carosabilă si conducta PVC KG), vor fi epurate printr-un separator 	de hidrocarburi cu filtru coalescent, si apoi vor fi colectate într-un rezervor subteran cu volumul de 	2.5mc;

- protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

nu este cazul.

Functiunea propusa este de natura celor care se integreaza in ecosistemul acestei zone.

  - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul.

- protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele: in zona exista un obiectiv cu valoare de patrimoniu cultural – Valul mare de pamant, inscris in Lista Monumentelor Istorice cu indicativul CT-I-m-A-02558.05; Constructiilor propuse se afla in afara razei de protectie de 100 m a acestuia.

  - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: Lucrarile propuse nu se vor desfasura in zone locuite. Tinand cont de arealul foarte restrans si termenul mic de realizare a lucrarilor (maxim 3 luni), disconfortul cauzat de acestea nu va fi resimtit de populatia orasului Constanta si vor fi limitate in timp si spatiu.

- prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

  - lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament pe perioada de realizare a lucrarilor

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: Deseurile vor fi generate atat in zona de executie a lucrarilor cat si in organizarea de santier; din activitatea de construire vor rezulta deseuri astfel: pamant din sapatura, resturi de lemn si metal

Gestionarea categoriilor de deseuri rezultate la lucrarile de executie se va face având în vedere urmatoarele recomandari:

- materialele excavate vor fi transportate si depozitate in depozitele indicate si autorizate de serviciile primariei.

- deseurile menajere si cele asimilabile acestora - vor fi colectate în interiorul santierului în puncte speciale prevazute cu containere tip pubele.

Deseurile vor fi transportate periodic la un depozit de deseuri autorizat si vor fi mentinute evidente în conformitate cu H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

- deseurile metalice - vor fi colectate separat pe platforme betonate urmând a fi valorificate în mod obligatoriu la unitatile specializate,

- deseurile de materiale de constructii (resturi de beton, mortar), din punct de vedere al potentialului de contaminare nu ridica probleme deosebite.

- deseurile lemnoase - vor fi selectate, fiind eliminate în functie de dimensiuni ca accesorii si elemente de sprijin în lucrarile de constructii.

- deseurile de hârtie si cele specifice activitatii de birou - vor fi colectate si depozitate separat, în vederea valorificarii,

- ambalajele de sticla, hârtie si carton, materiale plastice din interiorul organizarii de santier vor fi colectate temporar în pubele având inscriptionate vizibil tipul deseului. Se vor colecta temporar în incinta si vor fi valorificate integral prin unitati specializate de prestari servicii,

- ambalajele de la vopsele si diluanti în cazul în care nu vor fi returnate la producator sau distribuitor se vor colecta si depozita în containere închise etans sau în spatii special amenajate – platforme betonate, acoperite, imprejmuite.

Aceste materiale ce vor rezulta in timpul executiei, moloz si alte deseuri vor fi gestionate de constructor pe baza avizelor si contractelor ce se vor incheia cu factorii abilitati.

Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament pe perioada de utilizare

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: pe perioada de functionare a constructiei vor rezulta deseuri menajere (organice, plastic, hartie, sticla) in cantitati foarte mici, datorita numarului mic de persoane ce vor deservi statia (1 persoana), si datorita faptului ca prezenta acesteia nu este necesara decat in momentele de alimentare a rezorvorului, si in perioadele de mentenanta a statiei;

- modul de gospodărire a deşeurilor: Se vor folosi europubele cu capac, diferentiate pe tip de deseu (reciclabil si organic).

  - programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate: in conformitate cu reglementarile în vigoare, aceste deseuri vor fi colectate selectiv, transportate, reciclate, recuperate, valorificate sau eliminate final prin depozitare sau incinerare; dupa punerea in functiune a obiectivului gestionarea gunoiului si a deseurilor menajere se va face pe baza de contracte cu firme specializate.

  - planul de gestionare a deşeurilor:

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deseuri si pentru operatiunile cu deseurile.

Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc. pentru vecinatati.

Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.

Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate si autorizate pentru preluarea deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri periculoase.

La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.

In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie / carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

- gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase pe perioada de realizare a lucrarilor

  - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

În timpul executiei lucrarilor, vor fi utilizate unele substante toxice si periculoase, în special produse petroliere si diluanti al caror regim de depozitare, manipulare si utilizare va trebui sa se conformeze prevederilor reglementarilor în vigoare.

Cele mai folosite produse sunt:

- gaz, petrol, combustibil folosit pentru utilaje si vehicule de transport;

- benzina;

- lubrifianti (uleiuri, parafina).

  - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: Substantele folosite vor fi colectate, depozitate temporar si gestionate in conformitate cu cerintele legale aplicabile acestor categorii de deseuri.

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase pe perioada de utilizare

  - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul;

  - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

In perioada de realizare a lucrarilor: se vor utiliza nisip, diferite sorturi de pietris si apa;

In perioada de functionare: nu este cazul.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

Avand in vedere natura proiectului propus, se preconizeaza ca acesta nu va avea un impact semnificativ asupra calitatii factorilor de mediu din zona pe perioada de functionare, iar perioada de constructie este limitata in timp, si se desfasoara strict pe duprafata de teren aflata in proprietate fara a afecta si alte suprafete.

Se considera ca fiind nesemnificativ potentialul impact al proiectului propus asupra factorilor de 	mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, 	arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

  - Impactul asupra populatiei, sanatatii umane:

Pe perioada de constructie:

- activitatile de contruire vor fi limitate la terenul inchiriat, si se vor realiza intr-o perioada limitata de timp, numai pe perioada normata  a Autorizatiei de Construire;

- zgomotul utilajelor de constructii se va produce local si temporar in zona santierului, si la distanta semnificativa de zonele locuite;

- emisiilor rezultate ca urmare a functionarii utilajelor si mijloacelor de transport;

Pe perioada de functionare a obiectivului: nu este cazul.

2.     Impactul asupra biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice

Pe perioada de constructie:

- Impactul direct asupra biodiversitatii se va resimti doar in etapa de constructie, vor exista surse de poluare ce pot afecta biodiversitatea cum ar fi emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier;

- Dat fiind faptul ca proiectul se realizeaza in afara siturilor Natura 2000, nu se vor fragmenta sau distruge habitate Natura 2000 si nu se vor produce modificari asupra dinamicii populatiilor speciilor care definesc structura si/sau functiile siturilor Natura 2000. Deoarece in zona se desfasoara deja activitati similare, ecosistemul este unul care s-a adaptat la conditiile existente in prezent.

Pe perioada de functionare a obiectivului: nu este cazul.

3.     Impactul asupra apei

Pe perioada de constructie:

Impactul se poate manifesta ca urmare a posibilelor scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru.

Apele subterane si cele de suprafata pot fi afectate de: depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale.

Eventualele poluari pot fi favorizate de actiunea fenomenelor meteorologice. Ca urmare a actiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vanturi puternice), materialele rezultate in urma lucrarilor de constructii (sapaturi, nivelari, etc.) pot influenta calitatea apelor de suprafata, prin materiile in suspensie ce sunt dislocate si transportate in acestea.

Pe perioada de functionare a obiectivului:

Nu se polueaza apele, nu se evacueaza ape uzate in apele din zona. Apele pluviale căzute pe platforma stației de carburanți vor fi colectate printr-un sistem de canalizare compus dintr-o rigolă carosabilă (L=10,00 m) si conducta PVC KG (Dn= 160 m), vor fi epurate printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent (Q=3l/s) si apoi vor fi colectate într-un rezervor subteran cu volumul de 2.5mc.

4.     Impactul asupra aerului

Pe perioada de constructie:

Pe perioada lucrarilor de constructie poate avea loc o crestere pe o perioada limitata de timp a emisiilor de praf datorata manipularii materialelor de constructie, activitatilor de excavatie, poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare. Nivelurile emisiilor vor varia in functie de intensitatea lucrarilor, nivelul activitatii zilnice, conditiile hidrometeorologice (nevaforabile: perioade secetoase, conditii de vant).

Datorita conditiilor atmosferice specifice zonei de implementare a proiectului (viteze relativ mari ale vantului prezente in peste 95% din timp) se estimeaza ca dispersia in atmosfera in zonele proiectului se va face imediat, fara o poluare semnificativa a factorului de mediu aer.

Pe perioada de functionare a obiectivului:

Nu exista emisii.

5.     Impactul asupra solului/subsolului

Pe perioada de constructie:

Posibila contaminare a solului-subsolului prin infiltrarea de diverse scurgeri/pierderi accidentale de produse cu caracter poluant (uleiuri, produs petrolier, etc);

Posibila contaminare a solului-subsolului datorata emsiilor de substante poluate rezultate

din functionarea utilajelor si mijloacelor de transport.

Se va interzice efectuarea de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier si se va achizitiona material absorbant. Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor spre alte zone.

Pe perioada de functionare a obiectivului:

Functiunea in sine nu poate produce poluarea solului. Modul de preluare a apelor pluviale nu va avea pericolul infestarii solului.

6.     Impactul asupra peisajului

Peisajul existent se modifica, dar regimul de inaltime este cel prevazut in PUG-ul in vigoare, iar prin comparatie cu regimul de inaltime al contructiilor aflate in apropiere modificarea este nesemnificativa;

Din punct de vedere al marimii impactului se considera urmatoarele aspecte:

- nu se modifica elemente ale unui cadru natural, ci elemente ale unei zone incluse deja intr-o zona industriala;

- nu se schimba categoria de folosinta a terenului;

- nu se modifica in mod esential valoarea estetica actuala a peisajului existent.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: nu este un impact major, incadrandu-se in limite admisibile;

- probabilitatea impactului; - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: probabilitatea de afectare a mediului este una redusa (si doar in etapa de constructie), in conditiile respectarii datelor din proiect si a recomandarilor din actele de reglementare;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

- Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementarii planului sau programului.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului.

- Pentru evitarea si diminuarea potentialului impact asupra solului se propun urmatoarele masuri:

- nu se va face depozitarea carburantilor, a uleiurilor si a altor substante chimice, daca este cazul, in zona amplasamentului, cu exceptia organizarii de santier extinse, cand se vor prevedea, de catre constructor, magazii special destinate pentru recipienti adecvati;

- evitarea afectarii unor suprafete suplimentare de teren;

- depozitarea temporara a deseurilor numai in locurile special amenajate si, in functie de categorie, numai in recipienti special destinati;

- organizarea de santier va fi dotata cu material absorbant, necesar interventiei in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

- indepartarea deseurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata acesteia.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafata

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa urmatoarele masuri:

- interventia rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanti si lubrefianti;

- schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;

- asigurarea unei stari functionale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitarii scurgerii de hidrocarburi;

- deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

- vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de catre firme special autorizate;

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

- materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub actiunea vanturilor;

- oprirea motoarelor vehiculelor atunci cand acestea nu sunt implicate in activitati;

- folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie pulverulente/ depozitarea in recipiente etanse;

- evitarea manipularii unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vant.

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu –  apele pluviale căzute pe platforma stației de carburanți vor fi colectate printr-un sistem de canalizare compus dintr-o rigolă carosabilă si conducta PVC KG, vor fi epurate printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si apoi vor fi colectate într-un rezervor subteran cu volumul de 2.5mc; deseurile se vor depozita controlat si se vor prelua de serviciul public al primariei pe baza unui contract de prestari servicii.

Pe perioada executiei lucrarilor este necesar a se desfasura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate cât si pentru a stabili masuri corective daca este cazul. În acest sens se propun urmatoarele masuri necesar a fi aplicate de antreprenor cu sprijinul Agentiei de Protectia Mediului Constanta:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice de poluanti;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate atât în zona punctului de lucru cât si în zona depozitelor de materiale;

- stabilirea unui program de interventie în cazul în care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apa, sol nu se încadreaza în limitele impuse de legislatia în vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale, masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie în caz de accident.

Atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de utilizare se vor respecta cerintele de monitorizare cuprinse in actele de reglementare emise pentru investitia propusa.

În cazul poluãrii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitãtii factorilor de mediu, pânã la îndepãrtarea cauzelor emisiilor de poluanti în mediu.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul;

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Organizarea de santier se va amenaja in limita terenului aflat in proprietate, in partea de sud a acestuia, in proximitatea terenului inchiriat. Se vor amplasa un container metalic prefabricat si o cabina WC ecologica.

Containerul va fi metalic realizat din panouri sandwich din tabla cutata si vata minerala. Pardoseala se va realiza din linoleum.

Lucrarile necesare organizarii de santier nu au caracter definitiv, astfel incat la terminarea obiectivului trebuie sa fie dezafectate in totalitate, iar zonele afectate vor fi curatate, in conformitate cu normele si legile de protectia mediului.

Pe gard se vor monta panouri de semnalizare, de securitate si sanatate a muncii, conform HG nr. 971/2006 specificandu-se purtarea obligatorie a castii de protectie, intrarea interzisa a autoturismelor si a persoanelor neautorizate.

La intrarea in santier se va amplasa un panou general de semnalizare, de securitate si un panou cu datele de identificare ale santierului, marcandu-se intrarea in santier.

Pentru buna functionare a santierului se va monta un cofret electric pentru alimentarea santierului.

Accesul in incinta santierului se face dinspre sud.

Organizarea de santier va fi dotata cu un punct de prim ajutor pentru cazuri de accidente, semnalizate cu inscriptii usor de identificat in situatii de urgenta, dar si ale serviciilor locale specializate pentru a interveni in vederea normalizarii situatiei si indepartarea pericolelor si limitarea efectelor.

- localizarea organizării de şantier: organizarea de santier va fi amplasata in zona de sud a terenului, in proximitatea terenului inchiriat, pe care se realizeaza investitia.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: orice activitate de santier induce un impact negativ asupra mediului, de o amploare mai mare sau mai mica, in  functie de modul de organizare al santierului si de amploarea lucrarilor. Prin masurile propuse si printr-o buna organizare de santier, impactul se reduce semnificativ. O buna organizare de santier, alegerea metodelor optime de executie, colectarea deseurilor menajere produse, va creste gradul de asigurare al securitatii personalului muncitor si va elimina riscul de îmbolnavire al acestora.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: Ca potentiale surse de poluanti sunt materialele de constructie depozitate. Nu este cazul unor instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

La montarea containerului si cabinei WC – ecologice, se vor respecta toate regulile de tehnica securitatii muncii, iar partea electrica va fi asigurata cu electricieni autorizati.

Lucrarile vor fi semnalizate atât în timpul zilei cât si în timpul noptii si în masura în care este posibil se va asigura paza utilajelor si securitatea zonei astfel incat sa se elimine riscul unor poluari accidentale datorate efractiilor.

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata în bidoane de plastic.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: la finalizarea investitiei terenul ramas va fi amenajat ca platforma betonata;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

În cazul poluãrii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitãtii factorilor de mediu, pânã la îndepãrtarea cauzelor emisiilor de poluanti în mediu.

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate in contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei romanesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: statia se va inchide sau dezafecta dupa perioada de derulare a contractului de inchiriere, in cazul in care acesta nu va fi prelungit;

Dezafectarea obiectivului consta in executarea urmatoarelor lucrari:

- ridicarea containerului prefabricat si transportarea acestuia pentru depozitare sau valorificare;

- demolarea platformei de beton si transportarea molozului rezultat in zona indicata de Primarie prin Autorizatia de Desfiintare;

- curatarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie, umplerea excavatiilor cu pamant de calitate similară cu cel din zona invecinata acestora.

Dezafectarea, post-utilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor in vigoare, pe baza de proiect, si in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: Dupã terminarea investitiei vor fi îndepãrtate toate deseurile rezultate în timpul executiei.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă;

- plan de situatie;

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970: nu este cazul;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului: nu este cazul;

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul;

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar: nu este cazul;

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare: nu este cazul;

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: nu este cazul;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: nu este cazul;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod: nu este cazul;

- Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă: nu este cazul;

- indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz: nu este cazul;

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .................................. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Titular,

S.C. SMART DIESEL S.R.L.

Intocmit,

arh. Liviu Dida