MEMORIU DE PREZENTARE

Conform anexa 5.E din legea 292/2018

CUPRINS

| Capitol | Subiect | pagina |
| --- | --- | --- |
| I | Denumirea proiectului | 8 |
| II | Titular | 8 |
| III | Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: | 8 |
|  | Rezumatul proiectului | 8 |
|  | Justificarea necesitatii proiectului | 9 |
|  | Valoarea investitiei | 10 |
|  | Perioada de implementare propusa | 10 |
|  | Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) | 10 |
|  | O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: – profilul și capacitățile de producție; – descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); – descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea; – materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora; – racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; – descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției; – căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; – resursele naturale folosite în construcție și funcționare; – metode folosite în construcție/demolare; – planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară; – relația cu alte proiecte existente sau planificate; – detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; – alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor); – alte autorizații cerute pentru proiect. | 10 |
| IV | Descrierea lucrărilor de demolare necesare: – planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului; – descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; – căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; – metode folosite în demolare; – detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; – alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). | 14 |
| V | Descrierea amplasării proiectului: – distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; – localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: • folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia; • politici de zonare și de folosire a terenului; • arealele sensibile; – coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; – detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. | 14 |
| VI | Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile: A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu: a) protecția calității apelor: – sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; – stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; b) protecția aerului: – sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri; – instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă; c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: – sursele de zgomot și de vibrații; – amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; d) protecția împotriva radiațiilor: – sursele de radiații; – amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; e) protecția solului și a subsolului: – sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime; – lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului; f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: – identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; – lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate; g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: – identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele; – lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public; h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: – lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate; – programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; – planul de gestionare a deșeurilor; i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: – substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; – modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. | 15 |
| VII | Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: – impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); – extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); – magnitudinea și complexitatea impactului; – probabilitatea impactului; – durata, frecvența și reversibilitatea impactului; – măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; – natura transfrontalieră a impactului. | 21 |
| VIII | Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. | 22 |
| IX | Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. | 24 |
| X | Lucrări necesare organizării de șantier: – descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; – localizarea organizării de șantier; – descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier; – surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier; – dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. | 24 |
| XI | Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: – lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității; – aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; – aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației; – modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. | 25 |
| XII | Anexe - piese desenate: 1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare; 3. schema-flux a gestionării deșeurilor; 4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. | 25 |
| XIII | Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. | 26 |
| XIV | Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: Localizarea proiectului: – bazinul hidrografic; – cursul de apă: denumirea și codul cadastral; – corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod. 2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă. 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. | 26 |
| XV | Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. | 27 |

# CAP. I – Denumirea proiectului

„Lucrari de reparatii la pod pe DN 2A, km 196+739, la Ovidiu, jud. Constanta”

# CAP. II – Titular

# II.1.  Numele companiei:

# C.N.A.I.R. Bucuresti – D.R.D.P. Constanța

# II.2.  Adresa postala:

Mun. Constanta, jud. Constanta, str. Prelungirea Traian

# II.3.  Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

# Tel.: 0241581147

# Email: net@drdpct.ro

# II.4.  Numele persoanelor de contact:

# Dima Marin, Director Regional al D.R.D.P Constanta

# CAP. III – Descrierea proiectului

# a).  Rezumatul proiectului:

# Drumul national DN2A este amplasat in partea de sud-est a Romaniei avand traseul orientat de la Vest catre Est. Drumul DN 2A face legatura dintre Bucuresti si municipiul Constanta si traverseaza la

# km 196+739, prin intermediul unui pod cu 6 deschideri si lungime totala de 286.25m canalul Poarta Alba - Midia – Navodari (deschiderea 3) si doua drumuri locale (deschiderea 1 si deschiderea 6)

# Podul este alcatuit din:

# -	 Viaductul de acces dinspre Harsova situat  pe malul stang al canalului Poarta Alba- Midia- Navodari,  executat in solutie de suprastructura din beton armat precomprimat, cu schema statica - grinzi simplu rezemate cu doua deschideri alcatuite din grinzi de  lungime 30,00m.

# -	Podul principal care traverseaza  canalul executat in solutie de grinda simplu rezemata - arce metalice cale jos cu tiranti verticali cu tablier metalic in conlucrare cu placa de beton armat precomprimat. Lungimea arcelor este de 111,00m , iar deschiderea de calcul este de 110,00m

# -	Viaductul de acces dinspre Constanta situat pe malul drept al canalului,  executat in solutie de suprastructura din beton armat precomprimat, cu schema statica - grinzi simplu rezemate cu  trei deschideri alcatuite din grinzi cu lungimea de 30,00m ;

# Podul este situat in aliniament, a fost executat in perioada 1985-1986, este dimensionat la clasa E de incarcare si este incadrat in categoria de importanta B.

# Sectiunea transversala pe pod asigura o parte carosabila de 14,00m , cu cate doua benzi (2x3,50m) pe fiecare sens de circulatie) si doua trotuare denivelate, cu latimea de 2,30m pe viaductele de acces si 4,20m pe podul principal. Latimea suprastructurii este de 18,60m pe viaductele de acces si 22.40m pe podul principal.

# b).  Justificarea necesitatii proiectului:

•	Elementele principale de rezistenţă ale suprastructurii:

-	Grinzile viaductelor de acces prezinta defecte beton degradat prin carbonatare, infiltratii  precum si defecte de suprafață ale fetei văzute (culoare neuniforma, pete negre, impurități, pete de rugina, aspect prăfuit).

-	Elementele metalice ale podului principal (arcele cu tiranti verticali, grinzile metalice de rigidizare, lonjeroni, antretoaze) prezinta zone unde se observa urme de infiltratii, precum si degradarea protectiei anticorozive existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).

•	Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con

-	Elevatiile infrastructurilor prezinta armaturi fara strat de acoperire, beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat, beton degradat prin carbonatare precum si defecte de suprafață ale fetei văzute (culoare neuniforma, pete negre, impurități, pete de rugina, aspect prăfuit).

-	La racordarile cu terasamentele se observa elemente de pereu lipsa, degradate, vegetatie crescuta pe sferturile de con.

•	Albie, apărări de maluri, rampe de acces, instalaţii.

-	Partea carosabila pe rampe prezinta fisuri si crapaturi, denivelari.

-	Exista degradari ale taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor.

-	racordare casiului cu bordura de pe culee este defectuoasa.

-	Pe rampa Constanta sunt amplasate unor elemente de sprijinire rezemate pe o fasicu goluri.

-	Santurile de la baza taluzelor prezinta degradari, zone distruse si sunt partial infundate.

-	Sistemul de iluminat este nefunctional.

-	Schelele mobile pentru intretinerea podului principal sunt nefunctional.

•	Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi.

-	Calea pe trotuare este degradata (prezinta exfolieri, denivelari, gauri)

-	Gurile de scurgere nu au gratare si tuburi prelungitoare

-	Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie sunt foarte degradate cu elemente lipsa atat pe cale, cat si pe trotuare.

-	Parapetul metalic de siguranta este ruginit si prezinta zone cu geometrie necorespunzatoare.

-	Parapetul pietonal prezinta degradari majore - degradarea vopselei de protectie si coroziunea elementelor componente.

-	Scarile de acces sunt degradate- prezinta fisuri, crapaturi si deformari la unele trepte.

Conform art. 21 din “Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2002 podul se află într-o stare NESATISFĂCĂTOARE, fiind necesare lucrari de reparatii, reabilitari, consolidari.

c). Valoarea investitiei

Obiectivul de investitii „Lucrari de reparatii la pod pe DN 2A, km 196+739, la Ovidiu, jud. Constanta” are o valoare totala de 34.721.733,46 lei cu TVA.

# d). Perioada de implementare propusa

Durata de realizare a obiectivului de investitii „Lucrari de reparatii la pod pe DN 2A, km 196+739, la Ovidiu, jud. Constanta” este de douasprezece luni de la data inceperii lucrarilor.

# e). Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament):

# Plansele sunt anexate in proiect:

# -	plan de amplasare in zona – scara 1 : 25000

# -	plan de situatie – scara 1 : 500.

# f). Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele):

# i) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

# Drumul national DN2A este amplasat in partea de sud-est a Romaniei avand traseul orientat de la Vest catre Est. Drumul strabate zona de platou a teritoriului Dobrogean si traverseaza la km 196+739 canalul Poarta Alba - Midia – Navodari.

# Podul este amplasat in intravilanul orasul Ovidiu.

# Podul are 6 deschideri cu o lungime de 262,60m.

# ii) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

# Amplasamentul studiat prin prezentul proiect este situat in orasul Ovidiu, judetul Constanta, Obiectivul in sine vizeaza cai de comunicatii si constructii aferente.

# Nu sunt necesare amenajarea altor cai de acces/ cai de comunicatii.

# Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80) și pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, corespunzator unui drum incadrat in clasa tehnica II, pe doua fire de circulatie cu trotuare, in conformitate cu OG43/1997 actualizata la 21.01.2013 privind regimul drumurilor sunt necesare lucrari de consolidare si reabilitare.

# Lucrarile  de reparatii ale podului constau in:

# Infrastructura:

# -	 camasuirea elevatiilor

# -	 curăţarea de rugină, vopsirea şi ungerea cu vaselină a pieselor metalice ale aparatelor de reazem la podul principal;

# -	 inlocuirea aparatelor de reazem de neopren la viaductele de acces;

# -	 montarea de opritori antiseismici pe riglele pilelor si banchetele culeelor pentru grinzile prefabricate;

# -	 reparatia mastilor laterale la pilele culei;

# -	 refacerea lisei de parapet la zidurile intoarse ale culeelor;

# -	 reparatii cu mortare speciale pe fata exterioara a zidurilor intoarse;

# -	 protectia cu vopsea anticoroziva pentru betoane.

# Suprastructura:

# -	 reparatii cu mortare speciale la grinzile de beton, antretoaze si la placa monolita dintre acestea (viaducte de acces) si la dala (pod principal);

# -	 protectia cu vopsea anticoroziva pentru betoane la elementele din beton;

# -	 vopsirea integrala a tablierului metalic;

# -	 refacerea betonului de panta;

# -	 refacerea elementelor caii (hidroizolatie, protectie hidroizolatie si straturile din mixtura asfaltica bituminoasa);

# -	 refacerea integrala a liselor de parapet;

# -	 refacerea elementelor de trotuar (executie umpluturi, montare borduri, turnare asfalt)

# -	 montarea de parapete pietonale si parapete de siguranta tip H4b;

# -	 inlocuire guri de scurgere prevazute cu tuburi prelungitoare;

# -	 inlocuire dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie;

# Racordari cu terasamentele si rampe:

# -	 completarea cu pamant a sferturilor de con;

# -	 refacerea pereului cu dale prefabricate hexagonale de beton ;

# -	 refacerea scarilor de acces;

# -      refacerea taluzurilor pe rampe

# -	 refacerea sistemului de scurgere a apelor pe rampe (refacere santuri, casiuri);

# -	 dezafectarea elementelor existente pe rampe (fasie cu goluri, elemente de sprijinire) si completarea terasamentului;

# -	 refacerea caii pe rampe pentru adaptarea la linia rosie proiectata

# Profilul si capacitatile de productie:

# Activitatea care se va desfasura pe amplasament vizeaza:

# - trafic auto;

# - trafic pietonal.

# -	Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora:

# La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale (ciment, balast, nisip, agregate de rau sortate, etc), conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la bazele autorizate, energie electrica, combustibili auto necesari functionarii utilajelor si vehiculelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie). Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 si Legii 10/ 1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

# -	Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Nu sunt necesare utilitati pentru functionarea obiectivului. Consumuri de utilitati pot sa apara doar strict pentru constructor, in situatia asigurarii santierului cu utilitatile necesare functionarii pe perioada derularii lucrarilor de executie, insa aceste utilitati cad in sarcina exclusiva a acestuia.

# -	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

# Lucrarile de baza odata finalizate, vor fi urmate de lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala, care constau in transportul materialelor si deseurilor in locatii stabilite.

# -	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

# Nu sunt necesare exproprieri iar accesul la proprietati (unde este cazul) va fi asigurat pe toata durata executarii lucrarilor.

# -     Resurse naturale folosite in constructie si functionare:

La executarea lucrarilor de reabilitare vor fi folosite materiale de constructie

# existente in zona si anume: nisip, balast, piatra sparta etc, precum si materiale existente in comert.

# -      Metode folosite in constructie:

Metodele folosite pentru reabilitarea strazilor sunt in conformitate cu prevederile normelor si standardelor in vigoare in Romania si a normelor UE.

# -    Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacerea si folosirea ulterioara:

Pe parcursul lucrarilor de executie se va evita blocarea accesului la proprietăți. Se vor avea în vedere accesele la proprietăți prin realizarea continuizării scurgerii apelor în lungul străzilor.

# -      Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Obiectivul de investitii nu va fi in relatie cu alte proiecte existente sau planificate.

-    Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: - nu se aplica

-    Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):

In perioada de operare, obiectivul nu se constituie ca o sursa de poluare.

Pentru organizarea de santier, ca sursa principala de apa, se propune racordarea la reteau locala, luand  in considerare avizul pentru desfasurarea activitatilor de catre detinatorii de utilitati.

# CAP. IV – Descrierea lucrarilor de demolare necesare

-    Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Lucrarile de demolare reprezinta dezafectarea lucrarilor degradate existente pe amplasamentul noilor lucrari proiectate

Acestea intra in obligativitatea constructorului, iar acesta va raspunde de respectarea reglementarilor in vigoare impuse.

-    Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul lucrarii si beneficiarul acestora.

Lucrarile de baza, odata finalizate, sunt urmate de lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala.

Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial.

-    Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

# Nu sunt necesare exproprieri iar accesul la proprietati (unde este cazul) va fi asigurat pe toata durata executarii lucrarilor.

-    Metode folosite în demolare

-    Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare – nu se aplica

-    Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

In activitatea de demolare necesara, se va tine seama de reglementarile in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor.

# CAP. V – Descrierea amplasarii proiectului

-   Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – nu este cazul

-   Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

In zona nu exista monumente istorice / de arhitectura, situri arheologice sau arii protejate.

-   Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

• politici de zonare și de folosire a terenului

• arealele sensibile

-   Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970:

Punctul de intersectie al axului podului de pe drumul national DN 2A cu axul canalului Poarta Alba-Midia-Navodari are coordonatele: X = -523115.941, Y = 662973.198.

Topografia amplasamentului a fost examinata pe baza planului de ridicare topografica. Datele necesare au fost preluate direct in teren prin masuratori topografice. Masuratorile s-au efectuat cu un sistem GNSS RTK L1/L2 Stonex S9 configuartie Rover iar cotele sunt determinate in sistem de referinta Marea Neagra.

Toate statiile topografice au fost materializate si reperate pe teren in vederea folosirii acestora la viitoarele lucrari de proiectare.

-    Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

CAP. VI – Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

– Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada de executie a lucrarilor de constructii proiectate pot aparea urmatoarele surse  potentiale de poluare a apelor:

- antrenarea particulelor fine de pamant in timpul executiei lucrarilor de terasamente;

- manevrarea si punerea in opera a materialelor de constructii;

- traficul greu specific santierului;

- scurgerile accidentale de uleiuri, carburanti, provenite de la utilajele care functioneaza in perimetrele in care se actioneaza pentru realizarea lucrarilor.

– Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

In perioada de operare, obiectivul nu se constituie ca o sursa de poluare.

Pentru organizarea de santier, ca sursa principala de apa, se propune racordarea la reteau locala, luand  in considerare avizul pentru desfasurarea activitatilor de catre detinatorii de utilitati.

b) protecția aerului:

– Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, sursele primare de poluare care vor afecta, temporar si pe arii restranse, calitatea aerului constau in:

- eventuale emisii de praf fin degajate in timpul operatiunilor de incarcare, transport si descarcare a pamantului si a materialelor de constructii;

- noxe gazoase generate de activitati in care se utilizeaza carburanti (transport, manipulare, etc.).

Principalele emisii responsabile de poluarea aerului si mirosuri sunt provenite de la utilajele care executa lucrarile de constructii.

– Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Utilajele grele utilizate in procesul tehnologic, trebuie sa respecte normele in vigoare privind emanatiile de noxe in atmosfera, conditie impusa de Verificarea Tehnica a acestora.

Pentru diminuarea noxelor degajate in aer se vor prevedea:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activitatilor generatoare de praf in situatii cu vant puternic;

- un program de revizii si reparatii pentru echipamentele mobile si stationare, care se vor folosi la executia lucrarilor pentru a asigura incadrarea in emisiile normate de standardele din UE si / sau Romania;

- la compactarea terasamentelor se va folosi apa pentru stropire a straturilor de pamant;

- autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau balastul li se va impune circulatia cu viteza redusa in zonele de case si protejarea cu prelata;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructii ce pot elibera in atmosfera particule fine;

- caile de acces vor fi stropite periodic.

In perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta concentratii de poluanti.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind protectia atmosferei si STAS 12574 / 1987 privind conditiile de calitate a aerului in zone protejate.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

– Sursele de zgomot și de vibrații

In faza de executie a lucrarilor de constructii, sursele de zgomot si vibratii sunt generate de utilajele de excavare, incarcare si transport greu care functioneaza pe amplasament.

– Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

d) protecția împotriva radiațiilor:

– Sursele de radiații

In faza de executie a lucrarilor de constructii, cat si in faza de functionare a obiectivului, nu se folosesc surse generatoare de radiatii.

– Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

e) protecția solului și a subsolului:

– Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

In perioada de executie a lucrarilor sursele de poluare sunt de trei tipuri:

- Surse liniare - reprezentate de traficul de vehicule grele si utilaje desfasurat la fronturile de lucru. Emisiile de substante poluante degajate in atmosfera din arderea carburantilor ajung sa se depuna pe sol. Poluarea se manifesta pe o perioada limitata de timp, iar din punct de vedere spatial are o arie restransa;

- Sursele de suprafata – reprezentate de utilajele folosite la executia lucrarilor, existand riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibili, ca urmare a unor defectiuni tehnice;

- Surse punctiforme – reprezentate de organizarea de santier (manipularea unor materiale potential poluatoare pentru sol, deseuri, ape uzate etc.).

In perioada de operare a obiectivului nu sunt surse de poluare a solului.

– Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

In perioada de executie, se vor lua urmatoarele masuri:

- depozitarea temporara a pamantului excavat este recomandat a se face pe suprafete cat mai reduse;

- platforma organizarii de santier va fi amenajata si va fi prevazuta cu un sistem de colectare a apelor pluviale, iar apele uzate vor fi dirijate si descarcate intr-o o fosa septica impermebilizata / WC ecologic;

- gospodarirea carburantilor, se va face conform normativelor in vigoare;

- depozitarea deseurilor municipale se va face in pubele tipizate, amplasate in locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona;

- scurgerile accidentale de uleiuri si carburanti vor fi localizate prin imprastierea unui strat de produs absorbant, dupa care vor fi eliminate prin depozitarea in container special amenajat, si vor fi eliminate de pe amplasament, prin firma specializata;

- pentru suprafetele de pamant contaminate accidental in timpul executiei, se propune excavarea volumului de pamant si depunerea in gropile de imprumut  intr-o dilutie care sa permita derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturala;

- intreruperea lucrului in perioade cu vant puternic si folosirea sistemelor de stropire cu apa.

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele  excedente de materiale din excavare (pamant, pietris). Acestea vor fi folosite pe plan local.

In tehnologia de realizare a obiectivului se vor realiza o serie de lucrari si dotari cu rol tehnologic si de protectie a mediului cum sunt:

- amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de deseuri (ambalaje, deseuri menajere, ape uzate menajere);

- eliminarea controlata a deseurilor specifice;

- dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial.

Calitatea solului la terminarea lucrarilor este analizata si comparata cu datele initiale care trebuie sa ateste calitatea lucrarilor de redare astfel incat sa se mentina cel putin clasa de calitate avuta initial.

Masuri:

- asigurarea scurgerii apelor meteorice, in perioada organizarii  de santier;

- este interzisa efectuarea lucrarilor de reparatii ale utilajelor in perimetrul santierului.

In amplasament exista 5 conducte prevazute la executia podului. Acestea traverseaza podul principal si trec prin 4 golurii prevazute atat  in elevatia pilelor-culee cat si in antretoaze.

De asemenea se observa cabluri pe culee si pe pilele-culee, probabil electrice si o conducta prinsa de parapetul pietonal pe partea dreapta a podului.

Podul este prevazut cu sistem de iluminat nefunctional in prezent.

Solutia proiectata asigura traversarea in perspectiva a cablelor/conductelor de  utilitati prin sisteme de prindere metalice fixate de consolele tablierului, atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

– Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Sursele de poluare pentru fauna si flora in perioada de executie sunt:

- emisiile de poluanti si zgomotul generate de traficul greu si de utilajele grele folosite In santier;

- emisiile de poluanti si zgomot generate la manevrarea pamantului (terasamente) si a materialelor de constructii.

– Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

In perioada de executie, cat si in faza de functionare se vor lua masuri pentru protectia florei si faunei.

Se apreciaza ca, in apropierea platformei obiectivului, concentratiile de poluanti vor avea valori care nu vor depasi concentratiile maxime admisibile, astfel ca nu vor exista probleme care sa impuna restrictii.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Nu vor fi afectate constructiile din zona iar accesul la proprietati si la alte obiective de interes public va fi asigurat pe toata durata desfasurarii lucrarilor de executie.

– Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

In zona nu exista monumente istorice și de arhitectură si alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, ssau zone de interes tradițional

– Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibratiilor si a emisiilor poluante din gaze de esapament produse de autovehicole grele, sunt luate urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport;

- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehicolelor;

- amenajarea drumului de acces cu platforma de circulatie dimensionata corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o stare buna a acestora;

- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea materialelor se va face cu atentie pentru evitarea lovirii acestora.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

– Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

Principalele deseuri generate in perioada de constructie a obiectivului, sunt materiale rezultate din demolari si din sapaturi.

– Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Masuri:

- reducerea la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;

- colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;

- luarea masurilor necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditiile de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei si a mediului;

- luarea de masuri pentru impiedicarea abandonarii, inlaturarii sau eliminarii necontrolate a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- Instituirea unui program de instruire a personalului angajat pentru respectarea normelor PSI si a legislatiei UE privind protectia mediului.

– Planul de gestionare a deșeurilor

In activitatea de constructie a obiectivului, se va tine seama de reglementarile in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor.

Evidenta gestiunii deseurilor va fi tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de santier).

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

– Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse

Realizarea lucrarilor de investitii, ce fac obiectul proiectului, vor necesita utilizarea unor materiale care prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor, sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase (carburanti pentru functionarea utilajelor, solventi, acetilena, oxigen etc).

– Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor in vigoare.

Ambalajele si deseurile de ambalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale.

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea antreprenorul trebuie sa tina o evidenta stricta a acestora.

Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase se va face prin:

- evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora;

- eliminarea  in conditii de siguranta  pentru sanatatea populatiei si pentru mediu a substantelor si preparatelor periculoase care se constituie ca deseuri (reglementata in conformitate cu legislatia specifica);

- identificarea si prevenirea riscurilor pe care substantele si preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sanatatea populatiei;

- mentinerea starii de etanseitate si integritate a recipientilor de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare si impact negativ asupra factorilor de mediu.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

In perioada de executie, cat si in faza de functionare se vor lua masuri pentru protectia florei si faunei.

Se apreciaza ca, in apropierea platformei obiectivului, concentratiile de poluanti vor avea valori care nu vor depasi concentratiile maxime admisibile, astfel ca nu vor exista probleme care sa impuna restrictii.

CAP. VII – Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Conform prevederilor H.G. nr. 445 / 2009, anexa nr. 2, art. 10, lit e) – Proiecte de infrastructura – Constructia drumurilor, este un proiect pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului;

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Proiectul nu se realizeaza pe un amplasament situat in zone impadurite, in arii clasificate sau in zone protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, zone de protectie speciala, desemnate prin H.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, zone prevazute prin Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, zone de protectie instituite conform pervederilor Legii Apelor nr. 107 / 1996, H.G. nr. 930 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

De asemenea, proiectul nu se realizeaza in arii in care standardele de calitate a mediului, stabilite de legislatie, au fost deja depasite, sau in peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica.

Emisiile de poluanti, inclusiv zgomotul, sunt aproape nesemnificative. Productia de deseuri este minora.

In conditii de exploatare normala nu vor exista riscuri de accidente.

– Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

– Magnitudinea și complexitatea impactului

– Probabilitatea impactului

– Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

– Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

– Natura transfrontalieră a impactului

CAP. VIII – Prevederi pentru monitorizarea mediului

- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă

Lucrarea prin natura sa nu intervine activ in influentarea mediului inconjurator.

Ca obiect de investitii prin solutia aleasa, imbunatateste confortul localitatii in sine ca unitate administrativa si in speta pentru fiecare activitate desfasurata in zona, conservand totodata echilibrul ecologic al zonei.

Lucrarile de executie au fost astfel concepute de catre proiectant incat sa nu produca impact asupra mediului.

Un program de monitorizare corect va servi urmatoarelor scopuri:

- detectarea erorilor in construirea, functionarea sau intretinerea lucrarilor;

- evaluarea modului in care masurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

Pe perioada executiei lucrarilor este necesar a se desfasura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu in scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate, cat si pentru a stabili masuri corective In cazul neincadrarii in normele specifice.

In acest sens se propun urmatoarele masuri:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare;

- stabilirea unui program de masuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrarilor;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate, in zona frontului de lucru;

- stabilirea unui program de interventie in cazul in care  indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu, aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident;

- organizarea unui sistem prin care populatia sa poata informa constructorul asupra nemultumirilor pe care le are, legate de poluarea din aceasta perioada, siguranta traficului etc.

Prin executarea lucrarilor propuse de proiect vor aparea influente favorabile, atat din punct de vedere economic si social, cat si din punct de vedere al protectiei mediului.

Toate operatiile de construire a obiectivului de investitii se vor executa cu respectarea prevederilor din proiect si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Nu sunt necesare dotari speciale de monitorizare a factorilor de mediu.

CAP. IX – Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)

Categoria de importanta a constructiei este B - categorie de importanta deosebita

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

CAP. X – Lucrări necesare organizării de șantier:

– Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Lucrarile de reparatii pentru pod si rampe se vor executa pe jumatatea de cale, cu o semnalizare corespunzatoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii. Nu sunt necesare devieri provizorii de circulatie.

Lucrarile privind organizarea de santier vor consta in alimentare cu apa, energie electrica, telecomunicatii, imprejmuiri. In cadrul devizului general de lucrari, au fost prevazute lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier precum si cheltuieli conexe.

Deşeurile recuperabile (material rezultat din excavaţii, piatră,) vor fi folosite la lucrare.

Deşeurile de şantier (resturi de materii şi materiale, ambalaje) se vor colecta selectiv în vederea valorificării lor prin intermediul unor societăţi specializate.

Deşeurile menajere şi asimilabile cu acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi depozitate pe o platformă special amenajată, în pubele/containere.

– Localizarea organizării de șantier

Amplasamentul, realizarea si desfasurarea organizarii de santier se stabilesc de catre antreprenor de comun acord cu beneficiarul lucrarii.

– Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

In situatia in care toate utilitatile: apa, canal, energie, sunt asigurate, si se respecta conditiile de mediu stabilite prin proiect, nu se va produce un impact negativ asupra mediului.

– Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

Sursele de poluare a mediului, in timpul organizarii de santier, vor fi nesemnificative.

– Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Nu se vor lua masuri speciale pentru controlul emisiilor, pentru ca acestea vor fi nesemnificative.

CAP. XI – Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

– Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul lucrarii si beneficiarul acestora.

Lucrarile de baza, odata finalizate, sunt urmate de lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala.

Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial.

– Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Constructorul va respecta normele in vigoare pentru prevenirea cazurilor de poluare accidentale si va lua masurile specifice pentru stoparea acestora

– Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

– Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Nivelarea, curatarea, eliminarea deseurilor se vor aplica în vederea utilizării ulterioare a terenului

CAP. XII – Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

CAP. XIII – Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

CAP. XIV – Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului:

– Bazinul hidrografic

Drumul national DN 2A strabate zona de platou a teritoriului Dobrogean si traverseaza la km 196+739 canalul Poarta Alba - Midia – Navodari.

– Cursul de apă: denumirea și codul cadastral

Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari

– Corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

CAP. XV – Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Intocmit,

ing. A. Pana