AUGUST 2020

Elaborator:  -  Dr. Ing. Nicolae Pitu

- Dr. Ing. Angela Pana

CUPRINS

I.	DENUMIREA PROIECTULUI

II.	TITULARUL

II.1.	NUMELE COMPANIEI, ADRESA, NUMAR TELEFON/FAX, ADRESA PAGINII DE INTERNET

II.2.	NUMELE PERSOANELOR DE CONTACT

II.3.	Elaboratorul proiectului

II.4.	Responsabil pentru protectia mediului

III.	DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1.	REZUMATUL PROIECTULUI

III.2.	JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

III.3.	VALOAREA INVESTITIEI

III.4.	PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

III.5.	ELEMENTE SPECIFICE PROIECTULUI PROPUS

III.5.1    Caracteristici generale ale zonei

III.5.1.1 Clima

III.5.1.2. Relief si topografie

III.5.1.3. Geologie si hidrogeologie

III.5.1.4. Solurile

III.5.1.5. Hidrologie

III.5.1.6. Inundabilitate

III.5.2     Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

III.5.3     Situatia ocuparilor definitive de teren

III.6.	SCHIMBARI CLIMATICE

III.7.	FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI

III.7.1    ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI

III.7.2    PROCESELE DE PRODUCTIE ALE PROIECTULUI PROPUS

III.7.3    MATERIILE PRIME, ENERGIA SI COMBUSTIBILII UTILIZATI

III.7.4    RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE EXISTENTE

III.7.4.1 Alimentarea cu apa

III.7.4.2 Evacuarea apelor uzate

III.7.4.3 Alimentarea cu energie electrica

III.7.4.4 Asigurarea apei tehnologice – apa de racire

III.7.4.5 Alimentarea cu gaze naturale

III.7.4.6 Instalatiile de incalzire

III.7.5    LUCRARILE DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA DE EXECUTIA INVESTITIEI

III.7.6     CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE

III.7.6.1  Instalatiile de stingere a incendiilor

III.7.7     RESURSELE NATURALE FOLOSITE

III.7.8     METODE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE

III.7.9     PLANUL DE EXECUTIE

III.7.10   RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE

III.7.11   ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE

III.7.12   ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI

III.7.13   ALTE AUTORIZATII CERUTE PENTRU PROIECT

IV.	DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

V.	DESCRIEREA AMPLASARII LUCRARILOR

V.1.	LOCALIZAREA PROIECTULUI

V.1.1       DISTANTA FATA DE GRANITE

V.1.2       FOLOSINTELE ACTUALE SI PLANIFICATE ALE TERENULUI

V.1.3       POLITICI DE ZONARE SI DE FOLOSIRE A TERENULUI

V.2.	AREALELE SENSIBILE la nivelul judetului Bistrita Nasaud

V.3.	ORICE VARIANTE DE AMPLASAMENT CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE

VI.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

VI.1.	PROTECTIA CALITATII APELOR

VI.1.1     Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

VI.1.2     Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

VI.2.	PROTECTIA AERULUI

VI.2.1     Sursele de poluare si poluantii pentru aer

VI.2.2     Instalatiile pentru retinerea sau dispersia poluantilor in atmosfera

VI.3.	PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

VI.3.1    Sursele de zgomot si de vibratii

VI.3.2    Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

VI.4.	PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

VI.4.1     Sursele de radiatii

VI.4.2     Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

VI.5.	PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

VI.5.1     Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

VI.5.2     Amenajarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

VI.6.	PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

VI.6.1     Arealele sensibile ce pot fi afectate

VI.6.2      Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

VI.7.	PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

VI.7.1    Asezarile umane si obiectivele protejate si/sau de interes public

VI.7.2    Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

VI.8.	GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

VI.8.1    Tipurile si cantitatile de deseuri rezultate

VI.8.1.1  In perioada de executie

VI.8.1.2  In perioada de exploatare

VI.8.2     Gospodarirea deseurilor

VI.9.	GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

VI.9.1    Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

VI.9.2    Modul de gospodarire a substantelor si a preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

VII.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD  SEMNIFICATIV DE PROIECT

VII.1.	CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

VII.1.1   NATURA IMPACTULUI

VII.1.2   Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

VII.1.3   Impactul asupra faunei si florei

VII.1.4   Impactul asupra solului

VII.1.5   Impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale

VII.1.6   Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

VII.1.7   Impactul asupra calitatii aerului

VII.1.8   Impactul generat de zgomot si vibratii

VII.1.9   Impactul asupra peisajului si mediului vizual

VII.1.10 Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

VII.2.	EXTINDEREA IMPACTULUI

VII.3.	MAGNITUDINEA SI COMPLEXITATEA IMPACTULUI

VII.4.	PROBABILITATEA IMPACTULUI

VII.5.	DURATA, FRECVENTA SI REVERSIBILITATEA IMPACTULUI

VII.6.	MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

VII.7.	NATURA TRANSFRONTALIERA A IMPACTULUI

VIII.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

VIII.1.    DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU IN PERIOADA DE EXECUTIE

VIII.2.    DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU IN PERIOADA DE EXPLOATARE

IX.	LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAM/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

X.	LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

X.1.	DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

X.2.	LOCALIZAREA ORGANIZARII DE SANTIER

X.3.	DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRARILOR ORGANIZARII DE SANTIER

X.3.1      Impactul asupra apelor generat de organizarea de santier

X.3.2      Impactul asupra aerului generat de organizarea de santier

X.3.3      Impactul asupra solului generat de organizarea de santier

X.3.4      Zgomot si vibratii in timpul organizarii de santier

X.3.5      Impactul asupra ecosistemelor terestre si acvatice generat de organizarea de santier

X.3.6      Impactul asupra populatiei generat de organizarea de santier

X.4.	SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUARE SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU IN TIMPUL ORGANIZARII DE SANTIER

X.4.1      Factorul de mediu apa

X.4.2      Factorul de mediu aer

X.4.3      Zgomot si vibratii

X.4.4      Factorul de mediu sol

X.4.5      Factorul de mediu biodiversitate

X.5         DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU

XI.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

XI.1.	LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

XI.2.	ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI ACCIDENTALE

XI.3.	ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/DEZAFECTAREA/DEMOLAREA INSTALATIEI

XI.4.	MODALITATI DE REFACERE A STARII INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA UTILIZARII ULTERIOARE A TERENULUI

XII.	ANEXE – PIESE DESENATE

XIII.	COMPLETARI PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA ART. 28 DIN OUG. 57/2007

XIV.	COMPLETARI REFERITOARE LA PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL

I.	DENUMIREA PROIECTULUI

AMENAJARE CENTRU DE AGREMENT NAUTIC, STATIUNEA MAMAIA-CUVETA LAC SIUTGHIOL, ZONA HOTEL DELTA, LOC. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA

II.	TITULARUL

II.1.	NUMELE COMPANIEI, ADRESA, NUMAR TELEFON/FAX, ADRESA PAGINII DE INTERNET

J.T. GRUP OIL S.R.L. cu sediul in jud. Constanta, oras Navodari M10, nr. 0-A, Tel. 0730556197, mail: andreea@jtgroup.ro

II.2.	NUMELE PERSOANELOR DE CONTACT

Administrator  DUBLEA ANDREEA-ELENA

II.3.	ELABORATORUL PROIECTULUI

Studio T Arhitect S.R.L.

Sibiu, Str. Moldovei nr 48 Telefon / fax: 0723 589 532

CUI RO37848078, J32/979/2017

II.4.	RESPONSABIL PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Andreea-Elena Dublea

III.	DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1.	REZUMATUL PROIECTULUI

Ansamblul Centrului de agrement nautic, este situat în intravilan, proprietatea închiriată  de Primaria Mun. Constanta catre S.C. JT Grup Oil S.R.L., cu suprafaţa totala de 4960 m2 a cuvetei lacului Siutghiol şi luciu de apă aferent, situată în zona hotelului Delta, Staţiunea Mamaia, conform Contractului de închiriere nr.114429/18.06.2019.

Terenul, suprafata lacului Siutghiol inchiriata, este ocupata partial de o serie de amenajari pentru agrement nautic. Suprafata astfel ocupata este compusa din pontoane plutitoare si Corpul C1 –Centru de agrement Nautic (in curs de finalizare), cu o suprafata totala de 1647.90 mp (conform cu planul de situatie plansa A01).

Prin proiectul prezent se propune amenajarea centrului de agrement nautic pe suprafaţa lacului Siutghiol prin realizarea urmatoarelor obiective componente:

- PONTON DE LEGATURA intre Corp C1 (existent, in curs de executie, pana in prezent fiind realizat in procent de 30) si Corp C2;

- Corp C2 - CENTRU DE RELAXARE;

- Corp C3 - TURN DE ESCALADA.

III.2.	JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Justificarea realizarii proiectului propus este legata de promovarea si dezvoltarea activitatilor de agrement, in zona statiunii Mamaia, pe suprafata lacului Siutghiol.

Prezenta documentaţie - s-a intocmit la cererea beneficiarului S.C. JT Grup Oil S.R.L. în vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru realizarea lucrărilor de AMENAJARE CENTRU DE AGREMENT NAUTIC conform certificatul de urbanism nr. 634 din 11.02.2020 eliberat de Primaria Municipiului Constanta .

III.3.	VALOAREA INVESTITIEI

Circa 2.000.0000 euro + TVA

III.4.	PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Se propune inceperea realizarii lucrarilor in semestrul II al anului 2020. Durata executiei lucrarilor este de aprox. 10 luni.

III.5.	ELEMENTE SPECIFICE PROIECTULUI PROPUS

III.5.1. Caracteristici generale ale zonei

III.5.1.1.	Clima

Clima in zona amplasamentului evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental, rezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului.

Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara.

Regimul climatic se caracterizeaza prin veri mai putin fierbinti, datorita brizelor marine si ierni mai blande, datorita actiunii moderatoare a Marii Negre.

Temperaturile medii multianuale inregistreaza cele mai mari valori din intreaga tara, situandu-se la 11,2oC. Media maximelor lunare, cu valori de peste 30oC sunt atinse in iulie, august si septembrie; in aceste luni valorile minimelor lunare si anuale atingand 12 -13oC. Primavara, datorita prezentei marii, temperaturile sunt mai coborate cu 1 – 3oC decat in interiorul Dobrogei, iar toamna, din acelea si motive, sunt mai ridicate cu cateva grade.

Precipitatiile sunt reduse, sub 400 mm/an, municipiul Constanta aflandu-se in arealul cu probabilitatea cea mai redusa a precipitatiilor din toata Dobrogea. Evapotranspiratia potentiala este de 697 mm insa cea reala atinge numai 370 mm, excedentul de apa fata de evapotranspiratia potentiala fiind de 0 mm, deficitul ajungand la 327 mm. Datorita evaporatiei ridicate, umezeala aerului este mare, media multianuala depasind 81%.

In ceea ce priveste vanturile, in aceasta zona frecventa medie (%) cea mai ridicata se intalneste in cazul vanturilor din Nord (21,5%), urmata de cele din Vest (12,7 %) si Nord – Est (11,7%). Cea mai scazuta frecventa se inregistreaza pentru vanturile din directia Sud – Vest (5,9 %) si Est (6,1%), urmate de cele din Sud (8,7 %), Nord – Vest (8,8 %) si Sud (9,4%).

Pe directiile vanturilor predominante, din sectorul nordic (NV, N, NE) se inregistreaza si cele mai mari viteze medii anuale:7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est si 4,7 m/s pentru nord-vest.

III.5.1.2.	Relief si topografie

Lacul Siutghiol este situat in imediata apropiere a Marii Negre. Este o fosta laguna, vechi golf marin izolat printr-un perisip de apele marii, cu o lungime de 8 Km, o latime maxima in zona sa nordica – de 4,3 Km, adancimea maxima de 14,5 m si o suprafata de 1900 ha.

Este alimentat prin bogate izvoare subterane care inlatura pericolul salinizarii apelor.

Are o forma aproximativ semicirculara, cu tarm inalt, faleza, spre vest si un tarm jos, consolidat prin betonare spre est.

III.5.1.3.	Geologie si hidrogeologie

Hidrogeologia zonei de amplasare a obiectivului de pe malul Lacului Siutghiol - Zona hotel Delta, Mamaia, este determinata de structura geologica a acestei zone, aflata la limita a doua structuri complet diferite, separate prin falia majora Capidava – Ovidiu, care separa din punct de vedere structural Dobrogea de Sud de Dobrogea Centrala.

Zona amplasamentului investitiei se situeaza din acest punct de vedere in partea sudica a faliei, care traverseaza cordonul litoral Mamaia, la jumatatea acestuia in zona Cazino sau putin mai la nord, deci face parte din Dobrogea de Sud.

Depozitele cuaternare ale ale cordonului litoral sunt formate dintr-o succesiune de aluviuni marine, in care sunt cantonate doua orizonturi acvifere: primul cantonat in nisipuri intalnite de la suprafata pana la adancimea de 7,50÷9,0 m, al doilea cantonat in nisipurile fine cenusii, in baza prafoase, situate intre adancimile de 9,5÷10,5 m.  pana la 18,0÷20,0 m.

Orizonturile acvifere sunt separate printr-un strat impermeabil continuu, format din prafuri argiloase cenusii – galbui.

Sub adancimea de 23,5 m., Cuaternarul este format dintr-o succesiune  de argile prafoase cenusii – cafenii impermeabile.

Acviferul din depozitele cuaternare este alimentat din precipitatii si din lacul Siutghiol, care avand un nivel mai ridicat, determina o curgere permanenta a apei subterane dinspre lac spre mare.

Datorita acestei curgeri, apele subterane din cele doua orizonturi nisipoase, sunt ape dulci.

Nivelul hidrostatic al acviferului din depozitele cuaternare este situat la cota absoluta de +1,0 ÷ +1,5 m NMN, cu mentiunea ca nivelul hidrostatic poate suferi mici modificari in decursul anului ca urmare a modificarii nivelului apei in lacul Siutghiol care influienteaza nivelul apei subterane din depozitele cordonului litoral.

III.5.1.4.	Solurile

Cordonul litoral dintre lacul Siutghiol si Marea Neagra este un teren plan avand cote ale terenului de +2,0 ÷ +2,5 m format din depozite aluvionare marine, de regula nisipuri fine sau medii, uneori cochilifere, cu intercalatii prafoase sau argiloase.

Formatiunile nisipoase de plaja aflate la est de lacul Siutghiol au fost studiate pe baza forajelor executate de I.N.M.H. si I.S.P.I.F., in anii 1971-1972.

Profilul litologic in zona este:

- 0,0 - 6,50÷9,0 m     	           - nisipuri fine si medii galbui la partea superioara si cenusii sub

1,2 – 1,5 m, in anumite zone cu cochilii sau cu elemente de pietrisuri;

- 6,50÷9,0 - 9,5÷10,5 m  	- praf argilos, plasic cenusiu, cu fragmente de3 cochilii in baza,

cu grosime medie 1,5 – 2,0 m;

- 9,5÷10,5-18,0÷20,0 m 	- nisip fin micaceu, cenusiu, cu o grosime medie de 7,0 – 9,0 m;

- 18,0÷20,0 - 21,0÷22,0 m 	- argila cenusie plastica, uneori nisipoasa, cu o grosime

medie de 3,0 – 4,0 m;

- 21,0÷22,0 - 30,0 m 		- nisipuri fine uneori cochilifere.

Acelasi profil litologic nisipos este intalnit si pe fundul lacului in zona amenajarilor propuse prin proiect.

III.5.1.5.	Hidrologie

Lacul Siutghiol este situat in imediata apropiere a Marii Negre. Este o fosta laguna, vechi golf marin izolat printr-un perisip de apele marii, cu o lungime de 8 Km, o latime maxima in zona sa nordica – de 4,3 Km, adancimea maxima de 14,5 m si o suprafata de 1900 ha. Este alimentat prin bogate izvoare subterane care inlatura pericolul salinizarii apelor. Are o forma aproximativ semicirculara, cu tarm inalt, faleza, spre vest si un tarm jos, consolidat prin betonare spre est.

Lacul Siutghiol este de origine lagunarã,  fiind separat de mare printr-un cordon litoral de 300-500 m lãtime, în limitele cãruia s-a dezvoltat statiunea Mamaia. Lacul are apã dulce si are o bogatã alimentare din surse subterane.

Nivelul lacului a înregistrat în ultimii 10 ani o crestere constantã de la cca +1,80 RMN, la + 200 ÷ 212 cm RMN.

Aceastã situatie este determinatã de un proces general de îmbunãtãtire a alimentãrii lacului Mamaia si de un program de reglare a nivelului lacului prin stãvilarul de la canalul de legãturã cu lacul Tãbãcãrie.

Directia predominantã a vânturilor care este N si NV.

Mãsurãtori ale înãltimii valurilor efectuate pe lacul Mamaia în partea de S-E a acestuia, în perioada 1970-1981 aratã o valoare maximã a acestora de 0,60 – 0,65 m cu o valoare  extremã de 1,20 m înregistratã la 24.11.1970.

La cresteri de nivel a cotei apei lacului, singura posibilitate de evacuare a volumului de apa excedentar este spre lacul Tabacariei si spre mare prin lucrarile hidrotehnice existente. Alimentarea predominanta cu apa a lacului este din surse subterane.

III.5.1.6.	Inundabilitate

Nu este cazul. Obiectele aferente proiectului sunt situate pe luciul de apa al lacului Siutghiol.

Zona de amplasare a obiectivului situatã pe malul lacului Siutghiol nu este inundabilã.

III.5.2 Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Ansamblul este situat în intravilan, proprietatea închiriată lui S.C. JT Grup Oil S.R.L., cu suprafaţa totala de 4960 m2 a cuvetei lacului Siutghiol şi luciu de apă aferent, situată în zona hotelului Delta, Staţiunea Mamaia, conform Contractului de închiriere nr.114429/18.06.2019.

III.5.3 Situatia ocuparilor definitive de teren

S teren = suprafata inchiriata oglinda lac = 4960 m2

Suprafata construita existenta:

      - Constructii si pontoane plutitoare existente:

Suprafata la nivelul apei         = 1647,90 mp, care cuprinde:

- PONTON PLUTITOR (S=1,093.8 m2);

- PLAJA PLUTITOARE (S=251.8 m2;

- Caserie si vestiare (S=180 m2);

- Alimentatie publica ( S=77.3 m2);

- Chiller (S=45 m2).

- CORP C1 – existent-in curs de executie

suprafata parter 		= 246.0 mp

suprafeta etaj 1 		= 306.6 mp

suprafeta etaj 2 		= 370.9 mp

suprafata totala desfasurata 	= 923.5 mp

Total suprafata construita existenta = 1893,90 mp (38,18% din suprafata inchiriata oglinda lac).

Cladiri propuse:

- Corp C2 – Centru de relaxare

- constructie parter,		                           S = 332.6 mp;

- pontoane plutitoare adiacente,                     S = 473.10 mp;

- Total suprafata la nivelul apei,                     Stot = 805.7 mp.

- Corp C3 – Turn de escalada

suprafata construita 		= 339,5 mp

- PONTON PLUTITOR DE LEGATURA INTRE C1 SI C2  = 271 mp; cu o lungime de 90.0 m si o latime de 3.01 m

Total constructii propuse: S = 1076,7 mp (21,71 % din suprafata inchiriata oglinda lac)

Construcţiile se incadreaza la CATEGORIA ”C” DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766 / 1997), in CLASA ”III” DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100 / 1 - 2006) si in GRADUL „II” DE REZISTENTA LA FOC (conform normativului P118 / 1999).

III.6.	SCHIMBARI CLIMATICE

Documentul strategic EU 2020 Strategy a fost tradus si adaptat legislatiei nationale prin Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice 2013-2020, aprobata prin HG 739/2016.

Odata cu adoptarea SNRSC, prin acelasi act de reglementare a fost adoptat si Planul national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020, care pentru sectorul apa stabileste o serie de actiuni investitionale, de cercetare/analiza si politice de adaptare la schimbarile climatice.

Senzitivitatea proiectului la diferite hazarde s-a evaluat calitativ, incadrarea in fiecare dintre cele patru niveluri de senzitivitate fiind argumentat de experienta proiectelor anterioare, astfel:

0 – Fara senzitivitate: actiunea hazardului n-ar avea nici un impact asupra proiectului;

1 - Senzitivitate scazuta: variabila climatica/hazardul ar putea afecta negativ proiectul, dar   impactul ar fi nesemnificativ sau redus.

2 - Senzitivitate medie: variabila climatica/hazardul ar putea afecta negativ proiectul, avand un impact moderat si pe termen scurt.

3 - Senzitivitate mare: variabila climatica/hazardul ar putea avea un impact semnificativ asupra proiectului

Evaluarea senzitivitatii pentru proiectul propus este redata in tabelul de mai jos, considerand nivelele de senzitivitate astfel:

| 0 | Nul | 1 | Redus | 2 | Mediu | 3 | Ridicat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Variabile climatice | Senzitivitate |
| --- | --- |
| Efecte primare |
| Temperatura medie a aerului | 0 |
| Temperaturi extreme | 1 |
| Schimbari in regimul precipitatiilor | 2 |
| Precipitatii extreme | 3 |
| Viteza maxima a vantului. Furtuni | 3 |
| Umiditatea aerului | 2 |
| Radiatia solara | 1 |
| Efecte secundare (hazarde) |
| Cresterea nivelului Oceanului Planetar | 0 |
| Eroziunea litorala si retragerea tarmului | 1 |
| Disponibilitatea apei/seceta | 1 |
| Inundatii fluviatile/Viituri | 0 |
| Furtuni de praf | 1 |
| Eroziunea solului si a albiilor.Turbiditatea apei | 1 |
| Incendii naturale | 1 |
| Alunecari de teren | 0 |
| Salinitatea solului | 0 |
| Calitatea aerului | 0 |

Analizand rezultatele din tabelul de mai sus se observa faptul ca proiectul are senzitivitate ridicata si medie la variabilele climatice/hazardele:

- senzitivitate ridicata:

- precipitatiile extreme ar putea conduce la deteriorarea structurilor si implicit la stabilitatea constructiilor ;

- viteza maxima a vantului si furtuni care ar putea afecta stabilitatea constructiilor poate cauza temporar intreruperea alimentarii cu energie electrica.

- senzitivitate medie:

- schimbarile in regimul precipitatiilor ar putea avea impact negativ prin cresterea nivelului apei lacului;

- umiditatea aerului – ar putea afecta structurile si implicit stabilitatea constructiilor

III.7.	FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI

III.7.1 ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI

Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul staţiunii Mamaia, în zona Hotel Delta; în zona sud-vestică si este delimitat de lacul Siutghiol, iar la nord-est de Bulevardul Mamaia.

Accesul pietonal se realizează de pe faleză pe un ponton fix care leaga accesul de pe faleza cu CENTRU DE AGREMENT NAUTIC (Corpul C1 - in curs de executie).

Pentru accesul spre CENTRU DE RELAXARE (C2), se propune amenajarea unui ponton plutitor cu suprafaţa totala de 300m2 care leagă CENTRU DE AGREMENT NAUTIC de CENTRUL DE RELAXARE.

Se propune amenajarea unui centru de agrement nautic pe suprafaţa lacului Siutghiol prin realizarea urmatoarelor obiective componente:

- PONTON DE LEGATURA intre Corp C1 (existent, in curs de executie) si Corp C2;

- Corp C2 - CENTRU DE RELAXARE

- Corp C3 - TURN DE ESCALADA

.

III.7.2 PROCESELE DE PRODUCTIE ALE PROIECTULUI PROPUS

Nu este cazul. Proiectul nu face obiectul unui proces de productie deoarece acesta va avea o activitate de agrement nautic.

III.7.3 MATERIILE PRIME, ENERGIA SI COMBUSTIBILII UTILIZATI

Realizarea lucrarilor va implica utilizarea de materiale prefabricate specifice activitatilor de constructii: prefabricate realizate din beton, conducte de otel galvanizat, structuri metalice prefabricate, alte materiale metalice, PVC,  sticla, etc – care vor fi furnizate de societati de profil, sau vor fi realizate de constructor in alta locatie, fara a necesita depozitare temporara pe amplasament.

Combustibilul necesar utilajelor de lucru (motorina) va fi asigurat prin societati de profil (statii de combustibil), fara a necesita depozite temporare pe amplasament.

III.7.4 RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE EXISTENTE

Corpul C1 care dispune de instalatii de alimentare cu apa si canalizare, este racordat la retelele existente de alimentare cu apa si canalizare existente pe malul lacului.

Alimentare cu apa a corpului C1 existent, se face din sistemul public de alimentare cu apa existent in zona, respectiv din conducta PEHD 110 mm, PN10 existenta in spatiul verde intre malul lacului si B-dul Mamaia, prin intermediul unui bransament de apa Dn. 60 mm din Polipropilena. La acest bransament urmeaza a fi racordata conducta care va alimenta cu apa Corpul C2.

Fig.nr. 1 Pozitionarea conductei de apa si canalizare intre mal si Corpul C1

Conducta de apa si conducta de canalizare, care asigura alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate de la Corpul C2, sunt ancorate pe pontonul de legatura intre mal si Corpul C1 (Fig. nr. 1)..

Corpul C2 proiectat, care dispune de instalatii de alimentare cu apa si canalizare, va fi racordate la retelele de utilitati existente in zona (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica).

Corpul C3 nu dispune de instalatii de alimentare cu apa si canalizare. Nu este cazul.

III.7.4.1 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a corpului C2 - CENRUL DE RELAXARE, se realizeaza din conducta Ø. 60 mm Poliproppilena, care alimenteaza cu apa corpul C1, prin intermediul unei conducte Ø.40 mm - Polipropilena, montata in corpul Pontonului plutitor, in canalele pentru utilitati existente in corpul pontonului (fig nr. 2).

Fig. nr. 2 Tuburi de protectie pentru montare utilitati in corpul podului plutitor

III.7.4.2 Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere de la Corpul C2 - CENTRUL DE RELAXARE  sunt colectate intr-un bazin colector circular, avand dimensiunile Ø.1000 mm, H = 1,0 m din conducta Dn 1000 mm galvanizata montata la nivelul planseului - parter, cu o capacitate de cca. 1 mc, de unde prin pompare cu o pompa cu tocator, apele uzate sunt evacuate in statia de pompare ape uzate existenta pe malul lacului, intre lac si B-dul Mamaia, statie care asigura evacuarea tuturor apelor uzate de la Centrul de agrement, in reteaua publica de canalizare a statiunii Mamaia.

Evacuarea apelor uzate se realizeaza printr-o conducta de refulare Ø. 65 mm Polipropilena montata in canalele tehnice existente in corpul pontonului plutitor ( fig. Nr. 2.).

III.7.4.3 Alimentarea cu energie electrica

Din reteaua existenta.

III.7.4.4 Asigurarea apei tehnologice – apa de racire

Nu e cazul

III.7.4.5 Alimentarea cu gaze naturale

Nu e cazul

III.7.4.6 Instalatiile de incalzire/apa calda

Centrala electrica rezidentiala.

III.7.5 LUCRARILE DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA DE EXECUTIA INVESTITIEI

Nu sunt necesare activitati de refacere a amplasamentului intrucat nu exista zone afectate de executia lucrarilor.

III.7.6 CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE

Nu este cazul. Se vor utiliza numai caile de acces existente.

III.7.6.1 INSTALATIILE DE STINGERE A INCENDIILOR

In timpul execuție: se vor folosi stingătoare portabile cu spuma.

In caz de incendiu autospecialele se pot alimenta din hidrantii stradali existenți.

In timpul exploatării pentru stingerea incendiilor se vor folosi stringatoare portabile cu spuma de min 6kg sau echivalent. min 2 buc pe nivel.

III.7.7 RESURSELE NATURALE FOLOSITE

Nu este cazul.

III.7.8 METODE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE

Soluţii constructive si de finisaj:

Fundatile se realizeaza din elemete prefabricate conform cu proiectul de rezistenta. (Fig. nr. 3).

Fundatiile sunt tipizate pentru toate constructiile proiectate, fiind prefabricate formate din placi de beton  cu domensiunea in plan 3 x 2 m, grosime 25 cm avand incastrat in centru conducta metalica din otel galvanizat, fixata de placa printr-un prism de beton, prezentat in fig. nr. 3)

Diametrul si lungimea conductei metalice incastrata in placa de baza este dimensionata de proiectant pentru fiecare constructie, in functie de adancimea apei in zona constructiei proiectate si structura pe care trebuie sa o sustina.

Fundatiile sunt descarcate din camioanele care le transporta de la Baza de prefabricate din Navodari cu ajutorul unei macarale auto pozitionata pe pontonul fix care leaga malul lacului de corpul C1, care descarca fiecare fundatie direct la macaraua plutitoare. Transportul fundatiilor prefabticate la locul de montaj, se va face cu ajutorul macaralei plutitoare (Fig.nr. 4), care transporta fiecare fundatie la amplasamentul final (Corpurile C2 si C3).

Asezarea fundatiilor pe pozitie se face cu ajutorul scafandrilor, fara sa fie necesare excavatii pe fundul lacului si nici turnari de betoane sau alte materiale de constructii. Acestea ajung la amplasament realizate in totalitate si vor fi doar amplasate pe fundul lacului, fara alte interventii.

Prinderea planseului de fundatie se face prin intermediul suruburilor de montaj cu ajutorul unei ambarcatiuni – platforma plutitoare dotata cu macara plutitoare.

Fig. nr. 3  Fundatii prefabricate

Fig. nr. 4. Macara plutitoare

Corp C2

Sistemul constructiv va fi alcatuit din cadre (stalpi si grinzi) din metal dispuse perimetral.

Fundatile vor fi realizate din elemente prefabricate conform cu proiectul de rezistenta.

Cladirea propusa va fi edificata pe un planseu din beton prefabricat (nu se va turna betonul in zona amplasamentului proiectului), avand suprafata de 332.6 mp (forma de octogon, latimea maxima 20.0 x 20.0 m – vezi plansa nr. 13) si tabla cutata asezat pe o structura metalica. Partea inferioara a planseului se va aseza pe oglinda apei. Planseul va fi legat prin intermediul unor stalpi metalici de fundatile asezate pe fundul lacului.

Prinderea cadrelor de mai sus de fundatie se face prin intermediul suruburilor de montaj cu ajutorul unei ambarcatiuni.

Inchiderile perimetrale se vor realiza din perete cortina si sticla de 15, 20 cm.

-Compartimentarile interioare se vor realiza dupa caz din pereti din placi de gipscarton 1020 cm. Ghenele de instalatii din grupurile sanitare se vor masca in pereti din gipscarton. Se vor lua masuri de izolare fonica a conductelor acolo unde condiţiile de exploatare impun limitarea nivelului de zgomot.

- Acoperirea va fi de tip sarpanta metalica, iar solutia de evacuare a apelor meteorice se va face prin directionarea apelor pe panta invelitorii direct pe suprafata lacului.

- Terasele radiale de agrement (7 x 67,8 mp; S = 473.10 mp si dimensiunea de 12.0 x 6.0 m – plansa nr. 13 si 14), sunt realizate din pontoane plutitoare, legate de constructia centrala.

Fig. nr. 5  Sectiune prin Corpul C2 – Centru de relaxare

- Finisajul exterior al fatadelor va fi din pereti cortina din sticla si profile de aluminiu conform cu plansele de fatade.

- Ferestrele si usile exterioare se vor realiza din profile aluminiu cu geam termoizolant.

-Finisajele interioare vor fi:

Pardoseli: din pvc pentru greutate redusa .

Pereti: zugraveli cu vopsea lavabila pe gips carton, faianta bai.

Plafoane: aparente, intradosul palnseelor nu se finiseaza. Se lasa aparenta tabla cutata si grinzile metalice inclusiv instalatile de incalzire si climatizare vor fi aparente.

Corp C3 Turn de escalada.

Turnul de escalada va fi asezat pe suprafata lacului conform cu planul de situatie, plansa nr. 2 si 3. Turnul este executat din structuri metalice prefabricate, aceste se vor transporta si monta la fata locului conform documentatiei oferite de producator.

Turnui este asezat pe oglinda apei si ancorat de fundul lacului prin intermediul unor blocuri prefabricate din beton.

PONTON PLUTITOR CARE LEAGĂ CORPURILE C1 si C2.

Este realizat din panouri flotante de polistiren cu dimensiunea de 15 x3 m sau 12 x3 m, grosimea 0,80 m, imbracate in beton sau poliester plastic. Panourile flotante sunt fixate de fundul apei cu ancore proprii cu lanturi, prinse de placile de beton prefabricate tipizate, cu dimensiunile 2x3m, h=0,25 m, utilizate la toate sistemele de ancorare din cadrul constuctiei proiectate.

Panourile flotante sunt prevazute cu tuburi de protectie pentru montarea cablelor sau conductelor pentru utilitati (fig nr. 2 si poza anexa  nr. 4)

Asamblarea panourilor flotante se face cu sisteme de prindere in mai multe puncte, incat sa asigure stabilitatea ansamblului pontonului plutitor.

Acesul catre corpul C2 propus de la corpul C1 existent – in curs de executie, se va face conform cu planul de situatie plansa nr. 2 si 3.

Accesul catre corpul C1 se realizeaza direct de pe malul lacului prin intermediul pontonului  existent. Malul lacului este paralel cu bulevardul Mamaia.

Accesul la turnul de escalada corp C3 se face din zona caseriei, respectiv zona pontonului plutitor existent.

III.7.9 PLANUL DE EXECUTIE

Planul de executie va fi intocmit de catre antreprenorul   lucrarilor. Daca vor exista recomandari suplimentare impuse prin actele de reglementare pentru fazele de executie a lucrarilor, graficul de esalonarea a lucrarilor va fi modificat in functie de aceste recomandari.

III.7.10 RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE

- Accesul catre corpul C2 propus se va realiza de la corpul C1 existent – in curs de executie, pe pontonul plutitor.

- Corpul C2 - Centru de relaxare, este numai spatiu de agrement si are in zona centrala un spatiu de relaxare si grupuri sanitare, iar in spatiile adiacente amplasate pe pntoane plutitoare ancorate de corpul central,  terase de agrement (plansele 13 si 14).

- Corpul C3 cuprinde turnul de escalada pe cable intinse pe suprafata lacului, aqccesul la acesta facandu-se de pe constructiile plutitoare existente din zona vestiarelor.

- Constructiile si pontoanele plutitoare existente,  cuprind: PLAJA PLUTITOARE (S=2352,9 m2);  Caserie (S= 46,2 m2), vestiare (S=126,8 m2); fast-food ( S=64,4m2); chilier (S= 55,0 m2).

Lucrarile proiectate si existente in centrul de agrement, nu au legatura cu constructiile si amenajarile turistice din zona, care sunt in marea lor majoritate in statiunea Mamaia, la est de B-dul Mamaia. Cladirile cu profil turistic cele mai apropiate de obiectivul analizat, sunt situate la cca. 100 m nord de amplasament, in curs de executie si la cca. 300 m sud de amplasament, fiind situate pe malul lacului, in afara ariei protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol.

III.7.11 ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE

Nu au existat variante de amplasament, lucrarile proiectate fiind aferente unui amplasament existent specificat.

Nu au existat variante de executie.

III.7.12 ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI

Realizarea proiectului propus implica promovarea si dezvoltarea activitatilor de agrement, sport si turism din zona statiunii Mamaia si pe litoral, precum si de dezvoltare a mediului de afaceri.

III.7.13 ALTE AUTORIZATII CERUTE PENTRU PROIECT

Legat de realizarea acestei investiții, au fost emise următoarele documente și avize:

- Certificatul de urbanism nr. 634 din 11.02.2020, emis de Primaria Municipiului Constanta;

- Contracul de inchiriere nr. 114429 din 18.06.2019 anexat in copie, pentru inchirierea de la Primaria Mun. Constanta, a suprafetei de 4.960 mp din cuveta lacului Siutghiol şi luciu de apă aferent;

- Autorizatia de functionare nr. 133 din 19.06.2019;

- Avizul de Gospodarire a apelor emis de A.B.A.D.L. pentru proiectul ’’Extindere retea de apa si canalizare, zona Hotel Delta, Staţiunea Mamaia, teren mal lac Siutghiol, loc. Constanta, jud. Constanta”

- Avizul de Gospodarire a apelor emis de A.B.A.D.L. pentru proiectul AMENAJARE CENTRU DE AGREMENT NAUTIC – este in procedura de emitere.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul. Lucrarile existente se integreaza in cele proiectate.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

V.1.	LOCALIZAREA PROIECTULUI

Terenul este situat in intravilanul mun. Constanta, statiunea Mamaia, în zona Hotel Delta; în zona sud-vestică ansamblul este delimitat de lacul Siutghiol, iar la nord-est de Bulevardul Mamaia.

Accesul pietonal se realizeaza de pe faleza adiacenta Bulevardul Mamaia pe un ponton plutitor care va face legatura cu cladirile C1 si C2 nou propuse.

V.1.1 DISTANTA FATA DE GRANITE

Nu e cazul.

V.1.2 FOLOSINTELE ACTUALE SI PLANIFICATE ALE TERENULUI

Conform Certificatului de Urbanism nr.634 din 11.02.2020, se certifică următoarele:

Regimul juridic

Terenul este situat in extravilanul municipiului Constanta

- Imobilul in suprafafa de 4960 mp (face parte din terenul in suprafata de 10.772.200 mp din acte, 10.635.187 mp din masuratori), reprezentand cuveta lacului Siutghiol si luciu apa, identificat cu nr. cadastral 251277, este domeniul public al Statului Roman, aflat in administrarea Consiliului local al municipiului Constanta, conform inscrisurilor mentionate in Extrasul de Carte Funciara pentru informare nr. 251277, eliberat sub nr. cerere 13818/31.01.2020, si in conformitate cu prevederile Legii nr. 42/2010, precum si protocolul de predare-primire nr. 85845/25.06.2013 incheiat intre Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral si Consiliul local al municipiului Constanta, aflat in folosinta J.T. GRUP OIL SRL conform Contract de inchiriere nr. 117429/18.06.2019.

- Reglementari extrase din documente de urbanism si amenajarea teritoriuiui sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-   zone protejate: DA, conform HG nr. 1284/2007, modiflcata prin HG nr. 971/2011, Lacul Siutghiol este arie protejata Natura 2000, cod identificare ROSPA 0057.

-   interdictii de construire: NU, cu conditia respectarii HCL nr. 175/25.04.2019, Contract de inchiriere nr. 117429/18.06.2019

Regimul economic:

- Folosinta actual a terenului este: ape statatoare, conform Anexa Nr. 1 La Partea l CF 251277/2020

- Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: conform PUZ aprobat cu HCL nr. 121/24.05.2013 - teleski nautic

- Utilzari admise: teleski nautic

- Utilizari admise cu conditionari: nespecificate

- Utilizari interzise: activitati de orice tip care sunt poluante, prezinta risc tehnologic sau incomodeaza prin traficul generat; functiuni industriale; depozitare si vanzare en-gros; depozitarea de substante inflamabile sau toxice; depozitari de materiafe refolosibile; platforme de precolectare a deseurilor urbane; statii de intretinere auto; spalatorii chimice; sunt interzise lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcele adiacente, sunt interzise orice functiuni, cladiri si amenajari care produc agresarea peisajului, prin poluari sau diminuarea vegetatiei si distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protectie stabilite pe plan national/local.

Regimul tehnic:

- Zona de reglementari conform documentatiei de urbanism PUZ aprobata cu HCL nr. 121/2013 - ZONA B- teleski nautic

- Procentul de ocupare a terenului (POT): nereglementat.

- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT): nereglementat.

- Suprafata: 4960 mp cuveta lac Siutghiol si luciu apa.

V.1.3 POLITICI DE ZONARE SI DE FOLOSIRE A TERENULUI

Destinatia terenului este stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate.

V.2.	AREALE SENSIBILE

Amplasamentul proiectului propus este situat in cuveta lacului Siutghiol, respectiv in interiorul sitului ROSPA 0057 Lac Siutghiol.

V.3.	ORICE VARIANTE DE AMPLASAMENT CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE	Nu este cazul.

VI.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

VI.1.	PROTECTIA CALITATII APELOR

VI.1.1 Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Lucrarile proiectate nu influenteaza regimul apelor de suprafata sau subterane din zona.

In perioada de executie a obiectivului propus potentiale surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de:

  - Evacuari necontrolate de ape uzate menajere sau deseuri in apele de suprafata (lac Siutghiol);

  - Scurgeri accidentale de uleiuri sau combustibili de la utilajele utilizate in executia lucrarilor.

  - Afectarea habitatului subacvatic si a limpiditatii apei lacului in timpul amplasarii fundatiilor prefabricate datorita dislocarii unei cantitati reduse de sedimente ce vor fi o perioada scurta in suspensie.

Particulele suspendate vor fi reaşezate pe fundul lacului fie prin depunere naturală fie prin alegerea unui alt loc de depunere si se va reface rapid habitatul subacvatic (daca a fost afectat), iar gradul de limpiditate al apei va fi restabilit.

Personalul de executie a lucrarilor, va fi instruit privind tehnologia de executie a lucrarilor (mai ales cele subacvatice care necesita tehnici specializate si lucrari efectuate de catre scafandri).

Privind apele uzate menajere, personalul va utiliza grupurile sanitare de la Centrul de agrement existent.

Amplitudinea impactului asupra apelor de suprafata este mica avand in vedere complexitatea redusa a lucrarilor si perioada scurta de executie.

Se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa pe durata executiei lucrarilor este redus si limitat in timp si spatiu.

Pe durata exploatarii obiectivului, corpurile C1 si C2 sunt prevazute cu instalatii de colectare si evacuare in reteaua publica de canalizare a apelor uzate menajere, iar accesul  la obiectivele proiectate este numai pietonal.

Posibile surse de poluare sunt reprezentate de evacuari accidentale de ape uzate datorate unor avarii ale retelei interioare de canalizare. Acestea sunt insa punctuale si cu debite nesemnificative, fiind usor de intervenit pentru remediere. Probabilitatea de aparitie este redusa avand in vedere ca reteaua interioara de canalizare este noua, iar amplitudinea impactului asupra apelor de suprafata este foarte redusa, avand in vedere cantitatea mica de apa uzata ce poate ajunge accidental in apa lacului.

O alta sursa de poluare pe durata functionarii o reprezinta evacuarile necontrolate de  deseuri solide care ajung in lac din neglijenta sau iresponsabilitatea personalului sau a turistilor. Grupurile neorganizate de turiști ocazionali pot afecta calitatea apei lacului prin următoarele acțiuni:

a) Abandonarea de deșeuri menajere, PET-uri, materiale plastice şi altele asemenea, pe malul lacului sau chiar în apa lacului;

b) Introducerea de detergenți sau a altor substanțe chimice poluante în apa lacului

c) Activitatile de ski nautic pot afecta calitatea apei dintr-un lac prin producerea valurilor, acțiune care stârnește sedimentele din lac și poate produce re-suspensia nutrienților de la fundul lacului. Când acești nutrienți ajung la suprafața apei devin mediul favorabil pentru dezvoltarea algelor, respectiv înflorire-eutrofizare a lacului. Antrenarea suspensiilor de fund produce de asemenea turbiditate ridicată a apei, respectiv reducerea clarității și a capacității de pătrundere a luminii în apa lacului, cu impact asupra florei și faunei din lac.

VI.1.2 Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

Pe durata executiei lucrarilor vor fi utilizate instalatiile de alimentare cu apa si canalizare existente la Centrul de agrement nautic.

Pentru functionarea obiectivului proiectat sunt prevazute retele interioare de apa si canalizare conectate la sistemul centralizat al statiunii Mamaia.

Nu sunt necesare dotari specifice de preepurare a apelor uzate.

VI.2.	PROTECTIA AERULUI

VI.2.1. Sursele de poluare si poluantii pentru aer

Pe perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate funcţie de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din:

  - emisii de praf din activitatea desfăşurată pe amplasamentul lucrarilor precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament;

  - emisii de poluanti gazosi de la utilajele utilizate;

Emisiile din timpul desfăşurării lucrarilor sunt asociate în principal cu manevrarea şi transportul unor materiale, curăţarea terenului, lucrările de construcţie.

Emisiile de praf sunt reduse, avand in vedere ca majoritatea lucrarilor de constructie se desfasoara pe luciul apei lacului Siutghiol si ca majoritatea constructiilor se realizeaza cu elemente prefabricate.

Principalii poluanţi care se emană în atmosferă de la motoare sunt monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, praf, dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanţi ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de acces.

Emisia de poluanti va fi limitata în timp pentru un amplasament dat.

Amplitudinea impactului generat de emisiile de noxe este redusa, pentru ca se va impune constructorului sa utilizeze utilaje nepoluante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu un control riguros al starii tehnice a tuturor echipamentelor de lucru.

Se apreciaza ca lucrările desfăşurate în perioada de execuţie a obiectivului au un impact redus asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora.

Pentru perioada de exploatare a obiectivului nu se pune problema unor surse de poluare a aerului. Instalatiile de agrement, teleski-urile sau instalatiile de pompare a apelor uzate, utilizeaza motoare electrice de capacitate redusa nepoluante.

VI.2.2 Instalatiile pentru retinerea sau dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul unor instalatii pentru retinerea poluantilor, dar in perioada de constructie se vor respecta urmatoarele masuri:

- contractorul va utiliza utilaje tehnologice moderne, nepoluante, cu emisii reduse de noxe, verificate si inspectate periodic;

Pentru perioada de exploatare a obiectivului nu sunt necesare dotari pentru retinerea sau dispersia de poluanti, pentru ca nu se preconizeaza nici un risc de poluare a aerului.

VI.3.	PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

VI.3.1 Sursele de zgomot si de vibratii

Pe durata executei lucrarilor posibile surse de zgomot si vibratii pot rezulta din:

- activitatea utilajelor pentru realizarea unor lucrari specifice (macarale, autobetoniere, autobasculante, etc)

- circulatia mijloacelor de transport care transporta materiile prime si materialele necesare realizarii lucrarii

Pe baza datelor privind puterile acustice asociate utilajelor, se estimează că în şantier vor exista nivele de zgomot de până la 90 dB (A) pentru anumite intervale de timp.

Nivelul de zgomot este influentat de mediul de propagare a zgomotului, respectiv de existenta unor obstacole naturale sau artificiale intre surse (utilajele de constructie) si punctele de masurare

Ţinând cont de diminuările cu distanţa, efectul solului, intervale de lucru mai mici decât perioada de referinţă (o zi), se apreciază că începând de la distanţe de 100 m faţă de şantier se vor înregistra niveluri echivalente de zgomot inferioare valorii de 50 dB(A).

Conform prevederilor HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea limita de expunere la zgomot este de 87dB, valoare care estimam ca nu va fi depasita daca se utilizeaza utilaje corespunzatoare din punct de vedere al caracteristicilor tehnice si functionale..

Zgomotul şi vibraţiile produse pe timpul perioadei de execuţie se vor încadra în limitele normale cuprinse în STAS 10009-1988.

Având în vedere acest lucru s-a estimat ca impactul produs de sursele de zgomot şi vibraţii va fi redus.

In perioada estivala, cand functioneaza centrul de agrement, practicarea de sporturi nautice apare o usoara poluare fonica datorata activitatilor de agrement nautic desfasurate (ski nautic, parc acvatic plutitor, etc) dar se va reglementa aceasta activitate, astfel  incat impactul generat de zgomot sa se incadreze in limitele admisibile.

Pentru perioada de exploatare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii exista, dar nu sunt relevante intrucat instalatiile de agrement, sau instalatiile de pompare a apelor uzate, utilizeaza motoare electrice de capacitate redusa cu un nivel redus de zgomot.

VI.3.2 Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior si pentru a fi respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei in vigoare, nu sunt necesare amenajari speciale, dar se impune respectarea unor  masuri de protectie impotriva zgomotului si anume:

In perioada realizarii lucrarilor:

-  se va lucra numai in perioada de zi, respectandu-se perioada de odihna;

-  utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica;

- contractorul va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase si intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor.

In perioada functionarii obiectivului se va reglementa desfasurarea sporturilor nautice cu motor si vor fi implementate masuri referitoare la:

  - stabilirea unui program orar in care se permite practicarea sporturilor;

  - stabilirea si marcarea unor culoare pe suprafata lacului alocate sporturilor nautice, cat mai departe de mal care să asigure minimizarea impactului antropic (viteză, valuri, vibrații, zgomote).

  - mentinerea unui nivel de zgomot de fond la o anumita valoare de decibeli în perimetrul ariei protejate, conform cerintelor Directivei Europene 2002/49/EC, nivel care corespunde „zgomotului de fundal” (valoarea va fi impus de autoritatile de reglementare).

  - promovarea mijloacelor clasice pentru plimbări pe lac și a sporturilor tradiționale de exemplu caiac, canoe, canotaj, barcă cu rame, hidrobiciclete, ambarcațiuni cu vele, placă, etc.

VI.4.	PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

VI.4.1 Sursele de radiatii

Nu este cazul

VI.4.2 Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

VI.5.	PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

VI.5.1 Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Elemente geomorfologice si geologice

Cordonul litoral dintre lacul Siutghiol si Marea Neagra este un teren plan avand cote ale terenului de +2,0 ÷ +2,5 m format din depozite aluvionare marine, de regula nisipuri fine sau medii, uneori cochilifere, cu intercalatii prafoase sau argiloase.

Formatiunile nisipoase de plaja aflate la est de lacul Siutghiol au fost studiate pe baza forajelor executate de I.N.M.H. si I.S.P.I.F., in anii 1971-1972.

Profilul litologic in zona este:

- 0,0 - 6,50÷9,0 m     - nisipuri fine si medii galbui la partea superioara si cenusii sub 1,2                                            – 1,5 m, in anumite zone cu cochilii sau cu elemente de pietrisuri;

- 6,50÷9,0 - 9,5÷10,5 m  - praf argilos, plasic cenusiu, cu fragmente de cochilii in baza,                                   cu grosime medie 1,5 – 2,0 m;

-   9,5÷10,5-18,0÷20,0 m - nisip fin micaceu, cenusiu, cu o grosime medie de 7,0 – 9,0 m;

- 18,0÷20,0 - 21,0÷22,0 m - argila cenusie plastica, uneori nisipoasa, cu o grosime                                   medie de 3,0 – 4,0 m;

-  21,0÷22,0 - 30,0 m, - nisipuri fine uneori cochilifere.

Depozitele cuaternare ale ale cordonului litoral sunt formate dintr-o succesiune de aluviuni marine, in care sunt cantonate doua orizonturi acvifere: primul cantonat in nisipuri intalnite de la suprafata pana la adancimea de 7,50÷9,0 m, al doilea cantonat in nisipurile fine cenusii, in baza prafoase, situate intre adancimile de 9,5÷10,5 m.  pana la 18,0÷20,0 m.

Orizonturile acvifere sunt separate printr-un strat impermeabil continuu, format din prafuri argiloase cenusii – galbui.

Sub adancimea de 23,5 m., Cuaternarul este format dintr-o succesiune  de argile prafoase cenusii – cafenii impermeabile.

Surse si poluanti generati

Pentru perioada de executie, problema poluarii solului se poate pune in zona cailor de acces/circulatie a mijloacelor de transport materiale sau in zonele de pe mal afectate de executia lucrarilor. Sursele potentiale de poluare sunt:

- traficul utilajelor grele care genereaza poluanti gazosi (monoxid de carbon, plumb, oxid de azot, praf, dioxidul de carbon) care prin intermediul mediilor de dispersie se pot depune pe suprafata solului

- pierderi accidentale de carburanţi, uleiuri, ciment sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora;

-  depozitarea necontrolata şi pe spatii neamenajate a deseurilor tehnologice si menajere.

Poate aparea o poluare chimica a solului. Frecventa si probabilitatea de aparitie sunt insa foarte reduse avand in vedere prevederile proiectului in acest sens.

Se apreciaza ca impactul asupra solului va fi limitat ca timp si spatiu, iar amplitudinea va fi redusa.

Pentru perioada de exploatare a obiectivului, surse posibile de poluare a solului sunt:

- scurgerile accidentale de apa uzata menajera sau alti poluanti lichizi

- deseurile depozitate necorespunzator

- utilizarea de produse chimice in zonele de spatii verzi sau pe promenade, terase, etc. (insecticide, ierbicide, raticide, etc)

Probabilitatea de aparitie este mica si amplitudinea foarte redusa avand in vedere dotarile si regulile impuse.

VI.5.2 Amenajarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

In perioda de executie a lucrarilor:

- vor fi asigurate spatii special amenajate pentru depozitarea materialelor si a deseurilor.

- toate categoriile de ape uzate generate vor fi colectate si evacuate in reteaua de canalizare.

- nu vor fi depozite de carburanti sau substante chimice pe amplasament.

In perioada de exploatare a obiectivului:

  - reteaua de canalizare pentru C1si C2 este noua si se va verifica periodic pentru a preveni avariile accidentale;

  - in privinta deseurilor, centrul de agrement are dotari specifice de colectare a deseurilor si de depozitare a lor temporara in pubele/containere de gunoi pana la preluarea de catre firma specializata;

  - pentru intretinerea spatiilor verzi se vor utiliza pe cat posibil numai produse de origine organica sau agrochimica cu toxicitate redusa. Se vor cultiva specii de plante adaptate la regimul climatic al zonei si rezistente la boli/daunatori pentru a nu fi necesare tratamente chimice.

VI.6.	PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

VI.6.1. Arealele sensibile ce pot fi afectate

Amplasamentul lucrarii este in interiorul sitului ROSPA 0057 Lac Siutghiolla limita estica a sitului spre Statiunea mamaia.

ROSPA0057 Lacul Siutghiol - este declarat sit Natura 2000 - arie de protectie speciala avifaunistica - prin H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica. parte integranta a retelei ecologice Natura 2000 in Romania, modificat de H.G. nr. 971/2011.

Suprafata ocupata de lucrarile ce urmeaza a fi construita (C2+C3+ Pontonul plutitor) la nivelul luciului de apa, este de 943,1 mp = 0,0943 ha si reprezinta 0,005 % din suprafata totala a situl ROSPA0057 de 1858 ha.

Proiectul propune o extindere a bazei de agrement deja existente (baza de agrement existenta dinainte de 1989), motiv pentru care nu se aduc elemente noi in ceea ce priveste afectarea ecosistemelor din zona.

Datorita modificarilor legislatiei de mediu si in principal a biodiversitatii, se impun masuri pentru protectia biodiversitatii pe perioada executiei lucrarilor si apoi pentru perioada de exploatare (a se vedea si capitolul XIII).

VI.6.2 Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

In perioada construirii obiectivului

- executarea lucrarilor se va face in anumite perioade ale anului (cu evitarea perioadei de migrare a pasarilor) si in anumite intervale orare ale zilei, astfel incat sa fie evitat un posibil impact negativ generat de zgomote si vibratii specifice activitatilor de constructii;

- deseurile rezultate si materialele de constructii utilizate vor fi depozitate numai in spatii special amenajate, evitandu-se ca acestea sa ajunga pe amplasamentele invecinate sau in zona de luciului de apa.

- se vor lua toate masurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, in special cu produse petroliere, ca urmare a functionarii utilajelor ce vor fi utilizate la construirea obiectivului.

- dotarea obiectivului cu material absorbant astfel incat in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere sa se intervina prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii.

In perioada functionarii obiectivului

In conditii normale de functionare a obiectivului, tinand cont de natura activitatii care se va desfasura pe amplasament, riscul afectarii ecosistemului lacului este redus.

Se interzice evacuarea de ape uzate, menajere si pluviale in zona luciului de apa, de asemenea nu se vor depozita deseuri in zona dinspre lac a amplasamentului. Deseurile vor fi stocate temporar, pe categorii numai in zona special dedicata.

Se vor respecta masurile impuse de autoritatile de ape si mediu prin actele de reglementare emise pentru functionarea obiectivului.

VI.7.	PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

VI.7.1 Asezarile umane si obiectivele protejate si/sau de interes public

Amplasamentul lucrarilor este intr-o zona turistica cu activitate preponderenta in sezonul estival. In vecinatate sunt numai obiective turistice si de agrement.

Lucrarile propuse nu vor afecta negativ peisajul zonei, dimpotriva vor contribui la completarea unei zone cu destinatie turistica, sportiva si de agrement.

VI.7.2 Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Nu este cazul. Amplasamentul lucrarilor este situat in Statiunea Mamaia, pe malul lacului Siutghiool, intre B-dul Mamaia si malul lacului, zona in care constructiile turistice sunt la distanta mare. Lucrarile principale si cu posibil impact asupra populatiei, vor fi executate preponderent in afara sezonului turistic.

VI.8.	GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

VI.8.1 Tipurile si cantitatile de deseuri rezultate

VI.8.1.1 In perioada de executie

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Deşeurile rezultate din activitatea de execuţie a investiţiei sunt reprezentate prin:

20. Deşeuri municipale

20 03 01   deseuri municipale amestecate

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata.

17. Deșeuri de construcții și demolări

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte

15 01    ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)

VI.8.1.2 In perioada de exploatare

20. Deşeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separat

20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01)

20 01 01 hârtie și carton

20 01 02 Sticlă

20 01 39 Materiale plastice

20 01 40 Metale

20 03 01 Deșeuri municipale amestecate

15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, iltrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte

15 01    ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)

15 01 01  ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02  ambalaje de materiale plastice

15 01 04  ambalaje metalice

15 01 07  ambalaje de sticla

VI.8.2 Gospodarirea deseurilor

In perioada de realizare a lucrarilor de investitie cuprinse in proiectul propus, vor rezulta deseuri nepericuloase si inerte care trebuie valorificate si/sau eliminate conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Monitorizarea gestiunii deseurilor se face conform H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare si raportarea se face la Agentia pentru Protectia Mediului.

Deşeurile rezultate din activitatea de execuţie sau din functionarea obiectivului vor fi colectate corespunzător si depozitate temporar in spatii special amenajte sau in în pubele, iar acestea vor fi preluate de o societate autorizată, pe bază de contract.

Intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul se vor executa numai in unitati specializate.

Din punct de vedere al managementului deseurilor se va aplica inventarierea deseurilor ce pot fi valorificate si a celor care trebuie eliminate de pe amplasament.

Colectarea deseurilor valorificabile se va face pe platforme betonate si vor fi valorificate pe baza de contract cu societatile specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001).

VI.9.	GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

VI.9.1 Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In procesul de execuţie al obiectivelor propuse se vor utiliza substanţe toxice şi periculoase specifice activitatilor din constructii (precum uleiuri, vopseluri, solventi, etc.).

VI.9.2 Modul de gospodarire a substantelor si a preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Antreprenorul va aproviziona zilnic materialele si produsele necesare (vopseluri, diluanti, lacuri, uleiuri, etc) in cantitati mici, adecvate lucrarilor din ziua respectiva. Nu se vor organiza spatii  amenajate pentru depozitarea produselor utilizate, si nici pentru colectarea deseurilor de ambalaje contaminate provenite de la acestea. Ambalajele se vor elimina de pe amplasament zilnic la sfarsitul zilei de lucru, fiind colectate si gestionate prin grija exclusiva a constructorului (care detine un amplasament special amenajat pentru depozitare de materiale  si deseuri colectate selectiv, de executare prefabricate, comun pentru toate lucrarile din zona orasului Constanta si limitrofe, amplasament situat in zona orasului Navodari) .

VII.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

VII.1.	 CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

VII.1.1  NATURA IMPACTULUI

La elaborarea prezentei documentatii au fost respectate prevederile legale actuale privind protectia mediului inconjurator pentru activitatile economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator.

Zona poate fi afectata din punct de vedere al factorilor de mediu, in doua situatii:

- pe perioada executiei obiectivului;

- pe perioada exploatarii obiectivului.

In cadrul acestui capitol se va analiza impactul asupra factorilor de mediu, generat de realizarea prezentei investitii atat in perioada de executie cat si in perioada de functionare/exploatare.

In timpul executiei lucrarilor aferente acestui proiect, se va genera un impact negativ, direct, dar de scurta durata asupra factorilor de mediu, in special prin emisiile de pulberi cu continut variat si a noxelor din functionarea vehiculelor si utilajelor de constructie, cat si prin actiunile directe si indirecte asupra terenului (terasamente, depozite provizorii, drumuri de acces).

Tot in perioada de executie a lucrarilor se vor inregistra anumite nivele de zgomot si vibratii, concentrate, in principal pe traseele utilajelor si mijloacelor de transport si pe tronsoanele de lucru.

Pentru perioada de exploatare, ca urmare a obiectivelor propuse in cadrul proiectului, se apreciaza ca impactul negativ asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

Cuantificarea amplorii prognozate a impactului a tinut seama de efectele asupra mediului:

- Direct, indirect, secundar si cumulativ;

- Pe termen scurt, mediu si lung;

- Permanent si temporar;

- Pozitiv si negativ.

VII.1.2 Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, poate exista un impact direct, temporar, pe termen scurt asupra populatiei datorita organizarii de santier, precum si realizarii lucrarilor propriu-zise, specific oricarui tip de lucrare de executie. Zona nu este una rezidentiala, iar populatia afectata se refera la turistii din zona sau personalul obiectivelor de turism/agrement din zona. Pe cat posibil, lurarile se vor realiza in afara sezonului estival.

In ceea ce priveste emisiile provenite de la arderea combustibilului in motoarele autovehiculelor, poluantii specifici identificati sunt oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), dioxid de sulf, pulberi, metale grele (Pb), ce pot influenta negativ, direct, pe termen scurt, mediu sau lung sanatatea populatiei expuse, in conditiile in care se depasesc valorile reglementate prin legislatia in vigoare.

Se apreciaza ca pe perioada de executie nu se vor depasi valorile concentratiilor de poluanti (pulberi si emisii provenite de la arderea combustibilului in motoarele autovehiculelor), astfel incat nu se va genera un impact direct, negativ semnificativ asupra populatiei.

In perioada de exploatare obiectivul propus va genera un impact negativ nesemnificativ asupra populatiei; titularul va asigura instituirea masurilor de protectie a mediului, a obligatiilor si responsabilitatilor ce le revin, precum si a conditiilor din actele de reglementare in vederea respectarii legislatiei de mediu in vigoare.

Realizarea proiectului propus implica promovarea si dezvoltarea activitatilor de agrement, sport si turism din zona statiunii Mamaia si pe litoral, precum si de dezvoltare a mediului de afaceri.

VII.1.3 Impactul asupra faunei si florei

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare, impactul negativ,  generat de realizarea proiectului, va fi unul nesemnificativ, avand in vedere faptul ca zona vizata de lucrarile propuse in proiect este o zona antropizata, prin urmare importanta din punct de vedere al vegetatiei, florei sau faunei este redusa, iar impactul asupra biodiversitatii este redus si manifestat, cu precadere, in perioada de executie a investitiei.

Fig.nr. 6. Vedere generala a amplasamentiului – Zona antropizata

VII.1.4 Impactul asupra solului

In perioada de executie a lucrarilor, se vor desfasura activitati specifice constructiei, ce pot genera forme de impact direct si indirect asupra solului si subsolului, cu efect temporar, pe termen scurt, insa acesta va fi unul nesemnificativ.

Impactul asupra solului, in perioada de executie se poate manifesta fie direct, fie indirect prin intermediul mediilor de dispersie.

Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate, in perioada de executie a lucrarilor sunt urmatoarele:

- Impurificarea solului in zona de acces a amplasamentului unde se realizeaza lucrarile;

- Modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer;

- Deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru, posibilitate relativ redusa in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului;

- Tasarea solului sub efectul circulatiei si manevrarii utilajelor grele folosite la realizarea diverselor operatiuni in incinta santierului.

Activitatile desfasurate in perioada de executie a lucrarilor proiectate au un potential impact negativ, temporar, pe termen scurt asupra solului, insa se apreciaza ca respectarea masurilor de protectie si organizatorice adecvate, precum si manifestarea efectelor pe o perioada limitata de timp, vor diminua impactul asupra solului si subsolului.

In perioada de exploatare nu se va genera un impact negativ semnificativ, direct sau indirect, asupra solului, avand in vedere natura investitiilor si masurile prevazute, astfel:

  - reteaua de canalizare este noua si se va verifica periodic pentru a preveni avariile accidentale si pentru a se interveni rapid in cazuri de functionare anormala;

  - in privinta deseurilor, centrul de agrement are dotari specifice de colectare a deseurilor si de depozitare a lor temporara in pubele/containere de gunoi pana la preluarea de catre firma specializata; in perioada estivala se va mari ritmul de predare a deseurilor de pe amplasament;

  - pentru intretinerea spatiilor verzi se vor utiliza pe cat posibil numai produse de origine organica sau agrochimica cu toxicitate redusa. Se vor cultiva specii de plante adaptate la regimul climatic al zonei si rezistente la boli/daunatori pentru a nu fi necesare tratamente chimice.

VII.1.5 Impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale

Nu este cazul.

VII.1.6 Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Lucrarile proiectate nu influenteaza regimul apelor de suprafata sau subterane din zona.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, va exista un impact direct, temporar, nesemnificativ, pe termen scurt asupra calitatii apei Lacului Siutghiol.

Avand in vedere ca sistemul constructiv al Corpului C2 va fi alcatuit din cadre (stalpi si grinzi) din metal dispuse perimetral, fundatiile vor fi montate/amplasate pe fundul lacului si nu vor fi turnate betoane pe amplasamentul proiectului, acestea fiind realizate in baze de productie specializate ale firmelor constructoare iar cladirea propusa va fi edificata pe un planseu din beton prefabricat (nu se va turna betonul in zona amplasamentului proiectului), avand suprafata de 332.6 mp (forma de octogon, latimea maxima 20.0 x 20.0 m) si tabla cutata asezat pe o structura metalica. Partea inferioara a planseului se va aseza pe oglinda apei. Planseul va fi legat prin intermediul unor stalpi metalici de fundatile asezate pe fundul lacului.

Corp C3 Turnul de escalada va fi asezat pe suprafata lacului si va fi executat din structuri metalice prefabricate, aceste se vor transporta si monta la fata locului. Turnul este asezat pe oglinda apei si ancorat de fundul lacului prin intermediul unor blocuri prefabricate din beton.

Ponton plutitor care leagă corpurile C1 si C2 va fi realizat din panouri flotante de polistiren cu dimensiunea de 15 x3 m sau 12 x3 m, grosimea 0,80 m, imbracate in beton sau poliester plastic. Panourile flotante sunt fixate de fundul apei cu ancore proprii cu lanturi, prinse de placile de beton prefabricate tipizate, cu dimensiunile 2x3m, h=0,25 m, utilizate la toate sistemele de ancorare din cadrul constuctiei proiectate. Panourile flotante sunt prevazute cu tuburi de protectie pentru montarea cablelor sau conductelor pentru utilitati. Asamblarea panourilor flotante se face cu sisteme de prindere in mai multe puncte, incat sa asigure stabilitatea ansamblului pontonului plutitor.

Fata de cele prezentate, ca modalitatea de executie a lucrarilor, precum si modalitatea de transport si manipulare a materialelor de constructii, acestea vor fi monitorizate si controlate de catre executantul lucrarilor, prin respectarea tuturor masurilor impuse, estimam un impact nesemnificativ asupra calitatii apei.

Din punct de vedere al impactului direct, pe termen lung, permanent al proiectului propus, in perioada de exploatare asupra calitatii si regimului cantitativ al apelor se apreciaza ca acesta, ca urmare a obiectivelor propuse, va fi nesemnificativ.

Se iau in considerare prevederile proiectului in acest sens si masurile de reducere a impactului astfel:

  - corpurile C1 si C2 sunt prevazute cu instalatii noi de colectare si evacuare in reteaua publica de canalizare a apelor uzate menajere; avariile la reteaua interioara de canalizare sunt punctuale si cu debite nesemnificative, fiind usor de remediat. Probabilitatea de aparitie este redusa avand in vedere ca reteaua interioara de canalizare este noua, iar amplitudinea impactului asupra apelor de suprafata este foarte redusa, avand in vedere cantitatea mica de apa uzata ce poate ajunge accidental in apa lacului;

  - accesul  la obiectivele proiectate este numai pietonal, eliminand astfel riscul de poluare datorat circulatiei autovehiculelor;

  - evacuarile necontrolate de  deseuri solide pe malul lacului sau chiar în apa lacului vor fi reduse prin dotarea cu cosuri de gunoi si panouri/afise pentru atentionarea turistilor privind obligativitatea unui comportament ecologic si responsabil;

- pentru practicarea sporturilor nautice si alte activitati de agrement se vor stabili culoarele de circulatie, programul orar de functionare, etc.

- in perioada de functionare a obiectivului nu se vor practica activitati care presupun utilizarea de ambarcatiuni motorizate.

VII.1.7 Impactul asupra calitatii aerului

Impactul asupra calitatii aerului poate fi pe perioada constructiei; principalele surse de poluare vor fi autovehiculele si utilajele care se folosesc la transportul si punerea in opera a subansamblelor folosite la realizarea investitiei. Efectele sunt negative, directe, temporare si pe termen scurt.

In perioada de realizare a investitiei, datorita faptului ca vor fi folosite utilaje moderne, omologate, cu inspectie tehnica periodica la zi, calitatea aerului va fi in limite admisibile si nu va avea un impact direct, negativ, temporar ca  urmare a  desfasurarii urmatoarelor activitati:

- Transportul subansamblelor folosite la realizarea investitiei;

- Manipularea subansamblelor folosite la realizarea investitiei;

- Depozitarea materialelor;

Din punct de vedere al impactului proiectului propus asupra calitatii aerului in perioada de exploatare se apreciaza faptul ca, avand in vedere natura investitiilor, nu se va genera un impact negativ, direct sau indirect.

Este important de specificat faptul ca in perioada de functionare a obiectivului nu se vor practica activitati care presupun utilizarea de ambarcatiuni motorizate.

VII.1.8 Impactul generat de zgomot si vibratii

In perioada de executie a lucrarilor pentru implementarea obiectivelor propuse prin proiect, se va genera un impact negativ, direct, de scurta durata si temporar, reprezentat prin emisiile sonore specifice activitatilor de constructie, generate de utilajele si mijloacele de transport din santier.

In perioada de exploatare, avand in vedere natura investitiilor, se apreciaza faptul ca nu se va genera un impact negativ, direct sau indirect.

Se iau in considerare prevederile proiectului si masurile impuse in perioada de functionare a obiectivului in ceea ce priveste practicarea sporturilor nautice, astfel:

  - stabilirea unui program orar in care se permite practicarea sporturilor;

  - stabilirea si marcarea unor culoare pe suprafata lacului alocate sporturilor nautice, cat mai departe de mal care să asigure minimizarea impactului antropic (viteză, valuri, vibrații, zgomote).

  - lipsa activitatilor care presupun utilizarea de ambarcatiuni motorizate

  - mentinerea unui nivel de zgomot de fond la o anumita valoare de decibeli în perimetrul ariei protejate, conform cerintelor Directivei Europene 2002/49/EC, nivel care corespunde „zgomotului de fundal” (valoarea va fi impus de autoritatile de reglementare).

  - promovarea mijloacelor clasice pentru plimbări pe lac și a sporturilor tradiționale de exemplu caiac, canoe, canotaj, barcă cu rame, hidrobiciclete, ambarcațiuni cu vele, placă, etc.

VII.1.9 Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Realizarea proiectului propus implica promovarea si dezvoltarea activitatilor de agrement, sport si turism din zona statiunii Mamaia si pe litoral, precum si de dezvoltare a mediului de afaceri.

Proiectul prevede o extindere a centrului de agrement nautic existent.

In perioada de executie putem aprecia un impact direct si negativ asupra peisajului, specific activitatilor din constructii, insa acesta va fi pe termen scurt, temporar, doar pe durata executarii lucrarilor de constructii.

Pe perioada de executie se modifica oarecum peisajul, acesta devenind unul specific organizarii de santier, dar cu durata temporara, pana la finalizarea lucrarilor.

Perioada de constructie reprezinta o etapa cu durata scurta, temporara si se considera ca echilibrul natural si peisajul vor fi refacute dupa incheierea lucrarilor. Amenajarile peisagistice vor fi realizate la finalizarea perioadei de constructie, odata cu lucrarile de refacere a zonei afectate de santierul in lucru, cu impact direct, pozitiv si de lunga durata asupra factorului social si mediului.

In perioada de exploatare, avand in vedere natura investitiilor, se apreciaza faptul ca nu se va genera un impact negativ, direct sau indirect.

VII.1.10 Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Nu este cazul.

VII.2.	EXTINDEREA IMPACTULUI

Impactul va avea un caracter local, in zona lucrarilor. Nu se pune problema extinderii impactului asupra zonelor adiacente, astfel incat sa afecteze factorii de mediu din aceste zone.

In ceea ce priveste impactul cumulat al proiectului propus cu alte proiecte din zona, se poate lua in calcul cumularea impactului generat de functionarea obiectivului propus cu cel al obiectivului existent, avand in vedere faptul ca propiectul propune o extindere a acestui centru de agrement nautic.

Obiective existente care pot genera un impact cumulat:

- Centrul de agrement existent (denumit de beneficiar Corp C4), cuprinde urmatoarele obiective, pe suprafata apei lacului Siutghiol, unele dintre ele ancorate de malul lacului cu acces de pe mal, respectiv:

Plaja plutitoare			          2352,9 mp;

vestiare 					126,8 mp;

caserie					  46,2 mp;

fast-food					  64,4 mp;

grupuri sanitare				  19,9 mp;

chiller					  55,0 mp.

- Pentru asigurarea alimentarii cu apa si pentru evacuarea apelor uzate, de la Centrul de agrement existent, a fost realizat in 2019, proiectul ’’EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE, ZONA HOTEL DELTA, STAŢIUNEA MAMAIA, TEREN MAL LAC SIUTGHIOL, LOC. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA”, care cuprinde:

  - Extinderea sistemului de distributie apa dinspre B-dul Mamaia, in lungime totala de 212,6 m cu diametre de 200, 110 si 63 mm PEHD care asigura alimentarea cu apa a obiectivelor existente si proiectate din cadrul Centrului de agrement nautic;

Extinderea este racordata la conducta de distributie apa Dn 400 mm Ol existenta pe trotuarul opus al bd. Mamaia, fiind dimensionata pentru asigurarea necesarului de apa pentru consumul menajer si pentru stingerea incendiului. Subtraversare bulevardului cu o conducta Dn 200 mm, asigura posibilitatea alimentarii cu apa si a altor obiective care ar putea aparea in zona in viitor.

  - Realizarea retelei de canalizare menajera, in lungime totala de 156 m  cu diametrul Dn 160 si 100 mm PVC racordata la o statie de pompare care asigura evacuarea apelor uzate in colectorul existent Dn 400 mm de pe partea opusa a B-dului Mamaia.

Aceste lucrari vor asigura alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere si de la obiectivele proiectate care fac obiectul prezentei analize.

  - In zona amplasamentului obiectivului analizat a fost identificat un obiectiv in curs de executie in regim de hotel P+5-6E – Euro Vial Rezidence-, amplasat la cca 100 m nord de Centru de Agrement nautic, in apropierea lacului, pe terenul existent intre B-dul Mamaia si lacul Siutghiol, in afara ariei protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol si a zonei de protectie a lacului, care ar putea avea in impact cumulat asupra factorilor de mediu. Avand in vedere insa ca acest obiectiv este apropape finalizat, apreciem ca efectul cumulat asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

Vor aparea unitati de agrement si activitati suplimentare fata de cele existente, cu un numar mai mare de turisti beneficiari ai proiectului, dar sunt si masuri prevazute pentru limitarea impactului negativ, in special legate de poluarea fonica si de poluarea apelor si solului (detaliate anterior).

IMPACTUL CUMULAT AL PROIECTULUI PROPUS CU OBIECTIVELE EXISTENTE

Pentru perioada de executie, avand in vedere ca lucrarile se executa numai in afara sezonului estival, impactul cumulat cuprinde numai lucrarile in executie, nu si obiectivele si activitatile turistice existente, care sunt de regula in conservare in aceasta perioada.

In perioada de exploatare a obiectivului, se va cumula impactul cu cel rezultat din activitatile bazei de agrement existente si ale obiectivelor turistice de pe malul estic al lacului, dar nu se estimeaza schimbari semnificative in privinta factorilor de mediu afectati, a complexitatii sau a magnitudinii impactului, intrucat activitatile de agrement nautic au impact redus asupra factorilor de mediu, iar suprafatele noi construite nu sunt foarte mari.

Analiza impactului cumulat asupra factorilor de mediu:

Factor de mediu apa

Avand in vedere caracteristicile investitiei, inclusiv a obiectivelor turistice sau rezidentiale din zona, nu se va inregistra un impact cumulat cuantificabil al proiectului analizat asupra conditiilor hidrologice a corpurilor de apa din zona, respectiv lacul Siutghiol. Referitor la resursele de apa subterana ale orasului Constanta, consumurile de apa generate de toate dezvoltarile urbane din zona proiectului nu influenteaza cantitativ resursele naturale (apa).

Referitor la calitatea apelor lacului Siutghiol, este posibila o cumulare a impactului negativ generat de evacuari necontrolate de deseuri in apa, cauzate de comportamentul iresponsabil al tuturor turistilor din zona sau de scurgeri accidentale de ape uzate datorate avariilor pe retelele interioare ale obiectivelor turistice si de alimentatie publica.

In ceea ce priveste apele uzate - tinand cont de activitatea care se va desfasura pe amplasament in timpul functionarii obiectivului si cumulat cu activitatile turistice ale celorlalte obiective functionale din zona, precum si datorita caracteristicile apelor uzate generate, (ape menajere), cantitatea si calitatea apelor evacuate in reteaua de canalizare centralizata nu vor influenta negativ statia de epurare Constanta Nord care reprezinta receptorul final al acestor ape uzate. De asemenea, nici nu vor influenta in mod cuantificabil calitatea receptorului final al efluentului statiei de epurare. De mentionat faptul ca pentru acest tip de impact nu sunt identificate cai de cumulare cu efectele generate de proiectele/activitatile din vecinatate, atat timp cat apele uzate care intra in reteaua de canalizare si, implicit, in statia de epurare respecta prevederile HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, iar statia de epurare in care se evacueaza apele functioneaza corespunzator.

Factor de mediu aer

Din punct de vedere al impactului cumulat, aportul proiectului la sursele deja existente (acestea fiind reprezentate in principal de traficul auto generate de dezvoltarile urbanistice din zonele invecinate) este reprezentat de suplimentarea traficului rutier in zona. Este dificil de cuantificat aportul activitatii propuse la modificarile generate de emisiile de gaze la nivel local, si cu atat mai dificil la nivelul municipiului.

Factor de mediu sol/subsol

Tinand cont de tipul de activitate propus, si de faptul ca activitatile de agrement se realizeaza in zona luciului de apa, si nu pe sol, se apreciaza ca in perioada functionarii obiectivului nu vor exista surse de poluare a solului/subsolului in zona amplasamentului si nici nu se apreciaza ca probabila manifestarea unui impact cumulat asupra acestui factor de mediu.

Biodiversitate

Intrucat obiectivele din jur sunt unitati turistice cu activitate sezoniera, se estimeaza ca impactul cumulat va fi, de asemenea, nesemnificativ din acest punct de vedere. Nu se va inregistra impact negativ direct sau indirect asupra ariei naturale protejate. Prezenta propiectului propus nu va determina diferente cuantificabile in presiunea exercitata in prezent asupra biodiversitatii, fata de situatia actuala (impactul cumulat va fi redus).

Mediul Social si Economic

Activitatea propusa nu va avea impact cuantificabil asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale prin schimbari importante de populatie permanenta in zona. Se va inregistra o suplimentare de populatie, o parte pe termen scurt, doar in sezonul estival. Va exista un impact pozitiv pe termen mediu, atat din din punct de vedere social prin crearea de locuri de munca, cat si din punct de vedere economic prin taxele si impozitele achitate catre administratia publica locala (taxe ce se vor regasi in investitii locale, cu efect pozitiv asupra calitatii vietii). Investitia nu va afecta in secundar alte activitati din zona, deci nu se va inregistra impact negativ asupra mediului economic.

VII.3.	MAGNITUDINEA SI COMPLEXITATEA IMPACTULUI

Se considera ca magnitudinea si complexitatea impactului generat de proiectul propus, atat din punct de vedere constructiv, cat si din punct de vedere functional, vor fi reduse prin masurile prevazute si nu vor avea o influenta semnificativa asupra factorilor de mediu din zona.

VII.4.	PROBABILITATEA IMPACTULUI

Posibilitatea de aparitie a impactului asupra factorilor de mediu, in perioada de executie, va avea caracter local. Probabilitatea unui impact semnificativ este extrem de redusa. Toate utilajele si echipamentele aferente prezentei investitii vor avea un grad ridicat de performanta care vor indeplini toate cerintele de mediu aferente. Tehnologia de executie a lucrarilor nu este foarte complexa, fiind utilizate prefabricate si structuri usoare, cu modalitati simple de montaj, care nu presupun operatiuni multiple in cadrul unei activitati.

Probabilitatea unui impact negativ in timpul functionarii, este de asemenea redusa, avand in vedere tipul activitatilor desfasurate, dotarile proiectului de ultima generatie si organizarea  modului de desfasurare a sporturilor nautice.

VII.5.	DURATA, FRECVENTA SI REVERSIBILITATEA IMPACTULUI

In perioada de executie si de functionare impactul potential asupra populatiei si sanatatii populatiei, solului, folosintelor si bunurillor materiale, calitatii si regimului calitativ al apei, calitatii aerului si climei, generarea de zgomot si vibratii, peisajului si mediului vizual, interactiunilor prezinta urmatoarele caracteristici:

In perioada de executie:

- Durata impactului: impactul este de durata determinata, pe perioada realizarii lucrarilor de constructie.

- Frecventa impactului: lucrarile de constructie se vor derula intr-o etapa compacta

- Reversibilitatea impactului: Impactul este reversibil, intrucat ulterior finalizarii lucrarilor de executie, vor fi efectuate lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala, si anume: curatarea terenului de pamant, nisip sau alte materiale de constructii; eliminarea deseurilor generate de angajatii de pe santier si deseurile de ambalaje rezultate de la materialele de constructii utilizate.

Masurile intreprinse cu scopul evitarii unor situatii accidentale (dotarea cu materiale absorbante, instruirea personalului de executie, asigurarea facilitatilor de depozitare temporara a deseurilor, aprovizonarea zilnica cu materiale, etc.) vor impiedica producerea unui impact ireversibil asupra factorilor de mediu.

In perioada de functionare:

- Durata impactului: impactul este generat pe durata de functionare a activitatii;

- Frecventa impactului: constanta, ca urmare a previzionarii unei activitati continue;

- Reversibilitatea impactului: Masurile propuse (instruirea personalului anagajat si afisarea de recomandari pentru turisti si clientii bazei de agrement, mentinerea curateniei si mentenanta periodica a instalatiilor sanitare, asigurarea colectarii selective  a deseurilor si eliminarea acestora de pe amplasament  cu o  frecventa marita in perioade de varf, etc.) au drept scop evitarea sau reducea potentialului de producere a unor conditii ireversibile asupra factorilor de mediu.

In ceea ce priveste activitatile noi desfasurate pe lac, respectiv practicarea sporturilor nautice (ski nautic fara ambarcatiuni motorizate), acestea vor genera un impact ireversibil asupra ecosistemului lacului, in sensul ca este posibila o modificare a dinamicii nivelului de troficitate a apei, care influențează fito și zooplanctonul. Modificarea compoziției sau diminuarea diversității fitoplanctonului mai ales in zonele de mal poate favoriza speciile cele mai rezistente la eutrofizarea apei.

VII.6.	MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

Populatia, sanatatea umana

In perioada de executie

- Se va interzice depozitarea necontrolata a deseurilor rezultate din activitatea de constructie care pot crea disconfort din punct de vedere estetic;

- Se vor lua masurile necesare in vederea evitarii depasirii valorilor reglementate prin legislatia in vigoare cu privire la emisiile de poluanti - zgomot si pulberi in suspensie datorate transportului si manipularii materiilor prime si auxiliare, cum ar fi: umectarea drumurilor de acces, mentinerea curateniei in zona de mal, asigurarea unor utilaje/echipamente cu performante ecologice si in stare buna de functionare, lucrul pe timp de zi si la ore rezonabile pentru confortul populatiei eventual afectate din zona lucrarilor, interzicerea lucrarilor de transport materiale prafoase in perioade cu vant puternic,etc.

In perioada de functionare

- Asigurarea instruirii personalului de exploatare privind  obligatiile si responsabilitatile ce le revin conform conditiilor din actele de reglementare in vederea respectarii legislatiei de mediu in vigoare;

- Verificarea periodica in scop preventiv si interventia rapida in situatii de avarie a instalatiilor/echipamentelor pentru evitarea disconfortului datorat zgomotului sau vibratiilor generate de eventualele lucrari de remediere.

Solul si subsolul

In perioada de executie

- Utilizarea subansamblelor la realizarea investitiei si reducerea la minim a materialelor de constructii care vor fi depozitate pe perioade scurte pe platforme special amenajate;

- Aprovizionarea ritmica cu materiale si subansamble, astfel incat sa nu existe stocuri mari in zona lucrarilor;

- Colectarea deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor intr-o zona special amenajata si predarea ritmica spre valorificare/eliminare unui operator economic autorizat;

In perioada de functionare

- Verificarea si intretinerea periodica a retelei interioare de canalizare in scop preventiv si interventia rapida in situatii de avarie pentru evitarea scurgerilor de ape uzate (apa de suprafata, pe sol/in subsol).

- dotari specifice de colectare a deseurilor si de depozitare a lor temporara in pubele/containere de gunoi pana la preluarea de catre firma specializata;

- pentru intretinerea spatiilor verzi se vor utiliza pe cat posibil numai produse de origine organica sau agrochimica cu toxicitate redusa. Se vor cultiva specii de plante adaptate la regimul climatic al zonei si rezistente la boli/daunatori pentru a nu fi necesare tratamente chimice.

Folosintele si bunurile materiale

In perioada de executie

- Folosirea de utilaje moderne, omologate, cu inspectie tehnica periodica la zi si manevrarea acesrora doar de personalul specializat si instruit;

- Respectarea programelor de intretinere a echipamentelor folosite;

In perioada de functionare

- Prin executia lucrarii propuse nu se produc dezechilibre asupra folosintelor, astfel nu este cazul impunerii unor masuri speciale in acest sens.

Calitatea si regimul calitativ al apei

In perioada de executie

- Manevrarea echipamentelor si autovehiculelor utilizate se face doar de personalul specializat si instruit;

- Respectarea programelor de intretinere a echipamentelor folosite;

- Amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor rezultate astfel incat sa fie evitat contactul cu componenta hidrica;

In perioada de functionare

- Verificarea si intretinerea periodica a retelei interioare de canalizare in scop preventiv si interventia rapida in situatii de avarie pentru evitarea scurgerilor de ape uzate;

- Accesul  la obiectivele proiectate este numai pietonal, eliminand astfel riscul de poluare datorat circulatiei autovehiculelor;

- Evacuarile necontrolate de  deseuri solide pe malul lacului sau chiar în apa lacului vor fi reduse prin dotarea cu cosuri de gunoi si panouri/afise pentru atentionarea turistilor privind obligativitatea unui comportament ecologic si responsabil;

- Ambarcațiunile motorizate vor avea conditii limitative privind viteza, puterea motorului, culoarele de circulatie, programul orar de functionare, etc.

	Asigurarea instruirii personalului de exploatare privind  obligatiile si responsabilitatile ce le revin conform conditiilor din actele de reglementare in vederea respectarii legislatiei de mediu in vigoare.

Calitatea aerului, climei

In perioada de executie

- Umectarea prafului din zonele de acces ale santierului in zilele secetoase si cu temperaturi ridicate;

- Aprovizionarea ritmica a a subansamblelor si a materialelor de constructii pentru evitarea stocurilor si a manevrarilor multiple;

- Colectarea deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor intr-o zona special amenajata si predarea spre valorificare/eliminare unui operator economic autorizat;

- Verificarea periodica a utilajelor pentru depistarea eventualelor defectiuni;

- Delimitarea clara a arealelor de executie a lucrarilor;

- Reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea pe amplasament;

In perioada de functionare

- Realizarea unui program de intretinere periodica a carosabilului si a cailor pietonale in vederea diminuarii emisiilor de pulberi in suspensie care sunt generate de traficul intens;

- Se vor respecta conditiile de calitate ale aerului in zonele protejate prevazute in legislatia in vigoare;

Zgomot si vibratii

In perioada de executie

- Folosirea utilajelor care functioneaza cu un nivel redus de zgomot si evitarea celor depasite fizic;

- Evitarea realizarii lucrarilor de constructie in perioadele care se suprapun cu cele de odihna a populatiei;

- Limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot si de vibratii pe amplasamente si in vecinatati;

- Manipularea materialelor de constructie in conditii de atentie sporita, in special la operatiunile de descarcare a acestora.

In perioada de functionare

- Stabilirea unui program orar in care se permite practicarea sporturilor;

- Stabilirea si marcarea unor culoare pe suprafata lacului alocate sporturilor nautice, cat mai departe de mal care să asigure minimizarea impactului antropic (viteză, valuri, vibrații, zgomote).

- Mentinerea unui nivel de zgomot de fond la o anumita valoare de decibeli în perimetrul ariei protejate, conform cerintelor Directivei Europene 2002/49/EC, nivel care corespunde „zgomotului de fundal” (valoarea va fi impus de autoritatile de reglementare).

- Promovarea mijloacelor clasice pentru plimbări pe lac și a sporturilor tradiționale de exemplu caiac, canoe, canotaj, barcă cu rame, hidrobiciclete, ambarcațiuni cu vele, placă, etc.

- Asigurarea masurilor pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

Biodiversitate

In perioada de executie

- Se va interzice deversarea de ape uzate in zona luciului de apa sau pe terenurile invecinate;

- Se va interzice aruncarea deseurilor in zona luciului de apa;

- Se va aplica un management corespunzator al gestiunii deseurilor astfel incat acestea sa nu fie depozitate necontrolat in zona malului lacului;

- Se va dota obiectivul cu material absorbant pentru interventie prompta in caz de producere a unei poluari accidentale;

- Se va intocmi un plan de prevenire si interventie in caz de producere a poluarilor accidentale.

In perioada de functionare

- Pentru turistii care vor utiliza obiectivul, trebuie sa se asigure informarea precisa referitor la calitatea zonei naturale in care se afla (descrierea sitului Natura 2000), restrictiile in ceea ce priveste zgomotul, deranjarea biodiversitatii, colectarea de specii protejate, etc., recomandarile in ceea ce priveste conduita lor astfel incat sa fie incurajat un comportament ecologic responsabil in perfect acord cu mediul inconjurator.

- Personalului angajat trebuie sa i se asigure informarea privind faptul ca amplasamentul este situat intr-un Sit Natura 2000 si despre efectele potential negative ale unui comportament iresponsabil.

Peisaj si mediu vizual

In perioada de executie

- Depozitarea materialelor de constructii si a profilelor utilizate pe platforme special amenajate;

- Colectarea deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor intr-o zona special amenajata;

In perioada de functionare

- Prin realizarea investitiei se va imbunatati imaginea zonei vizate de proiect.

Interactiunea dintre elemente

- Nu este cazul, activitatea propusa nu prezinta potential a afecta interactiunea dintre elementele specificate anterior.

VII.7.	NATURA TRANSFRONTALIERA A IMPACTULUI

Nu este cazul.

VIII.	        PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

VIII.1.	DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU IN PERIOADA DE EXECUTIE

Pe perioada execuţiei lucrărilor de realizare a obiectelor din prezentul proiect este necesar a se desfăşura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienţei măsurilor aplicate cât şi pentru a stabili măsuri corective dacă este cazul.

În acest sens se propun următoarele măsuri necesar a fi introduse in Planul de Management de Mediu intocmit si aplicat de antreprenorul lucrarilor:

    - Identificarea şi  monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii şi imisii specifice de poluanţi;

- Pastrarea evidentei gestiunii deseurilor rezultate in conformitate cu prevederile HG 856/2002;

- Semnalizarea lucrarilor inainte de zona santierului cu panouri de avertizare;

- Marcarea limitelor amplasamentului in vederea respectarii perimetrului aferent constructiei;

- Dirijarea si asigurarea fluentei circulatiei in vederea minimizarii emisiilor si a nivelului de zgomot din surse mobile;

- Stabilirea unor proceduri de intervenţie în cazul în care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare;

- Stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale, măsuri  necesar a fi luate, echipe de intervenţie, dotări şi echipamente pentru intervenţie în caz de accident.

- Masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

- Stabilirea unui program de verificare periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni.

La aceste masuri se adauga cerintele de monitorizare cuprinse in actele de reglementare emise de autoritatea de mediu pentru investitia de fata.

VIII.2.	DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU IN PERIOADA DE EXPLOATARE

Pe durata functionarii obiectivului se vor respecta masurile de monitorizare si raportare din actele de reglementare emise de autoritatile de ape si de mediu.

IX.	 LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAM/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Activitatile desfasurate in perioada de constructie si exploatare vor respecta prevederile urmatoarelor reglementari nationale primare care transpun Directivele Europene aferente:

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

- OUG OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea 49/2011.

Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

X.1.	DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Se apreciaza ca realizarea organizarii de şantier va include urmatoarele obiecte:

| Obiect | UM | Cantitate aproximativa |
| --- | --- | --- |
| Constructii provizorii (baraci, containere, etc) | mp | 100 |
| Cale de acces provizorie | ml | 20 |
| Panou prezentare | buc. | 1 |
| Pichet incendiu | buc. | 1 |

X.2.	LOCALIZAREA ORGANIZARII DE SANTIER

In zona de executie a lucrarilor sunt aduse si depozitate sau manevrate numai materialele sau prefabricate care urmeaza a fi utilizate sau montate in perioada scurta de timp (in ziua respectiva sau cel tarziu a doua zi). Constructorul dispune de o baza de materiale si organizare de santier intr-o locatie din orasul Navodari, unde sunt depozitate sau asamblate materialele de constructie in afara amplasamentului de executie a lucrarilor proiectate.

Practic, organizarea de santier va fi constituita doar dintr-un spatiu de depozitare a materialelor, prefabricatelor subansamblelor si uneltelor/echipamentelor necesare asamblarii si montarii prefabricatelor si subansamblelor la locul de montaj. In acest scop, se va îngrădi o suprafata de circa 150 mp amplasata la o distanta  de 15 m de malul lacului. Organizarea de santier nu va fi amplasata in interiorul sitului ROSPA 0057, ci in vecinatatea acestuia, si va functiona numai in perioada de realizare a proiectului. Se va amplasa un container pentru depozitare scule si materiale marunte. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

Personalul de executie va utiliza un grup sanitar existent langa constuctia Fast Food existenta, dotat cu grup sanitar barbati si femei.

Organizarea de santier astfel limitata, se va organiza si amplasa astfel incat sa nu afecteze populatia din zona si aria naturala protejata, in special prin zgomot si vibratii, poluare aer etc, de comun acord cu autoritatile implicate in realizarea proiectului propus, cu respectarea urmatoarelor acte normative:

	Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

	Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii - editia 1995;

	Ordinul MMPS nr. 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

	Ordinul nr. 235/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime;

	Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul M.I. nr. 775/22.07.1998;

	Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994;

	Hotararea de Guvern 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

	Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Organizarea de santier va fi amplasata in conformitate cu Proiectul de Organziare de santier intocmit de catre Antreprenorul lucrarilor cu respectarea actelor normative mai sus mentionate.

X.3.	DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRARILOR ORGANIZARII DE SANTIER

In conditiile respectarii disciplinei de santier, nu exista riscuri de manifestare a poluarii mediului, iar impactul produs de organizarea de santier va fi unul nesemnificativ, avand in vedere suprafata ocupata (150 mp) si caracterul temporar al lucrarilor.

X.3.1 Impactul asupra apelor generat de organizarea de santier

Nu se pune problema unui impact negativ asupra apei lacului, avand in vedere amplasamentul organizarii de santier si activitatile desfasurate pe amplasamentul acesteia (strict de depozitare  scule si materiale marunte si eventual deseuri).

Se vor lua totusi masuri preventive in vederea eliminarii riscului de aparitie a oricarui impact negativ asupra apelor, astfel :

- Respectarea regulilor de depozitare a sculelor, materialelor si deseurilor pe amplasamentul OS,

- Interzicerea depozitarii de carburanti pe amplasamentul OS.

Se aprecieaza ca daca vor fi respectate masurile de protectie a calitatii apelor de suprafata si subterane, propuse, impactul asupra componentei de mediu apa va fi nesemnificativ.

X.3.2 Impactul asupra aerului generat de organizarea de santier

In perioada de constructie a obiectivului propus, activitatile din santier au impact asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.

Sursele principale de poluare a aerului specifice organizarii de santier pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- Activitati pregatitoare/suport pentru realizarea lucrarilor de constructie propriu zise;

- Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului, deseurilor;

Avand in vedere tipul si complexitatea lucrarilor proiectului, nu sunt necesare activiati pregatitoare in organizarea de santier. Se folosesc in general produse prefabricate. De asemenea activitatile de intretinere si reparatii ale mijloacelor de transport in organizarea de santier sunt foarte reduse sau chiar inexistente.

De regula, circulatia mijloacelor de transport reprezinta o sursa importanta de poluare a aerului pe santierele de constructii, fiind apreciata dupa consumul de carburanti (substante poluante - NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburantilor etc.) si distantele parcurse (substante poluante - particule materiale ridicate in aer de pe suprafata drumurilor). In cazul organizarii de santier pentru proiectul propus si tinand cont de perioada limitata de executie a lucrarilor, se apreciaza ca circulatia mijloacelor de transport nu va genera un impact semnificativ.

Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport nu se va face in organizarea de santier, ci exclusiv in statii de alimentare cu carburant.

X.3.3 Impactul asupra solului generat de organizarea de santier

Principalul impact asupra solului in perioada de executie consta in ocuparea temporara de teren pentru organizarea de santier.

In organizarea de santier poate aparea un impact asupra solului si subsolului si prin urmatoarele actiuni:

- poluari accidentale provenite de la deversarea unor produse (adezivi, vopsele, solventi, combustibili si alte produse petroliere) direct pe sol;

- depozitarea necontrolata a deseurilor rezultate;

- scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie in situatia aparitiei unor defectiuni tehnice;

- pulberile fine rezultate la manevrarea utilajelor de constructii, depuse pe sol .

Impactul este localizat in spatiu si timp si nu are o probabilitate mare de aparitie. In concluzie, in perioada de executie a lucrarilor apare un impact redus asupra solului datorat organizarii de santier.

X.3.4 Zgomot si vibratii in timpul organizarii de santier

In perioada de executie vor aparea surse de zgomot reprezentate de utilajele in functiune si de traficul autovehiculelor de transport.

Poluarea sonora si vibratiile produse in zona organizarii de santier vor fi temporare.

Se aprecieaza ca in perioada de executie se genereaza un impact redus asupra mediului prin producerea de zgomot si vibratii in zona organizarii de santier, insa va avea durata limitata.

X.3.5 Impactul asupra ecosistemelor terestre si acvatice generat de organizarea de santier

Pe amplasamentul analizat nu au fost identificate specii de flora si fauna care sa poata fi afectate de realizarea organizarii de santier.

X.3.6 Impactul asupra populatiei generat de organizarea de santier

Intotdeauna prezenta santierelor determina disconfort populatiei riverane, marcat prin zgomot, concentratii de pulberi si prezenta utilajelor de constructie in miscare.

Monoxidul de carbon – traficul rutier

Avand in vedere marimea si durata proiectului se poate aprecia ca se va realiza o dispersie a poluatilor satisfacatoare, astfel se poate aprecia ca incarcarea aerului atmosferic va fi redusa si nu va afecta populatia din zona.

Particule in suspensie

Se poate aprecia ca pe durata fiecarei etape de executie, concentratia maxima a particulelor la nivelul zonelor locuite cele mai expuse nu poate depasi CMA chiar in conditiile atmosferice defavorabile.

Impactul asupra muncitorilor

In sensul prevenirii aparitiei imbolnavirilor profesionale este obligatoriu a se respecta limitele stabilite prin concentratii admisibile de substante si pulberi in atmosfera zonelor de munca, limite prevazute in cadrul „Noxelor generale de protectia a muncii” elaborate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii si al Institutului de Igiena si Sanatate Publica.

Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din zona pe perioada de realizare si functionare a investitiei propuse nu va fi semnificativ, daca se respecta normele de proctectia muncii.

X.4.	SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUARE SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU IN TIMPUL ORGANIZARII DE SANTIER

X.4.1 Factorul de mediu apa

In perioada de executie a lucrarilor aferente organizarii de santier, potentialele surse de poluare ale apelor de suprafata si subterane pot fi:

- poluarea apei prin scurgeri accidentale de combustibil sau de alte substante care ar putea determina poluarea componentei hidrice;

- poluarea apei prin depozitarea necontrolata a deseurilor;

- repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei sau alimentarea cu combustibil in zone neamenajate;

- poluari rezultate in urma spalarii agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele meteorice;

- apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare si din igienizari;

Nu sunt necesare instalatii pentru retinerea sau dispersia poluantilor in organizarea de santier.

Organizarea de santier va fi deservita de grupul sanitar existent, si de racordurile la apa si canalizare existente.

Se aprecieaza ca daca vor fi respectate masurile de protectie a calitatii apelor de suprafata si subterane, propuse, impactul asupra componentei de mediu apa va fi nesemnificativ.

X.4.2 Factorul de mediu aer

In perioada de executie sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de:

- manevrarea materialelor de constructie si a prefabricatelor si subansamblelor;

- traficul auto.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata.

Apreciem ca poluarea aerului in cadrul activitatilor de transport, intretinere si reparatii ale mijloacelor de transport este redusa si poate fi neglijata.

Nu sunt necesare dotari sau masuri suplimentare.

X.4.3 Zgomot si vibratii

Surse de zgomot in perioada de executie a lucrarilor de construire:

- traficul din apropierea amplasamentului;

- circulatia autocamioanelor care transporta materialele necesare executarii lucrarii;

Poluarea sonora si vibratiile produse in timpul executiei vor fi temporare.

Nu sunt necesare dotari sau masuri specifice.

X.4.4 Factorul de mediu sol

Urmatoarele actiuni pot polua solul pe perioada lucrarilor de constructie:

- depozitarea necontrolata pe spatii neamenajate a deseurilor;

- scapari carburanti, uleiuri, ciment, substante chimice sau alte materiale poluante, in timpul manipularii sau stocarii acestora.

In perioada de constructie actiunile produse asupra subsolului si subsolului sunt temporare, manifestandu-se prin ocuparea pe o perioada limitata a unor suprafete de teren pentru organizarile de santier si drumurile de accces.

Nu sunt necesare dotari sau masuri specifice.

X.4.5 Factorul de mediu biodiversitate

Pe amplasamentul analizat nu au fost identificate specii de flora si fauna care sa poata fi afectate de realizarea organizarii de santier.

Nu sunt necesare dotari sau masuri specifice.

X.5 DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU

Organizarea de santier trebuie sa fie adecvata scopului şi trebuie să respecte toate masurile impuse pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra mediului. Lucrările organizarii de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care sa reducă emisia de noxe în aer, apa şi pe sol.

Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

In scop preventiv, se recomanda respectarea urmatoarelor masuri:

- evacuarea controlata a apelor uzate in reteaua de canalizare oraseneasca, prin utilizarea instalatiilor de canalizare existente la Centrul de agrement nautic, in timpul realizarii lucrarilor de realizare a investitiei, astfel incat sa se evite infiltrarea acestora in sol.

	intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti etc.) nu se va realiza pe amplasamentul OS, ci numai la sediul societatilor de profil;

	manipularea materialelor, a pamantului si a altor substante folosite se va face astfel incat sa se evite scaparile si imprastierea acestora pe sol si antrenarea lor de catre apele pluviale;

	vehiculele de transport trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii autovehiculelor inmatriculate in tara.

	la lucrari se vor folosi utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de plumb si foarte putin monoxid de carbon.

	alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport sa va realiza in statii centralizate.

	se impune organizarea riguroasa a lucrarilor, a programului de lucru, respectarea acestuia conform asumarilor publicate populatiei din zona. Se vor folosi utilaje si echipamente de gabarit redus, cu niveluri reduse ale zgomotului si vibratiilor.

XI.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

XI.1.	LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Întrucât nu există zone şi factori de mediu afectaţi nu s-au prevăzut lucrări de reconstrucţie ecologică.

Toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintilor de santier, iar dupa terminarea lucrarilor de constructie se vor executa lucrari pentru refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:

- colectarea, valorificarea si transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie

- refacerea amplasamentului in zona drumurilor de acces, tehnologice si a altor terenuri ocupate temporar prin lucrari de nivelarea terenului,

- decontaminarea zonelor care au fost poluate accidental cu hidrocarburi sau alte substante periculoase.

XI.2.	ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI ACCIDENTALE

In cazurile de poluari accidentale, se recomanda interventia persoanelor abilitate in cel mai scurt tip posibil. Este recomandat sa fie stabilit si format un grup de persoane abilitate care sa se ocupe de situatiile de poluari accidentale.

Conform Legii Apelor nr.107/25.09.1996 cu modificarile si completarile ulterioare, “utilizatorii de apa sunt obligati sa intocmeasca, planuri proprii de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale, posibil a se produce ca urmare a activitatii lor, si sa le puna in aplicare in caz de necesitate”.

Potrivit aceluiasi act normativ “elaborarea planurilor de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale se face potrivit metodologiei-cadru stabilite de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului”, care a fost publicata in Ordinul nr. 278/1997.

XI.3.	ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/DEZAFECTAREA/DEMOLAREA INSTALATIEI

Functionare sezoniera al constructiilor proiectate in Centru de agrement nautic, nu presupune dezafectarea sau demolarea instalatiilor la sfarsitul sezonului. In perioada de nefunctionare instalatiile vor fi conservate.

Realizarea lucrarilor de dezafectare/demolare – atunci cand se va decide - , se va face in baza unui proiect de dezafectare/demolare si va trebui sa fie realizate prin lucrari de demontare a componentelor prefabricate, care vor fi transportate pe malul lacului cu ajutorul macaralei plutitoare prin lucrari si masuri asemanatoare cu cele utilizate la realizarea lucrarilor de montaj si cu impact minim asupara facorilor de mediu si asupra sitului ROSPA0057 Lacul Siutghiol.

XI.4.	MODALITATI DE REFACERE A STARII INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA UTILIZARII ULTERIOARE A TERENULUI

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, vor fi efectuate lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala, si anume: curatarea terenului de pamant, nisip sau alte materiale de constructii; eliminarea deseurilor generate de angajatii de pe santier si deseurile de ambalaje rezultate de la materialele de constructii utilizate.

Lucrarile de refacere a amplasamentului se refera la terenurile aflate pe malul lacului, in zona drumurilor de acces, tehnologice si a altor terenuri ocupate temporar, prin lucrari de nivelarea terenului si alte lucrari, mentionate la cap. XI.1.

XII. ANEXE. PIESE DESENATE

Anexe

- Certificat de Urbanism nr. 634 din 11.02. 2020, emis de Primaria Municipiu Constanta;

- Certificat de inregistrare la Reg. Comertului;

- Autorizatie de functionare nr. 133 din 19.06.2019

- Contract de inchiriere nr. 114429 din 18.06.2019

- Proces verbal de predare-primire teren inchiriat, din 19.06.2019

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 2297RP/21.05.2020

- Avizul de gospodarire a apelor

- Formular Standard Natura 2000 ROSPA0057

Piese desenate

1.    Plan de încadrare în zonă 				scara 1 : 2.000

2-1    Plan de situatie de ansamnblu-C1 in executie, 	scara 1:  1.500

3-1    Plan de situație de detaliu-C1 in executie,                   scara 1 :    500

2-2    Plan de situatie de ansamnblu-fara C1,            	scara 1:  1.500

3-2    Plan de situație de detaliu-fata C1,                              scara 1 :    500

4.    Plan de situatie – retele apa si canalizare,                     scara 1 : 1.500

5.    Plan parter coep C2,                                                       scara 1 :     100

6.    Plan invelitoare corp C2,                                                 scara 1 :     100

7.    Fatada Est, Fatada Vest corp C2,                                   scara 1 :     100

8.    Sectiune A-A corp C2,                                                     scara 1 :     100

Poze

1. -  Vedere generala a amplasamentulu

2. -  Fundatie prefabricata

3.   Pozare conducta apa si canalizare intre corp C1 si mal lac.

4.   Macara plutitoare, pentru transport materiale si elemente prefabricate

5.   Panou ponton plutitor cu tuburi pentru montaj coloane de utilitati

XIII. COMPLETARI PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007

Proiectul intra sub incidenta prevderilor art. 28 din OUG 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare faptul ca lucrarile propuse sunt amplasate in interiorul Sitului ROSPA0057 Lacul Siutghiol.

- Descrierea succintă a proiectului

In zona studiata, pe suprafata lacului Siutghiol este amplasat un centru de agrement nautic. Suprafata complexului este compusa din pontoane plutitoare cu o suprafata totala de 1647.90 mp

Prin proiectul prezent se propune extinderea centrului de agrement pe suprafaţa lacului Siutghiol cu prin realizarea urmatoarelor obiective componente:

- PONTON DE LEGATURA intre Corp C1 (existent, in curs de executie) si Corp C2;

- Corp C2 - CENTRU DE RELAXARE

- Corp C3 - TURN DE ESCALADA

Constructiile proiectate au urmatoarele suprafete:

- Corp C2 - CENTRU DE RELAXARE

suprafete parter		                     S = 332,6 mp

suprafata pontoane plutitoare adiacente,    S = 473.10 mp;

Total suprafata la nivelul apei,                    Stot = 805.7 mp.

- Corp C3 - TURN DE ESCALADA

suprafata construita, 		S = 339,5 mp

- PONTON DE LEGATURA INTRE C1 SI C2,  S = 271 mp

Total suprafete constructii propuse: S = 1076,7 mp (21,71 % din suprafata inchiriata oglinda lac)

- Descrierea ariei naturale protejate de interes comunitar

ROSPA0057 Lacul Siutghiol - este declarat sit Natura 2000 - arie de protectie speciala avifaunistica - prin H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica parte integranta a retelei ecologice Natura 2000 in Romania, modificat de H.G. nr. 971/2011.

Aria de protecţe specială avifaunistică ROSPA0057 Lacul Siutghiol (1,858 ha) este situată pe teritoriul judeţului Constanţa, în regiunile biogeografice Stepică (0,81 %) şi Pontică (99,19 %). Protejează un număr de 32 de specii de păsări menţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, cele mai multe fiind specii de pasaj, dar şi numeroase specii cu migraţie regulate care tranzitează sau iernează în sit.

Lacul Siutghiol, cu excepţia părţii estice delimitate de cordonul maritim (lat de 300-600 m) pe care este situată staţiunea Mamaia, prezintă o faleză cu înălţimi ce variază între 10 şi 20 m. Datorită expunerii vânturilor de nord-est şi a suprafeţei mari de desfăşurare pe oglinda apei, ţărmul vestic şi cel sudic este supus direct abraziunii lacustre care acţionează intens. În partea nordică, datorită adăpostului creat de faleză în calea vântului, s-a instalat vegetaţie de stuf, pe alocuri formând chiar plaur.

Conform Formularului Natura 2000 (actualizat 2016) avem urmatoarele date:

Clase de habitate intalnite in sit:

| Clase de habitate | Cod | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| Rauri, lacuri | N06 | 97.48 |
| Mlastini, turbarii | N07 | 1.13 |
| Alte terenuri artificiale | N23 | 1.34 |

- Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate in anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului in ceea ce le priveste

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire stiintifica | S | NP | Tip | Marime | Unit. | Categ. | Calit. | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. | masura | CIRIVIP | date | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A168 | Actitis hypoleucos(Fluierar de munte) |  |  | C | 20 | 20 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A229 | Alcedo atthis |  |  | C | 4 | 4 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A054 | Anas acuta(Rata sulitar) |  |  | C | 20 | 20 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A056 | Anas clypeata(Rata lingurar) |  |  | c | 200 | 200 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A052 | Anas crecca(Rata pitica) |  |  | c | 300 | 300 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A050 | Anas penelope(Rata fluieratoare |  |  | c | 100 | 100 | i | p |  | D |  |  |  |
| B | A053 | Anas platyrhynchos(Rata mare) |  |  | c | 200 |  | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A053 | Anas platyrhynchos(Rata mare) |  |  | w | 100 |  | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A055 | Anas querquedula(Rata caraitoare) |  |  | c | 20 | 20 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A051 | Anas strepera(Rata pestrita) |  |  | c | 40 | 40 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A041 | Anser albifrons(Garlita mare) |  |  | c | 300 | 300 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A043 | Anser anser(Gasca de vara) |  |  | c | 50 | 50 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A255 | Anthus campestris |  |  | R | 30 | 30 | p | c |  | D |  |  |  |
| B | A255 | Anthus campestris |  |  | C | 30 | 30 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A028 | Ardea cinerea(Starc cenusiu) |  |  | c | 6 | 6 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A029 | Ardea purpurea |  |  | c | 3 | 3 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A059 | Aythya ferina(Rata cu cap castaniu) |  |  | c | 2000 | 2000 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A059 | Aythya ferina(Rata cu cap castaniu) |  |  | w | 1000 | 1000 | i | c |  | D |  |  |  |

| B | A061 | Aythya fuligula(Rata motata) |  |  | C | 2000 | 2000 | i | C |  | D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A061 | Aythya fuligula(Rata motata) |  |  | W | 500 | 500 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A060 | Aythya nyroca |  |  | R | 2 | 4 | P |  |  | c | B | C | B |
| B | A060 | Aythya nyroca |  |  | C | 80 | 200 | ' i |  |  | c | B | C | B |
| B | A021 | Botaurus stellaris |  |  | C | 3 | 3 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A396 | Branta ruficollis |  |  | C | 120 | 120 | i | c |  | C | C | C | C |
| B | A067 | Bucephala clangula(Rata sunatoare) |  |  | C | 12 | 12 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A144 | Calidris alba(Nisipar) |  |  | C | 5 | 5 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A147 | Calidris ferruginea(Fungaci ro^cat) |  |  | C | 8 | 8 |  | c |  | D |  |  |  |
| B | A145 | Calidris minuta(Fungaci mic) |  |  | C | 24 | 24 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A136 | Charadrius dubius(Prundaras gulerat mic) |  |  | c | 4 | 4 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A196 | Chlidonias hybridus |  |  | c | 20 | 20 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A198 | Chlidonias leucopterus(Chirighita cu aripi albe) |  |  | c | 50 | 100 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A197 | Chlidonias niger |  |  | c | 20 | 20 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A031 | Ciconia ciconia |  |  | c | 100 | 100 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A081 | Circus aeruginosus |  |  | R | 1 | 3 | i |  |  | D |  |  |  |
| B | A081 | Circus aeruginosus |  |  | W | 2 | 3 | i |  |  | D |  |  |  |
| B | A036 | Cygnus olor(Lebada cucuiata, Lebada de vara, Lebada muta) |  |  | C | 20 | 20 | i | p |  | D |  |  |  |
| B | A026 | Egretta garzetta |  |  | C | 6 | 6 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A320 | Ficedula parva |  |  | c | 60 | 60 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A125 | Fulica atra(Lisita) |  |  | w | 500 | 2000 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A002 | Gavia arctica |  |  | w | 3 | 3 | i | c |  | C | B | C | B |
| B | A001 | Gavia stellata |  |  | w | 1 | 1 | i | c |  | C | B | C | B |
| B | A075 | Haliaeetus albicilla |  |  | c | 2 | 2 | i | c |  | C | B | C | B |
| B | A022 | Ixobrychus minutus |  |  | R | 24 | 24 | p | c |  | C | B | C | B |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | C | 10 | 10 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor |  |  | C | 2 | 2 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A459 | Larus cachinnans(Pescarus pontic) |  |  | C | 5000 | 5000 | i | p |  | C | B | C | B |
| B | A459 | Larus cachinnans(Pescaru$ pontic) |  |  | w | 100 | 100 | i | p |  | C | B | C | B |
| B | A182 | Larus canus(Pescarus sur) |  |  | w | 2000 | 2000 | i | p |  | C | B | C | B |
| B | A183 | Larus fuscus(Pescarus neqricios) |  |  | c | 120 | 120 | i | p |  | D |  |  |  |
| B | A183 | Larus fuscus(Pescarus neqricios) |  |  | w | 30 | 30 | i | p |  | D |  |  |  |
| B | A180 | Larus genei |  |  | c | 16 | 16 | i | c |  | C | B | B | B |
| B | A176 | Larus melanocephalus |  |  | c | 3000 | 5000 | i | p |  | B | B | C | B |
| B | A177 | Larus minutus |  |  | c | 2000 | 5000 | i |  |  | B | B | C | B |
| B | A179 | Larus ridibundus(Pescarus razator) |  |  | c | 12000 | 12000 | i | p |  | C | B | C | B |
| B | A179 | Larus ridibundus(Pescarus razator) |  |  | w | 2500 | 2500 | i | p |  | C | B | C | B |
| B | A068 | Mergus albellus |  |  | c | 40 | 40 | i | c |  | D |  |  |  |
| B | A069 | Mergus serrator(Ferestras motat) |  |  | c | 4 | 4 | i | p |  | D |  |  |  |
| B | A058 | Metta rufina(Rata cu ciuf) |  |  | c | 30 | 30 | i | p |  | D |  |  |  |
| B | A071 | Oxyura leucocephala |  |  | c | 7 |  | i | c |  | C | A | B | B |

Nota:

POPULATIE: marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national. Se foloseste un model progresiv ca cel de mai jos:

- A: 100 > p > 15%

- B: 15 > p > 2%

- C: 2 > p> 0%

- D: populatie nesemnificativa

CONSERVARE: gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective si posibilitatile de refacere. Acest criteriu curpinde trei sub-criterii:

- A: conservare excelenta = elemente in stare excelenta , indiferent de clasificarea si posibilitatile de refacere;

- B: conservare buna = elemente bine conservate indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere

- C: conservare medie sau redusa

IZOLARE: gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei:

- A: populatie ( aproape) izolata;

- B: populatie ne-izolata, dar la limita ariei de distributie;

- C : populatie ne-izolata cu o arie de raspandire extinsa.

GLOBAL:	evaluare globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective

• A: valoare excelenta; B: valoare buna; C: valoare considerabila

Calitatea si importanta sit-ului

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:

a)	numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 32

b)	numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43

c)	numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:

Falco vespertinus

Oenanthe pleschanka

Anthus campestris

Aythya nyroca

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:

Branta ruficollis

Pelecanus onocrotalus

Phalacrocorax pygmaeus

Larus minutus

Sterna sandvicensis

Melanocorypha calandra

Sterna hirundo

Mergus albellus

Oenanthe pleschanka

Larus genei

Ardea purpurea

Circus aeruginosus

Lanius minor

Sterna albifrons

Calandrelia brachydactyla

Ficedula parva

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Ciconia ciconia

Egretta garzetta

Alcedo atthis

Anthus campestris

Aythya nyroca

Botaurus stellaris

Galerida cristata

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:

Larus ridibundus

Podiceps nigricollis

Fulica atra

Larus canus

Aythya fuligula

Aythya ferina

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4.

Semnificatiile criteriilor elaborate de Birdlife International sunt urmatoarele:

Cl- reprezinta speciile de interes global de conservare. Situl detine, in mod regulat, un numar semnificativ de specii amenintate sau alte specii de interes global de conservare.

C2- reprezinta concentratii de specii amenintate la nivelul Uniunii Europene. Situl este cunoscut ca detinand cel putin 1% din populatiile de pasari sau specii de pasari amenintate la nivel European.

C4 - reprezinta congregatiile mari. Situl este cunoscut in mod regulat, ca detinand cel putin 20.000 de pasari migratoare si/sau 10.000 perechi de pasari de apa a uneia sau mai multor specii.

- Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

Pe amplasament exista deja un centru de agrement nautic la care, prin proiectul de fata se propune o extindere.

Pe amplasamentul analizat nu se dezvolta habitate si/sau specii de interes comunitar.

Amplasamentul analizat, ce se suprapune peste aria naturala protejata ROSPA0057 Lacul Siutghiol, nu constituie o zona favorabila de odihna, cuibarire, hranire sau iernat pentru speciile reprezentative ce au determinat declararea ariei drept Sit Natura 2000. Pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari, iar in zbor, in zona locatiei au putut fi identificate doar specii comune de pasari, care se regasesc de obicei in toate zonele din oras. Nu au fost identificate pe amplasament populatii cuibaritoare ale speciilor de pasari mentionate in Formularul Natura 2000.

In general zona Lacului Siutghiol este tranzitata si survolata de pasari in perioadele de migratie sau in cautare de hrana. Dar, datorita constructiilor si activitatilor care se desfasoara pe intregul mal  estic al lacului Siutghiol, nu s-au identificat in zona proiectului si nici in zonele invecinate specii de pasari migratoare din cele mentionate in Formularul Standard al sitului.

Zona nu reprezinta o arie de interes pentru pasarile cuibaritoare, avand in vedere lipsa stufului si activitatile umane din zona.

Din punct de vedere faunistic zona este definita de specii comune ecosistemelor antropizate, rezistente la impactul antropic.

Fauna de reptile si amfibieni este saraca datorita impactului antropic intens din zona.

Nu s-au observat mamifere in zona analizata.

Se poate trage concluzia ca speciile de importanta conservativa si asociatiile vegetale valoroase, care sa necesite masuri speciale de protectie in vederea conservarii, lipsesc de pe terenul studiat.

Urmare a celor de mai sus si tinand cont de faptul ca activitatea care se va desfasura la noul obiectiv se incadreaza in aceeasi categorie de activitati turistice si de agrement ce se desfasoara pe intregul mai estic al lacului Siutghiol, de-a lungul statiunii Mamaia, se apreciaza ca aria naturala protejata nu va fi afectata de prezentul proiect.

- Precizarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate.

Situl Natura 2000 ROSPA 0057 Lacul Siutghiol a fost initial atribuit in custodie Asociatiei Black Sea SPA, dar ulterior administrarea Sitului Natura 2000 a fost preluata de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate. Situl nu detine la momemtul actual Plan de management si Regulament.

- Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

In zona in care se afla amplasamentul analizat, pe malul estic al lacului in toata statiunea Mamaia exista si alte vile turistice, hoteluri, spatii comerciale, restaurante.

Nu au fost identificate pe amplasament cuiburi de pasari sau populatii cuibaritoare ale speciilor de pasari mentionate in Formularul Natura 2000. Au fost identificate in zona doar specii comune de pasari care se regasesc in toate zonele din oras.

Speciile de pasari acvatice, pentru care Lacul Siutghiol a fost declarat sit Natura 2000, nu vor fi influentate de implementarea proiectului. Aceste specii folosesc lacul pentru odihna si hranire numai in perioada de migrare si de iernare.

Implementarea proiectului nu va influenta evolutia numerica a populatilor in cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar.

Nu au fost identificate pe amplasament asociatii vegetale, cu atat mai putin specii de plante cu valoare conservativa; prin urmare, pe amplasamentul ce face obiectul proiectului propus nu se impun masuri de conservare.

Apreciem ca lucrarile de constructii - montaj ce fac obiectul prezentului proiect si functionarea obiectivului nu vor afecta aria protejata.

- Impactul potential al proiectului asupra masurilor minime de conservare stabilite de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)

Masurile minime de de protectie si conservare a pentru aria naturala protejata ROSPA0057 Lacul Siutghiol aprobate si transmise beneficiarului proiectului de catre ANANP (a se vedea adresa nr. 4532/10.07.2020 anexata) si impactul proiectului asupra acestora se regasesc in tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Masura stabilita ANANP | Evaluarea impactului proiectului asupra masurii |
| --- | --- | --- |
|  | Reglementarea sporturilor nautice cu motor | Nu este cazul. Proiectul nu prevede in etapa de functionare a obiectivului utilizarea de ambarcatiuni motorizate |
|  | Limitarea poluarii fonice | Impactul proiectului asupra masurii este nesemnficativ, limitat in timp la perioada estivala si la un interval orar zilnic conform programului de functionare stabilit. Se propune mentinerea unui nivel de zgomot de fond la o valoare de maxim 45dB, conform limitelor admise, în perimetrul ariei protejate, conform cerintelor Directivei Europene 2002/49/EC, nivel care corespunde „zgomotului de fundal”. |
|  | Interzicerea taierii vegetatiei de mal si a stufarisului si mentinerea suprafetelor cu vegetatie palustra specifica zonelor umede | Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrari de defrisare a vegetatiei de pe mal |
|  | Interzicerea vanatorii pe suprafata sitului in perioada aprilie-august | Nu este cazul. Proiectul nu prevede activitati de vanatoare in etapa de functionare a obiectivului |
|  | Interzicerea pescuitului cu plase monofilament | Nu este cazul. Proiectul nu prevede activitati de pescuit in etapa de functionare a obiectivului |
|  | Reducerea activitatilor turistice necontrolate | Impactul proiectului asupra masurii este nesemnficativ, limitat in timp la perioada estivala si la un interval orar zilnic conform programului de functionare stabilit. Se are in vedere faptul ca accesul turistilor la centrul de agrement va fi controlat si se va face pe baza de programare cu achizitionarea unui permis de acces. Vor fi asigurate toate utilitatile necesare (alimentare cu apa si calanalizare menajera) precum si dotare cu pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor. |
|  | Interzicerea exploatarii stufarisului si a vegetatiei adiacente suprafetelor acvatice | Nu este cazul. Nu exista zona de stufaris in zona proiectului |
|  | Interzicerea utilizarii si deversarii substantelor chimice sau a altor poluanti in lac | Impactul asupra masurii este nesemnificativ, limitat in timp la perioada de executie si cu masuri impuse antreprenorului lucrarii in acest sens. Impactul asupra masurii in faza de exploatare este nesemnificativ, intrucat nu sunt prevazute activitati care presupun utilizarea de substante chimice si au fost prevazute masuri pentru preventirea evacuarilor accidentale de ape uzate. |
|  | Evitarea folosirii semintelor tratate in vecinatate zonelor umede si folosirea produselor agrochimice cu toxicitate redusa | Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrari care presupun utilizarea de seminte tratate sau produse agrochimice. |
|  | Interzicerea drenarii lacului in zonele cu stufaris | Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrari de drenare. |

- Concluzii

- realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa aduca modificari fizice in cadrul ariei naturale protejate avand in vedere ca amplasamentul se afla intr-o zona turistica, iar proiectul propune o extindere a obiectivului si activitatilor deja existente;

- pe amplasamentul analizat si in imediata vecinatate a acestuia nu se regasesc habitate naturale si/sau specii de interes comunitar ce ar putea fi afectate de implementarea proiectului;

- proiectul nu afecteaza direct sau indirect zone de hranire, migratie sau odihna;

- realizarea si functionarea obiectivului nu determina aparitia unui impact direct asupra ariei naturale protejate, nu provoaca pierderea unor habitate de interes comunitar;

- referitor la managementul deseurilor solide, acestea vor fi gestionate, atat in perioada executarii lucrarilor, cat si in perioada functionarii obiectivului, numai in limitele amplasamentului ce face obiectui proiectului. Nici natura si nici amploarea obiectivului nu determina aparitia unor cantitati si tipuri de deseuri ce ar putea pune in pericol integritatea ariei naturale protejate;

Se estimeaza ca impactul lucrarilor propuse prin prezentul proiect asupra Sitului Natura 2000 va fi unul nesemnificativ.

XIV.	COMPLETARI REFERITOARE LA PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL

Cadrul legal european în domeniul apelor are la bază Directiva Cadru Apă 2000/60/CE (DCA) care reprezintă prevederea legală europeană fundamentală pentru domeniul apelor, ce promovează conceptul gestionării ecosistemice, introducând obiective noi pentru protejarea ecosistemelor acvatice, element ce asigură utilizarea sustenabilă a resurselor de apă pe termen lung pentru oameni, economie și mediu. DCA încorporează principiile fundamentale de gestionare integrată a bazinelor hidrografice care reunește aspectele ecologice și economice în activitatea de gestionare a resurselor de apă.

Principalul instrument pentru punerea în aplicare a DCA este Planul de Management al Bazinului Hidrografic, în special prin programul de măsuri (PM) – parte componentă a PMBH.

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Dobogea Litoral, se elaborează Planul de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere.

Al doilea Plan de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere a fost avizat în cadrul Comitetului de Bazin și se va aplica în perioada 2016-2021 la nivelul fiecărui bazin/spaţiu hidrografic.

- Localizarea proiectului

Bazinul Hidrografic – BH al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere;  Spatiul Hidrografic (SH) Dobrogea

Conform Planului de Management al Spatiului Hidrografic Dobrogea - Lacul Siutghiol are urmatoarea tipologie:

| Denumirea corpului de apa | Categoria corpului de apa | Tipologie corp de apa | Codul corpului de apa de suprafata |
| --- | --- | --- | --- |
| Lac Siutghiol | HMWB-LW | ROLNPM01 | ROLW15.1_B7 |

HMWB = corp de apă puternic modificat

2. Indicarea stării ecologice şi starea chimică a corpului de apă de ecologice/potenţialului suprafaţă

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă se realizează prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico-chimice suport, poluanţi specifici).

Caracterizarea stării ecologice în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru Apa (transpuse în legislaţia românească prin Legea nr.310/2004 care modifică şi completează Legea apelor nr.107/1996), se bazează pe un sistem de clasificare în 5 clase, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă, definite şi reprezentate astfel:

( pentru starea foarte bună (FB) - valorile elementelor biologice se caracterizează prin valori asociate acelora din zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore. Valorile elementelor hidromorfologice şi fizico-chimice ale apelor de suprafaţă se caracterizează prin valori asociate acelora din zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore;

( pentru starea bună (B) - valorile elementelor biologice se caracterizează prin abateri uşoare faţă de valorile caracteristice zonelor nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore. Valorile elementelor fizico-chimice generale se caracterizează prin abateri minore fata de valorile caracteristice zonelor nealterate (de referinţa) sau cu alterări antropice minore;

( pentru starea moderată (M) - valorile elementelor biologice pentru apele de suprafaţă deviază moderat de la valorile caracteristice zonelor nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore;

( pentru starea slabă (S)- există alterări majore ale elementelor biologice; comunităţile biologice relevante diferă substanţial faţă de cele normale asociate condiţiilor nealterate zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore;

( pentru starea proastă (P)- există alterări severe ale valorilor elementelor biologice, un numar mare de comunităţi biologice relevante sunt absente faţă de cele prezente în zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore.

Conform PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAȚIULUI HIDROGRAFIC DOBROGEA ȘI APELOR COSTIERE aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 859/2016, potentialul ecologic al lacului Siutghiol este BUN.

| Denumirea corpului de apa | Categoria corpului de apa | Tipologie corp de apa | Codul corpului de apa de suprafata | Stare/ Potential S/P | Stare/Potential ecologic (FB, B, M, S. P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Siutghiol | HMWB-LW | ROLNPM01 | ROLW15.1_B7 | P | B |

(Sursa: PM actualizat, Anexa 6.1.A Starea ecologică/potenţialul ecologic a corpurilor de apă de la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere)

In Anexa 6.2. a Planului se prezinta rezultatele evaluarii starii chimice a corpurilor de apa si rezultatele asteptate pentru anul 2015, a se vedea tabelul de mai jos.

| Cod sub-bazin/spațiu hidrografic (cod subunitate) |  | Denumire apă suprafață | Denumire corp apă | Codul corpului de apă de suprafață | Categoria de apă | Stare chimică | An evaluare stare | Grupare risc stare chimică | Starea chimică bună asteptată în 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO06 |  | Lac Siutghiol | Lac Siutghiol | ROLW15.1_B7 | HMWB-LW | 2 | 2013 |  | Da |

Explicații privind adnotările din anumite coloane:

      - Coloana “Categoria de apa”: HMWB = corp de apă puternic modificat,

- Coloana „Stare chimică”: 2 = bună, 3 = nu se atinge starea bună.

- Coloana „Grupare_risc_stare chimică”: s-a completat cu informații numai în cazul în care nu au existat date de monitoring și evaluarea stării chimice s-a realizat pe baza grupării (completându-se cu G) sau opiniei expertului (completându-se cu OE).

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Directiva Cadru Apă stabileşte, aşa cum s-a menţionat şi în primul Plan de Management, obiectivele de mediu, incluzând în esenţă următoarele elemente:

( pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune, respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale;

( pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;

( reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase din apele de suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare;

( „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea de măsuri;

( inversarea tendinţelor de creştere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanţi în apele subterane;

( nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane (art. 4.1.(a)(i), art. 4.1.(b)(i) ale DCA);

( pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică. În cazul în care unui corp de apă i se aplică unul sau mai multe obiective se va selecta cel mai sever obiectiv pentru corpul respectiv (Art. 4.2. al Directivei Cadru Apă).

Pentru apele de suprafaţă din punct de vedere al stării ecologice, obiectivele de mediu reprezentate de „starea ecologică bună” pentru corpurile de apă naturale şi „potențialul ecologic bun” pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale sunt definite în Anexa 6.1. a Planului Național de Management.

Obiectivele de mediu vizând “starea chimică bună” a corpurilor de apă de suprafață și apelor teritoriale sunt stabilite în conformitate cu prevederile din Directiva 2008/105/CE (modificată de Directiva 2013/39/UE) și sunt prezentate în Anexa 6.1.6 a Planului Național de Management.

In Anexa 7.1. din Planul De Management Bazinal  sunt prezentate obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață și excepțiile de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de la nivelul fluviul Dunărea, Deltei Dunării, spațiului hidrografic Dobrogea și apelor costiere. Pentru lacul Siutghiol situatia se prezinta in tabelul de mai jos.

| Nr crt | BH | Cursul de apă | Numele CA | Codul CA | Categoria corpului de apă | Tipologia corpului de apă | Zone protejate | Obiectiv de mediu | Starea ecologică/potențial ecologic | Stare chimică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip | Obiectiv | Stare ecologică | Starea chimică | PM II |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | H SH DOBROGEA | Lac Siutghiol | Lac Siutghiol | ROLW15.1_B7 | LW | ROLNPM01 | ZONE DE PROTECȚIE PT.HABITATE ȘI SPECII" | OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare | POTENȚIAL ECOLOGIC BUN | STARE CHIMICĂ BUNĂ | 2 | 2 |

*Legendă: LW- lac natural;

Coloana „Stare chimică”: 2 = bună;

Coloana „Stare ecologica/potential ecologic”: 2 = bună

Se constata ca obiectivele de mediu au fost atinse, corpul de apa fiind incadrat la starea chimica “BUNA” si potential ecologic “BUN”.

Elaborator,

Dr. Ing. PITU Nicolae

Dr. Ing. Pana Angela

# Text boxes

MEMORIU DE PREZENTARE

(intocmit cf. Legii nr.292/2018)

AMENAJARE CENTRU DE AGREMENT NAUTIC

STATIUNEA MAMAIA-CUVETA LAC SIUTGHIOL,

ZONA HOTEL DELTA, LOC. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA