AUTORIZATIE   INTEGRATA   DE   MEDIU

Numarul de inregistrare al autorizatiei: ..... din .................2016

Valabila pana la: ............2026

Titularul autorizatiei: S.C.  BANVIT  FOODS  S.R.L. ( fosta S.C. AGRAFOOD S.R.L.)

# Adresa: oras Otopeni, localitatea Otopeni, str. Drumul Garii Odai, nr.1A, camera 101-102, et.1, judetul  Ilfov

Locatia activitatii: comuna Nicolae Balcescu, sat Dorobantu, ferma 16+18,  judetul Constanta.

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

CREȘTEREA INTENSIVĂ A PĂSĂRILOR DE CURTE, CU CAPACITĂȚI   DE  74.750  DE  LOCURI  PENTRU PĂSĂRI/SERIE – CREȘTEREA  PUILOR LA SOL ÎN VEDEREA FORMĂRII ADULȚILOR PENTRU  FECUNDARE ȘI OUAT (REPRODUCȚIE RASE GRELE) pentru activitatea din Anexa 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale : 6.6.  pct. a)  Cresterea intensiva a pasarilor de curte, cu capacitati de peste 40.000 de locuri pentru pasari - conform  codurilor CAEN:  0147 (rev.2)/0124(rev.1).

Emisa de:  Agentia pentru Protectia Mediului Constanta

DIRECTOR  EXECUTIV,                         			        ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

Lavinia Monica ZAHARIA                           		        Norvina BODNARAŞ

Intocmit,

Consilier  Virginia MARIN

Consilier  Otilia Liana ISPAS

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activitatii ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal ....................................................................................................... |  |
|  |  | Categoria de activitate........................................................................................ |  |
|  |  | Documentatia solicitarii .................................................................................... |  |
|  | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Managementul activitatii .................................................................................. Responsabilitati...................................................................................................... Actiuni de control ............................................................................................... Constientizare si instruire.................................................................................. Raportari............................................................................................................. Notificarea autoritatilor..................................................................................... |  |
|  |  | Materii prime si auxiliare................................................................................... |  |
|  |  | Apa, energie, combustibili.................................................................................. |  |
|  | 7.1 | Apa ...................................................................................................................... |  |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apa ............................................................................................ |  |
|  | 7.1.2 | Evacuarea apelor uzate...................................................................................... |  |
|  | 7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor ...................................................... |  |
|  | 7.3 | Combustibili........................................................................................................ |  |
|  |  | Descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament |  |
|  | 8.1 | Descrierea amplasamentului............................................................................ |  |
|  | 8.2 8.3 8.4 8.5 | Instalatii si dotari existente pe amplasament................................................... Descrierea principalelor activitati si procese.................................................. Alte conditii de functionare decat cele normale.............................................. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitatea de crestere intensiva a pasarilor..................................................... |  |
|  |  | Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu....... |  |
|  | 9.1 | Emisii in AER...................................................................................................... |  |
|  | 9.2 9.3 | Emisii in APA ………………………………………………………………..... Emisii in SOL,APE SUBTERANE................................................................... |  |
|  |  | Concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot …………………………………………………………................... |  |
|  | 10.1 | AER ..................................................................................................................... |  |
|  | 10.1.1 | Emisii in aer si mirosuri .................................................................................... |  |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice din surse dirijate rezultate din activitate……………..... |  |
|  | 10.1.3 10.1.4 | Valori limita de emisie ....................................................................................... Calitatea aerului.................................................................................................. |  |
|  | 10.2 | Emisii in APA ..................................................................................................... |  |
|  | 10.2.1 | Tipuri de ape uzate si poluantii emisi .............................................................. |  |
|  | 10.2.2 10.2.3 | Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare ..................... Concentratii maxim admise pentru apa subterana......................................... |  |
|  | 10.3 | SOL si SUBSOL.................................................................................................. |  |
|  | 10.4 | Zgomot …………………………………………………………………............ |  |
|  |  | Gestiunea deseurilor ………………………………………………….............. |  |
|  | 11.1 11.2 | Deseuri produse, colectate, stocate temporar ………………………….......... Conditii privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament............... |  |
|  | 12.1 12.2 12.3 | Interventia rapida. Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta. Siguranta instalatiei …………………………..………………………............ Situatii de urgenta.............................................................................................. Proceduri de urgenta.......................................................................................... Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta................................................. |  |
|  |  | Monitorizarea activitatii …………………………………………………....... |  |
|  | 13.1 | Generalitati..............................………………………………………................ |  |
|  | 13.2 | Puncte de monitorizare...........................…………………………………....... |  |
|  | 13.3 | Monitorizarea factorului de mediu AER……………………………………. |  |
|  | 13.4 13.5 | Monitorizarea factorului de mediu APA …………………………………… Monitorizarea factorului de mediu SOL/SUBSOL......................................... |  |
|  | 13.6 13.7 13.8 | Monitorizarea deseurilor …………………………………………………...... Monitorizarea zgomotului.................................................................................. Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase................... |  |
|  | 14.1 14.2 14.3 | Raportari la autoritatea de mediu si periodicitatea acestora ……………… Generalitati.......................................................................................................... Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti EPER).Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR)................ Raportul anual de mediu.................................................................................... |  |
|  |  | Obligatiile titularului activitatii ……………………………………………… |  |
|  |  | Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor ............... |  |
|  |  | Glosar de termeni ……………………………………………………………... |  |
| Anexa I | Planuri de incadrare in zona si de amplasament ............................................ |  |
| Anexa II | Modelul raportului anual de mediu (RAM)................................................. |  |
| Anexa III | Raport de informare in cazul poluarilor accidentale……………………….. |  |

A.P.M. Constanta, in exercitarea atributiilor sale sub incidenta:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

- HG  nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,  cu completarile si modificarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 278/2013  privind emisiile industriale

- Ord. MMP nr. 3970/ 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana.

ca urmare a cererii adresate de S.C AGRAFOOD S.R.L. (preluata de   S.C. BANVIT FOODS S.R.L.), inregistrata la APM Constanta cu nr.9043RP/17.07.2015, emite Autorizatia Integrata de Mediu,  cu punctul de lucru ( sediul secundar) in comuna Nicolae Balcescu, sat Dorobantu, ferma 16+18,  judetul Constanta, pentru activitatea de crestere a gainilor de reproductie rase grele.

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de punctele de vedere primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor Comisiei de Analiza Tehnica, A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a Autorizaţiei Integrate De Mediu.

Introducere

Autorizatia Integrata de Mediu  contine ………. de pagini impreuna cu anexele si este valabila 10 (zece) ani, de la ……..05.2016, data emiterii, pana la data de ………….05.2026.

Nerespectarea celor prevazute in prezenta autorizatie integrata de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la incetarea activitatii, dupa caz, conform art.17 din OUG nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizația Integrata de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Raportul de Amplasament  revine titularei activității si a evaluatorului.

Autorizatia  include conditiile necesare pentru a asigura ca:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizata eficient in conformitate cu recomandarile BREF;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Serviciul Comisariatul Judetean Constanta.

Scopul autorizatiei

Autorizatia impune conditiile de desfasurare a activitatii instalatiei din punct de vedere al protectiei mediului. Autorizatia este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluarii, definite prin Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intreg sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Titular:  S.C.  BANVIT FOODS S.R.L.

# Sediul social : oras Otopeni, localitatea Otopeni, str. Drumul Garii Odai, nr.1A, camera 101-102, et.1, judetul  Ilfov

Sediul secundar ( punctul de lucru): comuna Nicolae Balcescu, sat Dorobantu, ferma 16+18,  judetul Constanta

Date de contact ale societăţii:

Telefon:  021 316 5047;  0730 190926

Fax :        021 316 5043

e-mail: leo.agrafood@gmail.com

Responsabil mediu: Campeanu Leonard

Cod unic de inregistrare: 16362627  din data de 26.04.2004.

Numarul de ordine in registrul comertului: J23/2632/06.10.2011 din data de 06.10.2011.

2.	TEMEIUL LEGAL

Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative :

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea  O.U.G. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Legea nr. 278/24.10.2013 , privind emisiile industriale.

- HG 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia.

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003(M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificata la anexa prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 .

- H.G. nr. 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

- Ordinul comun MMGA si MAPDR nr.1270/ 30.11.2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, a carei anexa a fost publicata in M.O 224/2005 bis.

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26 03 2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat in M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati.

- Ordin nr. 296 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.

- ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O. 19/10.01.2008) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant*) - Republicare

- STAS 10009/1988 privind acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- Legea nr. 211/15.11.2011- republicata (M.O. nr. 837/25.11.2011), privind regimul deseurilor.

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate.

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenta  gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- L249/2015, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul M.M.P. 794/2012 privind  procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de  depozit de deseuri.

- O.U.G nr.47/11.08.2005 privind reglementarile de neutralizare a deseurilor de origine animala aprobata cu modificari prin Legea nr.73/01.04.2006, modificat in 02.02.2010.

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 (M.O.959/19.10.2004) pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 (M.O. nr. 511/13.062006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata, in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa (Anexa publicata in M.O. nr. 511 bis/13.06.2006).

- H.G. nr. 351/21.04.2005 (M.O. nr. 428/20.05.2005), privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 104/2011, privind protectia atmosferei .

- HG nr. 477/ 2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/ 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

- Legea nr. 544/ 2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25.06.1998.

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificarile ulterioare.

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobata prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificarile si completarile ulterioare.

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind raspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile ulterioare.

- Ordinul M.M.D.D. 1108/05.07.2007(M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr.

1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Incalcarea prevederilor legislatiei mentionate mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6  Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:

a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea nr. 278/2013;

- Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:

Cod CAEN: 0147 rev.2 (0124 rev.1) – cresterea pasarilior (cresterea gainilor de reproductie rase grele).

# 4.   DOCUMENTATIA  SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere privind depunerea solicitarii de emitere  a autorizatiei integrate de mediu, intocmita de S.C. AGRAFOOD SRL, inregistrata la  A.P.M. Constanta cu nr. 9043RP/17.07.2015;

- Notificare inregistrata la  A.P.M. Constanta cu  nr. 4165RP/21.03.2016, privind fuzionarea S.C. AGRAFOOD S.R.L. cu  S.C. BANVIT FOOD S.R.L.  prin absorbtie de catre S.C. BANVIT  FOOD S.R.L.;

- Raport de amplasament înregistrat la APM Constanta cu nr. 9043RP/17.07.2015 întocmit de  S.C.  IMPULS MEDLEX 2000 S.R.L., elaborator atestat;

- Anunţuri publice privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aparute în ediţiile din perioada 30.06 -13.07.2015 a ziarului  „Observator de Constanţa”;

- Anunţ public privind dezbaterea publica a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aparut in  ziarul  „Observator de Constanţa” in data de 11.03.201016;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor modificatoare a Autorizatiei nr. 122 din 25.08.2014, nr.52 din 25.05.2015, valabila pana la data de 25.08.2016, emisa de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral;

- Certificat de inregistrare  emis de ORC  de pe langa Tribunalul Ilfov , seria B, nr. 163662627 din data de 26.04.2004, pentru S.C. BANVIT FOOD S.R.L.  ;

- Certificat constatator conform Legii nr. 359/2004, art.17, alin.(1), lit.c), cu modificarile si completarile ulterioare , emis la data de 01.03.2016 pentru S.C. BANVIT FOOD S.R.L.;

- Contract de vanzare cumparare privind obiectivul autorizat;

- Carte tehnica incinerator;

- Contract de prestari servicii de salubrizare  nr. 8271/06.12.2010, incheiat cu  COMUNA NICOLAE BALCESCU ( si acte aditionale la contract);

- Anunt public privind  decizia de emitere a AIM, publicat  in ziarul        ”Observator ” din data de .......0.2016 ;

- Raport de incercare nr. 1925/30.03.2015, pentru sol- zona halelor,  la 15 cm;

- Raport de incercare nr. 1926/30.03.2015, pentru sol- zona platforma dejectii,  la 15 cm;

- Raport de incercare nr. 1053/08.12.2014,  pentru    apa freatica – foraj de observatie F1, la o adancime de 27 m;

- Raport de incercare nr. 1054/08.12.2014,  pentru    apa freatica – foraj de observatie F2, la o adancime de 26 m;

- Raport de incercare nr. 1055/08.12.2014,  pentru    apa freatica – foraj de observatie F3, la o adancime de 25;

- Proces verbal  de receptie la terminarea lucrarilor din data de 20.11.2014  privind realizarea / amenajarea platformei pentru dejectii;

- Decizia Etapei de Incadrare nr.7526RP/03.11.2014, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta pentru ”Amenajare platforma dejectii bazin vidanjabil si trei puturi de observatie – completare la amenajarile/dotarile fermei Agrafood”;

- Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 8161/20.11.2014 privind ”Amenajare platforma dejectii bazin vidanjabil si trei puturi de observatie – completare la amenajarile/dotarile fermei Agrafood”;

- Plan de incadrare in zona-localizare geografica;

- Extras de carte funciara pentru informare emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta;

- Plan de situatie.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Activitatea se va desfasura in urmatoarele conditii:

5.1. Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5.4.  - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Titularul activitatii are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

4. Titularul activitatii trebuie sa aiba la dispozitie in orice moment piesele de schimb pentru partile de instalatie ce servesc direct protectiei aerului, apei si solului.

5.2. Actiuni de control

1. Titularul activitatii are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Titularul activitatii va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Titularul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Constientizare si instruire

1. Titularul activitatii trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de

pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Titularul activitatii are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Titularul activitatii trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind

performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

5.4. Raportari

1. Titularul activitatii trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hârtie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerinte  inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.5. Notificarea autoritatilor

1. In cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta.

2. In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului titularul activitatii are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Transmiterea se efectueaza prin fax. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

6. 	MATERII PRIME SI AUXILIARE

Pentru activitatea de crestere a  gainilor de reproductie rase grele, materiile prime si materialele auxiliare utilizate pentru un ciclu de productie la o capacitate maxima de 74.750 pasari/serie (65000 puicute si 9750 cocosei),  oua fecundate 176 buc./gaina/serie, sunt urmatoarele:

| Materii prime /materiale | Natura chimica / compozitie (fraze de risc R) | Cantitati | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui de o zi | - | 74750* capete/serie | Puii sunt crescuti in hale acoperite, pe asternut de coji de orez, la sol, in 12 hale (65000 puicute si 9750 cocosei) |
| Furaje combinate functie de varsta puilor si reteta de hranire | Amestec macinat de: Cereale ( grau, triticale, porumb) 50-70%; Srot oleaginoase ( soia, floarea soarelui, rapita) 15-20%; Minerale ( carbonat de calciu, sare, fosfat mono-calcic) 1-7%; Ulei vegetal 1%; Premix vitamine 1%; Aminoacizi de sinteza 0,5%; Alti aditivi 0,5%. | 3015 to anual | 4 silozuri cu capacitatea de 20 tone fiecare; 12 silozuri cu capacitatea de 10 tone fiecare. |
| Medicamente, antibiotice, vaccinuri | Fara fraze de risc (R) | In functie de varsta puilor si programul vaccinarilor | In farmaciile veterinare amenajate in cladirile anexe (una pentru tineret si una pentru adulte), in ambalajul original. |
| Apa potabila pentru adapare | Nu este cazul | 8972 mc/an | 2 Rezervoare din beton armat, semiingropate cu V= 2x80 mc |
| Paie pentru asternut coji orez | Substante biodegradabile | Cca. 120.to/an | Vrac – in magazie |
| Motorina | Fractiuni petroliere provenite de la distilarea titeiului. Fraze de risc: R18,R40,R45 | Cca. 12.500 to/an | 2 rezervore supraterane de motorina cu capacitatea de 3000 l fiecare |
| Levamisole | Dezifectant | 35 litri / an 220 litri/an | Bidon de 5 litri |
| Aldecon | Dezifectant |  |  |
| GPC8 | Dezifectant | 200 litri/an | Bidon de 5 litri |
| TH4 | Dezifectant | 275.litri/an | Bidoane de 25 litri |
| Formaldehida |  | 180 litri/an | Bidoane de 60 litri |
| Detergenti |  | 500 litri/an | Bidoane de 25 litri |
| Var semihidratat |  | 1100 kg/an | Saci de 25 kg |

6.1 Titularul de activitate/operatorul, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

6.2 Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3 In cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate, certificate sanitar-veterinare, fise de siguranta intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului REACH. In cadrul fermei se vor utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

6.4 Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi stocate in conditii corespunzatoare clasei din care fac parte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.5 Titularul activitatii/operatorul va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu recomandarile celor mai bune tehnici (Sectiunea 5.3.1 din BREF ), respectiv masurile preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti, in principal azot si fosfor, excretati de animale. Se vor avea in vedere:

- imbunatatirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteina bruta si fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rationala de substante pentru producerea cresterii, utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluarii solului;

- hranirea pe faze de crestere astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate functie de varsta si cerintele pasarilor.

6.6  Utilizarea materiilor prime si materialelor va urmari respectarea practicilor BAT in domeniu:

- analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei acestora;

- studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri care prevad modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului sa fie minim sau nul.

6.7  Orice modificare privind materiile prime si materialele folosite va fi notificata in scris autoritatii competente de mediu.

# 7. 	APa, ENERGIE, CombustibilI

  - APA

    - Alimentarea cu apa

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar, la adaparea pasarilor, la igienizarea halelor si ca rezerva de incendiu.

Sursa de apa: 2 puturi forate cu urmatoarele caracteristici:

| Forajul | Adancime H(m) | Nivel hidrostatic (m) | Nivel hidrodinamic (m) | Debit (mc/h) si (l/s) | Denivelare (m) | Diametru (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 39 | 4 | 9 | 12 3,33 | 5 | 311 |
| F2 | 37 | 4 | 10,2 | 11 3,05 | 6,2 | 311 |

Forajele sunt echipate cu pompe tip WILO, avand urmatoarele caracteristici:

- Q= 5 - 7 mc/h;

- H= 20 - 37 mCA;

- P= 0,55 kW;

- N= 2855 rotatii/ min.

Instalatii de inmagazinare si distributie a apei

Ferma detine un rezervor de acumulare, bicompartimentat, semiingropat, construit din beton armat, cu o capacitate totala de 160 mc (2 x 80 mc). Pentru asigurarea presiunii, in reteaua de apa, se foloseste un grup de pompare tip hidrofor (cu vas de expansiune de 500 l), echipat cu doua pompe (tip CB 501) ce au urmatoarele caracteristici:

o	Q= 8 mc/h;

o	H= 42 mcA;

o	P= 2× 1,5 KW.

Conducta de aductiune a apei de la foraje la rezervor este metalica, are diametrul de 90 mm si lungimea de 65 m. Reteaua de distributie din ferma este din conducte OL cu Dn= 30- 50 mm si L= 800 m.

Modul de folosire a apei.

Necesarul si cerinta de apa

| Necesarul de apa (mc/zi) | Cerinta de apa (mc/zi) |
| --- | --- |
| Zilnic mediu | 17,47 | 19, 24 |
| Zilnic maxim | 22,3 | 24,58 |

Norme de apa pentru principalii consumatori:

- crestere pasari: 85,12 l/cap pasare ouatoare/ ciclu;

- personal angajat (chiuvete): 0,5 mc/pers/luna;

- personal angajat (wc): 0,5 mc/pers/luna;

- personal angajat (dus): 3 mc/pers/luna;

- spalat adaposturi: 0, 002 mc/mp/ciclu (64 saptamani).

Apa pentru stingerea incendiilor  este asigurata din rezervorul de inmagazinare a apei potabile. Volumul intangibil este de 40 mc si timpul de refacere a rezervei de apa dupa un incendiu este de 5 ore. Reteaua de incendiu este din conducte PEHD cu Dn = 90 mm. Pe retea sunt montati 18 hidranti interiori si 7 hidranti exteriori. In cadrul statiei de repompare este montata o pompa de incendiu ( 1+ 1 R) tip 2ME5k50C care are urmatoarele caracteristici: Q=20 mc/h , H=50,5 mcA, P=2x4 KW.

    - Evacuarea apelor uzate

## Categoriile de ape uzate ce rezulta din activitatea obiectivului analizat sunt:

## ape uzate menajere

## ape uzate tehnologice

## ape pluviale

## Reteaua de canalizare a fermei este realizata din conducte de azbociment cu diametrul de 300 mm si in lungime de 1200 m.

## Apele uzate menajere si tehnologice sunt colectate prin reteaua de canalizare interna si dirijate in bazinul betonat vidanjabil tricompartimentat,  semiingropat, monobloc din beton armat, cu capacitatea de 100 mc ( 10mx4mx2,5m).

Bazinul este prevazut cu guri de vizitare/operare pe fiecare dintre cele trei compartimente functionale.

Primul compartiment al bazinului reprezinta decantorul primar. Cel de-al doilea - decantorul secundar, iar al treilea compartiment reprezinta camera de limpezire .

Apele uzate sunt introduse in primul compartiment printr-un racord tip cot imersat. Acestea cresc pana la pragul de transfer spre cel de-al doilea compartiment, mare parte din particulele solide continute de apa uzata  ramanand   in primul compartiment, prin sedimentare. Din primul compartiment apa trece in decantorul secundar unde se realizeaza o a doua decantare,  avand ca rezultat o sedimentare mai eficienta a materiei solide. In aceste doua compartimente pot fi retinute la suprafata apei  materialele  usoare (coji de orez). De aici, apa decantata  trece in compartimentul al treilea – camera de limpezire. In final, din compartimentul 3 apa uzata, astfel preepurata, este preluata cu autocisterne  de catre operatorii autorizati, in baza contractului de vidanjare.

## Volume totale de ape uzate evacuate:

## zilnic mediu = 3,27 mc

## zilnic maxim = 4,37 mc

## Cantitatea maxima de apa uzata evacuata din cadrul fermei in decurs de un an este estimata la 1193,5 mc.

Potenţiali poluanti ai apelor uzate provenite din activitatea desfăşurată pe amplasament :

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Tipul de apă uzată | Poluanţi existenţi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igienizarea halelor | Ape tehnologice | - Suspensii - Substanţe oxidabile în special de natură organică - Sulfuri şi H2S - Compuşi cu azot |
| 2. | Activitate administrativă | Ape menajere | - Suspensii - Substanţe oxidabile - Detergenţi |
| 3. | Precipitaţii | Ape pluviale | - Suspensii - Substanţe extractibile |

Apele uzate tehnologice rezulta din igienizarea halelor de creştere a păsărilor, după fiecare ciclu încheiat.

## Parte din  apele uzate sunt folosite la umezirea amestecului dejectii de pasare + asternutul uzat, pe timpul depozitarii pe platforma de tratare, pentru asigurarea conditiei de umiditate necesara procesului de producerea a compostului (50 %).

## Apele pluviale cazute pe acoperisuri si suprafata amenajata a fermei sunt dirijate gravitational, prin intermediul rigolelor  perimetrale halelor de productie, catre terenurile adiacente si spatiile verzi din incinta. Rigolele sunt betonate si au  latimea de 50 cm si adancimea de 50 cm.

Vidanjarea periodica a bazinelor colectoare se va face de către o societate autorizată.

Apa uzată, provenită din igienizarea personalul angajat, are caracteristicile apei uzate menajere, fiind impurificată în general cu substanţe organice. De la locul de producere (toalete, filtre sanitare) apele uzate menajere sunt colectate si dirijate prin canalizarea existenta catre bazinul de stocare temporara  cu capacitatea de 100 mc.

Zona cu potential important de poluare, respectiv, platforma pentru gestionarea dejectiilor este departe de amplasament si este o construcie speciala cu  Suprafata de 360 mp, betonata,prevazuta cu  bazine impermeabilizat pentru colectarea scurgerilor lichide ( cu suprafata de 8 mc).

## 7.2.  UTILIZAREA  EFICIENTA  A  ENERGIEI  SI  RESURSELOR

Energie electrica

Energia electrica este preluata din SEN printr-un post de transformare 20/0,4 kV, prevazut cu generator electric de avarie ce functioneaza pe baza de motorina. Orice defectiuni, verificari periodice ale instalatiilor electrice, precum si schimbul de ulei sunt asigurate, pe baza de contract, cu societati autorizate.

Halele de crestere au in dotare sisteme electronice pentru controlul iluminarii si microclimatului.

Energie termica

Apa calda menajera si incalzirea celor doua filtre sanitare se asigura prin intermediul unei centrale termice cu functionare pe GPL.

Sistemul de ventilaţie/ climatizare este automatizat în totalitate, funcţionarea şi controlul tuturor parametrilor (temperatură, umiditate, conţinut de amoniac, etc) fiind asigurate exclusiv cu computere specializate.

Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se va avea in vedere:

- urmarirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata;

- izolarea corespunzatoare a halelor pentru anotimpul rece;

- folosirea sistemelor electronice de control si asigurarea functionarii corespunzatoare a sistemului de climatizare a halelor;

- curatarea regulata a sistemelor de ventilatie, pentru a evita infundarea ;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie functie de varsta puilor.

Anual operatorul va intocmi un raport , inclus in RAM, privind consumul de energie, identificarea si aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei.

  - COMBUSTIBILI

Motorina

Motorina se utilizeaza pentru functionarea generatorului de avarie, postul trafo si pentru autovehiculele si utilajele proprii.

Depozitarea motorinei se realizeaza 2 (doua) rezervoare proprii, supraterane, avand volumele de 3000 l fiecare, prevazute cu cuve de retentie.

GPL

GPL este utilizat pentru functionarea turbosuflantelor, centralei termice si  incineratorului.

# 8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE  AMPLASAMENT

Profilul de activitate al S.C. BANVIT  FOODS  S.R.L. il constituie activitatea de crestere a pasarilor de reproductie rase grele.

# Produse finite: oua fecundate pentru  incubatie pasari rase grele.

Capacitatea maxima proiectata: 74.750 pasari/serie de crestere ( 64 saptamani);

8.1 Descrierea amplasamentului

Amplasarea in teritoriu

## Obiectivul se află în localitatea Dorobantu, strada General Dumitrescu, nr. 64, comuna Nicolae Balcescu, judetul  Constanta, situat in camp, izolat de alte obiective economice, si zone de  locuit.

## Cele mai apropiate locuinte se afla pe directa SE, la cca 1,67 km.

Amplasamentul fermei se invecineaza, pe toate laturile, cu terenurile agricole ce apartin  S.C. DOCEFRAN S.A.

## Accesul pe amplasamentul fermei  se face din drumul national DN 2A, Constanta – Harsova,  pe un drum de exploatare cu lungimea de  370 m.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul fermei nu se afla in perimetrul/vecinatatea Ariilor Naturale Protejate.

8.2  Instalatii si dotari existente pe amplasament

Activitatea de crestere intensiva a pasarilor de reproductie rase grele la sol se desfasoara in 12 hale tip parter, deasemeni in incinta exista anexe tehnico – edilitare.

Suprafaţa totală/construită: 93379/24701mp(din declaratia beneficiarului) si componentele obiectivului:

| Nr. crt | Obiectiv | Suprafata (mp) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hala 1 | 1081 | 1,16 |
| 2. | Hala 2 | 1077 | 1,16 |
| 3. | Hala 3 | 1079 | 1,16 |
| 4. | Hala 4 | 1077 | 1,16 |
| 5. | Hala 5 | 1077 | 1,16 |
| 6. | Hala 6 | 1078 | 1,16 |
| 7. | Hala 7 | 1079 | 1,16 |
| 8. | Hala 8 | 1076 | 1,16 |
| 9. | Hala 9 | 1077 | 1,16 |
| 10. | Hala 10 | 1078 | 1,16 |
| 11. | Hala 11 | 1077 | 1,16 |
| 12. | Hala 12 | 1081 | 1,16 |
| 13. | Filtru sanitar | 182 | 0,19 |
| 14. | Magazie si spatiu administrativ- social | 182 | 0,19 |
| 15. | Depozit asternut | 612 | 0,65 |
| 16. | Rezervor apa | 199 | 0,21 |
| 17. | Platforma pentru gestionarea amestecului de dejectii si astenut uzat | 360 | 0,38 |
| 18. | Post trafo | 156 | 0,16 |
| 19. | Incinerator | 14 | 0,01 |
| 20. | Platforme libere | 2800 | 3 |
| 21. | Platforma GPL | 300 | 0,32 |
| 22. | Drumuri interioare si alei | 5600 | 6 |
| 23. | Bazin vidanjabil | 40 | 0,04 |
| 24. | Bazin levigat | 4 | 0,004 |
| Componnte nefunctionale |  | 1 | 26,45 |
| 25. | Hala incubatie ( in conservare) | 1315 | 1,41 |
| 26 | Bazin ape uzate 28 mc | - | - |
| 27 | Suprafata neutilizata | 39 600 |  |
| 28. | Suprafata construita | 24 701 | 26,45 |
| 29. | Suprafata spatii verzi | 4377 | 4,68 |
| 30. | SUPRAFATA TOTALA | 93 379 | 100,00 |

Fiecare hala are forma dreptunghiulara, cu suprafata de 1080 mp. La intrarea în hală există un hol (camera tampon), în care se afla tabloul electric,  instalatia de automatizare si punctul de colectare oua.

Instalatii si echipamente aferente halelor

Halele sunt dotate cu:

-	reţele de apă cu picuratori tip TOP;

-	buncare pentru hrana la care sunt conectate sistemele cantarire, si liniile de furajare/hranire;

-	sisteme de ventilaţie;

-	sistem reglabil de iluminare;

-	sisteme de incalzire: turbosuflante;

-	sistem de umidificare a aerului;

-	linie cuibare automate.

Instalatia de adapare

Adaparea se face prin adapatori cu picurator, cate 1020 pe fiecare hala (7.5 pasari/adapatoare), plasate la intervale de 20 cm pe linia de adapare. Fiecare picurator este prevazut cu cate o tavita pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Alimentarea liniilor de adapare se face prin cadere dintr-un rezervor cu nivel constant. De asemenea, instalatia este prevazuta cu un dispozitiv de dozare a medicamentelor. Adaparea puilor se face cu apa distribuita din reteaua proprie de apa.

Linia automata de adapare  este compusa din:

- niplu picuratoare pozitionate la 25 cm;

- tavite colectoare la fiecare niplu;

- tevi PVC si mufe pentru acestea , coturi etc;

- regulator de presiune in capatul liniei;

- sistem de sustinere a Tevilor PVC din tevi zincate;

- sistem de ridicare manual;

- sistem aerisire automata a liniei.

Instalatia de furajare

Hranirea puilor se face cu un sistem de transport mecanic al furajelor, ale carui principale componente sunt:

-	buncăre de stocare a furajelor care alimentează liniile de hrănire a puilor;

-	instalaţia de dozare a furajelor pe liniile de hrănire a puilor;

-	linii de hrănire a puilor, amplasate la sol, de-a lungul fiecărei hale, constituite din transportoare mecanice cu lanţ;

-	sistem de control/automatizare a liniilor de hrănire a puilor.

Pentru fiecare hala sistemul prevede:

- un siloz extern cu capacitatea de 10 de tone ;

- un siloz extern de dozare furaj ( in functie de nr.  de pasari existent in

hala) cu capacitatea de o tona;

- cate 6 linii de furajare pentru halele de puicute si 4 linii de furajare pentru halele de cocosei. Fiecare linie este alcatuita din cate un rezervor de furaj si transportor cu spirala de otel care distribuie furajul in hranitori. Acestea au forma rotunda cu gratar pentru impiedicarea pasarilor sa patrunda in interior.

Hranitorile sunt reglabile pe inaltime (cocosii fiind mai inalti decat puicutele). Transportul furajelor din buncarul exterior la rezervoarele liniilor de furajare din interior se face cu un transportor tip snec.

In afara celor de mai sus, exista si un sistem centralizat de receptie a furajelor care sunt aduse de la FNC – uri, format din patru silozuri a cate 20 to fiecare . De aici, furajele sunt transportate cu ajutorul unei remorci tractate de  catre incarcatorul frontal Shaffer la buncarele de alimentare ale fiecarei hale.

Sistemul de iluminare

- consta in : 4 linii de becuri  economice de 11 W ce sunt alimentate printr-un sistem de reglaj al intensitatii luminoase .

Sistemul de incalzire

- consta in: 2 turbosuflante cu putere de 100 kw in fiecare hala. Functionarea acestora este pe baza de GPL. Utilizarea este comandata de catre calculatorul de proces care prin sensorii de temperatura din hala  urmareste si asigura incalzirea halei conform program prescris, in functie de anotimp, varsta pasarilor si este asociat si cu sistemul de ventilatie.

Sistemul de umidificare/racire a aerului

Instalatia de racire/umidificare, folosita in timpul verilor calduroase, consta intr-un ansamblu/panou din material celulozic (faguri din celuloza) situat in partea laterala,  dinspre partea frontala a fiecarei halei . Dintr-un vas de cca.  250 litri se pompeaza apa in partea superioara a panoului, de unde aceasta se scurge  inspre baza. Prin aspiratia ventilatoarelor tunel situate in partea din spate a halei, aerul trece prin panou si se raceste. In deplasarea sa, aerul preia o parte din apa, in aceste fel avand loc si umidificarea. Restul apei se scurge printr-un jgheab colector, inapoi in bazinul de stocare unde se amesteca cu apa de completare. Sistemul recircula acest amestec pana cand se atinge temperatura/umiditatea stabilita de calculator.

Liniile de cuibarire

Cuibarele automate, in fapt, un ansamblu de cuibare individuale aliniate in lungul si pe centrul fiecarei hale  sunt constituite din cabine cu podea amenajata pentru ouat, fiind prevazute cu o trapa. Accesul la cabine se face prin intermediul unui gratar, unde pasarile asteapta eliberarea unei cabine.  Oul, in cadere, declanseaza deschiderea trapei si ajunge pe un conveior care transporta ouale  in camera tehnica.

Ouale se vor prelua automat si vor fi transportate in depozitul de colectare unde vor fi mentinute la temperatura controlata pana la livrarea catre incubator.

In cadrul fermei este obligatorie fumigarea oualelor. Aceasta operatiune se realizeaza dupa recoltarea oualelor de pe conveior, pe tavile care servesc si la depozitare si transport spre incubator. Tavile cu oua se introduc intr-un dulap etans, in care pot fi stocate cca. 1200 – 1500 oua. In aceasta incinta sunt incalzite 43 – 45 g formaldehida ( 37,5 %) timp de 20 min, la temperatura min. de 24oC. Dupa expirarea timpului de fumigare, incinta se aeriseste si se preiau ouale, care se depoziteaza in camera de depozitare oua, pana la sosirea camionului care le preia pentru a fi transportate la incubator. Suplimentar, exista si un ansamblu de cuibare de rezerva, recoltarea oualor facandu-se manual.

Camera tehnica. Camera tehnica, care are si rol de spatiu tampon intre exterior si hala propriu – zisa, contine tabloul general electric, tabloul de comanda al echipamentelor ( ventilatie, incalzire, umidificare, alimentare cu furaj, adapare, iluminare), computerul care asigura programarea si automatizarea operatiunilor de mai sus in functie de parametrii meteo exteriori (temperatura/anotimp) si varsta pasarilor.

In camera tehnica se afla si  dulapul de fumigare a oualor, precum si sistemul de control al distributiei de apa, ( vane, filter, contor) precum si un dosatron prin intermediul caruia, in caz de necesitate, se distribuie medicamente/vaccinuri in apa de adapare a pasarilor.

Instalatia de ventilatie

Ventilatia se realizeaza prin presiune negativa (admisie libera si evacuare fortata). Ventilatoarele  exhaustoare sunt plasate pe peretele transversal din spatele halelor (12 ventilatoare). In functie de temperatura exterioara, admisia aerului in adaposturi se face prin gurile de admisie din peretii longitudinali, care au dispozitive de directionare a fluxului de aer, sau prin tunelele de racire situate tot pe peretii longitudinali. In tunelele de racire se realizeaza racirea aerului prin trecerea lui printre panouri celulozice mentinute umede.

Depozitul de asternut este o constructie metalica usoara din tabla cutata cu acoperis, de asemenea, din table cutata. Suprafata depozitului este de 613 mp iar volumul de depozitare de cca 750 mc.

Filtru sanitar  format din:

- Filtrul propriu-zis dotat cu vestiare, cu imbracaminte de strada, cabine de dus si toalete, vestiare de haine/echipamente de lucru;

- Spatiu destinat activitatilor administrative ( activitati primare);

- Magazie substante sanitar – veterinare;

- Magazie detergenti si materiale pentru curatenie;

- Cantina pentru servit masa, care este asigurata in sistem catering.

Depozit frigorific de oua pentru incubatie, cu capacitatea de 65.000 oua.

Sistemul de stocare a furajelor: 4 silozuri x 20 to fiecare plus 12 silozuri x 10 to fiecare.

Generator energie electrica, de avarie, pentru situatii de urgenta, alimentat cu motorina, stocata in rezervorul propriu cu o capacitate de  700 l.

Incinta fermei avicole este dotata cu anexe tehnico-edilitare constand din urmatoarele:

- Pavilion administrativ (spatiu destinat activitatilor administrative );

- Doua filtre sanitare ( vestiare de haine/ echipamente de lucru, cabine de dus si toalete);

- Depozit de asternut  ( coji de orez) -  hala, constructie metalica usoara din tabla cutata, cu suprafata de  613 mp si un  volum de depozitare de cca 750 mc;

- Magazie substante sanitar – veterinare;

- Depozit frigorific de oua pentru incubatie, cu capacitatea de 65.000 oua;

- Magazie detergenti si materiale pentru curatenie;

- Cantina pentru servit masa angajatilor (asigurata in sistem catering);

- Post de transformare 20/0,4 kV, prevazut cu generator electric de avarie ce functioneaza cu  motorina;

- Instalatia de GPL.

Pe amplasament exista o instalatie GPL alcatuita din 2 baterii a cate 6 rezervoare  cu capaciatate de 5 000 litri  fiecare (  total   24,96 tone/48 mc), amplasate pe platforme  betonate.

Volumul maxim de stocare GPL este de 80 % din volumul recipientului, adica 4000 l. Capacitatea totala utila a instalatiei de GPL find de 48 000 litri ( 12 x 4000 l).

Recipientul este echipat cu urmatoarele aparate de indicare si masura:

- manometru cu glicerina pentru indicarea presiunii de vapori de GPL din recipient montat pe grupul de serviciu;

- indicator de nivel cu plutitor si transmisie magnetic.

Recipientul este protejat impotriva suprapresiunii interne cu o supapa de siguranta cu arc, reglata sa deschida in atmosfera, astfel incat sa excluda posibilitatea cresterii presiunii din recipient cu mai mult de 10 % fata de presiunea maxima admisibila de lucru ( 17,65 bar). Racordul pentru incarcare este prevazut cu un dispozitiv care permite alimentarea recipientului numai sub presiunea realizata de pompa de GPL din echiparea autocisternei;

- Platforma pentru stocarea temporara a amestecului( dejectii + asternut uzat ) este betonata si are o suprafata de 360 mp (30 x 12). Platforma este prevazuta cu pereti laterali (inaltime 80 cm), pentru impiedicarea imprastierii continutului pe terenurile din vecinatate.

Anexat platformei exista un bazin betonat, vidanjabil, pentru colectarea scurgerilor lichide (levigat) cu capacitatea de 8 mc( 2 mx2 mx2 m);

- Incineratorul  -  functionare cu  GPL - cu  capacitatea de 150 kg/sarja, alcatuit din doua camere de ardere dotate cu 2 arzatoare independente (unul in camera principala de ardere si unul in camera post - combustie). Gazele si materialele in suspensie, rezultate in urma arderii primare din camera de combustie, trec in camera post - combustie, unde se retin si se distrug eventualele noxe si/sau particule in suspensie. Gazele de ardere sunt elimitate in atmosfera printr-un cos cu dimensiunile: inaltime de la sol: 3m, diametru la evacuare: 300.

Lazile frigorifice pentru mortalitati sunt plasate in spatiul amenajat in containerul care adaposteste si incineratorul.

- Rezervor de apa, bicompartimentat, semiingropat, construit din beton armat, cu o capacitate totala de 160 mc (2 x 80 mc).

- Capacitati de productie in conservare: o hala de incubatie (1 315 mp) si bazin ape uzate, aferent, de capacitate 28 mc. In hala nu mai exista nici un echipament.

Parcul auto care deserveste activitatea de crestere a pasarilor este format din:

- incarcator frontal – 2 buc;

- remorci speciale pentru colectare oua – 1buc;

- remorca transport intern furaje -1 buc.

Terenuri neutilizate - terenul cuprins intre ferma de productie si platforma tratare dejectii,  in suprafata de 39 600 mp.

8.3 Descrierea principalelor activitati si procese

Activitatea desfasurata in cadrul fermei de pasari consta in urmatoarele faze de lucru:

Pregatirea halelor in vederea popularii

La sfarsitul fiecarui ciclu de crestere se executa operatiuni de igienizare a halelor care constau in: evacuarea pasarilor si a eventualelor pierderi naturale, a dejectiilor si patului epuizat ce contine dejectii solide, curatarea mecanica in sistem uscat, spalarea prin spumare cu detergenti biodegradabili a tuturor suprafetelor si echipamentelor, clatirea cu apa sub presiune, uscarea halei, dezinfectie prin termonebulizare, inchiderea halelor (mentinerea unei durate de odihna a halelor de min.3 zile), aerisirea halelor si asezarea asternutului. Asternutul este format dintr-un strat de aprox. 10 cm din coji de orez .

Durata vidului sanitar este de cca.21 zile.

Indepartarea patului anterior uscat (paie,dejectii) se realizeaza mecanic cu lopeti , evacuarea din hale realizandu-se cu ajutorul unui incarcator frontal direct in remorca tractorului urmand a fi transportate la platforma de dejectii pentru depozitare temporara.

Eliminarea dejectiilor

Dejectiile sunt depozitate temporar  in incinta fermei, pe o platforma betonata, prevazuta cu panta si rigola marginita  de parapet pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe.

Avand in vedere faptul ca benefeciarul nu desfasoara alte activitati agricole, dupa mineralizare si  stabilizare ( minim 6 luni ), conform Codului de bune practici agricole,  dejectiile sunt livrate catre societati comerciale pentru a fi utilizate drept fertilizant pe terenuri agricole.

Popularea halelor

Popularea halelor se face cu pui de o zi livrati pe amplasament.

Cresterea puilor

Procesul de crestere a puilor implica asigurarea conditiilor optime de hrana, apa si microclimat, in vederea cresterii si ajungerii la maturitate sexuala a acestora. In perioada de crestere, puii sunt supusi unor tratamente si vaccinari pentru prevenirea bolilor specifice.

Tehnologia de crestere a puilor rasa grea este la sol pe asternut de coji de orez, la o densitate de populare de maxim 6,45 pasari/mp.

Ciclul complet de productie este de cca. 64 de saptamani, iar 20-21 de zile vidul sanitar.

Pasarile ajunse la maturitate, sunt transportate spre abatorizare la unitati specializate.

Asigurarea hranei si apei potabile

Hrana este asigurata de la unitati autorizate, amestecul fiind transportat cu mijloace auto cu descarcare pneumatica in silozuri.   Din silozuri, prin sistemul de transport automatizat cu snec, sunt alimentate buncarele interioare ale liniilor de furajare, hrana ajungand in hranitorile amplasate pe liniile de furajare.

Adaparea efectivului de pasari se realizeaza prin intermediul liniilor de adapare prevazute cu picuratori amplasate din 20 in 20 de cm. Instalatiile de adapare sunt dotate cu medicator. Apa potabila este asigurata prin reteaua interna de distributie din puturile proprii  si rezervor de inmagazinare cu V=160 mc amplasate in incinta fermei.

Asigurarea conditiilor de microclimat

Ventilatia in halele de crestere este complet computerizata, asigurandu-se temperatura, umiditatea si aportul necesar de aer proaspat cu ajutorul elementelor de admisie aer si a ventilatoarelor, comandate de un calculator central.

Ventilatia in anotimpul calduros este longitudinala, tip tunel. Admisia aerului se face prin peretii laterali pe la un capat iar exhaustarea aerului viciat prin ventilatoarele situate pe peretele frontal al halei la celalalt capat. Aerul parcurge intreaga hala, eliminand caldura si contaminantii si creeaza un confort termic.

Ventilatia in timpul iernii este de tipul ventilatie cu presiune,  respectiv admisie fortata cu ajutorul ventilatoarelor si exhaustare libera prin clapetii de admisie amplasati pe peretii laterali ai halelor.

Instalatia de racire (umidificare) este formata din  panouri evaporative cu faguri de racire, montati pe peretii laterali ai halelor, in exterior, in dreptul admisiilor de aer.Racirea este asigurata de aerul care este absorbit prin fagurii ce sunt mentinuti umezi in mod constant, prin apa recirculata. Racirea aerului se realizeaza prin absorbtia vaporilor de apa.
Iluminatul halelor este artificial, cu ajutorul lampilor fluroescente cu consum redus de energie, programul de iluminare fiind comandat de calculatorul central in functie de fazele de crestere ale puilor.

Asigurarea incalzirii halelor de crestere se realizeaza cu turbosuflante/aeroterme cu functionare pe gaze naturale.

Eliminarea pierderilor naturale provenite din transportul puilor de o zi sau din procesul de crestere, in incineratorul  propriu.

Pierderile naturale sunt colectate in saci si depozitate pe o perioada limitata in containere frigorifice. Eliminarea acestora de pe amplasament se realizeaza prin incinerare in incineratorul  tip VolKan 150  cu  capacitate de ardere de max 50 kg/h, respectiv 100-150 kg/sarja. Cosul de evacuare a gazelor  de ardere are inaltimea de 3 m. Temperatura de ardere este de min. 850°C. Combustibilul folosit este motorina.  Din procesul de incinerare rezulta cenusa ca deseu.

Depopularea si livrarea  pasarilor rase grele

La finalul ciclului de crestere, pasarile sunt transportate spre abatorizare la societati autorizate.

8.4 Alte conditii de functionare decat cele normale

Procesul de crestere a   puilor la sol în vederea formării adulților pentru  fecundare și ouat (reproducție rase grele) din cadrul fermei este un proces discontinuu ce se desfasoara pe serii, in sistemul „totul plin-totul gol”, in care, pentru asigurarea conditiilor de hranire, adapare si microclimat, halele de crestere sunt prevazute cu echipamente corespunzatoare.

In cazul aparitiei unor defectiuni ale echipamentelor din dotare, exista riscul afectarii procesului de crestere a pasarilor, ce ar putea genera emisii cu concentratii depasite – noxe provenite din procesul de crestere si implicit depasirea procentului admis de mortalitate.

In ceea ce priveste echipamentele ce asigura microclimatul in hale precum si centralele termice pe combustibil gazos pentru producerea agentului termic – apa calda, sunt prevazute cu sisteme automatizate de pornire/oprire si monitorizare a parametrilor de functionare.

Procesul de distructie termica a deseurilor animaliere nepericuloase rezultate din procesul de crestere este controlat din punct de vedere al regimului termic, in cele doua camere de ardere ale incineratorului, ceea ce asigura o distructie completa a acestora pana la nivel de cenusa, considerata deseu inert, si gaze arse.

8.5 Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitatea de crestere intensiva a pasarilor

Tehnologia de crestere intensiva aplicata pentru pasari de carne, respectiv crestere la sol pe asternut de paie, cat si dotarile cu echipamente performante, conduc la consumuri de materii prime, materiale auxiliare, utilitati, cantitati de deseuri generate, ce se inscriu in limitele celor mai bune tehnici disponibile aplicate.

| Parametrul | Valori limita cu indicarea capitolului/subcapitolului BAT/BREF |
| --- | --- |
| Energie electrica | Limita BAT* : 1,36-1,93 kWh/pasare vanduta Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.2.3 Consum de energie 3.2.3.1 Ferme de pasari |
| Energie termica | Limita BAT 13-20 Wh/pasare zi Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.2.3 Consum de energie 3.2.3.1 Ferme de pasari |
| Apa potabila | Limita BAT: Apa pentru adapare : 4,5-11 l/cap/ciclu de crestere Apa pentru igienizare : 0,012 - 0,120 mc/mp/an Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.2.2.1 Necesar consum apa in fermele de pasari 3.2.2.1.1 Consum animalier 3.2.2.1.2 Utilizarea apei pentru igienizare |
| Emisii atmosferice | Limita BAT – pasari de carne la sol Pulberi:0,014-0,018kg/pasare/an NH3:0,005-0,315kg/pasare/an NMVOC:0,004-0,006kg/pasare/an N2O:0,009,024kg/pasare/an Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.3.2 Emisiile de la sistemele de hale (adaposturi) 3.3.2.1 Emisiile din halele de pasari |
| Emisii in apa | Limite NTPA 002/2002, HG352/2005 |
| Deseuri generate | Limita BAT Dejectii produse:10-17 kg/loc pasare/an Pat epuizat: 0,5 kg/pasare/an Capitolul 3.2 Niveluri de consum Subcapitolul 3.2.4 Alte inputuri 3.2.4.1 Strat absorbant Capitolul 3.3 Nivelul emisiilor Subcapitolul 3.3.1 Dejectii 3.3.1.1 Niveluri de dejectii si caracteristicile dejectiilor de pasari |

*limita BAT pentru ferme din UK (include consumuri si pentru alte activitati auxiliare cum ar fi FNC,incalzire,etc)

# 9.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

  - 9.1 Emisii in AER

  - Sursele generatoare de emisii in atmosfera sunt:

  - - procesele metabolice – halele de crestere pasari;

  - - managementul dejectiilor;

  - - activitati auxiliare: circulatia mijloacelor de transport, de descarcare furaje, de intretinere a incintei.

## 9.1.1 Emisii in aer din surse stationare dirijate (surse punctiforme)

Principalele emisii in aer sunt gazele de ardere de la incineratorul  pentru cadavre de pasari ( functionare cu motorina) si de la centrala termica ( functionare cu  combustibil gazos GPL).

In tabelul 9.1 sunt prezentate punctele de emisie si caracteristicile echipamentelor de depoluare.

Tabel 9.1

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus (P) sau Existent (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producere agent termic in centrala termica pe GPL | Cos de dispersie gaze de ardere cu tiraj natural | CO, SOx, NOX, pulberi | kit evacuare gaze de ardere | E |
| Incinerare pasari rasa grea | Cos de dispersie incinerator | CO,SOx, NOx, pulberi, TOC | Cos evacuare gaze de ardere | E |

9.1.2 Emisii din surse difuze

Emisii din surse stationare nedirijate si masuri de reducere

Sursele stationare de emisie nedirijata a poluantilor in atmosfera de pe amplasamentul fermei avicole sunt reprezentate de sistemele de ventilatie si clapetii de admisie ai halelor de crestere.In tabelul 9.2 sunt prezentate punctele de emisie si masurile de reducere a poluantilor.

Tabel 9.2

| Faza de proces | Sistem de retinere poluanti/Punctul de emisie | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de crestere a puilor la sol (reproductie rase grele) - hale | -Ventilatoare, fara sistem de retinere a poluantilor, care asigura exhaustarea fortata a aerului din interior/ Sistemul de ventilatie al halei -Clapeti de admisie/evacuare aer in hale | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi CO2 | -aplicarea tehnicilor nutritionale,acceptate la nivel national prin care se reduc cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit mirosul de amoniac; - sistem de adapare prin picurare (se evita umezirea asternutului); -controlul automat al microclimatului in interiorul halelor |
| Sistemul de crestere a puilor la sol (reproductie rase grele) - hale | -Ventilatoare, fara sistem de retinere a poluantilor, care asigura exhaustarea fortata a aerului din interior/ Sistemul de ventilatie al halei -clapeti de admisie/evacuare aer in hale | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi CO2 | -aplicarea tehnicilor nutritionale,acceptate la nivel national prin care se reduc cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit mirosul de amoniac; - sistem de adapare prin picurare (se evita umezirea asternutului); -controlul automat al microclimatului in interiorul halelor |

Emisii fugitive

Emisiile fugitive de pe amplasamentul fermei avicole S.C. BANVIT  FOODS  S.R.L. si masurile de reducere a acestora sunt prezentate in tabelul 9.3.

Tabel 9.3

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor solide la platforma de dejectii | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi | -mentinerea dejectiilor solide in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac; -valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti,pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole; -transportul dejectiilor solide se face cu mijloace de transport adecvate dotata cu prelata pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros |
| Descarcarea/depozitarea furajului | Pulberi | -intretinerea corespunzatoare a tubulaturii si supravegherea operatiilor de incarcare/descarcare. |
| Bazin vidanjabil aferent platformei de depozitare dejectii | Amoniac(NH3), H2S | -acoperirea cu capac a bazinului vidanjabil |

Emisii din surse mobile de poluare – emisiile eliberate in aer de utilajele auto si mijloacele de transport sunt prezentate in tabelul 9.4

Tabel 9.4

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport si utilajele auto | CO, NOx,CO2,SO2, | - pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate in atmosfera se va urmari ca autovehiculele si utilajele auto sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica,prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice si reparatiilor. |

9.1.3 Este obligatoriu sa nu existe alte emisii semnificative in atmosfera, cu exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4 Titularul de activitate are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.5 Titularul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

9.1.6 Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie.

9.1.7 In cazul functionarii necorespuzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

- Sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea, in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- Sa notifice in cel mai scurt timp: APM Constanta, GNM - comisariatul Judetean Constanta in legatura cu defectiunea, durata acesteia,modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/echipamentului de depoluare, perioada in care a functionat fara sistem de depoluare;

- Sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea acesteia.

9.1.8 Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare, altele decat cele normale, ale instalatiilor de depoluare/evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect, descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare  fara instalatie de retinere  poluanti, data repunerii in functiune).

9.2. Emisii in APA

### 9.2.1. Sursele de ape uzate

Din functionarea fermei de crestere a puilor la sol în vederea formării adulților pentru  fecundare și ouat (reproducție rase grele), rezulta ape uzate tehnologice si ape uzate menajere.

Apele uzate tehnologice  rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor, la sfarsitul ciclului de crestere si apele uzate de tip menajer, sunt  dirijate catre bazinul vidanjabil de 100 mp.

Apele pluviale provenite din  incinta fermei  sunt colectate prin rigole perimetrale halelor de productie  si sunt descarcate  gravidational catre terenurile adiacente. Rigolele sunt betonate  si au adancimea si latimea de 50cm.

Levigatul provenit de la platforma pentru depozitarea dejectiilor este colectat in bazin betonat vidanjabil cu V=8 mc adiacent platformei.

9.2.2 Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

- Vidanjarea bazinului betonat  pentru ape uzate tehnologice ori de cate ori este necesar ;

- Intretinerea corespunatoare a bazinelor colectoare ;

- Utilizarea de substante si produse pentru dezinfectie certificate, in concentratiile indicate in fisele tehnice de siguranta.

9.3 Emisii in SOL, APE SUBTERANE

9.3.1 Surse posibile de poluare

In cadrul fermei avicole, potentialele surse de poluare ale solului/subsolului si apelor subterane sunt urmatoarele:

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, industriale, ambalajelor;

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor;

– scurgeri de ape uzate menajere din reteaua de canalizare interna ;

– evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

– fisurari accidentale ale conductelor de canalizare interna;

– pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

– gestionarea necorespunzatoare a dejectiilor pe amplasamentul fermei (depozitarea dejectiilor pe caile de acces si antrenare de poluanti prin apa pluviala);

– depunerea dejectiilor pe terenurile agricole, neconforma cu codul bunelor practici agricole;

– scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor.

9.3.2 Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

In cadrul fermei, dejectiile sunt stocate temporar pe platforma special amenajata in acest scop.

Apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfasurarea activitatii.

Pentru protectia solului si a apei subterane, titularul detine o platforma pentru depozitarea dejectiilor si asternutului, in suprafata de 360 mp cu paviment betonat marginita in lateral  cu parapet de protectie pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe  si descarcare in bazin vidanjabil cu V= 8mc .

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- Depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din material adecvata,rezistente la coroziune specifica, in spatii special amenajate cu paviment betonat;

- Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

- Sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare, etc.,

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

- CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

### 10.1.1. Emisii in aer si mirosuri

## Emisiile in aer nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie prevazuta in Tabelul 10.1.3 al prezentei autorizatii.

- Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata, usor de analizat pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare prevazute si valorile limita de emisie stabilite.

- Un raport care rezuma emisiile in aer trebuie depus la APM Constanta ca parte a R.A.M.

#### Emisii atmosferice din surse dirijate rezultate din activitate

Sursele emisiilor punctiforme rezultate din activitatea desfasurata in ferma avicola, evacuate in atmosfera, sunt prezentate in tabelul 10.1.2. 1.

Tabelul 10.1.2.1

| Instalatia | Sursa / Punct de emisie (Cos / Facla) | Poluant |
| --- | --- | --- |
| Incineratoare - functionare GPL | Cos de dispersie | CO SO2 NOx Pulberi TOC |
| Centrala termica ce utilizeaza GPL | Cos de dispersie | CO SO2 NOx Pulberi |

#### 10.1.3	Valori limita de emisie

Emisiile punctiforme de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.3

Tabelul 10.1.3.

| Nr. crt | Instalatia | Sursa / Echipament de depoluare | Combustibil utilizat | Poluant | VLE* mg /Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incinerator | Cos de dispersie | GPL | CO | 170 |
|  |  |  |  | SO2 | 200 |
|  |  |  |  | NOx | 450 |
|  |  |  |  | pulberi | 50 |
|  |  |  |  | Valorile limita de emisie pentru combustibil gazos |
|  |  |  |  | Substante organice (exprimate in carbon total) TOC | 5 - perioada de referinta este de 24 ore |
|  |  |  |  | Valoarea limita de emisie a fost stabilita prin asimilare cu uzinele de incinerare a deseurilor industriale si orasenesti, prevazute prin Ordinul 462/1993, raportat la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 11%. |
| 2 | Central termica ce utilizeaza GPL | kit evacuare gaze de ardere | GPL | CO | 250 |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 |
|  |  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  |  | pulberi | 100 |

* VLE conform Ordin MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

## 10.1.4 Calitatea aerului

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.

Conform STAS12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zone protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

| Poluant | Media de scurta durata 30 min (mg/m3) | Media zilnica (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) – in zona halelor de crestere si in vecinatatea obiectivului reglementat | 0,3 | 0,1 |

1. Titularul activitatii are obligatia sa asigure reducerea mirosurilor prin:

- tehnici de furajare pe faze si hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima;

- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor si controlul permanent al

microclimatului;

- reducerea suprafetelor si a duratei de stocare a dejectiilor.

2. Titularul activitatii are obligatia sa asigure igienizarea halelor, a caminelor de canalizare interna precum si evacuarea ritmica a deseurilor. Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrari de intretinere) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

## 3.  Este interzisa stocarea temporara a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzator, in scopul evitarii si minimizarii emisiilor difuze.

## 4. Prin masuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi in forma uscata sa se faca in sisteme inchise               ( autovehicule cu toate suprafetele de transport inchise, containere inchise).

## 10.2 Emisii in APA

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

### 10.2.1.Tipuri de ape uzate si poluatii emisi

Sursele generatoare de ape uzate si poluantii generati de activitate in apele uzate sunt prezentate in tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1

| Poluant | Sursa generatoare | Natura apei | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| -materii in suspensie (MTS) -pH -CCO-Cr -CBO5 -NH4 -fosfor total -detergenti sintetici biodegradabili | Activitatea de igienizare a halelor si apele meteorice din zona platformei de dejectii | Ape uzate tehnologice | Bazin vidanjabil betonat |
| -materii in suspensie (MTS) -pH -CCO-Cr -CBO5 -NH4 - detergenti sintetici biodegradabili | Activitati administrative | Ape uzate menajere | Bazin vidanjabil betonat |
| -materii in supensie (MTS) -substante extractibile cu solventi organici | Scapari accidentale de combustibil sau uleiuri de la utilajele/mijloacele de transport auto | Ape meteorice | Colectarea prin rigole si evacuare gravitationala pe terenuri in afara amplasamentului |

### 10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limita admise  la  evacuare

| Nr.crt. | Tipul apei uzate | Mod de stocare, epurare,evacuare din ferma | Caracteristici de calitate normate | UM | VLA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate menajere | Bazin vidanjabil betonat | pH | unitati de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
| 2 | Ape uzate tehnologice de la igienizare a halelor Ape pluviale din zona platformei de dejectii | Bazin vidanjabil betonat Bazin vidanjabil betonat | pH | unitati de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
|  |  |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30,0 |

* NTPA-002 aprobat prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificarea si completata prin HG 352/2005.

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor.Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

- Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa exploateze constructiile si instalatiile de utilizare, evacuare si epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

- Titularul/operatorul de activitate trebuie sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanti in apa. Se interzic deversarile neautorizate si accidentale a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice.

- Pentru toate instalatiile in care se manipuleaza substante cu risc pentru apa, se vor prevedea masuri de intretinere curenta.

- Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligatia de a verifica anual si de a intretine permanent starea instalatiilor de evacuare a apelor uzate si a platformei de depozitare a dejectiilor solide.

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale va contine reglementari pentru un eventual incident, prin care sa se garanteze punerea in siguranta a instalatiei.

- In punctele in care pot rezulta substante periculoase pentru apa se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor pastra la indemana si in cantitati suficiente substante de neutralizare/tratare, in apropierea instalatiilor de manipulare a substantelor cu risc pentru apa.

- Este interzisa deversarea oricarei substante care polueaza apa de suprafata sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale; apele pluviale uzate din vecinatatea platformei de dejectii vor fi vidanjate de catre un operator economic autorizat;

- In situatia in care orice analize sau observatii privind calitatea sau aparitia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizatiei trebuie sa:

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la APM Constanta, in termen de 24 ore

10.2.3 Concentratii maxim admise pentru apa subterana

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane din zona de influenta a platformei de depozitare temporara a dejectiilor se vor urmari urmatorii indicatori de calitate ai apelor ce vor fi prelevate din forajele de observatie: pH, materii in suspensie, CCOMn, CCO-Cr, CBO5, reziduu filtrat la 1050C, azot total, fosfor total, azot amoniacal. In acest caz,valorile limita de referinta sunt stabilite conform prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

Tabel 10.2.3

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea de referinta |
| --- | --- | --- |
| 3 foraje: - un foraj amplasat in vecinatatea platformei de dejectii - in amonte - doua foraje amplasate in vecinatatea platformei de dejectii - in aval | pH | 7,60 |
|  | Materii in suspensie | Primul buletin de analiza va constitui valore de referinta |
|  | CCOMn | Primul buletin de analiza va constitui valore de referinta |
|  | CCO -Cr | Primul buletin de analiza va constitui valore de referinta |
|  | CBO5 | Primul buletin de analiza va constitui valore de referinta |
|  | REZIDUU FILTRAT LA 105˚ | Primul buletin de analiza va constitui valore de referinta |
|  | Azot total | Primul buletin de analiza va constitui valore de referinta |
|  | Fosfor total | Primul buletin de analiza va constitui valore de referinta |
|  | Azot amoniacal (N – NH4) | Primul buletin de analiza va constitui valore de referinta |

## SOL si SUBSOL

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente amplasamentului nu vor depasi valorile prag pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare.

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Indicator | UM | Simbol proba/adancime [cm]/Valori determinate | Ordinul MAPM nr. 756/1997 soluri de f. s./ f. s./ mai putin sensibila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PD (platforma dejectii solide) | HS (zona halelor) | V.N. | V.P.A. | V.P.I. |
|  |  |  | 15 cm | 30 cm | 15c cm | 30 cm |  |  |  |
| 1. | pH | - | 8,2 |  | 8,3 |  |  |  |  |
| 2 | Cupru | mg/kg su | 43,4 |  | 30,9 |  | 20 | 100/250 | 200/500 |
| 3 | Zinc | mg/kg su | 77,8 |  | 71,6 |  | 100 | 300/700 | 600/1500 |
| 4 | Azotiti | mgN/kg su | 0,66 |  | 0,61 |  |  |  |  |
| 5 | Fosfat total | mg/kg su | 22 |  | 50 |  |  |  |  |

In tabelul 10.3.1. sunt prezentate rezultatele determinărilor fizico - chimice  asupra calităţii solului, realizate înainte de solicitarea A.I.M. In cadrul amplasamentului au fost prelevate probe de sol, din 2 puncte, de la adâncimea de 15  cm:

Buletinele de analize aferente monitorizarii solului/subsolului in anul 2015 vor constitui referinta in vederea cuantificarii impactului activitatii asupra factorului de mediu sol.

## Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltratiile in sol.

## Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone stabilite, protejate impotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi si gaze.

## Indicatorii de calitate ai  probelor de sol prelevate si mentionate in Raportul de Amplasament trebuie sa se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/97 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

## Sunt interzise deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In cazul aparitiei unei deversari accidentale se va proceda la eliminarea acestora si se vor restabili conditiile anterioare producerii deversarilor.

## Stocarile temporare de materiale si deseuri se vor realiza cu asigurarea protectiei solului si  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etansate si izolate, dupa caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie sa planifice si sa realizeze anual, activitati de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, bazine, camine si guri de vizitare, in baza procedurilor interne de inspectie. La interval de 3 ani se va realiza expertizarea tehnica a depozitelor pentru dejectii cu societati specializate. Rezultatele expertizei vor fi incluse in RAM.

## 10.4  ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- functionarea ventilatoarelor si a pompelor;

- circulatia auto pe amplasament si in zona platformei de dejectii.

Receptori sensibili - nu sunt.

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88 – acustica in constructii – acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentul autorizat nu va depasi nivelul admis, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, astfel:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT), sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50 dB;

- in perioada noptii, intre orele 23.00-7.00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT) sa nu depaseasca 45 dB si curba de zgomot Cz 40 dB.

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intretine in stare corespunzatoare de functionare utilajele generatoare de zgomot, mijloacele de transport folosite si drumurile de acces.

# GESTIUNEA DESEURILOR

## 11.1  Deseuri produse, colectate, stocate temporar

Tipurile de deseuri rezultate din activitatea S.C. BANVIT  FOODS  S.R.L., modul de manipulare si depozitare sunt prezentate in Tabelul 11.1.

Tabelul 11. Lista deseurilor potential generate

| Tip deseu | Sursa | Cod deseu | Mod de depozitare temporara | Mod de valorificare /eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Cadavre pasari | Activitatea de crestere a pasarilor | 02 01 02 | Lada/container frigorific | Incinerare/Livrate catre un operator autorizat in vederea eliminarii |
| 2.Dejectii amestecate cu asternut de paie epuizat | Activitatea de crestere a pasarilor | 02 01 06 | platforma individuala de neutralizare | Livrate agentilor economici autorizati pentru a fi utilizate ca fertilizant pe terenuri agricole, pe baza de studii OSPA |
| 3.Namol provenit de la curatarea si intretinerea bazinelor pentru ape uzate, menajere si tehnologice | Activitatea de intretinere curenta | 02 02 04 | Fara depozitare temporara | Vidanjare cu agenti economici autorizati |
| 4.Cenusa de vatra* | Incinerere cadavre de pasari | 10 01 01 | Depozitare temporara in saci de polietilena | Livrate catre un operator autorizat in vederea eliminarii prin depozitare finala |
| 5.Deseuri de ambalaje din hartie/carton | Activitatea de igienizare a halelor dupa depopulare | 15 01 01 | Colectate separat in big-bags; spatiu special amenajat, | Eliminare/valorificare conform legislatiei specifice gestionarii ambalajelor si deseurilor de ambalaje. |
| 6.Deseuri de ambalaje din plastic | Activitatea de igienizare a halelor dupa depopulare | 15 01 02 | Colectate separat.Depozitate in spatiu special amenajat. | Livrate catre un operator autorizat in vederea reciclarii |
| 7.Deseuri de ambalaje cu continut de substante periculoase | Activitatea de igienizare a halelor dupa depopulare | 15 01 10* | Depozitate in spatiu special amenajat. | Livrate catre un operator autorizat in vederea eliminarii |
| 8.Ulei uzat | Activitati de intretinere a utilajelor/ autovehic. | 13 02 05* | recipient metalici | Livrare catre operatori economici autorizati dpdv al protectiei mediului, pentru valorificare |
| 9.Acumulatori |  | 16 06 05 | magazie | Predare in momentul achizitionarii acumulatorilor noi |
| 10.Anvelope uzate |  | 16 01 03 | magazie | Livrare catre operatori economici autorizati dpdv al protectiei mediului, pentru valorificare |
| 11.Deseuri sanitar - veterinare | Activitatea de crestere a pasarilor | 18 02 01 18 02 03 18 02 02* | Cutii speciale din carton/plastic; magazie | Incinerare/Livrate catre un operator autorizat in vederea eliminarii |
| 12.Tuburi fluorescente | Activitati de intretinere curenta | 20 01 21* | Container/pubela in spatiu special amenajat | Livrare catre operatori economici autorizati dpdv al protectiei mediului, pentru valorificare |
| 13.Deseuri municipale amestecate | Activitati administrativ | 20 03 01 | europubele | Livrate in vederea eliminarii prin depozitare |

NOTA:

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

- Toate deseurile vor fi stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate.

- Nu se va depasi capacitatea containerelor si a zonelor de stocare.

- Cenusa rezultata in urma incinerarii cadavrelor de pasari si depozitata temporar pe amplasament , in saci de plastic, se transporta la un depozit de deseuri nepericuloase in vederea eliminarii finale, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare şi lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, SECTIUNEA 6: Lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

# 11.2 Conditii privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament

Titularul autorizatiei trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri;

- Gestionarea deseurilor se va realiza fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

- Zonele de depozitare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate; nu se va depasi capacitatea de stocare a containerelor;

- Deseurile generate vor fi colectate selectiv conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si cu respectarea prevederilor Hotararii de Guvern nr. 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Se va aplica ierarhia deseurilor in scopul incurajarii prevenirii generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului;

- Valorificarea/eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in tabelul de mai jos al prezentei autorizatii integrate de mediu, in conformitate cu legislatia nationala de mediu. Nu vor fi valorificate/eliminate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil A.P.M. Constanta;

- Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare/eliminare trebuie transportate doar de operatori economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea legislatiei specifice in domeniu;

- Deseurile trebuie transportate de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare cu respectarea normelor privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator;

- Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata/expediere /transport /eliminare sau recuperare a deseurilor fara acordul scris prealabil al A.P.M. Constanta;

- Titularul activitatii are obligatia de a incadra fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor si de a asigura evidenta gestiunii deseurilor, pentru fiecare tip de deseu generat din activitatea proprie si sa o raporteze anual la APM Constanta, conform modelului prevazut in HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei privind deseurile, inclusive deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare; evidenta gestiunii deseurilor se pastreaza cel putin 3 ani;

- Titularul activitatii are obligatia sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri:hartie, metal, plastic si sticla;

- Titularul activitatii are obligatia sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor;

- Pasarile decedate in ferma, cat si cele care au decedat in cursul tranzitului (transportului) vor fi stocate temporar in camera frigorifica si eliminate prin incinerare in incineratorul fermei;

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deseurilor menajere, metalice, a deseurilor de ambalaje, a deseurilor provenite din activitatea de intretinere si reparatii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din constructii/demolari, la platformele de depozitare temporara a dejectiilor;

- Se interzice depozitarea deseurilor de orice fel pe platforma de depozitare temporara a dejectiilor;

- Conform prevederilor Ordinului nr. 296 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea Programului - cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, Anexa nr.1 ,pct.2.1,” de fiecare data cand dejectii provenite din zootehnie, produse de exploatatie si utilizate ca ingrasaminte organice sunt raspandite in afara zonei (suprafetei) agricole utile a fermei zootehnice respective (sunt exportate in afara fermei), va trebui furnizat un borderou contrasemnat de furnizorul dejectiilor si trebuie stabilit destinatarul la fiecare livrare. Acest borderou trebuie sa cuprinda cel puţin: numele şi adresa producatorului si destinatarului, cantitatea totala livrata, tipul si provenienta dejectiilor animaliere si data livrarii” ;

## Conditii de utilizare a dejectiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole:

- Este obligatoriu ca pentru terenurie agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie intocmit studiul pedologic si agrochimic intocmit de OSPA Constanta;

- Procesul de fertilizare cu ingrasaminte organice se va face dupa analizarea calitatii dejectiilor fermentate precum si a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

- Producatorul cat si utilizatorul dejectiilor stabilizate (deshidratate) sunt obligati sa respecte conditiile prevazute / mentionate in studiul pedologic si agrochimic intocmit de OSPA necesare utilizarii namolului rezultat din activitatea fermei pentru suprafetele agricole pe care urmeaza sa fie aplicate dejectiile;

- Nu se vor depozita sau lasa dejectii solide (gunoi) in gramezi pe camp, chiar si pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului si apei prin scurgerile din dejectiile spalate de ploi, cat si irosirea si pierderea azotului pe care il contin;

- Se va evita administrarea dejectiilor solide stabilizate (ingrasaminte organice) pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apa sau acopeirte cu zapade. De asemenea, nu se recomanda sa fie aplicate dejectiile solide stabilizate daca: solul este puternic inghetat, solul este crapat (fisurat) in adancime, sau sapat in vederea instalarii unor drenuri pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutura; campul a fost prevazut cu drenuri sau a suportat lucrari de subsolaj in ultimele 12 luni;

- Nu se vor aplica dejectii solide stabilizate (ingrasaminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apa si a captarilor de apa potabila, pe terenurile inclinate;

- Se interzice utilizarea dejectiilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- Titularul autorizatiei trebuie sã intocmeasca un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia A.P.M. Constanta si GNM -Comisariatul Judetean Constanta. Acest registru trebuie pastrat de titularul autorizatiei si sa contina minimum de detalii cu privire la: tipul deseului; codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea generata/valorificata/eliminata/stoc, modul de stocare provizorie/tratare/transport, cantitatea predata catre agentul economic valorificator/eliminator, date privind transportatorul deseurilor, detalii privind atestarea/autorizarea acestuia, date de identificare ale agentului economic care realizeaza valorificarea/eliminare deseurilor si de autorizare a acestuia, documentele de aprobare/transport ale deseurilor conform prevederilor legale.

- Evidenta gestiunii deseurilor proprii generate de pe amplasament se va face in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002, cu modificarile ulterioare si se va pune la dispozitia APM Constanta, anual, ca parte a RAM.

- Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- Se va elabora o procedura de inspectie si interventie, in caz de fisuri, pentru platforma de depozitare dejectii; Rezultatele inspectiei vor fi incluse in R.A.M.

# INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE      URGENTA.  SIGURANTA  INSTALATIEI

12.1.Situatii de urgenta

| Nr.crt. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj /intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | Foarte mic | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.1.1.Toate activitatile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

12.1.2.Toate persoanele care desfasoara o activitate in ferma trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

-drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

-cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atât pentru functionarea normala cât si pentru accidente sau cazuri de urgenta;

-echipamentul de protectie necesar;

-amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-masurile de prim-ajutor;

-alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cântar, curatarea anvelopelor, laborator etc).

12.1.3. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:

-organizarea activitatilor in ferma (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

-modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

-modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

12.1.4 Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

12.1.5. Titularul activitatii asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

12.2.Proceduri de urgenta

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.2.1.Sa asigure un Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale, care trebuie sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Acest plan trebuie sa include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2.2  Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale trebuie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.2.3 In conformitate cu Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale se stabilesc: componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluarii accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale; fisa poluantului potential; programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; componenta echipelor de interventie; lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; responsabilitatile conducatorilor.

12.3 Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta

12.3.1. Titularul activitatii trebuie sa notifice fara intarziere prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, APM Constanta, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie.

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

12.3.2. Titularul activitatii trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei, conform Cap. 14 - Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

12.3.3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei;

12.3.4. Dupa notificarea incidentului, titularul activitatii trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la APM Constanta raportul privind incidentul;

12.3.5. Titularul activitatii trebuie sa depuna la APM Constanta un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

12.3.6. Titularul activitatii trebuie sa notifice ABADL in cazul oricarui incident precizat in care are legatura cu deversarile in apa, imediat dupa incident;

12.3.7. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: ABADL, APM Constanta GNM Comisariatul Judetean Constanta, Directia de Sanatate Publica;

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU);

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

12.3.8. Titularul activitatii trebuie sa trimita o notificare scrisa la APM Constanta in cazul:

- incetarii permanente a activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parti sau a activitatii intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

12.3.9. Titularul activitatii are obligatia sa notifice in scris APM Constanta privind urmatoarele aspecte in termen de 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia operatorul a devenit o sucursala)

-masuri luate privind implicarea operatorului in administratie, intrarea operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare;

12.3.10. Titularul activitatii are obligatia sa notifice la APM Constanta orice modificare a instalatiei sau a procesului tehnologic anterior implementarii.

12.3.11. Termenele de raportare si frecventa raportarilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II).

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Generalitati

13.1.1. Analizele, determinarile necesare si prelevarea probelor pentru monitorizarea emisiilor vor fi realizate de catre laboratoare specializate, autorizate, pe baza de contract, cu personal calificat. Se vor folosi metodele de analiza standardizate descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/ mentionate in prezenta autorizatie, iar rezultatele determinarilor vor fi inregistrate pe toata perioada de monitorizare. Monitorizarea sa reflecte cu precizie valorile de emisie.

13.1.2. Titularul activitatii trebuie sa asigure realizarea prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, intretinerii si calibrarii in vederea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii.

13.1.3. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Constanta dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

13.1.4. Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

13.1.5. Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de reprezentantii APM Constanta si G.N.M-C.J Constanta.

13.2. Puncte de monitorizare

Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul organelor de control abilitate, sigur si permanent la urmatoarele punctele de prelevare si monitorizare:

Puncte de monitorizare a emisiilor in aer:

-kit-ul  de evacuare a gazelor arse de la centrala termica si cosul de dispersie al incineratorului;

Puncte de monitorizare a emisiilor de  poluanti in apa uzata menajera:

- bazinele  betonate  vidanjabile  pentru colectarea apelor uzate menajere si tehnologice;

Puncte de monitorizare a  emisiilor de poluanti in apa freatica:

# -forajele de observatie, amplasate  in vecinatatea platformei pentru depozitarea temporara a dejectiilor;

# Puncte de monitorizare a emisiilor de poluanti in sol:

# -limitrof platformei pentru depozitarea dejectiilor si in zona halelor;

Puncte de monitorizare a nivelului de zgomot:

-limita incintei amplasamentului, pe aliniamentul localitatii Dorobantu.

### 13.3 Monitorizatea factorului de mediu AER

### Monitorizarea emisiilor gazoase de la centralele termice si de la incinerator se va face in conformitate cu cerintele CEN/TS 15675-2009 - “Calitatea aerului. Masurarea emisiilor de la surse stationare.  Aplicarea SR EN ISO/CEI 17025/2005 pentru masuratori periodice”, SR EN- 15259/2008 “Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare.

### 13.3.1 Emisii din surse dirijate

Evacuarea gazelor de ardere de la centrala termica murale se realizeaza prin intermediul unui kit de evacuare gaze arse.

### Evacuarea gazelor de ardere de la incinerator se realizeaza prin intermediul unui cos de dispersie.

Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.

Tabelul 13.1.

| Nr.crt. | Punctul de prelevare al probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa prelevare probe si analiza poluant | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit–ul centralei termica | CO | Anual, luna ianuarie | SR EN 15058/2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  |  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  |  | Pulberi (PM10) |  | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |
| 2 | Cos dispersie incinerator | CO | Anual, luna ianuarie | SR EN 15058/2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  |  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  |  | Pulberi (PM10) |  | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |
|  |  | TOC |  | SR EN 13137/2002 |

Nota:

Se pot folosi si alte metode de analiza, standardizate sau acreditate.

La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.

Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi recalculate pentru conditii standard 293K si 101,3 kPa.

La analiza emisiilor in aer se vor inregistra urmatoarele date de referinta in cazul unor depasiri ale valorilor limita la emisii.

| Locul recoltarii | Data si ora recoltarii Incepere/terminare | Capac. de function. a instalatiei | Noxe | Valoarea calculata a emisiilor in cond. de referinta | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 13.3.2 Monitorizarea calitatii aerului

## Monitorizarea mirosului

## Pana la aparitia legislatiei specifice, monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea ci limitele stabilite prin STAS nr. 12574/87.

| Indicator de calitate analizat | Metode de analiza | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) -in zona receptorilor sensibili (zona rezidentiala) | STAS 10812-76 | In situatia existentei reclamatiilor |

## 13.4 Monitorizarea factorului de mediu apa

13.4.1 Monitorizarea emisiilor in apa evacuata

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si tehnologice, evacuate in reteaua de canalizare interioara si prin vidanjare, se va efectua conform prevederilor din Tabelul  13.2.

Tabelul  13.2.1

| Nr.crt. | Punct de prelevare al probei | Frecventa de monitorizate | Indicator de calitate analizat | Metoda de analiza VLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bazin vidanjabil pentru ape uzate tehnologice si menajere | Inaintea fiecarei vidanjari | pH | SR ISO 10523/2009 |
|  |  |  | MTS | STAS 6953-81 |
|  |  |  | CCO-Cr | SR ISO6060-96 |
|  |  |  | CBO5 | SR EN 1899 2/2002 |
|  |  |  | azot amoniacal | SR ISO 7150-1/2001 |
|  |  |  | fosfor total | SR EN ISO 6878/2005 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | SR ISO 7875/2-96 SR EN 903:2003 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | SR 7587-96 |

- Emisiile in apa nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie mentionate in Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calitatii apei evacuate se va face conform precizarilor stabilite in Tabelul nr. 13.2. de catre laboratoare autorizate/specializate.

- Se interzice descarcarea continutului vidanjelor in cursurile de apa de suprafata, pe malurile acestora sau pe terenurile din zona.

- Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va tine o evidenta in scris, care va cuprinde:

- Data vidanjarii si locul de transport si descarcare al continutului vidanjei;

- Numarul de vidanje transportate si si volumul de apa uzata evacuat;

- Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

- Se interzice deversarea neautorizata a oricaror substante care polueaza mediul in apele de suprafata, apele freatice sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

- In situatia in care orice analize sau observatii privind calitatea sau aparitia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizatiei trebuie sa :

  - realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare

  - ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanta in termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

## 13.4.2 Monitorizarea calitatii apei subterane

Monitorizarea calitatii apei subterane se va realiza prin analiza calitatii apei prelevate din forajele de observatie a fermei avicole, situate in vecinatatea platformei de depozitare a dejectiilor, la indicatorii mentionati in tabelul 10.2.3. Valorile limita de referinta sunt stabilite conform prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

Tabel 13.2.2

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 foraje: - un foraj amplasat in vecinatatea platformei de dejectii - in amonte - doua foraje amplasate in vecinatatea platformei de dejectii - in | pH | semestrial | SR EN ISO 10523/2012 |
|  | Materii in suspensie |  | SR EN ISO 10304/2009 |
|  | CCOMn |  | SR EN ISO 10304/2009 |
|  | CCO -Cr |  | SR EN ISO 10304/2009 |
|  | CBO5 |  | SR EN ISO 8467-2001 |
|  | REZIDUU FILTRAT LA 105˚ |  | SR EN ISO 14911-2003 |
|  | Azot total |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |
|  | Azot amoniacal (N – NH4) |  |  |

Nota: La solicitarea APM Constanta si DADL Constanta, se vor analiza si alti indicatori. Prelevarea probelor se va face de catre reprezentantii unui laborator de analiza autorizat/specializat.

13.5  Monitorizarea factorului de mediu SOL/SUBSOL

### In vederea analizarii influentei activitatii desfasurate asupra calitatii solului de pe amplasamentul fermei avicole, se va realiza monitorizarea la indicatorii de calitate mentionati in tabelul 13.3.

### Prelevarea si analizarea probelor se va face de catre laborator autorizat. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinta prevazute in Ordinul MAPPM nr.756/1997.

### Tabel 13.3

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metode de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| PD-platforma de stocare dejectii HS- in zona halelor | pH | O data la doi ani, incepand cu data emiterii AIM ( prima prelevare se va realiza in luna august 2016) | ISO 10390/2005 |
|  | Cu |  | SR ISO 11047-99 |
|  | Zn |  | SR ISO 11047-99 |
|  | Azotiti |  | ISO 26777/A99-2006 |
|  | Fosfat total |  | HACH 8178 HACH 8190 |

## 13.6  Monitorizarea deseurilor

13.6.1. Deseurile tehnologice

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Operatorul are obligatia intocmirii unui dosar complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest dosar trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor.

## Aceste date trebuie raportate APM Constanta, ca parte a RAM

13.6.2 Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Raportatea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

13.7 Monitorizarea zgomotului

Nu este cazul

Distanta fata de cea mai apropiata zona rezidentiala  este de cca. 1,67 Km.

# 13.8  Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase - operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite.

# 14. RAPORTARI LA AUTORITATEA DE MEDIU SI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

1. A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea S.C.  BANVIT  FOODS  S.R.L. - Ferma pentru cresterea puilor rasa grea, comuna Nicolae Balcescu, sat Dorobantu, ferma 16+18,  judetul Constanta, in Registrul Public conform cerintelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Daca operatorul considera ca anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile respective sa nu fie publicate in Registru, asa cum este prevazut in Hotarare. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie sa precizeze clar informatiile respective si sa ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

2. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

4. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la APM Constanta in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in R.A.M.

5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de A.P.M. Constanta.  Registrele trebuie pastrate pe amplasament si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta si G.N.M-CJ Constanta in orice moment.

6. Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor,

calibrarilor trebuie depuse la sediul APM Constanta in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

7. Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment .

8. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, dupa evaluarea rezultatelor test.

14.1.9. Titularul activitatii trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre A.P.M. Constanta si titularul autorizatiei

- autorizatia integrata de mediu

- solicitarea

- raportarile catre APM Constanta

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante

Un raport privind rezultatele monitorizarii calitatii apelor trebuie depus anual la APM Constanta iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apa pe categorii.

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

14.3. Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- emisiile din instalatii;

- planul de management nutritional;

- managementul deseurilor;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilitati;

- programul de managementul de mediu – raportul pe anul precedent si propunerile pentru anul in curs si un raport asupra performantelor inregistrate;

- registrul emisiilor de poluanti;

- rezultatele monitorizarilor efectuate;

- Raport privind sesizarile inregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# Raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare.

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | anual | Pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | anual | Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an pentru anul anterior |
| Raportarea situatiei gestiunii deseurilor, potrivit HG 856/2002 | lunar | Pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna anterioara |
| Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale | Cu ocazia producerii | In cel mult 2 ore de la producere |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in aer | anual | Ca parte a R.A.M, pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent . |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa uzata | Anual | Ca parte a R.A.M.,pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa subterana | semestrial | 10 zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea /Ca parte a R.A.M |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor de poluanti in sol | O data la doi ani, incepand cu data emiterii AIM | Ca parte a R.A.M. |
| Reclamatii (acolo unde apar) | Ori de cate ori apar | In luna urmatoare primirii acesteia |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificarile in caz de oprire/ pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii |
| Plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificarii | Situatia de functionare necorespunzatoare semnalata | Nr. de ore de functionare necorespunzatoare | Masuri de remediere a functionarii necorespunzatoare | Data remedierii | Nr. total de ore de functionare necorespunzatoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 titularul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Sa solicite o noua autorizatie integrata de mediu cu minim 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Titularul autorizatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activitatii are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor si predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, titularul are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.27 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.28 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.29 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

16.  MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. BANVIT  FOODS  S.R.L., după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiilor;

- Oprirea alimentării cu energie electrică  şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie IED | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare. |
| Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei. |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului |
| VLE | Valori Limita de Emisie Masa exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluandu-se in considerare nici o dilutie. |
| Modificare in exploatare | O schimbare in ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Operatiunea de eliminare a deseurilor | Orice operatiune de eliminare a deseurilor inclusa in OUG 78/2000, aprobata prin Legea 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare |
| Operatiunea de valorificare a deseurilor | Orice operatiune de valorificare a deseurilor inclusa in OUG 78/2000, aprobata prin Legea 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| dB(A) | Decibeli (ponderati) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |
| C.J.G.N.M. | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |

ANEXA  I – Planuri de incadrare in zona si de amplasament

Fig. 1 - Plan incadrare in zona – S.C. BANVIT  FOODS  S.R.L.

Fig.2 - Plan de amplasament - S.C. BANVIT  FOODS  S.R.L.

# ANEXA  II –  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalatiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod postal /Cod tara |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principala |  |
| Volumul productiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numarul instalatiilor |  |
| Numarul orelor de functionare pe an |  |
| Numarul angajatilor |  |
| Numarul autorizatiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de masura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Productie

| Tip produs | Unitate de masura | Productie maxima proiectata | Productie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie si combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizati | Continutul de sulf | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamatii

| Reclamatii de mediu | Numar | Solutionare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamatii primite |  |  |  |
| Reclamatii care cer o actiune corectiva |  |  |  |
| Categorii de reclamatii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terti | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa subterana |  |  |  |
| Apa de suprafata |  |  |  |
| Apa municipala |  |  |  |

Emisii in aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Cos | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de catre terti.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE masurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafata in adancime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinte mai putin sensibile (mg/ kg substanta uscata) | Valori masurate (mg/Kg substanta uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea inregistrata la momentul autorizarii (mg/l) | Valoarea masurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |