MINISTERUL MEDIULUI,                                       AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU

APELOR ȘI PĂDURILOR                                            PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CONSTANŢA

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei: 4/02.08.2013 actualizata in 04.09.2020 si cu nr. xx din xx.xx.2024

Valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine  viza anuală.

Titularul autorizaţiei: S.C.AVICOLA LUMINA SA

Locaţia activităţii: comuna Lumina, judeţul Constanţa

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6  Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:

a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea nr. 278/2013;

- Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:

Cod CAEN: 0147 (rev.2)    cresterea pasarilor –  0124(rev.1)

Cerere înregistrată la APM Constanta cu nr. 13734/12.10.2016

DIRECTOR EXECUTIV,                                                        ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF                           			                    Lavinia-Monica ZECA

Intocmit,

Consilier Anca CARACUDĂ

CUPRINS

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ................................ 4

- TEMEIUL LEGAL ....................................................................................................... 4

- CATEGORIA DE ACTIVITATE………………………………………………………... 6

- DOCUMENTATIA SOLICITARII ……………………………………………………... 7

- MANAGEMENTUL ACTIVITATII ……………………………………………………. 9

- MATERII PRIME SI AUXILIARE ……………………………………………………... 11

- RESURSE DE APA, ENERGIE, GAZE NATURALE ………………………………… 13

- descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente

pe amplasament ……………………………………………………………………….. 18

- instalatia pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu ……………………………………………………………….. 30

- concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivelul de zgomot ……………………………………………. 35

- gestiunea deseurilor ………………………………………………………………. 42

- prevenirea si managementul situatiilor de urgenta ………………. 68

- monitorizarea activitatii ……………………………………………………….. 70

- raportari  catre agentia de  protectie a mediului …………………..  75

- obligatiile titularului activitatii ………………………………………….. 79

- managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor …………………………………………………………………………….. …………………… 82

17. glosar de termeni ……………………………………………………………………. 84

Anexa I – plan de incadrare in zona ……………………………………………….  85

ANEXA ii – plan de amplasament ……………………………………………………..  86

anexa III – modelul raportului anual de mediu …………………………….. 87

Introducere

Autorizaţia integrate de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine  viza anuală.

Titularul activităţii va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrate de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020.

În cazul în care autoritatea competenta pentru protectia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare .

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizaţii de mediu se santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Autorizația de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Fișa de prezentare și declarație revine titularei activităților.

Autorizatia  contine 90 de pagini impreuna cu anexele.

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigură că:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizata eficient in conformitate cu recomandarile BREF;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, care respecta prevederile Anexei 3 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta.

Scopul autorizatiei

Autorizatia impune conditiile de desfasurare a activitatii instalatiei din punct de vedere al protectiei mediului. Autorizatia este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluarii, definite prin Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intreg sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. AVICOLA LUMINA SA

Sediul: comuna Lumina, judeţul Constanţa

Telefon: 0241 251 150;

Fax: 0241 251 050

e-mail: vasile.bunduc@avicolalumina.ro

Cod Unic de Inregistrare:2430063

Registrul Comerţului: J13/3498/1991

2.	TEMEIUL LEGAL

Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative :

- Decizia de aplicare UE 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu completari si modificari, aprobate prin Legea nr. 123 / 2020;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Hotărârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenta  deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata prin Hot. Guv. 210/28.02.2007( M.O. 187/19.03.2007),  raportat la Catalogul European al deşeurilor amendată de decizia 2001/119 a U.E.;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002;

- H.G. nr. 235/07.03.2007( M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a amabalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- Legea nr. 96 din 12 aprilie 2024 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman;

- H.G. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. 398/11.05.2005) si prin Hot. Guv. 210/28.02.2007 (M.O. 187/19.03.2007);

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului 24/2016 (M.Of. 664/30.08.2016), privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora;

- Ordinul MMGA nr.161/2006(M.O 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă(Anexa fiind publicată în M.O.511 bis/13.06.2006);

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

Incalcarea prevederilor legislatiei mentionate mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale :

6.6. , pct. a) - Cresterea intensiva a pasarilor de curte, cu capacitati de peste 40.000 de locuri pentru pasari,  asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea nr. 278/2013;

- Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:

Cod CAEN: 0147 rev.2 (0124 rev.1)  cresterea pasarilor.

Cod CAEN 5210 rev.2 (6312 rev. 1) depozitǎri

Cod CAEN: 4632 rev 2 (5132 rev. 1) comerţ cu ridicata al cǎrnii şi produselor din carne

# Motivarea deciziei

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, tinand cont de observatiile  primite de la autoritati, precum si observatiile membrilor C.A.T., A.P.M. Constanta a luat decizia de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. 4/02.08.2013 actualizata in 04.09.2020.

Motivele actualizarii autorizatiei integrate de mediu sunt urmatoarele:

- Inlocuirea utilajelor din halele H1, H2 si H3 din cadrul Modulului 3. Halele H1, H2 si H3 erau echipate cu utilaje specifice pentru cresterea puicutelor, capacitatea maxima a acestora fiind de 150.000 locuri/hala/an. In prezent aceste utilaje au fost inlocuite cu utilaje specifice pentru cresterea gainilor ouatoare in voliere, capacitatea maxima a halelor fiind de 41.610 locuri/hala/an.

- Punerea in conservare a urmatoarelor dotari, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr.12 din 25.01.2023 emisa de ABADL :

- Forajul de alimentare cu apa P2 ce asigura rezerva de incendiu;

- 7 bazine betonate vidanjabile cu V=30 mc fiecare aferente modulelor 1,2 3 si 5 ce colectau apele uzate tehnologice (de spalare a halelor la sfarsitul ciclului de crestere);

- 2 bazine betonate vidanjabile cu V=80 mc aferente modulului 4 ce colectau apele uzate tehnologice (de spalare a halelor);

- Reteaua de canalizare dintre halele modulului 4 si bazinele vidanjabile aferente acestora, realizata din azbociment cu Dn=250 mm si Ltot=182 m.

- Reteaua de canalizare dintre halele modulelor 1,2,5 si 3 si cele 7 bazine vidanjabile, realizata din canivouri de beton (0,60mx0,40m) cu Ltot=260 m.

Activităţi desfăşurate pe amplasament:

-creşterea intensivă a gainilor ouatoare – capacitatea maxima a instalatiei este de 677.812 locuri/serie;

Numar de cicluri de crestere (serii)/an:

- tineret de inlocuire (puicute) – 2,5 serii/an;

- gaini ouatoare adulte – 0,9 serii/an.

Produsele obtinute:

-	Tineret de inlocuire (puicute) ;

-	Gaini ouatoare reformate;

-	Oua de consum, codificate functie de sistemul de crestere , astfel:

• 	cifra 1 – pentru oua provenite de la gaini crescute in sistem extensiv (Free range);

•	cifra 2 – pentru oua provenite de la gaini crescute in hale, la sol sau in voliere;

•	cifra 3 – pentru oua provenite de la gaini crescute in baterii (custi imbunatatite).

-sortarea, inscripţionarea şi depozitarea ouǎlelor, cu capacitatea staŃiei de sortat tip OMNIA XF 125 de 45.000 ouă/oră şi a depozitului de 2.500.000 ouă

-depozitarea preparatelor din carne congelatǎ şi refrigeratǎ.

# 4.   DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu actualizata, întocmită de S.C. AVICOLA LUMINA SA, comuna Lumina, jud.Constanţa, înregistrată la  A.P.M. Constanta cu nr. 7596/31.05.2017;

- Formular de solicitare pentru actualizarea autorizatiei integrate de mediu elaborat de Armeanu Cristina Adriana I.I. - Elaborator atestat, inregistrat in  Registrul expertilor atestati pentru elaborarea de studii de mediu, Certificat Seria RGX nr.245/31.05.2022;

- Tehnici de management;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.12 din 25.01.2023 valabila pana la data de 31.01.2026 privind :Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la Complexul Avicol Lumina, comuna Lumina, jud.Constanta.

- Contract nr. 20 / 07.11.2011 incheiat cu RAJA S.A., privind furnizarea / prestarea serviciului de alimentare cu apa potabila si de canalizare;

- Contract de prestari de servicii incheiat la data de 19.01.2016 cu REP NAV STAR S.R.L. privind colectarea apelor uzate menajere si golirea foselor septice

- Contract de prestari servicii nr. 10/11.01.2007 incheiat cu TRACON S.R.L., de prestare a serviciului de salubrizare prin depozitarea deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special;

- Contract de colectare si eliminare deseuri alimentare nr. 91/10.01.2014, incheiat cu SC ECO FIRE SISTEMS SRL pentru preluarea, transportul si neutralizarea prin incinerare a deseurilor rezultate;

- dovadă privind achitarea tarifului de 2500 lei cu chitanta 57914 / 31.05.2017 .

Scopul

- Instalaţia I.E.D. va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 90 de pagini şi isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala .

- In cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la A.P.M. Constanta.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se  santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

- Prezenta Autorizaţie Integrata de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; nimic din prezenta Autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona principală a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii va conduce la înlocuirea de către A.P.M. Constanta a anexelor corespunzătoare care fac parte integranta din Autorizaţie, titularul autorizaţiei fiind obligat sa prezinte in acest scop la A.P.M. Constanţa orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Operatorul este obligat sa notifice A.P.M. Constanţa orice modificare afectând activitatea I.E.D.sau orice parte a activităţii.

- Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Actualizarea  autorizatiei integrate de mediu

Prezenta autorizaţie poate fi actualizata, de către A.P.M. Constanta în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la solicitarea titularului de activitate.

Reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie,

- schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor,

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducere de tehnici speciale şi măsuri de management,

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare,

- emiterea unor noi reglementări legale.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Activitatea se va desfasura in urmatoarele conditii:

5.1. Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5.4.  - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Titularul activitatii are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

4. Titularul activitatii trebuie sa aiba la dispozitie in orice moment piesele de schimb pentru partile de instalatie ce servesc direct protectiei aerului, apei si solului.

5.2. Actiuni de control

1. Titularul activitatii are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Titularul activitatii va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Titularul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Constientizare si instruire

1. Titularul activitatii trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de

pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Titularul activitatii are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Titularul activitatii trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind

performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

5.4. Raportari

1. Titularul activitatii trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hârtie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerintele inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.5. Notificarea autoritatilor

1. In cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta.

2. In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului titularul activitatii are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Transmiterea se efectueaza prin fax. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu original.

# 6. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Pentru activitatea de crestere a pasarilor, materiile prime si materialele auxiliare utilizate, sunt urmatoarele:

| Principalele materii prime/materiale | Cantitati | Modul de stocare |
| --- | --- | --- |
| Gǎini ouǎtoare | 547.812 capete/serie | In hale de crestere: in baterii imbunatatite, in voliere, la sol ,free range |
| Puicute | 130.000 capete/serie | In hale de crestere, in voliere |
| Furaje | Cca.15.000 t/an | Buncăre exterioare pentru furaje |
| Gaz metan | Cca.15.000 Nmc/an | - |
| Motorina | Cca. 170 to | Statie mobila de alimentare cu motorina dotata cu rezervor cu capacitatea de 12 mc si pompa de alimentare |
| Apa potabilǎ pentru adapare, pentru igienizare hale si racire hale, filtre sanitare | 10.000 mc/an | Preluata din subteran şi stocată în doua rezervoare de inmagazinare din polstif cu volumul de 80 mc fiecare. |
| Medicamente, antibiotice, vaccinuri | 1.950 litri/an | In magazia de produse sanitar- veterinare, amenajată în clădirea filtrului sanitar în ambalajele originale |
| Materiale pentru igienizare - detergenti si produse biocide | Cca.5.700 l/an | Nu se depoziteaza pe amplasament. Se comanda punctual, in perioada cand se realizeaza igienizarea halelor. Stocarea temporara se realizeaza in ambalajul original, in magazia de materiale. |
| Energie electricǎ | 1.168.520 kWh | - |
| Uleiuri hidraulice, uleiuri de motor, piese de schimb | Functie de necesitati | In ambalajele originale, pe rafturi în incinta magaziei |

Substante chimice utilizate pe amplasament:

Substantele chimice utilizate pentru igienizare, utilizate in cadrul fermei AVICOLA LUMINA SA, sunt clasificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), iar cele biocide sunt inregistrate in Registrul National al produselor biocide

Pe amplasament sunt prezente substantele/ preparatele chimice prezentate in tabelul de mai jos.

Cantitatile mici de substante periculoase indica faptul ca nu este necesara elaborarea Planului de urgenta interna conform Legii nr. 59/2016 privind controlul pericolelor de accidente majore.

| Denumirea materiei prime, a substantei sau preparatului chimic | Numele substantei active | Nr.CE | Nr.CAS | Fraze de pericol | Cantitate maxima existenta in stoc* (to) | Cantitate relevanta conf.Legii 59/2016 | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Col. 2 din partea I sau II (to) |  |
| Detergenti |
| ECOFOAM PLUS | Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate -Hidroxid de sodiu -2-(2-butoxy ethoxy)ethanol -Dodecanol | 200-573-9 215-185-5 203-961-6 203-982-0 | 64-02-8 1310-73-2 112-34-5 - | H302,H314,H318, H319, H400 | 0,150 | 100 | Nu se depoziteaza pe amplasament. Se comanda punctual, in perioada cand se realizeaza igienizarea halelor. Stocarea temporara se realizeaza in ambalajul original, in magazia de materiale. |
| CLEAN A-NP 26 | -Acid nitric -Acid fosforic | 231-714-2 231-633-2 | 7697-37-2 7664-38-2 | H302,H314,H318, H319, H400 | 0,125 |  |  |
| Produse biocide |
| Substante dezinfectante (ex.VIROSHIELD) Biocid grupa 1-tip 3 Nr.aviz 1693BIO/03/ 12.24 | - Glutaral -Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides | 203-856-5 270-325-2 | 111-30-8 68424-85-1 | H302,H312, H314,H317, H332,H334, H400 | 0,175 | 100 | Nu se depoziteaza pe amplasament. Se comanda punctual, in perioada cand se realizeaza igienizarea halelor. Stocarea temporara se realizeaza in ambalajul original, in magazia de materiale. |
| Substante dezinfectante (ex.VIREX) Biocid grupa 1-tip 3 Nr. aviz 538BIO/03 / 12/24 | -Potassium monoper -sulphate - Sodium dichloroiso- cyanurate - Sulphamic acid | 274-778-7 220-767-7 226-218-8 | 70693-62-8 2893-78-9 5329-14-6 | H302, H314, H317,H318, H411 | 0,160 |  |  |
| RACAN- sau alte rodenticide Biocid grupa 3-tip 14 | 3-(3biphenyl 4-yl-1,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxy-coumarin | 259-978-4 | 56073-07-5 | H300, H310, H330, H 360, H372, H400, H410 | 0,120 |  |  |
| Substante dezinfectante DEPTAL G (ARCOSOL TE) Biocid grupa 1-tip 4 Nr. aviz 4667BIO /04/06.23 | 28,5% (4,3% cor activ) | 231-668-3 | 7681-52-9 | H290,H314,H335,H400,H410 | 0,200 |  |  |
| Combustibil |
| Gaze naturale | . | Fara clasificare | 8006-14-2 | H220, H280 | - | - | Nu se depoziteaza pe amplasament. |
| Motorina | - | 68334-30-5 | 649-224-00-6 | H226H332, H351,H315, H304, H373, H411 | 10,85 | 2500 | In rezervorul statiei mobile de alimentare cu V=12 mc, si in rezervoarele electrogene-ratoarelor V=200l si V=450l. |

| Nr. Crt. | Denumire substanta | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | VIROGUARD grupa III-a de toxicitate | 450 litri |
| 2. | VIROSHIELD grupa III-a de toxicitate | 1025 litri |
| 3. | STRONG grupa III-a de toxicitate | 375 kg |
| 4. | RACAN grupa III-a de toxicitate | 300 kg |

La sfârşitul fiecarei serii de crestere pentru puicute/adulte se execută igienizarea şi dezinfecţia halelor.

6.1 Titularul de activitate/operatorul, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

6.2 Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3 In cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate, certificate sanitar-veterinare, fise de siguranta intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 şi Regulamentului (EC) nr. 1272/2008. In cadrul fermei se vor utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

6.4 Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi stocate in conditii corespunzatoare clasei din care fac parte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.5 Titularul activitatii/operatorul va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu recomandarile celor mai bune tehnici (Sectiunea 5.3.1 din BREF ILF), respectiv masurile preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti, in principal azot si fosfor, excretati de animale. Se vor avea in vedere:

- imbunatatirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteina bruta si fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rationala de substante pentru producerea cresterii, utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluarii solului;

- hranirea pe faze de crestere astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate functie de varsta si cerintele pasarilor.

6.6  Utilizarea materiilor prime si materialelor va urmari respectarea practicilor BAT in domeniu:

- analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei acestora;

- studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri care prevad modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului sa fie minim sau nul.

6.7  Orice modificare privind materiile prime si materialele folosite va fi notificata in scris autoritatii competente de mediu.

# 7. 	APă, ENERGIE, CombustibilI

  - APA

    - Alimentarea cu apă

Apa din subteran este folosita in scop igienico – sanitar, pentru adaparea pasarilor , racirea halelor si igienizarea lor.

Apa din subteran , din forajele 1 si 3 este folosita in scop igienico-sanitar, pentru adaparea pasarilor si tehnologic (igienizare hale de crestere).

Pentru baut se foloseste apa imbuteliata.

Apa din reteaua R.A.J.A. S.R.L. este folosita ca rezerva de incendiu si pentru cazurile de forta majora (in caz de avarie la sursa proprie sau in caz de temperaturi foarte ridicate, cand este necesara suplimentarea volumelor de apa la sistemele de racire).

- Sursa :

- Subterana : forajele P1 si P3 de alimentare cu apa tehnologica, cu urmatoarele caracteristici:

| Sursa | Caracteristici | Coordonate STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
|  | Q (mc/h si l/s) | H (m) | NHs (m) | NHd (m) | Dn (mm) |  |
| P1 | 8 (2,22 l/s) | 30 | 6 | 8 | 250 | X(N): 315830.75 ; Y(E): 783473.45 |
| P2 dezafectat | 3,6 (1 l/s) | 43 | 7 | 16 | 250 | X(N): 315841.10; Y(E): 783902.63 |
| P3 | 4,32 (1,2 l/s) | 65 | 20 | 42 | 250 | X(N):315946.55; Y(E):783436.63 |

- Reteaua de alimentare cu apa a localitatii Ovidiu, administrata de SC RAJA SA Constanta, conform contract nr.26/07.11.2011.

2. Volume şi debite autorizate:

- zilnic mediu:			204,0 mc/zi

- zilnic maxim:                        205,6 mc /zi

- anual mediu                         71.210 mc/an

- anual maxim                        71.380 mc/an

- Instalatii de captare:

- forajele sunt echipate cu pompe tip ZDS cu urmatoarele caracteristici: Q = 2 – 2,4 mc/h, H = 35 – 51 mCA, N = 0,37 kW, n = 2850 rot/min.

- bransament la reteaua RAJA S.A. (pana la vana de racord cu reteaua de distributie din incinta societatii) – conducta OL cu Dn = 75 mm si L = 170 m.

- Instalatii de aductiune, inmagazinare, tratare si distributie a apei

- conductele de refulare de la forajele P1 si P3 la rezervoarele de inmagazinare apa cu V tot = 160 mc sunt din polietilena avand L tot = 275 m. Conducta de la forajul P1 la rezervor are Dn = 32 mm, iar cea de la forajul P3 are Dn = 25 mm si L = 10 m;

Reteaua de distributie in interiorul societatii este executata din PEHD in lungime totala de 1705 m, cu Dn = 120 mm (L=308 m), Dn 90 mm (L=144 m), Dn 75 mm (L=115 m), Dn = 63 mm si Dn = 25 mm (L = 1138 m).

- 2 rezervoare de inmagazinare din polstif cu volumul de 80 mc fiecare, V tot = 160 mc;

- un rezervor de inmagazinare din polstif cu volumul de 23 mc, ce asigura rezerva de apa de incendiu;

- bazine de stocare apa pentru situatii accidentale, din polietilena cu V = 2 mc, la cele 9 hale aferente modulelor 3, 4, 5. Fiecare bazin tampon este dotat cu hidrofor cu H = 15 mCA si Q = 1 mc/h.

- din rezervorul de inmagazinare cu V tot = 160 mc, apa este distribuita catre consumatori prin intermediul unei statii de repompare echipata cu 2 pompe tip CB2 – 2CP32/2008, cu urmatoarele caracteristici: Q = 30 mc/h, H = 85 mCA, N = 4 kW, n = 2900 rot/min.

- instalatii de tratare: inainte de rezervorul de inmagazinare cu V = 160 mc, o parte din apa captata este tratata intr-o statie de demineralizare duplex. Liniile de demineralizare functioneaza alternativ si au un debit de 1,5 mc/h.

- Apa pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata din rezervorul de inmagazinare din polstif (rasini poliesterice armate cu fibra de sticla) cu V=23 mc.

Reteaua de incendiu este executata din azbociment, din conducte cu Dn = 250 mm si L = 1625 m, Dn = 125 mm si L = 340 m.

Pe reteaua de distributie sunt montati 15 hidranti de incendiu exteriori si 18 hidranti interiori. Timpul de refacere a rezervei de apa de incendiu este de 23 ore pentru rezervorul cu V = 23 mc (deservit de forajul P2) si 18 ore pentru rezervorul cu V = 160 mc.

In cadrul statiei de pompare PSI sunt montate 2 pompe de incendiu (1+1R) tip CX/A 120/20 cu urmatoarele caracteristici: Q = 9 mc/h, H = 55 mcA, P = 2,2 kW, n = 2850 rot/min.

- Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apă :

-Vzi max=   201 mc/zi

-Vzi med=  199,7  mc/zi

Cerinţa totală de apă :

-Vzi max=  205,6  mc/zi  (2,36 l/s)

-Vzi med=  204  mc/zi

Volum minim de apa asigurat in sursa (din subteran): 204 mczi

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

### Apele uzate colectate de reţeaua de canalizare existentă pe amplasament sunt: de tip menajer (de la filtrele sanitare şi pavilionul administrativ) şi tehnologice (de la igienizarea halelor in perioada de vid sanitar).

Volume de ape uzate evacuate

| Categoria apelor uzate | Receptor | Volum evacuat (mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual (mc/an) |
|  |  | mediu | maxim |  |
| Ape uzate | Stocare in bazine betonate vidanjabile | 4,2 | 5,2 | 1092 |

Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere este compusa din mai multe tronsoane si anume:

1.	Tronson 1 – intre fostul abator de necesitate (aflat in conservare), magazie, sala de sedinte, executat din conducta PPE cu Dn=110 mm, L=75m. Apele uzate de pe acest traseu sunt colectate intr-un bazin betonat, vidanjabil cu V=96 mc (6mx4mx4m);

2.	Tronson 2 – intre centrul de ambalare (Statia de sortare si depozitare oua) si cladire birouri, executat din conducte de azbociment cu Dn=250 mm si L=182 m. Apele uzate de pe acest traseu sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu V=30 mc (6mx2,5mx2m);

3.	Tronson 3 – intre filtrele sanitare de la modulele 1,2,3,5 si traseul nr.2, executat din conducta PPE cu Dn=110mm si L=635 m.

Apele uzate menajere provenite de la magazinul de desfacere a produselor specifice sunt colectate in bazin betonat vidanjabil cu V=4,5 mc (1,5mx1,5mx1,5m).

Reteaua de colectare a dejectiilor

Evacuarea dejectiilor din halele dotate cu baterii imbunatatite sau voliere se face in sistem uscat. Sub fiecare nivel de custi este amplasata o banda din material rezistent pe care sunt depuse dejectiile.

Cu ajutorul acestor benzi transportoare dejectiile sunt transportate periodic, la 3-5 zile, spre capatul in spate al bateriilor (pe o banda transportoare de cauciuc, cu L=18 m), apoi cad in canalul realizat in spatele bateriilor (sub acestea), de unde sunt preluate de o alta banda transportoare si evacuate in paturile de deshidratare (fostele bezine betonate ce colectau dejectiile lichide), destinate depozitarii temporare.

Evacuarea dejectiilor din halele cu dotari specifice sistemelor de crestere “Free range” sau “la sol”, se face cu incarcator frontal, in remorci, dupa depopulari, dupa care sunt depozitate in paturile de deshidratare a dejectiilor.

Din paturile de deshidratare, dejectiile sunt folosite la fertilizarea terenurilor agricole, conform conventiilor incheiate cu terti.

Cele 5 bazine de stocare dejectii uscate sunt fostele paturi de deshidratare.

Acestea sunt betonate si au un volum total de 10850 mc, dupa cum urmeaza:

- 2 bazine cu capacitatea de 2050 mc fiecare;

- 3 bazine cu capacitatea de 2250 mc fiecare;

Pentru pomparea apelor din bazinele de stocare si deshidratare a dejectiilor, in bazinul destinat stocarii acestora in sezonul rece, societatea dispune de 2 electropompe tocator tip LC avand urmatoarele caracteristici tehnice: Q= 110 mc/h, P=12 kV, H=21 mCA, n = 1450 rot/min.

Apele pluviale: In zona acestor bazine de stocare dejectii uscate exista 5 bazine pentru colectarea apelor pluviale , cu capacitatea de V=1,44 mc fiecare.

## 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI SI RESURSELOR

S.C. AVICOLA LUMINA S.A se alimentează cu energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali şi similari încheiat cu SC Electrica SA Constanţa. . Punctul de transformare este dotat cu un transformator fără continut de compuşi bifenilpoliclorurati (PCB)

Pentru furnizarea energiei electrice în caz de avarii societatea dispune de un grup electrogen tip TORPEDO 125 KVA cu un consum de motorinǎ de 30 l/h, rezervor de combustibil incorporat cu volumul de 200 l şi un grup electrogen tip ZENESSIS -.330 KVA  cu un consum de motorină de 50 litri/h, rezervor de combustibil incorporat cu volumul de 450 l. Grupurile electrogene sunt amplasate în încăperi special amenajate, închise şi cu acces restricţionat.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- urmarirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata;

- izolarea corespunzatoare a halelor pentru anotimpul rece;

- folosirea sistemelor electronice de control si asigurarea functionarii corespunzatoare a sistemului de climatizare a halelor;

- curatarea regulata a sistemelor de ventilatie, pentru a evita infundarea ;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie functie de varsta puilor.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei.

## 7.3. ENERGIA TERMICA

## Halele de gaini ouatoare adulte nu se incalzesc.Temperatura in hale se mentine la nivelul optim prin numarul mare de exemplare crescute in baterii imbunatatite/voliere.

## Pentru prepararea agentului termic - apa calda utilizat in cadrul filtrelor sanitare si la sediul administrativ se folosesc centrale termice murale alimentate cu combustibil gazos (gaze naturale) astfel:

| Tip receptor gaze naturale | Nr. buc. | Putere kW |
| --- | --- | --- |
| Centrala termica – Modulul 1 | 1 (este in conservare) | 32 |
| Centrala termica – Modulul 2 | 1 | 32 |
| Centrala termica – Modulul 3 | 1 | 32 |
| Centrala – Modulul 4 | 1 (este in conservare) | 42 |
| Centrala termica – Modulul 5 | 1 | 32 |
| Centrala termica – Statie sortare oua | 1 | 32 |
| Centrala termica – Sediu administrativ | 1 | 30 |

## 7.4. Combustibili

## Alimentarea cu combustibil a autoutilajelor din dotare se face din statiea mobila de alimentare cu motorina dotata cu rezervor cu capacitatea de 12 mc si pompa de alimentare , montate in cuva pentru retinerea eventualelor scurgeri.

# 8.  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasamentul Fermei pentu crestera gainilor ouatoare AVICOLA LUMINA se afla in zona industriala a localitatii Lumina.

Vecinatatile obiectivului sunt urmatoarele:

- la nord-Societatea agricolǎ Vegeta Lumina ,

- la sud-teren agricol aparţinând CL Lumina,

- la est-DN 22 Constanţa-Tulcea,

- la vest-teren arabil aparţinând CL Lumina

Terenul, pe care sunt amplasate halele de producţie şi anexele corespunzǎtoare acestora, este proprietatea SC AVICOLA LUMINA SA, conform titlului de proprietate  nr. 59270/1602 din 24.02.1999 emis de Comisia Judeţeanǎ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Ferma ocupă suprafaţa totală de 195.575,10 mp din care 62.981 mp suprafaţă totală construită şi 17.183 mp drumuri, este situată în intravilanul localităţii Lumina.

Accesul în incintă se realizează de pe latura estica , din  DN 22 Constanţa-Tulcea. Distanta intre amplasamentul fermei avicole si zona rezidentiala este de cca. 100 m.

# Instalatii si dotari existente pe amplasament

Activitatea de crestere si exploatare a gainilor ouatoare se desfasoara in cadrul unei instalatii formata din 18 hale de productie: 16 hale pentru gaini ouatoare (adulte) , 1 hala pentru tineret de inlocuire (puicute), 1 hala (in conservare), după principiul populare-depopulare totală (totul plin-totul gol). Halele sunt grupate in cinci module.

Functie de dotarile specifice fiecarei hale, sistemul de crestere este urmatorul:

- Pentru puicute (de la varsta de 1 zi pana la 16-18 saptamani) – crestere in voliere;

- Pentru adulte (de la 18 saptamani pana la 72-77  saptamani):

- Cresterea gainilor ouatoare rase usoare in baterii imbunatatite tip EUROVENT 1500 -Big Dutchman;

- Crestere gaini ouatoare in voliere tip Natura 70, Natura step, sistem hibrid VillaFLEX- Big Dutchman;

- Crestere gaini ouatoare in sistem extensiv (FREE RANGE);

- Crestere gaini ouatoare in sistem “La sol”.

La sfârşitul fiecărui ciclu se execută operatiuni de igienizare a halelor pe o durată de 3 săptămâni.incluzând un vid sanitar de  minim 3 zile. Programul de lucru se desfăşoară non-stop în halele de creştere a găinilor ouatoare.

Capacitatile maxime ale halelor, functie de sistemul de crestere specific fiecareia:

| Modulul | Numar hale | Capacitatea maxima (capete/hale/serie) | Capacitate ocupata (capete) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulul 1 Capacitate maxima =145.586 | 3 | H 13/1=7.786 | 6618 | Sistem extensiv „Free Range” Gaini ouatoare |
|  |  | H 13/2=7.800 | 6630 | Crestere la sol Gaini ouatoare |
|  |  | H 17= 130.000 | 130.000 | Crestere in voliere Tineret de inlocuire (puicute) |
|  |  | H 18 | In conservare | Depozit ambalaje |
| Modulul 2 Capacitate maxima = 106.920 | 3 | H 10= 35.640 | 30.294 | Crestere in baterii imbunatatite Gaini ouatoare |
|  |  | H 11 =35.640 | 30.294 | Crestere in baterii mbunatatite Gaini ouatoare |
|  |  | H 12 = 35.640 | 30.294 | Crestere in baterii mbunatatite Gaini ouatoare |
| Modulul 3 Capacitate maxima = 124.830 | 3 | H 1= 41.610 | 34.340 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 2= 41.610 | 34.340 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 3 = 41.610 | 34.340 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
| Modulul 4 Capacitate maxima = 193.556 | 6 | H 4 = 32.390 | 27.531 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 5 = 32.390 | 27.531 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 6 = 32.390 | 27.531 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 15 = 40.400 | 34.340 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 16 = 40.400 | 34.340 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 14/ 1 =7.786 | 6.618 | Sistem extensiv„Free Range” Gaini ouatoare |
|  |  | H 14/ 2 = 7.800 | 6.630 | Crestere la sol Gaini ouatoare |
| Modulul 5 Capacitate maxima = 106.920 | 3 | H 7 = 35.640 | 30.294 | Crestere in baterii mbunatatite Gaini ouatoare |
|  |  | H 8 = 35.640 | 30.294 | Crestere in baterii mbunatatite Gaini ouatoare |
|  |  | H 9 = 35.640 | 30.294 | Crestere in baterii imbunatatite Gaini ouatoare |
| TOTAL | 18 | 677.812 | 592.553 |  |

Echiparea halelor de crestere

Modulul nr. 1:

Modulul nr. 1 este compus din 3 hale (H13, H17 si H18), avand o suprafata totala de 2000 mp/hala (L=110 m, l=18 m), realizate din zidarie de caramida pe structura din fier beton, din care :

- hala H13/1 (o jumatate de hala) este functionala in sistem Free Range, gaini oatoare, avand o capacitate maxima de 7786 capete/serie, capacitatea ocupata fiind de  6618 capete/serie ;

- hala H13/2 (o jumatate de hala) este functionala in sistem crestere la sol, gaini oatoare, avand o capacitate maxima de 7800 capete/serie, capacitatea ocupata fiind de 6630 capete/serie ;

Tehnologia de crestere implica amenajarea spatiilor tehnologice pe zone acoperite cu gratare din plastic si fosa de colectare a dejectiilor, zona de asternut permanent  si padoc exterior in suprafata de 4 mp/pasare (pentru sistemul Free range).

Portitele de acces ale pasarilopr spre padoc sunt distribuite uniform pe latura vestica a adapostului si au dimensiunile de 38 cm inaltime si 150 cm latime si sunt in numar de 7.

Padocul asigura posibilitatea permanenta de miscare in aer liber a pasarilor. Raza maxima este de 145 m fata de trapa de iesire, spatiul padocului este imprejmuit, asigurandu-se securitatea terestra a pasarilor.

Dejectiile se acumuleaza in spatiul dintre podeaua de gratare si pardoseala si se evacueaza numai inainte de introducerea unui nou efectiv de pasari in adapost. Prin indepartarea gratarelor, dejectiile sunt evacuate usor cu un utilaj existent in dotarea unitatii si incarcate direct intr-un mijloc de  transport si depozitate la platforma de depozitare a dejectiilor.

Dotari hala :

- Furajarea este asigurata de un sistem integral compus din:

- buncar tampon de 10 mc pentru furaje ;

- transportor cu spira ce asigura transportul furajului din buncarul exterior catre liniile de furajare ;

- 3 linii de furajare pe fiecare jumatate de hala;

- Adaparea este asigurata prin 2 linii dotate cu nipluri si tavite recuperatoare, cu 3 grade de libertate, respectandu-se frontul de adapare de un niplu la 10 pasari. Exista un sistem automat prevazut cu filtre dozator de medicamente, apometru si regulator de presiune pentru apa ;

- stinghii de odihna, realizate din teava galvanizata fixate pe liniile de adapare si furajare, pe suporti speciali construiti ;

- ventilatia este realizata in sistem mixt, cu admisie naturala controlata si evacuare fortata. Admisia aerului se realizeaza prin 26 de clapete de admisie montate pe lateralele halei, iar evacuarea se realizeaza cu ajutorul unui ventilator de 12000 mc/h, cu turatie variabila si cu 6 ventilatoare de 36000 mc/h fiecare, montate pe frontonul halei. Admisia si evacuarea aerului se face controlat, cu ajutorul unor senzori  de temperatura, in functie de varsta pasarilor si de temperatura exterioara ;

- iluminatul se realizeaza cu ajutorul a 34 corpuri de iluminat echipate cu becuri economice de 11 V, distribuite pe 2 linii, montate la cca, 2 m deasupra pasarilor, in directie longitudinala.

- Cuibarele tehnologice asigura spatiile intime de ouat si confort in norma de 1 mp/cuibar la 120 gaini. Ele sunt montate pe mijlocul halei (pe lungimea acesteia), cate un rand pentru fiecare jumatate de hala. Colectarea oualelor din cuibar se face automat, ouale alunecand din cuibar pe o podea inclinata catre banda de colectare longitudinala care le transporta la capatul halei, la masa de transfer unde sunt asezate in cofrag de ingrijitoarea de hala.

Hala H17 este functionala in sistem de crestere in voliere a tineretului de inlocuire (puicutelor) si are o capacitate maxima de 130000 capete/serie ;

Dotari hala :

Sistem de evacuarea a aerului:

-12 buc x 36.000 mc/h (ventilatoare de perete)

- 1 buc x 12.000 mc/h (ventilatoare de fronton)

Sistem de racire a aerului cu panouri tip PAD.

Sistem de admisie aer proaspat:

-28  clapete de admisie montate pe peretii laterali ai halei.(cate 14 buc. pe fiecare perete) ;

- Sistem de iuminat pe coridoare (spatiile dintre liniile de voliere) format din 7 linii cu cate 18 lampi albe/linie cu intensitate variabila avand puterea de 11W/fiecare (7 linii x 18 lampi = 136 lampi)

Hala H18, este in conservare, in prezent aceasta fiind folosita ca depozit de ambalaje.

Modulele nr. 2 si 5

Modulul nr.2 este compus din 3 hale (H10, H11 si H12).

Modulul nr.5 este compus din 3 hale (H7, H8 si H9).

Halele au suprafata de 2000 mp fiecare (L=110 m, l=18 m) si sunt realizate din zidarie de caramida, pe structura de fier.

Halele din cadrul acestor doua module sunt profilate pe cresterea gainilor din rase usoare pentru oua, in baterii imbunatatite tip Eurovent 1500, ce au in componenta un numar de 204 blocuri imbunatatite distribuite pe 6 randuri cu 2, 3 si 4 nivele (2 randuri cu 2 nivele, 2 randuri cu 3 nivele si 2 randuri cu 4 nivele) astfel:

2 randuri x 33 custi x 2 nivele x 60 capete/cusca = 7.920 capete/serie;

2 randuri x 33 custi x 3 nivele x 60 capete/cusca = 11.880 capete/serie;

2 randuri x 33 custi x 4 nivele x 60 capete/cusca = 15.840 capete/serie.

Capacitatea maxima a fiecarei hale este de 35.640 locuri/serie iar capacitatea ocupata este de 30.294 locuri/serie.

Bateria imbunatatita model Eurovent 1500 Big Dutchman este confectionata in intregime din otel galvanizat. Podeaua, usor elastica, este confectionata din sarma otelita cu diametrul de 2 mm, pe lungime si de 2,5 mm pentru sarmele transversale si este protejata printr-o metoda speciala numita Galfan, care ii asigura o rezistenta anticoroziva, nelimitata. Elasticitatea podelei este asigurata si de cablu de intindere cu diametrul de 5 mm, zincat.

Peretii despartitori dintre custi sunt din tabla galvanizata, cu grosimea de 0,63 mm, iar picioarele bateriei, ajustabile pe inaltime, sunt confectionate din profile de otel cu grosimea de 1,5 – 2 mm.

Datele tehnice ale bateriei imbunatatite tip Eurovent 1500, sunt urmatoarele:

- 750 cm2/gaina, din care 600 cm2 reprezinta suprafata utilizabila;

- suprafata totala a custii este de min. 2.000 cm2;

- capacitatea este de 72 gaini/cusca;

- distanta dintre pardoseala halei si primul etaj al custii este de min. 35 cm ;

- rata de schimb a aerului viciat, controlata de computer, este de min. 4 mc de aer/ kg viu/ora, pe perioada de vara si de min. 1 mc de aer/kg viu/ora, pentru perioada de iarna;

Dotari specifice bateriei imbunatatite tip Eurovent 1500:

- un cuibar/cusca si zona de asternut care poate fi ciugulit;

- un dispozitiv de scurtare a ghiarelor pe cusca;

- 2 jgheaburi de furajare, la fiecare nivel - front de furajare de min. 12 cm/gaina ;

- 2 linii de adapare pe fiecare nivel prevazute cu nipluri si tavite recuperatoare - minim 1 niplu/10 gaini ;

- 2 benzi pe fiecare nivel pentru colectare si transport oua ;

- 1 banda transportoare longitudinala, montata sub fiecare nivel al bateriei,confectionata dintr-o tesatura speciala, impregnata cu material plastic , pentru evacuare in stare semiuscata a dejectiilor.

Fiecare hala mai dispune de urmatoarele dotari specifice:

- 1 siloz metalic din tabla galvanizata, cu capacitatea maxima de 21,8 mc, si inaltimea de 6,32 m, montat in exteriorul halei, pe o fundatie din beton armat, prevazut cu scara de vizitare si incarcare mecanica;

- 1 transportor tip Flex Vey 125 asigura un transport rapid al furajului, din buncarul exterior in coloanele de furajare ale fiecaruia din cele 6 randuri de baterii;

- Sistem de ventilatie format din :

- 4 ventilatoare de coama cu puterea P=1kW fiecare si capacitatea de 14130 mc/h cu tubulatura din plastic, clapa de inchidere a tubulaturii actionata automat prin intermediul unui servomotor, placa de recuperare pentru apa pluviala;

- 10 ventilatoare, montate pe frontonul din spate al fiecarei hale, cu capacitatea de 42000 mc/h,;

- Sistem de racire si umidificare a aerului cu sistem PAD-  registre din carton ceruite, in sistem de faguri, cu dimensiunile de 2 x 25 PAD, 150 mm grosime x 600 mm lungime x 1500 mm inaltime, distribuiti in fata jaluzelelor ;

- Sistem de admisie aer proaspat - 34 clape de admisie pe hala, tip flansa, cu dimensiunile 940x500x133 mm, dispuse cate 17 bucati pe fiecare perete lateral al halei, cu capacitatea de 5250 mc/h fiecare ;

- Sistem de iuminat pe coridoare (spatiile dintre liniile de baterii) format din 7 linii cu cate 18 lampi albe/linie cu intensitate variabila avand puterea de 11W/fiecare (7 linii x 18 lampi = 136 lampi) ;

- Sistem de colectare oua - La capatul fiecarei linii longitudinale exista un transportor vertical care preia oualele de pe benzile longitudinale si le depune  pe banda unui conveior transversal,orizontal aflat la inaltimea de 2,1 m care, printr-un tunel, le dirijeaza la centrul de recoltare existent in cladirea filtrului sanitar aferent modulului .

Conveiorul de oua transversal are o latime de 500mm si o capacitate de cca 19.000 oua/ora.

- Sistem pentru evacuare dejectii - conveior transversal de dejectii cu latimea de 50cm ce preia dejectiile de pe benzile longitudinale de pe fiecare nivel si le scoate in afara halei. Preluarea dejectiilor in afara halei se face de catre un conveior oblic, cu ajutorul caruia sunt incarcate intr-o remorca si transportate la platforma pentru  depozitarea temporara, in vederea stabilizarii.

Modulul nr.3

Modulul nr. 3 este compus din 3 hale (H1, H2 si H3).

Echiparea halelor este urmatoarea:

- Voliere tip VillaFLEX -Big Dutchman cu 3 nivele, patru linii/hala. Lungimea fiecarui rand de voliere este de circa 101,3 m iar latimea de 2,69 m. Randurile sunt formate din 21 de module, fiecare avand lungimea de 4,824 m si latimea de 2,69 m. Fiecare modul are in dotare 7 cuibare .

Intre randuri exista un culoar cu latimea de 1,4 m, culoarul central avand latimea de 1 m, iar intre randuri si peretii halelor exista de asemenea cate un culoar cu latimea de 1,60 m, in total 5 culoare. Intre pardoseala adapostului si nivelul inferior al volierei este asigurat un spatiu de cca.50 cm. Aceste culoare permit pasarilor sa se deplaseze si sa se odihneasca si in acelasi timp permit accesul personalului fermei.

Volierele sunt confectionate din otel zincat iar plasele si grilajele sunt protejate impotriva coroziunii prin acoperire cu aliaj zinc-aluminiu.

Fiecare nivel este dotat cu sistem de furajare, sistem de adapare, cuibare, sistem pentru evacuarea dejectiilor, benzi de colectare oua si cu stinghii de odihna, astfel:

Sistemul de furajare

Pe fiecare rand de voliere exista cate doua jgheaburi de furajare cu bara fixa, la fiecare nivel.

Instalatia de furajare este conceputa ca jgheab in circuit inchis, furajele fiind antrenate de un lant transportor actionat de la capul de actionare. Viteza lantului transportor este de 0,3m/sec iar debitul este reglabil cu un sibar, care limiteaza dupa dorinta grosimea stratului de furaj. Folosirea acestui sibar este foarte importanta, permitand un strat mai gros de furaje numai la prima alimentare a zilei, la aprinderea luminii. In continuare, la celelate furajari, sibarele vor fi coborate in asa fel incat lantul sa fie vizibil din stratul de furaj, in vederea evitarii risipei. Automatizarea actionarii lantului de furajare, pentru furajarea gainilor la ore fixe si corelarea programului de furajare cu cel de iluminat in conditii de automatizare asigura o activitate normala, fara stresarea gainilor.

Sistemul de adapare

Sistemul de adapare este constituit din bazine cu flotor pentru fiecare nivel si conducte din material plastic, pe care sunt montate adapatorile automate de tip picurator (niplu). Sub fiecare picurator se afla cate un vas de retentie (cupita) din material plastic, fixat pe conducta de alimentare si care are menirea de a nu permite scurgerea apei in dejectiile de sub voliere. Gainile pot consuma apa atat din picurator, cat si din vasul de retentie de sub picurator.

Pe fiecare rand exista cate doua linii de adapare, la fiecare nivel.

Unitatea de racord la sistemul de adapare este instalata intre reteaua de alimentare cu apa si regulatoarele din hala si este formata din:

- filtru reversibil DUO

- contor apa

- regulator de presiune

- bypass pentru racordarea dozatorului de medicamente

Debitul unitatii este de 2000 l/h. Dozatorul de medicamente se instaleaza in unitatea de racord si dozeaza vitaminele sau medicatia dorita in apa de baut.

Cuibare

Sistemul este reprezentat de cuibare colective care sunt dispuse pe niveluri ce asigura un acces usor al pasarilor. Cuibarele sunt confortabile, prevazute cu un covoras de plastic moale si cu fund mobil ce permite inchiderea cuibarului. Aceasta asigura igiena cuibarului si impiedica gainile sa ramana peste noapte in cuibare.

- Sistemul de stocare furaje

Alimentarea liniilor de furajare se realizeaza prin intermediul unui sistem inchis de transport tip Flex Vey 125 Big Dutchman dintr-un siloz exterior cu volumul de 21,8 mc confectionat din tabla zincata/galvanizata si sistem de umplere mecanic, scara, cos de siguranta, gura de vizitare/trapa de inspectie.

Sistemul de transport al furajelor permite trecerea acestora din silozul exterior la coloanele de furajare ale fiecarui rand  de voliere rapid si usor, fara pierderi de calitate si are o capacitate de  4.500 kg/h.

- Sistem pentru asigurarea microclimatului (temperatura, umiditate)

Ventilatia este combinata, functie de anotimp si temperatura exterioara, astfel:

- La temperaturi exterioare joase se utilizeaza ventilatie in modul lateral, ce asigura temperaturi uniforme in intreaga hala;

- La temperaturi exterioare ridicate – ventilatie in modul tunel, ce asigura un efect maxim de racire cu un consum minim de energie.

Ventilatia laterala - admisia aerului se face prin depresiune, prin cele 60 clapete de admisie montate pe peretii laterali ai halei (cate 30 buc. pe fiecare perete) iar exhaustarea aerului viciat realizeaza cu ajutorul celor 6 ventilatoare de coama cu debitul 12.000 mc/h .

Clapetele de admisie sunt confectionate din material termoizolant, plasa antivrabii, actionare centralizata prin servomotor comandat de calculator, barometru. Clapetele de admisie prevazute cu sistem de directionare a aerului, sunt actionate de un servomotor comandat de calculatorul de climatizare

Ventilatia longitudinala – admisia aerului se face prin panourile PAD montate pe peretii laterali ai halelor, in fata jaluzelelor, care asigura si racirea aerului iar exhaustarea se realizeaza cu ajutorul celor 12 ventilatoare cu debit 36.000 mc/h montate pe peretele din spate al halei.

Sistemul de microclimat mai cuprinde:

- supraveghere si comanda cu calculator, senzori de temperatura pentru interior si exterior, senzor de umiditate;

- sirena de avertizare.

- Sistem de iluminat

Sistemul de iluminat are o influenta semnificativa in reducerea stresului si performanta de crestere.

Conceptul de iluminat include:

- Iluminat in sistem – 264 becuri LED dimabile-5,5 W;

- Iluminat sub voliere – 336 becuri LED dimabile- 5,5 W;

- Iluminat pe coridoare – format din 5 randuri de lampi LED montate pe tavan.- 29 W.

- Sistem de colectare oua

Colectarea oualor se face prin intermediul benzilor longitudinale, confectionate dintr-o tesatura speciala, impregnata cu material plastic. La capatul fiecarei linii longitudinale exista un transportor vertical care preia oualele de pe benzile longitudinale si le depune  pe banda unui conveior transversal,orizontal aflat la inaltimea de 2,1 m care, printr-un tunel, le dirijeaza la centrul de recoltare existent in cladirea filtrului sanitar aferent Modulului 3.

Sistemul asigura o predare blanda si sigura a oualor de pe banda longitudinala pe conveiorul transversal. Viteza benzii de oua = 2,6m/min.

Conveiorul de oua transversal are o latime de 500mm si o capacitate de cca 19.000 oua/ora.

- Sistem pentru evacuare dejectii

Evacuarea dejectiilor se face pe benzi transportoare longitudinale din polietilena, montate sub fiecare nivel , spre spatele halei, unde cad pe un conveior transversal de dejectii cu latimea de 50cm, care scoate dejectiile din hala. Preluarea dejectiilor in afara halei se face de catre un conveior oblic, cu ajutorul caruia sunt incarcate intr-o remorca si transportate la platforma pentru

depozitarea temporara, in vederea stabilizarii.

Modulul nr. 4:

Modulul nr. 4 este compus din 6 hale (H4, H5, H6, H14, H15 si H16), avand o suprafata totala de 2000 mp/hala (L=110 m, l=18 m), realizate din zidarie de caramida pe structura din fier beton.

Modulul nr. 4 este folosit pentru cresterea gainilor ouatoare, astfel :

- 3 hale (H4, H5 si H6)  sunt functionale pentru cresterea gainilor ouatoare in Voliere, cu o capacitate maxima de 32390 capete/hala/serie ; capacitate ocupata de 27.531 capete/hala/serie.

- 2 hale (H15 si H16) sunt functionale pentru cresterea gainilor ouatoare in Voliere, avand o capacitate maxima de 40400 capete /hala/serie si o capacitate ocupata de 34.340 capete /hala/serie

- Hala H14 este destinata, pe jumatate, cresterii gainilor ouatoare in sistem “Free Range”cu o capacitate maxima de 7786 capete/serie si o capacitate ocupata de 6618 capete/serie, iar cealalta jumatate este destinata cresterii gainilor ouatoare « la sol » si are o capacitate maxima de 7800 capete/serie si o capacitate ocupata de 6630 capete/serie.

Dotarile sunt identice cu cele ale halei H13 din modulul nr.1.

Pentru realizarea productiei, instalatia mai are in dotare urmatoarele :

- Filltru sanitar si centru de colectare oua organizae in cladire tip P, aferente fiecarui modul.

- Sediu administrativ in care sunt amenajate birouri si grupuri sanitare.

- 2 rezervoare din polistif cu V = 80 mc/rezervor, pentru inmagazinarea apei extrae din cele doua foraje P1 si P3.

- Retea de canalizare interna si alimentare cu apa .

- 5 centrale termice murale ce functioneaza pe gaz metan ce asigura agentul termic la modulele 2,3,5, Statia de sortare oua si sediu administrativ.

- Retele de drumuri si platforme interioare betonate.

- Un sistem de alimentare cu energie electrica, inclusiv iluminatul interior al fermei.

- 3 bazine vidanjabile pentru colectarea apelor uzate menajere si de spalare a halelor/statiei de sortare

- Camera cu atmosfera controlata pentru necropsie dotata cu 7 lazi frigorifice pentru depozitarea mortalitatilor.

- Un depozit pentru substante chimice si medicamente amplasat in clǎdirea filtrului sanitar al Modulului nr.1, magazia de dezinfectante si raticide are suprafaţǎ de 7 mp. Este o construcţie din beton, cu paviment betonat, avand paza asiguratǎ. Depozitarea substanţelor se face pe grupe de toxicitate şi pe sortimente.

- O pompa de inalta presiune cu jet reglabil pentru igienizarea halelor.

- O statie de sortare si inscriptionare oua, tip Omnia XF125, cu capacitatea de 45000 oua/ora, amplasata intr-o hală;

- Un depozit de stocare oua cu o capacitate de depozitare oua de 2.500.000 oua. Incinta este o construcţie realizata din zidarie de caramida, cu suprafaţa construitǎ de 1220,75 mp, dotatǎ cu instalaţii de climatizare cu freon ecologic, care asigurǎ temperatura optimǎ de pǎstrare a ouǎlor pânǎ la livrare.

- Parc auto :

- Tractoare U650 = 4 buc;

- Ifron = 2 buc;

- Wolă = 1 buc;

- Tractoare U445 = 2 buc;

- Autobasculanta RABA = 1 buc;

- Bobcat = 1 buc.;

- Tir Renault = 1 buc.;

- Autoizoterme = 5 buc.;

- Autobuncăr de 10 tone de transportat furaje = 1 buc;

- Microbuz transport persoane = 1 buc.;

- Autoturisme = 2 buc

- Statie mobila de alimentare cu motorina dotata cu rezervor cu capacitatea de 12 mc si pompa de alimentare , montate in cuva pentru retinerea eventualelor scurgeri , pentru alimentarea parcului auto propriu.

- Sector mecanic, este profilat pe întreţinerea şi repararea instalaţiilor sanitare şi de încălzire, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a componentelor metalice din halele de creştere a păsărilor.

Sectorul mecanic are în dotare următoarele ateliere:

- Atelier de prelucrat prin aşchiere dotat cu două strunguri, freză, raboteză, fierăstrău metalic şi maşină de găurit;

- Atelier de confecţii metalice dotat cu aparate de sudură electrice şi două autogene.

In zona sectorului mecanic sunt urmǎtoarele spaţii de depozitare:

- O magazie din cǎrǎmidǎ cu suprafaţa de 200 mp unde sunt depozitate diverse materiale, echipament de lucru şi protecţie;

- Un şopron acoperit cu plǎci din azbociment cu suprafaţa de 300 mp care adǎposteşte mijloacele de transport;

- Atelier mecanic cu suprafaţa de 411 mp;

- O magazie special amenajatǎ, betonatǎ, unde se depoziteazǎ butoaiele din tablǎ cu deşeuri de ulei uzat, deşeuri de acumulatori şi anvelope uzate;

- Platformǎ betonatǎ pentru depozitarea deşeurilor metalice.

- Camera generatoarelor electrice (cladirea Trafo).

- 2 grupuri electrogene care functioneaza cu motorina.

- Facilitate pentru depozitarea termporara a dejectiilor numita generic « platforma de dejectii » formata din 5 celule (foste paturi de deshidratare) .

Cele cinci celule pentru depozitarea dejectiilor solide sunt constructii speciale subterane, cu paviment betonat, cu panta spre peretele opus intrarii,  cu pereti verticali de beton pe trei laturi, cu inaltimea de 1,5 m. celulele  sunt dotate cu sistem pentru preluarea levigatului (5 bazine cu V=1,44 mc fiecare).Celulele sunt amplasate  de o parte si de alta a unei cai de acces betonate pentru utilaje si mujloace auto.

Capacitatile de depozitare ale celulelor sunt urmatoarele:

1)	Trei celule cu dimensiunile 75 m x 20 m x 1,5 m si V = 2250 mc ficare;

2)	Doua celule cu dimensiunile 90 m x 16 m x 1,5 m si un volum V = 2160 mc fiecare.

Acesta facilitate de depozitare intruneste cerintele Ordinului nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor importiva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole,pct.5.2.2, astfel:

- are o baza impermeabilizata, prevazuta cu pereti de sprijin pe trei laturi si sistem de colectare a efluentilor, in special a celor ce se produc in timpul ploilor.

- amplasarea platformei de dejectii tine cont de prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale H.G. nr. 930/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica aceasta situandu-se la o distanta mai mare de 50 m (63m) fata de putul de alimentare cu apa P1.

- Depozit de preparate din carne congelata si refrigerata cu suprafaţa de 460 mp , realizat din cǎrǎmidǎ cǎptuşitǎ cu pereţi din panouri termoizolante are in dotare urmatoarele instalatii frigorifice:

- Depozit congelate (un grup frigorific tip COPELAND, model MC-V6-ZF40KE-TWD, care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric);

-  Depozit refrigerate avand capacitatea de 11 tone (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 12 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric);

- Depozit refrigerate de 14 tone (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 15 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric);

- Climatizare recepţie (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 7 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, douǎ vaporizatoare, tablou electric);

- Climatizare lotizare (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 7 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric);

- Climatizare expediţie (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 8,5 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric).

DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC

Cresterea gainilor ouatoare implica urmatoarele activitati:

-	pregatirea halelor pentru populare;

-	popularea halelor:

•	hala H17 din cadrul modulului 1 – populare cu pui de o zi (femele) achizitionati de la furnizori externi;

•	halele pentru gaini ouatoare adulte (H 1 – H16) – populare cu tineret de inlocuire (puicute cu varsta de 16-17 saptamani), fie prin transfer din hala pentru puicute (H 17) fie achizitionate de la furnizori externi (ferme specializate pentru crestere tineret de inlocuire gaini ouatoare).

-	crestere – ingrijire zilnica care include:

•	hranirea;

•	adaparea;

•	asigurarea microclimatului;

•	supravegherea starii generale de sanatate (aplicare tratamente veterinare) ;

-	colectare oua, sortare, ambalare, depozitare, livrare;

-	depopularea halelor;

-	dezinfectie/dezinsectie hale

-	managementul deseurilor/SNCU.

Pregatirea halelor pentru populare

-Asigurarea conditiilor septice si de microclimat.

-Asigurarea functionarii corecte a instalatiilor tehnologice (linii de furajare, de adapare, benzi transportoare pentru evacuare dejectii, benzi transportoare pentru preluare oua, conveioare).

Popularea halelor si cresterea gainilor ouatoare

Popularea halei pentru tineret de inlocuire (puicute) - hala 17 din cadrul modulul 1

Tineretul de inlocuire este crescut in hala dotata cu voliere speciale pentru cresterea puicutelor, de la varsta de o zi pana la varsta de 16-18 saptamani, dupa care se transfera in halele de gaini adulte. Ciclul de crestere este urmat de o perioada de trei saptamani pentru dezinfectia halei/vid sanitar.

Puii de o zi (femele) sunt aprovizionati de la statiile de incubatie ale furnizorilor. Transportul puilor se face cu mijloace de transport speciale apartinand furnizorilor.

Inainte de populare se face o verificare prealabila a conditiilor de microclimat din hale pentru a se putea asigura o temperatura optima a aerului si o ventilatie corespunzatoare.

Tehnologia de crestere a tineretului de inlocuire cuprinde mai multe faze si anume:

-	Perioada de start in baterii, de la populare pana la varsta de 23-24 de zile;

-	Perioada de rarire, pana la varsta de 8 saptamani;

-	Perioada 8-13 saptamani;

-	Perioada 13-16 saptamani

-	Transferul tineretului in halele pentru adulte la varsta de 16-18 saptamani.

Procesul de crestere a puicutelor, se rezuma la urmatoarele operatii:

-	Asigurarea furajarii, adaparii si medicatiei corespunzatoare varstei efectivului;

-	Asigurarea conditiilor de microclimat din hale, corespunzatoare varstei efectivului;

-	Colectarea pasarilor moarte in saci de plastic si depozitarea in cele sapte lazi frigorifice din camera de necropsie, pana la predare catre operatori autorizati in vederea neutralizarii conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

Indicatori tehnici:

-	Numar de cicluri de crestere pe an :2,5 cicluri/an

-	Mortalitate in efectiv:2-3%.

Popularea halelor pentru adulte se face cu puicute transferate din hala 17 si puicute achizitionate de la ferme specializate pentru cresterea acestui tip de pasari.

Popularea halelor se face tot dupa vidul sanitar si dupa asigurarea conditiilor de microclimat. Halele pentru cresterea adultelor sunt echipate cu baterii imbunatatite (halele 7,8,9,10,11,12) , voliere (halele 1,2,3,4,5,6,15,16), sau sisteme de cuibare si podele cu perforatii sub care se colecteaza dejectiile , in cazul sistemului de crestere la sol /free range (halele 13 si 14).

Ciclul de exploatare de exploatare pentru gainile ouatoare adulte se desfasoara de la saptamana 19 pana la saptamana 77.

Tehnologia de producere a oualor de consum cuprinde urmatoarele faze:

-	Pregatirea halelor pentru popularea cu puicute de 16-18 saptamani

-	Ingrijirea pasarilor in perioada de acomodare (16-20 saptamani); intrarea in ouat

-	Curba ascendenta si varful de ouat de la 17-18 saptamani la varsta de 24-25 saptamani

-	Curba descendenta de ouat si lichidarea gainilor .Curba descendenta incepe de regula dupa varsta de 30 saptamani. Lichidarea gainilor se face in jurul varstei de 77 saptamani.

Indicatori tehnici:

-	Numar de cicluri de crestere pe an :0,9 cicluri/an

-	Mortalitate in efectiv:4-6%.

Depopularea, curatarea si dezinfectia halelor,vidul sanitar

Igienizare si dezinfectia

Dezinfectia halelor de păsări, realizată pentru sterilizarea acestora după un ciclu de funcţionare, se realizează cu o pompă de înaltă presiune, tip KARCEHR, care încălzeşte dezinfectantul şi se amestecă cu apa, pentru obţinerea concentraţiei stabilite pentru dezinfectarea halelor, utilajelor şi instalaţiilor adiacente.

La sfarsitul fiecarui ciclu de crestere se executa operatiunile de igienizare a halelor care constau in: evacuarea resturilor de furaj, aspersarea cu aer sub presiune a instalatiilor (motoare electrice, aeroterme, maturarea si indepartarea prafului din retele si tablouri electrice), efectuarea dezinfectiei de fixatie a tuturor suprafetelor, spalarea cu jet de apa sub presiune a tuturor spatiilor (pereti, tavane, pardoseli, baterii, utilaje, etc.), frecarea cu perii, raclete a jgheabului si a peretilor frontali in special, limpezirea si zvantarea halei, dezinfectia coloanelor de apa si a bazinelor de apa, dezinfectia cu solutii si cu pompe speciale pe toate suprafetele, dezinfectia suplimentara pentru fiecare hala, vid sanitar de minim 3 zile, aerisirea halei, repararea si intretinerea utilajelor, varuirea si vopsirea peretilor, usilor si a altor utilaje.

Alte conditii de functionare decat cele normale

Procesul de crestere a pasarilor la sol din cadrul fermei este un proces discontinuu ce se desfasoara pe serii, in sistemul „totul plin-totul gol”, in care, pentru asigurarea conditiilor de hranire, adapare si microclimat, halele de crestere sunt prevazute cu echipamente corespunzatoare.

In cazul aparitiei unor defectiuni ale echipamentelor din dotare, exista riscul afectarii procesului de crestere a pasarilor, ce ar putea genera emisii cu concentratii depasite – noxe provenite din procesul de crestere si implicit depasirea procentului admis de mortalitate.

In ceea ce priveste echipamentele ce asigura microclimatul in hale, sunt prevazute cu sisteme automatizate de pornire/oprire si monitorizare a parametrilor de functionare.

# 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

  - 9.1 AER

  - Sursele generatoare de emisii in atmosfera sunt:

  - - procesele metabolice – halele de crestere pasari;

  - - managementul dejectiilor;

  - - activitati auxiliare: circulatia mijloacelor de transport, de descarcare furaje, de intretinere a incintei.

## 9.1.1 Emisii in aer din surse stationare dirijate (surse punctiforme)

Principalele emisii in aer sunt gazele de ardere de la centralele termice pe combustibil gazos. In tabelul 9.1 sunt prezentate punctele de emisie si caracteristicile echipamentelor de depoluare.

Tabel 9.1

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus (P) sau Existent (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producere agent termic in cele 5 centrale termice pe gaze | Cosuri de dispersie gaze de ardere cu tiraj natural | CO, SO2, NOX, pulberi | Nu exista | E |

9.1.2 Emisii din surse difuze

Emisii din surse stationare nedirijate si masuri de reducere

Sursele stationare de emisie nedirijata a poluantilor in atmosfera de pe amplasamentul fermei avicole sunt reprezentate de sistemele de ventilatie si clapetii de admisie ai halelor de crestere.In tabelul 9.2 sunt prezentate punctele de emisie si masurile de reducere a poluantilor.

Tabel 9.2

| Faza de proces | Sistem de retinere poluanti/Punctul de emisie | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de crestere a gainilor ouatoare la sol | -Ventilatoare, fara sistem de retinere a poluantilor, care asigura exhaustarea fortata a aerului din interior/ Sistemul de ventilatie al halei -Clapeti de admisie/evacuare aer in hale | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi NMVOC CO2 | -aplicarea tehnicilor nutritionale,acceptate la nivel national prin care se reduc cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit mirosul de amoniac; - sistem de adapare prin picurare (se evita umezirea asternutului); -controlul automat al microclimatului in interiorul halelor |
| Sistemul de crestere a gainilor ouatoare si puicutelor in baterii | -Ventilatoare, fara sistem de retinere a poluantilor, care asigura exhaustarea fortata a aerului din interior/ Sistemul de ventilatie al halei -clapeti de admisie/evacuare aer in hale | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi NMVOC CO2 | -aplicarea tehnicilor nutritionale,acceptate la nivel national prin care se reduc cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit mirosul de amoniac; - sistem de adapare prin picurare (se evita umezirea asternutului); -controlul automat al microclimatului in interiorul halelor |

Emisii fugitive

Emisiile fugitive de pe amplasamentul fermei avicole SC AVICOLA LUMINA S.A. si masurile de reducere a acestora sunt prezentate in tabelul 9.2.

Tabel 9.2

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor solide la bazinele de stocare dejectii | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi NMVOC | -mentinerea dejectiilor solide in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac; -valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti,pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole; -transportul dejectiilor solide se face cu mijloace de transport adecvate dotata cu prelata pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros |
| Descarcarea/depozitarea furajului | pulberi | -intretinerea corespunzatoare a tubulaturii si supravegherea operatiilor de incarcare/descarcare. |
| Bazinele de stocare ape uzate | NH3,NMVOC, H2S | -acoperirea cu capace a bazinelor vidanjabile |

Emisii din surse mobile de poluare – emisiile eliberate in aer de utilajele auto (incarcator frontal) si mijloacele de transport (tractor cu remorca si autoturisme) sunt prezentate in tabelul 9.3

Tabel 9.3

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport si utilajele auto | CO, NOx,CO2,SO2, | - pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate in atmosfera se va urmari ca autovehiculele si utilajele auto sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica,prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice si reparatiilor. |

9.1.2 Este obligatoriu sa nu existe alte emisii semnificative in atmosfera, cu exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.3 Titularul de activitate are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.4 Titularul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

9.1.5 Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie.

9.1.6 In cazul functionarii necorespuzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

- Sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea, in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- Sa notifice in cel mai scurt timp: APM Constanta, GNM - comisariatul Judetean Constanta in legatura cu defectiunea, durata acesteia,modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/echipamentului de depoluare, perioada in care a functionat fara sistem de depoluare;

- Sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea acesteia.

9.1.7 Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare, altele decat cele normale, ale instalatiilor de depoluare/evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect, descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare  fara instalatie de retinere  poluanti, data repunerii in functiune).

9.2. APA

### 9.2.1. Sursele de emisie

Potentialele surse de poluare a apelor subterane sunt urmatoarele:

- accidente/avarii la reteaua de canalizare sau prin exploatarea si intretinerea necorespunzatoare a utilitatilor de stocare a apelor uzate menajere si a apelor uzate tehnologice. Emisiile din aceste ape pot contine azot, fosfor, substante organice, nitriti, microorganisme, metale grele, antibiotice sau alte produse farmaceutice, substante periculoase (dezinfectanti).

- fisurari sau deteriorari grave ale radierului depozitului de dejectii.

Apele uzate tehnologice pot fi incarcate cu poluanti peste nivelurile admisibile stabilite de legislatia specifica in domeniu, in urmatoarele situatii:

- aplicarea unui management nutritional neconform cu cel recomandat de furnizorul de material genetic care sa conduca la niveluri ridicate ale azotului si fosforului in dejectiile pasarilor;

- utilizarea unor cantitati mici de apa pentru igienizarea halelor la sfarsitul ciclului de crestere, sub limitele recomandate de BAT/BREF IRPP 2017.

- utilizarea unor produse pentru dezinfectie/dezinsectie neconforme/neautorizate.

9.2.2 Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

- Vidanjarea bazinelor pentru ape uzate tehnologice minim de doua ori pe an;

- Intretinerea corespunatoare a bazinelor colectoare cu gratare;

- Utilizarea de substante si produse pentru dezinfectie certificate, in concentratiile indicate in fisele tehnice de siguranta.

9.3 Emisii in SOL, APE SUBTERANE

9.3.1 Surse posibile de poluare

In cadrul fermei avicole, potentialele surse de poluare ale solului/subsolului si apelor subterane sunt urmatoarele:

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor generate;

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor;

– scurgeri de ape uzate menajere din reteaua de canalizare;

– evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

– fisurari accidentale ale conductelor de canalizare;

- gestionarea necorespunzatoare a dejectiilor pe amplasamentul fermei (depozitarea dejectiilor pe caile de acces si antrenare de poluanti prin apa pluviala);

– depunerea dejectiilor pe terenurile agricole, neconforma cu codul bunelor practici agricole Operatorul va detine contracte cu deținătorii de terenuri agricole, documente eliberate de autoritatea competentă în domeniul sanitar-veterinar privind riscul de răspândire boli, studii pedologice, planuri de fertilizare întocmite pe baza studiilor agro-chimice);

– scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor.

9.3.2 Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

Activitatea de crestere intensiva a pasarilor de carne in ferma avicola apartinand SC AVICOLA LUMINA S.A., are impact minim asupra calitatii solului si apei subterane. In cadrul fermei, dejectiile sunt stocate temporar bazine special amenajata in acest scop.

Apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfasurarea activitatii.

Pentru protectia solului si a apei subterane, titularul detine bazine pentru stocarea dejectiilor si asternutului,

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- Depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din material adecvata,rezistente la coroziune specifica, in spatii special amenajate cu paviment betonat;

- Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare  dejectii vor fi verificate periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

- Sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare, etc.,

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

### 10.1.1. Emisii în aer şi mirosuri

- Emisiile şi/sau evacuările de la sursele care pot produce disconfort olfactiv trebuie reţinute şi dirijate către un sistem adecvat de reducere a mirosului.

## Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la APM Constanţa.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la APM Constanţa ca parte a R.A.M.

#### 10.1.2	Valori limita de emisie

a) Emisii difuze si mirosuri

In conformitate cu prevederile art. 64(3) si art. 96 alineatul (1) din Legea 123/2020:

1) Operatorul economic/Titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

2) În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

Operatorul economic/Titularul activităţilor care pot produce disconfort olfactiv şi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu va intocmi un Plan de gestionare a disconfortului olfactiv conform prevederilor art.644 din OUG 195/2005 cu modificarile ulterioare si ale BAT 12 - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

- BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru gaini ouatoare  (Decizia UE de punere in aplicare nr. 2017/302)

| Parametru | Tipul de adapost | BAT-AEL Kg de NH3/spatiu pt animal/an |
| --- | --- | --- |
| Amoniac exprimat ca NH3 | Sistem de custi | 0,02 – 0.08 |
|  | Sistem fara custi | 0,02 -0,13(1) |

## 1Pentru instalatiile existente care utilizeaza un sistem de ventilatie fortata si o evacuare cu frecventa redusa a dejectiilor animaliere (în cazul unui asternut adânc cu fosa pentru dejectii animaliere) în combinatie cu o masura de obtinere a unui continut ridicat de materie uscata a dejectiilor animaliere, limita superioara a BAT-AEL este de 0,25 kg de NH3/spatiu pentru animal/an.

## 10.1.3 Calitatea aerului

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.

Conform STAS12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zone protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

| Poluant | Media de scurta durata 30 min (mg/m3) | Media zilnica (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) – in zona halelor de crestere si in zona unde este populatie rezidenta din imediata vecinatate a obiectivului | 0,3 | 0,1 |

1. Titularul activitatii are obligatia sa asigure reducerea mirosurilor prin:

- tehnici de furajare pe faze si hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima;

- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor si controlul permanent al

microclimatului;

- reducerea suprafetelor si a duratei de stocare a dejectiilor.

2. Titularul activitatii are obligatia sa asigure igienizarea halelor, a caminelor de canalizare

precum si evacuarea ritmica a deseurilor. Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrari de intretinere) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

## 3.  Este interzisa stocarea temporara a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzator, in scopul evitarii si minimizarii emisiilor difuze.

## 4. Prin masuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi in forma uscata sa se faca in sisteme inchise  (autovehicule cu toate suprafetele de transport inchise, containere inchise).

## Emisii în apa

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

### 10.2.1. Mod de stocare ape uzate, epurare, valorile limită admise  la  evacuare

| Nr.crt. | Tipul apei uzate | Mod de stocare, epurare,evacuare din ferma | Caracteristici de calitate normate | UM | VLA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ape uzate menajere | Stocare in bazine vidanjabile. Vidanjare si transport la o statie de epurare autorizata. | pH | unitati de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
|  |  |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30,0 |
| 3 | Levigat de la platforma de dejectii | Stocare in bazine vidanjabile. Vidanjare si transport la o statie de epurare autorizata. | pH | unitati de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
|  |  |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30,0 |

* NTPA-002 aprobat prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificarea si completata prin HG 352/2005.

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor.Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

- Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa exploateze constructiile si instalatiile de utilizare, evacuare si epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

- Titularul/operatorul de activitate trebuie sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanti in apa. Se interzic deversarile neautorizate si accidentale a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice.

- Pentru toate instalatiile in care se manipuleaza substante cu risc pentru apa, se vor prevedea masuri de intretinere curenta.

- Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligatia de a verifica anual si de a intretine permanent starea instalatiilor de evacuare a apelor uzate si a bazinelor de stocare dejectii.

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale va contine reglementari pentru un eventual incident, prin care sa se garanteze punerea in siguranta a instalatiei.

- In punctele in care pot rezulta substante periculoase pentru apa se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor pastra la indemana si in cantitati suficiente substante de neutralizare/tratare, in apropierea instalatiilor de manipulare a substantelor cu risc pentru apa.

- Este interzisa deversarea oricarei substante care polueaza apa de suprafata sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- In situatia in care orice analize sau observatii privind calitatea sau aparitia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizatiei trebuie sa:

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la APM Constanta, in termen de 24 ore

10.2.2 Concentratii maxim admise pentru apa subterana

Valorile indicatorilor de referinta pentru calitatea apelor subterane

| Indicator de calitate analizat | UM | Valori prag Ordin 621/2014 pt RODL 05/ HG 53/2009 pt azotati* | Valori de referinta probe martor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FO-PH (F4 denumirea anterioara) (2011) | FO-Modul 1 (F5 denumirea anterioara) (Semestrul II 2016) |
| pH | UpH | - | 6,93 | 7,5 |
| Amoniu (NH4+) | mg/l | 0,8 | - | - |
| Azotati (NO3) | mg/l | 50 | 8,58 | 0,266 |
| Azotiti (NO2) | mg/l | 0,5 | <0,042 | <0,001 |
| Fosfati (PO4) | mg/l | 0,5 | - | - |
| Sulfati (SO4) | mg/l | 250 | 105 | 3 |
| Cloruri | mg/l | 250 | - | - |

*Potrivit HG nr.53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii  , Anexa 1 ,  apele subterane se considera a fi stare chimica buna daca nivelul indicatorului azotati nu depaseste nivelul de 50 mg/l.

## Emisii in SOL

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare.

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinţǎ pentru urmele de elemente chimice din sol

| Locul prelevarii probei | Indicator analizat | Valoare normala mg/kg s.u | Prag de alerta (mg/kg substanta uscata) | Prag de interventie (mg/kg substanta uscata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai putin sensibil | Sensibil | Mai putin sensibil |
| SPD-platforma de dejectii (5-30 cm) | Cu | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
|  | Zn | 100 | 300 | 700 | 600 | 1.500 |
|  | Pb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1.000 |
|  | Cd | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |

Pentru indicatorul Carbon organic valorile din primul buletin de analiză (nr.530/14.12.2009) constituie referinţa pentru analizele ulterioare.

## Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltratiile in sol.

## Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone stabilite, protejate impotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi si gaze.

## Indicatorii de calitate ai  probelor de sol prelevate si mentionate in Raportul de Amplasament trebuie sa se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/97 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

## Sunt interzise deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In cazul aparitiei unei deversari accidentale se va proceda la eliminarea acestora si se vor restabili conditiile anterioare producerii deversarilor.

## Stocarile temporare de materiale si deseuri se vor realiza cu asigurarea protectiei solului si  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etansate si izolate, dupa caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie sa planifice si sa realizeze anual, activitati de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, bazine, camine si guri de vizitare, in baza procedurilor interne de inspectie. La interval de 3 ani se va realiza expertizarea tehnica a depozitelor pentru dejectii cu societati specializate. Rezultatele expertizei vor fi incluse in RAM.

## 10.4. ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- functionarea ventilatoarelor si a pompelor;

- circulatia auto pe amplasament si in zona platformei de dejectii.

Receptori sensibili - nu sunt.

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88 – acustica in constructii – acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentul autorizat nu va depasi nivelul admis, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, astfel:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT), sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50 dB;

- in perioada noptii, intre orele 23.00-7.00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT) sa nu depaseasca 45 dB si curba de zgomot Cz 40 dB.

## 10.5. MANAGEMENT NUTRITIONAL

| Parametru | Categoria de animale | Azot total excretat asociat BAT ( 1) ( 2) (kg de N(P2O5) excretat/ spatiu pentru animal/an) | Temei legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Gaini ouatoare | 0,4-0,8 | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, Pct.1.3 Managementul nutritional– Tabel 1.1 |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Gaini ouatoare | 0,10-0,45 | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, Pct.1.3 Managementul nutritional– Tabel 1.2 |

(1) Limita inferioara a intervalului poate fi obtinuta prin utilizarea unei combinatii de tehnici.

(2) Fosforul total excretat asociat BAT nu este aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare şi trebuie sa respecte urmatoarele:

- Valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. ale prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale, aşa cum s-a precizat în paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializata, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Animalele decedate în fermă, cat si cele care au murit în cursul tranzitului (transportului) sunt depozitate temporar intr-o camera frigorifică si eliminate in condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare (prin incinerare).

- Ori de cate ori vor fi depozitate, acestea vor fi stropite cu soluţii dezinfectante/cu un dezinfectant. Mortalităţile vor fi raportate medicului veterinar, care, în urma examinării, va recomanda procedura cea mai adecvată de depozitare sau tratare pentru situaţia semnalată.

- Deşeurile medicale provenite de la îngrijirile medicale vor fi preluate de către o firmă autorizată pentru eliminare/incinerarea acestor tipuri de deşeuri.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor , a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere si reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platforma de depozitare temporara a dejecţiilor. De asemenea, se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de mineralizare, in afara dejecţiilor de la pasari.

- Dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare, cu respectarea prevederilor Ordinului comun al  ministrului mediului, apelor si padurilor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin.

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate.

- Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie / împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate, în apele de suprafaţă sau in apropierea lor.

- Se interzice utilizarea dejectiilor  (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- respectarea prevederilor art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind reginul deseurilor;

- Respectarea prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:

- Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora, conform  din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.

- Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea şi clasificarea deşeurilor şi face propunerea de încadrare corespunzătoare.

- În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.

- Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

- Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

b) reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 -  din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari.

- Producătorii de deşeuri si detinatorii de deseuri vor respecta prevederile art. 16, alin. (1) si (4); colectarea separata  pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 01.01.2025 si pentru textile.

- Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

- Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către persoane fizice autorizate ori persoane juridice în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari.

- Păstrarea evidenţei conform  OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si compleatari:

(1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

(2) Se va respecta principiul proximităţii, care presupune ca deşeurile să fie valorificate şi eliminate cât mai aproape de locul de generare.

- Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor generate pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verificare ale A.P.M. Constanta, Comisariatul Judeţean Garda de Mediu Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si să conţină detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de cod în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari ;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/ eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

- Cu respectarea obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 28 şi art. 29, producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, cu excepţia cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 şi 21;

c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

11.1  DEŞEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea SC AVICOLA LUMINA SA, modul de gestionare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Tabel 11.1

| Sursele de deseuri | Codurile deseurilor Conform HG 856/2002 Reg.UE 1069/2009 | Denumire SNCU/deseu) | Cod eliminare/ valorificare | Cantitati de deseuri (to/an) | Modalitati actuale sau propuse de gestionare a deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitati administrative | 20 03 01 20 01 01 20 01 39 | Deseuri municipale amestecate Fractii colectate separate din deseurile menajere: -hartie si carton -materiale plastice | D5 R12 R12 | 33,97 0,05 - | Depozitare temporara in containere pana la predarea catre operatorul de salubritate |
| Activitati de intretinere a utilajelor/autovehiculelor | 13 02 05* 16 01 07* 16 06 01* 16 01 03 | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere Filtre de ulei Baterii cu plumb Anvelope scoase din uz | R9 R13 R13 R12 | 0,160 - - 0,790 | Depozitare in recipiente metalice inscriptionate Valorificare prin operatori autorizati Stocare temporara in spatii amenajate dotate cu tavi pentru retinerea eventualelor scurgeri, valorificare prin operatori autorizati |
| Mentenanta echipamentelor folosite in procesul de productie | 16 02 14 02 01 04 02 01 10 02 01 01 | Echipamente casate altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13(inclusiv becuri LED dimabile, motorase, pompe,etc) Deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) Deseuri metalice Namoluri de la spalare si curatare | R12 R12 R12 R12 R10 | - 0,1069 - 1,05 - | Stocare temporara in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati: |
|  |  |  |  |  | Colectare in recipient metalic etans si transportat la platforma de dejectii. |
| Pregatirea halelor pentru populare si vidul sanitar | 15 01 01 15 01 02 15 01 10* | Ambalaje hartie/carton (cofraje oua) Ambalaje de materiale plastice (cofraje oua) Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substantrepericuloase | R12 R12 D10 | 8,77 2 0,95 | Stocare temporara in pubele, in spatii amenajate (magazia pt produse DDD), Valorificare/eliminare prin operatori autorizati |
| Cresterea gainilor ouatoare si Statia de sortare | 02 01 02/ Materiale cat. a 2-a | Deseuri de tesuturi animale (cadavre pasari) | R1/D10 | 71,278 | Stocare temporara in saci de polietilena, in container frigorific, pana la predare catre o societate autorizata pentru neutralizare SNCU, conform Reg.UE 1069/2009: - utilizare ca hrana in fermele pentru obtinerea de momeli vii pentru pescuit conform art.18, alin (1), lit.(h; sau -eliminare prin incinerare conform art.13, lit.(a), pct.(i) ; Sau - uitilizare ca materie prima intr-o instalatie pentru producerea biogazului conform.art.13, lit.(e),pct(i). |
|  | 02 01 06/ SNCU- materiale cat.a 2-a | Dejecţii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei | R10 | 6400 | Stocare temporara pe platforma de dejectii pana la predare catre o societate autorizata pentru neutralizare SNCU, conform Reg.UE nr.1069/2009 : - utilizare ca materie prima intr-o instalatie de producere a compostului sau biogazului, conform art.13, lit. (e), pct. (ii); sau - pentru a fi aplicate pe soluri fara prelucrare, ca fertilizant, conform art.13, lit.(f); |
|  | 02 01 99/ SNCU Materiale cat. a 3-a | Alte deseuri nespecificate (oua sparte/ neconforme – melanj) | R1/D10 | 0,727 | Colectare in bidoane de plastic pana la predare catre o societate autorizata pentru neutralizare SNCU, conform Reg.UE nr.1069/2009 : - pentru a fi utilizate ca materie prima intr-o instalatie de biogas ; -eliminare prin conform art.14(f)incinerare conform art.14(a) |
| Activitati sanitar-veterinare | 18 02 03 | Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor | D10 | 0,012 | Stocare temporara in recipient speciali,inscriptionati, in spatii amenajate- magazia pentru produse farmaceutice si eliminare prin operatori autorizati |
|  | 18 02 02* | Deseuri pentru prevenirea infectiilor (deseuri de medicamente/vaccinuri de uz sanitar-veterinar) | D10 | Fara estimare |  |

# 11.2 Conditii privind gestionarea deseurilor/SNCU generate pe amplasament

Titularul autorizatiei trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri;

- Gestionarea deseurilor se va realiza fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

- Zonele de depozitare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate; nu se va depasi capacitatea de stocare a containerelor;

- Deseurile generate vor fi colectate selectiv conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea prevederilor Hotararii de Guvern nr. 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Se va aplica ierarhia deseurilor in scopul incurajarii prevenirii generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului;

- Valorificarea/eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in tabelul de mai jos al prezentei autorizatii integrate de mediu, in conformitate cu legislatia nationala de mediu. Nu vor fi valorificate/eliminate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil A.P.M. Constanta;

- Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare/eliminare trebuie transportate doar de operatori economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea legislatiei specifice in domeniu;

- Deseurile trebuie transportate de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare cu respectarea normelor privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator;

- Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata/expediere /transport /eliminare sau recuperare a deseurilor fara acordul scris prealabil al A.P.M. Constanta;

- Titularul activitatii are obligatia de a incadra fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor si de a asigura evidenta gestiunii deseurilor, pentru fiecare tip de deseu generat din activitatea proprie si sa o raporteze anual la APM Constanta, conform modelului prevazut in HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei privind deseurile, inclusive deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare; evidenta gestiunii deseurilor se pastreaza cel putin 3 ani;

- Titularul activitatii are obligatia sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri:hartie, metal, plastic si sticla;

- Titularul activitatii are obligatia sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor;

- Pasarile decedate in ferma, cat si cele care au decedat in cursul tranzitului (transportului) vor fi stocate temporar in camera frigorifica si eliminate catre operatori economici autorizati;

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deseurilor menajere, metalice, a deseurilor de ambalaje, a deseurilor provenite din activitatea de intretinere si reparatii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din constructii/demolari, la platformele de depozitare temporara a dejectiilor;

- Se interzice depozitarea deseurilor de orice fel pe platforma de depozitare temporara a dejectiilor;

- Titularul autorizatiei trebuie sã intocmeasca un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia A.P.M. Constanta si GNM -Comisariatul Judetean Constanta. Acest registru trebuie pastrat de titularul autorizatiei si sa contina minimum de detalii cu privire la: tipul deseului; codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea generata/valorificata/eliminata/stoc, modul de stocare provizorie/tratare/transport, cantitatea predata catre agentul economic valorificator/eliminator, date privind transportatorul deseurilor, detalii privind atestarea/autorizarea acestuia, date de identificare ale agentului economic care realizeaza valorificarea/eliminare deseurilor si de autorizare a acestuia, documentele de aprobare/transport ale deseurilor conform prevederilor legale.

- Evidenta gestiunii deseurilor proprii generate de pe amplasament se va face in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002, cu modificarile ulterioare si se va pune la dispozitia APM Constanta, anual, ca parte a RAM. La intocmirea acestei evidente se vor incluse stocurile de la incepul si sfarsitul perioadei de raportare . Evidenta transmisa la APM Constanta se va intocmi si transmite si anual cu precizarea operatorilor economici la cae sunt predate deseurile si a datelor de contact ale acestora .

- Managementul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), se desfasoara in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile ulterioare.

- Ordinul ANSVSA nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor din domeniul subproduselor de origine animala si produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman si pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

- Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

- Se va elabora o procedura de inspectie si interventie, in caz de fisuri, pentru bazinele de depozitare dejectii; Rezultatele inspectiei vor fi incluse in R.A.M.

Concluzii generale privind BAT

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 1. Sistemele de management de mediu (EMS) |
| BAT 1. Pentru a imbunatati performanta de mediu globala a fermelor, BAT constau in punerea in aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care incorporeaza toate caracteristicile urmatoare: 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performantei de mediu a instalației; 3. planificarea și stabilirea procedurilor, a obiectivelor și a țintelor necesare, corelate cu planificarea financiară și investițiile; 4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită: (a) structurii și responsabilității, (b) formării, constientizării și competenței, (c) comunicării, (d) implicării angajaților, (e) documentatiei, (f) controlului eficient al proceselor, (g) programelor de întreținere, (h) pregătirii și interventiei în caz de urgență, (i) garantării conformitatii cu legislatia in domeniul mediului; 5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor in aer si in apa provenite de la instalatiile IED-ROM), (b) masurilor corective și preventive, (c) pastrarii evidentelor, (d) auditului intern și extern independent, pentru a stabili dacă sistemul de management de mediu respecta sau nu dispozitiile prevazute si daca acesta a fost pus în aplicare si mentinut in mod corespunzator; 6. revizuirea de către conducerea superioara a sistemului de management de mediu și a conformitatii, a adecvării și a eficacitatii continue a acestuia; 7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; 8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației înca din etapa de proiectare a unei noi instalatii și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; 9. aplicarea cu regularitatea a evaluarilor sectoriale comparative. In mod specific pentru sectorul de crestere in sistem intensiv a pasarilor, BAT trebuie sa includa urmatoarele elemente in sistemul de management de mediu: 10. punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, 11. punerea in aplicare a unui plan de gestionare a mirosului. | In cadrul fermei nu este implementat un sistem de management de mediu acreditat (ISO 14001). Este in curs de analiza acest aspect. Societatea SC AVICOLA LUMINA SA are implementat un sistem certificat TUV pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2015 si 45001:2018 Toate planurile, programele si procedurile sunt supuse aprobarii directe a conducerii societatii. Politica de mediu a societatii este orientata spre imbunatatirea continua a performantelor de mediu si se aplica la nivelul managementului de varf al societatii. Societatea SC AVICOLA LUMINA SA detine si are implementate proceduri pentru organizarea si functionarea activitatii in conditii de siguranta pentru mediu Punerea in aplicare a procedurilor mentionate este coordonata si controlata de catre Departamentul de mediu din cadrul societatii. Departamentul de mediu din cadrul societatii controleaza si coordoneaza implementarea procedurilor de mediu, acordand atentie speciala respectarii prevederilor autorizatiei integrate de mediu, indeosebi prevederilor privind pastrarea evidentelor, monitorizarea si raportarea rezultatelor monitorizarii si legat de acesta a masurilor luate de societate pentru incadrarea in limitele legale stabilite prin legislatia de mediu in vigoare. Conducerea societatii este permanent informata asupra rezultatelor aplicarii procedurilor si aproba direct masurile si planurile pentru imbunatatirea performantelor. Societatea este permanent preocupata de imbunatatirea conditiilor de mediu prin adoptarea tehnicilor moderne si performante specifice cresterii in sistem intensive a puilor pentru reproductie rase grele, in conformitate cu tehnicile BAT recomandate in domeniu. Avand in vedere distanta mare fata de zone rezidentiale (mai mult de 1000 m) nu este necesara intocmirea unui plan de gestionare a zgomotului. Societatea se conformeaza tehnicilor BAT privind reducerea mirosurilor (a se vedea BAT 12 si BAT13) | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 2. Buna organizare interna |
| BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati performanta globala, BAT constau in utilizarea tehnicilor indicate mai jos: a. amplasarea corespunzatoare a fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru: - a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere); - a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; - a lua in considerare conditiile climatice existente; - a lua in considerare capacitatea potentiala de dezvolatre ulterioara a fermei; - a preveni contaminarea apelor. b. Educarea si formarea personalului, in special pentru: - reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor; - transportul si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere; - planificarea activitatilor; - planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; - repararea si intretinerea echipamentelor. c. Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute cum ar fi, poluarea corpurilor de apa. Acesta poate include: - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apa/efluenti; - planuri de actiune pentru interventie in cazul unor evenimente posibile (de ex, incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prabusirea acestora, scurgerea necontrolata din gramezile de dejectii animaliere, scurgeri de combustibil); - echipamentele disponibile pentru gestioanrea unui incident de poluare (de ex. echipament pentru blocarea drenarilor in teren, indiguirea santurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d. Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: - depozitele de dejectii lichide la orice semn de deterioare, degradare, scurgere; - pompele pentru dehectii lichide, dispozitive de amestec, separare si irigatoare; - sistemele de aprovizionare cu apa si foraje; - sistemul de ventilatie si senzor de temperatura; - silozurile si echipamnetele de transport (de ex. supape, tevi); - sistemele de purificare ale aerului (de ex. prin inspectii periodice). Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea daunatorilor. e. Depozitarea animalelor moarte astefel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile | Societatea este amplasata la vest de localitatea Lumina, la o distanta de cca. 500 m fata de zonele locuite, iar in imediata vecinatate a amplasamentului nu sunt situate obiective de interes public, cum ar fi: scoli, gradinite, spitale, zone rezidentiale, etc. Spatiile pentru depozitare deseurilor generate pe amplasament sunt situate la o distanta de aproximativ 10 km fata de cea mai apropiata resursa de apa din subteran (Sursa Caragea Dermen). Personalul angajat din cadrul fermei avicole in decursul timpului a fost instruit permanent pentru cresterea pasarilor, sanatatea si bunastarea acestora; de asemenea personalul este instruit pentru modalitatea de gestionare a dejectiilor provenite de la pasari, respectand legislatia in domeniu si a autorizatiilor obtinute in timp si de asemenea siguranta lucratorilor. Conducerea societatii a numit o persoana pentru preluarea responsabilitatii urmaririi aplicarii legislatiei de protectia muncii, care face instructajul trimestrial de protectie a muncii pentru toti angajatii si individual fiecarui nou angajat. Personalul este dotat cu echipament de protectie. De asemenea, pentru asigurarea stării de sănătate, întregul personal, la intrarea si iesirea din zona in care se afla adaposturile, trece prin acest filtru igienico – sanitar. Conducerea unitatii dispune de programe de planificare a activitatilor de gestionare a situatiilor de urgenta si de reparare si intretinere a echipamentelor. Dejectiile de pasari nu sunt imprastiate pe sol ci sunt preluate de ferme agricole si folosite ca ingrasamant natural in baza unor contracte. Ferma dispune de planul de poluari accidentale intocmit pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor. Societatea detine planul retelei de canalizare aferent fermei. Unitatea dispune de un program privind verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor. Pentru depozitarea animalelor moarte si a oualelor sparte ferma dispune de un container frigorific pentru depozitarea acestora si predarea lor unor societati de profil (SC Eco Fire Sistem SRL). | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 3. Management nutritional |
| BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau pentru sau a unei combinatii a acestora: a. Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili; b. Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie; c. Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel saczut de proteine brute; d. Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat Azotul total excretat, exprimat ca N, pentru gaini ouatoare=0,4 – 0,8 kg de N excretat/spatiu pentru animal/an. | Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, ferma are in dotare o instalatie de preparare a hranei pentru pasari, asigurandu-se un regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. Calitatea hranei administrata pasarilor determina calitatea produselor obtinute. Formula nutritionala este foarte importanta ata din punct de vedere al nivelului de productie, al calitatii impuse pentru carnea de pui, cat si pentru asigurarea nivelului energetic si a nutrientilor esentiali (amino-acizi, minerale, vitamine) vietii pasarilor. Atat formula nutritionala de baza, cat si substantele aditionale utilizate sunt reglementate la nivel european. Pentru fiecare aditiv este specificat dozajul maxim, speciile pentru care este aplicabil, varsta propice administrarii, perioada de administrare si de observatie. Avand in vedere managementul nutritional asigurat pasarilor, azotul total excretat se incadreaza in limitele prevazute de BAT cuprins intre 0,4 – 0,8 kg de N excretat/spatiu pentru gaini ouatoare/an. | Conformare cu BAT |
| BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestotra: a. Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie; b. Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc cantitatea totala de fosfor excretat (de ex. fitaza). c. Utilizarea fosfatilor anorganici cu grad ridicat de digerare pentru inlocuirea partiala a surselor conventionale de fosfor din furaje. Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5, pentru gaini ouatoare=0,10 – 0,45 kg de P2O5 excretat/spatiu pentru animal/an. | Pentru a reduce fosforul total excretat si, prin urmare, emisiile de fosfor, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, ferma are in dotare o instalatie de preparare a hranei pentru pasari, asigurandu-se un regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. Calitatea hranei administrata pasarilor determina calitatea produselor obtinute. Formula nutritionala este foarte importanta ata din punct de vedere al nivelului de productie, al calitatii impuse pentru carnea de pui, cat si pentru asigurarea nivelului energetic si a nutrientilor esentiali (amino-acizi, minerale, vitamine) vietii pasarilor. Atat formula nutritionala de baza, cat si substantele aditionale utilizate sunt reglementate la nivel european. Pentru fiecare aditiv este specificat dozajul maxim, speciile pentru care este aplicabil, varsta propice administrarii, perioada de administrare si de observatie. Avand in vedere managementul nutritional asigurat pasarilor, fosforul total excretat se incadreaza in limitele prevazute de BAT cuprins intre 0,1 – 0,45 kg de P2O5 excretat/spatiu pentru gaini ouatoare/an. | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 4. Utilizarea eficienta a apei |
| BAT 5 Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a. Mentinerea unei evidente a utilizarii apei; b. Detectarea si repararea scurgerilor de apa; c. Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamerntelor. d. Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de ex. adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi timp, disponibilitatea apei. e. Verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile; f. Reutilizarea apei de ploaie necontaminata ca apa utilizata pentru curatare. | Ferma detine apometre montate atat la forajele pentru alimentare cu apa din subteran cat si pe reteaua RAJA SA Constanta. Prin programul de poluari accidentale sunt impuse masuri de detectare si reparare a scurgerilor de apa. Curatarea adaposturilor se face in sistem uscat, iar la inchiderea ciclului de crestere adaposturile sunt igienizate cu jeturi de apa subpresiune si dezinfectate, iar apa uzata este colectata in bazine impermeabilizate, vidanjabile si transportate la o statie de epurare. Ferma dispune de sisteme de alimentare cu apa specializate astfel incat sa nu fie pierderi de apa. Adăparea păsărilor se realizează printr-o instalaţie cu nipluri cu cupa pentru fiecare cusca. Pentru fiecare compartiment sunt 6 nipluri la dispoziţie. Pentru preântâmpinarea pierderilor de apa sub nipluri s-au prevăzut vase colectoare, cupiţe. Acest sistem este verificat periodic. La ferma avicola nu se aplica reutilizarea apei de ploaie din cauza costurilor ridicate. Apa folosita pentru curatenie provine din puturile proprii. In zona de amplasare a fermei nivelul pluviometric este foarte scazut (400 mm/an, zona fiind secetoasa). | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 5. Emisii provenite din ape uzate |
| BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a. Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. b. Reducerea la minimum a consumului de apa. c. Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care terbuie tratate. | Prin sistemul de adapare a gainilor si de curatire a dejectiilor ferma dispune de sisteme de ultima generatie (se foloseste sistemul de adapare cu nipluri, iar sistemul de curatire se face in sistem uscat cu benzi transportoare). Apa pluviala din zona bazinelor de stocare dejectii solide este colectata separat si evacuata in 5 bazine cu capacitatea de 1,44 mc fiecare; aceasta apa este vidanjata si transportata la o statie de epurare. Apele meteorice colectate de pe suprafetele betonate ale fermei sunt dirijate in santurile pluviale in aval de obiectiv si de aici pe teren arabil. | Conformare cu BAT |
| BAT 7. Pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a. Scurgerea apelor uzate catre un container special sau in depozit pentru dejectii lichide. b. Epurarea apelor uzate. c. Imprastierea pe sol a apelor uzate, de ex, prin utilizarea unui sistem de irigatii cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bara de imprastiere. | Evacuarea dejectiilor din bateriile modulelor 2 si 5 se face in sistem uscat. Apele uzate provenite de la igienizarea halelor sunt colectate in bazine betonate si impermeabilizate, apoi vidanjate si transportate la o statie de epurare. In cadrul fermei nu se aplica imprastierea pe sol a apelor uzate deoarece in autorizatia de gospodarire a apelor acest lucru nu este permis. | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 6. Utilizarea efiecienta a energiei |
| BAT 8. Pentru utilizarea eficienta a energiei in cadrul unei ferme, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a. Sistemele de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata. b. Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. c. Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adaposturilor de animale. d. Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. e. Utilizarea schimbatoarelor de caldura. Poate fi utilizat unul dintre urmatoarele sisteme: - aer-aer; - aer-apa; - aer-sol. f. Utilizarea pompelor de caldura pentru recuperarea caldurii. g. Recuperarea caldurii prin intermediul podelii cu asternut prevazute cu sistem de incalzire si racire (sistem “combideck”). h. Utilizarea ventilatiei naturale. | Halele de pasari in perioada sezonului rece nu sunt incalzite. Ventilatia se face automat cu ajutorul a 10 ventilatoare/hala, montate in spatele halei (unde se afla si banda de evacuat dejectii solide). Pe laterale sunt amplasate 17 admisii pe o parte (17 x 2 = 34 admisii/hala). In partea din fata, a halei, unde se face furajarea si sunt colectate oualele si pe prima parte a peretilor laterali, sunt amplasate cate 5 x 3 = 15 semeteuri pe hala. Calculatorul inchide sau deschide admisiile si semeteurile, functie de temperatura din hala. Vara, in zona celor 15 semeteuri, functioneaza o instalatie de racire si umidificare a aerului, care este compusa din pompe de circulatie a apei, care preia apa din instalatie, iar pompele uda culpezile (registre din carton ceruite), care reduce temperatura aerului cu 10 – 15 0C. Pe coama adapostului functioneaza cele 4 ventilatoare axiale pe hala, care au rolul de a extrage aerul cald si gazele din hala. In cazul fermei avicole nu se aplica aceasta cerinta deoarece dispune de un sistem de ventilatie centralizat. | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 7. Emisii de zgomot |
| BAT 9. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau in elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management al mediului (a se vedea BAT 1) . BAT 9 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza si/sau s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili. | Avicola Lumina a realizat monitorizarea zgomotului prin laboratoare specializate. In urma acestor monitorizari nu s-au inregistrat depasiri ale limitelor admise. | Conformare cu BAT |
| BAT 10. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora: a. Asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ferma si receptori sensibili. b. Amplasarea echipamentelor. c. Masuri operationale. d. Echipamente silentioase. e. Echipamente de control al zgomotului. f. Reducerea zgomotului. | Zonele de locuit sunt amplasate la distanţe relativ mari de peste 500 m şi anume în partea de est, peste DN 22 Constanţa – Tulcea unde au început să apară câteva locuinţe, Localitatea Lumina, fiind amplasată spre est şi nord est spre Năvodari, deoarece instalatiile sunt amplasate in interiorul halelor, activitatea nu reprezinta o sursa de zgomot pentru zona invecinata. | Conformare cu BAT |
| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| 8. Emisii de pulberi |
| BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora: a. Reducerea formarii pulberilor in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici: - utilizarea unui material de asternut mai gros; - aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi; - alimentarea ad libitum; - utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianmti in sistemele de furajare uscate; - montarea unor separatoare de pulberi in depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice; - proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost. b. Reducerea concentratiei de pulberi in interioarul adapostului pentru animale pentru aplicarea uneia dintre urmatoarele tehnici: - ceata de apa; -pulverizarea cu ulei; - ionizare. c. Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: - captator de apa; - filtru uscat; - epurator de apa; - epurator umed cu acid; - epurator biologic; - sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape; - biofiltru. | Deaorece activitatea se desfasoara in hale inchise, nu sunt emisii de pulberi provenite de la asternutul folosit, de la banda transportoare a furajelor si nici de la transportul dejectiilor deoarece acesta este umectat. | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 9. Emisii de mirosuri |
| BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o ferma, BAT constau in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor in cadrul sistemului de management de mediu. BAT 12 se aplica numai in cazurile in care se preconizeaza si/sau s-au dovedit neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | Mirosurile nu sunt continuee ci numai in anumite perioade scurte ale sezonului cald si numai atunci cand vantul este mai intens si are directia de la vest la est. | Conformare cu BAT |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a. asigurarea unei distante adecvate intre ferma si receptorii sensibili; b. Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinatie a acestora: - mentinerea animalelor si a suprafetelor usacte si curate (de ex. evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezentei dejectiilor animaliere in zonele de odihna sau pe podele partial acoperite cu gratare); - reducerea suprafetelor emitatoare a dejectiilor animaliere (de ex. gratare de metal sau plastic, gratare cu o suprafata redusa expusa la dejectiile animaliere); - evacuarea frecventa a dejectiilor animaliere catre un depozit de dejectii animaliere (acoperit situat in exterior); - reducerea temperaturii dejectiilor animaliere (de ex. prin racirea dejectiilor animaliere) si a a temperaturii mediului interior; - scaderea fluxului si a vitezei aerului pe suprafata dejectiilor animaliere; - mentinerea asternutului uscat si in conditii aerobe in sistemele cu asternut;. c. Optimizarea conditiilor de evacuarea a aerului din adaposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora: - cresterea inaltimii la care este amplasat orificiul de evacuare; - cresterea vitezei de ventilatie a orificiului vertical de ventilatie; - amplasarea eficienta a barierelor extreme pentru a crea turbulente ale fluxului de aer aflate in miscare; - adaugarea unor acoperitori deflectoare in orificiile de evacuare amplasate in partea inferioara a peretilor pentru a devia aerul evacuat catre sol; - devierea aerului evacuat catre partile laterale ale adapostului care sunt orientate in directia opusa receptorului sensibil; - alinierea axei cuamei acoperisului unei cladiri ventilate natural transversal fata de directia predominanta a vantului; d. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: - epurator biologic (sau filtru “biotrickling”); - biofiltru; - sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape. e. Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici de depozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combinatii a acesteia: - acoprirea dejectiilor lichide sau solide in timpul depozitarii; - amplasarea depozitului, luand in considerare directia generala a vantului si/sau adoptarea de masuri pentru a reduce viteza vantului in jurul si deasupra depozitului (de ex. copaci, bariere naturale); - reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide. f. Prelucrarea dejectiilor animaliere utilizand una dintre urmatoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri in timpul (sau inaintea) imprastierii pe sol: - fermentarea aeroba (aeraraea) dejectiilor lichide; - compostarea dejectiilor solide; -fermentarea anaeroba. g. Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici pentru imprastierea pe sol a dejectiilor sau a unei combinatii a acestora: - imprastierea in fasii, injector cu brazda de suprafata sau de adancime pentru imprastierea pe sol a adejectiilor lichide; - utilizarea dejectiilor animaliere cat mai repede posibil; | Pentru a reduce mirosurile provenite de la ferma avicola, unitatea a asigurat o distanta adecvata intre instalatiile care pot produce mirosuri si receptorii sensibili, mentin pasarile pe suprafete uscate si curate, dejectiile solide sunt evacuate frecvent pentru a nu da nastere la mirosuri neplacute. Conform procesului de crestere a pasarilor in cadrul fermei avizole nu rezulta dejectii lichide. Pentru reducerea mirosurilor au fost plantate perdele de arbori atat intre hale cat si la limita proprietatii. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului nu este posibil a fi realizat datorita costurilor ridicate de punere in aplicare. Biofilterele sunt aplicabile numai instalatiilor pe baza de dejectii lichide. Dejectiile solide sunt preluate frecvent de firme specializate si transportate in camp fiind folosite ca ingrasamant natural. | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 10. Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor solide |
| BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora: a. Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide. b. Acoperirea gramezilor de dejectii solide c. Depozitarea dejectiilor uscate solide intr-un hambar. | Nu este cazul. In cadrul fermei nu este aplicabila dejectiilor uscate solide deoarece au loc adaugari continue la gramada de dejectii solide. Nu este cazul deoarece acestea sunt preluate frecvent de ferme agricole. | Conformare cu BAT |
| BAT 15. Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile in sol si apa provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a trehnicilor indicate mai jos, in urmatoarea ordine de prioritate: a. Depozitaea dejectiilor uscate intr-un hambar. b. Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejectiilor solide. c. Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida imperneabila echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor. d. Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile solide in timpul perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora. e. Depozitarea dejectiilor solide in gramezi amplasate pe camp departe de cursurile de ape de suprafata si/sau subterane in care s-ar putea scurge fractiunea lichida. | Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. Avicola Lumina dispune de 5 bazine betonate si impermeabilizate in care sunt depozitate dejectiile solide, care saptamanal sunt preluate, in baza unor contracte de firme agricole pentru folosirea dejectiilor de pasari ca ingrasamant natural. | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 11. Emisiile rpovenite din depozitarea dejectiilor lichide |
| BAT 16. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer generate de un depozit de dejectii lichide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a. Proiectarea si gestionarea corespunzatoare a depozitului de dejectii lichide; b. Acoperirea depozitului de dejectii lichide. | Instalatiile de evacuare a dejectiilor sunt in sistem uscat, pe baza benzilor transportoare, care preiau dejectiile solide de la pasari si transportate in afara adaposturilor in bazinele betonate si impermeabilizate, de unde, in baza contractelor existente firmele agricole preiau saptamanal dejectiile solide de pasari pe care le folosesc ca ingrasamant natural | Conformare cu BAT |
| BAT 17. Pentru reducerea emisiilor de amoniac in aer provenite dintr-un depozit ingropat (laguna) de dejectii lichide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a. Reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide. b. Acoperirea depozitelor ingropate de dejectii lichide (lagune) cu o acoperitoare flexibila sau plutitoare. | Nu se aplica, deoarece din activitatea fermei avicole nu sunt evacuate dejectii lichide. | Nu se aplica |
| BAT 18. Pentru a preveni emisiile in sol si in apa provenite din colectarea, transportarea prin conducte si depozitarea dejectiilor lichide intr-un depozit si/sau laguna (depozit ingropat). | Nu se aplica, deoarece din activitatea fermei avicole nu sunt evacuate dejectii lichide. | Nu se aplica |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 12.Prelucrarea dejectiilor animaliere in ferme |
| BAT 19. In cazul in care se utilizeaza prelucrarea in ferme a dejectiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri si organisme patogene microbiene in aer si apa si pentru a facilita depozitarea dejectiilor animaliere si/sau imprastierea pe sol, BAT consta in prelucrarea dejectiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora: a. separarea mecanica a dejectiilor lichide. b. fermentarea anaeroba a dejectiilor animaliere intr-o instalatie de biogaz. c. utilizarea unui tunel extern pentru uscarea dejectiilor animaliere. d. fermentarea (aeraraea) dejectiilor lichide. e. nitrificarea-denitrificarea dejectiilor lichide. f. compostarea dejectiilor solide. | Nu rezulta dejectii lichide, din cresterea pasarilor in ferma avicola rezulta numai dejectii solide. De asemenea ferma nu realizarea fermentarea anaeroba a dejectiilor intr-o instalatie de biogaz si nici nu sunt compostate dejectiile solide. | Nu se aplica |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 13. Imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere |
| BAT 20. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor si organisme patogene microbiene in sol si apa provenite din imprastierea pe sol, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos: a. evaluarea terenurilor pe care sunt imprastiate dejectiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luand in considerare: - tipul de sol; - conditiile climatice; - drenarea si irigarea terenului; - rotatiile culturilor; - resursele de apa si zonele de apa protejate. b. mentinerea unei distante suficiente intre terenurile pe care sunt imprastiate dejectiile animaliere si: - zonele in care exista un risc de scurgere in apa, cum ar fi cursuri de apa, izvoare, puturi, etc; - proprietatile invecinate. c. Evitarea imprastierii pe sol a adejectiilor animaliere atunci cand riscul de scurgere poate fi semnificativ. In special, dejectiile animaliere nu se aplica atunci cand: - terenul este inundat saturat de apa, inghetat sau acoprit de zapada; - conditiile solului in combinatie cu panta terenului si/sau drenarea terenului sunt de asa natura incat riscul de scurgere sau drenare este ridicat; - scurgerea poate fi anticipata avand in vedere precipitatiile preconizate. d. adaptarea frecventei de imprastiere pe sol a dejectiilor animaliere, luand in considerare continutul de azot si fosfor al dejectiilor animaliere si caracteristicile solului, cerintele privind culturile sezoniere si conditiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. e. sincronizarea imprastierii pe sol a dejectiilor animaliere cu rererea de nutrienti a culturilor. f. Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt imprastiate dejectiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere si interventia corespunzatoare atunci cand este necesar. g. Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejectii animaliere si efectuarea in mod eficace a incarcarii dejectiilor animaliere fara a avea loc scurgeri. h. Verificarea utilajelor pentru imprastierea pe sol a dejectiilor, astfel incat acestea sa fie in stare buna de functioanre si sa fie configurate la o rata de aplicare adecvata. | Dejectiile solide nu sunt imprastiate pe sol de catre ferma avicola dearece aceste dejectii sunt preluate saptamanal de catre ferme agricole in baza unor contracte. | Conformare cu BAT |
| BAT 21. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer rezultate din imprastierea pe sol a dejectiilor lichide, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora: a. diluarea dejectiilor lichide, urmata de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scazuta a apei. b. Dispozitiv de imprastiere in fasii. c. Injector cu brazda de suprafata. d. Injector cu brazda de adancime. e. Acidifierea dejectiilor lichide. | Nu rezulta dejectii lichide. | Nu se aplica |
| BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere, BAT constau in incorporarea dejectiilor animaliere in sol cat mai repede posibil | Incorporarea dejectiilor animaliere solide imprastiate pe suprafata solului se realizeaza prin arare cu utilaje specifice. Dejectiile animaliere sunt amestecate complet cu solul. | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 14. Emisiile provenite din intregul proces de productie |
| BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din intregul proces de productie pentru cresterea pasarilor de curte, BAT constau in estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de intregul proces de productie care utilizeaza BAT disponibile puse in aplicare in cadrul fermei. | Emisiile de amoniac provenite din procesul de crestere a pasarilor sunt calculate conform metodologiei de calcul EMEP/EEA - CORINAIR. | Conformare cu BAT |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 15. Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces |
| BAT 24. BAT constau in monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos: a. calcularea prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor. b. estimarea prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total si de fosfor total. | Monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere se realizeaza prin calcularea prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor. | Conformare cu BAT |
| BAT 25. BAT constau in monitorizarea emisiilor de amoniac in aer prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos: a. Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat peexcretie si pe azotul total prezent in fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere. b. Calculare prin masurarea concentratiei de amoniac si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard ISO, nationale sai internationale ori a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica achivalenta. c. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | Estimarea emisiilor se realizeaza prin utilizarea factorilor de emisie in conformitate cu cerintele Ghidului EMEP/EEA - CORINAIR | Conformare cu BAT |
| BAT 26. BAT constau in monitorizarea periodica a emisiilor de mirosuri in aer. | Nu sunt aplicabile monitorizarea emisiilor mirosurilor in aer deoarece nu s-au confirmat neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili: populatia. | Nu se aplica |
| BAT 27. BAT constau in monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adapost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos: a. Calculare prin masurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. b. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | Estimarea emisiilor se realizeaza prin utilizarea factorilor de emisie in conformitate cu cerintele Ghidului EMEP/EEA - CORINAIR | Conformare cu BAT |
| BAT 29. BAT constau in monitorizarea urmatorilor parametri ai procesului, cel putin o data pe an. a. Consumul de apa; b. consumul de enerfie electrica; c. consumul de combustibil; d. numarul de animale care intra si ies; e. Consumul de furaje f. Generarea de dejectii animaliere | Inregistrarea prin utilizarea aparatelor de masura, apometrelor, contoarelor sau a facturilor. Inregistrarea prin utilizarea facturilor, registrelor existente. | Conformare cu BAT |

# INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE      URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

12.1.Situatii de urgenta

| Nr.crt. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurt circuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj /intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | Foarte mic | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.1.1.Toate activitatile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

12.1.2.Toate persoanele care desfasoara o activitate in ferma trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

-drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

-cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atât pentru functionarea normala cât si pentru accidente sau cazuri de urgenta;

-echipamentul de protectie necesar;

-amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-masurile de prim-ajutor;

-alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cântar, curatarea anvelopelor, laborator etc).

12.1.3. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:

-organizarea activitatilor in ferma (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

-modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

-modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

12.1.4 Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

12.1.5. Titularul activitatii asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

12.2.Proceduri de urgenta

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.2.1.Sa asigure un Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale, care trebuie sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Acest plan trebuie sa include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2.2  Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale trebuie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.2.3 In conformitate cu Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale se stabilesc: componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluarii accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale; fisa poluantului potential; programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; componenta echipelor de interventie; lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; responsabilitatile conducatorilor.

12.3 Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta

12.3.1. Titularul activitatii trebuie sa notifice fara intarziere prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, APM Constanta, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie.

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

12.3.2. Titularul activitatii trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei, conform Cap. 14 - Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

12.3.3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei;

12.3.4. Dupa notificarea incidentului, titularul activitatii trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la APM Constanta raportul privind incidentul;

12.3.5. Titularul activitatii trebuie sa depuna la APM Constanta un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

12.3.6. Titularul activitatii trebuie sa notifice ABADL in cazul oricarui incident precizat in care are legatura cu deversarile in apa, imediat dupa incident;

12.3.7. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: ABADL, APM Constanta GNM Comisariatul Judetean Constanta, Directia de Sanatate Publica;

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU);

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

12.3.8. Titularul activitatii trebuie sa trimita o notificare scrisa la APM Constanta in cazul:

- incetarii permanente a activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parti sau a activitatii intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

12.3.9. Titularul activitatii are obligatia sa notifice in scris APM Constanta privind urmatoarele aspecte in termen de 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia operatorul a devenit o sucursala)

-masuri luate privind implicarea operatorului in administratie, intrarea operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare;

12.3.10. Titularul activitatii are obligatia sa notifice la APM Constanta orice modificare a instalatiei sau a procesului tehnologic anterior implementarii.

12.3.11. Termenele de raportare si frecventa raportarilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1. Generalitati

13.1.1. Analizele, determinarile necesare si prelevarea probelor pentru monitorizarea emisiilor vor fi realizate de catre laboratoare specializate, autorizate, pe baza de contract, cu personal calificat. Se vor folosi metodele de analiza standardizate descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/ mentionate in prezenta autorizatie, iar rezultatele determinarilor vor fi inregistrate pe toata perioada de monitorizare. Monitorizarea sa reflecte cu precizie valorile de emisie.

13.1.2. Titularul activitatii trebuie sa asigure realizarea prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, intretinerii si calibrarii in vederea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii.

13.1.3. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Constanta dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

13.1.4. Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

13.1.5. Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de reprezentantii APM Constanta si G.N.M-C.J Constanta.

### 13.2 Monitorizatea factorului de mediu AER

### 13.2.1 Emisii din surse dirijate

### NU ESTE CAZUL

### NU se face monitorizarea emisiilor de poluanti din surse dirijate de emisie. Singurele surse de emisie dirijate din incinta Fermei pentru cresterea gainilor ouatoare – operator SC AVICOLA LUMINA S.A. sunt reprezentate de arderea gazului natural in  centralele termice aferente filtrelor sanitare si sediului administrativ. Emisiile in aer provenite de la aceste centrale termice sunt nesemnificative si nu sunt reprezentative pentru activitatea desfasurata pe amplasament.

Monitorizarea emisiilor de la sursele mentionate anterior se face la un interval de 2 ani, conform legislatiei specifice instalatiilor care functioneaza pe gaz, de catre o societate specializata si autorizata cu ocazia verificarii tehnice periodice.

## 13.2.2 Monitorizarea calitatii aerului

| Loc de prelevare probe | Indicator de calitate analizat | Metode de analiza | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona receptorilor sensibili (limita vestica a zonei rezidentiale a localitatii Lumina aflata in vecinatatea amplasamentului) | Amoniac (NH3) | STAS 10812-76 | anual |

13.2.3 Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer

Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer (conform Deciziei UE de punere in aplicare nr. 2017/302 – BAT 25), se va realiza prin utilizarea uneia din tehnicile indicate mai jos:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent in fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 25 si pct.4.9.2 Tehnici de monitorizare a amoniacului si pulberilor |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. |  |  |
|  | Calculare prin masurarea concentratiei de amoniac si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard ISO, nationale sau internationale ori a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta | De fiecare data cand au loc modificari semnificative pentru cel putin unul dintre urmatorii parametri: (a) tipul de animale crescute in ferma; (b) sistemul de adapostire |  |

13.2.4 Monitorizare miros

Monitorizarea mirosului, se va realiza doar in situatia existentei reclamatiilor, conform BAT 26 si Legii nr. 123/2020.

Metoda folosita va fi in conformitate cu prevederile:

- SR EN 16841-1 Aer inconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor in aerul inconjurator prin inspectie in teren Partea 1: Metoda grilei ;

- SR EN 16841-2 Aer inconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor in aerul inconjurator prin inspectie in teren Partea 2: Metoda darei de miros;

- SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentratiei unui miros prin olfactometrie dinamica.

## 13.3. Monitorizarea emisiilor  în apa EVACUATă

Monitorizarea emisiilor în apǎ se va efectua conform prevederilor din Tabelul  13.3

Tabelul  13.3

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecvenţa de prelevare probe şi analizǎ indicatori | Metoda de analizǎ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1)Bazinele vidanjabile pentru apa uzatǎ menajerǎ 2.Bazinele vidanjabile pentru levigat de la platforma de dejectii | pH | La fiecare vidanjare | Conform NTPA 002/2005 |
|  | CBO5 |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | Materii totale in suspensii |  |  |
|  | Substante extractibile |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
|  | Detergenţi |  |  |

NotĂ:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelele de la punctul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în Tabelul nr. 13.2. de către laboratoare autorizate/specializate.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să :

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanţa în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

  - MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA EMISIILOR ÎN APA SUBTERANĂ

Calitatea apelor subterane este monitorizata  cu ajutorul celor patru (4) foraje existente pe amplasament :

- P1, P3 (foraje de alimentare cu apa) situate in amonte de platforma de depozitare dejectii, pe directia de curgere a freaticului ;

- FO-PH (H=30 m, Dn=250 mm) si FO-Modul 1(H=30 m si Dn=250 mm) (foraje de observatie).

Coordonatele in sistem STEREO 1970 ale forajelor  de monitorizare sunt urmatoarele :

| Foraj | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- |
| P1(alimentare apa) H=30 m | 315830.750 | 783473.450 |
| P3 (alimentare apa) H=65 m | 315946.550 | 783436.630 |
| FO-Ferma 1 (H=30 m) | 315733.444 | 783939.949 |
| FO-PH (H=30 m) | 315704.031 | 783624.262 |

Indicatorii de calitate monitorizati sunt cei din tabelul de mai jos :

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | UM | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observatie P1,P3,FO-PH,FO-Modul 1 | pH | UpH | semestrial | SR ISO 10523/2012 |
|  | Amoniu (NH4+) | mg/dm3 |  | SR ISO 7150-1:2001 |
|  | Sulfati (SO4) | mg/dm3 |  | SR EN ISO 10304-1:2009 |
|  | Fosfati (PO4) | mg/dm3 |  | SR EN ISO 6878:2005 |
|  | Cloruri | mg/dm3 |  | SR ISO 9297:2001 |
|  | Azotiti (NO2) | mg/dm3 |  | SR EN 26777: 2002/C19:2006 |
|  | Azotati (NO3) | mg/dm3 |  | SR ISO 7890-2:2000 |

Nota: La solicitarea APM Constanţa şi DADL Constanţa, se vor analiza şi alţi indicatori. Prelevarea probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză specializat acreditat.

## 13.5  Monitorizarea calitĂŢii solului

Pentru analiza impactului activitatii desfasurate pe amplasament asupra solului, se vor preleva probe de sol de la adancimile de 5 cm si 30 cm, dintr-un punct identificat SPD-zona platforma de dejectii. Coordonatele punctului de prelevare a probelor de sol, in sistem STEREO 1970, sunt urmatoarele:

| Punct de prelevare probe de sol | X | Y |
| --- | --- | --- |
| SPD | 783623 | 315672 |

Se va analiza calitatea probelor de sol in raport cu urmatorii indicatori:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | U.M. | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPD- Platforma de dejectii | Pb | mg/kg s.u. | O data la doi ani | SR ISO 11047:1999 |
|  | Cu | mg/kg s.u. |  |  |
|  | Zn | mg/kg s.u. |  |  |
|  | Cd | mg/kg s.u. |  |  |
|  | Carbon organic | % |  | STAS 7184/21-82 |

## Nota: La solicitarea APM Constanta se vor face analize si pentru alti indicatori decat cei mentionati in tabelul de mai sus.

## 13.6. MONITORIZAREA DESEURILOR

13.6.1. Deseurile tehnologice

Operatorul instalatiei are obligatia tinerii unor evidente detaliate cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care vor fi puse la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Evidentele vor contine datele mentionate la art.48 alin (1) din OUG 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

a) codul deseului, cantitatea in tone, natura si originea deseurilor generate, precum si cantitatea de produse si materiale care rezulta din pregatirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operatiuni de valorificare, eliminare;

b) destinatia, frecventa colectarii, modul de transport si metoda de tratare prevazuta pentru deseuri, atunci cand este relevant; si

c) cantitatea de deseuri in tone incredintata spre eliminare.

Aceste evidente vor fi raportate in format electronic (SIM -Deseuri), pana la 15 martie anul urmator raportarii si ca parte a RAM..

13.6.2 Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

Raportatea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

13.7 MONITORIZAREA ZGOMOTULUI

Nu este cazul

Amplasamentul fermei AVICOLA LUMINA S.A. se afla in vecinatatea DN 22 Costanta-Tulcea si FNC.

# 13.8  MONITORIZAREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHMICE PERICULOASE - operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite. . Rezultatele monitorizarii substantelor si preparatelor chimice periculoase, vor fi incluse in Raportul anual de mediu.

13.9 MONITORIZAREA CANTITATII DE AZOT SI FOSFOR TOTAL EXCRETAT DIN DEJECTIILE ANIMALIERE, prin utilizarea uneia din tehnicile indicate mai jos:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 24 si pct.4.9.1 Tehnici de monitorizare a excretiilor de azot si fosfor |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total. |  |  |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual |  |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de fosfor total. |  |  |

# 13.10 MONITORIZARE TEHNOLOGICA

Operatorul instalatiei are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici:

-	Intrarile si iesirile de puicute din instalatie, inclusiv mortalitatile;

-	Consumul de furaje;

-	Consumul de apa;

-	Cantitatea de dejectii generate;

-	Consumul de energie electrica;

-	Consumul de combustibil.

Raportare la APM Constanta, ca parte a RAM.

# 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

1. A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea S.C. AVICOLA LUMINA S.A., judetul Constanta, in Registrul Public conform cerintelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Daca operatorul considera ca anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile respective sa nu fie publicate in Registru, asa cum este prevazut in Hotarare. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie sa precizeze clar informatiile respective si sa ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

2. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

4. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la APM Constanta in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in R.A.M.

5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de A.P.M. Constanta.  Registrele trebuie pastrate pe amplasament si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta si G.N.M-CJ Constanta in orice moment.

6. Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor,

calibrarilor trebuie depuse la sediul APM Constanta in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

7. Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment .

8. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, dupa evaluarea rezultatelor test.

9. Titularul activitatii trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre A.P.M. Constanta si titularul autorizatiei

- autorizatia integrata de mediu

- solicitarea

- raportarile catre APM Constanta

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante

Un raport privind rezultatele monitorizarii calitatii apelor trebuie depus anual la APM Constanta iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apa pe categorii.

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

14.3. Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- emisiile din instalatii;

- planul de management nutritional;

- managementul deseurilor;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilitati;

- programul de managementul de mediu – raportul pe anul precedent si propunerile pentru anul in curs si un raport asupra performantelor inregistrate;

- registrul emisiilor de poluanti;

- rezultatele monitorizarilor efectuate;

- Raport privind sesizarile inregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# Raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare.

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior |
| Raportarea conform Regulamentului CE nr.1272/2008 a Parlamentului European si a Consiliului din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor | la orice solicitare a autoritatii de mediu; | La solicitatea autoritatii de mediu (pe suport de hartie si in SIM/SCP) si ca parte a R.A.M |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit Legii 211/2011 | anual | Până la data de 31 martie, pe suport de hartie si electronic (in SIM/Deseuri) |
| Raportarea uleiurilor utilizate si a deseurilor cu continut de ulei, conform prevederilor H.G. 235/2007; | semestrial | Semestrial si anul electronic in SIM/Deseuri |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor si deşeurilor de ambalaje, conf. Ord. 794/2012 | anual | Până la 25.02 a fiecărui an si electronic in SIM/Deseuri |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | anual | La finalizarea verificării, dar nu mai târziu de 30.01 |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in aer (inclusiv calcularea emisiilor, conform BAT) | anual | Ca parte a R.A.M, pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent . |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa uzata | anual | Ca parte a R.A.M.,pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa subterana | trimestrial | 10 zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea /Ca parte a R.A.M |
| Monitorizare sol | anual | Parte a RAM, până la 01 februarie al fiecărui an |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 titularul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Titularul activităţii va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Titularul autorizatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activitatii are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si

predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, titularul are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.27 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.28 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.29 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la SC AVICOLA LUMINA SA, după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiilor;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz metan  şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanţa | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanţa | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Constanţa |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Colectivul de Analiză Tehnică |
| Instalatie IED | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în OUG 78/2000, aprobată prin Legea 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |
| C.J.G.N.M. | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Constanţa |

ANEXA  I – Plan de încadrare în zonă.

S.C. AVICOLA LUMINA SA  Constanţa

Fig. 2 - Plan amplasament - S.C. AVICOLA LUMINA SA Constanţa

ANEXA  II –  Plan de amplasament -SC AVICOLA LUMINA SA

# ANEXA  III–  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinuǎ se vor anexa buletinele de analizǎ emise de către terţi.

Emisii în apǎ

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţǎ uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform Legii nr. 211/2011 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

# Footnotes

Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala)