AUTORIZATIE  INTEGRATA  DE  MEDIU

Numarul de inregistrare al autorizatiei: 4  din 16.10.2015 actualizata cu nr. xx din data de 17.05.2024

Valabila pana la: 15.10.2025

Titularul autorizatiei: S.C. FERMA PUIUL DOBROGEAN S.R.L.

Locatia activitatii: comuna Poarta Alba, str. Drum Comunal 87, parcela NP 738 Lot 16-17-18 evidentiat cadastral sub numarul 102176, judetul Constanta.

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6  Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:

a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea nr. 278/2013;

- Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:

Cod CAEN: 0147 (rev.2)    cresterea pasarilor –  0124(rev.1)

DIRECTOR EXECUTIV,                                                        ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF                         			                    Lavinia-Monica ZECA

Intocmit,

Consilier Anca CARACUDĂ

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activitatii ..................................................... | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal ....................................................................................................... | 6 |
|  |  | Categoria de activitate........................................................................................ | 9 |
|  |  | Documentatia solicitarii .................................................................................... | 9 |
|  | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Managementul activitatii .................................................................................. Responsabilitati...................................................................................................... Actiuni de control ............................................................................................... Constientizare si instruire.................................................................................. Raportari............................................................................................................. Notificarea autoritatilor..................................................................................... | 10 10 11 11 11 12 |
|  |  | Materii prime si auxiliare................................................................................... | 13 |
|  |  | Apa, energie, combustibili.................................................................................. | 15 |
|  | 7.1 | Apa ...................................................................................................................... | 15 |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apa ............................................................................................ | 15 |
|  | 7.1.2 | Evacuarea apelor uzate...................................................................................... | 16 |
|  | 7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor ...................................................... | 17 |
|  | 7.3 | Combustibili........................................................................................................ | 18 |
|  |  | Descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | 19 |
|  | 8.1 | Descrierea amplasamentului............................................................................ | 19 |
|  | 8.2 8.3 8.4 8.5 | Instalatii si dotari existente pe amplasament................................................... Descrierea principalelor activitati si procese.................................................. Alte conditii de functionare decat cele normale.............................................. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitatea de crestere intensiva a pasarilor..................................................... | 20 22 24 25 |
|  |  | Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu....... 26 |  |
|  | 9.1 | Emisii in AER...................................................................................................... | 26 |
|  | 9.2 9.3 | Emisii in APA ………………………………………………………………..... Emisii in SOL,APE SUBTERANE................................................................... | 29 30 |
|  |  | Concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot …………………………………………………………................... | 31 |
|  | 10.1 | AER ..................................................................................................................... | 31 |
|  | 10.1.1 | Emisii in aer si mirosuri .................................................................................... | 31 |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice din surse dirijate rezultate din activitate……………..... | 31 |
|  | 10.1.3 10.1.4 | Valori limita de emisie ....................................................................................... Calitatea aerului.................................................................................................. | 32 33 |
|  | 10.2 | Emisii in APA ..................................................................................................... | 34 |
|  | 10.2.1 | Tipuri de ape uzate si poluantii emisi .............................................................. | 34 |
|  | 10.2.2 10.2.3 | Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare ..................... Concentratii maxim admise pentru apa subterana......................................... | 35 36 |
|  | 10.3 | SOL si SUBSOL.................................................................................................. | 37 |
|  | 10.4 | Zgomot …………………………………………………………………............ | 38 |
|  |  | Gestiunea deseurilor ………………………………………………….............. | 39 |
|  | 11.1 11.2 | Deseuri produse, colectate, stocate temporar ………………………….......... Conditii privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament............... | 39 41 |
|  | 12.1 12.2 12.3 | Interventia rapida. Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta. Siguranta instalatiei …………………………..………………………............ Situatii de urgenta.............................................................................................. Proceduri de urgenta.......................................................................................... Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta................................................. | 43 43 44 44 |
|  |  | Monitorizarea activitatii …………………………………………………....... | 46 |
|  | 13.1 | Generalitati..............................………………………………………................ | 46 |
|  | 13.2 | Puncte de monitorizare...........................…………………………………....... | 46 |
|  | 13.3 | Monitorizarea factorului de mediu AER……………………………………. | 46 |
|  | 13.4 13.5 | Monitorizarea factorului de mediu APA …………………………………… Monitorizarea factorului de mediu SOL/SUBSOL......................................... | 48 50 |
|  | 13.6 13.7 13.8 | Monitorizarea deseurilor …………………………………………………...... Monitorizarea zgomotului.................................................................................. Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase................... | 51 51 51 |
|  | 14.1 14.2 14.3 | Raportari la autoritatea de mediu si periodicitatea acestora ……………… Generalitati.......................................................................................................... Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti EPER).Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR)................ Raportul anual de mediu.................................................................................... | 51 51 53 54 |
|  |  | Obligatiile titularului activitatii ……………………………………………… | 56 |
|  |  | Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor ............... | 58 |
|  |  | Glosar de termeni ……………………………………………………………... | 60 |
| Anexa I | Planuri de incadrare in zona si de amplasament ............................................ | 61 |
| Anexa II | Modelul raportului anual de mediu (RAM)................................................. | 63 |

Introducere:

Autorizatia  contine 88 de pagini impreuna cu anexe

Titularul activităţii va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrate de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizaţia integrate de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine  viza anuală.

În cazul în care autoritatea competenta pentru protectia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare .

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizaţii de mediu se santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Autorizația de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Formularul de solicitare si Raportul de amplasament revine titularei activităților.

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigură că:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizata eficient in conformitate cu recomandarile BAT;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, care respecta prevederile Anexei 3 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta.

Scopul autorizatiei

Autorizatia impune conditiile de desfasurare a activitatii instalatiei din punct de vedere al protectiei mediului. Autorizatia este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluarii, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intreg sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Titular: S.C. FERMA PUIUL DOBROGEAN S.R.L.

Sediul social : comuna Cumpana, str. Crinului, Nr. 15A, Lotul 2, parter, judetul Constanta

Sediul secundar: comuna Poarta Alba, parcela NP 738 Lot 16-17-18 evidentiat cadastral sub numarul 102176, judetul Constanta.

Telefon: : 0745/ 349 165;

e-mail: ionel.dobre@gmail.com; ionel@c-ta.ro

Cod Unic de Inregistrare: RO28405705

Registrul Comertului: J13/1003/2011 din 29.04.2011

2.	TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Decizia de aplicare UE 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- OUG 195/2005, aprobata de Legea nr. 226/2006, cu modificari si completari ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari ulterioare;

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- ORDONANŢĂ  Nr. 7/2023 din 18 ianuarie 2023, privind calitatea apei destinate consumului uman;

- H.G. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. 398/11.05.2005) si prin Hot. Guv. 210/28.02.2007 (M.O. 187/19.03.2007);

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Ordinului nr. 165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

- Ordinul nr. 333/165/2021 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

- H.G. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate;

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului 24/2016 (M.Of. 664/30.08.2016), privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

- Ordinul MMGA nr.161/2006(M.O 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă(Anexa fiind publicată în M.O.511 bis/13.06.2006)

- Ordinul MMGA nr.  95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

- Ordinul 368/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei, cu modificari si completari;

- Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/25.08.2006 (MO749/01.09.2006) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6  Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:

a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea nr. 278/2013;

- Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:

Cod CAEN: 0147 rev.2 (0124 rev.1)  cresterea pasarilor

Motivarea deciziei

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, tinand cont de observatiile  primite de la autoritati, precum si observatiile membrilor C.A.T., A.P.M. Constanta a luat decizia de actualizare a autorizatiei integrate de mediu 4/16.10.2015:

- actualizarea BAT-urilor

- de asemenea, in conformitate cu prevederile Art. II, alin. (2) Legea 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, se doreste si modificarea valabilitatii actului de reglementare mentionat mai sus, in sensul mentinerii valabilitatii acestuia pe toata perioada in care titularul obtine viza anuala.

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care  sta la baza actualizarii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru actualizarea autorizatiei integrate de mediu, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 3505RP/19.05.2022;

- Anunţul public privind depunerea solicitării de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul CUGET LIBER Constanţa, in data de 18.05.2022;

- Formular de solicitare pentru actualizarea autorizaţiei integrate de mediu;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 1/05.01.2022, valabilă până la data de 31.01.2024, pentru Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la Ferma nr. 7 – Avicola Corbu;

- Autorizatia intregrata de mediu nr. 2/27.05.2013.

- Contract de servici nr. 19/15.11.2019 cu Act. Aditional nr.2 incheiat cu SC UNISTAR SRL Navodari  privind servicii de vidanjare;

- Protocol in domeniul gestionarii, colectarii, reciclarii si valorificarii deseurilor din ambalaje si a deseurilor industriale reciclabile, nr. 203/18.05.2023 incheiat cu POLARIS M HOLDING S.R.L.;

- Act aditional nr. 4, nr. EFS 615 din 03.02.2023, al contractului de prestari servicii de colectare si eliminare deseuri nr. EFS – TOP 5282 din 04.02.2021 - incheiat cu ECO FIRE SISTEMS S.R.L.;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare in comuna Corbu nr. 15/01.04.2020 incheiat cu Serviciul Public de Salubrizare Corbu;

- Certificat de atestare seria RGX nr. 232 / 18.05.2022 emisa de Asociatia Romana de Mediu 1998, pentru BLUMENFIELD SRL;

- anuntul privind decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu actualizate, publicat in Cuget Liber din data de 5,6.08.2023;

- dovadă privind achitarea tarifului de 2500 lei cu OP 168 din 10.05.2022.

Scopul

- Instalaţia I.E.D. va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 91  de pagini şi isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala .

- In cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la A.P.M. Constanta.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se  santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

- Prezenta Autorizaţie Integrata de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; nimic din prezenta Autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona principală a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii va conduce la înlocuirea de către A.P.M. Constanta a anexelor corespunzătoare care fac parte integranta din Autorizaţie, titularul autorizaţiei fiind obligat sa prezinte in acest scop la A.P.M. Constanţa orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Operatorul este obligat sa notifice A.P.M. Constanţa orice modificare afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii.

- Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime si până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

Prezenta autorizaţie poate fi actualizată, de către A.P.M. Constanta în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la solicitarea titularului de activitate.

Reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie,

- schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor,

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducere de tehnici speciale şi măsuri de management,

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare,

- emiterea unor noi reglementări legale.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Activitatea se va desfasura in urmatoarele conditii:

Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, operatorul instalatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5 - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Operatorul instalatiei are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa aiba la dispozitie in orice moment piesele de schimb pentru partile de instalatie ce servesc direct protectiei aerului, apei si solului.

Actiuni de control

1. Operatorul instalatiei are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Operatorul instalatiei va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Operatorul instalatiei va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Constientizare si instruire

1. Operatorul instalatiei trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Operatorul instalatiei are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

Raportari

Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerinte  inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

Notificarea autoritatilor

1. In cel mult 2 ore de la producerea unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta prin SMS / email, iar ulterior rezolvarii urgentei, dar cat mai repede posibil, titularul activitatii are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

2. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

3. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

4. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare,  faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Respectarea prevederilor BAT

BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare:

1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială:

(a) structurii și responsabilității;

(b) formării, conștientizării și competenței;

(c) comunicării;

(d) implicării angajaților;

(e) documentației;

(f) controlului eficient al proceselor;

(g) programelor de întreținere;

(h) pregătirii și intervenției în caz de urgență;

(i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;

5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială:

(a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea

emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM);

(b) măsurilor corective și preventive;

(c) păstrării evidențelor;

(d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS).

În mod specific pentru sectorul de creștere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu:

10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9);

11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12).

6. 	MATERII PRIME SI AUXILIARE

Pentru activitatea de crestere a pasarilor de carne la sol, materiile prime si materialele auxiliare utilizate pentru un ciclu de productie la o capacitate maxima de crestere de 77.868 pasari de carne/ciclu, respectiv 506.142 pasari de carne/an, 6,5 cicluri/an, sunt urmatoarele:

| Materie prima | Natura chimica/ compozitie Fraze de pericol | Cantitate maxim estimata | Capacitate maxima de depozitare | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pui de o zi |  | 506142 capete/ an (inclusive pierderile de 3%) |  | Puii sunt crescuti in 3 hale acoperite, la sol pe asternut de paie |
| Furaje combinate in functie de varsta puilor si retea de hranire | Amestec macinat de cereale, sroturi, premixuri, vitamine | 1600-1700 t/an | 205 tone | In silozurile amplasate la capatul halelor de productie (4 buncare metalice cu V1=73 m3, V2=30 m3, V3=40 m3, V4=15 m3 Silozuri suplimentare; Siloz A 73 mc, Siloz B 20 mc, siloz C 26 mc. |
| Apa potabile pentru adapare |  | 4348 m3/an | 40 mc | Rezervor tampon de acumulare cu V= 40000 l |
| Materiale auxiliare |
| Medicamente, antibiotice, vaccinuri | Fara fraze de risc | In functie de varsta puilor si programul vaccinarilor |  | In farmacia veterinara amenajata in cladirea anexa, in ambalajul original |
| Paie pentru asternut | Substante biodegradabile | Aproximativ 60 t/an |  | Baloti depozitati in hala special amenajata - Sura |
| Apa pentru: -igienizare hale - filtru sanitar |  | 97.5 m3/an 29.5 m3/an | 40 mc | Rezervor tampon de acumulare cu V=40 000 l |
| Combustibil solid peleti |  | 90-220 tone/an |  |  |
| Materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei (cod 020106) |  | 90-220 tone/an |  | Platforma dejectii 250 mp |
| Anti Germ Peroxan Forte | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare H242, H290 H302, H312, H314, H332, H335, H410,EUH 071 | 250 litri/ an |  | Nu se depoziteaza. Se comanda inainte de depopulare cantitatea necesara |
| Ecofoam advanced | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare H314 | 50 litri/an |  |  |
| Viroguard | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare H302, H314, H317, H334, H335, H341 H350, H400 | 25 litri/an |  |  |
| Viroshield | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare H302, H314, H317, H334, H400 | 50 litri /an |  |  |
| KillCox | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare H302, H314,H317, H334, H400 | 25 litri/an |  |  |
| Virex | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare H302+H332, H314, H411,EUH 031 | 150 kg/an |  |  |
| Motorina | Utilaje si grup electrogen H351, H304, H332, H373, H411 | 3 tone/an |  | rezervoare metalice adecvate |

Operatorul instalatiei, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

In cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate, certificate sanitar-veterinare, fise de siguranta intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 si Regulamentului (EC) nr. 1272/2008. In cadrul fermei se vor utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide, cu respectarea Ordinului 368/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei, cu modificari si completari;

# Substante si amestecuri chimice periculoase utilizate in cadrul fermei

| Produse periculoase | Utilizare | Cantitate estimata | Fraze de pericol | Nr aviz Biocide* | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de functionarea a instalatiei |
| Combustibil (motorina) | Functionare utilaje | 3 tone/an | H 351, H304 H332, H373 H411 | - | Recipiente metalice |
| Anti Germ Peroxan Forte | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare | 250 litri/ an | H242, H290 H302, H312 H314, H332, H335, H410 EUH 071 | - | Nu se depoziteaza. Se comanda cantitatea necesara in perioada cand se face dezinsectia in |
| Ecofoam plus | Detergent curatare si igienizare halelor dupa depopulare | 50 litri/an | H314 | - |  |
| Viroguard | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare | 25 litri/an | H302, H314. H317, H334 H335, H341 H350, H400 | 2949BIO/03/12.24 |  |
| Viroshield | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare | 50 litri /an | H302, H314, H317, H334, H400 | 5982BIO/03/12.24 |  |
| Killcox | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare | 25 litri/an | H302, H314. H317, H334, H400 | 2828BIO/03/12.24 |  |
| Virex | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare | 150 kg/an | H302+H332, H314, H411, EUH 031 | 6019BIO/03/12.24 |  |

Substantele chimice prezente pe amplasament sunt utilizate pentru urmatoarele scopuri:

- dezinfectia la filtrele de acces in hale se realizeaza cu aldezin (dezinfectant si sterilizant);

- produse chimice clasice de curatenie, achizitionate din comert, utilizate pentru activitatea de curatenie in spatiile administrative, centru de sacrificare (degresare) si statia sortare oua.

Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi stocate in conditii corespunzatoare clasei din care fac parte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Operatorul instalatiei va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu recomandarile celor mai bune tehnici, respectiv masurile preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti, in principal azot si fosfor, excretati de animale. Se vor avea in vedere:

- imbunatatirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteina bruta si fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rationala de substante pentru producerea cresterii, utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluarii solului;

- hranirea pe faze de crestere astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate functie de varsta si cerintele pasarilor.

Utilizarea materiilor prime si materialelor va urmari respectarea practicilor BAT in domeniu:

- analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei acestora;

- studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri care prevad modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului sa fie minim sau nul.

# 7. 	SURSE de APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

APA

Alimentarea cu apa

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar, la adaparea pasarilor, la igienizarea halelor si la irigarea spatiilor verzi.

Sursa de apa: put forat cu urmatoarele caracteristici: Q=2 l/s (2,0 l/s), H=90 m NHs=36 m. Putul este echipat cu o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici: Q= 15-36 mc/h, H=60 mCA, P=7,5 kW, n=300 rot/min.

Volume si debite de apa autorizate

| Tip consum | Volum zilnic autorizat [m3/zi] | Debit zilnic autorizat [l/s] | Volum anual autorizat [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| mediu | 89.59 | 1.04 | 23 493 |
| maxim | 116.45 | 1.35 | 30 545 |

Normele pentru principalii consumatori de pe amplasament au fost determinate conform prevederilor STAS 1343/1986 pentru consumul igienico-sanitar si pentru spalari tehnologice (spalarea halelor, irigarea spatiilor verzi) si conform normelor BAT si BREF pentru apa necesara adaparii si igienizarii halelor:

- Pui crestere intensive – 40 l/ cap/an;

- Spalare-dezinfectie-10 l/m2/an;

- Personal angajat – 100 l/zi;

- Irigat spatii verzi – 250 l/m2/sezon.

Functionarea este permanenta, 365 zile/an si 24 ore/zi (adapat pasari: 273 zile/an, igienizare hale: 92 zile/an, stropit spatii verzi: 180 zile/an, personal 365 zile/an).

Instalatii de aductiune, inmagazinare si distributie

Conducta de aductiune de la put la rezervorul de inmagazinare este din PEHD Dn 100 x 6.3 mm, L=55 m.

Inmagazinarea apei potabile se face intr-un rezervor subteran din fibra de sticla cu capacitatea de 40 mc.

Pentru asigurarea presiunii in reteaua de apa se utilizeaza o instalatie hidrofor tip Gardena 6000/5LCD, avand Q= 3,6-5,5 mc/h, H=44-46 m, P=850 – 1000 W;

Reteaua exterioara de distributie a apei in cadrul fermei este realizata din conducte PVC, cu Dn 100 mm, L=60 m.

Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata din rezervorul de inmagazinare a apei potabile de 40 m3. Pe reteaua de incendiu, realizata din conducte OL, Dn= 90 mm, L=15 m, este montat un hidrant exterior.

Timpul de refacere a rezervei de incendiu este de 1.5 ore.

### Evacuarea apelor uzate

### Apele uzate colectate de reteaua de canalizare existenta pe amplasamentul fermei sunt de tip menajer (de la filtrele sanitare si pavilionul adinistrativ), de tip tehnologic (de la igienizarea halelor de crestere a pasarilor si spalarea platformelor si a cailor de acces betonate) si ape pluviale.

- Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice

Apele uzate menajere sunt colectate prin intermediul unei retele de canalizare alcatuita din conducte PVC, Dn 110 mm, L=300 m, intr-un bazin betonat colector, cu volumul de 30 m3.

Apele uzate tehnologice generate la curatarea halelor dupa depopulare sunt preluate de un receptor de apa ce se afla in capatul halelor, dotat cu gratar, fiind conduse catre doua camine betonate cu capacitatea de 0.6 m3 fiecare si apoi colectate de bazinul colector de 30 m3.

Din bazinul colector betonat de 30 m3, apele sunt evacuate printr-o conducta intr-un bazin betonat cu capacitatea de 60 m3.

Societatea detine statie de epurare, insa la data elaborarii prezentului document,aceasta este in conservare.

Cele doua bazine sunt vidanjate de catre POLARIS M HOLDING SRL.

Volumele de apa uzata evacuate de pe amplasamentul fermei sunt:

- Volum zilnic mediu= 3.34 m3;

- Volum zilnic maxim=4.35 m3.

Apele pluviale

Apele pluviale colectate de pe invelitori, drumuri de acces si platforme betonate sunt colectate prin intermediul rigolelor betonate si evacuate pe ternurile limitrofe.

## EFICIENTA ENERGETICA

Energie electrica

Energia electrica este preluata din SEN pe baza de contract cu SC ENEL ENERGIE SA prin post de transformare propriu , de exterior, etans, dotat cu un transformator fara continut de compusi bifenilpoliclorurati (PCB) . Orice defectiuni, verificari periodice ale instalatiilor electrice, precum si schimbul de ulei sunt asigurate, pe baza de contract, cu societati autorizate.

Pentru furnizarea energiei electrice in caz de avarii, societatea dispune de un grup electrogen tip KIPOR 75 KVA, cu puterea de 64 kW si un consum de motorina de 290 g/kWh. Grupul electrogen este amplasat in spatiu special amenajat, inchis si cu acces restrictionat, situat in imediata veinatate a postului TRAFO, intre poarta de acces si cladirea anexa.

Halele de crestere au in dotare sisteme electronice pentru controlul iluminarii si microclimatului.

Energie termica

SC FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL a optat pentru utilizarea a 3 centrale termice in scopul incalzirii halelor, agentul termic – apa calda avand  temperatura 75-90°C . Centralele termice sunt de tip GRANVIA AUTOMATA GRV115RO si au urmatoarele caracteristici :

- Pnominala = 115 kW;

- Ptermica= 110 000 kcal/h;

- Vapa= 350 dm3;

- Vbuncar= 1000 dm3;

- Consum mediu de combustibil = 5-36 kg/h;

- Consum nominal de combustibil = 0-45 kg/h.

Combustibilul utilizat de centralele termice este biomasa, alcatuita din peleti, produsi pe amplasamentul fermei cu ajutorul presei.

Apa calda este pompata prin intermediul unei retele cu ramificatie la halele de crestere, producand incalzirea aerului din incinte prin intermediul unui proces de convectie, datorat incalzirii celor 4 termoconvectoare tip CUBO CHORE-TIME aflate in dotarea fiecarei hale.

La capatul halelor exista cate o pompa care pria apa din circuitul de incalzire si o returneaza in centrala pentru a reintra in procesul de incalzire.

Centralele sunt prevazute cu cosuri de fum, dimensionate in functie de sectiunea si puterea focarului fiecareia.

Pornirea si oprirea sistemelor de incalzire este comandata de un sistem automat de reglare a temperaturii (tablou de comanda Ecomax).

Spatiul anexa este incalzit cu ajutorul panourilor solare montate pe acoperis.

COMBUSTIBILI

Motorina

Motorina se utilizeaza pentru functionarea grupului electrogen, a autoutilajelor si autoturismelor din dotarea societatii.

Depozitarea motorinei pentru grupul electogen se realizeaza in rezervor propriu, incorporat, avand volumul de 95 l.

Celelalte mijloace de transport, respectiv tractorul cu remorca si autoturismele sunt alimentate in afara amplasamentului, la statiile de distributie carburanti.

Cantitatea totala de motorina consumata de toate instalatiile/utilajele este de cca. 3 tone/an.

# Biomasa (Peleti)

Presa pentru producerea peletilor – este folosita pentru producerea peletilor, este constituita dintr-o matrita plana, 2 role de presare drepte, un panou electric de control si prezinta urmatoarele caracteristici:

- productivitate de 300-450 kg/h;

- putere instalata de 30 kw, 40CP;

- diametru peleti: 3-8 mm

Cele trei centrale termice de pe amplasamentul fermei avicole  FERMA PUIUL DOBROGEAN S.R.L. utilizeaza drept combustibil peleti,  depozitati in magazie special amenajata (sura) cu paviment betonat.

Consumul total de peleti este de cca. 90-220 to/an.

# 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE  AMPLASAMENT

# Profilul de activitate al S.C. FERMA PUIUL DOBROGEAN S.R.L. il constituie cresterea intensiva a pasarilor pentru carne.

Produse finite: pui de carne.

Capacitatea maxima proiectata: 77.868 pasari/ciclu de crestere ; 506.142 pasari /an (6,5 cicluri de crestere/an).

8.1 Descrierea amplasamentului

Coordonatele amplasamentului in sistem STEREO 1970

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 773160,369 | 308347,962 |
| 2 | 773270,363 | 308374,752 |
| 3 | 773303,763 | 308317,357 |
| 4 | 773216,660 | 308260,688 |

Amplasarea in teritoriu

Ferma de crestere intensiva, la sol, a pasarilor de carne este amplasata in comuna Poarta Alba, parcela NP 738 Lot 16-17-18, numar cadastral 102176, judetul Constanta.

Vecinatatile obiectivului sunt urmatoarele:

- In nord drum de exploatare;

- La Est parcela NDS 728;

- La sud teren viran;

- La vest drum de exploatare.

Distantele fata de cele mai apropiate localitati sunt urmatoarele:

- satul Nazarcea la aprox. 470m

- comuna Poarta Alba la aprox. 1.7 km

- Zona rezidentiala cea mai apropiata de ferma este satul Nazarcea aflat la aproximativ 470m nord-est de amplasament.

Accesul la ferma se face din DC 87 Poarta Alba - Nazarcea, pe drumul de exploatare aflat la limita nordica a amplasamentului.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul fermei de pui nu se afla in interiorul sau in vecinatatea vreunei arii natural protejate de interes national sau ca parte a retelei Natura 2000 in Romania.

Zona nu se caracterizeaza prin specii de plante sau animale cu valoare deosebita.

Nu se altereaza habitate, nu se produc influente asupra speciilor de plante sau animale incluse in Cartea Rosie sau cu importanta economica.

FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL pentru desfasurarea activitatii in ferma detine o suprafata totala de 9000 m2, care este amenajata astfel:

- Suprafata construita : 4743 m2;

- Alei de acces : 1400 m2;

- Suprafata neconstruita: 2875 m2.

Componente ferma si suprafete

| Nr. Crt. | Obiectiv | Suprafata (m2) |
| --- | --- | --- |
|  | Hala H1 | 1260 |
|  | Hala H2 | 1190 |
|  | Hala H3 | 1260 |
|  | Platforma dejectii | 250 |
|  | Platforma paie | 350 |
|  | Spatiu anexa | 140 |
|  | Instalatie de furajare CHORE-TIME | 76 |
|  | Buncar | 6 |
|  | Bazin colectare ape epurate | 32 |
|  | Bazin ape reziduale | 16 |
|  | Bazin apa | 18 |
|  | Put apa | 6 |
|  | Post trafo-generator | 12 |
|  | Statie epurare-conservata | 4 |
|  | Cantar auto | 45 |
|  | Filtru auto | 12 |
|  | Camera de serviciu 1 | 9 |
|  | Camera de serviciu 2 | 9 |
|  | Camera de serviciu 3 | 6 |
|  | Camera centrale termice | 42 |
|  | TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA | 4743 |
|  | Alei de acces | 1400 |
|  | Suprafata neconstruita | 2857 |
|  | SUPRAFATA TOTATA | 9000 |

Instalatii si dotari existente pe amplasament

Activitatea de crestere intensiva a pasarilor de carne la sol se desfasoara in trei hale de crestere cu urmatoarele caracteristici:

- Hala H1 cu suprafata totala de 1269 mp (sala de crestere de1260 mp si camera de serviciu de 9 mp), capacitate maxima 25956 capete, respective 20.6 capete/mp;

- Hala H2 cu suprafata totala de 1169 mp (sala de crestere de 1160 mp si camera de serviciu de 9 mp), capacitate maxima 25956 capete, respective 21.8 capete/mp;

- Hala H3 cu suprafata totala de 1269 mp (sala de crestere de 1263 mp si camera de serviciu de 6 mp), capacitate maxima 25956 capete, respective 20.6 capete/mp;

Fiecare hala dispune de o incapere (camera de serviciu) in care sunt montate instalatiile de control electronic pentru sistemele de furajare, adapare si asigurarea microclimatului.

Halele sunt utilizate ca adaposturi de crestere a puilor de carne, cu o capacitate de 25 956 capete/ hala, rezultand 77 868 pui/ ciclu. La maturitatea acestora rezulta un numar de 75 232 pui/ ciclu. Se ia in calcul un procent de mortalitate de 3%serie.

Instalatii si dotari aferente halelor

Sistemul de furajare este compus din silozuri si instalatia de furajare pentru fiecare hala adapost

Silozuri

In incinta fermei se gasesc 4 silozuri furaje, confetionate din tabla galvanizata si volumele V1=40 m3, V2= 30 m3, V3= 20 m3, V4= 15 m3, dotate cu gura de vizitare, scara, sistem de umplere mecanica si pneumatica, un snec flexibil cu dispozitiv de actionare, limitator de presiune, conducta de plastic pentru transport cu o spirala din otel dur la interior, evacuari pentru furaj.

  - Hala 1 si 2 - siloz 1 grau = 19.4 to = 30 mc;

  - Hala 1 si 2 - siloz 2 furaj = 47 to = 70 mc;

  - Hala 3 - siloz 1 grau = 9.7 to = 15 mc;

  - Hala 3 - siloz 2 furaj = 25.7 to = 40 mc.

Instalatia de furajare, tip CHORE-TIME

Este alcatuita din :

- 3 buncare cu motoare de actionare, realizate din otel galvanizat, cu intrerupatoare de presiune pentru controlul snecului flexibil de incarcare;

- 3 linii de furajare cu lungimea de 87 m fiecare, realizate din otel galvanizat cu o spirala din otel dur, un dispozitiv central pentru reglarea distributiei, hranitori circulari amplasati la fiecare 75 cm, unitate de control de capat cu intrerupator electric de presiune, dispozitiv de ridicare manuala cu cabluri si scripeti;

- Sistem de transport furaje cu spirala (intre silozul de furaj si liniile de hranire;

- Sistem de control al furajului si cantarire siloz furaj.

Instalatia de adapare

Instalatia de adapare pentru fiecare hala adapost este compusa din:

- 6 linii de distributie a apei cu lungimea de 87 m fiecare, cu un regulator central de presiune, cu o conducta de otel pentru sprijin, o conducta PVC pentru apa, nipluri din inox amplasate la fiecare 20 cm, dispozitiv manual de ridicare, unitate de dezaerare cu dispozitiv de curatare a liniei si conducta din otel pentru sustinere;

- Filtru si dispozitiv de reglare a distributiei de apa;

- Retea de distributie a apei, din conducte de PE, in lugime totala de 85 m;

- Medicator pentru dozarea medicamentelor (2.5 m3/h).

Instalatia de ventilatie

Sistemul de ventilatie este tip tunel. Admisia se face in mod natural prin clapeti amplasati pe pereti laterali, iar evacuarea fortata, cu ajutorul ventilatoarelor. Fiecare hala este prevazuta 11 ventilatoare din care 8 ventilatoare de perete dispuse la capetele halei cu debitul de evacuare 44800 m3/h si 3 ventilatoare de extractie cu debitul de evacuare de 22000 m3/h, amplasate pe coama.

Sistemul de racire

Sistemul de racire este de tip CHORE-TIME cu panouri evaporative “closed top” pentru asigurarea umidificarii necesare. Este alcatuit din:

- Panou de racire;

- Pompa sumersibila;

- Intrerupator automat pentru asigurarea protectiei pompei, in cazul intreruperii alimentarii cu apa.

Racirea este asigurata de aerul care este absorbit prin faguri ce sunt mentinuti umezi in mod constant, prin apa recirculata. Racirea aerulului se realizeza prin absortia vaporilor de apa

Sistemul de incalzire

Sistemul de incalzire cu convertor este de tip CUBO (CHORE TIME) cu temperatura agent pe tur de 70°-80°C (4 bucati / hala) cu incalzire prin pardoseala. Este alcatuit din:

- Termoconvector CUBO;

- Kit conectare;

- Scripeti mari;

- Troliu;

- Cablu.

Instalatia de iluminare

Consta din 36 lampi cu LED, 9 lampi cu neon, o lampa cu neon amplasata in camera de serviciu a fiecarei hale si 2 lampi cu LED de 50 W amplasate pe peretii din spate a fiecarei hale.

Tablouri de comanda si dispozitive de alarma

Tablourile de comanda si dispozitivele de alarma sunt montate in fiecare hala si sunt reprezentate de:

- Intrerupatoare automate pentru instalatia de umidificare;

- Un panou de control electronic pentru instalatia de furajare;

- Un panou electronic pentru operarea automata a ventilatoarelor, admisiilor de aer, instalatiei de incalzire si instalatiei de umidificare;

- Manometru de presiune pentru controlul ventilatiei;

- Tablou de control pentru instalatia de iluminat;

- Sistem digital de cantarire a pasarii.

Incinta fermei avicole este dotata cu anexe tehnico-edilitare constand din urmatoarele:

- Cladire anexa;

- Camera centrale termice;

- Container frigorific;

- Post de transformare;

- Platforma pentru depozitarea dejectiilor si asternutului;

- Sura pentru depozitarea paielor ;

- Statie hidrofor;

- Rezervor subteran din fibra de sticla cu capacitatea de 40 000 l pentru inmagazinare apa potabila;

- Doua bazine vidanjabile, 30 m3 si 60 m3 pentru colectarea apelor uzate tehnlogice;

- Statia de epurare;

- Presa pentru producerea peletilor;

- Platforme betonate carosabile, retele tehnico-edilitare.

Cladire anexa

Cladirea anexa (pavilion administrativ)- parter, cu suprafata construita de 140 m2 cu urmatoarele utilizari: birou productie, oficiu, filtru sanitar, spatiu tehnic, farmacie veterinara (laborator), patru grupuri sanitare, spatiu pentru servirea mesei.

Camera centrale termice

Camera centrale termice avand suprafata de 42 mp, este prevazuta cu  3 centrale termice  care utilizeaza combustibil solid – biomasa (peleti) productie proprie. Centralele  asigura agentul termic pentru incalzirea halelor de crestere, a spatiilor anexa si apa calda pentru filtrul sanitar .

Centralele termice au urmatoarele caracteristici tehnice:

- Tip: GRANVIA AUTOMATA GRV115RO;

- Presiunea nominala : Pnominala= 115 kW;

- Presiunea termica: Ptermica= 110 000 kcal/h;

- Volumul apei: Vapa=350 dm3;

- Volum buncar:V buncar = 1000 dm3;

- Consum mediu de combustibil (peleti): 5-36 kg/h;

- Consum nominal de combustibil (peleti): 0-45 kg/h.

Centralele indeplinesc standardele de onformitate europene si nationale fiind proiectate a produce apa calda la temperatura maxima de 80°C pentru incalzirea ambientului prin intermediul termoconvertoarelor. Combustibilul utilizat pentru producerea apei calde consta exclusiv din biomasa – combustibil solid (peleti).

Centralele sunt prevazute cu sisteme de siguranta, panouri de comanda, thermostat de siguranta in vederea opririi functionarii centralei si stingerii flacarii in cazul aparitiei unei supraincalziri.

Programatorul electronic de control al functionarii centralelor este prevazut cu senzori ce limiteaza temperatura sau intrerupe alimentarea cu combustibil atunci cand temperature incentrala ajunge la valoarea maxima de 95°C.

Gazele rezultate in urma arderii sunt evacuate catre colectorul de fum si eliminate in atmosfera prin cosul de 6,5 m inaltime si diametrul de 240 mm. Centrala este amplasata intr-o camera special destinata, situata la capatul halei din mijloc. In hale, agentul termic este distribuit prin traseele de incalzire instalate in pardoseala.

Pornirea si oprirea sistemelor de incalzire este comandata de un sistem automat de reglare a temperaturii (tablou de comanda Ecomax).

Container frigorific

Containerul frigorific avand capacitatea de 300 litri, este utilizat in scopul depozitarii temporare a mortalitatilor pana la preluarea de catre operator economic autorizat pentru valorificare.

Post de transformare

Postul de transformare este racordat la reteaua electrica din zona printr-un bransament contorizat.

In cazul intreruperilor accidentale a furnizarii energiei electrice din SEN, ferma este dotata cu un grup electrogene de 75 kVA ce utilizeaza drept combustibil motorina, dotat cu rezervor pentru acesta.

Platforma pentru depozitarea dejectiilor

Platforma pentru depozitarea dejectiilor si asternuturilor cu suprafata de 250 m2 (16 x 15.625 m), are paviment betonat cu panta de 1.5% si este dotata cu rigola pentru colectarea apelor pluviale si cu bazin vidanjabil cu volum V=30 m3.

Platforma este inconjurata cu parapet de protectie cu inaltimea de 1 m pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe. Platforma de depozitare dejectii are un sistem de acoperire fixata pe un sistem de sustinere metalic.

Sura pentru depozitarea balotilor de paie

Sura pentru depozitarea balotilor de paie si a combustibilului solid (peleti) reprezinta o constructie cu suprafata de 350 m2 (16 x 21.875 m).

Statia de epurare

Statia de epurare de pe amplasament este in conservare.

Presa pentru producerea peletilor

Presa pentru producerea peletilor model TXY – 200 este folosita pentru producerea peletilor cu o putere calorica mai mare decat materia prima si prezinta urmatoarele caracteristici:

- productivitate de 300-450 kg/h;

- putere instalata de 30 kw, 40 cp;

- diametru peleti: 3- 8 mm;

In principal, este constituita dintr-o matrita plana, 2 role de presare drepte si panou electric de control. Presa contine un sistem de reglare a fortei de presare in functie de materia prima folosita.

Silozuri furaje depozitare furaje  (stoc) – 3 buc

Siloz A – 47 to= 73 mc(amplasat langa gospodaria de apa)

Siloz B - 13.3 to- 20 mc(amplasat langa gospodaria de apa)

Siloz C- 17 to = 26 mc (amplasat langa platforma dejectii)

Descrierea principalelor activitati si procese

SC FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL  desfasoara activitatea principala  de crestere intensiva a pasarilor la sol pe asternut permanent de paie

Ciclul de productie  în creşterea puilor pentru carne, la sol  pe aşternut permanent, este de 9 săptămani din care:

- 6 saptamani (42 zile) cresterea puilor si atingerea greutatii de minimum 2 kg;

- cca. 3 saptamani (7-21 zile) curatare si igienizare hale.

Acest flux permite cresterea a cca 6,5 cicluri/an.

Activitatea principala consta in urmatoarele etape:

- Pregatirea halelor in vederea popularii prin igienizarea halei si a utilajelor

- Popularea halelor;

- Cresterea si ingrijirea puilor;

- Depopularea si livrarea puilor de carne;

- Pregatirea halelor in vederea popularii

La sfarsitul fiecarui ciclu de crestere se executa operatiuni de igienizare a halelor care constau in :

- Evacuarea a dejectiilor si a patului epuizat ce contine dejectii solide prin ridicarea ridicarea instalaţiilor de hrănire şi adăpare

- Curăţarea mecanică in sistem uscat  prin răzuirea pavimentului halelor;

- Spălarea hidromecanica cu detergent a tuturor suprafeţelor interioare şi exterioare (pardoseli, pereţi interiori şi exteriori, tavane, tubulatură şi utilaje) până la îndepărtarea totală a murdăriei şi prafului

- Clatirea cu apa sub presiune;

- Uscarea halei;

- Dezinfectarea halelor în mod repetat prin văruire, aplicare de diverşi dezinfectanţi;

- Dezinfectie prin termonebulizare;

- Inchiderea halelor (vid sanitar –7- 21 zile) si aerisirea acestora;

- Asezarea asternutului. Compozitia  asternutului  este  din  paie  cerealiere  (grau,  orz,  secara). Capacitatea de absorbtie este deosebit de ridicata. Grosimea optima a asternutului este de 5 cm, vara, si de pana la 10 cm iarna, in perioadele geroase. Se asigura, astfel, o buna izolare termica, precum si reducerea efectului neplacut al mirosurilor.

- Popularea halelor

Popularea halelor se face cu pui de o zi livrati pe amplasament de un furnizor autorizat:

Criteriile de acceptarea a puilor sunt urmatoarele:

- să aibă picioarele drepte;

- tonicitatea sau mărimea abdomenului normale;

- ombilicul să fie uscat, cu plaga închisă;

- să aibă puful uscat, neaglutinat, fără resturi de coaja de ou şi să fie sănătoşi.

Puii se transportă în mijloace de transport adecvate, curate, dezinfectate şi aerisite. Vor fi introduşi în adăpost cât mai repede după ce au fost eclozaţi. Principalul argument al introducerii cât mai urgente în hală, după ecloziune, este nevoia acestora de a consuma apă. Lipsa prelungită a adăpării determină deshidratarea puilor.

- Cresterea si ingrijirea puilor

Procesul de crestere a puilor implica asigurarea conditiilor optime de hrana, apa si microclimat, in vederea cresterii in greutate a acestora pana la minim 2 - 2.2 kg, conform unui ciclu de dezvoltare de 38 - 42 zile. In perioada de crestere, puii sunt supusi unor tratamente si vaccinari pentru prevenirea bolilor specifice.

Perioada de creştere a puilor pentru carne cuprinde patru faze:

- prestarter (1 – 5 zile) - faza cea mai dificilă din viaţa puilor, dar şi cea mai importantă;

- starter (6 – 15 zile);

- creştere (16 – 35 zile) – faza cea mai lungă din viaţa puilor cand se  realizează cresterea în greutate şi se consumă cea mai mare parte a furajelor;

- finisare (>35 zile, ultima săptămână înainte de livrare).

Zilnic, personalul din cadrul fermei, controlează starea de sănătate a păsărilor, funcţionarea corectă a instalaţiei de distribuţie a hranei şi apei, precum si funcţionarea instalaţiei de ventilaţie.

Adaparea pasarilor

Adaparea pasarilor se realizeaza prin intermediul liniile de adapare (6 linii/ hala) prevazute cu picuratori (nipluri din otel inoxidabil) amplasate din 20 in 20 cm.

Instalatiile de adapare sunt dotate cu medicator, pentru administrarea medicamentelor.

Apa potabila este asigurata prin reteaua interna de distributie din putul propriu si rezervor de inmagazinare cu volumul V=40 000 l.

Asigurarea hranei

Regimul alimentar al animalelor este echilibrat, astfel continutul de proteina este diferentiat pe faze de crestere si in functie de greutate. (prestarter,starter, crestere si finisare)

Se utilizeaza un amestec amestec de cereale, sroturi, ulei vegetal, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, aminoacizi, vitamine, minerale

Consumul de furaj pe perioada unui ciclu de crestere, in functie de varsta este:

  - 1-15 zile: 0.03 kg furaj/pui/zi;

  - 16-35 zile: 0.13 kg furaj/pui/zi;

  - 36-42 zile: 0.19 kg furaj /pui/zi.

Hrana este asigurata de la unitati autorizate sau este produs intern, amestecul fiind transportat cu mijloace auto cu descarcare pneumatica in silozurile aferente halelor de crestere. Din silozuri, prin sistemul de transport automatizat cu snec, sunt alimentate buncarele interioare ale liniilor de furajare.Sistemul de hranire este format din 3 linii, fiecare cu cate 110 hranitori, amplasate din 75 cm in 75 cm. Este prevazuta cate o hranitoare pentru fiecare 70 de pui. Hranitoarele sunt din plastic cu protectie impotriva razelor UV .Sistemul este actionat automat cand hranitorile sunt goale.

Asigurarea conditiilor de microclimat

Ventilatia in halele de crestere este complet computerizata, asigurandu-se temperature, umiditatea si aportul necesar de aer proaspat cu ajutorul elementelor de admisie aer si a ventilatoarelor, comandate de un calculator central.

Ventilatia in anotimpul calduros este longitudinala, tip tunel. Admisia aerului se face prin peretii laterali pe la un capat iar exhaustare aerului viciat prin ventilatoarele situate pe peretele frontal al halei la celalalt capat. Aerul parcurge hala, eliminand caldura si contaminantii si creeaza un confort termic.

Ventilatia in timpul iernii este de tipul ventilatie cu presiune pozitiva respective admisie fortata cu ajutorul ventilatarelor si exhaustare libera prin clapetii de admisie amplasati pe peretii laterali ai halelor.

Instalatia de racire (umidificare) este fomata din panouri evaporative cu faguri de racire, montati pe peretii laterali ai halelor, in exterior, in dreptul admisiilor de aer. Racirea este asigurata de aerul care este absorbit prin fagurii ce sunt mentinuti umezi in mod constant, prin apa recirculate. Racirea aerului se realieaza prin absorbtia vaporilor de apa.

Iluminatul halelor este artificial, cu ajutorul lampilor fluorescente cu consum redus de energie, programul de iluminare fiind comandat de calculatorul central in functie de fazele de crestere ale puilor.

Incalzirea halelor se realizeaza prin pardoseala, agentul termic fiind asigurat de centrale termice.

Managementul mortalitatilor

Pierderile naturale de pasari sunt colectate in saci si depozitate pe o perioada limitata in container frigorific cu V=300 l. Acestea sunt preluate de operatori economici autorizati pentru elimininare prin incinerare pe baza de contract.

- Depopularea si livrarea puilor de carne

La finalul ciclului de crestere, puii sunt transportati spre abatorizare la societati autorizate, in custi din material pastic ce apartin abatorului.

### Activitatea secundara

### Activitatea secundara desfasurata pe amplasamentul fermei este producerea de combustibilului solid-peleti., utilizat intern la centralele termice.

### Materia prima pentru producerea peletilor consta din amestecul de dejectii si paie din asternut indepartate in faza de igienizarea a halelor.

Amestecul este introdus in presa alcatuita din matrita plana, doua role drepte. Presa contine un sistem de reglare a fortei de presare in functie de materia prima folosita.  Produsul rezultat sunt peleti de diametrul 3-8 mm.

Alte conditii de functionare decat cele normale

Procesul de crestere a pasarilor la sol din cadrul fermei este un proces discontinuu ce se desfasoara pe serii, in sistemul „totul plin-totul gol”, in care, pentru asigurarea conditiilor de hranire, adapare si microclimat, halele de crestere sunt prevazute cu echipamente corespunzatoare.

- In situatii speciale, cum ar fi imbolnaviri masive in randul pasarilor, deseurile de origine animala si dejectiile se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispozitiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

- Defectiunile aparute la sistemul de ventilatie al halelor se vor remedia imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru cresterea si intretinerea pasarilor sa fie asigurat.

- Se vor aplica masuri pentru furnizare apa, in caz de inundare a sursei subterane: asigurare pompe submersibile pentru evacuare apa din put, asigurare cisterna de alimentare pentru necesarul de apa pentru adapare, pana la remedierea situatiei.

- Se va asigura functionarea sursei de rezerva pentru furnizarea energiei electrice, in caz de necesitate.

- Se vor asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul de conducere din cadrul societatii si cu autoritatile locale.

- In ceea ce priveste echipamentele ce asigura microclimatul in hale precum si centralele termice pe combustibil solid (peleti) pentru producerea agentului termic – apa calda, sunt prevazute cu sisteme automatizate de pornire/oprire si monitorizare a parametrilor de functionare.

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT

| Cerinţa BAT | Conformare instalaţie |
| --- | --- |
| BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului; verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; 7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; 8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; 9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS). În mod specific pentru sectorul de creștere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu; punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (BAT 9); punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (BAT 12). Considerații tehnice relevante pentru aplicabilitate: Domeniul de aplicare (de exemplu nivelul de detaliu) și natura sistemului de management de mediu (de exemplu standardizat sau nestandardizat) sunt corelate, în general, cu natura, amploarea și complexitatea fermei, precum și cu gama de efecte pe care aceasta le poate avea asupra mediului. | Operatorul are implementat un sistem de management de mediu acreditat. Strategia de punere în aplicare a cerințelor autorizației de gospodărire a apelor și a autorizației integrate de mediu va fi asumată la nivelul conducerii. Instalatia este coordonata de un Sef de ferma, in subordinea managerului societatii. Prin managementul la cel mai înalt nivel, societatea SC FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL - are stabilite autoritatea şi responsabilitatea funcţiilor pentru implementarea şi menţinerea cerinţelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzătoare de autoritate; - iniţiază măsuri pentru a asigura respectarea cerinţelor legale aplicabile, aferente protecţiei mediului, pentru toate procesele (producţie, mentenanţă, aprovizionare, inspecţii, etc.); - asigură resursele necesare desfăşurării activităţilor; Politica de mediu la nivelul societăţii, ansamblul de proceduri, responsabilităţi şi măsuri pentru a se asigura respectarea cerinţelor legale aferente protecţiei mediului, pentru toate procesele de pe amplasament, poate fi considerată conformă cu concluziile BAT. |
| BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos: a. Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: — a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); — a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; —a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); — a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; — a preveni contaminarea apelor. Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. b.Educarea și formarea personalului, în special pentru: — reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; — transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; — planificarea activităților; — planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; — repararea și întreținerea echipamentelor. c.Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: — un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; —planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); — echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d.Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: — depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; —pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; — sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; — sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; —silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); — sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. e.Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Pentru buna organizare în fermă şi minimizarea efectelor asupra mediului, tehnicile operatorului sunt: - ferma este amplasată în zona cu activitati de tip agricol; se planifică activităţile de populare a fermei şi de aprovizionare, pentru optimizarea activitatii; - se realizează informarea și instruirea periodică a personalului în legatura cu planificarea activităţilor specifice de creştere a păsărilor, întreţinerea echipamentelor, gestionarea situaţiilor de urgenţă; - s-a elaborat şi se actualizează „Planul de prevenire și intervenţie în cazul poluărilor accidentale”, în care sunt identificate punctele critice, măsurile ce trebuie luate, modul de acţiune şi responsabilităţile personalului în situaţii de urgenţă; - se aplică un program de revizii şi reparaţii pentru echipamentele aflate pe amplasament; - stocarea temporară a mortalităţilor se face în lazi frigorifice, pana la predarea catre societati autorizate |
| BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul în care furajele cu un conținut scăzut de proteine nu sunt accesibile din punct de vedere economic. Aminoacizii sintetici nu se utilizează în cazul producției animaliere ecologice. Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. Pentru Pui de carne: Azotul total excretat asociat BAT= 0,2-0,6 kg de azot excretat/ spațiu pentru animal/an) (Limita inferioară a intervalului poate fi obținută prin utilizarea unei combinații de tehnici.) | În fermă se aplică o strategie nutrițională adaptata cerințelor specifice ale perioadei de creștere a puilor. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. |
| BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. b.Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). (Este posibil ca fitaza să nu se aplice producției animaliere ecologice.) c.Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. (General aplicabilă în limitele impuse de disponibilitatea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare.) Pentru Pui de carne: Fosforul total excretat asociat BAT= 0,05-0,25 kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an Limita inferioară a intervalului poate fi obținută prin utilizarea unei combinații de tehnici. | În fermă se aplică o strategie nutrițională cu regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de creștere a puilor. Rețetele de furajare sunt diferențiate pe faze de creștere, în funcție de greutatea corporală, specifice perioadei de productie. Se utilizează aditivi furajeri autorizați care reduc fosforul total excretat. Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. |
| BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Menținerea unei evidențe a utilizării apei. Detectarea și repararea scurgerilor de apă. Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. (Nu se aplică instalațiilor avicole care utilizează sisteme de curățare uscată.) Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. (Este posibil să nu se aplice fermelor existente, din cauza costurilor ridicate. Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate.) | Operatorul aplică tehnicile BAT pentru utilizarea eficientă a apei: - menținerea unei evidențe a utilizării apei. - detectarea și repararea scurgerilor de apă. - utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru igienizarea halelor si a echipamentelor - utilizarea instalatiilor de adăpători cu nipluri picuratoare, asigurînd, în același timp, disponibilitatea apei - verificarea și calibrarea periodică a echipamentelor de furnizare/ contorizare a apei potabile. Apa de ploaie nu se colectează şi nu se utilizeaza pentru curatenie. |
| BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. Reducerea la minimum a consumului de apă. Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Operatorul aplică tehnicile BAT pentru a reduce producerea de ape uzate: - se menține curăţenia platformelor din fermă, pentru a nu contamina apa pluvială; - se reduce la minim consumul de apă, prin utilizarea sistemelor de adăpare eficiente, a folosirii pompelor de presiune pentru spălarea halelor şi a echipamentelor, programe de verificări şi reparaţii a eventualelor pierderi; - apa de ploaie este colectată separat de fluxurile de ape uzate. |
| BAT 7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. Epurarea apelor uzate. Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. ( Aplicabilitatea poate fi limitată din cauza gradului scăzut de disponibilitate a terenurilor adecvate adiacente fermei. Aplicabilă numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scăzut dovedit.) | Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, operatorul aplică tehnicile BAT: - colectarea apelor uzate în bazine etanşe, vidanjabile; - evacuarea apelor uzate colectate din fermă către o staţie de epurare autorizată. Apele de spălare nu se împrăștie pe sol. |
| BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a. Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. (Este posibil ca aceasta să nu fie aplicabilă instalațiilor existente.) b. Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. c.Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. (Este posibil să nu fie aplicabile instalațiilor care utilizează ventilația naturală. Este posibil ca izolarea să nu fie aplicabilă în cazul instalațiilor existente, din cauza restricțiilor structurale.) d.Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. e.Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol. (Schimbătoarele de căldură aer-sol sunt aplicabile numai în cazul în care există spațiu disponibil, din cauza faptului că au nevoie de o suprafață mare de teren.) f.Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii. (Aplicabilitatea pompelor de căldură pe bază de recuperare a căldurii geotermale este limitată în cazul în care se utilizează țevi orizontale din cauza faptului că au nevoie de spațiu.) g.Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”). (Nu este aplicabilă instalațiilor destinate porcilor. Aplicabilitatea depinde de posibilitatea de a se instala depozite subterane închise pentru circularea apei.) h.Utilizarea ventilației naturale. (Nu este aplicabilă instalațiilor cu un sistem de ventilație centralizat. În instalațiile avicole, aceasta poate să nu fie aplicabilă: — în cursul etapei inițiale de creștere, cu excepția producției de rațe; — din cauza unor condiții climatice extreme.) | Pentru utilizarea eficientă a energiei, operatorul aplică tehnicile BAT: - pereții, podelele și plafoanele halelor pentru pui sunt izolate; - sistemul de iluminare este format din lampi fluorescente cu consum redus de energie si sistem de reglare a intensitatii lumionoase, in functie de etapele de crestere a pasarilor. - sistemele de încălzire/răcire/umidificare și de ventilație sunt distribuite corect și asigură eficiență ridicată; - halele sunt prevazute cu microcalculatoare de proces; Nu se utilizează sisteme de recuperare a căldurii. |
| BAT 9. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore. Aplicabilitate: BAT 9 sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili. | Ferma este amplasată într-o zonă cu activitati de tip agricol; echipamentele generatoare de zgomot respectă normele tehnice de funcţionare. Cea mai apropiata zona de locuit se afla la o distanta de cca.500m. La această dată se consideră că nu este necesara elaborarea unui plan de gestionare a zgomotului pentru instalaţie. |
| BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a.Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili. În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor standard minime. (Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente.) b.Amplasarea echipamentelor. Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i)mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. (În cazul instalațiilor existente, relocarea echipamentelor poate fi limitată de lipsa de spațiu sau de costurile excesive.) c.Măsuri operaționale. Acestea includ măsuri cum ar fi: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii)evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi)efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. d.Echipamente silențioase. Acestea includ echipamente cum ar fi: (i)ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). (BAT 10.d.iii este aplicabilă numai instalațiilor destinate porcilor. Alimentatoarele ad libitum pasive sunt aplicabile numai în cazul în care echipamentul este nou sau este înlocuit sau în cazul în care animalele nu au nevoie de o rație de hrană.) e.Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii)amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonică a clădirilor. (Aplicabilitatea poate fi limitată din cauza cerințelor de spațiu și a aspectelor legate de sănătate și siguranță. Nu este aplicabilă materialelor care absorb zgomote și care împiedică curățarea eficace a instalației.) f.Reducerea zgomotului. Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori. (Este posibil să nu fie general aplicabilă din motive de biosecuritate.) | Pentru a a reduce emisiile de zgomot, operatorul aplică tehnicile BAT: - echipamentele (silozuri şi sisteme de distribuire a hranei, ventilatoare) sunt astfel amplasate şi utilizate încât nivelul de zgomot să fie minim la receptori sensibili, inclusiv la păsările din hale; - personalul este calificat, inclusiv pentru întreţinerea echipamentelor; - echipamentele sunt eficiente, silențioase; - clădirile sunt izolate. |
| BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a. Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); (Paiele lungi nu sunt aplicabile în sistemele bazate pe dejecții lichide.) aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); alimentarea ad libitum; utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. (Aplicabilitatea poate fi limitată de considerente care țin de bunăstarea animalelor.) b. Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: ceață de apă; (Aplicabilitatea poate fi limitată de senzația termică scăzută percepută de animal în timpul formării ceții, în special în etapele sensibile ale vieții animalului și/sau în zonele cu climat rece și umed. De asemenea, aplicabilitatea poate fi limitată pentru sistemele de dejecții solide utilizate la sfârșitul perioadei de creștere ca urmare a emisiilor ridicate de amoniac.) pulverizarea cu ulei; (Aplicabilă numai instalațiilor avicole în care trăiesc păsări având peste 21 de zile. Aplicabilitatea în cazul instalațiilor destinate găinilor ouătoare poate să fie limitată din cauza riscului de contaminare a echipamentului prezent în cuști.) ionizare. (Este posibil nu fie aplicabilă instalațiilor pentru porcine sau instalațiilor avicole existente din motive tehnice și/sau economice.) c. Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: captator de apă; (Aplicabilă numai instalațiilor cu un sistem de ventilație de tip tunel.) filtru uscat; (Aplicabilă numai instalațiilor avicole cu un sistem de ventilație de tip tunel.) epurator de apă; epurator umed cu acid; epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; (Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat.) biofiltru. (Aplicabilă numai instalațiilor pe bază de dejecții lichide. Este necesar un spațiu suficient în afara adăpostului pentru animale în vederea amplasării ansamblurilor de filtre. Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat.) | Pentru a reduce emisiile de pulberi, operatorul aplică tehnici BAT care asigură reducerea formării pulberilor în hale: - utilizarea unui material de așternut consistent; - alimentarea ad libitum prin intermediul liniilor de hranire; - operarea optimă a sistemului de climatizare și ventilaţie care evacuează aerul viciat, fără a antrena excesiv suspensii solide. Tehnicile folosite asigură limitarea formării de pulberi, astfel că nu se consideră necesare tehnici suplimentare de reducere a concentraţiei acestora (ceață de apă, pulverizare cu ulei, ionizare). În fermă nu se folosesc sisteme de epurare a aerului evacuat din halele de creştere a puilor. |
| BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. Aplicabilitate: BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | Ferma este amplasată într-o zonă cu ativitati de tip agricol. Cea mai apropiata zona de locuit se afla la o distanta de cca.500m. Se aplică tehnicile BAT de minimizare a emisiilor de miros. |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: — menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); — reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); —evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; — reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; —scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; — menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. Scăderea temperaturii mediului interior, a fluxului și a vitezei aerului pot să nu fie aplicabile din considerente care țin de bunăstarea animalelor. Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: —creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); —creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; —amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); —adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; — devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; — alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. Alinierea axei coamei acoperișului nu este aplicabilă instalațiilor existente. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape. Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. Un biofiltru este aplicabil numai instalațiilor pe bază de dejecții lichide. Pentru un biofiltru, este necesar un spațiu suficient în afara adăpostului destinat animalelor în vederea instalării ansamblurilor de filtre. Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. f. Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; compostarea dejecțiilor solide; fermentarea anaerobă. g. Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | Pentru a preveni / reduce emisiile de mirosuri și impactul mirosurilor provenite de la fermă, operatorul aplică tehnicile BAT: - halele sunt special destinate activităţii de creștere a puilor; - păsările și suprafețele de creștere se menţin uscate și curate, prin evitarea scurgerilor de furaje şi apă; - se urmărește operarea optimă a sistemului de climatizare și ventilaţie, cu limitarea temperaturii în hale şi optimizarea vitezei de antrenare a aerului de la suprafaţa aşternului cu dejecţii în timpul ciclului de creştere; În fermă nu se folosesc sisteme de epurare a aerului evacuat din halele de creştere a puilor. La finalizarea fiecarui ciclu de creștere, dejectiile solide/patul uzat de crestere se scot din hale și se transporta la platforma betonata din ferma. Dejectiile sunt depozitate pe platforma amenajata pe o perioada de cca.5-6 luni pentru mineralizare, dupa care vor fi valorificate ca ingrasamant pe terenurile agricole. |
| BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate sau a unei combinații a acestora. | Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide: - Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide; - Depozitarea dejecțiilor solide pe o platforma impermeabilă prevazuta cu panta de scurgere si gratar, care permite trimiterea fractiei lichide si a levigatului catre bazinul betonat de colectare a apei uzate tehnologice. |
| BAT 15. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații de tehnici indicate, în ordinea de prioritate dată. |  |
| BAT 19. În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejecțiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Dejectiile solide se depoziteaza pe platforma impermeabilizata, cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora; - Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane, în care s-ar putea scurge fracția lichidă. |
| BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. | Împrăștierea pe sol a dejecțiilor se face în afara amplasamentului analizat, pe terenuri agricole, dupa obtinerea Studiului agrochimic şi planului de fertilizare, conform cerintelor legale. |
| BAT 21. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |  |
| BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. |  |
| BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. | Se vor face analize privind imisiile de amoniac la limita perimetrala a fermei si la limita zonei rezidentiale, in cazul unor sesizari justificate din partea populatiei. |
| BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. a. Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. b. Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | Operatorul va monitoriza cantitatea de azot și fosfor total excretat rezultat din dejecțiile animaliere, cu frecvenţa anuală. Tehnica de monitorizare pentru care optează operatorul la această dată este cea de estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |
| BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. Aplicabilă numai pentru emisiile provenite din fiecare adăpost pentru animale. Nu este aplicabilă instalațiilor cu sistem de curățare a aerului. În acest caz, se aplică BAT 28. Din cauza costurilor generate de măsurători, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | Operatorul va asigura monitorizarea emisiilor de amoniac în aer, cu frecvenţa anuală. Tehnica de monitorizare pentru care optează operatorul la această dată este cea de masurare a concentratiei de amoniac prin utilizarea metodelor standard ISO. Factorii de emisie pentru amoniac vor fi agreaţi de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. |
| BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. Descriere Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: — Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri). — În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. Aplicabilitate. BAT 26 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | La această dată nu se consideră necesară monitorizarea emisiilor de miros în aer. Nu se preconizează neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. dată pe an. Aplicabilă numai pentru emisiile de pulberi provenite din adăposturile pentru animale. Nu este aplicabilă instalațiilor cu sistem de purificare a aerului. În acest caz, se aplică BAT 28. Din cauza costurilor generate de măsurători, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. O dată pe an. Din cauza costurilor de stabilire a factorilor de emisie, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. | Operatorul va monitoriza emisiile de pulberi în aer, cu frecvenţa anuală. Tehnica de monitorizare aleasă de operator la această dată este cea de estimare prin utilizarea factorilor de emisie. Factorii de emisie vor trebui agreaţi de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului. |
| BAT 28. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi și/sau mirosuri generate de fiecare adăpost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a aerului, prin utilizarea tuturor tehnicilor BAT, cel puțin cu frecvența recomandată. | Adăposturile pentru pui nu sunt echipate cu sisteme de purificare a aerului. |
| BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an: Consumul de apă. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apă din adăposturile pentru animale (curățarea, hrănirea etc.) pot fi monitorizate separat. Este posibil ca monitorizarea în mod separat a principalelor procese consumatoare de apă să nu fie aplicabilă în cazul fermelor existente, în funcție de configurația rețelei de aprovizionare cu apă. Consumul de energie electrică. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrică al adăposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalații din fermă. Principalele procese consumatoare de energie din adăposturile pentru animale (încălzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. Este posibil ca monitorizarea în mod separat a principalelor procese consumatoare de energie electrică să nu fie aplicabilă în cazul fermelor existente, în funcție de configurația rețelei de aprovizionare cu energie. Consumul de combustibil. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. Consumul de furaje. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. f. Generarea de dejecții animaliere. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. | Operatorul va monitoriza următorii parametri de proces: Consumul de apă Consumul de energie electrică Consumul de combustibil Numărul de animale care intră și ies, inclusiv mortalitățile Consumul de furaje Generarea de dejecții animaliere. Datele se transmit autorităţii competente în cadrul raportului anual de mediu. |
| BAT 31. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru găini ouătoare, pui de carne sau puicuțe, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: a. Evacuarea dejecțiilor animaliere cu ajutorul benzilor (în cazul sistemelor de cuști îmbunătățite sau neîmbunătățite), cu cel puțin: — o evacuare pe săptămână cu uscare cu aer; sau — două evacuări pe săptămână fără uscare cu aer. Sistemele cu cuști îmbunătățite nu sunt aplicabile în cazul puicuțelor și al puilor de carne pentru reproducere. Sistemele cu cuști neîmbunătățite nu sunt aplicabile pentru găinile ouătoare. b. În cazul unor sisteme fără cuști: Instalație de ventilație forțată și evacuare cu frecvență redusă a dejecțiilor animaliere (în cazul unui așternut adânc cu fosă pentru dejecții animaliere) numai în cazul în care se utilizează în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: — obținerea unui conținut ridicat de materie uscată a dejecțiilor animaliere; — un sistem de purificare a aerului; Nu este aplicabilă instalațiilor noi, cu excepția cazului în care este combinată cu un sistem de purificare a aerului. Benzi pentru dejecții animaliere sau raclete (în cazul așternuturilor adânci cu fosă pentru dejecții animaliere). Aplicabilitatea pentru instalațiile existente poate fi limitată de necesitatea unei revizii complete a sistemului de adăposturi. Uscare forțată cu aer a dejecțiilor animaliere prin intermediul tuburilor (în cazul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). Tehnica poate fi aplicată numai instalațiilor cu suficient spațiu sub grătare. Uscare forțată în aer a dejecțiilor animaliere prin utilizarea unei podele cu perforații (în cazul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). Din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare, aplicabilitatea pentru instalațiile existente poate fi limitată. Benzi pentru dejecții animaliere (în cazul volierelor). Aplicabilitatea pentru instalațiile existente depinde de lățimea incintei. Uscare forțată a așternutului prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele cu suprafață solidă cu așternut adânc). c. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: epurator umed cu acid; sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). Este posibil să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din halele de creştere a puilor, operatorul aplică următoarele tehnici: instalatie de ventilație forțată si evacuarea dejectiilor solide/asternutului uzat dupa fiecare ciclu de crestere; - sisteme de adăpare prevazute cu antiscurgere |
| BAT 32. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru pui de carne, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: Ventilație forțată și un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). Sistem de uscare forțată a litierei prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). Pentru instalațiile existente, aplicabilitatea sistemelor de uscare forțată în aer depinde de înălțimea plafonului. Este posibil ca sistemele de uscare forțată în aer să nu fie aplicabile în climatele calde, în funcție de temperatura interioară. Ventilație naturală echipată cu un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). Ventilația naturală nu este aplicabilă în cazul instalațiilor cu un sistem de ventilație centralizat. Este posibil ca ventilația naturală să nu fie aplicabilă în etapa inițială de creștere a puilor de carne și din cauza condițiilor climatice extreme. Așternut pe bandă pentru dejecțiile animaliere și uscarea forțată în aer (în cazul sistemelor cu podele pe niveluri). Pentru instalațiile existente, aplicabilitatea depinde de înălțimea pereților laterali. Podea cu așternut prevăzută cu sistem de încălzire și răcire (în cazul sistemelor „combideck”). Pentru instalațiile existente, aplicabilitatea depinde de posibilitatea de a instala depozite închise subterane pentru circularea apei. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). Este posibil să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg: 0,01-0,08 kg de NH3/spațiu pentru animal/an Limita inferioară a intervalului este asociată cu utilizarea unui sistem de purificare a aerului. | Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din halele de creştere a puilor, operatorul aplică următoarele tehnici: ventilație forțată a halelor; sisteme de adăpare prevazute cu antiscurgere. Se vor monitoriza emisiile de amoniac în aer şi se va urmări încadrarea în limitele BAT-AEL. |

Pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu se impun urmatoarele conditii:

Reducerea consumului de apă si energie :

- curăţarea halelor şi a utilajelor cu apă sub presiune;

- calibrarea permanentă a instalaţiilor pentru apa de adăpat pentru prevenirea pierderilor prin scurgere;

- contorizarea consumului de apă și energie;

- controlul permanent al reţelelor de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate pentru detectarea şi repararea posibilelor pierderi prin scurgere.

Reducerea emisiilor atmosferice:

- asigurarea funcţionalităţii sistemelor de ventilaţie;

- se va analiza oportunitatea dezvoltării perdelelor de arbori,  perimetral, și în special în vecinătatea platformei de tratare a dejecţiilor;

- tehnici de furajare pe faze, hrană echilibrată ce permite rata de conversie optimă şi o prezenţă minimă a nutrienţilor în dejecţii.

Pentru prevenirea emisiilor in sol/ subsol/ ape freatice:

- controlul periodic al impermeabilizarii  componentelor obiectivului care pot deveni surse de poluare (spaţiile de colectare şi/ sau depozitare a dejecţiilor, bazinele de colectare a apelor uzate, reţeaua de canalizare etc.);

- transportarea așternutului cu dejecţii direct pe platforma amenajată în acest scop cu mijloace de transport corespunzătoare astfel încât să nu existe scăpări pe traseu;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor de colectare şi transport al apelor uzate;

- reabilitarea şi întreţinerea rigolelor aferente platformei de depozitare a dejecţiilor pentru colectarea scurgerilor;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

- respectarea Codului bunelor practici agricole, care stabilește perioadele şi condiţiile optime de împrăștiere a dejecţiilor, având ca efect reducerea emisiilor în aer şi a mirosurilor;

- efectuarea studiilor pedologice pe terenurile unde urmează a fi aplicate dejecțiile tratate (îngrășăminte naturale).

Conditii de utilizare a dejectiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole

Respectarea normelor de aplicare pe terenuri a dejectiilor revine detinatorilor de terenuri agricole, in baza studiilor OSPA si a planurilor anuale de fertilizare, conform prevederilor :

- Deciziei  (UE) 2017/302, Regulamentului (CE) nr.1068/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman ;

- Ordinului comun MMAP si MADR nr. 333/165 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, in cazul in care sunt utilizate ca fertilizator in agricultura.

Conform BAT, principiile utilizării dejecţiilor tratate, la fertilizarea solului sunt următoarele:

- aplicarea măsurilor nutriţionale la sursă: hrănirea animalelor cu cantităţi mai mici de nutrienţi;

- diminuarea maximă a emisiilor din dejecţii în cazul solului şi apei freatice: echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele estimate ale culturilor, privind azotul, fosforul şi substanţele minerale, în funcţie de conţinutul prezent în sol şi respectiv în fertilizatori. Aceasta se poate face fie prin bilanţul nutrienţilor, fie prin raportarea numărului de animale la suprafaţa disponibilă de teren.

- cunoaşterea caracteristicilor solului: condiţiile din sol, panta şi tipul solului, condiţiile climatice, irigaţiile şi aportul de ape din precipitaţii, tipul de utilizare a terenului, sistemul de rotaţie al culturilor;

- nu se vor aplica dejecţiile pe solul: saturat cu apă, îngheţat, inundat, acoperit cu zăpadă;

- nu se vor aplica dejecţiile pe terenurile cu pante accentuate;

- nu se vor aplica dejecţiile în apropierea cursurilor de apă, de orice fel;

- dejecţiile se vor împrăştia pe sol cât se poate de aproape înainte de dezvoltarea maximă a culturilor şi cerinţa de nutrienţi;

- pe timpul administrarii, vântul să nu bată în direcţia localităţilor învecinate sau a altor aşezări umane.

Analiza comparativă pentru activitatea desfășurată în fermă și cele mai bune tehnici disponibile conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,  pune în evidență faptul că activitatea din ferma avicolă aparținând SC FERMA PUIUL DOBROGEAN  S.R.L. este în concordanță cu tehnicile BAT recomandate pentru creșterea intensivă a păsărilor.

# 9.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

    - a.  AER

  - Sursele generatoare de emisii in atmosfera sunt:

  - - procesele metabolice – halele de crestere pasari;

  - - managementul dejectiilor;

  - - activitati auxiliare: circulatia mijloacelor de transport, de descarcare furaje, de intretinere a incintei.

## Emisii in aer din surse stationare dirijate (surse punctiforme)

Principalele emisii in aer sunt gazele de ardere de la centralele termice pe combustibil solid (peleti). In tabelul 9.1 sunt prezentate punctele de emisie si caracteristicile echipamentelor de depoluare.

Tabel 9.1

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus (P) sau Existent (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producere agent termic in cele trei centrale termice pe peleti | Cosuri de dispersie gaze de ardere cu tiraj natural cu: -inaltimea H= 6 m -diametrul nominal Dn=290 mm. | CO, SO2, NOX, pulberi | Nu exista | E |

Emisii asociate BAT

Emisii din surse stationare nedirijate si masuri de reducere

Sursele stationare de emisie nedirijata a poluantilor in atmosfera de pe amplasamentul fermei avicole sunt reprezentate de sistemele de ventilatie si clapetii de admisie ai halelor de crestere.In tabelul 9.2 sunt prezentate punctele de emisie si masurile de reducere a poluantilor.

Tabel 9.2

| Faza de proces | Sistem de retinere poluanti/ Punctul de emisie | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de crestere a puilor de carne la sol, in cele 3 hale | -Ventilatoare, fara sistem de retinere a poluantilor, care asigura exhaustarea fortata aerului din interior. Fiecare hala este prevazuta 11 ventilatoare din care 8 ventilatoare de perete dispuse la capetele halei cu debitul de evacuare 44800 m3/h si 3 ventilatoare de extractie cu debitul de evacuare de 22000 m3/h, amplasate pe coama. -Clapeti de admisie/ evacuare aer in hale | CH4 | -aplicarea tehnicilor nutritionale, acceptate la nivel national prin care se reduc cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit mirosul de amoniac; -sistem de adapare prin picurare (se Evita umezirea asternutului); -controlul automat al microclimatului in interiorul halelor. |
|  |  | NH3 |  |
|  |  | N2O |  |
|  |  | NMVOC |  |
|  |  | Pulberi |  |

Emisii fugitive

Emisiile fugitive de pe amplasamentul fermei avicole SC FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL si masurile de reducere a acestora sunt prezentate in tabelul 9.3.

Tabel 9.3

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor solide la platforma de dejectii | NH3 | -mentinerea dejectiilor solide in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac -transformarea lor in peleti pentru a putea fi folositi ca combustibil in centralele termice; -transportul dejectiilor solide se realizeaza cu mijloace de transport adecvate dotate cu prelate pentru a Evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros |
|  | N2O |  |
|  | Pulberi |  |

Emisii din surse mobile de poluare – emisiile eliberate in aer de utilajele auto (incarcator frontal) si mijloacele de transport (autoturisme) sunt prezentate in tabelul 9.4

Tabel 9.4

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport si utilajele auto | CO | -pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate in atmosfera se va urmari ca autovehiculele si utilajele auto sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica, prin efectuarea la termen a revziilor tehnice si reparatiilor |
|  | NOx |  |
|  | CO2 |  |
|  | SO2 |  |

Masuri pentru minimizarea emisiilor in aer si reducerea mirosurilor

Operatorul instalatiei are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

Operatorul instalatiei este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure reducerea mirosurilor prin:

- tehnici de furajare pe faze si hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima;

- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor si controlul permanent al microclimatului;

- reducerea suprafetelor si a duratei de stocare a dejectiilor.

Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure igienizarea halelor, a caminelor de canalizare precum si evacuarea ritmica a deseurilor. Operatorul isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrari de intretinere) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

Este interzisa stocarea temporara a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzator, in scopul evitarii si minimizarii emisiilor difuze.

Prin masuri organizatorice adecvate, operatorul instalatiei se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi in forma uscata sa se faca in sisteme inchise ( autovehicule cu toate suprafetele de transport inchise, containere inchise).

Titularul activitatii va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Analiza mirosului se va face la cerere în situaţia existenţei reclamaţiilor/la solicitarea APM Constanta şi/sau G.N.M.- Serviciul C.J. Constanta, în zona receptorilor sensibili. Operatorul economic/Titularul activităților care pot produce disconfort olfactiv și pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv in conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Operatorul economic/Titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

In conformitate cu BAT 13: Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

b. APA

### 9.2.1. Sursele de ape uzate

Din functionarea fermei de crestere a puilor de carne la sol, rezulta ape uzate tehnologice si ape uzate menajere.

Apele uzate

Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei celor trei hale sunt preluate de un receptor de apa la capatul acestora, dotat cu gratar, fiind conduse catre doua camine betonate cu capacitatea  de 0,60 mc fiecare, apoi sunt trimise in bazinul betonat cu capacitatea de 60 mc, de unde, fie sunt vidanjate, fie sunt utilizate la fertilizarea terenurilor agricole, dupa caz.

Apele uzate menajere sunt colectate prin intermediul retelei de canalizare din cadrul fermei, executata din conducte PVC, Dn 110 mm, L=300 m, intr-un bazin betonat, cu volumul de 60 mc.

Apele pluviale provenite de pe invelitori si de pe platformele betonate si aleile carosabile sunt preluate prin rigole si pante si dirijate prin sistematizarea pe verticala, pe terenurile invecinate.

Levigatul provenit de la platforma pentru depozitarea dejectiilor este colectat in bazin betonat subteran cu V=30 mc, situat pe latura estica a platformei.

Parametrii monitorizare emisii in apa evacuata

| Denumire punct de masura | Parametru | Frecventa de monitorizare | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazin vidanjabil pentru ape uzate | pH | Anual | SR EN ISO 10523:2012 |
|  | MTS |  | SR EN 872:2005 |
|  | Consum chimic de oxigen CCO-Cr |  | SR ISO 6060:1996 |
|  | Consum biochimic de oxigen CBO5 |  | SR EN ISO 5815-1:2020 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1:2001 |
|  | Azotati |  | SR ISO 7890-3:2000 |
|  | Azotiti |  | SR EN 26777:2002 |
|  | Cloruri |  | SR ISO 9297:2001 |
|  | Calciu |  | SR EN ISO 17294-2:2017 |
|  | Magneziu |  | SR EN ISO 17294-2:2017 |
|  | Reziduu filtrat la 105° |  | STAS 9187-84 |
|  | Fosfor total |  | SR EN ISO 6878:2005 |
|  | Detergenti sintetici biodegradabili |  | SR ISO 7875-2:1996 SR EN 903:2003 |
|  | Substante extractibile cu solvent organici |  | SR 7587:1996 |

9.2.2 Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

- Vidanjarea bazinelor pentru ape uzate tehnologice se va face cand este cazul;

- Intretinerea corespunatoare a bazinelor colectoare cu gratare;

- Utilizarea de substante si produse pentru dezinfectie certificate, in concentratiile indicate in fisele tehnice de siguranta.

Emisii in SOL, APE SUBTERANE

Surse posibile de poluare

In cadrul fermei avicole, potentialele surse de poluare ale solului/subsolului si apelor subterane sunt urmatoarele:

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, industriale, ambalajelor;

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor;

– scurgeri de ape uzate menajere din reteaua de canalizare;

– evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

– fisurari accidentale ale conductelor de canalizare;

– pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

– gestionarea necorespunzatoare a dejectiilor pe amplasamentul fermei (depozitarea dejectiilor pe caile de acces si antrenare de poluanti prin apa pluviala);

– depunerea dejectiilor pe terenurile agricole, neconforma cu codul bunelor practici agricole;

– scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor.

SOL

Prelevarea probelor necesare pentru monitorizarea calitatii solului se realizeaza de pe amplasamentul fermei, in dreptul platformei de depozitare a dejectiilor. O proba de la adancimea de 5 cm si 30 cm. In tabelul 9 sunt prezentati parametrii analizati precum si frecventa de monitorizare.

Parametrii analizati calitate sol

| Denumire punct de masura | Parametru | Frecventa de monitorizare | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona plaforma de depozitare dejectii | Cu | Anual | SR ISO 11047:1999 |
|  | Pb |  | SR ISO 11047:1999 |
|  | Ni |  | SR ISO 11047:1999 |
|  | Zn |  | SR ISO 11047:1999 |

Rezultatul măsurătorilor se vor compara cu valorile de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol în raport cu folosinţa terenului, impuse prin Ordinul nr.756/1997.

Monitorizarea calitatii apei subterane

Monitorizarea impactului activitatii desfasurate de societate asupra calitatii apei freatice se realizeaza prin prelevarea de probe din forajul de observatie de pe amplasament.

Parametrii monitorizare calitate apa subterana

| Denumire punct de masura | Parametru | Frecventa de monitorizare | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observatie | Amoniu | Anual | SR ISO 7150-1:2001 |
|  | Azotiti |  | SR EN 26777:2002 |
|  | Azotati |  | SR ISO 7890-3:2000 |
|  | Sulfati |  | STAS 8601-70 |
|  | Fosfati |  | SR EN ISO 6878:2005 |

9.3.2 Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

Activitatea de crestere intensiva a pasarilor de carne in ferma avicola apartinand SC FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL, are impact minim asupra calitatii solului si apei subterane. In cadrul fermei, dejectiile sunt stocate temporar pe platforma special amenajata in acest scop.

Apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfasurarea activitatii.

Pentru protectia solului si a apei subterane, titularul detine o platforma pentru depozitarea dejectiilor in suprafata de 250 mp si asternutului, in suprafata de 350 mp cu paviment betonat cu panta de 1,5% si rigola pentru colectarea apelor pluviale si descarcare in bazin vidanjabil cu V=30mc . Platforma este inconjurata de parapet de protectie cu inaltimea de 1 m pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe si este acoperita cu tabla.

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- Depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din material adecvata,rezistente la coroziune specifica, in spatii special amenajate cu paviment betonat;

- Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

- Sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare, etc.,

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

- CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

## AER

### Emisii in aer si mirosuri

Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita in prezenta autorizatie integrata de mediu. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative, cu exceptia celor acceptate legal. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie. Operatorul instalatiei se asigura ca toate operatiunile de pe amplasament sunt realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deterioare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Emisii asociate BAT

BAT – AEL pentru emisiile in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2,5 kg:

Tabel 10.1.

| Parametru | Valoare conform BAT, pentru pui de carne |
| --- | --- |
| NH3 | 0,01-0,08 kg/spatiu pentru animal/an (BAT-AEL) |
| Azot total excretat | 0,2-0,6 kg N excretat/spatiu pentru animal/an (BAT) |
| Fosfor total excretat (exprimat ca P2O5) | 0,050-0,25 kg P excretat/spatiu pentru animal/an (BAT) |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

- valorile emisiilor în aer din sisteme de adăposturi pentru pui de carne sunt exprimate în kg/ loc animal /an

- monitorizarea cantitatilor  de azot și fosfor total excretat rezultate din dejecțiile animaliere se va realiza anual utilizand una din tehnicile descrise in DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (BAT 24).

#### Emisii atmosferice din surse dirijate rezultate din activitate

Sursele emisiilor punctiforme rezultate din activitatea desfasurata in ferma avicola SC FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL , evacuate in atmosfera, sunt prezentate in tabelul 10.1.2. 1.

Tabelul 10.1.2.1

| Instalatia | Sursa / Punct de emisie (Cos / Facla) | Poluant |
| --- | --- | --- |
| Centrala termica ce utilizeaza combustibil solid (peleti) GRANVIA AUTOMATA GRV115RO cu Pnominala=115 kW | Cos de dispersie | CO SO2 NOx Pulberi |
| Centrala termica ce utilizeaza combustibil solid (peleti) GRANVIA AUTOMATA GRV115RO cu Pnominala=115 kW | Cos de dispersie | CO SO2 NOx Pulberi |
| Centrala termica ce utilizeaza combustibil solid (peleti) GRANVIA AUTOMATA GRV115RO cu Pnominala=115 kW | Cos de dispersie | CO SO2 NOx Pulberi |

#### Emisii punctiforme

Emisiile punctiforme de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii SC FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.3

Tabelul 10.1.3.

| Nr. crt | Instalatia | Sursa / Echipament de depoluare | Combustibil utilizat | Poluant | VLE* mg /Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala termica ce utilizeaza combustibil solid (peleti) GRANVIA AUTOMATA GRV115RO cu Pnominala=115 kW | Cos de dispersie | Biomasa (peleti) | CO | 250 |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 |
|  |  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  |  | pulberi | 100 |
|  |  |  |  | Substante organice (exprimate in carbon total) TOC | 50 |
| 2 | Centrala termica ce utilizeaza combustibil solid (peleti) GRANVIA AUTOMATA GRV115RO cu Pnominala=115 kW | Cos de dispersie | Biomasa (peleti) | CO | 250 |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 |
|  |  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  |  | pulberi | 100 |
|  |  |  |  | Substante organice (exprimate in carbon total) TOC | 50 |
| 3 | Centrala termica ce utilizeaza combustibil solid (peleti) GRANVIA AUTOMATA GRV115RO cu Pnominala=115 kW | Cos de dispersie | Biomasa (peleti) | CO | 250 |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 |
|  |  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  |  | pulberi | 100 |
|  |  |  |  | Substante organice (exprimate in carbon total) TOC | 50 |

* VLE conform Ordin MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

## Calitatea aerului /mirosuri

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87 - Aer in zonele protejate.

Limitele poluantilor, admise conform STAS 12574/87, care vor sta la baza evaluarii mirosurilor, pana la aparitia Metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv si a continutului Planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru activitatile care pot crea disconfort olfactiv, conform prevederilor Legii 123/2020, sunt urmatoarele:

Tabelul 10.1.4.

| Poluant | Media de scurta durata 30 min (mg/m3) | Media zilnica (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) – in zona halelor de crestere si in zona receptorilor ce pot depune plangeri | 0,3 | 0,1 |

## Emisiile de PM10 in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne se vor incadra in intervalul mentionat in tabelul de mai jos:

| Parametru | Sursa de emisie | Referinta |
| --- | --- | --- |
| Pulberi (PM10) | PUI | 0,004-0,025 kg/loc pasare/an (BREF IRPP-2017, tab. 3.53) |

## Emisii in APA

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

### Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice si menajere

Apele uzate menajere si apele uzate tehnologice de la spalarea halelor, la sfarsitul ciclului de crestere, se vor incadra in limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate, in conformitate cu prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

### Tipuri de ape uzate si poluatii emisi

Sursele generatoare de ape uzate si poluantii generati de activitate in apele uzate sunt prezentate in tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1

| Poluant | Sursa generatoare | Natura apei | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| - pH - materii in suspensie (MTS) -CCO-Cr -CBO5 - substante extractibile cu solventi organii -fosfor total -azot amoniacal -detergenti sintetici - fenoli | Activitatea de igienizare a halelor H1, H2 si H3 Activitati administrative | Ape uzate tehnologice si menajere epurate | Bazin betonat cu V=30 mc si V=60 mc |
| -materii in supensie (MTS) -substante extractibile cu solventi organici | Scapari accidentale de combustibil sau uleiuri de la utilajele / mijloacele de transport auto | Ape meteorice | Colectarea prin rigole si evacuare gravitationala pe terenuri in afara amplasamentului |

### Mod de stocare, epurare, valorile limita admise  la  evacuare

| Nr.crt. | Tipul apei uzate | Mod de stocare, epurare,evacuare din ferma | Caracteristici de calitate normate | UM | VLA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate tehnologice si menajere epurate | Stocare in bazin betonat vidanjabil, cu V=30 mc epurare in statia proprie, depozitarea in bazin betonat V=60 mc si irigarea terenurilor din zona sau vidanjare si transport la o statie de epurare autorizata. | pH | unitati de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/l | 35,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/l | 125,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/l | 25,00 |
|  |  |  | azot amoniacal | mg/l | 2,0 |
|  |  |  | fosfor total | mg/l | 1,0 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | mg/l | 0,5 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 20,0 |
|  |  |  | fenoli | Mg/dm3 | 30,0 |

* NTPA-001 aprobat prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificarea si completata prin HG 352/2005.

Nota:

Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

In situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifica incidentul A.P.M. Constanţa cat mai curând posibil.

Concentratii maxim admise pentru apa subterana

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane din zona de influenta a platformei de depozitare temporara a dejectiilor se vor urmari urmatorii indicatori de calitate ai apelor ce vor fi prelevate din forajul de observatie: azot total, azot amoniacal, fosfor total, materii in suspensie, pH, reziduu filtrat la 105o, CCOCr, CBO5.In acest caz,valorile limita de referinta sunt stabilite conform prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

Tabel 10.2.3

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea de referinta |
| --- | --- | --- |
| 1 foraj amplasat in vecinatatea platformei de dejectii | pH | 7,1 |
|  | reziduu filtrat la 105o | 402 mg/l |
|  | CCOCr | 38,4 mgO/l |
|  | CBO5 | 15 mg/l |
|  | azot total | 2,6 mg/l |
|  | azot amoniacal | 0,11 mg/l |
|  | fosfor total | 0,23 mg/l |
|  | materii in suspensie | 24 mg/l |

## SOL si SUBSOL

## La imprastierea dejectiilor maturate pe terenuri agricole, se vor respecta limitele de 170 kgN/ha/an pe terenurile arabile si 250 kgN/ha/an pe fanete, conform Ordinului MMGA nr. 242/2005.

Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure teren suficient pentru imprastierea dejectiilor stocate prin inchiriere de tern sau contracte incheiate cu terti.

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare.

Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol conform Ordin nr. 756/1997, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole.

      - Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii solide se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de 6 (şase) luni. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Constanţa;

## Procesul de fertilizare cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea calităţii dejecţiilor fermentate precum şi a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

## Producătorul cât şi utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) este obligat să respecte condiţiile prevăzute/menţionate în studiul pedologic şi agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează să fie aplicate dejecţiile;

## Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

## Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

## Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

## Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/ împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor;

## Se interzice utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la 5 cm in adancime la 30 cm (Anexa III) | Indicatorul analizat | Valoarea normala | Prag de alerta pentru soluri mai putin sensibile (mg/kg subst.uscata) | Prag de interventie pentru soluri mai putin sensibile (mg/kg substanta uscata) | Valoarea de referinta mg/kg s.u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limitrof depozitului de dejectii | Cu | 20 | 250 | 500 | 20,22 |
|  |  | Pb | 20 | 250 | 1000 |  |
|  |  | Ni | 20 | 200 | 500 |  |
|  |  | Zn | 100 | 700 | 1500 | 60,73 |

Buletinele de analize aferente monitorizarii solului/subsolului in anul 2015 vor constitui referinta in vederea cuantificarii impactului activitatii asupra factorului de mediu sol.

Indicatorii de calitate ai namolului provenit de la bazinele vidanjabile se vor incadra in prevederile Ord MMGA nr.344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.

## Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltratiile in sol.

## Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone stabilite, protejate impotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi si gaze.

## Indicatorii de calitate ai  probelor de sol prelevate si mentionate in Raportul de Amplasament trebuie sa se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/97 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

## Sunt interzise deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In cazul aparitiei unei deversari accidentale se va proceda la eliminarea acestora si se vor restabili conditiile anterioare producerii deversarilor.

## Stocarile temporare de materiale si deseuri se vor realiza cu asigurarea protectiei solului si  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etansate si izolate, dupa caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie sa planifice si sa realizeze anual, activitati de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, bazine, camine si guri de vizitare, iazul biologic, in baza procedurilor interne de inspectie. La interval de 3 ani se va realiza expertizarea tehnica a depozitelor pentru dejectii cu societati specializate. Rezultatele expertizei vor fi incluse in RAM.

## ZGOMOT

Cea mai apropiata locuinta se afla la distanta de  aproximativ 439 m de amplasamentul fermei, zgomotul nu are influente asupra receptorilor sensibili.

Surse generatoare de zgomot:

- functionarea ventilatoarelor si a pompelor;

- circulatia auto pe amplasament si in zona platformei de dejectii.

Receptori sensibili - nu sunt.

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88 – acustica in constructii – acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentul autorizat nu va depasi nivelul admis, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, astfel:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT), sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50 dB;

- in perioada noptii, intre orele 23.00-7.00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT) sa nu depaseasca 45 dB si curba de zgomot Cz 40 dB.

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intretine in stare corespunzatoare de functionare utilajele generatoare de zgomot, mijloacele de transport folosite si drumurile de acces.

## MANAGEMENT NUTRITIONAL

| Parametru | Categoria de animale | Azot total excretat asociat BAT ( 1) ( 2) (kg de N(P2O5) excretat/ spatiu pentru animal/an) | Temei legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Gaini ouatoare | 0,4-0,8 | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, Pct.1.3 Managementul nutritional– Tabel 1.1 |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Gaini ouatoare | 0,10-0,45 | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, Pct.1.3 Managementul nutritional– Tabel 1.2 |

(1) Limita inferioara a intervalului poate fi obtinuta prin utilizarea unei combinatii de tehnici.

(2) Fosforul total excretat asociat BAT nu este aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte

# GESTIUNEA DESEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificari si compleatari şi trebuie sa respecte urmatoarele:

- Valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale, aşa cum s-a precizat în paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializata, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Animalele decedate în fermă, cat si cele care au murit în cursul tranzitului (transportului) sunt depozitate temporar intr-o camera frigorifică si eliminate in condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare (prin incinerare).

- Ori de cate ori vor fi depozitate, acestea vor fi stropite cu soluţii dezinfectante/cu un dezinfectant. Mortalităţile vor fi raportate medicului veterinar, care, în urma examinării, va recomanda procedura cea mai adecvată de depozitare sau tratare pentru situaţia semnalată.

- Deşeurile medicale provenite de la îngrijirile medicale vor fi preluate de către o firmă autorizată pentru eliminare/incinerarea acestor tipuri de deşeuri.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere si reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platforma de depozitare temporara a dejecţiilor. De asemenea, se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de mineralizare, in afara dejecţiilor de la porci.

- Dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare de 6 (sase) luni;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin.

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate.

- Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie / împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate, în apele de suprafaţă sau in apropierea lor.

- Se interzice utilizarea dejectiilor/namolurilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- respectarea prevederilor art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind reginul deseurilor;

- Respectarea prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:

- Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora, conform  din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.

- Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea şi clasificarea deşeurilor şi face propunerea de încadrare corespunzătoare.

- În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.

- Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

- Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

b) reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 -  din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari.

- Producătorii de deşeuri si detinatorii de deseuri vor respecta prevederile art. 16, alin. (1) si (4); colectarea separata  pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 01.01.2025 si pentru textile.

- Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

- Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către persoane fizice autorizate ori persoane juridice în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari.

- Păstrarea evidenţei conform  OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si compleatari:

(1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

(2) Se va respecta principiul proximităţii, care presupune ca deşeurile să fie valorificate şi eliminate cât mai aproape de locul de generare.

- Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor generate pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verificare ale A.P.M. Constanta, Comisariatul Judeţean Garda de Mediu Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si să conţină detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de cod în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari ;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/ eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

- Cu respectarea obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 28 şi art. 29, producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, cu excepţia cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 şi 21;

c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

# DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deseuri rezultate din activitatea SC FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL, modul de manipulare si depozitare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Codul deşeului | Denumirea deşeului | Cantitatea maxima estimate (tone) | Modalitate de depozitare | Operatie de valorificare/ eliminare conform OUG 92/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Deseuri generate de activitatea de crestere intensive pui de carne |
| 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale (cadavre pasari) | 15.0 | Stocare temporara in saci polietilena, in container frigorific | valorificare operator economic pt producere larve pescuit Valorificare R3 in statie de biogaz |
| 02 01 06 | materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei (dejectii solide + resturi paie) | 220 | Depozitate temporar pe platforma de dejectii | Valorificare R12(obtinere peleti) si R1 (combustibil pentru centrale termice de pe amplasament) |
|  |  | 220 | Depozitate temporar pe platforma de dejectii | Valorificare R10 valorificat ca ingrasamant natural pe terenuri agricole |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0.01 | Stocare temporara in spatiu amenajat | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| C.Deseuri generate de activitatea de mentenanata utilaje si echipamente |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor,de transmisie si de ungere | 0.09 | Stocare temporara in recipienti etansi, inscriptionati, in spatii amenajate | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 16 01 07* | Filtre uzate | 0.0005 |  |  |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | 0.2 | Vrac pe platforma betonata |  |
| 16 06 05 | Alte baterii și acumulatoare | 0.08 | Stocare temporara pe platforma betonata | Predare la achizitionarea de acumulatori noi |
| D. Deșeuri generate din activitatea administrativa |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 3.0 | Recipient plastic | Eliminare D5 pe baza de contract cu operatorul de salubrizare. |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | 0.01 | Recipient plastic | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 0.01 | Recipient plastic | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 0.01 | Recipient plastic | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| E.Deseuri generate din activitatea sanitar veterinara |
| 18 02 02* | deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor ( ambalaje de la vaccinuri, antibiotice) | 0.001 | Recipient plastic | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |

NOTĂ:

- Toate deseurile vor fi stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate.

- Nu se va depasi capacitatea containerelor si a zonelor de stocare.

# INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE      URGENTA.  SIGURANTA  INSTALATIEI

12.1.Situatii de urgenta

| Nr.crt. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj /intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | Foarte mic | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Operatorul instalatiei trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

Toate activitatile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

Toate persoanele care desfasoara o activitate in ferma trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

-drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

-cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atat pentru functionarea normala cat si pentru accidente sau cazuri de urgenta;

-echipamentul de protectie necesar;

-amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-masurile de prim-ajutor;

-alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cantar, curatarea anvelopelor, laborator etc).

Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:

-organizarea activitatilor in ferma (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

-modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

-modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

Operatorul instalatiei asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

Proceduri de urgenta

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

- Sa asigure un Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale, care trebuie sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Acest plan trebuie sa include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

- Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale trebuie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

- In conformitate cu Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale se stabilesc: componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluarii accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale; fisa poluantului potential; programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; componenta echipelor de interventie; lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; responsabilitatile conducatorilor.

Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta

- Operatorul instalatiei trebuie sa notifice fara intarziere prin SMS si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, APM Constanta, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie.

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

- Operatorul instalatiei trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei, conform Cap. 14 - Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

- Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei;

- Dupa notificarea incidentului, titularul activitatii trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la APM Constanta raportul privind incidentul;

- Operatorul instalatiei trebuie sa depuna la APM Constanta un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

- Operatorul instalatiei trebuie sa notifice ABADL in cazul oricarui incident precizat in care are legatura cu deversarile in apa, imediat dupa incident;

- In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operatorul instalatiei va anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: ABADL, APM Constanta GNM Comisariatul Judetean Constanta, Directia de Sanatate Publica;

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU);

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

- Operatorul instalatiei trebuie sa trimita o notificare scrisa la APM Constanta in cazul:

- incetarii permanente a activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parti sau a activitatii intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

- Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice in scris APM Constanta privind urmatoarele aspecte in termen de 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia operatorul a devenit o sucursala)

-masuri luate privind implicarea operatorului in administratie, intrarea operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare;

- Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice la APM Constanta orice modificare a instalatiei sau a procesului tehnologic anterior implementarii.

- Termenele de raportare si frecventa raportarilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Generalitati

13.1.1. Analizele, determinarile necesare si prelevarea probelor pentru monitorizarea emisiilor vor fi realizate de catre laboratoare specializate, autorizate, pe baza de contract, cu personal calificat. Se vor folosi metodele de analiza standardizate descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/ mentionate in prezenta autorizatie, iar rezultatele determinarilor vor fi inregistrate pe toata perioada de monitorizare. Monitorizarea sa reflecte cu precizie valorile de emisie.

13.1.2. Titularul activitatii trebuie sa asigure realizarea prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, intretinerii si calibrarii in vederea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii.

13.1.3. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Constanta dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

13.1.4. Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

13.1.5. Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de reprezentantii APM Constanta si G.N.M-C.J Constanta.

13.2. Puncte de monitorizare

Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul organelor de control abilitate, sigur si permanent la urmatoarele punctele de prelevare si monitorizare:

Puncte de monitorizare a emisiilor in aer:

-cosurile de evacuare a gazelor arse de la cele trei centrale termice;

Puncte de monitorizare a emisiilor de  poluanti in apa uzata tehnologica:

- bazinele vidanjabile cu V= 30 mc, respectiv 60 mc aferente halelor de crestere;

Puncte de monitorizare a  emisiilor de poluanti in apa freatica:

# -forajul de observatie, amplasat in vecinatatea platformei pentru depozitarea temporara a dejectiilor;

# Puncte de monitorizare a emisiilor de poluanti in sol:

# -limitrof platformei pentru depozitarea dejectiilor;

Puncte de monitorizare a nivelului de zgomot:

-limita incintei pe latura de est a amplasamentului.

### 13.3 Monitorizatea factorului de mediu AER

### Monitorizarea emisiilor gazoase de la centralele termice se va face in conformitate cu cerintele CEN/TS 15675-2009 - “Calitatea aerului. Masurarea emisiilor de la surse stationare. Aplicarea SR EN ISO/CEI 17025/2005 pentru masuratori periodice”, SR EN- 15259/2008 “Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare.

### 13.3.1 Emisii din surse dirijate

Evacuarea gazelor de ardere de la cele 3 centrale termice se realizeaza prin intermediul a 3 cosuri de dispersie cu tiraj natural cu H=6,0 m si Dn=290 mm.

Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.

Tabelul 13.1.

| Nr.crt. | Punctul de prelevare al probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa prelevare probe si analiza poluant | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cos centrala termica cu puterea de 115 kW | CO | Anual in luna ianuarie | SR EN 15058/2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  |  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  |  | Pulberi (PM10) |  | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |
| 2 | Cos centrala termica cu puterea de 115 kW | CO | Anual in luna ianuarie | SR EN 15058/2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  |  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  |  | Pulberi (PM10) |  | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |
| 3 | Cos centrala termica cu puterea de 115 kW | CO | Anual in luna ianuarie | SR EN 15058/2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  |  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  |  | Pulberi (PM10) |  | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |

Nota:

Se pot folosi si alte metode de analiza, standardizate sau acreditate.

La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.

Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi recalculate pentru conditii standard 293K si 101,3 kPa.

La analiza emisiilor in aer se vor inregistra urmatoarele date de referinta in cazul unor depasiri ale valorilor limita la emisii.

| Locul recoltarii | Data si ora recoltarii Incepere/terminare | Capac. de function. a instalatiei | Noxe | Valoarea calculata a emisiilor in cond. de referinta | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 13.3.2 Monitorizarea calitatii aerului

## Monitorizarea mirosului

## Pana la aparitia legislatiei specifice, monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea cu limitele stabilite prin STAS nr. 12574/87.

| Indicator de calitate analizat | Metode de analiza | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) -in zona receptorilor sensibili (zona locuita) | STAS 10812-76 | In situatia existentei reclamatiilor |

## 13.4 Monitorizarea factorului de mediu apa

13.4.1 Monitorizarea emisiilor in apa evacuata

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si tehnologice, evacuate prin vidanjare,se va efectua conform prevederilor din Tabelul  13.2.

Tabelul  13.2.1

| Nr.crt. | Punct de prelevare al probei | Frecventa de monitorizate | Indicator de calitate analizat | Metoda de analiza VLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bazin vidanjabil pentru ape uzate epurate | Inaintea fiecarei vidanjari (minim trimestrial) | pH | SR ISO 10523/2009 |
|  |  |  | MTS | STAS 6953-81 |
|  |  |  | CCO-Cr | SR ISO6060-96 |
|  |  |  | CBO5 | SR EN 1899 2/2002 |
|  |  |  | azot amoniacal | SR ISO 7150-1/2001 |
|  |  |  | azotati |  |
|  |  |  | azotiti |  |
|  |  |  | Cloruri |  |
|  |  |  | Calciu |  |
|  |  |  | Magneziu |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 |  |
|  |  |  | fosfor total | SR EN ISO 6878/2005 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | SR ISO 7875/2-96 SR EN 903:2003 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | SR 7587-96 |

- Emisiile in apa nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie mentionate in Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calitatii apei evacuate se va face conform precizarilor stabilite in Tabelul nr. 13.2. de catre laboratoare autorizate/specializate.

- Se interzice descarcarea continutului vidanjelor in cursurile de apa de suprafata, pe malurile acestora sau pe terenurile din zona.

- Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va tine o evidenta in scris, care va cuprinde:

- Data vidanjarii si locul de transport si descarcare al continutului vidanjei;

- Numarul de vidanje transportate si si volumul de apa uzata evacuat;

- Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

- Se interzice deversarea neautorizata a oricaror substante care polueaza mediul in apele de suprafata, apele freatice sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

- In situatia in care orice analize sau observatii privind calitatea sau aparitia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizatiei trebuie sa :

  - realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare

  - ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanta in termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

## 13.4.2 Monitorizarea calitatii apei subterane

Monitorizarea calitatii apei subterane se va realiza prin analiza calitatii apei prelevate din forajul de observatie, situat in partea de nord a platformei de depozitare a dejectiilor, la indicatorii mentionati in tabelul 10.2.3. Valorile limita de referinta sunt stabilite conform prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

Tabel 13.2.2

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observatie | pH | semestrial | SR ISO10523/1997 |
|  | azotati |  | SR ISO 7890-3:2000 |
|  | azotiti |  | SR EN 26777-2002 |
|  | Fe |  | SR ISO13315/1996 |
|  | CCOMn |  | SR ISO8467-2001 |
|  | amoniu |  | SR ISO 7150-1:2000 |

Nota: La solicitarea APM Constanta si DADL Constanta, se vor analiza si alti indicatori. Prelevarea probelor se va face de catre reprezentantii unui laborator de analiza autorizat/specializat.

13.5  Monitorizarea factorului de mediu SOL/SUBSOL

### In vederea analizarii influentei activitatii desfasurate asupra calitatii solului de pe amplasamentul fermei avicole, se va realiza monitorizarea la indicatorii de calitate mentionati in tabelul 13.3.

### Prelevarea si analizarea probelor se va face de catre laborator autorizat. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinta prevazute in Ordinul MAPPM nr.756/1997.

### Tabel 13.3

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metode de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Langa platforma de depozitare a dejectiilor | Cu | O data la doi ani, incepand cu data revizuirii AIM ( prima prelevare se va realiza in luna septembrie 2017 ) | SR ISO 11047-99 |
|  | Pb |  | EPA 6200-2007 |
|  | Ni |  | EPA 6200-2007 |
|  | Zn |  | SR ISO 11047-99 |

## 13.6  Monitorizarea deseurilor

13.6.1. Deseurile tehnologice

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Operatorul are obligatia intocmirii unui dosar complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest dosar trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor.

## Aceste date trebuie raportate APM Constanta, ca parte a RAM

13.6.2 Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Raportatea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

13.7 Monitorizarea zgomotului

Nu este cazul

Distanta fata de cea mai apropiata zona rezidentiala sat NAZARCEA, este de cca. 0,47 Km.

# 13.8  Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase - operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite.

# 14. RAPORTARI LA AUTORITATEA DE MEDIU SI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

1. A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea S.C. FERMA PUIUL DOBROGEAN SRL - Ferma pentru cresterea puilor de carne, comuna Poarta Alba, str. Drum Comunal 87, parcela NP 738 Lot 16-17-18 evidentiat cadastral sub numarul 102176, judetul Constanta, in Registrul Public conform cerintelor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr.123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Daca operatorul considera ca anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile respective sa nu fie publicate in Registru, asa cum este prevazut in Hotarare. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie sa precizeze clar informatiile respective si sa ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

2. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

4. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la APM Constanta in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in R.A.M.

5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de A.P.M. Constanta.  Registrele trebuie pastrate pe amplasament si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta si G.N.M-CJ Constanta in orice moment.

6. Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor,

calibrarilor trebuie depuse la sediul APM Constanta in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

7. Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment .

8. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, dupa evaluarea rezultatelor test.

14.1.9. Titularul activitatii trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre A.P.M. Constanta si titularul autorizatiei

- autorizatia integrata de mediu

- solicitarea

- raportarile catre APM Constanta

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante

Un raport privind rezultatele monitorizarii calitatii apelor trebuie depus anual la APM Constanta iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apa pe categorii.

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

14.3. Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- emisiile din instalatii;

- planul de management nutritional;

- managementul deseurilor;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilitati;

- programul de managementul de mediu – raportul pe anul precedent si propunerile pentru anul in curs si un raport asupra performantelor inregistrate;

- registrul emisiilor de poluanti;

- rezultatele monitorizarilor efectuate;

- Raport privind sesizarile inregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# Raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare.

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | anual | Pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | anual | Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an pentru anul anterior |
| Raportarea situatiei gestiunii deseurilor, potrivit HG 856/2002 | lunar | Pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna anterioara |
| Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor si deseurilor de ambalaje, confprevederilor Ordinului nr.794/2012. Datele de raportare se transmit in format electronic „xls” si pe suport hartie | Anual | Pana la data de 25.02 a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportarea |
| Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale | Cu ocazia producerii | In cel mult 2 ore de la producere |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in aer | anual | Ca parte a R.A.M, pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent . |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa uzata | anual | Ca parte a R.A.M.,pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa subterana | semestrial | 10 zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea /Ca parte a R.A.M |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor de poluanti in sol | O data la doi ani, incepand cu data revizuirii AIM | Ca parte a R.A.M. |
| Reclamatii (acolo unde apar) | Ori de cate ori apar | In luna urmatoare primirii acesteia |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificarile in caz de oprire/ pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii |
| Plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificarii | Situatia de functionare necorespunzatoare semnalata | Nr. de ore de functionare necorespunzatoare | Masuri de remediere a functionarii necorespunzatoare | Data remedierii | Nr. total de ore de functionare necorespunzatoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 titularul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Sa solicite o noua autorizatie integrata de mediu cu minim 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Titularul autorizatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activitatii are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si

predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Daca se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, titularul are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.27 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.28 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.29 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

16.  MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. FERMA PUIUL DOBROGEAN S.R.L., după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiilor;

- Oprirea alimentării cu energie electrică  şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare. |
| Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei. |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului |
| VLE | Valori Limita de Emisie Masa exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluandu-se in considerare nici o dilutie. |
| Modificare in exploatare | O schimbare in ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Operatiunea de eliminare a deseurilor | Orice operatiune de eliminare a deseurilor inclusa in OUG 78/2000, aprobata prin Legea 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare |
| Operatiunea de valorificare a deseurilor | Orice operatiune de valorificare a deseurilor inclusa in OUG 78/2000, aprobata prin Legea 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| dB(A) | Decibeli (ponderati) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |
| C.J.G.N.M. | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |

ANEXA  I – Planuri de incadrare in zona si de amplasament

Fig. 1 - Plan incadrare in zona – S.C. FERMA PUIUL DOBROGEAN S.R.L.

Fig.2 - Plan de amplasament - S.C. FERMA PUIUL DOBROGEAN S.R.L.

# ANEXA  II –  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalatiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod postal /Cod tara |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principala |  |
| Volumul productiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numarul instalatiilor |  |
| Numarul orelor de functionare pe an |  |
| Numarul angajatilor |  |
| Numarul autorizatiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de masura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Productie

| Tip produs | Unitate de masura | Productie maxima proiectata | Productie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie si combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizati | Continutul de sulf | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamatii

| Reclamatii de mediu | Numar | Solutionare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamatii primite |  |  |  |
| Reclamatii care cer o actiune corectiva |  |  |  |
| Categorii de reclamatii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terti | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa subterana |  |  |  |
| Apa de suprafata |  |  |  |
| Apa municipala |  |  |  |

Emisii in aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Cos | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de catre terti.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE masurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafata in adancime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinte mai putin sensibile (mg/ kg substanta uscata) | Valori masurate (mg/Kg substanta uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea inregistrata la momentul autorizarii (mg/l) | Valoarea masurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |