| RAPORT DE AMPLASAMENT PENTRU actualizarea Autorizatiei integrate de mediu nr. 2 din 28.03.2016 | Ferma de pasari pentru reproductie RASE GRELE MIHAIL KOGALNICEANU Comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta Operator: SC AAYLEX ONE S.A. |
| --- | --- |

Categoria de activitate industriala conform Anexei nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: punctul 6.6 litera a) – cresterea intensiva a pasarilor de curte cu capacitati de peste 40.000 de locuri.

Amplasament: comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta

Operator:

S.C. AAYLEX ONE S.A.

Elaborat de:

Cristina Adriana ARMEANU

Elaborator atestat, inregistrat in  Registrul expertilor atestati

pentru elaborarea de studii de mediu, Certificat Seria RGX nr.245/31.05.2022

Tel: 0721 209999

E-mail:armeanucristina@yahoo.com

PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATA PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE BENEFICIAR SI A OBSERVATIILOR SI INFORMATIILOR DETINUTE DE ELABORATOR

CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZITIE APARTINE BENEFICIARULUI

CUPRINS

1. INTRODUCERE ………………………………………………………………………………………...	4

1.1 CONTEXT……………………………………………………………………………………………………	4

1.2 OBIECTIVE ………………………………………………………………………………………………....	4

1.3 SCOP SI ABORDARE ………………………………………………………………………………………	5

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI …………………………………………………………	5

2.1 LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI…………………………………………………………………..	5

2.2 PROPRIETATEA ACTUALA ……………………………………………………………………………..	7

2.3 UTILIZAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI ……………………………………………...……	7

2.4 UTILIZAREA TERENULUI IN VECINATATEA AMPLASAMENTULUI ……………………………..	33

2.5 UTILIZAREA SUBSTANTELOR CHIMICE PE AMPLASAMENT ………….………………………… 34

2.6 TOPOGRAFIE, DRENAREA TERENULUI ………………………………………………………………	36

2.7 GEOLOGIE SI SOL ……………………………………………………….………………………………	37

2.8 HIDROLOGIE ………………………………………………………………………………………………	39

2.9 DATE CLIMATICE SI CALITATEA AERULUI IN ZONA AMPLASAMENTULUI …………………..	41

2.10 AUTORIZATII CURENTE ……………………………………………………………………………….	41

2.11 PROGRAMUL DE MONITORIZARE …………………………………………………………………...	41

2.12 INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE ……………………………………………………………..	50

2.13 VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE SAU ZONE SENSIBILE ………………	51

2.14 STAREA CONSTRUCTIILOR/AMENAJARILOR AFLATE PE AMPLASAMENT ………………….	52

2.15 RASPUNS DE URGENTA ……………………………………………………………………………….	52

3. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI …………………………………………………………...	53

4. RECUNOASTEREA TERENULUI ………………………………………………………………	54

4.1 PROBLEME IDENTIFICATE………………………………………………………………………………	54

4.2 GESTIUNEA DESEURILOR ………………………………………………………………………………	55

4.3 DEPOZITE ………………………………………………………………………………………………….	63

4.4 SISTEM DE CANALIZARE, TRATARE APE REZIDUALE …………………………………………….	63

4.5 ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSINTA ……………………………………………..	64

4.6 ALTE POSIBILE IMPURIFICARI DIN FOLOSINTA ANTERIOARA A TERENULUI ………………..	65

5. PREZENTAREA POTENTIALELOR SURSE DE POLUARE SI A EFECTELOR   POLUARII ASUPRA FACTORILOR DE  MEDIU …………………………………………….	65

6. INTERPRETAREA REZULTATELOR ANALIZELOR PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU PE AMPLASAMENT …………………………………………….	70

7. TEHNICI APLICATE DE SOCIETATE PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE BAT PENTRU ACTIVITATE …………………………………………………….. 75

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI ……………………………………………………………….	75

ANEXE:

1.   Plan hala din sectorul MK2

2.   Analiza comparativa BAT

3.   Plan de situatie

4.   Act de proprietate asupra terenului

- Autorizatii

- Fise cu date de securitate pentru produsele chimice utilizate

1. INTRODUCERE

1.1. CONTEXT

Prezentul Raport de amplasament s-a elaborat ca parte a solicitarii de actualizare  a Autorizatiei integrate de mediu (AIM) nr. 2 din 28.03.2016, emisa pentru activitatea desfasurata in cadrul obiectivului  “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu” de catre operatorul  S.C.AAYLEX ONE S.A. la punctul de lucru situat in comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta.

Activitatea reglementata prin autorizatia integrata de mediu mai sus mentionata,  conform Clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN) - rev.2 - 0147 (rev. 1 - 0124 ) - cresterea pasarilor, se incadreaza in Anexa I, pct.6.6 - Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitate de peste:

- lit a)  40.000 de locuri pentru pasari de curte.

Solicitarea de actualizare a Autorizatiei integrate de mediu  nr. 2 din 28.03.2016 emisa de A.P.M. Constanta, se conformeaza prevederilor art.21 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale si are drept scop asigurarea faptului ca valorile limita de  emisie a poluantilor, in conditii normale de functionare a obiectivului  mai sus mentionat, nu depasesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt prevazute in   DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

1.2. OBIECTIVE

Obiectivul Raportului de amplasament este prezentarea conditiilor actuale de pe amplasament cu toate implicatiile pe care aceasta activitate de crestere a puilor pentru reproductie rase grele in sistem intensiv, la sol,  le presupune, prin investigarea starii actuale a amplasamentului si furnizarea de informatii privind calitatea acestuia, vulnerabilitatile si modul in care activitatea desfasurata interactioneaza cu factorii de mediu.

Obiectivele specifice raportului urmaresc, de asemenea:

- identificarea zonelor cu potential de contaminare, prin compararea cu utilizarile anterioare si actuale ale terenului;

- prezentarea informatiilor privind cadrul natural si caracteristicile fizice ale terenului pentru a fundamenta intelegerea dispersiei poluantilor in situatia unei contaminari;

- investigarea calitatii actuale a factorilor de mediu in zona amplasamentului;

- identificarea parametrilor ce trebuie monitorizati pe parcursul functionarii obiectivului, raportat la vulnerabilitatile amplasamentului, pentru asigurarea calitatii factorilor de mediu;

1.3. SCOP SI ABORDARE

Raportul de amplasament este elaborat in conformitate cu prevederile Ghidului Tehnic General aprobat prin Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, astfel incat sa ofere informatii relevante, de sprijin, pentru solicitarea de actualizare a Autorizatiei integrate de mediu.

La elaborarea acestei lucrari s-a tinut cont si de prevederile Ordinului Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr 1158 din 15 noiembrie 2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu, actualizat cu Ordinul 3970/2012.

De asemenea, in cadrul analizei pentru actualizarea autorizatiei integrate de mediu, s-au avut in vedere consumurile specifice recomandate in Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017), prevederile Ordinului comun MMAP si MADR nr. 333/165/2021 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse Agricole, ale Ghidului privind instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, inclusiv a pasarilor de carne, pasarilor ouatoare, porcilor si scroafelor, din 20.02.2020 aprobat prin Ordinul MMAP nr. 269/2020 precum si reglementarile in domeniul sanitar-veterinar care vizeaza bunastarea animalelor in ferme, in principal Ordinul ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile comerciale de pasari, precum si conditiile privind miscarea pasarilor vii si a subproduselor provenite de la acestea.

Raportul de amplasament este elaborat in baza urmatoarelor documente studiate:

- Autorizatia integrata de mediu (AIM) nr. 2 din 28.03.2016 emisa de A.P.M. Constanta;

- Decizia A.P.M. Constanta nr.6 din 29.12.2021 de transfer a Autorizatiei integrate de mediu nr. 2 din 28.03.2016  de la S.C. AGRAFOOD S.R.L. catre S.C. AAYLEX ONE S.A.

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.99 din 01.07.2022 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la “Ferma de reproductie rase grele” , Complex de crestere pasari Mihail Kogalniceanu, jud.Constanta, valabila pana la data de 30.06.2025 emisa de A.N. Apele Romane – A.B.A. Dobrogea-Litoral;

- Autorizatie sanitar veterinara nr. 513/14.12.2021.

- Rapoarte anuale de mediu pentru anii 2021-2023.

- Planuri de incadrare in zona si planuri de situatie.

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

2.1 LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI

Din punct de vedere administrativ obiectivul este localizat in intravilanul localitatii M.Kogalniceanu, comuna M.Kogalniceanu, judetul Constanta, conform PUG actualizat 2022.

Terenul pe care este amplasata “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu” are suprafata totala de 78.802 mp din care:

Fig.1- Localizarea obiectivului (sursa:Google Earth)

Avand in vedere ca ferma functioneaza pe amplasamentul unei vechi ferme avicole, infiintata inainte de 1989, ea se supune prevederilor  Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole.

Distanta fata de receptorii sensibili (zona rezidentiala) a localitatii M.Kogalniceanu este cca 1200 m: fata de aeroportul M.Kogalniceanu este de cca. 630 m ; fata de complexul turistic EMI este de cca.840 m.

## Amplasamentul instalatiei se invecineaza, pe laturile de sud si est cu terenuri agricole iar la nord si vest  este padure.

## Accesul la amplasament se face din DN 2A,  pe drum de exploatare.

Fig.2 – Distanta fata de zona rezidentiala

Fig.3 – Distanta fata de aeroportul M.Kogalniceanu

In zona amplasamentului se regasesc predominant formatiuni antropizate- agroecosisteme, ferme agro-zootehnice, infrastructura de transport (aeroportul M.Kogalniceanu), terenuri forestiere (extravilan)

2.2 PROPRIETATEA ACTUALA

Activul “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu” (teren si constructii) situat in comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta,  este proprietate SC AAYLEX ONE SA. fiind preluata in urma declararii insolventei S.C.AVICOLA S.A. conform Act.adjudecare nr.1613 din 06.06.2008 emis de S.C.AVICOLA S.A. (Incheiere nr. 3154/COM/29.05.2006 emis de Tribunalul Constanta; proces verbal predare-primire nr.FN/066.06.2008 emis de S.C.INSOL I.P.U.R.L.)

In prezent, activitatea desfasurata in cadrul obiectivului mai sus mentionat , incadrata in Anexa 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale; pct.6.6 a : Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste : 40.000 de locuri pentru pasari de curte, este realizata de S.C. AAYLEX ONE S.A. in calitate de operator.

2.3 UTILIZAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI

Procesul de crestere a puilor pentru reproductie rase grele care se desfasoara in  cadrul obiectivului “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu” este un proces tipic care se realizeaza in doua etape (etapa de crestere si etapa de productie).

In fermele de acest tip se cresc pasari matca parinti (masculi si femele) care ajung la maturitatea sexuala, cand depun oua fertile ce sunt supuse procesului de incubatie, in vederea obtinerii puilor de o zi de carne.

Pasarile matca parinti sunt achizitionate de la varsta de o zi de la producatori autorizati si crescute in hale, in sistem de crestere la sol pe asternut permanent, separat, pe sexe (masculi si femele), pana la atingerea maturitatii sexuale, la varsta de 20 saptamani. Dupa acesta varsta, pasarile sunt mixate,  in proportie de cca. 1 cocos la 10 femele, fiind crescute in continuare timp de cca. 42 saptamani, dupa care sunt evacuate din hale si transportate la abatorizare.

Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu are ca obiectiv asigurarea cu oua incubabile pentru Statia de incubatie apartinand aceluiasi operator, situata in  comuna Ion Roata , Jud Ialomita, pentru obtinerea hibrizilor ROSS  si/sau COBB ce vor fi crescuti pentru productia de carne.

Instalatia in care se desfasoara activitatea spusa prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale este reprezentata de 18 hale de crestere cu dotarile specifice si o platforma pentru depozitarea dejectiilor. Pe amplasamentul  Fermei avicole functioneaza si doua incineratoare pentru neutralizarea SNCU (cadavre de pasari si oua neconforme/oua sparte).

Cele 18 hale de crestere sunt grupate in doua module:

- Un modul (MK 1)  format din 12 hale;

- Un modul (MK 2) format din 6 hale.

In cadrul fiecarui modul se delimiteaza doua zone distincte si anume zona de productie ce cuprinde halele de productie si zona administrativa situata la intrarea in modulul respectiv.

In zona administrativa, amplasata la limita zonei de productie, se afla o cladire ce indeplineste doua functiuni:filtru sanitar si spatii administrative.

Intrarea in zona de productie se face prin filtrul sanitar- veterinar, pentru accesul persoanelor, respectiv prin dezinfectorul rutier pentru accesul autovehiculelor in conformitate cu prevederile Ordinului ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile comerciale de pasari, precum si conditiile privind miscarea pasarilor vii si a subproduselor provenite de la acestea.

Filtrul sanitar asigura un flux de miscare a persoanelor corespunzator, cu intrare intr-un spatiu destinat schimbarii hainelor de strada, urmat de un spatiu dotat cu grup sanitar si dus si, in final, un spatiu destinat hainelor de lucru (echipament de unica folosinta, in cazul vizitatorilor), cu iesire in zona de productie.

2.3.1 UNITATI FUNCTIONALE  EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Fig. 4 – Harta cadastrala a amplasamentului

Tab. nr.1 - Componentele instalatiei

| Nr. crt | Obiectiv | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | C1 HALA | 1.275 |
| 2. | C2 HALA | 1.274 |
| 3. | C3 HALA | 1.275 |
| 4. | C4 HALA | 1.280 |
| 5. | C5 HALA | 1.274 |
| 6. | C6 HALA | 1.275 |
| 7. | C25 HALA | 1.269 |
| 8. | C27 HALA | 1.269 |
| 9. | C29 HALA | 1.274 |
| 10. | C31 HALA | 1.271 |
| 11. | C32 HALA | 1.269 |
| 12. | C34 HALA | 1.274 |
| 13. | C35 HALA | 1.273 |
| 14. | C37 HALA | 1.270 |
| 15. | C38 HALA | 1.269 |
| 16. | C40 HALA | 1.269 |
| 17. | C42 HALA | 1.274 |
| 18. | C44 HALA | 1.275 |
| 19. | C14 FILTRU SANITAR aferent modulului MK2 | 399 |
| 20. | C23 FILTRU SANITAR aferent modulului MK1 | 395 |
| 21. | C22 POST TRAFO | 267 |
| 22. | C17 DEPOZIT OUA PT MODULUL MK2 | 229 |
| 23. | C9 CASA POMPE | 40 |
| 24. | DEPOZIT ASTERNUT (paie, coaja orez) | 360 |
| 25. | PLATFORMA PENTRU DEJECTII | 480 |

Halele de productie

Cele 18 hale de productie sunt constructii din caramida cu nivel parter . Structural fiecare hala are in dotare o camera tehnica, care indeplineste si rolul de spatiu tampon intre exterior si hala propriu – zisa.

In halele din sectorul MK1, camera tehnica este pozitionata la un capat al halei in timp ce in halele din sectorul MK2, camera tehnica este pozitionata la mijlocul halei, impartind-o in doua sectiuni identice, A si B.

Indiferent unde este pozitionata, camera tehnica contine tabloul electric, tabloul de comanda al echipamentelor ( ventilatie, incalzire, umidificare, alimentare cu furaj, adapare, iluminare), computerul care asigura programarea si automatizarea operatiunilor mentionate anterior, in functie de parametrii interiori (temperatura, umiditate, intensitate luminoasa, nivel CO2 ), meteo exteriori (temperatura/ anotimp) si varsta pasarilor.

Tot in camera tehnica se afla dulapul pentru fumigarea oualor, zona pentru colectarea oualor de pe conveior (in halele din sectorul MK1), sistemul de control al distributiei apei, (vane, filtre, contor) precum si un dozator prin intermediul caruia, in caz de necesitate, se distribuie medicamente/vaccinuri in apa de adapare a pasarilor.

Fiecare hala din sectoarele MK1 si MK2 are urmatoarele dotari:

- sistem automat de furajare compus din:

- 2 linii de furajare cu hranitori linie(jgheab cu lant) pentru femele si 2 linii de furajare dotate cu hranitori circulare (tronconici) pentru cocosi. Liniile sunt dotate cu dispozitive de inregistrare, conectate la un computer.

Linia automata pentru furajare contine:

- hranitori linie/ hranitori circulare;

- motor cu reductor si senzor alimentare;

- kit ridicare linie, manual, sau automat;

- tevi galvanizate 45 mm pentru transport  hrana prin intermediul unei spirale din otel;

- sistem de reglaj nivel hrana pentru intreaga linie;

- buncar hrana cu capacitatea de cca. 40 l prevazut cu intrerupator pentru deconectarea transportorului cand hranitorile si buncarul sunt incarcate la capacitate maxima.

- Doua silozuri de furaje (exterioare halei, circulare, confectionate din tabla galvanizata): un siloz cu capacitatea de 10 tone si un siloz de transfer, cu capacitatea de 1 tona, unde se realizeaza cantarirea furajului, in functie de numarul de pasari, varsta si greutatea lor. Buncarele exterioare sunt montate pe postament din beton .

Fig.5 – Silozuri pentru alimentarea cu furaje a halelor

- Transportor spiralat pentru descarcarea furajului din silozul de transfer in buncarele interioare, de la capatul fiecarei linii de furajare

Fig. 6 - Interior hale MK1

- Sistem de adapare

Instalatie de adapare sub forma liniilor de distributie plasate pe toata lungimea halei, intercalat cu liniile de furajare, racordate la instalatia de alimentare cu apa a halei.

Principiul de adapare se bazeaza pe picatura de apa suspendata, actionata de ciocul pasarilor.

O linie de adapare are este compusa din :

•	nipluri picuratoare pozitionate la 25 cm;

•	tavite colectoare la fiecare niplu;

•	tevi PVC si mufe pentru acestea , coturi etc;

•	regulator de presiune in capatul liniei;

•	sistem de sustinere a Tevilor PVC din tevi zincate;

•	sistem de ridicare manual;

•	sistem aerisire automata a liniei

Liniile de adapare sunt conectate la un kit dozator pentru medicamente.

Halele au in dotare cate doua linii de adapare cu un numar total de 1020 nipluri.

- Sistem de incalzire - se realizeaza cu ajutorul aerotermelor cu ardere “deschisa” (fara evacuare in exterior). Functionarea acestora este pe baza de gaze naturale. Utilizarea este comandata de catre calculatorul de proces care prin sensorii de temperatura din hala  urmareste si asigura incalzirea halei conform program prescris, in functie de anotimp, varsta pasarilor si este asociat si cu sistemul de ventilatie.

Halele din sectorul MK1 au in dotare cate doua aeroterme cu putere de 100 kW in fiecare hala, in timp ce halele din sectorul MK2 au in dotare cate doua aeroterme cu puterea de 45 kW pentru fiecare sectiune a halei.

- Sistem de ventilatie

Ventilatia se realizeaza pe principiul presiune negativa si anume admisie libera si evacuare fortata.

In special vara, se utilizeaza ventilatia tip „tunel”, cu ventilatoare plasate pe peretele din spate al halei . Aerul se introduce in hala prin panourile de racire cunoscute sub denumirea de PAD, situate pe peretii laterali, spre capatul opus celui cu ventilatoare.

Aerul absorbit din afara , este  astfel racit si totodata filtrat si dirijat spre partea opusa a halei, de unde este evacuat de catre cele 6 ventilatoare trifazice cu urmatoarele caracteristici: P=1.1kW, Q=40 000mc/h , in cazul halelor din sectorul MK1, respectiv de catre cele 4 ventilatoare trifazice cu aceleasi caracteristici, pentru fiecare sectiune de hala, in cazul halelor din sectorul MK2.

Ventilatia „incrucisata” se realizeaza cu ajutorul unor ventilatoare cu debit mai mic

- (5x10000 mc/h) pentru fiecare hala (in cazul halelor din sectorul MK1)

- (3x10000 mc/h) pentru fiecare sectiune de hala (in cazul halelor din sectorul MK2) ,

situate pe peretii laterali; aerul se introduce in hale prin intermediul ferestrelor laterale cu clapeti de admisie aer fiind preluat de ventilatoare, asigurand primenirea aerului din hale.

Fiecare hala are in dotare un sistem de control al microclimatului cu senzori de temperatura si umiditate.

- Sistem de umidificare/racire aer

Instalatia de racire/umidificare, folosita in timpul verilor calduroase, consta intr-un ansamblu/panou din material celulozic (faguri din celuloza) cunoscute sub denumirea de PAD. Dintr-un vas de cca 250 litri, se pompeaza apa in partea superioara a panoului, de unde aceasta se scurge  inspre baza. Prin aspiratia realizata cu ajutorul ventilatoarelor situate in partea din spate a halei, aerul trece prin panou si se raceste. In deplasarea sa, aerul preia o parte din apa, in aceste fel avand loc si umidificarea. Restul apei se scurge printr-un jgheab colector, inapoi, in bazinul de stocare, unde se amesteca cu apa de completare. Sistemul recircula aceste amestec pana cand se atinge temperatura/umiditatea stabilita de calculator.

- Sistem de iluminat, consta in linii de becuri  economice ce sunt alimentate printr-un sistem de reglaj al intensitatii luminoase (dimer), in functie de varsta pasarilor/perioada de ouat astfel:

- In halele din sectorul MK1 - patru linii de becuri  economice de 110 W;

- In halele din sectorul MK2 - opt linii de becuri  economice de 40 W, 112 buc. in fiecare sectiune.

- Cuibare

Halele din sectorul MK1 au in dotare un ansamblu de cuibare individuale, aliniate in lungul fiecarei hale, central. Acestea sunt constituite din cabine cu podea amenajata pentru ouat, fiind prevazute cu o trapa. Accesul la cabine se face prin intermediul unui gratar, unde pasarile asteapta eliberarea unei cabine.

Fig.7 – Cuibare cu colectare automata (sector MK1)

Prin cadere, oul declanseaza deschiderea unei trape, fiind preluat pe un conveior care il transporta in camera tehnica de la capatul halei unde se face sortarea manuala. De aici, ouale sunt asezate manual pe site (oua incubabile)/cofraje (oua neincubabile). Ouale deteriorate se colecteaza in recipientul amplasat la capatul benzii, dedesubt.

Transportul cofrajelor cu oua din halele de productie la camera frigorifica pentru depozitare temporara (depozit oua), se realizeaza cu ajutorul unor carucioare cu roti mobile sau cu autovehicule speciale (daca distanta o dispune).

Cofrajele folosite sunt cele standard, de 30 de oua, confectionate din carton.

Fig.8 – Zona de preluare manuala a oualor de pe banda in camera tehnica

Halele din sectorul MK2 au in dotare un ansamblu de cuibare individuale, aliniate in lungul fiecarei hale, central, precum si de-a lungul peretilor laterali. Colectarea oualor se face manual. Numarul si pozitia cuibarelor din halele apartinand acestui sector, sunt prezentate in Anexa nr.1.

Fig.9 – Cuibare cu colectare manuala (sector MK2)

Pavilioane administrative/Filtre sanitare

Pe amplasament exista doua pavilioane administrative, cate unul pentru fiecare sector de hale (MK1 si MK2) ce include:

- Filtru sanitar (pe sexe) compus din:

- vestiar de schimb a hainelor de strada;

- grup sanitar faiantat dotat cu dusuri, WC, chiuvete, apa curenta calda si rece

- vestiar de schimb in haine de ferma.

Intrarea in zona halelor de crestere se va efectua doar dupa efectuarea dusului si echiparea cu haine de ferma, parcurgand traseul vestiar 1 - baie - vestiar 2.

- Sala de mese pentru personalul angajat unde se serveste masa in sistem catering

- Birouri administrative

- Magazie produse sanitar-veterinare

- Magazie produse pentru dezinfectie/dezinsectie

- Camera cu temperatura controlata cu destinatia depozit oua (doar in cladirea aferenta sectorului MK1).

Fircare cladire are in dotare cate o centrala termica murala ce utilizeaza drept combustibil gaze naturale, care asigura agentul termic - apa calda pentru filtrul sanitar si incalzirea cladirii.

Depozite frigorifice pentru oua

Fiecare sector de hale are propriul depozit de oua. Astfel, ouale colectate din halele din sectorul MK1 se depoziteaza in depozitul amenajat in cladirea ce adaposteste filtrul sanitar al acestui sector iar cele colectate din sectorul MK2 se depoziteaza in cladirea C17 (conform plan cadastral). Instalatiile frigorifice utilizeaza agent frigorific freon R13A.

Depozit pentru asternut

Asternutul utilizat in halele de crestere – coji de orez si/sau paie, este depozitat in magazie - constructie usoara, din table, cu acoperis din tabla cutata. Suprafata depozitului este de 360 mp iar volumul de depozitare este de cca 450 mc.

Fig.10 – Depozit pentru asternut si platforma de dejectii

Platforma pentru depozitare temporara dejectii

Platforma de stocare a dejectiilor amestecate cu asternut uzat, este amplasata la limita nord-vestica a amplasamentului si are un perete comun cu fosta statie de incubatie, cladire dezafectata aflata in conservare.

Platforma de stocare este o constructie speciala cu suprafata de 420 mp (35x12), cu paviment betonat, cu panta de scurgere a levigatului, prevazuta cu pereti laterali pe doua laturi cu inaltimea de 0,8 m. Pentru colectarea levigatului platforma de dejectii este dotata cu rigola colectoare ce deverseaza  intr-un  bazin cu volumul de 32 mc, vidanjabil.

Fig.11 - Platforma de dejectii

Incineratoare

Pe amplasamentul instalatiei se afla doua incineratoare de capacitate mica – VOLKAN 150 pentru neutralizarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), rezultate din activitate, respeciv cadavre de pasari si oua neconforme (melanj). Fircare sector de hale are propriul incinerator.

Fig.12 – Incineratoare

Incineratorul model Volkan 150 are o capacitate de 150 kg/sarja, este construit din tabla de otel de cca 6-8 mm grosime, sudata, cu suporti pentru sectiunile de structura si intarituri, fiind alcatuit din doua camera e ardere.

Cele doua camere de ardere sunt dotate cu 2 arzatoare independente (unul in camera principala de ardere si unul in camera post - combustie). Gazele si materialele in suspensie, rezultate in urma arderii primare din camera de combustie, trec in camera post - combustie, unde se retin si se distrug eventualele noxe si/sau particule in suspensie. Astfel, In camera de post-combustie are loc arderea completa a compusilor organici volatili la o temperatura de minim 850oC, asigurandu-se un timp de retentie a gazelor de minim 2 secunde pe intrega durata a ciclului de ardere.

Gazele de ardere sunt elimitate in atmosfera printr-un cos cu inaltimea (de la sol) de 3 m si Dn=300 mm.

Incineratorul este amplasat in container. Fiecare container are atasata o camera pentru examen necropsic si depozitare temporara SNCU.

Fig.13 - Incinerator model Volkan 150

Caracteristici tehnice:

| CARACTERISTICI | UM | DIMENSIUNI |
| --- | --- | --- |
| Rata de ardere | kg/h | Max.50 |
| Capacitatea de incarcare per sarja | kg | 100-150 |
| Dimensiuni camera primara de ardere | m | 0,28 mc 0,71m x 0,63m x 0,62m |
| Greutate | t | 1,0 |
| Combustibil utilizat | Gaze naturale |
| Consumuri de combustibil | Nmc/h | 7-9 |
| Energie electrica |  | 230V/50Hz |
| Mod de alimentare | Pe sus - manual |
| Mod de eliminare cenusa | Manual |
| Înălțime (fără coș accesoriu) | mm | 2323 |
| Înălțime (cu coș accesoriu) | mm | 2751 |
| Dimensiune coș accesoriu | inch | 8 |

Cenusa rezultata in urma incinerarii se colecteaza in saci si este evacuata pe o usa separata fata de cea prin care se introduc cadavrele. Este depozitata in apropierea incineratorului, pe platforma betonata, in recipiente etanse inscriptionate cu codul de deseu, pana la ridicarea de catre firma colectoare, SC VIVANI SALUBRITATE SA.

Camera pentru examen necropsic – amplasata in spatele containerului in care este incineratorul  are regim de control termic si dotarile specifice ce asigura conditii de curatenie si dezinfectie optime si anume: fosa septica, masa de necropsie, chiuveta de inox, sursa de apa, trusa de necropsie, manusi chirurgicale, alcool sanitar pentru dezinfectia mainilor, dezinfector podal, sistem de iluminat.

Aceasta mai are in dotare o lada frigorifica pentru depozitarea temporara a mortalitatilor.

Sistemul de alimentarea cu apa al fermei

Sursa de alimentare cu apa, utilizata atat in scop menajer, cat si tehnologic este formata din doua puturi forate, amplasate in incinta obiectivului. Puturile sunt prevazute cu zona de protectie sanitara a sursei de apa (ci HG 930 / 2005). Din foraje apa este pompata printr-o retea de conducte de aductiune intr-un rezervor, de tip bazin betonat, bicompartimentat, semiingropat, cu o capacitate de stocare de 150 m3, de unde este distribuita prin pompare inspre consumatorii de pe amplasament dupa ce trece prin denitrificator automat cu debitul de 3,2 mc/h.

Bazine pentru colectarea apelor uzate

Un bazin betonat, subteran, vidanjabil cu V=32 mc  pentru colectarea levigatului de la platforma de dejectii. Doua fose septice pentru colectarea apelor uzate de la camerele pentru examen necropsic.

Post trafo si electrogenerator de avarie, pentru situatii de urgenta, alimentat cu motorina, stocata in rezervorul propriu cu o capacitate de  700 l.

Rezervoare metalice supraterane pentru depozitare motorina, amplasate in cuve de retentie, cu capacitatile de:

- 3000 l utilizat pentru alimentarea electrogeneratorului;

- 5000 l utilizat pentru alimentarea utilajelor.

Sistematizarea exterioara

Pentru circulatia pe amplasament sunt realizate cai de acces betonate catre toate cladirile si spatiu pentru parcarea mijloacelor auto. La intrarea in ferma, exista dezinfector pentru mijloacele de transport auto. Drumurile betonate sunt dimensionate astfel incat pentru toate manevrele necesare mijloacelor de transport sa nu se ajunga cu rotile pe spatiul verde.

Intreaga suprafata a amplasamentului este imprejmuita cu gard protector, realizat din stalpi metalici si plasa de sarma.

Cu exceptia spatiilor verzi, apele meteorice cazute pe acoperisuri, platformele betonate si caile de acces cu care comunica, sunt dirijate gravitational, catre terenurile adiacente si spatiile verzi din incinta.

Instalatii aflate in conservare: O hala – Statie de incubatie  cu suprafata de 1.641 mp. In hala nu mai exista nici un echipament.

2.3.2 DETALII IN LEGATURA CU PRODUCTIA

In cadrul obiectivului, S.C. AAYLEX ONE S.A. desfasoara activitati specifice cresterii gainilor de reproductie rase grele. In activitatea de crestere a pasarilor de curte, se tine cont de prevederile Ordinul nr.63/2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standardele minime privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului si de prevederile Ordinul ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile comerciale de pasari, precum si conditiile privind miscarea pasarilor vii si a subproduselor provenite de la acestea.

Conform definitiei din Decizia de punere in aplicare (UE) nr.302/2017:

Puicute = Pui tineri care nu au inca varsta pentru a depune oua. Atunci cand sunt crescuti pentru reproducere, puii, femele si masculi, sunt definiti ca puicute pana la varsta de 20 de saptamani.

Capacitati declarate conform reglementarilor sanitar-veterinare - sector MK1

Tineret (Puicute)

12 x 7.580 locuri/hala = 90.960 locuri/serie

Gaini pentru reproductie adulte

12 x 7.020 locuri = 84.240 locuri/serie din care 74.130 gaini si 10.110 cocosi

Capacitati declarate conform reglementarilor sanitar-veterinare - sector MK2

Tineret (Puicute)

6 x 6.050 locuri/hala = 36.300 locuri/serie

Gaini pentru reproductie adulte

6 x 5.587 locuri = 33.523 locuri/serie din care 29.500 gaini si 4.023 cocosi

Capacitati declarate conform reglementarilor sanitar-veterinare - ferma

Tineret (Puicute) – 127.260 locuri/serie

Gaini pentru reproductie adulte - 117.763 locuri/serie din care cca. 103.630 gaini si 14.133 cocosi.

Numar total de oua produse in anul 2023 : 5.857.424 buc. din care oua incubabile 5.225.814

buc.

    - CONSUMURI ANUALE DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE SI RESURSE ENERGETICE

In activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza urmatoarele materii prime si  materiale auxiliare:

- In cadrul sectorului MK1 - Pui de o zi, parinti, achizitionati de la furnizori specializati. Acestia sunt crescuti in cele 12 hale de productie (2 hale cu cocosi si 10 hale cu femele) pana la varsta de cca.20 de saptamani cand sunt mixate, in proportie de 1 cocos la 10 gaini.

In cadrul sectorului MK2 – Puicute cu varsta de 15 saptamani transferate de la Ferma Cotorca apartinand aceluiasi operator.

b. Furaje combinate, achizitionate in vrac de la producatori specializati. Acestea sunt transportate cu mijloace auto si descarcate pneumatic in buncarele exterioare halelor de crestere.

In general, atat furajele utilizate pentru hranirea tineretului, cat si cele utilizate pentru cresterea adultelor au aceleasi componente, diferind doar ponderea in totalul cantitatii de furaj. In general reteta este urmatoarea: grau - 15 %, porumb - 48,7 %, srot de soia - 13 %, fosfat - <1 %, sare - 0,3 %, ulei - 2 %, carbonat de calciu -7,5 %.

Cantitatea de furaj necesara pentru hranirea pasarilor depinde de numarul si varsta acestora.

Minimizarea pierderilor de furaje se realizeaza printr-o dozare riguroasa a cantitatilor distribuite pasarilor si utilizarea unor echipamente moderne de distributie.

Se urmareste in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu cerintele BAT, ca masuri preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti excretati de pasari.

Hranirea  puilor pentru reproductie rase grele se face dupa un program si retete bine stabilite functie de varsta puilor si conditiile din adaposturi, puse la dispozitie de furnizorii de pui de o zi, adaptate tipului de hibrid, astfel stabilite pentru a nu creea probleme in perioada de reproductie.

Astfel, in scopul diminuarii cantitatilor de poluanti emisi, procesul de crestere se conformeaza tehnicilor de nutritie BAT (a se vedea Anexa 1), respectiv o hranire a pasarilor dupa retete diferentiate, in functie de tipul pasarii si faza de crestere /curba de ouat, conform tabelului nr.2.

Tab.nr.2 – Retete de furajare

|  | RRG STARTER 1 (0-21 zile) | RRG STARTER 2 (22-35 zile) | RRG GROWER (36-105 zile) | RRG developer (106-140 zile) | RRG prebreeder 106 zile 5% | RRG Gaini ROSS 1 5%-245 zile | RRG Gaini ROSS 2 (246-350 zile) | RRG Gaini ROSS 3 (dupa 351 zile) | Cocosi adulti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteina bruta(%) | 19.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 |
| Fosfor total (%) | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.49 | 0.45 | 0.61 | 0.66 |
| Fosfor disponibil (%) | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.35 |

In ceea ce priveste managementul nutritional, in activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza o serie de tehnici tip BAT (a se vedea Anexa 1- BAT 3, BAT 4) pentru reducerea azotului total excretat si prin urmare a emisiilor de amoniac precum si pentru reducerea fosforului total excretat.

Conform RAM 2023, efectivele de pasari existente/intrate in instalatie si consumurile de furaje aferente, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| MK1 |
| --- |
|  | STOC 01.01.2023 | INTRARI | MORTI | IESIRI | STOC 31.12.2023 |
| ADULTE | 61194 | 72330 | 4431 | 56877 | 72216 |
| TINERET | 0 | 77976 | 5646 | 0 | 72330 |
| TOTAL |  |  |  |  | 144546 |
| MK2 |
|  | STOC 01.01.2023 | INTRARI | MORTI | IESIRI | STOC 31.12.2023 |
| ADULTE | 32186 | 1275 | 4316 | 29145 | 0 |
| TINERET | 0 | 37516 | 1683 | 0 | 35833 |
| TOTAL |  |  |  |  | 35833 |

| MK1-12 hale | GAINI | COCOSI | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| EFECTIV LA 01.01.2023 | 56428 | 4766 | 61194 |
| DEPOPULARE MARTIE 2023 | 0 | 0 | 0 |
| OUA TOTAL(IAN+FEB+MARTIE) |  |  | 2623693 |
| OUA INCUBAT(IAN+FEB+MARTIE) |  |  | 2365965 |
| FURAJ CONSUM KG | 724976 | 29264 | 754240 |
| POPULARE 27.07.2023 | 69004 | 8972 | 77976 |
| FURAJ CONSUM KG (IUL-DEC 2023) |  |  | 753246 |
| MK2 – 6 hale | GAINI | COCOSI | TOTAL |
| EFECTIV LA 01.01.2023 | 29525 | 2661 | 32186 |
| DEPOPULARE IUNIE 2023 |  |  | 0 |
| OUA TOTAL(IAN-IUN 2023) |  |  | 3233731 |
| OUA INCUBAT(IAN-IUN 2023) |  |  | 2859849 |
| FURAJ CONSUM KG | 687444 | 53959 | 741403 |
| POPULARE 15.11.2023 transfer Cotorca | 33357 | 4159 | 37516 |
| FURAJ CONSUM KG (nov-dec 2023) |  |  | 133369 |

c. Materialele pentru asternutul halelor (paie si coji de orez) - sunt stocate sub forma vrac in magazia pentru asternut. In anul 2023 s-a utilizat ca asternut doar paie – 88,44 tone.

d. Medicatia veterinara- vaccinurile, vitaminele si alte medicamente se achizitioneaza de la furnizori autorizati. Vaccinarile obligatorii sunt cele pentru boala lui Marek si pseudopesta, vaccinuri ce se administreaza in apa de baut. Suplimentar se administreaza vitamine pentru o buna dezvoltare. Procurarea medicamentelor se realizeaza periodic iar socarea se face in anumite conditii de temperature, in spatiu special amenajat – farmacia veterinara din cadrul fiecarui pavilion administrativ.

e. Produse pentru curatenie si dezinfectie – sunt achizitionate de la societati autorizate, fiind insotite obligatoriu de fisele de securitate. Ele sunt aduse in ferma la momentul utilizarii lor si se depoziteaza temporar in magazia special amenajata.

f. Ambalaje  din carton, reutilizabile , pentru oua (cofraje de carton pentru oua). Sunt stocate in magazia depozitului de oua pana la utilizare.

Utilizarea materiilor prime si auxiliare se realizeaza cu respectarea principiilor BAT in

domeniu:

- materiile prime si materialele sunt achizitionate doar de la furnizori autorizati si sunt insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate , fise tehnice de securitate, certificate sanitar-veterinare;

- se tine evidenta lunara a consumurilor specifice de materii prime si auxiliare si analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei utilizarii lor;

- se realizeaza controlul calitatii materiilor prime pentru a prevedea modul de actiune in caz de neconformitati;

- se utilizeaza materiale ecologice, biodegradabile, pentru spalare si igienizare;

- hranirea pasarilor se face in functie de varsta si cerintele pasarilor astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj-greutate;

- se aplica un management nutritional preventiv, ca masura importanta de reducere a poluarii.

Cantitatile de materii prime, materiale auxiliare si energie necesare desfasurarii activitatii in instalatia “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu”, conform RAM 2023 sunt prezentate in tabelul nr.3 de mai jos.

Tab.nr.3 – Consumuri anuale de materii prime, materiale auxiliare si resurse energetice

| Nr. crt. | Materii prime/materiale/energie | Consumuri specifice 2023 (U.M./an) | Destinatie/utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tineret (pui de 1 zi si puicute) | 115.492 capete | Populare hale |
| 2 | Furaje combinate | 2.382,258 to | Hrana pasari pentru reproductie |
| 3 | Apa potabila | 16.886 mc | Pentru adapare pasari, scop menajer, igienizare hale si apa de racire. |
| 4 | Dezinfectanti /detergenti biodegradabili | 3,515 to | Dezinfectia/igienizarea halelor dupa fiecare ciclu de crestere |
| 5 | Var hidratat | 4 to | Dezinfectie pereti hale |
| 6 | Soda caustica | 1,15 to | Dezinfectia/igienizarea halelor si echipamentelor dupa fiecare ciclu de crestere |
| 7 | Clorura de var | 1 to | Dezinfectia/igienizarea halelor dupa fiecare ciclu de crestere |
| 8 | Asternut (paie) | 88,44 to | Formarea patului absorbant |
| 9 | Vitamine/Vaccinuri | 0,23 to | Tratament si profilaxie boli |
| 10 | Cofraje din carton pentru oua (reutilizabile) | 40.000 buc. | Colectare si transport oua neincubabile la incinerare |
| 11 | Energie electrica | 127.044 kWh | Hale de crestere- instalatii de iluminat,sist.furajare, adapare, ventilatie; |
| 12 | Motorina | 5,57 to | - alimentare electrogenerator si utilaje; |
| 13 | Gaze naturale | 577.176 mc | - energie termica pentru doua pavilioane administrative/filtre sanitare si 18 hale de crestere |

2.3.4 ETAPELE PROCESULUI TEHNOLOGIC

Operatorul S.C.AAYLEX ONE S.A. desfasoara in cadrul obiectivului denumit “Ferma de pui pentru reproductie M.Kogalniceanu” situat in comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta, activitatea de crestere intensiva a puilor pentru reproductie rase grele, folosind tehnologia de crestere la sol pe asternut permanent de resturi vegetale (pai si/sau coji de orez).

A. Activitatea de cresterea a  puilor pentru reproductie rase grele

Sistemul de crestere la sol, pe asternut permanent de de resturi vegetale, reprezinta solutia cu cele mai multe avantaje pentru mediu, intrucat rezulta dejectii aproape uscate.

Prin utilizarea acestei tehnologii, activitatea desfasurata in instalatia “Ferma de pui pentru reproductie M.Kogalniceanu” se conformeaza cerintelor BAT, asigurand pasarilor, libertate sporita de miscare, activitatile de hranire si adapare fiind mult mai usor de realizat.

Tehnologia de crestere si exploatare a puilor pentru reproductie din rase grele cuprinde urmatoarele faze:

Pregatirea halelor pentru populare

Dupa depopularea halelor la sfarsitul ciclului de crestere se trece la pregatirea acestora in vederea popularii cu noi pui.

Procedura implica operatii specifice de evacuare a dejectiilor grosiere (amestec asternut cu dejectii) prin curatarea mecanica a halei, urmate de spalarea ei si a echipamentului inclus, zvantarea, dezinfectia, varuirea si controlul sanitar.

Intr-o prima etapa, asternutul amestecat cu dejectii este evacuat din hale cu ajutorul unui incarcator frontal si transportat pentru depozitare temporara pe platforma de dejectii.

Urmeaza curatarea manuala, in amanunt, a restului de dejectii ramase pe pereti, pardoseala si tavan, cu intrumente de razuit, perii si maturi.

Apoi, se efectueaza spalarea halei cu solutie ecologica, cu jet de apa pulverizat sub inalta presiune, pentru a limita pierderile de apa (cerinta BAT) (WAP-Q = 1,5 mc/h, timp de 8 ore), incepand cu tavanul, continuand cu peretii laterali si incheind cu pardoseala, operatie urmata de limpezirea si zvantarea halei.

Dupa uscarea suprafetelor, se efectueaza dezinfectia cu o pompa manuala cu ajutorul careia se pulverizeaza solutie de soda caustica 2-3 % si alte substante dezinfectante. Se utilizeaza un atomizor pentru aspersiune si un termonebulizator pentru fumigare. Dupa dezinfectie urmeaza igienizarea halelor cu var proaspat stins, solutie 20-40 %, prin varuire.

Urmeaza controlul sanitar necesar pentru a determina daca in hala au ramas sau nu germeni sau microbi care ar putea afecta noua populatie. Operatia consta in recoltarea de probe urmata de trimiterea acestora la DSASV Constanta. Daca rezultatele nu sunt bune, se repeta operatiile de dezinfectie, varuire si control sanitar.

Daca rezultatele sunt favorabile, se trece la etapa urmatoare respectiv, introducerea asternutului proaspat (coji de orez in grosime de 3-5 cm), fumigatia halei pentru sterilizarea acesteia, inchiderea ermetica a halelor timp de 24 h, dupa care totul se aeriseste foarte bine.

Pregatirea halelor pentru populare, respectiv perioada de vid sanitar, se poate extinde pe durata a circa 30 zile.

In sectorul MK1:

Etapa de crestere a puicutelor

La inceputul seriei, 7 din cele 12 hale se populeaza cu pui de o zi achizitionati de la diversi furnizori , astfel : 1 hala cu cocosi si 6 hale cu femele. La lotizari ( se realizeaza periodic), se selecteaza puii cu greutate sub medie cat si cei cu greutate peste medie si se populeaza celelalte 5 hale, astfel incat la 12 saptamani, toate cele 12 hale sunt populate astfel: 2 hale cu cocosi si 10 hale cu femele. Puicutele se cresc in acest format pana la varsta de 20 de saptamani.

Apa este prima substanta pe care puiul trebuie sa o intalneasca. In primele zile apa se administreaza atat in adapatori manuale cat si cu picurator, iar incepand cu a 5-a zi de viata, raman numai adapatori cu picuratori prevazute cu cupite recuperatoare pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Adaparea se realizeaza prin intermediul a 2 linii cu un numar total de 1020 nipluri/picurator, prevazute cu dozatoare de medicamente, filtre si regulator presiune.

Furajarea se face automat, in functie de numarul de pasari, varsta si greutatea lor. In fiecare hala exista cate 2 linii de furaj pentru femele cu lant specific, sistem mecanic complex ce mentine pasarile intr-o „activitate permanenta” pentru gasirea hranei si 2 randuri de tronconici pentru furajarea cocosilor.  Reteta de furajare depinde de varsta puilor si se face dupa un retetar stabilit anterior, in functie de recomandarile furnizorului.

Temperatura optima se asigura cu aeroterme cu functionare pe GPL:

- la sosirea puilor temperatura sub aeroterme trebuie sa fie de 34-35°C, iar in hala de 20-24°C;

- aerotermele, care functioneaza pe sistemul cu ardere “deschisa” si anume fara evacuare in exterior, 2 buc./haIa cu P=112 kW fiecare, sunt utilizate numai in perioadele friguroase.

Pentru asigurarea unui microclimat optim pentru pasari si dispersia in bune conditii a noxelor rezultate, ventilarea se efectueaza la parametrii optimi, prin intermediul unui sistem automatizat, comandat de la calculator, care include guri de admisie si ventilatoare.

Ventilatia se realizeaza prin presiune negativa (admisie libera si evacuare fortata), in doua moduri, functie de anotimp:

- ventilatia „tunel” cu ventilatoare plasate pe peretele transversal din spatele halelor (8x40000 mc/h). Aerul se introduce prin „panouri de racire” realizate din panouri ansamblate de faguri celulozici, prin care curge apa recirculata.Aerul absorbit din afara , este  astfel racit si totodata filtrat si dirijat spre partea opusa a halei, de unde este evacuat de catre ventilatoare, prin aceasta realizandu-se racirea halei cat si primenirea aerului. Ventilatia „tunel” se utilizeaza in special vara.

- ventilatia „incrucisata” se realizeaza cu ajutorul unor ventilatoare de dimensiuni mai mici (4x10000 mc/h) , situate pe peretii laterali; aerul se introduce in hale prin intermediul ferestrelor laterale cu clapeti de admisie aer fiind preluat de ventilatoare, asigurand primenirea aerului din hale.

Aplicarea ventilatiei naturale impreuna cu cea mecanica este recomandata in documentele BAT pentru limitarea consumului energetic.

Iluminatul este o componenta importanta in evolutia puilor pentru reproductie, fiind asigurat prin 4 linii cu becuri economice, cu sistem de reglaj a intensitatii luminoase, in functie de varsta pasarilor/programul de ouat.

Intreg ansamblul de operatiuni descris anterior, respectiv  furajarea, adaparea, iluminatul, umidificarea aerului/ventilatia, temperatura interioara, sunt controlate de un calculator de proces, cu sisteme de comunicare si avertizare in caz de disfunctionalitati, de tip alarma.

Accesul personalului uman in hale este  limitat la maxim, in special pentru a nu perturba cresterea pasarilor si are loc doar pentru inspectii vizuale, si preluarea eventualelor cadavre –rezultat al mortalitatii specifice.

Perioada de productie

La atingerea maturitatii sexuale, respectiv cca 20 saptamani, puicutele sunt mixate, respectiv introducerea masculilor in toate cele 12 hale,  in procent aproximativ 10- 11% ( un cocos la cca.10 femele). In halele unde au crescut cocosii se va completa cu femele din restul halelor, astfel mentinandu-se o densitate si un front de furajare corespunzator pe fiecare hala.

O serie de crestere pentru puii de reproductie rase grele- adulti,  dureaza de la cca.20 saptamani de viata si pana la cca.62 de saptamani, adica mai sunt crescuti si exploatati pentru o perioada de cca. 42 saptamani. Din saptamana 24, functie de tipul de hibrizi, incepe ouatul. In fiecare hala, ouarea se face intr-un sistem de cuibare, echipat cu banda colectoare pentru oua. Ouale colectate sunt destinate incubatiei. Cele 12 hale de crestere au un numar total de 1632 cuibare (12 hale x 136 cuibare/hala).

Pentru asigurarea unui microclimat optim pentru pasari si dispersia in bune conditii a noxelor rezultate, ventilarea se efectueaza la parametrii optimi prin intermediul unor guri de admisie, ventilatoare (12 buc./hala).

In fiecare hala, iluminarea optima, conform cerintelor, se asigura prin intermediul a 96 becuri economice cu putere de 10-20 W.

Programul profilactic cuprinde vaccinari, tratamente cu medicamente si vitaminizari.

Colectarea oualor este o operatiune tehnologica caracteristica etapei de productie. Banda de oua colecteaza ouale din cuibare si le transporta in exteriorul halei, in camera tampon, unde se face selectia manuala. Ouale destinate incubarii trebuie sa aiba 48 gr +, sa nu prezinte fisuri si sa fie curate. Ouale de incubat sunt colectate pe site speciale si introduse in fumigator iar ouale neincubabile sunt colectate pe cofraje de carton si depozitate temporar in camera tampon.

Fumigatorul este un dulap prevazut cu plita, recipient metalic pentru dezinfectant si ventilator. Se introduc sitele (150 oua/sita) in fumigator, cu ventilatia oprita si plita pornita. Se lasa astfel la fumigat 5 min, dupa care se opreste plita si se lasa inca15 min, apoi se porneste ventilatia pentru 5 min. Pentru o fumigare se folosesc cca.20 ml solutie dezinfectanta.  Ouale de incubat se transporta pe site  cu remorca special destinata acetui lucru si dezinfectata, la depozitul de oua de incubat situat in cadrul Pavilionului administrativ/filtru sanitar aferent sectorului MK1, pana la livrarea lor catre o Statie de incubatie apartinand aceluiasi operator. Depozitul este dotat cu aer conditionat si termostat, care asigura o temperatura constanta intre 16-18°C. Temperatura este notata in registrul de temperaturi, de doua ori pe zi.  In depozit, sitele se asaza pe carucioare (32 site/carut) in functie de nr halei si data colectarii, pana la livrarea catre statia de incubatie. Depozitele de oua pentru incubat sunt dotate cu doua usi, una se regaseste in zona curata a fermei si se foloseste pentru descarcarea sitelor din remorca mai sus mentionata, iar cealalata usa reprezinta accesul catre zona murdara si este folosita pentru incarcarea carucioarelor pregatite de livrare, astfel se limiteaza accesul in ferma a masinii de transport oua catre incubator.

Ouale neincubabile colectate din acest sector la sfarsitul fiecarei zile, sunt transportate la depozitul de oua aferent sectorului MK2, destinat depozitarii temporare atat a oualor incubabile colectate din sectorul MK2 cat si oualor neincubabile colectate din ambele sectoare. Ouale neincubabile raman in depozit pana la neutralizarea lor in incineratoare.

Mortalitatile si productia de oua se urmaresc zilnic pe fisele de lot.

Colectarea cadavrelor de pasari din hale

Cadavrele de pasari sunt colectate zilnic din hale si se inregistreaza pe fiecare hala, separat, masculi si femele, pentru a putea urmari raportul intre sexe.

Angajatul de la hala are obligativitatea de a aduna cadavrele din hala in saci menajeri si a le depozita , in containerele secundare, pubele de 120 l situate la nivelul halelor, inscriptionate “Deseuri de tesuturi animale cod 020102”. Containerele secundare sunt preluate de catre responsabilul de la incinerator, de doua ori pe zi, dimineata si seara si transportate in mod obligatoriu in camera de necropsie unde se va stabili diagnosticul anatomopatologic de catre medicul veterinar. Se va asigura etanseitatea containerelor in vederea prevenirii de scurgeri de sange si lichide biologice atat pe durata transportului cat si pe durata stationarii. Din camera de necropsie cadavrele vor fi transportate in containere ermetic inchise  la containerul principal de depozitare (lada frigorifica) din camera de incinerare. Operatorul responsabil cu incinerarea cadavrelor va fi echipat cu cizme de cauciuc, manusi, masca precum si salopeta de unica folosinta. Containerele secundare pentru colectarea cadavrelor se vor spala si dezinfecta zilnic cu solutie dezinfectanta 1% .

Cenusa rezultata in urma incinerarii, se colecteaza in saci si este evacuata pe o usa separata fata de cea prin care se introduc cadavrele si este depozitata in apropierea incineratorului, pe platforma betonata, cu etichete ce contin codul de deseu, pana la ridicarea de care firma colectoare, SC VIVANI SALUBRITATE SA.

In sectorul MK 2:

Etapa de crestere a puicutelor

La inceputul seriei, cele 6 hale se populeaza cu puicute cu varsta de 15 saptamani provenite de la Ferma Cotorca, jud.Ialomita apartinand aceluiasi operator, astfel:1 hala cocosi si 5 hale femele. Puicutele se cresc in acest format inca 5 saptamani, pana la varsta de 20 de saptamani.

Adaparea se realizeaza prin intermediul a 2 linii de adapare prevazute cu nipluri (picurator) si cupite recuperatoare pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului, dozatoare de medicamente, filtre si regulator presiune.

Furajarea se face automat, in functie de numarul de pasari, varsta si greutatea lor. In fiecare hala exista cate 2 linii de furaj pentru femele cu lant specific, sistem mecanic complex ce mentine pasarile intr-o „activitate permanenta” pentru gasirea hranei si 2 randuri de tronconici pentru furajarea cocosilor.  Reteta de furajare depinde de varsta puilor si se face dupa un retetar stabilit anterior, in functie de recomandarile furnizorului.

Temperatura optima se asigura cu aeroterme cu functionare pe gaze naturale:

- aerotermele, care functioneaza pe sistemul cu ardere “deschisa” si anume fara evacuare in exterior, 2 buc./semihaIa cu P=112 kW fiecare, sunt utilizate numai in perioadele friguroase.

Pentru asigurarea unui microclimat optim pentru pasari si dispersia in bune conditii a noxelor rezultate, ventilarea se efectueaza la parametrii optimi, prin intermediul unui sistem automatizat, comandat de la calculator, care include guri de admisie si ventilatoare.

Ventilatia se realizeaza prin presiune negativa (admisie libera si evacuare fortata), in doua moduri, functie de anotimp:

- ventilatia „tunel” cu ventilatoare plasate pe peretele transversal din spatele semihalelor (4x12.000 mc/h). Aerul se introduce prin „panouri de racire” realizate din panouri ansamblate de faguri celulozici, prin care curge apa recirculata.Aerul absorbit din afara, este  astfel racit si totodata filtrat si dirijat spre partea opusa a halei, de unde este evacuat de catre ventilatoare, prin aceasta realizandu-se racirea halei cat si primenirea aerului. Ventilatia „tunel” se utilizeaza in special vara.

- ventilatia „incrucisata” se realizeaza cu ajutorul unor ventilatoare de dimensiuni mai mici (3x8.000 mc/h) , situate pe peretii laterali; aerul se introduce in hale prin intermediul ferestrelor laterale cu clapeti de admisie aer, fiind preluat de ventilatoare, asigurand primenirea aerului din hale. Fiecare semihala are un numar de 24 de admisii (cate 12 buc. pe fiecare perete lateral).

Aplicarea ventilatiei naturale impreuna cu cea mecanica este recomandata in documentele BAT pentru limitarea consumului energetic.

Iluminatul este o componenta importanta in evolutia puilor pentru reproductie, fiind asigurat prin 8 linii cu becuri economice cu puterea de 40 W, cu sistem de reglaj a intensitatii luminoase, in functie de varsta pasarilor/programul de ouat.

Intreg ansamblul de operatiuni descris anterior, respectiv  furajarea, adaparea, iluminatul, umidificarea aerului/ventilatia, temperatura interioara, sunt controlate de un calculator de proces, cu sisteme de comunicare si avertizare in caz de disfunctionalitati, de tip alarma.

Accesul personalului uman in hale este  limitat la maxim, in special pentru a nu perturba cresterea pasarilor si are loc doar pentru inspectii vizuale, si preluarea eventualelor cadavre –rezultat al mortalitatii specifice.

Perioada de productie

La atingerea maturitatii sexuale, respectiv cca 20 saptamani, puicutele sunt mixate, respectiv introducerea masculilor in toate cele 6 hale,  in procent aproximativ 10- 11% ( un cocos la cca.10 femele). In halele unde au crescut cocosii se va completa cu femele din restul halelor, astfel mentinandu-se o densitate si un front de furajare corespunzator pe fiecare hala.

O serie de crestere pentru puii de reproductie rase grele - adulti,  dureaza de la cca.20 saptamani de viata si pana la 60-62 de saptamani, adica mai sunt crescuti si exploatati pentru o perioada de maxim 42 saptamani. Din saptamana 23-24, functie de tipul de hibrizi, incepe ouatul.

Programul profilactic cuprinde vaccinari, tratamente cu medicamente si vitaminizari.

Colectarea oualor este o operatiune tehnologica caracteristica etapei de productie. Halele din acest sector au in dotare cuibare cu colecatre manuala a oualor. Cuibarele sunt amplasate pe mijlocul fiecarei semihale dar si pe peretii laterali.  Ouale colectate manual se sorteaza  in camera tampon dintre cele doua semihale. Ouale incubabile se depoziteaza pe site si sunt fumigate. Cele neincubabile se depoziteaza temporar in cofraje de carton. De aici, cofrajele si sitele cu oua sunt transportate la depozitul de oua apartinand acestui sector urmand ca, ulterior, cele incubabile sa fie transportate la o statie de incubatie iar cele neincubabile sa fie neutralizate in incineratoarele proprii.

Colectarea cadavrelor din hale se face zilnic, procesul fiind similar celui descris mai sus, la sectorul MK1.

Depopularea halelor

Dupa finalizarea seriei economice de productie, in care se obtin oua pentru incubatie, halele se depopuleaza, pasarile fiind trimise pentru abatorizare.

In vederea depopularii, se ridica instalatia de furajare cu 12 ore inainte de livrarea pasarilor la abator, iar apa cu 6 ore.

Pasarile sunt prinse cu ajutorul unor tarcuri, cu lumina stinsa, se introduc in cutii speciale, iar apoi, cu ajutorul auto vehiculelor se transporta la abator.

Livrarea gainilor catre abator se face respectand masurile de bunastare a animalelor, iar fiecare transport este insotit de actele necesare, plus certificat sanitar veterinar de transport si document de informare despre ferma de origine a pasarilor destinate sacrificarii.

In activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza o serie de tehnici tip BAT (a se vedea Anexa 1- BAT 1, BAT 2) privind managementul activitatii.

Fig.14 – Schema fluxului tehnologic

2.3.5  SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apa a obiectivului se face din doua surse, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr.99/01.07.2022 emisa de A.N. Apele Romane, A.B.A.Dobrogea-Litoral , astfel:

- prin  captarea apei din corpul de apa subterana, prin intermediul a doua puturi forate, localizate pe amplasament conform fig.15. Apa din subteran este utilizata in scop tehnologic, pentru adaparea pasarilor si igienizarea halelor la terminarea ciclurilor de crestere, pentru stropit spatii verzi si ca rezerva de incendiu

Tab.nr.4 – Caracteristicile forajelor pentru alimentare cu apa

| Nr.foraj | Adancime foraj (m) | Nivel hidrostatic (m) | Nivel hidrodinamic (m) | Debit instalat (mc/h) | Denivelare (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 45 | 16 | 33 | 1,08 | 17 |
| F2 | 45 | 16,2 | 33,5 | 1 | 17,3 |

Tab.nr.5- Coordonatele STEREO 70 ale forajelor

| Nr.foraj | X | Y |
| --- | --- | --- |
| F1 | 321952,766 | 776837,242 |
| F2 | 321940,600 | 776698,031 |

Fig. 15 – Foraje alimentare cu apa (F1 si F2)

- din reteaua de alimentare cu apa a comunei M.Kogalniceanu ce apartine SC RAJA SA Constanta conform contractului nr.46035NO din 31.01.2022.

Apa din reteaua de alimentare a comunei M.Kogalniceanu este folosita in scop igienico-sanitar sau in caz de avarie la sursa subterana.

Instalatii de captare

- Forajele sunt echipate cu pompe tip Grunfoss, avand urmatoarele caracteristici tehnice: Q=1 mc/h, P =0,55 kW.

- Racord la reteaua de apa potabila a comunei (pozata pe DN 2A cu Dn=150 mm) executat din conducta PEHD SDR cu Dn 110 mm. Conducta subtraverseaza DN 2A la km 25+2 pe o lungime de 16 m si este montata in tub de protective PEHD de 200 mmx11,4 mm, PN6.

Lungimea conductei de alimentare cu apa potabila este de 1.035 m si este din PEHD SDR cu diametrul de 90x5,1 mm.

Instalatii de inmagazinare si distributie a apei

Rezervor de inmagazinare executat din beton armat, semiingropat, ce are capacitatea de 150 mc. In rezervor se stocheaza ata apa preluata din subteran, cat si apa din reteaua SC RAJA SA atunci cand aceasta este folosita (numai in caz de avarie la sursa subterana). Conducta de aductiune a apei de la foraje la rezervor este executata din PEHD, are diametrul de 90 mm si o lungime totala de circa 65 m.

Statia de repompare a apei din rezervor, de tip hidrofor, este echipata cu 2 pompe (tip LOWARA) cu urmatoarele caracteristici: Q= 36 mc/h; H= 58 mcA; P= 11 KW.

Reteua de distributie din ferma este din conducte de polietilena cu Dn=90 mm, cu o lungime totala de cca.350 m.

Instalatii de tartare a apei

Denitrificator automat tip single ANL 50/V-C cu debitul maxim 3,2 mc/h, pentru scaderea concentratiei de nitrati a apei captate din subteran. Principiul de functionare a echipamentelor de denitrificare se bazeaza pe proprietatea rasinilor schimbatoare de ioni de a indeparta ionul NO3 din apa si de a fi regenerate. Refacerea capacitatii de schimb ionic a rasinilor se face cu solutie de NaCl (saramura concentrata).

Volumele si debitele de de apa autorizate din subteran:

- Zilnic mediu: 15,3 mc – 0,175 l/s – anual 5.584,5 mc

- Zilnic maxim: 19,5 mc – 0,22 l/s – anual 7.117,5 mc

Functionarea este permanenta, 365 zile/an si 24 ore/zi, cu exceptia perioadelor de curatenie, dezinfectie si vid sanitar. Personal angajat: 35 persoane.

Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru singerea incendiilor este asigurata din rezervorul de inmagazinare a apei potabile. Volumul intangibil este de 40 mc si timpul de refacere a rezervei de apa dupa un incendiu este de 40 ore. Pe reteaua de distributie a apei potabile sunt montati 18 hidranti interiori si 6 hidranti exteriori. In cadrul statiei de repompare este montata o pompa de incendiu tip LOWARA care are urmatoarele caracteristici: Q=36 mc/h , H=58 mcA, P=11 KW.

In activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza o serie de tehnici tip BAT (a se vedea Anexa 1- BAT 5) pentru utilizarea eficienta a apei:

- folosirea tehnicilor performante de adapare a pasarilor cu pierderi cat mai reduse de

apa;

- calibrarea periodica a instalatiei de adapare;

- folosirea instalatiilor de apa sub presiune, pentru curatarea halelor la final de ciclu;

- detectarea si remedierea scurgerilor prin inspectarea periodica a instalatiei de aductiune si distributie a apei;

- evidenta consumului lunar de apa prin intermediul apometrelor.

2.3.6  ALIMENTAREA CU ENERGIE

a. Energia electrica

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin bransament la reteaua electrica din zona, prin intermediul unui post de transformare existent pe amplasament, situat in vecinatatea filtrului sanitar al sectorului MK1.

Postul de transformare are in dotare un transformator de 20/0,4 kV, amplasat intr-o constructie speciala, cu zidarie din caramida, asigurata impotriva accesului neautorizat. Transformatorul foloseste ca agent de racire uleiul de transformator aditivat cu antioxidanti si din punct de vedere calitativ corespunzande STR 12780/88 fara a contine compusi policlorurati. In cazul aparitiei unei defectiuni service-ul va fi asigurat proprietarul de retele, acesta asigurand verificarea periodica si schimbul de ulei conform unui program prestabilit, neexistand pericolul contaminarii solului prin scurgeri necontrolate de ulei.

In cladire se mai afla si un electrogenerator pentru situatii de urgenta, ce functioneaza pe motorina, stocata in rezervorul propriu de 700 l.

Energia electrica este preluata din retea pe baza de contractului nr. E-5220903 din 09.03.2023 incheiat cu SC EYE MALL SRL.

Energia electrica este folosita pe amplasament pentru:

- actionarea instatiilor care deservesc halele de pasari (ventilatoare, admisii,instalatii de furajare si hranire, pompe);

- colectarea si sortarea oualor;

- iluminatul din interiorul halelor (unde exista niveluri mari de consum pentru a mentine artificial niveluri corespunzatoare de lumina pe tot parcursul ciclului de crestere), a magaziilor, birourilor si a filtrelor sanitare;

- iluminatul exterior.

b. Energia termica

Incalzirea celor optsprezece hale de crestere a puilor pentru reproductie si a pavilioanelor administrative /filtre sanitare precum si asigurarea apei calde se face astfel:

- doua aeroterme cu ardere “deschisa” (fara evacuare in exterior), cu puterea de 112 kW, in fiecare hala din MK1 si in fiecare semihala din MK2. Functionarea acestora este pe baza de gaze naturale. Utilizarea este comandata de catre calculatorul de proces care prin senzorii de temperatura din hala, urmareste si asigura incalzirea halei conform program prescris, in functie de anotimp, umiditate, varsta pasarilor;

- 2 centrale termice murale, cate una pentru fiecare filtru sanitar, cu puterea  de 75kW ce utilizeaza drept combustibil gaze naturale .

Gazul natural este preluat din reteaua locala, pe baza de contractului nr. 9980912 din 09.12.2021 incheiat cu SC TINMAR ENERGY SA.

In activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza o serie de tehnici tip BAT (a se vedea Anexa 1- BAT 8) pentru utilizarea eficienta a energiei.

2.3.7  PROGRAMUL DE LUCRU SI STRUCTURA PERSONALULUI

Regimul de lucru este continuu, respectiv, 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an. Ferma este deservita de 34 persoane, din care 1 sef ferma, 1 medic veterinar si 32 de angajati cu diverse atributii.

2.3.8  ALTE CONDITII DE FUNCTIONARE DECAT CELE NORMALE

•	In situatii speciale, cum ar fi imbolnaviri masive in randul pasarilor, subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman si dejectiile se colecteaza, manipuleaza si elimina din activitate conform dispozitiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

•	Defectiunile aparute la sistemul de ventilatie al halelor se remediaza imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru cresterea si intretinerea pasarilor sa fie asigurat.

•	Se aplica masuri pentru furnizare apa, in caz de inundare a sursei subterane: asigurare pompe submersibile pentru evacuare apa din put, asigurare cisterna de alimentare pentru necesarul de apa pentru adapare (dupa caz), pana la remedierea situatiei.

•	Se asigura functionarea sursei de rezerva pentru furnizarea energiei electrice, in caz de necesitate.

•    Se asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul de conducere din cadrul societatii si cu autoritatile locale.

2.4 UTILIZAREA TERENULUI IN VECINATATEA AMPLASAMENTULUI

Obiectivul este cuprins in intravilanul comunei M.Kogalniceanu, trup izolat, pe locul unei vechi ferme de crestere a pasarilor.

## Amplasamentul instalatiei se invecineaza, pe laturile de sud si est cu terenuri agricole iar la nord si vest  este padure.

Zona de amplasament nu se afla situata in perimetrul sau in imediata vecinatate a ariilor protejate avifaunistice sau de importanta comunitara Natura 2000, conform Ordinului nr. 1964/2007 modificat si completat cu Ordinul nr. 2387/2011 si HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011.

Amplasamentul instalatiei se afla in zona de servitute aeronautica civila.

Perspectiva folosirii viitoare a vecinatatilor conform RLU- PUG comuna Mihail Kogalniceanu (actualizare) aprobat prin HCL nr. 15/26.01.2012 :

-terenurile aflate la est de amplasament – zona de activitati agro-industriale;

-terenurile aflate la nord si vest de amplasament – terenuri forestiere

-terenurile aflate la sud de amplasament – terenuri agricole

Fig. 16 – RLU comuna M.Kogalniceanu

In ceea ce priveste activitatea viitoare, obiectivul isi va pastra profilul de activitate, procesele tehnologice utilizate fiind adaptabile la noile tehnologii disponibile.

2.5 UTILIZAREA SUBSTANTELOR CHIMICE PE AMPLASAMENT

In cadrul exploatatiei comerciale de pasari, substantele chimice utilizate, sunt justificate de necesitati legate de :

- Tratamentele aplicate efectivului de pasari care presupun utilizarea produselor farmaceutice de uz veterinar;

- Curatarea si dezinfectia halelor si a echipamentelor tehnologice in timpul vidului sanitar, care presupune utilizarea detergentilor si dezinfectantilor;

- Functionarea utilajelor/mijloacelor de transport proprii;

- Incalzirea spatiilor de productie si administrative/filtru-sanitar.

Produsele chimice se achizitioneaza numai in cantitatile necesare pentru a se evita pierderea valabilitatii si dezactivarea lor. Ele sunt achizitionate numai de la furnizori autorizati, fiind tinuta o evidenta stricta a intrarilor si a stocurilor existente pe amplasament.

Produsele chimice sunt pastrate corespunzator, in recipientii originali care sunt etichetati si depozitati temporar in spatiu special amenajat si securizat, conform tabelului de mai jos.

Toate produsele chimice se manipuleaza si utilizeaza in conditiile impuse de fisele tehnice de securitate iar in caz de deversare se intervine conform indicatiilor din aceste fise.

Operatorul are obligatia completarii unui registru inventar al substantelor de dezinfectie utilizate, inventar ce se transmite la APM Constanta, ca parte a RAM. Lista acestor substante se actualizeaza anual, in conditiile in care acestea se achizitioneaza de la diversi furnizori autorizati, sub diferite denumiri.

Tab. nr.6 - Informatii despre substantele/preparatele chimice utilizate pe amplasament

| Denumirea materiei prime, a substantei sau preparatului chimic | Utilizarea produsului chimic | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase (P/N) | Fraze de pericol |  |
| Produse de farmacie veterinara |
| Vaccinuri | In functie de varsta pasarilor si programul vaccinarilor | P |  | In camera inchisa, sub controlul medicului veterinar de ferma, in magazia de produse farmaceutice din cadrul Pavilioanelor administrative. |
| Medicamente |  |  |  |  |
| Vitamine |  | N |  |  |
| Produse pentru curatenie si dezinfectie |
| DESOGERME SANICOCH | Dezinfectant (biocid Tip 3) | P | H302, H314, H317, H332, H334, H335, H400, H412. | Nu se depoziteaza pe amplasament. Se achizitioneaza de la diversi furnizori autorizati, in functie de necesitati, nefacanduse stocuri pe amplasament. Stocarea temporara se realizeaza in ambalajul original, in magaziile din cadrul pavilioanelor administrative. Se utilizeaza conform specificatiilor din fisele tehnice de securitate |
| VIROGUARD | Dezinfectant (biocid Tip 3) | P | H302, H314,H317,H334, H335,H341,H350,H400 |  |
| CLORURA DE VAR | Dezinfectant (biocid tip 3) | P | H272, H302, H314, H400 |  |
| Var hidratat | Dezinfetie pereti hale | P | H315, H318, H335 |  |
| FORMOL (formaldehida 375% metanol 10%) | Dezinfectant (biocid tip 22) | P | H301, H311,H331, H341,H350, H371 |  |
| SODA CAUSTICA | Dezinfectie hale (aplicat pe pardoseli) | P | H290, H314 |  |
| Combustibil |
| Motorina | Alimentare mijloace proprii de transport auto/utilaje | P | H226,H332, H315, H304, H373, H411 | Depozitat in doua rezervoare metalice cu V=3000/5000 l fiecare. |
| Gaze naturale | Pentru asigurarea energiei termice si apa calda. | P | H220, H280 | Nu se depoziteaza pe amplasament |

Substantele dezinfectante utilizate pentru dezinfectia halelor in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu sunt inregistrate in Registrul National al produselor biocide, actualizat pana la data de 01.04.2023, conform tabelului de mai jos:

Tab. nr. 7 - Produse biocide

| Nr.aviz | Denumire comerciala/ caracteristici | Produ-cator | Numele subst.active | Con-cen-tratie | Nr.CE | Nr.CAS | Grupa/Tip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948BIO/ 03/12.24 | DESOGERME SANICHOC (sinonim DESOGERME AGRICHOC) | Laboratoires A.C.I.,Franta | - Formaldehyde - Glutaral - Didecyldimethylammonium chloride - Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | 12 3 3,5 1 | 200-001-8 203-856-5 230-525-2 264-151-6 | 50-00-0 111-30-8 7173-51-5 63449-41-2 | 1/3 |
| 4604BIO/ 03/12.22 | CLORURA DE VAR | S.C. Chimcomplex SA Borzesti-Romania | Hipoclorit de calciu | 26,2 % | 231-908-7 | 7778-54-3 | 1/3 |
| 3915BIO/ 22/12.24 | FORMOL | The Dodge Company Ltd - Marea Britanie | Formaldehida (37%) Methanol 8-12% | 20,46% w/w, 216 mg/l | 200-001-8 | 50-00-0 | 4/22 |
| Nr. 2949BIO/03/10.23 | VIROGUARD | KILCO (International) Ltd. - UK | - Formaldehida -Glutaraldehida -Compusi de amoniu cuaternar benzil C12-16 alchil dimetil cloruri (clorura de benzalconiu) | 8 5 6 | 200-001-8 203-856-5 270-325-2 | 50-00-0 111-30-8 68424-85-1 | 1/3 |

In cadrul obiectivului exista proceduri generale si specifice prin care se reglementeaza activitatea de dezinfectie si dezinsectie, precum si gestionarea substantelor dezinfectante la nivelul dezinfectoarelor de incaltaminte, de maini si al dezinfectoarelor rutiere.

Instalatia nu intra in domeniul de aplicare a legislatiei privind  controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase (Legea nr.59/2016 cu modificarile ulterioare).

2.6 TOPOGRAFIE , DRENAREA TERENULUI

Terenul pe amplasament este cvasiorinzontal, cu o usoara panta generala de 1,15% cu orientare vest-est. Nu exista conditii topogeomorfologice care sa favorizeze fenomene precum inundatiile sau sa determine alte fenomene deosebite precum alunecarile  de teren.

Fig.17 – Harta topografica in zona amplasamentului

Apele meteorice, conventional curate, colectate prin jgheaburi si burlane sunt sunt dirijate gravitational pe spatiul verde din incinta.

2.7 GEOLOGIE SI SOL

Geologie

Din punct de vedere geologic, obiectivul studiat apartine Podisului  Dobrogei de Sud. Limita nordica urmareste, in general, aliniamentul tectonic major al faliei Capidava - Ovidiu, in lungul caruia sisturile verzi ale Podisului Dobrogei Centrale se afunda sub cuvertura sedimentara a Dobrogei de Sud. Contactul geomorfologic dintre cele doua unitati se contureaza in aliniamentul localitatilor Vlad Tepes, Dorobantu, Nicolae Balcescu si Mihail Kogalniceanu, situate in bazinele de obarsie ale vailor Silistea, Dorobantu, Tibrinului si Cabul, mult largite in spatele calcarelor jurasice intersectate de acestea.

Podisul Dobrogei de Sud reprezinta cea mai tipica unitate de platforma a Dobrogei, fiind alcatuit dintr-o cuvertura sedimentara, orizontala sau usor ondulata, sustinuta de un fundament rigid si faliat, de varsta proterozoica. Este un podis structural, tabular, dezvoltat in cea mai mare parte pe formatiuni sarmatiene, predominant calcaroase. Din acest motiv pastreaza si caracterele unui platou calcaros, al carui relief este acoperit si estompat de loess, formand o cuvertura mai groasa si relativ continua in raport cu celelalte unitati dobrogene. Formatiuni mai vechi, cretacice, apar numai in versantii vailor care fragmenteaza podisul si in versantul abrupt dunarean. In partea de SV a Podisului Dobrogei de Sud, pe o latime de 10-20 km, sub stratul de loess, se gasesc depozite litorale Pliocene.

Aceasta unitate sudica a Dobrogei are altitudini cuprinse intre 0 si 210 m, inaltimea sa medie fiind de numai 86 m. Circa 55% din suprafata podisului are altitudini ce oscileaza intre 100 si 200 m si numai 1% depasesc 200 m.

Desi relieful Podisului Dobrogei de Sud apare relativ unitar si destul de uniform, in interiorul lui se remarca unele diferentieri: altitudini mai mari in partea central - sudica (160-200 m), asociate cu extinderea platourilor interfluviale; inaltimi mai mici (60-150 m) spre valea Carasu, dar si spre laturile dunareana si maritima, unde podisul este mai fragmentat, iar platourile interfluviale mai inguste

SOL

Pentru identificarea tipurilor de soluri din zona s-a utilizat harta prezentata in figura x. Conform hartii solurilor, in zona amplasamentului se intalnesc soluri de tip cernoziomuri cambrice

Fig.18 – Tipuri de soluri in zona amplasamentului (sursa: Harta solurilor Romaniei

https://www.geotutorials.ro/atlas-geografic/harti-romania/atlas-geografic-1980/harta-solurilor-romania/

Fiecare tip de sol, prezinta o anumita vulnerabiltate la poluare si la procese de degradare. Datorita caracteristicilor sale, solul din zona este mai putin vulnerabil la fenomene de poluare si degradare.

Solul din incinta fermei avicole este un sol cu folosinta mai putin sensibila, datorita activitatilor agroindustriale ce s-au desfasurat si in trecut pe amplasament.

2.8 HIDROLOGIE

Ape subterane

In conformitate cu datele din Planul de management actualizat (2021) al Fluviului Dunarea, Deltei Dunarii, Spatiului hidrografic Dobrogea si apelor costiere, amplasamentul instalatiei “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu” este incadrat corpului de apa subterana freatic cu cod RODL05 – Dobrogea Centrala

Fig. 19 – Suprafetele cu depasiri la azotati pentru corpul de apa subterana RODL 05

Pentru corpul de apa subetrana freatic RODL05, datele de monitorizare au indicat depasiri semnificative ale standardului de calitate pentru azotati si depasiri locale ale valorilor de prag pentru indicatorii cloruri si fosfati.

Luand in considerare ca suprafatele cu depasiri ale standardului de calitate pentru

NO3, au reprezentat mai mult de 20% din suprafata corpului de apa subterana, s-a

considerat ca acesta este in stare chimica slaba.

Depasiri ale concentratiei de NO3 au fost inregistrate in principal, in partea central-estica a corpului de apa subterana si local, in vestul si sudul acestuia, in zona localitatilor Stejaru, Ramnicu de Jos, Cogealac, Mihail Kogalniceanu, Saraiu.

S-a considerat ca, in principal, aceste depasiri se pot datora aglomerarilor umane

neconenctate la reteaua de colectare sau conectate la retea dar fara sistem de epurare,

activitatilor industriale si agricole sau depozitelor de deseuri

Conform  Ordinului MM  nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania, pentru corpul de apa RODL 05 sunt stabilite urmatoarele valori de prag:

| NH4 mg/l | Cl mg/l | SO4 mg/l | NO2 mg/l | PO4 mg/l | Ni mg/l | Cu mg/l | Zn mg/l | Cd mg/l | Hg mg/l | Pb mg/l | As mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |  |  |  | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |

Ape de suprafata

Din punct de vedere hidrografic, zona amplasamentului Fermei depasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu-operator SC AAYLEX ONE SA,  se incadreaza in bazinul hidrografic Litoral. Cele mai apropiate corpuri de apa de suprafata sunt raul Agi Cabul la cca 2,5 km vest fata de amplasament si paraul Valea Adanca la cca. 2,5 km est fata de amplasament.

Fig. 20 – Harta hidrologica in zona amplasamentului

Amplasamentul fermei avicole nu se afla in zona de risc la inundatii.

Fig.21 - Zone cu risc potential la inundatii

2.9 DATE CLIMATICE SI CALITATEA AERULUI IN ZONA AMPLASAMENTULUI

Umiditatea aerului din Dobrogea este puternic influentata de Marea Neagra: mediile anuale ale umiditatii relative sunt de aproximativ 80% (in decembrie – 87-89,5%; iar in iulie – 70-72%).

Regimul climatic in zona comunei Mihail Kogalniceanu este temperat continental, cu influente marine.Verile sunt secetoase si calde,iar iernile reci.Aflata la altitudinea de +150m si la cca. 15 km de Marea Neagra, comuna imbina caracteristicile unui climat temperat continental cu cele de clima de litoral maritime, marea exercitand influent ape cuprinsul unei fasii litorale de 10-20 km latime spre interiorul regiunii. Temperaturile minime si maxime sunt cuprinse intre -15°C si +35°C, permitand diversificarea culturilor agricole, in special al celor care sunt favorizate de interventii mecanizate si irigatii.

In comuna Mihail Kogalniceanu nu exista o statie locala de monitorizare a indicatorilor specifici. Din acest punct de vedere, comuna Mihail Kogalniceanu nu se numara printre zonele cu probleme privind calitatea aerului, intrucat nu s-au identificat depasiri majore ale valorilor maxime admise, impuse de legislatia in vigoare.

2.10 AUTORIZATII CURENTE

  - Autorizatie integrata de mediu nr. 2 din 28.03.2016 emisa de A.P.M.Constanta pentru SC AGRAFOOD SRL;

  - Decizia de transfer a A.I.M. nr.8179 RP/25.08.2016 de la SC AGRAFOOD SRL la S.C.BANVIT FOODS S.R.L.;

  - Decizia asociatului unic al societatii din data de 11.05.2021 de schimbare a denumirii societatii din  SC BANVIT FOODS SRL in SC AAYLEX GENETICA SRL;

  - Decizia de transfer nr.2/23.07.2021 a autorizatiei integrate de mediu nr. 2 din 28.03.2016 de la S.C.BANVIT FOODS S.R.L. catre S.C.AAYLEX GENETICA S.R.L;

  - Decizie de transfer 6 din 29.12.2021 a autorizatiei integrate de mediu nr. 2 din 28.03.2016  de la S.C.AAYLEX GENETICA S.R.L catre S.C. AAYLEX ONE S.A.;

  - Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 99 din 01.07.2022 privind Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la “Ferma de reproductie rase grele” Complex de crestere pasari Mihail Kogalniceanu, jud.Constanta, valabila pana la 30.06.2025 emisa de A.N.Apele Romane, ABADL;

  - Autorizatie sanitar-veterinara nr. 513 din 14.12.2021, emisa de DSVSA Constanta pentru Exploatatie comerciala de pasari din comuna M.Kogalniceanu, Complex de crestere pasari, judetul Constanta, apartinand SC AAYLEX ONE SA.

2.11 PROGRAMUL DE MONITORIZARE

Operatorul instalatiei - SC AAYLEX ONE S.A. monitorizeaza nivelul emisiilor de poluanti pe durata desfasurarii activitatii si raporteaza datele de monitorizare catre autoritatea competenta de protectie a mediului- APM Constanta.

Analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se realizeaza de catre laboratoare acreditate, prin metode de analiza conform standardelor de metoda.

Operatorul inregistreaza intr-un registru special punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditiile de prelevare, conditiile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si datele privind eroarea de masurare si incertitudinea masuratorilor (dupa caz).Monitorizarea emisiilor se realizeaza astfel incit valorile determinate pot fi comparate cu valorile limita impuse prin actul de reglementare emis de autoritatea de mediu.

A. Monitorizarea calitatii mediului si a emisiilor de pe amplasamentul “Fermei de pasari pentru reproductie rase grele  M.Kogalniceanu” , conform cerintelor Autorizatiei integrate de mediu nr. 2 din 28.03.2016, emisa de A.P.M.Constanta, este urmatoarea:

Factor de mediu AER

- Monitorizarea emisiilor de poluanti in aer din surse dirijate

| Nr.crt. | Poluant | Sursa de emisie | Metoda de analiza | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi (TSP) | Cos de evacuare gaze de ardere de la centrala termica alimentata cu combustibil gazos (gaze naturale), P=75 kW, aferenta filtrului sanitar MK1/MK2 | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 | Anual, in luna ianuarie |
|  | CO |  | SR EN 15058/2006 |  |
|  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |  |
|  | SOx exprimati ca SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |  |
| 2. | Pulberi (TSP) | Cos dispersie incinerator aferent MK1/MK2 | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 | Anual, in luna ianuarie |
|  | CO |  | SR EN 15058/2006 |  |
|  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |  |
|  | SOx exprimati ca SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |  |
|  | TOC |  | SR EN 13137/2002 |  |

Se urmareste ca valorile principalilor poluanti CO,NOx,SO2,pulberi sa nu depaseasca valorile limita de emisie pentru arderea gazelor naturale, stabilite prin Ordinul nr. 462/1993, conform tabelului de mai jos:

Tab.nr.8 – Valori limita de emisie pentru ardere combustibil gazos (gaze naturale)

| Punct de emisie | Poluant | VLE | UM | Conditii de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos evacuare gaze ardere CT filtru sanitar MK1 /MK2 | CO NOX SO2 pulberi | 100 350 35 5 | mg/Nm3 | 3% oxigen T=273K P=101,3 kPa, gaze uscate |
| Cos dispersie incinerator* MK1/MK2 | CO NOX SO2 Pulberi TOC | 100 350 35 5 5 | mg/Nm3 | 11% oxigen |

* In legislatia nationala nu sunt limite de emisie pentru acest tip de instalatie, prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale nefiind aplicabile, conform art.42 alin (6).

- Monitorizarea calitatii aerului

Masurarea prin metode standardizate a nivelului de amoniac in aer in zona receptorilor sensibili, in situatia existentei reclamatiilor privind mirosul dezagreabil,conform tabelului de mai jos:

| Punct de prelevare | Parametru | Frecventa de monitorizare | Metoda de masurare | CMA Media de scurta durata-30 minute (mg/m3 ) | CMA Media zilnica (mg/m3 ) | Temei legal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In zona receptorilor sensibili (limita zonei rezidentiale aflata la nord de amplasamentul fermei) | Amoniac (NH3) | In situatia existentei reclamatiilor | STAS 10812-76 | 0,3 | 0,1 | STAS 12574-87– Aer din zonele protejate. Conditii de calitate. |

Factor de mediu APA

- Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si tehnologice

Monitorizarea calitatii apelor uzate tehnologice evacuate in reteaua de canalizare a comunei M.Kogalniceanu se face prin compararea valorilor indicatorilor analizati, prezentati in tabelul de mai jos, cu valorile limita admisibile stabilite prin HG 188/2002, cu modificarile ulterioare  - NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.

| Tpul apei | Mod de stocare/ epurare/ evacuare din ferma | Punct de prelevare probe | Indicatori de calitate | UM | Frecventa de analiza | Metoda de analiza | VLE conform HG 188/2002- NTPA 002 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice | Evacuare in reteaua de canali-zare SC RAJA SA | Caminele /filtru pentru grosiere amplasate pe reteaua de evacuare ape uzate de la hale | pH | UpH | La sfarsitul fiecarui ciclu de crestere, in perioada de spalare a halelor | SR ISO 10523:2012 | 6,5-8,5 |
|  |  |  | Materii totale in suspensie (MTS) | mg/l |  | SR EN 872:2005 STAS 6953-81 | 350 |
|  |  |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mgO2/l |  | SR EN 1899-2:2002 SR EN 1899-1:2003 | 300 |
|  |  |  | Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | mgO2/l |  | SR ISO 6060-96 | 500 |
|  |  |  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l |  | SR ISO 7150-1/2001 SR ISO 5664:2001 | 30 |
|  |  |  | Fosfor total (P) | mg/l |  | SR EN ISO 6878/2005 | 5 |
|  |  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/l |  | SR ISO 17875-96 SR EN 903-2003 | 25 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solvent organici | mg/l |  | SR 7587:1996 | 30 |

- Monitorizarea calitatii apelor subterane

In vederea determinarii impactului activitatii desfasurate in cadrul obiectivului “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu” asupra panzei freatice, se monitorizeaza calitatea apei prelevate din cele trei foraje de observatie F2 (H=32 m) amplasat in amonte de platforma de dejectii, respectiv F1 (H=28 m) si F3 (H=31 m) ,  amplasate in aval de platforma de dejectii, pe directia de curgere a apelor subterane.

Coordonatele, in sistem STEREO 1970, ale celor trei foraje de observatie sunt urmatoarele:

| Foraj de observatie | X | Y |
| --- | --- | --- |
| F1 | 321874,999 | 776609,911 |
| F2 | 321923,546 | 776516,888 |
| F3 | 321843,999 | 776535,830 |

Fig.22 – Pozitiile forajelor de monitorizare ape subterane

Monitorizarea calitatii apelor subterane s-a facut prin analiza indicatorilor specificati in tabelul de mai jos, in probele de apa din cele trei foraje de observatie, si compararea cu valorile de referinta mentionate in AIM nr.2 din 28.03.2016, conform tabelului de mai jos:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | UM | Frecventa de analiza | Metoda de analiza | Valoarea de referinta F1 | Valoarea de referinta F2 | Valoarea de referinta F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observatie F2- amonte, F1 si F3 – aval platforma de dejectii | pH | UpH | semestrial | SR ISO 10523/2012 | 7,15 | 7 | 7,44 |
|  | Azotati (NO3) | mg/l |  | SR EN ISO 10304-1:2009 | 23 | 23 | 23 |
|  | Azotiti (NO2) | mg/l |  | SR EN ISO 10304-1:2009 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
|  | Fosfati (PO4) | mg/l |  | SR EN ISO 10304-1:2009 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
|  | CCOMn | mg/l |  | SR EN ISO 8467-2001 | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | mg/l |  | SR EN ISO 14911:2003 | 0,2 | < 0,1 | < 0,1 |

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr.99/ 01.07.2022, determinarea valorilor indicatorilor de calitate se face de catre beneficiar prin analize, de catre un laborator acreditat, conform Anexa 3, art.14 din Ordinul 798/2005. De asemenea se solicita si analiza indicatorului sulfati (SO4). Acest indicator nu a mai fost analizat anterior astfel incat nu exista un nivel de referinta pentru acesta.

Factor de mediu SOL

Pentru analiza impactului activitatii desfasurate pe amplasament asupra solului, s-au prelevat probe de sol de la adancimile de 5 cm si 30 cm, din doua puncte P1 si P2 in vecinatatea platformei de dejectii si s-a analizat calitatea acestora in raport cu urmatorii indicatori:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | U.M. | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 P2 | pH | UpH | O data la doi ani, (prima prelevare APR. 2017) | SR ISO 10390/2015 |
|  | Cu | mg/kg s.u. |  | SR ISO 11047:1999 |
|  | Zn | mg/kg s.u. |  |  |
|  | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg s.u. |  | SR ISO 26777:2002 |

Coordonatele punctelor de prelevare a probelor de sol, in sistem STEREO 1970, sunt urmatoarele:

| Punct de monitorizare | X | Y |
| --- | --- | --- |
| P1 | 776532 | 321888 |
| P2 | 776528 | 321852 |

Fig.23 - Puncte prelevare probe sol

S-a urmarit ca indicatorii de calitate ai solului mai sus mentionati sa respecte valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in sol, pentru tipul de folosinta mai putin sensibila, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind poluarea mediului, cu modificarile ulterioare si in celasi timp sa nu depaseasca valorile de referinta stabilite cu ocazia analizelor probelor de sol din anul 2015.

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Limite normale conform Ordin 756/1997 | Prag de alerta pentru soluri mai putin sensibile conf Ordin 756/1997 | Prag de interventie pentru soluri mai putin sensibile conf Ordin 756/1997 | Probe martor 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | P1 5 cm | P11 30 cm | P2 5 cm | P21 30 cm |
| 1 | pH | UpH | - | - | - | 8,56 | 8,40 | 8,54 | 8,60 |
| 2 | Cu | mg/kg s.u. | 20 | 250 | 500 | 49 | 45 | 49 | 43 |
| 3 | Zn | mg/kg s.u. | 100 | 700 | 1500 | 89 | 164 | 119 | 130 |
| 4 | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg s.u. | - | 1.000 | 2.000 | 26 | 28 | 25 | 45 |

Monitorizarea deseurilor

Monitorizarea deseurilor tehnologice

Monitorizarea deseurilor se realizeaza lunar, in conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare.

Operatorul instalatiei are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care este pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Registrul contine datele mentionate la art.48 alin (1) din OUG 92/2021.

Aceste date sunt raportate la APM Constanta, ca parte a RAM.

Monitorizare ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se realizeaza conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

Raportatea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru protectia mediului se realizeaza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Monitorizarea zgomotului

In ceea ce priveste nivelul de zgomot produs de activitatile desfasurate pe amplasament, se urmareste respectarea conditiilor impuse prin SR 10009-2017-Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

| Punct de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza | Limita admisibila LAeqT |
| --- | --- | --- | --- |
| La limita nordica a amplasamentului (fata de zona rezidentiala cea mai apropiata) | La inregistrarea reclamatiilor sau la solicitarea APM/GNM | SR ISO 1996/2-2018 | 65 dB |

La limita receptorilor protejati, zgomotul datorat activitatii pe amplasament, nu va depasi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) si 45 dB (pe perioada de noapte), conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Operatorul tine evidenta substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite. Raportare la APM Constanta, ca parte a RAM.

- Propunere de modificare in ceea ce priveste monitorizarea,  la revizuirea Autorizatiei integrate de mediu nr. 2 din 28.03.2016

Factor de mediu AER

- Monitorizarea emisiilor de poluanti in aer din surse dirijate

Renuntarea la monitorizarea emisiilor in aer de la centralele termice ce deservesc filtrele sanitare.

Motivare : Emisiile de la aceaste doua  centrale termice sunt nesemnificative conform rezultatelor monitorizarii din anii 2022 si 2023 si nu sunt reprezentative pentru activitatea desfasurata pe amplasament. Monitorizarea emisiilor de la sursa mentionata anterior se face la un interval de 2 ani, conform legislatiei specifice instalatiilor care functioneaza pe gaze, de catre o societate specializata si autorizata cu ocazia verificarii tehnice periodice.

- Monitorizarea calitatii aerului

Renuntarea la monitorizarea concentratiei de amoniac in aer in cazul reclamatiilor privind mirosul, in zona receptorilor sensibili.

Motivare:  Conform Documentului de referinta BAT/BREF IRPP 2017, cap.3.3.9 Emisii de miros (pag.205) “ Amoniacul si hidrogenul sulfurat nu ar trebui sa fie luate in considerare in mod individual ca un indicator al emisiilor de mirosuri  si/sau al mirosului dezagreabil. Amoniacul, datorita gradului ridicat de perceptie, contribuie la mirosurile emise din halele de crestere a animalelor, dar mirosurile pot persita chiar si in totala lipsa a amoniacului” .

- Monitorizarea mirosului in zona receptorilor sensibili (zona rezidentiala situata la sud de amplasament); frecventa→doar in situatia existentei reclamatiilor, conform BAT 26 si Legii nr. 123/2020.

Prezenta si concentratia mirosurilor in aerul inconjurator se evalueaza in conformitate cu standardele in vigoare:

- SR EN 16841-1 Aer inconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor in aerul inconjurator prin inspectie in teren Partea 1: Metoda grilei ;

- SR EN 16841-2 Aer inconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor in aerul inconjurator prin inspectie in teren Partea 2: Metoda darei de miros;

- SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentratiei unui miros prin olfactometrie dinamica.

Factor de mediu APA

Frecventa si indicatorii de monitorizare a calitatii apei subterane vor fi cei solicitati prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr.99 din 01.07.2022  privind:Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la “Ferma de reproductie rase grele” Complex de crestere pasari Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, valabila pana la data de 30.06.2025,  emisa de AN Apele Romane, A.B.A.D.L.

Monitorizare tehnologica – conform BAT 29 (a se vedea Anexa 1)

Operatorul instalatiei are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici:

-	Intrarile si iesirile de pasari din instalatie, inclusiv mortalitatile;

-	Consumul de furaje;

-	Consumul de apa;

-	Cantitatea de dejectii (amestecate cu asternut epuizat) generate;

-	Consumul de energie electrica;

-	Consumul de combustibil.

Raportare la APM Constanta, ca parte a RAM.

Monitorizare post-inchidere

In cazul incetarii definitive a activitatii, vor fi realizate si urmarite actiunile, conform planului de inchidere a instalatiei.

Pentru conformarea cu prevederile DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor in ceea ce priveste monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces (pct.1.15), planul de monitorizare a instalatiei va include:

- Monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat din dejectiile animaliere (BAT 24) , se va realiza prin utilizarea tehnicilor indicate mai jos:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 24 si pct.4.9.1 Tehnici de monitorizare a excretiilor de azot si fosfor |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total. |  |  |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual |  |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de fosfor total. |  |  |

Scaderea nivelurilor de azot si fosfor total excretat din dejectii este considerat cel mai eficient mod, din punctul de vedere al costurilor, de reducere a emisiilor din intreaga ferma. Monitorizarea excretiei ajuta la identificarea efectului privind conditiile de adapostire (temperatura, ventilatie, starea podelelor, etc) asupra bunastarii animalelor.

In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele, in ceea ce priveste azotul si fosforul total excretat, nu sunt stabilite niveluri limita asociate BAT. Astfel in Tab.1.2 si Tab.1.3 din Decizia de punere in aplicare (UE) nr.302/2017 se face mentiunea expresa : “Azotul/fosforul total excretat asociat BAT nu este aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte “.

O referinta in ceea ce priveste nivelurile calculate de N si P2O5 excretat asociate puilor de reproductie (puicute si adulte (broiler breeders) se regaseste in Documentul de referinta privind BAT pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor (BREF 2017), Table 3.36: Calculated excretion levels for different poultry categories, in the Netherlands (reference year 2008)-pag 173.

| Categoria de pasare | Ciclu de productie | Greutate initiala si finala | Rata de conversie | Consum total de furaje | N excretat | P2O5 excretat | K2O excretat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zile | kg+productie oua | kg furaj/kg crestere | kg/an | kg/loc pt animal/an | kg/loc pt animal/an | kg/loc pt animal/an |
| Puicute (<18 saptamani | 126 | 0,42-2 (gaini) 2,75 (cocosi) | NI | 20,7 | 0,33 | 0,2 | 0,16 |
| Adulte pentru reproductie (>18 saptamani) | 298 | 2-7,75 (gaini) 3,7 – 4,8 (cocosi)+11,9 kg oua | NI | 57,3 | 1,12 | 0,55 | 0,44 |

Nota : Conform Deciziei (UE) de punere in aplicare nr.302/2017 , tabel 1.1- Azotul total excretat asociat BAT in cazul gainilor ouatoare se situeaza in intervalul 0,4-0,8 kg N excretat/spatiu animal/an , respectiv tabel 1.2 - Fosforul total excretat asociat BAT in cazul gainilor ouatoare se situeaza in intervalul 0,10-0,45 kg P2O5 excretat/spatiu animal/an. Se poate observa cu usurinta, in tabelul de mai sus, ca valorile azotului si fosforului total excretat in cazul puilor de reproductie rase grele (broiler breeders > 18 weeks), depasesc valoarile maxime ale intervalelor asociate BAT pentru gaini ouatoare astfel ca, asocierea acestor doua tipuri de pasari in stabilirea nivelurilor limita de emisie, nu este recomandata.

- Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer (BAT 25), se va realiza prin utilizarea uneia din tehnicile indicate mai jos:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent in fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 25 si pct.4.9.2 Tehnici de monitorizare a amoniacului si pulberilor |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. |  |  |
|  | Calculare prin masurarea concentratiei de amoniac si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard ISO, nationale sau internationale ori a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta | De fiecare data cand au loc modificari semnificative pentru cel putin unul dintre urmatorii parametri: (a) tipul de animale crescute in ferma; (b) sistemul de adapostire |  |

Pentru calculul emisiilor de amoniac in aer se poate utiliza si fisierul aflat pe site-ul Agentiei Europene pentru Protectia Mediului-Manure Management N-flow tool, ce poate fi accesat la urmatorul link https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/4-agriculture/manure-management-n-flow-tool/view ,  care utilizeaza Nivelul 2 de calcul (Tier 2) din Ghidul EMEP/EEA versiunea 2019.

In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele (broiler breeders) in Decizia de punere in aplicare 2017/302 a Comisiei sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea emisiilor de amoniac in aer provenite din fiecare adapost (BAT 31). Nu exista BAT-AEL pentru aceasta categorie de pasari in ceea ce priveste nivelul emisiilor de amoniac din fiecare adapost.

- Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adapost pentru animale (BAT 27) se va realiza prin utilizarea uneia din tehnicile indicate mai jos:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | Calculare prin masurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, nationale sau internationale) care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 27 si pct.4.9.2 Tehnici de monitorizare a amoniacului si pulberilor |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. |  |  |

Pentru calculul emisiilor de pulberi se va utiliza Nivelul 1 de calcul (Tier 1) din Ghidul EMEP/EEA, versiunea 2019, valorile factorilor de emisie fiind cele din Tab.3.5:

| Code | Livestock | EF for TSP (kg AAP-1 a-1) | EF for P10 (kg AAP-1 a-1) | EF for PM2.5 (kg AAP-1 a-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3B4gii | broilers (broilers and parents) | 0.04 | 0.02 | 0.002 |

Orientativ, se pot folosi ca niveluri de referinta pentru emisiile de amoniac si pulberi (PM10) din hale valorile prezentate pentru puicute, respectiv pui de reproductie (adulte) din Tab 3.53 - Range of reported air emission levels from poultry houses din Documentul de referinta privind BAT pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor (BREF 2017).

| Categoaria de pasare | NH3 | CH4 | N2O | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/loc pentru animal/an |
| Puicute | 0,014 - 0,21 | NI | NI | 0,008 - 0,078 |
| Adulte | 0,025 – 0,58 | NI | NI | 0,016 – 0,049 |

Monitorizarile stabilite in AIM nr. 2 din 28.03.2016 la care nu se face referire in aceasta propunere de modificare,  raman neschimbate, in concordanta cu cele prezentate la punctul A de mai sus.

2.12 INCIDENTE LEGATE DE POLUARE

Pe durata desfasurarii activitatii nu s-au inregistrat accidente/incidente, deversari directe de substante periculoase relevante in sol si subsol.

Din informatiile prezentate in Rapoartele anuale de mediu depuse la APM Constanta, conform cerintei din Autorizatia integrata de mediu,  se poate concluziona  ca pana in prezent nu au fost semnalate incidente provocate de poluari grave pe amplasament, nu s-au inregistrat reclamatii ale vecinilor, persoane particulare din zona sau ale agentilor economici, legate de miros, zgomot, evacuari accidentale si/sau intentionate de ape uzate sau depozitari necontrolate de dejectii pe terenurile inconjuratoare.

Betonarea suprafetelor la nivelul carora se desfasoara activitatile (cai de acces, platforme din vecinatatea halelor, depozit de stocare temporara a dejectiilor) si managementul corespunzator al deseurilor si apelor uzate sunt, de asemenea, masuri menite sa reduca impactul potential poluator al activitatilor desfasurate asupra solului, subsolului si apelor subterane.

2.13 VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE SAU ZONE SENSIBILE

Amplasamentul exploatatiei comerciale de pasari “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu” nu se afla in interiorul sau in vecinatatea vreunei arii naturale protejate stabilite conform Ordinului MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania,cu modificarile ulterioare si ale HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu modificarile ulterioare.

Cel mai apropiat sit de importanta comunitara fata de amplasamentul instalatiei este  ROSCI 0215 Recifii Jurasici Cheia la 8 km pe directia N.

Fig.24 – Situri de importanta comunitara in zona amplasamentului

De asemenea, cele mai apropiate arii de protectie avifaunistica din vecinatate sunt: ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu la 7 km pe directia NE fata de obiectiv si ROSPA 0019 Cheile Dobrogei, situat la cca. 7,7 km N fata de obiectiv.

Fig.25 – Arii de protectie avifaunistica in zona amplasamentului

(Sursa: https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=c79e2f4856f54ed7a15ff7abc56acc1b)

Conform prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice s-a constatat faptul ca amplasamentul „Fermei de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu” nu este incadrat in zona de protectie si conservare a ariilor protejate.

Zona invecinata obiectivului la sud si est este incadrata doar habitatelor comunitatilor ruderale si antropice toate acestea avand valoare conservativa redusa. La acestea se adauga terenurile arabile. La nord si vest de amplasament sunt terenuri forestiere.

In imediata apropiere a obiectivului nu exista habitate ale unor specii de plante incluse in Cartea Rosie si nici specii rare de animale.

De asemenea, in imediata apropiere, nu exista obiective cu valoare istorica, culturala sau arheologica.

2.14 STAREA CLADIRILOR AFLATE PE AMPLASAMENT

Conform celor prezentate in cadrul subcapitolului 2.3.1 UNITATI FUNCTIONALE  EXISTENTE PE AMPLASAMENT

2.15 RASPUNS DE URGENTA

Obiectivul nu intra sub incidenta prevederilor Directivei SEVESO, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. Pe amplasament nu sunt stocate substante care pot face obiectul acestei legislatii specifice.

Pentru desfasurarea in conditii de maxima siguranta a activitatii, a fost intocmit Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale care cuprinde:

- Lista punctelor critice

- Programul de masuri in vederea prevenirii poluarilor accidentale

- Componenta colectivului constituit in vederea interventiei in caz de poluare accidentala

- Modul de actiune in cazul producerii unei poluari accidentale.

Acest plan vine in completarea Planului pentru situatii de urgenta care cuprinde masurile si mijlocele de interventie in caz de incendiu.

In plus, in conditii anormale de exploatare sau in cazul unor avarii exista adoptat un plan de masuri preventive si de combatere a unor eventuale efecte negative care se refera la :

-in caz de imbolnaviri, animalele ce prezinta probleme de sanatate vor fi supuse tratamentelor corespunzatoare fiind respectate normele de buna crestere a animalelor si normelor sanitar veterinare pentru a preveni aparitia unor imbolnaviri in masa .Pentru prevenirea unei epizootii societatea a elaborat Planul de biosecuritate. Acest plan este aprobat si controlat de autoritatea sanitar- veterinara. In perioada unei epizootii se vor respecta dispozitiile emise de autoritatile locale si sanitar -veterinare.

-in cazul unor avarii la sistemul de alimentare cu energie electrica se porneste generatorul de curent aflat in dotare, pana la remedierea defectiunii;

-in caz de defectiuni la instalatiile din proces acestea se vor remedia in cel mai scurt timp posibil , exista un plan de supraveghere si intretinere a acestora;

- in cazul aparitiei unor fisuri la bazinele de stocare ape uzate sau in cadrul retelei de canalizare se opreste circuitul respectiv avand in vedere capacitatile de stocare existente , pana la remedierea defectiunilor.

3. ISTORICUL TERENULUI

Actuala exploatatie comerciala de pasari functioneaza pe amplasamentul unei vechi ferme avicole infiintata inainte de 1989,  detinuta de S.C.AVICOLA S.A., sub numele de Ferma nr. 7 Mihail Kogalniceanu.

Ferma a fost preluata de catre SC AGRAFOOD SRL,  in urma declararii insolventei de catre SC AVICOLA SA in anul 2008 conform Act de adjudecare nr. 1613/06.06.2008.

In anul 2016, conform sentintei civile nr. 182/27.01.2016, SC AGRAFOOD SRL a fuzionat prin absorbtie cu SC BANVIT FOOD SRL , denumirea societatii devenind SC BANVIT FOOD SRL .

Ca urmare a schimbarii denumirii societatii din SC BANVIT FOOD SRL in SC AAYLEX GENETICA SRL in luna mai 2021(datele de identificare ale societatii ramanad aceleasi), autorizatia integrata de mediu nr. 2 din 28.03.2016 a fost transferata noului proprietar prin Decizia de transfer nr.2/23.07.2021 a APM Constanta.

Actualul operator, S.C. AAYLEX ONE S.A. a dobandit aceasta calitate in urma procesului de fuziune prin contopire, incheiat la data de 03.12.2021, in care au fost implicate 16 societati printre care si S.C. AAYLEX GENETICA SRL.

Fuziunea prin contopire realizata in baza sentintei civile nr. 2921/114/2021 a avut drept consecinta, transferul patrimoniului fiecareia dintre societatile contopite catre societatea AAYLEX ONE S.A., care a preluat intreg activul si pasivul fiecareia din societatile contopite, dobandind toate drepturile si fiind tinuta de toate obligatiile asumate de acestea.

Urmare acestei fuziuni, autorizatia integrata de mediu nr. 2 din 28.03.2016 fost transferata noului proprietar, prin Decizia de transfer nr. 6/29.12.2021 a APM Constanta.

4. RECUNOASTEREA TERENULUI

  - PROBLEME IDENTIFICATE

In urma verificarilor in teren privind desfasurarea activitatii de crestere a puilor pentru reproductie rase grele, in cadrul instalatiei “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu”, au fost identificate caile prin care poluantii pot patrunde in sol/subsol si implicit in panza de apa freatica:

- Scurgeri accidentale pe traseele conductelor pentru ape uzate, datorita neetanseitatii corespunzatoare a acestora sau deteriorarea lor;

- Migrarea si infiltrarea in sol a apelor pluviale contaminate cu dejectii datorita intretinerii necorespunzatoare a sistemelor de scurgere sau a modului de depozitare a dejectiilor pe platforma ;

Exploatatia comerciala de pasari cu profil de crestere a puilor pentru reproductie rase grele – “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu”, are dotarile necesare si operatorul SC AAYLEX ONE SA aplica tehnici de minimizare a impactul activitatii asupra calitatii factorilor de mediu din zona de influenta in conformitate cu prevederile DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

O posibila poluare a terenului ar putea fi cauzata de gestiunea precara a dejectiilor animaliere, prin manipularea si depozitarea inadecvata. Dejectiile sunt depozitate temporar, 1-2 zile pe platforma betonata din fata usii pentru evacuarea dejectiilor situata pe unul din peretii laterali, la mijlocul halei (halele din sectorul MK2), respectiv la capatul halei (halele din sectorul MK1) , pana la transportul lor la platforma de dejectii.

In situatia in care perioada de depozitare creste, in special in periodele caniculare, datorita uscarii excesive, in zilele cu intensificari ale vantului, poate creste concentratia de pulberi in atmosfera, peste nivelurile admisibile. De asemenea, in zilele ploioase, apele pluviale pot antrena efluentul rezultat pe solul din vecinatatea platformelor de depozitare temporara, avand drept rezultat infiltrarea lui in sol/subsol/freatic. Un management riguros conduce la evitarea poluarii mediului in zonele de influenta.

Principala problema in cazul cresterii intensive a animalelor este legata de contaminarea potentiala a solului prin aplicarea necontrolata a dejectiilor, ducand la imbogatirea excesiva cu nutrineti (azot si fosfor). De asemenea, emisiile de mirosuri pot deveni o problema pentru angajati si locuitorii din zona.

Deoarece dejectiile sunt preluate din ferma in baza contractelor incheiate de operatorul SC AAYLEX ONE S.A.  cu societati comerciale detinatoare de terenuri agricole, revin ca obligatii ale utilizatorilor, urmatoarele:

- Sa respecte integral prevederile Ordinului nr. 333/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.

- Sa intocmesca studiul agrochimic pentru terenurile fertilizate;

- Sa intocmeasca Planul de fertilizare a terenurilor agricole;

astfel incat “pentru exploatatiile din zone vulnerabile la poluarea apelor cu nitrati, doza de azot din ingrasamintele organice, inclusiv azotul din dejectiile lichide sa nu depasasca 170kg N/ha/an”.

Accesul in zonele de productie ale celor doua sectoare reprezentate de halele de crestere, se face controlat:

- pentru transportul auto, prin poarta de acces si dezinfectorul rutier;

- pentru personal, prin filtrul sanitar din cadrul fiecarui pavilion administrativ.

Nu au fost evidentiate zone care sa necesite o investigatie mai detaliata. Urmare a examinarii terenului, se considera ca nu exista depozite chimice care sa prezinte risc ecologic ridicat nefiind necesare masuri suplimentare de supraveghere si eventual de remediere.

Circulatia curentilor de aer in zona si tehnicile de productie aplicate in instalatie, nu au condus la emisii deranjante de mirosuri astfel incat sa existe reclamatii din partea populatiei in anii anteriori de functionare.

  - GESTIUNEA DESEURILOR SI A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALA NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN (SNCU)

Din activitatea desfasurata pe amplasament rezulta subproduse de origine animala nedestinate consumului uman din urmatoarele categorii, conform clasificarii de la art.8, 9 si 10 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala):

- Materiale categoria 2:

- cadavre de pasari (art.9, lit (f),pct(i));

- dejectii animaliere (art.9,lit (a));

- Materiale de categoria 3:

- Melanj (oua deteriorate, oua clare,coji de oua) (art.10, lit(k),pct.(ii)).

Functie de modul de gestionare ulterioara a acestora, subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), se supun prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare si/sau Normelor sanitar veterinare ce transpun reglementarile specifice SNCU.

Tab.nr.9 - Categorii de deseuri/SNCU generate pe amplasament

| Denumire SNCU/deseu | Sursa | Cod deseu cf.HG 856/2002/ Cf. Reg.UE 1069/2009 | Cant. Gene-rate 2023 to/an | Cod elimi-nare/ Valori-ficare | Gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejecţii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei | Crestere pasari pentru reproductie rase grele | 02 01 06/ SNCU -Materiale de categoria a 2-a | 1596 | R3 R10 R3 | Stocare temporara pe platforma de dejectii pana la predare catre terti pentru a fi utilizat ca : -materie prima intr-o instalatie de producere a compostului conform art.13, lit. (e), pct. (ii)- Reg.UE nr.1069/2009; sau - pentru a fi aplicat pe soluri fara prelucrare, ca fertilizant conform art.13, lit.(f)- Reg.UE nr.1069/2009, de catre terti pe baza Studiului pedologic si Planului de fertilizare aprobat de OSPA - solutia la data revizuirii AIM - contract incheiat cu SC UNIGRAINS TRADING SRL ; sau -materie prima intr-o instalatie de producere a biogazului conform art.13, lit (e), pct. (ii)- Reg.UE nr.1069/2009. |
| Deseuri de tesuturi animale (cadavre pasari) |  | 02 01 02/ SNCU Materiale de categoria a 2-a | 46,558 | R3 D10 R3 | Stocare temporara in saci de polietilena, in lazi frigorifice, pana la: - predare catre o societate autorizata in vederea utilizarii ca hrana in fermele pentru obtinerea de momeli vii pentru pescuit, conform art.18, alin (1), lit.(h) din Reg.UE 1069/2009; sau -eliminarea prin incinerare, conform art.13, lit.(a), pct.(i) - Reg.UE nr.1069/2009 in incineratoarele proprii - solutia la data actualizarii AIM; Sau - predare catre o societate autorizata in vederea utilizarii ca materie prima intr-o instalatie de producere a biogazului conform.art.13, lit.(e),pct(i) – predare la SC BIOCARNIC ESCO SRL Tulcea conform contract din 07.12.2021, in situatia in care nu functioneaza incineratorul (revizii/reparatii). |
| Alte deseuri nespecificate - Melanj (Oua sparte, oua clare) |  | 02 01 99/ SNCU Materiale de categoria a 3-a | 3 | D10 | Se colecteaza in recipiente de PVC, se depoziteaza temporar in camera special amenajata in cladirea depozitului pentru oua. Se incinereaza in incineratoarele proprii. |
| Ambalaje din hartie si carton (cofraje deteriorate) | Activitati conexe: -vid sanitar ; -incinerare cadavre pasari/melanj | 15 01 01 | 0 | R12 | Colectare separata in containere si pubele si predare la SC MSD COM SRL BUZAU |
| Ambalaje din plastic |  | 15 01 02 | 0 |  |  |
| Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase |  | 15 01 10* | 0,252 | R12 | Stocare temporara in spatii amenajate si securizate - predate la SC ACTIS DISTRIBUTION SRL. |
| Cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 |  | 19 01 12 | 0,940 | D5 | Colectare in pubela etansa, depozitata pe platforma de beton din vecinatatea incineratorului. Predare la SC VIVANI SALUBRITATE SA. |
| Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 | Activitatea de mentenanta a echipamente-lor folosite in procesul de productie | 20 01 36 | 0 | R12 | Colectare separata in containere specializate si predate operatorilor autorizati pentru colectarea acestor tipuri de deseuri. Contract nr.9903/11.04.2022-RECOLAMP |
| Tuburi flourescente si alte deseuri cu continut de mercur |  | 20 01 21* | 0,005 | R12 |  |
| Echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 (DEEE cat.3 - corpuri de iluminat LED) |  | 16 02 14 | 0 | R12 |  |
| Deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) |  | 02 01 04 | 0 | R12 | Colectare separata in containere si pubele si predare la SC MSD COM SRL BUZAU |
| Deseuri metalice |  | 02 01 10 | 0 | R12 |  |
| Namoluri de la spalare si curatare |  | 02 01 01 | 0,02 | R10 | Colectate din caminele filtru pentru grosiere in recipient metalic si transportare la platforma de dejectii. |
| Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje medicamente, vitamine) | Activitati sanitar-veterinare | 18 02 03 | 0 | D10 | Stocare temporara in recipienti etansi, inscriptionati, in spatii amenajate-magazia pentru produse farmaceuutice si eliminare prin operatori autorizati -SC ACTIS DISTRIBUTION SRL |
| Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje vaccinuri, antibiotice) |  | 18 02 02* | 0,0835 | D10 |  |
| Deseuri municipale amestecate | Activitati administrative | 20 03 01 | 19,15 | D5 | Colectare in pubele, eliminare prin operatorul de salubritate autorizat - SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA M.KOGALNICEANU |
| Deseuri de plastic |  | 20 01 39 | 0,03 | R12 | Colectare in pubele,valorificare prin operatorul de salubritate autorizat - SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA M.KOGALNICEANU |
| Hartie si carton |  | 20 01 01 | cca.0,01 | R12 |  |
| Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | Activitati de intretinere a utilajelor | 13 02 05* | 0 | R9 | Se preiau la revizie de firme contractante ale serviciului. |
| Baterii cu plumb |  | 16 06 01* | 0 | R 13 |  |
| Anvelope scoase din uz |  | 16 01 03 | 0 | R12 |  |

Managementul SNCU/deseurilor generate pe amplasament

In vederea asigurarii unui management riguros al deseurilor, au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:

- categoriile de deseuri generate;

- pastrarea unor evidente/inregistrari clare pentru asigurarea trasabilitatii ;

- conformarea prevederilor BREF/BAT;

- minimizarea cantitatii de deseuri generate si cresterea gradului de valorificare al acestora ;

- eliminarea/valorificarea deseurilor tehnologice doar in instalatii autorizate;

- asigurarea unei evacuari ritmice a deseurilor generate prin predarea acestora catre operatori autorizati in vederea valorificarii/eliminarii.

Predarea deseurilor pentru valorificare/eliminare se face in baza contractelor incheiate cu operatori economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru activitatile respective.

Managementul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), se desfasoara in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

-	Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile ulterioare.

-	Ordinul ANSVSA nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor din domeniul subproduselor de origine animala si produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman si pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor.

La data intocmirii prezentului Raport de amplasament, operatorul are incheiate contracte pentru predarea deseurilor/SNCU generate pe amplasament, astfel cum sunt prezentate mai jos:

- Dejectii de pasare amestecate cu asternut epuizat

02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei /SNCU - Materiale de categoria a 2- dejectii animaliere (art.9,lit (a)).

Dejectiile de la pasari, considerate dejectii uscate, sunt depozitate in adaposturi pana la sfarsitul seriei de crestere cand sunt evacuate cu ocazia realizarii vidului sanitar.

Asternutul utilizat - paie, se combina in timp cu dejectiile de la pasari rezultand un amestec solid cu un continut mare de materie uscata (ingrasamant natural sfaramicios). Asternutul, in amestec cu dejectiile este afectat de temperatura din adaposturi, sistemul si regimul de ventilatie, sistemele de adapare si furajare, managementul nutritional, densitatea pasarilor si starea lor fiziologica (de sanatate).

Evacuarea acestora sa face astfel:

- indepartarea din hale a asternutului uzat amestecat cu dejectii cu mijloace mecanizate;

- incarcarea in mijloace de transport si depozitarea pe platforma de dejectii;

- preluare de catre terti (societati agricole, persoane fizice) pentru utilizare ca fertilizant pe terenuri agricole, cu respectarea normelor sanitar-veterinare si a celor privind poluarea apelor subterane cu nitrati proveniti din surse agricole.

In cadrul fermei se aplica tehnici de reducere a azotului si fosforului total excretat prin retetele de furajare aplicate, in conformitate cu tehnicile recomandate prin BAT 3 si BAT4 (DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor).

Platforma de depozitare dejectii, asigura respectarea conditiei de depozitare pentru stabilizarea dejectiilor inainte de a fi imprastiate pe sol ca fertilizant natural si anume depozitarea pe o perioada minima de cca. 4,5 -5  luni, pentru dejectiile solide, conform Codului de bune practici agricole si Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, respectiv pentru un interval de timp cu o luna mai mare decat perioada de interdictie pentru aplicarea ingrasamintelor organice pe terenul agricol.

Avand in vedere faptul ca operatorul nu dispune de suprafete agricole pe care sa se realizeze fertilizarea cu dejectiile rezultate din procesul de productie, acestea sunt livrate periodic catre operatori economici/persoane fizice-producatori locali, pe baza de contract. Dejectiile se vor distribui pe terenurile agricole cu respectarea prevederilor Ordinului comun al  ministrului mediului, apelor si padurilor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. Astfel, dejectiile amestecate cu pat epuizat sunt predate in baza  contractului de colaborare incheiat cu SC UNIGRAINS TRADING SRL.

Beneficiarul va imprastia dejectiile respectand perioadele de interdictie prevazute in Codul de bune practici agricole, conform Studiului agrochimic si planului anual de fertilizare, ce vor fi puse la dispozitia furnizorului.

Livrarea dejectiilor solide din ferma se face pe baza Avizului de expeditie, semnat de beneficiar. In cazul transporturilor de gunoi de grajd de la exploatatiile de animale situate pe teritoriul national direct pe terenurile agricole, in vederea utilizarii acestuia ca ingrasamant organic/ameliorator de sol, nu se aplica prevederile art.32(1) din Norma sanitar-veterinara privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor din domeniul subproduselor de origine animala si produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, din 06.06.2019, aprobata prin Ordin ANSVSA nr. 79/2019.

Datele despre livrarea dejectiilor la beneficiar se trec  intr-un registru special al fermei, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 296/2005- Porgramul cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole din 11.04.2005, pct.2.1.

Avand in vedere obligatiile de raportare  ce decurg din Regulamentul 166/2006 de instituire a unui Registru European al emisiilor si transferului de poluanti (EPRTR), dejectiile de pasare amestecate cu asternutul epuizat (coji de orez), ce parasesc amplasamentul, se incadreaza la codul de deseuri 02 01 06 si sunt raportate la categoria transfer deseuri nepericuloase in afara amplasamentului.

- Cadavre de pasari

02 01 02 deseuri de tesuturi animale /SNCU - Materiale de categoria a 2-a  - cadavre de pasari (art.9, lit (f),pct(i))

Mortalitatea medie in incinta fermelor avicole depinde in mare masura de sistemul de crestere si tipul pasarilor. In Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu se cresc pui de carne rase grele pentru reproductie, practicandu-se sistemul de crestere intensiva la sol pe asternut de paie si coji de orez.

Gestiunea cadavrelor de pasari vizeza:

- indepartare zilnica din hale;

- stocare temporara in lazi frigorifice amplasate in containerele incineratoarelor.

Cadavrele de pasari sunt colectate in saci de polietilena si depuse in pubele etanse de 120 l, prevazute cu capac si roti. Acestea sunt preluate de catre responsabilul de la incinerator, de doua ori pe zi, dimineata si seara si transportate in mod obligatoriu in camera de necropsie unde se va stabili diagnosticul anatomopatologic de catre medicul veterinar. Se va asigura etanseitatea containerelor in vederea prevenirii de scurgeri de sange si lichide biologice atat pe durata transportului cat si pe durata stationarii. Din camera de necropsie cadavrele vor fi transportate in containere ermetic inchise  la containerul principal de depozitare (lada frigorifica) din camera de incinerare.

Conditiile si perioadele admise pentru depozitarea temporara a acestor SNCU la sursa (generator) sunt reglementate strict conform art.2 din Norma sanitar-veterinara privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor din domeniul subproduselor de origine animala si produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, din 06.06.2019, aprobata prin Ordin ANSVSA nr. 79/2019.

Mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Cadavrele sunt stocate temporar pana la neutralizarea lor in incineratoarele proprii fie sunt predate in vederea valorificarii intr-o instalatie de biogaz, conform contractului nr. 07.12.2021 incheiat cu SC BIOCARNIC ESCO SRL din Tulcea, in situatia in care incineratoarele nu functioneaza din cauza vreunei avarii sau reparatii.

Transportul cadavrelor de pasari se face cu mijloace de transport autorizate din punct de vedere sanitar - veterinar care indeplinesc cerintele normativelor in vigoare privind transportul SNCU. Conform art.36(1) din Norma sanitar-veterinara mai sus mentionata, „Orice transport pe teritoriul national de SNCU trebuie insotit de documentul/documentele de miscare pentru SNCU prevazute in Anexa nr.33 „

- Melanj (oua deteriorate, oua clare,coji de oua)

02 01 99 alte deseuri nespecificate / SNCU- Materiale de categoria a 3-a- Melanj (oua deteriorate, oua clare,coji de oua) (art.10, lit(k),pct.(ii)).

Ouale neincubabile (oua clare) si ouale sparte/coji de oua (melanj) sunt depozitate temporar in camera special amenajata in depozitul de oua aferent sectorului MK2. Melanjul este transportat zilnic si neutralizat prin incinerare in incineratoarele proprii.

In situatia in care incineratoarele nu functioneaza, melanjul este predat in vederea valorificarii intr-o instalatie de biogaz conform contractului nr. 07.12.2021 incheiat cu SC BIOCARNIC ESCO SRL din Tulcea.

- Deseuri rezultate din activitatea sanitar veterinara

(18 02 03 si 18 02 02*)

Aceste deseuri, reprezentate de ambalajele vaccinurilor si a altor medicamente de uz sanitar-veterinar sau medicamente expirate (dupa caz) se depoziteaza in recipienti etansi, amplasati in magazia pentru produse farmaceutice, pana la predarea catre operatori economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru eliminare. Predarea acestor tipuri de deseuri se face in baza Contractului de prestari servicii incheiat cu S.C. ACTIS DISTRIBUTION  SRL.

- Deseuri provenite de la personalul fermei

Sunt deseuri amestecate care au caracter specific menajer, fractiunea majoritara constituindu-se din hartie/carton, plastic si materii organice. Colectarea lor se face pe fractiuni separate (hartie/carton- cod 20 01 01, plastic- cod 20 01 39) in pubele dedicate fiecarui tip de deseu, amplasate in zona amenajata din vecinatatea pavilioanelor administrative, pe platforma betonata, pana la preluarea acestora de catre operatorul de salubritate autorizat - SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA M.KOGALNICEANU.

- Deseurile de ambalajele

- ambalaje de plastic provenite de la materialele utilizate pentru dezinfectie

- cofraje deterioarate, din carton, pentru oua

Substantele utilizate pentru dezinfectia halelor in perioada de vid sanitar se livreaza in cutii/galeti/bidoane din plastic cu cap. de 10kg si 20 kg si 5,10,20l . Continutul este sub forma de pulbere sau lichid. Ambalajele contin resturi de produs - substante periculoase. Dupa golire ambalajele produselor pentru dezinfectie  sunt colectate temporar in magazia pentru substante chimice si predate ulterior catre operatori economici autorizati pentru valorificare.

- hartie/carton

Ambalajele de hartie/carton sunt colectate separat in container inscriptionat pana la predarea catre operatori economici autorizati pentru valorificare.

Categoriile de deseuri mentionate mai sus sunt preluate de catre SC MSD COM SRL                conform contractului nr. 636/28.03.2022.

- Din activitatile de intretinere /reparatii a echipamentelor de productie

Deseurile rezultate din mentenanta echipamentelor pt asigurarea microclimatului si iluminatului in halele de crestere de genul : ventilatoare, corpuri radiante pt. aer cald, admisii, corpuri de iluminat, precum si componente ale echipamentelor de hranire/adapare deterioarate, se predau operatorilor economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru colectarea acestor tipuri de deseuri.

Deseurile reprezentand corpuri de iluminat sunt predate, in baza Protocolului de colaborare cu RECOLAMP nr. 9903/11.04.2022.

Deseurile metalice si cele din plastic sunt preluate de catre SC MSD COM SRL                conform contractului nr. 636/28.03.2022.

Concluzie

In incinta societatii nu exista depozite definitive de deseuri periculoase sau nepericuloase. Deseurile generate sunt stocate temporar in facilitatile special amenajate de unde sunt predate catre operatori economici autorizati in vederea valorificarii/eliminarii.

Minimizarea cantitatii de deseuri generate este strans legata de tehnologia de crestere utilizata si de echipamentele/instalatiile folosite, obiectiv atins prin aplicarea recomandarilor documentelor BAT (BREF).

  - DEPOZITE

Conform art.3 (2) pct.b) din Ordonanta 2/2021 privind depozitarea deseurilor, sunt definite depozitele de deseuri, astfel:

Depozit - un amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv:

- spatii interne de depozitare a deseurilor, respectiv depozite in care un producator de deseuri executa propria eliminare a deseurilor la locul de producere;

- o suprafata permanent amenajata, respectiv pentru o perioada de peste un an, pentru stocarea temporara a deseurilor, dar exclusiv:

(i) instalatii unde deseurile sunt descarcate pentru a permite pregatirea lor in vederea efectuarii unui transport ulterior in scopul recuperarii, tratarii sau eliminarii finale in alta parte;

(ii) stocarea deseurilor inainte de valorificare sau tratare pentru o perioada mai mica de 3 ani, ca regula generala, sau stocarea deseurilor inainte de eliminare, pentru o perioada mai mica de un an.

In sensul celor prezentate mai sus, pe amplasament nu exista depozite ci doar zone de depozitare temporara a deseurilor.

Platforma pentru depozitarea dejectiilor are dimensiuni maxime  35mx12m,  si o suprafata totala de 420 mp si capacitatea de depozitare de 400 mc. Platforma indeplineste conditiile de depozitare stabilite prin Ordinul nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor importiva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole,pct.5.2.2, astfel:

- are o baza impermeabilizata, prevazuta cu pereti de sprijin pe doua laturi cu inaltimea de 80-100 cm. Cea de-a treia latura - perete comun cladirea fostei statii de incubatie (cladire dezafectata). Platforma are un sistem de colectare a efluentilor (rigola transversala), in special a celor ce se produc in timpul ploilor. Baza platformei are o inclinare de cca. 2% spre latura nordica a platformei, unde, in capatul rigolei, este o basa cu V=32mc.

- amplasarea platformei de dejectii tine cont de prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale H.G. nr. 930/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica aceasta situandu-se la o distanta mai mare de 50 m fata de cele doua foraje pentru alimentare cu apa.

Pentru restul deseurilor generate pe amplasament, a se vedea managementul deseurilor prezentat in subcap. 4.2 GESTIUNEA DESEURILOR SI A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALA NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN.

  - SISTEM DE CANALIZARE, TRATARE APE REZIDUALE

Din activitatea fermei rezulta ape uzate menajere de la personalul de intretinere si ape uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor de crestere la schimbarea seriilor de pasari – o data la cca.62 saptamani precum si a depozitelor de oua si salilor pentru necropsii.

Apele uzate preepurate sunt evacuate in reteaua de canalizare a localitatii M.Kogalniceanu care apartine SC RAJA SA Constanta, conform contractului nr.46035 NO din 03.01.2022.

Apa uzata tehnologica, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare a localitatii M.Kogalniceanu este trecuta prin filtre pentru retinerea grosierului, amplasate in caminele de vizitare prevazute pe retea. Astfel, reteaua de canalizare din interiorul fermei este prevazuta cu 4 filtre (camine betonate prevazute cu gratare, ce sunt curatate manual) pentru retinerea grosierului. Caminele au urmatoarele caracteristici: 1mx1mx2,5m (2 buc) si 1,5mx1mx2,5m(2 buc.).

Reteaua de canalizare a fermei este realizata din conducte de azbociment cu diametrul de 250 mm, in lungime de 1200 m. Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere de la cele doua filtre sanitare este separata de reteaua de canalizare a apelor uzate tehnologice.

Volumele totale de ape uzate evacuate, conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 99 din 01.07.2022 emisa de AN Apele Romane - ABADL, sunt urmatoarele:

Tab.nr.10 – Volume de ape uzate evacuate

| Nr.crt. | Categoria apei | Receptor | Volume de ape evacuate (mc/zi) | Anual mediu (mii mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | maxim | mediu |  |
| 1 | Ape uzate menajere si tehnologice | Reteaua de canalizare a com.M.Kogalniceanu – SC RAJA SA. | 4,6 | 3,6 | 1,314 |

Apele pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate din incinta fermei sunt colectate prin 5 camine colectoare de unde se descarca gravitational pe terenurile inierbate adiacente.

Levigat

Levigatul rezultat din percolarea apelor pluviale a gramezii de dejectii stocate temporar pe platforma  cu S=420 mp este colectat, prin intermediul unei rigole, intr-un bazin betonat, vidanjabil cu V=32 mc (4mx4mx2m). Vidanjarea bazinului este asigurata conform contractului incheiat cu S.C.ASUS SERVICE  S.R.L.

In activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza o serie de tehnici tip BAT (a se vedea Anexa 1- BAT 6) pentru reducerea volumelor de ape uzate rezultate.

  - ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSINTA

In incinta amplasamentului se gasesc depozitate temporar urmatoarele produse chimice, descrise pe larg in capitolele anterioare:

- Substante utilizate pentru dezinfectie/igienizare, depozitate in ambalajele originale in magazie special amenajata. Nu se fac stocuri de substante. Se achizitioneaza in cantitati mici, inainte de utilizare;

- Motorina utilizata pentru functionarea utilajelor este depozitata in doua rezervoare metalice cu V=3000 l/5000l, amplasate in cuva metalica pentru retinerea eventualelor scurgeri.

Obiectivul nu intra sub incidenta Directivei SEVESO III transpusa prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

  - ALTE POSIBILE IMPURIFICARI DIN FOLOSINTA ANTERIOARA A TERENULUI

Luand in considerare faptul ca pe amplasament a functionat in trecut o ferma avicola, in ceea ce priveste calitatea solului/apelor subterane, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita, peste pragurile de alerta la indicatorii analizati. Astfel se poate afirma ca nu exista o poluare istorica a acestui factor de mediu.

5. PREZENTAREA POTENTIALELOR SURSE DE POLUARE SI A EFECTELOR POLUARII ASUPRA FACTORILOR DE  MEDIU

Fermele de crestere a pasarilor sunt in general caracterizate de cateva elemente caracteristice, dintre care cel mai important il reprezinta sistemul de crestere aplicat. Acest sistem include urmatoarele elemente:

- modul in care pasarile sunt tinute (baterii, voliere, in hale de crestere la sol,free-range)

- modul de indepartare si stocare a dejectiilor produse (canale deschise, spatii aerate, etc.)

- echipamentele utilizate pentru mentinerea climatului interior;

- echipamentele utilizate pentru hranirea si adaparea animalelor.

Alte elemente esentiale ale modului de crestere sunt:

- depozitarea furajelor si a aditivilor de hranire;

- stocarea dejectiilor;

- stocarea cadavrelor;

- depozitarea altor reziduri.

In cazul activitatii desfasurate pe amplasamentul Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu, principalele cauze care pot conduce la transferul poluantilor in sol/subsol/panza freatica tin de un control operational defectuos al activitatilor sau de conditii meteo extreme, nepredictibile prin valorile medii utilizate in general pentru modelarea riscurilor.

In general, in activitatea de crestere a pasarilor, impactul potential asupra componentelor de mediu se refera in special la emisiile de amoniac in aer, la scurgerile de azot si fosfor in sol, in apele subterane si de suprafata , sursa fiind dejectiile pasarilor.

Dejectiile reprezinta surse importante de emisii iar aplicarea BAT in ceea ce priveste managementul acestora, are ca rezultat reducerea semnificativa a lor.

- Factor de mediu APA

Potentialele surse de poluare a apelor subterane in cazul instalatiei analizate sunt urmatoarele:

- accidente/avarii la reteaua de canalizare. Emisiile din aceste ape pot contine azot, fosfor, substante organice, nitriti, microorganisme, metale grele, antibiotice sau alte produse farmaceutice, substante periculoase (dezinfectanti).

- fisurari sau deteriorari grave ale radierului depozitului de dejectii;

- infiltratia in sol a apelor pluviale dupa ce au spalat suprafata platformelor betonate din incinta-doar in cazul in care se fac evacuari de dejectii in perioade ploioase sau pot fi cauzate de depozitari improprii de dejectii;

- infiltratia in sol a apelor pluviale care au spalat eventuale resturi de combustibili sau lichid de motor de la mijloacele auto/utilajele ce deservesc ferma avicola.

Poluantii caracteristici sunt:substantele organice, compusii cu azot, fosforul, potasiul si sodiul, antibioticele si metalele grele (Conform BREF IRPP 2017- cap.1.4.2).

Pentru detectarea eventualelor exfiltratii din platforma de dejectii, se face monitorizarea freaticului in amonte si in aval, pe sensul de curgere al freaticului.

In activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza o serie de tehnici tip BAT (a se vedea Anexa 1- BAT 7, BAT 15) pentru reducerea emisiilor de poluanti in ape.

- Factor de mediu AER

Principalele surse generatoare de emisii in atmosfera din activitatile specifice exploatatiei comerciale de pasari cu profil de crestere a puilor de carne - “Ferma de pasari pentru reproductie”:

- cresterea animalelor (procese metabolice),;

- managementul dejectiilor - fermentatia dejectiilor (halele de crestere, platforma de dejectii) ;

- incalzirea halelor de crestere si producere apa calda (turbosuflante si centrala termica pe gaze naturale);

- procesul de ardere a deseurilor de tesuturi animale si melanj in incineratoare ce utilizeaza drept combustibil  gaze naturale;

- mijloacele de transport necesare pentru aprovizionarea cu materii prime (pui de o zi, hrana) si materiale auxiliare, livrarea produselor la sfarsitul ciclului de crestere (gaini reformate, oua pentru incubatie).

In tabelul de mai jos sunt prezentati poluantii atmosferici caracteristici activitatii de crestere in sistem intensiv, la sol, a pasarilor pentru reproductie rase grele.

Tab.nr.11 – Poluanti atmosferici

| Poluantul | Sursa/activitatea |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | 1. Adaposturile pentru pasari 2.Stocarea dejectiilor 3. Imprastierea dejectiilor (utilizarea ca fertilizant natural) |
| Metan (CH4) | 1. Adaposturile pentru pasari 2.Stocarea dejectiilor 3. Imprastierea dejectiilor (utilizarea ca fertilizant natural) |
| Oxid de azot (N2O) | 1. Adaposturile pentru pasari 2.Stocarea dejectiilor 3. Imprastierea dejectiilor (utilizarea ca fertilizant natural) |
| NOx | 1.Incalzirea cladirilor |
| SOx | 1.Incalzirea cladirilor |
| CO | 1..Incalzirea cladirilor |
| Mirosuri | 1. Adaposturile pentru pasari 2.Stocarea dejectiilor 3. Imprastierea dejectiilor (utilizarea ca fertilizant natural) |
| Praf, pulberi | 1. Adaposturile pentru pasari 2.Stocarea dejectiilor 3. Incalzirea cladirilor |

Dotarea halelor cu sisteme de ventilatie si climatizare controlate computerizat, limiteaza emisiile de gaze si mirosuri iar sistemele de ventilare fortata a aerului din hale asigura o buna dispersie a mirosului.

Aplicarea managementul nutritional in cadrul fermei este cea mai importanta masura preventiva de reducere a poluarii, prin limitarea intrarii in exces a nutrientilor si/sau imbunatatirea  eficientei utilizarii nutrientului de catre pasari cu conditia obtinerii unui echilibru optim intre rata de crestere, curba de ouat si potentialele probleme legate de conditia pasarilor.

Astfel, aplicarea hranirii in faze cu retete de furaje cu continut redus de proteina bruta conduce la o reducere in  excretie a nutrientilor: azot si fosfor. Nivelurile reduse contribuie implicit la o reducere a emisiilor in aer din hale si a celor rezultate din depozitarea dejectiilor. In acelasi timp, se reduce consumul de apa si volumul dejectiilor.

Emisiile din ferma avicola ce provin in principal din fermentatia enterica si managementul dejectiilor sunt cel mai adesea difuze si foarte greu de masurat la sursa. S-au creat modele pentru a permite o estimare corecta a emisiilor acolo unde nu este posibila masurarea.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si a recomandarilor BAT/BREF in domeniul cresterii intensive a pasarilor si porcilor referitoare la masurile prevazute pentru monitorizare , se iau in considerare “costurile si beneficiile” in sensul evitarii unei monitorizari excesive, astfel ca actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid de azot , metan si pulberi) are in vedere, nu masurarea acestora, ci estimarea prin calcul.

In activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza o serie de tehnici tip BAT (a se vedea Anexa 1- BAT 11, BAT 14, BAT 31) pentru reducerea emisiilor de poluanti atmosferici.

Prognozarea impactului mirosurilor in zona Fermei de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu

Mirosurile sunt asociate cu emisiile de gaze odorizante (NH3, H2S, compusi organici volatili, etc). Aceste emisii rezulta din amestecul diferitelor componente in conditii anaerobe, fiind identificate peste 200 substante odorizante cum ar fi: acizii grasi volatili, alcooli, H2S si derivati, NH3 si alti compusi cu azot (amine si mercaptani). Exista o larga variatie in compozitie si in concentratii pentru fiecare substanta, depinzand de tehnologia de crestere adoptata, nutritie conditii climatice, etc.

Sursele de emisii pentru mirosul din ferma:

- surse punctuale stationare: sistemele de ventilatie ale halelor de crestere;

- surse de suprafata: la imprastierea dejectiilor mature pe terenuri agricole sau la depozitare pe platforma de dejectii din ferma.

Emisiile de mirosuri din activitatile fermei depend de factori ca:

- intretinerea si organizarea fermei;

- furajarea pasarilor si compozitia furajului;

- evitarea pierderilor de apa din sistemul de adapare, pentru pastarea uscata a asternutului;

- compozitia dejectiilor si tehnicile folosite pentru manevrarea si depozitarea acestora;

- buna practica in ferma.

Evaluarea impactului mirosului generat din activitatile exploatatiei comerciale de pasari– “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu” ia in considerare directia dominanta a vantului functie de anotimp in zona amplasamentului , topografia terenului si alte elemente ce pot constitui factori favorizanti pentru transportul poluantilor.

Mirosul emanat de la ferma avicola poate ridica probleme in situatia neaplicarii unui management nutritional adecvat, a gestionarii improprii a dejectiilor, in prezenta unor receptori sensibili in vecinatate.

Directia predominanta a vanturilor (din secorul nordic- N, NV- care reprezinta 40,3%), conditiile de dispersie din zona Dobrogei, lipsa unor activitati industriale importante in zona care sa genereze poluanti cu influenta asupra calitatii aerului, argumenteaza aprecierea unui risc scazut de generare a unui impact asupra factorului de mediu aer nefiind favorizat transportul gazelor odorizante, in special pe directia zonelor rezidentiale aflate in partea de nord a amplasamentului.

In activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza o serie de tehnici tip BAT (a se vedea Anexa 1- BAT 12, BAT 13) pentru reducerea mirosului.

- Factor de mediu SOL

Ca surse sau operatii care pot duce la emisii in sol, subsol si in freatic, ca urmare a desfasurarii activitatii s-au identificat urmatoarele situatii:

- unele practici neconforme legate de scoaterea dejectiilor din adaposturile pentru pasari si din incinta de depozitare in perioade cu fenomene meteo care pot favoriza caracterul poluant al acestora (precipitatii);

- depozitari neconforme de dejectii in depozite improvizate in incinta;

- gestiune improprie a deseurilor din ferma si crearea unor depozite neconforme in incinta;

- exfiltratii de ape uzate din reteaua de canalizare ape uzate menajere si tehnologice;

- pierderi posibile de combustibili si alte lichide de motor de la mijloacele auto ce deservesc ferma (la popularea si depopularea halelor, alimentarea silozurilor cu furaje,preluarea deseurilor,etc.).

Pe langa sursele directe, in subteran pot activa si surse indirecte care nu sunt legate de activitatea desfasurata pe amplasament dar pot influenta calitatea apei subterane prin transferul de poluanti din cadrul altor utilizari ale terenurilor, respectiv fertilizare irationala in cadrul lucrarilor agricole , atat cu produse chimice cat si fertilizatori naturali (dejectii animaliere).

Avand in vedere faptul ca in jurul fermei se desfasoara preponderent activitati agricole este posibil ca pe parcursul monitorizarii calitatii apelor subterane, variatiile indicatorului nitrati sa nu fie legate exclusiv  de activitatea de pe amplasament.

Emisiile din apele uzate, din asternutul de crestere epuizat si dejectii, contin: azot, fosfor, substante organice, nitriti, amoniu (NH4), potasiu, microorganisme si metale.

Produsele farmaceutice utilizate la tratamentul pasarilor pot ajunge in dejectii si pot cauza efecte de lunga durata cand sunt utilizate ca fertilizant.

Imprastierea pe terenuri a dejectiilor (dejectii de pasare+asternut de crestere epuizat) este activitatea responsabila pentru numerosii poluanti in sol. Dejectiile pot constitui un bun fertilizator, dar daca sunt aplicate in exces fata de necesarul solului si a recoltelor, devin o sursa majora de emisii poluante.

Avand in vedere cele afirmate mai sus sunt necesare unele clarificari:

Dejectiile de pasare generate in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu sunt depozitate temporar pe amplasament in spatiu special amenajat in conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole, de unde sunt preluate de societati comerciale-detinatori de terenuri agricole, pe baza de contract pentru a fi utilizat ca fertilizant organic.

Beneficiarii de material organic fertilizant, vor fi atentionati sa actioneze in conformitate cu cerintele de protejare a mediului acvatic impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. Acestia vor fi obligati sa intreprinda demersurile legale necesare pentru efectuarea acestor lucrari, pe baza Planului de fertilizare aprobat de catre autoritatile agricole si de gospodarire a apelor.

In activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza o serie de tehnici tip BAT (a se vedea Anexa 1- BAT 15) pentru reducerea emisiilor de poluanti in sol.

- Poluanti de natura biologica

In cazul aplicarii dejectiilor in stare proaspata, direct pe sol, se poate produce si o poluare biologica a solului. Aceasta este caracterizata prin imprastierea pe sol odata cu diversele reziduuri, a germenilor patogeni. Supravietuire pe sol a acestora este variabila si depinde atat de specia microbiana cat si de calitatile solului si de conditiile meteo-climatice. Indicatorii poluarii biologice ai solului sunt reprezentati de o serie de germeni a caror prezenta si numar indica gradul de poluare.

Pe amplasamentul fermei nu se pune problema unei poluari biologice care ar rezulta in urma desfasurarii activitatilor.

In functionarea fermei pot apare insa situatii exceptionale cum ar fi:

- aparitia unor epizotii (epidemia la animale);

- aparitia de zoonoze (boala infectioasa sau parazitara la animale, transmisibila la om).

Bolile pasarilor cuprinse in Ordinul nr. 156/1999 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anuntarea, declararea si notificarea unor boli transmisibile ale animalelor, sunt:

- Lista A: pesta aviara (face obiectul notificarii veterinarea oficiale internationale);

- Lista B: boli transmisibile ale animalelor cu notificare interna obligatorie si imediata: bursita infectioasa, boala lui Marek, tifoza aviara, bronsita aviara infectioasa, laringotraheita infectioasa aviara, holera aviara, paratifoza aviara, difterovariola aviara, encefalomielita infectioasa aviara, coriza infectioasa, hepatita virotica aviara, boala lui Derszy.

In aceste situatii se aplica prevederile Normelor sanitar veterinare in vigoare. Se va interzice exportul dejectiilor in afara fermei iar cadavrele de pasari vor fi transportate si incinerate conform reglementarilor in vigoare si numai sub supravegherea medicului de ferma si a reprezentantilor DSV.

Tehnologia de crestere intensiva a pasarilor in hale pe asternut permanent prezinta riscul ca prin sistemele de ventilatie sa fie eliminati bioaerosoli care au un rol important in raspandirea bolilor. Tipul si tehnicile de hranire pot influenta concentratia emisiei bioaerosoli. In cazul Fermei de pasari pentru reproductie M.Kogalniceanu, managementul nutritional aplicat si conditiile de biosecuritate pot duce la diminuarea semnificativa a riscului raspandirii bolilor prin aerosoli. Curatarea regulata a echipamentelor si a halelor in perioadele de vid sanitar impiedica aderentele de dejectii si furaj pe echipamente si deci dezvoltarea de microorganisme patogene. Acest regim este asigurat pe principiul “totul plin-totul gol” urmat de o curatare si o dezinfectie atenta.

V. Zgomotul

Zgomotele caracteristice procesului de crestere intensiva a pasarilor de curte sunt cele produse de:

- sistemele de exhaustare a aerului din halele de crestere;

- zgomotul produs de mijloacele auto pentru transportul pasarilor,dejectiilor, in timpul operatiunilor de populare/depopulare hale si in perioada vidului sanitar, precum si pentru transportul furajelor;

- de la efectivul de pasari, in principal la incarcarea si descarcarea acestuia;

- din activitatea umana din ferma.

In ceea ce priveste nivelul zgomotului, acesta poate fi tinut sub valorile limita (de zi si de noapte) stabilite prin legislatia in vigoare printr-un management riguros al activitatilor care implica evitarea popularii/depopularii halelor in week-end, sarbatori legale sau noaptea. Se urmareste folosirea utilajelor si instalatiilor performante care sa asigure respectarea normelor UE in privinta nivelului de zgomot maxim emis in timpul functionarii.

In activitatea desfasurata pe amplasament se utilizeaza o serie de tehnici tip BAT (a se vedea Anexa 1- BAT 9 si BAT 10) pentru reducerea zgomotului.

6. INTERPRETAREA REZULTATELOR ANALIZELOR PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU PE AMPLASAMENT

Principalele elemente luate in considerare in procesul de apreciere a starii calitatii mediului din zona amplasamentului si imediata vecinatate a acestuia sunt urmatoarele:

- Dotarile si activitatile desfasurate in cadrul obiectivului se conformeaza cerintelor BAT stabilite conform Deciziei UE 302/2017.

- Utilizarea apei din sursa subterana, corelat cu volumele necesare nu este de natura sa influenteze hidrogeologia zonei;

- Folosinta anterioara a terenului – ferma avicola.

Luind in considerare tehnologia utilizata in activitatea de crestere a pasarilor de reproductie rase grele pe amplasamentul analizat, de catre operatorul SC AAYLEX ONE S.A. respectiv in hale de crestere, pe asternut de rumegus si paie, la sol  precum si dotarile fermei , prezentate in capitolele anterioare, au fost identificate urmatoarele aspecte care conduc implicit la minimizarea impactului activitatii asupra factorilor de mediu:

- Tehnologia de crestere la sol coroborata cu gestionarea corespunzatoare a tipului/cantitatii de hrana pentru pasari si asigurarea unui microclimat optim in halele de crestere  prin intermediul unui sistem complet automatizat conduc la nivele scazute de NH3 , N2O, CO2  si pulberi  in hale.

- Utilizarea sistemelor moderne de adapare, prin picurare, permite minimizarea pierderilor de apa si mentinerea consumului in limitele agreeate de BAT(BREF).

- Reducerea cantitatilor de apa utilizate in perioada de igienizare a halelor prin utilizarea aparatelor de spalat cu jet de aer.

- Utilizarea pentru depozitarea dejectiilor a unei platforme betonate cu panta si sistem de preluare a levigatului (rigola cu basa si bazin vidanjabil), inconjurata perimetral cu parapet de cca.1 m inaltime, minimizeaza posibilitatea poluarii solului/subsolului/panzei freatice prin scurgeri necontrolate si infiltrari.

Interpretarea datelor de monitorizare a factorilor de mediu din anii anteriori, sunt prezentate mai jos.

Factor de mediu SOL

Pentru analiza situatiei  recente de calitate a solului, s-au utilizat rezultatele analizelor efectuate in anul 2023, prezentate in tabelul urmator:

Tab.nr. 12 – Analize privind situatia de calitate a solului

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valuare masurata (mg/kg s.u) | Limite normale conform Ordin 756/1997 | Prag de alerta pt soluri mai putin sensibile conf. Ordin 756/1997 | Prag de interventie pt. soluri mai putin sensibile conf. Ordin 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 (referinta) | 2023 |  |  |  |
| P1 (la 5 cm) | pH la 21.8°C | 8,56 | 6,8 | - | - | - |
|  | Cu | 49 | 11,4 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 89 | 46,2 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 26 | ˂59,4 | - | 1.000 | 2.000 |
| P11 (la 30 cm) | pH la 21.8°C | 8,40 | 7,4 | - | - | - |
|  | Cu | 45 | 9,69 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 164 | 39,9 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 28 | ˂59,4 | - | 1.000 | 2.000 |
| P2 (la 5 cm) | pH la 21.8°C | 8,54 | 7,1 | - | - | - |
|  | Cu | 49 | 8,98 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 119 | 38,5 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 25 | ˂59,4 | - | 1.000 | 2.000 |
| P21(la 30 cm) | pH la 21.8°C | 8,60 | 6,9 | - | - | - |
|  | Cu | 43 | 7,44 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 130 | 32,2 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 45 | ˂59,4 | - | 1.000 | 2.000 |

Valorile pentru indicatorii Cu si Zn in probele analizate in cursul anului 2015 , depaseau limitele normale conform Ordin 756/1997 dar se situau sub pragul de alerta pentru sol mai putin sensibil, cum este considerat cel de pe amplasament.

Se poate observa cu usurinta o scadere a valorilor tuturor indicatorilor analizati la cele patru probe recoltate, fata de probele martor (anul 2015). Mai mult, valorile pentru indicatorii Cu si Zn in probele analizate in cursul anului 2023 se situeaza sub limitele normale conform Ordin 756/1997.

Factor de mediu APA

Calitatea apei subterane

Conform cerintelor Autorizatiei integrate de mediu nr. 2 din 28.03.2016, pentru urmarirea influentei activitatilor fermei avicole asupra starii calitative a apelor freatice subterane, se monitorizeaza calitatea apei prelevate din forajele de observatie: F2 situat in amonte fata de platforma de depozitare a dejectiilor, respectiv F1 si F3 situate in aval, pe directia de curgere a apei din panza freatica, cu frecventa – semestriala.

Pentru urmarirea evolutiei in timp a calitatii freaticului, in tabelul urmator se prezinta rezultatele monitorizarii din anii 2022 si 2023 conform Rapoartelor anuale de mediu pentru anii respectivi. Valorile indicatorilor de calitate se compara cu valorile de referinta, respectiv valorile determinate in setul de analize realizate in anul 2015, conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Prin autorizatia de gospodarire a apelor nr. 99 din 01.07.2022 s-a solicitat, in plus fata de indicatorii mentionati in autorizatia integrata de mediu, analiza indicatorului sulfati ( SO4), motiv pentru care buletinele de analize pentru anul 2023 contin si monitorizarea acestui indicator. Astfel, pentru monitorizarile ulterioare, putem considera drept valori de referinta pentru indicatorul sulfuri, valorile inregistrate in semestrul II -2022.

Tab.nr.13 – Rezultate analize pentru ape subterane (2022 si 2023)

| Locul de prelevare | Indicatorul analizat | Valoare de referinta Anul 2015 mg/l- mgO2/l | Valoare masurata Anul 2022 mg/l- mgO2/l | Valoare masurata Anul 2023 mg/l- mgO2/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMESTRUL I |
| F1- foraj de observatie cu H=28 m | pH | 7,15 | 7,0 | 6,9 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 19,3 | 19,0 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
|  | CCOMn | 1,7 | 1,16 | 1,6 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | 0,2 | <0,064 | 0,170 |
|  | Sulfati (SO4) | 120 | - | 108 |
| F2 - foraj de observatie cu H=32 m | pH | 7 | 6,9 | 6,7 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 17,1 | 20 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
|  | CCOMn | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 | <0,064 | <0,064 |
|  | Sulfati (SO4) | 97 | - | 92 |
| F3- foraj de observatie cu H=31 m | pH | 7,44 | 7,2 | 7,1 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 6 | 17 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
|  | CCOMn | 1,5 | 0,9 | 1,4 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 | <0,064 | <0,064 |
|  | Sulfati (SO4) | 117 | - | 111 |
| SEMESTRUL II |
| F1- foraj de observatie cu H=28 m | pH | 7,15 | 7,0 | 7,1 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 21 | 6,5 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
|  | CCOMn | 1,7 | 1,3 | 1,5 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | 0,2 | <2,0 | <0,064 |
|  | Sulfati (SO4) | 120 | 120 | 112 |
| F2 - foraj de observatie cu H=32 m | pH | 7 | 6,9 | 6,9 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 19 | 6,3 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
|  | CCOMn | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 | <0,064 | 0,096 |
|  | Sulfati (SO4) | 97 | 97 | 98 |
| F3- foraj de observatie cu H=31 m | pH | 7,44 | 7,3 | 7,3 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 22 | 6,7 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <2,0 | <2,0 |
|  | CCOMn | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 | <0,064 | 0,094 |
|  | Sulfati (SO4) | 117 | 117 | 104 |

Rezultatele analizelor pentru apele subterane evidentiaza valori sub valorile de referinta , la toti indicatorii analizati  in probele de apa prelevata din toate cele trei foraje de observatie ceea ce conduce la concluzia ca sursa poluarii nu este platforma de dejectii, respectiv impactul depozitarii dejectiilor pe platforma betonata, asupra freaticului, este nesemnificativ.

Calitatea apelor uzate tehnologice evacuate in reteaua de canalizare

Valorile tuturor indicatorilor analizati in cursul anilor 2021 -2023 din probele de apa uzata prelevate , s-au incadrat sub limitele admisibile stabilite de NTPA 002/2002.

Tab.nr.14 - Rezultatele analizelor pentru apele uzate tehnologice

| Sursa genera-toare | Natura apei | Punct evacuare/preleva-re ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | Valori maxim adm. (mg/l) | Valori masurate 2021 (mg/l) | Valori masurate 2022 (mg/l) | Valori masurate 2023 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spalare hale de crestere pasari; | Ape uzate tehnolo-gice | Camin /filtru retinere grosiere de la hale | pH (UpH) | 6,5-8,5 | 7,8 | 7,3 | 7,1 |
|  |  |  | Materii totale in suspensie (MTS) | 350 | 6 | 34 | 33 |
|  |  |  | Consum biochimic de oxygen la 5 zile (CBO5) | 300 | 3,2 | 22 | 25 |
|  |  |  | Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | 500 | <30 | 86 | 107 |
|  |  |  | Azot amoniacal (NH4+) | 30 | <0,1 | 4,79 | - |
|  |  |  | Fosfor total (P) | 5 | 0,08 | 4,25 | - |
|  |  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | 25 | 0,5 | 0,73 | - |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 30 | <20 | <20 | - |

Se urmareste in mod expres nivelul indicatorilor azot amoniacal si fosfor total din apele uzate tehnologice. Un nivel ridicat, peste limitele admisibile, indica un nivel ridicat de azot, respectiv de fosfor prezent in dejectiile pasarilor. Drept urmare, se va impune adoptarea unei tehnici suplimentare de reducere a azotului/fosforului excretat, in conformitate cu subcap. 4.10.1/4.10.2 Tehnici de reducere a emisiilor de azot/fosfor excretat (DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor).

Factor de mediu AER

Sursele de emisii dirijate in aer de pe amplasamentul  Fermei de pasari  pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu o reprezinta cele doua centrale termice pe gaze naturale de la filtrele sanitare si cele doua incineratoare.

Prin autorizatia integrata de mediu s-a solicitat monitorizarea emisiilor de la centralele termice si de la incineratoare, cu frecventa anuala.

Monitorizarea acestor emisii in aer realizate in cursul anului 2023  sunt prezentate in tabelul de mai jos.

| Sursa | Tip combustibil | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MK1 |
| CT Filtu sanitar | Gaze naturale | Pulberi | 5 | 2,49 |
|  |  | CO | 100 | 30,5 |
|  |  | SO2 | 35 | <2,86 |
|  |  | NOx | 350 | 216 |
| Cos dispersie incinerator | Gaze naturale | Pulberi | 5 | 1,42 |
|  |  | CO | 100 | 7,5 |
|  |  | SO2 | 35 | <2,86 |
|  |  | NOx | 350 | 134 |
|  |  | TOC | 5 | 2,87 |
| MK2 |
| CT Filtu sanitar | Gaze naturale | Pulberi | 5 | 2,51 |
|  |  | CO | 100 | 25,8 |
|  |  | SO2 | 35 | <2,86 |
|  |  | NOx | 350 | 210 |
| Cos dispersie incinerator | Gaze naturale | Pulberi | 5 | 1,36 |
|  |  | CO | 100 | 28,9 |
|  |  | SO2 | 35 | <2,86 |
|  |  | NOx | 350 | 145 |
|  |  | TOC | 5 | 2,60 |

Se observa ca emisiile in atmosfera provenite din arderea combustibilului gazos atat in centralele termice cat si in incineratoare s-au situat sub pragurile impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, la indicatorii stabiliti prin autorizatia integrata de mediu nr.2 din 28.03.2016.

Calitatea aerului (miros)

In anul 2023 nu au fost inregistrate reclamatii privind mirosul dezagreabil provenit din activitatile fermei astfel ca nu s-au realizat masuratori privind concentratia de amoniac in aerul zonelor sensibile.

Activitatea principala din cadrul exploatatiei comerciale de pasari cu profil de crestere a puilor pentru reproductie rase grele se incadreaza in Anexa nr.I la Protocolul privind Registrul poluantilor emisi si transferati din 21.05.2003, adoptat prin Legea nr.112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluantilor emisi si transferati, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 si semnat de Romania la Kiev la 21 mai 2003, la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, la pct.7- Cresterea intensiva a septelului si acvacultura, litera a) Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor (i) Cu 40.000 de locuri pentru pasari.

Emisia anuala de amoniac in aer rezultata din managementul dejectiilor in etapele de adapostire si de depozitare, estimate cu ajutorul formulelor  pentru Nivelul 2 de calcul (Tier 2) din Ghidul EMEP/EEA versiunea 2019, depaseste valoarea prag prevazuta in Anexa nr.II la actul normativ mai sus mentionat si anume de 10.000 kg/an, conform RAM-urilor si raportarilor EPRTR anuale.

7. TEHNICI APLICATE DE SOCIETATE PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE BAT PENTRU ACTIVITATE

Analiza comparativa pentru activitatea desfasurata in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu, operator S.C. AAYLEX ONE S.A.  si cele mai bune tehnici disponibile conform DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, este prezentata in ANEXA 1 la Raportul de amplasament – Analiza comparativa BAT.

8.  CONCLUZII SI RECOMANDARI

Aplicarea unui management nutritional riguros in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu -operator SC AAYLEX ONE SA, este cea mai importanta masura preventiva de reducere a poluarii, prin limitarea intrarii in exces a nutrientilor si/sau imbunatatirea  eficientei utilizarii nutrientului de catre pui cu conditia obtinerii unui echilibru optim intre rata de crestere si potentialele probleme legate de conditia pasarilor.

Astfel, aplicarea hranirii in faze la pasarile pentru reproductie rase grele, conduce la o reducere in  excretie a nutrientelor: azot si fosfor (de ex. o reducere de cca.15 - 35 % in N excretat). Nivelele reduse, contribuie implicit la o reducere a emisiilor in aer din hale si a celor rezultate din depozitarea dejectiilor. In acelasi timp, se reduce consumul de apa si volumul dejectiilor.

Utilizarea instalatiilor de incalzire, atat pentru halele de crestere cat si pentru pavilionul administrativ, ce functioneaza pe baza de gaze naturale - combustibil cu grad redus de poluare dar si dotarea halelor cu instalatii/utilaje noi, performante, cu niveluri reduse in ceea ce priveste consumurile energetice, constituie factori esentiali privind eficienta energetica in ansamblu a obiectivului, cu consecinte pozitive, directe si indirecte asupra factorilor de mediu.

Avand in vedere ca toate halele de crestere au dotarile conforme cu recomandarile BAT (BREF), recomandarile prezente vizeaza in special managementul activitatii, in sectoarele in care o buna gestionare poate conduce la minimizarea aparitiei riscurilor pentru calitatea factorilor de mediu in zona de influenta.

Pentru factorul de mediu AER:

- interdictia depozitarii exterioare a dejectiilor sau furajelor in spatii deschise, neamenajate;

- prevenirea umezirii asternutului in hale prin inspectii zilnice ale instalatiilor de adapare;

- se propune monitorizarea anuala a emisiilor de amoniac prin estimare prin utilizarea factorilor de emisie (BAT 25,pct.c);

- se propune monitorizarea anuala pulberilor prin estimare prin utilizarea factorilor de emisie (BAT 27,pct.b);

- conform BAT 26 se recomanda monitorizarea emisiilor de mirosuri in aer si intocmirea Planul de management al mirosurilor in ferma, in cazul unor reclamatii privind mirosuri dezagreabile generate de activitatile din ferma.

Pentru factorul de mediu APA:

- sustinerea unui sistem de management adecvat pentru utilizarea apei din sursa si evacuarea apelor uzate;

- asigurarea unui management adecvat al dejectiilor si a furajului in ferma;

- decolmatarea si intretinerea corespunzatoare a canalelor pluviale;

- urmarirea indicatorului azot amoniacal in buletinele de analize ale apelor uzate tehnologice si luarea de masuri privind managementul nutritional in sensul scaderii cantitatii de azot excretat, in situatia in care se constata depasiri frecvente la acest indicator.

- mentinerea integritatii sistemului de canalizare prin introducerea unor proceduri de verificare periodica pentru eliminarea riscului de poluare a subsolului/panzei freatice;

Pentru factorul de mediu SOL/SUBSOL:

- gestiunea corespunzatoare  a dejectiilor pe amplasamentul fermei prin respectarea prevederilor din Planul de management al dejectiilor;

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate, depozitarea selectiva, pe fiecare tip de deseu si numai in spatiile special amenajate in acest scop cu respectarea prevederilor din Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie;

- intretinerea corespunzatoare a cailor de acces pentru autovehiculele ce deserves obiectivul obiectiv, astfel incat eventuale scurgeri de produse sa poata fi usor recuperate, eliminand riscul migrarii acestora pe sol.

- se face propunerea de monitorizare a excretiei de azot si fosfor total din dejectii, conform BAT 24, prin calculare prin utilizarea unui bilant masic al fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor (BAT 24,pct.a);

- pentru terenurile pe care se aplica dejectiile, beneficiarii vor respecta prevederile Codului de bune practici in agricultura.

Alte recomandari:

- Asigurarea unui program de intretinere si revizii periodice a echipamentelor si instalatiilor utilizate si a unui registru de evidenta a acestora.

- Identificarea si implementarea programelor de instruire pentru personalul angajat.

- Se vor stabili si aplica proceduri si criterii de selectie a furnizorilor pentru furaje, verificarea provenientei materiilor care intra in compozitia acestora, precum si a continutului de proteina bruta si Ptotal ; se va evita introducerea de metale grele pe aceasta cale in ferma;

# Footnotes

Conform Anexei V la Regulamentul UE nr. 528/2012.

Sursa : Planul de management actualizat (2021) al Fluviului Dunarea, Deltei Dunarii, Spatiului hidrografic Dobrogea si apelor costiere, fig.6.35 pag 322.

Sursa: https://harticiclul2.inundatii.ro/map@44.3697882,28.1145592,10z

# Text boxes

Mixare la 20 saptamani (cocosei+femele)

Oua embrionate destinate incubarii

Cadavre

Asternut epuizat

Frig. cadavre

(optional)

Neutralizare pe platforma de dejectii

Livrare spre incubator

Folosire ca ingrasamant organic

Hale puicute (cocosei)

-pui de 1 zi (MK1)

-puicute 15 saptamani transfer Cotorca (MK2)

Hale puicute

(femele)

-pui de 1 zi (MK1)

-puicute 15 saptamani transfer Cotorca (MK2)

Livrarea pasarilor catre abator dupa teminarea perioadei de exploatare

Neutralizare

Incinerare pe amplasament/

Inst. de biogaz apartinand tertilor

Melanj