AUTORIZATIE  INTEGRATA  DE  MEDIU

nr. 03 din 20.09.2016

actualizata cu nr.  0/00.06.2024

Operatorul instalatiei:  AAYLEX ONE  S.A.

Denumirea instalatiei: Ferma de pasari pentru reproductie rase grele

Amplasamentul instalatiei: sat Dorobantu, comuna Nicolae Balcescu, Ferma 16+18, judet Constanta.

Categoria de activitate conform:

- Anexa 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari  si completari

| Nr.crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6 a) | Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste 40.000 de locuri pentru pasari de curte | 3B4gii – Broiler* 3B4gi – gaini ouatoare* | 10 09 08 – Broiler* 10 09 07 – gaini ouatoare* |

* Ghidul comun EMEP /EEA privind inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera (2019)

- Clasificarea activitatilor din economia nationala - Cod CAEN (rev.2)

0147 - Cresterea pasarilor

3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

4623 – Comert cu ridicata al animalelor vii

8129 – Alte activitati de curatenie

- Anexa I la Regulamentul (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati.

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7 (a)(i) | Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor, cu 40000 locuri pentru pasari. |

Emisa de: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Prezenta autorizatie integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform art.16 (21), din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul in care Operatorul instalatiei solicita aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia pe care acesta o detine. In cazul in care autorizatia a fost revizuita, termenul de 60 de zile se va calcula in functie de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia initiala.

Decizia motivata a APM Constanta, de respingere a vizei anuale, atrage dupa sine pierderea valabilitatii autorizatiei integrate de mediu, conform prevederilor art.6(6) din Anexa la Ordinul MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu şi autorizatiei integrate de mediu, cu modificari si completari..

Nici o modificare a activitatii sau reconstructie pe amplasament care afecteaza activitatea I.E.D. sau orice parte a activitatii, ce va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste: natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fara notificarea si fara acordul prealabil scris al A.P.M. Constanta.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                                     ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF                                                                           Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Consilier  Virginia MARIN

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activitatii ..................................................... | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal ....................................................................................................... | 5 |
|  |  | Categoria de activitate........................................................................................ | 9 |
|  |  | Documentatia solicitarii .................................................................................... | 9 |
|  | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Managementul activitatii .................................................................................. Responsabilitati...................................................................................................... A Actiuni de control ............................................................................................... Constientizare si instruire.................................................................................. Raportari............................................................................................................. Notificarea autoritatilor..................................................................................... | 10 11 11 12 12 12 |
|  |  | Materii prime si auxiliare................................................................................... | 13 |
|  |  | Apa, energie, combustibili.................................................................................. | 15 |
|  | 7.1 | Apa ...................................................................................................................... | 15 |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apa ............................................................................................ | 15 |
|  | 7.1.2 | Evacuarea apelor uzate...................................................................................... | 16 |
|  | 7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor ...................................................... | 17 |
|  | 7.3 | Combustibili........................................................................................................ | 19 |
|  |  | Descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | 20 |
|  | 8.1 | Descrierea amplasamentului............................................................................ | 20 |
|  | 8.2 8.3 | Instalatii si dotari existente pe amplasament................................................... Descrierea principalelor activitati si procese.................................................. | 21 28 |
|  |  | Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu....... 35 |  |
|  | 9.1 | Emisii in AER...................................................................................................... | 36 |
|  | 9.2 9.3 | Emisii in APA ………………………………………………………………..... Emisii in SOL,APE SUBTERANE................................................................... | 39 40 |
|  |  | Concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot …………………………………………………………................... | 43 |
|  | 10.1 | AER ..................................................................................................................... | 43 |
|  | 10.1.1 | Emisii in aer si mirosuri .................................................................................... | 43 |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice din surse dirijate rezultate din activitate……………..... | 43 |
|  | 10.1.3 10.1.4 | Valori limita de emisie ....................................................................................... Calitatea aerului.................................................................................................. | 43 44 |
|  | 10.2 | Emisii in APA ..................................................................................................... | 44 |
|  | 10.2.1 | Valori limita pentru indicatorii de calitate a apelor uzate………………….. | 44 |
|  | 10.2.2 | Concentratii maxim admise pentru apa subterana......................................... | 45 |
|  | 10.3 | Emisii in SOL …………………………………………………………………. | 45 |
|  | 10.4 | Zgomot …………………………………………………………………............ | 46 |
|  |  | Gestiunea deseurilor ………………………………………………….............. | 46 |
|  | 11.1 | Deseuri produse, colectate, stocate temporar ………………………….......... | 46 |
|  | 12.1 12.2 12.3 | Interventia rapida. Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta. Siguranta instalatiei …………………………..………………………............ Mod aplicare SEVESO...................................................................................... Situatii de urgenta.......................................................................................... Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta................................................. | 53 53 5354 |
|  |  | Monitorizarea activitatii …………………………………………………....... | 55 |
|  | 13.1 | Generalitati..............................………………………………………................ | 56 |
|  | 13.2 | Puncte de monitorizare...........................…………………………………....... | 56 |
|  | 13.3 | Monitorizarea factorului de mediu AER – azot …………………………….. | 56 |
|  | 13.4 13.5 | Monitorizarea factorului de mediu AER …………………………………… Monitorizarea factorului de mediu APA …………......................................... | 57 59 |
|  | 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 | Monitorizarea SOL/SUBSOL….…………………………………………...... Monitorizarea deseurilor …………………………………………………… Monitorizarea zgomotului.................................................................................. Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase................... Monitorizare tehnologica…………………………………………………… Monitorizare post inchidere………………………………………………….. | 61 62 62 63 63 63 |
|  | 14.1 14.2 | Raportari la autoritatea de mediu si periodicitatea acestora ……………… Generalitati.......................................................................................................... Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti EPER).Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR)................ Raportul anual de mediu.................................................................................... | 63 63 64 |
|  |  | Obligatiile titularului activitatii ……………………………………………… | 68 |
|  |  | Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor ............... | 71 |
|  |  | Glosar de termeni ……………………………………………………………... | 72 |
| Anexa I | Planuri de incadrare in zona si de amplasament ............................................ | 75 |
| Anexa II | Modelul raportului anual de mediu (RAM)................................................. | 76 |

1.	DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: S.C. AAYLEX ONE S.A.

Sediul social : mun. Buzau, DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), judetul Buzau

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J10/1501/2021

CUI: 45303187

Certificat de inregistrare: B4325222, emis in data de 03.12.2021

Date de contact ale societatii:

- Telefon: +40 238 401 900; 0722 134689

- E-mail: secretariat@aaylexprod.ro

2.	TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. AAYLEX ONE S.A. cu punctul de lucru in satul Dorobantu, com. Nicolae Balcescu, Ferma 16+18, judet Constanta, inregistrata la APM Constanta cu nr. 13537 din 28.12.2023,

- in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru actualizarea Autorizatiei integrate de mediu nr. 03 din 20.09.2016, transferata cu deciziile nr. 3/23.07.2021 si nr. 4/14.12.2021;

- in urma evaluarii conditiilor de operare şi a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu completarile și modificarile ulterioare;

- in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare;

- in baza Ordinului nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile şi completarile ulterioare;

- in baza Ordinului MAPM nr.36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- in baza Deciziei de aplicare UE 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensiva a pasarilor de curte și a porcilor;

- in baza Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere;

- in baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi functionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Padurilor;

- in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului şi a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia.

Cu respectarea cerintelor legale prevazute de:

      - Ordinul nr.1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Hotarârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenta  deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata prin Hot. Guv. 210/28.02.2007( M.O. 187/19.03.2007),  raportat la Catalogul European al deşeurilor amendata de decizia 2001/119 a U.E.;

- OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- H.G. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 si prin H.G. 210/28.02.2007 ;

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emişi şi Transferati şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotarârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informatia privind mediul;

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificarile şi completarile ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulament (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificari si completari;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind raspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor şi serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora;

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificata şi completata prin Legea nr. 311/28.06.2004 (M.O. nr. 582/30.06.2004);

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista nationala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului european si al  Consiliului din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala și produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala);

- Ordonanta Guvernului 24/2016 (M.Of. 664/30.08.2016), privind organizarea şi desfaşurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul 942/2016 al MMAP privind aprobarea Codului de bune practici in ferma;

- Ordinul comun nr. 333/165/2021 al MMAP si MADR privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

- Ordinul nr.242/2005 al MMGA si MAPDR pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zonele vulnerabile si potential vulnerabile la poluare cu nitrati;

- Document de Referinta (BREF) asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru cresterea intensiva a pasarilor si porcilor editia: februarie 2017, in conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate şi nu va depaşi cerintele legislatiei de mediu din România, armonizata legislatiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizatii,

se emite:

AUTORIZATIE  INTEGRATA  DE  MEDIU

nr. 03 din 20.09.2016

actualizata cu nr. 00/00.06.2024

Pentru functionarea instalatiei: Ferma de pasari pentru reproductie rase grele

Amplasamentul instalatiei: sat Dorobantu, com. Nicolae Balcescu, Ferma 16+18, judet Constanta

Operator:  AAYLEX ONE S.A.

Motivul actualizarii autorizatiei integrate de mediu:  verificarea conformării activității cu prevederile: Concluziile privind Cele mai bune tehnici disponbile (BAT) referitoare la creșterea în sistem intensiv a păsărilor de curte și a porcilor” anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consililului pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

Autorizatia  include conditiile necesare pentru a asigura ca:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut la o stare satisfacatoare;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a resurselor naturale si a energiei.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz.

Reexaminarea si actualizarea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in urmatoarele situatii:

- poluarea cauzata de instalatie, necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

- schimbari substantiale si/sau extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducere de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare;

- emiterea unor noi reglementari legale;

- modificarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizatiei.

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie,  operatorul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului, revine in intregime operatorului instalatiei.

Prezenta autorizatie nu exonereaza de raspundere operatorul instalatiei in cazul producerii unor accidente, in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre autoritatile de mediu.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata și completata prin Legea nr. 262/2007.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate in instalatie, aflate sub controlul operatorului, de la receptia materiilor prime si materialelor auxiliare pe amplasament pana la expedierea produselor finite.

Activitate : cresterea pasarilor pentru reproductie rase grele.

Capacitatea proiectata a instalatiei/activitatii:

Tineret (Puicute):

12 x 6.500 locuri = 78.000 locuri

Gaini pentru reproductie adulte:

12 x 6.229 locuri ≈ 74.750 locuri din care 65.000 gaini si 9.750 cocosi

Numar total de oua produse : 9.123.786 buc.

# 4.   DOCUMENTATIA  SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere privind depunerea solicitarii de actualizare  a autorizatiei integrate de mediu, intocmita de  societatea AAYLEX ONE S.A., cu sediul social in mun. Buzau, DN 2B KM 9+270 – KM 9+527 (partea stanga), judetul Buzau, inregistrata la  A.P.M. Constanta cu nr. 13537 din 28.12.2023;

- Anunt public privind depunerea solicitarii de actualizare a autorizatiei integrate de mediu, publicat on-line  in “Ziua de Constanta”  in data de 20.12.2023;

- Formular de solicitare si Raport de amplasament elaborat de CRISTINA ADRIANA ARMEANU I.I. - inregistrata la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU 1998-Certificat de Atestare Seria RGX nr. 245/31.05.2022;

- Proces Verbal de verificare  amplasamentului nr. 319 din 05.02.2024;

- Certificat de inregistrare seria B nr. 4325222;

- Certificate constatator emis in baza Legii nr. 359/2004 la data de 13.12.2021;

- Actul constitutiv al societatii AAYLEX ONE S.A.;

- Plan de situatie;

- Plan de incadrare in zona;

- Autorizatia de Gospodarire a apelor nr. 100 din 01.07.2022, valabila pana la data de 30.06.2025, emisa de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral;

- Autorizatie sanitar – veterinara nr. 512/14.12.2021 emisa de ANSVSA – DSVSA Constanta pentru activitatea – crestere pasari – gaini reproductie rase grele;

- Certificat de inregistrare sanitar-veterinara nr. 816/20.12.2021 emis de ANSVSA – DSVSA Constanta pentru activitatea de DDD in cadrul fermei;

- Autorizatie sanitar – veterinara nr. RO-CT-013-INCP/2-15.12.2021 emisa de ANSVSA – DSVSA Constanta pentru activitatea – incinerare SNCU categoria 2;

- Contract de prestari servicii nr. 131/02.09.2022, incheiat cu VIVANI SALUBRITATE S.A. pentru preluare deseuri (tesuturi animale, ambalaje de materiale plastice, cenusi de ardere si zguri); act aditional nr. 4/25.08.2023;

- Contract de prestari servicii vidanjare nr. 127/26.09.2023 incheiat cu ASUS SERVICE S.R.L.;

- Contract de vanzare – cumparare ingrasaminte naturale nr. 8557/19.12.2022 incheiat cu UNIGRAINS TRADING S.R.L.;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a UAT comuna Nicolae Balcescu nr. 186/05.05.2022 incheiat cu SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE;

- Contract de prestari servicii de colectare, transport si eliminare finnala deseuri periculoase/nepericuloase medical – veterinare nr. 2542/21.03.2022 incheiat cu ACTIS DISTRIBUTION S.R.L.;

- Contract nr. 636/28/03.2022 incheiat cu MSD COM S.R.L. pentru preluare deseuri metalice si nemetalice;

- Protocol de colaborare nr. 9903/11.04.2022 incheiat cu Asociatia RECOLAMP;

- Fise cu date  de securitate;

- Anunt public privind  decizia de emitere a AIM revizuite, publicat  in.ziarul” Cuget Liber  ” din data de 15.12.2022.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Din punct de vedere al protectiei mediului, operatorul are implementat in ferma un sistem de management de mediu nestandardizat, activitatea desfasurandu-se in ferma dupa regulamente proprii.

# Potrivit celor mai bune tehnici disponibile vor fi asigurate:

# programe de educatie si instruire a personalului, instruirile efectuate consemnandu-se in fisele de instruire ale angajatilor;

# cunoasterea si aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice activitatii de zootehnie); documente scrise privind abilitatile si competentele necesare pentru posturile cheie (fisele posturilor);

# instruiri (cursuri, sedinte operative) pentru constientizarea personalului asupra implicatiilor reglementarii date de autorizatia integrata de mediu pentru activitatea societatii, a efectelor asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale a instalatiilor, constientizarea necesitatii de a raporta orice abatere de la conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu;

# programe preventive de intretinere pentru echipamentele si instalatiile relevante;

# metode de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie;

# pastrarea inregistrarilor consumului de apa si energie, a cantitatilor de hrana pentru pasari si a deseurilor generate;

# detinerea unor proceduri de urgenta pentru interventia in cazul emisiilor neplanificate si incidentelor, plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului;

# proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare si care includ masuri pentru reducerea oricarui impact produs precum si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective.

5.1. Responsabilitati.

1. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

2. Operatorul instaltiei are obligatia de a realiza in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control.

3. In cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plateste”. Se vor respecta prevederile OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr.19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Operatorul va lua masuri de prevenire a poluarii accidentale si de limitare a consecintelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5. Operatorul trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in prezenta autorizatie. Registrele vor fi puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control, pentru verificari. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

5.2. Actiuni de control

1. Operatorul instalatiei are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Operatorul instalatiei va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare semnificativa asupra mediului.

3. Operatorul instalatiei va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Constientizare si instruire

1. Operatorul instalatiei trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de

pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Operatorul instalatiei are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

5.4. Raportari

1. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hârtie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Operatorul instalatiei va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.5. Notificarea autoritatilor

1. In cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta.

2. In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului Operatorul instalatiei are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Transmiterea se efectueaza prin fax. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu original.

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul instalatiei, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare:

| Nr. crt. | Materii prime/materiale/energie | Consumuri specifice 2022 (U.M./an) | Destinatie/utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pui de o zi (tineret de inlocuire) | 77.182 capete | Populare hale (1-7) |
| 2 | Pui de reproductie (adulte) | 74.750 capete | Populare hale |
| 2 | Furaje combinate | 2.471,026 to | Hrana pasari pentru reproductie |
| 3 | Apa potabila | 8.247 mc | Pentru adapare pasari, scop menajer, igienizare hale si apa de racire. |
| 4 | Dezinfectanti /detergenti biodegradabili | 7,9 to | Dezinfectia/igienizarea halelor dupa fiecare ciclu de crestere |
| 5 | Var hidratat | 0,35 to | Dezinfectie pereti hale |
| 6 | Asternut (coji de orez) | 135 to | Formarea patului absorbant |
| 7 | Vitamine/Vaccinuri | 0,164 to | Tratament si profilaxie boli |
| 8 | Energie electrica | 461.135 kWh | Hale de crestere- instalatii de iluminat,sist.furajare, adapare, ventilatie; |
| 9 | Motorina | 5,94 to | - alimentare electrogenerator si utilaje; |
| 10 | GPL | 582.706 mc | - energie termica pavilion administrativ/filtru sanitar si hale de crestere |

6.2 Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3 In cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate, certificate sanitar-veterinare, fise de siguranta intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 şi Regulamentului (EC) nr. 1272/2008. In cadrul fermei se vor utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

6.4 Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi stocate in conditii corespunzatoare clasei din care fac parte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.5 Operatorul instalatiei va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu recomandarile celor mai bune tehnici (Sectiunea 5.3.1 din BREF ILF), respectiv masurile preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti, in principal azot si fosfor, excretati de animale. Se vor avea in vedere:

- imbunatatirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteina bruta si fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rationala de substante pentru producerea cresterii, utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluarii aerului si solului;

- hranirea pe faze de crestere astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate functie de varsta si cerintele pasarilor.

6.6  Utilizarea materiilor prime si materialelor va urmari respectarea practicilor BAT in domeniu:

- analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei acestora;

- studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri care prevad modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului sa fie minim sau nul.

6.7  Orice modificare privind materiile prime si materialele folosite va fi notificata in scris autoritatii competente de mediu.

6.8. Conformarea cu prevederile BAT

6.8.1 Utilizarea materiilor prime și a materialelor auxiliare in cadrul instalatiei se realizează cu respectarea practicilor BAT în domeniu:

- realizarea controlului calității materiilor prime pe baza unor proceduri, care prevad modul de acțiune în caz de neconformității;

- folosirea materialelor ecologice pentru igienizare;

- materiile prime și materialele sunt însoțite de certificate de calitate și fișe tehnice de securitate, emise de furnizori;

- evidențierea lunară a consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare, analiza periodică a consumurilor realizate, în vederea stabilirii eficienței utilizării lor.

6.8.2 In vederea reducerii emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol rezultate din dejectiile puilor, in ceea ce priveste retetele de hranire utilizate in instalatie, operatorul S.C. AAYLEX ONE S.A. adopta urmatoarele tehnici, conform cerintelor BAT:

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 3 - Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. |
| a Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. | Toate retetele de furaj sunt intocmite conform cerintelor hibridului de crestere. Se respecta nivelul de aminoacizi digestibili si nu se depaseste nivelul de proteina recomandat. Nu se depaseste, astfel, cerinta hibridului de crestere in privinta continutului in proteina bruta ci din contra, aceasta se situeaza sub cerinta recomandata de cele mai multe ori cu 0.2 %-0.5% in functie si de perioada din an la care se face referire. | Conformare BAT 3 lit a),b),c),d). |
| b. Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. | Hranirea se face conform cerintelor hibridului de crestere pe faze conform varstei pe care o au pasarile. |  |
| c. Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteine brute | Adaugarea de AA sintetici se face intotdeauna conform unei retete astfel incat sa se asigure nivelul minim recomandat de producatorul de material genetic. Nu se face exces de AA .Acestia se dozeaza controlat, in functie de datele rezultate din programul de optimizare si se cantaresc cu cantare de mare precizie, in FNC, pentru a evita risipa, avand in vedere pretul lor ridicat. |  |
| d. Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat. | In toate retetele se utilizeaza aditivi furajeri Se folosesc diverse tipuri de enzime care ajuta la reducerea continutului de proteina si AA sintetici in furaje de ex.: xylanase , betaglucanase, amylase si protease. Hrana este apropiata de necesarul animalului in diferite etape de crestere,reducandu-se in acest mod excretia de nutrient din dejectii. |  |
| BAT 4 - Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. |
| a. Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. | Hranirea se face conform unei retete corespunzatoare varstei pasarilor si conform unei specificatii nutritionale primite de la furnizorul de material genetic, cu respectarea legislatiei EU. | Conformare BAT 4, lit.a) , b) si c). |
| b. Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc cantitatea totala de fosfor excretat (de exemplu fitaza). | Se folosesc enzime specifice, respectiv Fitaza, conform cerintelor hibridului si respectand recomandarile furnizorului de produse. De cca.3 ani se folosesc in loc de 500FTU, 1000FTU astfel incat, cantitatea de fosfati anorganici utilizati s-a redus la jumatate. |  |
| c. Utilizarea fosfatilor anorganici cu grad ridicat de digerare pentru inlocuirea partiala a surselor conventionale de fosfor din furaje. | In mod curent si specific pentru pasari, se folosesc fosfati anorganici, respectiv MCP (monocalcium phosphate), cu digestibilitate ridicata- 97 %. |  |

6.9. SUBSTANTELE SI AMESTECURILE CHIMICE UTILIZATE PE AMPLASAMENT

| Denumirea materiei prime, a substantei sau preparatului chimic | Utilizarea produsului chimic | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase (P/N) | Fraze de pericol |  |
| Produse de farmacie veterinara |
| Vaccinuri | In functie de varsta pasarilor si programul vaccinarilor | P |  | In camera inchisa, sub controlul medicului veterinar de ferma, in magazia de produse farmaceutice din cadrul Pavilionului administrativ/filtru sanitar . |
| Medicamente |  |  |  |  |
| Vitamine |  | N |  |  |
| Produse pentru curatenie si dezinfectie |
| DESOGERME SANICOCH | Dezinfectant (biocid Tip 3) | P | H302, H314, H317, H332, H334, H335, H400, H412. | Se achizitioneaza de la diversi furnizori autorizati, in functie de necesitati, nefacanduse stocuri pe amplasament. Depozitarea temporara se realizeaza in ambalajul original, in magazia din cadrul pavilionului administrativ. Se utilizeaza conform specificatiilor din fisele tehnice de securitate |
| CID 2000 sau alt acidifiant | Dezinfectat linie de adapare ( biocid Tip 5) | P | H315, H318 |  |
| CLORURA DE VAR | Dezinfectant (varuire/dezin-fectie) (biocid tip 3) | P | H272, H302, H314, H400 |  |
| Var hidratat | Dezinfetie pereti hale | P | H315, H318, H335 |  |
| FORMOL (formaldehida 375% metanol 10%) | Dezinfectant (biocid tip 22) | P | H301, H311,H331, H341,H350, H371 |  |
| SODA CAUSTICA | Dezinfectie hale (aplicat pe pardoseli) | P | H290, H314 |  |
| Combustibil |
| Motorina | Alimentare mijloace proprii de transport auto/utilaje | P | H226,H332, H315, H304, H373, H411 | Depozitat in doua rezervoare metalice cu V=3000 l fiecare. |
| GPL | Pentru asigurarea energiei termice si apa calda. | P | H220, H280, H340, H350 | Depozitat in 12 rezervoare cu V=5000 l fiecare. |

Substantele dezinfectante utilizate pentru dezinfectia halelor in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu sunt inregistrate in Registrul National al produselor biocide, actualizat pana la data de 01.04.2023, conform tabelului de mai jos:

Produse biocide:

| Nr.aviz | Denumire comerciala/ caracteristici | Produ-cator | Numele subst.active | Con-cen-tratie | Nr.CE | Nr.CAS | Grupa/Tip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948BIO/ 03/12.24 | DESOGERME SANICHOC (sinonim DESOGERME AGRICHOC) | Laboratoires A.C.I.,Franta | - Formaldehyde - Glutaral - Didecyldimethylammonium chloride - Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | 12 3 3,5 1 | 200-001-8 203-856-5 230-525-2 264-151-6 | 50-00-0 111-30-8 7173-51-5 63449-41-2 | 1/3 |
| 4604BIO/ 03/12.22 | CLORURA DE VAR | S.C. Chimcomplex SA Borzesti-Romania | Hipoclorit de calciu | 26,2 % | 231-908-7 | 7778-54-3 | 1/3 |
| 3915BIO/ 22/12.24 | FORMOL | The Dodge Company Ltd - Marea Britanie | Formaldehida (37%) Methanol 8-12% | 20,46% w/w, 216 mg/l | 200-001-8 | 50-00-0 | 4/22 |
| Nr. 1322BIO /05/12.24 | CID 2000 | Cid Lines, Belgia | - Hydrogen peroxide - Peracetic acid | 21 5,5 | 231-765-0 201-186-8 | 7722-84-1 79-21-0 | 1/5 |

6.9.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, pentru modificarea si aprobarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum și modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6.9.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

6.9.3  Operatorul va utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

Avand in vedere cantitatile de substante/preparate chimice periculoase utilizate in cadrul instalatiei, acesta nu intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, in care sunt implicate substante periculoase.

# 7. 	RESURSE: APa, ENERGIE

  - APA

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 100/01.06.2022, valabilă până la 28.02.2025, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Dobrogea Litoral.

    - Alimentarea cu apa

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar de catre personalul ce deserveste ferma si in scop tehnologic, pentru adaparea pasarilor si igienizarea halelor la terminarea ciclurilor de crestere, pentru stropit spatii verzi si ca rezerva de incendiu.

Sursa de apa: subteran, 2 puturi forate (F1 si F2):

Caracteristicile forajelor pentru alimentare cu apa:

| Nr.foraj | Adancime foraj (m) | Nivel hidrostatic (m) | Nivel hidrodinamic (m) | Debit instalat (l/s) | Diametru (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 39 | 4 | 9 | 3,33 | 311 |
| F2 | 37 | 4 | 10,2 | 3,05 | 311 |

Coordonatele STEREO 70 ale forajelor:

| Nr.foraj | X | Y |
| --- | --- | --- |
| F1 | 331078,846 | 763816,911 |
| F2 | 331207,152 | 763780,642 |

Instalatii de captare:

Forajele sunt echipate cu pompe tip WILO, avand urmatoarele caracteristici tehnice: Q=5/7 mc/h, H = 20/37 mCA, P =0,55 kW, n = 2855 rot./min.

Instalatii de inmagazinare si distributie a apei potabile:

- Rezervor de acumulare, bicompartimentat, semiingropat, construit din beton armat, cu o capacitate totala de 160 mc (2 x 80 mc).

- Pentru asigurarea presiunii, in reteaua de apa, se foloseste un grup de pompare tip hidrofor (cu vas de expansiune de 500 l), echipat cu doua pompe (tip CB 501) ce au urmatoarele caracteristici: Q= 8 mc/h; H= 42 mcA; P= 2× 1,5 KW.

- Conducta de aductiune a apei de la foraje la rezervor este metalica, are diametrul de 90 mm si lungimea de 65 m.

- Reteaua de distributie din ferma este din conducte OL cu Dn= 30- 50 mm si L= 800 m

Modul de folosire a apei

Volumele si debitele de de apa autorizate din subteran conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 100/01.07.2022, sunt urmatoarele:

Necesarul total de apa este de 17,47 mc/zi (mediu) si 22,3 mc/zi (maxim), iar cerinta totala de apa este de 19,24 mc/zi (mediu) – 7023 mc si 24,58 mc/zi (maxim) – 8972 mc.

Volumul minim de apa asigurat in sursa este de 19,5 mc/zi.

Functionarea este permanenta, 365 zile/an si 24 ore/zi, cu exceptia perioadelor de curatenie, dezinfectie si vid sanitar. Personal angajat: 35 persoane.

Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru singerea incendiilor este asigurata din rezervorul de inmagazinare a apei potabile. Volumul intangibil este de 40 mc si timpul de refacere a rezervei de apa dupa un incendiu este de 5 ore. Reteaua de incendiu este din conducte PEHD cu Dn = 90 mm. Pe retea sunt montati 18 hidranti interiori si 7 hidranti exteriori. In cadrul statiei de repompare este montata o pompa de incendiu ( 1+ 1 R) tip 2ME5k50C care are urmatoarele caracteristici: Q=20 mc/h , H=50,5 mcA, P=2x4 KW.

Conformarea cu recintele BAT privind utilizarea eficienta a apei:

In cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele, operatorul instalatiei respecta cerintele de reducere a consumului specific de apa, prin adoptarea urmatoarelor tehnici:

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 5 - Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos |
| a. Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. | Forajul de alimentare cu apa este dotat cu debitmere pentru tinerea evidentei apei cunsumate. Halele sunt inspectate zilnic in vederea identificarii si repararii echipamentelor. Halele de crestere, inclusiv instalatiile de adapare si furajare se spala cu ajutorul aparatelor mobile cu jet sub presiune. Adaparea se realizeaza printr-un sistem format din linii de adapare cu nipluri dotate cu cupite recuperatoare. Verificarea sistemului de alimentare cu apa se realizeaza conform programului de intretinere. In cadul fermei, nu se colecteaza apa de ploaie. | Conformare cu BAT 5, pct. a – e. BAT 5 pct. f neaplicabil datorita riscurilor de biosecuritate |
| b. Detectarea si repararea scurgerilor de apa. |  |  |
| c. Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor. |  |  |
| d. Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). |  |  |
| e. Verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile. |  |  |
| f. Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apa utilizata pentru curatenie. |  |  |

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Din activitatea fermei rezulta ape uzate menajere, asternut uzat (format din coji de orez cu dejectii) si ape uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor de crestere la schimbarea seriilor de pasari – o data la cca. 64 saptamani precum si a depozitului de oua si salii pentru necropsii.

- Apele uzate menajere si apele uzate tehnologice sunt colectate intr-un bazin betonat,

vidanjabil cu capacitatea de 100 mc (10mx6mx2,5m). Reteaua de canalizare a fermei este realizata din conducte de azbociment cu Dn=300 mm si lungimea de 1.200 m.

Apele uzate sunt vidanjate periodic si transportate la o statie de epurare autorizata.

Volumele totale de ape uzate evacuate, conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 100 din 01.07.2022 emisa de AN Apele Romane- ABADL, sunt urmatoarele:

| Nr.crt. | Categoria apei | Receptor | Volume de ape evacuate (mc/zi) | Anual mediu (mii mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | maxim | mediu |  |
| 1 | Ape uzate menajere si tehnologice | Bazin vidanjabil | 4,37 | 3,27 | 1,193 |

- Asternutul uzat evacuate din hale, la schimbarea seriei de pasari, este transferat pe platforma

de neutralizare a asternutului uzat din incinta fermei.

Platforma de depozitare a dejectiilor este betonata si are suprafata de 360 mp (30 m x 12 m) si capacitatea de 180 mc. Platforma este deservita de un bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de 8 mc (2mx2mx2m) pentru colectarea fractiunii lichide rezultate in urma neutralizarii.

- Apele pluviale din incinta fermei sunt colectate prin rigole perimetrale halelor, care se

descarca gravitational catre terenurile adiacente. Rigolele sunt betonate, cu o latime de 50 cm si 50 cm adancime.

Conformarea cu cerintele BAT privind reducerea cantitatilor de apa uzata generate:

In cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu se respecta cerintele de reducere a cantitatilor de apa uzata generate, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 6 - Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos |
| a. Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. | Se reduc la minim posibil perioadele cat dejectiile evacuate din hale, la sfarsitul ciclului de crestere, sunt depozitate pe platforma betonata din fata usilor laterale ale halelor pana la transportul lor la platforma de dejectii.Se mentine curatenia platformelor din ferma, pentru a nu contamina apa pluviala care este evacuata pe terenurile limitrofe. Inainte de spalarea si dezinfectia halelor se face curatarea mecanica a acestora. Spalarea se face cu aparate cu jet sub presiune. Apele meteorice colectate de pe cladiri, prin jgheaburi si burlane, se evacueaza pe spatiul verde dintre hale. | Conformare cu BAT 6 pct. a, b,c |
| b. Reducerea la minimum a consumului de apa. |  |  |
| c. Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. |  |  |

## 7.2.  UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR ENERGETICE

## Energia electrica

## Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin bransament la reteaua electrica din zona, prin intermediul unui post de transformare existent pe amplasament, situat intre halele 6 si 7.

## Postul de transformare are in dotare un transformator de 20/0,4 kV, amplasate intr-o constructie speciala, cu zidarie din caramida, asigurata impotriva accesului neautorizat. Transformatorul foloseste ca agent de racire uleiul de transformator aditivat cu antioxidanti si din punct de vedere calitativ corespunzande STR 12780/88 fara a contine compusi policlorurati. In cazul aparitiei unei defectiuni service-ul va fi asigurat proprietarul de retele, acesta asigurand verificarea periodica si schimbul de ulei conform unui program prestabilit, neexistand pericolul contaminarii solului prin scurgeri necontrolate de ulei.

## In cladire se mai afla si un electrogenerator pentru situatii de urgenta, ce functioneaza pe motorina, stocata in rezervorul propriu de 700 l.

## Energia electrica este folosita pe amplasament pentru:

- actionarea instatiilor care deservesc halele de pasari (ventilatoare, admisii,instalatii de furajare si hranire, pompe);

- colectarea si sortarea oualor;

- iluminatul din interiorul halelor (unde exista niveluri mari de consum pentru a mentine artificial niveluri corespunzatoare de lumina pe tot parcursul ciclului de crestere), a magaziilor, birourilor si a filtrelor sanitare;

- iluminatul exterior

Energia termica

Incalzirea celor douasprezece hale de crestere a puilor pentru reproductie si a pavilionului administrativ/filtru sanitar precum si asigurarea apei calde se face astfel:

-doua aeroterme cu putere de 112 kW in fiecare hala, cu ardere “deschisa” (fara evacuare in

exterior). Functionarea acestora este pe baza de GPL. Utilizarea este comandata de catre calculatorul de proces care prin sensorii de temperatura din hala  urmareste si asigura incalzirea halei conform program prescris, in functie de anotimp, varsta pasarilor;

-centrala termica murala (in condensatie) cu puterea  de 32 kW ce utilizeaza drept combustibil GPL – la Pavilionul administrativ/filtru sanitar .

Instalatia de GPL este formata din 2 grupe a cate 6 recipiente cu capacitatea de 5.000 l fiecare. Recipientele din baterie sunt grupate cate doua, despartite de ziduri antifoc.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

7.2.4 Conformarea cu cerintele BAT privind utilizarea eficienta a energiei

In cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu, operatorul SC AAYLEX ONE SA respecta cerintele pentru utilizarea eficienta a energiei, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 8 - Pentru utilizarea eficienta a energiei in cadrul unei ferme, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata. | Sistemele de ventilatie si admisie a aerului proaspat, sunt dimensionate prin proiectare pentru eficienta maxima. Temperatura necesara in interiorul halelor este monitorizata si mentinuta la parametrii optimi prin intermediul unor dispozitive automate, programate centralizat, dispozitive ce comanda turatia ventilatoarelor si inchiderea-deschiderea clapetelor fantelor de admisie. Sistemul de racire cu panouri PAD este pus in functiune automat cand temperatura creste peste limita de confort. Plafoanele halelor de crestere sunt prevazute cu hidroizolatie iar peretii cu termoizolatie. Instalatia de iluminat a halelor este formata din patru linii de becuri economice de 11 w ce dispun de un sistem de reglaj al intensitatii luminoase (dimer). Intensitatea luminii este reglata automat de calculatorul de proces al halei functie de varsta puilor si programul de hranire/adapare/ouat si este astfel calculata incat sa asigure cel putin 30 lucsi intensitate luminoasa timp de 16 ore pe zi. | Conformare cu BAT 8, pct. a - d |
| b. Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. |  |  |
| c. Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adaposturilor pentru animale. |  |  |
| d. Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. |  |  |
| e. Utilizarea schimbatoarelor de caldura Poate fi utilizat unul dintre urmatoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apa; 3. aer-sol. f. Utilizarea pompelor de caldura pentru recuperarea caldurii g. Recuperarea caldurii prin intermediul podelei cu asternut prevazute cu sistem de incalzire si racire (sistem „combideck”). h. Utilizarea ventilatiei naturale. | Nu se aplica in ferma | - |

7.3.Combustibili utilizati

Motorina utilizata pentru functionarea utilajelor este depozitata in doua rezervoare metalice cu

V=3000 l fiecare, amplasate in cuva metalica pentru retinerea eventualelor scurgeri.

GPL - Instalatia de GPL este formata din 2 grupe a cate 6 recipiente cu capacitatea de 5.000 l fiecare.

Recipientele din baterie sunt grupate cate doua, despartite de ziduri antifoc.

Calculul cantitatii maxime de GPL existenta pe amplasament tine cont de urmatoarele:

-	capacitatea maxima de incarcare a rezervoarelor 80%;

-	densitatea butanului lichefiat 573 kg/l.

Cantitate totala maxima GPL → 4000l x 12 buc. x 0,573kg/l = 27,504 to

# 8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE  AMPLASAMENT

Profilul de activitate al societatii AAYLEX ONE S.A. il constituie activitatea de crestere a pasarilor de reproductie rase grele.

# Produse finite oua fecundate pentru  incubatie pasari rase grele.

Capacitatea maxima proiectata: 74.750 pasari/serie de crestere ( 64 saptamani).

8.1 Descrierea amplasamentului

Amplasarea in teritoriu

Din punct de vedere administrativ obiectivul este localizat in intravilanul localitatii Dorobantu, comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta, conform PUG actualizat, aprobat prin Decizia HCL nr.39/28.02.2020.

Terenul pe care este amplasata “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu” are suprafata totala de 93.313 mp din care:

- suprafata construita       23.591 mp;

- suprafata neutilizata     39.600 mp;

- spatii verzi                    22.122 mp.

## Amplasamentul fermei se invecineaza, pe toate laturile, cu terenurile agricole.

Distantele fata de receptorii sensibili (zone rezidentiale) sunt urmatoarele: cca 930 m fata de trup izolat situat la sud de amplasamentul fermei si cca. 1500 m fata de localitatea Dorobantu. In zona amplasamentului se regasesc predominant formatiuni antropizate- agroecosisteme, ferme agro-zootehnice, parc eolian.

Accesul la amplasament se realizeaza din DN 2A Constanta-Harsova, pe un drum de exploatare cu lungimea de 370 m.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul fermei nu se afla in perimetrul/vecinatatea Ariilor Naturale Protejate.

  - Instalatii si dotari existente pe amplasament

Componentele instalatiei si Bilantul teritorial :

| Nr. crt | Obiectiv | Suprafata (mp) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hala 1 | 1080 | 1,18 |
| 2. | Hala 2 | 1080 | 1,18 |
| 3. | Hala 3 | 1080 | 1,18 |
| 4. | Hala 4 | 1080 | 1,18 |
| 5. | Hala 5 | 1080 | 1,18 |
| 6. | Hala 6 | 1080 | 1,18 |
| 7. | Hala 7 | 1080 | 1,18 |
| 8. | Hala 8 | 1080 | 1,18 |
| 9. | Hala 9 | 1080 | 1,18 |
| 10. | Hala 10 | 1080 | 1,18 |
| 11. | Hala 11 | 1080 | 1,18 |
| 12. | Hala 12 | 1080 | 1,18 |
| 13. | Depozit oua | 182 | 0,19 |
| 14. | Filtru sanitar | 182 | 0,19 |
| 15. | Magazie si spatiu administrativ- social | 182 | 0,19 |
| 16. | Depozit asternut | 612 | 0,67 |
| 17. | Rezervor apa | 199 | 0,21 |
| 18. | Platforma pentru gestionarea amestecului de dejectii si astenut uzat | 360 | 0,39 |
| 19. | Post trafo | 156 | 0,17 |
| 20. | Incinerator | 14 | 0, 015 |
| 21. | Platforme libere | 2800 | 3,07 |
| 22. | Platforma GPL | 300 | 0,33 |
| 23. | Drumuri interioare si alei | 5600 | 6,13 |
| 24. | Bazin vidanjabil | 40 | 0,04 |
| 25. | Bazin levigat | 4 | 0,004 |
| 26. | Suprafata construita | 23 591 | 25,84 |
| 27. | Suprafata neutilizata | 39 600 | 43,37 |
| 28. | Suprafata spatii verzi | 28 122 | 30,79 |
| 29. | SUPRAFATA TOTATA | 91 313 | 100,00 |

Instalatii si echipamente aferente halelor

Hale de productie

Cele 12 hale sunt constructii din caramida cu nivel parter, fiecare cu o suprafata de 1080 m2. La intrarea în hală există o camera tampon în care se afla tabloul electric,  instalatia de automatizare si punctul de colectare oua.

Fiecare hala are urmatoarele dotari:

- sistem automat de furajare compus din:

- 2 linii de furajare cu hranitori linie(jgheab cu lant) pentru femele si 2 linii de furajare dotate cu hranitori circulare (tronconici) pentru cocosi. Liniile sunt dotate cu dispozitive de inregistrare, conectate la un computer.

Linia automata pentru furajare contine:

- hranitori linie/ hranitori circulare;

- motor cu reductor si senzor alimentare;

- kit ridicare linie, manual, sau automat;

- tevi galvanizate 45 mm pentru transport  hrana prin intermediul unei spirale din otel;

- sistem de reglaj nivel hrana pentru intreaga linie;

- buncar hrana cu capacitatea de cca. 40 l prevazut cu intrerupator pentru deconectarea transportorului cand hranitorile si buncarul sunt incarcate la capacitate maxima.

- Doua silozuri de furaje (exterioare halei, circulare, confectionate din tabla galvanizata): un siloz cu capacitatea de 7 tone unde furajul este adus din silozurile  centralizate (4 silozuri cu capacitatea de  25 tone fiecare) si un siloz de transfer, cu capacitatea de 1 tona, unde se realizeaza cantarirea furajului, in functie de numarul de pasari, varsta si greutatea lor. Buncarele exterioare sunt montate pe postament din beton si sunt pozate pe platforma de beton care comunica cu aleea de acces din incinta

- Transportor spiralat pentru descarcarea furajului din silozul de transfer in buncarele interioare, de la capatul fiecarei linii de furajare

- Sistem de adapare

Instalatie de adapare sub forma liniilor de distributie plasate pe toata lungimea halei, intercalat cu liniile de furajare, racordate la instalatia de alimentare cu apa a halei.

Principiul de adapare se bazeaza pe picatura de apa suspendata, actionata de ciocul pasarilor.

O linie de adapare are este compusa din :

•	nipluri picuratoare pozitionate la 25 cm;

•	tavite colectoare la fiecare niplu;

•	tevi PVC si mufe pentru acestea , coturi etc;

•	regulator de presiune in capatul liniei;

•	sistem de sustinere a Tevilor PVC din tevi zincate;

•	sistem de ridicare manual;

•	sistem aerisire automata a liniei

Liniile de adapare sunt conectate la un kit dozator pentru medicamente.

Halele au in dotare cate doua linii de adapare cu un numar total de 1020 nipluri.

- Sistem de incalzire - consta in doua aeroterme cu putere de 112 kW in fiecare hala, cu ardere “deschisa” (fara evacuare in exterior). Functionarea acestora este pe baza de GPL. Utilizarea este comandata de catre calculatorul de proces care prin sensorii de temperatura din hala  urmareste si asigura incalzirea halei conform program prescris, in functie de anotimp, varsta pasarilor si este asociat si cu sistemul de ventilatie.

- Sistem de ventilatie

Ventilatia se realizeaza pe principiul presiune negativa si anume admisie libera si evacuare fortata.

In special vara, se utilizeaza ventilatia tip „tunel”, cu ventilatoare plasate pe peretele din spate al halei Aerul se introduce in hala prin panoul de racire cunoscut sub denumirea de PAD, situat in partea laterala,  din fata halei, realizat din panouri ansamblate de faguri celulozici, prin care curge apa recirculata. Aerul absorbit din afara este  astfel racit si totodata filtrat si dirijat spre partea opusa a halei, de unde este evacuat de catre cele 8 ventilatoare trifazice cu urmatoarele caracteristici: P=1.1kW, Q=40 000mc/h.

Ventilatia „incrucisata” se realizeaza cu ajutorul unor ventilatoare de dimensiuni mai mici (4x10000 mc/h) , situate pe peretii laterali; aerul se introduce in hale prin intermediul ferestrelor laterale cu clapeti de admisie aer fiind preluat de ventilatoare, asigurand primenirea aerului din hale.

Fiecare hala are in dotare un sistem de control al microclimatului cu senzori de temperatura si umiditate.

- Sistem de umidificare/racire aer

Instalatia de racire/umidificare, folosita in timpul verilor calduroase, consta intr-un ansamblu/panou din material celulozic (faguri din celuloza). Dintr-un vas de cca 250 litri, se pompeaza apa in partea superioara a panoului, de unde aceasta se scurge  inspre baza. Prin aspiratia realizata cu ajutorul ventilatoarelor situate in partea din spate a halei, aerul trece prin panou si se raceste. In deplasarea sa, aerul preia o parte din apa, in aceste fel avand loc si umidificarea. Restul apei se scurge printr-un jgheab colector, inapoi, in bazinul de stocare, unde se amesteca cu apa de completare. Sistemul recircula aceste amestec pana cand se atinge temperatura/umiditatea stabilita de calculator.

-Sistem de iluminat, consta in patru linii de becuri  economice de 110 W ce sunt alimentate printr-un sistem de reglaj al intensitatii luminoase (dimer), in functie de varsta pasarilor/perioada de ouat.

-Linii de cuibarire - ansamblu de cuibare individuale, aliniate in lungul fiecarei hale, central. Acestea sunt constituite din cabine cu podea amenajata pentru ouat, fiind prevazute cu o trapa. Accesul la cabine se face prin intermediul unui gratar, unde pasarile asteapta eliberarea unei cabine. Prin cadere, oul declanseaza deschiderea trapei, fiind preluat pe un conveior care il transporta in camera tehnica, unde exista masa de sortare manuala. De aici, ouale sunt asezate manual pe cofraje si apoi sunt stivuite. Transportul cofrajelor cu oua din halele de productie la camera frigorifica pentru depozitare temporara, se realizeaza cu ajutorul unor carucioare cu roti mobile sau cu autovehicule speciale (daca distanta o dispune). Camera frigorifica se afla in cladirea situata la intrarea in ferma (vis a vis de filtrul sanitar). Cofrajele folosite sunt cele standard, de 30 de oua, dar confectionate din material plastic, deoarece au o rezistenta superioara celor din carton.

-Camera tehnica

Camera tehnica, care indeplineste si rolul de spatiu tampon intre exterior si hala propriu – zisa, contine tabloul general electric, tabloul de comanda al echipamentelor (ventilatie, incalzire, umidificare, alimentare cu furaj, adapare, iluminare), computerul care asigura programarea si automatizarea operatiunilor mentionate anterior in functie de parametrii meteo exteriori (temperatura/ anotimp) si varsta pasarilor.

Tot in camera tehnica se afla dulapul pentru fumigarea oualor, sistemul de control al distributiei apei, (vane, filtre, contor) precum si un dozator prin intermediul caruia, in caz de necesitate, se distribuie medicamente/vaccinuri in apa de adapare a pasarilor.

Sistem de stocare furaje – format din 4 silozuri x 25 to fiecare, amplasate pe platforma betonata, situat la intrarea in ferma, in zona pavilionului administrativ.

Camera pentru examen necropsic – amplasata in spatele containerului in care este incineratorul  are regim de control termic si dotarile specifice ce asigura conditii de curatenie si dezinfectie optime. Aceasta mai are in dotare o lada frigorifica pentru depozitarea temporara a mortalitatilor.

Pavilion administrativ/Filtru sanitar

Pe amplasament exista un pavilion administrativ ce include:

- Filtru sanitar (pe sexe) compus din:

- vestiar de schimb a hainelor de strada;

- grup sanitar faiantat dotat cu dusuri, WC, chiuveta, apa curenta calda si rece

- vestiar de schimb in haine de ferma.

Intrarea in ferma se va efectua doar dupa efectuarea dusului si echiparea cu haine de ferma, parcurgand traseul vestiar 1 - baie - vestiar 2.

-Sala de mese unde se serveste masa in sistem catering

-Birouri administrative

-Magazie produse sanitar-veterinare

-Magazie produse pentru dezinfectie/dezinsectie

Depozit frigorific pentru oua

Constructie amplasata la intrarea in ferma, pe partea stanga, cu dotarile specifice avand o capacitate de depozitare de 65.000 oua.

Depozit pentru asternut

Asternutul utilizat in halele de crestere – coji de orez, este depozitat in magazie- constructie metalica usoara din tabla cutata cu acoperis, de asemenea, din tabla cutata. Suprafata depozitului este de 612 mp iar volumul de depozitare este de cca 750 mc.

Platforma pentru depozitare temporara dejectii

Platforma de stocare a dejectiilor amestecate cu asternut uzat, este amplasata la limita nord-vestica a amplasamentului.

Platforma de stocare este o constructie speciala cu suprafata de 360 mp (30x12), cu paviment betonat, cu panta de scurgere a levigatului, prevazuta cu pereti laterali cu inaltimea de cca.80 cm. Pentru colectarea levigatului platforma de dejectii este dotata cu rigola colectoare ce deverseaza  intr-un  bazin cu volumul de 8 mc, vidanjabil.

Sistemul de alimentarea cu apa al fermei

Sursa de alimentare cu apa, utilizata atat in scop menajer, cat si tehnologic este formata din doua puturi forate, amplasate in incinta obiectivului. Puturile sunt prevazute cu zona de protectie sanitara a sursei de apa (ci HG 930 / 2005). Din foraje apa este pompata printr-o retea de conducte de aductiune intr-un rezervor, de tip bazin betonat, bicompartimentat, semiingropat, cu o capacitate de stocare de 160 m3, de unde este distribuita prin pompare inspre consumatorii de pe amplasament.

Bazine pentru colectarea apelor uzate

Un bazin betonat, subteran, vidanjabil cu V=100 mc  pentru colectarea apelor uzate tehnologice si a celor fecaloid menajere.

Un bazin betonat, subteran, vidanjabil cu V=8 mc  pentru colectarea levigatului de la platforma de dejectii..

Post trafo si electrogenerator de avarie, pentru situatii de urgenta, alimentat cu motorina, stocata in rezervorul propriu cu o capacitate de  700 l.

Incineratorul, cu o capacitate de 150 kg/sarja, este construit din tabla de otel de cca 6-8 mm grosime, sudata, cu suporti pentru sectiunile de structura si intarituri. Este alcatuit din doua camere.

Incineratorul este prevazut cu doua camere de ardere dotate cu 2 arzatoare independente (unul in camera principala de ardere si unul in camera post - combustie). Gazele si materialele in suspensie, rezultate in urma arderii primare din camera de combustie, trec in camera post - combustie, unde se retin si se distrug eventualele noxe si/sau particule in suspensie.

Gazele de ardere sunt elimitate in atmosfera printr-un cos cu inaltimea (de la sol) de 3 m si Dn=300 mm.

In spatele containerului in care este incineratorul se afla o camera pentru examen necropsic, cu dotarile corespunzatoare si o lada frigorifica pentru depozitarea temporara a mortalitatilor.

Instalatia de GPL consta in 2  platforme de beton armat pentru rezervoarele de stocare si instalatia de distributie.

Depozitele sunt constituite din 2 grupe a cate 6 recipiente. Recipientele din baterie sunt grupate cate doua, despartite de ziduri antifoc.

Recipientul de stocare GPL are capacitatea de  5000/4990 litri.Volumul maxim de stocare GPL este de 80 % din volumul recipientului, adica 4000 l. Capacitatea totala utila a instalatiei de GPL find de 48 000 l ( 12 x 4000 l).

Recipientul este echipat cu urmatoarele aparate de indicare si masura:

•	manometru cu glicerina pentru indicarea presiunii de vapori de GPL din recipient montat pe grupul de serviciu;

•	indicator de nivel cu plutitor si transmisie magnetic.

Recipientul este protejat impotriva suprapresiunii interne cu o supapa de siguranta cu arc, reglata sa deschida in atmosfera, astfel incat sa excluda posibilitatea cresterii presiunii din recipient cu mai mult de 10 % fata de presiunea maxima admisibila de lucru ( 17,65 bar). Este protejat din fabricatie, impotriva radiatiilor solare cu vopsea alba avand proprietati reflectorizante.

Racordul pentru incarcare este prevazut cu un dispozitiv care permite alimentarea recipientului numai sub presiunea realizata de pompa de GPL din echiparea autocisternei.

Preluarea GPL din regulatoarele de presiune treapta I se face intr-o conducta colectoare de otel , Dn=80mm, urmeaza un traseu suprateran pana la peretele halei, cu ramificatii pe peretele si frontoanele halelor, si 3 tronsoane subterane. Din aceste conducte distribuitoare principale se fac ramificatii spre regulatoarele de presiune treapta a II a, spre aparatele consumatoare de gaz. Adancimea la care este  pozata conducta subterana este de 1 m sub carosabil si 0,7 m in spatiile verzi.

Sistematizarea exterioara

Pentru circulatia pe amplasament sunt realizate cai de acces betonate catre toate cladirile si spatiu pentru parcarea mijloacelor auto. La intrarea in ferma, exista dezinfector pentru mijloacele de transport auto. Drumurile betonate sunt dimensionate astfel incat pentru toate manevrele necesare mijloacelor de transport sa nu se ajunga cu rotile pe spatiul verde.

Intreaga suprafata a amplasamentului este imprejmuita cu gard protector, realizat din stalpi metalici si plasa de sarma.

Cu exceptia spatiilor verzi, apele meteorice cazute pe acoperisuri, platformele betonate si caile de acces cu care comunica, sunt dirijate gravitational, catre terenurile adiacente si spatiile verzi din incinta.

Capacitati de productie aflate in conservare: O hala – Statie de incubatie  cu suprafata de 1.315 mp si bazinul aferent pentru colectare ape uzate, cu capacitatea de 28 mc. In hala nu mai exista nici un echipament.

Terenuri neutilizate, in prezent: terenul cuprins intre ferma de productie si platforma tratare dejectii, in suprafata de 39.600 mp a fost initial construit, cu un ansamblu de hale de crestere pasari, care datorita degradarii avansate a fost desfiintat; parte din fragmentele de beton au fost pastrate pentru diverse intrebuintari precum dale de pavaj, stalpi de sprijin, precum si ca material de umplutura pentru viitoare constructii.

8.3 Descrierea principalelor activitati si procese

8.3.1 Descrierea fluxului tehnologic

Operatorul S.C.AAYLEX ONE S.A. desfasoara in cadrul obiectivului denumit “Ferma de pui pentru reproductie Dorobantu” situat in sat Dorobantu, comuna Nicolae Balcescu, Ferma 16+18, jud.Constanta, activitatea de crestere intensiva a puilor pentru reproductie rase grele, folosind tehnologia de crestere la sol pe asternut permanent de resturi vegetale (coji de orez).

Activitatea de cresterea a  puilor pentru reproductie rase grele

Sistemul de crestere la sol, pe asternut permanent de de resturi vegetale, reprezinta solutia cu cele mai multe avantaje pentru mediu, intrucat rezulta dejectii aproape uscate.

Prin utilizarea acestei tehnologii, activitatea desfasurata in instalatia “Ferma de pui pentru reproductie Dorobantu” se conformeaza cerintelor BAT, asigurand pasarilor, libertate sporita de miscare, activitatile de hranire si adapare fiind mult mai usor de realizat.

Tehnologia de crestere si exploatare a puilor pentru reproductie din rase grele cuprinde urmatoarele faze:

- Pregatirea halelor pentru populare

Dupa depopularea halelor la sfarsitul ciclului de crestere se trece la pregatirea acestora in vederea popularii cu noi pui.

Procedura implica operatii specifice de evacuare a dejectiilor grosiere (amestec asternut cu dejectii) prin curatarea mecanica a halei, urmate de spalarea ei si a echipamentului inclus, zvantarea, dezinfectia, varuirea si controlul sanitar.

Intr-o prima etapa, asternutul amestecat cu dejectii este evacuat din hale cu ajutorul unui incarcator frontal si transportat pentru depozitare temporara pe platforma de dejectii.

Urmeaza curatarea manuala, in amanunt, a restului de dejectii ramase pe pereti, pardoseala si tavan, cu intrumente de razuit, perii si maturi.

Apoi, se efectueaza spalarea halei cu solutie ecologica, cu jet de apa pulverizat sub inalta presiune, pentru a limita pierderile de apa (cerinta BAT) (WAP-Q = 1,5 mc/h, timp de 8 ore), incepand cu tavanul, continuand cu peretii laterali si incheind cu pardoseala, operatie urmata de limpezirea si zvantarea halei.

Dupa uscarea suprafetelor, se efectueaza dezinfectia cu o pompa manuala cu ajutorul careia se pulverizeaza solutie de soda caustica 2-3 % si alte substante dezinfectante. Se utilizeaza un atomizor pentru aspersiune si un termonebulizator pentru fumigare. Dupa dezinfectie urmeaza igienizarea halelor cu var proaspat stins, solutie 20-40 %, prin varuire.

Urmeaza controlul sanitar necesar pentru a determina daca in hala au ramas sau nu germeni sau microbi care ar putea afecta noua populatie. Operatia consta in recoltarea de probe urmata de trimiterea acestora la DSASV Constanta. Daca rezultatele nu sunt bune, se repeta operatiile de dezinfectie, varuire si control sanitar.

Daca rezultatele sunt favorabile, se trece la etapa urmatoare respectiv, introducerea asternutului proaspat (coji de orez in grosime de 3-5 cm), fumigatia halei pentru sterilizarea acesteia, inchiderea ermetica a halelor timp de 24 h, dupa care totul se aeriseste foarte bine.

Pregatirea halelor pentru populare, respectiv perioada de vid sanitar, se poate extinde pe durata a circa 30 zile.

- Popularea halelor cu pui de o zi (etapa de crestere a puicutelor)

La inceputul seriei, 7 din cele 12 hale se populeaza cu pui de o zi achizitionati de la diversi furnizori , astfel : 1 hala cu cocosi si 6 hale cu femele. La lotizari ( se realizeaza periodic), se selecteaza puii cu greutate sub medie cat si cei cu greutate peste medie si se populeaza celelalte 5 hale, astfel incat la 12 saptamani, toate cele 12 hale sunt populate astfel: 2 hale cu cocosi si 10 hale cu femele. Puicutele se cresc in acest format pana la varsta de 20 de saptamani.

Apa este prima substanta pe care puiul trebuie sa o intalneasca. In primele zile apa se administreaza atat in adapatori manuale cat si cu picurator, iar incepand cu a 5-a zi de viata, raman numai adapatori cu picuratori prevazute cu cupite recuperatoare pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Adaparea se realizeaza prin intermediul a 2 linii cu un numar total de 1020 nipluri/picurator, prevazute cu dozatoare de medicamente, filtre si regulator presiune.

Furajarea se face automat, in functie de numarul de pasari, varsta si greutatea lor. In fiecare hala exista cate 2 linii de furaj pentru femele cu lant specific, sistem mecanic complex ce mentine pasarile intr-o „activitate permanenta” pentru gasirea hranei si 2 randuri de tronconici pentru furajarea cocosilor.  Reteta de furajare depinde de varsta puilor si se face dupa un retetar stabilit anterior, in functie de recomandarile furnizorului.

Temperatura optima se asigura cu aeroterme cu functionare pe GPL:

- la sosirea puilor temperatura sub aeroterme trebuie sa fie de 34-35°C, iar in hala de 20-24°C;

- aerotermele, care functioneaza pe sistemul cu ardere “deschisa” si anume fara evacuare in exterior, 2 buc./haIa cu P=112 kW fiecare, sunt utilizate numai in perioadele friguroase.

Pentru asigurarea unui microclimat optim pentru pasari si dispersia in bune conditii a noxelor rezultate, ventilarea se efectueaza la parametrii optimi, prin intermediul unui sistem automatizat, comandat de la calculator, care include guri de admisie si ventilatoare.

Ventilatia se realizeaza prin presiune negativa (admisie libera si evacuare fortata), in doua moduri, functie de anotimp:

- ventilatia „tunel” cu ventilatoare plasate pe peretele transversal din spatele halelor (8x40000 mc/h). Aerul se introduce prin „panouri de racire” realizate din panouri ansamblate de faguri celulozici, prin care curge apa recirculata.Aerul absorbit din afara , este  astfel racit si totodata filtrat si dirijat spre partea opusa a halei, de unde este evacuat de catre ventilatoare, prin aceasta realizandu-se racirea halei cat si primenirea aerului. Ventilatia „tunel” se utilizeaza in special vara.

- ventilatia „incrucisata” se realizeaza cu ajutorul unor ventilatoare de dimensiuni mai mici (4x10000 mc/h) , situate pe peretii laterali; aerul se introduce in hale prin intermediul ferestrelor laterale cu clapeti de admisie aer fiind preluat de ventilatoare, asigurand primenirea aerului din hale.

Aplicarea ventilatiei naturale impreuna cu cea mecanica este recomandata in documentele BAT pentru limitarea consumului energetic.

Iluminatul este o componenta importanta in evolutia puilor pentru reproductie, fiind asigurat prin 4 linii cu becuri economice, cu sistem de reglaj a intensitatii luminoase, in functie de varsta pasarilor/programul de ouat.

Intreg ansamblul de operatiuni descris anterior, respectiv  furajarea, adaparea, iluminatul, umidificarea aerului/ventilatia, temperatura interioara, sunt controlate de un calculator de proces, cu sisteme de comunicare si avertizare in caz de disfunctionalitati, de tip alarma.

Accesul personalului uman in hale este  limitat la maxim, in special pentru a nu perturba cresterea pasarilor si are loc doar pentru inspectii vizuale, si preluarea eventualelor cadavre –rezultat al mortalitatii specifice.

- Perioada de productie

La atingerea maturitatii sexuale, respectiv cca 20 saptamani, puicutele sunt mixate, respectiv introducerea masculilor in toate cele 12 hale,  in procent aproximativ 10- 11% ( un cocos la cca.10 femele). In halele unde au crescut cocosii se va completa cu femele din restul halelor, astfel mentinandu-se o densitate si un front de furajare corespunzator pe fiecare hala.

O serie de crestere pentru puii de reproductie rase grele- adulti,  dureaza de la cca.20 saptamani de viata si pana la 60-64 de saptamani, adica mai sunt crescuti si exploatati pentru o perioada de maxim 44 saptamani. Din saptamana 24, functie de tipul de hibrizi, incepe ouatul. In fiecare hala, ouarea se face intr-un sistem de cuibare, echipat cu banda colectoare pentru oua. Ouale colectate sunt destinate incubatiei. Cele 12 hale de crestere au un numar total de 1632 cuibare (12 hale x 136 cuibare/hala).

Pentru asigurarea unui microclimat optim pentru pasari si dispersia in bune conditii a noxelor rezultate, ventilarea se efectueaza la parametrii optimi prin intermediul unor guri de admisie, ventilatoare (12 buc./hala).

In fiecare hala, iluminarea optima, conform cerintelor, se asigura prin intermediul a 96 becuri economice cu putere de 10-20 W.

Programul profilactic cuprinde vaccinari, tratamente cu medicamente si vitaminizari.

Zilnic se inregistreaza pierderile pe hale, separat masculi si femele, pentru a putea urmari raportul intre sexe. Mortalitatile se depoziteaza in lazi frigorifice pana la incinerarea in incineratorul propriu.

Colectarea ouălor este o operaţiune tehnologică caracteristică etapei de productie. Banda de oua colecteaza ouale din cuibare si le transporta la masa de sortare, care se afla in exteriorul halei, in camera tampon, unde sunt aşezate manual pe cofraje de plastic. De aici, cofrajele cu oua sunt transportate la depozitul de oua urmand ca ulterior, sa fie transportate la o statie de incubatie.

Pierderile si productia de oua se urmaresc pe fisele de lot.

- Depopularea halelor

Dupa finalizarea seriei economice de productie, in care se obtin oua pentru incubatie, halele se depopuleaza, pasarile fiind trimise pentru abatorizare.

In vederea depopularii, se ridica instalatia de furajare cu 12 ore inainte de livrarea pasarilor la abator, iar apa cu 6 ore.

Pasarile sunt prinse cu ajutorul unor tarcuri, cu lumina stinsa, se introduc in cutii speciale, iar apoi, cu ajutorul auto vehiculelor se transporta la abator.

Livrarea gainilor catre abator se face respectand masurile de bunastare a animalelor, iar fiecare transport este insotit de actele necesare, plus certificat sanitar veterinar de transport si document de informare despre ferma de origine a pasarilor destinate sacrificarii.

8.3.2 Alte conditii de functionare decat cele normale

- In situatii speciale, cum ar fi imbolnaviri masive in randul pasarilor, deseurile de origine animala si dejectiile se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispozitiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

- Defectiunile aparute la sistemul de ventilatie al halelor se vor remedia imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru cresterea si intretinerea pasarilor sa fie asigurat.

- Se vor aplica masuri pentru furnizare apa, in caz de inundare a sursei subterane: asigurare pompe submersibile pentru evacuare apa din put, asigurare cisterna de alimentare pentru necesarul de apa pentru adapare, pana la remedierea situatiei.

- Se va asigura functionarea sursei de rezerva pentru furnizarea energiei electrice, in caz de necesitate.

- Se vor asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul de conducere din cadrul societatii si cu autoritatile locale.

8.4 Tehnici aplicate de operator pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitate

In Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu - operator SC AAYLEX ONE SA sunt respectate cerintele privind buna organizare interna, in conformitate cu tehnicile identificate BAT 2, astfel:

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 2 - Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati performanta globala, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. |
| a Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru: - a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere); - a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; - a lua in considerare conditiile climatice existente (de exemplu vantul si precipitatiile); - a lua in considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioara a fermei; - a preveni contaminarea apelor. | Amplasamentul este inconjurat pe toate laturile de terenuri agricole. Zona locuita cea mai apropiata de amplasament – trup izolat este la cca. 1000 m. Accesul la amplasament este facil, direct din DN 2A Constanta-Harsova, pe un drum de exploatare cu lungimea de 370m. Terenul din vecinatatea amplasamentului este relativ plat, neexistand pericolul de inundatie in cazul ploilor torentiale.Amplasarea fermei are avantajul pozitionarii aproape de sursa de cereale si de terenurile pe care pot fi imprastiate dejectiile. | Conformare cu BAT 2 pct.a, b, c,d,e. |
| b. Educarea si formarea personalului, in special pentru: - reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor; - transportul si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere; - planificarea activitatilor; - planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; - repararea si intretinerea echipamentelor. | Personalul este instruit periodic si la angajare cu informatii privind cresterea animalelor, functionarea echipamentelor, gestionarea dejectiilor, precum si cu normele pentru bunastarea animalelor, de securitate in munca si gestionarea situatiilor de urgenta. Transportul dejectiilor se face cu mijloace adecvate conform legislatiei in vigoare. Imprastierea dejectiilor se efectueaza in baza studiului agrochimic de societatea cu care este incheiat contract. Depopularea, evacuarea si transportul dejectiilor se planifica tinand cont de conditiile meteorologice. Este elaborat si implementat Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. Societatea detine Plan anual de mentenanta pentru fiecare utilaj. Se intocmesc fisa de neconformitati si procese verbale pentru reparatii. Ferma are elaborate si respectate prevederi specifice privind verificarea, repararea si intretinerea periodica a tuturor structurilor si echipamentelor aferente halelor de productie, precum si a facilitatii de depozitare termporara a dejectiilor. Pentru toate echipamentele din cadrul Fermei sunt elaborate programe de mentenanta periodica si de intretinere. |  |
| c. Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute, cum ar fi poluarea corpurilor de apa. Acesta poate include: - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apa/efluenti; - planuri de actiune pentru interventie in cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prabusirea acestora, scurgerea necontrolata din gramezile de dejectii animaliere, scurgeri de combustibil); - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenarilor in teren, indiguirea santurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | La nivelul fermei a fost elaborat si se actualizeaza „Planul de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale”, in care sunt identificate punctele critice, masurile ce trebuie luate, modul de actiune si responsabilitatile personalului in situatii de urgenta. A fost intocmit un Registru de evidenta a accidentelor / incidentelor de mediu, in care se va consemna orice eveniment aparut pe amplasamentul fermei, indicand momentul si cauza aparitiei, modul de interventie – echipamente, materiale, efectele evenimentului, etc. Amplasamentul nu intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, in care sunt implicate substante periculoase |  |
| d. Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: - depozitele de dejectii lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; - pompele pentru dejectii lichide, dispozitive de amestec, separatoare si irigatoare; - sistemele de aprovizionare cu apa si furaje; - sistemul de ventilatie si senzorii de temperatura; - silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi); Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea daunatorilor. | Societatea detine plan de mentenanta pentru verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor pentru : - bazinele de stocare apa menajera si dejectii; - sistemele de aprovizionare cu apa si furaj; - sistemele de ventilatie ale halelor si senzorii de temperatura; - silozurile si echipamentele de transport furaje si instalatiile de apa; - monitorizarea amoniacului si dioxidului de carbon. La sfarsitul fiecareui ciclu de crestere se realizeaza campanii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare. |  |
| e. Depozitarea animalelor moarte astfel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile. | Deseurile reprezentate de cadavrele de pasari (SNCU), sunt colectate in saci de plastic si stocate in lazi frigorifice pana la predare catre un operator economic autorizat, pentru valorificare intr-o instalatie de biogaz conform Ctr. din 07.12.2021 cu SC Biocarnic Esco SRL Tulcea . |  |

# 9.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

  - 9.1 EMISII IN ATMOSFERA

  - Principalele surse generatoare de emisii in atmosfera din activitatile specifice exploatatiei comerciale de pasari - “Ferma de pasari pentru reproductie”, sunt:

- cresterea animalelor (procese metabolice);

- managementul dejectiilor - fermentatia dejectiilor (halele de crestere, platforma de dejectii) ;

- incalzirea halelor de crestere si producere apa calda (turbosuflante si centrala termica pe GPL);

- procesul de ardere a deseurilor de tesuturi animale si melanj in incinerator ce utilizeaza drept combustibil  GPL;

- mijloacele de transport necesare pentru aprovizionarea cu materii prime (pui de o zi, hrana) si materiale auxiliare, livrarea produselor la sfarsitul ciclului de crestere (gaini reformate, oua pentru incubatie).

Emisii din surse fixe

| Proces | Intrari | Iasiri (emisii in aer) | Monitorizare/reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cresterea pasarilor pentru reproductie rase grele – procese metabolice | Pui de o zi Asternut Furaje Medicamente Produse DDD Apa Energie el. | Pulberi,compusi mirositori si alte gaze: NH3,CH4,N2O,CO2, | In prezent in cadrul instalatiei nu se realizeaza monitorizarea anuala emisiilor de amoniac si pulberi in aer,conform BAT. Masura este propusa cu prilejul actualizarii AIM. Nu se utilizeaza instalatii de depoluare a aerului exhaustat din hale. Se aplica masuri generale de reducere a emisiilor: respectarea cerintelor BAT privind sistemul de adapostire, sist.de ventilatie,sist.de hranire pe faze, reducerea proteinelor brute din hrana, prevenirea umezirii asternutului prin utilizarea sistemelor de adapare cu nipluri si tavite recuperatoare | Sistemele de ventilatie din hale: 12 ventilatoare axiale de perete. |
| Producerea energiei termice - incalzirea halelor (2 aeroterme cu P= 112Kw fiecare /hala) | GPL | Gaze de ardere de la aeroterme:CH4,CO,CO2, NMVOC,NOx,SOx | Nu se face monitorizarea emisiilor in aer/ Filtre de gaz | Sistemele de ventilatie din hale |
| Producerea energiei termice si a apei calde la pavilion administrativ/filtru sanitar (centrala termica murala cu P=32 kW) | GPL | Gaze de ardere de la centrala termica: CO, pulberi,NOx,SO2 | Emisiile provenite din arderea GPL in CT se monitorizaeaza o data la doi ani cu ocazia verificarilor tehnice periodice. | Kit evacuare gaze de ardere |
| procesul de ardere a deseurilor de tesuturi animale (incinerator) | GPL | Pulberi, CO,SO2,NOX,TOC |  | Cos cu h = 3 m, Dn=300 mm |

Emisii din surse mobile

Pentru perioada de funcționare, emisiile din surse mobile sunt produse de circulaţia utilajelor și autovehiculelor pe drumuri interioare, emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament : (NOx, SO2, VOC, CO, N2O, CO2) şi pulberi PM10 cu  impact  nesemnificativ asupra aerului.

9.1.2 Masuri de reducere a emisiilor de poluanti in atmosfera

Operatorul SC AAYLEX ONE SA urmareste reducerea emisiilor de amoniac in aer rezultate din activitatea desfasurata in instalatia „Ferma de pasari pentru reproductie rase grele” , prin adoptarea urmatoarelor tehnici:

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
| BAT 23 -Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din intregul proces de productie pentru cresterea porcilor (inclusiv scroafe) sau pasari de curte, BAT constau in estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de intregul proces de productie care utilizeaza BAT disponibile puse in aplicare in cadrul fermei. | Operatorul calculeaza anual emisiile de amoniac generate de procesul de productie din Ferma, respectiv emisiile din hale si cele din depozitare pe amplasament. In functie de rezultatele obtinute, analizeaza posibilitatea reducerii acestora, luand masurile corespunzatoare, acolo unde este posibil, in concordanta cu tehnicile BAT adoptate. |

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. |
| a. Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici: 1. utilizarea unui material de asternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumegus in loc de paie taiate); 2. aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana); 3. alimentarea ad libitum; 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate; 5. montarea unor separatoare de pulberi in depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. 6. proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost. | Asternutul este din coji de orez si tine cont de confortul pasarilor si de evitarea pulberilor. Este un tip de asternut de calitate bună, călduros, mărunt, elastic, termoizolator, cu capacitate de absorbţie bună. Poate conţine miceţi cu efecte probiotice. Asternutul proaspat se preseaza manual. Furajarea se face ad libitum. Se utilizeaza furaje la granulatii care nu genereaza pulberi. Silozurile exterioare sunt prevazute cu sisteme de retinere a pulberilor. Calculatorul de proces al halei regleaza automat viteza ventilatoarelor, oprirea/pornirea lor, functie de parametrii setati de microclimat (temperatura, noxe). | Conformare BAT 11 litera a), pct.1-6. |
| b) Reducerea concentratiei de pulberi in interiorul adapostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre urmatoarele tehnici: 1. ceata de apa 2. pulverizarea cu ulei 3. ionizare. | Nu este cazul (a se vedea pct.a) | - |
| c) Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. captator de apa 2. filtru uscat 3. epurator de apa 4. epurator umed cu acid 5. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”) 6. sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape 7. biofiltru. | Nu se aplica in ferma. Nu este cazul. | - |

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 14 - Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora |
| a) Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide | Platforma de depozitare temporara a dejectiilor este o constructie speciala cu suprafata de 360 mp (30x12), cu paviment betonat, cu panta de scurgere a levigatului, prevazuta cu pereti laterali cu inaltimea de cca.80 cm. Pentru colectarea levigatului platforma de dejectii este dotata cu rigola colectoare ce deverseaza intr-un bazin cu volumul de 8 mc, vidanjabil. | Conformare BAT 14 litera a) |
| b) Acoperirea gramezilor de dejectii solide | Nu se practica in instalatie | Nu este cazul |
| c) Depozitarea dejectiilor uscate solide intr-un hambar | Nu se practica in instalatie.Platforma pentru depozitarea dejectiilor este descoperita si constructiv indeplineste cerintele stabilite prin Ordinul nr.333/165/2021 Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. | Nu este cazul |

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 31 - Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru găini ouătoare, broiler pentru reproductie sau puicuțe, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a. Evacuarea dejecțiilor animaliere cu ajutorul benzilor (în cazul sistemelor de cuști îmbunătățite sau neîmbunătățite), cu cel puțin: — o evacuare pe săptămână cu uscare cu aer; sau — două evacuări pe săptămână fără uscare cu aer. | Nu este specific sistemului de crestere „la sol, pe asternut permanent”, sistem practicat in cadrul Fermei Dorobantu. | Nu este cazul |
| b. În cazul unor sisteme fără cuști |
| 0. instalație de ventilație forțată și evacuare cu frecvență redusă a dejecțiilor animaliere (în cazul unui așternut adânc cu fosă pentru dejecții animaliere) numai în cazul în care se utilizează în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: — obținerea unui conținut ridicat de materie uscată a dejecțiilor animaliere; — un sistem de purificare a aerului; | Sistemul de crestere practicat in cadrul Fermei Dorobantu este „la sol, pe asternut permanent”. | Nu este cazul |
| 1. Benzi pentru dejecții animaliere sau raclete (în cazul așternuturilor adânci cu fosă pentru dejecții animaliere). |  |  |
| 2. Uscare forțată cu aer a dejecțiilor animaliere prin intermediul tuburilor (în cazul așternutu­ lui adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). |  |  |
| 3. Uscare forțată în aer a dejecțiilor animaliere prin utilizarea unei podele cu perforații (în ca­ zul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). |  |  |
| 4. Benzi pentru dejecții animaliere (în cazul volierelor). |  |  |
| 5. Uscare forțată a așternutului prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele cu su­ prafață solidă cu așternut adânc). | Uscarea fortata a asternutului se realizeaza cu ajutorul sistemului de exhaustare din hale. | Conformare BAT 31 litera b),pct.5 |
| c. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). | In halele de crestere nu se utilizeaza sisteme de purificare a aerului | - |

Titularul calculeaza anual în cadrul RAM cantitatea de amoniac emisă anual.

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri suplimentare:

- Este obligatoriu sa nu existe alte emisii semnificative in atmosfera, cu exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

- Se vor lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

- Intretinerea echipamentelor de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

- Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie.

- In cazul functionarii necorespuzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul trebuie:

- Sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea, in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- Sa notifice in cel mai scurt timp autoritatile de mediu in legatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/echipamentului de depoluare, perioada in care a functionat fara sistem de depoluare;

- Sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea acesteia.

-Sa mentina inregistrari referitoare la situatii de functionare, altele decat cele normale, ale instalatiilor de depoluare/evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect, descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare  fara instalatie de retinere  poluanti, data repunerii in functiune).

9.2. Emisii in APA

9.2.1 Surse de ape uzate

| Sursa de apa uzata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- |
| Spalare 12 hale de crestere | Colectarea in bazin vidanjabil.Se transporta la o statie de epurare autorizata. | Apele uzate menajere si tehnologice sunt colectate prin reteaua de canalizare interna cu descarcare in bazin vidanjabil cu V=100 mc.. |
| Apa uzata menajera de la filtrul sanitar/sediu administrativ | Nu se epureaza pe amplasamament. | Colectare in bazin vidanjabil pentru ape uzate tehnologice cu V=100mc.. Se transporta la o statie de epurare autorizata. |
| Apa pluviala colectata de pe invelitori | Colectare prin burlane si rigole | Terenuri limitrofe |
| Apa pluviala ce percoleaza gramezile de dejectii | Nu se epureaza | Colectare prin rigola platformei de dejectii conectata la o basa vidanjabila cu V=8 mc. Se transporta la o statie de epurare autorizata |

9.2.2. Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

Operatorul fermei avicole urmareste reducerea emisiilor de poluanti din apa uzata, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 7 - Pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. | Apele uzate menajere si tehnologice sunt preluate de sistemul intern de canalizare si evacuate in bazin vidanjabil cu V=100 mc. | Conformare cu BAT 7 pct. a, b |
| b. Epurarea apelor uzate. | Apele uzate nu se epureaza pe amplasament.Ele sunt transportate la statia de epurare autorizata. |  |
| c. Imprastierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigatii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bara de imprastiere. | Apele uzate sunt colectate in bazine vidanjabile si transportate la o statie de epurare autorizata. Ele nu sunt utilizate pentru fertirigarea terenurilor agricole. | Nu este cazul |

Operatorul instalatiei trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa prin:

- Vidanjarea periodica a bazinelor pentru ape uzate tehnologice. Operatorul instalatiei va tine evidenta vidanjarilor intr-un registru ce cuprinde: data vidanjarii, nr. de vidanje transportate/ciclu si volumul de apa uzata evacuat, calitatea apei vidanjate, nr. de inmatriculare a mijlocului de transport. Se interzice descarcarea continutului vidanjelor in cursurile de apa de suprafata, pe malurile acestora sau pe terenurile din zona.

- Nu este permisa evacuarea nici unei substante, amestec sau materie care polueaza mediul in canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament.

- Pentru toate instalatiile in care se manipuleaza substante cu risc pentru apa, se vor prevedea masuri de intretinere curenta.

- Utilizarea de substante si produse pentru dezinfectie certificate, in concentratiile indicate in fisele tehnice de siguranta.

- In punctele in care pot rezulta substante periculoase pentru apa, se vor prevedea dispozitive de captare.

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale va contine reglementari pentru un eventual incident, prin care sa se garanteze punerea in siguranta a instalatiei.

9.3.Emisii in SOL

9.3.1.Ca surse sau operatii care pot duce la emisii in sol, subsol si in freatic, ca urmare a desfasurarii activitatii s-au identificat urmatoarele situatii:

- unele practici neconforme legate de scoaterea dejectiilor din adaposturile pentru pasari si din incinta de depozitare in perioade cu fenomene meteo care pot favoriza caracterul poluant al acestora (precipitatii);

- depozitari neconforme de dejectii in depozite improvizate in incinta;

- gestiune improprie a deseurilor din ferma si crearea unor depozite neconforme in incinta;

- exfiltratii de ape uzate din reteaua de canalizare ape uzate menajere si tehnologice;

- pierderi posibile de combustibili si alte lichide de motor de la mijloacele auto ce deservesc ferma (la popularea si depopularea halelor, alimentarea silozurilor cu furaje,preluarea deseurilor,etc.).

Surse indirecte ce pot influenta calitatea apelor subterane - fertilizarea neconforma in cadrul lucrarilor agricole, atat cu produse chimice cat si fertilizatori naturali (dejectii animaliere) a terenurilor agricole aflate in vecinatatea amplasamentului.

9.3.2. Conformarea cu cerintele BAT privind eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

Operatorul instalatiei respecta cerintele privind reducerea emisiilor pe sol si apele subterane, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 15 - Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile in sol si apa provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, in urmatoarea ordine de prioritate. |
| a. Depozitarea dejectiilor uscate intr-un hambar. b. Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejectiilor solide. c. Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida impermeabila echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor d. Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile solide in timpul perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora. e. Depozitarea dejectiilor solide in gramezi amplasate pe camp, departe de cursurile de ape de suprafata si/sau subterane in care s-ar putea scurge fractiunea lichida. | Platforma de stocare este o constructie speciala cu suprafata de 360 mp (30x12), cu paviment betonat, cu panta de scurgere a levigatului, prevazuta cu pereti laterali cu inaltimea de cca.80 cm. Pentru colectarea levigatului platforma de dejectii este dotata cu rigola colectoare ce deverseaza intr-un bazin cu volumul de 8 mc, vidanjabil. Este astfel dimensionata incat asigura mineralizarea pe o perioada de 6 luni (ce include si perioada de cca. 4,5 luni de interdictie privind aplicarea pe teren a fertilizatorilor) astfel incat din punct de vedere constructiv, indeplineste cerintele stabilite prin Ordinul nr.333/165/2021 Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. | Conformare cu BAT 15 pct.c si d. |

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri suplimentare:

- Depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din material adecvata,rezistente la coroziune specifica, in spatii special amenajate cu paviment betonat;

- Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

- Sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare, etc..

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

- Sa actualizeze Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ori de cate ori este cazul, sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluare accidentala si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat anterior. In cazul unor poluari accidentale, operatorul instalatiei are obligatia sa anute imediat autoritatile de mediu si autoritatea competenta in domeniul apelor.

- Operatorul instalatiei are obligatia consemnarii lunare a consumurilor de apa prelevate din forajul de alimentare propriu si a inregistratii citirilor, realizarii periodice de buletine de analize de potabilizare pentru apa utilizata pentru adaparea pasarilor si in scop igienico-sanitar.

- pentru depozitarea temporara a dejectiilor bazinele de depozitare vor fi întreținute corespunzător, trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare pentru asigurarea staționării pentru o perioada de timp în conformitate cu Calendarul de interdicție pentru împrăștierea îngrăsămintelor, prevăzut de Ordinul  comun MMAP/MADR NR. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole;

- asigurarea terenului suficient pentru împrăștiere dejecțiilor stocate, prin încheierea de contracte de livrare ferme cu beneficiarii de terenuri agricole, cu respectarea cerințelor legale privind distribuirea acestora;

- distribuția de dejecții pe terenurile agricole va respecta Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul  comun MMAP/MADR nr. 333/165/2021, OMM nr. 296/2005, OMM nr.242/2005, HG nr. 964/2005, privind reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole. Când dejecțiile generate părăsesc ferma, titularul de activitate/operatorul va completa un Borderou pentru evidențierea cantităților de dejecții (așternut uzat) predate în vederea valorificării ca fertilizant natural, borderou care va consemna data livrării, producătorul, destinatarul, cantitatea livrata, tipul și proveniența dejecțiilor, conform OMM nr.296/2005 - Anexa 1, Partea a 2-a.

9.4. MIROS

9.4.1 Sursele de emisii pentru mirosul din ferma:

-	surse stationare: sistemele de ventilatie ale halelor de crestere;

-	surse de suprafata: depozitarea dejectiilor pe platforma.

Emisiile de mirosuri din activitatile fermei depind de factori ca:

-	intretinerea si organizarea fermei;

-	furajarea pasarilor si compozitia furajului;

-	evitarea pierderilor de apa din sistemul de adapare, pentru pastarea uscata a asternutului;

-	compozitia dejectiilor si tehnicile folosite pentru manevrarea si depozitarea acestora;

-	buna practica in ferma.

9.4.2 Masuri de reducere a mirosului

Operatorul S.C. AAYLEX ONE S.A. urmareste reducerea emisiilor de mirosurilor rezultate din activitatea desfasurata in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele prin adoptarea urmatoarelor tehnici:

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 12 - Pentru a preveni sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o ferma, BAT constau in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include urmatoarele elemente: (i) un protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru raspunsul la cazurile identificate de neplaceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire si eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune in aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiza a incidentelor anterioare in materie de mirosuri si a masurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele in materie de mirosuri. | In perioada anterioara de functionare, conform Rapoartelor anuale de mediu, nu au existat reclamatii privind disconfortul creat de mirosul produs din activitatea desfasurata pe amplasament. In ferma se aplica tehnicile BAT de minimizare a emisiilor generatoare de miros. La nivelul fermei s-a intocmit un plan de management al mirosurilor care este actualizat periodic. Planul identifica sursele de mirosuri si contributia fiecareia la generarea mirosului si functie de acestea, masurile de reducere.. | Conformare cu BAT 12. |
| BAT 13 - Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Asigurarea unei distante adecvate intre ferma/instalatie si receptorii sensibili. | Distanta minima fata de zona rezidentiala este: - cca.1000 m fata de trup izolat (pe directia sud-vest); -cca.1500 m fata de limita zonei rezidentiale a localitatii Dorobantu. | Conformare cu BAT 13 pct. a |
| b. Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinatie a acestora: - mentinerea animalelor si a suprafetelor uscate si curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezentei dejectiilor animaliere in zonele de odihna sau pe podelele partial acoperite cu gratare); -evacuarea frecventa a dejectiilor animaliere catre un depozit de dejectii animaliere (acoperit) situat in exterior; -- mentinerea asternutului uscat si in conditii aerobe in sistemele cu asternut. | Mentinerea asternutului uscat in halele de crestere se datoreaza: - folosirii unui sistem de adapare format din linii dotate cu nipluri si tavite recuperatoare; - sistem de ventilatie reglat automat de calculatorul de proces al halei. | Conformare cu BAT 13 pct. b |
| c. Optimizarea conditiilor de evacuare a aerului din adaposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora: - cresterea inaltimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperisului, cosuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperisului, si nu prin partea inferioara a peretilor); - cresterea vitezei de ventilatie a orificiului vertical de ventilatie; - amplasarea eficienta a barierelor externe pentru a crea turbulente ale fluxului de aer aflat in miscare (de exemplu vegetatie); - adaugarea unor acoperitori deflectoare in orificiile de evacuare amplasate in partea inferioara a peretilor pentru a devia aerul evacuat catre sol; - devierea aerului evacuat catre partile laterale ale adapostului care sunt orientate in directia opusa receptorului sensibil; - alinierea axei coamei acoperisului unei cladiri ventilate natural transversal fata de directia predominanta a vantului. | Ventilatoarele de extractie a aerului din hale nu sunt amplasate pe directia zonei rezidentiale ( ele se afla pe peretii dinspre est). | Conformare cu BAT 13 pct. c |
| d. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape. | NU se utilizeaza in instalatie | Nu este cazul |
| e. Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici de depozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combinatii a acestora: 1. acoperirea dejectiilor lichide sau solide in timpul depozitarii; 2. amplasarea depozitului, luand in considerare directia generala a vantului si/sau adoptarea de masuri pentru a reduce viteza vantului in jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); 3. reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide. | - Frecventa anuala a vantului pe directii in zona comunei Dorobantu arata predominanța vânturilor din nord (14,9%) și nord-est (13,9%) și apoi de cele din vest (9,1%) și sud (4,1%). Direcțiile predominante sunt: vestul (16,2%) și nordul (14,2%) iarna, nord-estul (15,5%) și nordul (12,2%) primăvara, nord-estul (18,1%) și nordul (16,8%) vara și nordul (14,5%) și nord-estul (11,6%) toamna. Platforma pentru depozitarea dejectiilor se afla la limita de nord a amplasamentului, la o distanta de cca.600 m fata de limita sudica. | Conformare cu BAT 13 pct. e |
| f. Prelucrarea dejectiilor animaliere utilizand una dintre urmatoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri in timpul (sau inaintea) imprastierii pe sol: 1. fermentarea aeroba (aerarea) dejectiilor lichide; 2. compostarea dejectiilor solide; 3. fermentarea anaeroba. | In fcadrul fermei nu se prelucreaza dejectiile. | Nu este cazul |
| g. Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici pentru imprastierea pe sol a dejectiilor sau a unei combinatii a acestora: 1.imprastierea in fasii, injector cu brazda de suprafata sau de adancime pentru imprastierea pe sol a dejectiilor lichide; 2. utilizarea dejectiilor animaliere cat mai repede posibil. | Aceasta tehnica nu este aplicata de operatorul SC AAYLEX ONE SA. Activitatea de imprastiere a dejectiilor se realizeaza de catre terti, beneficiari de fertilizant organic. Dejectiile solide trebuie sa stea pe platforma o perioada de minim 3-4 luni pentru mineralizare/stabilizare. | Nu este cazul |

9.5. Emisii de ZGOMOT

9.5.1. Surse generatoare de zgomot:

- sistemele de ventilatie ale halelelor de crestere;

- zgomotul produs de mijloacele auto pentru transportul pasarilor,dejectiilor, in timpul operatiunilor de populare/depopulare hale si in perioada vidului sanitar, precum si pentru transportul furajelor;

9.5.2 Masuri de reducere a zgomotului

In vederea reducerii emisiilor de zgomot, operatorul fermei avicole adopta urmatoarelor tehnici, astfel:

| Cerinta BAT | Situatia in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu – operator SC AAYLEX ONE SA | Concluzii privind conformarea |
| --- | --- | --- |
| BAT 9 - Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau in elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si care include urmatoarele elemente: (i) un protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru raspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune in aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiza a incidentelor sonore anterioare si a masurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele sonore. | Nu este cazul. Distanta intre ferma si Trup izolat (situat la sud de acesta) este de cca.950 m iar fata de limita zonei rezidentiale a localitatii Dorobantu este de 1,5 km. Mai mult, intre ferma avicola si trup izolat/localitatea Dorobantu, isi desfasoara activitatea o societate cu profil agro-zootehnic. Conform RAM-urilor din perioada anterioara de functionare a fermei avicole, nu s-au semnalat reclamatii privind poluarea fonica la nivelul receptorilor sensibili nefiind necesara intocmirea planului de gestionare a zgomotului. |
| BAT 10 - Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. |
| a. Asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ferma si receptorii sensibili b. Amplasarea echipamentelor Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i)marirea distantei dintre emitator si receptor (prin amplasarea echipamentelor cat mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor si a silozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la minimum circulatia vehiculelor in cadrul fermei. c. Masuri operationale Acestea includ masuri cum ar fi: (i)inchiderea usilor si a orificiilor principale ale cladirii, in special pe perioada hranirii, in cazul in care este posibil; (ii) utilizarea echipamentului de catre personal cu experienta; (iii)evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii si la sfarsit de saptamana, in cazul in care este posibil; (iv) masuri pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de intretinere; (v)operarea conveierelor si a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, in cazul in care este posibil; (vi)efectuarea a cat mai putine lucrari de terasament in zonele aflate in aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapa. | Ferma este amplasata la o distanta de aprox. 3 km de cea mai apropiata zona locuita (municipiul Calarasi). Silozurile de furaje sunt amplasate in vecinatatea halei pentru reducerea lungimii tevilor de distributie. Usile halei sunt in permanenta inchise. Personalul de exploatare este instruit. Activitatile de aprovizionare cu furaje, populare si depopulare se realizeaza doar pe timpul zilei. Se utilizeaza ventilatoare cu randament ridicat, controlate de computerul de climatizare. Transportul furajelor de la buncare in hala se face transportoare cu spira. Pe amplasament nu se executa lucrari de terasamente - neaplicabil. | Conformare cu BAT 10 pct. a ,b si c. |

10.CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1.AER

10.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita in prezenta autorizatie integrata de mediu. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative, cu exceptia celor acceptate legal. Operatorul instalatiei se asigura ca toate operatiunile de pe amplasament sunt realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deterioare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2. Emisii dirijate din surse fixe

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru cresterea păsărilor, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

Valorile limita pentru emisii admise conform Ordin MAPM nr. 462/1993 coroborate cu Legea nr.104/2011  privind calitatea aerului inconjurator:

Valori limita de emisie pentru ardere combustibil gazos (GPL)

| Punct de emisie | Poluant | VLE | UM | Conditii de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kit evacuare gaze ardere CT filtru sanitar | CO NOX SO2 pulberi | 100 350 35 5 | mg/Nm3 | 3% oxigen T=273K P=101,3 kPa, gaze uscate |
| Cos dispersie incinerator | CO NOX SO2 Pulberi TOC | 100 350 35 5 5 |  | 11% oxigen |

10.1.3 Emisii in aer asociate BAT

## Emisii difuze din surse fixe

10.1.3.1 In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele (broiler breeders) in Decizia de punere in aplicare 2017/302 a Comisiei, sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea emisiilor de amoniac in aer provenite din fiecare adapost (BAT 31). Nu exista BAT-AEL pentru nivelul emisiilor de amoniac din fiecare adapost, referitor la aceasta categorie de pasari.

10.1.3.2 Decizia de punere in aplicare (UE)  2017/302 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, prezinta doar tehnici pentru reducerea emisiilor de pulberi in aer provenite din fiecare adapost (BAT 11). Nu exista BAT-AEL pentru nivelul emisiilor de pulberi din fiecare adapost pentru animale.

Orientativ, se pot folosi ca niveluri de referinta pentru emisiile ammoniac si de pulberi din hale valorile prezentate pentru pui de reproductie rase grele (broiler breedres) din Tab 3.53 - Documentul de referinta privind BAT pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor (BREF IRPP -2017):

| Categoaria de pasare | NH3 | CH4 | N2O | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/loc pentru animal/an |
| Puicute | 0,014 - 0,21 | NI | NI | 0,008 - 0,078 |
| Adulte | 0,025 – 0,58 | NI | NI | 0,016 – 0,049 |

## 10.1.4 Calitatea aerului

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87 - Aer in zonele protejate.

Concentratiile maxime admisibile ale substantelor poluante  din aerul zonelor protejate nu trebuie sa depaseasca valorile din tabelul de mai jos

| Poluant | CMA conform STAS 12574/87 Media de scurta durata- 30 min mg/mc | CMA conform STAS 12574/87 Media zilnica mg/mc |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) | 0,3 | 0,1 |
| Pulberi in suspensie | 0,5 | 0,15 |

10.1.5. Management nutriţional

Azotul total excretat asociat BAT

In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele (broiler breeders) in Decizia de punere in aplicare 2017/302 a Comisiei, sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea azotului total excretat si prin urmare, a emisiilor de amoniac (BAT 3). Nu exista un nivel privind azotul total excretat asociat BAT, aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte.

Fosfor total excretat asociat BAT

In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele (broiler breeders) in Decizia de punere in aplicare 2017/302 a Comisiei, sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea fosforului total excretat (BAT 4). Nu exista un nivel privind fosforul total excretat asociat BAT, aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte.

10.1.6 Operatorul instalatiei va implementa strategiile naționale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr.271/2003 cu modificarile ulterioare și prin aplicarea prevederilor Ordinului comun nr.333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (strategiile de hrănire a păsărilor, tehnici puțin poluante de împrăștiere a îngrășămintelor naturale, tehnici puțin poluante de stocare a îngrășămintelor naturale).

10.1.7 Operatorul instalatiei va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.8 Operatorul instalatiei va actualiza, dupa caz, Planul privind managementul mirosului si Planul privind managementul dejectiilor şi le va prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu aferent anului de realizare.

10.1.9 Operatorul instalației are obligația respectării prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

10.2.APA

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta autorizatie.

## 10.2.1  Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice si menajere

Apele uzate menajere si apele uzate tehnologice de la spalarea halelor, la sfarsitul ciclului de crestere, se vor incadra in limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate, in conformitate cu prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 – NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.

| Tipul apei uzate | Loc de prelevare | Indicatori de calitate | Metoda de analiza | UM | CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere si tehnologice | Bazin vidanjabil V=100 mc | pH | SR EN ISO 10523-2012 | unitati de pH | 6,5-8,5 |
|  |  | MTS | STAS 6953-81 | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  | CCO-Cr | SR ISO 6060:1996 | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  | CBO5 | SR EN 1899-2:2002 SR EN 1899-1:2003 | mgO2/dm3 | 300,00 |
|  |  | azot amoniacal | SR ISO 7150-1:2001 SR ISO 5664:2001 | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  | fosfor total | SR EN ISO 6878-2005 | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  | detergenti sintetici biodegradabili | SR EN 903:2003 SR ISO 7875-2:1996 | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | SR 7587-96 | mg/dm3 | 30,0 |

De verificat in AGA

10.2.2 Concentratii maxim admise pentru apa subterana

Valorile de referinta pentru indicatorii de calitate ai apelor subterane sunt valorile determinate in primul set de analize pentru proba martor din forajele de observatie : unul in amonte si doua in aval de platforma de depozitare a asternutului uzat, conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr.100 din 01.07.2022 emis de AN Apele Romane – ABADL.

Coordonatele STEREO 70 ale forajelor de observatie sunt:

F1: X(N): 331325,840; Y(E): 763510,051;

F1: X(N): 331385,183; Y(E): 763600,617;

F1: X(N): 331406,419; Y(E): 763440,317;

| Locul de prelevare | Indicatorul analizat | Valoare de referinta Anul 2016 mg/l |
| --- | --- | --- |
| F1- foraj de observatie cu H=27 m | pH | 7,45 |
|  | MTS | <5 |
|  | CCO-Cr | <30 |
|  | CBO5 | - |
|  | Reziduu filtrat la 105°C | 800 |
|  | Azot total | 3,4 |
|  | Fosfor total | < 0,1 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 |
| F2 - foraj de observatie cu H=26 m | pH | 7,21 |
|  | MTS | <5 |
|  | CCO-Cr | <30 |
|  | CBO5 | - |
|  | Reziduu filtrat la 105°C | 789 |
|  | Azot total | 2,8 |
|  | Fosfor total | < 0,1 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 |
| F3- foraj de observatie cu H=25 m | pH | 6,96 |
|  | MTS | <5 |
|  | CCO-Cr | <30 |
|  | CBO5 | - |
|  | Reziduu filtrat la 105°C | 791 |
|  | Azot total | 2,73 |
|  | Fosfor total | < 0,1 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 |

10.2.3 Operatorul instalatiei trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă. Se interzic deversările neautorizate ale oricăror substanțe poluante pe sol, în apele de suprafață sau freatice, se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate, prin puțuri filtrante, în pânza freatică, canale de desecare, rigole stradale sau emisari naturali.

10.2.4 Operatorul instalatiei trebuie să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane. Se va întocmi un plan de inspecție și întreținere a instalațiilor și echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puțin o data la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apa.

10.2.5 Operatorul instalatiei are obligația să exploateze, să întrețină și să verifice periodic construcțiile și instalațiile de captare și de aducțiune a apei, colectare și evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum și întreținerea corespunzătoare a aparatelor de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.6 Operatorul instalatiei are obligația să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltrațiile de ape uzate în pânza freatică și de asemenea să vidanjeze periodic bazinele prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.7 Operatorul instalatiei are obligația să actualizeze Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul, să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale titularul activității are obligația să anunțe imediat autoritatile.

10.2.8 În eventualitatea în care analizele sau observațiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depășirea indicatorilor de calitate autorizați ai apelor uzate evacuate peste valorile limita de emisie prevăzute de legislația în vigoare și/sau autorizația integrata de mediu, titularul autorizației are obligația:

-să realizeze imediat o investigație pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

-să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și să minimizeze efectele oricărei contaminări a mediului;

-să notifice accidentul autoritații competente pentru protecția mediului, cât mai repede posibil.

10.2.9 Operatorul instalatiei are obligația consemnării lunare a consumurilor de apa prelevate din forajele de alimentare proprii și a înregistrării citirilor, realizării periodice de buletine de analiză de potabilizare pentru apa utilizată în scop fiziologic și igienico-sanitar.

## 10.3. SOL

10.3.1 – Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol conform Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind poluarea mediului, cu modificarile ulterioare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Limite normale conform Ordin 756/1997 | Prag de alerta pt soluri mai putin sensibile conf. Ordin 756/1997 | Prag de interventie pt. soluri mai putin sensibile conf. Ordin 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPD-platforma de dejectii (la 15 cm, 30 cm) | pH la 21.8°C | - | - | - |
|  | Cu | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 100 | 700 | 1500 |
|  | Azotiti | - | - | - |
|  | Fosfor total | - | - | - |
| SH – intre halele 6 si 7 (la 15 cm, 30 cm) | pH la 21.8°C | - | - | - |
|  | Cu | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 100 | 700 | 1500 |
|  | Azotiti | - | - | - |
|  | Fosfor total | - | - | - |

## 10.3.2 La imprastierea dejectiilor maturate pe terenuri agricole, se vor respecta limitele de 170 kgN/ha/an pe terenurile arabile si 250 kgN/ha/an pe fanete, conform Ordinului MMGA /MAPDR nr. 242/197 din 2005.

10.3.3 Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure teren suficient pentru imprastierea dejectiilor stocate prin inchiriere de tern sau contracte incheiate cu terti.

10.3.4 Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare.

## 10.4  ZGOMOT

Valoarea admisă a nivelului de zgomot la limita incintei nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) si 45 dB (pe perioada de noapte), conform OM nr.119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile ulterioare.

# 11.GESTIUNEA DESEURILOR

# 11.1 Deseuri/SNCU generate pe amplasament

Din activitatea desfasurata pe amplasament rezulta subproduse de origine animala nedestinate consumului uman din urmatoarele categorii, conform clasificarii de la art.8, 9 si 10 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala):

- Materiale categoria 2:

- cadavre de pasari (art.9, lit (f),pct(i));

- dejectii animaliere (art.9,lit (a));

- Materiale de categoria 3:

- Melanj (oua deteriorate, oua clare,coji de oua) (art.10, lit(k),pct.(ii)).

Functie de modul de gestionare ulterioara a acestora, subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), se supun prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare si/sau Normelor sanitar veterinare ce transpun reglementarile specifice SNCU.

Categorii de deseuri/SNCU generate pe amplasament:

| Denumire SNCU/deseu | Sursa | Cod deseu cf.HG 856/2002/ Cf. Reg.UE 1069/2009 | Cant. Gene-rate 2022 to/an | Cod elimi-nare/ Valori-ficare | Gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejectii de pasare amestecate cu pat epuizat colectate separat si tratate in afara incintei | Crestere pasari pentru reproductie rase grele | 02 01 06/ SNCU -Materiale de categoria a 2-a | 645 | R3 R10 R3 | Stocare temporara pe platforma de dejectii pana la predare catre terti pentru a fi utilizat ca : -materie prima intr-o instalatie de producere a compostului conform art.13, lit. (e), pct. (ii)- Reg.UE nr.1069/2009; sau - pentru a fi aplicat pe soluri fara prelucrare, ca fertilizant conform art.13, lit.(f)- Reg.UE nr.1069/2009, de catre terti pe baza Studiului pedologic si Planului de fertilizare aprobat de OSPA - solutia la data revizuirii AIM - contract incheiat cu SC AGRO GHEORDUNESCU SRL ; sau -materie prima intr-o instalatie de producer a biogazului conform art.13, lit (e), pct. (ii)- Reg.UE nr.1069/2009. |
| Deseuri de tesuturi anumale (cadavre pasari) |  | 02 01 02/ SNCU Materiale de categoria a 2-a | 24,165 | R3 D10 R3 | Stocare temporara in saci de polietilena, in lada frigorifica, pana la: - predare catre o societate autorizata in vederea utilizarii ca hrana in fermele pentru obtinerea de momeli vii pentru pescuit, conform art.18, alin (1), lit.(h) din Reg.UE 1069/2009; sau -eliminarea prin incinerare, conform art.13, lit.(a), pct.(i) - Reg.UE nr.1069/2009 in incineratorul propriu - solutia la data actualizarii AIM; Sau - predare catre o societate autorizata in vederea utilizarii ca materie prima intr-o instalatie de producere a biogazului conform.art.13, lit.(e),pct(i) – predare la SC BIOCARNIC ESCO SRL Tulcea conform contract din 07.12.2021, in situatia in care nu functioneaza incineratorul (revizii/reparatii). |
| Deseuri de ambalaje de materiale plastice (cofraje de oua) |  | 15 01 02 | 0 | R12 | Colectare separata in containere si predare la SC MSD COM SRL BUZAU |
| Alte deseuri nespecificate - Melanj (Oua sparte, oua clare) |  | 02 01 99/ SNCU Materiale de categoria a 3-a | 2,5 | D10 | Se colecteaza in recipiente de PVC, se depoziteaza temporar in camera special amenajata in cladirea depozitului pentru oua. Se incinereaza in incineratorul propriu si BIOCARNIC |
| Deseuri de ambalaje de hartie/carton | Activitati conexe: -vid sanitar ; -incinerare cadavre pasari/melanj | 15 01 01 | 0 | R12 | Colectare separata in containere si pubele si predare la SC MSD COM SRL BUZAU |
| Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase |  | 15 01 10* | 0,046 | R12 | Stocare temporara in spatii amenajate, si predate la SC ACTIS DISTRIBUTION SRL. |
| Cenusa |  | 19 01 12 | 0,359 | D5 | Colectare in pubela etansa, depozitata pe platforma de beton din vecinatatea incineratorului. Predare la Serviciul local de salubrizare N.Balcescu |
| Tuburi fluorescente (DEEE cat.3) | Activitatea de mentenanta a echipamente-lor folosite in procesul de productie | 20 01 21* | 0 | R12 | Colectare separata in containere specializate si predate operatorilor autorizati pentru colectarea acestor tipuri de deseuri. Contract nr.9903/11.04.2022-RECOLAMP |
| Echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 (DEEE cat.3 - corpuri de iluminat LED) |  | 16 02 14 | 0 | R12 |  |
| Deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) |  | 02 01 04 | 0 | R12 | Colectare separata in containere si pubele si predare la SC MSD COM SRL BUZAU |
| Deseuri metalice |  | 02 01 10 | 0 | R12 |  |
| Namoluri de la spalare si curatare |  | 02 01 01 | 0 | R10 | Colectare in recipient metalic etans si transportare la platforma de dejectii. |
| Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje medicamente, vitamine) | Activitati sanitar-veterinare | 18 02 03 | 0 | D10 | Stocare temporara in recipienti etansi, inscriptionati, in spatii amenajate-magazia pentru produse farmaceuutice si eliminare prin operatori autorizati -SC ACTIS DISTRIBUTION SRL |
| Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje vaccinuri, antibiotice) |  | 18 02 02* | 0,056 | D10 |  |
| Deseuri municipale amestecate | Activitati administrative | 20 03 01 | 7,5 | D5 | Colectare in pubele, eliminare prin operator autorizat - Serviciul local de salubrizare N.Balcescu |
| Deseuri de plastic |  | 20 01 39 | 0,1 | R12 | Colectare in pubele,valorificare prin operator autorizat - Serviciul local de salubrizare N.Balcescu |
| Hartie si carton |  | 20 01 01 | cca.0,05 | R12 |  |
| Ulei uzat | Activitati de intretinere a utilajelor | 13 02 05* | 0 | R12 | Se preiau la revizie de firme contractante ale serviciului. |
| Acumulatori uzati |  | 16 06 05 | 0 |  |  |
| Anvelope uzate |  | 16 01 03 | 0 |  |  |

# 11.2 Conditii de gentionare a deseurilor/SNCU generate pe amplasament

Deseurile generate din activitatea de crestere intensiva a puilor de carne vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor si trebuie sa respecte urmatoarele:

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri;

- Operatorul instalatiei are obligatia sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor;

- Gestionarea deseurilor se va realiza fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

- Se va aplica ierarhia deseurilor in scopul incurajarii prevenirii generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului;

- Valorificarea/eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in prezenta autorizatie si in conformitate cu legislatia nationala in domeniu.. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil APM Constanta si fara acordul scris al acesteia. Transportul deseurilor nepericuloase generate se va face cu mijloace de transport proprii sau cu terti care realizeaza valorificarea/eliminarea deseurilor.

- Transportul deseurilor periculoase (ambalaje contaminate) se realizeaza de catre operatori economici autorizati pentru transportul acestor deseuri.

- Transportul deseurilor se va face cu respectarea cerintelor de transport stabilite de HG 1061/2008 privind transortul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, astfel:

- Deseurile nepericuloase se vor transporta de la expeditor la destinatar numai in baza formularului de incarcare-descarcare, prevazut in anexa 3 la HG 1061/2008, completat si semnat de catre expeditor, transportator si destinatar;

- Pentru deseurile periculoase colectate in cantitate mai mare de 1 to/an, transportul se efectueaza pe baza formularului pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase si a formularului de expeditie/transport deseuri periculoase (anexele nr.1 si 2 din HG 1061/2008).

- Pentru deseurile periculoase colectate in cantitate mai mica de de 1 to/an, transportul se efectueaza pe baza formularului de expediere/transport deseuri periculoase (anexa nr.2 la HG 1061/20080.

- Animalele decedate in ferma, cat si cele care au murit in cursul tranzitului (transportului) sunt depozitate temporar intr-o camera frigorifica pana la predare catre o societate autorizata in vederea eliminarii.

- Mortalitatile vor fi raportate medicului veterinar, care, in urma examinarii, va recomanda procedura cea mai adecvata de depozitare sau tratare pentru situatia semnalata.

- Deseurile medicale provenite de la ingrijirile medicale vor fi preluate de catre o firma autorizata pentru eliminare/incinerarea acestor tipuri de deseuri.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deseurilor menajere, metalice, a deseurilor de ambalaje, a deseurilor provenite din activitatea de intretinere si reparatii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din constructii/demolari, la platforma de depozitare temporara a dejectiilor.

- Depozitarea deseurilor rezultate din arderea balotilor de paie in centrala termica (cenusa) si a namolului de la curatarea conducatelor/bazinelor pentru colectarea apelor uzate rezultate din igienizarea halelor, pot fi depozitate la platforma pentru dejectii si amestecate cu dejectiile pentru a fi utilizat ca fertilizant organic, conform prevederilor pct. 4.1.4 din Ordinul 269/2020 – Anexa nr.5 - Ghidul privind instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, inclusiv a păsărilor de carne, păsărilor ouătoare, porcilor şi scroafelor.

- Dejectiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru fermentare;

- Platforma pentru depozitarea dejectiilor rezultate din procesul de crestere a puilor de carne la sol este o constructie conforma cu cerintele Ordinului nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole,pct.5.2.2.

- Operatorul instalatiei are obligatia sa tina evidenta stricta asupra cantitatilor de dejectii generate, a celor ramase pe amplasament si a modalitatii de utilizare dupa ce acestea parasesc amplasamentul, astfel incat sa perimta autoritatilor de inspectie si control sa constate trasabilitatea acestora, in conformitate cu prevederile Ordinului comun MMAP si MADR nr. 333/165/2021 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole si BAT 29 (pct.f) din Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

- Eliminarea si utilizarea SNCU generate din activitate se realizeaza in conformitate cu art.13 si art.18 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

- Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform OUG 92/2021, art. 7, alin. (1);

- Dejectiile ce parasesc amplasamentul se incadreaza la codul de deseuri 020106 si sunt raportate la categoria transfer deseuri nepericuloase in afara amplasamentului, avand in vedere obligatiile de raportare  ce decurg din Regulamentul 166/2006 de instituire a unui Registru European al emisiilor si transferului de poluanti (EPRTR).

- Obligativitatea anuntarii, in cel mai scurt timp la APM Constanta, oricarui eveniment care prezinta risc pentru factorii de mediu.

- Producatorii de deseuri sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora;

- Detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici care colecteaza si transporta deseuri, au obligatia sa desemneze o persoana in randul angajatilor proprii sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de OUG 92/2021 sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Persoana desemnata trebuie sa fie instruita in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

- Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice ori juridice in vederea efectuarii unor operatiuni de tartare, preliminara operatiunilor de valorificare sau de eliminare complete, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa.

- Deseurile  provenite din activitatea desfasurata se vor depozita in spatii amenajate, in recipienti special destinati acestui scop sau pe platforme impermeabilizate (deseuri metalice de la intretinerea curenta, deseuri de ambalaje etc.) vor fi colectate selectiv, in containere speciale si predate ulterior la unitati specializate autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, cu respectarea prevederilor OUG 92/2021.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate. Nu se va depasi capacitatea containerelor si a zonelor de stocare.

- Evidenta gestiunii deseurilor proprii generate de pe amplasament se va face in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002, cu modificarile ulterioare si se va pune la dispozitia APM Constanta, anual, ca parte a RAM si pana la 15 martie, conform prevederilor OUG 92/2021. La intocmirea acestei evidente se vor incluse stocurile de la incepul si sfarsitul perioadei de raportare. Evidenta transmisa la APM Constanta se va intocmi si transmite anual si va contine datele si informatiile prevazute la art.48 din OUG 92/2021, alin (1). Evidenta gestiunii deseurilor se pastreaza cel putin 3 ani;

- Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

## 11.3 GESTIUNEA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

- Achizitionarea substantelor chimice periculoase, definite conform legislatiei in vigoare privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, se va face numai in conditiile in care producatorul, distribuitorul sau importatorul furnizeaza fisa cu date de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, sanatatii si asigurarea securitatii la locul de munca.

- Recipientii sau ambalajele substantelor si preparatelor chimice periculoase trebuie sa asigure:

- Prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport si depozitare;

- Sa fie etichetate in conformitate cu prevederile legale;

- Se vor respecta prevederile Legii nr.122/2002 pentru aprobarea OUG nr.48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase si ale HG nr.1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatilor de transport rutier de marfuri periculoase in Romania.

- Operatorul va utiliza informatiile din fisele cu date de securitate ale substantelor si preparatelor chimice periculoase utilizate in instalatie, reactualizate, cnform regulamentelor europene, pentru gestionarea corespunzatoare a acestora.

- Se vor lua urmatoarele masuri generale:

- Depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face in conditii de siguranta, tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizor;

- Spatiile de depozitare vor avea asgurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, nu vor avea racord la canalizare, vor fi bine aerisite, protejate impotriva accesului neautorizat.

- Gestiunea acestor substante se va realiza de catre persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuie luate in cazul unui accident.

- Se vor folosi echipamente de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a muncii.

- Alte acte normative ce trebuiesc respectate:

- Legea nr. 360/2003 (r) privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 (CLP).

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

# INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE      URGENTA.  SIGURANTA  INSTALATIEI

12.1 Instalatia nu intra sub Directiva SEVESO. Pe amplasament se utilizeaza substante chimice periculoase, dar, prin cantitatile prezente, nu intra sub incidenta Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

12.2 Situatii de urgenta

| Nr.crt. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj /intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | Foarte mic | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Operatorul instalatiei trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.1.1.Toate activitatile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

12.1.2.Toate persoanele care desfasoara o activitate in ferma trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

-drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

-cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atat pentru functionarea normala cat si pentru accidente sau cazuri de urgenta;

-echipamentul de protectie necesar;

-amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-masurile de prim-ajutor;

-alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cantar, curatarea anvelopelor, laborator etc).

12.1.3. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:

-organizarea activitatilor in ferma (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

-modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

-modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

12.1.4 Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

12.1.5. Operatorul instalatiei asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

12.2.Proceduri de urgenta

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.2.1.Sa asigure un Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale, care trebuie sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Acest plan trebuie sa include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2.2  Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale trebuie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.2.3 In conformitate cu Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale se stabilesc: componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluarii accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale; fisa poluantului potential; programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; componenta echipelor de interventie; lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; responsabilitatile conducatorilor.

12.3 Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta

12.3.1. Operatorul instalatiei trebuie sa notifice fara intarziere prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, APM Constanta, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie.

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

12.3.2. Operatorul instalatiei trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei, conform Cap. 14 - Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

12.3.3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei;

12.3.4. Dupa notificarea incidentului, titularul activitatii trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la APM Constanta raportul privind incidentul;

12.3.5. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna la APM Constanta un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

12.3.6. Operatorul instalatiei trebuie sa notifice ABADL in cazul oricarui incident precizat in care are legatura cu deversarile in apa, imediat dupa incident;

12.3.7. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operatorul instalatiei va anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: ABADL, APM Constanta GNM Comisariatul Judetean Constanta, Directia de Sanatate Publica;

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU);

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

12.3.8. Operatorul instalatiei trebuie sa trimita o notificare scrisa la APM Constanta in cazul:

- incetarii permanente a activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parti sau a activitatii intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

12.3.9. Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice in scris APM Constanta privind urmatoarele aspecte in termen de 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia operatorul a devenit o sucursala)

-masuri luate privind implicarea operatorului in administratie, intrarea operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare;

12.3.10. Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice la APM Constanta orice modificare a instalatiei sau a procesului tehnologic anterior implementarii.

12.3.11. Termenele de raportare si frecventa raportarilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

- supravegherea din partea organelor abilitate și cu atribuții de control;

- automonitorizarea.

13.1.2. Automonitorizarea este obligația societății și are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor și calității factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post inchidere.

13.1.3. Automonitoringul emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autoritățile competente. Automonitorizarea emisiilor constă în urmărirea poluanților emiși și este obligația titularului activității/operatorului.

13.1.4. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.5. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.6. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.7. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.8. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.9. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.10. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.11. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.12. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor in aer;

- punctele de prelevare a forajului de hidroobservatie pentru apele subterane;

- zonele de depozitare a deseurilor pe amplasament.

13.1.13. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.14. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.15 Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care dețin acreditarea cerută de legislația națională sau prin laborator propriu. În cazul în care titularul activitații/operatorul realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an se va realiza intercalibrarea cu un laborator cu încercările acreditate. În buletinele de analiza se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor și analiza acestora, aparatura utilizată și calibrată conform normelor naționale. Standardele utilizate vor fi cele utilizate în UE (CEN, ISO) sau naționale care asigură o calitate echivalentă a datelor.

13.1.16 Toate rezultate măsuratorilor trebuie înregistrate, prelucrate și prezentate într-o forma adecvata pentru a permite autorităților competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

13.2. Puncte de monitorizare

Operatorul instalatiei trebuie sa asigure accesul organelor de control abilitate, sigur si permanent la urmatoarele punctele de prelevare si monitorizare:

Puncte de monitorizare a emisiilor in aer:

-cosul de evacuare a gazelor arse de la centrala termica tip EKOPAL RS 1500 ;

Puncte prelevare pentru determinarea calitatii aerului inconjurator:

-  la limita amplasamentului.

Puncte de monitorizare a emisiilor de  poluanti in apa uzata menajera si apa uzata tehnologica :

- bazinul betonat vidanjabil cu V= 100 mc;

Puncte de monitorizare a  emisiilor de poluanti in apa freatica:

# -cele trei foraje de observatie:  F3 amplasat in amonte de platforma de dejectii, pe directia de curgere a apelor subterane, F1 si F2  amplasate in aval de platforma de dejectii, pe directia de curgere a apelor subterane;

# Puncte de monitorizare a emisiilor de poluanti in sol:

# -limitrof platformei pentru depozitarea dejectiilor si in zona halelor;

Puncte de monitorizare a nivelului de zgomot:

- La limita sudica a amplasamentului (fata de zona rezidentiala cea mai apropiata)

13.3 Monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia din tehnicile indicate mai jos:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 24 si pct.4.9.1 Tehnici de monitorizare a excretiilor de azot si fosfor |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total. |  |  |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual |  |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de fosfor total. |  |  |

### Monitorizatea emisiilor in AER

### 13.4.1.Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer, prin utilizarea urmatoarelor tehnici:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent in fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 25 si pct.4.9.2 Tehnici de monitorizare a amoniacului si pulberilor si Legea nr.112/2009 |
|  | Calculare prin masurarea concentratiei de amoniac si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard ISO, nationale sau internationale ori a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. |  |  |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie |  |  |

### 13.4.2.Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adapost pentru animale prin utilizarea uneia din urmatoarele tehnici:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | Calculare prin masurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, nationale sau internationale) care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 27 si pct.4.9.2 Tehnici de monitorizare a amoniacului si pulberilor |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie |  |  |

### 13.4.3 Monitorizarea calitatii aerului

- Monitorizarea emisiilor de poluanti in aer din surse dirijate

| Nr.crt. | Poluant | Sursa de emisie | Metoda de analiza | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi (TSP) | Kit de evacuare gaze de ardere de la centrala termica aferenta filtrului sanitar, alimentata cu combustibil gazos (GPL) | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 | La solicitarea autoritatii de mediu |
|  | CO |  | SR EN 15058/2006 |  |
|  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |  |
|  | SOx exprimati ca SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |  |
| 2. | Pulberi (TSP) | Cos dispersie incinerator | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 | Anual, in luna ianuarie |
|  | CO |  | SR EN 15058/2006 |  |
|  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |  |
|  | SOx exprimati ca SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |  |
|  | TOC |  | SR EN 13137/2002 |  |

13.4.4. Monitorizarea mirosului in zona receptorilor sensibili – se va realiza doar in situatia existentei reclamatiilor, conform BAT 26 si Legii nr. 123/2020.

Metoda folosita va fi in conformitate cu prevederile:

-	SR EN 16841-1 Aer înconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor în aerul înconjurator prin inspectie în teren Partea 1: Metoda grilei ;

-	SR EN 16841-2 Aer înconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor în aerul înconjurator prin inspectie în teren Partea 2: Metoda darei de miros;

-	SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentratiei unui miros prin olfactometrie dinamica.

Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.5 Monitorizarea emisiilor in APA

13.5.1 Monitorizarea emisiilor in apa evacuata

## Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in bazinul vidanjabil se va efectua pentru urmatorii indicatori, cu urmarirea incadrarii in limitele stabilite prin NTPA-002 probat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin HG nr.352/2005, conform tabelului de mai jos:

| Tpul apei | Mod de stocare/ epurare/ evacuare din ferma | Indicatori de calitate | UM | Frecventa de analiza | Metoda de analiza | VLE conform HG 188/2002- NTPA 002 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere si tehnologice | Bazin vidanjabil V=100 mc | pH | UpH | Inaintea fiecarei vidanjari | SR ISO 10523:2012 | 6,5-8,5 |
|  |  | Materii totale in suspensie (MTS) | mg/l |  | SR EN 872:2005 STAS 6953-81 | 350 |
|  |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mgO2/l |  | SR EN 1899-2:2002 SR EN 1899-1:2003 | 300 |
|  |  | Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | mgO2/l |  | SR ISO 6060-96 | 500 |
|  |  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l |  | SR ISO 7150-1/2001 SR ISO 5664:2001 | 30 |
|  |  | Fosfor total (P) | mg/l |  | SR EN ISO 6878/2005 | 5 |
|  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/l |  | SR ISO 17875-96 SR EN 903-2003 | 25 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l |  | SR 7587:1996 | 30 |

- Pentru umectarea dejectiilor depozitate pe platforma de dejectii in perioada de vara, se poate folosi apa din bazinele pentru ape uzate tehnologice.

- Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va tine o evidenta in scris, care va cuprinde:

- Data vidanjarii si locul de transport si descarcare al continutului vidanjei;

- Numarul de vidanje transportate si volumul de apa uzata evacuat;

- Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

- In situatia in care analizele sau observatiile indica contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depasirea indicatorilor de calitate autorizati ai apelor uzate evacuate, peste valorile limita de emisie prevazute in legislatia in vigoare si/sau autorizatia integrata de mediu, operatorul instalatiei are obligatia:

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul autoritatii competente de mediu, cat mai repede posibil.

- Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acelor solicitari.

## 13.5.2 Monitorizarea calitatii apei subterane

-  Monitorizarea calitatii apelor subterane se face prin analiza indicatorilor specificati in tabelul de mai jos, pentru probele de apa din cele trei foraje de observatie, si compararea cu valorile de referinta 2015, dupa cum urmeaza:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | UM | Frecventa de analiza | Metoda de analiza | Valoarea de referinta F1 | Valoarea de referinta F2 | Valoarea de referinta F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observatie F1, F2 si F3 | pH | UpH | semestrial | SR ISO 10523/2012 | 7,60 | 7,55 | 7,56 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/dm3 |  | SR ISO 7150-1:2001 | 0,165 | 0,190 | 0,270 |
|  | Sulfati (SO4) | mgO2/dm3 |  | SR EN ISO 10304-1:2009 | - | - | - |
|  | Ortofosfati (PO4) | mg/dm3 |  | SR EN ISO 10304-1:2003 | - | - | - |
|  | Azotiti (NO2) | mg/dm3 |  | SR EN 26777: 2002/C19:2006 | 0,052 | 0,048 | <MLQ MLQ=0,027 |
|  | Azotati (NO3) | mg/dm3 |  | SR ISO 7890-2:2000 | 7,52 | 10,2 | 8,28 |

13.6 Monitorizarea SOLULUI/SUBSOLULUI

Pentru analiza impactului activitatii desfasurate pe amplasament asupra solului, se vor preleva probe de sol de la adancimile de 15 cm si 30 cm, din doua puncte identificate PD-zona platforma de dejectii si HS-zona halelor si se va analiza calitatea acestora in raport cu urmatorii indicatori:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | U.M. | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PD- Platforma de dejectii HS – zona halelor | pH | UpH | O data la doi ani, de la data emiterii AIM | SR ISO 10390/2015 |
|  | Cu | mg/kg s.u. |  | SR ISO 11047:1999 |
|  | Zn | mg/kg s.u. |  |  |
|  | Azotiti | mg/kg s.u. |  | SR ISO 26777:2002 |
|  | Fosfor total | mg/kg s.u. |  | SR ISO 11263:1998 cu modificarea (PS-LAB-06) |

Se urmareste ca indicatorii de calitate ai solului mai sus mentionati sa respecte valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in sol, pentru tipul de folosinta mai putin sensibila, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind poluarea mediului, cu modificarile ulterioare.

## Monitorizarea deseurilor

## 13.7.1 Deseurile tehnologice

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind evidenta gestiunii deseurilor si ale HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu completarile ulterioare.

Operatorul instalatiei are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Registrul va continue datele mentionate la art.48 alin (1) din OUG 92/2021.

## Aceste date trebuie raportate la APM Constanta, ca parte a RAM si separat, ca gestiune, pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare.

13.7.2 Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

13.8 Monitorizarea zgomotului

13.8.1 Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.

13.8.2 In situatia existentei reclamatiilor, la solicitarea APM Constanta sau GNM -CJ Constanta, se vor face monitorizari suplimentare ale zgomotului in zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate).

| Punct de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza | Limita admisibila LAeqT |
| --- | --- | --- | --- |
| La limita sudica a amplasamentului (fata de zona rezidentiala cea mai apropiata) | La inregistrarea reclamatiilor sau la solicitarea APM/GNM | SR ISO 1996/2-2018 | 65 dB |

# Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

# Operatorul instalatiei va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite.

# 13.10Monitorizare tehnologica

13.10.1 In conformitate cu prevederile  Deciziei 2017/302: BAT 29, operatorul va monitoriza urmatorii parametri ai procesului, cel putin o data pe an:

-	Intrarile si iesirile de pasari din instalatie, inclusiv mortalitatile;

-	Consumul de furaje;

-	Consumul de apa;

-	Cantitatea de dejectii (amestecate cu asternut epuizat) generate;

-	Consumul de energie electrica;

-	Consumul de combustibil.

13.10.2 Rezultatele monitorizarii tehnologice vor fi incluse in Raportul anual de mediu.

# Monitorizare post – inchidere

# 13.11.1 In cazul incetarii definitive a activitatii, vor fi realizate si urmarite actiunile, conform Planului de inchidere.

# 13.11.2 Se vor respecta prevederile art.22 alin 6 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv se va evalua starea de contaminare a solului si a apelor subterane, in conformitate cu punctele 13.4 si 13.5 din prezenta Autorizatie integrata de mediu.

# 14. RAPORTARI LA AUTORITATEA DE MEDIU SI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

1. A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea societatii S.C.AAYLEX ONE S.A.- “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Dorobantu” - la punctul de lucru situat in satul Dorobantu, comuna Nicolae Balcescu, Ferma 16+18, jud. Constanta., in Registrul Public conform cerintelor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr.123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Daca operatorul considera ca anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile respective sa nu fie publicate in Registru, asa cum este prevazut in Hotarare. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie sa precizeze clar informatiile respective si sa ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

2. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la APM Constanta in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in R.A.M.

5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de A.P.M. Constanta.  Registrele trebuie pastrate pe amplasament si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta si G.N.M-CJ Constanta in orice moment.

6. Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor,

calibrarilor trebuie depuse la sediul APM Constanta in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

7. Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment .

8. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, dupa evaluarea rezultatelor test.

9. Operatorul instalatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre A.P.M. Constanta si titularul autorizatiei

- autorizatia integrata de mediu

- solicitarea

- raportarile catre APM Constanta

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante

Un raport privind rezultatele monitorizarii calitatii apelor trebuie depus anual la APM Constanta iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apa pe categorii.

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

14.3 In baza ordinului MMP nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă, operatorul va completa datele necesare in aplicatia F2 - SIM Inventar Emisii, in toate chestionarele aferente activitatii pe care o desfasoara.

14.4  Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- inventarul emisiilor de poluanti atmosferici;

- planul de management al dejectiilor;

- gestiunea deseurilor si ambalajelor;

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului (daca exista) şi modul de rezolvare a acestora;

- raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu;

- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare ;

- inventar privind substantele chimice/amestecurile de substante utilizate;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă.

# de verificat

14.5 Mod de raportare

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare.

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Pana la 01 februarie al fiecarui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Pana la 30 aprilie al fiecarui an pentru anul anterior |
| Raport „Inventar emisii” – in aplicatia F2 SIM | Anual | La termenul solicitat de APM in functie de momentul deschiderii sesiunii de raportare, pentru anul anterior |
| Raportarea conform Regulamentului CE nr.1272/2008 a Parlamentului European si a Consiliului din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor | La orice solicitare a autoritatii de mediu | La solicitatea autoritatii de mediu (pe suport de hartie si in SIM/SCP) si ca parte a R.A.M |
| Raportarea situatiei gestiunii deseurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari | Anual | Pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare, pe suport electronic, in sistemul pus la dispozitie de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului |
| Raportarea uleiurilor uzate, conform prevederilor din OUG 92/20212021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari | Anual | Până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1) |
| Raportarea inventarului substantelor chimice utilizate pe amplasament | Anual | La solicitarea APM Constanta |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 2(doua) de ore de la producerea incidentului, conform Deciziei ANPM cu privire la asigurarea fluxului informational - decizional de avertizare/alarmare in cazul producerii unor situatii de urgenta, aferenta Ordinului 2579/2012 |
| Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu | Anual | Parte a RAM, pana la 01 februarie al fiecarui an |
| Plan de inchidere a amplasamentului in cazul incetarii temporare sau definitive a unei parti din instalatie | - | La data producerii |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in aer (inclusiv calcularea emisiilor, conform BAT) | Anual | Ca parte a R.A.M, pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent . |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa uzata tehnologica/apa pluviala (bazin LAGUNA) | Anual | Ca parte a R.A.M.,pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa subterana | Semestrial | 10 zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea /Ca parte a R.A.M |
| Monitorizare sol | O data la doi ani ( in ani impari, in luna noiembrie) | Parte a RAM, pana la 01 februarie al fiecarui an |
| Reclamatii (acolo unde apar) | Ori de cate ori apar | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificarile in caz de oprire/ pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii |
| Plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificarii | Situatia de functionare necorespunzatoare semnalata | Nr. de ore de functionare necorespunzatoare | Masuri de remediere a functionarii necorespunzatoare | Data remedierii | Nr. total de ore de functionare necorespunzatoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 operatorul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Operatorul instalatiei va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Operatorul instalatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Operatorul instalatiei  trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Operatorul instalatiei are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, operatorul/ operatorul instalatiei are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Operatorul instalatiei are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasament, sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si

predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Operatorul instalatiei are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Operatorul instalatiei are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, operatorul instalatiei are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.27 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.28 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.29 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

16.  MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrari şi masuri specifice de protectia mediului.

La incetarea activitatii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de actiuni, vânzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum şi in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobata de Legea nr. 265/2006 cu toate modificarile şi completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 15 alin. (2). In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate, mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având in vedere situatia existenta la societatea AAYLEX ONE S.A., dupa oprirea activitatii, se impune luarea urmatoarelor masuri:

- Punerea in siguranta a instalatiilor;

- Oprirea alimentarii cu energie electrica  şi apa industriala;

- Golirea tuturor instalatiilor;

- Eliminarea completa, in deplina siguranta, a uleiurilor şi emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate şi predarea lor la unitati specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalatiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate in spatii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzatoare prin firme autorizate;

- Investigatii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate in cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalatiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din constructii vor fi valorificate prin societati autorizate;

- Ecologizarea intregului amplasament, dupa dezafectarea tuturor instalatiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi mentionarea intr-un registru de evidenta a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalatiei;

- Anuntarea oricarui eveniment la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

## 16.2. Planul de inchidere al instalatiei.

## In cazul inchiderii definitive a intregii instalatii sau a unor parti de instalatie, titularul/operatorul activitatii trebuie sa elaboreze un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

## Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice masura specifica pentru prevenirea poluarii apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos şi spalarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in aplicare şi sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului/operatorului activitatii

## La incetarea activitatii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologica asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricaror remedieri in vederea aducerii terenului intr-o stare satisfacatoare din punct de vedere al categoriei de folosinta avuta anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalatiilor şi constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatii cu impact semnificativ asupra mediului.

# GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica, care exploateaza ori detine controlul total sau partial asupra instalatiei ori a instalatiei de ardere sau a instalatiei de incinerare a deseurilor ori a instalatiei de coincinerare a deseurilor sau, asa cum este prevazut in legislatia nationala, careia i s-a delegat puterea economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei - Conform art.3 pct.15 lit o) din Legea nr. 278/2013. |
| Cele mai bune tehnici disponibile -BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile – Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| Decizia (UE) 2017/302 | DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie | O unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr.1 sau in anexa nr. 7 partea 1, precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare - Conform art.3 pct.3 lit c) din Legea nr. 278/2013. |
| Emisie | Evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei - Conform art.3 pct.4 lit d) din Legea nr. 278/2013 |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia - Conform art.3 pct.2 lit b) din Legea nr. 278/2013 |
| Valori limita de emisie – VLE | Masa, exprimata prin anumiti parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasite in cursul uneia sau mai multor perioade de timp - Conform art.3 pct.5 lit e) din Legea nr. 278/2013 |
| Modificare substantiala | O modificare a caracteristicilor sau a functionarii ori o extindere a unei instalatii sau a unei instalatii de ardere, a unei instalatii de incinerare a deseurilor sau a unei instalatii de coincinerare a deseurilor, care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii umane sau asupra mediului - Conform art.3 pct.9 lit i) din Legea nr. 278/2013 |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Eliminare | Orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie – Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa nr.1, pct.17. |
| Valorificare | Orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general – Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa nr.1, pct.36. |
| RAM | Raport Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| dB(A) | Decibeli (ponderati) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |

ANEXA  I – Planuri de incadrare in zona si de amplasament

Fig. 1 - Plan incadrare in zona – S.C. AAYLEX ONE S.A.

Fig.2 - Plan de amplasament - S.C. AAYLEX ONE S.A.

# ANEXA  II –  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalatiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod postal /Cod tara |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principala |  |
| Volumul productiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numarul instalatiilor |  |
| Numarul orelor de functionare pe an |  |
| Numarul angajatilor |  |
| Numarul autorizatiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de masura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Productie

| Tip produs | Unitate de masura | Productie maxima proiectata | Productie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie si combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizati | Continutul de sulf | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamatii

| Reclamatii de mediu | Numar | Solutionare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamatii primite |  |  |  |
| Reclamatii care cer o actiune corectiva |  |  |  |
| Categorii de reclamatii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terti | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa subterana |  |  |  |
| Apa de suprafata |  |  |  |
| Apa municipala |  |  |  |

Emisii in aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Cos | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de catre terti.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE masurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafata in adancime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinte mai putin sensibile (mg/ kg substanta uscata) | Valori masurate (mg/Kg substanta uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea inregistrata la momentul autorizarii (mg/l) | Valoarea masurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

Nota: Notă: Autorizaţia de Mediu s-a emis în 3 (trei) exemplare, si contine 80 pagini.

# Footnotes

Conform HG nr. 1408 / 2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

Conform Anexei V la Regulamentul UE nr. 528/2012.