MEMORIU DE PREZENTARE

Conf. Anexa nr.5E, Legea nr 292/2018

I. Denumirea proiectului:

Instalatie de stocare si alimentare cu gaz petrolier lichefiat propan (G.P.L)

-  Amplasamentul obiectivului de investitii:

LICEUL TEHNOLOGIC, STR. CONSTANTEI NR.44, COM.CRUCEA, JUD.CONSTANTA

-  Proiectantul instalatiei: REMONT S.R.L. Constanta, str. Aleea Garofitei nr.11 A

II.  TITULAR:

Titularul proiectului: Primaria Crucea

Adresa: Soseaua Constantei, nr. 45, Crucea, judetul Constanta

Telefon: 0241.874.703

Fax: 0241.874.825

Persoana de contact: TUDORACHE IULIAN – primar

Email: secretariat@primaria-crucea.ro

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect (instalatiei)

- Un rezumat al proiectului

Instalatia se executa in scopul asigurarii combustibilului gazos pentru un cazan de apa calda ,sistem de stocare si alimentare cu GPL, cu 2(doua) recipiente de mic vrac cu capacitatea de 5000(4990) litri, tip 08 RK, produs de firma Antonio Merloni Italia,detinator GASPECO L&D

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Utilitatea instalatiei rezida in faptul ca se utilizeaza, pentru incalzirea cladirii respective,  un combustibil gazos, mult mai putin poluant.

c)Valoarea investitiei este de 20 100 lei;

d)Perioada de implementare propusa  2 luni;

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

Plan de situatie-amplasare recipiente GPL

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului priect formele fizice ale proiectului,

-Profilul si capacitati de productie:

Gazul petrolier lichefiat (GPL) este un autoamestec de hidrocarburi gazoase (in principal propan si butan), in proportii diferite, stocate sub presiune, in stare lichefiata, in recipiente metalice supraterane.

Depozitul poate stoca, incarcat maxim (80% din capacitatea recipientului), 8000 litri de  GPL ≈4080 kg =4 t .

Potrivit clasificarii din Legea nr. 59/2016 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, cantitatea de  24t (12 recipienti) de GPL – care este incadrata ca substanta extrem de inflamabila (F+) si  cu fraza de risc R12, nu se incadreaza in limita inferioara si/sau superioara a cantitatilor relevante specifice din hotararea sus amintita, deci nu trebuie sa se intocmeasca notificare si raport de securitate).

-Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Amplasarea recipientelor si distantele de siguranta fata de vecinatati sunt prezentate in Planul de situatie -Amplasare recipiente GPL.

Suprafata de teren necesara amplasarii depozitului de GPL, este de 42 m².

Proiectul s-a elaborat avind la baza:

-Contractul de proiectare

-Tema de proiectare;

-Acordul beneficiarului privind:

-Amplasarea celor 2 recipiente de stocare si a traseelor conductelor de GPL;

-Exploatarea instalatiei conform instructiunilor specificate in Prescriptiile Tehnice Colectia ISCIR si contractul de furnizare GPL;

La elaborarea acestui proiect s-au respectat si aplicat prescriptiile normativelor si legislatiei in vigoare dupa cum urmeaza:

-PT C 8-2010 – INSTALATII DE DISTRIBUTIE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE.

-PT C 6-2010 – CONDUCTE METALICE SUB PRESIUNE PENTRU FLUIDE

-Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) - Indicativ I 31/99,  I.P.C.T.-S.A.

Caracteristicile tehnice ale instalatiei

Recipientul de stocare propan lichid de fabricatie ANTONIO MERLONI, Italia detinator GASPECO L&D, cu capacitatea de 5000(4990) litri, este proiectat pentru urmatorii parametri:

- temperatura max admisibila de lucru                           +50oC

- temperatura min admisibila de lucru                            -25oC

- presiunea max admisibila de lucru                                17,65bar

- presiunea de incercare hidraulica                                   conform carte tehnica recipient

- produs stocat                                                                   propan faza lichida

Recipientul de stocare este prevazut cu racordurile functionale, conform PT C8-2010, dotate cu accesoriile si aparatele de masura si control necesare.

Pe recipient se afla 6 racorduri, cu urmatoarele functiuni:

- racordul r5 - racord pentru incarcarea recipientului

- racordul r6 - racord pentru grupul de serviciu si manometru pus in legatura cu interiorul recipientului (pentru preluare faza gaz)

- racordul r4 - racord pentru preluare faza lichida

- racordul r3 - racord pentru indicatorul de nivel

- racordul r2 - racord pentru supapa de siguranta reglata la 17,65bar

- racordul r1 - racord pentru drenaj, asezat pe generatoarea inferioara a recipientului

Reteaua de distributie este alcatuita din:

- Regulator de presiune  treapta I, RP1 - de la 17,65 bar la 1,5 bar;

- Limitator de presiune LP, cu limitarea alimentarii la presiunea maxima de 1,75 bar;

- Regulator de presiune  treapta a II-a ( grupul de reducere treapta. a II-a) , RP2 - de la 1,5 bar

la presiunea ceruta de aparate;

- Retea de conducte:

- Medie presiune, între regulatorul treapta I si regulatorul treapta a II-a;

- Joasa presiune, dupa regulatorul treapta a II-a;

- Armaturi (robinet de incendiu, robinet de siguranta, robineti de manevra);

Retea de medie presiune:

Intre regulatorul de presiune treapta  I si regulatorul de presiune treapta a II-a:

- presiune de lucru                                                                1,50 bar

- debit transportat					14,72 kg/h vapori de propan

Retea de joasa presiune

Intre regulatorul treapta a II-a, si aparatul consumator

Intre regulatorul de presiune treapta  a II-a si aparatul consumator:

- presiune de lucru                                                                0,037 bar

- debit transportat					14,72    kg/h vapori de propan

Sistemul consumator

CAZAN FERROLI PREXTHERM RSW 190, P=190 kW, p=37 mbar

- puterea maxima instalata    190 kW (echivalent cu 14,72 kg/h vapori de propan)

- presiunea de lucru                               37 mbar

-Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea capacitatea.

Procesul de productie al proiectului propus este compus din urmatoarele parti principale:

-depozit de stocare  compus din 2 recipiente GPL cu capacitatea de stocare maxima de 2x4000=8000litri, care poate furniza gaz, prin vaporizare naturala la temperaturi exterioare mai mari de +5 oC,

-grup reglare treapata I care reduce presiunea inalta a GPL faza gaz, de la max 17.5bar, la max 1.0 bar pentru vehicularea gazului pana in zona arzatorului in siguranta, si economic;

-retea de conducte si armaturi de presiune inalta (17.5bar) de la recipiente pna in amonte de grupul de reglare trepta I si presiune medie in aval de grupul de reglare treapta I;

Recipientele sunt protejate fiecare contra depasirii presiunii maxime admisibile prin intermediul a cate unei supape de siguranta reglata sa deschida la 17,65bar.

Grupul de reducere a presiunii este protejat la suprapresiune prin intermediul unei supape de siguranta

Valoarea presiunii fluidului se poate controla in diferite puncte ale instalatiei astfel:

- presiunea din recipient se citeste pe cadranul manometrului (0-25bar) aflat in componenta grupului de serviciu;

- valoarea presiunii GPL la iesirea din grupul de reducere a presiunii se poate citi pe manometrul de control montate pe colectorul de iesire din grupul de reducere.

- Cresterea temperaturii fluidului de schimb termic peste temperatura maxima admisa nu este posibila, este reglata de termostate la temperatura maxima de 800C.

Materile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Instalatia stocheaza combustibil GPL capacitatea maxima fiind de 8000litri, echivalent cu 4 tone, asigurat de societatea GASPECO L&D

Racordarea la retelele utilitare existente zona

-nu este cazul

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Imprejmuirea metalica se poate refolosi. Platforma pentru amplasarea recipientelor se poate refolosi ca anexa la gospodarie

Căi noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare.

Nu este cazul..

Metode folosite in constructie /demolare

Conducta este executata prin imbinari filetate si sudate.

Amenajarea depozitului se face prin armare, turnare de beton, zidarie si imprejmuire cu plasa metalica.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie , punerea in functiune, exploatarea refacerea si folosirea ulterioara

Sistemele de alimentare cu GPL se executa numai de catre unitati constructoare autorizate ISCIR-INSPECT pentru astfel de lucrari.

Recipientele se amplaseaza fata de obiectivele cu care se invecineaza la distantele de siguranta din desen GPL RMT V15-08-22-01 - Plan amplasare recipiente, si in conformitate cu prevederile Normativului I31/99 nu exista alte obiective fata de care sa fie impuse distante de siguranta. Incinta  recipientului va fi imprejmuita cu gard din plasa metalica, avand inaltimea de 2 m, conform desen RMT V15-08-22-04 , va avea poarta de acces prevazuta cu incuietoare.

La executarea lucrarilor de montare (asamblare) ale sistemului de alimentare cu GPL sunt admise numai materiale, aparate, echipamente de reglare, masurare, siguranta si recipiente omologate si care dupa caz, au agrement tehnic pentru utilizare si/sau certificat de calitate/ conformitate.

In vederea protectiei impotriva descarcarilor electrostatice, recipientul de stocare GPL este dotat cu priza de impamantare proprie, care consta dintr-un electrod cuprat de Ø16mm si L=1,5m. Electrodul se va monta in pozitie verticala in pamant, iar capatul liber este prins cu un colier de cablul de cupru cu sectiunea de 35mm2 care face legatura cu recipientul printr-o brida de prindere fixata cu surub, saiba si piulita – (detaliu plan impamantare).

Conductele precum si elementele de sustinere sunt protejate contra coroziunii functie de modul de montare (aerian sau subteran).

Pentru – conducte supraterane – protectia anticoroziva se face prin grunduire si vopsire. Vopsirea se face conform STAS 8589-70, in culoare galbena, dupa ce suprafata tevilor se curata bine, indepartandu-se rugina si urmele de grasime si se aplica un strat de grund.

Inainte de efectuarea probelor de presiune, conducta se  sufla cu aer comprimat pentru eliminarea impuritatilor.

Incercarile de presiune se fac conform Prescriptiilor Tehnice  C8-2010 Colectia ISCIR.

Dupa obtinerea autorizatiilor aferente, instalatia se poate pune in functiune – se va asigura combustibil – gaz petrolier lichefiat – la intrarea in aparatele consumatoare de gaz. In aceasta faza toate robinetele de pe recipiente – de la grupul de serviciu al recipientului sunt inchise. Tot inchise sunt si robinetele de manevra ale aparatelor consumatoare.

Reglarea presiunilor in conducta de alimentare se va efectua de catre persoane autorizate GASPECO L&Dconform proiectului.

Exploatarea se va face conform prescriptiilor tehnice PT C8  prin personal propriu autorizat ISCIR – “responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor – RSVTI”.

# In timpul functionarii, personalul instruit va supraveghea dispozitivele de siguranta, precum si aparatele de masurare si control, luand masurile necesare pentru inlocuirea celor defecte.

Se interzice executarea oricaror lucrari la elementele instalatiei de GPL atunci cand acestea se afla sub presiune (reparatii prin sudura, strangerea unor suruburi, stemuirea unor pori etc.).

In timpul exploatarii instalatiilor GPL, cantitatea de GPL nu trebuie sa scada sub 10% din capacitatea fiecarui recipient sub presiune din componenta bateriei.

Elementele metalice ale imprejmuirii se pot refolosi la alte imprejmuiri. Platformele si zidurile vor fi tratate ca sparturi de beton sau zidarii, sau se vor reconstrui ca anexe la gospodarie

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Se respecta distantele de siguranta fata de vecinatati, si distantele de siguranta ale conductei fata de alte retele de utilitati, cu o masura compensatorie: zidul antifoc pe latura est-sudestica spre constructia existenta a halei de depozitare.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare.

A fost analizata (impreuna cu beneficiarul) pozitia de amplasare si s-a ales solutia  de siguranta si posibilitatea de acces.

Alte activitati  care pot aparea ca urmare a proiectului

Supravegherea instalatiei de GPL.

Alte autorizatii cerute pentru proiect. Localizarea proiectului

Avizul obligatoriu de instalare ISCIR.

Autorizatia pentru securitate la incendiu.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a proiectului

Nu este cazul

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Nu sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Sunt utile cele existente.

Metode folosite la demolare

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

S-a ales solutia ampasamentului intr-un loc cu flux de circulatie rutiera minima si siguranta in exploatare.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu eliminarea deseurilor)

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul.

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.414/2004, cu modificarile ulterioare, si repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul.

Harti fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii privind:

-Folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;

Terenul destinat amplasamentului de depozit este folosit decat in acest scop iar in zonele adiacente, beneficiarul nu va construi alte cladiri sau retele de utilitati

-Politici de zonare si de folosire a terenului;

. Incinta  recipientelori va fi imprejmuita cu gard din plasa metalica, avand inaltimea de 2 m, conform desen RMT V15-08-22-04 , va avea poarta de acces prevazuta cu incuietoare.

Beneficiarul este obligat ca spatiul pe o raza de minim 15m din vecinatatea incintei de amplasare a recipientelor sa-l mentina curat lipsit de vegetatie uscata sau alte materiale combustibile, care ar putea favoriza producerea sau propagarea focului. Se vor atasa indicatoare de avertizare privind zona cu pericol de explozie (perimetrul cuprins pe o raza de 15 m in jurul depozitului de GPL) si se interzice accesul persoanelor neautorizate si a vehiculelor fara dispozitive antiscantei.

-Arealele sensibile;

Nu este cazul.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Varianta aleasa pentru amlasament, a fost cea de utilizare in siguranta a spatiului din incinta unitatii in momentul alegerii

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

Prin realizarea instalatiei si functionarea normala ulterioara nu se polueaza factorul de mediu apa.

- nu exista surse de poluanti pentru ape ;

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

- nu sunt necesare instalatii de epurare a apelor ;

- concentratia si debitele masice de poluanti eventual evacuati in mediu sunt nesemnificative.

b) protecţia aerului:

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

Sistemele de siguranta asigura protectia contra depasirii valorilor maximale ale parametrilor de functionare a instalatiei de stocare si distributie GPL .

Respectarea prevederilor conduce la reducerea la minim a posibilitatilor de aprindere a amestecurilor de aer-GPL rezultate din degajarile normale sau accidentale ale unor cantitati de lichid sau vapori din sistem.

Sistemele de siguranta includ masurile luate in proiect, in executie si exploatare, care asigura o functionare normala, fara periclitarea instalatiei. Aceste masuri se iau pentru asigurarea:

-protectiei contra depasirii parametrilor de lucru;

-protectiei contra curentilor electrostatici;

-protectiei contra scanteilor de natura electrica;

-protectiei contra scanteilor mecanice;

-protectiei contra surselor cu foc deschis;

Combustibilul fiind stocat in recipient si transferat la aparatul consumator prin conducta, care este etansa, instalatia nu constituie, in functionare, o sursa de poluare a factorului de mediu – aer-

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- surse de zgomot si vibratii.

In timpul functionarii instalatia functioneaza silentios neproducand zgomot si vibratii.

In faza de executie a instalatiei activitatea se desfasoara in spatiu deschis. Nivelul zgomotului se incadreaza in limitele stabilite in legislatie.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor.

Nu este cazul.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiatii;

In componenta instalatiei nu exista surse de poluare radioactiva.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Prin realizarea instalatiei si functionarea ulterioara nu se polueaza factorul de mediu –sol- si -subsol- .

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Nu este cazul

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Prin realizarea instalatiei si functionarea ulterioara nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

- nu este afectat semnificativ nici un aspect de mediu;

- nu se produc poluanti si nu exista activitati care pot afecta ecosistemele acvatice si terestre.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta de asezarile urbane, respectiv fata de monumentele istorice si arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes national si altele;

Prin realizarea instalatiei si functionarea ulterioara nu sunt afectate asezarile umane si alte obiective de interes public. Sunt respectate distantele prevazute de normele legale fata de obiectivele de interes public;

-   lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a lucrarilor protejate si/sau de interes public;

Nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri suplimentare pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor ( clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile) cantitati de deseuri generate;

Deseurile rezultate     – in faza de constructie sunt:

- sparturi de beton;

# - deseuri de lemn;

- deseuri menajere si asimilabile;

- deseuri metalice.

–in faza de exploatare sunt:

- deseuri menajere si asimilabile;

-     programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

nu ste cazul

-	planul de gestionare a deseurilor;

In faza de constructie, deseurile sunt colectate si depozitate temporar pe platforma betonata si sunt indepartate conform procedurilor unitatii.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si /sau produse:

| Substanta chimica | Clasificare | Faza de risc | Cantitatea existenta in unitate |
| --- | --- | --- | --- |
| GPL – Propan comercial | Substanta extrem de inflamabila (F+) | R12 | 4 to (8000 litri) |

-	modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei;

- cu respectarea instructiunilor si procedurilor Sistemului de Management de Mediu al Comunei Crucea

- cu respectarea conditiilor prevazute in Fisa tehnica de securitate a produsului stocat, privind transportul, manevrarea, depozitarea si distributia/livrarea acestuia;

- cu respectarea instructiunilor de exploatare a instalatiei tip- mic vrac – se va urmari respectarea nivelului maxim de umplere a recipientuui de stocare GPL (80% din volumul total)

- cu respectarea regulamentului de functionare a instalatiilor cu arii periculoase Ex.

La proiectarea instalatiei s-au avut in vedere:

- incarcarea recipientelor cu autocisterne speciale, dotate si echipate pentru acest scop, omologate si avizate de institutiile abilitate;

- zona de stationare a autocisternei pe timpul transvazarii GPL, este dispusa distinct fata de zona de stocare a GPL;

# - accesul, circulatia in incinta depozitului independent, parcarea si iesirea in conditii de siguranta a autocisternei cu GPL;

- posibilitatea iesirii rapide a autovehiculelor din incinta, in caz de necesitate;

- posibilitatea informarii Serv. Sisteme Mediu in caz de evenimente sau incidente cu impact asupra mediului.

Combustibilul gaz lichefiat se stocheaza in recipiente etanse, prevazute cu aparate pentru monitorizarea cantitatii de gaz stocate si presiunii de lucru. Recipientul de stocare este executat pentru tipul respectiv de gaz, conform normelor europene, si este sub supravegherea Inspectiei de stat pentru cazane, recipiente sub presiune si instalatii de ridicat – I.S.C.I.R / C.N.C.I.R.

B) 	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: -  impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor /speciilor afectate);

- Nu este cazul.

-   magnitudinea şi complexitatea impactului;

-

-   probabilitatea impactului;

- Toate activitatile ce se desfasoara, au in vedere respectarea normelor de securitate a muncii PSI si protectia mediului. Daca toate aceste norme se respecta impactul potential este nesemnificativ.-   durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

-   măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- Instruirea personalului de supraraveghere a instalatiei.

-   natura transfrontalieră a impactului.

- Nu este de natura transfrontaliera.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementerea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului din zona.

Instalatia de stocare si alimentare cu GPL este supusa permanent supravegherii si este verificata periodic pentru evitarea oricarei scapari de gaz. Din aceasta cauza instalatia in functiune nu este o sursa de poluare.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:-

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE/(IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din21 mai 2008 privind calitatea aerului imconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele.

(B) Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Limitele cantitatii relevante specifice (cantitatii depozitate) nu implica aplicarea prevederilor privind controlul pericolelor de acident major (SEVESO : cantitati cuprinse intre 50-200t).

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

-   descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de santier nu necesita constructii sau amenajari speciale, ci doar un container pentru depozitarea materialelor marunte (exemplu fitinguri, matreriale de etansare, materiale de adaos la sudare)  si sculelor si echipamentelor  pentru lucru

Tevile pentru conducte si materialele de suporti sunt depozitate in aer liber pe o platforma betonata  in curte  aproape de amenajarea depozitului.

In procesu tehnologic de executie a instalatiei se consuma doar curent electric, La prelucrarea capetelor de imbinat se produc aschii metalice iar la sudarea cu electrozi inveliti se produce zgura si capete de electrozi. La filetari se produce span metalic. La sudarea in mediu de gaz protector (inert) acesta se intoarce in aer (de unde a fost separat) si nu produce zgura sau alte deseuri. La sfarsitul programului de lucru toate aceste deseuri se colecteaza prin maturare.

-   localizarea organizarii de santier;-

-   descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor de organizare de santier.-

-  surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizării de santier;

- nu este cazul

- dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

-nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitătii:

-demontarea conductei aparente de la recipiente pana la aparatul consumator de gaz si demolarea platformei de baza (sau refolosirea ei, demontarea si refolosirea imprejmuiriilor din plasa metalica.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

-nu este cazul.

In cazul unor scapari accidentale de gaz, acesta va fi in cantitati mici si se vor dispersa in aer, distantele de siguranta fiind respectate.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Recipientele sunt ridicate de unitatea detinatoare (proprietarul recipientelor).

Conducta aparenta poate fi demontata sau sectionata pe tronsoane scurte. Imprejmuirea poate fi taiata si refolosita.

Platforma, daca nu se refoloseste se demoleaza prin piconare tratandu-se ca moloz de beton si zidarie

- modalităti de refacere a stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul se poate refolosi dupa dezafectarea instalatiei si ridicarea molozului. Acesta necesita o usoara nivelare.

XII. Anexe - piese desenate:plan de situatie si plan amplasare recipient GPL

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Memoriul va fi completat cu urmatoarele:

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in Anexa nr. 3 la Legea nr. .................... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul completarii  informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Intocmit

Ing. Ostasu Marian

# Text boxes

REMONT S.R.L.

Str. Aleea Garofitei nr. 11 A, CONSTANTA

Tel/Fax: 0241-558 900; 0241-692 260

E-mail: office@remont.ro;

http://www.remont .ro

Q U A L I T A S ®

CERTIFICAT NR. QC/1150

SR EN ISO 9001 :2008

CERTIFICAT NR. QM/1081

SR EN ISO 14001 :2005

CERTIFICAT NR. QS/68

OHSAS 18001 :2008

Q U A L I T A S ®

Q U A L I T A S ®