Decizia  etapei  de  încadrare ( proiect)

Nr. ………. din   26.01.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate  de  MONSSON ALMA S.R.L.,  cu adresa  in comuna Crucea, sat Galbiori, judetul Constanta,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 6626RP din 20.09.2022,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  21.12.2022, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: CONSTRUIRE  CAPACITATE  NOUA  DE  PRODUCTIE  ENERGIE  ELECTRICA  DIN  SURSA EOLIANA - GALBIORI, CONSTANTA,  propus a fi amplasat in comuna Crucea, extravilan,  parcelele: A519/14/2/2,  A519/14/2/1/2, A519/14/2/1/1, 519/25, 519/26/1/1, 519/26/2, De 519/3-tronson 1, judetul Constanta, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, Anexa nr.2, pct. 3, lit. a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Proiectul consta in instalarea si operarea  unei turbina eoliana (una), realizarea fundatiei aferente, construirea platformei de montaj,  imbunatatirea solului, modernizarea drumului de exploatare existent, organizare de santier, sistem de stocare energie electrica, instalarea de retele de cabluri subterane de medie tensiune si retea de comunicatii si control, instalarea de  stalpi de monitorizare video, instalarea de martori de tasare pentru urmarirea in timp a fundatiei, precum si basa colectoare.

Suprafata de teren afectata de lucrare este de 21 000 m2 (2,1ha).

Parcelele de teren pe care se vor amplasa elementele constructive ale proiectului se afla in zona localitatii Galbiori, in extravilanul comunei Crucea, Judetul Constanta.

Montarea turbinei eoliene cuprinde următoarele etape și elemente fizice:

- realizarea organizării de șantier;

- realizarea fundației și a platformei de montaj aferente turbinei eoliene;

- transportul la locul de montaj a elementelor structurale componente;

- montarea mecanizată a elementelor verticale a turbinei (turn, nacelă, pale);

- realizarea lucrărilor de renaturare a suprafeței temporare a platformei de montaj.

Capacitatea de productie a turbinei  eoliene va fi de aproximativ 6 MW.

Productia totala de energie electrica va fi variabila si va fi livrata Sistemului Energetic National.

- Turbina eoliana

- numar de turbine instalate = 1 buc

- puterea instalata a turbinei aproximativ 6 MW;

- putere totala instalata aproximativ 6 MW.

Turbina eoliana urmeaza a se amplasa  urmarindu-se o pozitionare care sa exploateze cat mai judicios forma terenului, orientarea fata de sensul vanturilor, respectarea unor distante minime necesare unei bune functionari a intregului sistem, pozitia fata de drumul de acces si retelele electrice.

Turbina ce se va monta va avea diametrul rotorului de maxim 170 m.

Turbina eoliana se va fixa la sol prin fundatie cu diametrul de pana la 30 m, executata din beton armat cu o adancime de aproximativ 5 m.

Fundatia turbinei va fi subterana, de tip radier general.

Turbina este prevazuta cu un sistem de colectare si evacuare a condensului de pe pardoseala inelului fundatiei. Acest sistem este alcatuit dintr-un sifon de pardoseala, o basa colectoare pozitionata la aproximativ 20 m de fundatie si o conducta de PVC cu diametrul Φ110 mm sau Φ90 mm si cu o panta de 0,8% care face legatura intre sifonul de pardoseala si basa colectoare. Basa colectoare se va realiza dintr-un tub ingropat in pamant in pozitie verticala de diamteru Φ400mm si cu lungimea de 4,20 m. In momentul umplerii basei colectoare, aceasta va fi golita cu ajutorul unei pompe submersibile. La pozitionarea basei colectoare se va tine cont si de pozitia stalpului pentru supraveghere video.

La fundatia  turbinei este prevazut de asemenea cel putin 3 borne fixe de tasare din beton folosite la urmarirea in timp a pozitiei fundatiei turbinei eoliene.

Pe amplasament va fi prevazut un stalp pentru monitorizare video cu inaltimea de aproximativ 10 m, care va permite vizualizarea turbinei.

Stalpul este metalic prefabricat de tip tubular cu forma poligonala si va fi amplasat in apropierea platformei de montaj.

Supravegherea video se va face cu camere video IP de exterior, rezolutie corespunzatoare, montate in apropierea platformei de montaj. Comunicatia intre camerele video si inregistrator de retea (NVR) se va face prin intermediul cablurilor de comunicatie (Ethernet). Inregistratorul de retea se va amplasa in anvelopa de conversie.

Fundatia proiectata pentru stalpul de iluminat este o fundatie izolata, rigida, din beton armat.

- Modernizarea drumului de exploatare existent

Accesul spre turbina eoliana se va  realiza pe drumul de exploatare De 519/3 care poate fi reabilitat si consolidat.

Drumul de acces (existent)  va fi dimensionat cu latimea de aproximativ 4 m si raza de curbura de aproximativ 50 m, in conformitate cu specificatiile de transport ale furnizorului, pentru a putea fi circulate de masini de mari dimensiuni.

In total sunt propusi a fi modernizati aproximativ 1014,3 mp de drum.

- Retelele electrice aferente turbinei eoliene

Reteaua de cabluri ce va deservi turbina eoliana, cuprinde cabluri MT pentru transportul curentului electric si cabluri de fibra optica necesare sistemului de control de la distanta a turbine.

Cablul de fibra optica se va poza in acelasi sant cu LES MT si priza artificiala de pamant aferenta C.E.E., acesta nefiind influentat de campul electromagnetic.

In functie de specificatiile tehnice ale furnizorului/productorului, cablurile de fibra optica se pot proteja pe traseul fara obstacole, in tuburi de protectie cu diametrul de aprox 40mm.

Cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare.

Semnalizarea prezentei cablurilor se face cu benzi avertizoare pe toata latimea santului la cota stabilita in profile.

Distanta dintre fluxurile de cabluri pozate in acelasi sant va fi de min. 25cm.

Avand in vedere faptul ca pe drumurile de exploatare 519/3 si 519/2 exista cabluri electrice MT ingropate, sapaturile pentru cablurile electrice MT propuse, pentru aceste zone, se vor realiza manual sau cu ajutorul forajelor ghidate, respectand toate normele de protectie si siguranta ANRE.

Energia electrica produsa de turbina eoliana  va fi evacuata catre Sistemul Energetic National (S.E.N.) fie prin punctul de conexiune 20 kV existent ce a fost construit ca investitie de Monsson Alma SRL, fie prin oricare alta solutie de conectare ce va fi stabilita intr-o faza viitoare in urma avizarii studiilor de specialitate de catre comisiile tehnice ale operatorilor relevanti si evidentiate in avizul tehnic de racordare.

- Organizarea de santier

Organizarea de santier consta in amenajarea temporara a unui spatiu pentru amplasarea containerelor de birouri, a unui spatiu de depozitare componente turbina eoliana, materiale, parcare autovehicule, precum si asigurarea utilitatilor pe  amplasament: curent electric, apa proaspata, apa menajera, spatiu stocare deseuri, iluminat, paza, etc

La intrarea principala se va gasi o cabina prefabricata de paza.

De pe aceasta suprafata se va indeparta solul fertil si vegetatia existenta care va fi depozitata in vecinatatea acestei suprafete. Zona va fi nivelata si compactata si va fi acoperita cu piatra sparta.

Suprafata destinata organizarii de santier este de aprox 1800 mp, la finalizarea lucrarilor, ansamblul organizarii de santier va fi dezafectat, pe amplasament ramanand doar platforma pietruita a turbinei.

Organizarea de santier care va cuprinde:

- imprejmuirea amplasamentului si semnalizarea acestuia;

- amenajare spatii/amplasare bene pentru stocare temporara deseuri;

- semnalizare zone cu risc de accidente.

- amplasare toaleta ecologica.

- amenajare platforma pietruita pentru parcare utilaje si autovehicole.

- amenajarea temporara a unui spatiu pentru amplasare containere birouri, spatiu depozitare materiale,

- asigurarea utilitatilor pe amplasament (curent electric, apa proaspata, apa menajera),

- spatiu stocare componente ale turbinei.

Indicatori urbanistici

S. teren = 21 000 m2

S.construita totala = 115m2 + 1800m2 + 1014,3 m2 +  0,5 m2 + 0,13 m2 =  2.929,93 m2

S.desfasurata totala = 962 m2 + 1800m2 + 1014,3 m2 + 2,25 m2 + 0,62 m2  =  3.779,17 m2

Regim maxim de inaltime: Hmax = 250 m (la turbina eoliana)

P.O.T. propus = 50%

C.U.T. propus = 0.5

Utilitati:

Alimentarea cu apa

Intrucat functionarea turbinei eoliene nu necesita apa tehnologica, nu va fi necesara racordarea la sistemul de alimentare cu apa.

Apa necesara in perioada de constructie va fi asigurata cu cisterne auto.

Pentru angajatii temporari se va asigura apa imbuteliata.

Canalizare menajera

Procesele tehnologice si activitatea desfasurata pe amplasament nu genereaza ape uzate sau alte deseuri în stare lichida si nu necesita realizarea unei retele proprii de canalizare sau racordarea la o retea existenta. În perioadele în care se vor desfasura activitati de constructie/întretinere vor fi încheiate cu firme specializate si autorizate contracte economice pentru montarea si utilizarea pe amplasament a unor toalete ecologice.

Apele pluviale se vor infiltra liber în sol si pot fi considerate conventional curate.

Alimentarea cu energie electrica

Obiectivul va fi racordat la reteaua electrica existenta din zona amplasamentului.

In perioada de constructie pot fi utilizate generatoare electrice.

Accesul spre turbina eoliana se va realiza pe drumul de exploatare De 519/3 care poate fi reabilitat si consolidat. Drumul de acces (existent) poate fi dimensionat cu latimea de aproximativ 4 m si raza de curbura de aproximativ 50 m, in conformitate cu specificatiile de transport ale furnizorului, pentru a putea fi circulate de masini de mari dimensiuni.

Amplasamentul proiectului, care este teren agricol, are urmatoarele vecinatati:

Nord: Proprietati private – terenuri agricole;

Est:    Proprietati private – terenuri agricole;

Sud:   Proprietati private – terenuri agricole, De 519/3;

Vest:  Proprietati private - terenuri agricole, DN2A, punctul de conexiune existent.

| Coordonate Stereo 70/ S42-Romania turbina eoliana |
| --- |
| Nr | X(Est) | Y(Nord) |
| 1G1 | 760629.3 | 336954.9 |

| Coordonate Stereo 70 ale suprafetei destinate proiectului |
| --- |
| Nr. | X ( Est ) | Y ( Nord ) |
| 1 | 760336.21 | 336669.51 |
| 2 | 760341.94 | 336661.31 |
| 3 | 760204.44 | 336561.28 |
| 4 | 760204.44 | 336561.28 |
| 5 | 760195.15 | 336576.41 |
| 6 | 760190.74 | 336583.58 |
| 7 | 760194.06 | 336585.62 |
| 8 | 760192.86 | 336587.58 |
| 9 | 760189.96 | 336585.80 |
| 10 | 760182.85 | 336597.37 |
| 11 | 760189.27 | 336602.04 |
| 12 | 760188.76 | 336602.28 |
| 13 | 760182.19 | 336597.50 |
| 14 | 760181.53 | 336598.57 |
| 15 | 760179.13 | 336601.53 |
| 16 | 760314.74 | 336700.19 |
| 17 | 760331.79 | 336675.82 |
| 18 | 760624.64 | 336866.97 |
| 19 | 760627.86 | 336869.31 |
| 20 | 760622.69 | 336877.91 |
| 21 | 760550.79 | 336997.52 |
| 22 | 760608.75 | 337033.36 |
| 23 | 760677.81 | 336918.02 |
| 24 | 760826.00 | 337025.82 |
| 25 | 760826.00 | 337025.83 |
| 26 | 760826.00 | 337025.83 |
| 27 | 760831.67 | 337012.64 |
| 28 | 760626.99 | 336863.73 |

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: parcuri eoliene din zona.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire:

Se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri, in cantitati diverse :

- deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri de ambalaje – (cod 15 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje de plastic, (cod 15.01.02)   -   se vor preda la operatori autorizati

- lemn (cod 17 02 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje metalice  (cod 15 01 04)  - se vor preda la operatori autorizati

- beton  (cod 17 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje sticla (cod 15 01 07) - se vor preda la operatori autorizati

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 27 din 18.07.2022, emis de Primaria Comunei Crucea;  teren aflat in extravilan;  folosirea actuala a terenului: domeniul public  si/sau privat al UAT si proprietate privata persoane fizice si /sau juridice.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei:  comuna Crucea.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                        ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                              Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Otilia Liana  ISPAS

Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.