FAZA:

Etapa 2 mediu

BENEFICIAR:

DOBROGEA GRUP SA

AMPLASAMENT:

Judetul Constanta,  Municipiul Constanţa, Str. Celulozei Nr. 1

PROIECTANT GENERAL:

S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Târgovişte

DATA: ianuarie 2022

Memoriul tehnic de prezentare

I. Denumirea proiectului : “ Construire silozuri in vederea extinderii capacitatii de stocare  cereale la DOBROGEA GRUP SA ”

II. Titular

- Numele beneficiarului:  DOBROGEA GRUP SA

- Adresa postala: Judetul Constanta,  Municipiul Constanţa, Str. Celulozei Nr 1

- Numar de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel. Mobil :  0741.180.070

Tel. +40 241 482222 Fax : +40 241 639 944

Adresa e-mail : office@dobrogeagrup.ro

Adresa pagina internet : https://dobrogeagrup.ro

- Numele persoanelor de contact:

Director/manager/administrator VULPE MIHAI CATALIN

Responsabil pentru protectia mediului: MANEA DOINA

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a)un rezumat al proiectului

Prin proiect ne propunem cresterea capacitatii de depozitare a materiei prime necesare pentru producerea fainei de grau prin construirea unei baterii de silozuri cu o capacitate de  aprox. 20.000 tone, concomitent cu achizitionarea unui sistem de panouri fotovoltaice  cu putere instalata de 177.75 kWp care va contribui la asigurarea necesarului de energie electrica pentru autoconsum din surse regenerabile

Realizarea celor 2 obiective implica ocuparea unei suprafete de teren pentru construirea bateriei de silozuri, in timp ce amplasarea panourilor fotovoltaice se va face pe acoperisul terasa al silozului faina existent (Nr. Cad. 439/5/6). Conform art. 11, alin. 7, lit. (f) din Legea 50/1991 actualizata „ montarea pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice …”  intra in categoria de lucrari ce se realizeaza fara autorizatie de construire. „

Cladirea silozului de faina pe care se amplaseaza panourile fotovoltaice este proprietatea Dobrogea Grup SA, conform Protocolului de predare-primire a mijloacelor fixe din patrimoniul Intreprinderii de Morarit,Panificatie si Paste Fainoase Constanta in patrimoniul SC DOGROGEA SA, pagina 3, pozitia 13 intitulata Moara grau”, conform actelor de proprietate depuse la proiect.

Bateria de silozuri se va construi in incinta unitatii Dobrogea Grup SA care functioneaza in Municipiul Constanta, str. Celulozei, nr 1, jud Constanta, respectiv pe terenul cu numarul cadastral 252891 si care nu are inscrisa nicio sarcina asupra lui, asa cum se vede din extrasul de carte funciara nr. 184178 / 28.11.2021, atasat proiectului.

Terenul este intravilan, categoria de folosinta curti-constructii, nu se afla in zona protejata si nu este incadrat in zona de risc. Pentru teren  depunem documentele de proprietate, respectiv Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria M07, nr. 0208/1995 (prima pozitie din „Recapitulatia suprafetelor”) si precizam ca este liber de sarcini.

Terenul are numar cadastral 252891, este in suprafata de 41.850 mp, din care 37.973 mp curti-constructii si 3877 mp Cai ferate  si se afla in proprietatea Dobrogea Grup SA, fiind dobandit prin Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria M07, nr. 0208/1995. In anul 2003 societatea isi schimba denumirea din Dobrogea SA in Dobrogea Grup SA, conform Certificatului de inregistrare mentiuni din 4.12.2003, atasat proiectului.

Zona de reglementare urbanistica- ZRA-2a, subzona unitatilor predominant industriale. Utilizari admise- sunt admise utilizari compatibile cu caracteristicile de functionare pentru diferitele tipuri de unitati:activitati industriale productive, nepoluante, desfasurate in contructii industriale mari, care necesita suprafete mari de teren; activitati productive desfasurate in constructii industriale mici si mijlocii.

Situatia ocuparii terenului

Investitia  propusa vizeaza realizarea unei Baterii de silozuri ( ansamblu compus  din Unitate Receptie cereale, Turn masini, Celule/silozuri stocare, Unitate Livrare) pe parcela cu Nr. Cad. 252891 ce apartine SC Dobrogea Grup SA.

In aceasta zona, in momentul de fata sunt edificate o serie de constructii (magazii si anexe aflate in diferite stadii de degradare).

Beneficiarul a facut demersuri in vederea demolarii acestora ( pentru o parte din anexe s-a obtinut  Autorizatia de Desfiintare nr 46/17.06.2020 si s-a depus Comunicarea privind inceperea executiei lucrarilor catre Primaria Municipiului Constanta, inregistrata cu nr 108626/31.05.2021, documente depuse ca anexa la Cererea de finantare,  iar pentru restul Constructiilor va fi obtinuta autorizatia de demolare pana la semnarea contractului de finantare.

Pana la emiterea  autorizatiei de construire aferenta investitie de  realizare a Bateriei de silozuri, terenul va fi liber de constructii.

Intreaga baterie de silozuri va avea structura independenta si nu va fi alipita niciuneia dintre constructiile invecinate , aceasta  urmand a fi amplasata la distanta fata de toate cladirile existente.

Pentru eficientizarea consumului de utilitati atat in cadrul Bateriei de Silozuri, cat si in cadrul intregii unitati de productie, prin aceasta investitie se propune inclusiv dotarea cu sisteme de panouri fotovoltaice, acestea urmand a fi amplasate  pe acoperisul terasa al Silozului de faina existent (Nr. Cad. 439/5/6).

Obiectele investitiei:

Ob.01. Baterie silozuri

Ob.02. Sistem Panouri Fotovoltaice

Detaliere obiecte investitie:

Ob. 01. – Bateria de silozuri este un ansamblu de constructii si utilaje compus din urmatoarele:

- Unitate Receptie cereale

- Turn masini

- Ansamblu celule/silozuri stocare

- Unitate livrare

A. Unitate Receptie cereale:

1. Constructie alcatuita din buncar de beton si suprastructura metalica cu invelitoare si inchideri  usoare pentru protejarea zonei de descarcare cereale.

Buncarul va fi prevazut cu  grilaj metalic capabil sa suporte greutatea unui TIR incarcat. Accesul in interiorul buncarului se va realiza cu ajutorul unor grilaje detasabile.

B. Turn masini:

1. Constructie alcatuita din structura pe cadre si plansee de beton armat  cu inchideri perimetrale din panouri sandwich. Constructia va fi  prevazuta cu usi de acces si cu ferestre, iar la fiecare nivel al acesteia va fi amplasata cate o usa cu acces direct din exterior pentru operatiuni de inlocuire/reparare utilaje .

Turnul de masini va fi prevazut cu un Subsol/ Canal din beton armat pentru utilaje, iar acesta  va comunica cu buncarul de receptie marfa.

C. Ansamblu celule/ silozuri  stocare:

1.	Ansamblul va fi alcatuit din 6 celule  de stocare cereale. Acestea vor fi confectionate din tabla zincata, ondulata, vor avea diametrul de cca. 14.60 m si inaltimea maxima de aprox. 27.00  m .

Celulele de stocare vor avea fundatii din beton armat si vor avea canale  subterane pentru echipamente (transportoare cu lant, filtre, ventilatoare, senzori de monitorizare, etc. )  si canale pentru  ventilatie.

D. Unitate  Livrare:

1. Structura metalica prevazuta cu fundatii punctuale + celula siloz conic , din talba zincata, ondulata custructura suport si scara acces operator, prevazuta cu cusca de protectie si balustrade.

Ob.2. Sistem Panouri Fotovoltaice

Sistem este format din:  panouri fotovoltaice, invertoare, structura, sistem de monitorizare a panourilor fotovoltaice - Putere instalata cca 177.75KWp.

Sistemul de panouri fotovoltaice, va fi amplasat  pe acoperisul terasa al Silozului de faina existent (Nr. Cad. 439/5/6) si va genera cca 213300kwh anual.

Va fi alcatuit dintr-un numar de estimat de  474 panouri fotovoltaice (numarul de panouri difera in functie de tipul de panou si puterea instalata) si va ocupa aproximativ o suprafata de 370 mp.

b)justificarea necesitatii proiectului:

Dobrogea Grup SA este cea mai mare si cea mai veche intreprindere de procesare a cerealelor din Dobrogea. Avand in vedere caracterul ciclic al productiei agricole si caracterul permanent al consumului de produse care se fabrica din cereale, precum si faptul ca pretul cerealelor este in crestere de la recoltarea dintr-un an si pana la recolta viitoare, este clar ca asigurarea unor stocuri suficiente asigura atat continuitatea productiei cat si predictibilitate asupra pretului produselor finite. Mai mult decat atat, calitatea cerealelor si valoarea lor nutriva este influentata de conditiile de depozitare, motiv pentru care este necesara asigurarea unei depozitari controlate a acestora. Cele mai importante conditii pentru pastrare sunt:

•	gradul de curatire al cerealelor

•	gradul de umiditate al cerealelor (sa nu fie mai mare de 14-14,5%)

•	gradul de ventilare si manipulare

•	scaderea cheltuielilor prin mecanizare si automatizare

In acest context, societatea are nevoie de capacitati mari de depozitare a cerealelor in conditii optime. Silozurile sunt solutia pentru depozitarea cerealelor, fac posibila depozitarea pe termen, cu pierderea minima a calitatii si cantitatii produselor depozitate. Ideal pentru depozitarea diverselor cereale, seminte si produse granulate, tinandu-se cont de faptul ca produsele depozitate sunt vii, fiind predispuse la fermentare, acestea necesita o atentie speciala pentru pastrarea calitatii.

De asemenea, investitia este necesara in actualul context al evolutiei pretului la energie electrica, unde se inregistreaza cresteri mari ale preturilor facturilor de la o luna la alta, pe de o parte datorita liberalizarii pretului la energie electrica si pe de alta parte datorita cresterii consumului industrial ca urmare a reluarii activitatii in toate sectoarele economice si a punerii in functiune a unor noi capacitati dezvoltate in ultima perioada ca urmare a sprijinului primit de IMM-uri pentru investitii, in special din fonduri europene.

Conform https://www.economica.net/luna-si-recordul-la-scumpire-pretul-spot-al-energiei-electrice-din-romania pretul de închidere al pieței pentru ziua următoare (PZU) de la București, calculat ca medie lunară, a crescut din nou accentuat în august, și a fost cel mai mare din istorie in data de 30 august, respectiv 555 de lei/MWh. Acesta este prețul mediu al pieței spot de la București pentru luna care tocmai s-a încheiat, potrivit datelor centralizate de pe platforma OPCOM. Cum în luna iulie, prețul mediu a fost de 462 de lei/MWh, la rândul lui un maxim istoric pentru piața de la București, avem așadar o scumpire a prețului mediu spot, în august, de 20%, doar față de luna precentă. 93 de lei/MWh în plus. Asta după ce, în iulie, prețul mediu spot crescuse cu 84 de lei peste cel din iunie, iar în iunie crescuse cu 89 de lei față de prețul mediu din mai.

Asadar, necesitatea realizarii investitiei este justificata de urmatorii factori:

-Contribuie la competitivitatea societatii prin asigurarea stocurilor de materii prime si o parte din energia electrica necesara functionarii, asigurand functionarea continua si evitarea stationarilor.

Intrucat graul se cultiva intr-o perioada relativ scurta de timp si se consuma in cantitati aproximativ constante pe parcursul intregului an, este necesara depozitarea lui astfel incat sa se asigure necesarul de la o recolta la alta. Fiind un mare producator de faina are nevoie in permanenta de materie prima, cereale, in special grau, asigurarea unui stoc de cereale asigura functionarea continua a morii pe o perioada mai mare de timp, in vederea evitarii unor goluri in aprovizionarea cu materii prime provocate de diferite imprejurari.

Asigurarea unei parti din necesarul de energie electrica pentru autoconsum va contribui de asemenea la cresterea competitivitatii societatii, scazand gradul de dependenta fata de furnizorul sau de energie.

-Contribuie la cresterea valorii adaugate a cerealelor produse in Romania prin procesarea acestora si transformarea in faina.

Cerealele sunt un produs sezonier, productia de cereale este dependenta de factorii climatici si graul panificabil este un produs cerut masiv la export, Romania fiind al doilea mare exportator dupa Rusia. De aici nevoia unor capacitati de stocare-depozitare a cerealelor romanesti, care sunt de buna calitate, panificabile.

-Asigura spatii de depozitare controlata.

Graul recoltat reprezinta un ecosistem complex cu o activitate enzimatica bogata localizata in germene, contaminat cu microorganisme si eventual infestat cu insecte. Procesele metabolice proprii joaca un rol secundar in evolutia post-recoltare, iar instabilitatea graului cu un continut de umiditate mai mare datorandu-se microflorei de “camp” si de “depozit” (bacterii, drojdii si mucegaiuri). In cazul in care nu sunt pastrate pe perioada anului in capacitati de depozitare controlote cu conditii de aerare, temperatura, umiditate controlate si nu sunt uscate in prealabil, calitatea acestora risca deteriorari si pierderi importante; intr-o economie moderna, situatia/existenta capacitatilor de depozitare adecvate pentru produsele agricole reprezinta o problema cu deosebita importanta, de aceasta depinzand valorificarea eficienta a cerealelor (produselor agricole) in conditii de calitate si crestere a valorii adaugate a acestora si nu in ultimul rand de folosire eficienta a resurselor naturale si a factorilor de productie;

-Contribuie la valorificarea superioara a materiilor prime

Calitatea cerealelor este influientata de foarte multi factori, de la  însuşirile genetice ale soiului la nivelul de fertilizare, tratamentele contra bolilor si daunatorilor la condiţiile climaterice prielnice.  In acest context este necesara achizitionarea de cereale de calitate, concomitent cu pastrarea si conservarea materiilor prime in conditii optime

- Contribuie la asigurarea unui nivel de calitate corespunzator si constant al produselor finite.

Sunt necesare spatii de depozitare separata a graului functie de provenienta si de caracteristicile acestuia, astfel incat sa se asigure conditiile necesare formarii unor partizi de macinis omogene calitativ in vederea asigurarii unui regim tehnologic de prelucrare constant si astfel sa se asigure livrarea de faina corespunzatoare indicilor din standardele de calitate.

-Contribuie la un control mai bun asupra preturilor produselor finite.

Costul materiei prime reprezinta pana la 50% din pretul produsului finit, restul costurilor fiind cele cu utilităţile şi forţa de muncă deci pentru controlul preturilor produselor procesate este necesar sa se achizitioneze graul cat mai aproape de perioada de recoltare, cand pretul cerealelor este cel mai scazut

- Contribuie la reducerea emisiilor cu efect de sera prin utilizarea de energie obtinuta din surse regenerabile-energie solara (energie verde);

Investitia include si achizitia unui sistem fotovoltaic care asigura o parte din energia electrica necesara functionarii activitatii de procesare. Prin reducerea consumului de energie din surse neregenerabile si in special din surse generatoare de CO2, se asigura reducerea emisiilor GIS cu consecinte pozitive asupra mediului

c) valoarea investiţiei

Valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, fara TVA: 19.794.656,52 lei

din care C+M: 7.550.141,42 lei

Valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA: 23.525.516,20 lei

din care C+M: 8.984.668,29 lei

d) perioada de implementare propusă;

Durata estimata de implementare a proiectului este de 36 luni de la semnarea contractului de finantare.

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

In planul de situatie anexat prezentei documentatii este prezentata propunerea de amplasare a bateriei de silozuri in cadrul unitatii, sunt evidentiate suprafete, distante fata de cladiri si limite de proprietate, etc.

Investitia prin care se doreste realizarea Bateriei de silozuri ( ansamblu compus  din Unitate Receptie cereale, Turn masini, Celule/silozuri stocare, Unitate Livrare) este propusa a se amplasa in partea de Nord a Unitatii de productie, pe parcela cu Nr. Cad. 252891.

In aceasta zona, in momentul de fata sunt edificate o serie de constructii (magazii si anexe aflate in diferite stadii de degradare).

Beneficiarul a facut demersuri in vederea demolarii acestora ( pentru o parte din anexe s-a obtinut  Autorizatia de Desfiintare nr 46/17.06.2020 si s-a depus Comunicarea privind inceperea executiei lucrarilor catre Primaria Municipiului Constanta, inregistrata cu nr 108626/31.05.2021, documente depuse ca anexa la Cererea de finantare,  iar pentru restul Constructiilor va fi obtinuta autorizatia de demolare pana la semnarea contractului de finantare.

Pana la emiterea  autorizatiei de construire aferenta investitie de  realizare a Bateriei de silozuri, terenul va fi liber de constructii.

Intreaga baterie de silozuri va avea structura independenta si nu va fi alipita niciuneia dintre constructiile invecinate , aceasta  urmand a fi amplasata la distanta fata de toate cladirile existente.

Investitia de realizare a Bateriei de silozuri (ansamblu compus  din Unitate Receptie cereale, Turn masini, Celule/silozuri stocare, Unitate Livrare) este propusa a se amplasa in partea de Nord a Unitatii de productie a S.C. DOBROGEA GRUP S.A., pe parcela cu Nr. Cadastral 252891.Terenul este proprietatea Dobrogea Grup SA, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07, nr.0208/1995 (prima pozitie din Recapitulatia suprafetelor). De-a lungul timpului terenul a fost impartit in mai multe parcele si numere cadastrale.

Regim  juridic :

Imobilul (teren si constructii) amplasat pe Str. Celulozei Nr. 1, Mun. Constanta apartine S.C. DOBROGEA GRUP S.A. si este situat in intravilan, avand categoria de folosinta curti-constructii. Acesta  este stabil,  nu se afla in  zona protejata si nu este incadrat  in  zona de risc.

Regim  economic :

Folosinta actuala a terenului este: curti-constructii–constructii industriale si edilitare.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate: zona de eglementare urbanistica ZRA2a-subzona unitatilor predominant industriale.

UTILIZARI ADMISE: 		Sunt admise utilizari compatibile cu caracteristicile de functionare pentru diferite tipuri de unitati ;

Regim tehnic:

- POT  maxim = 50% (POT = mp AC /mp teren * 100)

- CUT maxim = 10.0 mc/mp teren  (CUT = mc /mp teren)

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este stabil, nu figureaza pe lista monumentelor istorice, nu se afla in zona de protectie a unui monument,  nu se afla in  zona protejata  si nu este incadrat nici in  zona de risc.

Suprafete si indicatori urbanistici existenti:

S teren = 41.850 mp ( 37.973 mp curti constructii + 3.877 mp cai ferate)

S constr. Calcul POT existent (rap. la Nr. Cad. 252891) = 3376 mp (conf. extras cf.)

POT existent =8.07% ( rap. La 41.850 mp) / 8.89% ( rap. La  37.973 mp)

CUT existent < 10.00 MC/ MP TEREN

Suprafete si indicatori urbanistici rezultati:

S teren = 41.850 mp ( 37.973 mp curti constructii + 3.877 mp cai ferate)

S constr. Baterie silozuri = aprox. 1720.00 mp

S constr. Desf. Baterie silozuri = aprox. 2220.00 mp supraterana / aprox. 520.00 mp subterna

S constr. Calcul POT rezultata (dupa demolari si realizare investitie silozuri)=aprox. 3440 mp

POT rezultat =8.22% ( rap. la S teren de 41.850 mp) / 9.06 % ( rap. la S teren   37.973 mp)

CUT rezultat < 10.00 MC / MP TEREN

Nota: 	1.   Suprafetele construite/desfasurate propuse, precum si indicatorii urbanistici rezultati   sunt  valabili  pentru ambele scenarii propuse.

2. Suprafetele construite/desfasurate propuse pentru investitie sunt aproximative. Acestea vor fi definitivate la faze ulterioare de proiectare, in functie de specificatiile utilajelor/celulelor de stocare/etc. propuse de furnizorul ce va  livra  bateria de silozuri.

3.  Lucrarile de demolare nu fac  obiectul prezentului proiect. Acestea se vor realiza  de catre beneficiar in baza unor documentatii/proiecte  separate.

Ob.2. Sistem Panouri Fotovoltaice

Sistem este format din:  panouri fotovoltaice, invertoare, structura, sistem de monitorizare a panourilor fotovoltaice

-Putere instalata cca 177.75KWp

Sistemul de panouri fotovoltaice, va fi amplasat  pe acoperisul terasa al Silozului de faina existent (Nr. Cad. 439/5/6) si va genera cca 213300kwh anual.

Va fi alcatuit dintr-un numar de estimat de  474 panouri fotovoltaice (numarul de panouri difera in functie de tipul de panou si puterea instalata) si va ocupa aproximativ o suprafata de 370 mp.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Investitia  propusa vizeaza realizarea unei Baterii de silozuri ( ansamblu compus  din Unitate Receptie cereale, Turn masini, Celule/silozuri stocare, Unitate Livrare) pe parcela cu Nr. Cad. 252891 ce apartine SC Dobrogea Grup SA.

Pentru eficientizarea consumului de utilitati atat in cadrul Bateriei de Silozuri, cat si in cadrul intregii unitati de productie, prin aceasta investitie se propune inclusiv dotarea cu sisteme de panouri fotovoltaice, acestea urmand a fi amplasate  pe acoperisul terasa al Silozului de faina existent (Nr. Cad. 439/5/6).

Obiectele investitiei:

Ob.01. Baterie silozuri

Ob.02. Sistem Panouri Fotovoltaice

Detaliere obiecte investitie:

Ob. 01. – Bateria de silozuri este un ansamblu de constructii si utilaje compus din urmatoarele:

- Unitate Receptie cereale

- Turn masini

- Ansamblu celule/silozuri stocare

- Unitate livrare

Pentru construcţiile nou proiectate, pe amplasament se recomandă următoarele soluţii de fundare:

- Pentru construcţii cu regim de înălţime redus şi/sau încărcări reduse transmise terenului de fundare mai mici decât presiunea convenţională, se recomandă fundarea direct;

- Pentru construcţii cu regim variat de înălţime şi/sau încărcări însemnate transmise terenului de fundare, se adoptă fundarea indirectă. Sistemul de fundare va fi alcătuit fie din radiere de solidarizare din beton armat.

Din punct de vedere structural, celulele de stocare din cadrul proiectului sunt reprezentate de construcţii din beton armat şi structuri metalice, infrastructura fiind constituită din radiere din beton armat+ canale tehnice tot din beton armat ( pentru ventilare si utilaje).

Solutiile de fundare se vor tine cont de natura terenului evidentiata in studiul geotehnic , precum si de prevederile din normativele de specialitate .

Executia lucrarilor se va face pe baza proiectului intocmit in faza D.E.

Parte din solutiile imaginate in acest proiect pot fi adaptate in functie de capacitatile si posibilitatile executantului.

Orice neconcordante intre proiect si realizarea propriu-zisa vor fi aduse imediat la cunostinta proiectantului de structura care va lua masurile ce se impun.

A. Unitate Receptie cereale:

1. Constructie alcatuita din buncar de beton si suprastructura metalica cu invelitoare si inchideri  usoare pentru protejarea zonei de descarcare cereale.

Buncarul va fi prevazut cu  grilaj metalic capabil sa suporte greutatea unui TIR incarcat. Accesul in interiorul buncarului se va realiza cu ajutorul unor grilaje detasabile .

Supraf. Const. orientativa buncar =  aprox. 50.00 - 55.00 mp .

Constructia supraterana va avea structura metalica si va fi prevazuta cu  inchideri perimetrale si acoperis care sa permita bascularea camioanelor  pe spate.

Supraf constr.  =  aprox.  135.00 mp

2.	In aceasta constructie se vor regasi utilaje  aferente liniilor de  receptie, precuratare si transport cereal (filter aspiratie, transportoare).

B. Turn masini:

1. Constructie alcatuita din structura pe cadre si plansee de beton armat  cu inchideri perimetrale din panouri sandwich. Constructia va fi  prevazuta cu usi de acces si cu ferestre, iar la fiecare nivel al acesteia va fi amplasata cate o usa cu acces direct din exterior pentru operatiuni de inlocuire/reparare utilaje . Usi le vor fi in  doua canaturi , vor avea dimensiuni  aprox. 200-250 cm (L)  x200-250 cm (H) si vor fi prevazute cu balustrade de protectie .

Accesul de la un etaj la altul se va realiza  cu ajutorul unei scari interioare, iar pentru utilaje vor fi prevazute goluri in planseele constructiei.

Pe  ultimul planseu de beton armat  se va monta structura metalica de sustinere a benzilor transportoare.

Turnul de masini va fi prevazut cu un Subsol/ Canal din beton armat pentru utilaje, iar acesta  va comunica cu buncarul de receptie marfa.

Regim inaltime: Sp (canal subteran) + P+5E / H max = aprox. 33.25

S constr.parter = aprox.  100.00 mp

S constr. Desf. supraterana = aprox. 100*6 = 600 mp

S constr. Canal tehnic subteran = aprox. 45.00 mp

Adiacent Turnului de masini se va amplasa o constructie modulara in care vor fi amplasate compresoarele .

S  anexa compresoare = aprox. 27.00 - 30.00 mp .

2.	 In turnul de masini se  vor amplasa utilaje de precuratare, transport si descarcare ,colectare , stocare si livrare corpuri straine   ( elevatoare, buncare tampon , sepratoare, canale de aspiratie , sisteme de monitorizae parametri de calitate/temperatura,  filtre,  sisteme de cantarire, ventilatoare, transportoare, snecuri pentru  colectare coepuri straine, buncare colectare diferite tipuri de deseuri , extractoare, separatoare, instalatie de aspiratie centralizata , etc.).

C. Ansamblu celule/ silozuri  stocare:

1.	Ansamblul va fi alcatuit din 6 celule  de stocare cereale. Acestea vor fi confectionate din tabla zincata, ondulata, vor avea diametrul de cca. 14.60 m si inaltimea maxima de aprox. 27.00  m .

Se vor prevede  scari de acces pe acoperis, capace de inspectie,  balustrade de protectie  pe acoperis, guri de vizitare.

Celulele de stocare vor avea fundatii din beton armat si vor avea canale  subterane pentru echipamente (transportoare cu lant, filtre, ventilatoare, senzori de monitorizare, etc. )  si canale pentru  ventilatie.

Sc parter=  aprox. 1360 mp (strict soclu silozuri) / 1430 mp (capete canale tehnice incluse)

S constr.  canale tehnice = aprox. 420 mp

Capacitatea de stocare a celor 6 celule este de max. 20.000 tone, aceasta putand sa varieze in intervalul  19.000-20.000 tone , in functie de densitatea specifica a fiecarui tip de cereale, de nivelul maxim de depozitare in cadrul celulelor, etc.

D. Unitate  Livrare:

1. Structura metalica prevazuta cu fundatii punctuale + celula siloz conic , din talba zincata, ondulata custructura suport si scara acces operator, prevazuta cu cusca de protectie si balustrade.

Diametru celula = aprox. 4.50 m;

Inaltime celula = aprox. 5.60 m;

Inaltime totala ansamblu livrare :  aprox. 13.00 m.

Sc =  aprox. 25.00 mp

2. Utilaje: clapete de deviere, senzori de nivel,prize de ventilatie, sibere, transportor cu lant deasupra celulei.

Ob.2. Sistem Panouri Fotovoltaice

Sistem este format din:  panouri fotovoltaice, invertoare, structura, sistem de monitorizare a panourilor fotovoltaice

-Putere instalata cca 177.75 KWp

Sistemul de panouri fotovoltaice, va fi amplasat  pe acoperisul terasa al Silozului de faina existent (Nr. Cad. 439/5/6) si va genera cca 213300 kwh anual.

Va fi alcatuit dintr-un numar de estimat de 474 panouri fotovoltaice (numarul de panouri difera in functie de tipul de panou si puterea instalata) si va ocupa aproximativ o suprafata de 370 mp.

- profilul şi capacităţile de producţie;

Dobrogea Grup SA desfasoara activitatea principala conform CAEN 1061- Fabricarea produselor de morărit

Societatea are cea mai mare capacitate de morărit concentrată pe o platformă industrială -510 to grâu măcinat/24 h. Avand in vedere ca indicele de extractie este de 73-75%, putem  concluziona ca necesarul de materie prima este de 510 to/75%=680 tone/zi.

Actuala capacitate de depozitare de 7.070 tone asigura practic un stoc tampon de numai 10,39 zile, insuficient nu numai pentru a se putea evita eventuale goluri in productie, cat mai ales pentru a se asigura omogenizarea partidei de macinis, astfel incat sa se asigure aceeasi calitate a produsului final. Pentru a asigura stocuri pentru minim 40 zile, capacitatea de stocare ar trebui sa fie de 680 to/zi*40 zile=27.200 tone.

Acest calcul arata ca societatea este obligata sa isi creasca capacitatea de stocare de la 7.070 tone la 27.070 tone pentru a-si asigura stocul tampon si pentru a avea suficienta independenta fata de marii distribuitori din zona care cunoscand vulnerabilitatile societatii, fac uz de acesta si ii reduc astfel capacitatea de negociere a preturilor.

Pe langa activitatea de morarit societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati:

-fabricare paine si specialitati de panificatie- cu o capacitate de 6000 to/an

-fabricare produse congelate –cu o capacitate de 550 to/an

-descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

In momentul de fata, pe terenul pe care urmeaza  sa fie amplasate silozurie sunt edificate o serie de constructii (magazii si anexe aflate in diferite stadii de degradare).

Beneficiarul a facut demersuri in vederea demolarii acestora ( pentru o parte din anexe s-a obtinut  Autorizatia de Desfiintare nr 46/17.06.2020 si s-a depus Comunicarea privind inceperea executiei lucrarilor catre Primaria Municipiului Constanta, inregistrata cu nr 108626/31.05.2021, documente depuse ca anexa la Cererea de finantare,  iar pentru restul Constructiilor va fi obtinuta autorizatia de demolare pana la semnarea contractului de finantare.

Pana la emiterea  autorizatiei de construire aferenta investitie de  realizare a Bateriei de silozuri, terenul va fi liber de constructii.

Intreaga baterie de silozuri va avea structura independenta si nu va fi alipita niciuneia dintre constructiile invecinate , aceasta  urmand a fi amplasata la distanta fata de toate cladirile existente.

In vecinate, fiind vorba de o crestere a capacitatii de depozitare, se afla silozul de grau cu o capacitate de 7070 to.

Depozitarea graului in silozul existent  se desfasoara dupa un anumit flux tehnologic care cuprinde o serie de operatii: receptia, precurăţirea, uscarea (aerare), selectare, transfer in siloz (control temperatura), depozitarea, curăţirea şi alimentarea morii de grau, folosindu-se utilaje specifice  (precurăţitoare, curăţitoare, siloz tampon, elevatoare , transportoare).

În timpul depozitarii exista unele operatii pe fluxul tehnologic, cum ar fi aerarea activa a acestuia, care au o importanta deosebit de mare pentru conservarea boabelor. Umiditatea boabelor este un factor important care trebuie luat in considerare la transportul, manipularea si conservarea acestora. Cresterea umiditatii produselor duce la cresterea greutatii volumice si implicit la ocuparea unui volum mai mare al spatiilor de depozitare sau mijloacelor de transport, o diminuare a vitezei de curgere libera si mai ales, la inrautatirea calitatii acestora la depozitare.

Etapa de procesare se desfasoara in moara de grau care transforma prin macinare graul in faina. Moara de grau cu capacitate de 510 tone/24 ore are 2 linii de macinis, marcate pe teren ca Linia B cu capacitate de 240 to/zi si Linia C cu capacitate 270 to/zi.

De interes pentru proiectul nostru este fluxul de productie pentru activitate de morarit intrucat investitia nu are implicatii asupra fluxurilor tehnologice din celelalte sectii

Fluxul tehnologic in sectia morarit  actual este urmatorul:

Siloz grau-curatitorie moara grau linia B-macinare cereale linia B-cernerea produselor macinate-linia B  si respectiv pentru linia C:

Siloz grau- curatitorie moara grau linia C-macinare cereale linia C-cernerea produselor macinate-linia C

Faina rezultata prin macinarea pe liniile B si C, se cantareste si se insolizeaza in silozul de faina pe categorii, apoi se ambaleaza conform comenzilor sau a planificarii

Operatii tehnologice realizate la nivelul silozului de cereale existent:

Silozul de grau are o capacitate de 7.070 to si are 25 celule. Este comun liniilor de macinis B si C. Graul care soseste si urmeaza a se prelucra la moara este verificat cantitativ si calitativ-operatia de receptie cantitativa si calitativa.

Descarcarea se poate face auto sau vagonabil. Masa de grau se descarca in buncarele din spatele morii, este preluata de cele 4 transportoare si varsata in elevatorul cu cupe, apoi este trecuta prin sita tambur unde se elimia impuritatile grosiere.

Operatia de precuratare. Sita tambur este conectata la un sistem de aspiratie prin punctul de aspiratie care creeaza o usoara presiune negative in interiorul masinii si datorita careia functionarea este fara praf. Aceasta permite inspectarea interiorului masinii fara a fi prafuit. Intensitatea aspiratiei este reglabila si se realizeaza prin actionarea clapetei montate pe conducta de aspiratie.

Masa de grau astfel curatata este preluata de un cantar electronic cu capacitate de 60 to/h. Graul cantarit trece printr-un magnet tublar pentru a se retine impuritatile metalice si prin separatorul CLASSIFIER cu cana de aspiratie, care elimina impuritatile grosiere: paie, sfori, pietre, Bulgari alaturi de impuritati mai mici decat bobul de grau: boabe struvite, sistave, pleava.  Graul este apoi alimentat prin tubul de intrare central prevazut cu un subasamblu vibrator de alimentare la un capat si cu un tub excentric la celalalt capat pentru dirijarea cerealelor spre centrul masinii. Un subar reglabil repartizeaza cerealele uniform pe intreaga latime a sitei, astfel incat materialul cernut pe prima sita cade pe cea de-a doua sita iar restul materialului este dirijat lateral, in sectorul de evacuare. Materialul cernut si pe a doua sita cade pe fundul masinii si este dirijat in sectorul de evacuare in centrul masinii, in timp ce produsu necernut este dirijat prin sectorul de evacuare la aspiratia de evacuare sau la caseta de aspiratie.

Operatia de omogenizare. Graul precuratat este preluat de un elevator cu cupe si descarcat intr-un tarnsportor cu racleti si prin cadere libera este dirijat in celulele din siloz. Trimiterea grului de la siloz la curatatorie se face prin 5 celule numite cellule de omogenizare, prevazute cu aparate de procentaj care executa dozarea pe baza de volum, conform proportiilor volumetrice stabilite. Cele 2 transportoare cu racleti preiau graul din cele 5 celule de omogenizare si conduc masa de grau catre un elevator cu cupe in curatorial liniei B sau curatatoria liniei C. Receptia cantitativ-caliativa este urmarita si preluata cu ajutorul unui calculator.

Depozitarea cerealelor. Depozitarea graului se face in 25 celule astfel:

-12 celule mari, cilindrice, cu capacitate de 420 to

-8 celule mici stellate, cu capacitate de 160 to si

5 celule de omogenizare semicilindrice de 150 to

Celulele sunt prevazute cu gratare metalice fixate in balamele si inchise cu lacate care se pastreaza in dulapuri speciale in incaperea situate la etaj II, denumita “Omogenizare faina”, cheia de la birou fiind in posesia maistrului sau a sefului de tura si rezerva la seful de sectie. Linia B a morii de garu este alimentata din cellule 1 si 2 ale silozului.

Operatii tehnologice care se realizeaza in maoara de grau-linia B

Curatarea in moara de grau

Graul precuaratat este depozitat in 4 celule de siloz de cate 25 to fiecare. Fluxul tehologic din curatatorie cuprinde utilaje pentru eliminarea impuritatilor libere din masa de grau, utilaje pentru eliminarea impuritatilor existente pe suprafata boabelor de grau si utilaje de umectat. De asemenea include  aparate de masura si instalatii de transport, precum si utilaje si instalatii de ventilatie. La iesirea din siloz si intrarea in curatatorie se face cantarirea graului cu un cantar electronic.

Prima curaratorie are capacitate de 11 to/h. Fluxul de grau trece printr-un apparat magnetic pentru eliminarea particulelor feroase si intra in separatorul de aspiratie. Apoi masina combinate de curatire elimina atat impuritatile grosiere cat si pietrele, nisipul, impuritatile usoare, fluxul de grau intrand in trior, care realizeaza sortarea dupa lungime a produselor. Umidificarea se face cu un dispozitiv de control automatic al umiditatii s dupa umidificare este transportat in cellule de odihna, capacitatea acestora fiind de 100 to. Se face apoi o a doua umezire de transport cu melc si se depoziteaza in celulel de odihna a II-a care au tot capacitate de 100 to si in plus sunt prevazute cu dispositive de evacuare speciale, aparate de procentaj si un sistem de transport tip melc elevator.

Curatirea a II-a are capacitate de 10.5 to/h, fiind prevazuta de asemenea cu magnet, care permite separarea particulelor feroase scapate la prima curatare si se finalizeaza curatare prin trecerea graului prin decojitorul orizontal combinate cu un aspirator cu aer  recirculate. Graul curatat este condus la un buncar superior al unui cantar electronic si dupa umezire este descarcat in cantar care face cantarirea in sarje. Fluxul de deseuri din curatatorie include trecerea prin moara cu ciocanele cu ajutorul unui extractor vibrator si sunt amestecate cu tarita, trecute prin sita si  apoi transportate de catre un system cu vacuum, via ciclen, la buncarul de stocare.

Macinarea cerealelor .  Operatia de strotuire sau zdrobire este operatia de fragmentare a boabelor de grau in particule de diferite dimensiuni si detasarea in cea mai mare masura a taratei. Macinare se realizeaza prin actiunea mecanica a tavalugilor macinatori ai valtului asupra boabelor de cereale. Zdrobirea se face cu ajutorul mai multor valturi suprapuse astfel: 2 valturi duble suprapuse, 1 valt dublu suprapus, 1 valt simplu, 5 valturi double, deci in total graul trece prin 9 valturi.

Diagrama tehnologica a morii de grau cuprinde 2 divizoare, 4 finisoare de tarata, 1 finisor faina, 3 masini de gris, 2 site plane si o moara cu ciocanele pentru macinat tarate.

Produsul nou realizat dupa trecerea printer tavalugii macinatori sedirijeaza cu ajutorul tremiei la gura de evacuare si cu ajutorul instalatiilor de transport este dus la masina de cernut. Macinarea cu finisorul de tarate constituie operatia de finisare a produselor macinate cu ultimele valturi. Pentru a se intensifica procesul de macinare au fost prevazute 4 detasoare cilindrice si 3 detasoare de impact, montate sub valturi, pentru a dezintegra placutele care se formeaza intre tavalugi

Cernerea produselor macinate. Cernerea se realizeaza cu ajutorul sitelor plane, sita fiind un utilaj liber vibrator, actionat de un motor electric montat pe utilaj. Se compune din 2 compartimente cu site, partea centrala de antrenare si 2 traverse, sunt etansate in partea superioara de un dispozitiv de stranger si in lateral de usa de inchidere a compartimentului. Produsul intra in sita prin partea superioara a fiecarui pasaj, sunt supuse vibrarii conform unei diagrame prestabilite si asigura sortarea pe grupe mari a produselor rezultate prin macinare. Una dintre grupe o reprezinta grisurile, linia B avabd 3 masini de gris. Functie de cerinte, dupa cernere se poate ambala la sac sau se reintroduce in fazele procesului tehnologic pentru a fi transformat in faina. De asemenea linia B continue si o moara cu ciocanele pentru macinarea fina a taratei.

Faina rezultata din procesul de macinare este preluata de 3 snecuri colectoare si dirijata in silozul de faina.

Operatii tehnologice care se realizeaza in moara de grau -linia C

Operatiile tehnologice sunt similare. Intervin mici  diferentieri privind capacitatea curatitoarelor , care este de 12.5 tone/ora pana la instalatia de umezire si apoi de de 11.5 tone/h a doua curatire care opereaza sincron cu moara sau numarul de valturi  pentru zdrobire, care la aceasta linie este de 14 valturi . Produsele finite realizate pe linia C sunt faina, gris, germeni si tarate.

Transformarea graului in faina se face prin operatiile de strotuire sau zdrobire, sortarea grisurilor, curatirea grisurilor, desfacerea grisurilor si macinarea propriu-zisa.

Aceste operatii sunt urmate de cernerea prin cele 2 site plane de mare capacitate

Operatii tehnologice in silozul de faina. Faina rezultata din procesul de macinis este cantarita cu cantare electronice, preluata de snecuri colectoare, elevatoare si depozitata in celulele silozului de faina, alcatuit din 48 celule cu inaltime de 18 m si o capacitate de 80-120 tone. Alimentarea in cellule se face prin struturile metalice care fac legatura intre conductele de transport si  cellule, evacuarea fainii realizandu-se prin snecuri iar a taratelor prin instalatii mecanice vibratoare.

Avem trasee diferite de la cele 2 linii de macinis: faina rezultata la linia C este dirijata in 6 celule cu capacitate de 50 to fiecare, cu ajutorul a 2 compresoare, in timp ce faina realizata pe linia B este depozitata in cele 6 celule de omogenizare a cate 25 to fiecare, pe tipuri de faina, fiind transferata in siloz cu alte 2 compresoare.

Dispunem de 2 linii de transport, fiecare cu o capacitate 10 to/h si de o a 3-a linie cu capacitate de 12 to/h care alimenteaza celulele de amestec. Celulele de amestec sunt legate doua cate  doua la un cantar electronic, produsele dozate in procente diferite din mai multe cellule pot fi preluate de un snec collector, fapt ce permite amestecarea mai multor sortimente de faina, cu cenusa diferita, indici de calitate diferiti pentru a se obtine un produs final omogen.

Silozul de faina este compus din:

-celule omogenizare linia C- 6 celule de capacitate 50 to fiecare

-celule omogenizare linia B- 6 celule de capacitate 25 to fiecare

-celule de amestec -10 celule de capacitate 120 to fiecare

-celule de depozitare- 20 celule de capacitate 120 to fiecare

-celule de insacuire - 8 celule de capacitate 45 to fiecare

-celule tarate- 10 celule de capacitate 70 to fiecare, care contin tarata de la liniile B si C

Celulele din siloz sunt legate la reteaua de aspuratie conectata la 6 filtre de aspiratie si sunt prevazute cu gratare inchise cu lacate a caror chei sunt pastrate doar de seful de sectie si de seful de tura.

Ambalarea fainei

Faina se poate dirija din silozul de faina fie prin cisterne la sectia panificatie, prin transport pneumatic la sectia biscuit si panificatie prin instalatii de insacuire pentru ambalarea vrac in saci si la intslatiile de ambalat la punga pentru ambalarea in pungi de 1-2 kg

Insacuirea se face cu 2 masini pentru saci de hartie de 25 si 50 kg, cu capacitate de 20 to/h, 1 masina pentru saci rafie de 50 kg cu capacitate de 10 to/h. Sacii ambalati sunt preluati de benzi transportoare si coborati in magazia de faina, cei de hartie sunt paletizati cate 15 saci/palet, adica 750 kg /pale tiar cei de rafie cate 9 saci/palet adica 450 kg/palet

Capacitatea magaziei este de 200 tone

Pentru mbaarea in pungi societatea dispune de 2 masini cu capacitate de 60 to/24 h fiecare, sunt prevazute cu cuptor de tras folie termocontractabile si ambulate in baxuri de cate 10 pungi/bax, apoi sunt paletizate cate 50 baxuri/palet, adica 800kg/paletsi se livreaza cu mijloace de transport auto catre client. Capacitatea magaziei de pungi este de 120 tone.

Tarâța se livreaza atat la saci de 20 kg cat si cu masinile si este depozitata intr-o magazine cu capacitate de 30 tone.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Investitia vizeaza doar construirea silozului de grau si achizitionarea si montarea instalatiei  fotovoltaice.

Instalatia fotovoltaica nu are implicatii asupra fluxului de productie. Se monteaza pe acoperisul silozului de faina existent.

Produse obtinute –energie electrica

Subproduse-nu este cazul

Capacitate- Sistem panouri fotovoltaice-Putere instalata cca 177.75 KWp

Silozul ce face obiectul prezentului proiect are ca scop principal receptia, transportul, precuratarea, cantarirea pe flux, verificarea calitatii si depozitarea graului dupa indici de calitate, precum si livrarea catre moara de grau

Fluxul tehnologic este urmatorul:

Operatia tehnologica: receptia cantitativa.

Materia prima, graul, agreeat si acceptat spre achizitionare, este receptionat calitativ de catre personalul dedicat si calificat in acest scop, prin analizele de calitate realizate in cadrul laboratorului de receptie a materiei prime. Functie de rezultatul analizelor, cantitatile considerate conforme in urma acestor analize, sunt recepetionate fizic prin cantarire pe un cantar bascula existent. Dupa cantarirea de brutto, graul este descarcat din camion in buncarul din beton- componenta a noului siloz, prevazut cu grilaje detasabile; cu pereti laterali din beton pe zona de descarcare. La  acest prim nivel are loc eliminarea impuritatilor foarte mari  cu ajutorul gratarelor si partial eliminarea prafului cu ajutorul celor 3 filtre de aspiratie locala.

Operatia de precuratire.

Prezenta corpurilor straine în masa de cereale exercita influente negative atât în timpul vehicularii lor în interiorul silozului cât si la depozitarea în celule. Influentele negative exercitate de impuritatile din masa de cereale sunt urmatoarele:

•	praful mineral si vegetal creaza mediu neprielnic desfasurãrii normale a lucrului

•	impuritatile mari ca: paie, coceni, spice provoacã înfundarea instalatiilor

•	îngreuiaza sau opresc scurgerea cerealelor din celule

•	favorizeaza dezvoltarea insectelor

•	ocupa spatiu de depozitare

•	prin vehicularea corpurilor straine o data cu masa de cereale creste consumul de energie

Pentru reducerea si chiar eliminarea acestor efecte în siloz se efectueaza curatirea sumara a întregii mase de cereale ce urmeaza a se depozita în celule sunt prevazute separatoare pentru corpurile straine granulare si instalatii de aspiratie pentru particulele usoare existente în masa de cereale sub formã de praf mineral, vegetal si pleava.

Transportul graului achizitionat se face cu ajutorul a 2 transportoare cu lant, legate la reteaua de aspiratie centralizata a instalatiei de receptie-precuratare si cu  elevatoarele cu cupa pana la linia de precuratare, formata din buncarul tampon, separatorul magnetic permanent,  sieber, separator magnetic curatitor cu miscare plan circulara, prevazut cu site metalice. Curatarea ciururilor metalice se realizeaza cu bile de cauciuc sau sisteme adecvate astfel incat sa asigure curatarea sitelor. Corpurile straine separate prin cernere, sunt evacuate din separatorul curatitor prin racorduri de evacuare, de unde sunt colectate si dirijate mai departe in fluxul tehnologic; separatorul curatitor va fi conectat la instalatia de aspiratie centralizata a fazei de precuratare, astfel incat sa nu se degaje pulberi in mediul ambiant.

Transportul graului precuratat este dirijat spre celulele de stocare trecand intai prin cascada de aspiratie pentru eliminarea corpurilor straine mai usoare decat bobul de grau, care este prevazuta cu sisteme de reglare a intensitatii operatiei de aspiratie si cu sisteme de alimentare, corpurile straine usoare separate aici fiind dirijate in circuitul tehnologic al corpurilor straine. Dupa separarea calitativa si cantarirea in flux, operatii descrise in continuare, din sistemul de cantarire este preluat cu elevatorul cu cupe si cu ajutorul unui clapet de deviere, a unor transportoare cu lant si a unor sibere   este dirijat in celulele metalice cu fund plat, de stocare.

Precizam ca transportoarele cu lant si cele cu snec din cadrul prezentei instalatii, sunt prevazute cu sensori de monitorizare a turatiei si de asemenea cu sensor de monitorizare blocare cale de evacuare (compactare produs la evacuare).

Elevatoarele sunt prevazute cu senzori de aliniere chinga, senzor de turatie si senzor la evacuarea produsului. Pentru evitarea returului de produs in cazul unor avarii electrice, elevatoarele sunt prevazute cu dispozitive antirevers.

Receptia calitativa si monitorizarea in flux a calitatii graului precuratat. , Graul acceptat spre achizitionare, este receptionat calitativ de catre personalul dedicat si calificat in acest scop, prin analizele de calitate realizate in cadrul laboratorului de receptie a materiei prime. Analizele de laborator au importanta si pentru recalcularea cantitativa intrucat la masa bruta rezultataprin cantarire se aplica corectii in functie de rezultatul de laborator pentru impuritati. Dupa eliminarea impuritatilor mari si a prafului liber in etapa de precuratire,- continutul maxim de impuritati admis la nivelul sitelor precuratitorului este de 5%- pentru asigurarea unei calitati controlate a materiei prime, graul este depozitat in celulele de stocare dupa indici de calitate si anume in principal dupa proteina. Din cascada de aspiratie, fluxul de grau este dirijat la o unitate de monitorizare a indicilor de calitate in flux continuu, care masoara si inregistreaza continuu parametrii graului cum ar fi: continut de proteina, gluten, umiditate, Zeleny. Parametrii masurati sunt transferati la o unitate PC, care asigura stocarea acestor informatii si o trasabilitate corespunzatoare a produsului spre celulele de stocare alocate de conducerea societatii.

Monitorizarea cantitativa in flux. Din unitatea de monitorizare, graul este transferat la un buncar tampon, prevazut cu senzor nivel, de alimentare a sistemului de cantarire in flux continuu, format din cantarul automat  cu  unitate electronica pentru programare, calibrare si export informatii din proces catre statia PC centrala.

Transportul graului din buncarele tampon in celulele de stocare cu fund plat se face cu un sistem alcatuit din: elevatorul cu cupe, clapeta de deviere, transportoare cu lant si a unor sibere.

Stocarea se realizeaza in celulele de stocare, in nr. de 6 buc., asezate in doua linii, au fund plat si capacitate de stocare de cca. 3.350 tone fiecare, pentru o capacitate totala de 20.000 tone, raportat la un grau cu o masa hectolitrica de 78 kg/hl.

Monitorizarea nivelului de grau stocat in aceste celule se realizeaza de operator cu ajutorul PC-ului central, gratie senzorilor tip radar, care arata nivelul maxim pentru umplere si a senzorului de nivel minim, pentru golire, cu care sunt prevazute toate celulele de stocare

Verificarea si monitorizarea calitatii graului stocat in celule. Pentru conservarea calitatii graului si evitarea aparitiei de focare de infest sau denaturare termica, celulele de stocare sunt prevazute cu sisteme de aerare si ventilare si sisteme de monitorizare a temperaturii. Operatorul primeste informatii in timp real, monitorizand temperatura in fiecare celula pe un dispozitiv dedicat si poate inteveni pentru corectiei

Livrarea catre moara de grau. Din celulele de stocare graul este preluat cu transportoare cu lant, si daca mai este nevoie de o re-precuratare merge la un elevator special si reintrodus in circuit. Graul curatat corespunzator, este transportat la linia de alimentare a morii cu ajutorul unui transportator cu lant. Pentru evitarea degajarilor de praf, transportoarele cu lant sunt echipate cu filtre de aspiratie locala, prevazute cu unitate electronica de comanda a scuturarii si sunt dotate cu ventilatoare.

Circuite separate pentr deseuri si corpuri straine. Deseurile si corpurile straine rezultate la precuratare sunt colectate in doua circuite distincte si anume valorificabile si nevalorificabile. Cele valorificabile sunt colectate cu un transportor cu snec si sunt transportate cu un elevator cu cupe pana la Sistemul de cantarire in flux si apoi sunt transferate in buncarul colector de unde sunt extrase si trimise pentru dozare in sistemul de transport pneumatic in suprapresiune. Deseurile nevalorificabile sunt colectate cu un transportor cu banda si evacuate din etapa de precuratare la un buncar metalic exterior, de unde sunt preluate cu mijloace auto specializate si transportate la gospodaria de deseuri a zonei.

Produse obtinute –faina de grau, gris, germeni de tarate

Subproduse- tarate de grau, zoana de cereale si faina furajera (se utilizeaza in principal in hrana animalelor)

Capacitate- 20.000 tone. Capacitatea se intelege pt indici standard, precum masa hectolitrica de min. 78 kg/hl.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime: Graul. Materia prima care se va depozita in silozul de cereale construit prin proiect este graul.  Graul recoltat reprezinta un ecosistem complex cu o activitate enzimatica bogata localizata in germene, contaminat cu microorganisme si eventual infestat cu insecte. Procesele metabolice proprii joaca un rol secundar in evolutia post-recoltare, iar instabilitatea graului cu un continut de umiditate mai mare datorandu-se microflorei de “camp” si de “depozit” (bacterii, drojdii si mucegaiuri). In cazul in care nu sunt pastrate pe perioada anului in capacitati de depozitare controlote cu conditii de aerare, temperatura, umiditate controlate si nu sunt uscate in prealabil, calitatea acestora risca deteriorari si pierderi importante; intr-o economie moderna, situatia/existenta capacitatilor de depozitare adecvate pentru produsele agricole reprezinta o problema cu deosebita importanta, de aceasta depinzand valorificarea eficienta a cerealelor (produselor agricole) in conditii de calitate si crestere a valorii adaugate a acestora si nu in ultimul rand de folosire eficienta a resurselor naturale si a factorilor de productie

Energia si combustibilii utilizati

Silozul construit este unul modern, cu grad ridicat de progres tehnologic incorporat, procesul de e conservare a cerealelor  se realizeaza prin procese automatizate: de curatare, uscare, aerare

Energia electrica  :

Pentru alimentarea tabloului electric general (TG) al silozurilor se vor monta cabluri 2xCYAbY-F 3x300+150 din postul de transformare al morii de grau. Tabloul electric general se regaseste la etajul 1 al turnului cu elevatoare, iar camera de camanda la etajul 2. Necesarul de energie electrica pentru buna desfasurare a activitatii in siloz este de Pa = 386.3 kW si Pi = 664.18 kW.

Pentru protejara mediului si economia de energie se vor monta pe acoperisul silozului existent de faina un un numar de 474 de panouri fotovoltaice (numarul de panouri difera in functie de tipul de panou si puterea instalata) avand o putere instalata  Pi = 177.75 Kw pentru o economie anuala de 213.300 kwh/anual. Conexiunea la interior, la invertoare se va face pe pat de cablu din tabla cu capac, prin cablu solar cu sectiunea de 6 mmp. Conexiune dinte invertoare si tabloul electric se va face prin conductori de cupru cu sectiune de 240 mmp.

Caracteristici panou fotovoltaic:

- panou fotovoltaic cu putere minima Pm 300Wp+/- 5 W;

- eficienta panou - minim 18%;

- grad protectie panou IP65;

- interval de temperatură funcţionare: - 40°C - 55°C.

Caracteristici invertoare:

- puterea nominală instalată însumată: minimum 27 kW; maxim 100 kW;

- eficienţă: minimum 95%;

- interval de temperatură funcţionare: - 25°C – 50°C

In ceea ce priveste combustibilii –Nu este cazul; silozul nu necesita utilizarea de combustibili

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Silozul va fi racordat la reteaua electrica existenta. Sistemul fotovoltaic este un sistem on-gridd care va fi racordat la reteaua electrica existenta. Societatea dispune de post Trafo propriu.

De asemenea va fi racordat la reteaua de apa existenta in cadrul societatii si se va pastra bransamentul  existent . Precizam ca umiditatea ideala pentru grau in timpul depozitarii este de 14-14.5%, umiditate care se creste artificial inainte de macinare

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

La terminarea lucrarilor de construire, terenul folosit pentru diferite lucrari, va fi  amenajat corespunzator.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Separat de prezentul proiect societatea desfasoara activitati de reabilitare a platformelor asfaltate si betonate din incinta, necesare bunei desfasurari a activitatii.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resurse naturale folosite :

- apa

- balast

- nisip

- metal

- metode folosite în construcţie/demolare;

Lucrarile de demolare nu fac obiectul prezentei documentatii .

Metodologia de executie folosita la realizarea bateriei de silozuri va fi in concordanta  atat cu specificatiile  din Proiectul  tehnic, cat  si cu specificatiile furnizorului de utilaje /echipamente.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Proiectul de executie va demara odata cu trasarea axelor pentru buncarul de aprovizionare si fundatia celulelor de siloz. Ulterior executarii lucrarilor de fundare se  va amplasa instalatia tehnologica denumita generic siloz de cereale si se va realiza racordul al utilitati .  Concomitent va fi montata si instalatia de panouri fotovoltaice pe acoperisul silozului de faina de catre furnizorul acesteia.

Silozurile vor fi  realizate sub forma unor celule din tabla zincata ondulata . Acestea vor avea infrastructura din beton armat ( la realizarea fundatiilor se va tine cont de specificatiile utilajelor)  si vor fi dotate cu sisteme de transport gravitational ,  pasarele transportoare, retele de distributie,  automatizari, elevatoare, etc.

Investitia ce se doreste a se realiza  presupune si dotarea cu sisteme de panouri fotovoltaice. Acestea urmeaza sa se amplaseze pe acoperisul terasa al Silozului de faina existent (Nr. Cad. 439/5/6.

Conform art. 11, alin. 7, lit. (f) din Legea 5o/1991 actualizata „ montarea pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice …”  intra in categoria de lucrari ce se realizeaza fara autorizatie de construire .

Din silozurile ce fac obiectul investitiei , cerealele stocate vor putea  fi transportate   fie  direct catre zona de  incarcare tiruri, fie vor putea fi  transferate prin intermediul unor benzi transportoare catre  Moara de grau de la Nr. Cad. 439/5/2 .

Pentru functionarea investitiei se vor folosi bransamentele existente pe amplasament, unitatea de productie beneficiind de bransamente la toate utilitatile.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Pentru implementarea proiectului de “Construire silozuri in vederea extinderii capacitatii de stocare  cereale la DOBROGEA GRUP SA”, beneficiarul a facut separat demersuri in vederea demolarii unor  constructii-anexa ce se gasesc pe amplasament.

Tot separat de acest proiect se afla in stadiu de executie un alt proiect de amenajare incinta in vederea dotarii  unitatii cu instalatii de stingere incendiu, rezerva de apa si statie de pompe.

Pe langa acestea, DOBROGEA GRUP SA va asigura si lucrarile de sistematizare / alei carosabile incinta pe zona adiacenta investitiei pentru a face legatura cu restul circulatiilor din cadrul unitatii.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Pentru determinarea exacta a amplasamentului s-au luat in consideratie mai multe alternative zonale, insa toate au condus la varianta actuala de pozitionare, avand in vedere ca investitia ce urmeaza a se realiza va fi legata, din punct de vedere functional, de moara de grau existenta.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :

Nu este cazul.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect :

- Certificat de urbanism nr.  nr. 2714 / 09.09.2021

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta - Decizia etapei de evaluare initiala nr. 609 / 22.11.2021

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Activitatile de demolare nu fac obiectul prezentului proiect. Pentru acestea se va depune separat o documentatie in care vor fi detaliate toate operatiunile, masurile, etc. ce se impun.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

* folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Pe terenul de la Nr.  Cad. 252891 se  propune amplasarea unui ansamblu compus din  silozuri ( 6 celule de stocare  de aprox.  3  tone fiecare), buncare ce indeplinesc functii diferite , elevatoare, separatoare , pasarele transportoare, retele de distributie,  automatizari, etc.

Pentru eficientizarea consumurilor de energiei in cadrul unitatii de productie, prin prezenta investitie se va realiza  si dotarea  cu sisteme de panouri fotovoltaice. Acestea urmeaza sa se amplaseze pe acoperisul terasa al Silozului de faina existent (Nr. Cad. 439/5/6) ce face parte din Asamblul compus din Nr. Cad. 439/5/1; Nr. Cad. 439/5/2; Nr. Cad. 439/5/3; Nr. Cad.  439/5/4; Nr. Cad. 439/5/5; Nr. Cad. 439/5/6.

Suprafete si indicatori urbanistici rezultati:

S teren = 41.850 mp ( 37.973 mp curti constructii + 3.877 mp cai ferate)

S constr. Baterie silozuri = aprox. 1720.00 mp

S constr. Desf. Baterie silozuri = aprox. 2220.00 mp supraterana / aprox. 520.00 mp subterna

S constr. Calcul POT rezultata (dupa demolari si realizare investitie silozuri)=aprox. 3440 mp

POT rezultat =8.22% ( rap. la S teren de 41.850 mp) / 9.06 % ( rap. la S teren   37.973 mp)

CUT rezultat < 10.00 MC / MP TEREN

Nota: 	1.   Suprafetele construite/desfasurate propuse, precum si indicatorii urbanistici rezultati   sunt  valabili  pentru ambele scenarii propuse.

2. Suprafetele construite/desfasurate propuse pentru investitie sunt aproximative. Acestea vor fi definitivate la faze ulterioare de proiectare, in functie de specificatiile utilajelor/celulelor de stocare/etc. propuse de furnizorul ce va  livra  bateria de silozuri.

3.  Lucrarile de demolare nu fac  obiectul prezentului proiect. Acestea se vor realiza  de catre beneficiar in baza unor documentatii/proiecte  separate.

Intreprinderea  in  care-si  desfasoara  activitata  S.C.  DOBROGEA  GRUP S.A.  dateaza inca din anul 1961 , odata cu infiintarea Întreprinderii de Morărit Panificație Dobrogea.

Aceasta  si-a extins domeniul de activitate pana in  anul 1991 cand , prin reorganizarea Întreprinderii de Morărit – Panificație Dobrogea,  s-a înființat societatea comercială pe acțiuni Dobrogea S.A.

In anul 1995  aceasta a fost privatizată  si incepand cu anul 1996  s-au  facut investitii în modernizarea cu  tehnică și tehnologie performantă, in sistemul informatic, in rețeaua de magazine proprii, etc.

S.C.  DOBROGEA  GRUP S.A.  isi propune  sa fie o prezenţă activă pe piaţa locală şi naţională, lider naţional de piaţă pentru produse cu avantaje competitive şi nivel calitativ ridicat; sa investeasca in tehnică şi tehnologie performantă, adaptată condiţiilor pieţei şi care asigură raport optim calitate – preţ; sa livreze pe piata produse echilibrate nutriţional, fabricate în condiţii de siguranţă alimentară, cu respectarea normelor europene în domeniu; sa pastreze tradiţiei româneşti (ca tip de consum, aromă, tehnologie de fabricaţie) adaptată obiceiurilor în condiţiile integrării/globalizării şi a particularităţilor regionale dobrogene de insula multiculturală.

In incinta sunt edificate mai multe constructii ce deservesc unitatea de productie.

* politici de zonare şi de folosire a terenului;

Nu este cazul.

* arealele sensibile;

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Atasata prezentei documentatii se gaseste ridicarea topografica  in sistem Stereo 1970 ce contine inventarul de coordonate terenul aferent amplasarii proiectului.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Din  interventiile propuse nu vor rezulta  surse de poluare a apelor.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Atat imobilul, cat si lucrarile ce se doresc a fi efectuate nu reprezinta surse de poluare majora pentru mediul ambiant.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Ansamblul de silozuri propuse se afla in incinta unei unitati de productie, iar  nivelul de zgomot rezultat in urma exploatarii acestuia nu va depasi nivelul de zgomot din unitate. Mai mult, ansamblul proiectat este retras de la orice strada din zona , iar distantele pana la constructiile din vecinatate ( care sunt tot unitati industriale) sunt  de natura sa impiedice poluarea fonica a imprejurimilor .

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu sunt identificate surse de radiatii, in consecinta nu se impun masuri si amenajari pentru protectia impotriva radiatiilor.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Colectarea si scurgerea apelor meteorice  se  va  realiza  a.i.  sa  se   evite  poluarea solului si a subsolului.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul. Nu sunt afectate aspecte de mediu : populatie, flora, fauna, aer, etc.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Ansamblul de silozuri  nu va  aduce  prejudicii mediului inconjurator ( asezarilor umane sau obiectivelor de interes public ) .

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

Deseurile generate pe amplasament in timpul executiei ( moloz, pamant, etc. ) intra in sarcina executantului. Acestea vor fi transportate cu mijloace specifice catre groapa de gunoi.

In ceea ce priveste deseurile generate  in timpul exploatarii bateriei de silozuri - Deseurile si corpurile straine rezultate la precuratare vor fi  colectate in doua circuite distincte si anume valorificabile si nevalorificabile. Cele valorificabile vor fi  colectate cu un transportor cu snec si vor fi transportate cu un elevator cu cupe pana la Sistemul de cantarire in flux si apoi transferate in buncarul colector de unde vor fi extrase si trimise pentru dozare in sistemul de transport pneumatic in suprapresiune. Deseurile nevalorificabile vor fi colectate cu un transportor cu banda si evacuate din etapa de precuratare la un buncar metalic exterior, de unde sunt preluate cu mijloace auto specializate si transportate la gospodaria de deseuri a zonei.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu e cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra  populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu e cazul.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu e cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu e cazul.

- probabilitatea impactului;

Nu e cazul.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu e cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu e cazul.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu e cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Investitia ce vizeaza cresterea capacitatii de stocare a cerealelor la SC DOBOGEA GRUP SA nu influenteaza negativ calitatea aerului in zona .

Echipamentele propuse prin proiect incorporeaza tehnologii moderne, de ultima generatie fiind caracterizate prin:

- siguranta in exploatare

- respectarea normelor de mediu in ceea ce priveste poluarea mediului inconjurator cu pulberi, poluare fonica sau de alta natura

- asigurarea unui microclimat corespunzator pentru operatori

- siguranta tehnologica in exploatare evaluata prin precizia in gestionarea fluxurilor de receptie, precuratare, stocare dupa calitate, realizarea de amestecuri de grane, managementul subproduselor rezultate la precuratare

- gradul de automatizare foarte ridicat reduce la minim probabilitatea de realizare de amestecuri de grane de calitate neconforma, asigurand stabilitatea proceselor ulterioare

- nivelul de automatizare cat si conceptul instalatiei permite o exploatare sigura si stabila cu eliminarea starilor ce pot genera rebuturi

- Sistemul este unul complet automat, necesitand supraveghere minima din partea operatorilor, interventia operatorilor limitandu-se la gestionarea fluxurilor de receptie, stocare, livrare, recirculare.

- gestionarea deseurilor rezultate din desfasurarea fluxurilor tehnologice este realizata de o maniera specifica, astfel incat manipularea deseurilor rezultate se face in totalitate automat, fara a fi nevoie de interventia operatorului. Se evita astfel crearea de potentiale locuri pentru degajarea de pulberi sau de subproduse in interiorul incintei tehnologice

- controlul capacitatii de depozitare materie prima, este prevazut a se realiza prin instalatii electrice complete cu sisteme de forta, comanda si interblocare. Gestionarea si urmarirea functionarii fiecarei faze, este prevazuta a se realiza printr-o interfata operator prietenoasa si facila in exploatare, cu un PC central si soft dedicat. Statia PC a capacitatii de depozitare materie prima se va amplasa in turnul masinilor, la etajul 2-3 pentru a se asigura si o legatura rapida cu instalatiile existente

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Contextul realizarii investitiei

Grâul este considerat cultura agricolă cu cea mai mare suprafaţă cultivată pe plan mondial, aceasta fiind de peste 220 milioane hectare. În ţara noastră suprafaţa cultivată cu grâu este de cca. 25% din suprafaţa arabilă şi 40% din suprafaţa semănată cu cereale. Grâul ca specie are o foarte mare plasticitate ecologică, fiind cultivat de la nivelul mării până în zonele montane la înălțimi de 4.000 de metri si din punct de vedere al încadrării botanice, grâul face parte din genul Triticum, familia Poaceae.

Anul 2021 este anul obtinerii unor productii record de cereale, iar conform expertului Cezar Gheorghe, fondatorul Casei de Trading a Fermierilor şi expert analist şi consultant pentru comerţul cu cereale al Clubului Fermierilor Român, este o productie istorica, greu repetabila.  Vorbim de o productie de 34 mil. tone, de patru ori mai mare decât în 2007, la intrarea în UE. Pentru cultura de grâu producţia estimată este de 11 mil. tone, pentru cultura de porumb - 15,48 mil. tone, pentru cea de rapiţă - 1,3 mil. tone, iar pentru cea de seminţe de floarea-soarelui - 3,35 mil. tone

De asemenea, poteivit https://agrointel.ro/196914/pretul-graului-mai-mare-cu-408-decat-in-urma-cu-un-an-cotatii-bursiere-sunt-in-crestere/ pretul graului continua sa creasca la nivel european si mondial, ajungand la Bursa de la Paris(MATIF/Euronext Paris) in saptamana 16-22 august 2021 la o cotatie de 254.50 euro si ar putea sa creasca pana la 300 euro/to, in conditiile in care in anul 2016 de exemplu, era cotat la 120-130 euro/tona in aceeasi perioada iar anul trecut pretul era cu 40.8% mai mic, respectiv 150.6 euro/to. Si pe Bursa de Marfuri de la Chicago(CBOT) preturile graului sunt in crestere, atingand 280.04 dolari/to, cu 53.4% mai mult ca in anul 2020.

Dupa recoltare, in tara noastra preturile practicate de traderi in ziua de 17 iunie sunt urmatoarele:

| Tip cereale | Zona | Pret ADM/to | Pret Glencore (euro/to) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grau panificatie | Constanta | 190 | 190 |
|  | Galati/Braila | 180 | 178 |
|  | Corabia/Basarabi | 175 | 175 |
| Grau furaj | Constanta | 184 | 183 |
|  | Galati/Braila | 174 | 171 |
|  | Corabia/Basarabi | 169 | 168 |

Factorii care vor tine sus preturile sunt cresterea continua a cererii de cereale in China si conditiile agrometeorologice in randul celor mai mari exportatori de cereale din lume, Rusia si Franta

In ceea ce priveste energia electrica,  pretul energiei electrice in Romania, la fel ca la cereale,  se aliniaza cu pretul din Uniunea Europeana, ajungand la acelasi nivel cu preturile din aceste tari.

Comparativ cu august 2020, prețul din august 2021 este, de trei ori mai mare, în condițiile în care acum un an prețul mediu lunar a fost de 183 de lei/MWh. Prețul mediu  din anul scurs până acum (1 ianuarie-31 august) a ajuns la 346 de lei/MWh. Aceasta in conditiile in care prețul mediu al pieței spot de la București pentru luna august, potrivit datelor centralizate de pe platforma OPCOM este de 555 lei/MWh

Iar previziunile  furnizorilor de energie nu sunt de loc optimiste. Astfel, conform unui comunicat de presa al  Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania, AFEER, preluat de https://www.mediafax.ro/economic, se afirma ca „am intrat intr-o spirala de crestere generala ... Traversam o perioada dificila, cu turbulente, impredictibilitate simulte schimbari..... Situatia actuala pe piata energiei este mai complicata: pretul combustibililor-carbune, gaze naturale, petrol- s-au majorat pe toate pietele europene si internationale. In plus, datorita angajamentului pentru decarbonare, pretul certificatelor de emisie a atins valori neastepatate, in jur de 50 euro/tona, mai mult decat dublu fata de cel din anul 2020 de 21 euro/tona si pentru viitor se estimeaza o tendinta de crestere. Se inregistreaza maxime istorice la pretul energiei tranzactionate pe piata spot unde s-a ajuns la 1000 lei/MWh si recorduri la consum la energie”.

Referitor politici aplicabile sectorului

- La nivelul UE

UE este cel mai mare producător și comerciant de cereale din lume. Având în vedere importanța sectorului, UE își susține agricultorii prin sprijinul pentru venit, prin intervențiile pe piață și prin politica comercială, toate aceste cu ajutorul politicii agricole comune (PAC)

Politica UE este limitată la două componente principale:

- intervenția Comisiei Europene și ajutorul pentru depozitarea privată

La un moment dat, statele cumpărau stocuri de cereale și orez și le păstrau în depozite de stat pentru a-i proteja pe fermieri de prețurile prea mici de pe piață. Această măsură se mai aplică acum doar în caz de urgență, ca plasă de siguranță pentru agricultori.

- măsurile comerciale

Anual, aproximativ 20 % din producția de grâu a UE este exportată. În același timp, UE importă cantități mari de semințe oleaginoase, hrană pentru animale și orez. Pentru aceste sectoare, pot fi solicitate licențe de import și export, precum și plăți ale unui tarif comercial. Cu toate acestea, având în vedere angajamentele asumate de UE în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, sunt în vigoare o serie de contingente tarifare fixe de import cu un nivel redus sau zero al taxelor.

Parlamentul European a adoptat marti 23.11.2021 planul de reformare a Politicii Agricole Comune (PAC) pentru perioada 2023-2027.

Potrivit acestuia statele membre vor trebui sa aloce cel putin 35% din bugetele pentru dezvoltare rurala si minim 25% din platile directe vor fi alocate masurilor de protejare a mediului si climei.

In acest sens precizam ca proiectul de fata isi propune sa investeasca 5% din valoarea eligibila pentru energie regenerabila si 93% pentru prezervarea calitatii materiilor prime, a graului destinat fabricarii fainei de grau.

Referitor la strategii

- La nivelul UE

Grâul reprezintă principala cultură de cereale din UE – peste o jumătate din producție. Din restul de 50 %, câte o treime revine porumbului și respectiv orzului. Ultima treime reunește cerealele cultivate în cantități mai mici, cum ar fi secara, ovăzul și alacul.

Cerealele din UE sunt utilizate în principal pentru hrana animalelor (aproape două treimi); o treime este direcționată către consumul uman și numai 3 % este utilizată pentru biocombustibili.

Europa 2020: strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică

Obiectivul strategiei Europa 2020 a fost sa se asigure că redresarea economică a Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până în 2020. Abordând punctele slabe de ordin structural ale economiei UE și aspectele economice și sociale, strategia ține cont și de provocările pe termen mai lung reprezentate de globalizare, de presiunea exercitată asupra resurselor și de îmbătrânire.

ASPECTE-CHEIE ale UE- creștere:

- inteligentă, prin dezvoltarea cunoștințelor și a inovării;

- durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai eficientă în gestionarea resurselor și mai competitivă;

- favorabilă incluziunii, vizând consolidarea ocupării forței de muncă și a coeziunii sociale și teritoriale.

Pentru perioada 2019-2024 UE si-a propus alte 6 prioritati strategice:

- Pactul verde european

- O Europă pregătită pentru era digitală

- O economie în serviciul cetățenilor

- O Europă mai puternică pe scena internațională

- Promovarea modului nostru de viață european

- Un nou elan pentru democrația european

Proiectul de fata se integreaza in prioritatea strategica ”O economie în serviciul cetățenilor” intrucat isi propune:

- asigurarea unei paini de calitate - aliment de baza al populatiei romanesti -  prin conservarea proprietatilor graului ca urmare a depozitarii in silozuri moderne, asigurarea aceleiasi calitati prin asigurarea de stocuri a graului cu diverse proprietati care permit realizarea unor partide de macinis omogene

- prin contributia la protejarea mediului ca urmare a utilizarii energiei regenerabile realizata de instalatia fotovoltaica.

Din punct de vedere legislativ

- La nivelul UE

Regulamentul UE nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole.

Regulamentul (CE) nr. 1370/2013 al Consiliului privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole

Intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată

Regulamentul delegat (UE) 2016/1238

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240

Si pentru comercializarea cerealelor:

Regulamentul (UE) nr. 642/2010 de stabilire a normelor de aplicare (taxele de import în sectorul cerealelor)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 de stabilire a normelor de aplicare privind sistemul de licențe de import și de export

Regulamentul (UE) nr. 1067/2008 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Referitor politici aplicabile sectorului

- La nivelul Romaniei

Politicile agricole la nivelul Romaniei fac obiectul Planul Național Strategic PAC post 2020. Pe site https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/plan-national-strategic/Oportunitati-finantare-dezvoltare-rurala-PNS-2021-2027.pdf se gasesc informatii privind oportunitatile de finantare, investiții tangibile si intangibile vor trebui sa contribuie la:

- îmbunătățirea orientării spre piața si creșterea competitivității , digitizare

- îmbunătățirea poziției fermierilor in lanțul valoric

- atragerea tinerilor fermieri si facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale

-promovarea bioeconomiei

Rezultate scontate ale implementarii PAC post 2020:

- Creșterea productivității și competitivității sectorului agroalimentar;

- Creșterea gradului de rezistență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și asigurarea securității alimentare;

- Sporirea valorii adăugate a produselor agricole;

- Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din producția agricolă prin

realizarea unor producții integrate în fermele agricole în vederea reducerii variabilității veniturilor agricole;

- Creșterea veniturilor agricultorilor și populației din mediul rural;

- Atragerea tinerilor în agricultură;

- Sporirea gradului de asociere;

- Creșterea rolului cercetării in obținerea producției agricole în contextul schimbărilor climatice și utilizarea eficientă a resurselor din agricultură;

- Creșterea calității vieții în mediul rural.

Proiectul de fata va contribui la cresterea calitatii vietii in mediul rural prin asigurarea unei paini de buna calitate, iar prin asigurarea  rezilientei uneia din primele societati agroalimentare din Romania. Dobrogea Grup SA va fi capabila ca din graul de calitate depozitat in noul siloz de 20000 tone sa  realizeze produse de panificatie de calitate superioara si cu valoare nutritionala ridicata pentru populatia din zona si din intreaga tara.

Referitor la strategii

Proiectul de fata se integreaza in prioritatea strategica ”O economie în serviciul cetățenilor” intrucat isi propune:

- asigurarea unei paini de calitate,-aliment de baza al populatiei romanesti-, prin conservarea proprietatilor graului ca urmare a depozitarii in silozuri moderne, asigurarea aceleiasi calitati prin asigurarea de stocuri a graului cu diverse proprietati care permit realizarea unor partide de macinis omogene

- prin contributia la protejarea mediului ca urmare a utilizarii energiei regenerabile realizata de instalatia fotovoltaica.

La nivelul Romaniei prin programul PNDR 2021-2027 sunt continuate demersurile de sprijin pentru dezvoltarea economiei românești în mediul rural din România pentru:

- Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural;

- Creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici;

- Stimularea scăderii ratei șomajului din zonă;

- Creșterea veniturilor populației din mediul rural;

- Dezvoltarea serviciilor;

- Digitalizarea serviciilor economice din mediul rural;

- Suplimentarea măsurilor de protecție a mediului în antreprenoriat;

Domeniile finanțate prin programul PNDR 2021-2027 sunt:

- Investițiile în active fizice;

- Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor;

- Serviciile de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale;

- Investițiile în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor;

- Sprijinul pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol;

- Sprijin pentru cooperare în domeniul agricol și silvic cu scopul comercializării produselor și atragerea de noi clienți.

Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030, un proiect al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Obiectivele strategice sunt:

Obiectivul strategic 1: Accelerarea tranziţiei structurale spre o agricultură viabilă economic în paralel cu aplicarea practicilor agricole prietenoase cu mediul şi reducerea treptată a forţei de muncă din agricultură.

Obiectivul strategic 2: Creșterea gradului de acoperire a consumului de alimente din producția internă și redobândirea statutului de exportator agroalimentar net, în concordanţă cu potenţialul de producţie sectorial şi ca răspuns la cererea crescândă de alimente la nivel mondial

Obiectivul strategic 3: Limitarea amprentei de carbon a agriculturii, promovarea agriculturii ecologice şi a celei rezistente la schimbările climatice, managementul adecvat al apei și încurajarea producției de energie regenerabilă

Obiectivul strategic 4: Îmbunătăţirea standardelor de viaţă în zonele rurale, asigurarea infrastructurii şi a serviciilor de bază comparabile cu cele din zonele urbane, reducerea diferenţelor de venituri rurale dintre România şi media UE

Obiectivul transversal 5: Dezvoltarea parteneriatelor pentru educație/consultanţă, TIC, CDI şi îmbunătăţirea performanţei administraţiei agricole ca fundament pentru o agricultură competitivă, bazată pe cunoaștere

In acest document strategic se arata ca exista o problema in domeniul depozitarii,  P 2.8 Capacitate de depozitare insuficientă, pentru care se va aplica

- M 2.8 Sprijin pentru construirea şi modernizarea depozitelor

Construcția și modernizarea depozitelor este un proces cheie, cu importanță în consolidarea lanțurilor valorice și crearea de valoare adăugată.

Dezvoltarea infrastructurii de depozitare s-a datorat măsurilor stimulative de susţinere financiară a investiţiilor în agricultură, aplicate de MADR, în principal prin măsura 1.2.1 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din cadrul PNDR 2007-2013. În continuare, Guvernul se va axa pe sprijinirea îmbunătățirii capacității de depozitare atât pentru completarea necesarului de spații pentru semințe de consum cât și pentru acoperirea necesarului pentru sectorul legume și fructe, prin noul PNDR.

Existența spațiilor de depozitare va permite câștiguri suplimentare fermierilor, care nu vor

mai fi nevoiți sa-și vândă producția imediat după recoltare, când prețurile de obicei înregistrază scăderi. De asemenea, concentrarea producției va facilita procesul de negociere a prețurilor cu traderi/marile lanțuri de magazine.

Din punct de vedere al obiectivelor strategice, proiectul nostru este in acord cu obiectivele strategice 1,2 si 3, intrucat isi propune atat cresterea capacitatii de stocare a materiei prime cat si asigurarea de energie verde pentru procesul de productie, ambele avand ca scop un control mai bun asupra costurilor, costuri cat mai mici cu materia prima-grau si realizarea de alimente- faina de grau din surse interne, costuri mici cu energia electrica, prin utilizarea energiei regenerabile si  o mai mare rezilienta si vizbilitate economica buna

La nivel local: Strategia de Dezvoltare Durabila a județului Constanța pentru perioada 2021 2027, isi propune ca obiective strategice urmatoarele:

-Dezvoltare economică prin valorificarea potențialului local și utilizarea inovării și a noilor tehnologii;

-Creșterea calității condițiilor de locuire și reducerea disparităților dintre comunități;

-Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe prin utilizarea inteligentă a resurselor locale;

-Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul public și de mărfuri;

-Creșterea calității mediului și stimularea utilizării resurselor de energie regenerabilă;

-Modernizarea administrației publice și creșterea capacității de implicare în dezvoltarea teritorială.

Investitia de fata isi propune sa valorifice potentialul local prin asigurarea de materii prime pentru siloz prepodenderent din zona si sa contribuie la calitatea mediului prin asigurarea energiei regenerabile produsa de instalatia fotovoltaica cu putere instalata de 358 kWp in detrimentul celei pe baza de produsi fosili.

Din punct de vedere legislativ

La nivelul Romaniei

- Ordonanța de Urgență nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 20/ 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, Regulamentul (CE) 852/2004 si 853/2004

Referitor:Acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

Societatea Dobrogea Grup SA detine toate avizele privind desfasurarea activitatii existente, care este si activitatea aferenta prezentului proiect, CAEN 1061- Fabricarea produselor de morărit, astfel:

- Autorizatia de functionare nr 281/16.05.2019 emisa de Primaria Municipiului Constanta

- Autorizatia de mediu nr 321/28.08.2013 si DECIZIA nr 660/31.08.2021, emisa de APM Constanta

- Document de inregistrare pentru Siguranta Alimentelor nr 560/14.08.2008 valabil pana la aparitia unor noi modificari, eliberata de DSVSA Constanta

- Notificare Certificarea conformitatii cu Normnele de Igiena si Sanatate Publica nr 15795R/15.09.2021 emisa de DSP Constanta

In contextul poluarii accentuate si a schimbarilor climatice tot mai evidente, cu efecte vizibile in viata cotidiana, dar si in contextul cresterii pretului la energie electrica in urma liberalizarii pretului si a pozitiei Uniunii Europene fata de energia obtinuta din resurse care presupun eliminarea de CO2, este necesara gasirea de solutii alternative de eneregie. Utilizarea energiei fotovoltaice pentru asigurarea unei parti din necesarul de energie electrica va asigura societatii atat reducerea costurilor cu utilitatile cat si satisfactia ca actioneaza concret pentru protectia mediului prin reducerea consumului de resurse neregenerabile.

Din punct de vedere economic, dupa amorizarea investitiei, practic energia realizata cu ajutorul sistemului fotovoltaic este gratuita, fara costuri, intrucat costurile cu intretinerea sunt neglijabile iar garantia acestor sistem este de 5-10 ani, functie de componenta si furnizor.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- localizarea organizării de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

In vederea realizarii organizarii de santier se propun urmatoarele :

- biroul ce va deservi organizarea de santier se va amplasa intr-una din constructiile existente pe amplasament ;

- in teren se va delimita zona aferenta santierului prin imprejmuirea cu gard provizoriu –  in acest spatiu se vor  executa lucrarile de constructii, se vor  amplasa  masinile , utilajlele , containerele  de moloz ce vor fi ridicate periodic de catre o societate abilitata , se vor  amenaja zone de depozitare pentru diferite tipuri de materiale, etc. ;

- pentru deservirea personalului  aferent santierului  se va  aduce un grup sanitar ecologic complet echipat – acesta va fi vidanjat / inlocuit periodic de catre o societate abilitata;

- pe parcursul santierului se va utiliza accesul auto existent, insa la iesirea din zona imprejmuita provizoriu se va amplasa o rampa de spalare roti pentru masinile utilizate in cadrul excutiei;

Pe toata durata executiei lucrarilor se va asigura paza amplasamentului pentru a se evita eventuale accidentari.

In organizarea de santier se vor folosi bransamentele existente pe amplasament.

Organizarea santierului se va realiza tinandu-se cont de plansa de Organizare Executie( care se va intocmi la faza DTAC si P.Th.).

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente:

Aceasta faza apartine antreprenorului general.

Lucrarea va fi deservita de organizarea centralizata a constructorului, astfel ca toate materialele se vor aduce pe santier numai pe masura ce sunt necesare.

Precizari privind protectia muncii:

Operatiile necesare executiei tuturor lucrarilor, dar in special a structurii de rezistenta se va face numai cu muncitorii carora li s-a facut instructajul special de protectia muncii. La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia in vigoare in special din « Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii » editia 1993 ; Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996; « Norme generale de protectie a muncii » editia 1996, precum si « Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari ».

In timpul executiei lucrarilor se vor face instructajele periodice de protectie a muncii si se va lucra cu echipe autorizate pe specific de lucrari.

Muncitorii vor fi dotati la punctul de lucru cu material de protectie specific si unelte corespunzatoare.

Masurile prevazute in norme nu sunt limitative. Executantul prevede si executa toate normele de protectia muncii pe care le considera specifice conditiilor locale pentru evitarea oricaror accidente.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

La finalizarea lucrarilor de constructii, terenul care va fi afectat de lucrarile de constructii va fi nivelat si amenajat. Restul lucrarilor de amenajare a incintei vor face obiectul altor proiecte.

XII. Anexe - piese desenate:

01.   PLAN DE INCADRARE IN ZONA…………………………….………SCARA 1 :5000

02.   PLAN DE SITUATIE PROPUS……………………………………..…..SCARA 1:1000

03.  PLAN DE NIVEL - cota  +0.25 m………………………………….…..SCARA 1:200

04.  PLAN DE NIVEL - cota +28.25 m……………………………….…...SCARA 1:200

05.  SECTIUNE TURN MASINI………….……………………………..……...SCARA 1:200

06.  FATADA FRONTALA BATERIE SILOZURI……….………………...SCARA 1:200

07.  FATADA LATERALA BATERIE SILOZURI…….……………….…….SCARA 1:200

08.  FLUX TEHNOLOGIC BATERIE SILOZURI……………………...SCARA GRAFICA

- Copie documente proprietate.;

- Copie Certificat de Urbanism;

- Copie Decizie de evaluare initiala APM

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de

vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentrumanagementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu e cazul .

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Nu e cazul .

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu e cazul .

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu e cazul .

XV. Criteriile prevăzute în ANEXA 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu e cazul .

Intocmit,    			  		                      Proiectant general,

Arh. Diculescu Bianca			                                                S.C  EUROPROIECT  S.R.L.