Decizia  etapei  de  încadrare ( proiect)

Nr. ………. din 22.02.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate  de  AGROCRIN TRANS  S.R.L. prin  Gherase Luminita-Carmen, cu sediul in comuna Cogealac, sat Cogealac,  str. Liliacului, nr.55, judetul Constanta,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 17284 din 03.11.2021,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  16.02.2022, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: INFIINTARE FABRICA PELETI,  propus a fi amplasat in  comuna Cogealac, sat Ramnicu de Jos, extravilan, parcela A261/76, nr. cadastral 103114, judetul Constanta, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit.a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Se propune infiintarea unei fabrici de peleti alcatuita din :

- echipament prefabricat tip cort ;

- echipament de productie ;

- utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii.

Accesul principal pe amplasament se va face de pe latura de vest a proprietatii – din DCL 264.

Vecinatatile amplasamentului sunt:

    - Nord: most. Pirciu Petre;

    - Sud: De 261/75;

    - Est: most. Ivan Nicolae;

    - Vest: DCL 264;

- Capacitatea liniei de producere peleti va fi de cca. 500 kg/h.

Bilantul teritorial:

|  | SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT | SITUATIA IN URMA REALIZARII INVESTITIEI |
| --- | --- | --- | --- |
| S totala teren | 4.400,00 mp |
| Sc = Sd | - | 300,00 mp | 300,00 mp |
| POT | - | 6,81% | 6,81% |
| CUT | - | 0,06 | 0,06 |
| Platforma carosabila | - | 155,00 mp | 155,00 mp |

Principalele obiecte propuse sunt:

| 1. Unitate productie | Platforma tehnologica cu forma rectangulara avand dimensiunile maxime de 10,00 x 30,00 m destinata amplasarii unui echipament prefabricat de tip cort cu functiunea “Unitate productie”. Sc = Sd = 300,00 mp |
| --- | --- |
| 2. Platforma carosabila si imprejmuire |  |
| Platforma carosabila | S = 155,00 mp |
| Imprejmuire | S = 127,00 mp |
| 3. Retele exterioare |  |
| Retea de alimentare cu energie electrica |  |

Structura rutiera propusa pentru platforma carosabila este alcatuita din:

- macadam simplu;

- strat de piatra sparta;

- strat de balast;

- strat de nisip;

- borduri.

Imprejmuirea terenului se va realiza din plasa zincata impletita, intarita cu sarma zincata, montata pe stalpi batuti din beton armat precomprimat. Pentru accesul in incinta se prevede o poarta de acces in partea de vest a amplasamentului.

Caracteristicile tehnice si functionale ale echipamentelor, denumire/tip utilaj/echipament:

| Tip echipament/utilaj | Caracteristici |
| --- | --- |
| Container birou | Dimensiuni interioare: 6 x 2,4 x 2,55 |
| Echipament prefabricat destinat amplasarii tabloului electric de comanda si computerului de proces si dotarilor necesare desfasurarii activitatii de coordonare linie tehnologica din punct de vedere functional unde operatorul supravegheaza parametrii de functionare afisati/comunicati de computerul de proces si opereaza comenzi de reglare a parametrilor. Dimensiunile au fost corelate functie de necesitatile de amplasare a tablou electric de comanda si computer de proces (automatizarea procesului) si dotarile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, in conformitate cu planul tehnologic atasat. Este dotat inclusiv cu instalatii electrice. |
| Linie automatizata peleti – 1 buc, capacitate productie: cca 500 kg/h formata din: |
| Tocator de paie pentru baloti cu ciclon si separare de praf – 1 buc | Putere motor: min. 15 kW + 0,75 kW Diametru baloti: max. 160 cm Capacitate: min. 500 kg/h |
| Snec transportator cu motor electric – 1 buc | Putere motor: min. 1,5 kW Lungime: max. 4m |
| Moara cu ciocanele cu suflanta – 1 buc | Cu tablou electric si ciclon Capacitate: 0,5 – 0,7 t/h Putere motor: min. 30 kW |
| Separator magnetic – 1 buc | Numar magneti: min. 5 |
| Presa cu tablou electric – 1 buc | Putere motor: min. 55 kW Capacitate: 500 – 700 t/h |
| Banda transportatoare cu motor electric – 2 buc | Putere motor: min. 0,38 kW Lungime banda: max. 5 m Viteza: min. 0,6 m/s |
| Racitor peleti cu motor electric - 1 buv | Cu sita rotativa si aspirator industrial pentru separarea de praf Capacitate: 500 – 700 t/h Putere motor: min. 2,2 kW + 1,5 kW |
| Masina de ambalat verticala – 1 buc | Cu reglaj electronic al cantitatii dozate, al timpului si al temperaturii de lipire Display electronic sau touchscreen pentru accesarea meniului Productivitate: 600 – 800 pungi/h |
| Tablou electric de comanda si computer de proces (automatizarea procesului) – 1 buc | Cu ecran tactil, computer de proces + soft de funcționare si monitorizare a liniei tehnologice si control parametri, compatibil cu toate sistemele de operare. Genereaza rapoarte cu privire la cantitatea procesata, parametrii tehnici ai produsului pe loturi/zile, etc |
| Linie tehnologica automatizata pentru fabricarea peletilor. In componenta acesteia se regasesc: Tocator de paie pentru baloti cu ciclon si separare de praf: utilizat pentru zdrobirea balotilor de paie. Acest proces este necesar pentru transformarea materiei prime din baloti intr-o materie prima omogena prin aducerea la dimensiuni potrivite pentru derularea ulterioara a fluxului de productie, de 2 – 5 mm. Astfel, in urma operatiunii de tocare materia prima este potrivita pentru operatiunea de macinare, paiele tocate asigurand un randament sporit la macinare si un consum energetic mai redus. Moara cu ciocanele: echipament destinat pentru mărunţirea materialului obţinut prin tocarea deşeurilor de paie, obţinând particule fine (rumegus de paie). Snec transportor: asigura transportul materialul macinat in fluxul tehnologic, respectiv de la separatorul magnetic catre presa. Separator magnetic: utilizat pentru sortarea particulelor ferometalice din materia prima. Presa peleti: utilajul ce ce foloseste motor de putere care invarte role metalice ce preseaza materialul tocat pe o matrita cu gauri. In urma presarii prin aceste gauri materia prima tocata se compreseaza si formeaza o masa compacta ce ia forma, diametrul si lungimea gaurii din matrita. Datorita temperaturii ce se produce prin frecare, fibrele din materia prima se unesc intre ele si se plastifiaza astfel ca peletii au o consistenta destul de dura. Densitatea materialului comprimat este 600-700 kg/m3 pentru produsul finit. Benzi transportatoare: utilizate pentru transportul produselor finite (peleti) catre racitoare si dupa racire transporta catre masina de ambalat. Racitor peleti: realizeaza racirea peletilor cu un ventilator si separarea peletilor necorespunzatori din punct de vedere al dimensiunilor, prin intermediul unei site. Acei peleti ce nu corespund vor fi reintrodusi in linia de productie, in moara cu ciocanele. Masina de ambalat: utilizata pentru ambalarea si pastrarea in conditii optime si de calitate a produselor finite. Tablou electric de comanda si computer de proces (automatizarea procesului) cu ecran tactil, computer de proces + soft de funcționare si monitorizare a liniei tehnologice si control parametri, compatibil cu toate sistemele de operare. Genereaza rapoarte cu privire la cantitatea procesata, parametrii tehnici ai produsului pe loturi/zile, etc. Este destinat monitorizarii si controlului intregului flux de productie utilizand programe destinate actionarii automate pentru utilaje si urmaririi permanente a parametrilor de productie. |
| Incarcator frontal autopropulsat | Inaltime de ridicare: 5 – 7 m |
| Incarcatorul frontal reprezinta echipamentul specializat cu ajutorul caruia se executa lucrarile de manipulare atat a materiilor prime si materialelor (baloti de paie, ambalaje etc.), cat si a produselor finite in cadrul unitatii de productie (peleti ambalati/paletizati). Materia prima destinata productiei de peleti este constituita din paie de cereale, in special grau si orz. Totodata, cu ajutorul incarcatorului se va asigura zilnic manipularea materiei prime de la locul de depozitare a acesteia la unitatea de productie. Incarcatorul telescopic va asigura si manipularea produsului finit din locul de depozitare a acesteia la mijocul de transport, asigurand ridicarea paletilor/sacilor big-bag pentru incarcare. Incarcatorul telescopic se va gara fie in unitatea de productie, fie in incinta unitatii, pe platforma. |

Utilitatile:

Pe  amplasament nu exista  utilitati.

Alimentarea cu apa se realizeaza cu ajutorul unei cisterne iar apele menajere de la grupul sanitar sunt evacuate intr-un bazin  vidanjabil.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransament la reteaua electrica existenta in zona.

Organizarea de şantier

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja 2 obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale, scule si vestiar pentru muncitori. Pentru personalul angajat in organizarea de santier se va asigura apa potabila pentru baut imbuteliata si  WC-ul ecologic care  se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Materialele de construcție se vor depozita  în incinta proprietatii  in spatii special amenjate.

Se va realiza împrejmuirea provizorie a organizarii de șantier.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: nu este  cazul.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 01 01 | Beton | Întreaga unitate | 1 mc | solida | Container |
| 2 | 17 04 05 | Fier şi otel | Întreaga unitate | 0,05 t | solida | Containere |
| 3 | 17 04 07 | Amestecuri metalice | Întreaga unitate | 0,05 t | solida | Containere |
| 4 | 17 02 01 | Deşeuri de lemn | Întreaga unitate | 0,05 t | solida | Containere |
| 5 | 17 02 03 | Materiale plastice | Întreaga unitate | 0,10 t | solida | Containere |
| 6 | 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | Întreaga unitate | 0,05 t | solida | Containere/saci plastic |
| 7 | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Întreaga unitate | 0,05 t | solida | Containere/saci plastic |
| 8 | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate din activitatea personalului | Întreaga unitate | 0,05 t | solida | Containere/saci plastic |

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 28 din 01.11.2021,  emis de Primaria comunei Cogealac;  teren aflat in extravilanul comunei Cogealac;  folosinta actuala a terenului: arabil; destinația terenului stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate: nereglementat .

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: comuna Cogealac.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate într-un bazin vidanjabil se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

Program de monitorizare pe perioada realizarii proiectului:

- buletin de analiza pentru pulberi totale in suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate – frecventa – trimestrial.

Buletinele de analiza se vor prezenta trimestrial la APM Constanta pe toata perioada realizarii proiectului.

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                        ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                              Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Otilia Liana  ISPAS

Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.