DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE ( proiect)

Nr. .................din  24.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  ROMCIM  S.A.,  cu sediul  in  Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, Etaj 1 si 5, Sector 1, Cod 011428, Bucuresti, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3933RP din 31.05.2022, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică(CAT) din data de 22.02.2023 că proiectul: CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC, TRASEU ELECTRIC, STATIE DE TRANSFORMARE SI RACORDARE LA SEN,   propus a fi amplasat in judetul Constanta, intravilanul si extravilanul orasului Medgidia,

- parcela A 943/4/6 nr. cadastral și carte funciară 101471,

- parcela A 943/4/16 nr. cadastral și carte funciară 108472,

- parcela A 960/2/8 nr. cadastral și carte funciară 100825,

- parcela A 960/2/3 nr. cadastral și carte funciară 100900,

- parcela A 957/2/7 nr. cadastral și carte funciară 108768,

- parcela A 994/27 nr. cadastral și carte funciară 101375,

- parcela A 994/12 nr. cadastral și carte funciară 102482,

- incinta fabrica Romcim nr. cadastral și carte funciară 110094,

- Romcim avicola nr. cadastral și carte funciară 104373,

DE 970, DE 946, DE 930/1, N 934/1, DE 958/8, DE 957/1, DE 985, DE 980, DE 1000, DE 994/32, DE 998, STR. REPUBLICII si DJ 381, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 3, lit.  i);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus   nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48  lit. b) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin  proiect se dorește construirea un parc eolian alcatuit din 5 turbine eoliene  cu o putere  de max. 6 MW/turbină, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi în parc, traseu electric, stație de transformare și racordare la SEN.

Putere maximă propusa instalata pe parc eolian  =  30 MW.

A fost emis Avizul   de  Mediu   Nr. 5   din  15.11.2022, pentru planul:  CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC, TRASEU ELECTRIC STATIE DE TRANSFORMARE SI RACORDARE LA SEN – SC ROMCIM SA, pentru un nr. de 12 tubine.

La faza PUZ propunerea urbanistica, a avizat un numar de 10 centrale eoliene si s-a stabilit  un traseu de drumuri de exploatare, pe care s-a propus si pozarea cablurilor pentru descarcarea cablului electric. Toate amplasamentele acestei investitii sunt integral propuse pe teritoriul administrativ al municipiului Medgidia.

Pe langa cele 5 turbine se propune autorizarea lucrarilor conexe functionarii acestora, cum ar fi :

- Reteaua de drumuri de exploatare care deserveste  prima etapa de autorizare ( flancul Estic al avizului PUZ ), drumurile interne ale fiecarei pacele si legaturi cu alte amplsamente.

- Reteaua electrica pentru descarcarea curentului electric produs in interiorul parcului  eolian ce va urmari traseul drumurilor interne si al celor de exploatare folosite pentru acces.

- Proiectul de rezistenta-fundatii.

- Proiectele de amenajare la sol a platformelor principale si secundare propuse.

Coordonatele turbinelor  in sistem STEREO 1970 sunt:

| Nr. Turbina | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 763220 | 309477 |
| 2 | 763959 | 309514 |
| 3 | 763630 | 308739 |
| 9 | 765719 | 306608 |
| 10 | 766106 | 305816 |

Caracteristicile tubinelor eoliene sunt:

înălțime pilon – 125,4 m,

lungime pală – 74,5 m,

înălțime maximă 199.9 m.

Zona de amplasament

Romcim S.A. propune relizarea in prima faza a unui numar de 5 centrale eolienne, ce fac parte dintr-un grup de 10 centrale avizate anterior la faza PUZ.  Amplasamentul este situat in jud. Constanta, in extravilanul  sud-estic si sud-vestic al UAT Medgidia, la sud de incinta fabricii de ciment existenta aflata, in proprietatea investitorului. Parcul eolian propus are ca scop alimentarea cu energie electrica a fabricii de ciment, un mare consumator de energie folosita pentru linia de productie.

Zona de amplasament este formata din parcele, conform incadrarii cadastrale cu functiunea de teren arabil pentru turbinele propuse si curti constructii pentru parcela fabricii Romcim si zona din parc propus pentru organizare de santier (fosta incinta Avicola).

Drumul principal de legatura este  DJ 381 – Medgidia Valea Dacilor pentru Turbinele 10, 9, 3 cu restul parcului si descarcarea propusa in incinta,  prin drumurile de exploatare existente.

# Cele 5 centrale eoliene vor fi racordate prin cablu ingropat la statia existenta de transformare 110/6kV FCM2, de tip SRA, statie de transformare care este echipata cu 3 transformatoare 110/6kV de cate 40MVA fiecare din incinta fabricii Romcim – nc.110094. Autorizarea accesului si a traseului retelei electrice de descarcare, de la cele 5 centrale eoliene propuse, prin spatiul drumurilor de exploatare, spatiul drumului judetean si strada Republicii vor fi avizate si autorizate impreuna cu parcul eolian propus.

# Parcele si drumuri :

nr.cad.110094 – Fabrica CRH Ciment Romania,

nr. cad. 104373 - Ferma nr.12 Adulte proprietatea SC Romcim SA,

turbina T1

A943/4/6 - nr.cad.101471,

A943/4/16 - nr.cad.108472,

turbina T2

A960/2/8 - nr.cad.100825,

A960/2/3 - nr.cad.100900,

turbina T3

A957/2/7 - nr.cad.108768,

turbina T9

A994/27 - nr.cad.101375,

turbina T10

A994/12 - nr.cad.102482,

De 970, De946, De930/1, N 934/1, De 958/8, De957/1, De 985, De980, De 1000, De994/32, De 998, Str.Republicii si DJ381.

CARACTERISTICI ALE TURBINELOR

Caracteristicile geometrice ale centralelor  propuse sunt urmatoarele :

| Tip turbina | Inaltime Pilon M | Lungime Paleta m | Inaltime maxima M |
| --- | --- | --- | --- |
| NORDEX 6MW | 125,4 | 74,5 | 199,9 |

Caracteristicile fizice ale centralelor propuse sunt urmatoarele:

- Rotor cu diametrul  de 149m

- Inaltimea turnului  de 125,4m

- Puterea nominala  de 6.0MW

Bilant teritorial

Organizarea generală de șantier se va face în parcela nr. 104373, la est de stația de transformare, în apropierea intersecției dintre șoseaua de Centura și strada Republicii și va avea o suprafață de 1000 mp. Pe această platformă se vor face următoarele lucrări, în vederea asigurării condițiilor pentru executarea lucrărilor de execuție:

- racord electric pentru șantier;

- platformă pietruită, 1000 mp;

- împrejmuire cu plasă de sârmă;

- montaj barăci pentru muncitori;

- grupuri sanitare, ecologice(cu bazin vidanjabil și apă pentru igienizare) ;

- europubele pentru deșeurile solide.

Distanțe față de zonele locuite:

Medgidia - amplasamentul T1 se află la o distanță de aprox. 675 - 688 m

Castelul - amplasamentul T2 se află la o distanță de aprox. 2,85 km

Valea Dacilor - amplasamentul T10 se află la o distanță de aprox. 764 m

- amplasamentul T9 se află la o distanță de aprox. 1053 m

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire:

Se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri, in cantitati diverse :

- deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri de ambalaje – (cod 15 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje de plastic, (cod 15 01 02)   -   se vor preda la operatori autorizati

- lemn (cod 17 02 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje metalice  (cod 15 01 04)  - se vor preda la operatori autorizati

- beton  (cod 17 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje sticla (cod 15 01 07) - se vor preda la operatori autorizati

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr.. 112/31.05.2022, emis de Primaria municipiului Medgidia ;  teren aflat in intravilan si extravilan;  folosirea actuala a terenului: tereuri arabile, curti-constructii, constructii, drumuri de exploatare, strazi si DJ.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei:  municipiul Medgidia.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                        ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                              Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Otilia Liana  ISPAS

Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.