DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 7591RP din 08.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA reprezentată prin Primar VERGIL CHIȚAC, cu sediul în judeţul Constanța, municipiul Constanța, Bd. Tomis, nr. 51, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 7591RP din 02.11.2022, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 01.02.2023, că proiectul: „POLICLINICĂ MUNICIPALĂ SPECIALIZAREA CARDIOLOGIE ȘI ONCOLOGIE CONSTANȚA – SPITAL NOU INCLUSIV ORGANIZARE DE ȘANTIER, propus a fi amplasat în județul Constanța, municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, Dacia Service, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la punctul 10, litera b);

b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune construirea unui spital cu specializarea de cardiologie și oncologie.

Vecinătăți:

- la NE – nr.cad. 249903-RAJA

- la S – nd.cad. 244919, 244918, 244917 și Bd. Aurel Vlaicu (nr.cad. 238911)

- la V – nr.cad. 209300-proprietate privată

Spitalul va fi format din 3 corpuri de clădiri: un  corp C1 cu regim de înălțime D+P+2E+3E retras, al doilea corp C2 va fi cu regim de înălțime D+P, cu buncărele, și va fi aflat în legătură directă cu C1,  un corp C3 cu regim de înălțime D+P alcătuit din zone tehnice și un corp C4 corp acces poartă.

Suprafața teren=19660 mp

POT propus=50%

CUT propus=nespecificat/raportat la procentul de ocupare a terenului și regimul de înălțime

Regim de înălțime=20 m

În corpul C1 și C2+buncăre, se va regăsi zona de cardiologie și oncologie, iar în corpul C3, se va regăsi zona tehnică. Întrepătrunderea celor două specialități se va regăsi atât integral la nivelul demisolului si la nivelul parterului în zona Camerei de gardă, cât și la etajele 1 și 2, în zona ambulatoriului, spitalizării de zi și blocului operator.

Structura medicală pentru cele două specialități va fi identică în suprapunerile pe verticală, astfel: La demisol vor regăsi zone comune pentru ambele specializări: vestiare personal medical, spații tehnice, depozitări, și zone cu activitate medicală.

La parter vor fi amplasate zonele de investigații, tratamente, urgențe.

La etajul 1 vor fi zonele de ambulatoriu și spitalizări de zi.

La etajul 2 se vor regăsi zonele de bloc operator, ATI și sterilizarea.

La etajul 3 vor fi zonele de spitalizare continuă.

Suprafața construită=2991 mp

Suprafața desfășurată=12202 mp

POT=15,21%

CUT=0,62

Număr de paturi va fi de aproximativ 104 paturi repartizate astfel:

- parter – staționar post de intervenție=4 paturi

- etaj 1 – spitalizare de zi=36 paturi

- etaj 2 – ATI=10 paturi

- etaj 3 – spitalizare continuă=54 paturi

Demisol - farmacie cu circuit închis, laborator de analize, vestiare pentru personalul medical și o zonă de bucătărie, pentru primirea și distribuția alimentației pe fiecare nivel. De asemenea, demisolul va cuprinde zone comune ce deservesc unitatea medicală, precum prosectura, în legătură directă cu morga aflată la parter printr-un montcharge, cu camere pentru înregistrare piese, primiri piese, anatomie patologica, microtoane, colorare, prelucrare piese includere și spații tehnice. Tot la demisol vor exista vestiare pentru personalul medical, depozitare materiale sanitare

și materiale nesanitare, cu oficiu de primire, zone de depozitare, arhivă, spații tehnice. Camera tehnica pentru amplasarea grupului de pompare va avea un acces din exterior printr-o curte engleză, pentru a facilita accesul pompierilor în caz de incendiu.

Parter – zona de investigație ce dispune de mamografie, R.M.N., C.T., X-RAY, un post staționar intervenții, cu două paturi și două cabinete și zona de Cameră de Gardă, ce dispune de triaj cu acces direct din exterior pentru urgențele cu ambulanța, o sală de așteptare aparținători cu acces direct din exterior, cameră personal, decontaminare cu acces direct din exterior, cameră de izolare, resuscitare/stabilizare cu laborator propriu pentru analize rapide, sală de observare cu ploscar și grup sanitar propriu, cameră mortuară, grupuri sanitare, depozitări, garderoba și alte dependințe.

Tot la nivelul parterului se va regăsi și zona de oncologie, care va fi prevăzută cu acces direct din zona accesului principal și va avea în componență zona de medicină nucleară pentru PET-CT, cu evacuare directă în exterior a pacienților după investigație/tratament. Medicina nucleară va avea separat de fluxul intern o zonă de primire și evacuare surse, cu punct de prelucrare și distribuție spre sălile de injectare și tratament.

Zona compartimentului de CT-SIM, prevăzut cu o sală de așteptare, vestiare pacienți, cameră de comandă, spații tehnice, va fi în legătură directă cu zona de recepție și zona de oncologie.

Medicina nucleara va dispune de trei cabinete de consultații.

Zona de radioterapie, cu două buncăre, va funcționa unitar, fiind zona pentru două acceleratoare lineare, prevăzute cu două camere de comandă, cabinet fizicieni, medic coordonator, radioterapie, și cabinet mulaje, două vestiare filtru pentru pacienți și o zona de post intervențional cu două paturi.

Etajul 1 – zona de ambulator cu spitalizare de zi pentru secția de cardiologie - oncologie, ce dispune de o sală de așteptare cu distribuție pe tot corpul C1, ce va avea: 5 cabinete pentru fizicieni, 4 cabinete de consultații/ tratament, cabinet de recoltare probe, în zona ambulatoriului. Zona de spitalizare de zi va fi alcătuită din 8 cabinete de consultații/tratament, cameră de gardă, cabinet asistente, cameră personal auxiliar (infirmiere), oficiu, depozitări, două saloane de spitalizare de zi cu un pat și 14 saloane de spitalizare de zi cu două paturi, un salon cu șase paturi pentru tratament și un cabinet pregătire tratament.

În total for fi aproximativ 36 paturi/fotolii.

Etajul 2 – zona de bloc operator, ce va găzdui două săli de operație, fiecare cu sală de pregătire/introducere pacient, sală de operație cu o suprafață minimă de 60 mp, filtru medici, spălător, și spălător instrumente. Toate spațiile conexe sălilor de operații sunt în legătură directă cu sala și asigură separarea circuitului curat de cel neutru și murdar. Blocul operator va fi prevăzut cu filtru personal pe sexe, spații de depozitare materiale sanitare, farmaceutice, rufe curate, depozitare tărgi și cărucioare, un laborator și o cameră de protocol operații. Pacientul va fi introdus printr-un filtru cu o masa de transfer, în imediata apropiere a zonei prevăzute pentru pre și post intervenție.

Pe același palier și în imediata apropiere se vor regăsi zona destinată ATI, precum și zona de sterilizare. Secția de ATI va avea prevăzută cu două saloane, cu un total de 10 paturi. Salonul aseptic va fi alcătuit din zonă de supraveghere, grup sanitar, depozitare și va avea un număr de 6 paturi, iar salonul septic va fi compus din zonă de supraveghere, grup sanitar, depozitări și va avea un număr de 4 paturi.

Accesul pacienților se va realiza printr-o zona filtru cu grup sanitar, urmând distribuția spre salon.

Accesul personalului se va face prin două zone de vestiare filtre.

Etajul 3 – zonele de spitalizare continuă pentru ambele specialități, vor dispune de cabinet medici, raport medici, cameră personal auxiliar, cabinet asistent șef, cabinet medic șef și 5 cabinete de tratament/investigații, spații de depozitare și un oficiu alimentar. Ultimul nivel va avea un număr total de 54 de paturi pentru spitalizarea continuă, distribuite în 27 de saloane. Saloanele vor fi de câte două paturi, prevăzute cu grup sanitar propriu. Patru saloane vor fi destinate și pentru persoanele cu dizabilități și un salon rezervă cu două paturi, prevăzut pentru persoanele cu dizabilități.

Accesul principal pe teren se va realiza spre latura sud-vest, prin servitute din Bulevardul Aurel

Vlaicu.

În viitor se poate realiza și al doilea acces secundar pentru terenul propus, facilitând accesul imobilului propus. Fata de acest aspect, in cadrul studiului se va face o analiza atenta asupra tuturor căilor de comunicații ce pot genera o a doua ieșire din incintă.

Imobilul va fi racordat la rețele existente în zonă: apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaze naturale.

În incinta spitalului va fi prevăzut un post de transformare propriu.

Alimentarea de rezerva cu energie electrică a clădirilor din incintă se va realiza individual pentru fiecare corp de clădire din tabloul general de consumatori critici și tabloul general de consumatori de securitate UPS. Sursele de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică sunt reprezentate de grupuri

electrogene de intervenție carcasate (insonorizate), montate la exterior lângă clădirea posturilor de transformare și surse neintreruptibile de tip UPS montate în încăperea aferentă tablourilor electrice

generale.

Producția proprie a energiei electrice va fi realizată de sisteme cu panouri solare fotovoltaice montate pe terasele corpurilor de clădire C1 si C2. Sistemele vor fi de tip on grid cu injecție zero în rețea. Invertoarele se vor conecta pe barele tablourilor generale de consumatori normali aferente fiecărui corp de clădire.

Sistemele fotovoltaice vor fi compuse din următoarele elemente:

• panouri fotovoltaice de 250W/panou

• Structură susținere

• Invertor trifazat model on grid cu injecție zero în rețea

• Cutii de distribuție și protecție pentru conexiunea electrică a panourilor (array box)

• Rețea de cabluri conectare panouri la cutiile de distribuție și invertor

Organizarea de şantier se va amenaja în incinta amplasamentului și nu va afecta domeniul public.

Dotările organizării de şantier sunt:

- Se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier

- se vor amenaja zone pentru depozitarea materialelor de construcții;

- se va amenaja o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate;

- se vor utiliza toalete ecologice;

- se va asigura curățarea roților mașinilor la ieșirea din șantier.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri specifice activităţii de construire:

01 04 08 deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele menționate la 01 04 07

01 04 09 deșeuri de nisip și argilă

03 01 05 rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04

03 01 99 deșeuri nespecificate

12 01 deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice

15 01 01 ambalaje de hârtie și carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 06 ambalaje amestecate

15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

15 02 absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 02 01 Lemn

17 02 03 Materiale plastice

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

20 03 01 deșeuri municipale amestecate

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosința terenului este de terenuri libere, cu destinația de zona de reglementare urbanistică UTR 1 – sursa de apă Cișmea: zonă funcțională exclusivă – funcțiuni care sunt acceptate în zona de protecție hidrogeologică a sursei de apă, conform certificatului de urbanism nr.141/10.02.2022.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: municipiul Constanța.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Necropola oraşului antic Tomis, Cod CT-I-s-A-02555, nr.crt.13, perimetrul delimitat de str. Iederei, Bd.Aurel Vlaicu de la intersecţia cu Bd.1 Mai, str.Cumpenei, str.Nicolae Filimon până la Pescărie-la S de Mamaia, malul mării şi Portul Comercial.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nesemnificativ.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: mica, în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: pe termen scurt, impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: alte proiecte imobiliare existente și în curs de execuție.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite,

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursa apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

- vor fi prevăzute spatii verzi și plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi și a numărului minim de arbuști,  arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

- la finalizarea lucrărilor se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța raportarea privind evidenta deșeurilor generate ca urmare a desfășurării lucrărilor de construire/desființare.

Program de monitorizare pe perioada realizării proiectului:

- buletin de analiză pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența trimestrial;

- buletin de analiză pentru pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - trimestrial.

Buletinele de analiză se vor prezenta la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa pe toată perioada realizării proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                         ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                        Lavinia  Monica  ZECA

###### Întocmit,

###### Consilier Monica Luminiţa BUCŞAN

###### Notă: redactat în 3 (trei) exemplare.