ACORD DE MEDIU

Nr.  ….  din 10.10.2022  - draft

Ca urmare a cererii adresate de IBERO TYLES MINERAL SRL cu sediul in municipiul Medgidia, str. Silozului nr. 103, Constructia C24, birouri, camera nr. 2, jud. Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 565RP din 26.01.2022, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „DESCHIDERE CARIERA TORTOMAN-EXPLOATARE ROCI DE CONSTRUCTII-ARGILA”, amplasat in comuna Tortoman, extravilan, Parcela NB610/2, județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.2, lit.a).

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Terenul este amplasat in extravilan, comuna Tortoman, parcela NB610/2, cu urmãtoarele vecinataţi:

*la Nord – drum de exploatare De316/1;

*la Sud – domeniu public, teren neproductiv;

*la est – drum de exploatare De 610/3;

*la vest – domeniu public.

Conform Certificatului de urbanism nr. 8/25.01.2022 emis de Consiliul Judetean Constanta, folosirea actuala a terenului este cea de teren neoroductiv, iar destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului abrobate, este cea de terenuri aflate in extravilan *TDE*, suprafata terenului este de 59.500 mp.

Coordonate STEREO 70:

| Nr. pct. | X (Nord) | Y (Est) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 320 352.2 | 756 141.6 |
| 2 | 320 386.9 | 756 166.3 |
| 3 | 320 394.4 | 756 179.4 |
| 4 | 320 405.6 | 756 210.2 |
| 5 | 320 429.5 | 756 248.7 |
| 6 | 320 462.5 | 756 277.9 |
| 7 | 320 483.9 | 756 302.8 |
| 8 | 320 500.8 | 756 366.2 |
| 9 | 320 544.6 | 756 441.7 |
| 10 | 320 515.4 | 756 445.6 |
| 11 | 320 468.1 | 756 457.3 |
| 12 | 320 450.7 | 756 475.3 |
| 13 | 320 402.2 | 756 411.4 |
| 14 | 320 362.2 | 756 370.1 |
| 15 | 320 311.5 | 756 332.7 |
| 16 | 320 244.1 | 756 320.8 |
| 17 | 320 238.1 | 756 296.8 |
| 18 | 320 295.0 | 756 224.6 |
| 19 | 320 286.3 | 756 200.9 |
| 20 | 320 202.7 | 756 141.9 |
| 21 | 320 172.6 | 756 085.4 |
| 22 | 320 229.0 | 756 031.5 |

Suprafata de exploatare (cariera) va fi de 59.500 mp.

Terenul este reprezentat de un versant cu pante abrupte pornind de la cota de 25 m si ajungand in zona de pasune la cota de 47 m.

Cursul de apa Valea Tortomanului se afla la o distanta de cca. 150 m de terenul studiat.

Limita de exploatare în adâncime a perimetrului va fi de +26 m.

Vecinatatile parcelei sunt tot terenuri neproductive, neincadrate la categoria pasune sau teren agricol, conform Extrasului de carte funciara.

Bilant teritorial:

| Destinație spațiu verde | Existent – la începutul investiției | Propus pe parcursul exploatării | Propus – la finalizarea exploatației și refacerea peisagistică |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % | mp | % |
| Teren neproductiv | 59500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haldă steril | 0 | 0 | 555 | 0,93 | 0 | 0 |
| Haldă pământ vegetal | 0 | 0 | 1000 | 1,68 | 0 | 0 |
| Platformă pietruită | 0 | 0 | 1000 | 1,68 | 0 | 0 |
| Suprafață de exploatație | 0 | 0 | 56945 | 95,71 | 0 | 0 |
| Pășune | 0 | 0 | 0 | 0 | 59500 | 100 |
| Total | 59500 | 100 | 59500 | 100 | 59500 | 100 |

Activitatea de exploatare şi de valorificare a argilei din perimetrul TORTOMAN se va desfăşura în baza permisului de exploatare, pe o perioadă de un an contractual, din momentul semnării acestuia.

Descrierea principalelor etape ale activității propuse

Realizarea obiectivului carieră de argilă presupune patru etape succesive de construcție:

- etapa 1 – lucrări de deschidere - amenajarea drumurilor de acces în carieră .

- etapa 2 – lucrări de pregătire - îndepărtarea copertei situată în coperişul zăcământului de argilă.

- etapa 3 – lucrări de exploatare - exploatare propriu-zisă, constând în excavarea argilei.

- etapa 4 – lucrări de refacere a mediului și de punere în funcțiune a obiectivului - reabilitarea terenului afectat prin lucrări de amenajare a terenului și lucrări de refacere a mediului, conform legislației în vigoare.

Zăcământul se află în apropierea unor drumuri de exploatație existente, astfel încât lucrările de deschidere vor consta în amenajarea şi întreţinerea drumurilor de acces la perimetrul de exploatare, precum şi realizarea unor tranşee (bretele) de deschidere a zăcământului.

Breteaua de acces la treptele superioare ale carierei va fi construită din drumul de exploatație existent la limita de vest a perimetrului.

Aceasta va intra în perimetru la cota de cca +40 m, va avea o lungime de cca 15 m și o lățime de cca 6 m.

Amenajarea acesteia se va executa prin răzuirea solului vegetal cu lama buldozerului, nivelare și compactare.

Din drumul de exploatație existent la limita de nord a perimetrului de exploatare, în extremitatea nord – estică a perimetrului vor fi construite două bretele de acces în perimetru la cota de cca +26 m, aici urmând să fie amenajată o platformă cvasi-orizontală cu o suprafață la bază de cca 11 350 mp, pe care vor fi amenajate haldele de sol vegetal și steril. Aceste bretele vor avea lungimi de cca 25 m și lățimi de cca 6 m.

Căile de acces (bretelele temporare) vor fi construite ținându-se cont de următoarele condiții:

- panta drumului să nu depășească 10 %;

- lățimea drumului (ecartament) L = 6 m.

Căile de acces trebuie să prezinte:

- înclinarea:

- pe porţiunile drepte de 0,1% spre masiv;

- la curbe de 0,2% spre interiorul curbei.

- şanţ de gardă la marginea dinspre masiv a drumului cu o lăţime la bază de min. 0,3 m, adâncime de max. 0,5 m şi înclinare a laturilor de 1/2 (orizontal / vertical).

Pe perioada permisului de exploatare, lucrările de deschidere vor consta în construcţia şi întreţinerea regulată a drumurilor care asigură legătura între frontul carierei și haldele de sol vegetal și steril, precum şi construcţia şi întreţinerea şanţurilor de gardă la căile de transport din carieră.

Drumurile de acces în perimetru vor facilita intrarea cu mijloace de transport a celor interesați de achiziționarea argilei, cât și accesul mijloacelor proprii de transport.

Lucrări de pregătire

Lucrările de pregătire constau în îndepărtarea stratelor de roci acoperitoare, iar după executarea lor să rezulte unităţi individuale (blocuri, panouri, fronturi gata de exploatare).

Lucrările de pregătire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să asigure accesul utilajelor şi a personalului la fronturile de exploatare şi pentru transportul producţiei;

- să asigure pierderi minime de substanţă minerală utilă;

- să asigure securitatea personalului, utilajelor şi protecţia zăcământului;

- să creeze cât mai multe condiţii de acces şi de dezvoltare a lucrărilor de exploatare;

- să asigure o dirijare corespunzătoare a apelor pluviale din zăcământ.

Lucrările de pregătire (îndepărtarea copertei constituită din sol vegetal, argilă alterată cu fragmente de sol vegetal), se vor executa mecanizat cu ajutorul buldozerului, în cazul dizlocării solului vegetal sau cu buldozerul sau excavatorul, în cazul dizlocării pachetului de argilă alterată.

Solul vegetal va fi adunat în grămezi prin răzuirea şi împingerea acestuia cu ajutorul buldozerului. După strângerea acestuia în grămezi, va fi încărcat cu ajutorul unui încărcător frontal în autocamioane și transportat la halda de sol vegetal ce va fi amenajată în partea de nord – est a perimetrului de exploatare.

Solul vegetal recuperat va fi folosit în totalitate la lucrările de reecologizare finală.

Argila alterată va fi strânsă tot în grămezi prin împingere cu buldozerul, sau unde nu este posibil datorită morfologei terenului, va fi extrasă cu ajutorul excavatorului.

Aceasta va fi ulterior încărcată în autocamioane și transportată la halda de steril ce va fi amenajată în partea de nord – est a perimetrului de exploatare, în continuarea haldei de sol vegetal.

Materialul va fi utilizat ulterior la întreținerea drumurilor de exploatare prin umplerea și nivelarea gropilor apărute.

Îndepărtarea copertei se va executa până la atingerea pachetului de roci utile (argilă).

Zăcământul de argilă TORTOMAN are o copertă cu o grosime variabilă, cuprinsă între 0 m şi 1,5 m, constituită din sol vegetal (cca 0,15 m) și argilă intens alterată cu resturi vegetale (cca 1,20 m).

Elementele geometrice ale treptei de decopertă sunt următoarele:

- unghi de taluz = max. 45o;

- înălţime = max 1,5 m;

- lăţime bermă de lucru = 15 – 20 m;

- lăţime bermă de siguranţă = 1,5 m.

Între frontul de decopertă şi frontul de exploatare se va menţine un decalaj minim de cca 15 m, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de extracţie şi pentru evitarea accidentelor sau blocarea de rezerve.

Volumul total de copertă ce va fi generat în perimetrul temporar de exploatare TORTOMAN, pe baza prezentului permis de exploatare, va fi de cca 62 267 mc (excavat geologic), din care 6 903 mc reprezintă solul vegetal și 55 364 mc argilă alterată cu fragmente vegetale.

Calculul volumului de copertă a fost realizat pentru toată suprafața perimetrului de exploatare, exceptând pilierii de protecție față de drumurile de exploatație și față de parcelele învecinate.

Ținând cont că suprafața perimetrului este acoperită într-o mare măsură de aflorimente de rocă utilă (cca 35% din suprafața perimetrului), aici lipsind pătura de sol vegetal și în mare măsură, argila alterată, se consideră un grad de recuperare a decopertei de cca 65%.

Volumul total de copertă rămas în perimetrul temporar de exploatare TORTOMAN, va fi de cca.

40 000 mc (excavat geologic), din care 4 000 mc reprezintă solul vegetal și 36 000 mc argilă alterată cu fragmente vegetale.

Materialul steril (solul și argila alterată cu fragmente vegetale) va fi depus într-o haldă interioară temporară, situată în marginea nord - estică a perimetrului de exploatare.

Solul fertil se va depune separat, urmând a fi folosit ulterior la refacerea mediului.

Lucrări de exploatare

Pe perioada permisului de exploatare, din perimetrul temporar de exploatare TORTOMAN  se vor extrage cca 242 185 mc (cca 605 463 tone) de argilă (excavat geologic), corespunzător a cca. 234 919 mc (cca. 587 299 tone) de argilă (extras industrial).

Estimarea volumului de resurse exploatabile, pentru întreg perimetrul temporar de exploatare, s-a făcut prin metoda blocurilor geologice delimitate de secţiuni verticale neparalele, asimilabile cu secţiuni paralele (unghiul dintre secţiuni este mai mic de 2º).

Datele de intrare pentru realizarea calculelor volumetrice sunt:

*coordonatele X, Y, Z (Stereo 70) după planul de situaţie, realizat în urma unei ridicări topografice a zonei perimetrului temporar de exploatare ;

*coordonatele punctelor de contur al perimetrului temporar de exploatare şi limita de adâncime a rezervelor geologice.

Încadrarea rezervelor geologice identificate în rezerve exploatabile s-a făcut prin trasarea pe secţiuni a taluzelor şi bermelor finale, în situaţia extragerii întregii cantităţi de rezerve identificate.

A fost instituit un pilier de protecție de 5 m față de parcelele învecinate și față de drumurile de exploatație existente, ce mărginesc perimetrul de exploatare în părțile de vest și nord.

Limita în adâncime a exploatării a fost stabilită la cota de +26 m (cota minimă existentă în perimetrul de exploatare).

Exploatarea argilei se face prin „METODA DE EXPLOATARE CU TREPTE DREPTE EXTRASE ÎN ORDINE DESCENDENTĂ, CU TRANSPORTUL ROCILOR STERILE DIN DECOPERTĂ LA HALDE INTERIOARE”, în varianta tehnologică “DEROCARE ȘI ÎNCĂRCARE MECANICĂ CU EXCAVATOR TIP LOPATĂ MECANICĂ INVERSĂ”.

Varianta tehnologică a metodei de exploatare posibil de aplicat are la bază împărţirea zăcământului în trepte şi felii orizontale cu exploatarea descendentă a lor.

Zăcământul TORTOMAN, fiind situat în versant, metoda de exploatare în felii şi trepte va asigura în acelaşi timp atât protecţia, cât şi exploatarea raţională a zăcământului.

Această metodă de exploatare se va aplica pentru întreaga suprafaţă a perimetrului, până la epuizarea resurselor / rezervelor.

Extracţia utilului se va face pe patru trepte cu înălţimea de cca 5 m, situate la următoarele cote:

-  treapta nr. 1, între cotele de cca +46 m și cca +41 m;

-  treapta nr. 2, între cotele de cca +41 m și cca +36 m;

-  treapta nr. 3, între cotele de cca +36 m și cca +31 m;

-  treapta nr. 4, între cotele de cca +31 m și cca +26 m.

Treptele proiectate au următoarele caracteristici:

- înălţimea treptei: 						           5 m;

- unghiul de taluz de lucru: 	                                               maxim 75°;

- unghiul de taluz de lungă durată: 		                        maxim 45°;

- lățime bermă de lucru: 				              10 - 20 m;

- lățime bermă de siguranţă: 			                                   3 m.

Elementele geometrice ale treptelor au fost determinate ţinându-se cont de:

-	proprietăţile fizico – mecanice ale rocii (argilă),

-	dotarea tehnică preconizată,

-	capacitatea de producţie preconizată.

Direcţia generală de înaintare a extracţiei în zăcământul de argile TORTOMAN, jud. Constanța, este de la sud către nord.

Exploatarea se va face respectând unele prevederi, precum:

*păstrarea caracteristicilor geometrice ale treptelor de exploatare;

*menţinerea pierderilor de exploatare în cotele prevăzute.

Derocarea și încărcarea utilului se face cu acelaşi excavator, utilizat şi la decopertare, tip lopată mecanică inversă, situat la partea superioară a taluzurilor de extracţie, iar transportul acestuia cu ajutorul unor autobasculante cu capacitatea benei de 16 tone.

Transportul în carieră se va realiza pe căile construite special în acest scop, pe măsură ce se înaintează cu exploatarea.

Materialul rezultat ca urmare a activităţii de exploatare este încărcat în autobasculante şi transportat la organizarea de șantier, unde este cântărit și valorificat în stare brută.

Pierderile de exploatare şi transport se produc datorită unor cauze obiective, legate de structura zăcământului, caracteristicile substanţei minerale utile, metoda şi tehnica de exploatare, calificarea personalului, etc. Aceste pierderi se anticipează a fi în medie de cca 3%, cumulate în procesul de extracţie şi transport al rocii utile.

Pentru organizarea eficientă a producţiei, cariera va avea în permanenţă cel puţin un front în exploatare, un front în pregătire şi un front în aşteptare.

Lucrările pentru decopertare vor păstra un decalaj în timp şi spaţiu care să permită desfăşurarea lucrărilor de exploatare fără a fi obstrucţionate de desfăşurarea lucrărilor pregătitoare.

Program de lucru: 8 ore/zi, cca. 10 luni pe an.

Cantitățile de resurse / rezerve ce se vor extrage pe perioada pentru care se acordă permisul de exploatare:

| substanţa | REZerve EXPLOATATE | Coeficient transformare | REZERVE EXTRASE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tone |  | tone |
| UTIL (argilă) | 605 463 | 0,97 | 587 299 |

Cantitățile de rezerve de argilă ce se vor extrage din zăcământul TORTOMAN  pe perioada pentru care se acordă permisul de exploatare, precum şi pierderile de exploatare şi transport, sunt prezentate în tabelul următor:

Cantitati rezerve de argila:

| Resursa | Specificaţie | UM | Total perioadă | din care, trimestrul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| Util (argilă) | Consum de resurse | tone | 605 463 | 105 463 | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
|  | Pierderi de exploatare | tone | 18 164 | 3 164 | 6 000 | 6 000 | 3 000 |
|  | Grad de recuperare la exploatare | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|  | Volum rezerve extrase | tone | 587 299 | 102 299 | 194 000 | 194 000 | 97 000 |

Pe trepte de exploatare, cantitățile de rezerve de argilă ce se vor extrage din zăcământul TORTOMAN  pe perioada pentru care se acordă permisul de exploatare, precum şi pierderile de exploatare şi transport, sunt prezentate în tabelul următor .

Cantitati rezerve de argilã:

| Resursa | Specificaţie | UM | Total perioadă | Treapta +41 m - +46 m | Treapta +36 m - +41 m | Treapta +31 m - +36 m | Treapta +26 m - +31 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Util (argilă) | Consum de resurse | tone | 605 463 | 2 183 | 44 810 | 204 950 | 353 520 |  |
|  | Pierderi de exploatare | tone | 18 164 | 65 | 1 344 | 6 149 | 10 606 |  |
|  | Grad de recuperare la exploatare | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
|  | Volum rezerve extrase | tone | 587 299 | 2 118 | 43 466 | 198 801 | 342 914 |  |

Lucrări de haldare a materialului steril

Volumul total de copertă ce va fi generat în perimetrul temporar de exploatare TORTOMAN, pe baza permisului de exploatare, va fi de cca. 40 000 mc (excavat geologic), din care 4 000 mc reprezintă solul vegetal și 36 000 mc argilă alterată cu resturi vegetale.

Coeficienţii de afânare şi tasare a sterilului (sol vegetal și argilă alterată cu resturi vegetale) depus în haldă sunt :

- coeficient de afânare	1,25;

- coeficient de tasare	0,90.

Volumul total de copertă (sol vegetal și argilă alterată cu resturi vegetale), afanat şi tasat, ce va fi haldat, va fi de cca 45 000 mc.

Materialul steril (solul și argila alterată cu fragmente vegetale) va fi depus într-o haldă interioară temporară, ce va fi amplasată pe o suprafață cvasi-orizontală, situată în zona nord - estică a perimetrului de exploatare.

Solul fertil se va depune separat, în extremitatea nord – estică a perimetrului, urmând a fi folosit ulterior la lucrările de refacere a mediului.

Argila alterată cu fragmente vegetale va fi depusă în continuarea haldei de sol vegetal, fiind utilizată ulterior la întreținerea drumurilor de exploatare prin umplerea și nivelarea gropilor apărute și la lucrările de refacere a mediului.

Materialul va fi depozitat şi tasat, unghiul de taluz final al haldei fiind de maxim 30°.

Elementele geometrice ale haldei de steril sunt:

- cota de bază 					 +26 m;

- înălţimea medie treaptă haldă:	                 5 m;

- unghi înclinare				    300.

Halda de steril va ocupa la bază (cota de +26 m) o suprafață de cca 11 350 mp, din care halda de sol vegetal va ocupa o suprafață de cca 1 500 mp, iar halda de argilă alterată cu resturi vegetale va ocupa o suprafață de cca 9 850 mp.

Pentru haldele constituite pe suprafeţe denivelate slab înclinate, aproape orizontale, cum este cazul haldei amenajate pentru exploatarea din perimetrul temporar de exploatare TORTOMAN, operaţiunea de haldare constă în bascularea materialului și tasarea sa cu ajutorul buldozerului. Principala precauţie la operaţia de golire a autocamioanelor pe haldă este ca descărcarea sterilului să nu se facă la o distanţă mai mică de 3 metri de muchia superioară a taluzului haldei în zona cu taluz stabilizat.

Halda va fi prevăzută cu şanţuri de scurgere a apei pluviale, iar stabilitatea taluzelor va fi monitorizată permanent.

Halda va fi prevăzută, de jur-împrejur, cu rigole de colectare a apelor pluviale.

Lucrări de protecție a zăcământului

Exploatarea argilei se va efectua în conformitate cu “Normele privind exploatarea raţională şi protecţia zăcămintelor”, “Normele specifice privind exploatările miniere la zi” şi “Normele privind protecţia muncii pentru extragerea substanţelor minerale utile în cariere cu mujloace mecanice”.

Măsurile de protecţie a zăcământului se referă la asigurarea conservării resurselor împotriva alunecărilor de teren, ocupării cu lucrări, construcţii, instalaţii, care să blocheze temporar sau definitiv resursele.

Principalele măsuri pentru protecţia zăcământului TORTOMAN sunt:

*marcarea perimetrului de exploatare instituit;

*exploatarea se va realiza conform tehnologiei cadru;

*excavarea se va realiza pe suprafaţa cu resurse măsurate promovate, evitându-se formarea de gropi sau praguri;

*păstrarea caracteristicilor geometrice ale treptelor de exploatare;

*exploatarea se va executa raţional, pentru evitarea imobilizării rezervelor;

*menținerea pierderilor de exploatare la cotele prevăzute.

Se va asigura un pilier de siguranţă de 5 m faţă de parcelele învecinate și față de drumurile de exploatație existente la marginile vestice și nordice ale perimetrului de exploatare.

Nu există obiective de suprafaţă care să fie afectate de lucrările de exploatare, respectiv care să necesite alți pilieri de siguranţă.

Argila exploatată din perimetrul TORTOMAN nu necesita operatiuni de prelucrare în incinta perimetrului de exploatare.

Lucrarile de refacere a mediului vor consta in :

a. Lucrări de stabilizare a versanţilor naturali şi a taluzelor de carieră / haldă

Lucrările de stabilizare se vor realiza pe toate suprafeţele taluzelor ce pot fi afectate de fenomene de instabilitate și vor consta în remodelarea (retaluzarea) acestora în sensul diminuării înclinării la valoarea stabilită pentru taluze de lungă durată (45°).

Lucrările de sistematizare constau în:

- retaluzare (rectificare) și geometrizarea (după caz) a taluzurilor finale ale carierei la o înclinare de cca 45° (suprafața totală a taluzurilor = cca 10 300 mp);

- nivelarea bermei de siguranță dintre taluzurile carierei, lățimile bermelor carierei = minim 3 m, suprafață berme carieră = cca 4 600 mp;

- îmbrăcarea cu pământ (sol vegetal decopertat + argilă alterată amestecată cu resturi vegetale) a taluzurilor, bermelor și vetrei carierei, în strat de minim 0,30 m – 0,50 m (suprafață taluzuri + suprafețe berme + suprafață vatră = cca 52 200 mp; volum pământ = cca 30 000 mc);

- compactarea corespunzătoare a stratului de pământ (suprafață taluzuri carieră + suprafețe berme carieră + suprafață vatră carieră = cca 52 200 mp);

- nivelarea bretelelor de acces în carieră pe o suprafață de cca 735 mp.

Taluzarea se va face prin împingerea materialului cu buldozerul, până la atingerea unghiului de taluz de lungă durată și consolidarea (compactarea) taluzelor cu ajutorul excavatorului cu braț lung, amplasat la părțile superioare și inferioare ale taluzurilor.

Lucrările de asigurare a stabilităţii suprafeţelor taluzelor vor fi executate după încheierea duratei de valabilitate a permisului de exploatare.

b.Lucrari de rambleiere a excavatiilor

În zona afectată de excavaţii vor fi executate lucrări de rambleere, în cazul în care vor rămâne găuri sau denivelări în urma exploatării. Acestea vor fi umplute cu steril și nivelate.

c. Lucrări pentru asigurarea stabilității fizice și chimice și pentru ecologizarea haldelor de steril

Materialul steril rezultat din lucrările de pregătire a zăcământului este constituit din: sol vegetal și argilă intens alterată cu fragmnete vegetale.

Halda în care va fi depozitat sterilul rezultat din operaţiunile de pregătire va fi temporară și va fi amplasată în interiorul perimetrului de exploatare, în nord - estul acestuia, pe o suprafaţă aproape orizontală.

Lucrările de ecologizare în zona de haldare se vor desfășura pe perioada derulării permisului de exploatare și vor consta în: retaluzare (rectificare) și geometrizarea (după caz) a taluzurilor haldei de steril la o înclinare de cca 30° (suprafața totală a taluzurilor = cca   4 400 mp).

La încheierea lucrărilor de exploatare, materialul steril din haldă va fi utilizat în totalitate la realizarea lucrărilor de refacere a mediului, suprafața de teren ocupată de haldă (inclusă în vatra carierei) fiind înierbată.

Solul fertil se va depune separat, în extremitatea nord – estică a perimetrului, urmând a fi folosit ulterior la lucrările de refacere a mediului.

Argila alterată cu fragmente vegetale va fi depusă în continuarea haldei de sol vegetal, fiind utilizată ulterior la întreținerea drumurilor de exploatare prin umplerea și nivelarea gropilor apărute și la lucrările de refacere a mediului.

Modul de asigurare a utilităților

Alimentarea cu apa si canalizare

Alimentarea cu apă se va realiza distinct pentru zona administrativă şi pentru fronturile lucru, astfel:

- Pentru personalul angajat, necesarul de apă potabilă va fi asigurat prin dozatoare La fantâna.

- Pentru stropirea periodică a fronturilor de carieră şi a căilor de acces şi transport, se va utiliza o cisternă cu apă IVAGRO de 10.000 de litri.

Pentru personalul angajat al carierei, se vor achizitiona toalete ecologie dotate cu lavoar, care vor fi vidanjate periodic de societati autorizate in acest sens.

Apele pluviale

Apele pluviale ce apar în frontul de lucru sunt colectate prin intermediul şanţurilor.

În zona de exploatare, bermele vor fi prevăzute din construcţie cu o înclinare între 1 - 2º spre taluzul inferior.

Vatra carierei va fi prevăzută din construcţie cu o înclinare între 1 - 2º dinspre vest spre est, pentru a se evita acumularea apelor pluviale în vatra carierei, acestea fiind dirijate astfel spre șanțul de colectare al drumului de exploatație.

Cariera și halda de steril va fi înconjurată cu rigole pentru preluarea apelor pluviale.

Drumurile de exploatare vor fi prevăzute cu rigole pentru preluarea apelor pluviale.

Apa pluvială va fi preluată de aceste rigole, ajungând în rigola drumului de exploatație existent la limita nordică a perimetrului de exploatare.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru executarea lucrărilor din carieră nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

Aceste lucrări vor fi efectuate ziua, programul de lucru fiind de 8 – 10 ore, funcție de comenzi.

Descrierea etapei de constructie

Pentru amenajarea obiectivului de investiții sunt prevăzute următoarele lucrări:

- delimitarea şi împrejmuirea incintei;

- pregatirea suprafeţei în vederea amplasării dotărilor prin lucrări de desţelenire, îndepărtarea deşeurilor vegetale, decapare pământ vegetal, nivelare şi compactare, sistematizare teren;

- trasarea pe teren a amplasamentului construcţiilor, căi de acces, magazii, depozite, parcări pentru vehicule şi utilaje;

- organizare depozite de materii prime, materiale şi deşeuri;

- amplasare containere cu destinaţie birouri, magazii;

In scopul realizarii obiectivului proiectat sunt necesare lucrari de organizare de santier si lucrari de constructii si montaj, care se vor desfasura pe etape, astfel :

a.Lucrari de organizare de santier:

Organizarea de șantier nu face obiectul  prezentului proiect, aceasta se va amenaja pe alt amplasament si face obiectul altei lucrari.

Activitati de dezafectare

Terenul pe care este amplasat perimetrul de exploatare este liber de construcții.

În situaţia în care activitatea de exploatare nu va mai fi continuată la finele permisului de exploatare, vor fi retrase echipamentele și utilajele ce au deservit activitatea minieră, urmând să fie efectuate lucrările de refacere a mediului.

Lucrările de refacere a mediului:

- depozitarea deşeurilor industriale în locuri special amenajate;

- refacerea unghiurilor de taluz ale exploatării, pentru evitarea alunecărilor de teren;

- nivelarea şi finisarea bermelor şi treptelor finale;

- executarea lucrărilor de umplutură şi nivelarea terenului prin folosirea sterilului din haldă;

- acoperirea suprafeţelor astfel obţiunute cu un strat de sol vegetal;

- realizarea de lucrări de fertilizare a solului.

Depozitele temporare de sol vegetal sau steril vor fi folosite pentru refacerea mediului.

Materialul depus provizoriu în depozite de sol vegetal se va folosi în întregime la refacerea mediului, iar materialul depus în depozitele de steril se va folosi permanent pentru refacerea căilor de acces şi pentru nivelarea platformelor de lucru şi, eventual, pentru rambleierea unor zone.

Terenul ocupat de carieră va avea categoria de folosință pășune.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 8/25.01.2022, emis de Consiliul Judetean Constanta folosirea actuala a terenului este cea de teren neproductiv, iar destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, este cea de terenuri aflate in extravilan “TDE”.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

Analiza alternativelor:

*alternativei „0”, nerealizarea investiției și păstrarea situației existente.

*alternativa „1”prevazuta prin prezentul proiect,

In condițiile adoptării alternativei„0”- Scenariul „Dezvoltare zero” nu ar fi dezvoltate în zonă niciuna din formele de impact asupra factorilor de mediu.

Alternativa „0”- nu este acceptabilă din punct de vedere economic .

Alternativa „1”- Datorita localizarii amplasamentului viitoarei investitii – aceasta reprezintă mutarea/alegerea unei alte suprafeţe de teren, ceea se nu este cazul.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile BREF aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 10422/O.A./17.06.2021, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă si nu necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .

Impactul cumulat

La  aprox. 1 km Sud de terenul studiat se afla statia de sortare deseuri Tortoman, dar care in prezent nu functioneaza.

In situatia in care statia de sortare deseuri Tortoman ar incepe sa functioneze, impactul cumulat asupra factorului de mediu aer s-ar manifesta prin cresterea cantitatilor de emisii datorate traficului autovehiculelor ce transporta deseurile la aceasta statie, depozitarea in sine a deseurilor, raportat la  lucrarilor necesare pentru extragerea argilei in cariera studiata, functionarea motoarelor cu ardere interna ale utilajelor si mijloacelor de transport .

Ţinând cont de măsurile pe care titularul de proiect le va institui in perioada realizarii  investiţiei, estimam  ca impactul cumulativ  exercitat  asupra mediului  se va reduce.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, protectia factorului de mediu – aer, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globala IPG in cazul de fata, a condus la valoarea IPG =1,71 rezultand astfel ca prin realizarea si functionarea obiectivului analizat mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA (organizarea de santier nu face obiectul prezentului proiect)

-achiziţionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

-stationarea utilajelor si a mijloacelor de transport se va face numai in spatiu special stabilit (platforma betonata sau pietruita) dotat cu material absorbant (in afara perimetrului viitoarei cariere, unde se va stabili organizarea de santier) ;

-depozitarea deseurilor se va face numai in spatiile special amenajate (in afara perimetrului viitoarei cariere, unde se va stabili organizarea de santier) ;

-dotarea obiectivului cu toalete ecologice in numar suficient ((in afara perimetrului viitoarei cariere, unde se va stabili organizarea de santier) ;

AER

Exploatarea masei miniere va determina cresterea concentratiilor de pulberi in aer in zona carierei principalele surse fiind:

- emisii de pulberi in suspensie si sedimentabile datorate activitatii de extragere a argilei si de transport din cadrul carierei – sursa stationara, respectiv mobila;

- emisii de noxe provenite de la gazele de esapament ale utilajelor si autobasculantelor – surse stationare si mobile.

Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de manipulare a materialelor excavate se vor sedimenta in imediata apropiere a sursei, neexistand un impact negativ semnificativ asupra mediului in afara perimetrului minier.

In cariera, se vor adopta masuri tehnico - organizatorice pentru reducerea la maximum a poluarii atmosferei, constand in:

- intretinerea adecvata a utilajelor, verificarea lor periodica si inlocuirea celor cu deficiente majore;

- mentinerea nivelului gazelor de esapament produse sub limitele admise prin asigurarea functionarii motoarelor la parametrii normali, evitarea exceselor de viteza si incarcatura si respectarea metodologiei de exploatare;

- se va proceda la udarea drumurilor si a materialului derocat care constituie potentiale surse de praf (mai ales in perioadele secetoase).

- cantitatea de praf va creste, dar se vor lua masuri de reducere, CMA (de 0,6mg/mc), pentru ca sursele potentiale nu pot aduce cantitatea de poluant la valoarea CMA.

SOL SI SUBSOL

Sursa principala de degradare a solului o constituie activitatea de razuire si indepartare a stratului de sol vegetal. Lucrarile de exploatare necesare pentru deschiderea carierei vor conduce la modificarea morfologiei naturale a zonei, prin lucrarile de extragere a argilei care se vor realiza.

Alte surse posibile de degradare a solului sunt reprezentate de:

- pulberi sedimentabile generate, in principal, in procesul de extractie si care ar putea contamina anumite suprafete din apropierea carierei. Insa, cantitatea de pulberi rezultate din procesul tehnologic de extractie a rocii utile este scazuta, iar aria de raspandire a acestora acopera exclusiv incinta carierei; in plus umectarea rocii in diferitele faze de prelucrare va reduce substantial emisiile de praf;

- poluarea accidentala a solului cu uleiuri, combustibili si alte fluide, provenite de la instalatiile si utilajele in functiune din zona carierei sau la alimentarea cu carburanti a utilajelor;

- deseurile menajere reprezinta o alta posibila sursa de poluare a solului, in eventualitatea in care acestea nu vor fi colectate in recipienti adecvati si depozitate in locuri special amenajate.

BIODIVERSITATEA

- se recomanda implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspect de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra factorilor biotici, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare;

- limitarea pe cat posibil a activitatilor generatoare de poluare fonica pentru evitarea factorului de stress pentru speciile faunistice din zona;

- se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje, precum si ale tehologiei de executie si se vor utiliza drumurile deja existente.

PEISAJ

- realizarea de înierbări ale taluzelor şi bermelor carierei, precum şi realizarea lucrărilor de înierbare şi plantare arbuşti;

- realizarea unei perdele de arbori şi arbuşti din specii native precum: păducel, prun sălbatic, scumpie, liliac, pe conturul carierei şi în lungul drumului principal de acces, atât pentru diminuarea impactului asupra imaginii de ansamblu a zonei şi asupra vegetaţiei, constituind totodată şi bariera pentru diminuarea zgomotului la < 65 dB.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Principalele masuri de diminuare a impactului asupra sanatatii populatiei, in perioada deschiderii  functionarii carierei, sunt:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul carierei pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- transportul argilei se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelate ;

- verificarea periodica din punct de vedere tehnic a utilajelor in vederea cresterii performantelor;

- colectarea selectiva a deseurilor si stocarea temporara a acestora in spatii special amenajate.

ZGOMOT SI VIBRATII

Cele mai apropiate localități de perimetrul de exploatare studiat se afla la aprox. 260 m - Loc. Tortoman, aprox. 2450 m - Loc. Gherghina, aprox. 5400 m - loc. Mircea Vodă, aprox. 7200 m - loc. Satu Nou, aprox. 8450 m - loc. Cuza Voda, aprox. 6600 m - loc Dropia.

- programarea transportului utilajelor, materialelor si deseurilor in orele de zi;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

Combaterea zgomotului care cuprinde:

a) sursa - alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;

b) calea de propagare – carcasarea sau montarea surselor in spatii inchise, acolo unde este posibil.

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

- se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de deschidere;

DESEURI

In perioada lucrarilor de deschidere a carierei se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator:

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate valorificata | Cantitate eliminata |
| Sol vegetal | S | 01 01 02 | √ | - |
| Split/ steril | S | 01 04 08 | √ | - |
| Materiale plastice | S | 17 02 03 | √ | - |
| Deseuri metalice din constructii | S | 17 04 05 | √ | - |
| Uleiuri uzate | L | 13 02 08* 13 02 06* 13 02 05* | - | √ |
| Material absorbant contaminat | S | 15 02 02* | √ |  |
| Deseuri ambalaje din hartie si carton | S | 15 01 01 | √ | - |
| Deseuri ambalaje de material plastic | S | 15 01 02 | √ | - |
| Deseuri ambalaje din lemn | S | 15 01 03 | √ | - |
| Deseuri ambalaje metalice | S | 15 01 04 | √ | - |
| Deseuri de ambalaje contaminate | S | 17 09 03* | - | √ |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | - | √ |

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

SCHIMBARI CLIMATICE

Gazele cu efect de sera sunt emise in atmosfera in mod indirect datorita functionarii motoarelor cu ardere interna si masinilor miniere din cariera prin functionarea in regim stationar si cel mobil a principalelor utilaje miniere si masini consumatoare de combustibil lichid (motorina) si se concentreaza pe un perimetru de lucru relative scazut.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua, impactul direct pe termen scurt, pentru afectarea schimbarilor climatice este nesemnificativ, temporar, local.

Pe termen mediu si lung impactul direct este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi redus daca sunt respectate masurile impuse.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

  - apa  de bãut pentru  personalul din exploatare va fi asigurata din surse imbuteliate, respectiv peturi de apa minerala si/sau apa plata;

  - apa va fi utilizata pentru stropirea drumului de acces la zacamant, a materialului derocat si va fi adusa din sat  cu o autocisterna;

  - pentru stropirea periodică a drumurilor și  platformelor din incinta obiectivului, în vederea evitării împrăștierii unor cantități de pulberi în exces, se va utiliza o cisternă cu apă IVAGRO de 10.000 de litri;

  - obiectivul va fi dotat cu   toalete ecologice prevazute cu lavoar, care vor fi vidanjate periodic de catre societati autorizate.

AER

- utilizarea de autobasculante si utilaje dotate cu motoare cat mai nepoluante, ce se incadreaza in normele EC privind emanatiile de noxe in atmosfera, in timpul functionarii;

- intretinerea adecvata a utilajelor, verificarea lor periodica si inlocuirea celor cu deficiente majore;

- mentinerea nivelului gazelor de esapament produse sub limitele admise prin asigurarea functionarii motoarelor la parametrii normali, evitarea exceselor de viteza si incarcatura si respectarea metodologiei de exploatare;

- se va proceda la udarea drumurilor si a materialului derocat care constituie potentiale surse de praf (mai ales in perioadele secetoase);

- supravegherea manipularii corespunzaroare a argilei excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;

- respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor in aer;

- umectarea drumurilor tehnologice pentru limitarea antrenarii prafului;

- utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, in acord cu reglementarile UE in domeniul protectiei mediului;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare.

SOL –SUBSOL

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul carierei pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera.

BIODIVERSITATEA

- limitarea pe cat posibil a activitatilor generatoare de poluare fonica pentru evitarea factorului de stres pentru speciile faunistice din zona;

- se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje , precum si ale tehologiei de executie si se vor utiliza drumurile deja existente.

PEISAJ

- realizarea de înierbări ale taluzelor şi bermelor carierei, precum şi realizarea lucrărilor de înierbare şi plantare arbuşti;

- realizarea unei perdele de arbori şi arbuşti din specii native precum: păducel, prun sălbatic, scumpie, liliac, pe conturul carierei şi în lungul drumului principal de acces, atât pentru diminuarea impactului asupra imaginii de ansamblu a zonei şi asupra vegetaţiei, constituind totodată şi bariera pentru diminuarea zgomotului .

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul carierei pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate valorificata | Cantitate eliminata |
| Sol vegetal | S | 01 01 02 | √ | - |
| Split/ Steril | S | 01 04 08 | √ | - |
| Deseuri menajere | S | 20 03 01 | - | √ |
| Deseuri hartie si carton | S | 20 01 01 | √ | - |
| Ambalaje hartie-carton | S | 15 01 01 | √ | - |
| Deseuri materiale plastice | S | 20 01 39 | √ | - |
| Deseuri ambalaje plastic (PET) | S | 15 01 02 | √ | - |
| Ulei uzat | L | 13 02 05* 13 01 10* | √ | - |
| Filtre de ulei | S | 16 01 07* | √ | - |
| Deseuri feroase | S | 16 01 17 | √ | - |
| Baterii uzate | S | 16 06 01* | √ | - |
| Anvelope uzate | S | 16 01 03 | √ | - |
| Sticla | S | 20 01 02 | √ | - |
| Metale | S | 20 01 40 | √ | - |
| Ambalaje cu continut de substante periculoase | S | 15 01 10* | √ | - |

Deseurile generate in perioada functionarii carierei vor fi colectate selectiv, in containere speciale, amplasate pe special platforme amenajate in cadrul organizarii de santier si realizate in conformitate cu prevederile legale aplicabile (Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile ulterioare).

Toate deseurile vor fi colectate controlat, in recipiente tip, confectionate din metal sau din plastic, amplasate pe platforme betonate si inscriptionate cu tipurile si codurile deseurilor stocate.

Valorificarea si eliminarea deseurilor menajere se vor face prin operatori autorizati.

SCHIMBARI CLIMATICE

Prin proiect se vor implementa următoarele măsuri:

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Masuri de reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specific

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4.

- Producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- Producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se va prevea o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara.

- In timpul  exploatarii:

- se va monitoriza nivelul de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica–Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa – trimestrial ;

- calitatea aerului: analiza trimestriala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile; prelevare trimestriala de pulberi respirabile – conform STAS 12574/1987; număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre

autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe

suport hartie, cat si electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021, art. 48, alin (1) ;

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul presedintelui ANRM, al ministrului MMSC si ministrul Economiei nr. 202/2881/2348/2013;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare:

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru inchiderea carierei se va realiza un proiect tehnic de refacere a mediului conform Ord. presedintelui ANRM, al ministrului MMSC si ministrul Economiei nr. 202/2881/2348/2013,

- producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1) si (4) introduce colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 1 ianuarie 2025 si pentru textile, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 11.05.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 04.05.2022 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare  (Romania libera): depunerea solicitării acordului de mediu – 08.04.2022, etapa de incadrare – 15.09.2021, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –16.03.2022 si 27.04.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 06.05.2022, in cotidianul*Cuget liber*;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: NEW ENVIRO MANAGEMENT SRL – Certificat  de Atestare seria RGX nr. 008/02.09.2021 si Adriana RAGALIE - Certificat  de Atestare seria RGX nr. 002/05.08.2021 si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 25.08.2022; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, trimestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori trimestriale sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de deschidere a carierei ;

    - deseuri : intocmirea unui plan de gestionare a deseurilor din activitati de deschidere a carierei prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseuri in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in exploatare si inaintarea acestuia la finalizarea proiectului;

- mentionam ca monitorizarea in timpul deschiderii carierei se va realiza pe parcursul intregii perioade ;

-  raportul trimestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va

fi  inaintat autoritatii de mediu.

2. In timpul exploatarii :

- se va monitoriza nivelul de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa – trimestrial ;

- respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ord. MAPPM nr. 462/1993 la urmatorii indicatori: pulberi – 5 mg/mcN; CO - 100 mg/mcN; SOx – 35 mg/mcN; NOx 350 mg/mcN, pentru gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului gazos - frecventa – trimestrial ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre

autoritatea de mediu, trimestrial, pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe  suport hartie, cat si electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021, art. 48, alin (1) ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- certificat de urbanism nr. 8/25.01.2022;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Contract de asociere in participatiune nr. 34/01.11.2021;

- Fisa de localizare a perimetrului de exploatare;

- Adresa nr. 10422/18.06.2021 emisa de ABA DL;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Aviz nr. 287/Z/28.03.2022, emis de Directia Judeteana pentru Cultura Constanta

- Notificare-asistenta de specialitate in sanatate publica nr. IMA 8045R/13.04.2022 – Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta;

- Aviz nr. DT/1303, emis de Statul Major al Apararii;

- Adresa nr. 10422/O.A./17.06.2021 , emisa de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                               Lavinia  Monica  ZECA

###### INTOCMIT,

Consilier Elena FILIP

Nota: Prezentul acord contine 26 (douazeci si sase) pagini si s-a redactat in trei exemplare.