ACORD DE MEDIU

Nr.  ….  din ……04.2023 - DRAFT

Ca urmare a cererii adresate de SC ALPIN 2003 SRL prin imputernicit Marinica Tudor cu sediul in municipiul Brasov, Poiana Brasov, str. Poiana Doamnei nr. 9, hotelul Alpin, jud. Brasov, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 5759RP din 11.08.2022, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE SI CONSTRUIRE COMPLEX HOTELIER S+P+5ER (HOTEL, RESTAURANT, PISCINA, SPATII MULTIFUNCTIONALE, SPA), AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE TEREN”, cu respectarea reglementarilor urbanistice mentionate in cuprinsul certificatului de urbanism, amplasat in municipiul Mangalia, statiunea Olimp, str. Faleza Olimp nr. 10 si nr. 6, lot 1, județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b) si pct. 13 lit. a).

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Terenul este amplasat in intravilanul orașului Mangalia, stațiunea Olimp, Faleza Olimp nr.10 și nr. 6, lot 1, cu urmãtoarele vecinataţi:

- la est: domeniul public – teren liber de construcții: plajă;

- la sud, sud-vest: domeniul public – teren liber de construcții: plajă;

- la nord: domeniu public, taluz – 60 m de Complex Oltenia P+13E;

- la vest: teren intravilan proprietate privată – 31,4 m până la imobil existent P+2E.

Terenul cu suprafața de 4489 mp,  se află în proprietatea societății ALPIN 2003 S.R.L., în baza Contractului de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 3721/04.08.2017, Act notarial nr. 2106/25.07.2019 și Act notarial nr. 859/10.03.2010 fiind compus din două loturi:

* teren identificat cu numărul cadastral 105216, cu suprafața de 3.074,00 mp conform acte si 3.489,00mp conform masuratori cadastrale, pe care se va realiza în mod exclusiv și efectiv construcția propusă prin prezentul proiect;

* teren identificat cu numărul cadastral 111323, cu suprafața de 1.000,00mp conform acte și măsurători cadastrale. Dreptul de proprietate asupra terenului  a fost dobândit de la societatea Black Sea Imobiliare SRL prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 858/10.03.2020 autentificat de Biroul Individual Notarial Chivu Nicolae Bogdan, cu sediul în municipiul Constanţa .

* Construcția efectivă se va realiza exclusiv pe terenul identificat cu numărul cadastral 105216 și nu va depăși  amprenta construcției existente în prezent ce urmează a fi demolată, după cum reiese și din inventarul de coordonate STEREO 70 evidențiat în tabelul :

Coordonate STEREO 70:

|  | Nr.Pct | X [m] | Y[m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Imobil nr. cad. 111323 | 1 | 790177.408 | 271638.001 |
|  | 2 | 790182.232 | 271654.989 |
|  | 3 | 790184.591 | 271664.020 |
|  | 4 | 790189.732 | 271682.315 |
|  | 5 | 790192.301 | 271691.660 |
|  | 6 | 790209.493 | 271687.360 |
|  | 7 | 790197.239 | 271636.574 |
|  | 8 | 790202.139 | 271633.934 |
|  | 9 | 790200.071 | 271626,694 |
|  | 10 | 790196.064 | 271,631.947 |
|  | 11 | 790188.681 | 271643.321 |
|  | 12 | 790177.408 | 271638.001 |
| Imobil nr. cadastral 105216 | 13 | 790259.908 | 271675.400 |
|  | 14 | 790257.312 | 271664.778 |
|  | 15 | 790252.964 | 271648.169 |
|  | 16 | 790249.426 | 271634.655 |
|  | 17 | 790250.080 | 271633.987 |
|  | 18 | 790245.677 | 271632.346 |
|  | 19 | 790242.512 | 271619.905 |
|  | 20 | 790233.854 | 271617.568 |
|  | 21 | 790224.767 | 271615.192 |
|  | 22 | 790220.094 | 271616.298 |
|  | 23 | 790216.135 | 271617.235 |
|  | 24 | 790215.582 | 271615.127 |
|  | 25 | 790214.063 | 271610.070 |
|  | 26 | 790205.760 | 271607.200 |
|  | 27 | 790198.284 | 271608.072 |
|  | 28 | 790196.644 | 271613.410 |
|  | 29 | 790198.794 | 271621.145 |
|  | 30 | 790200.071 | 271626.694 |
|  | 31 | 790202.139 | 271633.934 |
|  | 32 | 790197.239 | 271636.574 |
|  | 33 | 790204.320 | 271665.920 |
|  | 34 | 790205.362 | 271665.652 |
|  | 35 | 790213.249 | 271663.622 |
|  | 36 | 790215.426 | 271672.052 |
|  | 37 | 790215.657 | 271672.925 |
|  | 38 | 790216.145 | 271674.771 |
|  | 39 | 790219.189 | 271673.967 |
|  | 40 | 790224.377 | 271690.670 |
|  | 41 | 790230.865 | 271691.232 |
|  | 42 | 790235.972 | 271691.543 |
|  | 43 | 790244.867 | 271692.178 |
|  | 44 | 790260.123 | 271676.241 |
|  | 45 | 790259.908 | 271675.400 |

Amplasamentul analizat este încadrat în categoria de folosință curți-construcții conform Certificatului de urbanism nr. 540/20.07.2022 . Zona este reglementată din punct de vedere urbanistic, conform Reactualizare PUG și RLU Municipiul Mangalia, aprobat prin HCL Mangalia nr.160/25.07.2020 și face parte din U.T.R 2 – zona agrement Olimp - IS3b1- subzona instituțiilor publice și serviciilor de tip turistic cu regim mediu de înălțime.

În prezent pe amplasamentul identificat cu numărul cadastral 105216, pe care se va edifica efectiv imobilul propus, se află următoarele construcții, cu suprafața construită totală de 2.277,30 mp și suprafața desfășurată de 2.403,30 mp, conform extrasului de carte funciară :

- C1 -  Piscina Oltenia, cu suprafața construită de 2.092,50mp;

- C2 -  vestiare, cu suprafața de 121,80mp;

- C3- corp administrativ P+1E+M, cu suprafața construită de 63,00mp și suprafața desfășurată de 189,00mp.

În zona există rețele de alimentare cu apă, canalizare și rețele de alimentare cu energie electrică.

În vecinătatea amplasamentului circulația rutieră se desfășoară în mod organizat pe străzi de categoria a IV-a, și alei pietonale spre plajă.

Amplasamentul studiat pentru implementarea proiectului nu este situat în interiorul sau în vecinătatea unor zone de protecție definite conform Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG 930/2005, după cum se precizează în Avizul degospodărire a apelor nr. 19/12.09.2022 .

În prezent, limita de proprietate a terenului vizat pentru realizarea proiectului este situată la distanțe cuprinse între 89 și 26 m vest de țărmul Mării Negre .

Plaja Mării Negre, domeniu public al statului aflat în administrarea ANAR-ABA Dobrogea-Litoral este situată la distanțe de 7-9 m est.

Prin proiectul Reducerea eroziunii costiere Faza a II-a, în zona Olimp, sunt propuse lucrări de protecție costieră ce însumează 3500 ml și 32 ha de plajă nou creată.

În vecinătatea amplasamentului studiat, Olimp Lot 7, este propusă realizarea unei construcții hidrotehnice (dig).

Lucrările pentru realizarea complexului hotelier nu vor interfera cu lucrările de protecție a zonei costieră propuse in zona Olimp, iar după realizarea lucrărilor de innisipare a plajei, cea mai mică  distanta intre limita amplasamentului si tărmul Mării Negre va fi de aproximativ 80 m.

După realizarea lucrărior de desființare a imobilelor existente pe amplasament, se va trece la etapa de construire a complexului hotelier S+P+5E.

Construcția efectivă se va realiza exclusiv pe terenul identificat cu numărul cadastral 105216, cu suprafața de 3.074,00 mp conform acte si 3.489,00 mp conform masuratori cadastrale și conform proiectului.

Constructia propusa nu va depasi amprenta constructiei existente in prezent pe amplasament. Celălalt lot, cu suprafata de 1000 mp nu va fi afectat  în niciun fel de construcțiile propuse.

- bilanț teritorial -

| Suprafaţa amplasamentului analizat - 4.489,00 mp cf.acte și măsurători cadastrale Suprafaţa terenului pe care se va realiza constructia – 3.074,00 mp conform acte si 3.489,00 mp conform masuratori cadastrale |
| --- |
| SUPRAFEŢE | Existent | După demolare | Propus |
| Suprafaţa construită | 2.277,30 mp | 00,00 mp | 1.503,00 mp |
| Suprafaţa desfăşurată | 2.403,30 mp | 00,00 mp | 8.978,00 mp |
| Suprafața utilă fără subsol | - | - | 8872,70 mp |
| P.O.T. | 50.73 % | 00,00 % | 33,5 % |
| C.U.T. | 0.54 | 0.00 | 2.00 |
| Suprafata totala spatii verzi ( la sol) | - | - | 1.527,80 mp |
| Regim de inaltime | - | - | S+P+5E |
| Hmax | - | - | 22,5m |
| Suprafata parcari trotuare, | - | - | 400 mp |
| Suprafață căi de acces | - | - | 1286,0 mp |

Organizarea spațial-funcțională a nivelelor ce compun imobilul va fi următoarea :

- Subsol – Sutilă = 1244,35 mp: hol, lifturi si casa scara public, lifturi serviciu si casa scara serviciu, centrala termica, vestiare personal, birouri personal, spatii depozitare bucatarie, depozite, adapost aparare civila, 6 camere personal fiecare cu baie proprie, zona SPA cu 4 cabinete, hol și zonă de recepție.

- Parter – Sutilă = 1178,43 mp: receptie, birou receptie, camera bagaje, hol, lifturi si casa scara public, lifturi serviciu si casa scara serviciu, grupuri sanitare public, sală multifuncțională, restaurant, bar, depozit bar, bucatarie.

Etaj 1 – Sutilă = 1586,71 mp: hol, lifturi si casa scara public, lifturi serviciu si casa scara serviciu, oficiu etaj, 24 camere comunicante doua cate doua pe fiecare nivel compuse din hol, baie, camera, terasa și 2 camere simple cu baie proprie și hol.

- Etajele 2-4 – Sutilă =1502,29 mp: hol, lifturi si casa scara public, lifturi serviciu si casa scara serviciu, oficiu etaj, cate 24 camere comunicante doua cate doua pe fiecare nivel compuse din hol, baie, camera, terasa și câte 2 camere simple cu baie proprie și hol.

- Etaj 5 – Sutilă = 1506,30 mp: hol, lifturi si casa scara public, lifturi serviciu si casa scara serviciu, 20 camere comunicante doua cate doua compuse din hol, baie, camera, terasa, 2 apartamente compuse din hol, bai, living,chicineta, dormitoare, terase.

- Terasa: lifturi si casa scara public, lifturi serviciu si casa scara serviciu, piscina infinity, terase pentru plajă cu capacitatea de 120 persoane.

Piscina propusă a se amenaja peste etajul 5 al complexului hotelier va avea o capacitate de 300 mc și va fi echipată cu filtre anticalcar; Se vor instala sterilizatoare UV și un sistem de tratare a apei cu ozon și cu un minim de clor.

Sistemul constructiv al imobilului se va compune din:

- Infrastructura şi fundaţiile din beton armat;

- Structura de rezistenţă: stâlpi, diafragme şi grinzi din beton armat; planşeele sunt

din beton armat;

- Inchiderile exterioare  se vor realiza din caramida cu goluri in grosime de 30 cm și se vor placa cu vata minerala bazaltica in grosime de 10 cm si cu polistiren extrudat de 10 cm grosime la nivelul soclului, in vederea asigurarii unui transfer termic cat mai scazut;

- Compartimentările interioare se vor realiza cu zidărie din caramida cu goluri de  20 cm, 30 cm.

Organizarea circulației

Aleile de acces, trotuarele din jurul amplasamentului cât și platformele din incintă se vor realiza din beton armat pozat pe pat de piatră spartă cilindrică.

Aleile și platformele vor fi prevăzute cu o pantă de 5% pentru scurgerea apelor pluviale, iar panta se va da către spațiul verde din imediata vecinătate.

Pentru accesul principal (auto si pietonal) aflat pe latura de sud a hotelului se va construi o rampă din beton armat cu panta de max 8%.

Pentru accesul mărfii, aflat pe latura de nord a clădirii se va construi o alta rampă din beton armat.

Accesul personalului se va face prin latura de vest, în zona scării de serviciu.

In incinta se vor organiza 32 de locuri de parcare.

Imobilul va fi racordat la rețele tehnico-edilitare existente în zonă.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă.

In prezent pe amplasament există un bransament, contorizat cu doua apometre (apometru Dn 20 mm pentru asigurarea consumului menajer si un apometru Dn 65 mm pentru alimentarea hidrantilor de incendiu), bransament conectat in conducta de distributie apa Dn 110 mm PEHD, situata in zona amplasamentului.

Pentru alimentarea cu apa a viitorului obiectiv se va mai realiza un bransament nou din conducta de distributie existenta  Dn 200 mm sitata in zona Hotelului Oltenia.

Presiunea apei in zona este de 3 atm.

Apa va fi utilizată în scop menajer și pentru stropirea spațiului verde.

Pentru estimarea consumului de apă al viitorului obiectiv a fost realizat un calcul al necesarului, în funcţie de numărul de consumatori potenţiali şi perioada de funcţionare anticipată, care a  evidențiat următoarele valori:

Qmediu zilnic =114,mc/zi;

Qmax zi = 148,20 mc/zi;

Qmax  orar= 17.0 mc/h.

Necesarul de apă pentru incendiu

Pentru cladiri pentru cazare  cu  grad de rezistenta la foc I –II sunt necesari hidranti interori care sa sigure un debit de 4,2l/s.

Debitul rezultat este asigurat de un bransament de Ø110x 6,3 mm PEHD.

Presiunea de 4,87 bari necesara hidrantilor interiori va fi asigurata de grupul de pompare 1A+1R+1p pentru  instalatia de hidranti interiori amplasata  in camera pentru pompe de incendiu – camera tehnica amplasata subteran, langa bazinul de apa necesar hidrantilor interiori si exteriori.

Pentru cei 32 de hidranti interiori este necesara o rezerva de apa de minim 15,12 mc.

Instalatia de hidranti exteriori va fi formata din doi hidranti Dn 100 amplasati la o distanta mai mare de 5 m de cladire.

Necesarul de apa pentru hidrantii exteriori este asigurat de rezerva de apa de 216 mc.

S-a proiectat un bazin comun pentru rezerva de apa necesara hidrantilor interiori si exteriori, cu capacitatea de minim 240 mc.

Debitul de apa necesar functionarii hidrantilor exteriori este de 20 l/s.

Pentru asigurarea acestui debit se va utiliza o conducta Dn 100 Ol-Zn intre statia de pompare si hidrantii exteriori.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face in rețeaua existenta in zona, apartinand RAJA S.A. Constanta, prin intermediul  a două stații de pompare ape uzate tip cheson.

Se va prevedea o statie de pompare apa uzata pentru consumatorii din subsol, iar cealalta pentru ceilalti consumatori.

In zona limitrofa a hotelului Oltenia exista colectorul menajer Dn 250 mm AZBO exploatat de RAJA SA, in care sunt debusate apele uzate menajere de la obiectivele din zona .

Evacuarea apei menajere de la instalatiile sanitare interioare ale obiectivului se va realiza prin colectoare menajere proiectate Dn 200 mm -250 mm pVC-KG cu pante de 5 %0-10 %0 pana in statiile de pompare proiectate (S.P.1 si S.P.2) ce se vor  amplasa in incinta proprietatii.

Conductele de refulare proiectate Dn 90 mm PEHD de la cele doua statii  de pompare proiectate se vor uni intr-o singura conducta  de refulare Dn 110 mm PEHD care va debusa intr-un camin de vizitare existent pe colectorul menajer Dn 250 mm PVC-KG din vecinatatea Hotelului Oltenia.

Statiile de pompare proiectate se vor echipata cu pompe submersibile 2+1R.

Echipamentul statiilor va fi format dintr-un grup de pomare (3 pompe submersibile) 2+1R.

Conducta de refulare proiectata Dn 110 mm PEHD se va poza pe domeniul Primariei municipiului Mangalia, adancimea de pozare a conductelor de refulare va fi de 1,20 m fata de nivelul terenului amenajat.

Debitul de apă uzată evacuat se estimează că va avea următoarele valori:

- Qmed. zi uz. = Qs zi.med. =  74 mc/zi;

- Qmax. zi uz. = Qs zi. max. =  100 mc/zi .

Apa folosită pentru stropirea spațiilor verzi se va contoriza separat și va fi scăzută din cantitățile de apă preluată de sistemul de canalizare.

# Canalizarea pluvială

Colectorul pluvial Dn 400 mm Azbo este pozat in vecinatatea amplasamentului mai sus mentionat.

Debitul maxim orar al apelor pluviale preluat de pe suprafata construita, terase, alei, parcari  va fi deversata si transportata cu ajutorul unui colector pluvial Dn 315 mm PVC-KG care va debusa intr-o statie de pompare proiectata pentru apa meteorica SP3, și apoi in colectorul pluvial existent Dn 400 mm PVC_KG.

Asigurarea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul unei centrale termice termice alimentată cu gaze naturale din rețeaua orășenească. CT va fi echipată cu 6 cazane având fiecare Pu=150 kW (puterea totala CT este Pu = 900 kW). Pentru evacuarea gazelor arse vor fi montate niște kit-uri de evacuare având diametrul D=250 mm.

CT va fi amplasată în subsolul clădirii.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrica se va face in concordanta cu solutia emisa de furnizorul din zona.

Pe proprietatea beneficiarului, in coltul nord-vestic al limitei de proprietate, se va amplasa un post de transformare - de 630kVA.

Managementul deșeurilor

Este prevăzută realizarea unei zone pentru colectarea deșeurilor municipal amestecate la subsolul  al imobilului.

Aceasta va fi o încăpere cu suprafața impermeabilizată, prevăzută cu sifon de pardoseală și robinet de apă, pentru o igienizare corespunzătoare.

Colectarea se va face selectiv, în recipiente speciale, inscripționate corespunzător, prevăzute cu capac.

Accesul autovehiculelor de salubritate se va face cu ușurință din str. Falezei.

Deșeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare orășenesc și transportate la depozitul ecologic autorizat, iar deșeurile de materiale reciclabile vor fi preluate separat de cele menajere si predate către societăți autorizate în valorificarea acestor tipuri de materiale.

Organizarea de santier

Se va realiza pe o suprafata delimitata, pe amplasamentul beneficiarului .

Spaţiile de desfãşurare a lucrarilor de organizare de şantier se vor ingradi.

Aceasta va cuprinde:

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule ;

- tablou electric ;

- punct PSI (in imediata apropiere a fântânii ori sursei de apa) ;

- platou depozitare materiale.

Se va avea in vedere realizarea bransamentului electric, inainte de inceperea lucrarilor, precum si asigurarea apei pentru lucrari tehnologice cu cisterna sau un racord provizoriu la reteau publica de apa.

Pamantul rezultat din realizarea sapaturilor constructiei va fi pastrat pe terenul beneficiarului pentru viitoare investitii sau pentru amenajari peisagistice.

Santierul va fi dotat cu:

- galeti din tabla, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia galeata de incendiu ;

- lopeti cu coada ;

- topoare târnacop cu coada ;

- cangi cu coada ;

- scara imperechere din trei segmente ;

- lada cu nisip de 0,5 mc ;

- stingatoare portabile.

Descrierea etapei de constructie

Etapa de desființare a construcțiilor existente pe teren va presupune realizarea următoarelor operațiuni:

- separarea zonei in care se executa lucrarile cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului persoanelor si a autovehiculelor neautorizate in zona de lucru;

- afisarea pe perimetrul incintei a inscriptionarilor de atentionare asupra pericolului;

- scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcțiilor este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- se va trece la operatiunile de demolare propriu-zise a constructiilor, care se vor executa in ordinea inversa ordinii de construire a acestora;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- programul de lucru se va desfășura numai pe timpul zilei, în zilele lucrătoare și va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să limiteze disconfortul creat de funcționarea utilajelor specifice;

- după finalizarea lucrărilor de desființare amplasamentul va fi pregătit pentru realizarea viitoarei construcții;

Lucrările se vor realiza pe straturi, fără concentrări masive de utilaje, echipament și personal, ceea ce se traduce prin efecte benefice asupra nivelului de zgomot și disconfort creat în zonele învecinate.

Vor fi asigurate mijloacele de stingere a incendiilor in cantitate suficienta si de tipuri corespunzatoare lucrărilor ce se vor efectua.

Construcțiile din beton și zidărie din cărămidă vor fi udate cu jet de apă, apovizionată cu cistena, prin grija antreprenorului,  iar demolarea se va face prin tăiere cu foarfeca specială pentru astfel de operații, pentru evitarea degajării prafului.

Prin aceeași metodă vor fi tăiate și sparte platformele betonate.

Deșeurile rezultate vor fi depozitate în zona organizării de șantier pe platformă betonată si ulterior se vor  transporta cu autocamioane prevăzute cu prelată împotriva pierderilor accidentale, în locurile indicate de Primăria Mangalia.

Metalul se va tăia cu foarfece și aparat oxiacetilenic va fi depozitat temporar pe platformă betonată în zona organizării de șantier, iar ulterior va fi predat către firme autorizate în valorificarea acestui tip de material.

Lucrările de desființare a construcțiilor de pe amplasament nu presupun realizarea unor căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

Abordarea construcțiilor ce trebuie desființate și evacuarea deșeurilor rezultate se vor realiza dinspre uscat, fără afectarea zonelor de plajă adiacente.

Activitati de dezafectare

Nu sunt necesare lucrari de dezafectare in aceasta etapa, terenul este liber de constructii.

In cazul in care se va decide dezafectarea ansamblului imobiliar, se vor respecta urmatoarele etape:

- golirea instalatiilor;

- oprirea alimentarii cu energie electrica;

- dezafectarea instalatiilor;

- demontarea instalatiilor și transportul materialelor rezultate spre destinatii bine stabilite;

- demolarea constructiilor și cladirilor;

- eliminarea corespunzatoare a tuturor deșeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea amplasamentului;

- redarea terenului folosintei de dinaintea implementarii obiectivului analizat.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Motivația alegerii amplasamentului a fost legată în primul rand de potențialul acestuia:  teren situat într-o zonă turistică, deja antropizată.

Prin realizarea investiției propuse, nu se va modifica destinația actuală a zonei, UTR 2 Zona agrement Olimp – Subzona IS3b1 pentru instituții publice și servicii de tip turistic cu regim mediu de înălțime, reglementată conform Documentației de urbanism avizată de Arhitectul Șef prin nr. 38895/10.06.2019 faza Reactualizare PUG și RLU municipiul Mangalia, aprobată prin HCL Mangalia nr. 160/25.07.2019.

Nu există conflicte între funcțiunea propusă și alte funcțiuni din zonă, amplasamentului nu îi este stabilit niciun fel de regim de protecție, prin urmare nu a fost nevoie de identificarea unor alternative privind localizarea proiectului.

Amplasamentul este poziționat avantajos din punct de vedere al accesului la căile de circulație și rețelele de utilități existente în zonă.

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

Analiza alternativelor:

*alternativei „0”, nerealizarea investiției și păstrarea situației existente.

Alternativa „0”- nu este acceptabilă din punct de vedere economic și nici de mediu.

*alternativa „1”prevazuta prin prezentul proiect,

Alternativa „1”- Soluția propusă prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al ratei de recuperare și costuri de construcții mai mici; în mod similar costurile de exploatare sunt mai reduse.

Alternativele de asigurare a utilităților și a conectivității cu infrastructura existentă în zonă s-au adoptat în vederea asigurării unor servicii de calitate pentru populație, corelate cu măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu: peisajului, solului, apei, aerului și asupra patrimoniului cultural, în special pe termen lung, respectiv în perioada de exploatare a obiectivului.

Astfel:

*s-a optat pentru alimentarea din rețeaua municipală de alimentare cu apa potabila și nu din surse proprii – foraj de alimentare, executat la mare adancime;

*evacuarea apelor uzate se va face în rețeaua municipală de canalizare cu epurarea acestora la o stație de epurare a apelor uzate și nu se va proceda la epurarea apelor uzate pe amplasament cu evacuarea acestora într-un receptor natural;

*pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii  și preparării apei calde menajere s-a optat pentru folosirea unei centrale pe bază de gaze naturale din rețeaua orășenescă, fiind exclusă utilizarea de combustibil greu poluant sau utilizarea de centrale electrice care ar presupune supraîncărcarea rețelei de electricitate;

*Soluția aleasă rezolvă și problema locurilor de parcare, rezervând totodată și spațiu la nivelul parterului pentru înființarea spațiilor verzi.

În final, având în vedere considerente tehnice, economice dar și de mediu (legate de aspecte de însorire și de amenajare a spațiilor verzi) a fost aleasă alternativa prezentată și analizată în prezentul studiu. Investiția se va integra rapid în dinamica de dezvoltare locală.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 16887/OA/07.09.2022, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă si nu necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000

Amplasamentul analizat nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000.

Din analiza coordonatelor reiese că terenul cu numărul cadastral 105216, cu suprafața de 3.074,00mp conform acte si 3.489,00mp conform masuratori cadastrale, pe care se va edifica efectiv construcția propusa prin prezentul proiect, care nu va depasi  amprenta constructiei existente,  se află la distanțe cuprinse între 7 și 12 m față de limita plajei și la distanțe cuprinse între 26 m și 89 m față de țărmul Mării Negre (anexa 8). Imobilul propus va fi poziționat in incinta terenului cu numărul cadastral 105216, cu suprafața de 3.074,00mp conform acte si 3.489,00mp conform masuratori cadastrale, fara a depasi  amprenta constructiei existente,  la distanțe minime cuprinse intre 10 si 16m in raport cu plaja  și  la distante minime cuprinse intre 31 si 89 m in raport cu tarmul Marii Negre.

Deasemenea constructia propusa va fi amplasata pe teren la distante cuprinse intre 1m la est si 17,5m la vest, in raport cu limitele terenului cu numărul cadastral 105216, cu suprafața de 3.074,00mp conform acte si 3.489,00mp conform masuratori cadastrale, pe care se va edifica efectiv construcția propusa prin prezentul proiect .

Zona studiată pentru implementarea proiectului este situată la o distanță de cca. 100 m de ariile naturale protejate ROSPA 0076 Marea Neagră și ROSCI 0281 Cap Aurora declarate Situri Natura 2000 prin H.G.1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România, modificată de H.G. nr. 971/2011. Având în vedere natura obiectivului propus a fi realizat în zonă, se apreciază că aria naturală protejată nu va fi afectată de implementarea prevederilor prezentului proiect.

Impactul cumulat

În ceea ce privește perioada executării lucrărilor de construcții, nu se manifesta un impact cumulat determinat de executarea altor obiective în imediata vecinatate a amplasamentului.

Prin proiectul Reducerea eroziunii costiere Faza a II-a, în zona Olimp, sunt propuse lucrări de protecție costieră ce însumează 3500 ml și 32 ha de plajă nou creată. În vecinătatea amplasamentului studiat, Olimp Lot 7, este propusă realizarea unei construcții hidrotehnice (dig). Aceste lucrări se vor realiza la distanțe de cca. 90 m de obiectivul propus în zona de țărm și submers, în apa Mării Negre și cel mai probabil se vor finaliza la data începerii proiectului studiat în prezentul material.

Din informatiile existente pana in prezent reiese ca in imediata vecinatate a amplasamentului analizat nu sunt in curs de executie si/sau aprobare și alte proiecte privind construirea de obiective turistice, astfel incat se poate aprecia ca impactul cumulat in perioada construirii obiectivului este unul nesemnificativ.

În perioada funcționării obiectivului impact cumulat asupra factorilor de mediu determinat de imobilul propus si de imobilele invecinate este unul nesemnificativ, avand in vedere că în zona învecinată există imobile cu destinatii similare, de cazare și alimentație publică, obiective al caror impact asupra factorilor de mediu este unul nesemnificativ.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, modul de incalzire a spatiilor, amenajarea de spatii verzi in incinta obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

In aceste conditii, avand in vedere ca indicele de poluare globala are valoarea IPG = 1,64, concluzia este ca  mediul in zona amplasamentului este supus activitatii umane in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- dotarea santierului cu toalete ecologice prevazute cu lavoar, pentru colectarea apelor uzate de tip menajer, care vor fi periodic vidanjate;

- colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata durata executiei sapaturilor prin amenajari adecvate (pante, puturi, instalatii de pompare, etc.); in situatia in care la cota de fundare se constata existenta unui strat de pamant afectat de precipitatii, acesta va fi indepartat imediat, inainte de turnarea betonului;

- gestionarea apei provenite din infiltratii sau aport de apa din straturile de umplutura care eventual va rezulta in cazul efectuarii lucrarilor de sapatura intr-o perioada ploioasa, prin colectarea controlata a apei de equisment/drenarea acesteia in santuri drenante umplute cu piatra sparta dirijate catre cotele mai joase ale terenului, acoperite ulterior cu material argilos;

- evitarea stagnarii apelor meteorice in jurul constructiilor atat prin solutii constructive adecvate (compactarea terenului in jurul constructiei, executia de strate etanse din argila, rigole, etc.);

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere;

- personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

- depozitarea materialelor de constructii se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate, astfel incat sa se evite antrenarea materialelor pe sol de catre apele pluviale;

- se recomanda utilizarea unui sistem de recirculare a apelor folosite la spalarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier spre drumurile publice;

- se va avea in vederea gestionarea optima a deseurilor generate pe perioada lucrarilor de investitie, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediara a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate si migrarea unor eventual poluanti catre factorii de mediu apa freatica, sol, subsol.

AER

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera; utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare;

- transportul materialelor de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- utilizarea de betoane preparate in statii specializate, evitandu-se utilizarea de materiale de constructie pulverulente pe amplasament;

- curatarea rotilor vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor.

SOL SI SUBSOL

- manevrarea motorinei necesare functionarii generatorului de energie electric ape suprafata protejata si depozitarea acesteia intr-un rezervor amplasat in cuva de retentie;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport in statii de distributie si nu pe amplasament;

- depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de depozitare conforme cu prevederile legislative, pana la predarea lor in vederea valorificarii sau eliminarii;

- interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita aparitia de scapari accidentale de produs petrolier;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol;

- se interzice afectarea unor suprafete de sol ce nu fac obiectul proiectului; se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

- suprafetele ocupate temporar vor fi readuse la starea initiala si utilizate ca suport pentru vegetatie plantata, in interiorul obiectivului;

- de asemenea, se va avea in vedere ca toate cantitatile de pietris/nisip ramase neutilizate la amenajari sau pietris rezultat in urma dezafectarii terenului ocupat temporar (de exemplu, organizare de santier) sa fie indepartate, astfel incat sa nu ramana astfel de materiale pe terenul neocupat de constructii.

BIODIVERSITATEA

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate de activitatea de constructie; nu se vor realiza depozite neorganizate (se evita atragerea pasarilor);

- se impune implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspecte de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra factorilor abiotici, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare;

- pentru amenajarea spatiilor verzi si plantarea de arbusti se vor utiliza specii locale, evitandu-se introducerea in mediu a unor specii alohtone.

PEISAJ

- imprejmuirea terenului sau numai a zonei destinate organizarii de santier;

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

Se vor adopta solutii optime din punct de vedere estetic pentru amplasarea containerelor pentru colectarea deseurilor generate in cadrul obiectivului.

Din punct de vedere al impactului transfrontier, distanta pana la cele mai apropiate granite nu ofera vizibilitate transfrontiera proiectului.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- distanta apreciabila intre amplasament si cele mai apropiate locuinte, care conduce la dispersia poluantilor atmosferici (in special praf) si atenuarea cu distanta a nivelului de zgomot;

- programarea transportului utilajelor, materialelor si deseurilor in orele de zi;

- stropirea cu apa a fronturilor de lucru in perioadele secetoase si cu vant puternic;

Din punct de vedere al sanatatii publice, se poate aprecia ca realizarea investitiei propuse si functionarea ulterioara a obiectivului nu va induce modificari in starea de sanatate si confort a populatiei. Pentru evitarea oricaror implicatii in acest sens se propun urmatoarele masuri pentru perioada de implementare a proiectului:

- utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer, care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

ZGOMOT SI VIBRATII

- programarea transportului utilajelor, materialelor si deseurilor in orele de zi;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

Combaterea zgomotului care cuprinde:

a) sursa - alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;

b) calea de propagare – carcasarea sau montarea surselor in spatii inchise, acolo unde este posibil.

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

- se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire;

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

DESEURI

Se va amenaja spatiu special pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deseurilor menajere, inclusiv pentru colectarea selectiva a categoriilor de deseuri reciclabile.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract si care asigura serviciul pe teritoriul orasului Navodari.

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

SCHIMBARI CLIMATICE

Autovehicule folosite in realizarea imobilului vor fi echipate cu motoare convenţionale corespunzatoare tehnic ceea ce va genera emisii poluante foarte reduse. De asemenea vor fi folosite si autovehicule echipate cu motoare convenţionale (cu ardere internă), care utilizează parţial sau integral combustibili alternativi (în general carburanţi lichizi), care nu vor afecta schimbarile climatice.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua, impactul direct pe termen scurt, pentru afectarea schimbarilor climatice este nesemnificativ, temporar, local. Vor fi adoptate masuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera precum si cele de economisire a energiei (performanta energetica a cladirii - prin utilizarea materialelor de constructii cu performante termotehnice superioare, echipamente cu eficienta energetica superioara).

Pe termen mediu si lung impactul direct este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

- consumul de apa se va contoriza cu apometre;

- se va verifica periodic integritatea sistemului de conducte de evacuare ape uzate, astfel incat sa se reduca riscul aparitiei unor avarii la conductele subterane cu efect de evacuare a apelor uzate in subteran;

- colectarea separate a apelor meteorice provenite de pet erase si dirijarea acestora catre zonele neprotejate, pentru infiltrare direct in sol;

- colectarea separata a apelor meteorice provenite de pe suprafetele betonate (circulatii, alei), preepurarea acestora intr-un separator cu coalescenta, stocarea intr-un bazin de retentie in vederea utilizarii acestora in administrarea gospodareasca a obiectivului (irigarea spatiilor verzi, stropit cai de acces rutiere si pietonale etc.);

- valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in conducta de canalizare a R.A.J.A Constanta se vor incadra in valorile limita admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005.

AER

- dotarea apartamentelor cu centrale termice moderne de mare randament, care sa asigure un consum minim de combustibil pe unitatea caloric furnizata sis a genereze emisii de poluanti reduse;

- elaborarea si implementarea unui program de verificare si de intretinere preventive a instalatiilor de ardere in vederea eliminarii posibilelor pierderi accidentale de emisii in atmosfera;

- amenajarea de spatii verzi pe terenul neocupat de constructii si amenajari (se evita astfel

antrenarea de pulberi de pe sol); asigurarea de spatii verzi in interiorul terenului, prin intretinerea de spatii verzi, amenajari floristice, jardiniere, arbusti, etc.; irigarea spatiilor verzi.

SOL –SUBSOL

- managementul deseurilor conform cerintelor legale si celor mai bune practice, prin: colectarea selectiva a deseurilor la surse, depozitarea deseurilor in spatii special amenajate avand suprafetele, in mod separat, valorificarea si eliminarea deseurilor prin operatori autorizati;

- depozitarea combustibilului pentru grupul electrogen exclusiv in rezervorul aferent acestui utilaj, rezervor care va fi prevazut cu o cuva de retentie;

- protejarea prin betonare a parcarii exterioare, a drumurilor de acces si aleilor, astfel incat poluantii generate de traficul de incinta sa nu afecteze calitatea solului;

- colectarea apelor pluviale de pe suprafetele betonate, preepurarea acestora intr-un separator de hidrocarburi si namol, colectarea apelor preepurate intr-un bazin de retentie si utilizarea acestora pentru administrarea obiectivului (irigarea spatiilor verzi, stropirea cailor de acces rutiere si pietonale in perioadele secetoase);

- instituirea unui program de intretinere preventive si inspectii periodice al retelei interioare de canalizare;

- supravegherea integritatii sistemului de preluare si transport ape uzate;

- stationarea autovehiculelor se va face numai in zona parcarilor amenajate.

BIODIVERSITATEA

In perioada exploatarii investitiei nu sunt necesare masuri special de implementat, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ. Va fi necesara intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat, ce va avea rol estetic, cat si rol de absorbant.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- se va urmari asigurarea dotarilor necesare astfel incat eventualele activitati generatoare de zgomot sa fie gestionate in spatii inchise, in principal in perioadele recunoscute ca fiind de odihna pentru populatie.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Denumire deseu | Starea fizica | Cod deseu | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | solida | 20 03 01 | Preluate si apoi predate catre un operator autorizat la nivelul orasului Navodari pentru preluarea si transportul deseurilor menajere |
| Deseuri de hartie si carton | solida | 15 01 01 | Se vor colecta separat, in baza dotarilor pentru colectare selectiva a deseurilor, si se vor preda in vederea valorificarii |
| Deseuri de mase plastice | solida | 15 01 02 | Se vor preda pentru valorificare |
| Ambalaje metalice | solida | 15 01 04 | Se vor preda pentru valorificare |
| Ambalaje de sticla | solida | 15 01 07 | Se vor preda pentru valorificare |
| Uleiuri şi grăsimi comestibile | lichida | 20 01 25 | Se vor preda pentru valorificare |

- se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea permanentă a curăţeniei atât în incinta cât şi în jurul obiectivului;

- deşeurile menajere se colectează, se depozitează în spaţiu acoperit, special amenajat şi sunt preluate de către serviciul de salubrizare local – se va asigura un număr suficient de pubele pentru depozitarea deşeurilor menajere;

- se vor gestiona corespunzător ambalajele şi deşeurile de ambalaje reciclabile provenite din activitatea desfăşurată ( sticle, PET, hârtie-cartoane, etc.); se va asigura colectarea selectivă, în containere speciale şi predate operatorilor economici  autorizati din punct de vedere al protecţiei mediului;

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

- va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deşeuri şi materiale;

SCHIMBARI CLIMATICE

Prin proiect se vor implementa următoarele măsuri:

- izolarea termică corespunzătoare a anvelopei clădirii şi evitarea punţilor termice (gradul de izolare termică al clădirii propus urmăreşte o izolare termică superioară;

- soluţia de amenajare a spaţiilor exterioare urmăreşte economia de apă şi energie, precum şi evitarea formării insulei de caldură, creând spaţii verzi plantate cu arbori şi vegetaţie uşor adaptabile, ce necesită minima irigare, ţinând cont de clima şi vânturile dominante în zonă;

- reducerea consumului de apa prin reutilizarea apei meteorice preepurate la irigarea spatiilor verzi;

- cresterea suprafetelor de spatii verzi pe amplasamentul investitiei;

- economia de energie şi minimizarea impactului asupra mediului vor fi în special urmărite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, prin: utilizarea materialelor locale pentru a minimiza energia încorporată, managementul corespunzător al deşeurilor din timpul execuţiei, prevenirea poluării, etc.

- achizitionarea de catre consumatori de articole electrice si electrocasnice cu eficienta energetica crescuta.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specific

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4.

- Producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- Producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se va prevea o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1) si (4) introduce colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 1 ianuarie 2025 si pentru textile, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 05.10.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 05.04.2023 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare  (Cuget liber): depunerea solicitării acordului de mediu – 11.08.2022, etapa de incadrare – 05.10.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –24.02.2023 si 04.04.2023, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 06.04.2023, in cotidianul*Cuget liber*;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: ADRIANA SELEA – Certificat atestare elaborator studii de mediu Seria RGX nr. 257/2022 si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 04.04.2023; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : intocmirea unui plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie, cel putin pentru lemn, materiale minerale-beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii si inaintarea acestuia la finalizarea proiectului;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

-  raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi  inaintat autoritatii de mediu.

2. In timpul exploatarii :

- Se va monitoriza calitatea apelor uzate, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti – frecventa –la solicitarea autoritatii de mediu ;

- se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa –la solicitarea autoritatii de mediu ;

- respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ord. MAPPM nr. 462/1993 la urmatorii indicatori: pulberi – 5 mg/mcN; CO - 100 mg/mcN; SOx – 35 mg/mcN; NOx 350 mg/mcN, pentru gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului gazos - frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre

autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe

suport hartie, cat si electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021, art. 48, alin (1) ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- aviz E-Distributie Dobrogea;

- aviz RAJA;

- aviz ABA DL NR. 19/12.09.2022;

- notificare-asistenta de specialitate in sanatate publica – Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta;

- aviz de securitate la incendiu emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;

- aviz Distrigaz Sud Retele;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                               Lavinia  Monica  ZECA

###### INTOCMIT,

Consilier Elena FILIP

Nota: Prezentul acord contine 26 (douazeci si patru) pagini si s-a redactat in trei exemplare.