ACORD  DE  MEDIU

Nr.  ……….   din   01.02.2023

Ca urmare a cererii adresate de RUCA ANDREI pentru AVIMAR VETERINARY S.R.L., cu sediul in municipiul Constanta, str. Vasile Parvan, nr.14, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 19403 din 30.12.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD  DE  MEDIU

pentru proiectul:  CRESTEREA EFICIENTEI ECONOMICE A EXPLOATATIEI PRIN EXTINDEREA SI MODENIZAREA CAPACITATILOR SI MODERNIZAREA CAPACITATILOR DE PRODUCTIE,  propus a fi amplasat in  comuna Mihail Kogalniceanu, parcela A 249/1/1/2,  judetul Constanta, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2,  punctul. 13, lit.a) si punctul 11, lit.b);

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul parcelei A 249/1/1/2 , cu  numar cadastral 102535 si suprafata de 20.830 mp pe care se propune amplasarea unor constructii noi  face obiectul proiectului de extindere a unei ferme  de crestere a puilor de carne existente a operatorului economic  SC AVIMAR VETERINARY SRL.

Vecinatatile terenului sunt urmatoarele:

- la nord: Nrv 252

- la sud: parcela A 249/1/1/1/2

- la est: parcela A 249/1/2

- la vest: parcela A 249/1/1/1/2

Conform certificatului de urbanism nr. 175/07.12.2021 emis de Primaria comunei Mihail Kogalniceanu, terenul pe care se va implementa proiectul este teren intravilan cu categoria de folosinta - arabil. Constructiile ce vor fi edificate trebuie sa respecte functiunile stabilite prin prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate si anume ZA – zona agroindustriala conform PUZ aprobat prin HCL nr.27/20.04.2010.

Coordonate Stereo ‘70 ale  amplasamentului

| Pct. | X | Y | Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 780242.739 | 327517.449 | 7 | 780207.654 | 327762.629 |
| 2 | 780333.825 | 327757.453 | 8 | 780164.978 | 327772.392 |
| 3 | 780318.132 | 327761,026 | 9 | 780153.306 | 327771.147 |
| 4 | 780288.322 | 327759.922 | 10 | 780120.623 | 327685.736 |
| 5 | 780254.109 | 327751.010 | 11 | 780273.599 | 327627.629 |
| 6 | 780231.220 | 327753.720 | 12 | 780232.245 | 327518.314 |

Pe terenul  din vecinatate se desfasoara in principal activitati agricole, amplasamentul fiind inconjurat de terenuri agricole.

Distantele fata de cele mai apropiate localitati sunt urmatoarele:

- satul Piatra la aprox. 3 km

- comunele Mihail Kogalniceanu si Sibioara la aprox. 4 km

Zona rezidentiala cea mai apropiata de ferma este Grupul social Sibioara aflat la aproximativ 1,4 km est de amplasament.

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, zona de protectie sanitara minima impusa intre zonele protejate si fermele de pasari cu peste 10.000 de capete / complexuri avicole industriale, este de 1000 m.

Accesul la amplasament:

Accesul la amplasament se face din DN 22 Constanta-Tulcea, pe drumul de exploatare aflat la limita sudica a fermei. Realizarea proiectului nu necesita executia unor cai de acces noi, nici modernizarea celor existente.

Caracteristici fizice ale proiectului

Indicatorii urbanistici estimati sunt:

Suprafata construita:    		propus = 2452 mp

Suprafata desfasurata: 		propus = 2452 mp

P.O.T.					propus = 11,77 %

C.U.T.      				propus = 0,11

Proiectul presupune realizarea urmatoarelor repere:

1.Constructie hala pentru cresterea puilor de carne, la sol , cu  suprafata de 1255mp, cu urmatoarele dimensiuni : L=80,55 m, l=15,66 m.

2. Constructie hala cu Sc=990 mp pentru adapostire Statie de prelucrare dejectii de pasare - model HOSOYA.

3. Cladire Anexa cu suprafata de 150 mp  pentru depozitarea produsului finit rezultat-ingrasamant organic granulat, ambalat si birou pentru personalul ce deserveste statia.

4. Extinderea platformei de dejectii existenta cu 130 mp.

5. Platforme betonate carosabile, retele tehnico-edilitare.

Obiect 1 - Hala de crestere a puilor de carne, la sol, pe asternut permanent, cu urmatoarele destinatii si suprafete estimative:

-	sala de crestere		-      	1200  mp

-	anexa supraveghere	            -	 6,5  mp

total suprafata utila hala	-  	1206,5 mp

- 	suprafata construita hala	-	1255 mp

-	inaltimea la streasina	            -	3,00  m

- 	regim de inaltime		- 	parter

Alcatuirea constructiva

- constructia este realizata dintr-o  structura metalica cu dimensiunea in plan de cca. 80,55 m x 15,66 m, formata din stalpi si grinzi de metal;

- peretii exteriori sunt din panouri prefabricate tip sandwich avand urmatoarea stratificatie: la exterior din tabla galvanizata vopsita cu vopsea poliesterica,  izolatie din spuma poliuretanica rigida in grosime de 60-80 mm iar la interior este din tabla de otel  vopsita cu vopsea poliesterica;

- pardoseala  interioara este  din beton ;

- peretii de compartimentare dintre spatiul de crestere si camera de serviciu este tot din panouri sandwich.

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Hala va fi utilata cu instalatii automate de hranire, adapare, asigurare microclimat (descrise mai jos) si va fi deservita din exterior de un siloz metalic cu capacitatea de 16 to. Hala va fi racordata la reteaua existenta de alimentare cu apa a Fermei de pui de carne. Apele uzate tehnologice rezultate din igienizarea halei la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere, vor fi colectate prin intermediul unei rigole longitudinale, intr-un bazin vidanjabil, subteran, confectionat din fibra de sticla, cu V=16 mc.

a) Sistem de furajare

- 3 linii automate de furajare confectionate din conducte din otel galvanizat cu o spirala din otel dur, un dispozitiv central pentru reglarea distributiei, hranitori circulare amplasate la fiecate 75cm, unitate de control de capat cu intrerupator electric de presiune, dispozitiv de ridicare manuala, sistem anticatarare cu soc electric. Sistemul permite o reglare perfecta a nivelului de furaj prin umplerea hranitori in asa fel incat sa permita o buna furajare a puilor si sa elimine pierderile de furaj in timpul fazei a 2-a ciclului de crestere. Lungimea fiecarei linii de distributie furaj este de cca 60 m.

- Buncare de alimentare, montate la capatul fiecarei linii de furajare si motoare de actionare confectionate din tabla de otel galvanizat cu intrerupatoare de presiune pentru controlul snec-ului flexibil de incarcare.

b) Sistem de adapare

- 3 linii de distribuire a apei cu un regulator central de presiune, cu o conducta de otel pentru sprijin si cu o conducta din PVC pentru apa, nipluri din otel inox si cupe din plastic amplasate la 20cm fiecare, dispozitiv manual de ridicare, o unitate de dezaerare cu un dispozitiv de curatire a liniei. Lungimea fiecarei linii de distributie a apei = cca 60m.

- un medicator (2,5 mc/h) pentru dozarea medicamentelor

- filtru, dispozitiv de reglare a distributiei de apa si dispozitiv de control mecanic (in litri).

c) Sistem de incalzire

Incalzirea se face prin radiatoare conectate la centrala termica cu combustibil solid amplasata in apropiere.

Centrala termica cu combustibil solid asigura o sursa eficienta de incalzire cu costuri reduse. Temperatura se ajusteaza automat prin folosirea unui termostat.

Instalatia cuprinde:

- linie de distribuire a agentului termic,

- un termostat pentru controlul temperaturii care se conecteaza cu grupul de control

- puncte de alimentare pentru radiatoare conectate cu robineti

- radiatoare suspendate

d)  Sistem de umidificare/racire aer

Instalatia de racire/umidificare, folosita in timpul verilor calduroase, consta intr-un ansamblu/panou din material celulozic (faguri din celuloza). Dintr-un vas de cca 250 litri, se pompeaza apa in partea superioara a panoului, de unde aceasta se scurge  inspre baza. Prin aspiratia realizata cu ajutorul ventilatoarelor situate in partea din spate a halei, aerul trece prin panou si se raceste. In deplasarea sa, aerul preia o parte din apa, in aceste fel avand loc si umidificarea. Restul apei se scurge printr-un jgheab colector, inapoi, in bazinul de stocare, unde se amesteca cu apa de completare. Sistemul recircula aceste amestec pana cand se atinge temperatura/umiditatea stabilita de calculator.

e)  Sistemul de ventilatie

Ventilatia se realizeaza pe principiul presiune negativa si anume admisie libera si evacuare fortata.

In special vara, se utilizeaza ventilatia tip „tunel”, cu ventilatoare plasate pe peretele din spate al halei . Aerul se introduce in hala prin panoul de racire cunoscut sub denumirea de PAD, situat in partea laterala,  din fata halei, realizat din panouri ansamblate de faguri celulozici, prin care curge apa recirculata. Aerul absorbit din afara , este  astfel racit si totodata filtrat si dirijat spre partea opusa a halei, de unde este evacuat de catre cele 8 ventilatoare trifazice cu urmatoarele caracteristici: P=1.1kW, Q=40 000mc/h.

Ventilatia „incrucisata” se realizeaza cu ajutorul unor ventilatoare de dimensiuni mai mici, situate pe peretii laterali; aerul se introduce in hale prin intermediul ferestrelor laterale, dotate cu clapeti de admisie aer si este extras de catre 4 ventilatoare trifazice (cate 2 pe fiecare perete lateral) cu urmatoarele caracteristici: P=0.68kW, Q=10 000mc/h.

Fiecare hala are in dotare un sistem de control al microclimatului cu senzori de temperatura si umiditate.

f) Sistem de iluminare

Este compus din:

- cca 60 buc becuri florescente verde/albastru de 11 W fiecare, amplasate pe 3 linii cu pasul de 3m, cu dispozitiv de fixare de tavan, duze pentru bec, duze de ramificare si cabluri. Sistemul este impermeabil.

- o lampa florescenta de 36 W care se amplaseaza in camera de serviciu ;

- 2 lampi cu halogen de 300 W care se amplaseaza pe peretii de capat (in exterior).

g) Tablouri de comanda si dispozitive de alarma

- intrerupatoare automate pentru instalatia de umidificare, snec flexibil, buncare automate si motoreductoarele pentru admisiile de aer;

- un panou de control electronic pentru instalatia de furajare;

- un panou electronic tip TX pentru operarea automata a ventilatoarelor, admisiilor de aer, instalatia de incalzire si instalatia de umidificare. Acesta controleaza 2 sisteme diferite de ventilatie; unul pentru vara, unul pentru iarna; ventilatoarele opereaza la diferite viteze si pasi printr-un auto-transformator cu tempomat si detector de temperatura, in conformitate cu tempereatura interna, pentru a asigura in orice moment conditii optime pentru pasari.

- un manometru de presiune pentru controlul ventilatiei minime, un tablou de control pentru instalatia de iluminat, un sistem digital de cantarire a pasarii cu scara pentru acces pasare si tablou de control. Acesta contabilizeaza zilnic cresterea in greutate a pasarii, intregistrarea datelor facandu-se intr-un fisier accesibil. Datele inregistrate si afisate sunt: cresterea in greutate a  pasarilor, numarul de pasari cantarite, greutatea medie, greutatea minima si maxima inregistrata, decalajul dintre greutatea medie si greutatea standard. Are o iesire pt conectarea la PC.

- dispozitiv de alarma ce se declanseaza la intreruperea curentului, ventilatiei si in cazul in care temperatura este scazuta sau ridicata. Pe capatul halei se monteaza o instalatie de sonorizare a alarmei.

Procesul tehnologic de crestere a puilor de carne, la sol, pe asternut permanent, a fost descris la pct. III.6.2.

Obiect 2 - Statie de tratare a gunoiului de grajd

Hala ce va adaposti linia de tratare a gunoiului de grajd va avea urmatoarele caracteristici si dimensiuni estimate:

- dimensiuni in plan		- 110m x 15 m

- S construita = S desfasurata = cca 1650 mp

- regim de inaltime 		- parter

- inaltime la streasina	            - 6,25 m

Sistemul constructiv este din structura metalica cu distante interax este de 6,00 m in plan transversal si 3,0 m longitudinal, rezultand un numar de 36 de stalpi.

Panta transversala a acoperisurilor este de 30%, in doua ape, acesta fiind  acoperit cu panouri din policarbonat.

Structura este prevazuta cu contravanturi transversale si longitudinale. Spatiul este puternic ventilat, inchiderile exetrioare fiind partiale din panouri de policarbonat.

Hala in care este instalata linia tehnologica propriu-zisa este construita in asa fel incat, printr-un sistem deodorizant si de filtrare si aerisire directionata, mirosul neplacut al dejectiilor de pasare sa piarda din intensitate in asa masura incat instalatia sa poata functiona si in vecinatatea zonelor locuite.

Linia de prelucrare a dejectiilor de pasare implementeaza tehnologia HOSOYA care consta in doua faze de fermentare aeroba fortata a dejectiilor de pasare si transformarea lor in ingrasamant organic ce inlocuieste cu succes ingrasamintele chimice, contribuind in acest fel la protectia mediului. Astfel, ca urmare a trecerii gunoiului de grajd crud prin cele doua faze tehnologice, din gunoiul de grajd cu continut de materie uscata de 25-30%, acesta devine ingrasamant natural cu un continut de materie uscata de cca.85% si continut ridicat de elemente organice.

Descrierea instalatiei de prelucrare a dejectiilor de pasare

Procesul tehnologic implica doua faze:

Faza I – Fermentare si pre-uscare fortata

Faza a II-a - Fermentare si uscare

Instalatia de fermentare este formata din doua vane ovale, cu dimensiunea de 60,9 m lungime x 4,14 m latime. Vanele sunt despartite de un perete comun. Inaltimea peretilor laterali ai vanelor si a peretelui despartitor este de 1,3 m.

Pe fundul vanelor se afla montat, longitudinal, un sistem de conducte ( 4 randuri pe fundul fiecarei vane) cu Ø150mm, pentru oxigenarea fortata cu ajutorul unui compresor.

Pe peretii laterali ai vanelor si pe cel despartitor sunt montate sine pe care circula podul de comanda cu blenderul. Sinele din mijloc sunt astfel montate incat permit miscarea podului de jur imprejurul vanelor, intr-o miscare continua, circulara.

Pentru Faza a II-a - Fermentare si uscare, se realizeaza intr-un sir de boxe amenajate in incinta halei. Boxele, asezate in sir au dimensiuneile 5 m latime, 4 m adancime si 2 m inaltime si sunt prevazute cu cate patru randuri de tevi suflante pentru aer comprimat, montate in pardoseala.

Camera de spalare a gazelor de fermentare

O parte integranta a tehnologiei HOSOYA de prelucrare a dejectiilor de pasare il reprezinta sistemul de management al gazelor poluante ( concentratie amoniac - aprox.66 ppm), generate in procesul de fermentare fortata.

Camera de spalare a gazelor, propriu-zisa, consta in doua parti distincte:

- Doua compartimente de spalare efectiva a amestecului de gaze, care comunica intre ele;

- Doua bazine asezate in sir: un bazin de nitrificare biologica aeroba de barbotare si un alt bazin de denitrificare biologica anaeroba.

Obiect 3 - Anexa functionala

Anexa functionala va deservi linia de compostare a gunoiului de grajd si va avea urmatoarele caracteristici:

- dimensiuni in plan		                                                                 -  cca 10 x 15 mp

- suprafata construita = suprafata desfasurata                                         - 150 mp

- suprafata utila estimata	- birou                           		     - cca 10 mp

- depozitare				     - cca 130 mp

- birou administrativ			     - cca 10 mp

- circulatii				     - cca 4 mp

total			                 - cca 136 mp

- inaltimea la streasina	                                                                 - 3 m

Sistemul constructiv interax este de 5,00 m in plan transversal si  longitudinal, rezultand un numar de 6 de stalpi.

Panta transversala a acoperisurilor este de 10%, in doua ape, acesta fiind  acoperit cu panouri tip sandwich avand urmatoarea stratificatie: la partea superioara tabla din otel ondulat galvanizat si vopsit cu vopsea poliesterica pe partea exterioara,  izolatie din spuma poliuretanica rigida in grosime de 60-80 mm iar la interior este din tabla din otel galvanizat ondulat pe partea interioara si  vopsit cu vopsea poliesterica pe partea interioara.

Structura este prevazuta cu contravantuiri transversale si longitudinale.

Asamblarea profilelor de cadru, inclusiv nodurile rigide de baza si coama sunt realizate cu suruburi de inalta rezistenta.

Toata  structura creata este protejata la coroziune prin galvanizare in baie de zinc, iar suruburile, bolturile, piulitele sunt galvanizate electric.

Pentru executia cladirii s-au prevazut fundatii izolate cu dimensiunile in plan de  cca 80 x 80 cm, acestea fiind amplasate sub fiecare stalp din structura.

Rigidizarea fundatiilor se realizeaza printr-un sistem de grinzi de fundare armate, acestea avand sectiune dreptunghiulara. Fixarea stalpilor metalici pe fundatie se va realiza printr-un sistem de prezoane ancora.

Obiect 4 – Extinderea platformei de dejectii cu S=130 mp

Constructiv extinderea platformei respecta caracteristicile specifice pltaformei de dejectii existente , fiind conforma cu cerintele stabilite prin Ordinul nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pct.5.2.2, astfel :

- este o constructie de forma dreptunghiulara in plan, prevazuta cu pardoseala din beton cu panta de 1,5%, delimitata pe trei laturi de un zid de beton cu inaltimea de 2 m, pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe;

- este prevazuta cu o rigola de colectare a eventualelor scurgeri, conectata la bazinul betonat, vidanjabil, cu capacitatea de 1,2 mc pentru colectarea levigatului, aferent sectiunii acoperite.

Capacitatea suplimentara necesara de stocare a dejectiilor s-a calculat conform prevederilor Ordinului 333/2021 astfel incat sa asigure o depozitare cu 1 luna mai mult decat perioda de interdictie pentru aplicarea pe teren si anume (4+1) luni.

In decursul a 5 luni vor fi crescute 3 serii si deci se vor face 3 evacuari/hala.

Luand in considerare capacitatea halei de 18.000 pui/serie x 3 serii= 54.000 pui, rezulta un volum de dejectii amestecate cu pat epuizat 54.000 x 3,8 = 205,2 m3

Considerand inaltimea gramezii de 1,6 m, rezulta suprafata necesara pentru depozitare de 128,2 mp.

( calcul realizat  pentru situatia cea mai defavorabila in conditiile in care nu functioneaza Statia pentru tratarea dejectiilor iar acestea trebuie stabilizate pe platforma, inainte de a fi aplicate pe terenurile agricole in vederea fertilizarii. De asemenea  nu s-a luat in considerare reducerea volumului dejectiilor prin deshidratare, pe perioada de depozitare pe platforma).

Obiect 5 – Platforma carosabila

Platforma carosabila propusa pentru circulatiile din incinta se va construi in continuarea platformei carosabile ce asigura accesul la halele H1-H5, aflata pe latura de est a amplasamentului.

Structura constructiva propusa pentru platforma carosabila este din beton rutier:

- strat de uzura din beton de ciment rutier;

- hartie Kraft (impotriva scurgerii laptelui de ciment);

- agregate artificiale (zgura);

- pat de nisip;

- borduri;

Pentru realizarea platformelor, se propun urmatoarele operatii tehnologice:

  - sapatura/umplutura pana la cota de fundare;

  - realizare strat de nisip;

  - realizare strat de agregate artificiale (zgura);

  - montare borduri;

  - realizare strat din beton de ciment rutier BcR;

Structura constructiva pentru aleile pietonale este urmatoarea:

- strat de beton de ciment C12/15;

- agregate artificiale (zgura);

- borduri;

Pentru realizarea aleilor pietonale se propun urmatoarele operatii tehnologice:

- sapatura/umplutura pana la cota de fundare a structurii rutiere;

- executie strat de agregate artificiale (zgura);

- montarea bordurilor;

- realizare imbracaminte din beton de ciment C12/15.

CAPACITATI PROIECTATE

HALA DE CRESTERE PUI DE CARNE

- Numar de locuri = 18.000 capete/serie

- Nr.de serii/an – 6,5

- Efectiv rulat pe an = 117.000 capete/an

STATIE DE TRATARE A DEJECTIILOR DE PASARE

- Capacitate de prelucrare – maxim 15 to/zi

Situatia existenta

Terenul cu suprafata totala de 45.000, proprietatea SC AVIMAR VETERINARY SRL, este compus din mai multe parcele, astfel:

- Parcela A 249/1/1/2 , numar cadastral 102535 si suprafata de 20.830 mp;

- Parcela A 249/1/1/1/1, numar cadastral 103660 si suprafata de 16.035 mp;

- Parcela A 249/1/1/1/2, numar cadastral 103661 si suprafata de 8.135 mp.

Terenul pe care se propune implementarea proiectului este liber de constructii cu exceptia parcului fotovoltaic amplasat in partea de nord-est, parc ce furnizeaza energie electrica pentru Ferma de pui de carne si a celor doua foraje pentru alimentarea cu apa a fermei.

Activitatea principala desfasurata de catre SC AVIMAR VETERINARY SRL  in calitate de operator al instalatiei de  pe amplasamentul cu suprafata de 24.170 mp  situat in satul Mihail Kogalniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, Parcela A 249/1/1 (249/1/1/1 si 249/1/1/2), judetul Constanta, este reprezentata de cresterea intensiva a puilor de carne.

Avand in vedere capacitatea instalatiei existente de 152.800 locuri/serie, aceasta intra sub incidenta Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale , transpusa in legislatia romaneasca prin  Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1,  pct. 6.6.a ,, Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste  40.000 de locuri pentru pasari de curte’’.

Din punct de vedere al protectiei mediului activitatea este reglementata prin Autorizatia integrata de mediu nr. 06/06.08.2021 actualizata in data de 09.04.2015 si 05.09.2018, emisa de A.P.M.Constanta, aflata la aceasta data in procedura de actualizare datorita inlocuirii celor trei centrale ce asigurau agentul termic pentru instalatie, cu o centrala termica cu P=1,5 MW ce functioneaza pe combustibil biomasa (baloti de paie).

Alte activitati desfasurate pe amplasament: Productia de energie electrica cod CAEN 3511 (rev.2), respectiv 4011 (rev.1) si Alte activitati de curatenie cod CAEN 8129 (rev2)

CAPACITATI DE PRODUCTIE EXISTENTE

HALE DE CRESTERE PUI DE CARNE

- Numar de locuri = 152.800 capete/serie

- Nr. de serii/an – 6,5

- Efectiv rulat pe an = 993.200 capete/an

PARC FOTOVOLTAIC

- Capacitate de productie – 138.000 kWh/an

Incinta fermei este impartita in 2 zone, zona de productie si zona administrativa situata la intrarea in incinta.

In zona administrativa, amplasata la limita zonei de productie, se afla o cladire ce indeplineste doua functiuni:filtru sanitar si spatii administrative.

Cladirea are in componenta un birou pentru TESA, spatiu pentru servirea mesei pentru personalul TESA si angajatii societatii, spalatorie cu loc de uscare a rufelor, farmacie, depozit materiale,  vestiare, dusuri, grupuri sanitare.

Intrarea in zona de productie se face prin filtrul sanitar- veterinar, pentru accesul persoanelor, respectiv prin dezinfectorul rutier pentru accesul autovehiculelor in conformitate cu prevederile Ordinului ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile comerciale de pasari, precum si conditiile privind miscarea pasarilor vii si a subproduselor provenite de la acestea.

Filtrul sanitar asigura un flux de miscare a persoanelor corespunzator, cu intrare intr-un spatiu destinat schimbarii hainelor de strada, urmat de un spatiu dotat cu grup sanitar si dus si, in final, un spatiu destinat hainelor de lucru (echipament de unica folosinta, in cazul vizitatorilor), cu iesire in zona de productie.

La intrarea in ferma, in zona carosabila, este prevazut un cantar auto.

Aprovizionarea cu furaje a halelor se realizeaza cu mijloace auto ale furnizorului, care intra in incinta pe poarta principala, trec prin press-ul de dezinfectie de la intrare si ajung in dreptul fiecarei hale.  Halele sunt prevazute la exterior  cu silozuri de diferite capacitati, confectionate din otel, in care se depoziteaza furajele. Descarcarea furajelor din mijloacele auto in silozuri se realizeaza pneumatic.

Fiecare hala are cate o incapere de crestere deservita de un hol de acces in care sunt montate instalatiile de control electronic pentru masurarea temperaturii, pornirea sistemului de ventilatie, sistemului de incalzire si sistemului de iluminat.

Instalatii si dotari existente pe amplasamentul Fermei de pui de carne

Activitatea de crestere intensiva a puilor de carne la sol se desfasoara in cinci  hale de crestere: H1, H2, H3, H4 si H5.

- Hala H1 : Stotala=1689,0 mp (sala de crestere=1680,0 mp +camera de serviciu=9,0 mp), capacitate maxima = 33 600 capete;

- Hala H2 : Stotala=1689,0 mp (sala de crestere=1680,0 mp +camera de serviciu=9,0 mp), capacitate maxima = 33 600 capete;

- Hala H3 : Stotala=666,0 mp (sala de crestere=660,0 mp +camera de serviciu=6,0 mp), capacitate maxima = 13 200 capete;

- Hala H4 : Stotala=1823,0 mp (sala de crestere=1814,0 mp +camera de serviciu=9,0 mp), capacitate maxima = 36 200 capete;

- Hala H5 : Stotala=1823,0 mp (sala de crestere=1814,0 mp +camera de serviciu=9,0 mp), capacitate maxima = 36 200 capete.

Fiecare hala dispune de o incapere (camera de serviciu) in care sunt montate instalatiile de control electronic pentru sistemele de furajare, adapare si asigurarea microclimatului.

Halele sunt dotate cu sisteme automate de furajare si adapare, sistem de iluminat si sistem pentru asigurarea microclimatului (incalzire, umiditate, ventilatie).

Alte dotari tehnico-edilitare existente pe amplasamentul Fermei de pui de carne:

- Pavilion administrativ/filtru sanitar (cladire anexa - parter si mansarda) cu urmatoarele utilizari:

- parter: birou productie, oficiu, grup sanitar, filtru sanitar, sala necropsie;

- mansarda: farmacie veterinara, laborator, doua grupuri sanitare, camera depozitare.

- Trei constructii ce adapostesc cele trei centrale termice ce asigurau incalzirea halelor si a pavilionului administrativ. In prezent, centralele termice: BIOPLEX HL 400 cu Pnominala=465 kW, MCL BIO 90 cu Pnominala=104 kW, MCL BIO 250, cu Pnominal= 291 kW sunt in conservare.

- Centrala termica tip  EKOPAL RS 1500  cu P= 1500kW ce functioneaza pe baloti din paie - constructie monobloc care nu necesita amplasare intr-un spatiu acoperit/inchis, ea fiind amplasata pe platforma betonata din fata halelor H2-H4.

- Sura - magazie pentru depozitarea balotilor de paie si a materialelor auxiliare, cu suprafata de 150 mp (10mx15m) amplasata intre hala H3 si Pavilionul administrativ.

- Magazie pentru depozitarea balotilor de paie,cu suprafata de 250 mp amplasata in partea de nord a  platformei de dejectii.

- Doua lazi frigorifice de 400 l fiecare, pentru depozitarea mortalitatilor pana la predarea catre operatori economici autorizati pentru eliminare, amplasate in container metalic, intermodal, situat langa magazie (Sura). In interiorul containerului a functionat incineratorul pentru cadavre de pasari. In prezent, incineratorul nu se mai afla pe amplasament.

- Post de transformare, proprietate a societatii, este racordat la reteaua electrica din zona printr-un bransament contorizat.

- Platforma pentru depozitarea dejectiilor rezultate din procesul de crestere a puilor de carne la sol are urmatoarele caracteristici:

- Stotal=468 mp;

- este o constructie de forma dreptunghiulara in plan, prevazuta cu pardoseala din beton cu panta de 1,5%, delimitata perimetral de un zid de beton cu inaltimea de 2 m, pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe;

- este acoperita partial pe suprafata de 368 mp cu o structura formata din stalpi din lemn si acoperis din tabla ondulata cu panta de 15%;

- cele doua sectiuni ale platformei  cu suprafetele : S=300 mp si S=168 mp, sunt conectate la cate un bazin betonat, vidanjabil, cu capacitatea de 1,2 mc fiecare, pentru colectarea levigatului.

- Statie hidrofor tip TOP63/13 echipata cu instalatie UV, instalatie de denitrificare si dedurizare.

- Doua puturi forate:

-  F1 cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h (0,42 l/s), H=19 m NHs=6,5 m.Putul este echipat cu o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h, H=20 mCA.

- F2 cu urmatoarele caracteristici Q=2.2mc/h, H=34m, NHs=25m, echipat cu pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici Q=1.5mc/h, H=20mCA pentru suplimentarea necesarului de apa al fermei.

- Doua rezervoare subterane din fibra de sticla cu V1 = 14 mc si V2 = 30 mc pentru inmagazinarea apei extrase din puturi.

- Doua bazine subterane, vidanjabile  cu V=32 mc (betonat)  si V=30 mc(fibra de sticla)  pentru colectarea apelor uzate tehnologice din halele H1,H2 si H3; un bazin subteran, vidanjabil, cu V=32 mc (fibra de sticla) pentru colectarea apelor uzate tehnologice din halele H4 si H5; un bazin subteran, vidanjabil, cu V=32 mc (betonat) pentru ape uzate menajere.

- Foraj de observatie P1 cu adancimea de  6,5 m, limitrof platformei de dejectii, pe latura nordica.

- Dezinfector rutier cu dimensiunile de 10,90mx3,70m, amenajat la poarta de acces in ferma.

- Cantar auto cu capacitatea de 60 to.

- Generator electric cu puterea nominala de 115kVA, ce utilizeaza drept combustibil motorina, dotat cu rezervor incorporat pentru aceasta. Este utilizat in cazul intreruperilor accidentale a furnizarii energiei electrice din SEN.

- Pentru asigurarea necesarului de energie electrica a fermei avicole, alaturi de bransamentul existent  la reteaua nationala , este amenajata o suprafata de teren de 450 mp pe care sunt montate, la sol un  numar de 1432 panouri fotovoltaice cu puterea de 110 W fiecare.

- Platforme betonate carosabile, retele tehnico-edilitare

- Doua incarcatoare frontale dotate cu furca pt manipulare peleti si cupa pentru adunatul dejectiilor din hala la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere, in perioada de vid sanitar si tractor cu remorca.

CAPACITATEA TOTALA A FERMEI DUPA EXTINDERE

- Numar de locuri = 170.800 capete/serie

- Efectiv rulat pe an = 1.110.200 capete/an

Materii prime si materiale utilizate

In perioada lucrarilor de executie se vor utiliza unele materiale (ex.piatra de diferite sorturi, beton, ciment) si substante sau preparate chimice care nu prezinta periculozitate pentru mediu, cu exceptia motorinei.

In cadrul lucrarilor de extindere a fermei avicole se utilizeaza motorina pentru functionarea mijloacelor auto de transport si a utilajelor folosite pentru realizarea lucrarilor specifice (fundatii, montare structuri metalice,etc)

Alimentarea masinilor/utilajelor se realizeaza la statii de distributie carburanti autorizate. Nu se creeaza depozite provizorii pe amplasament.

Asigurarea utilitatilor – se vor realiza din  ferma existenta.

Alimentarea cu apa

In perioada de functionare a proiectului, apa este necesara pentru:

- consum potabil si in scop igienico-sanitar al personalului angajat;

- adaparea pasarilor;

- spalarea si dezinfectia halelor la finalul fiecarui ciclu de crestere, dupa depopulare;

- apa pentru incendiu;

- in camerele de spalare a gazelor din cadrul Statiei de trartare dejectii.

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza din subteran prin intermediul celor doua foraje existente cu adancimile H1=19 m si H2=25 m.

Alimentarea cu energie electrica

Energia electrica va fi utilizata pentru iluminat si pentru functionarea  utilajelor tehnologice din dotarea halelor, a pompelor si a statiei de tartare a dejectiilor (motoare de actionare, compresoare).

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza prin bransarea la reteaua de distributie existenta in zona prin intermediul postului TRAFO existent pe amplasament si prin bransarea la parcul fotovoltaic amenajat la sol in incinta fermei, pe suprafata de teren de 450 mp si care cuprinde un  numar de 1432 panouri fotovoltaice cu puterea de 110 W fiecare.

In cazul intreruperilor accidentale a furnizarii energiei electrice din SEN, ferma este dotata cu un grup electrogen de 115 KVA ce utilizeaza drept carburant motorina, dotat cu rezervor incorporat pentru aceasta.

Energia termica

Agentul termic - apa calda va fi furnizata de o centrala termica tip EKOPAL RS 1500  cu puterea de 1,5 MW ce foloseste drept combustibil baloti de paie. Agentul termic se utilizeaza pentru incalzirea halelor de crestere a puilor de carne si a sediului administrativ/filtru sanitar.

Consumul de energie si variabilitatea acestuia in timpul anului depinde de tipul de ferma si de sistemul folosit. La fermele de pui de carne, consumul depinde si de controlul climatic, variatiile sezonale fiind substantiale, adica consumul de energie pentru incalzire este mai mare iarna decat vara. La aceste ferme consumul de energie electrica este la maxim in timpul verii (ventilatia) iar consumul termic este la maxim in timpul iernii.

Apele uzate

Apele uzate tehnologice rezultate din igienizarea halei de crestere la finalul fiecarei serii, vor fi colectate prin intermediul rigolelor longitudinale din hala si dirijate gravitational catre reteaua exterioara de canalizare care deverseaza intr-un bazin subteran, vidanjabil, confectionat din fibra de sticla, cu V=16 mc. Apele uzate tehnologice sunt vidanjate periodic si transportate la o statie de epurare autorizata. Acestea vor indeplini criteriile de calitate stabilite de HG 188/2002 cu modificarile ulterioare - NTPA 002.

Etapele proiectului

1. Etapa de constructie

Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

- Excavatii si lucrari de executie fundatii;

- Executarea de elemente structurale si constructii metalice

- Finisaje interioare si exterioare

- Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice)

- Racorduri la retelele de utilitati .

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Proiectul   vizeaza cresterea capacitatii de productie a Fermei de pui de carne existente, de la 152.800 locuri/serie la 170.800 locuri/ serie  prin construirea unei hale de productie cu capacitatea de 18.000 locuri/serie si gestionarea eficienta a subproduselor de origine animala rezultate din activitate, respectiv a dejectiilor de pasare, in cadrul Statiei de prelucrare dejectii de pasare - model HOSOYA, cu capacitatea maxima de prelucrare de 15 to/zi.

Analiza alternativelor

Situatia existenta –“varianta 0”- 5 hale de productie cu o capacitate totala de 152.800 pui/serie.

Varianta propusa – “varianta 1” – extinderea activitatii de crestere a puilor pentru carne prin construirea unei noi hale amplasate in incinta proprietatii →cresterea capacitatii de productie cu 18.000 pui/serie si gestionarea eficienta a subproduselor de origine animala rezultate din activitate, respectiv a dejectiilor de pasare, in cadrul Statiei de prelucrare dejectii - model HOSOYA, cu capacitatea maxima de prelucrare de 15 to/zi.

Varianta propusa – “varianta 2” - proiectul consta numai in construirea unei hale echipate cu instalatii moderne de hranire, adapare si microclimat, pentru cresterea intensiva a puilor pentru carne.

Urmare analizei tehnico-economice s-a optat pentru varianta 1, varianta care prezinta avantaje atat economice cat si din punct de vedere al protectiei mediului prin eliminarea dejectiilor de pui ca sursa potentiala de poluare a solului/subsolului si apelor subterane.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, cu modificari si completari,  privind Emisiile  Industriale.

Prin solutiile constructive adoptate, implementarea proiectului respecta concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei nr. 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, aprobate prin Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017, astfel :

- Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati performanta globala - Amplasamentul fermei avicole unde se va implementa proiectul de extindere a capacitatilor de productie, este inconjurat in totalitate de terenuri agricole.Distanta intre ferma avicola si zona rezidentiala Grup social Sibioara este de cca.1,4 km, peste limita de protectie sanitara, stabilita conform Ordinului Min. Sanatatii nr. 119/2014 care, in cazul fermelor avicole cu peste 10000 de capete este de 1000 m. Accesul la amplasament este facil, direct din DN 22 Constanta-Tulcea, pe drumul de exploatare aflat la limita sudica a fermei avicole.  La limita nordica a amplasamentului se afla corpul de apa de suprafata – paraul Dalufac, cu scurgere sezoniera. Terenul are o panta care coboara spre nord de cca 2%, fata de care obiectivele construite se amplaseaza paralel cu liniile de nivel. Clima caracteristica Dobrogei nu influenteaza investitia semnificativ, comparativ cu obiectivele similare din zona: precipitatiile reduse determina acoperisuri cu panta mica, iar temperaturile medii anuale relativ ridicate determina o rezistenta termica necesara mai redusa – In conformitate cu  BAT 2, pct.a.

- Utilizarea eficienta a apei - Hala de crestere este prevazuta cu microcalculator de proces pentru care asigura printre altele controlul instalatiei de adapare si apometru pentru contorizarea volumului de apa utilizat. Hala de crestere, inclusiv instalatia de adapare si furajare se vor spala cu ajutorul aparatelor mobile cu jet sub presiune conform procedurii aplicate in cadrul Fermei pentru cresterea puilor de carne – operator SC AVIMAR VETERINARY SRL. Adaparea se realizeaza printr-un sistem format din linii de adapare cu picuratori(nipluri) prevazute cu cupite recuperatoare. Presiunea apei este reglata automat de calculator functie de varsta pasarilor. Verificarea si ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile se realizeaza conform programului de intretinere a sistemului de alimentare cu apa - In conformitate cu  BAT 5, pct.a,b,c,d,e.

- Utilizarea eficienta a energiei - Sistemul de incalzire al halei utilizeaza  termoconvetoare cu temperatura agentului de tur de 80°C / sisteme de ventilatie si admisie a aerului proaspat, dimensionate prin proiectare pentru eficienta maxima. Hala de crestere este prevazuta cu calculator de proces pentru asigurarea microclimatului.Ventilatoarele de fronton au fost alese astfel incat sa aiba un consum redus de energie. Plafoanele halelor de crestere sunt prevazute cu hidroizolatie iar peretii cu  termoizolatie fiind confectionati din panouri sandwich. Instalatia de iluminat a halei este formata din 3 linii de lampi LED (cu 2 metri intre lampi) cu puterea  de 65 W si sistem de reglare a intensitatii luminoase de la 0 - 100% care asigura intensitatea luminoasa necesara de 2,7 W pe mp de hala. Intensitatea luminii este reglata automat de calculatorul de process al halei functie de varsta puilor si programul de hranire/adapare - In conformitate cu  BAT 8, pct.a,b,c,d.

- Pentru a preveni sau reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la ferma - Amplasamentul proiectului este inconjurat in totalitate de terenuri agricole.

Distanta intre ferma avicola proiectata si zona rezidentiala Grup social Sibioara este de cca.1,4 km, peste limita de protectie sanitara, stabilita conform Ordinului Min. Sanatatii nr. 119/2014 care, in cazul fermelor avicole cu peste 10000 de capete este de 1000 m. Mentinerea asternutului uscat se realizeaza prin:

- folosirea unui sistem de adapare format din linii dotate cu nipluri si cupite recuperatoare, sistem ce permite ajustarea inaltimii, functie de varsta puilor;

- sistem de ventilatie reglat automat de calculatorul de proces al halei pe baza datelor colectate de la senzorii din hala.

Dejectiile de pasare amestecate cu paie (patul epuizat) sunt depozitate temporar pe platforma de dejectii de unde se sunt transferate periodic in vana de prelucrare a Statiei de tartare unde are loc un proces de fermentare fortata aeroba. O parte integranta a tehnologiei HOSOYA de prelucrare a dejectiilor de pasare il reprezinta sistemul de management al gazelor poluante

(concentratie amoniac - aprox.66 ppm), generate in procesul de fermentare fortata. Acesta se realizeaza prin intermediul sistemului de ventilatie al halei de prelucrare care directioneaza aerul, cu o viteza de 1 m/s catre camera de spalare a gazelor. Principiul de functionare al camerei de spalare gaze consta dintr-o perdea de apa, fin pulverizata, prin care trece jetul de aer extras din hala. Vaporii de apa captureaza elementele poluante din aer. Dupa precipitare, apa contaminata se trateaza printr-un sistem biochimic si este recirculata. Aerul curat, dezodorizat, este eliberat in atmosfera cu ajutorul exhaustoarelor - In conformitate cu  BAT 13, pct.a, b,f2.

- Compostarea dejectiilor solide - Tehnologia propusa are rol deosebit in reducerea cheltuielilor aferente managementului dejectiilor aplicat in prezent si asigura totodata beneficiarului investitiei venituri semnificative prin vanzarea ingrasamantului organic natur sub forma granulata, vrac sau ambalat in big bags de 1000 kg. Baza sistemului Hosoya este un proces de fermentare aeroba fortata la finalul careia se poate obtine din dejectii proaspete cu un continut de cca. 35-40% materie uscata, un produs granulat, cu 80-85% materie uscata si cu o cantitate mare de elemente organice. Prin procesul de fermentare aeroba fortata a dejectiilor animaliere , prin utilizarea unor tehnici de filtrare a aerului, prin reducerea treptata a temperaturii (70°C) create de fermentatia fortata a biomasei prelucrate, prin rotire non stop si fragmentarea produselor pana la formarea granulelor, fac din tehnologia Hosoya una din cele mai apreciate pe piata mondiala de specialitate - In conformitate cu  BAT 19, pct.f.

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala

Avand in vedere capacitatea instalatiei, dupa implementarea proiectului de extindere, de 170.800 pui/serie,  aceasta intra sub incidenta Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale , transpusa in legislatia romaneasca prin  Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1,  pct. 6.6.a -      ,, Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste  40.000 de locuri pentru pasari de curte’’.

Capacitatea proiectata a liniei de prelucrare dejectii fiind de maxim 10 to/zi, aceasta nu intra sub incidenta Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale , transpusa in legislatia romaneasca prin  Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, Anexa nr.1, pct.5.3, lit b), (i) si anume:

b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(i) tratarea biologică;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul este in afara ariilor de interes comunitar.

Impactul cumulat :  Avand in vedere faptul ca statia de prelucrare a dejectiilor este dotata cu sistem de retinere a emisiilor de amoniac in aer iar apa utilizata in procesul de productie este recirculata, impactul cumulat generat de implementarea proiectului, este nesemnificativ.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, activitatile desfasurate in cadrul proiectului va afecta mediul in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

Nu este cazul - in vecinatatea amplasamentului nu exista corpuri de apa de suprafata ce ar putea fi contaminate in cursul etapei de construire. Activitatile de construire nu implica utilizarea de substante/materiale periculoase in cantitati semnificative astfel ca eventualele pierderi accidentale de carburanti de la utilajele folosite nu sunt de natura a afecta apele subterane. Organizarea de santier prevede existenta toaletelor ecologice pentru personalul de lucru.

AER

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

- pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera in situatiile in care operatiunile de decopertare a solului si excavare se realizeaza in periode secetoase si cu vant puternic;

- utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate

SOL SI SUBSOL

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a lucrarilor proiectului ;

- este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

- nu se vor deversa ape uzate sau lichide de alta natura direct pe sol ;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

- utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

ZGOMOT SI VIBRATII

In perioada de executie nu sunt necesare masuri speciale pentru reducerea zgomotului.

DESEURI

Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in incinta organizarii de santier.

| Tip deseu | Cod deseu | Activitate generatoare | Mod de stocare temporara | Modalitate de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre | 17 05 04 | Realizare fundatii | Spatiu special amenajat in imediata apropiere a locului de generare | Realizare ca material de umplutura/nivelari a terenului ramas liber de constructii. Pamantul ramas neutilizat va fi depozitat conform indicatiilor Primariei Mihail Kogalniceanu. |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | Realizarea structurii de rezistenta a fundatiilor | Containere de depozitare | Valorificare prin operatori economici autorizati pentru valorificare |
| Cabluri | 17 04 11 | Realizarea instalatiilor electrice | Container de depozitare | Valorificare prin operatori economici autorizati pentru valorificare |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului ce vor asigura realizarea lucrarilor | Containere inchise (europubele) amplasate in incinta fermei | Predate catre un operator autorizat pentru eliminare |

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deserilor produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara urmatoarele:

-	evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

-	alegerea variantelor de reutilizare si  reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

-	se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-	se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

-	se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

In timpul functionarii fermei, la evacuarea apelor uzate

- La sfarsitul seriei de crestere, dupa depopulare, dejectiile amestecate cu asternutul de paie se va indeparta din hala cu mijloace mecanice si dupa acesta operatie se va folosi apa la spalarea incintei;

- Spalarea se va realiza cu ajutorul pompelor sub presiune in scopul rationalizarii consumului de apa si a unei curatiri eficiente conform normelor sanitar-veterinare;

- Apele uzate menajere si tehnologice vor fi colectate numai prin sistemul de canalizare si vor fi stocate in bazinele vidanjabile.

- Bazinele se vor vidanja ori de cate ori va fi nevoie, dar nu mai putin de 2 ori/an.

- Apele uzate menajere vor fi vidanjate si transportate la o statie de epurare autorizata.

- Apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea halelor de crestere, pot fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole, cu respectarea conditiilor stabilite de autoritatile in domeniul agricol, conform autorizatiei de gospodarire a apelor.

- Se va verifica periodic starea de impermeabilizare a bazinelor si etansarea conductelor si canalelor din incinta fermei si se va interveni in scopul reabilitarii acestora in caz de necesitate.

- Se va face curatarea canalelor de colectare a apelor pluviale pentru a evita colmatarea acestora si pentru a asigura o sectiune de scurgere corespunzatoare.

- Apele pluviale ce cad pe platforma de dejectii vor fi colectate in bazin vidanjabil;

- Se va face inspectia periodica a starii de integritate a radierelor betonate pe platformele exterioare si la platforma de dejectii

- Consumurile de apa sunt contorizate.

In timpul functionarii fermei, la evacuarea dejectiilor din adaposturi, pentru a evita contaminarea apelor pluviale, se impun urmatoarele masuri :

- Dejectiile solide vor fi colectate din adaposturi cu mijloace mecanice, vor fi incarcate direct in remorci si transportate la platforma pentru dejectii sau direct, la Statia de tratare (dupa caz).

- Nu se vor crea depozite de dejectii in afara depozitului de dejectii, special amenajat, care deserveste ferma.

- Este interzisa evacuarea si/sau depozitarea dejectiilor direct pe sol si/sau in alte zone neamenajate.

AER

In perioada de functionare a fermei avicole, vor fi aplicabile urmatoarele masuri

- pentru diminuarea emisiilor de gaze din adaposturi:

- utilizarea unor furaje calitative si a schemelor nutritionale corecte vor influenta cantitatea si compozitia dejectiilor, conducand la reducerea emisiilor de amoniac in aer si a mirosului;

- monitorizarea automatizata a parametrilor de proces (temperatura, umiditate, regimul iluminarii halelor) in vederea asigurarii unui microclimat controlat in interiorul halelor in scopul reducerii emisiilor de amoniac, pulberi si bioaerosoli;

- reducerea emisiilor de amoniac din hale prin mentinerea unui asternut uscat utilizand sisteme de adapare cu nipluri si tavite recuperatoare si mentinerea un nivel optim de circulatie a aerului cu ajutorul sistemului de exhaustare;

- manipularea dejectiilor in conditii atmosferice corespunzatoare, nu in zile foarte calduroase, de calm atmosferic sau inversiune termica, va conduce la reducerea mirosului;

- curatarea completa a adaposturilor si instalatiilor din hale, la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere;

- efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor echipamentelor, instalatiilor si utilajelor detinute, conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice.

- pentru diminuarea emisiilor de gaze din depozitarea dejectiilor:

- aprovizionarea ritmica a Statiei de tratare dejectii

- pentru eliminarea emisiilor de gaze rezultate din procesarea dejectiilor in cadrul Statiei de tratare:

- intretinerea in buna stare de functionare a sistemului de ventilatie a aerului din hala de prelucrare care directioneaza aerul, cu o viteza de 1 m/s catre camera de spalare a gazelor;

- intretinerea in buna stare de functionare a sistemului de extractie a aerului din cea de-a doua camera de spalare a gazelor.

SOL SI SUBSOL

In perioada functionarii obiectivului:

- un management riguros al deseurilor generate prin instruirea tuturor persoanelor care deservesc activitatea, in scopul colectarii acestora in recipienti si spatii special amenajate, in vederea predarii spre eliminare/valorificare catre operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului.

- asigurarea unui bun management nutritional care sa conduca la: optimizarea ratei de conversie a hranei, imbunatatirea retinerii nutrientilor de catre pasari si reducerea cantitatii de nutrienti ramasi in dejectii;

- stocarea temporara a dejectiilor (asternut de crestere epuizat si dejectii solide) pana la utilizarea in cadrul Statiei de tratare, se va face exclusiv pe platforma amenajata;

- mentenanta adecvata si interventia prompta in vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern;

- intretinerea corespunzatoare a capacitatilor de stocare a apelor uzate menajere si tehnologice;

- curatarea bazinelor vidanjabile se va face cu agenti economici autorizati;

- stationarea mijloacelor de transport, a utilajelor si echipamentelor detinute se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- spalarea si igienizarea mijloacelor de transport detinute si a utilajelor se va face numai la operatori autorizati pentru desfasurarea acestor activitati.

ZGOMOT SI VIBRATII

In perioada de functionare

Masurile preventive pentru limitarea zgomotului si incadrarea in limitele admise prin reglementarile legale in vigoare sunt:

- Realizarea unui program de intretinere la nivelul societatii care implica controlul periodic si inlocuirea partilor componente in instalatii, inclusiv a celor genetaoare de zgomot;

- Plasarea pompelor si a echipamentelor in cladiri inchise;

- Amplasarea halelor la distanta corespunzatoare fata de zone rezidentiale, cu respectarea zonelor de protectie sanitara care conduce la eliminarea situatiilor de discomfort.

- Activitatea de crestere a puilor de carne se desfasoara exclusive in hale inchise.

- Halele de crestere sunt bine izolate termic si fonic.

- Toate utilajele si echipamentele ce se vor achizitiona in cadrul proiectului sunt noi, ce respecta cerintele /normele europene si nationale privind nivelul de zgomot.

- Respectarea recomandarilor BAT (privind transportul si descarcarea hranei, incarcarea/descarcarea puilor la depopulare/populare hale, manipularea dejectiilor, instalarea si functionarea ventilatoarelor) pentru reducerea zgomotului specific si mentinerea acestuia in limitele admisibile.

Poluanti de natura biologica

In timpul functionarii fermei avicole, coordonarea si implementarea eficienta a masurilor stabilite prin programele specifice pentru fiecare boala specifica pasarilor, se realizeaza in conformitate cu strategiile stabilite, la nivelul autoritatilor sanitare veterinare centrale si locale, care prevad:

- Supravegherea bolilor transmisibile prin prelevarea de probe pentru examene de laborator si alte operatiuni specifice la efectivelor de pasari din exploatatiile comerciale;

- Monitorizarea modului de implementare a normelor de biosecuritate in exploatiile comerciale cu pasari;

- Monitorizarea efectuarii actiunilor de dezinfectii, dezinsectii si deratizari in adaposturile destinate pentru cresterea pasarilor;

- Controlul calitatii, a surselor de aprovizionare si a modului de administrare a furajelor, a medicamentelor si a furajelor medicamentate;

- Informarea medicului veterinar, arondat, privind suspiciuni sau semne clinice de boala de catre detinatorii de exploatatii cu pasari.

Managementul nutritional, sistemul de crestere pentru care s-a optat si masurile de biosecuritate prevazute prin acest proiect, pot elimina riscul raspandirii bolilor prin aerosoli.

In consecinta, s-a acordat o atentie deosebita in cadrul proiectului sistemului de colectare si depozitare a dejectiilor, managementului nutritional, asigurarea conditiilor optime de microclimat precum si modului de aplicare si respectare a etapelor din cadrul programului de biosecuritate, obiectivul acestuia fiind impiedicarea propagarii microorganismelor patogene si imbolnavirea pasarilor sau a personalului angajat.

In plus, prelucrarea dejectiilor proaspete in cadrul Statiei de tartare dejectii printr-un procedeu de fermentare fortata, aeroba la temperatura de 70-80°C conduce la sterilizarea produsul finit prin eliminarea germenilor si parazitilor si reducerea la zero a ratei de germinare a semintelor din dejectiile animaliere.

Bioaerosolii si mirosurile asociate cauzate de descompunerea microbiana a compusilor volatili, in cazul depozitarii dejectiilor pe platforma, sunt eliminate prin tehnologia Hosoya de tartare a dejectiilor si utilizarea de sisteme de retinere si odorizare cu care este dotata Statia de tartare.

DESEURI

In general, in activitatea unei ferme de crestere intansiva a animalelor, dejectiile si cadavrele de animale se regasesc in mai multe categorii de utilizare in functie de care se aplica temeiuri legislative diferite.

Din activitatea desfasurata pe amplasament vor rezulta subproduse de origine animala nedestinate consumului uman din urmatoarele categorii, conform clasificarii de la art.8, 9 si 10 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala):

- Materiale categoria 2:

- cadavre de pasari (art.9, lit (f),pct(i));

- dejectii animaliere (art.9,lit (a)).

Managementul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, se desfasoara in concordanta cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile ulterioare.

- Ordinul ANSVSA nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor din domeniul subproduselor de origine animala si produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman si pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor.

Functie de modul de gestionare, subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), sunt evidentiate ca deseuri si se supun prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

Deseurile generate in perioada desfasurarii activitatii in cadrul fermei avicole si modul lor de gestionare sunt:

| Denumire deseu/SNCU | Sursa | Cod deseu cf.HG 856/2002 | Cant. Generate (estimare) to/an | Cod elimi-nare/ Valori-ficare | Gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SNCU - Dejectii de pasare inclusiv resturi de paie (asternut) | Crestere pasari | 02 01 06 | Cca.2.700 | R10 R3 | Stocare temporara pe platforma de dejectii pana la: - stabilizare naturala (3-4 luni) si predare catre terti pentru a fi utilizat ca fertilizant organic pentru terenuri agricole, pe baza de contracte ferme pentru preluare SNCU, cu respectarea prevederilor Ordinului MMAP/MA nr nr. 333/165/2021 (in caz de avarie a Statiei de tratare) sau -valorificare prin tratarea biologica, aeroba, fortata a dejectiilor in cadrul Statiei de tartare |
| SNCU- Deseuri de tesuturi animale (cadavre pasari) |  | 02 01 02 | Cca.6 | D10 R3 | Stocare temporara in saci de polietilena, in lazi frigorifice, pana la : predare catre o societate autorizata in vederea eliminarii prin incinerare sau predare catre o societate autorizata pentru a fi utilizate intr-o instalatie pentru producerea biogazului |
| Hartie (asternut) cresterea puilor pana la varsta de 3-5 zile |  | 20 01 01 | Cca.1 | R12 | Stocare temporara in pubele in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |
| Deseuri de ambalaje de haartie/carton | Activitati conexe: -vid sanitar ; -arderea balotilor de paie in centrala termica | 15 01 01 | 0,15 | R12 | Stocare temporara in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |
| Deseuri de ambalaje de materiale plastice |  | 15 01 02 | 0,05 | R12 |  |
| Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase |  | 15 01 10* | 0,10 | R12 |  |
| Cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11* |  | 19 01 12 | Cca. 1,5 | R10 | Stocare temporara in recipient metalic etans si amestecare cu dejectiile pe platforma de dejectii. |
| Echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | Activitatea de mentenanta a echipamente-lor folosite in procesul de productie | 16 02 14 | Fara evaluare | R12 | Colectare selectiva, Stocare temporara in pubele, in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |
| Deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) |  | 02 01 04 |  | R12 |  |
| Deseuri metalice |  | 02 01 10 |  | R12 |  |
| Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur |  | 20 01 21* |  | R12 |  |
| Namoluri de la spalare si curatare |  | 02 01 01 | Cca.1 | R10 | Colectare in recipient metalic etans si transportare la platforma de dejectii pt a fi valorificat ca fertilizant natural. |
| Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje medicamente, vitamine) | Activitati sanitar-veterinare | 18 02 03 | 0,005 | D10 | Stocare temporara in pubele in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |
| Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje vaccinuri, antibiotice) |  | 18 02 02* | Fara evaluare | D10 | Stocare temporara in pubele in spatii amenajate, eliminare prin operatori autorizati |
| Namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11 | Statia de prelucrare a dejectiilor | 19 08 12 | 0,08 | R12 | Se reintroduce in procesul de prelucrare a dejectiilor |
| Filtre |  | 19 09 04 | 0,02 | R12 | Se colecteaza in recipiente de plastic si se predau unitatilor specializate |
| Deseuri municipale amestecate | Activitati administrative | 20 03 01 | 7,5 | D5 | Colectare in pubele, eliminare prin operator autorizat |
| Deseuri de plastic |  | 20 01 39 | 0,01 | R12 | Stocare temporara in pubele in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |
| Hartie si carton |  | 20 01 01 | Cca.6 | R12 |  |
| Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere. | Mentenanta mijloacelor auto si utilajelor | 13 02 05* | Functie de programul de intretinere al utilajelor/ mijloacelor de transport | R12 | Preluate de societatea ce asigura service-ul |
| Acumulatori uzati |  | 16 06 01* |  | R12 |  |
| Filtre uzate |  | 16 01 07* |  | R12 |  |
| Anvelope uzate |  | 16 01 03 |  | R12 | Stocare temporara in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |

Managementul deseurilor

In vederea asigurarii unui management riguros al deseurilor au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:

- categoriile de deseuri generate;

- respectarea prevederilor BREF/BAT;

- respectarea recomandarilor si prevederilor Codului de bune practici in agricultura, care prevede modul in care trebuie realizata imprastierea dejectiilor pe terenuri agricole, pentru evitarea contaminarii solului si apelor subterane;

- eliminarea deseurilor tehnologice doar in instalatii autorizate;

- asigurarea unei evacuari ritmice a deseurilor generate prin predarea acestora catre operatorii autorizati in vederea valorificarii/eliminarii.

- Managementul dejectiilor de pasare

Dejectiile de la pasari sunt de natura solida si sunt depozitate in adaposturi pana la sfarsitul

seriei de crestere cand vor fi evacuate cu ocazia realizarii vidului sanitar. In ferma S.C.

AVIMAR VETERINARY  S.R.L., dejectiile se vor evacua la cca. 42-45 de zile, la finalul ciclului de crestere a puilor de cca. 40-42 de zile.

Asternutul utilizat, de obicei din paie, se combina in timp cu dejectiile de la

pasari rezultand un amestec solid cu un continut mare de materie uscata (ingrasamant natural sfaramicios). Asternutul, in amestec cu dejectiile este afectat de temperatura din adaposturi, sistemul si regimul de ventilatie, sistemele de adapare si furajare, managementul nutritional, densitatea pasarilor si starea lor fiziologica (de sanatate).

Dejectiile solide rezultate in urma cresterii pasarilor, amestecate cu asternutul de paie se scot din hale la intervale regulate de timp, dupa parcurgerea etapei de depopulare si transportate la platforma de depozitare temporara a dejectiilor de unde vor fi transportate si prelucrate in cadrul Statiei de tartare.

Cantitatea estimata de dejectii

| Dejectii cu asternut de paie /1000 pui/serie [to] | Pentru hala din proiect [to] | Pentru cele 6 hale - Ferma de pui de carne [to] |
| --- | --- | --- |
| 3 | 18.000 pui/serie→54 117.000 pui/an→351 | 170.800 pui/serie→512,4 1.110.200 pui/an→3.330,6 |

Avand in vedere cantitatea mare de dejectii care rezulta din cresterea puilor de carne, titularul propune implementarea tehnologiei Hosoya de prelucrare a dejectiilor.

Beneficiarul are obligatia respectarii legislatiei specifice in domeniul transportului si  gestionarii deseurilor, in toate fazele de implementare a proiectului, si anume:

  - OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari.

  - H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor; Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziie 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului; Ord. MMGA 95/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor de preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

  - HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

In cadrul aceste etape se vor desfasura urmatoarele activitati, in conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare la data respectiva:

A. Solicitarea stabilirii obligatilor de mediu la incetarea activitatii;

B. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu pentru dezafectarea instalatiilor si ecologizarea amplasamentului;

C. Incetarea activitatilor productive;

D. Activitati de curatire a utilajelor si echipamentelor, evacuarea materialelor si a deseurilor rezultate:

- golirea halelor de productie, cuvei de tratare a dejectiilor, rezervoarelor, conductelor si altor incinte;

- spalarea si curatarea instalatiilor, rezervoarelor, conductelor si canalizarilor;

- evacuarea controlata a apelor uzate rezultate in urma operatiunilor de spalare;

- lichidarea stocurilor de materiale/furaje/medicamente existente pe amplasament;.

- deseurile generate se vor elimina/valorifica prin operatori autorizati;

- deconectarea instalatiilor de la retelele de energie electrica

E. Activitati de dezafectare a cladirilor, instalatiilor, utilajelor si echipamentelor.

Dupa finalizarea activitatilor de curatare/golire/evacuare, se va proceda la:

- demontarea instalatiilor si echipamentelor, prin utilizarea tehnicilor adecvate dimensiunii si destinatiei ulterioare; utilajele si echipamentele care sunt in stare buna se vor valorifica ca atare, iar utilajele nefunctionale se vor valorifica prin operatori autorizati;

- se vor demonta conductele aferente instalatiilor precum si instalatiile electrice.

- se va asigura valorificarea/eliminarea tuturor deseurilor rezultate (resturi metalice feroase si neferoase, deseuri inerte din demolari etc.) prin operatori autorizati.

F. Activitati de conservare

Se vor asigura masuri de conservare si paza pentru cladirile si utilajele din patrimoniul societatii care se vor pastra ca atare, pentru valorificare ulterioara.

G. Activitati de curatare si ecologizare a amplasamentului;

Se vor realiza masuratori privind poluarea solului si a panzei freatice in vederea analizarii impactului produs de activitatea tehnologica asupra solului, pentru a constata gradul de poluare si necesitatea oricaror remedieri in vederea aducerii terenului intr-o stare satisfacatoare din punct de vedere al categoriei de folosinta avuta anterior.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

In ceea ce priveste proiectul de extindere al fermei avicole, impactul asupra climei este nesemnificativ intrucat din activitatile desfasurate, luand din considerare capacitatea de productie a investitiei, se emit cantitati reduse de gaze cu efect de sera CO2,CH4,N2O.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4;

- producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificari si completari;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- valorificarea/eliminarea deşeurilor de construcţii se va face prin firme specializate şi autorizate.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu modificari si completari;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare:

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară.

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica (CAT) din data de : 07.12.2022 - etapa de incadrare,  01.02.2023 - etapa de analiza a calitatii raportului la studiu de impact si decizia finala de emitere a acordului de mediu.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu( 19403/30.12.2021),  etapa de incadrare (29/17.01.2022), depunerea Raportului privind impactul asupra mediului ( 8796RP/27.12.2022) si organizarea dezbaterii publice ( 27.01.2023), anunţ public privind emiterea acordului de mediu – (……………….);

-Raportul la studiul de impact asupra mediului a fost elaborat de:

CRISTINA ADRIANA ARMEANU, elaborator inregistrat la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 245/31.05.2022) si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica din data de 27.01.2023; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica.

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

- In timpul executiei:

-calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

-date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

-zgomot : la solicitarea autoritatilor de mediu,  la limita amplasamentului;

-deseuri : raportul semestrial  privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile si cantitatile de deseuri rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii(conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor);

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

- In timpul exploatarii :

- calitatea aerului: analiza semestriala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile si  pulberi in suspensie – conform STAS 12574/1987; număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate ;

- zgomot : măsurători semestriale  si la orice solicitare a autoritatii de mediu,  la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor, se va respecta nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor, conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, care va contine: tipurile de deseuri, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora.

- In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- raportarea lucrarilor efectuate pentru refacerea mediului.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu a conţinut:

Solicitare privind obtinerea acordului de mediu, Certificat de Urbanism emis de Primaria comunei Mihail Kogalniceanu, Memoriu de prezentare, Anunţ public privind depunerea solicitării acordului de mediu,   Anunţ public privind decizia etapei de incadrare, Decizia etapei de incadrare, Indrumar emis de A.P.M. Constanta transmis titularului privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului, Raport la studiul de impact asupra mediului,  Anunţ public pentru depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice, Decizia finala  pentru emiterea acordului de mediu, Anunţ public privind emiterea acordului de mediu,  Planuri de amplasament si plan de incadrare in zona, Dovada achitarii tarife si taxa: OP– 100 lei/ 400 lei/1000/lei/2000 lei.

Avize, acte emise de alte autorităţi: Certificat de urbanism nr. 175/07.12.2021, emis de Primaria comunei Mihail Kogalniceanu.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                     Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

Consilier Otilia Liana ISPAS

Nota: redactat in 3 (trei) exemplare.