PROIECT

ACORD DE MEDIU

Nr. xxx din  12.09.2023

Ca urmare a cererii adresate de COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” SA prin SC BAICONS IMPEX SRL – reprezentata de Marian BAICU, cu sediul in Municipiul Bucuresti, strada Dinicu Golescu, nr. 38, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 7475 din 20.06.2022, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „ELECTRIFICAREA SI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA CONSTANTA - MANGALIA”, propus a fi amplasat in extravilan si intravilan, Municipiul Constanta, Comuna Agigea, Orasul Eforie, Orasul Techirghiol, Comuna Tuzla, Comuna 23 August, Municipiul Mangalia, Judetul Constanta, in scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa II,  pct. 13, litera a).

- proiectul intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului se suprapune parțial cu situl Natura 2000 ROSPA0061 Lacul Techirghiol și se afla in vecinătatea siturilor Natura 2000 ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei – Obanul Mare și Peștera Movilei, ROSCI0281 Cap Aurora, ROSPA0066 Limanu-Herghelia, ROSAC0197 Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud, ROSPA0076 Marea Neagră, ROSCI0293 Costinești – 23 August, ROSAC0273 Zona marina de la Capul Tuzla, ROSAC0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia,  la o distanță de aprox 3,6 km fata de situl Natura 2000 ROSPA0057 Lacul Siutghiol, la o distanța de aprox. 5 km fata de situl Natura 2000 ROSCI0398 Straja Cumpăna

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Proiectul constă in reabilitarea şi electrificarea infrastructurii feroviare pe tronsonul de cale ferată cuprins între Constanţa şi Mangalia. Modernizarea implică în principal îmbunătăţirea infrastructurii şi a sistemului feroviar astfel încât să se poată atinge viteze maxime admise de traseu de 160 km/h.

Obiectivul strategic general al proiectului este asigurarea unei reţele feroviare sustenabile, eficiente din punct de vedere economic, flexibile, favorabile mediului înconjurător, sigure şi echilibrate, care să se integreze cu celelalte moduri de transport şi care să fie compatibilă cu reţeaua de bază şi extinsă TEN-T. La finalizarea proiectului calea ferată reabilitată va respecta Standardele Tehnice de Interoperabilitate şi regulamentele UE.

Obiectivele principale ale proiectului constau în:

- Electrificarea pe toată lungimea tronsonului;

- Sistematizarea dispozitivului de linii în vederea realizării condiţiilor impuse de electrificare;

- Eliminarea deficienţelor tehnice şi îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, inclusiv cele legate de siguranţa circulaţiei de pe întreg tronsonul de cale ferată;

- Înlocuire/ reparare poduri, podeţe, consolidări, implementarea sistemului de drenaj şi realizarea separatoarelor de hidrocarburi, îmbunatăţirea calităţii terasamentelor;

- Se vor realiza construcţiile aferente activităţii de întreţinere, revizie şi reparaţii a instalaţiilor fixe de tracţiune electrică şi a liniei de contact;

- Modernizarea staţiilor CF şi haltelor de mişcare din zona de implementare a proiectului;

- Eliminarea zonelor cu risc la inundaţii, înzăpezire, alunecări;

- Modernizarea echipamentului de telecomunicaţii;

- Dublarea liniei între Costineşti şi Mangalia, cu desfiinţarea H.m. Neptun.

Amplasament

Proiectul care urmeaza sa fie implementat „ ELECTRIFICAREA SI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA CONSTANTA - MANGALIA” este situat in intravilanul si extravilanul a opt UAT-uri: UAT Constanţa, UAT Agigea, UAT Eforie, UAT Techirghiol, UAT Tuzla, UAT Costineşti, UAT 23 August şi UAT Mangalia, Judetul Constanta.

Din interiorul unităţilor administrativ-teritoriale prezentate anterior, proiectul intersectează un număr de unsprezece localităţi, respectiv: Mangalia, Neptun, Olimp, 23 August, Costineşti, Schitu, Eforie Sud, Tuzla, Eforie Nord, Agigea, Constanţa.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile fizice ale proiectului, făcându-se o comparație între situația existentă și situația proiectată a tronsonului c.f. în ceea ce privește lucrările principale din cadrul proiectului, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra lucrării.

Tabel nr. 1. Situaţia actuală a proiectului vs situatia proiectată

| Obiectiv | U.M. | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
|  |  | Situaţie existentă | Situaţie proiectată |
| Lungime linie c.f. directă dublă | km | 6,2 | 6,2 existentă + 17,8 nouă = 24 |
| Lungime linie c.f. directă simplă | km | 33,3 | 15,5 |
| Lungime linie c.f. elecrificată | km | 6,2 | 6,2 existentă + 33,3 nouă = 39,5 |
| Viteză maximă admisă de traseu | km/h | 80 | 160 |
| Declivitatea maximă | ‰ | 15 | 16 |
| Pod încrucișare | buc. | 1 | 1 |
| Poduri | buc. | 4 | 4 |
| Pasaje | buc. | 5 | 5 |
| Podeţe | buc. | 23 | 22 |
| Treceri la nivel | buc. | 19 | 19 |
| Număr puncte de oprire | buc. | 4 | 4 |
| Număr de stații | buc. | 6 | 6 |
| Număr halte de mișcare | buc. | 2 | 1 |
| Sistem de centralizare | tip | CE/MECANIC | CEL |
| Sistem de protecţie împotriva zgomotului montat pe traversă | km | 0 | 6,235 |
| Separatoare de hidrocarburi | buc. | 0 | 58 |
| Bazine de evaporare | buc. | 0 | 10 |
| Panouri fonoabsorbante | km | 0 | 27,525 |
| Perdele forestiere antiînzăpezire | mp | 141650 | 141650 (supraf. existentă) + 39030 (supraf. nouă) |
| Spații verzi amenajate din stații | mp | 0 | 53660 |
| Treceri la nivel pentru mamifere | buc. | 0 | 2 |
| Subtraversări pentru micromamifere, amfibieni şi reptile | buc. | 0 | ~ 152 |
| Panouri anticoliziune (tip plasă) | ml. | 0 | 2760 |
| Sisteme de avertizare sonoră | buc. | 0 | 2 |
| Traverse | tip | lemn și beton | beton |
| Ghene de colectare selectiva a deșeurilor din stații și halte | buc. | 0 | 5 |
| Centrale pe gaz/electrice | buc. | 11 | 9 |
| Cladiri reconstruite, modernizate | buc. | 7 | 7 |
| Pltformă tehnologică reconstruită | buc. | 1 | 1 |
| Peroane reconstruite | buc. | 8 | 13 |
| Panouri fotovoltaice | mp | 0 | 2532 |
| Stații încărcare mașini electrice | buc. | 0 | 5 |
| Grupuri sanitare noi | buc. | 14 | 40 |
| Lucrări de scurgere ape meteorice | ml | ~ 11900 | ~ 45999 |

Linia Constanţa – Mangalia cu o lungime de 42,9 km (măsuraţi între ax staţie Constanţa – ax staţie Mangalia) este:

linie  dublă şi electrificată pe distanţa Constanţa - Agigea Ecluză  având o lungime 9,6 km (măsuraţi între axele staţiilor), reprezentând 22% din traseu. Din această lungime se vor face lucrări pe 6,2 km, iar pe restul lungimii se intervine conform unui alt proiect;

linie simplă neelectrificată pe distanţa Agigea Ecluză – Mangalia având o lungime de 33,3 km (măsuraţi între axele staţiilor), reprezentând 78% din traseu.

Total traseu km existent = 6,2 km + 33,3km  = 39,5 km

Pe linia c.f. Constanţa - Mangalia sunt amplasate:

8 puncte de secţionare şi anume :

- 6 staţii c.f.: Constanţa, Agigea Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Costineşti, Mangalia

- 2 halte de mişcare: Agigea Ecluză H.m., Neptun H.m.

4 puncte de oprire: Tuzla h, Pescăruș h, Costineşti Tabără h.c., Neptun h.c.

Suprafața totală estimată a fi ocupată definitiv este de 139,33  ha.

Din punct de vedere al dreptului de proprietate, suprafaţa de teren ocupată definitiv de obiectivul de investiţie după implementarea proiectului, este redată în tabelul următor.

Tabel nr. 2.  Suprafaţa de teren ocupată definitiv de lucrările proiectate

| Suprafaţa totală de teren ocupată definitiv (ha) |
| --- |
| Suprafaţă ocupată de calea ferată şi construcţiile aferente (noi şi existente reabilitate), din care: | ~139,33 ha |
| Administrare/gestiune CNCF ”CFR” SA | ~107,19 ha |
| Transfer alte unităţi ale statului | ~6,84 ha |
| Exproprieri | ~25,3 ha |

Pentru realizarea proiectului va fi necesară ocuparea temporară a terenurilor cu organizările de şantier și cu platformele tehnologice aferente lucrărilor de artă.

Organizările de şantier se vor realiza pe terenuri aflate în proprietatea titularului.

Suprafaţa ocupată temporar, pe perioada realizării lucrărilor, defalcată pe tipuri de obiective proiectate este:

- Organizări de şantier (din care fac parte şi platformele de depozitare) – ~1,2 ha (inclusiv organizarea de şantier de la CF Port Constanţa);

- Platforme tehnologice – ~0,63 ha.

În total, în scopul realizării proiectului se vor ocupa temporar ~1,83 de hectare.

Organizările de șantier

Lucrările necesare organizărilor de şantier vor cuprinde:

- Construcţii şi instalaţii care să permită satisfacerea obligaţiilor de execuţie şi calitate, în relaţie cu Beneficiarul, precum şi cele privind controlul execuţiei;

- Materialele, instalaţiile şi dispozitivele, sistemele de control necesare execuţiei proiectului.

Pentru execuţia lucrărilor de construcţii s-a propus amenajarea unor organizări de şantier. Pentru realizarea lucrărilor de artă (poduri, podeţe şi pasaje) s-au prevăzut platforme tehnologice amplasate în proximitatea lucrărilor.

La alegerea amplasamentelor organizărilor de şantier s-au avut în vedere următoarele criterii:

- să fie accesibile din punct de vedere al căilor de comunicaţie existente în zonă (drumuri);

- să aibă disponibil suficient spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor specifice şi pentru depozitare;

- să nu se amplaseze în zone sensibile care ar putea fi afectate (arii naturale protejate, zone de protecţie sanitară, corpuri de apă, şcoli, spitale, zone de odihnă etc.)

- să nu se realizeze pe zone de teren din fondul forestier pentru care ar fi necesar să se realizeze defrişări;

- să nu se realizeze în zone cu situri arheologice;

- să existe posibilităţi de racordare la reţele de utilităţi (alimentare cu apă şi canalizare, energie electrică etc.).

Proiectul prevede realizarea unor organizări de şantier, detalii referitoare la zonele în care acestea vor fi realizate şi suprafeţele ocupate fiind prezentate tabelar în cele ce urmează.

Oganizarea de șantier din 23 August se va folosi strict pentru depozitarea materialelor în etapa de execuție a lucrărilor.

Tabelul nr. 2-28 Organizări de şantier prevăzute în proiect

| Nr. crt. | UAT | km CF proiectaţi | Suprafață (mp) | Acces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mangalia | km 266+700 - km 267+100 | 2550 | DN39 |
| 2. | 23 August | km 258+80 - km 258+130 | 500 | DRUM LOCAL EX. |
| 3. | Agigea | km 234+100 - km 234+300 | 6000 | DRUM LOCAL EX. |
| 4. | Agigea (CF Port Constanţa)* | km 230+420 – km 230+565 | 3000 | Strada Sanatoriului |

* În scopul construcţiei proiectului se va folosi și o organizare de șantier de ~3000 mp, care este realizată în cadrul altui proiect.

Localizarea organizărilor de şantier este prezentată tabelar mai jos.

Tabelul nr. 2-29 Coordonate pentru localizarea organizării de şantier din Portul Constanţa

| NR. CRT | X (long) | Y (Lat) | Amplasament | Tip geometrie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 791102,8068 | 297885,4046 | Perimetru | Poligon |
| 2. | 791121,2807 | 297888,0984 | Perimetru | Poligon |
| 3. | 791123,958 | 297877,0296 | Perimetru | Poligon |
| 4. | 791135,8477 | 297807,3981 | Perimetru | Poligon |
| 5. | 791145,0957 | 297753,238 | Perimetru | Poligon |
| 6. | 791120,5163 | 297750,7992 | Perimetru | Poligon |

Tabelul nr. 2-30 Coordonate pentru localizarea organizării de şantier din Agigea

| Nr. crt. | X (long) | Y (Lat) | Amplasament | Tip geometrie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 790322,7028 | 294677,8123 | Perimetru | Poligon |
| 2. | 790290,6582 | 294672,5488 | Perimetru | Poligon |
| 3. | 790306,9171 | 294552,9341 | Perimetru | Poligon |
| 4. | 790326,9019 | 294510,5766 | Perimetru | Poligon |
| 5. | 790329,505 | 294507,0932 | Perimetru | Poligon |
| 6. | 790355,802 | 294526,286 | Perimetru | Poligon |

Materii prime necesare realizarii proiectului

Lucrările care se vor realiza în cadrul acestui proiect sunt următoarele:

- lucrări de artă (poduri, podețe și pasaje);

- infrastructură și suprastructură c.f.;

- construcții civile (inclusiv instalații noi și racorduri la rețelele existente) și arhitectură;

- lucrări de scurgere a apelor;

- consolidări;

- energoalimentare;

- linie de contact;

- protecția instalațiilor din cale și vecinătate;

- instalații de semnalizare feroviară;

- instalații de telecomunicații feroviare;

- protecția mediului.

În afara lucrărilor specifice specialităților tehnice de mai sus vor mai fi lucrări de relocare/ protejare cabluri și conducte, precum și lucrări de dezafectări instalații nefuncționale și demolări platforme și construcții.

#### Poduri

Proiectul include modernizarea a 4 poduri de cale ferată şi a unui pod de încrucişare amplasate în judeţul Constanţa. Tabelul următor prezintă situaţia podurilor incluse în proiect.

Tabelul nr. 3. Podurile prevăzut în cadrul proiectului

| Nr. crt. | Interval/Staţie | Km existent | Km proiectat | Denumirea obstacolului traversat | Tip obiectiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONSTANTA-AGIGEA NORD | 228+895 | 228+980 | linia de cale ferată L814 Constanța Vii - Port Nou | pod de încrucișare |
|  | AGIGEA ECLUZA - EFORIE NORD | 233+341 | 233+337 | canalul Dunăre - Marea Neagră, în dreptul ecluzei Agigea | pod |
|  | AGIGEA ECLUZA - EFORIE NORD | 234+065 | 234+048 | canalul ce face legătura cu lacul Agigea | pod |
|  | TUZLA - COSTINEȘTI | 250+416 | 250+359 | Vale fără nume | pod |
|  | COSTINEȘTI - COSTINEȘTI TABĂRĂ | 252+597 | 252+549 | canal colector ce face legătura cu Marea Neagră | pod |

#### Podeţe

În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări la 23 de podețe de pe traseul CF. Podeţele prevăzute în proiect sunt prezentate sintetizat în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 4.  Podeţe prevăzute în cadrul proiectului

| Nr. crt. | Interval/ Staţie | Km existent | Km proiectat | Denumirea obstacolului traversat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONSTANTA-AGIGEA NORD | 228+380 | 228+461 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | AGIGEA ECLUZA - EFORIE NORD | 237+272 | 237+228 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | AGIGEA ECLUZA - EFORIE NORD | 237+952 | 237+904 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 239+750 | 239+702 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 240+037 | 239+992 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 240+528 | 240+490 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 241+000 | 240+944 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 241+255 | 241+201 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE SUD - TUZLA | 242+825 | 242+767 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE SUD - TUZLA | 242+940 | 242+939 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE SUD - TUZLA | 243+115 | 243+057 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE SUD - TUZLA | 243+810 | 243+749 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE SUD - TUZLA | 244+750 | 244+712 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | EFORIE SUD - TUZLA | 245+665 | 245+598 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | TUZLA - COSTINEȘTI | 246+326 | 246+267 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | TUZLA - COSTINEȘTI | 248+718 | 248+660 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | COSTINEȘTI TABĂRĂ - PESCĂRUȘ H | 255+042 | 254+991 | asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | COSTINEȘTI TABĂRĂ - PESCĂRUȘ H | 256+067 | 256+021 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | COSTINEȘTI TABĂRĂ - PESCĂRUȘ H | 256+768 | 256+719 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | COSTINEȘTI TABĂRĂ - PESCĂRUȘ H | 257+856 | 257+818 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | PESCĂRUȘ H - NEPTUN H | 259+615 | 259+569 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |
|  | NEPTUN - MANGALIA | 264+887 | 264+841 | asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Mangalia |
|  | NEPTUN - MANGALIA | 265+918 | 265+874 | asigură descărcarea apele provenite din ploi din amontele căii ferate |

În secţiunea următoare a prezentului raport??? sunt prezentate detaliat lucrările care se vor realiza la podurile şi podeţele prevăzute în proiect.

#### Lucrările propuse pentru lucrările de artă

Proiectul presupune realizarea unor lucrări aferente celor de artă (poduri, podeţe). Aceste lucrări sunt prezentate detaliat în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 5  Lucrări la poduri şi podeţe

| Nr. crt. | Pozitia km ex | Pozitia km pr | Lucrare de arta | Soluție propusă | Lucrări în albie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERVAL CONSTANTA-AGIGEA NORD |
| 1 | 228+380 | 228+461 | podeţ | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din dale prefabricate | se va curăța albia în amonte și aval de podeț; în podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea de min. 20 cm. |
| 2 | 228+895 | 228+980 | pod de încruci-şare | suprastructură nouă + consolidare infrastructuri | - |
| INTERVAL AGIGEA ECLUZA – EFORIE NORD |
| 3 | 233+341 | 233+337 | pod | monitorizare pod | - |
| 4 | 234+065 | 234+048 | pod | suprastructură nouă + consolidare infrastructuri | -se va curăța albia canalului Agigea de materiale din cale și aluviuni și se va menține geometria albiei naturale. |
| 5 | 237+272 | 237+228 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | -protecţia talvegului albiei cu pereu din beton pe 5,85 m din ax; -amonte şi aval la capetele podețului se vor realiza saltele din anrocamente cu lungimea de 2,00 m; -se va curăța albia în amonte și aval de podeț. |
| 6 | 237+952 | 237+904 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din dale prefabricate | -protecţia talvegului albiei cu pereu din beton pe 18,27 m din ax în amonte şi 21,61 m în aval; -se va curăța albia în amonte și aval de podeț. |
| INTERVAL EFORIE NORD – EFORIE SUD |
| 7 | 239+750 | 239+702 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | în podeţ se va executa un pereu din beton la capătul aval al podețului se va realiza o saltea din anrocamente cu lungimea de 2,00 m se va curăța albia în amonte și aval de podeț |
| 8 | 240+037 | 239+992 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | în podeţ se va executa un pereu din beton la capătul aval al podețului se va realiza o saltea din anrocamente cu lungimea de 2,00 m se va curăța albia în amonte și aval de podeț |
| 9 | 240+528 | 240+490 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | în podeţ se va executa un pereu din beton la capătul aval al podețului se va realiza o saltea din anrocamente cu lungimea de 2,00 m în amonte se va asigura racordarea podețului cu zidul de sprijin existent se va curăța albia în aval de podeț pe o lungime de aprox. 21,00 m |
| 10 | 241+000 | 240+944 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | în podeţ se va executa un pereu din beton; la capetele podețului se vor realiza saltele din anrocamente cu lungimea de 2,00 m; la capătul amonte al podețului se va realiza un zid din beton armat pentru susținerea terasamentului, având o înălțime de 1,57 m, cu fundație directă; se va curăța albia în amonte și aval de podeț. |
| 11 | 241+255 | 241+201 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | în podeţ se va executa un pereu din beton; la capetele podețului se vor realiza saltele din anrocamente cu lungimea de 2,00 m; la capătul amonte al podețului se va realiza un zid din beton armat pentru susținerea terasamentului, având o înălțime de 1,65 m, cu fundație rotec; se va curăța albia în amonte și aval de podeț. |
| INTERVAL EFORIE SUD – TUZLA |
| 12 | 242+825 | 242+767 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat 2 | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 6.97 m din ax in amonte si 43,00 m în aval; în aval de podeț se va realiza un șanț din beton având o lungime de aprox. 37,00m, iar la capătul acestuia se va realiza o saltea din anrocamente cu lungimea de 2,00 m. |
| 13 | 242+940 | 242+939 | podet | desființare podeț | - |
| 14 | 243+115 | 243+057 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 9,67 m din ax in amonte si 7,86 m in aval; la capetele podețului se vor realiza saltele din anrocamente cu lungimea de 2,00 m. |
| 15 | 243+810 | 243+749 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 7.45 m din ax in amonte si 6.45 m in aval; la capetele podețului se vor realiza saltele din anrocamente cu lungimea de 2,00 m. |
| 16 | 244+750 | 244+712 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 6,35 m din ax in amonte şi 8,85 m în aval; la capătul aval al podețului (la capătul aripilor) se va realiza o cameră de cădere din beton armat pentru a împiedica infiltarea apelor din podeț în terasamentul Drumului Național 39 din imediata apropiere și dirijarea acestora în lungul căii ferate; se va curăța albia în amonte și aval de podeț. |
| 17 | 245+665 | 245+598 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 7,50 m din ax in amonte si 7,35 m in aval; la capătul aval al podețului se va realiza o saltea din anrocamente cu lungimea de 2,00m; se va curăța albia în amonte și aval de podeț. |
| INTERVAL TUZLA – COSTINESTI |
| 18 | 246+326 | 246+267 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 6.22 m din ax in amonte si 5.75 m in aval; la capătul aval al podețului se va realiza o saltea din anrocamente cu lungimea de 2,00m; în amonte de podeț se va amenaja un canal betonat care să preia apele din lungul liniei cf; se va curăța și profila albia în amonte și aval de podeț. |
| 19 | 248+718 | 248+660 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 7.15 m din ax in amonte si 8.90 m in aval; la capătul aval al amenajării se va realiza o saltea din anrocamente cu o lungime de 2,00m; se va curăța albia în amonte și aval de podeț. |
| 20 | 250+416 | 250+359 | pod | reparații pod | protecția albiei existente se va curăța de vegetație și materiale din aluviuni. |
| INTERVAL COSTINESTI – COSTINESTI TABARA |
| 21 | 252+597 | 252+545 | pod | suprastructură nouă + prelungire infrastructuri | se va curăța albia în amonte de pod și se va reface lucrarea de amenajare existentă afectată de lucrările de execuție, menținând aceeași geometrie a albiei. |
| INTERVAL COSTINESTI TABARA – PESCARUS H |
| 22 | 255+042 | 254+991 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din dale prefabricate | se va curăța albia în amonte și aval de podeț; se va proteja talvegul albiei cu pereu din beton pe 8,12 m din ax in amonte si 8,12 m in aval; în amonte și aval de podeț se vor realiza saltele din anrocamente cu lungimea de 2,00 m. |
| 23 | 256+067 | 256+021 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 6.95 m din ax in amonte si 8.00 m in aval; la capătul aval al amenajării se va realiza o saltea din anrocamente cu o lungime de 2,00m; se va curăța albia în amonte și aval de podeț. |
| 24 | 256+768 | 256+719 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 8.07 m din ax in amonte si 8.07 m in aval; la capetele podețului se vor realiza saltele din anrocamente cu lungimea de 2,00m; se va curăța albia în amonte și aval de podeț. |
| 25 | 257+856 | 257+819 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | în podeţ și la capetele racordărilor (în amonte) se va executa un pereu din beton, iar la capătul acestora se va executa o saltea din anrocamente cu lungimea de 2,00 m; se va curăța albia în amonte de podeț. |
| INTERVAL PESCARUS H – NEPTUN H |
| 26 | 259+615 | 259+569 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 8.40 m din ax in amonte si 8.08 m in aval; la capătul aval al amenajării se va realiza o saltea din anrocamente cu o lungime de 2,00 m; se va curăța albia în amonte și aval de podeț |
| INTERVAL NEPTUN – MANGALIA |
| 27 | 264+887 | 264+841 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat | în amonte de podeț albia se va amenaja în trepte, pentru asigurarea scurgerii apelor prin podeț pe o lungime de aproximativ 22,00 m; protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 28,77 m din ax in amonte si 8,90 m in aval. |
| 28 | 265+918 | 265+874 | podet | demolarea podeţului existent și realizarea unui podeţ nou din dale prefabricate | protectia talvegului albiei cu pereu din beton pe 9.48 m din ax in amonte si 9.48 m in aval; în amonte și aval de podeț se vor realiza saltele din anrocamente cu lungimea de 2,00m; se va calibra și profila albia în amonte și aval de podeț. |

#### Pasaje

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări în cazul a 5 pasaje. Detalii privind aceste lucrări sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 6 Pasaje prevăzute în proiect

| Nr. crt. | Interval/Staţie | Km existent | Km proiectat | Denumirea obstacolului traversat | Tip lucrare/ structură | Tip obiectiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONSTANTA-AGIGEA NORD | 225+169 | 225+187 | asigură trecerea pietonilor și a vehiculelor de mic tonaj pe sub calea ferată | reparații pasaj inferior | pasaj inferior |
|  | EFORIE NORD – EFORIE SUD | 239+350 | 239+302 | susține linia de cale ferată pentru a asigura trecerea acesteia peste un drum de pământ | dezafectarea pasajului existent şi realizarea unui pasaj nou (GMIB 16.5 m) | pasaj inferior |
|  | EFORIE SUD – TUZLA | 242+667 | 242+606 | asigura accesul persoanelor | reparații pasaj inferior | pasaj inferior |
|  | EFORIE SUD – TUZLA | 244+715 | 244+679 | drumul național DN 39 | dezafectarea pasajului existent şi realizarea unui pasaj nou (GZCJCB 36 m) | pasaj inferior |
|  | COSTINEȘTI TABĂRĂ – PESCĂRUȘ H | 258+000 | 257+948 | asigură accesul pietonilor | prelungire podeț | pasaj pietonal |

#### Suprastructură şi terasamente de cale ferată (CF)

##### Traseul în plan

În cadrul proiectului au fost prevăzute o serie de lucrări, acestea fiind prezentat detaliat în continuare.

În ceea ce privește infrastructura căii, aceasta este alcătuită din zona platformei și substratul căii, acesta fiind prevăzut cu o îmbunătățire (pe o adâncime de 20 cm) în bază. Astfel, prin modernizarea căii ferate se va amenaja și completa platforma căii în vederea asigurării lățimii standard pentru electrificare.

Se vor realiza toate lucrările necesare pentru eliminarea punctelor periculoase existente, după cum urmează:

- asigurarea scurgerii apelor. În staţii dispozitivul de colectare şi scurgere a apelor este constituit din drenuri longitudinale. Drenurile vor fi poziţionate în funcţie de poziţia stâlpilor liniei de contact, astfel încât să permită continuitatea scurgerii apelor prin tuburile de colectare. Drenurile vor fi realizate cu tuburi PEHD şi protejate cu geotextil cu rol de filtrare. În staţii între liniile directe va fi prevăzut gard;

- electrificarea liniei existente și liniei duble proiectate;

- stabilitatea căii prin realizarea unor lucrări noi de consolidare;

- lucrări de înlocuire la poduri și podețe, realizarea pe zona dublării și reconstrucția lucrărilor de artă care au durata de viață depășită sau nu sunt corespunzătoare din punct de vedere hidraulic;

- instalații de Centralizare Electronică de Linie (CEL) si ERTMS / Nivel 2;

- introducerea instalațiilor BAT la unele pasaje neînzestrate și modernizarea celor existente;

- adaptarea instalațiilor de telecomunicații;

- realizarea de peroane conform standardelor actuale;

- montare panouri fonoabsorbante și îmbunătățirea perdelelor forestiere existente.

Pentru liniile curente, liniile directe din stații și primele abateri este prevăzută suprastructură cu șină tip 60 E1 și schimbătoare S 60-300-1:9, traverse de beton monobloc şi prindere elastică. Prisma căii va fi constituită din piatră spartă nouă.

Structura căii pentru liniile de primire – expediere va fi următoarea:

- zona platformei de pământ va fi îmbunătățită pe o adâncime de 0,2m;

- substratul căii va fi realizat cu grosime de 0,40m și va fi prevăzut în bază cu geotextil și geogrilă;

- prisma căii din piatră spartă cu grosimea de 30cm sub talpa traversei;

- șină tip 60E1;

- traverse de beton cu prindere elastică.

Structura căii pentru celelalte linii din stații va fi următoarea:

- zona platformei de pământ va fi îmbunătățită pe o adâncime de 0,2m;

- substratul căii va fi realizat cu grosime de 0,30m și va fi prevăzut în bază cu geotextil și geogrilă;

- prisma căii din piatră spartă cu grosimea de 30cm sub talpa traversei;

- șină tip 60E1;

- schimbătoare de cale;

- traverse de beton cu prindere elastică.

Pe zonele de linie cu rază mică se vor folosi traverse de beton sau traverse din materiale sintetice, traversele din lemn nefiind utilizate.

Geometria proiectată în plan a traseului permite o viteza de până la 160km/h.

##### Profil longitudinal

În profil longitudinal au fost proiectate elemente de profil cu lungimi mai mari de 200 m, declivitatea maximă a liniei de 16‰, pe o  distanță de 300m.

La proiectarea niveletei s-au avut în vedere  mai multe principii:

- asigurarea împotriva ruperii trenurilor;

- amplasarea curbelor de racordare din plan vertical pe zonele de aliniament;

- evitarea declivităţilor păgubitoare

- raza curbei de racordare în plan vertical va fi de min. 5000 m.

##### Profil transversal

În linie curentă în aliniament, platforma c.f. va avea lățimea de 3,6 m pe ambele părți ale liniei. În curbe, în funcţie de supraînălţare, lăţimea platformei c.f. va avea următoarele valori:

Tabelul nr. 7.  Lăţimea platformei în profil transversal

| Înălțime | Lăţime platformă |
| --- | --- |
| 0 < h ( 40 mm | 3,70 m |
| 40 < h ( 80 mm | 3,80 m |
| 80 < h ( 120 mm | 3,90 m |
| 120 < h ( 150 mm | 4,00 m |

##### Lucrările din staţii şi intervale

Stația Constanța

În stația Constanța vor fi modernizate liniile 5, 6, 7 și linia 8 existente, pe amplasamentul existent. Se vor înlocui un număr de 21 aparate și un TDJ. Substratul liniilor va fi realizat cu o grosime de 30cm îmbunătățit în bază. Scurgerea apelor se va realiza prin drenurile proiectate între liniile 5 și 6, respectiv 7 și 8. Acestea se vor descărca în drenul existent de la linia 4.  Pentru a evita poluarea cu hidrocarburi, apele vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi.

Interval Constanța – Agigea Nord

Linia c.f. existentă se va electrifica și reabilita pe traseul existent, distanța minimă între linii va fi de 4,20m.

Interval Agigea Nord-Agigea Ecluză

Linia c.f. existentă se va electrifica, distanța minimă între linii va fi de 4,20 m.

Interval Agigea Ecluză – Eforie Nord

Linia c.f. existentă se va reabilita și electrifica pe traseul existent. De la km 236+000 până la km 237+700, pe partea dreaptă se va proiecta drum de întreținere al căii ferate. Drumul de întreținere va avea lățimea proiectată de 5m (parte carosabilă de 3,50m şi acostamente 2x0,75m). Îndepărtarea apelor din zona terasamentului se realizează prin șanțuri de beton, rigole și drenuri cu descărcare în podețele proiectate. Pentru a evita poluarea cu hidrocarburi, apele provenite din șanțuri sunt trecute prin separatoare de hidrocarburi amplasate la fiecare descărcare în podeț.

Stația Eforie Nord

Sistematizarea stației Eforie Nord se va face prin reamplasarea liniilor 1, 2 și 3. Se vor înlocui un număr de 5 aparate. Substratul liniilor va fi realizat cu o grosime de 40cm pentru linia directă respectiv 30cm pentru celelalte linii îmbunătățit în bază. Scurgerea apelor se va realiza prin drenurile proiectate la linia 1 și între liniile 2 și 3.

Interval Eforie Nord – Eforie Sud

Pe acest interval linia c.f. existentă este linie simplă. În cadrul acestui proiect, linia se va reabilita și electrifica.

Stația Eforie Sud

Sistematizarea stației Eforie Sud se va face prin reamplasarea liniilor 1, 2 și 3. Se vor înlocui un număr de 5 aparate. Substratul liniilor va fi realizat cu o grosime de 40cm pentru linia directă respectiv 30cm pentru celelalte linii îmbunătățit în bază. Scurgerea apelor se va realiza prin drenurile proiectate la linia 1 și între liniile 2 și 3.

Interval Eforie Sud – Costinești

Pe acest interval linia c.f. existentă este linie simplă. În cadrul acestui proiect, linia se va reabilita și electrifica. Se va menține hc Tuzla la km 245+690, unde s-a proiectat un peron cu o lungime de 400m. De la km 246+000 până la km 250+350, pe ambele părți ale liniei c.f. se va proiecta drum de întreținere. Drumul de întreținere va avea lățimea proiectată de 5.0m (parte carosabilă de 3,50m şi acostamente 2x0,75m). Îndepărtarea apelor din zona terasamentului se realizează prin șanțuri de beton, rigole și drenuri cu descărcare în podețele proiectate care direcţionează spre podețele existente. Pentru a evita poluarea cu hidrocarburi, apele provenite din șanțuri sunt trecute prin separatoare de hidrocarburi amplasate la fiecare descărcare în podeț.

Stația Costinești

Sistematizarea stației Costinești se va face prin reamplasarea liniilor 1, 2 și 3. Se vor înlocui un număr de 4 aparate existente. Capătul Y al stației Costinești va fi sistematizat pentru dublarea liniei prin amplasarea a două diagonale pentru asigurarea traficului pe ambele fire. Substratul liniilor va fi realizat cu o grosime de 40cm pentru liniile directe respectiv 30cm pentru celelalte linii îmbunătățit în bază. Scurgerea apelor se va realiza prin drenurile proiectate la linia 1 și între liniile 2 și 3. În stația Costinești la km 251+000  va fi construită o substație de tracțiune. Rampa existentă de la linia 3 existentă se va demola pentru a putea să se realizeze linia pentru distirctul IFTE proiectat.

Interval Costinești – Mangalia

Linia c.f. existentă se va dubla și electrifica, distanța minimă între linii va fi de 4,20m.

Pe acest interval sunt punctele de oprire Costinești Tabără, Pescăruș și Neptun hc. Punctele de oprire Costinești Tabără și Neptun hc se mențin pe poziția actuală, doar Pescăruș se va muta la km 258+328. În toate cele 3 puncte de oprire se vor proiecta peroane noi. Distanța între linii pe zona peroanelor în punctele de oprire va fi de 5.00m. HM Neptun se va desființa.

Îndepărtarea apelor din zona terasamentului se realizează prin șanțuri de beton, rigole și drenuri cu descărcare în podețele proiectate care direcţionează spre podețele existente. Pentru a evita poluarea cu hidrocarburi, apele provenite din șanțuri sunt trecute prin separatoare de hidrocarburi amplasate la fiecare descărcare în podeț.

Stația Mangalia

Sistematizarea stației Mangalia se va face prin reamplasarea liniilor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, capetele liniei 9, linia la rampa existentă. Se vor electrifica și reabilita liniile 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 și 13. Linia de la rampa existentă se va reabilita pe amplasamentul actual. Se vor înlocui un număr de 18 aparate existente și se vor proiecta 2 diagonale în capătul X. Tunelul existent se va prelungi până la linia 5. Substratul liniilor va fi realizat cu o grosime de 40cm pentru liniile directe respectiv 30cm pentru celelalte linii îmbunătățit în bază. Scurgerea apelor se va realiza prin drenurile proiectate la linia 1, 2, 3, 4 și 5. Evacurea apelor se va face în cele două bazine de evaporare și infiltrare proiectate (unul în capătul X și altul în capătul Y al stației Mangalia).

##### Treceri la nivel proiectate

Trecerile la nivel existente vor fi amenajate cu dale elastice sau din beton.

Toate trecerile la nivel se vor reface, pe același amplasament și acolo unde este cazul (pe zona dublării) pe amplasament nou.

Structura rutieră propusă pentru amenajarea drumurilor va fi o structură rutieră semirigidă corespunzătoare clasei de trafic T1 (1.0 – 3.0 m.o.s.), perioadă de perspectivă de 10 ani:

-	Strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici rutieri, 15cm;

-	Substrat de fundație din balast, 10cm;

-	Strat de fundație din balast, min. 20cm;

-	Strat din agregate stabilizate cu lianți hidraulici rutieri, min. 20cm;

-	Geocompozit;

-	Strat de bază, 8cm;

-	Strat de legătură, 6cm;

-	Strat de uzură, 4cm.

Se va așterne un geocompozit sub straturile asfaltice (B+R+STR) pe min. 0.50m de o parte și de alta a rosturilor dintre structura rutieră nou și cea existentă (acolo unde în prezent drumurile au o structură rutieră modernă, cu îmbrăcăminte asfaltică).

Structura rutieră propusă pentru trotuare (doar la trecerile la nivel situate în localități) va avea următoarea alcătuire:

-	BA 8 sau AT, 3cm;

-	Balast stabilizat cu ciment sau lianți hidraulici rutieri, 10cm;

-	Fundație de balast, 10cm;

Pentru realizarea lucrărilor de terasamente, în lungul liniei c.f. s-au prevăzut drumuri de întreţinere în lungul căii ferate (atât pe traseul existent cât și pe varianta de traseu). Aceste drumuri au caracter permanent, devenind (după finalizarea lucrărilor și darea în exploatare a liniei c.f.) drumuri de întreținere și intervenție. Drumurile fac parte din investiție, iar suprafețele de teren ocupate de acestea se vor expropria.

Drumurile de legătură între drumurile tehnologice mai sus menționate și rețeaua de drumuri existentă în zonă, care trebuie realizate pentru asigurarea accesului la lucrare al utilajelor și mijloacelor auto ale antreprenorilor au caracter temporar (provizoriu) și sunt în sarcina Antreprenorului.

Toate trecerile la nivel prevăzute în proiect sunt prezentate tabelar în cele ce urmează.

Tabelul nr. 8.  Trecerile la nivel din cadrul proiectului de modernizare a căii ferate Constanţa – Mangalia

| Nr. crt. | Km existent | Poziţia km proiectat | Categorie drum traversat | Tip TN existent | Tip TN proiectat – propunere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 226+236 | 226+323 | IV | SAT | SAT_St |
|  | 229+757 | 229+828 | IV | bariera mecanica | SAT_St |
|  | 238+190 | 238+153 | IV | SAT | SAT_St |
|  | 240+326 | 240+282 | IV | IR | SAT |
|  | 242+540 | 242+487 | IV | SAT | BAT-4SB_St |
|  | 243+635 | 243+582 | IV | SAT | SAT_LC |
|  | 245+095 | 245+038 | IV | IR | BAT-2SB_Lc |
|  | 246+044 | 245+997 | IV | IR | SAT_LC |
|  | 250+536 | 250+470 | IV | IR | BAT-2SB_St |
|  | 251+536 | 251+482 | IV | IR | SAT_St |
|  | 252+266 | 252+220 | III | SAT | SAT-Lc |
|  | 253+048 | 252+982 | IV | SAT | SAT-Lc |
|  | 256+700 | 256+620 | IV | IR | SAT-Lc |
|  | 257+670 | 257+629 | IV | IR | SAT-Lc |
|  | 260+018 | 259+983 | III | SAT | BAT-2SB_Lc |
|  | 261+054 | 261+014 | III | SAT | BAT-2SB_Lc |
|  | 264+768 | 264+720 | IV | IR | SAT-Lc |
|  | 266+795 | 266+738 | IV | SAT | SAT_St |
|  | 268+287 | 268+295 | IV | IR | SAT_St |

#### Construcţii civile

Proiectul prevede pe de o parte demolarea unor construcţii civile existente care vor fi afectate de lucrările de îmbunătăţire a sistemului de cale ferată (sunt prezentate la capitolul de demolări) şi pe de altă parte propune realizarea a unor construcţii noi/reabilitarea celor existente.

În tabelul de mai jos sunt prezentate intervenţiile propuse la construcţiile civile.

Tabelul nr. 9.    Construcţii civile existente şi propuse prin proiect

| Locaţia | Obiectivul | Lucrări prevăzute |
| --- | --- | --- |
| Constanța | Pltformă tehnologică | Se reface din elemente prefabricate, păstrându-se poziția. Aceasta va avea 75x1,60 – NSS+0,25 cm. |
| Eforie Nord | Clădire călători + locuință Stația Eforie Nord km 238+896 | Se efectuează lucrări de reabilitare, consolidare, refacere anvelopantă și recompartimentări. |
|  | WC Stația Eforie Nord km 238+980 | Se efectuează lucrări de igienizare și refacere anvelopantă cu schimbarea dotărilor |
|  | Peroane propuse | peron 1 – 400 x 5,00m – NSS +0,38cm |
|  |  | peron 2 – 400 x 9,00m – NSS+0,55cm |
|  | Copertine | 1 buc 9,00 x 200m |
|  | Refugii | 4 buc |
|  | Container CE+Site GSM-R | da |
|  | Trecere la nivel | 2 buc |
|  | Mobilier stradal | bănci, coșuri de gunoi, pictograme etc. |
|  | Ghenă colectare selectivă | 1 buc |
|  | Amenajări exterioare | Parcări, trotuare și drumuri de acces, rampe și scări cu amenajarea spațiilor verzi. |
| Eforie Sud | Clădire călători + locuință Stația Eforie Sud km 242+238 | Se efectuează lucrări de reabilitare, consolidare, refacere anvelopantă și recompartimentări. |
|  | WC Stația Eforie Sud km 242+175 | Se efectuează lucrări de igienizare reabilitare, consolidare și refacere anvelopantă cu schimbarea dotărilor |
|  | Peroane propuse | peron 1 – 400 x 5,00m – NSS +0,38 CM |
|  |  | peron 2 – 400 x 6,05m – NSS +0,55 CM |
|  | Refugii | 8 buc |
|  | Container CE+Site GSM-R | da |
|  | District SCB | da |
|  | Trecere la nivel | 2 buc |
|  | Mobilier stradal | bănci, coșuri de gunoi, pictograme etc. |
|  | Ghenă colectare selectivă | 1 buc |
|  | Amenajări exterioare | Parcări, trotuare și drumuri de acces, rampe și scări cu amenajarea spațiilor verzi. |
| Tuzla | Peroane propuse | peron 1 – 400 x 3,50m NSS +0,38 CM |
|  | Refugii | 4 buc |
|  | Mobilier stradal | bănci, coșuri de gunoi, pictograme etc. |
|  | Amenajări exterioare | Parcări, trotuare și drumuri de acces, rampe și scări cu amenajarea spațiilor verzi. |
| Costinești | Clădire călători + Locuință Stația Costinești km 250+872 | Se efectuează lucrări de reabilitare, consolidare, refacere anvelopantă și recompartimentări. |
|  | WC public Stația Costinești km 250+926 | Se efectuează lucrări de igienizare și refacere anvelopantă cu schimbarea dotărilor |
|  | Peroane propuse | peron 1 – 400 x 5,00m, NSS +0,38 CM |
|  |  | peron 2 – 400 x 3,55m, - NSS +0,55 CM |
|  | Refugii | 4 buc |
|  | Container CE+Site GSM-R | da |
|  | District IFTE | da |
|  | Trecere la nivel | 2 buc |
|  | Mobilier stradal | bănci, coșuri de gunoi, pictograme etc. |
|  | Ghenă colectare selectivă | 1 buc |
|  | Amenajări exterioare | Parcări, trotuare și drumuri de acces, rampe și scări cu amenajarea spațiilor verzi. |
| Costinești Tabără | Peroane propuse | peron 3 – 400x 3,50m – NSS +0,55 CM |
|  | Refugii | 4 buc |
|  | Mobilier stradal | bănci, coșuri de gunoi, pictograme etc. |
|  | Ghenă colectare selectivă | 1 buc |
|  | Amenajări exterioare | Parcări, trotuare și drumuri de acces, rampe și scări cu amenajarea spațiilor verzi. |
| Pescăruș | Peroane propuse | peron 1 – 400 x 3,50m NSS +0,38 CM |
|  |  | peron 2 – 400 x 3,50m NSS +0,38 CM |
|  | Refugii | 4 buc |
|  | Trecere la nivel | 2 buc |
|  | Site GSM-R | da |
|  | Mobilier stradal | bănci, coșuri de gunoi, pictograme etc. |
|  | Amenajări exterioare | Parcări, trotuare și drumuri de acces, rampe și scări cu amenajarea spațiilor verzi. |
| Neptun HC | Peroane propuse | peron 2 – 400x5,00m NSS +0,55 cm |
|  | Refugii | 4 buc |
|  | Mobilier stradal | bănci, coșuri de gunoi, pictograme etc. |
|  | Ghenă colectare selectivă | 1 buc |
|  | Amenajări exterioare | Parcări, trotuare şi drumuri de acces, rampe şi scări cu amenajarea spaţiilor verzi. |
| Mangalia | Clădire administrativă Stația Mangalia km 267+877 | Se efectuează lucrări de reabilitare, consolidare, refacere anvelopantă și recompartimentări. |
|  | Pasaj pietonal | Se demolează și se propune un pasaj nou construit adaptat pe configurația peroanelor. |
|  | Peroane propuse | peron 2 – 400 x 7,05m – NSS +0,55 CM |
|  |  | peron 3 – 400 x 7,05m – NSS +0,55 CM |
|  | Copertine | 2bucx200x7.05m |
|  | Container CE+Site GSMR | da |
|  | Trecere la nivel | 2 buc |
|  | Mobilier stradal | bănci, coșuri de gunoi, pictograme etc. |
|  | Rampă militară | Refacere |

Pentru paza trecerilor la nivel s-au prevăzut cabine prefabricate. Acestea sunt prezentate tabelar mai jos.

Tabelul nr. 10.     Cabine prefabricate propuse prin proiect

| Nr. crt. | TN km existent | Poziţia TN km proiectat |
| --- | --- | --- |
|  | 226+236 | 226+323 |
|  | 238+190 | 238+153 |
|  | 240+326 | 240+282 |
|  | 242+540 | 242+487 |
|  | 243+635 | 243+582 |
|  | 245+095 | 245+038 |
|  | 246+044 | 245+997 |
|  | 250+536 | 250+470 |
|  | 253+048 | 252+982 |
|  | 256+700 | 256+620 |
|  | 257+670 | 257+629 |
|  | 260+018 | 259+983 |
|  | 264+768 | 264+720 |
|  | 266+795 | 266+738 |

#### Lucrări de scurgere a apelor

Lucrările de colectare şi scurgerea apelor constau din:

- şanţuri de platformă, din pământ sau beton, pentru colectarea şi evacuarea apelor meteorice;

- şanţuri de gardă pentru preîntâmpinarea degradării taluzurilor;

- drenuri longitudinale, pentru colectarea apelor subterane și de infiltrație;

Apele din șanțuri se vor descărca în podețele proiectate prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi.  Pe zona trecerilor la nivel asigurarea continuității șanțurilor se va realiza prin intermediul podețelor tubulare.  Pe zona stațiilor apele vor fi colectate în drenuri. Drenurile se vor poziţiona în funcţie de poziţia stâlpilor liniei de contact, astfel încât să permită continuitatea scurgerii apelor prin tuburile de colectare.

Drenurile vor fi realizate cu tuburi PEHD şi protejate cu geotextil cu rol de filtrare. Pentru întreţinerea drenurilor se vor prevedea cămine de vizitare cu diametrul Ø = 1000 mm amplasate la distanţă de max. 100 m unul de altul. La jumătatea distanţei dintre acestea se vor prevedea cămine de inspecţie cu diametrul Ø = 600 mm.

Pe zona trecerilor la nivel asigurarea continuității drenurilor se va realiza prin intermediul subtraversărilor realizate din tuburi PEHD neperforate amplasate în tub de protecție. Corespondența între diametrul tubului metalic şi diametrul tubului PEHD este următoarea:

- Ф273,1 grosime 7,9 mm pentru tub PEHD Ф150;

- Ф323,9 grosime 7,9 mm pentru tub PEHD Ф200;

- Ф406,4 grosime 10,3 mm pentru tub PEHD Ф250;

- Ф457,0 grosime 10,3 mm pentru tub PEHD Ф300.

Lucrările de scurgere a apelor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 11     Lucrările de scurgere a apelor propuse prin proiect

| Nr. crt. | Interval/ Staţie | Judeţ | Zonă CF km proiectat | Tip lucrare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STAȚIA CONSTANȚA | Constanța | km 224+500 | km 225+150 | DREN L 5-6 |
|  |  |  | km 224+575 | km 225+050 | DREN L 7-8 |
|  | AGIGEA ECLUZĂ- EFORIE N | Constanța | km 235+300 | km 235+400 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 235+300 | km 235+425 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | km 236+800 | km 237+675 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 236+825 | km 237+365 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | km 237+900 | km 238+500 | DREN STÂNGA |
|  |  |  | km 238+500 | km 239+000 | DREN L II |
|  |  |  | km 238+500 | km 239+000 | DREN L 3 |
|  |  |  | km 238+500 | km 239+120 | DREN STÂNGA- L1 |
|  | EFORIE N- EFORIE SUD | Constanța | km 240+125 | km 240+500 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | km 240+210 | km 240+800 | ȘANȚ STG |
|  | STAȚIA EFORIE SUD | Constanța | km 241+645 | km 242+250 | DREN L1 |
|  |  |  | km 241+755 | km 242+250 | DREN L 3 |
|  |  |  | km 241+756 | km 242+530 | DREN L II |
|  | EFORIE SUD – COSTINEȘTI | Constanța | km 242+530 | km 242+950 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 243+055 | km 244+280 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 243+250 | km 243+740 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | km 244+720 | km 246+100 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 246+270 | km 250+350 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 247+290 | km 250+350 | ȘANȚ DR |
|  | STAȚIA Costinești | Constanța | km 250+480 | km 252+540 | DREN L1 |
|  |  |  | km 250+500 | km 252+540 | DREN L III |
|  |  |  | km 250+590 | km 251+225 | DREN L II |
|  | COSTINEȘTI – MANGALIA | Constanța | km 252+560 | km 255+000 | DREN STÂNGA |
|  |  |  | km 252+690 | km 255+000 | DREN DREAPTA |
|  |  |  | km 255+000 | km 256+710 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 255+000 | km 256+710 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | km 256+890 | km 257+455 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | km 256+965 | km 257+815 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 258+790 | km 259+400 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | km 259+575 | km 260+920 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 259+575 | km 260+600 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | km 260+600 | km 261+040 | DREN FI |
|  |  |  | km 260+920 | km 261+430 | DREN FII |
|  |  |  | km 262+600 | km 263+150 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 262+800 | km 263+200 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | Km 263+000 | Km 263+150 | ŞANŢ STG |
|  |  |  | km 263+200 | km 263+800 | DREN FI |
|  |  |  | km 263+300 | km 265+870 | ȘANȚ STG |
|  |  |  | km 265+270 | km 265+870 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | km 266+000 | km 267+000 | ȘANȚ DR |
|  |  |  | km 266+090 | km 266+730 | ȘANȚ STG |
|  | STAȚIA Mangalia | Constanța | km 267+340 | km 268+000 | DREN L1 |
|  |  |  | km 267+400 | km 267+900 | DREN L2 |
|  |  |  | km 267+400 | km 267+900 | DREN L III |
|  |  |  | km 267+400 | km 268+000 | DREN L IV |
|  |  |  | km 267+400 | km 267+900 | DREN L5 |

#### Lucrări de consolidare, apărare si protecţie

În cadrul proiectului au fost prevăzute o serie de lucrări noi de consolidare, toate acestea fiind lucrări noi:

Șanțuri ranforsate: aceste lucrări s-au proiectat cu rolul de a limita săpăturile în terenuri stabile pentru susţinerea săpăturilor efectuate la piciorul taluzului stabil, colectarea şi evacuarea apelor superficiale de pe versanţi şi de pe platforma liniei c.f. Şanţul ranforsat proiectat are înălţimea elevaţiei variabilă cuprinsă între 1,20 – 1,50m. Acesta se va realiza din beton monolit şi va fi prevăzut cu dren amonte. Şanţul ranforsat se va realiza pe tronsoane de 5.00m lungime, între tronsoane realizându-se rosturi de separaţie cu grosimea de 2cm. Pe peretele amonte al şanţului ranforsat se va aplica o hidroizolaţie din bitum, în două straturi. La baza săpăturii se va aşterne beton de egalizare, în grosime 10cm.

Rigolă prefabricată cu umăr și capac: aceste lucrări de scurgere a apelor s-au prevăzut la limita platformei c.f., pentru a evita volumele mari de săpătură, limitarea amprizei lucrărilor, dar și pentru susținerea taluzului amonte. Rigolele și capacele acestora se vor realiza din beton armat, cu înălțimea elevației 1.90 m, precum și 2.20 m. Pentru asigurarea scurgerii apelor din spatele rigolelor cu umăr, s-a prevăzut realizarea unui dren longitudinal din tuburi PEHD Ø150mm, poziționat pe toată lungimea acestora. După realizarea radierului, pe acesta se vor așeza țevile din PEHD Ø150mm, cu panta de 5% îndreptată spre barbacane. Corpul drenant se va realiza din pietriș și va fi protejat cu geotextil cu rol de filtrare și separație. Capacul drenului se va realiza din material local (argilă), în grosime de 30cm. Rigolele prefabricate cu umăr și capac vor fi prevăzute cu barbacane din PEHD Ø90mm poziționate din 2 în 2 metri. Pe spatele rigolelor prefabricate cu umăr se va executa o hidroizolație din bitum filerizat.

Zid de sprijin fundat pe piloţi: aceste lucrări se vor amplasa la limita peroanelor din haltele Tuzla, Pescăruș și halta Costinești Tabără cu rol:

- de a limita ampriza fără afectarea căilor de comunicație existente;

- de a permite amplasarea copertinelor și a panourilor fonoabsorbante.

În halta Tuzla și halta Costinești Tabără zidul de sprijin se va amplasa pe partea dreaptă a peronului.

În halta Pescăruș zidul de sprijin se va amplasa atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a peronului. Amplasarea zidului se va face la distanta de 4.87m măsurată de la axa c.f. la axa zidului. Zidul de sprijin din beton armat se va realiza pe tronsoane de 5m, iar rosturile dintre tronsoane se vor trata cu polistiren extrudat în grosime de 2cm, după care se va mata cu mastic bituminos.

Înălțimea zidului din beton armat este cuprinsă între 1.50 – 4.50m, iar lățimea este de 1.00m. De asemenea, pe coronamentul zidului de sprijin se vor monta stâlpii HEA/ HEB, precum și panourile fonoabsorbante.

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafața peronului, elementul fonoabsorbant de la bază se va pozitiona cu 5cm mai sus față de nivelul superior al grinzii din beton armat.

Fundația zidului de sprijin se va realiza pe piloți forați D=600mm din beton armat cu fișa variabilă cuprinsă între 6 și 12m, dispuși la distanța variabilă cuprinsă între 1.60 și 5.00m interax. Se va face legarea la pământ a panourilor fonoabsorbante cu anozi reactivi.

Zid de sprijin de greutate și rigolă simplă cu capac: aceste lucrări s-au prevăzut pentru consolidarea taluzului de debleu pe zona pasajului rutier DN 39/E87. Pe zona pasajului rutier se va reface protecția taluzului de debleu prin realizarea unui zid de sprijin de greutate poziționat la baza taluzului. De asemenea se va proteja taluzul prin pereierea  acestuia. Zidul de sprijin se va executa pe tronsoane de 5m lungime, cu rosturi de separație. Zidul de sprijin este prevăzut cu dren amonte, cu evacuarea apelor transversal, prin barbacane. Corpul drenant se va realiza din pietriş şi va fi protejat cu geotextil cu rol de filtrare şi separație. Capacul drenului se va realiza din material local compactat, Pe peretele amonte al zidului se va aplica o hidroizolaţie din bitum, în două straturi. Pentru colectarea apelor pluviale atât de pe suprafața platformei c.f. cât și de pe suprafața pereului se va prevede rigolă prefabricată simplă cu capac.  Pentru protecția taluzului se va realiza pereu din beton în grosime de 15cm, armat cu plasă sudată așezat pe un suport din piatră spartă în grosime de 15cm. La baza stratului de piatră spartă se va așterne geotextil cu rol de separație. Pereul se va realiza cu înclinarea 1:1.5. Pereul va fi prevăzut cu rosturi de separație din metru în metru. Rosturile vor fi matate cu mastic bituminos.  La partea superioară a pereului cât și pe zona laterală de la capetele pereului, se va realiza un pinten din beton cu lățimea de 60cm și adâncimea de 1.00m. De asemenea, pe acestă zonă de debleu se vor prevede șanțuri de gardă din beton cu secțiunea trapezoidală având înălțimea de 40cm și lățimea la bază de 50cm. Șanțurile de gardă vor descărca apele prin intermediul unor casiuri pe taluz.

Sprijinire cu piloți forați, anrocaţi şi rigolă prefabricată simplă cu capac: rolul acestor lucrări este de a susține taluzul de debleu, precum și pentru a evita realizarea unor săpături cu taluz înclinat fără a afecta construcțiile adiacente. Prin urmare s-au prevăzut piloţi dispuși pe un singur rând, realizați prin forare, cu diametrul D=1080mm dispuși la distanța de 2.00m interax. Piloții forați se vor realiza din beton armat. Pentru realizarea piloților forați se va executa o platformă tehnologică cu lățimea de 8.00m. Aceasta se va realiza din balast compactat în straturi succesive de 15-20cm grosime după compactare. După realizarea lucrărilor platforma tehnologică se va dezafecta, iar terenul se va aduce la starea inițială. La partea superioară piloții vor fi solidarizați prin intermediul unei grinzi de solidarizare din beton armat având dimensiunile 1.25x1.60m. Pentru limitarea deplasărilor lucrarea de sprijinire va fi ancorată, prin realizarea unor ancore pasive dispuse pe două rânduri cu lungimea de 15m. În elevație ancorele vor fi dispuse la distanța de 1.50m. La fața văzută a piloților se va realiza un parament din beton armat în grosime de 20cm, pe toată înălțimea elevației. Pentru evacuarea apelor de infiltrație din spatele sprijinirii se vor prevede barbacane pe zona paramentului din beton armat. La baza sprijinirii apele pluviale vor fi colectate de o rigolă simplă cu capac.

Rigolă prefabricată simplă cu capac: aceste lucrări de scurgerea apelor s-au prevăzut la limita platformei c.f. (min. 3.60m), pentru a evita volumele mari de săpătură, precum și limitarea amprizei lucrărilor. Rigolele şi capacele acestora se vor realiza din beton armat. Rigolele prefabricate simple cu capac prevăzute se vor realiza cu înălțimea 0.90m.

Zid de sprijin tip cornier: această lucrare de susținere se va realiza pe partea dreaptă a c.f. pe zona cuprinsă între km 257+600 – km 258+100, L=500m. Scopul lucrării este de a limita ampriza căii ferate. Zidul de sprijin se va realiza din beton armat cu înălțimea elevației cuprinsă între 2.00 și 3.50m. Zidul de sprijin este prevăzut cu dren amonte, cu evacuarea apelor transversal, prin barbacane. Corpul drenant se va realiza din pietriş şi va fi protejat cu geotextil cu rol de filtrare şi separație.

Fundație de parapet adâncită: această lucrare de susținere se va realiza pe partea dreaptă a c.f. pe zona cuprinsă între km 257+670 – km 257+900, L=230m. Scopul lucrării este de a asigura montarea unui parapet de siguranță poziționat între linia de cale ferată și drumul existent. Fundația parapetului va fi prevăzută cu talpa înclinată în grosime de 50cm.

Protectie taluz cu anrocamente și gabioane: protecțiile de taluz sunt lucrări cu caracter pasiv, care împiedică manifestarea erozivă a apei asupra malului. Pentru realizarea protecției de mal se va utiliza o îmbrăcăminte din anrocamente din blocuri de piatră (50-300 kg/buc.) așezate în două straturi. Îmbrăcămintea va avea o grosime medie de 60cm așezată pe un strat de piatră spartă în grosime de 20cm și protejată cu geotextil cu rol de filtrare și separație. La baza protecției se va realiza un pinten din gabioane. La contactul cu terenul natural gabioanele se vor proteja cu geotextil.

Protectie taluz cu gabioane și geocelule: în cadrul acestor lucrări se va realiza o protecție de mal cu gabioane. Gabioanele constituie elementul de sprijin. Ele sunt realizate din carcase din plasă de sârmă umplute cu piatră de râu sau de carieră. Protecția din gabioane se va poziționa la piciorul taluzului de rambleu la o distanță variabilă. Înălțimea protecției cu gabioane este de 3m. La baza acesteia se va realiza o saltea din gabioane cu grosimea de 50cm și lătimea de 3,50m. La contactul cu terenul natural gabioanele se vor proteja cu geotextil. La baza saltelei din gabioane se va așterne un strat suport din piatră spartă în grosime de 25cm. În fața protecției cu gabioane se va dispune un prism de anrocamente. Pentru realizarea protecției taluzului amonte se vor utiliza geocelule umplute cu strat vegetal în grosime de 15cm peste care se așează o plasă de protecție antieroziune.

Protejarea taluzului cu geocompozit antierozional și pământ vegetal: aceste lucrări se vor aplica în special pe zonele de debleu cu rol de a împiedica eroziunile taluzului. Taluzul se va proteja cu pământ vegetal în grosime de 20cm. Pentru protecția taluzului în special pe zonele de debleu se vor folosi materiale geosintetice.

Reparaţie zid de sprijin existent: reparațiile zidului existent se vor realiza pe zonele unde acesta prezintă dislocări, burdușiri sau degradări accentuate ale feței văzute prin urmare, pe zonele unde sunt necesare lucrările de reparații ale zidului existent, acestea vor consta în:

- îndepărtarea părților degradate prin buceardare;

- curățarea suprafeței rezultate;

- curățarea prin periere, spălarea cu apă sub presiune și jet de aer comprimat;

- înlocuirea pietrelor degradate cu pietre noi;

- realizarea rosturilor noi cu mortar de ciment.

Acestea sunt prezentate tabelar în cele ce urmează, împreună cu zonele în care urmează a fi realizate.

Tabelul nr. 12.     Lucrări de consolidare prevăzute în proiect

| Nr. crt. | Interval/ Stație | Obiectiv | Zonă CF km proiectat | Stânga | Dreapta | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km început | km sfârșit |  |  |  |
| 1. | INTERVAL AGIGEA NORD – AGIGEA ECLUZA | Sant ranforsat | 231+650 | 232+125 | x | x | 950 |
| 2. | STAȚIA C.F. AGIGEA ECLUZA | Reparatii lucrari existente | 234+095 | 234+400 | - | x | 305 |
| 3. |  | Protectie taluz cu anrocamente | 234+095 | 234+400 | - | x | 305 |
| 4. |  | Dren longitudinal, inclusiv camine de vizitare | 234+095 | 234+395 | - | x | 300 |
| 5. |  | Casiu pe taluz | 234+095 | 234+072 | - | x | 23 |
| 6. | INTERVAL AGIGEA ECLUZA – EFORIE NORD | Rigola prefabricata cu umar si capac si protectie taluz cu geocompozit antierozional | 235+500 | 235+850 | x | x | 700 |
| 7. |  | Zid de sprijin de greutate He=2.50-3.00m si protectie taluz cu pereu din beton | 235+850 | 235+970 | x | x | 240 |
| 8. |  | Rigola prefabricata simpla cu capac | 235+850 | 235+970 | x | x | 240 |
| 9. |  | Rigola prefabricată cu umar si capac si protectie taluz cu geocompozit antierozional | 235+970 | 236+350 | x | x | 760 |
| 10. |  | Sant de garda | 235+500 | 236+350 | x | x | 1700 |
| 11. |  | Casiu pe taluz | 235+500 | 236+350 | x | x | ~37buc * ~13m/buc=~485m |
| 12. |  | Camera de racordare | 235+500 | 236+350 | x | x | ~37buc * ~1.6m/buc=~60m |
| 13. | INTERVAL EFORIE NORD – EFORIE SUD | Protectie taluz cu anrocamente si gabioane | 239+500 | 240+125 | - | x | 625 |
| 14. |  | Protectie taluz cu anrocamente si gabioane | 240+450 | 241+275 | - | x | 825 |
| 15. |  | Protectie taluz cu gabioane si geocelule | 241+420 | 241+650 | - | x | 230 |
| 16. | STAȚIA C.F. EFORIE SUD | Reparatie zid de sprijin existent | 242+390 | 242+530 | x | - | 140 |
| 17. | INTERVAL EFORIE SUD – TUZLA | Protectie taluz cu anrocamente si gabioane | 242+860 | 243+250 | - | x | 390 |
| 18. | HC TUZLA | Zid de sprijin fundat pe piloti | 245+489 | 245+890 | - | x | 401 |
| 19. |  | Rigola carosabila | 245+489 | 245+890 | - | x | 401 |
| 20. | HC COSTINESTI TABARA | Zid de sprijin din beton armat fundat pe piloti D=600mm | 252+267 | 252+450 | - | x | 183 |
| 21. |  | Zid de sprijin din beton armat fundat pe piloti D=600mm | 252+450 | 252+530 | - | x | 80 |
| 22. |  | Zid de sprijin din beton armat fundat pe piloti D=600mm | 252+560 | 252+678 | - | x | 118 |
| 23. |  | Rigolă carosabilă | 252+267 | 252+678 | - | x | 381 |
| 24. | INTERVAL HC COSTINESTI TABARA – H. PECARUS | Fundatie de parapet adancita | 252+750 | 252+977 | - | x | 227 |
| 25. |  | Fundatie de parapet adancita | 252+987 | 254+520 | - | x | 1533 |
| 26. |  | Rigolă carosabilă | 252+678 | 254+992 | - | x | 2314 |
| 27. | H. PECARUS | Sprijinire cu piloti forati D=1080mm, ancorati | 257+455 | 257+550 | - | x | 95 |
| 28. |  | Camera de trecere | 257+455 | 257+456.6 | - | x | 1,60 |
| 29. |  | Camera de trecere | 257+550 | 257+551.6 | - | x | 1,60 |
| 30. |  | Sant ranforsat | 257+550 | 257+600 | - | x | 50 |
| 31. |  | Zid de sprijin tip cornier | 257+670 | 257+900 | - | x | 230 |
| 32. |  | Rigola carosabila | 257+600 | 257+900 | - | x | 300 |
| 33. |  | Zid de sprijin fundat pe piloti | 258+113 | 258+513 | x | x | 800 |
| 34. |  | Rigola carosabila | 258+113 | 258+710 | x | x | 1194 |
| 35. | STATIA MANGALIA intre KM 266+700 + KM 268+600 | Sant ranforsat | 262+200 | 262+275 | x | - | 75 |
| 36. |  | Sant trapezoidal | 262+275 | 262+530 | x | - | 225 |
| 37. |  | Sant ranforsat | 262+620 | 263+000 | x | - | 380 |

#### Instalaţii de energoalimentare

Pentru a asigura o desfǎşurare, în condiţii de regularitate, a traficului a fost adoptat un sistem de alimentare şi secţionare a liniei de contact care sǎ asigure o creştere a oportunitǎţii intervenţiilor în sistem. Astfel se vor realiza:

- extindere post dispecer energetic feroviar Constanța;

- substaţie de tracţiune (ST) (Costinești);

- un post de secţionare (PS) (Eforie Nord);

- un post de subsecționare (PSS/CDS-LP) (Eforie Sud);

- comanda la distanţǎ a separatoarelor (CDS), în 7 staţii c.f./H.m.;

- posturi de transformare din linia de contact, destinate alimentǎrii de rezervǎ a instalaţiilor de semnalizare – consumatori vitali (PTCED).

Substația de tracțiune va fi prevăzută cu 3 celule fider active și unul de rezervă.

Interval Constanța – Agigea Nord

În intervalul Constanța – Agigea Nord sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări:

- Comanda la distanță a separatoarelor din dulapul local;

- Post de transformare din linia de contact PTCED;

- Încălzitoare electrice pentru macazuri;

- Iluminat treceri la nivel.

Stația Agigea Nord

În staţia Agigea Nord lucrăriile de reabilitare și modernizare instalații energoalimentare au fost cuprinse în alt proiect. În plus sunt prevăzute lucrări pentru instalația de încălzitoare electrice pentru macazuri.

Interval Agigea Nord – Agigea Ecluză Hm

În intervalul Agigea Nord – Agigea Ecluză Hm este prevăzut iluminatul trecerilor la nivel.

H.m. Agigea Ecluză

În halta de mișcare Agigea Ecluză lucrăriile de reabilitare și modernizare instalații energoalimentare au fost cuprinse în alt proiect. În plus sunt prevăzute lucrări pentru instalația de încălzitoare electrice pentru macazuri.

Interval Agigea Ecluză – Eforie Nord

În intervalul Agigea Ecluză – Eforie Nord este prevăzut post de secționare PS Eforie Nord.

Stația Eforie Nord

În stația Eforie Nord sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări:

- Comanda la distanță a separatoarelor;

- Post de transformare din linia de contact PTCED;

- Încălzitoare electrice pentru macazuri;

- Iluminat capete de stație și treceri la nivel.

Interval Eforie Nord – Eforie Sud

În intervalul Eforie Nord – Eforie Sud este prevăzut iluminatul trecerilor la nivel.

Stația Eforie Sud

În stația Eforie Sud sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări:

- Post de subsecționare;

- Comanda la distanță a separatoarelor;

- Post de transformare din linia de contact PTCED;

- Încălzitoare electrice pentru macazuri;

- Iluminat capete de stație.

Interval Eforie Sud – Costinești

În intervalul Eforie Sud – Costinești este prevăzut iluminatul capetelor stațiilor și trecerilor la nivel.

Stația Costinești

În stația Costinești sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări:

- Substație de tracțiune;

- Comanda la distanță a separatoarelor;

- Post de transformare din linia de contact PTCED;

- Încălzitoare electrice pentru macazuri;

- Iluminat capete de stație și treceri la nivel.

Interval Costinești – Mangalia

În intervalul Costinești – Mangalia este prevăzut iluminatul trecerilor la nivel.

În PO Tuzla, PO Pescăruş sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări:

- Comanda la distanță a separatoarelor;

- Post de transformare din linia de contact PTCED;

- Încălzitoare electrice pentru macazuri;

- Iluminat capete de stație și treceri la nivel.

Stația Mangalia

În stația Mangalia sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări:

- Post de subsecționare;

- Comanda la distanță a separatoarelor;

- Post de transformare din linia de contact PTCED;

- Încălzitoare electrice pentru macazuri;

- Iluminat capete de stație și treceri la nivel.

#### Instalaţia de linie de contact

Proiectarea liniei de contact va avea la bază specificaţiile tehnice pentru interoperabilitate ale comisiei europene, precum și celelalte norme standarde, etc relevante.

Înălţimea nominală a firului de contact va fi de 5500 mm, iar gabaritul nominal al stâlpilor va fi de 3.0 m. Zig-zagul firului de contact va fi de maxim ± 200 mm în aliniament şi de maxim 300 mm în curbă, spre exteriorul curbei. În joncţiuni şi în zonele neutre se admit valori diferite pentru firele de contact inactive. Înălţimea constructivă (distanţa FC – CP la suport) nominală pentru linia de contact va fi de 1400 mm.

Linia de contact va fi proiectată pentru o clasă superioară de viteză faţă de viteza căii de rulare pentru circulaţia cu pantografe de 1600 mm, precum şi cel de 1800 mm.

Stâlpii liniei de contact vor fi stâlpi metalici zincaţi termic, din profil H, în fundaţie cilindrică din beton, sau cu alt tip de stâlp metalic pe fundaţie de beton care să corespundă condiţiilor tehnice. În zona macazurilor se vor prevedea fundaţii cu buloane pe care se vor monta stâlpii H cu placă de bază.

#### Protecţia instalaţiilor din cale şi vecinătate

Cu ocazia electrificării tronsonului, instalațiile, publicul călător și personalul de întreținere trebuie protejate împotriva influențelor căii ferate electrificate.

Stâlpii liniei de contact se vor proteja prin legare colectivă la returul curentului de tracţiune, prin intermediul unui conductor colector. Tronsoanele acestuia vor fi ancorate la capete. În staţiile de cale ferată se vor utiliza ancore speciale, supraînălţate. Distanța dintre punctul de secționare și punctul de legare șină nu trebuie să fie mai mare de 600 m. În punctul de secționare a conductorului colector se vor monta izolatoare. Legarea la șină se va realiza prin intermediul bobinelor de joantă.

În situaţia în care legarea colectivă nu este posibilă, se va proceda la legarea individuală, simplă sau dublă, prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere, la şina c.f.

Pentru toate conexiunile se va folosi conductor de otel ϕ10mm galvanizat.

#### Semnalizări şi centralizări feroviare

Soluția prevede introducerea instalației de Centralizare Electronică de Linie (CEL) cu instalații de Bloc de Linie Automat Integrat (BLAI) pe secția cf Eforie Nord – Mangalia. Postul Central al instalației CEL Eforie Nord – Mangalia este propus a fi amplasat în stația Mangalia.

De asemenea, este prevăzută și introducerea sistemului de siguranță ERTMS / Nivel 2,  cuprinzând GSM-R și ETCS nivel 2 (RBC – CE-BLAI – balize).

În cadrul instalațiilor de centralizare, la toate trecerile la nivel neînzestrate, precum și la modernizarea celor existente, vor fi introduse instalații de semnalizare automată a apropierii trenurilor cu semibariere – BAT, instalații care folosesc tehnologia bazată pe tehnica de calcul (BATC).

#### Telecomunicaţii feroviare

Se propune modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii existente care sunt uzate fizic și moral, nu mai sunt în fabricaţie.

Rețeaua de cabluri cu fibre optice existentă trebuie înlocuită în totalitate având în vedere lucrările de electrificare a liniei, deoarece cablul existent are în componență o șufă metalică și nu poate fi instalat aerian pe stâlpii LC.

#### Arhitectură şi rezistenţă

Proiectul prevede pe de o parte demolarea unor construcţii civile existente care vor fi afectate de lucrările de îmbunătăţire a sistemului de cale ferată (sunt prezentate la capitolul de demolări) şi pe de altă parte propune realizarea unor construcţii noi/ reabilitarea celor existente.

#### Drumuri de acces, tehnologice/ de întreţinere, parcări

În cadrul proiectului se vor realiza drumuri tehnologice pentru accesul la şantier (lucrare) cu utilaje de lucru şi cu materiale.

După finalizarea lucrărilor de modernizare a tronsonului feroviar, drumurile tehnologice respective vor fi utilizate ca drumuri de întreţinere (necesare pentru intervenţii rapide la calea ferată, în caz de deranjamente, incidente, accidente, precum şi în activitatea de mentenanţă). Drumurile fac parte din investiţie, iar în cazul necesităţii unor suprafeţe suplimentare de teren, acestea se vor expropria.

Tabelul următor prezintă drumurile tehnologice propuse în cadrul proiectului.

Tabelul nr. -13    Drumurile tehnologice noi/ de întreţinere propuse în cadrul proiectului

| Nr. crt. | Interval/ staţie | Drum tehnologic nou pe partea | Zona km CF proiectată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGIGEA ECLUZĂ- EFORIE NORD | DREAPTĂ | KM 236+000-KM 237+700 |
| 2 | EFORIE SUD- COSTINEȘTI | STÂNGA | KM 246+000-KM 250+350 |
|  |  | DREAPTĂ | KM 246+000-KM 250+350 |
| 3 | COSTINEȘTI – NEPTUN | DREAPTĂ | KM 253+270 -KM 256+600 |

În proiect este prevăzută realizarea unui singur drum de acces, acesta fiind prezentat în tabelul următor.

Tabelul nr. -14       Drum de acces prevăzut în proiect

| Staţie | Drum de acces nou pe partea | Tip lucrare | Zona km CF proiectată |
| --- | --- | --- | --- |
| Costinești | DREAPTĂ | nouă | KM 251+100 |

Proiectul prevede şi o serie de parcări care sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 15.    Parcări prevăzute în proiect

| Nr. crt. | Staţie | Parcare auto proiectate | Rastel biciclete proiectate (bucăţi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Locuri (bucăţi) | Suprafaţă (mp) |  |
| 1 | Eforie Nord | 34 | 395 | 3 |
| 2 | Eforie Sud | 27 | 314,5 | 3 |
| 3 | Tuzla | 6 | 73 | - |
| 4 | Costinesti | 3 | 39,5 | 1 |
| 5 | Costinesti Tabara | 9 | 112,5 | - |
| 6 | Pescarus | 13 | 157,5 | 6 |

#### Instalaţii sanitare

În cadrul proiectului a fost prevăzută realizarea unor lucrări aferente instalaţiilor sanitare. Acestea sunt prezentate detaliat în tabelul de mai jos.

Tabelul nr.  16.   Instalaţii sanitare prevăzute în proiect

| Locaţia | Obiectivul | Lucrările prevăzute |
| --- | --- | --- |
| Stația Eforie Nord | Clădire călători | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grupuri sanitare |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Uscătoare mâini |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire WC | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grupuri sanitare |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Uscătoare mâini |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire container CE | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grup sanitar |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire Ghenă | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Peroane | Sistem colectare și evacuare pluviale |
|  | Copertină Peron | Jgheaburi metalice, burlane, rețea colectare/evacuare |
|  | Amenajări exterioare | Sistem colectare și evacuare pluviale |
| Stația Eforie Sud | Clădire călători | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grupuri sanitare |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Uscătoare mâini |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire WC | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grupuri sanitare |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Uscătoare mâini |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire container CE | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grup sanitar |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire Ghenă | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Peroane | Sistem colectare și evacuare pluviale |
|  | Amenajări exterioare | Sistem colectare și evacuare pluviale |
| PO Tuzla | Peron | Sistem colectare și evacuare pluviale |
| Stația Costinești | Clădire călători | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grupuri sanitare |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Uscătoare mâini |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire WC | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grupuri sanitare |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Uscătoare mâini |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire container CE | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grup sanitar |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire Ghenă | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Peroane | Sistem colectare și evacuare pluviale |
|  | Amenajări exterioare | Sistem colectare și evacuare pluviale |
| Halta Costinești Tabără | Peron | Sistem colectare și evacuare pluviale |
| PO Pescăruș | Peroane | Sistem colectare și evacuare pluviale |
| Halta călători Neptun | Peron | Sistem colectare și evacuare pluviale |
| Stația Mangalia | Clădire Administrativă | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grup sanitar |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Uscătoare mâini |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire container CE | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Grup sanitar |
|  |  | Boiler electric |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Clădire Ghenă | Alimentare cu apă rece |
|  |  | Sistem colectare și evacuare ape uzate și pluviale |
|  | Peroane | Sistem colectare și evacuare pluviale |
|  | Copertină Peron | Jgheaburi metalice, burlane, rețea colectare/evacuare |
|  | Pasaj subteran pietonal | Sistem colectare și evacuare pluviale |

#### Instalaţii termo-tehnologice

Proiectul presupunea realizarea unor instalaţii termo-tehnologice, detalii referitoare la acestea fiind prezentate tabelar mai jos.

Tabelul nr. -17.      Instalaţiile termo-tehnologice prevăzute în proiect

| Locaţia | Obiectivul | Lucrările prevăzute |
| --- | --- | --- |
| Stația Eforie Nord | Clădire călători | 3 Centrale termice murale de 24 kW |
|  |  | Ventilator evacuare |
|  | Clădire container CE | Convectoare electrice, 500 ÷ 2500 W |
|  |  | Instalații de aer condiționat MONOSPLIT |
|  |  | Ventilator evacuare |
|  | Clădire Ghenă | Ventilator evacuare |
| Stația Eforie Sud | Clădire călători | 3 Centrale termice murale de 24 kW |
|  |  | Ventilator evacuare |
|  | Clădire container CE | Convectoare electrice, 500 ÷ 2500 W |
|  |  | Instalații de aer condiționat MONOSPLIT |
|  |  | Ventilator evacuare |
|  | Clădire Ghenă | Ventilator evacuare |
| Stația Costinești | Clădire călători | Centrală termică murale de 24 kW |
|  |  | Centrală electrică de 4 kW |
|  |  | Sistem de climatizare tip VRF |
|  |  | Ventilator evacuare |
|  | Clădire container CE | Convectoare electrice, 500 ÷ 2500 W |
|  |  | Instalații de aer condiționat MONOSPLIT |
|  |  | Ventilator evacuare |
|  | Clădire Ghenă | Ventilator evacuare |
| Stația Mangalia | Clădire Administrativă | Centrală termică electrică de 10 kW |
|  |  | Ventilator evacuare |
|  | Clădire container CE | Convectoare electrice, 500 ÷ 2500 W |
|  |  | Instalații de aer condiționat MONOSPLIT |
|  |  | Ventilator evacuare |
|  | Clădire Ghenă | Ventilator evacuare |

#### Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

În faza de execuţie a lucrărilor, alimentarea cu apă menajeră şi tehnologică a organizărilor de şantier se va face din reţelele existente de apă sau din surse locale. Apa potabilă pentru personalul angajat va fi asigurată din comerţ, de la surse autorizate.

În perioada de execuţie organizările de şantier vor fi branşate la reţelele electrice existente în zonă sau se vor folosi grupuri electrogene. În fronturile de lucru, alimentarea cu energie electrică se va realiza prin grupuri electrogene.

În perioada de operare, alimentarea cu apă se va realiza de asemenea prin racordarea la reţelele de alimentare cu apă locale. Alimentarea cu energie electrică necesară obiectivului se va face din reţeaua de distribuţie din zonă. Apele uzate de la clădiri (proiectate) vor fi deversate în rețeaua de canalizare menajeră existentă. În acest sens vor fi realizate racorduri noi.

#### Lucrări pentru siguranţa populaţiei şi protecţia mediului

Lucrările pentru siguranţa populaţiei şi a protecţiei mediului prevăzute în proiect constau în:

- montarea de panouri fonoabsorbante;

- sistemul de protecţie împotriva zgomotului (montat pe traversă);

- treceri la nivel pentru mamifere;

- subtraversări pentru micromamifere, amfibieni şi reptile;

- panouri anticoliziune;

- sistem de avertizare sonoră;

- lucrări de curățare a vegetației spontane pe amplasamentul c.f.;

- managementul deşeurilor generate (depozitare, transport, valorificare, eliminare);

- lucrări de drenare a apelor de pe terasamentul c.f. şi sistemul aferent de depoluare (separatoare de hidrocarburi şi bazinele de evaporare);

- sisteme fotovoltaice și stații încărcare mașini electrice (lucrări de minimizare a consumurilor de resurse naturale și de minimizare a emisiilor în atmosferă). Aceste lucrări au fost prezentate detaliat anterior.

În tabelul de mai jos sunt prezentate panourile fonoabsorbante propuse a se realiza în proiect.

Tabelul nr. -18.      Zonele în care a fost propusă amplasarea de panouri fonoabsorbante

| Nr. crt. | Judeţul | Localitatea | Total lungime panouri (m) | Poziţionare faţă de calea ferată, în direcția Constanţa-Mangalia | Zonă de montaj (km CF proiectaţi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe partea: | lungime (m) |  |
| 1 | Constanța | Constanța | 485 | dreaptă | 480 | 224+200 | 224+680 |
| 2 | Constanța | Constanța | 665 | stângă | 655 | 224+025 | 224+680 |
| 3 | Constanța | Constanța | 820 | stângă | 810 | 225+500 | 226+310 |
| 4 | Constanța | Constanța | 155 | dreaptă | 155 | 226+155 | 226+310 |
| 5 | Constanța | Agigea | 260 | dreaptă | 260 | 234+200 | 234+460 |
| 6 | Constanța | Agigea | 420 | dreaptă | 415 | 234+635 | 235+050 |
| 7 | Constanța | Agigea | 490 | stângă | 485 | 233+515 | 234+000 |
| 8 | Constanța | Agigea | 70 | stângă | 70 | 236+800 | 236+870 |
| 9 | Constanța | Eforie | 1290 | stângă | 1270 | 236+870 | 238+140 |
| 10 | Constanța | Eforie | 445 | dreaptă | 440 | 237+700 | 238+140 |
| 11 | Constanța | Eforie | 2140 | dreaptă | 2105 | 238+165 | 240+270 |
| 12 | Constanța | Eforie | 100 | stângă | 100 | 239+020 | 239+120 |
| 13 | Constanța | Eforie | 610 | stângă | 605 | 241+165 | 241+770 |
| 14 | Constanța | Eforie | 1500 | dreaptă | 1475 | 240+295 | 241+770 |
| 15 | Constanța | Eforie | 260 | stângă | 260 | 242+590 | 242+850 |
| 16 | Constanța | Eforie | 160 | stângă | 160 | 243+150 | 243+310 |
| 17 | Constanța | Eforie | 1075 | dreaptă | 1060 | 242+510 | 243+570 |
| 18 | Constanța | Eforie | 1075 | dreaptă | 1055 | 243+595 | 244+650 |
| 19 | Constanța | Eforie | 1075 | stângă | 1055 | 243+595 | 244+650 |
| 20 | Constanța | Tuzla | 385 | dreaptă | 380 | 244+650 | 245+030 |
| 21 | Constanța | Tuzla | 385 | stângă | 380 | 244+650 | 245+030 |
| 22 | Constanța | Tuzla | 925 | dreaptă | 910 | 245+050 | 245+960 |
| 23 | Constanța | Tuzla | 945 | stângă | 930 | 245+050 | 245+980 |
| 24 | Constanța | Tuzla | 770 | dreaptă | 760 | 246+010 | 246+770 |
| 25 | Constanța | Tuzla | 70 | dreaptă | 70 | 249+900 | 249+970 |
| 26 | Constanța | Costinești | 195 | stângă | 195 | 250+265 | 250+460 |
| 27 | Constanța | Costinești | 100 | stângă | 100 | 250+485 | 250+585 |
| 28 | Constanța | Costinești | 465 | dreaptă | 460 | 251+010 | 251+470 |
| 29 | Constanța | Costinești | 465 | stângă | 460 | 251+010 | 251+470 |
| 30 | Constanța | Costinești | 685 | stângă | 675 | 251+495 | 252+170 |
| 31 | Constanța | Costinești | 405 | dreaptă | 400 | 251+800 | 252+200 |
| 32 | Constanța | Costinești | 620 | dreaptă | 610 | 252+360 | 252+970 |
| 33 | Constanța | Costinești | 745 | stângă | 735 | 252+235 | 252+970 |
| 34 | Constanța | Costinești | 575 | dreaptă | 570 | 252+995 | 253+565 |
| 35 | Constanța | Costinești | 100 | dreaptă | 100 | 253+860 | 253+960 |
| 36 | Constanța | Costinești | 1940 | stângă | 1905 | 252+995 | 254+900 |
| 37 | Constanța | 23 August | 455 | stângă | 450 | 256+670 | 257+120 |
| 38 | Constanța | 23 August | 60 | dreaptă | 60 | 257+560 | 257+620 |
| 39 | Constanța | 23 August | 405 | dreaptă | 400 | 258+125 | 258+525 |
| 40 | Constanța | 23 August | 405 | stângă | 400 | 258+125 | 258+525 |
| 41 | Constanța | Mangalia | 405 | dreaptă | 400 | 260+600 | 261+000 |
| 42 | Constanța | Mangalia | 680 | stângă | 670 | 261+030 | 261+700 |
| 43 | Constanța | Mangalia | 335 | dreaptă | 330 | 263+535 | 263+865 |
| 44 | Constanța | Mangalia | 595 | stângă | 590 | 266+915 | 267+505 |
| 45 | Constanța | Mangalia | 80 | dreaptă | 80 | 267+805 | 267+885 |
| 46 | Constanța | Mangalia | 395 | stângă | 390 | 267+890 | 268+280 |
| 47 | Constanța | Mangalia | 270 | dreaptă | 270 | 268+010 | 268+280 |
| 48 | Constanța | Mangalia | 285 | dreaptă | 285 | 268+315 | 268+600 |
| 49 | Constanța | Mangalia | 285 | stângă | 285 | 268+315 | 268+600 |
| Lungime totală | 27525 m |

##### Sisteme de îmbunătăţire a conectivităţii ecologice (treceri la nivel şi subtraversări pentru micromamifere, amfibieni şi reptile)

Proiectul propune realizarea a două treceri la nivel în zona de pădure din localitatea Neptun, în intervalele km 261+900 – km 262+000 şi km 262+500 – km 262+700. Aceste treceri la nivel au rolul de a favoriza traversarea cu usurinţă a căii ferate de către speciile de mamifere (căprioară, vulpe, şacal etc.) din zona Pădurii Comorova.

În ceea ce priveşte modul de realizare al acestor treceri la nivel, acestea se vor implementa astfel încât să reducă, acolo unde este cazul, diferenţa de nivel dintre terasamentul căii ferate şi nivelul solului, dar şi în scopul reducerii riscului de coliziune cu ungulatele tinere, ce pot prezenta probleme de mobilitate pe prisma de piatră spartă sau materialul rulant.

Trecerile la nivel pentru speciile de faună vor fi realizate din covor vegetal, protejat în bază cu geotextil, iar terasamentul căii ferate în dreptul trecerilor la nivel din covor vegetal consolidat cu georețea. În covorul vegetal se vor utiliza specii native, caracteristice zonei în care se va realiza structura respectivă. Rolul unor astfel de suprafeţe bogate în vegetaţie este să ghideze deplasarea unui număr cât mai mare de specii de faună pe zona în care se vor realiza structurile.

Lungimea trecerilor la nivel va fi de minim 5 m pentru a putea fi uşor observată şi accesată de speciile care vor tranzita zona căii ferate, iar acestea vor avea ca rezultat reducerea pantei în zona în care există o diferenţă de nivel între sol şi calea ferată (sub 1 m).

Subtraversări pentru micromamifere, amfibieni şi reptile

Pentru îmbunătăţirea conectivităţii ecologice pentru speciile de micromamifere, amfibieni şi reptile sunt prevăzute subtraversări în acele zone în care calea ferată se învecinează cu habitate optime pentru speciile ţintă. Aşadar, proiectul propune realizarea unor subtraversări pentru micromamifere dispuse din 50 în 50 de m în zona pădurii Comorova, în intervalul km 258+530 – km 263+567. Din acest interval se vor exclude zonele (km 260+600 și km 261+700) în care sunt localizate peroanele din HC Neptun și panourile fonoabsorbante.

Subtraversările pentru speciile de micromamifere, amfibieni și reptile (tip canale prefabricate) vor avea dimensiunile de 28 cm x 21,50 cm. În total în proiect sunt prevăzute cca. 152 de astfel de structuri.

##### Sisteme de avertizare sonoră

Pentru evitarea coliziunii speciilor de mamifere (mistreţul (Sus scrofa), căprioara (Capreolus capreolus), bursucul (Meles meles), jder (Martes martes) şi vulpea (Vulpes vulpes)) şi menţinerea posibilităţii de traversare a căii ferate în condiţii de siguranţă s-a prevăzut un sistem de alertare sonoră a acestora, ce va fi montat în zona pădurii Comorova.

Sistemul de alertare sonoră a speciilor de mamifere va permite declanşarea progresivă a unor semnale sonore, în direcţia de mers a trenului, la un interval presetat de timp (între 30 sec. şi 1 min.) înainte de trecerea garniturii de tren, permiţând indivizilor din speciile ţintă să părăsească terasamentul căii ferate

Montarea unui astfel de sistem este propusă în zona de pădure din localitatea Neptun. Astfel, se vor monta două sisteme de avertizare sonoră în intervalul km 258+417 – km 263+567.

##### Perdele naturale mixte

Pentru combaterea fenomenului de înzăpezire a căii ferate Constanța – Mangalia, perdelele naturale de protecție existente se vor dezvolta/îmbunătății, după cum se prezintă în tabelul următor.

Tabelul nr. -19.  Zone cu perdelele naturale de protecție existente ce se vor dezvolta/îmbunătății

| Interval | Pe partea | Judeţul | Localitatea | Zonă de montaj (km CF proiectaţi) | Lungime (m) | Lăţime (m) | Supraf. (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agigea Ecluza – Eforie Nord | dreaptă | Constanța | Agigea | 235+600 | 235+900 | 300 | 30 | 9000 |
| Agigea Ecluza – Eforie Nord | dreaptă | Constanța | Agigea | 235+965 | 237+260 | 1295 | 30 | 38850 |
| Agigea Ecluza – Eforie Nord | dreaptă | Constanța | Techirghiol | 237+260 | 237+670 | 410 | 30 | 12300 |
| Agigea Ecluza – Eforie Nord | stângă | Constanța | Agigea | 235+600 | 235+885 | 285 | 30 | 8550 |
| Agigea Ecluza – Eforie Nord | stângă | Constanța | Agigea | 235+950 | 236+940 | 990 | 25 | 24750 |
| Agigea Ecluza – Eforie Nord | stângă | Constanța | Eforie | 236+940 | 237+670 | 730 | 10 | 7300 |
| Eforie Nord | stângă | Constanța | Eforie | 238+200 | 238+800 | 600 | 10,5 | 6300 |
| HM Eforie Sud – Costinești | dreaptă | Constanța | Tuzla | 249+090 | 249+850 | 760 | 40 | 30400 |
| Costinești -Sația Neptun | dreaptă | Constanța | 23 August | 257+280 | 257+420 | 140 | 30 | 4200 |

Pe variantele locale de traseu se vor realiza perdele naturale de protecție noi. Suprafața totală a perdelelor naturale de protecție care se vor dezvolta este de circa 39030 mp, iar acestea sunt dispuse pe următoarele zone:

Tabelul nr. 20.      Zone cu noile perdele naturale de protecție care se vor dezvolta

| Interval | Pe partea | Judeţul | Localitatea | Zonă de montaj (km CF proiectaţi) | Lungime (m) | Lăţime (m) | Supraf. (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agigea Nord – Agigea Ecluza | dreaptă | Constanța | Agigea | 231+600 | 232+025 | 425 | 30 | 12750 |
| Costinești -Sația Neptun | dreaptă | Constanța | 23 August | 255+400 | 255+800 | 400 | 30 | 12000 |
| Costinești -Sația Neptun | dreaptă | Constanța | 23 August | 256+100 | 256+576 | 476 | 30 | 14280 |

##### Amenajarea de spaţii verzi

În urma realizării proiectului se vor amenaja spaţii verzi în 7 locaţii. Suprafeţele acestora şi locaţia sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 21.       Spaţii verzi prevăzute în proiect

| Staţia/ Halta | Suprafaţă spaţii verzi amenajate (mp) |
| --- | --- |
| Eforie Nord | ~5610 |
| Eforie Sud | ~4650 |
| Tuzla | ~980 |
| Costinești | ~5605 |
| Costinești Tabără | ~3045 |
| Pescăruș | ~29620 |
| Neptun HC | ~4150 |

##### Separatoare de hidrocarburi

În cadrul proiectului de reabilitare şi electrificare a liniei de cale ferată Constanţa-Mangalia, pentru a se evita poluarea cu hidrocarburi au fost prevăzute 58 de separatoare de hidrocarburi. Dintre acestea, 51 de separatoare sunt prevăzute de-a lungul liniei de cale ferată, iar 7 sunt prevăzute în următoarele zone:

- în staţiile c.f.: Eforie Nord, Eforie Sud, Costineşti;

- în punctele de oprire: Tuzla h, Costineşti Tabără h.c., Pescăruș h, Neptun h.c.

În plus faţă de separatoarele de hidrocarburi, în proiect este propusă şi realizarea a 10 bazine de evaporare în zonele în care nu există condiţii bune de descărcare a apelor colectate de pe terasamentul căii ferate.

##### Garduri de protecţie

În toate staţiile sunt prevăzute garduri de protecţie între liniile directe (Eroare! Fără sursă de referință.). Fundarea gardului de protecţie dintre linii se realizează prin înfigerea în pământ prin vibrare a unei ţevi. Peste ţevile înfipte în pământ se vor monta stâlpi metalici din ţeavă pentru susţinerea panourilor de plasă. Panourile vor fi fixate cu şuruburi mecanice de plăcuţe sudate de stâlpii metalici. Accesul călătorilor de la un peron la altul se va realiza prin pasaje pietonale subterane, prin pasarele pietonale sau prin treceri la nivel.

##### Panouri anticoliziune

În cadrul proiectului este propusă montarea unor panouri anticoliziune de tip plasă în zona localităţii Mangalia. Intervalele de cale ferată  în care se vor monta panourile, dar şi lungimile acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. -22.      Zone în care se propune montarea de panouri anticoliziune

| Nr. crt. | Județul | Localitatea | Poziţionare faţă de calea ferată, în direcția Constanţa-Mangalia | Zonă de montaj (km CF proiectaţi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pe partea: | lungime (m) |  |
| 1 | Constanța | Mangalia | stângă | 1380 | 265+175 | 266+555 |
| 2 | Constanța | Mangalia | dreaptă | 1380 | 265+175 | 266+555 |
| Lungime totală | 2760 m |

##### Lucrări de decontaminare

Dacă este cazul vor fi prevăzute lucrări de decontaminare a pietrei sparte şi a solului posibil contaminat cu produse petroliere, şlamuri şi metale grele. Lucrările de decontaminare se vor realiza în baza unei proceduri de lucru specifice, acestea putând consta în următoarele etape:

- investigaţii calitative ale nivelurilor de poluare, privind prisma şi o parte din terasament, unde au staționat trenuri de marfă; gradul de contaminare a solului/ pietrei sparte se va stabili pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice;

- piatra spartă şi solul contaminat vor fi tratate pe o platformă autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului pentru această activitate sau decontaminate printr-un procedeu eficient cu respectarea legislaţiei de mediu;

- după concasare rezultă aproximativ 50%-60% material curat (piatra spartă+pietriș) care se poate utiliza la fundația căii. Reziduul rezultat poate fi stabilizat prin realizarea unor halde controlate sau colectat/ reciclat/ co-procesat de către firme autorizate sau curățat prin spălare, etc. Concasarea este o variantă suplimentară de curățare a prismei și balastului , după ciuruire;

- transportul deşeurilor provenite din curăţarea pietrei sparte/ solului contaminat se va face conform H.G. 1061/2008 prin contractori autorizaţi;

- obiectivele de remediere impuse sunt ca după efectuarea lucrărilor de decontaminare, concentraţiile de poluanţi să fie situate la valori normale conform Ordinului nr. 756/1997; confirmarea remedierii solului se va face prin analize care trebuie să dovedească faptul că prin lucrările de remediere s-au atins concentraţiile de poluanţi stabilite ca obiective de remediere conform Ordinului nr. 756/1997.

Solul (încadrat ca deşeu: codul 17 05 03* - Pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase) se va decontamina, conform normelor, prin excavare şi tratare cu substanţe specifice, de către operatori autorizaţi. În urma decontaminării, deșeul rezultat cu cod 17 05 04 - Pământ şi pietre altele decât cele specificate la 17 05 03*, va fi reutilizat/ valorificat ca material de umplutură la un depozit de umplutură cu acordul autorităților locale.

#### Lucrări de pregătire a amplasamentului

Pentru pregătirea amplasamentului proiectului se vor realiza următoarele lucrări:

- Curățarea vegetaţiei din amplasamentul lucrărilor, inclusiv a vegetaţiei spontane de talie mică, crescute în amplasamentul căii ferate şi în zona de siguranţă feroviară (arbuşti, tufişuri, mărăciniş, vegetaţie ierboasă);

- Relocarea/ protejarea de reţele de utilităţi;

##### Defrişări şi tăieri de vegetaţie

Lucrările de curățare a vegetației spontane se vor realiza pe tot amplasamentul proiectului, acolo unde este cazul. Lucrările de modernizare a infrastructurii căii ferate impun lucrări de curăţire a vegetaţiei în scopul pregătirii frontului de lucru, acţiune care, pe lângă efectul direct de pierdere a vegetaţiei specifice habitatului ar putea favoriza pătrunderea speciilor invazive.

Implementarea proiectului presupune şi realizarea unor defrişări a unor zone împădurite din domeniu privat. Acestea sunt prezentate tabelar mai jos.

Tabelul nr. -23.     Zonele în care proiectul propune defrişări ale vegetaţiei forestier

| UAT | Suprafața (m2) |
| --- | --- |
| Tuzla | ~536 |
|  | ~448 |
| 23 August | ~9038 |
| Mangalia | ~2313 |
|  | ~1341 |
|  | ~1253 |
|  | ~90 |
|  | ~1006 |
| Total | ~16025 |

Pe lângă defrişări, în cadul execuţiei lucrărilor pentru realizarea proiectului se va tăia vegetaţia de talie mică pe toate zonele de pe traseul tronsonului feroviar, unde aceasta a apărut spontan, invadând spaţiul alocat elementelor constitutive ale căii ferate.

##### Lucrări de demolare

Proiectul presupune activităţi de demolare ale unor obiective existente a căror stare nu permite exploatarea lor în condiţii de siguranţă sau în contextul modernizării traseului. Elementele vizate pentru demolare sunt atât construcţii civile, cât şi lucrări de artă existente pe tronsonul de cale ferată ce urmează a fi modernizat.

Se vor executa lucrări de excavare a terasamentului căii ferate până la cotele prevăzute în proiect, iar piatra spartă, respectiv pământul în amestec cu balastul vor fi încărcate şi evacuate din amplasament.

Demolările prevăzute în proiect sunt prezentate în tabelele de mai jos în funcție de tipul de structură ce urmează a fi demolată.

Demolări linii de cale ferată

Tabelul nr. 24.      Linii Cf propuse a fi demolate

| Stația/ Interval cf | Lungime (km) |
| --- | --- |
| CONSTANȚA | 8,8 |
| CONSTANȚA - AGIGEA NORD | 2,7 |
| AGIGEA NORD - AGIGEA ECLUZĂ | 4,4 |
| AGIGEA ECLUZĂ | 0,1 |
| AGIGEA ECLUZĂ - EFORIE NORD | 3 |
| EFORIE NORD | 3,5 |
| EFORIE NORD - EFORIE SUD | 2 |
| EFORIE SUD | 4 |
| EFORIE SUD- COSTINESTI | 7,8 |
| COSTINEȘTI | 1 |
| COSTINEȘTI - NEPTUN | 15 |
| H.m. NEPTUN | 1 |
| MANGALIA | 7 |
| TOTAL | 60,3 |

Demolări construcţii civile

În vederea implementării proiectului de modernizare a tronsonului de cale ferată Constanţa - Mangalia, se va renunţa la unele construcţii existente cu specific feroviar, fie că acestea nu vor mai fi necesare după implementarea proiectului, fie ca urmare a stării avansate de degradare a anumitor clădiri. În acest sens sunt prevăzute lucrări de demolare a acestora, tipurile structurilor propuse pentru demolare şi locaţia acestora fiind prezentate în tabelul următor.

Tabelul nr. -25.    Construcţii civile propuse spre demolare în cadrul proiectului

| Nr. crt. | Staţii/ | Judeţ | Denumiri |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Intervale |  |  |
| 1 | Eforie Nord | Constanța | Cabină Stația Eforie Nord km 238+592 |
| 2 | Eforie Nord | Constanța | Cabină Stația Eforie Nord km 239+113 |
| 3 | Eforie Nord | Constanța | Peroane existente |
| 4 | Eforie Sud | Constanța | Cabină Stația Eforie Sud km 242+350 |
| 5 | Eforie Sud | Constanța | Cabină Stația Eforie Sud km 241+774 |
| 6 | Eforie Sud | Constanța | Cabină Stația Eforie Sud km 242+542 |
| 7 | Eforie Sud | Constanța | Peroane existente |
| 8 | Tuzla | Constanța | Cabine dezafectate km 245+800 |
| 9 | Tuzla | Constanța | Copertina ruginită |
| 10 | Tuzla | Constanța | Peroane existente |
| 11 | Costinești | Constanța | Magazie Stația Costinești km 250+848 |
| 12 | Costinești | Constanța | Cabină Stația Costinești km 250+545 |
| 13 | Costinești | Constanța | Cabină Stația Costinești km 251+235 |
| 14 | Costineşti | Constanţa | Rampă existentă linia 3 |
| 15 | Costinești | Constanța | Peroane existente |
| 16 | Costinești Tabără | Constanța | Cabină 2 Stația Costinești Tabără km 252+260 |
| 17 | Pescăruș | Constanța | Peroane existente |
| 18 | Neptun HC | Constanța | Cabina Neptun - Popas km 261+048 |
| 19 | Neptun HM | Constanța | Cabină H Neptun km 263+645 (cap Y) |
| 20 | Neptun HM | Constanța | WC h Neptun km 263+268 |
| 21 | Neptun HM | Constanța | Cabină Stația Neptun km 263+580 |
| 22 | Neptun HM | Constanța | Cabină Stația Neptun km 262+728 (cap X) |
| 23 | Neptun HM | Constanța | Cabină Stația Neptun km 263+572 |
| 24 | Neptun HM | Constanța | Peroane existente |
| 25 | Mangalia | Constanța | Cabină acari Stația Mangalia km 267+775 339 (cap X) |
| 26 | Mangalia | Constanța | Cabină acari Stația Mangalia km 268+103 (cap Y) |
| 27 | Mangalia | Constanța | Pasaj pietonal |
| 28 | Mangalia | Constanța | Peroane existente |

Demolări lucrări de artă

În cadrul proiectului este propusă demolarea a 23 de podețe și 2 pasaje. Acestea sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul nr. -26.      Lucrări de artă propuse a fi demolate în cadrul proiectului

| Nr. Crt. | Stația/ Interval cf | Km existent | Tip obiectiv | Tip structură existent | Lucrare proiectată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 239+350 | pasaj inferior | GIPCJ | GMIB 16.50 m |
| 2 | EFORIE SUD - TUZLA | 244+715 | pasaj inferior | GIPCJS | GZCJCB 36.00 m |
| 3 | CONSTANTA-AGIGEA NORD | 228+380 | podet | Boltă din beton (I) Dală din beton (II) | dale prefabricate D4 |
| 4 | AGIGEA ECLUZA - EFORIE NORD | 237+272 | podet | Cadre prefabricate C1 | cadre prefabricate C3 |
| 5 | AGIGEA ECLUZA - EFORIE NORD | 237+952 | podet | Boltă din beton | dale prefabricate D5 |
| 6 | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 239+750 | podet | Grinzi din beton armat | cadre prefabricate C2 redus |
| 7 | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 240+037 | podet | Grinzi din beton armat | cadre prefabricate C2 redus |
| 8 | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 240+528 | podet | Grinzi din beton armat | cadre prefabricate C2 redus |
| 9 | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 241+000 | podet | Cadre prefabricate C1 | cadre prefabricate C2 |
| 10 | EFORIE NORD - EFORIE SUD | 241+255 | podet | Cadre prefabricate C1 | cadre prefabricate C2 |
| 11 | EFORIE SUD - TUZLA | 242+825 | podet | Dală de beton armat | cadre prefabricate C2 |
| 12 | EFORIE SUD - TUZLA | 242+940 | podet | Dală de beton armat | desființare podeț |
| 13 | EFORIE SUD - TUZLA | 243+115 | podet | Dală de beton armat | cadre prefabricate C2 |
| 14 | EFORIE SUD - TUZLA | 243+810 | podet | Cadre prefabricate C1 | cadre prefabricate C2 |
| 15 | EFORIE SUD - TUZLA | 244+750 | podet | Cadre prefabricate C1 | cadre prefabricate C3 |
| 16 | EFORIE SUD - TUZLA | 245+665 | podet | Bolți prefabricate B1 | cadre prefabricate C2 redus |
| 17 | TUZLA - COSTINEȘTI | 246+326 | podet | Bolți prefabricate B1 | cadre prefabricate C2 redus |
| 18 | TUZLA - COSTINEȘTI | 248+718 | podet | Bolți prefabricate B1 | cadre prefabricate C3 redus |
| 19 | COSTINEȘTI TABĂRĂ - PESCĂRUȘ H | 255+042 | podet | Tub din beton | dale prefabricate D5 |
| 20 | COSTINEȘTI TABĂRĂ - PESCĂRUȘ H | 256+067 | podet | Bolți prefabricate B1 | cadre prefabricate C2 redus |
| 21 | COSTINEȘTI TABĂRĂ - PESCĂRUȘ H | 256+768 | podet | Dală de beton armat | cadre prefabricate C2 redus |
| 22 | COSTINEȘTI TABĂRĂ - PESCĂRUȘ H | 257+856 | podet | Dală de beton armat | cadre prefabricate C3 |
| 23 | PESCĂRUȘ H - NEPTUN H | 259+615 | podet | Pachete șini | cadre prefabricate C2 redus |
| 24 | NEPTUN - MANGALIA | 264+887 | podet | Bolți prefabricate B1 | cadre prefabricate C3 redus |
| 25 | NEPTUN - MANGALIA | 265+918 | podet | Dală de beton armat | dale prefabricate D5 |

Demolări treceri la nivel

În cadrul proiectului este propusă demolarea a 19 treceri la nivel, acestea fiind prezentate în tabelul următor.

Tabelul nr. -27.    Treceri la nivel propuse a fi demolate în cadrul proiectului

| Nr. crt. | Stația/ Interval cf | Km existent | Categorie drum traversat | Tip TN existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constanța – Agigea Nord | 226+236 | IV | SAT |
| 2 | Agigea Nord | 229+757 | IV | bariera mecanica |
| 3 | Eforie Nord | 238+190 | IV | SAT |
| 4 | Eforie Nord – HM Eforie Sud | 240+326 | IV | IR |
| 5 | Eforie Sud | 242+540 | IV | SAT |
| 6 | HM Eforie Sud – Costinesti | 243+635 | IV | SAT |
| 7 | HM Eforie Sud – Costinesti | 245+095 | IV | IR |
| 8 | HM Eforie Sud – Costinesti | 246+044 | IV | IR |
| 9 | Costinești | 250+536 | IV | IR |
| 10 | Costinești – Neptun | 251+536 | IV | IR |
| 11 | Costinești – Neptun | 252+266 | III | SAT |
| 12 | Costinești – Neptun | 253+048 | IV | SAT |
| 13 | Costinești – Neptun | 256+700 | IV | IR |
| 14 | Costinești – Neptun | 257+670 | IV | IR |
| 15 | Costinești – Neptun | 260+018 | III | SAT |
| 16 | Costinești – Neptun | 261+054 | III | SAT |
| 17 | Neptun – Mangalia | 264+768 | IV | IR |
| 18 | Neptun – Mangalia | 266+795 | IV | SAT |
| 19 | Mangalia | 268+287 | IV | IR |

Demolări linie de contact

Proiectul prevede demolarea liniei de contact între Constanţa şi Agigea, în lungime de 23,6 km, conform tabelului de mai jos.

Tabelul nr. -28.       Linie de contact propusă a fi demolată

| Stația/ Interval cf | Lungime (km LC) |
| --- | --- |
| CONSTANȚA | 17,2 |  |
| CONSTANȚA - AGIGEA NORD | 3,7 |  |
| AGIGEA NORD - AGIGEA ECLUZĂ | 2,7 |  |

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform  Certificatului de Urbanism nr. 24 din 10.03.2022 eliberat de Consiliul Judetean Constanţa, folosința actuală a terenului este: căi ferate – CF, curți construcții – CC, arabil, padure, altele. Destinația terenului, stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate: terenuri aflate in intravilan (TDI), terenuri aflate in extravilan (TDE) si teren cu destinație speciala - TDS.

Impactul proiectului asupra mediului se va manifesta temporar, doar in perioada de realizare a proiectului.

Parametrii luaţi în considerare pentru evaluarea impacturilor

| Parametru de evaluare | Variabilele parametrilor de evaluare | Descrierea caracteristicilor variabilelor parametrilor de evaluare |
| --- | --- | --- |
| Tip impact | Pozitiv | Modificările contribuie la îmbunătăţirea stării/atingerea obiectivelor componentei analizate. |
|  | Negativ | Modificările contribuie la înrăutăţirea stării/neatingerea obiectivelor componentei analizate. |
| Natură impact | Direct | Formă de impact principală produsă de apariţia unui efect. |
|  | Secundar | Formă de impact generată de un impact direct. |
|  | Indirect | Forma de impact care apare nu datorită unui efect generat de proiect, ci a unor activităţi ce sunt încurajate să se producă ca o consecinţă a proiectului. |
| Potenţial cumulativ | Da | Impactul are potenţialul de a genera, împreună cu alte efecte/ impacturi din acelaşi proiect sau din proiecte diferite, modificări mai mari la nivelul componentei de mediu analizate. |
|  | Nu | Nu există riscul ca acest impact să producă, alături de alte impacturi, modificări mai mari la nivelul componentei de mediu. |
| Extindere spaţială | Local | Impactul se manifestă pe suprafeţe mai mici decât limita unui UAT, în una sau mai multe locaţii ale proiectului. |
|  | Zonal | Impactul se manifestă pe suprafeţe mai mari decât limita unui UAT, în una sau mai multe locaţii ale proiectului. |
|  | Regional | Impactul se manifestă la nivelul regiunii (mai multe judeţe), înţelegând prin aceasta toată lungimea proiectului şi zonele adiacente. |
|  | Naţional | Impactul produce modificări resimţite la nivelul întregii ţări. |
|  | Transfrontalier | Impactul se manifestă pe teritoriul unor ţări vecine. |
| Durata | Termen scurt | Impactul se manifestă doar pe durata intervenţiei. |
|  | Termen mediu | Impactul se manifestă pe durata lucrărilor de construcţie şi pentru o perioadă scurtă post-construcţie (sau pe durata dezafectării şi o perioadă scurtă post-dezafectare). |
|  | Termen lung | Impactul se manifestă pe toată durata construcţiei şi operării (sau pe toată durata dezafectării şi foarte mulţi ani după dezafectare). |
| Frecvenţa | Accidental | Impactul se manifestă doar ca urmare a unui accident (o poluare accidentală). |
|  | O singură dată/ temporar | Impactul se manifestă o singură dată în una dintre etapele proiectului. Cel mai adesea asociat unei durate scurte. |
|  | Intermitent | Impactul se manifestă repetat/ discontinuu, cu o frecvenţă necunoscută. |
|  | Periodic | Impactul se manifestă repetat, cu o frecvenţă cunoscută. |
|  | Fără întrerupere | Impactul se manifestă continuu după momentul apariţiei. |
| Probabilitate | Incert | Probabilitatea de producere a impactului este necunoscută, cel mai sigur nu o să apară. |
|  | Improbabil | Probabilitatea de producere a impactului este scăzută – este posibil să apară. |
|  | Probabil | Probabilitatea de producere a impactului este ridicată – este foarte posibil să apară. |
|  | Foarte probabil | Producerea impactului este sigură. |
| Reversibilitate | Reversibil | După dispariţia impactului, componenta afectată se poate întoarce la condiţiile iniţiale. |
|  | Ireversibil | Impactul nu permite întoarcerea la condiţiile iniţiale ale componentei de mediu afectate. |

Concluziile favorabile ale raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata;

Pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observatii si nici in cadrul dezbaterii publice desfasurata in data de 22.05.2023.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Alternative privind amplasamentul

Varianta nerealizării investiţiei (alternativa 0) corespunde alternativei prin care se menţine situaţia existentă, fără electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată, fiind efectuate doar lucrări de întreţinere curentă (înlocuirea traverselor uzate, înlocuirea elementelor uzate ale sistemului de fixare a şinei de traverse etc.). Prezentăm în continuare avantajele şi dezavantajele alegerii alternativei „0”.

Avantaje:

- Menţinerea neschimbată a utilizării terenului în zonele în care sunt propuse modificări.

Dezavantaje:

- Pierderea oportunităţii de realizare a unei alternative de transport în zonă mai eficientă şi mai puţin poluatoare;

- Pierderea oportunităţii de reducere a timpului de călătorie;

- Pierderea unor surse suplimentare de venit la nivel naţional.

Alegerea alternativei „0” nu este în măsură să contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului în zona analizată şi nici la îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice.

Neimplementarea proiectului reprezintă alternativa cea mai defavorabilă, principalele argumente care ne permit să facem această afirmaţie fiind următoarele:

- Din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, lipsa unei infrastructuri de transport adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia naţională/regională stagnează sau chiar înregistrează un regres. O analiză a timpilor de parcurs evidenţiază beneficiile importante ale implementării proiectului în ceea ce priveşte reducerea timpilor de parcurs. Totodată, calea ferată poate contribui la dezvoltarea turismului în zona proiectului, reprezentând o sursă durabilă de venit pentru comunităţile din zonă;

- Din punctul de vedere al impactului asupra mediului social dezvoltarea infrastructurii de transport contribuie la creşterea mobilităţii şi accesibilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea localităţilor cu reţeaua naţională şi trans-europeană de transport. Acest lucru atrage investitori şi capital, dezvoltându-se mediul de afaceri necesitatea privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei crescând. Astfel, putem preciza că neimplementarea proiectului reprezintă o piedică în direcţia dezvoltării zonei şi determină în mod special limitarea accesului populaţiei din localităţile traversate la un mod mai rapid de deplasare către oraşe. Totodată, prin menţinerea la starea actuală a tronsonului de cale ferată vor persista sau chiar se vor accentua presiunile asupra locuitorilor datorate emisiilor atmosferice şi de zgomot asociate traficului feroviar actual.

Alternative/scenarii/optiuni tehnico-economice propuse

În proiect au fost analizate patru scenarii care presupun păstrarea traseului existent.

Scenariul 1 - electrificare și reabilitare traseu existent

Implică următoarele lucrări:

- Reabilitarea liniilor de cale ferată;

- Lucrări de electrificare;

- Extindere DEF, CDS, PT din LC pentru semnalizare-consumatori vitali, încălzitoare electrice pentru macazuri;

- Post de secţionare – Interval Agigea Ecluză – Eforie Nord;

- Iluminat capete de staţie şi treceri la nivel;

- Reparaţii sau înlocuiri lucrări de artă;

- Realizarea unei substaţii de tracţiune în Costineşti;

- Post de secţionare;

- Construcţie civile (structuri noi);

- Realizarea unui post de subsecţionare în Mangalia;

- Reabilitare rampă existentă şi asigurarea accesului auto în Mangalia.

În ceea ce priveşte impactul proiectului asupra biodiversităţii, în scenariul 1 se propune electrificarea liniei de cale ferată care va conduce la creşterea riscului de electrocutare pentru speciile de păsări. Totodată, proiectul prevede creşterea vitezei şi circulaţia pe tronsonul de cale ferată cu o viteză maximă de 100 km/ h, astfel existând posibilitatea de creştere a riscului de coliziune asociat speciilor de faună din zona căii ferate. În acest scenariu, precum şi în celelalte scenarii care vor fi analizate în continuare (2-4) proiectul intersectează un singur sit Natura 2000, respectiv ROSPA0061 Lacul Techirghiol.

În ceea ce priveşte impactul asupra calităţii apei, în cazul tuturor scenariilor prevăzute în proiect acesta va intersecta lacul terapeutic Techirghiol Sărat, neputând fi exclusă posibilitatea de afectare a calităţii apei în interiorul acestuia.

Având în vedere faptul că în acest scenariu se propune reabilitatea liniei de cale ferată pe traseul existent, nu sunt aşteptate impacturi semnificative asupra factorilor de mediu peisaj, moştenire culturală, geologia subsolului.

Referitor la mediul social şi economic, ca urmare a reabilitării liniei de cale ferată sunt preconizate atât impacturi negative, cât si pozitive. Aşadar, având în vedere propunerea unor lucrări de reabilitare pe întreg tronsonul cuprins între Constanţa şi Mangalia, dar ţinând cont şi de creştere a vitezei de circulaţie a trenurilor în etapa de operare este posibilă afectarea populaţiei prin creşterea nivelului de zgomot în localităţile intersectate de proiect, dar şi o potenţială alterare temporară a calităţii aerului limitată strict la etapa de execuţie a proiectului. Cu toate acestea, în etapa de operare se aşteaptă apariţia unor aspecte pozitive ca urmare a electrificării căii ferate, a creşterii vitezei, acestea sporind traficul pe cale ferată în detrimentul traficului rutier şi conducând aşadar la reducerea numărului de accidente pe arterele rutiere (în special pe timp de vară când traficul în această zonă este intens), la reducerea emisiilor şi o potenţiala îmbunătăţire a calităţii aerului, dar şi la oferirea unei alternative la transportul rutier şi accesul mai rapid şi în condiţii optime între Constanţă şi Mangalia.

Scenariul 2 - electrificare și reabilitare traseu existent cu inființarea a două Halte de Miscare – Tuzla și Pescăruș câte 2 linii fiecare

Implică următoarele lucrări:

- Reabilitarea liniilor de cale ferată;

- Lucrări de electrificare;

- Reparaţii sau înlocuiri lucrări de artă;

- Extindere DEF, CDS, PT din LC pentru semnalizare-consumatori vitali, încălzitoare electrice pentru macazuri;

- Post de secţionare – Interval Agigea Ecluză – Eforie Nord;

- Iluminat capete de staţie şi treceri la nivel;

- Construcţie civile (structuri noi);

- Înfiinţare H.m. Tuzla – 2 linii;

- Realizarea unei substaţii de tracţiune în Costineşti;

- Înfiinţare H.m. Pescăruş – 2 linii;

- Realizarea unui post de subsecţionare în Mangalia;

- Reabilitare rampă existentă şi asigurarea accesului auto în Mangalia.

Impactul asupra factorilor de mediu este similar celui identificat în cazul scenariului 1.

Scenariul 3 - electrificare și reabilitare cu dublarea între stațiile Costinești - Mangalia cu desfiinţarea haltei de mişcare Neptun

Implică următoarele lucrări:

- Reabilitarea liniilor de cale ferată;

- Lucrări de electrificare;

- Reparaţii sau înlocuiri lucrări de artă;

- Extindere DEF, CDS, PT din LC pentru semnalizare-consumatori vitali, încălzitoare electrice pentru macazuri;

- Post de secţionare – Interval Agigea Ecluză – Eforie Nord;

- Construcţie civile (structuri noi);

- Realizarea unei substaţii de tracţiune în Costineşti;

- Dublarea liniei pe distanţa Costineşti – Mangalia;

- Desfiinţare haltă de mişcare Neptun h.m.;

- Realizarea unui post de subsecţionare în Mangalia;

- Reabilitare rampă existentă şi asigurarea accesului auto în Mangalia.

În cazul acestui scenariu se propune dublarea pe partea dreaptă a liniei CF în intervalul Costineşti-Mangalia ceea ce rezultă următoarele forme de impact suplimentar asupra factorilor de mediu, comparativ cu scenariile 1 şi 2:

- reprezintă cea mai mare posibilitate de afectare privind introducerea de specii de plante invazive;

- numărul de trenuri care vor circula pe liniile respective va creşte, precum şi viteza de deplasare a acestora pe calea ferată, aspecte care vor conduce la creşterea riscului de coliziune a faunei sălbatice cu garniturile de tren (cuprinzând inclusiv zona de pădure de la Neptun);

- fragmentarea comportamentală în cazul speciilor de faună ca urmare a creşterii numărului de trenuri care vor tranzita zona pădurii Comorova;

- vor fi ocupate suprafeţe suplimentare de teren comparativ cu primele două scenarii în care se rămâne pe linia existentă. Important de menţionat este că suprafaţa reprezentată de dublarea liniei de cale ferată nu depăşeşte ampriza proiectului, în toate cele patru scenariile ampriza fiind identică. În zona respectivă, ca urmare a dublării liniei de cale ferată este necesară curăţarea vegetaţiei forestiere (Pădurea Comorova nu face parte din fond forestier), fiind modificată categoria de utilizare a terenului, existând posibilitatea de afectare a solului şi peisajului;

- există potenţialul de apariţie a unui impact suplimentar asupra componentei „Moştenire culturală”, în sectorul în care linia c.f. se dublează, în special în zona Mangalia existând numeroase situri arheologice ce ar putea fi afectate în urma implementării proiectului.

Scenariul 4 - electrificare și reabilitare cu dublarea între H.m. Agigea Ecluză și Mangalia cu desfiinţarea haltei de mişcare Neptun

Implică următoarele lucrări:

- Reabilitarea liniilor de cale ferată;

- Lucrări de electrificare;

- Reparaţii sau înlocuiri lucrări de artă;

- Extindere DEF, CDS, PT din LC pentru semnalizare-consumatori vitali, încălzitoare electrice pentru macazuri;

- Dublare linie – Interval Agigea Ecluză – Eforie Nord;

- Realizarea unei substaţii de tracţiune în Costineşti;

- Construcţie civile (structuri noi);

- Post de secţionare – Interval Agigea Ecluză – Eforie Nord;

- Dublare linie – Interval Eforie Nord –Mangalia;

- Desfiinţare haltă de mişcare Neptun h.m.;

- Realizarea unui post de subsecţionare în Mangalia.

- Reabilitare rampă existentă şi asigurarea accesului auto în Mangalia.

Impactul asupra factorilor de mediu este similar celui identificat în cazul scenariului 3, suplimentar în cazul acestui scenariu fiind propusă dublarea liniei între Agigea Ecluză şi Mangalia, pe o lungime mai mare comparativ cu scenariul 3.

Pentru toate cele patru scenarii geometria traseului pe anumite porțiuni va permite ca trenurile de călători să circule cu o viteză maximă de 160 km/h.

Având în vedere faptul că toate cele patru scenarii luate în considerare pentru proiect se încadrează din punct de vedere spaţial în limitele amprizei prezentate, nu au fost identificate diferenţe semnificative între acestea în zonele în care calea ferată intersectează corpuri de apă sau se situează în imediata vecinătate a acestora care ar putea conduce la apariţia unor impacturi suplimentare în cazul unuia dintre scenarii.

Un aspect important de menţionat este faptul că în toate cele patru scenarii ale proiectului se propune electrificarea liniei CF, element important în ceea ce priveşte calitatea aerului luând în considerare înlocuirea trenurilor care funcţionează în prezent prin utilizarea combustibilului cu cele electrice, mai avantajoase din punct de vedere al calităţii aerului.

În ceea ce priveşte impactul asupra componentelor patrimoniu cultural, sol, peisaj şi biodiversitate, potenţiale impacturi suplimentare ar putea apărea în cazul scenariilor 3 şi 4 ca urmare a dublării liniei c.f. între Costineşti şi Mangalia şi respectiv între Agigea Ecluză şi Mangalia. Cu toate acestea, avantajul acestor scenarii este reprezentat de faptul că prin dublarea liniei se va prelua un procent mai mare din traficul rutier existent, putând conduce la fluidizarea traficului, reducerea numărului de accidente rutiere, reducerea emisiilor şi o potenţială îmbunătăţire a calităţii aerului.

În acelaşi timp, în ceea ce priveşte impactul asupra biodiversităţii, electrificarea liniei de cale ferată va conduce la creşterea riscului de electrocutare pentru speciile de păsări în toate scenariile analizate ca urmare a faptului că toate alternativele de realizare a proiectului propun electrificarea liniei de cale ferată.

Realizarea perdelelor forestiere este propusă în fiecare dintre cele patru scenarii ale proiectului.

Dintre scenariile analizate, varianta optimă, aleasă în urma analizelor este aceea descrisă în Scenariul 3.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 4132/06.03.2023, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Conform Avizului de Gospodărire a apelor nr. 18/10.03.2023 Modificator al Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 65/17.08.2022 emis de către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral se vor respecta masurile impuse.

Proiectul este localizat integral în bazinul hidrografic Dobrogea-Litoral. În zona de implementare a proiectului se află 6 corpuri de apă de suprafaţă, pe niciunul dintre acestea nefiind propuse lucrări. Lucrările prevăzute în zona de intersecţie a proiectului cu CDMN 2 – CPAMN (Canalul Dunăre-Marea Neagră) sunt strict lucrări de electrificare şi alte lucrări restrânse în zona terasamentului c.f., respectiv înlocuire şine, traverse etc., nefiind prevăzute lucrări la pilele podului de peste corpul de apă sau alte lucrări ce ar putea afecta potenţialul ecologic sau starea chimică a acestuia.

În următorul tabel şi în harta din figura de mai jos sunt prezentate corpurile de apă din zona proiectului.

| Nr. crt. | Denumire corp de apă | Codul corpului de apă | Distanţa faţă de zona proiectului (km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CDMN 2 - CPAMN | RORW15-1-10B_B2 | intersectat |
|  | Lacul Tătlăgeac | ROLW15-1_B9 | 0,01 |
|  | Mangalia | ROCT01_B2 | 1,5 |
|  | Cap Singol – Cap Eforie Nord | ROCT02_B1 | 0,2 |
|  | Eforie Nord - Vama Veche | ROCT02_B2 | 0,04 |
|  | Lacul Techirghiol Dulce | ROLW15-1_B1 | 3,7 |

În zona proiectului au fost identificate 3 corpuri de apă subterană: RODL04 Cobadin – Mangalia (de adâncime), RODL06 Platforma Valaha (de adâncime), RODL10 Dobrogea Sud (freatic).

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Traseul căii ferate intersectează situl Natura 2000 ROSPA0061 Lacul Techirghiol. Proiectul se învecinează cu următoarele situri Natura 2000: ROSPA0076 Marea Neagră, ROSPA0057 Lacul Siutghiol, ROSCI0398 Straja – Cumpăna, ROSAC0073 Dunele Marine de la Agigea, ROSAC0197 Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud, ROSAC0273 Zona marină de la Capul Tuzla, ROSCI0293 Costineşti – 23 August, ROSCI0281 Cap Aurora, ROSPA0066 Limanu – Herghelia, ROSCI0114 Mlaştina Hergheliei – Obanul Mare şi Peştera Movilei, ROSAC0094 Izvoarele sulfuroase de la Mangalia și se află la o distanță de aprox 3,6 km fata de ROSPA0057 Lacul Siutghiol, la o distanța de aprox. 5 km fata de ROSCI0398 Straja Cumpăna

Proiectul este în măsură să afecteze semnificativ integritatea mai multor situri Natura 2000, prin generarea unor impacturi semnificative asupra speciilor de interes comunitar ce fac obiectul conservării în aceste situri, în condiţiile neimplementării măsurilor de evitare şi reducere propuse.

În cadrul Studiului de evaluare adecvată s-a estimat impactul asupra obiectivelor specifice de conservare (elaborate de ANANP pentru fiecare habitat și specie de interes comunitar) ale siturilor Natura 2000 și s-au luat toate măsurile de reducere a impactului necesare, astfel încât impactul rezidual să fie nesemnificativ. Evaluarea impactului asupra Obiectivelor Specifice de Conservare (OSC) s-a realizat prin parcurgerea următorilor paşi: analiza obiectivelor, a parametrilor şi ţintelor stabilite pentru fiecare din habitatele sau speciile de interes comunitar incluse în OSC; analiza caz cu caz (pentru fiecare sit) şi habitat/ specie cu habitat/ specie a parametrilor ce ar putea fi afectaţi de proiectul propus; justificarea modului în care fiecare parametru aferent OSC ar putea fi afectat; estimarea / cuantificarea (acolo unde este posibil) a gradului de afectare a parametrului; aprecierea semnificaţiei impactului; formularea măsurilor de evitare/reducere a impacturilor care să poată asigura un nivel nesemnificativ al impactului residual

In cadrul procedurii a fost estimat impactul proiectului asupra obiectivelor de conservare specifice pentru ariile naturale protejate ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei – Obanul Mare și Peștera Movilei, ROSCI0281 Cap Aurora, ROSPA0066 Limanu-Herghelia, ROSAC0197 Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud, ROSPA0076 Marea Neagră, ROSCI0293 Costinești – 23 August, ROSAC0273 Zona marina de la Capul Tuzla, ROSAC0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia, ROSPA0057 Lacul Siutghiol, ROSCI0398 Straja Cumpăna, comunicate de ANANP prin Decizia nr. 535/05.11.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1197/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra, Nota nr. 6586/24.09.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSPA0057 Lacul Siutghiol, Decizia nr. 333/26.07.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1078/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea si al ariei naturale protejate de interes national Dunele Marine de la Agigea 2.366, Nota nr. 13431/CA/11.09.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSCI0398 Straja Cumpana, Decizia nr. 114/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1432/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord-Eforie Sud, Decizia nr. 490/06.10.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1433/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marina de la Capul Tuzla, Nota nr. 375/20.01.2022 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSCI0293 Costinesti-23 August, Nota nr. 374/20.01.2022 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSCI0281 Cap Aurora, Nota nr. 20515/CA/26.05.2020 pentru completarea Notei nr. 20551/05.05.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSPA0066 Limanu Herghelia, Nota nr. 9906/CA/05.082020 pentru completarea Notei nr. 20517/CA/26.08.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSCI0094 Mlastina Hegheliei Obanu Mare si Pestera Movilei, Nota nr. 6584/24.09.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSPA0061 Lacul Techirghiol;

Evaluarea detaliata a impactului  proiectului asupra obiectivelor specifice de conservare, inainte de aplicarea masurilor de prevenire/reducere si dupa aplicarea acestora, cu mentionarea impactului rezidual este parte integranta din prezentul acord de mediu.(Anexa)

Impactul cumulat

Principalele presiuni actuale ce ar putea avea potenţialul de a crea efecte cumulative ca urmare a realizării proiectului sunt: infrastructura rutieră şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în proximitatea proiectului (inclusiv amplasamente SEVESO). Mai jos sunt prezentate presiunile actuale ce pot genera efecte cumulative cu presiunile asociate proiectului.

Infrastructuri rutiere care pot avea efecte cumulative cu proiectul analizat în ceea ce priveşte zgomotul, emisiile atmosferice şi bariere comportamentale pentru faună:

- DN39 - intersectează proiectul în mai multe zone, mergând în paralel cu acesta pe secţiuni importante din traseu;

- DC2A – intersectează proiectul în Eforie Nord;

- DC6 – intersectează proiectul în Costineşti;

- CD4 – intersectează proiectul în dreptul localităţii 23 August;

- DN39B – intersectează proiectul în Olimp;

- DN39C – intersectează proiectul în Neptun.

Cele mai apropiate amplasamente SEVESO identificate faţă de zona de implementare a proiectului sunt următoarele:

- Şantierul Naval Constanţa SA – la o distanţă de 0,5 km;

- SC MILENIUM GAS SRL – la o distanţă de 0,5 km;

- Chimpex SA – la o distanţă de 1,6 km;

- Oil terminal SA – SP Nord Constanţa – la o distanţă de 0,3 km;

- Oil terminal SA – SP Port Constanţa – la o distanţă de 2,1 km;

- Oil terminal SA – SP Sud Constanţa – la o distanţă de 0,75 km;

- SCHENKER LOGISTICS ROMANIA SA-SUCURSALA MOL I Constanţa Sud – la o distanţă de 2,35 km;

- SC CALLATIS GAS SRL – la o distanţă de 2,5 km;

- S.C. Damen Shipyards Mangalia S.A. – la o distanţă de 2 km.

Proiectul poate interfera pe anumite segmente cu diferite activităţi industriale aflate în vecinătatea acestuia, în special prin cumularea zgomotului. Dintre punctele industriale principale identificate în zonele adiacente proiectului actual putem menţiona:

Obiective industriale existente în zonă proiectului

| Denumire proiect | Domeniu de activitate | Distanţa faţă de proiect |
| --- | --- | --- |
| Umex SA | Manipularea mărfurilor în cadrul Portului Constanţa, inclusiv a mărfurilor periculoase | cca.1,1 km |
| C.E.T. Constanţa | Producţia de energie electrică | cca. 1,1 km |
| Zona industrială (lângă E87) – existenţa mai multor fabrici | Diferite activităţi industriale | în zona proiectului |
| Staţia de epurare Raja SA | Epurare ape uzate | cca. 1,7 km |
| S.C. Milenium Gas S.R.L. | Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului | cca. 455 m |
| Key systems S.R.L | Fabrică de uşi şi ferestre PVC şi aluminiu | în zona proiectului |
| Stera Industry | Transferul si controlul fluidelor | cca. 1,8 km |
| Staţia de epurare Tuzla | Epurare ape uzate | în zona proiectului |
| Depozit ecologic Costineşti | Depozitare deşeuri municipale | cca. 1,2 km |
| Port Mangalia | Manipularea mărfurilor | cca. 1 km |
| Şantierul Naval Mangalia | Construcţii, reparaţii nave şi corp nave | cca. 2 km |
| Parcul industrial Mangalia | Diferite activităţi industriale | cca. 2,3 km |

Pentru identificarea investiţiilor noi (planificate sau în curs de implementare), care ar putea genera efecte cumulative asupra mediului, in tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele identificate în zonă precum şi eventualele mecanisme cauză-efect identificate în contextul impactului cumulative.

Lista proiectelor planificate în zona de implementare a proiectului

| Denumire proiect | Domeniu de activitate | Factori de mediu potenţial afectaţi ca urmare a cumularii efectelor | Distanţa faţă de proiect | Posibil mecanism cauză-efect cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizarea infrastructurii de cale ferată din Portul Constanţa | Reabilitare căi ferate | Biodiversitate, Zgomot, Aer, Sol | În zona proiectului | Emisii de poluanţi atmosferici şi zgomot în etapa de construcţie şi operare. |
| Proiectul Neptun Deep | Explorare și dezvoltare perimetrul de gaze naturale | Biodiversitate, Apă, Sol | în zona proiectului | Emisii de poluanţi atmosferici în etapa de construcţie |
| Proiect apă-canal Raja Constanţa | Lucrări de construcţii utilitare | Biodiversitate, Apă, Sol | în zona proiectului | Emisii de poluanţi atmosferici şi zgomot în etapa de construcţie. |
| "Reducerea eroziunii costiere, Faza II (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Tomis (Cazino) | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer | în zona proiectului | Emisii de poluanţi atmosferici în etapa de construcţie Depăşirea nivelului de zgomot în etapa de execuţie a proiectului |
| "Reducerea eroziunii costiere, Faza II (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Agigea | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer | în zona proiectului |  |
| "Reducerea eroziunii costiere, Faza II (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Eforie | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer | în zona proiectului |  |
| "Reducerea eroziunii costiere, Faza II (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Costineşti | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer | în zona proiectului |  |
| "Reducerea eroziunii costiere, Faza ii (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Olimp | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer | în zona proiectului |  |
| "Reducerea eroziunii costiere, Faza ii (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Jupiter-Neptun | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer | în zona proiectului |  |
| "Reducerea eroziunii costiere, Faza ii (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Balta Mangalia-Venus-Aurora | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer | în zona proiectului |  |
| "Reducerea eroziunii costiere, Faza ii (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Mangalia-Saturn | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer | în zona proiectului |  |
| "Reducerea eroziunii costiere, Faza ii (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona 2 Mai | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer | în zona proiectului |  |
| Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între Gara CFR şi staţiunea Mamaia | Construcţii drumuri | Biodiversitate, Zgomot, Aer | în zona proiectului | Emisii de poluanţi atmosferici şi zgomot în etapa de construcţie şi operare. |
| Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Bd. 1 Mai-Şoseaua Mangaliei | Construcţii drumuri | Biodiversitate, Zgomot Aer | în zona proiectului | Emisii de poluanţi atmosferici şi zgomot în etapa de construcţie şi operare. |
| Alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială în cartierul Dobrogea II din Mangalia, judeţul Constanţa | Lucrări de construcţii utilitare fluidelor | Biodiversitate, Apă, Sol | în zona proiectului | Emisii de poluanţi atmosferici în etapa de construcţie şi operare. |
| Extindere canalizare comuna Tuzla, judeţul Constanţa | Lucrări de construcţii utilitare fluidelor | Biodiversitate, Zgomot, Aer, Sol | >400 m | Emisii de poluanţi atmosferici şi zgomot în etapa de construcţie. |
| Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costineşti, judeţul Constanţa | Construcţii drumuri | Biodiversitate, Zgomot, Aer | >2,3 km | Emisii de poluanţi atmosferici în etapa de construcţie şi operare. |
| Lucrări de consolidare a falezelor în zona localităţii Costineşti, judeţul Constanţa | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Zgomot, Aer | >500 m | Emisii de poluanţi atmosferici şi zgomot în etapa de construcţie şi operare. |
| Autostrada Constanţa-Mangalia-Vama Veche: Autostrada TR Marea Neagră, Indicativ TR81 | Construcţii drumuri | Biodiversitate, Zgomot, Aer, Sol | în zona proiectului |  |
| Varianta ocolitoare (Drum expres) a municipiului Mangalia | Construcţii drumuri | Biodiversitate, Zgomot, Aer, Sol | în zona proiectului |  |
| Dublă electrificare Cernavodă-Constanţa | Lucrări de reabilitare | Biodiversitate, Zgomot, Aer, Sol | în zona proiectului |  |
| Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Tuzla, însoţită de măsuri de protecţie şi reducerea impactului negativ asupra mediului | Lucrări de modernizare aeroportuară | Biodiversitate, Zgomot Aer, Sol | >2 km | Emisii de poluanţi atmosferici în etapa de construcţie Creşterea nivelului de zgomot |
| Drum Expres proiect: Dobrogea Expres DX8 | Construcţii drumuri | Biodiversitate, Zgomot, Aer, Sol | > 9 km | Emisii de poluanţi atmosferici în etapa de construcţie Creşterea nivelului de zgomot |
| Canalul Dunăre Poarta Albă-Midia Năvodari | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer, Sol, Apă | >10 km | Nu este aşteptat un impact cumulat, având în vedere distanţa dintre proiecte |
| Aeroportul Constanţa ‘’Mihail Kogălniceanu” | Lucrări de reabilitare | Biodiversitate, Zgomot, Aer, Sol | >20 km |  |
| Port Medgidia | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer, Sol, Apă | >20 km |  |
| Canalul Dunăre Marea Neagră | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate, Zgomot, Aer, Sol, Apă | >20 km |  |

In etapa de executie a proiectului, potentialele efecte cumulate cu cele ale proiectelor sau activitatilor in desfasurare sunt nesemnificative, cu extindere locala, pe termen scurt, manifestat doar pe perioada de derularea lucrarilor.

In etapa de exploatare, raportat la efectele cumulative cu alte proiecte sau activitati industriale, efectele asupra factorilor de mediu sunt nesemnificative.

Analiza asupra presiunilor existente şi a proiectelor propuse în zona siturilor Natura 2000, a condus la identificarea următoarelor forme de potenţial impact cumulat, ce poate apărea ca urmare a construcţiei proiectului (în ordinea magnitudinii acestora):

- Reducerea efectivelor populaţionale. Impactul cumulat este semnificativ în cazul păsărilor din siturile ROSPA0061 şi ROSPA0066. Pentru siturile ROSPA0076 şi ROSCI0114, poate exista un impact cumulat în cazul mortalităţii păsărilor şi indivizilor din specia Spermophilus citellus, însă nivelul acestuia nu este semnificativ. În cazul siturilor ROSPA0057, ROSAC0073, ROSAC0273, ROSAC0197, ROSCI0293, ROSCI0281, ROSAC0094, ROSCI0398 proiectul analizat nu generează reduceri ale efectivelor populaţionale care ar putea să se cumuleze cu impactul produs de presiunile existente în situri sau proiectele propuse.

Reducerea efectivelor populaţionale rezultă în principal din cauza creşterii riscului de coliziune existent în prezent (a presiunilor care generează mortalitatea indivizilor speciilor Natura 2000), prin realizarea proiectului analizat, dar şi a altor proiecte propuse, precum: Drum Expres DX8 (Dobrogea Expres), Modernizarea infrastructurii de cale ferată din Portul Constanţa, Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costineşti, judeţul Constanţa, Dublă electrificare Cernavodă-Constanţa etc..

Trebuie ţinut cont că reducerea efectivelor populaţionale este un impact cumulat la care, pe lângă coliziunea cu traficul auto sau feroviar, contribuie şi alte presiuni  cum ar fi depozitarea deşeurilor, capcane, otravire, braconaj, etc.Unele presiuni, precum depozitul de deşeuri existent sunt în măsură să influenţeze activitatea păsărilor în vecinătatea siturilor Natura 2000 şi ca atare reprezintă elemente de care trebuie ţinut cont în proiectarea şi localizarea măsurilor anti-coliziune. Prin creşterea volumelor de trafic şi apariţia unor zone suplimentare cu risc de coliziune (toate proiectele de drumuri şi căi ferate) impactul asupra efectivelor de păsări din SPA-uri poate fi unul semnificativ (în principal asupra populaţiilor cu efective mici) în absenţa unor măsuri de reducere a impactului.

- Perturbarea activităţii speciilor. Din acest punct de vedere impactul generat de proiect, cumulat cu impactul generat de presiunile existente în situri şi proiectele propuse este nesemnificativ, în cazul următoarelor situri: ROSPA0061, ROSPA0076, ROSCI0114. În cazul siturilor ROSPA0057, ROSAC0073, ROSAC0273, ROSAC0197, ROSCI0293, ROSCI0281, ROSAC0094, ROSCI0398 acest tip de impact nu se manifestă, nefiind astfel în măsură să se cumuleze cu presiunile existente în sit sau cu impacturile generate de alte proiecte propuse. Proiectul contribuie în principal prin zgomotul generat în perioada de operare, dar şi prin activităţile desfăşurate în etapa de construcţie (prezenţă umană, zgomot, vibraţii etc.), care se va cumula cu zgomotul de trafic auto din zonă. De asemenea, la zgomotul generat de trafic se adaugă şi zgomotul provenit din alte surse (navigaţie, sporturi nautice motorizate, Proiectul Neptun Deep, poluarea fonică cauzată de o sursa neregulată, Modernizarea infrastructurii de cale ferată din Portul Constanţa etc.).

- Alterarea habitatelor. Proiectul analizat generează alterări ale habitatelor în cazul anumitor habitate ale unor specii din siturile Natura 2000 potenţial afectate, care se pot cumula cu impacturile produse de presiunile din sit şi de alte proiecte propuse. Nivelul estimat pentru riscul de alterare în cazul impactului cumulat este unul nesemnificativ pentru următoarele situri: ROSPA0061, ROSPA0076 şi ROSCI0114. Acesta se manifestă în special în raport cu parametrii legaţi de calitatea apei din aceste situri (în cazul SPA), şi cu parametrii legaţi de bogăţia specifică şi abundenţa speciilor invazive, în cazul ROSCI0114. În cazul siturilor ROSPA0066, ROSPA0057, ROSAC0073, ROSAC0273, ROSAC0197, ROSCI0293, ROSCI0281, ROSAC0094, ROSCI0398 proiectul analizat nu generează acest tip de impact care să se cumuleze cu presiunile existente în sit sau proiectele propuse.

Pentru siturile Natura 2000 analizate, relevanţă prezintă în principal calitatea apei, dar şi calitatea aerului, ambele fiind afectate de diferite presiuni şi ameninţări. În privinţa calităţii apei, rămân riscuri legate de activitatea industrială şi de managementul deşeurilor din zona localităţilor Mangalia şi Constanţa în principal, dar a altor localităţi din zona proiectului. Contribuţia proiectului la deteriorarea calităţii apei este una redusă, limitată la evacuarea de ape pluviale (pre-epurate prin existenţa separatoarelor de hidrocarburi). Va continua însă să existe un risc de contaminare legat de o eventuală funcţionare necorespunzătoare a separatoarelor de hidrocarburi. La acestea, se adaugă şi alterarea calităţii apei rezultată în urma activităţilor presiunilor existente în zona analizată.

În ceea ce priveşte alterarea habitatelor prin generarea emisiilor atmosferice de către proiectul analizat, impactul proiectului analizat se va cumula cu proiectele propuse şi cu presiunile deja existente în zonă, precum: Proiectul Neptun Deep, Modernizarea infrastructurii de cale ferată din Portul Constanţa, Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costineşti, judeţul Constanţa, Dublă electrificare Cernavodă-Constanţa, şi presiuni precum sporturi nautice motorizate, poluarea aerului, poluanţi răspândiţi pe calea aerului, zone urbanizate, habitare umana (locuinţe umane) etc.

Pe lângă aceste modalităţi de alterare a habitatelor, mai există şi riscul reprezentat de facilitarea răspândirii speciilor de plante invazive. Acestea sunt prezente în zonele antropizate intersectate de proiect. Prezenţa proiectului poate conduce la răspândirea acestor specii în interiorul siturilor. La acesta se adaugă şi riscul răspândirii acestora din cauza presiunilor existente, cum ar fi păşunatul, depozitarea deşeurilor, cultivarea terenurilor etc, dar şi din cauza proiectelor propuse, precum Modernizarea infrastructurii de cale ferată din Portul Constanţa, Proiectul Neptun Deep etc.

- Pierderea de habitate. În cazul sitului ROSPA0076 se vor inregistra pierderi de habitat din cauza proiectului, care se vor cumula şi cu presiunile existente în sit, impactul cumulat fiind nesemnificativ. În cazul siturilor ROSCI0114, ROSPA0066, ROSPA0057, ROSPA0061 ROSAC0073, ROSAC0273, ROSAC0197, ROSCI0293, ROSCI0281, ROSAC0094, ROSCI0398 nu se va pierde din suprafaţa habitatelor sau habitatelor favorabile ale speciilor, astfel că este improbabilă existenţa unui impact cumulat cu alte presiuni din situri.

Pierderea de habitat generată de proiect se poate cumula cu pierderile de habitat generate de presiunile existente în zonă, precum: dragarea zonelor de coastă şi estuarelor, eroziune, defrişări, schimbarea utilizării habitatelor, secări etc.

- Fragmentarea habitatelor. Proiectul nu va genera fragmentarea suprafeţelor habitatelor de interes comunitar, însă calea ferată Constanţa – Mangalia poate reprezenta o barieră pentru indivizii speciilor de faună de interes comunitar din siturile potenţial afectate de proiect, în special în afara acestor situri. Nivelul acestui impact nu este considerat a fi unul semnificativ, ţinând cont în special de faptul că această cale ferată este existentă, şi nu se construieşte într-o zonă nouă. Impactul generat de proiect se poate cumula cu impactul generat de presiunile şi ameninţările din siturile analizate în cazul acestei forme de impact. Proiectele de infrastructură propuse conduc la o creştere a impactului asupra conectivităţii ecologice pentru fauna din siturile Natura 2000 potenţial afectate. În acest caz, având în vedere faptul că zonele în care poate fi afectată conectivitatea ecologică sunt situate în afara siturilor Natura 2000 (în special în zona pădurii Comorova), este improbabilă apariţia unor impacturi semnificative asupra siturilor Natura 2000, ca urmare a fragmentării habitatelor sau a habitatelor favorabile ale speciilor ce fac obiectul conservării în aceste situri.

În concluzie, în ceea ce priveşte potenţialul impact cumulat, forma de impact care are cel mai probabil capacitatea de a înregistra un nivel semnificativ este reprezentată de reducerea efectivelor populaţionale. În acest caz, contribuţia căii ferate Constanţa – Mangalia constă în principal în uciderea accidentală a indivizilor, ca urmare a coliziunii, în special în etapa de operare.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

In aceste conditii, impactul asupra mediului asociat implementarii proiectului ” ELECTRIFICAREA SI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA CONSTANTA - MANGALIA” este identificat ca prezentand un risc mediu spre minim, pentru factorii de mediu susceptibili analizati.

1. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului ?????

2.Concluziile Studiului de evaluare adecvată:

Traseul căii ferate intersectează situl Natura 2000 ROSPA0061 Lacul Techirghiol. Proiectul se învecinează cu următoarele situri Natura 2000: ROSPA0076 Marea Neagră, ROSPA0057 Lacul Siutghiol, ROSCI0398 Straja – Cumpăna, ROSAC0073 Dunele Marine de la Agigea, ROSAC0197 Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud, ROSAC0273 Zona marină de la Capul Tuzla, ROSCI0293 Costineşti – 23 August, ROSCI0281 Cap Aurora, ROSPA0066 Limanu – Herghelia, ROSCI0114 Mlaştina Hergheliei – Obanul Mare şi Peştera Movilei, ROSAC0094 Izvoarele sulfuroase de la Mangalia și se află la o distanță de aprox 3,6 km fata de ROSPA0057 Lacul Siutghiol, la o distanța de aprox. 5 km fata de ROSCI0398 Straja Cumpăna

Proiectul este în măsură să afecteze semnificativ integritatea mai multor situri Natura 2000, prin generarea unor impacturi semnificative asupra speciilor de interes comunitar ce fac obiectul conservării în aceste situri, în condiţiile neimplementării măsurilor de evitare şi reducere propuse.

În ceea ce priveşte rezultatele evaluării, potenţiale impacturi semnificative au fost identificate în cazul speciilor faună din mai multe situri Natura 2000.

În cazul habitatelor, proiectul nu va contribui la apariţia unor pierderi de habitat în interiorul siturilor Natura 2000. Singura situaţie în care este posibilă apariţia unor pierderi de habitat este cea a sitului ROSPA0076 Marea Neagră, unde proiectul va ocupa zone considerate ca habitate de hrănire pentru păsări, în afara limitelor sitului. Impactul estimat în acest caz este nesemnificativ.

Proiectul nu va conduce la apariţia unor situaţii de fragmentare a habitatelor din siturile Natura 2000. În ceea ce priveşte alterarea habitatelor, riscul de alterare există în cazul mai multor situri Natura 2000, ca urmare a răspândirii speciilor de plante alohtone invazive, sau ca urmare a unor potenţiale poluări accidentale. Nivelul impactului în acest caz a fost estimat ca fiind nesemnificativ.

Nivelul de zgomot generat în urma realizării proiectului este în măsură să afecteze într-un mod nesemnificativ tiparul de distribuţie al unor specii de păsări din situl ROSPA0061 Lacul Techirghiol.

Cea mai importantă potenţială formă de impact asociată proiectului este reprezentată de reducerea efectivelor populaţionale de floră şi faună, ce poate apărea în etapele de construcţie şi de operare, ca urmare a efectuării lucrărilor, coliziunii cu traficul de şantier sau cu traficul feroviar. Această formă de impact poate afecta în principal speciile de păsări din SPA intersectate şi învecinate proiectului, însă şi specia Spermophillus citellus din situl ROSCI0114 Mlastina Hergheliei-Obanul Mare şi Peştera Movilei. Reducerea efectivelor populaţionale este în măsură să aibă un nivel semnificativ asupra populaţiilor speciilor de faună şi să afecteze parametrii legaţi de mărimea populaţiei ai obiectivelor specifice de conservare stabilite pentru specii.

Din perspectiva unei analize strategice de mediu asupra siturilor Natura 2000 intersectate de proiect sau din vecinătate, traseul căii ferate prezintă câteva avantaje importante:

- Electrificarea şi reabilitarea căii ferate poate reduce impactul cauzat de traficul auto desfăşurat pe drumurile adiacente căii ferate: DN3, DN39 EM DB2A, DN38, DJ391 şi DJ392, de menţionat este faptul că DN39 merge paralel cu cele mai importante secţiuni din traseul căii ferate;

- Proiectul contribuie la o mai bună gestionare a zgomotului generat prin implementare măsurilor de reducere – panouri fonoabsorbante şi sistem de proiecţie împotriva zgomotului.

Masuri de evitare, reducere si compensare a impactului asupra factorilor de mediu

Apa/corpuri de apa

Prin implementarea proiectului nu sunt propuse lucrări hidrotehnice de protecţie în corpurile sau cursurile de apă de suprafaţă intersectate şi nici lucrări de infrastructură în interiorul albiilor (ex: pile, culee etc.), minimizând semnificativ impactul asupra parametrilor hidromorfologici şi ecologici ai acestora.

#### Cursuri de apă de suprafaţă

Etapa de execuţie

În ceea ce priveşte lucrările de construcţie prevăzute în proiectul de electrificare şi reabilitare a căii ferate Constanţa-Mangalia, în zona de intersecţie a proiectului cu lacul terapeutic Techirghiol Sărat se vor realiza lucrări de consolidare cu anrocamente. Este important de menţionat că sensibilitatea zonei respective este una foarte mare ca urmare a încadrării lacului în categoria de lac terapeutic. Aşadar, ca urmare a acestui fapt, o zonă de 5 m de la luciul apei spre uscat este considerată a fi zonă de protecţie sanitară în care este interzisă realizarea oricăror lucrări de construcţie.

Protecţiile de taluz sunt lucrări cu caracter pasiv, care împiedică manifestarea erozivă a apei asupra malului. Pentru realizarea protecției de mal în zona lacului Techirghiol se va utiliza o îmbrăcăminte din anrocamente din blocuri de piatră (50-300 kg/buc.) așezate în două straturi, îmbrăcămintea având o grosime medie de 60  cm așezată pe un strat de piatră spartă în grosime de 20 cm și protejată cu geotextil cu rol de filtrare și separație. La baza protecției se va realiza un pinten din gabioane așezat pe un strat de piatră spartă. La contactul cu terenul natural gabioanele se vor proteja cu geotextil.

În ceea ce priveşte magnitudinea proiectului în zona respectivă, având în vedere faptul că lucrările prevăzute în proiect pe malul lacului terapeutic Techirghiol Sărat sunt reprezentate de consolidări cu anrocamente, magnitudinea a fost considerată negativă foarte mică. În stabilirea magnitudinii s-a ţinut cont de faptul că proiectul nu implică realizarea unor ziduri din beton în scopul realizării consolidărilor, ci se vor realiza din anrocamente, care au un impact mai redus asupra mediului în comparaţie cu zonele betonate. În plus, aceste lucrări sunt prevăzute pe zone restrânse pe lungimea malului lacului (cca. 1,5 km).

Având în vedere sensibilitatea zonei şi magnitudinea proiectului pe zona de intersecţie cu lacul Terapeutic Techirghiol, dar ţinând cont şi de informaţiile disponibile în Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. 18/10.03.2023 Modificator al Avizului de gospodărirea apelor Nr. 66/ 17.08.2022 referitoare la consolidările din zona lacului şi a tehnologiei de realizare a acestora, impactul implementării proiectului asupra lacului terapeutic Techirghiol Sărat a fost considerat nesemnificativ.

Etapa de operare

Implementarea proiectului nu este în măsură să genereze un impact negativ semnificativ asupra apelor de suprafaţă. În cazul apariţiei unor accidente feroviare în care ar fi implicate garnituri de trenuri marfare care transportă substanţe chimice periculoase, impactul asupra calităţii apelor de suprafaţă ar putea fi negativ semnificativ, dacă evenimentul s-ar produce în apropierea albiilor cursurilor de apă.

#### Ape subterane

Etapa de execuţie

Asupra corpurilor de apă subterană atât în etapa de execuţie, cât şi în etapa de operare nu se generează nici o formă de impact, deoarece nu sunt propuse prelevări de ape sau evacuări de ape în apele subterane.

Etapa de operare

În etapa de operare, un potenţial impact negativ nesemnificativ asupra corpurilor de apă subterană poate fi generat ca urmare a realizării lucrărilor de control al vegetaţiei prin metode de erbicidare, prin manipularea, depozitarea şi aplicarea necorespunzătoare a substanţelor erbicide pe suprafaţa solului. De asemenea, un impact negativ asupra corpurilor de apă se poate datora poluărilor accidentale ce se pot produce ca urmare a unor accidente feroviare în care ar fi incluse trenuri marfare care transportă produse periculoase. Acest tip de impact este apreciat ca fiind accidental cu o probabilitate mică de producere.

Având în vedere faptul că pentru acest proiect a fost necesară emiterea de către Agenţia Naţională Apele Române, respectiv Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral a Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 18/10.03.2023 Modificator al Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 65/17.08.2022, în ceea ce priveşte măsurile necesar a fi luate pentru protecţia corpurilor de apă subterană şi de suprafaţă se vor respecta condiţiile prevăzute în acest aviz.

### Măsuri de evitare şi reducere a impactului

Pentru perioada de construcţie a proiectului, sunt propuse următoarele măsuri:

- Apele uzate tehnologice rezultate din organizările de şantier se vor colecta şi preepura în decantoare şi separatoare de produse petroliere înainte de descărcare în emisari, în reţele de canalizare sau înainte de a fi preluate de operatori autorizaţi;

- Apele uzate fecaloid-menajere generate în toalete ecologice din şantier vor fi colectate şi evacuate periodic prin vidanjare, în baza unor contracte încheiate între antreprenori şi firme autorizate;

- Este interzisă depozitarea de materiale, deşeuri din construcţii, precum şi staţionarea utilajelor în albiile cursurilor de apă sau zone depresionare. Se va evita staţionarea pe zona digurilor a utilajelor care nu sunt implicate în lucrările propriu-zise;

- Zonele de depozitare a materialelor scoase din cale, potenţial contaminate, se vor amenaja pe suprafeţe plane, se vor impermeabiliza şi vor fi dotate cu canale perimetrale prevăzute cu başe de colectare a apelor pluviale contaminate. Acestea nu vor fi amplasate în apropierea cursurilor de apă şi în zone inundabile;

- Toate platformele tehnologice aferente podurilor şi podeţelor vor fi dotate cu substanţe absorbante şi mijloace de intervenţie rapidă în cazul apariţiei unor poluări accidentale;

- Toate podeţele prevăzute în proiect se vor monta astfel încât să nu creeze la nivelul substratului cursului de apă praguri cu înălţimi mai mari de 20 cm astfel încât să poată fi asigurată conectivitatea longitudinală pentru toate organismele acvatice;

- Se va asigura reţinerea oricăror ape de şiroire din zonele afectate de lucrări şi evitarea pătrunderii acestora în cursurile de apă de suprafaţă, astfel încât să nu conducă la creşterea turbidităţii;

- Este interzisă spălarea vehiculelor în şi lângă cursuri de apă (la o distanţă de sub 50 m), corpuri de apă sau canale de irigaţii – desecare;

- Uleiurile uzate se vor colecta în rezervoare special construite şi ulterior vor fi predate unităţilor specializate;

- Se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă.

Pentru intervenţiile asociate etapei de operare, au fost propuse următoarele măsuri:

- Apele pluviale colectate de pe terasamentul CF vor fi preepurate prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi. Niciun fel de ape pluviale colectate de pe suprafaţa terasamentului căii ferate nu vor fi evacuate fără a fi preepurate prin separatoarele de hidrocarburi;

- Este interzisă aruncarea deşeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale în cursurile de apă permanente sau nepermanente;

- Este interzisă deversarea de ape uzate neepurate în apele de suprafaţă sau subterane (inclusiv apele menajere generate la nivelul garniturilor de tren). Apele uzate rezultate din grupurile sanitare din incinta clădirilor CF vor fi evacuate în reţeaua publică de canalizare, în conformitate cu prevederile documentelor de avizare şi autorizare emise de către Administraţia Naţională "Apele Române". Indicatorii de calitate ai apelor uzate preepurate care vor fi evacuate în reţele de canalizare ale localităţilor se vor încadra în prevederile normativului NTPA 002/2002, iar cei ai apelor uzate preepurate evacuate în emisari naturali vor respecta concentraţiile maxim admisibile prevăzute de NTPA 001/2002 (HG 188/2002 Anexa nr. 2, cu modificările şi completările ulterioare);

- Se va evita utilizarea de erbicide în apropierea cursurilor de apă, lucrările de control al vegetaţiei de pe terasamentul c.f. se vor face mecanizat în aceste zone.

Aer

În perioada de construcţie, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor preventive, realizabile prin supravegherea funcţionării obiectivelor în limitele proiectate, iar în cazul apariţiei unei defecţiuni se impune depistarea rapidă a acesteia, urmată de remedierea în scurt timp.

Pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului, se recomandă luarea următoarelor măsuri în perioada de execuţie a lucrărilor:

- Drumurile neasfaltate aflate în utilizare la momentul execuţiei lucrărilor de construcţie aferente proiectului şi care deservesc frontul de lucru activ vor fi umectate în perioadele secetoase (în special pe timpul verii) pentru reducerea cantităţii de particule în suspensie;

- În timpul execuţiei lucrărilor de construcţie se va limita numărul de utilaje utilizate concomitent în fronturile de lucru active şi în organizările de şantier la maxim 5 utilaje/ ha, cu scopul reducerii concentraţiilor emisiilor atmosferice;

- limitarea emisiilor de particule generate de activităţile de manevrare a maselor de pământ se va realiza prin:

- acoperirea autovehiculelor transportatoare încărcate cu materiale pulverulente;

- limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor.

- limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor la maxim 20 km/h pe drumurile tehnologice şi în interiorul localităţilor;

- în perioadele lipsite de precipitaţii se va asigura umectarea drumurilor de acces şi a zonelor cu lucrări active în vederea reducerii emisiilor de particule şi încadrarea concentraţiilor (PM10/ PM2,5) în valorile limită prevăzute de legislaţia în vigoare;

- transportul pământului, deşeurilor şi oricăror materiale care degajă praf se va realiza la nivelul întregului proiect exclusiv cu autocamioane acoperite cu prelate (prelate pentru bene) în scopul reducerii emisiilor de particule;

- curăţarea roţilor vehiculelor înainte de ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- verificări tehnice periodice ale autovehiculelor şi utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;

- evitarea executării lucrărilor care presupun manevrarea cantităţilor de sol (decopertări/ excavări) în perioadele cu vânturi puternice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

Având în vedere că nu sunt aşteptate concentraţii mari de emisii atmosferice în perioada de operare, nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a acestora.

În perioada de dezafectare vor fi prevăzute măsuri similare cu cele din perioada de construcţie.

Pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului în timpul lucrărilor de demolare/ dezafectare se recomandă:

umectarea materialelor pentru reducerea la minim a emisiilor de particule, precum şi acoperirea deşeurilor rezultate din demolări sau umectarea acestora pentru prevenirea împrăştierii prafului în perioadele cu vânturi puternice.

Schimbari climatice

Pentru toate riscurile identificate în cadrul Studiului de schimbări climatice realizat pentru proiectul analizat au fost stabilite măsuri de adaptare, prezentate în cele ce urmează:

  - Temperatură (Creşterea temperaturii medii, Creşterea temperaturilor extreme, Valuri de căldură)

- Adaptarea şinelor la creşterile de temperatură (utilizarea șinelor din oțeluri superioare care să reziste la temperaturii extreme foarte ridicate şi sudarea şinelor pentru combaterea dilatării liniilor de cale ferată);

- Inspectarea infrastructurii feroviare de către picheri (revizori de cale) în perioadele când sunt atinse pragurile de temperatură în vederea identificării unor defecţiuni;

- Impunerea restricţiilor de viteză pe anumite sectoare de cale ferată în cazul episoadelor de temperaturi extreme;

- Proiectarea liniilor aeriene pentru o amplitudine mai mare a temperaturilor;

- Utilizarea materialului rulant care să facă faţă unor temperaturi între -30°C și 45°C (îmbunătăţirea instalaţiei de climatizare din trenuri sau montarea unor instalaţii de climatizare noi (aer-condiţionat));

- Utilizarea unor incinte pentru echipamente non-metalice sau vopsite pentru menţinerea temperaturilor joase într-un mod mai eficient decât incintele metalice sau închise la culoare;

- Utilizarea unor incinte mai spaţioase pentru disiparea mai eficientă a căldurii din echipamente;

- Întreținerea și/sau înlocuirea materialului rulant uzat și a instalației de climatizare uzată (ventilația locomotive, aclimatizare);

- Realizarea unei strategii de diminuare a stresului termic.

  - Precipitaţii (Creşterea precipitaţiilor medii anuale, Modificări ale cantităţilor de precipitaţii extreme, Căderi de zăpadă)

- Utilizarea geotextilelor şi geogrilelor;

- Lucrări de consolidare a terasamentelor;

- Asigurarea colectării adecvate a apelor pluviale (sisteme de drenare a apelor pluviale);

- Realizarea platformei căii cu pantă spre exterior;

- Dimensionarea hidraulică a podurilor/podețelor pentru un debit maxim cu asigurarea de 1% avizat de INHGA;

- Proiectarea unui număr suficient de poduri/podeţe pentru asigurarea protecţiei liniei c.f. la precipitații abundente/inundaţii (condiţii meteorologice extreme);

- Prevederea unor pante scurgere şi şanţuri de colectare adaptate unei marje de 20% de potenţiale modificări în variabilele climatice cauzate de schimbări climatice.

  - Secetă

- Utilizarea geotextilelor și a geogrilelor la baza platformei căii ferate pentru îmbunătăţirea/consolidarea terenurilor slabe de fundare;

- Realizarea lucrărilor de mentenanţă şi reparaţie asupra zonelor fisurate

- Extinderea fundaţiilor la o adâncime sub zona de variaţie a conţinutului de apă;

- Stabilizarea solului prin adăugarea materialelor ce limitează capacitatea acestuia de a se contracta şi dilata;

- Monitorizare şi intervenţie în cazul pagubelor cauzate de secetă.

  - Furtuni şi Modificări ale vitezei maxime a vântului

- Impunerea restricţiilor de viteză pe anumite sectoare;

- Monitorizarea segmentelor de cale ferată pentru identificarea pagubelor generate de furtuni.

  - Inundaţii

- Asigurarea colectării adecvate a apelor pluviale (sisteme de drenare a apelor pluviale);

- Realizarea platformei căii cu pantă spre exterior;

- Dimensionarea hidraulică a podurilor/podețelor pentru un debit maxim cu asigurarea de 1% avizat de INHGA;

- Prevederea unor pante scurgere şi şanţuri de colectare adaptate unei marje de 20% de potenţiale modificări în variabilele climatice cauzate de schimbări climatice;

- Proiectarea unui număr suficient de poduri/podeţe pentru asigurarea protecţiei liniei c.f. la precipitații abundente/inundaţii (condiţii meteorologice extreme);

- Lucrări de consolidare a terasamentelor;

- Monitorizare şi intervenţie în cazul pagubelor cauzate de inundaţii.

  - Eroziunea solului

- Lucrări de consolidare a terasamentelor;

- Monitorizare şi intervenţie în cazul pagubelor cauzate de eroziunea solului.

  - Eroziunea costieră

- Lucrări de consolidare a terasamentelor;

- Monitorizare şi intervenţie în cazul pagubelor cauzate de eroziunea costieră.

  - Alunecări de teren

- Lucrări de consolidare a terasamentelor în zona vulnerabilă;

- Monitorizare şi intervenţie în cazul pagubelor cauzate de alunecări de teren;

- Extinderea fundaţiilor la o adâncime sub zona de variaţie a conţinutului de apă.

  - Incendii de vegetaţie

- Monitorizare şi intervenţie în cazul pagubelor cauzate de incendiile de vegetaţie;

- Activităţi de întreţinere/îndepărtare a vegetaţiei de pe marginea liniei de cale ferată.

  - Creşterea nivelului mării

- Proiectarea infrastructurii în zonele cu risc, la cote peste nivelurile previzionate ca urmare a creşterii nivelului mării;

- Monitorizare şi intervenţie în cazul pagubelor cauzate de creşterea nivelului mării;

- Lucrări de consolidare a terasamentelor.

Sol

Pentru etapa de execuţie sunt propuse următoarele măsuri:

- Interzicerea ocupării terenurilor cu categorii de folosinţă sensibile pentru organizări de şantier, zone de depozitare şi platforme tehnologice, în cazul în care va fi identificată necesitatea unor suprafeţe suplimentare;

- Stratul de sol vegetal va fi îndepărtat treptat, odată cu avansarea lucrărilor de terasamente. Solul fertil va fi depozitat în grămezi separate în vederea reutilizării în cadrul lucrărilor de reabilitare, atât la nivelul zonelor cu lucrări temporare cât şi pe suprafaţa zonelor reabilitate la nivelul lucrărilor permanente;

- Materialele scoase din cale, în special cele care prezintă riscuri de contaminare (sol contaminat, piatră spartă, traverse etc.) se vor depozita doar pe suprafeţe impermeabilizate prevăzute cu rigole perimetrale de colectare a apelor pluviale care intră în contact cu materialele;

- În cazul identificării solurilor contaminate cu hidrocarburi pe amplasamentul CF, se va notifica GNM –CT şi se vor desfăşura activităţi de curăţare, remediere şi reconstrucţie ecologică în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate;

- Depozitarea temporară pe amplasamente a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a celor de tip menajer, până la preluarea de către firme specializate în vederea eliminării finale sau valorificării, se va realiza în recipienţi corespunzători, în spaţii special amenajate;

- Depozitarea materialelor de construcţii necesare se va realiza doar în locuri special amenajate. Se va evita depozitarea materialelor direct pe sol;

- Depozitarea substanţelor periculoase se va face pe platforme special amenajate, în scopul protejării solului de scurgeri accidentale şi infiltraţii;

- Se va evita poluarea solului cu uleiuri şi produse petroliere prin asigurarea funcţionării corespunzătoare a utilajelor şi efectuarea operaţiilor de întreţinere în spaţii special destinate;

- Este interzisă ocuparea unor suprafeţe de teren suplimentar faţă de cele prevăzute prin proiect;

- În cazul unei contaminări a solului, porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată / eliminată în funcţie de tipul de contaminare. Organizările de şantier vor fi dotate corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material / substanţă care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare;

- La finalizarea lucrărilor de construcţie, terenurile afectate temporar vor fi reabilitate. În acest sens se recomandă utilizarea solului vegetal decopertat la iniţierea lucrărilor (acolo unde acesta nu este contaminat), pentru a păstra aceleaşi calităţi structurale ale acestuia, respectiv menţinerea băncii de seminţe;

- Zonele care au fost afectate de îndepărtări ale vegetaţiei vor fi stabilizate corespunzător, iar în zonele rămase libere după finalizarea construcţiilor, vegetaţia iniţială va fi refăcută.

Pentru etapa de operare sunt propuse următoarele măsuri:

- Pentru controlul vegetaţiei ruderale de pe terasamentul căii ferate se vor utiliza erbicide cu un grad de toxicitate mai mic. Erbicidele organice persistente nu vor fi utilizate pe porţiuni extinse ale terasamentului. Personalul care va realiza lucrările de erbicidare va fi instruit cu privire la riscurile ce implică activitatea de erbicidare. Aplicarea erbicidului trebuie să fie conformă cu specificaţiile producătorului;

- Stocarea substanţelor cu potenţial de contaminare a solurilor necesare în lucrările de întreţinere a căii ferate se va face exclusiv în incinte acoperite, special prevăzute în acest sens.

Pentru etapa de dezafectare sunt recomandate următoarele:

- Nu vor fi depozitate cantităţi de material obţinute din dezafectarea proiectului sau unor secţiuni ale proiectului pe sol natural;

- Depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din demolări se va realiza pe suprafaţa ocupată terasamentul căii ferate şi în cadrul organizării de şantier, fără ocuparea unor suprafeţe suplimentare de teren;

- La finalizarea lucrărilor de dezafectare, terenurile afectate vor fi reabilitate;

- Lucrările de refacere ulterior etapei de dezafectare vor avea ca scop refacerea solului la un nivel similar celui anterior etapei de construcţie şi va ţine cont de particularităţile solului învecinat de la acel moment.

Subsol

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie se vor implementa următoarele măsuri:

- lucrările de construcţie prevăzute în proiect se vor limita strict la terasamentul CF actual, evitându-se cu stricteţe afectarea oricăror alte suprafeţe suplimentare;

- în timpul execuţiei lucrărilor vor fi luate măsuri de sprijinire şi consolidare a zonelor susceptibile de prăbuşire sau alunecare;

- utilizarea şi manevrarea cu atenţie a diferitelor substanţe (ex. fluid de foraj utilizat la realizarea piloţilor foraţi) pentru a reduce riscul de contaminare a mediului geologic.

Atât în etapa de operare cât şi în etapa de dezafectare a proiectului nu sunt necesare măsuri speciale de evitare sau reducere a impactului asupra mediului geologic.

Biodiversitate

Măsurile propuse în cadrul acestui studiu pentru evitarea şi reducerea impactului vizează toate formele de impact identificate.

Printre cele mai importante măsuri propuse se numără panouri fonoabsorbante şi anticoliziune, panouri mobile în etapa de construcţie, garduri suplimentare în zonele sensibile pentru mamifere (inclusiv îngrădiri în etapa de construcţie), măsuri de control al speciilor invazive de plante, de limitare a numărului de utilaje utilizate în organizările de şantier, de identificare şi gestionare a eventualelor victime accidentale şi măsuri de evitare a unor poluări accidentale. Panourile fonoabsorbante au rolul de a reduce nivelul de zgomot din zonele sensibile pentru faună, iar panourile anticoliziune vor reduce nivelul impactului cauzat de coliziunea păsărilor şi potenţial a mamiferelor cu traficul feroviar, în perioada de operare a proiectului.

Măsurile de evitare şi reducere a impactului au fost dimensionate astfel încât să asigure fie evitarea producerii impacturilor, fie reducerea acestora la un nivel nesemnificativ. Se estimează că impactul rezidual va fi unul nesemnificativ pentru toate habitatele şi speciile din siturile analizate. Aceasta presupune deopotrivă că implementarea măsurilor va asigura evitarea afectării integrităţii siturilor Natura 2000.

Masurile propuse pentru protectia biodiversitatii  M1-M35

În etapa de execuţie se propun următoarele măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii:

- Se va elabora un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi se va instrui personalul implicat în lucrări pentru respectarea prevederilor acestuia;

- Pentru execuţia proiectului se elaborează un Plan de Management de Mediu (PMM), ce va detalia toate măsurile de evitare şi reducere a impactului (alături de alte cerinţe) prevăzute în Studiul de Evaluare Adecvată, Raportul privind Impactul asupra Mediului, Acordul de mediu şi Avizul de Gospodărirea Apelor. PMM se elaborează după emiterea Acordului de mediu şi se revizuieşte după cum urmează:

- Înainte de demararea lucrărilor de construcţie;

- La fiecare 6 luni pe perioada derulării lucrărilor de construcţie;

- Înainte de punerea în funcţiune a căii ferate;

- La oricare modificare a proiectului legată de soluţiile constructive sau măsurile de evitare şi reducere a impactului precum şi la revizuirea actelor de reglementare;

- La dezafectarea căii ferate.

- Prevederea, în PMM, a unui plan procedural de prevenţie şi intervenţie în cazul contaminării cu hidrocarburi. Este necesar ca echipele implicate în lucrări să cunoască planul, să fie instruite, să folosească şi să deţină în frontul de lucru kituri de intervenţie pentru limitarea extinderii hidrocarburilor.

- Măsurile de evitare şi reducere a impactului, în principal măsurile pentru evitarea coliziunii şi măsurile de reabilitare ecologică, vor fi verificate în teren din punct de vedere al eficienţei. Eventuale corecţii necesare în scopul asigurării deplinei functionalităţi a măsurilor vor fi efectuate până la momentul punerii în funcţiune a proiectului.

- Înainte de începerea lucrărilor un expert biolog va fi prezent pentru a inspecta şi identifica prezenţa speciilor alohtone invazive. Pentru a diminua riscurile de diseminare, vor fi prevăzute acţiuni de îndepărtare mecanică a speciilor identificate. Resturile vegetale vor fi transportate în afara zonelor protejate, urmând a fi distruse fără riscuri pentru propagarea speciilor (ex: prin incinerare).

- Înainte de începerea lucrărilor din apropierea sitului Natura 2000 ROSCI0114, un expert biolog va inspecta şi identifica prezenţa speciilor alohtone invazive. Pentru a diminua riscurile de diseminare, vor fi prevăzute acţiuni de îndepărtare mecanică a speciilor identificate (resturile vegetale vor fi transportate în afara zonelor protejate şi incinerate, însă la o distanţă mai mare de 1 km faţă de limita siturilor Natura 2000). Eliminarea plantelor alogene invazive nu se va face prin metode ce implică substanţe chimice, pentru a se evita afectarea speciilor de faună, în special a nevertebratelor polenizatoare.
Este recomandată instruirea personalului de lucru în recunoaşterea şi controlul acestor specii.

- În perioada de construcţie, pentru evitarea riscului de pătrundere a unor taxoni invazivi sau potenţial invazivi în zonele amenajate, solul utilizat pentru lucrări (dacă va fi cazul) va trebui adus din zone neafectate de prezenţa unor specii de plante alohtone/ cu caracter invaziv.

- În timpul execuţiei lucrărilor în vecinătatea sitului Natura 2000 ROSCI0114, în perioada mai - august, se va limita numărul de utilaje utilizate concomitent în fronturile de lucru şi în organizările de şantier la maxim 4 utilaje/ ha, cu scopul reducerii concentraţiilor emisiilor de NOx.

- În cazul utilajelor şi a personalului ce au fost implicaţi în zone unde a fost indicată prezenţa speciilor alohtone invazive, echipamentul personalului de lucru (încălţămintea) şi utilajele vor fi trecute printr-o rampă de curăţare în care se vor îndepărta toate urmele de pământ şi resturi vegetale.
Apele rezultate vor fi colectate în recipiente etanşe şi vor fi transportate spre zone de decontaminare. Nu vor fi deversate în cursuri de apă de suprafaţă.

- Pentru lucrările de construcţie derulate în interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0061 şi în imediata vecinătate a siturilor ROSPA0076 şi ROSPA0066 se instalează şi se menţin panouri fonoabsorbante mobile în dreptul fronturilor de lucru. Panourile trebuie să aibă o înălţime de minim 3 m, o eficienţă de reducere a zgomotului de minim 10 dB(A) şi să fie montate cât mai aproape de sursele de zgomot. Eficacitatea panourilor se va evalua prin măsurători de zgomot.

- Pentru reducerea zgomotului, dar şi a riscului de mortalitate pentru coliziune, se vor instala panouri fonoabsorbante, la următoarele locaţii kilometrice:

| Pe partea DREAPTĂ: | Pe partea STÂNGĂ: |
| --- | --- |
| Km 224+200 - 224+680; | Km 224+025 - 224+680; |
| Km 226+155 - 226+310; | Km 225+500 - 226+310; |
| Km 234+200 - 234+460; | Km 233+515 - 234+000; |
| Km 234+635 - 235+050; | Km 236+800 - 236+870; |
| Km 237+700 - 238+140; | Km 236+870 - 238+140; |
| Km 238+165 - 240+270; | Km 239+020 - 239+120; |
| Km 240+295 - 241+770; | Km 241+165 - 241+770; |
| Km 242+510 - 243+570; | Km 242+590 - 242+850; |
| Km 243+595 - 244+650; | Km 243+150 - 243+310; |
| Km 244+650 - 245+030; | Km 243+595 - 244+650; |
| Km 245+050 - 245+960; | Km 244+650 - 245+030; |
| Km 246+010 - 246+770; | Km 245+050 - 245+980; |
| Km 249+900 - 249+970; | Km 250+265 - 250+460; |
| Km 251+010 - 251+470; | Km 250+485 - 250+585; |
| Km 251+800 - 252+200; | Km 251+010 - 251+470; |
| Km 252+360 - 252+970; | Km 251+495 - 252+170; |
| Km 252+995 - 253+565; | Km 252+235 - 252+970; |
| Km 253+860 - 253+960; | Km 252+995 - 254+900; |
| Km 257+560 - 257+620; | Km 256+670 - 257+120; |
| Km 258+125 - 258+525; | Km 258+125 - 258+525; |
| Km 260+600 - 261+000; | Km 261+030 - 261+700; |
| Km 263+535 - 263+865; | Km 266+915 - 267+505; |
| Km 267+805 - 267+885; | Km 267+890 - 268+280; |
| Km 268+010 - 268+280; | Km 268+315 - 268+600. |
| Km 268+315 - 268+600. |  |

Aceste panouri trebuie să aibă înălţimea de 3 metri. Acestea vor avea rol în protecţia speciilor de păsări, dar şi în reducerea nivelului de zgomot în zonele sensibile din acest punct de vedere (ex: Zona de intersecţie cu lacul Techirghiol).

- Suplimentar panourilor fonoabsorbante propuse se vor instala panouri anticoliziune tip plasă pentru reducerea riscului de mortalitate asociat speciilor de păsări din siturile Natura 2000 afectate de proiect. Aceste panouri se vor monta la următoarele poziţii kilometrice:

- pe partea stângă: km 265+175 - km 266+555;

- pe partea dreaptă: km 265+175 - km 266+555.

Panourile anticoliziune trebuie să aibă înălţimea de 3 metri. Acestea vor avea rol în special în protecţia speciilor de păsări, însă în scopul eficientizării acestora şi pentru speciile de mamifere terestre de talie mică, precum Spermophilus citellus, acestea se vor amplasa de la nivelul solului. Totodată, pentru ca măsura să fie aplicabilă şi în cazul popândăului este necesar ca pe toata zona de montaj a panourilor anticoliziune tip plasă, pe o înălţime de cca. 50 de cm să se utilizeze o plasă cu ochiuri mici, care să împiedice tranzitarea plasei de către specie şi pătrunderea în zona căii ferate.

- Desfăşurarea activităţilor de construcţie pe timpul nopţii se va limita la minim în interiorul şi în vecinătatea siturilor Natura 2000 pentru a evita coliziunea dintre fauna nocturnă şi utilaje.

- Toată infrastructura electrică realizată în cadrul proiectului va fi izolată pentru evitarea electrocutării păsărilor.

- În zona de intersecţie a proiectului cu situl Natura 2000 ROSPA0061 Lacul Techirghiol, dar şi în zonele de învecinare ale căii ferate cu această arie protejată este necesară amenajarea pe luciul de apă a unor bariere temporare, plutitoare, cu filtre, care vor avea rol de control al răspândirii potenţialelor substanţe poluante. În această zonă, orice lucrare din apropierea lacului se va realiza doar după izolarea frontului de lucru cu diguri temporare sau batardouri.

- Se vor respecta zonele de depozitare a materialelor specificate în Raportul privind impactul asupra mediului. Se va interzice depozitarea în interiorul platformelor tehnologice dedicate lucrărilor de artă a altor materiale care să poată conduce la apariţia unor poluări accidentale.

- Drumurile tehnologice şi suprafeţele lipsite de vegetaţie ale fronturilor de lucru vor fi umectate în perioade lipsite de precipitaţii pentru a reduce emisiile de particule în suspensie generate de traficul / lucrările de şantier şi eroziunea eoliană.

- Lucrările de demolare se vor realiza doar după ce construcţiile au fost inspectate cu privire la existenţa cuiburilor de păsări. În cazul identificării unor cuiburi de păsări aparţinând unor specii de păsări de interes comunitar, lucrările de demolare se realizează exclusiv în afara perioadei de cuibărire (perioada de cuibărire este cuprinsă în intervalul aprilie – iulie).

- Pe toate drumurile tehnologice se va aplica măsura limitării vitezei de deplasare a vehiculelor (viteza maximă 20 km/h).

- În perioada construcţiei se va evita menţinerea deschisă a oricăror bazine, şanţuri, săpături pentru fundaţii etc, în care exemplarele de Spermophilus citellus pot să rămână captive. Aceste potenţiale capcane trebuie inventariate şi inspectate periodic pentru evitarea producerii de victime.

- Orice rigolă şi/sau şanţuri din beton pentru colectarea apelor pluviale trebuie să fie executat cu cel puţin unul din pereţi cu un unghi de nu mai mult de 45° pentru evitarea blocării indivizilor de Spermophilus citellus sau alte specii în interiorul acestora.

- În zonele de conexiune între şanţurile de pluvial şi instalaţiile de preepurare se vor implementa soluţii (ex: grilaje) pentru evitarea pătrunderii speciei Spermophilus citellus în separatoarele de produse petroliere.

- Drumurile tehnologice şi zonele active de lucru se vor împrejmui cu garduri temporare care să împiedice pătrunderea speciei Spermophilus citellus în zonele cu trafic al vehiculelor sau cu activităţi de construcţie.

- Pe perioada de construcţie a proiectului se vor respecta limitele coridorului de expropriere, nefiind permisă ocuparea unor suprafeţe de teren suplimentare neincluse iniţial în proiect. Astfel se va evita afectarea unor suprafeţe suplimentare din habitatele favorabile speciilor de interes comunitar, în special a celor din siturile Natura 2000 ROSPA0067 şi ROSPA0061.

- Deschiderea oricărui front de lucru trebuie făcută după ce în prealabil responsabilii cu biodiversitatea au evaluat prezenţa speciilor de interes comunitar în zona ce urmează a fi afectată şi pot garanta că au fost luate toate măsurile privind evitarea/ reducerea impactului asupra acestor specii, inclusiv operaţiuni de relocare, acolo unde este cazul.

- Fronturile de lucru vor fi verificate periodic de responsabilii cu biodiversitatea pentru a se asigura că au fost luate toate măsurile pentru evitarea instalării speciilor de faună în zonele temporar inactive în care reluarea lucrului ar putea conduce la distrugerea de cuiburi şi adăposturi şi/ sau apariţia de victime. Soluţiile pentru evitarea instalării speciilor pot consta în: instalarea de plase/ prelate, eliminarea vegetaţiei înainte de perioada de cuibărire (perioada de cuibărire pentru speciile de păsări este cuprinsă în intervalul aprilie – iulie) îngrădiri temporare etc.;

- Realizarea de instruiri periodice pentru tot personalul implicat în lucrările de construcţie / dezafectare, cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate recunoaşterea şi controlul speciilor invazive şi măsuri de evitare şi reducere a impacturilor. Se va acorda o atenţie sporită problemelor privind interzicerea colectării de plante şi animale sau rănirea şi omorârea deliberată a speciilor protejate.

Niciun fel de substanţe lichide nu vor fi deversate în interiorul ariilor protejate, niciun fel de specii de plante sau animale nu vor fi introduse şi nu vor fi abandonate resturi de mâncare sau oricare alt fel de deşeuri pe suprafaţa solului sau în apă.

În etapa de operare se propun următoarele măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii:

- În cadrul PMM este necesară specificarea substanţelor utilizate în tratamentele fitosanitare aplicate pe terasament în vederea menţinerii siguranţei feroviare şi a vizibilităţii, cu evitarea afectării faunei şi florei locale.

- Un sistem de identificare şi colectare a potenţialelor victime de animale de pe calea ferată trebuie implementat în zona sitului N2k intersectat de proiect sau a celor aflate în imediata vecinătate a acestuia. Rolul acestui sistem este de a reduce riscul de coliziune pentru alte păsări sau alte animale ce ar putea fi atrase de existenţa carcaselor.

- Eficacitatea pe termen lung a măsurilor de reducere a impactului depinde în timpul operării proiectului de asigurarea integrităţii şi funcţionalităţii tuturor elementelor componente ale acestora. În acest sens este necesară prevederea unui program periodic de verificare şi întreţinere a elementelor constructive, precum şi de asigurare a viabilităţii exemplarelor vegetale plantate în etapa de reabilitare ecologică.

- În perioada de operare (minim 3 ani) se va implementa un program de control al speciilor invazive, care trebuie să includă activităţi de identificare a prezenţei speciilor vegetale alohtone invazive, ce se dezvoltă în imediata apropiere a căii ferate, şi activităţi de eliminare a acestora prin mijloace ce nu prezintă riscuri de contaminare a apei şi solului sau de afectare a vegetaţiei naturale existente sau a faunei din zona respectivă.

- Pentru reducerea nivelului de alterare a habitatelor în perioada de operare ca urmare a activităţilor de control al vegetaţiei, este recomandată utilizarea unor soluţii alternative (fie de natură biologică, fie de natură mecanică) la cele bazate exclusiv pe soluţii chimice. Este recomandat ca aceste sisteme să fie implementate cel puţin în zona de învecinare a proiectului cu situl Natura 2000 ROSCI0114, însă este de preferat ca măsura să fie implementată şi în afara siturilor, dacă acest lucru este posibil. Activităţile de control al vegetaţiei trebuie să se limiteze la suprafaţa strict necesară pentru asigurarea siguranţei feroviare.

- Prevederea, în PMM, a unui program de verificare şi întreţinere a dotărilor pentru preepurarea apelor pluviale (separatoare de produse petroliere). Este necesar ca la punerea în funcţiune să existe un contract pentru întreţinerea acestor dotări.

În etapa de dezafectare

- Deschiderea oricărui front de lucru trebuie făcută după ce în prealabil responsabilii cu biodiversitatea au evaluat prezenţa speciilor de interes comunitar în zona ce urmează a fi afectată şi pot garanta că au fost luate toate măsurile privind evitarea/ reducerea impactului asupra acestor specii, inclusiv operaţiuni de relocare, acolo unde este cazul.

- Fronturile de lucru vor fi verificate periodic de responsabilii cu biodiversitatea pentru a se asigura că au fost luate toate măsurile pentru evitarea instalării speciilor de faună în zonele temporar inactive în care reluarea lucrului ar putea conduce la distrugerea de cuiburi şi adăposturi şi/ sau apariţia de victime. Soluţiile pentru evitarea instalării speciilor pot consta în: instalarea de plase/ prelate, eliminarea vegetaţiei înainte de perioada de cuibărire (perioada de cuibărire pentru speciile de păsări este cuprinsă în intervalul aprilie – iulie) îngrădiri temporare etc.;

- Realizarea de instruiri periodice pentru tot personalul implicat în lucrările de construcţie / dezafectare, cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate recunoaşterea şi controlul speciilor invazive şi măsuri de evitare şi reducere a impacturilor. Se va acorda o atenţie sporită problemelor privind interzicerea colectării de plante şi animale sau rănirea şi omorârea deliberată a speciilor protejate.

- Niciun fel de substanţe lichide nu vor fi deversate în interiorul ariilor protejate, niciun fel de specii de plante sau animale nu vor fi introduse şi nu vor fi abandonate resturi de mâncare sau oricare alt fel de deşeuri pe suprafaţa solului sau în apă.

Toate măsurile  de evitare si reducere a impactului din etapa de dezafectare vor fi similare cu cele propuse în etapa de construcţie.

Peisaj

În etapa de execuţie, se propun următoarele măsuri de reducere a impactul asupra peisajului:

- În zonele cu sensibilitate moderată (zonele turistice ale Lacului Techirghiol şi zona de pădure compactă din staţiunile Neptun şi Olimp) se recomandă împrejmuirea fronturilor de lucru şi a zonelor de depozitare cu garduri mobile tip panou care să nu permită vizibilitatea în incinta acestora.

- Refacerea terenurilor afectate temporar de lucrări prin nivelarea la forma iniţială, pentru a recrea morfologia naturală a zonei şi ulterior reinstalarea solului vegetal decopertat şi a vegetaţiei iniţiale.

Pentru etapa de operare sunt prevăzute următoarele măsuri de reducere a impactului asupra peisajului:

- Întreținerea și repararea dotărilor din stațiile/ haltele de călători.

- Întreținerea spațiilor verzi și a amenajărilor din gări, panourilor fonoabsorbante,  etc.

În etapa de dezafectare a proiectului se vor aplica aceleaşi măsuri propuse în etapa de execuţie a proiectului.

Mediul social si economic

Măsurile ce se impun pentru evitarea şi reducerea zgomotului şi vibraţiilor generate în etapa de construcţie vor consta în:

- limitarea funcţionării utilajelor şi autovehiculelor la programul stabilit de lucru;

- evitarea desfăşurării lucrărilor de construcţie în perioadele sensibile pentru speciile protejate de faună (depunerea pontelor şi cuibărire: aprilie-mai);

- stabilirea rutelor/ drumurilor de acces în afara zonelor locuite (ocolirea localităţilor, pe cât posibil) şi respectarea cu stricteţe a acestora;

- limitarea vitezei de deplasare a utilajelor şi autovehiculelor (circa 20 km/h), în mod deosebit în zonele unde accesul prin localităţi nu poate fi evitat;

- În timpul execuţiei lucrărilor de construcţie se va limita numărul de utilaje utilizate concomitent în fronturile de lucru active şi în organizările de şantier la maxim 5 utilaje/ ha, cu scopul reducerii nivelului de zgomot şi vibraţiilor;

- desfăşurarea lucrărilor de construcţie la distanţe mai mici de 200 de metri faţă de zonele/ obiectivele locuite se va face numai pe timpul zilei în intervalul orar cuprins între 6:00 şi 22:00.

În etapa de operare valorile nivelului de zgomot nu trebuie să depăşească limitele maxim admisibile, stabilite prin legislaţia în vigoare, respectiv Ordinul nr. 119/ 2014 al Ministerului Sănătăţii, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările ulterioare. Proiectul prevede realizarea unor sisteme de reducere a zgomotului (montate pe traverse) și panouri fonoabsorbante, detalii cu privire la acestea fiind prezentate anterior.

Pentru diminuarea impactului asupra zonelor locuite se vor lua următoarele măsuri:

- verificarea şi întreţinerea panourilor care ecranează zgomotul datorat traficului;

- întreţinerea adecvată a infrastructurii ferate, inclusiv a garniturilor de tren, în vederea reducerii zgomotului de rulare.

În etapa de dezafectare se vor implementa aceleaşi măsuri prevăzute în etapa de execuţie.

Conditii culturale si entice, patrimonial cultural

Pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra moştenirii culturale în etapa de construcţie se recomandă următoarele măsuri:

- Conform studiului arheologic, șansele de a găsi structuri arheologice consistente in situ sunt destul de semnificative. De aceea, conform dispozițiilor legale în vigoare, se impune evaluarea arheologică prin diagnostic intruziv, înainte de demararea lucrărilor;

- Conform dispozițiilor legale în vigoare, în timpul execuţiei lucrărilor este necesară supravegherea arheologică a tuturor lucrărilor care afectează solul şi subsolul;

- În situaţia în care în etapa de execuţie sunt identificate noi situri arheologice, lucrările vor fi oprite, iar autorităţile competente vor fi contactate pentru expertiză şi stabilirea soluţiilor necesare. Orice descărcări de sarcină arheologică se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele Comisiei Naţionale de Arheologie

- Orice descărcări de sarcină arheologică se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele Comisiei Naţionale de Arheologie.

În etapa de operare nu sunt necesare măsuri specifice pentru reducerea impactului asupra patrimoniului cultural.

În etapa de dezafectare se vor adopta aceleaşi seturi de măsuri stabilite pentru perioada de execuţie.

Resurse naturale

Pentru etapa de execuţie sunt recomandate următoarele măsuri:

- Interzicerea exploatării de resurse naturale din interiorul ariilor naturale protejate;

- Minimizarea necesarului de materiale prin recuperarea pietrei sparte din terasamentul actual;

- Aprovizionarea materiilor prime se va face exclusiv din surse autorizate, prin intermediul furnizorilor;

- Se va evita ocuparea unor suprafeţe de teren în plus faţă de cele prevăzute prin proiect;

- Terenurile ocupate temporar vor fi reabilitate la sfârşitul lucrărilor;

- Zonele care au fost afectate de îndepărtări ale vegetaţiei vor fi stabilizate corespunzător, iar în zonele rămase libere după finalizarea construcţiilor se va asigura reinstalarea vegetaţiei;

- Nu se vor realiza captări de apă pentru asigurarea necesarului de apă în timpul construcţiei (altele decât cele prevăzute în proiect, dacă este cazul).

În etapa de operare este necesară implementarea următoarelor măsuri:

- Asigurarea mentenanţei instalaţiilor sanitare astfel încât să se asigure reducerea pierderilor de apă;

- Evitarea ocupării unor suprafeţe suplimentare de teren în timpul lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii, altele decât terenurile aferente infrastructurii feroviare rezultate în urma implementării proiectului.

În etape de dezafectare măsurile vor fi similare celor din perioada de execuţie.

DESEURI

Deşeurile estimate a fi generate atât în etapa de execuţie cât şi în etapa de operare, precum şi modul de gestionare a acestora sunt prezentate în tabelul următor.

Managementul deseurilor generate

| Denumire deşeu | Cantitate estimată a fi generată | Unitate de măsură | Starea fizică* | Cod deşeu** | Modul de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de execuţie |  |
| Deşeuri municipale amestecate | 62,9 | t/ perioada execuţie | S | 20 03 01 | Eliminare la depozit de deşeuri autorizat |  |
| Hârtie şi carton | 9,5 |  | S | 20 01 01 | Reciclare şi valorificare |  |
| Materiale plastice | 12,3 |  | S | 20 01 39 |  |  |
| Metale | 1,4 |  | S | 20 01 40 |  |  |
| Amestecuri metalice | 1543,3 |  | S | 17 04 07 |  |  |
| Sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase | 73,3 |  | S | 17 02 04* | Valorificare energetică (incinerare) |  |
| Beton | 102534,2 |  | S | 17 01 01 | Depozitate în zona fronturilor de lucru şi ulterior valorificare la un depozit de umplutură cu acordul autorităţilor locale. |  |
| Materiale plastice | 47,3 |  | S | 17 02 03 | Reciclare şi valorificare |  |
| Sticlă | 0,6 |  | S | 17 02 02 |  |  |
| Ambalaje de hârtie şi carton | 18,9 |  | S | 15 01 01 |  |  |
| Ambalaje de materiale plastice |  |  | S | 15 01 02 |  |  |
| Ambalaje de lemn |  |  | S | 15 01 03 |  |  |
| Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 2,4 |  | S | 15 01 10* | Decontaminare şi valorificare |  |
| Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 0,2 |  | S | 15 02 02* | Vor fi colectate în saci etanşi şi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi predate operatorilor autorizaţi în vederea eliminării. |  |
| Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 4,7 |  | S | 13 02 08* | Vor fi colectate în recipienţi închişi, etichetati, depozitate într-o incintă închisă prevăzută cu platformă betonată. Vor fi predate către unităţi autorizate în vederea colectării şi valorificării |  |
| Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 2494,3 |  | S | 17 01 07 | Utilizare ca material de umplutură |  |
| Deşeuri de la sudură | 2,4 |  | S | 12 01 13 | Valorificare |  |
| Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 164054,7 | m3/ perioada execuţie | S | 17 05 04 | Reutilizare ca material de umplutură (în zone acceptate de autorităţi conform NTF nr. 71-002:2006) |  |
| Componente periculoase demontate din echipamente casate | 1,9 | t/ perioada execuţie | S | 16 02 15* | Eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 1,4 |  | S | 17 04 11 | Se vor colecta şi depozita separate până la predarea spre valorificare |  |
| Etapa de operare |  |
| Deşeuri municipale amestecate | 9,5 | t/an | S | 20 03 01 | Eliminare la depozit de deşeuri autorizat |  |
| Hârtie şi carton | 0,9 |  | S | 20 01 01 | Reciclare şi valorificare |  |
| Amestecuri metalice | 0,5 |  | S | 17 04 07 |  |  |
| Materiale plastice | 0,2 |  | S | 17 02 03 |  |  |
| Amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea ulei/apă, altele decât cele specificate la 19 08 09 | 141,9 | m3/an | SS | 19 08 10* | Eliminare |  |
| Etapa de dezafectare |  |
| Deşeuri municipale amestecate | 65,8 | t/perioada dezafectare | S | 20 03 01 | Se vor realiza spaţii special amenajate prevăzute cu containere tip pubele. Periodic vor fi ridicate de către operatori autorizaţi şi transportate la depozitele de deşeuri sau la staţiile de transfer ale localităţilor. |  |
| Hârtie şi carton | 10,4 |  | S | 20 01 01 | Se vor colecta selectiv în spaţii de depozitare temporară special amenajate în cadrul organizării de şantier şi în fronturile de lucru. Periodic vor fi ridicate de către operatori autorizaţi şi transportate în vederea valorificării. |  |
| Materiale plastice | 13,2 |  | S | 20 01 39 |  |  |
| Metale | 1,4 |  | S | 20 01 40 |  |  |
| Amestecuri metalice | 1580751,6 |  | S | 17 04 07 |  |  |
| Lemn | 52,5 |  | S | 17 02 01 |  |  |
| Materiale plastice | 263,5 |  | S | 17 02 03 |  |  |
| Sticlă | 13,2 |  | S | 17 02 02 |  |  |
| Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 0,5 |  | S | 15 02 02* | Vor fi colectate în saci etanşi şi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi predate operatorilor autorizaţi în vederea eliminării. |  |
| Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 5,2 |  | S | 13 02 08* | Vor fi colectate în recipienţi închişi, etichetati, depozitate într-o incintă închisă prevăzută cu platformă betonată. Vor fi predate către unităţi autorizate în vederea colectării şi valorificării. |  |
| Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 1317,2 |  | S | 17 01 07 | Vor fi depozitate în containere şi ulterior transportate de operatori autorizaţi la depozite de deşeuri. |  |
| Beton | 39518,6 |  | S | 17 01 01 | Depozitate în zona fronturilor de lucru şi ulterior valorificare la un depozit de umplutură cu acordul autorităţilor locale. |  |
| Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 39518,6 |  | S | 17 03 02 | Se vor depozita temporar separat pe platformele special prevăzute (impermeabilizate), prevăzute în cadrul organizării de şantier. Acestea vor fi reciclate pentru producere de asfalt nou în staţii autorizate. |  |
| Pământ şi pietre altele decât cele specificate la 17 05 03 | 5269,1 | m3/ perioada de dezafectare | S | 17 05 04 | Depozitate în zona fronturilor de lucru şi ulterior valorificare la un depozit de umplutură cu acordul autorităţilor locale. |  |
| Componente periculoase demontate din echipamente casate | 2634586,1 | t/ perioada de dezafectare | S | 16 02 15* | Se vor colecta şi depozita separat, în zone special destinate. Acestea se vor preda operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). |  |
| Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 26,5 |  | S | 17 04 11 | Se vor colecta şi depozita separat până la predarea spre valorificare. |  |

Tehnicile care vor fi implementate pentru colectarea, stocarea temporara si eliminarea deseurilor vor respecta cerintele de baza mentionate in legislatia in vigoare si ghidurilor cadru, respectiv:

- Deseurile vor fi predate pe baza de contract, exclusiv unor colectori sau unor operatori autorizati;

- Va fi pastrata evidenta tipurilor si cantitatilor tuturor gategoriilor de deseuri generate pe amplasament;

- Va fi implementat si operat un sistem de colectare separata, care sa previna amestecarea deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase si care va permite valorificarea acestora;

- Deseurile nepericuloase rezultate in urma demolarii, se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe platforme betonate, de unde vor fi preluate de firme autorizate;

- Substantele periculoase se vor transporta in recipienti, containere, vase conforme, inchise etans si etichetate in conformitate cu prevederile legale.

Conform art. 21 din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri de cotaminare pentru aer, apa , sol, fauna sau flora;

- fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de constructii, materiale de termoizolatie, vor fi transportate in locurile indicate de administratia publica locala prin Autorizatia de Construire sau vor fi transportate la un depozit de deseuri inerte, autorizat conform legislatiei in vigoare.

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de constructie a proiectului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- reducerea volumului de deseuri generate , in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- conform OUG nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/ 532/ CE din 3 Mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/ 3/CE de stabiliere a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 , alin (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE  a Consiliului de stabiliere a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1 , alin (4) din Directiva 91/ 689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase , cu modificarile ulterioare;

- Anexei 4.

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor evidentindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora si se vor raporta catre autoritatea locala de mediu;

- conform art.4  si art. 21  din OUG nr. 92/2021, producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- autovehiculele care vor transporta material pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile securizate astfel incat sa se evite spulberarea si/sau imprastierea materialelor transportate in timpul deplasarii;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se premise pentru colectarea selectiva;

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele inscriptionate si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului;

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la finalizarea santierului, respectiv la terminarea lucrarilor de construire a proiectului, se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conform adresei nr. 4330/18.05.2023 emisa de MMAP-Garda Forestiera Nationala-Garda Forestiera Bucuresti, beneficiarul are obligatia sa obtina de la Garda Forestiera Bucuresti, avizul prevazut la art. 37, alin. (11) din Legea 46/2008-Codul silvic, republicata, cu modificari si completari ulterioare. Pentru obtinerea avizului este necesara depunerea unei documentatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 51 din Metodologia privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti, aprobata prin O.M. nr. 694/2016. Padurea Comorova reprezinta vegetatie forestiera din afara fondului forestier naional, in acest sens vor fi respectate prevederile art. 6 alin. (2) si (3) si art. 18 din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificari si completari ulterioare.

Conditii prevazute in Avizul de gospodarire a apelor

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare;

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze stabilitatea malurilor Valea Agigea şi a construcţiilor hidrotehnice;

- În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, beneficiarul va anunţa imediat Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revenind beneficiarului şi constructorului;

- În timpul execuţiei lucrărilor, să aibă în permanenţă în dotare material absorbant de produse petroliere pentru intervenţia operativă în caz de poluare accidentală.

- Se interzice depozitarea oricăror tipuri de materiale pe malul, în albia sau în zonele de protecţie Valea Agigea;

- Alimentarea cu carburanţi şi lubrefianţi a utilajelor şi autovehiculelor, precum şi intervenţiile tehnice asupra acestora, se vor face în locuri special amenajate;

- Pe tot intervalul execuţiei lucrărilor de la podul Km 252+597 se va asigura  secţiunea de scurgere a canalului, necesară preluării debitului de apă în orice situaţie;

- În timpul executării lucrărilor vor fi luate toate măsurile necesare pentru a nu fi afectate malul şi apa lacului Techirghiol, precum şi zona de protecţie a acestuia;

- Se interzice depozitarea oricăror tipuri de materiale pe malul sau în zona de protecţie a lacului Techirghiol;

- Se interzice realizarea oricăror construcţii pe o distanţă de 5 m faţă de malul lacului spre uscat, cu excepţia lucrărilor de protecţie taluz prevăzute prin proiect, care ar putea împiedica accesul liber în zona malului lacului Techirghiol;

- Lucrările nu se vor realiza în perioadele de ape mari;

- După finalizarea lucrărilor se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, materiale sau alte deşeuri şi terenul se va aduce la starea iniţială;

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiior de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea;

- Responsabilitatea privind alegerea soluţiei şi dimensionarea lucrărilor revine, integral, beneficiarului şi proiectantului lucrărilor;

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare;

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996, modificată şi completată;

- Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuţia acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului de gospodărire a apelor nr. 65 din data de 17.08.2022 şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul îşi pierde valabilitatea;

- Dacă pe parcursul derulării investiţiei, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de  gospodărire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor si Pădurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiei tehnic  supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea proiectului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023;

- demolarea structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

Pentru validarea eficacităţii măsurilor de evitare şi reducere a fost propus un program de monitorizare care include prevederi atât pentru perioada de construcţie, cât şi pentru perioada de operare. Implementarea programului de monitorizare este esenţială pentru a putea asigura implementarea corectă şi funcţionalitatea măsurilor de evitare şi reducere a impactului.

Responsabilitatea implementării programului de monitorizare aparţine după cum urmează:

- În etapa de execuţie:

  - Proiectanţilor/ constructorilor, care vor contracta echipele de experţi în biodiversitate;

  - Titularului proiectului („CFR” SA), care va asigura integrarea datelor primite de la diferite echipe/ contracte/ loturi ale căii ferate, în scopul raportării unitare către autoritatea competentă de mediu;

- În etapa de operare:

  - Titularului proiectului („CFR” SA), care va asigura contractarea echipei/ echipelor de experţi în biodiversitate, integrarea datelor şi raportarea unitară către autoritatea competentă de mediu.

Responsabilitatea privind calitatea datelor colectate şi raportate revine experţilor implicaţi în activităţile de monitorizare şi autorilor rapoartelor de monitorizare. Pentru a asigura un nivel ridicat de calitate al activităţilor de monitorizare, titularul proiectului trebuie să se asigure că termenii de referinţă pentru execuţia acestor servicii cuprind cerinţele exprimate în acest raport, precum şi că bugetul avut la dispoziţie este suficient.

Toate datele şi informaţiile colectate în cadrul programului de monitorizare trebuie exprimate cantitativ, cu precizarea clară a unităţilor de măsură, a mărimii suprafeţelor investigate, a metodei aplicate şi a perioadelor de timp (inclusiv orare), în care au fost executate activităţile de teren. Informaţiile trebuie prezentate atât sub forma datelor brute (tabelar), cât şi în formă grafică (reprezentarea pe hărţi a tuturor datelor colectate). Fiecare set de date trebuie însoţit de o interpretare a rezultatelor, precum şi de aprecieri calitative şi cantitative privind tendinţele înregistrate şi perspectivele de modificare valorică a indicatorilor urmăriţi.

Programul de monitorizare este prezentat in anexa care face parte integranta din acordul de mediu

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 22.11.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 23.08.2023 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si  a studiului de evaluare adecvata si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Ziua de Constanta):  depunerea solicitării acordului de mediu – 06.09.2023,  etapa de incadrare – 25.11.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice – 19.04.2023 (ziarul National), anunţ public privind emiterea acordului de mediu –xxx.08.2023;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: BAICONS IMPEX S.R.L; subcontractant: EPC CONSULTANTA DE MEDIU SRL., certificat seria RGX nr. 294/07.07.2022; RGX nr. 334/11.08.2022;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 22.05.2023;

Pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

Tabel de monitorizare componente abiotice

| Factorul de mediu | Amplasament puncte de monitorizare | Puncte de monitorizare | Parametrii monitorizaţi | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire punct de monitorizare | km proiectat |  |  |
| ETAPA DE CONSTRUCŢIE |
| Aer | Organizări de şantier Fronturi de lucru amplasate în apropierea zonelor locuite (zonele în care calea ferată traversează localităţi şi unde se vor realiza lucrări de construcţie în proximitatea zonelor locuite) | OS Mangalia | 266+700 267+100 | NO2; SO2; pulberi în suspensie; pulberi sedimentabile. | Lunar pe toată perioada activă a organizărilor de şantier şi a fronturilor de lucru |
|  |  | OS 23 August | 258+100 258+400 |  |  |
|  |  | OS Agigea | 234+100 234+300 |  |  |
|  |  | OS Agigea (staţia Agigea Nord) | 230+420 230+565 |  |  |
|  |  | În fronturile de lucru din proximitatea zonelor locuite (Neptun, Olimp, Costineşti, Schitu, Eforie Sud, Tuzla, Eforie Nord, Agigea, Constanţa |  |  |
| Apă | Calitatea apei în zonele de intersecţie ale proiectului cu corpurile de apă | Lacul Techirghiol Sărat | 239+600 240+100 | pH; materii în suspensie; CCO-Cr; CBO5; produse petroliere; metale grele. | Lunar pe perioada construcției pe măsura avansării fronturilor de lucru |
|  |  |  | 240+500 250+000 |  |  |
|  |  |  | 240+950 241+280 |  |  |
|  |  |  | 241+400 241+650 |  |  |
| Sol | Organizări de şantier Platforme tehnologice poduri | OS Mangalia | 266+700 267+100 | pH hidrocarburi totale din produse petroliere; Metale grele. Prelevările de probe vor fi realizate din minim 2 puncte de prelevare situate la distanţe diferite faţă de fronturile de Lucru/ organizările de şantier (ex: 25 m şi 50 m), de la o singură adâncime (mică adâncime, 5 – 10 cm). | Anual şi în cazul poluărilor accidentale |
|  |  | OS 23 August | 258+100 258+400 |  |  |
|  |  | OS Agigea | 234+100 234+300 |  |  |
|  |  | OS Agigea (staţia Agigea Nord) | 230+420 230+565 |  |  |
| Zgomot | Fronturi de lucru amplasate în apropierea zonelor locuite Organizări de şantier | OS Mangalia | 266+700 267+100 | Nivelul de zgomot dB (A) | Lunar pe toată perioada activă a organizărilor de şantier şi a fronturilor de lucru |
|  |  | OS 23 August | 258+100 258+400 |  |  |
|  |  | OS Agigea | 234+100 234+300 |  |  |
|  |  | OS Agigea (staţia Agigea Nord) | 230+420 230+565 |  |  |
|  |  | În fronturile de lucru din proximitatea zonelor locuite (Neptun, Olimp, Costineşti, Schitu, Eforie Sud, Tuzla, Eforie Nord, Agigea, Constanţa |  |  |
| ETAPA DE OPERARE |
| Aer | Stații c.f. (zonele în care calea ferată traversează localităţi) | Staţia Constanţa | 224+700 225+000 | NO2; SO2; pulberi în suspensie; pulberi sedimentabile. | Anual în primii 2 ani de operare |
|  |  | Staţia Eforie Nord | 238+500 239+000 |  |  |
|  |  | Eforie Sud | 241+750 242+390 |  |  |
|  |  | Staţia Costineşti Tabără | 252+160 252+480 |  |  |
|  |  | Staţia Neptun | 260+970 261+300 |  |  |
|  |  | Staţia Mangalia | 267+500 267+900 |  |  |
| Apă | Calitatea apei în zonele de intersecţie ale proiectului cu corpurile de apă | Lacul Techirghiol Sărat | 239+600 240+100 | pH; materii în suspensie; CCO-Cr; CBO5; produse petroliere; metale grele. | Trimestrial în primii 2 ani de operare |
|  |  |  | 240+500 250+000 |  |  |
|  |  |  | 240+950 241+280 |  |  |
|  |  |  | 241+400 241+650 |  |  |
| Sol | Staţii c.f. (zonele în care calea ferată traversează localităţi) | Staţia Eforie Nord | 238+500 239+000 | pH; Hidrocarburi totale din produse petroliere. | Anual în primii 2 ani de operare |
|  |  | Eforie Sud | 241+750 242+390 |  |  |
|  |  | Staţia Costineşti Tabără | 252+160 252+480 |  |  |
|  |  | Staţia Neptun | 260+970 261+300 |  |  |
|  |  | Staţia Mangalia | 267+500 267+900 |  |  |
| Zgomot | În interiorul localităţilor intersectate de calea ferată (în imediata apropiere a faţadelor celor mai apropiate locuinţe de calea ferată) | Mangalia | 266+093-268+093 | Nivelul de zgomot dB(A) | Anual în primii 2 ani de operare |
|  |  | Neptun | 261+077-261+686 |  |  |
|  |  | Olimp | 258+145-257+931 |  |  |
|  |  | 23 August | 257+117-256+982 |  |  |
|  |  | Costineşti | 252+402-250+312 |  |  |
|  |  | Schitu | 253+599-252+380 |  |  |
|  |  | Eforie Sud | 244+712-240+590 |  |  |
|  |  | Tuzla | 246-698-244+678 |  |  |
|  |  | Eforie Nord | 240+491-237+354 |  |  |
|  |  | Agigea | 237+304-234+036 |  |  |
|  |  | Constanţa | 224+153-230+846 |  |  |
| ETAPA DE DEZAFECTARE |
| Pentru etapa de dezafectare, programul de monitorizare va fi similar celui din etapa de execuţie. |

Monitorizarea biodiversităţii

| Cod | Componentă de monitorizare | Componentă Natura 2000 | Subcomponentă de monitorizare | Indicatori | Locaţiile / punctele de monitorizare | Durata de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare | Raportare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA DE CONSTRUCŢIE |
| MON 1 | Monitorizarea habitatelor şi speciilor din zona proiectului | Habitate şi plante | Inventar habitate şi plante | Prin raportare la situaţia pre-construcţie: Modificări în lista habitatelor şi speciilor + locaţii de prezenţă ale habitatelor şi speciilor + modificări ale habitatelor de reproducere + modificări ale principalelor zone de tranzit. | Zona de intersecţie a proiectului cu ROSPA0061 (culoar de lucru + 500 m stânga-dreapta). Zona de învecinare (culoar de lucru + 300 m stânga-dreapta) a proiectului cu siturile ROSPA0066, ROSPA0076, ROSCI0114. Monitorizarea trebuie să analizeze şi prezenţa de cuiburi. | Toată etapa de construcţie | Lunar | Trimestrial |
|  |  | Mamifere | Inventar specii de faună |  |  |  |  |  |
|  |  | Păsări |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amfibieni şi reptile |  |  |  |  |  |  |
| MON 2 | Specii invazive | Plante invazive | Dinamica speciilor invazive în etapa de execuţie | Actualizare listă de specii + actualizarea locaţiilor de prezenţă + actualizarea nivelului de dispersie a speciilor + actualizarea căilor de propagare. | Zona de învecinare (culoar de lucru + 300 m spre sit) a proiectului cu situl ROSCI0114. | Toată etapa de construcţie | Semestrial | Semestrial |
| MON 3 | Relocări | Animale | Lista animalelor relocate | Specia, motivul relocării, data, locaţia de prelevare, locaţia de eliberare, documente doveditoare (Proces verbal, fotografii, Raport de activitate). | Zona de intersecţie a proiectului (culoar de lucru + 500 m stânga-dreapta) cu ROSPA0061. | Toată etapa de construcţie | Dacă este cazul | Trimestrial |
| MON 4 | Victime accidentale | Păsări | Lista victimelor accidentale din zona fronturilor de lucru în etapa de execuţie | Specia, cauza decesului, data, locaţia. | Pe întreg traseul căii ferate, în zonele unde se realizează lucrări de construcţie (în special în zonele de intersecţie a proiectului cu ROSPA0061, dar şi în zona de învecinare a proiectului cu ROSCI0114, ROSPA0066, ROSPA0076). | Toată etapa de construcţie | Dacă este cazul | La momentul identificării/ Trimestrial |
|  |  | Amfibieni şi reptile |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mamifere |  |  |  |  |  |  |
| MON 5 | Eficacitatea măsurilor implementate | Habitate Natura 2000 | Calitatea aerului | Concentraţiile NOx, SO2 şi PM10. | Fronturile de lucru din vecinătatea sitului ROSCI0114. | Toată etapa de construcţie | Lunar | Trimestrial |
|  |  | Păsări | Nivel de zgomot | Niveluri de zgomot. | Zona de intersecţie şi învecinare a proiectului cu situl Natura 2000 ROSPA0061 Lacul Techirghiol. | Toată etapa de construcţie | Lunar | Trimestrial |
|  |  | Păsări Nevertebrate acvatice | Calitatea apei în zonele de intersecţie ale proiectului cu corpurile de apă (Lacul Techirghiol Sărat) | Cel puţin pH, conductivitate, oxigen dizolvat, turbiditate (preferabil şi produs petrolier). | Câte un punct la fiecare 500 m în zona lacului Techirghiol. | Toată etapa de construcţie | Lunar (în perioadele în care se realizează lucrări în zona lacului) | Trimestrial |
|  |  | Mamifere | Potenţiale capcane | Gradul de eficienţă al sistemelor de protecţie împotriva potenţialelor capcane (%). | Zona de învecinare a proiectului cu ROSCI0114. | Toată etapa de construcţie | Lunar | Trimestrial |
| ETAPA DE OPERARE |
| MON 6 | Monitorizarea habitatelor şi speciilor Natura 2000 | Habitate şi plante | Inventar habitate şi plante | Modificări în structura habitatelor şi distribuţia speciilor în vecinătatea ca urmare a derulării activităţii pe calea ferată. Pentru speciile de faună modificări în: - distribuţia speciilor; - utilizarea habitatelor folosite pentru necesităţi de hrană, odihnă şi reproducere; - modificări ale principalelor zone de tranzit. | Zona de intersecţie a proiectului cu ROSPA0061 (culoar de lucru + 500 m stânga-dreapta). Zona de învecinare (culoar de lucru + 300 m stânga-dreapta) a proiectului cu siturile ROSPA0066, ROSPA0076, ROSCI0114. Monitorizarea trebuie să analizeze şi prezenţa de cuiburi. | Primii 3 ani după finalizarea construcţiei | Trimestrial | Anual |
|  |  | Amfibieni şi reptile | Inventar specii de faună |  |  |  |  |  |
|  |  | Mamifere |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Păsări |  |  |  |  |  |  |
| MON 7 | Specii invazive | Plante invazive | Inventar specii de plante invazive | Actualizare listă de specii + actualizarea locaţiilor de prezenţă + actualizarea nivelului de dispersie a speciilor + actualizarea căilor de propagare. | Zona de învecinare a proiectului (zona CF din vecinătatea sitului + 300 m spre sit) cu ROSCI0114. | Primii 3 ani după finalizarea construcţiei | Bianual | Anual |
|  |  |  | Combatere specii de plante invazive | Eficienţa îndepărtării speciilor invazive. |  |  | Anual |  |
| MON 8 | Victime accidentale | Păsări | Mortalitate pe traseul căii ferate | Specia, cauza decesului, densitatea indivizilor (nr. indivizi / suprafaţă) identificaţi. | Pe întreg traseul căii ferate (în special în zonele de intersecţie a proiectului cu ROSPA0061, dar şi în zona de învecinare a proiectului cu ROSCI0114, ROSPA0066, ROSPA0076). | Primii 3 ani după finalizarea construcţiei | Trimestrial | La momentul identificării/ Anual |
|  |  | Amfibieni şi reptile |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mamifere |  |  |  |  |  |  |
| MON 9 | Eficacitatea măsurilor implementate | Speciile de păsări | Nivel de zgomot | Niveluri de zgomot. | Zona de intersecţie şi învecinare a proiectului cu situl Natura 2000 ROSPA0061 Lacul Techirghiol. | Primii 3 ani după finalizarea construcţiei | Trimestrial | Anual |
|  |  | Păsări Nevertebrate acvatice | Calitatea apei de suprafaţă în cursurile de apă cu faună acvatică de interes comunitar | Cel puţin pH, conductivitate, oxigen dizolvat, turbiditate (preferabil şi produs petrolier). | Câte un punct la fiecare 500 m în zona lacului Techirghiol. |  |  |  |  |
|  |  | Eficacitatea măsurilor de evitare şi reducere a impacturilor | Integritatea panourilor anticoliziune şi a celor fonoabsorbante | Număr de zone prin care ar putea trece animalele, gradul de deteriorare al panourilor. | În zonele unde au fost propuse panouri anticoliziune (în vecinătatea ROSPA0066) şi panouri fonoabsorbante (pe tot traseul CF). | Primii 3 ani după finalizarea construcţiei | Lunar | Anual |  |
|  |  |  | Subtraversări pentru micromamifere, amfibieni şi reptile | Lista speciilor care utilizează subtraversările, factori limitativi, grad de deteriorare, conectivitatea condiţiilor de habitat. | În zonele de implementare ale subtraversărilor. | Primii 3 ani după finalizarea construcţiei | Continuu (monitorizare video) | Anual |  |
|  |  |  | Treceri la nivel pentru faună | Lista speciilor care utilizează subtraversările, factori limitativi, grad de deteriorare, conectivitatea condiţiilor de habitat. | În zonele de implementare ale subtraversărilor. | Primii 3 ani după finalizarea construcţiei | Continuu (monitorizare video) | Anual |  |
| - | Rapoarte de monitorizare | - | Raport monitorizare biodiversitate | Toţi indicatorii anterior precizaţi. | - | Primii 3 ani după finalizarea construcţiei | - | Anual |  |
| - | Evaluarea impactului rezidual în primii 3 ani de operare | Toate componentele Natura 2000 | Raport privind impactul rezidual - operare | Cuantificarea formelor de impact şi evaluarea semnificaţiei impactului asupra stării de conservare a habitatelor şi speciilor din siturile afectate, cu raportarea la valorile estimate în Studiul de evaluare adecvată. | - | Primii 3 ani după finalizarea construcţiei | - | La finalizarea celor 3 ani de monitorizare. |  |

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Studiul de evaluare adecvata;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii;

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Aviz ABADL nr. 18/10.03.2023 modificator al avizului ABADL nr. 65/17.08.2023;

- Certificat de Urbanism nr. 24/10.03.2022;

- Aviz ANANP  nr. XXXXXXXXX;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                        Lavinia  Monica  ZECA

###### ŞEF SERVICIU C.F.M.,

###### Simona CONSTANTIN

###### Întocmit,                                                                                                                 Consilier Camelia COSTACHE

###### Consilier  Adina-Iuliana MIU

Prezentul acord contine 107 pagini si s-a redactat in 4 (patru) exemplare.

# Footnotes

https://support-mpgt.ro/harta-proiectelor-din-mpgt/

https://support-mpgt.ro/harta-proiectelor-din-mpgt/