ACORD DE MEDIU (proiect)

Nr. ........... din 12.10.2022

Ca urmare a cererii adresate de COMUNA CRUCEA, cu sediul în județul Constanța, comuna Crucea, str. Șoseaua Constanței, nr.45, COMUNA GRĂDINA, cu sediul în județul Constanța, comuna Grădina, str. Victoriei, nr.39, PRIMĂRIA COMUNEI TÂRGUȘOR, cu sediul în județul Constanța, comuna Târgușor, str. Constanței, nr.72, PRIMĂRIA COMUNEI PANTELIMON, cu sediul în județul Constanța, comuna Pantelimon, str. Principală, nr.214,  COMUNA VULTURU, cu sediul în județul Constanța, comuna Vulturu, str. Eroilor, nr.45, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 15138 din 16.09.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE: TÂRGUȘOR, PANTELIMON, CRUCEA, GRĂDINA ȘI VULTURU, JUD.CONSTANȚA”, propus a fi amplasat în județul Constanța, intravilanul și extravilanul comunelor Târgușor, Pantelimon, Crucea, Grădina și Vulturu, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.

1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2., punctul 10, litera i) - Instalații de conducte pentru gaz și petrol și conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1.

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

2.1 Amplasamentul proiectului

Prin proiect se propune realizarea de-a lungul a 5 unități administrativ - teritoriale în județul Constanța, a unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în lungime totală de 136,059 km distribuită astfel:

- UAT Târgușor – L=16,337 km,

- UAT Pantelimon – L=32,511 km,

- UAT Crucea – L=39,532 km,

- UAT Grădina – L=31,069 km

- UAT Vulturu – L=16, 610 km.

Pentru UAT Târguşor: folosinţa actuală a terenurilor este de teren cu destinație specială și echipare teritorială, cu destinaţia de teren pentru reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente, conform certificatului de urbanism nr.12/23.06.2021;

Pentru UAT Pantelimon: folosinţa actuală a terenurilor este de teren cu destinație specială și echipare teritorială, cu destinaţia de teren pentru reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente, conform certificatului de urbanism nr.7/23.06.2021;

Pentru UAT Vulturu: folosinţa actuală a terenurilor este de căi de comunicații rutiere-DR cu destinaţia de teren cu destinație specială - TDS, conform certificatului de urbanism nr.148/16.08.2021;

Pentru UAT Crucea: folosinţa actuală a terenurilor este căi de comunicaţie rutieră şi pietonală, reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente acestora şi arabil cu destinaţia de teren cu destinaţie specială, conform certificatului de urbanism nr.38/17.06.2021;

Pentru UAT Grădina: folosinţa actuală a terenurilor este străzi, căi de comunicaţii cu destinaţia de teren cu destinaţia de teren străzi, căi de comunicații, conform certificatului de urbanism nr.5/22.06.2021.

Situația ocupărilor de teren cu conductele de distribuție gaze naturale este prezentată în tabelul următor:

| UAT | Număr tronsoane (bucăți) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (ml) | Lățime (ml) | Suprafață (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Târgușor | 20 | PE63 | 7108 | 0,5 | 3554 |
|  | 4 | PE90 | 1683 | 0,5 | 841,5 |
|  | 4 | PE125 | 1357 | 0,8 | 1085,6 |
|  | 1 | PE180 | 129 | 1 | 129 |
|  | 4 | PE250 | 6060 | 1,2 | 7272 |
| TOTAL | 16337 |  | 12882,1 |
| Pantelimon | 33 | PE63 | 9607 | 0,5 | 4803,5 |
|  | 5 | PE90 | 1316 | 0,5 | 658 |
|  | 4 | PE180 | 7606 | 1 | 7606 |
|  | 12 | PE200 | 7742 | 1 | 7742 |
|  | 3 | PE250 | 6240 | 1,2 | 7488 |
| TOTAL | 32511 |  | 28297,5 |
| Crucea | 47 | PE63 | 17513 | 0,5 | 8756,50 |
|  | 8 | PE90 | 2330 | 0,5 | 1165 |
|  | 7 | PE125 | 3758 | 0,8 | 3006,4 |
|  | 5 | PE180 | 6547 | 1 | 6547 |
|  | 5 | PE200 | 9384 | 1 | 9384 |
| TOTAL | 39532 |  | 28858,9 |
| Grădina | 69 | PE63 | 21253 | 0,5 | 10626,5 |
|  | 6 | PE90 | 1076 | 0,5 | 538 |
|  | 4 | PE125 | 3780 | 0,8 | 3024 |
|  | 4 | PE180 | 4960 | 1 | 4960 |
| TOTAL | 31069 |  | 19148,5 |
| Vulturu | 32 | PE63 | 6312,5 | 0,5 | 3156,25 |
|  | 25 | PE90 | 7815 | 0,5 | 3907,5 |
|  | 11 | PE125 | 2360 | 0,8 | 1888 |
|  | 3 | PE180 | 715,5 | 0,8 | 572,4 |
|  | 12 | PE200 | 7603,5 | 0,8 | 6082,8 |
| TOTAL | 24806,5 |  | 15606,95 |

Căi de acces

Nu sunt necesare căi noi de acces sau schimbarea celor existente.

Racordarea la rețelele de utilități

În perioada de execuție

Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată de generatoare de curent.

Alimentarea cu apă este necesară numai pentru igienă și apă potabilă de băut. Șantierul va fi aprovizionat numai cu apă potabilă îmbuteliată.

Se vor utiliza toalete ecologice, lavoare, habe pentru colectarea apelor provenite din spălări, care vor fi închiriate și întreținute de firme specializate.

În perioada de funcționare

Funcționarea conductei și branșamentelor de gaze naturale nu necesită racordare la sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

Organizarea de șantier

Organizările de șantier se fac pe terenul stabilit de beneficiar împreună cu constructorul și cuprind construcții și instalații ale constructorului, echipate cu mijloace la alegerea lui și care sa-i permită satisfacerea obligațiilor și relațiilor cu beneficiarul, precum și cele privind controlul și calitatea execuției

Pentru fiecare din cele 5 UAT-uri se va amplasa câte o organizare de șantier. Terenul organizării de șantier va avea dimensiunile de 8,00x10,00 m, pe el se vor amplasa:

- 1 baracă provizorie cu rol de vestiar muncitori, depozitare materiale și depozitare scule;

- 1 baracă provizorie cu rol de birou;

- 1 punct PSI;

- 2 toalete ecologice.

Coordonatele Stereo 70 ale organizărilor de șantier sunt:

| Organizare de șantier - O.S. | Localizare | X[m] | Y [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| O.S.1 | UAT Târgușor | 770837 | 334856 |
| O.S.2 | UAT Pantelimon | 763830 | 343671 |
| O.S.3 | UAT Crucea | 756464 | 342896 |
| O.S.4 | UAT Grădina | 771740 | 344574 |
| O.S.5 | UAT Vulturu | 760162 | 353885 |

Pentru a permite desfășurarea fără întrerupere a lucrărilor de construcții, se impune executarea unor lucrări pregătitoare și asigurarea mijloacelor materiale și umane.

Pentru amenajarea organizării de șantier se va ține cont de următoarele:

- distanțe mici de transport pentru materialele aprovizionate;

- posibilități de asigurare cu costuri minime a utilităților (apă, electricitate);

- situarea în zone care să afecteze cât mai puțin viața și activitatea localnicilor.

Energia electrică va fi asigurată în organizarea de șantier prin racordarea din rețeaua existentă.

În perioada execuției lucrărilor de înființare rețea de distribuție gaze naturale se vor lua următoarele masuri organizatorice:

- marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului în vederea respectării cu strictețe a perimetrului afectat construcției;

- amenajarea corespunzătoare a drumurilor de acces la fronturile de lucru, utilizându-se pe cât posibil drept cale de rulare pentru utilaje traseul actual al drumului;

- elaborarea unor grafice de lucru, care să țină cont de timpii de rulare și de punere în operă a materialelor, pentru sincronizarea programelor de lucru ale bazelor de producție cu cele ale utilajelor din amplasamentul lucrării;

- asigurarea pazei și securității utilajelor și instalațiilor din frontul de lucru;

- asigurarea utilajelor necesare unei bune desfășurări a lucrărilor.

În cazul desfășurării lucrărilor sub circulație, punctele de lucru vor fi marcate și asigurate din timp cu mijloace de semnalizare - avertizare pe timp de zi și de noapte pentru evitarea accidentelor.

De la începerea săpăturilor și până la terminarea completă a lucrărilor se utilizează semnalizatoare de zi și de noapte, iar unde este cazul, circulația este dirijată de o persoană instruită în acest scop sau vor fi montate semafoare (dacă este cazul) la capetele zonelor de intervenție.

Pe timpul execuției lucrărilor se va institui restricții de viteză de 10 km/h pe zonele pe care se intervine la sistemul rutier.

La finalizarea lucrărilor tot obligația Antreprenorului General este de a reda terenurile ocupate temporar în forma inițiala cu amenajările stabilite de organele competente.

Se interzice amplasarea organizării de șantier în zone rezidențiale și/sau în proximitatea cursurilor de apă permanente.

2.3 Descrierea componentelor importante ale proiectului

Sistemul inteligent de distribuție gaze naturale a fost dezvoltat pentru controlul și monitorizarea de la distanță a echipamentelor din punctele de racordare la magistralele de distribuție gaze naturale. Soluția este flexibilă și modulară, fiind posibilă adaptarea la o gamă extinsă de structuri de distribuție. Sistemul permite citirea informației de stare din locații aflate la distanță și trimiterea de comenzi către o gamă extinsă de echipamente (electrovane de blocare sau descărcare, contacte de stare sau indicare efracție, senzori de gaz, presiune, temperatură etc.) precum și telecitirea contorilor de consum din locațiile respective.

Sistemul inteligent pentru rețeaua de distribuție gaze naturale din comunele Târgușor, Pantelimon, Crucea, Grădina și Vulturu județul Constanța, va fi compus din următoarele echipamente și dispozitive:

- Dispozitiv RTU (Remote Terminal Unit) de preluare, stocare date și acționare de la distanță a unor echipamente inteligente din cadrul rețelei de distribuție gaze naturale;

- Robineţi cu acționare electrică care pot transmite la distanță informații precum debite sau presiuni și care pot fi acționați de la distanță pentru comenzi de închidere sau deschidere;

- Aparat de măsură inteligent, care poate transmite la distanță informații precum presiuni, debite, temperaturi sau indecși.

Echipamentul RTU va fi instalat într-o locație îndepărtată şi colectează date de la echipamentele inteligente din rețeaua de distribuție, comportându-se ca un server central. La cererea serverului SCADA, RTU codifică datele într-un format transmisibil şi le trimite către serverul SCADA. RTU primește de asemenea comenzi de la serverul SCADA şi le trimite spre procesul tehnologic. RTU este echipat cu canale de intrare pentru senzorii de măsurare, canale de ieșire pentru control, semnalizări de alarme şi un port de comunicații.

Scopul principal al RTU este de a interconecta echipamentele inteligente din rețeaua de distribuție cu serverul SCADA prin intermediul unui protocol MODBUS RTU. Datele sunt transmise prin linia serială RS-485 utilizând un protocol de comunicare MODBUS RTU. Radio Baza colectează date de la senzorii de presiune fără fir şi le transmite spre serverul SCADA. Pentru a conecta serverul SCADA la linia de serială R-S485, se utilizează un convertor serial RS232/RS-485. Serverul SCADA este conectat la clienții săi prin intermediul rețelei locale LAN Ethernet iar clienții WEB sunt conectați prin intermediul rețelei Internet.

Interfața HMI (Human Machine Interface) reprezintă interfața om-mașină. Un HMI mimează procesul tehnologic printr-o grafică sugestivă şi totodată prezintă datele prelucrate către un operator uman. Totodată operatorul uman poate transmite prin intermediul HMI-ului comenzi spre procesul monitorizat. HMI-urile sunt prezente în aplicațiile client, aplicații în care se oferă o interfață intuitivă şi ușor de utilizat de către utilizator.

Toate informațiile de la nivelul RTU, adunate de la toate echipamentele inteligente aferente rețelei de distribuție gaze naturale din comunele Târgușor, Pantelimon, Crucea, Grădina și Vulturu, trebuie transmise la un dispecerat, la un server central, care va aparține operatorului ce va prelua în exploatare rețeaua de distribuție, conform normativelor și legilor în vigoare.

Contor inteligent cu ultrasunete

Contoarele sunt construite dintr-o carcasă din tablă de oțel presat care îi conferă robustețe, etanșeitate externă, rezistență la coroziune externă şi internă şi rezistență la temperaturi ale mediului înconjurător înalte. Senzorul de măsurare cu ultrasunete este montat în interiorul carcasei în calea fluxului de gaz. Contorul este dotat cu o valvă de închidere pe calea de intrare ce poate fi controlată local şi de la distanță. Contorul de gaz este echipat cu două baterii: una pentru partea metrologică și una pentru partea de comunicație (GPRS sau 169MHz). Partea metrologică este sigilată complet. Bateria de comunicație este amplasată separat și poate fi înlocuită. Acest compartiment poate fi deschis fără a rupe sigiliul metrologic.

Contorul de gaz cu ultrasunete are două interfețe seriale de comunicație: o interfață optică în scopul comunicației locale şi o alta prevăzută cu un modem radio pentru comunicația la distanță - ambele utilizează protocolul DLMS/COSEM

Robineţi de acționare a vanelor prin comandă de la distanță

Sunt destinați deschiderii/închiderii automate a conductelor de fluid foarte variat. Corpul supapei este din fontă. Diferitele configurații de materiale ale fluturelui și manșeta le permite să fie utilizați în multe aplicații. Asamblarea se face între flanșe PN16. Acest tip de conexiune permite demontarea conductelor sau a dispozitivelor fără a goli instalația. Placa permite montarea directă a servomotorului. Este perfect potrivit pentru uz industrial atât în interior, cât și în aer liber sub adăpost.

Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici până la limita proprietății publice

Racordarea la sistemul inteligent de distribuție gaze naturale a obiectivelor din UAT Târgușor, UAT Pantelimon, UAT Crucea, UAT Grădina și UAT Vulturu (gospodării, OSC- obiective social-culturale, SC-societăți comerciale), se va realiza în conformitate cu situația din teren, prin câte un branșament din polietilenă PEHD100 SDR11 SR-ISO 4437, cu diametrele între PE Dn32–Dn63 mm, cu o lungime medie de cca. 5,0 m/branșament.

Branșamentele individuale la nivelul comunei Târgușor, în număr de 395 (390 gospodării și 5 OSC), se racordează la rețeaua de gaze naturale medie presiune proiectată din PEHD100 SDR11, având diametrele între PE Dn 63 – PE Dn 250 mm, prin intermediul câte unui teu de branșament, adaptat fiecărui diametru de conductă (ex: Dn63x32mm), PE100SDR11 cu colier prevăzut cu sistem STOPGAZ MOV (dispozitiv de siguranță, care asigură închiderea instantanee a gazului în cazul ruperii accidentale a branșamentului) și a unei mufe PE Dn32mm-Dn 63 mm PE100SDR11.

Branșamentele individuale la nivelul comunei Pantelimon, în număr de 397 (389 gospodării și 8 OSC), se racordează la rețeaua de gaze naturale medie presiune proiectată din PEHD100 SDR11, având diametrele între PE Dn 63 – PE Dn 250 mm, prin intermediul câte unui teu de branșament, adaptat fiecărui diametru de conductă (ex: Dn63x32mm), PE100SDR11 cu colier prevăzut cu sistem STOPGAZ MOV (dispozitiv de siguranță, care asigură închiderea instantanee a gazului în cazul ruperii accidentale a branșamentului) și a unei mufe PE Dn32mm-Dn63 mm PE100SDR11.

Branșamentele individuale la nivelul comunei Crucea, în număr de 599 (583 gospodării și 16 OSC), se racordează la rețeaua de gaze naturale medie presiune proiectată din PEHD100 SDR11, având diametrele între PE Dn 63 – PE Dn 200 mm, prin intermediul câte unui teu de branșament, adaptat fiecărui diametru de conductă (ex: Dn63x32mm), PE100SDR11 cu colier prevăzut cu sistem STOPGAZ MOV (dispozitiv de siguranță, care asigură închiderea instantanee a gazului în cazul ruperii accidentale a branșamentului) și a unei mufe PE Dn32mm-Dn63 mm PE100SDR11.

Branșamentele individuale la nivelul comunei Grădina, în număr de 402 (398 gospodării și 4 OSC), se racordează la rețeaua de gaze naturale medie presiune proiectată din PEHD100 SDR11, având diametrele între PE Dn 63 – PE Dn 180 mm, prin intermediul câte unui teu de branșament, adaptat fiecărui diametru de conductă (ex: Dn63x32mm), PE100SDR11 cu colier prevăzut cu sistem STOPGAZ MOV (dispozitiv de siguranță, care asigură închiderea instantanee a gazului în cazul ruperii accidentale a branșamentului) și a unei mufe PEDn32mm-Dn63 mm PE100SDR11.

Branșamentele individuale la nivelul comunei Vulturu, în număr de 199 (192 gospodării și 7 OSC), se racordează la rețeaua de gaze naturale medie presiune proiectată din PEHD100 SDR11, având diametrele între PE Dn 63 – PE Dn 180 mm, prin intermediul câte unui teu de branșament, adaptat fiecărui diametru de conductă (ex: Dn63x32mm), PE100SDR11 cu colier prevăzut cu sistem STOPGAZ MOV (dispozitiv de siguranță, care asigură închiderea instantanee a gazului în cazul ruperii accidentale a branșamentului) și a unei mufe PE Dn32mm-Dn 63 mm PE100SDR11.

Branșamentele vor fi amplasate perpendicular pe rețea, traversând spațiul din fața imobilelor - domeniu public.

În cazul în care conducta de gaze naturale este proiectată pe o singură parte (DJ, DC), pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilelor amplasate pe cealaltă parte a drumului, se poate adopta soluția tehnică ce implică subtraversarea cu un singur branșament dimensionat corespunzător, astfel încât să preia toate imobilele alăturate, prin realizarea câte unui branșament pieptene.

Postul de reglare-măsurare aferent fiecărui obiectiv se va amplasa la limita de proprietate cu domeniul public, la o medie de aproximativ 7 m față de limita stângă/dreaptă a fiecărui imobilul și se compune din câte o firidă S300 (535x232x517) echipată cu contor tip G4-G16 (Q=0,04-25,0 mcN/h) și regulator Qmax = 10-25 mcN/h, conform soluției de alimentare în care este menționat întregul consum al branșamentului.

La ieșirea din fiecare regulator se va asigura o presiune disponibilă de 25 m/bar, pentru instalația de utilizare individuală. Firida se va monta la limita de proprietate cu acces direct din exterior, la o înălțime de 0,4-0,6m de la suprafața solului până la baza acesteia, astfel încât robinetul de branșament să fie montat în firidă.

Stația de reglare măsurare a presiunii (SRMP)

Stația de reglare măsurare predare va fi realizată de un alt proiectant agrementat de TRANSGAZ.

2.4 Soluția tehnică

2.4.1. UAT Târgușor

Asigurarea distribuției de gaze naturale în comuna Târgușor, cu satele aparținătoare Târgușor și Mireasa constă în următoarele obiecte:

- Rețeaua proiectată s-a dimensionat pentru debitul de calcul Qc=682 Nmc/h, debit necesar pentru întregul UAT Târgușor, cu diametre cuprinse între PE Dn 63 mm ÷ PE Dn 250 mm, astfel încât să se poată prelua prin extindere toți consumatorii.

- Rețeaua se va executa din țeavă PEHD 100 SDR 11, montată îngropat la adâncimea de min. 0,9 m de la generatoarea exterioară a conductei şi cota terenului amenajat.

Tehnologia de montare a conductelor de distribuție cuprinde următoarele:

- îmbinarea elementelor rețelei de conducte se va face cu ajutorul fitingurilor electrosudabile și prin sudură cap la cap;

- pentru reperarea conductei montate îngropat, se va amplasa, la același nivel cu conducta, un fir metalic inoxidabil;

- protejarea conductei împotriva deteriorării ulterioare se va realiza prin aplicarea unei benzi avertizoare din folie de PE de culoare galbenă, cu inscripția GAZ METAN.

Se subtraversează:

- DJ 225 – în 3 locații:

- De pe partea dreaptă din direcția SRMP pe partea stângă coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversării sunt X (771016.8003) și Y (334737.2775) cu DN = 125 mm;

- De pe partea dreaptă pe partea stângă în satul Mireasa coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversării sunt X (767511.8993) și Y (337712.3017) cu DN= 63 mm;

- De pe partea dreaptă pe partea stângă în satul Mireasa coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversării sunt X (767302.5034) și Y (338494.0274) cu DN= 63 mm;

- Râul Gura Dobrogei - în 2 locații:

- Pe str. Brândușei coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversării sunt X (772040.3060) și Y (334744.9256) cu DN= 63 mm, L=22 m;

- Pe str. Crinului coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversării sunt X (771443.0557) și Y (334442.4003) cu DN= 90 mm, L=11 m;

- Canal Mireasa – în 3 locații:

- Str. Dobrogei DJ 225 coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversării sunt X (767264.8885) și Y (338103.9878) cu DN= 63 mm, L=22 m;

- Str. Dobrogei DJ 225 coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversării sunt X (767274.0871) și Y (338105.1305) cu DN= 250 mm, L=24 m;

- Str. Dobrogei DJ 225 coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversării sunt X (767298.6205) și Y (338388.3699) cu DN= 250 mm, L=20 m.

Subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal, realizat la adâncimea de 1,5 m sub cota inferioară a canalului.

Dimensionarea rețelei de distribuție se va realiza la următorii parametri tehnologici:

- Cuplarea rețelei de distribuție gaze naturale presiune medie se va realiza în aval SRMP proiectat, dimensionat pentru capacitatea totală de 682 Nmc/h, în sistem ramificat pentru satele Târgușor și Mireasa. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 250 mm, presiunea între 2 - 4 bari.

- Alimentarea tuturor consumatorilor specificați în cadrul adresei Primăriei Târgușor (casnici, societăți comerciale și obiective social culturale) amplasați pe teritoriul comunei Târgușor.

- Presiunea maximă de regim Pmax.reg.=4.0x105 Pa (4 bar);

- Presiunea minimă de operare Pmin.op.=2x105 Pa (2.0 bar);

- Temperatura minimă a gazelor=3÷40 C;

- Debitul maxim de gaz natural vehiculat prin conducta proiectata Q=682 Nmc/h;

- Materialul țevi polietilenă PEHD 100 SDR1 SR EN 1555:2:2011 Sisteme de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși Partea 2: țevi (sau echivalent);

- Lungimea conductei: L=16337 m;

După realizarea investiției și racordarea tuturor consumatorilor preconizați la nivelul UAT Târgușor, consumul de gaze naturale se va prezenta astfel:

- Debit maxim instalat de dimensionare rețea=682 Nmc/h

- Debit   maxim orar: iarna: 682 Nmc/h, vara: 251 Nmc/h

- Consum mediu zilnic: iarna: 5806 Nmc/h, vara: 759 Nmc/h

Conducta se va realiza din 33 tronsoane, şi va asigura alimentarea cu gaze naturale pe direcția de consum sat Târgușor și sat Mireasa.

Dimensionarea ale rețelei de distribuție medie presiune este prezentată centralizat în tabelul următor:

| Număr tronsoane (bucăți) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (ml) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | PE63 | 7108 | Terțiară |
| 4 | PE90 | 1683 | Terțiară |
| 4 | PE125 | 1357 | Secundară |
| 1 | PE180 | 129 | Secundară |
| 4 | PE250 | 6060 | Secundară |
| Total | 16337 |  |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 5 buc. vane manevra CV1-5, astfel:

- CV1 – aval SRMP, pe conducta secundară de PE Dn 250 mm de pe DJ 225, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat;

- CV2 – pe conducta secundară PE Dn 125 mm de pe DJ 225 (Str. Constanței), după subtraversare DJ 225 (de pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 140-150 clienți;

- CV3 – pe conducta secundară PE Dn 125 mm de pe DJ 225 (Str. Constanței), după subtraversare DJ 225, (pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 150 – 160 clienți;

- CV4 – pe conducta terțiară PE Dn 250 mm de pe DJ 225 (str. Dobrogei), după subtraversare DJ (pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 80-100 clienți;

- CV5 – pe conducta terțiară PE Dn 63 mm de pe DJ 225 (str. Dobrogei), după subtraversare DJ (pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 80-100 clienți.

2.4.2. UAT Pantelimon

Asigurarea distribuției de gaze naturale în comuna Pantelimon, cu satele aparținătoare Pantelimon, Pantelimon de Jos, Călugăreni, Nistorești și Runcu constă în următoarele obiecte:

- Rețeaua proiectată s-a dimensionat pentru debitul de calcul Qc=696 Nmc/h, debit necesar pentru întregul UAT Pantelimon (atât pentru satele Pantelimon și Pantelimon de Jos cât și pentru satele Călugăreni, Nistorești și Runcu, cu diametre cuprinse între PE Dn 63 mm÷PE Dn 250 mm, astfel încât să se poată prelua prin extindere toți consumatorii.

- Rețeaua se va executa din țeavă PEHD 100 SDR 11, montată îngropat la adâncimea de min. 0,9 m de la generatoarea exterioară a conductei şi cota terenului amenajat.

Tehnologia de montare a conductelor de distribuție cuprinde următoarele:

- îmbinarea elementelor rețelei de conducte se va face cu ajutorul fitingurilor electrosudabile și prin sudură cap la cap;

- pentru reperarea conductei montate îngropat, se va amplasa, la același nivel cu conducta, un fir metalic inoxidabil;

- protejarea conductei împotriva deteriorării ulterioare, se va realiza prin aplicarea unei benzi avertizoare din folie de PE de culoare galbenă, cu inscripția GAZ METAN.

Se subtraversează:

- DJ 225 – în 4 locații:

- De pe partea dreaptă din direcția PC pe partea stângă, coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversării sunt X (764 641.8516) și Y (343 374.5953) cu DN = 250 mm;

- De pe partea stângă pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor pe DJ 225 (Str. Principală), coordonatele STEREO estimate ale subtraversării sunt X (764 603.3354) și Y (343 720.5310) cu DN=250 mm;

- De pe partea stângă pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor pe DJ 225 (Str. Principală), coordonatele STEREO estimate ale subtraversării sunt X (764 597.0149) și Y (344 087.3959) cu DN=180 mm;

- De pe partea dreaptă pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor pe DJ 225, coordonatele STEREO estimate ale subtraversării sunt X (764 449.6293) și Y (349 678.5406) cu DN=63 mm;

- DJ 226B – în 4 locații:

- De pe partea stângă pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor pe DJ 226B (Str. Ulmetum), coordonatele STEREO estimate ale subtraversării sunt X (764 584.4189) și Y (343 900.7304) cu DN = 200 mm;

- De pe partea dreaptă pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor pe DJ 226B (Str. Ulmetum), coordonatele STEREO estimate ale subtraversării sunt X (764 603.1524) și Y (343 900.3351) cu DN = 200 mm;

- De pe partea stângă pe partea dreaptă pe DJ 226B (Str. Ulmetum), coordonatele STEREO estimate ale subtraversării sunt X (765132.4066) și Y (344 208.4369) cu DN = 200 mm;

- De pe partea dreaptă pe partea stângă pe DJ 226B (Str. Principală), coordonatele STEREO estimate ale subtraversării sunt X (768685.6742) și Y (346951.3747) cu DN = 90 mm;

Subtraversări cursuri de apă:

- curs de apă Pantelimon - coordonate STEREO 70: X=764606.3278, Y=343544.8243, Dn=250 mm

- curs de apă Pantelimon - coordonate STEREO 70: X=766289.413, Y=344760.2258, Dn=250 mm

- curs de apă Casimcea - coordonate STEREO 70: X=768142.9992, Y=346769.2631, Dn=250 mm

În zona de subtraversare conducta de gaze PEHD Dn 250 mm se montează în tub de protecție din oțel, poziționat la o adâncime de 1,5 m sun talvegul pârâului. Subtraversările se vor executa cu foraj orizontal și groapă de lansare.

Dimensionarea rețelei de distribuție s-a realizat la următorii parametri tehnologici:

- Cuplarea rețelei de distribuție gaze naturale presiune medie se va realiza în aval SRMP proiectat, dimensionat pentru capacitatea totală de 696 mcN/h (luând în calcul și satele Călugăreni, Nistorești și Runcu, aparținătoare de asemenea UAT Pantelimon), în sistem ramificat pentru satele Pantelimon și sat Pantelimonul de Jos. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63–250 mm, presiunea între 2 - 4 bari,

- Alimentarea tuturor consumatorilor specificați în cadrul adresei Primăriei Pantelimon (casnici, societăți comerciale și obiective social culturale) amplasați pe teritoriul comunei Pantelimon.

- Presiunea maximă de regim: Pmax.reg.=4.0x105 Pa (4 bar);

- Presiunea minimă de operare: Pmin.op.=2x105 Pa (2.0 bar);

- Temperatura minimă a gazelor: 3÷40 C;

- Debitul maxim de gaz natural vehiculat prin conducta proiectata: Q=696 Nm3/h;

- Materialul țevi polietilenă PEHD 100 SDR1 SR EN 1555:2:2011 Sisteme de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși Partea 2: țevi (sau echivalent);

- Lungimea conductei: L= 32 511 m;

După realizarea investiției și racordarea tuturor consumatorilor preconizați la nivelul UAT Târgușor, consumul de gaze naturale se va prezenta astfel:

- Debit maxim instalat de dimensionare rețea=696 Nmc/h

- Debit   maxim orar: iarna: 696 Nmc/h, vara: 253 Nmc/h

- Consum mediu zilnic: iarna: 5949 Nmc/h, vara: 764 Nmc/h

Conducta se va realiza din 57 tronsoane şi va asigura alimentarea cu gaze naturale pe direcția de consum sat Pantelimon și sat Pantelimon de Jos.

Dimensionarea ale rețelei de distribuție medie presiune este prezentată centralizat în tabelul următor:

| Număr tronsoane (bucăți) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (ml) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | PE63 | 9607 | Terțiară |
| 5 | PE90 | 1316 | Terțiară |
| 4 | PE180 | 7606 | Secundară |
| 12 | PE200 | 7742 | Secundară |
| 3 | PE250 | 6240 | Secundară |
| Total |  | 32511 |  |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 5 buc. vane manevra CV1-5, astfel:

- CV1 – aval punct de cuplare (P.C.) pe conducta secundară de PE Dn 250 de pe DJ 225, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=767254.0311 și Y=338820.7291);

- CV2 – pe conducta secundară PE Dn 250 mm de pe DJ 225 (Str. Principală) de pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 180-250 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=764602.9675 și Y=343723.4647);

- CV3 – pe conducta secundară PE Dn 180 mm de pe DJ 225 (Str. Principală) de pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor, care în caz de avarie va putea izola un număr de 100-150 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=764619.6946 și Y=3441108.2);

- CV4 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe DJ 226B (Str. Principală) de pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor, care în caz de avarie va putea izola un număr de 50-80 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=768687.9728 și Y=346964.7030);

- CV5 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe DC 75 (Strada Bisericii), care în caz de avarie va putea izola un număr de 80-100 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=768999.6873 și Y=347094.7737);

2.4.3. UAT Crucea

Asigurarea distribuției de gaze naturale în comuna Pantelimon, cu satele aparținătoare Crucea, Gălbiori și Stupina constă în următoarele obiecte:

- Rețeaua proiectată s-a dimensionat pentru debitul de calcul Qc=1429 Nmc/h, debit necesar pentru întregul UAT Crucea, cu diametre cuprinse între PE Dn 63 mm÷PE Dn 200 mm, astfel încât să se poată prelua prin extindere toți consumatorii.

- Rețeaua se va executa din țeavă PE100 SDR11, montată îngropat la adâncimea de min. 0,9 m de la generatoarea exterioară a conductei şi cota terenului amenajat.

Tehnologia de montare a conductelor de distribuție cuprinde următoarele:

- îmbinarea elementelor rețelei de conducte se va face cu ajutorul fitingurilor electrosudabile și prin sudură cap la cap;

- pentru reperarea conductei montate îngropat, se va amplasa, la același nivel cu conducta, un fir metalic inoxidabil;

- protejarea conductei împotriva deteriorării ulterioare, se va realiza prin aplicarea unei benzi avertizoare din folie de PE de culoare galbenă, cu inscripția GAZ METAN.

Se subtraversează:

- DN 2A – în 4 locații:

- în localitatea Gălbiori, de pe partea dreaptă a DN2A pe partea stângă, cu coordonatele STEREO70 ( X = 759312,4627, Y = 338130,0961);

- în localitatea Crucea, de pe partea dreaptă a DN2A pe partea stângă, cu coordonatele STEREO70 ( X = 757089,8057, Y = 340803,5518);

- în localitatea Crucea, de pe partea dreaptă a DN2A pe partea stângă, cu coordonatele STEREO70 ( X = 758289,0617, Y = 339794,7749);

- în localitatea Stupina, de pe partea dreaptă a DN2A pe partea stângă, cu coordonatele STEREO70 ( X = 752917,1226, Y = 344994,9074);

- CANAL – în 2 locații:

- pe DN2A estimat cu coordonatele STEREO70 (X=759312.4627 Y=337836.4341);

- pe DN 2A estimat cu coordonatele STEREO70 (X=759304.0987 Y=337881.0231);

- PÂRÎU Crucea – în o locație:

- de pe partea dreaptă a DN2A pe partea stângă estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 757146.0891 Y = 340764.6814)

Dimensionarea rețelei de distribuție s-a realizat la următorii parametri tehnologici:

- Cuplarea rețelei de distribuție gaze naturale presiune medie pentru UAT Crucea, satele Crucea, Stupina și Gălbiori se va realiza în aval de SRMP proiectat, dimensionată corespunzător ținând cont și de o dezvoltare în perspectivă de 25,6%, aferente celorlalte 3 sate - Băltăgești, Crișan și Siriu. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63–200 mm, presiunea între 2 - 4 bari,

- Alimentarea tuturor consumatorilor specificați în cadrul adresei Primăriei Crucea (casnici, societăți comerciale și obiective social culturale) amplasați pe teritoriul comunei Pantelimon.

- Presiunea maximă de regim: Pmax.reg.=4.0x105 Pa (4 bar);

- Presiunea minimă de operare: Pmin.op.=2x105 Pa (2.0 bar);

- Temperatura minimă a gazelor: 3÷40 C;

- Debitul maxim de gaz natural vehiculat prin conducta proiectata: Q=1429 Nmc/h;

- Materialul țevi polietilenă PEHD 100 SDR1 SR EN 1555:2:2011 Sisteme de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși Partea 2: țevi (sau echivalent);

- Lungimea conductei: L=39532 m;

După realizarea investiției și racordarea tuturor consumatorilor preconizați la nivelul UAT Târgușor, consumul de gaze naturale se va prezenta astfel:

- Debit maxim instalat de dimensionare rețea=1429 Nmc/h

- Debit   maxim orar: iarna: 1429 Nmc/h, vara: 525 Nmc/h

- Consum mediu zilnic: iarna: 12190 Nmc/h, vara: 1597 Nmc/h

Conducta se va realiza din 71 tronsoane şi va asigura alimentarea cu gaze naturale pe direcția de consum sat Crucea.

Dimensionarea ale rețelei de distribuție medie presiune este prezentată centralizat în tabelul următor:

| Număr tronsoane (bucăți) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (ml) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 47 | PE63 | Terțiară |
| 5 | 8 | PE90 | Terțiară |
| 4 | 7 | PE125 | Secundară |
| 12 | 5 | PE180 | Secundară |
| 3 | 5 | PE200 | Secundară |
| Total |  | 39532 |  |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 9 bucăți vane manevra CV1-9, astfel:

- CV1 – aval PC, pe conducta secundară de PE HD Dn 200 mm de pe DJ226B, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 763845.6777 Y = 343669.2235);

- CV2 – pe conducta terțiară PE HD Dn 90 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 80-120 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =759042.8334 Y = 338117.9736)

- CV3 – pe conducta terțiară PE HD Dn 63 mm de pe DN 2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 80-100 clienți, estimat cu coordonatele STEREO70 (X =759056.6444 Y = 338125.0526)

- CV4 - pe conducta terțiară PE HD Dn 63 mm de pe DN2A, montata în amonte subtraversare canal, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 759271.5438 Y = 337877.4370)

- CV5 - pe conducta terțiară PE HD Dn 63 mm de pe DN2A, montata în amonte subtraversare canal, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 759304.0987 Y = 337881.0231);

- CV6 – pe conducta secundară PE HD Dn 200 mm de pe DN2A, montata în amonte subtraversare canal, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 757189.0923 Y = 340765.7497);

- CV7 – pe conducta secundară PE HD Dn 125 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 200-220 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =757074.2880 Y = 340798.7762);

- CV8 – pe conducta secundară PE HD Dn 180 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 200-250 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =757078.5659 Y = 340820.97);

- CV9 – pe conducta terțiară PE HD Dn 90 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 200-250 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =752888.3050 Y = 345009.9298).

2.4.4. UAT Grădina

Asigurarea distribuției de gaze naturale în comuna Grădina, cu satele aparținătoare Grădina, Cheia și Casian constă în următoarele obiecte:

- Rețeaua proiectată s-a dimensionat pentru debitul de calcul Qc=741 Nmc/h, debit necesar pentru întregul UAT Grădina, cu diametre cuprinse între PE Dn 63 mm÷PE Dn 180 mm, astfel încât să se poată prelua prin extindere toți consumatorii.

- Rețeaua se va executa din țeavă PE100 SDR11, montată îngropat la adâncimea de min. 0,9 m de la generatoarea exterioară a conductei şi cota terenului amenajat.

Tehnologia de montare a conductelor de distribuție cuprinde următoarele:

- îmbinarea elementelor rețelei de conducte se va face cu ajutorul fitingurilor electrosudabile și prin sudură cap la cap;

- pentru reperarea conductei montate îngropat, se va amplasa, la același nivel cu conducta, un fir metalic inoxidabil;

- protejarea conductei împotriva deteriorării ulterioare, se va realiza prin aplicarea unei benzi avertizoare din folie de PE de culoare galbenă, cu inscripția GAZ METAN.

Se subtraversează:

- DJ 222 – în 4 locații:

- în localitatea Grădina, cu coordonatele STEREO70 (X = 772767,2923, Y = 345176,0979);

- în localitatea Grădina, cu coordonatele STEREO70 (X = 772762,1100, Y = 345128,9950);

- în sat Cheia, cu conducta PEHD Dn 63 mm, estimate cu coordonatele STEREO 70 (X=772435.5850; Y=341372.5009);

- în sat Cheia, cu conducta PEHD Dn 63 mm, estimate cu coordonatele STEREO 70 (X=772582.4950; Y=341016.5713);

- DJ 222 B – în 2 locații:

- Pe str. Grâușorului ( DJ 226 B), cu conducta de PEHD Dn 180 mm, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X = 771787.8825; Y=344620.8455);

- Pe str. Dorului ( DJ 226 B), cu conducta de PEHD Dn 63 mm, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X = 773261.3830; Y = 345965.1591);

Subtraversări  ale afluentului necadastrat al pârâului Mucova (denumit în planuri CANAL) în 5 locații

- în satul Grădina, pe str. Grâușorului (DJ 226), cu conducta de PEHD Dn 180 mm, estimat cu coordonatele STEREO 70 ( X= 772668.5606; Y=345188.4749);

- în satul Grădina, pe strada Victoriei (DJ 226), cu conducta de PEHD Dn 63 mm, estimat cu coordonatele STEREO 70 ( X= 772764,8687; Y = 345144,1493);

- în satul Grădina, pe str. Fundătura Florilor, cu conducta de PEHD Dn 63 mm, estimat cu coordonatele STEREO 70 ( X= 772933.0420; Y=345257.8141);

- în satul Grădina, pe str. Florilor, cu conducta de PEHD Dn 63 mm, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772969,2900; Y=345290,2308);

- în satul Cheia, cu conducta de PEHD Dn 63 mm, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772569,8825; Y = 341051,9158);

Toate subtraversările vor fi realizate cu ajutorul forajelor verticale, fără a afecta drumul județean DJ 222 și DJ 226B si afluentul pârâului Mucova.

În zonele de subtraversare conducta de gaze se montează în tub de protecție din oțel.

Dimensionarea rețelei de distribuție s-a realizat la următorii parametri tehnologici:

- Cuplarea rețelei de distribuție gaze naturale presiune medie se va realiza în aval de SRMP proiectat dimensionată corespunzător pentru capacitatea totală de 741 Nmc/h, în sistem ramificat pentru satele Grădina, Cheia și Casian. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63–180 mm, presiunea între 2 - 4 bari,

- Alimentarea tuturor consumatorilor specificați în cadrul adresei Primăriei Grădina (casnici, societăți comerciale și obiective social culturale) amplasați pe teritoriul comunei Pantelimon.

- Presiunea maximă de regim: Pmax.reg.=4.0x105 Pa (4 bar);

- Presiunea minimă de operare: Pmin.op.=2x105 Pa (2.0 bar);

- Temperatura minimă a gazelor: 3÷40 C;

- Debitul maxim de gaz natural vehiculat prin conducta proiectata: Q=741 Nmc/h;

- Materialul țevi polietilenă PEHD 100 SDR1 SR EN 1555:2:2011 Sisteme de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși Partea 2: țevi (sau echivalent);

- Lungimea conductei: L=31069 m;

După realizarea investiției și racordarea tuturor consumatorilor preconizați la nivelul UAT Târgușor, consumul de gaze naturale se va prezenta astfel:

- Debit maxim instalat de dimensionare rețea=741 Nmc/h

- Debit   maxim orar: iarna: 741 Nmc/h, vara: 281 Nmc/h

- Consum mediu zilnic: iarna: 6253 Nmc/h, vara: 867 Nmc/h

Conducta se va realiza din 83 tronsoane şi va asigura alimentarea cu gaze naturale pe direcția de consum sat Grădina.

Dimensionarea ale rețelei de distribuție medie presiune este prezentată centralizat în tabelul următor:

| Număr tronsoane (bucăți) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (ml) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | PE63 | 21253 | Terțiară |
| 6 | PE90 | 1076 | Terțiară |
| 4 | PE125 | 3780 | Secundară |
| 4 | PE180 | 4960 | Secundară |
| Total |  | 31069 |  |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 7 bucăți vane manevra CV1-7, astfel:

- CV1 – aval PC, pe conducta secundară de PE Dn 200 mm de pe DJ 226B, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=769584.6118; Y=347440.2534) care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat;

- CV2 – pe conducta terțiară PE Dn 63 mm de pe str. Grâușorului DJ 226B, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=771796.6471; Y=344631.3519) în caz de avarie va putea izola un număr de cca 50-60 clienți;

- CV3 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe str. Victoriei DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772766.1502; Y=345189.1413) care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 100-120 clienți;

- CV4 - pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe str. Victoriei DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772775.6134; Y=345181.8120) care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 50-80clienți;

- CV5 – pe conducta terțiară PE Dn 63 mm de pe str. Victoriei DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772747.1098; Y=345114.7026 care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 50-60 clienți;

- CV6 – pe conducta secundara PE Dn 90 mm de pe DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772439.3872; Y=341385.4354) care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 100-120 clienți;

- CV7 – pe conducta terțiară PE Dn 63mm de pe str. DC 80, estimate cu coordonatele STEREO 70 (X=776582.7140; Y=338965.8060) care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 50 – 70 clienți.

2.4.5. UAT Vulturu

Asigurarea distribuției de gaze naturale în comuna Vulturu, cu satul aparținător Vulturu constă în următoarele obiecte:

- Rețeaua proiectată s-a dimensionat pentru debitul de calcul Qc=429 Nmc/h, debit necesar pentru întregul UAT Grădina, cu diametre cuprinse între PE Dn 63 mm÷PE Dn 180 mm, astfel încât să se poată prelua prin extindere toți consumatorii.

- Rețeaua se va executa din țeavă PE100 SDR11, montată îngropat la adâncimea de min. 0,9 m de la generatoarea exterioară a conductei şi cota terenului amenajat.

Tehnologia de montare a conductelor de distribuție cuprinde următoarele:

- îmbinarea elementelor rețelei de conducte se va face cu ajutorul fitingurilor electrosudabile și prin sudură cap la cap;

- pentru reperarea conductei montate îngropat, se va amplasa, la același nivel cu conducta, un fir metalic inoxidabil;

- protejarea conductei împotriva deteriorării ulterioare, se va realiza prin aplicarea unei benzi avertizoare din folie de PE de culoare galbenă, cu inscripția GAZ METAN.

Se subtraversează:

- DJ 225 – în o locație:

- De pe partea dreaptă pe partea stângă, coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversări sunt X (759854.5764) și Y (354224.0999) cu Dn 125 mm.

Dimensionarea rețelei de distribuție s-a realizat la următorii parametri tehnologici:

- Cuplarea rețelei de distribuție gaze naturale presiune medie se va realiza în aval de SRMP proiectat, dimensionat corespunzător pentru capacitatea de 429 Nmc/h, în sistem ramificat pentru satul Vulturu. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63–180 mm, presiunea între 2 - 4 bari,

- Alimentarea tuturor consumatorilor specificați în cadrul adresei Primăriei Grădina (casnici, societăți comerciale și obiective social culturale) amplasați pe teritoriul comunei Pantelimon.

- Presiunea maximă de regim: Pmax.reg.=4.0x105 Pa (4 bar);

- Presiunea minimă de operare: Pmin.op.=2x105 Pa (2.0 bar);

- Temperatura minimă a gazelor: 3÷40 C;

- Debitul maxim de gaz natural vehiculat prin conducta proiectata: Q=429 Nmc/h;

- Materialul țevi polietilenă PEHD 100 SDR1 SR EN 1555:2:2011 Sisteme de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși Partea 2: țevi (sau echivalent);

- Lungimea conductei: L=16610 m;

După realizarea investiției și racordarea tuturor consumatorilor preconizați la nivelul UAT Târgușor, consumul de gaze naturale se va prezenta astfel:

- Debit maxim instalat de dimensionare rețea=429 Nmc/h

- Debit   maxim orar: iarna: 429 Nmc/h, vara: 161 Nmc/h

- Consum mediu zilnic: iarna: 3649 Nmc/h, vara: 495 Nmc/h

Conducta se va realiza din 21 tronsoane şi va asigura alimentarea cu gaze naturale pe direcția de consum sat Vulturu.

Dimensionarea ale rețelei de distribuție medie presiune este prezentată centralizat în tabelul următor:

| Număr tronsoane (bucăți) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (ml) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | PE63 | 8214 | Terțiară |
| 2 | PE90 | 236 | Terțiară |
| 4 | PE125 | 2530 | Secundară/terțiară |
| 1 | PE180 | 5630 | Secundară |
| Total |  | 16610 |  |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 3 bucăți vane manevra CV1-3, astfel:

- CV1 – aval P.C. pe conducta secundară de PE Dn 180 mm de pe DJ 225, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=763726.7874) și (Y=350288.7522);

- CV2 – pe conducta secundară PE Dn 125 mm de pe DJ 225, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 120-160 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=759847.8238) și (Y=354236.5707);

- CV3 – pe conducta terțiară PE Dn 125 mm de pe DJ 225, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 100-120 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=759834.7416) și (Y=354239.6775).

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU:

II.1

- proiectul se regăseşte în Planul Urbanistic General Crucea aprobat prin HCL nr.20/29.03.2018;

- proiectul se regăseşte în Planul Urbanistic General Grădina aprobat prin HCL nr.4728.05.2009;

- proiectul se regăseşte în Planul Urbanistic General Târgușor aprobat prin HCL nr.95/2009;

- proiectul se regăseşte în Planul Urbanistic General Pantelimon aprobat prin HCL nr.201/2013;

- proiectul se regăseşte în Planul Urbanistic General Vulturu aprobat prin HCL nr.14/2002;

II.2 motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Alternative realizabile:

Scenariul tehnico-economic analizat pentru proiect a avut în vedere:

- caracterul de utilitate publică al investiției;

- condițiile existente în zonă, din punct de vedere al sursei de asigurare a gazelor naturale;

- datele specifice comunelor Târgușor, Pantelimon, Crucea, Grădina și Vulturu județul Constanța, furnizate de administrația locală;

- dimensionarea distribuției de gaze pentru o etapă de perspectivă, conform art. 5.1 NTPEE – 2018.

- avizul de principiu a SNTG TRANSGAZ SA privind soluția de alimentare.

UAT Târgușor

La realizarea proiectului de înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Târgușor, județul Constanța au fost luate în calcul două scenarii:

Scenariul 1

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică de Q=3976 Nmc/h, din care: Q=1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon, Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor și Q=429 Nmc/h pentru comuna Vulturu, care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă sunt: X: (770909) și Y: (335384).

2. În cazul în care se asociază doar patru comune din cele cinci (fără comuna Vulturu cu cei Q=429 Nmc/h, din solicitare), soluția rămâne aceeași, respectiv racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea – Negru Vodă DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică Q=3547 Nmc/h din solicitare din care: Q= 1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon și Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor) care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

3. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Târgușor, satele Târgușor și Mireasa, în aval SRMP, dimensionată corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 250 mm, presiunea între 2 - 4 bari L = 16 337 m.

4. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici și obiectivele social-culturale (OSC) până la limita proprietății publice ( 390 gospodării + 5 OSC).

Stația de reglare măsurare predare și racordul racord gaze naturale presiune înaltă în conducta de înaltă Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, vor fi realizate pe un alt proiect de către un proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Dimensionarea rețelei de distribuție medie presiune – UAT Târgușor - Scenariul 1

| Număr tronsoane (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | PE63 | 7108 | Terțiară |
| 4 | PE90 | 1683 | Terțiară |
| 4 | PE125 | 1357 | Secundară |
| 1 | PE180 | 129 | Secundară |
| 4 | PE250 | 6060 | Secundară |
| TOTAL | 16337 |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 5 bucăți vane manevra CV1-5, astfel:

- CV1 – aval SRMP, pe conducta secundară de PE Dn 250 mm de pe DJ 225, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat;

- CV2 – pe conducta secundară PE Dn 125 mm de pe DJ 225 (Str. Constanței), după subtraversare DJ 225 (de pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 140-150 clienți;

- CV3 – pe conducta secundară PE Dn 125 mm de pe DJ 225 (Str. Constanței), după subtraversare DJ 225, (pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 150 – 160 clienți;

- CV4 – pe conducta terțiară PE Dn 250 mm de pe DJ 225 (str. Dobrogei), după subtraversare DJ (pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 80-100 clienți;

- CV5 – pe conducta terțiară PE Dn 63 mm de pe DJ 225 (str. Dobrogei), după subtraversare DJ (pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 80-100 clienți.

Scenariul 2

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică de Q=3976 Nmc/h, din care: Q=1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon, Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor și Q=429 Nmc/h pentru comuna Vulturu, care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă sunt: X: (770909) și Y: (335384).

2. În cazul în care se asociază doar patru comune din cele cinci (fără comuna Vulturu cu cei Q = 429 Nmc/h, din solicitare), soluția rămâne aceeași, respectiv racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea – Negru Vodă DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică Q=3547 Nmc/h din solicitare din care: Q= 1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q= 696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon și Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor) care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

3. Racord de medie presiune în lungime de 0,010 km și stație de reglare a presiunii (SR), de la 4 la 2 bar, dimensionat la o capacitate totală de 3976 Nmc/h.

4. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Târgușor, satele Târgușor și Mireasa, în aval SRMP, dimensionată corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 180 mm, presiunea între 2 - 4 bari L = 16 337 m (care face obiectul prezentului proiect).

5. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici și obiectivele social-culturale (OSC) până la limita proprietății publice (390 gosp + 5 OSC).

Stația de reglare măsurare predare și racordul racord gaze naturale presiune înaltă în conducta de înaltă Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, vor fi realizate pe un alt proiect de către un proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Dimensionarea rețelei de distribuție medie presiune – UAT Târgușor - Scenariul 2

| Număr tronsoane (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | PE63 | 7108 | Terțiară |
| 4 | PE90 | 1683 | Terțiară |
| 4 | PE125 | 1357 | Secundară |
| 1 | PE180 | 129 | Secundară |
| 4 | PE315 | 6060 | Secundară |
| TOTAL | 16337 |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 5 bucăți vane manevră CV1-5, astfel:

- CV1 – aval SRMP, pe conducta secundară de PE Dn 315 mm de pe DJ 225, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat;

- CV2 – pe conducta secundară PE Dn 125 mm de pe DJ 225 (Str. Constanței), după subtraversare DJ 225 (de pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 140-150 clienți;

- CV3 – pe conducta secundară PE Dn 125 mm de pe DJ 225 (Str. Constanței), după subtraversare DJ 225, (pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 150 – 160 clienți;

- CV4 – pe conducta terțiară PE Dn 315 mm de pe DJ 225 (str. Dobrogei), după subtraversare DJ (pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 80-100 clienți;

- CV5 – pe conducta terțiară PE Dn 63 mm de pe DJ 225 (str. Dobrogei), după subtraversare DJ (pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor), care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 80-100 clienți.

Luându-se în considerare costurile de realizare a investiției în cele 2 variante, numărul de consumatori și consumul final de gaze naturale va fi același în ambele variante constructive, s-a ajuns la concluzia că opțiunea 1 elaborată de către proiectant este cea mai potrivită pentru realizarea acestei investiții, variantă în măsură să răspundă cerințelor actuale ale beneficiarului şi ale locuitorilor din UAT Târgușor, județul Constanța.

UAT Pantelimon

La realizarea proiectului de înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Pantelimon, județul Constanța au fost luate în calcul două scenarii:

Scenariul 1

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică de Q=3976 Nmc/h, din care: Q=1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon, Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor și Q=429 Nmc/h pentru comuna Vulturu, care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă sunt: X: (770909) și Y: (335384).

2. În cazul în care se asociază doar patru comune din cele cinci (fără comuna Vulturu cu cei Q = 429 Nmc/h, din solicitare), soluția rămâne aceeași, respectiv racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea – Negru Vodă DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică Q=3547 Nmc/h din solicitare din care: Q= 1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q= 696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon și Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor) care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

3. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Pantelimon satele Pantelimon și Pantelimonul de Jos, în aval SRMP, dimensionată corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 180 mm, presiunea între 2 - 4 bari L = 32511.

4. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Pantelimon se poate realiza din conducta proiectată anterior pentru UAT Târgușor, din PE HD 250 mm, regim medie presiune, astfel:

a) Punctul de cuplare este marcat pe planul G-04;

b) Presiunea în punctul de cuplare este 4.676 (bara).

c) Debitul ce poate fi asigurat este 3294 Nmc/h.

5. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici și obiectivele social-culturale (OSC) până la limita proprietății publice (389 gospodării + 8 OSC).

Stația de reglare măsurare predare și racordul racord gaze naturale presiune înaltă în conducta de înaltă Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, vor fi realizate pe un alt proiect de către un proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Dimensionarea rețelei de distribuție medie presiune – UAT Pantelimon - Scenariul 1

| Număr tronsoane (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | PE63 | 9607 | Terțiară |
| 5 | PE90 | 1316 | Terțiară |
| 4 | PE180 | 7606 | Secundară |
| 12 | PE200 | 7742 | Secundară |
| 3 | PE250 | 6240 | Secundară |
| TOTAL | 32511 |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 5 buc. vane manevra CV1-5, astfel:

- CV1 –aval punct de cuplare (P.C.) pe conducta secundară de PE Dn 250 de pe DJ 225, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=767254.0311 și Y=338820.7291);

- CV2 – pe conducta secundară PE Dn 250 mm de pe DJ 225 (Str. Principală) de pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 180-250 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=764602.9675 și Y=343723.4647);

- CV3 – pe conducta secundară PE Dn 180 mm de pe DJ 225 (Str. Principală) de pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor, care în caz de avarie va putea izola un număr de 100-150 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=764619.6946 și Y=3441108.2);

- CV4 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe DJ 226B (Str. Principală) de pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor, care în caz de avarie va putea izola un număr de 50-80 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=768687.9728 și Y=346964.7030);

- CV5 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe DC 75 (Strada Bisericii), care în caz de avarie va putea izola un număr de 80-100 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=768999.6873 și Y=347094.7737);

Scenariul 2

Realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale presiune medie în sistem ramificat, alcătuită din următoarele componente principale:

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică de Q=3976 Nmc/h, din care: Q=1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon, Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor și Q=429 Nmc/h pentru comuna Vulturu, care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă sunt: X: (770909) și Y: (335384).

2. În cazul în care se asociază doar patru comune din cele cinci (fără comuna Vulturu cu cei Q = 429 Nmc/h, din solicitare), soluția rămâne aceeași, respectiv racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea – Negru Vodă DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică Q=3547 Nmc/h din solicitare din care: Q= 1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q= 696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon și Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor) care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

3. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Târgușor, satele Târgușor și Mireasa, în aval SRMP, dimensionată corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 180 mm, presiunea între 2 - 4 bari L = 32511 m (care face obiectul prezentului proiect).

4. Racord de medie presiune în lungime de 0,010 km și stație de reglare a presiunii (SR), de la 4 la 2 bar, dimensionat la o capacitate totală de 3294 Nmc/h.

5. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Pantelimon se poate realiza din conducta proiectată anterior pentru UAT Târgușor, din PE HD 250 mm, regim medie presiune, astfel:

a) Punctul de cuplare este marcat pe planul G-04;

b) Presiunea în punctul de cuplare este 2.833 (bara).

c) Debitul ce poate fi asigurat este 3294 Nmc/h.

6. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici și obiectivele social-culturale (OSC) până la limita proprietății publice (389 gospodării + 8 OSC).

Stația de reglare măsurare predare și racordul racord gaze naturale presiune înaltă în conducta de înaltă Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, vor fi realizate pe un alt proiect de către un proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Dimensionarea rețelei de distribuție medie presiune – UAT Pantelimon - Scenariul 2

| Nnmăr tronsoane (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | PE63 | 9607 | Terțiară |
| 5 | PE90 | 1316 | Terțiară |
| 4 | PE180 | 7606 | Secundară |
| 9 | PE200 | 6784 | Secundară |
| 3 | PE250 | 958 | Secundară |
| 3 | PE315 | 6240 | Secundară |
| TOTAL | 32 511 |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 5 buc. vane manevra CV1-5, astfel:

- CV1 –aval punct de cuplare (P.C.) pe conducta secundară de PE Dn 315mm de pe DJ 225, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=767254.0311 și Y=338820.7291);

- CV2 – pe conducta secundară PE Dn 315 mm de pe DJ 225 (Str. Principală) de pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 180-250 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=764602.9675 și Y=343723.4647);

- CV3 – pe conducta secundară PE Dn 180 mm de pe DJ 225 (Str. Principală) de pe partea dreaptă a sensului de curgere a gazelor, care în caz de avarie va putea izola un număr de 100-150 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=764619.6946 și Y=3441108.2);

- CV4 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe DJ 226B (Str. Principală) de pe partea stângă a sensului de curgere a gazelor, care în caz de avarie va putea izola un număr de 50-80 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=768687.9728 și Y=346964.7030);

- CV5 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe DC 75 (Strada Bisericii), care în caz de avarie va putea izola un număr de 80-100 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=768999.6873 și Y=347094.7737).

Scenariul recomandat de către elaboratorul SF este Scenariul nr. 1.

UAT Crucea

La realizarea proiectului de înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Crucea, județul Constanța au fost luate în calcul două scenarii.

Scenariul 1

Realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale presiune medie în sistem ramificat, alcătuită din următoarele componente principale:

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, a unui SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică de Q=3976 Sm3/h din care: Q=1429 Nm3/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nm3/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nm3/h pentru comuna Pantelimon, Q=682 Nm3/h pentru comuna Târgușor și Q=429 Nm3/h pentru comuna Vulturu), care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă, sunt: X: (770909) și Y: (335384).

2. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Crucea, satele Crucea, Stupina și Gălbiori, în aval SRMP, dimensionată corespunzător (ținând cont și de o dezvoltare in perspectiva de 25,6%, aferente celorlalte 3 sate - Băltăgești, Crișan și Siriu, neincluse în prezentul SF). Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 200 mm, presiunea între 2 - 4 bari, L = 39 532 m (care face obiectul prezentului proiect).

3. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Crucea se poate realiza din conducta proiectată anterior pentru UAT Pantelimon, din PE HD 250 mm, regim medie presiune, astfel:

a) Punctul de cuplare este marcat pe planul G-06.

b) Presiune în punctul de cuplare este 4,359 (bara).

c) Debit ce poate fi asigurat este 1429 Nmc/h.

4. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici și obiectivele social - culturale (OSC) până la limita proprietății publice (583gospodării + 16 OSC).

Stația de reglare măsurare predare și racordul racord gaze naturale presiune înaltă în conducta de înaltă Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, vor fi realizate pe un alt proiect de către un proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Dimensionarea rețelei de distribuție medie presiune – UAT Pantelimon - Scenariul 1

| Număr tronsoane (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | PE63 | 15713 | Terțiară |
| 8 | PE90 | 2330 | Terțiară |
| 7 | PE125 | 3758 | Secundară |
| 5 | PE180 | 6547 | Secundară |
| 5 | PE200 | 9384 | Secundară |
| TOTAL | 39532 |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 9 bucăți vane manevră CV1-9, astfel:

- CV1 – aval PC, pe conducta secundară de PE HD Dn 200 mm de pe DJ226B, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 763845.6777 Y = 343669.2235);

- CV2 – pe conducta terțiară PE HD Dn 90 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 80-120 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =759042.8334 Y = 338117.9736)

- CV3 – pe conducta terțiară PE HD Dn 63 mm de pe DN 2A, care in caz de avarie va putea izola un număr de cca. 80-100 clienți, estimat cu coordonatele STEREO70 (X =759056.6444 Y = 338125.0526)

- CV4 – pe conducta terțiară PE HD Dn 63 mm de pe DN2A, montata în amonte subtraversare canal, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 759271.5438 Y = 337877.4370)

- CV5 – pe conducta terțiară PE HD Dn 63 mm de pe DN2A, montata în amonte subtraversare canal, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 759304.0987 Y = 337881.0231);

- CV6 – pe conducta secundară PE HD Dn 200 mm de pe DN2A, montata în amonte subtraversare canal, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 757189.0923 Y = 340765.7497);

- CV7 – pe conducta secundară PE HD Dn 125 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 200-220 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =757074.2880 Y = 340798.7762);

- CV8 – pe conducta secundară PE HD Dn 180 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 200-250 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =757078.5659 Y = 340820.97);

- CV9 – pe conducta terțiară PE HD Dn 90 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 200-250 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =752888.3050 Y = 345009.9298).

Scenariul 2

Realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale presiune medie în sistem ramificat, alcătuită din următoarele componente principale:

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, a unui SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică de Q=3976 Sm3/h din care: Q=1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon, Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor și Q=429 Nmc/h pentru comuna Vulturu), care va fi amplasat la limita administrativ teritorial a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă, sunt: X: (770909) și Y: (335384).

2. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Crucea, satele Crucea, Stupina și Gălbiori, în aval SRMP, dimensionata corespunzător (ținând cont și de o dezvoltare în perspectiva de 25,6%, aferente celorlalte 3 sate - Băltăgești, Crișan și Siriu, neincluse în prezentul SF). Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 250 mm, presiunea între 2 - 4 bari, L = 39 532 m (care face obiectul prezentului proiect).

3. Racord de medie presiune în lungime de 0,014 km și stație de reglare a presiunii (SR), de la 4 la 2 bari, dimensionat la o capacitate totală de 1429 mcN/h.

4. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Crucea se poate realiza din conducta proiecta anterior pentru UAT Pantelimon, din PE HD 250 mm, regim medie presiune, astfel:

a) Punctul de cuplare este marcat pe planul G-06.

b) Presiune în punctul de cuplare este 2,677 (bara).

c) Debit ce poate fi asigurat este 1429 Nmc/h.

5. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici si obiectivele social-culturale (OSC) până la limita proprietății publice (583gospodării + 16 OSC).

Stația de reglare măsurare predare și racordul racord gaze naturale presiune înaltă în conducta de înaltă Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, vor fi realizate pe un alt proiect de către un proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Dimensionarea rețelei de distribuție medie presiune – UAT Pantelimon - Scenariul 2

| Număr tronsoane (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | PE63 | 15713 | Terțiară |
| 8 | PE90 | 2330 | Terțiară |
| 7 | PE125 | 3758 | Secundară |
| 7 | PE180 | 6547 | Secundară |
| 1 | PE200 | 1684 | Secundară |
| 1 | PE250 | 7700 | Secundară |
| TOTAL | 39532 |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 9 bucăți vane manevra CV1-9, astfel:

- CV1 – aval PC, pe conducta secundară de PE HD Dn 250 mm de pe DJ226B, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 763845.6777 Y = 343669.2235);

- CV2 – pe conducta terțiară PE HD Dn 90 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 80-120 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =759042.8334 Y = 338117.9736)

- CV3 – pe conducta terțiară PE HD Dn 90 mm de pe DN 2A, care in caz de avarie va putea izola un număr de cca. 80-100 clienți, estimat cu coordonatele STEREO70(X =759056.6444 Y = 338125.0526)

- CV4 – pe conducta terțiară PE HD Dn 90 mm de pe DN2A, montata în amonte subtraversare canal, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 759271.5438 Y = 337877.4370)

- CV5 – pe conducta terțiară PE HD Dn 63 mm de pe DN2A, montata în amonte subtraversare canal, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 759304.0987 Y = 337881.0231);

- CV6 – pe conducta secundară PE HD Dn 200 mm de pe DN2A, montata în amonte subtraversare canal, estimat cu coordonatele STEREO70 (X = 757189.0923 Y = 340765.7497);

- CV7 – pe conducta secundară PE HD Dn 125 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 200-220 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =757074.2880 Y = 340798.7762);

- CV8 – pe conducta secundară PE HD Dn 180 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 200-250 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =757078.5659 Y = 340820.97);

- CV9 – pe conducta terțiară PE HD Dn 90 mm de pe DN2A, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 200-250 clienți; estimat cu coordonatele STEREO70 (X =752888.3050 Y = 345009.9298).

Scenariul recomandat de către elaboratorul SF este Scenariul nr. 1.

UAT Grădina

Scenariul12

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică de Q=3976 Nmc/h, din care: Q=1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon, Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor și Q=429 Nmc/h pentru comuna

Vulturu, care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă sunt: X: (770909) și Y: (335384).

2. În cazul în care se asociază doar patru comune din cele cinci (fără comuna Vulturu cu cei Q = 429 Nmc/h, din solicitare), soluția rămâne aceeași, respectiv racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea – Negru Vodă DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică Q=3547 Nmc/h din solicitare din care: Q= 1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q= 696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon și Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor) care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

3. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Grădina, în aval SRMP, dimensionata corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 180 mm, presiunea între 2 - 4 bari L = 31069 m (care face obiectul prezentului proiect).

4. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Grădina se poate realiza din conducta proiectată anterior pentru UAT Pantelimon, din PE HD 250 mm, regim medie presiune, astfel:

a) Punctul de cuplare este marcat pe planul G-04;

b) Presiunea în punctul de cuplare este 4.168 (bara).

c) Debitul ce poate fi asigurat este 741 Nmc/h.

5. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici și obiectivele social-culturale (OSC) până la limita proprietății publice (398 gospodării + 4 OSC).

Stația de reglare măsurare predare și racordul racord gaze naturale presiune înaltă în conducta de înaltă Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, vor fi realizate pe un alt proiect de către un proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Dimensionarea rețelei de distribuție medie presiune – UAT Grădina - Scenariul 1

| Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | PE63 | 21 253 | Terțiară |
| 6 | PE90 | 1 076 | Terțiară |
| 4 | PE125 | 3 780 | Secundară |
| 4 | PE180 | 4 960 | Secundară |
| TOTAL | 31 069 |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 7 bucăți vane manevra CV1-7, astfel:

- CV1 – aval PC, pe conducta secundară de PE Dn 180 mm de pe DJ 226B, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=769584.6118; Y=347440.2534) care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat;

- CV2 – pe conducta terțiară PE Dn 63 mm de pe str. Grâușorului DJ 226B, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=771796.6471; Y=344631.3519) în caz de avarie va putea izola un număr de cca 50-60 clienți;

- CV3 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe str. Victoriei DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772766.1502; Y=345189.1413) care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 100-120 clienți;

- CV4 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe str. Victoriei DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772775.6134; Y=345181.8120) care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 50-80clienți;

- CV5 – pe conducta terțiară PE Dn 63 mm de pe str. Victoriei DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772747.1098; Y=345114.7026 care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 50-60 clienți;

- CV6 – pe conducta secundară PE Dn 90 mm de pe str.DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772439.3872; Y=341385.4354) care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 100-120 clienți;

- CV7 – pe conducta terțiară PE Dn 63mm de pe str. DC 80, estimate cu coordonatele STEREO 70 (X=776582.7140; Y=338965.8060) care in caz de avarie va putea izola un număr de cca. 50 – 70 clienți.

Scenariul 2

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică de Q=3976 Nmc/h, din care: Q=1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon, Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor și Q=429 Nmc/h pentru comuna Vulturu, care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă sunt: X: (770909) și Y: (335384).

2. În cazul în care se asociază doar patru comune din cele cinci (fără comuna Vulturu cu cei Q = 429 Nmc/h, din solicitare), soluția rămâne aceeași, respectiv racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea – Negru Vodă DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică Q=3547 Nmc/h din solicitare din care: Q= 1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q= 696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon și Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor) care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

3. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Grădina, în aval SRMP, dimensionata corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 180 mm, presiunea între 2 - 4 bari L = 31069 m (care face obiectul prezentului proiect), conform planșei G02.

4. Racord de medie presiune în lungime de 0,010 km și stație de reglare a presiunii (SR), de la 4 la 2 bar, dimensionat la o capacitate totală de 741 Nmc/h.

5. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Grădina se poate realiza din conducta proiectată anterior pentru UAT Pantelimon, din PE HD 250 mm, regim medie presiune, astfel:

a) Punctul de cuplare este marcat pe planul G-04;

b) Presiunea în punctul de cuplare este 2.491 (bara).

c) Debitul ce poate fi asigurat este 741 Nmc/h.

6. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici și obiectivele social-culturale (OSC) până la limita proprietății publice (398 gosp + 4 OSC)

Stația de reglare măsurare predare și racordul racord gaze naturale presiune înaltă în conducta de înaltă Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, vor fi realizate pe un alt proiect de către un proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Dimensionarea rețelei de distribuție medie presiune – UAT Grădina - Scenariul 2

| Nr.Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | PE63 | 21253 | Terțiară |
| 6 | PE90 | 1076 | Terțiară |
| 4 | PE125 | 3780 | Secundară |
| 1 | PE180 | 11 | Secundară |
| 3 | PE200 | 4949 | Secundară |
| TOTAL | 31 069 |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 7 buc. vane manevra CV1-7, astfel:

- CV1 – aval PC, pe conducta secundară de PE Dn 200 mm de pe DJ 226B, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=769584.6118; Y=347440.2534) care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat;

- CV2 – pe conducta terțiară PE Dn 63 mm de pe str. Grâușorului DJ 226B, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=771796.6471; Y=344631.3519) în caz de avarie va putea izola un număr de cca 50-60 clienți;

- CV3 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe str. Victoriei DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772766.1502; Y=345189.1413) care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 100-120 clienți;

- CV4 – pe conducta terțiară PE Dn 90 mm de pe str. Victoriei DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772775.6134; Y=345181.8120) care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 50-80clienți;

- CV5 – pe conducta terțiară PE Dn 63 mm de pe str. Victoriei DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772747.1098; Y=345114.7026 care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 50-60 clienți;

- CV6 – pe conducta secundară PE Dn 90 mm de pe str.DJ 222, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=772439.3872; Y=341385.4354) care în caz de avarie va putea izola un număr de cca. 100-120 clienți;

- CV7 – pe conducta terțiară PE Dn 63mm de pe str. DC 80, estimate cu coordonatele STEREO 70 (X=776582.7140; Y=338965.8060) care in caz de avarie va putea izola un număr de cca. 50 – 70 clienți;

Scenariul recomandat de către elaboratorul SF este Scenariul nr. 1.

UAT Vulturu

La realizarea proiectului de înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Constanța au fost luate în calcul două scenarii.

Scenariul 1

Realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale presiune medie în sistem ramificat, alcătuită din următoarele componente principale:

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică de Q=3976 Nmc/h, din care: Q=1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon, Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor și Q=429 Nmc/h pentru comuna Vulturu, care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă sunt: X: (770909) și Y: (335384).

2. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Vulturu, în aval SRMP, dimensionata corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 180 mm, presiunea între 2 - 4 bari L = 16 610 m (care face obiectul prezentului proiect).

3. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Vulturu se poate realiza din conducta proiectată anterior pentru UAT Pantelimon, regim medie presiune, astfel:

a) Punctul de cuplare este marcat pe planul G-04;

4. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici și obiectivele social-culturale (OSC) până la limita proprietății publice (192 gospodării+ 7 OSC).

Stația de reglare măsurare predare și racordul racord gaze naturale presiune înaltă în conducta de înaltă Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, vor fi realizate pe un alt proiect de către un proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Dimensionarea rețelei de distribuție medie presiune – UAT Vulturu Scenariul 1

| Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conducta |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | PE63 | 8 214 | Terțiară |
| 2 | PE90 | 236 | Terțiară |
| 4 | PE125 | 2 530 | Secundară/terțiară |
| 1 | PE180 | 5630 | Secundară |
| TOTAL | 16 610 |

Scenariul 2

Realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale presiune redusă în sistem ramificat, alcătuită din următoarele componente principale:

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, a unui modul SRM de PN 55 bar cu o capacitate tehnologică de Q=3976 Nmc/h, din care: Q=1429 Nmc/h pentru comuna Crucea, Q=741 Nmc/h pentru comuna Grădina, Q=696 Nmc/h pentru comuna Pantelimon, Q=682 Nmc/h pentru comuna Târgușor și Q=429 Nmc/h pentru comuna Vulturu, care va fi amplasat la limita administrativ teritorială a localității Târgușor, prin intermediul unei conducte de racord DN 150, PN 55 bar în lungime de cca. 0,6 km.

Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă sunt: X: (770909) și Y: (335384).

2. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Vulturu, în aval SRMP, dimensionată corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 180 mm, presiunea între 2 - 4 bari L = 16 610 m (care face obiectul prezentului proiect).

3. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Vulturu se poate realiza din conducta proiectată anterior pentru UAT Pantelimon, regim medie presiune, astfel:

a) Punctul de cuplare este marcat pe planul G-04;

4. Racord de medie presiune în lungime de 0,010 km și stație de reglare a presiunii (SR), de la 4 la 2 bar, dimensionat la o capacitate totală de 3976 Nmc/h.

5. Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici și obiectivele social-culturale (OSC) până la limita proprietății publice (192 gospodării + 7 OSC).

Stația de reglare măsurare predare și racordul racord gaze naturale presiune înaltă în conducta de înaltă Isaccea-Negru Vodă, DN 1000, PN 55 bar, vor fi realizate pe un alt proiect de către un proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Dimensionarea rețelei de distribuție medie presiune – UAT Vulturu - Scenariul 2

| Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conducta |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | PE63 | 8 214 | Terțiară |
| 2 | PE90 | 236 | Terțiară |
| 3 | PE125 | 2 235 | Secundara/terțiară |
| 2 | PE180 | 5 925 | Secundară |
| TOTAL | 16 610 |

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 3 buc. vane manevra CV1-3, astfel:

- CV1 – aval P.C. pe conducta secundară de PE Dn 180 mm de pe DJ 225, care în caz de avarie va închide întregul sistem de distribuție proiectat, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=763726.7874) și (Y=350288.7522);

- CV2 – pe conducta secundară PE Dn 180 mm de pe DJ 225, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 120-160 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=759847.8238) și (Y=354236.5707);

- CV3 – pe conducta terțiară PE Dn 125 mm de pe DJ 225, care în caz de avarie va putea izola un număr de cca 100-120 clienți, estimat cu coordonatele STEREO 70 (X=759834.7416) și (Y=354239.6775)

Scenariul recomandat de către elaboratorul SF este Scenariul nr. 1.

II.3 încadrarea în BAT/BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile Bref aplicabile: nu se încadrează în prevederile Legii nr. 278/2013, privind Emisiile Industriale;

II.4 respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională – nu se aplică;

II.5 cum răspunde/respectă zonele de protecție sanitară, obiectivele de protecție a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

???????

II.6 compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000, după caz -

- ??????????

- luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:

Pentru aprecierea impactului investiției a fost luat în calcul efectul cumulat al acestuia cu alte activități din zona amplasamentului studiat.

Impactul cumulativ este necesar pentru o corectă estimare a magnitudinii acestuia în special asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ precum și asupra integrității și obiectivelor de conservare ale ariilor naturale protejate.

În evaluarea impactului cumulativ s-au luat în considerare următoarele:

 Proiectele autorizate/în curs de autorizare în zona de implementare a proiectului.

 Activități desfășurate în prezent zona de implementare a proiectului.

Principalele activități care pot genera efecte cumulative împreuna cu realizarea proiectului sunt următoarele:

 Traficul infrastructurilor rutiere;

 Activități / lucrări agricole

Infrastructura rutieră

Principalele căi de circulație rutieră care intersectează traseul conductei sunt drumurile județene DJ 225, DJ 226B, DJ222, drumul național DN 2A și drumuri locale.

Efecte cumulative principalele rezultate care pot apărea la intersecția traseului conductei cu infrastructura rutieră existenta sunt datorate traficului rutier și a funcționării utilajelor și echipamentelor și se manifestă prin:

Etapa de construcție:

- Creșterea concentrațiilor emisiilor în aer în zona de intersecție;

- Creșterea nivelului de zgomot și vibrații;

- Apariția fenomenului de „road-kill” (incluzând aici toate speciile cu mobilitate);

- Impact vizual

Etapa de exploatarea a conductei

În etapa de exploatare a conductei nu va există impact cumulativ.

Etapa de dezafectare

Nu sunt preconizate lucrări de dezafectare.

Lucrări agricole

În vecinătatea traseul conductei sunt prezente și terenuri agricole unde se desfășoară în funcție de sezon, lucrări agricole.

Etapa de construire

- Creșterea concentrației de emisii în aer;

- Creșterea nivelului de zgomot și vibrații;

- Perturbarea activității speciilor de faună datorata prezenței umane;

- Impact vizual.

Etapa de exploatarea a conductei

În etapa de exploatare a conductei nu va există impact cumulativ.

Etapa de dezafectare

Nu sunt preconizate lucrări de dezafectare.

Impactul cumulativ generat de activitățile desfășurate în zonele de intersecție cu tronsoanele de lucru ale proiectului preconizat este nesemnificativ, cu extindere locală, de scurtă durată, manifestat doar pe perioada de derulare a lucrărilor în zona de lucru respectivă, fapt ce denotă natura reversibilă a impactului.

Proiectele propuse și/sau existente sunt în mare măsură finalizate sau urmează a fi finalizate înainte de începerea proiectului analizat. Fără o suprapunere temporală a proiectelor nu poate fi vorba de un impact cumulat cu proiectul studiat.

O altă categorie de proiecte din zona sunt cele care nu se intersectează cu traseul propus al conductei, acestea se află la distanță apreciabilă față de zona de intervenție a proiectului analizat astfel ca nu pot intra în categoria de activități cu impact cumulativ.

Impactul cumulat pentru fiecare specie și/ sau habitat

O porțiune din conductă de aproximativ 500 m lungime se suprapune cu suprafața ariei ROSPA0019 Cheile Dobrogei și se suprapune parțial peste limita sitului ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia.

Zona de suprapunere a proiectului este supusă impactului antropic produs de traficul auto pe DJ 226 B și DC 80 și drumurile locale, se poate aprecia că speciile de faună și avifaună sunt obișnuite cu astfel de forme de impact, acestea reacționând la surse de zgomot intermitente și de scurtă durată, retrăgându-se din fața pericolului.

Creșterea numărului de utilaje și vehicule în zonă ar putea conduce la creșterea cantității de poluanți emiși în atmosfera și la creșterea nivelului de zgomot cu efect de perturbare a activității speciilor.

Impactul cumulativ se va resimți temporar, doar pe perioada de execuție. Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activităţi presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat.

Impact cumulativ generat de activitatea de transport

Datorită existenţei unor exploatări agricole în zonă, acest fapt va genera un impact cumulativ asupra căilor rutiere, datorită intensificării traficului auto de mare tonaj, care va conduce la o degradare rapidă a acestora. Ca şi măsuri operatorii se recomandă reducerea vitezei de deplasare a autocamioanelor în perioadele cu temperaturi ridicate, atunci când pot apărea deformări în structura cailor de acces şi emisii de pulberi, respectarea capacităţii maxime admise de transport pe osie, asigurarea vizibilităţii autocamioanelor în condiţii de praf, ploaie etc.

Impact cumulativ generat de zgomot şi vibraţii

Efectul cumulativ generat de zgomotul şi vibraţiile asociate lucrărilor agricole nu va fi amplificat de emisiile de zgomot şi vibraţii datorate execuţiei şi funcţionării rețelelor de gaze, datorită distantelor mari între proiecte, lipsa receptorilor sensibili în zona amplasamentul fiind un atuu în dezvoltarea unui astfel de proiect.

Impact cumulativ generat asupra mediului social şi economic

Impactul cumulativ generat asupra personalului şi mediului social se preconizează a fi pozitiv deoarece investiţia propusă promovează creşterea eficienţei economice sectorului privat din zonă. Dezvoltarea activităţii va conduce la creşterea oportunităţilor de angajare a locuitorilor din comună, va contribui la crearea condițiilor necesare pentru sporirea confortului în locuințe, la ridicarea nivelului de trai prin utilizarea gazelor naturale pentru încălzirea locuințelor, la prepararea hranei și a apei calde menajere, precum și pentru reducerea poluării mediului înconjurător.

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și a politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, după caz) și măsurile pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

III.1. Măsuri în timpul realizării și exploatării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

În cadrul obiectivului nu vor exista instalații de alimentare cu apă potabilă. Pentru muncitori se va asigura apa îmbuteliată în perioada de execuție. Din activitățile desfășurate pe amplasament nu vor rezulta ape uzate tehnologice.

Măsurile de reducere sunt următoarele fără a fi restrictive:

- execuția amenajării terenului în etape, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari;

- realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitații;

- întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanți etc.) numai în locuri special amenajate/autorizate;

- este interzisă mentenanța utilajelor pe amplasamentul analizat;

- manipularea materialelor, a pământului decopertat se va face astfel încât să se evite antrenarea lor prin apele de precipitații către cursurile de apă;

- utilizarea de toalete tip cabine ecologice pe toată perioada proiectului;

- apele uzate menajere colectate în toalete ecologice vor fi predate către operatori specializați.

| Măsuri de diminuare | Fază de implementare |
| --- | --- |
|  | Amenajare teren | Lucrări de construcție | Operare |
| Limitarea zonelor decopertate/durata de expunere a solului | √ | √ | - |
| Reabilitarea și stabilizarea progresivă a zonelor afectate pentru a preveni eroziunea | - | √ | - |
| Minimizarea utilizării materialelor de construcție în afara zonei destinate șantierului | - | √ | - |
| Asigurarea de toalete ecologice și amplasarea acestora la distanță față de zonele de drenaj a apelor pluviale | √ | √ | - |
| Eliminarea periodică a apelor uzate menajere | √ | √ | - |
| Verificarea periodică a utilajelor ce deservesc amplasamentul analizat, pentru a remedia eventualele pierderi/scurgeri de produse petroliere | √ | √ | √ |

În perioada de exploatare, nu există riscuri asupra cursurilor de apă exceptându-le pe cele pentru diverse intervenții de mentenanță ce implică prezența utilajelor, manipularea solului, riscurile fiind similare celor din perioada de construcție.

Realizarea proiectului nu conduce la modificarea conformației terenului și nu duce la devierea căilor de scurgere naturală a apelor meteorice pe teren, în extravilanul și intravilanul localității.

Nu sunt necesare instalații de epurare sau pre-epurare a apelor uzate deoarece din activitatea care se propune a se desfășura prin proiect nu se vor genera ape uzate tehnologice ci doar menajere, iar regimul de generare al acestora este redus doar la perioada de construcție a rețelei de distribuție din UAT Târgușor, UAT Pantelimon, UAT Crucea, UAT Grădina și UAT Vulturu.

Apele pluviale (convențional curate) căzute pe teren se infiltrează gravitațional în terenurile adiacente sau se scurg gravitațional către șanțurile/rigolele din zonă.

AER

- Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc în perioada de execuție a lucrărilor aferente proiectului sunt surse libere, deschise. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalații de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

- Referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie să corespundă condițiilor tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în țară.

- Lucrările de organizare a șantierelor trebuie să fie corect concepute și executate, cu dotări moderne, care să reducă emisiile de noxe în aer, în apă și pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică diminuând zonele de impact și favorizând o exploatare controlată și corectă.

- Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

- Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face numai în stații de alimentare carburanți.

- Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafețelor aflate sub acțiunea utilajelor de lucru ori a drumurilor de acces, în special a celor nepavate.

- Drumurile de șantier vor fi permanent întreținute pentru a se reduce dispersia pulberilor în atmosferă.

- Transportul materialelor, materiilor prime și a pământului excavat se va face pe cât posibil cu autovehicule acoperite.

- După finalizarea lucrărilor, se recomandă readucerea zonelor afectate pe cât posibil la starea inițială.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului

| Măsuri de diminuare | Fază de implementare |
| --- | --- |
|  | Amenajare teren | Lucrări de construcție | Operare |
| Reabilitarea și stabilizarea progresivă a zonelor afectate pentru a preveni eroziunea. | - | √ | - |
| Umectarea zonelor de lucru pentru reducerea pulberilor antrenate de vânt. | √ | √ | - |
| Restricționarea traficului în zona de lucru și impunerea limitelor de viteză | √ | √ | - |
| Verificarea periodică a utilajelor și echipamentelor de lucru | √ | √ | √ |

Date fiind caracteristicile proiectului, pe perioada de funcționare a obiectivului nu sunt aplicabile și nici necesare măsuri speciale de protecție a aerului.

Prin realizarea proiectului se estimează reducerea poluării atmosferice pe termen lung, dată fiind pe de-o parte înlocuirea metodelor actuale de încălzire a locuințelor și instituțiilor din comunele Târgușor, Pantelimon, Crucea, Grădina și Vulturu și pe de altă parte posibilitatea reglării fidele a consumului de către utilizator.

SOL ȘI SUBSOL

Pe perioada efectuării lucrărilor de investiţie se produc modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavaţiilor prevăzute a se executa, proiectantul prevăzând o serie de măsuri compensatorii pentru protecţia solului şi subsolului:

- delimitarea zonelor de lucru înainte de începerea lucrărilor de construcții, astfel încât să fie indicate limitele între care se vor desfășura activitățile precum și minimizarea zonelor afectate;

- se interzice pe amplasament spălarea, întreținerea sau repararea, lucrările de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite;

- deșeurile din cadrul organizării de șantier de pe durata executării lucrărilor se vor colecta în spații special amenajate, valorifica conform legislaţiei în vigoare;

- solul fertil decopertat va fi folosit ulterior pentru re-copertarea zonelor afectate;

- îndepărtarea orizonturilor de sol vegetal și soluri de adâncime în mod controlat și depozitarea acosta în grămezi separate, cât mai aproape de locul de origine;

- utilizarea la maximum a traseului proiectului;

- utilizarea unor tehnologii avansate de execuție;

- refacerea vegetaţiei prin reconstrucţia ecologică prin acoperirea cu strat de pământ vegetal şi refacerea vegetaţiei specifice habitatelor din zonă;

- în incinta organizării de şantier trebuie să se asigure scurgerea apelor meteorice, care spală o suprafaţă mare, pe care pot exista diverse substanţe de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma bălţi, care în timp se pot infiltra în subteran, poluând solul şi stratul freatic;

- prevederea de toalete ecologice pentru personalul din şantier şi din punctele de lucru;

- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentelor şi a vegetaţiei existente, din perimetrele adiacente;

- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport în stații de distribuție autorizate;

- executarea lucrărilor de întreținere, reparații și spălare a utilajelor și mijloacelor de transport utilizate se va realiza prin societăți autorizate;

- stocarea temporară controlată a materialelor, materiilor prime etc, se va face în spații special amenajate în zona organizării de șantier;

- reabilitarea terenului aferent organizării de șantier după finalizarea lucrărilor de construcție-montaj și aducerea acestuia la starea inițială.

În perioada de exploatare a conductei lucrările proiectate nu au un impact negativ asupra solului și subsolului.

BIODIVERSITATE

Amplasamentul proiectului în raport cu ariile naturale protejate este următorul:

- amplasamentul aferent UAT Crucea (Stupina, Crucea, Gălbiori), se află la o distanță de aproximativ 7,33 m față de limitele siturilor ROSPA0002 Allah Bair – Capidava

- amplasamentul aferent UAT Târgușor (Mireasa, Târgușor), se află la o distanță de aproximativ 62,14 m față de limitele siturilor ROSPA0019 Cheile Dobrogei și ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia.

- amplasamentul aferent UAT Vulturu (Vulturu, Runcu), se află la o distanță de aproximativ 1,77 km față de limita sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei.

- amplasamentul aferent UAT Grădina (Grădina, Cheia, Casian), se suprapune parțial peste de limita sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei și se află la o distanță de aproximativ 3,92 m față de limita sitului ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia.

- amplasamentul aferent UAT Pantelimon (Pantelimon de Jos, Pantelimon), se suprapune parțial peste de limita sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei și ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia.

Prin caracterul lucrărilor și a obiectivului specific al proiectului, acesta nu are legătură și nu este necesar pentru managementul conservării situlurilor Natura 2000 ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, ROSPA0019 Cheile Dobrogei și ROSPA0002 Allah Bair Capidava.

Activitățile de realizare rețea de distribuție gaze naturale prevăzute prin proiect nu se regăsesc pe listele cu presiuni și/sau amenințări la adresa valorilor naturale ale ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, ROSPA0019 Cheile Dobrogei și ROSPA0002 Allah Bair Capidava.

Întrucât prin prezentul proiect se prevede doar pozarea conductelor de gaze naturale ce vor urma traseul drumurilor existente, nu se vor reduce suprafețele habitatelor naturale, proiectul este propus a fi amplasat pe habitate antropizate, margini de drumuri unde este prezentă în mare parte vegetație de tip ruderal și sagetal, iar prin urmare obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate de interes avifaunistic și integritatea rețelei NATURA 2000 nu vor fi afectate de realizarea proiectului propus.

Impactul planului asupra speciilor de faună se va manifesta doar în perioada de construcție-montaj (în principal datorită zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele utilizate), acest impact se va manifesta pe termen scurt și este reversibil. Lucrările nu vor determina pierderi sau modificări în structura populației speciilor de faună, deoarece lucrările se vor restrânge la suprafețe strict necesare. Impactul va fi unul nesemnificativ având în vedere că acestea prezintă ușurință în deplasare și se vor retrage către terenuri învecinate cu funcții ecologice asemănătoare.

Posibilele efecte ale realizării proiectului, în special în etapa de construcție asupra speciilor de păsări pot consta în:

- Stres datorat circulației autovehiculelor, utilajelor, lucrătorilor, însă având în vedere că zona este traversată de drumul județean DJ226B și drumul comunal DC 80, se poate aprecia că păsările sunt obișnuite cu astfel de forme de impact;

- Poluare sonoră în timpul execuției lucrărilor. Limita de sensibilitate a păsărilor în ceea ce privește zgomotul este situată la aproximativ 90 dB. Păsările reacționează la surse de zgomot intermitente și de scurtă durată, retrăgându-se din fața pericolului. Se apreciază că nivelul de zgomot produs de lucrările de execuție vor respecta limitele de zgomot impuse de legislație astfel încât apreciem că impactul asupra păsărilor din ROSPA0002 Allah Bair – Capidava și ROSPA0019 Cheile Dobrogei va fi nesemnificativ;

- Lovire – accidentare a unor exemplare de păsări care zboară aproape de sol de către autovehiculele și utilajele implicate în realizarea lucrărilor. Viteza de deplasare a autovehiculelor pe drumurile de acces va fi redusă (sub 30 km / oră) astfel încât păsările vor avea timp să se ferească din calea pericolelor și nu estimăm astfel un impact semnificativ.

Cel mai mare impact pe care îl va avea implementarea proiectului propus este generat în timpul fazei de construcţie prin realizarea şanţurilor pentru rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Aceste lucrări se vor desfășura pe marginea drumurilor, pe termen scurt, ele urmând a fi refăcute şi redate circuitului natural imediat după faza de construcţie prin lucrări de reconstrucţie ecologică.

Nu se vor efectua săpături în habitatele naturale din zonă, ci doar în habitatul antropic reprezentat de marginile de drumuri.

La finalizarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi readuse la starea inițială. Nu se vor ocupa definitiv suprafețe în aria naturală protejată.

În această fază, impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata execuției, nu este rezidual și nici cumulativ.

Proiectul propus nu are impact potențial negativ asupra speciilor de floră, faună și avifaună. Integritatea ariilor naturale protejate ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, ROSPA0002 Allah Bair – Capidava și ROSPA0019 Cheile Dobrogei nu este afectată deoarece:

- flora identificată pe traseul proiectului nu va fi afectată din punct de vedere conservativ de proiect, terenurile vizate fiind acoperite în mare parte cu vegetație de tip ruderal și sagetal.

- nu se vor reduce suprafețele habitatelor naturale, proiectul este propus a fi amplasat pe habitate antropizate, margini de drumuri;

- efectivul populațional al speciilor de avifaună nu va fi modificat prin implementarea proiectului deoarece, lucrările de pozare a conductelor de gaze nu vor conduce la crearea de obstacole pentru indivizi (lucrările se realizează la înălțime joasă neafectând culoarul de zbor al indivizilor) și nu va afecta habitatele de hrănire și cuibărire (pozarea conductelor se va realiza pe margini de drumuri, pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de păsări).

Măsuri de diminuare a impactului asuprea biodiversității

Proiectul de înființare rețea de gaze presupune activități de excavare șanț cu utilaj mic tip Bobcat, pozare conducte, astupare șanț cu pământ vegetal depozitat pe marginea șanțului după operațiunea de săpare, realizare drenaje și răsuflători. Toate aceste activități nu reprezintă amenințări pentru aria protejată traversată sau pentru ariile protejate în care traseul conductei se află parțial la limita acestora. Cu toate acestea s-au prevăzut măsuri suplimentare pe zonă și anume:

- Se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat în execuţia lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate şi măsuri de reducere a impacturilor.

- În cazul producerii accidentale a vreunui prejudiciu se vor anunța în cel mai scurt timp atât APM Constanța cât și administratorii ariilor naturale protejate, în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul.

- Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Verificarea tuturor zonelor de lucru la începutul fiecărei zi și eliberarea indivizilor identificați de zona de lucru.

- Utilizarea unor utilaje și echipamente pentru realizării lucrărilor care să producă un nivel minim de zgomot și vibrații, performante, puțin poluante și silențioase, astfel încât speciile de avifaună să nu fie afectate.

- Păstrarea planeității căilor de acces, a suprafețelor din zonele de lucru, a organizărilor de șantier și depozitelor de țeavă, în scopul evitării apariției zonelor de băltire.

- Accesul la punctele de lucru se va face pe căile de acces existente pentru a nu afecta suprafețe suplimentare de teren.

- Culoarul de construcţie va utiliza suprafaţa minimă necesară amplasării conductei. Desfășurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafeţele strict necesare.

- Nu se va interveni asupra vegetației din vecinătatea zonelor destinate lucrărilor de execuție.

În etapa de exploatare rețeaua de distribuție gaze naturale nu generează poluanți chimici in mediu și nu influențează negativ mediul abiotic sau biotic.

PEISAJ

Având în vedere durata relativ redusă de construcție (singura perioadă în care se poate sesiza o activitate în peisaj) , intr-o zonă cu activități agricole pe scară largă nu se impun măsuri de reducere a impactului asupra peisajului.

În perioada de exploatare a conductei lucrările proiectate nu au un impact negativ asupra peisajului.

MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC

Nu este cazul.

ZGOMOT

Măsuri de diminuare a impactului in perioada de construcție

Zgomotul din timpul lucrărilor va proveni în principal de la utilajele folosite în activitatea de excavare și terasamente, camioanele pentru transportul materialelor și deșeurilor generate și alte echipamente folosite în construcții.

Producerea zgomotului trebuie eliminată oriunde este posibil. Aceasta se poate obține prin schimbarea metodei utilizate în construcție sau prin schimbarea modului de lucru.

Protecția proprietăților învecinate dar și a lucrătorilor față de zgomot, prin luarea unor măsuri tehnico-organizatorice, presupune trei pași:

- combaterea zgomotului la sursă;

- adoptarea de măsuri de protecție colectivă, incluzând și organizarea muncii;

- folosirea mijloacelor individuale de protecție a auzului.

Măsurile de combatere la sursă includ:

- utilizarea de utilaje care emit mai puțin zgomot;

- evitarea impactului metalului pe metal;

- efectuarea întreținerii preventive: pe măsură ce piesele componente se uzează nivelul de zgomot poate crește.

În afară de măsurile luate pentru combaterea la sursă, pot fi întreprinse diverse acțiuni pentru reducerea expunerii la zgomot a tuturor persoanelor susceptibile de o asemenea acțiune.

Măsurile colective includ:

- izolarea procedurilor care implică emisie de zgomot și restricționarea accesului în zonele respective;

- organizarea lucrului în așa fel încât timpul petrecut în zonele zgomotoase să fie limitat;

- planificarea activităților producătoare de zgomot, astfel încât desfășurarea acestora să afecteze un număr cât mai mic de lucrători;

- utilizarea de materiale fonoabsorbante, pentru reducerea sunetelor reflectate;

- implementarea unor programe de lucru prin care se ține sub control expunerea la zgomot: interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00) în apropierea zonelor rezidențiale; sistarea lucrărilor pe perioadele de sfârșit de săptămână (sâmbăta şi duminica), precum și în zilele de sărbători legale sau din perioada în care sunt organizate evenimente pe plan local (se vor stabili de comun acord cu reprezentanții comunităților locale).

Antreprenorul va acționa pentru minimizarea zgomotului și vibrațiilor produse de către operațiile de construire. Aceasta se va face în conformitate cu Standardul românesc SR 10009/1988, respectând următoarele cerințe:

- toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomot și vor fi menținute într-o stare bună de funcționare;

- toate compresoarele vor fi modele “zgomot redus”, echipate cu protecții acustice care vor fi puse în funcțiune de fiecare dată când mașina este utilizată, și toate echipamentele de percuție vor fi echipate cu amortizoare de zgomot de tipul recomandat de fabricant;

- mașinile și echipamentele care nu sunt utilizate permanent vor fi oprite în intervalul în care nu se lucrează;

- se vor evita operațiile de transport care pot mări nivelul de zgomot în timpul nopții.

Constructorul va avea în vedere, permanent, respectarea prevederilor din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Având în vedere că principalele surse de zgomot și vibrații provin de la utilajele ce vor deservi la implementarea obiectivelor din prezentul memoriu, se recomandă ca acestea să fie verificate periodic, pentru a putea fi corespunzătoare normelor în vigoare.

Perioada de exploatare a rețelei de distribuție gaze naturale

În cursul desfășurării activității de transport gaze prin conducte, pe traseul conductelor nu se generează zgomot și vibrații. Conducta nu constituie sursă de zgomot și vibrații.

DEŞEURI

Tipurile și cantitățile de deșeuri generate de proiect în timpul construcției, funcționarii și a dezafectării

Perioada de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale

Pentru pozarea conductelor va fi necesară realizarea unor săpături (excavare și îndepărtarea pământului din amplasament), iar materialele rezultate vor fi transportate la depozitele de deșeuri menajere din zonă, pentru a se asigura acoperirea lor zilnică sau vor fi utilizate ca umpluturi (circa 50%).

Materialele care vor rezulta din operațiile de excavare necesare pentru realizarea lucrărilor sunt asimilabile deșeurilor din construcții și anume:

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

20 03 01 deșeuri municipale amestecate

15 01 01 ambalaje de hârtie și carton

15 01 07 ambalaje de sticlă

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 04 ambalaje metalice

Principalele categorii de deșeuri și cantități estimate

| Sursa deșeuri | Denumire deșeu | Cod deșeu | Cantitate prevăzută a fi generată (mc/an, tone/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa de construire a conductei | pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | 800 mc |
|  | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 17 05 08 | 50 mc |
|  | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 17 03 02 |  |
|  | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 17 09 04 |  |
| Organizarea de șantier Zona de lucru | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 3 |
|  | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 0,2 |
|  | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,2 |
|  | ambalaje metalice | 15 01 04 | 0,2 |
|  | ambalaje de sticlă | 15 01 07 | 0,2 |

La sfârșitul săptămânii se vor afecta 2 ore pentru curățenia fronturilor de lucru, când se vor elimina toate elementele care au devenit deșeuri.

În conformitate cu Normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, amplasarea eventualelor puncte de lucru și suprafața lor este stabilită de câștigătorul licitației pentru executarea lucrărilor.

Perioada de exploatare a rețelei de distribuție gaze naturale

În perioada de operare vor fi generate deșeuri doar în timpul operațiunilor de mentenanță a obiectivului.

Vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri: metalice, resturi de electrozi, textile contaminate, recipiente de la vopsea etc.

Daca apar avarii la conducta de gaz, aceasta va necesita intervenții specifice de reparații, deșeurile produse fiind similare cu cele din perioada de construcție, diferind doar cantitățile de deșeuri generate.

Substanțe și preparate chimice periculoase

Perioada de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale

Substanțele toxice și periculoase care se vor utiliza pentru realizarea investiției pot fi: carburanții (motorină) și lubrifianții necesari funcționării utilajelor, vopsele, diluant – folosite pentru lucrările de protecție a conductei.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar.

Estimarea cantității de deșeuri periculoase

| Sursă deșeuri | Denumire deșeu | Cod deșeu | Cantitate prevăzută a fi generată |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de execuție a investiției | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 16 recipienți |

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți. Schimbarea lubrifianților se va executa după fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua și schimburile de uleiuri hidraulice și de transmisie.

În cazul în care vor fi necesare operații de întreținere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa în șantier, ci într-un atelier specializat, unde se vor efectua și schimburile de anvelope.

Vopselele, diluanții și alte substanțe sau preparate chimice periculoase vor fi depozitate în organizarea de șantier în spații închise, în ambalajele originale.

Eliminarea/ valorificarea lor se va realiza cu societăți autorizate pentru valorificare/eliminare.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Perioada de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale

Antreprenorul general al lucrărilor va trebui să încheie contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea depozitării lor.

Deșeurile menajere rezultate în amplasament de la personalul de execuție (ambalaje de hârtie și carton, pungi, folii de plastic, resturi alimentare) vor fi depozitate în containere la locurile de muncă în continuă mișcare (circa 0,3 kg/om/zi). Aceste deșeuri se vor elimina periodic prin grija executanților la firme specializate pentru revalorificarea

după caz a acestora sau la un depozit ecologic de deșeuri situat în zonele fronturilor de lucru.

Deșeurile reciclabile și cele de ambalaje vor fi colectate selectiv și valorificate conform legislației în vigoare.

Materialele inerte vor putea fi folosite în umpluturi locale, sau transportate la un depozit ecologic de deșeuri situat în zonele fronturilor de lucru.

Managementul deșeurilor

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Starea fizică | Tip stocare | Management deșeu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valorificat/ destinație | Eliminat/ destinație |
| pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | S | VN |  | D1/D0 |
| resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 17 05 08 | S | CT | R5/Vr |  |
| asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 17 03 02 |  | CT |  |  |
| deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 17 09 04 | S | CT |  |  |
| ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | S | În organizarea de șantier, în spații închise, în ambalajele originale | R12/Vr |  |
| deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | S | RP |  | D1/D0 |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | S | RP | R4/Vr |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | S | RP | R12/Vr |  |
| ambalaje metalice | 15 01 04 | S | RP | R4/Vr |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 | S | RP | R12/Vr |  |

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător.

Depozitarea materialelor necesare la înființarea rețelei de alimentare și distribuție gaze naturale în UAT Târgușor, UAT Pantelimon, UAT Crucea, UAT Grădina și UAT Vulturu, precum și întreținerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăștierea la întâmplare a materialelor, combustibililor, lubrifianților și a reziduurilor.

La finalizarea lucrărilor de realizare a rețelei de distribuție gaze naturale în comunele Târgușor, Pantelimon, Crucea, Grădina și Vulturu se vor executa lucrări de refacere a solului, inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizării de șantier; se va curăța amplasamentul de toate tipurile de deșeuri generate pe perioada realizării proiectului.

Aceste lucrări de refacere constau în:

- astuparea șanțului conductei;

- curățarea terenului de eventualele deșeuri rezultate în procesul de montare/demontare iar deșeurile revalorificabile se predau unităților autorizate să preia acest tip de deșeuri;

- nivelarea terenului, tasarea, fertilizarea și redepunerea stratului fertil decopertat la începutul lucrărilor pe aliniamentul conductei (totul cu scopul aducerii la starea inițială);

- operații de refacere a stratului de asfalt afectat și a betonului;

- operații de îndepărtare a molozului rezultat în urma săpăturii și depozitarea acestuia în locații precizate de Primărie în Autorizația de construcție.

Conform „Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, astuparea cu pământ a conductei, după montarea în șanț se va realiza manual sau mecanizat.

Astuparea șanțului se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură și depozitat pe marginea șanțului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat.

Măsuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, după caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice:

Nu este cazul.

Asigurarea cu gaze naturale a gospodăriilor va conduce la o reducere substanțială a cheltuielilor pentru încălzire și pentru prepararea hranei, realizându-se astfel o economie importantă de combustibili convenționali, o disponibilizare considerabilă de masă lemnoasă si o reducere a GES.

Măsuri prevăzute în Avizul de Gospodărire a Apelor emis cu nr.18/23.02.2022 de către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral:

- Se vor solicita și obține, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele și autorizațiile necesare, conform legii.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze calitatea apelor subterane și de suprafață.

- Să nu execute lucrări în albia minoră a cursului de apă Gura Dobrogei, domeniu public al statului aflat în administrarea Administrației Naționale Apele Române.

- Se interzice depozitarea oricăror tipuri de materiale în albia și în zona de protecție a cursului de apă.

- În timpul lucrărilor să nu afecteze stabilitatea malurilor cursului de apă. După finalizarea lucrărilor se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, materiale sau alte deșeuri și terenul se va aduce la starea inițială.

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrărilor revine, integral, proiectantului și elaboratorului documentației tehnice de fundamentare.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.

- Lucrările de subtraversare a cursului de apă nu se vor executa în perioade cu ape mari.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996, modificată și completată.

- Beneficiarul are obligația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor cu 10 zile înainte de aceasta, precum și data de finalizare a acestora.

Măsuri prevăzute în Avizul de Gospodărire a Apelor emis cu nr.29/31.03.2022 de către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral:

- Se vor solicita și obține, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele și autorizațiile necesare, conform legii.

- Subtraversările cursurilor de apă nu se vor realiza în perioadele cu ape mari.

- Să nu execute lucrări în albiile minore ale cursurilor de apă, domeniu public al statului aflat în administrarea Administrației Naționale Apele Române.

- Se interzice depozitarea oricăror tipuri de materiale în albia și în zona de protecție a cursului de apă.

- În timpul lucrărilor să nu afecteze stabilitatea malurilor cursului de apă. După finalizarea lucrărilor se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, materiale sau alte deșeuri și terenul se va aduce la starea inițială.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze calitatea apelor subterane și de suprafață.

- După finalizarea lucrărilor se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, materiale sau alte deșeuri și terenul se va aduce la starea inițială.

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrărilor revine, integral, proiectantului și elaboratorului documentației tehnice de fundamentare.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.

- Beneficiarul are obligația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor cu 10 zile înainte de aceasta, precum și data de finalizare a acestora.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităților și instalațiilor rețelei naționale de observații, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a stațiilor de determinare automată a calității apelor și a altora asemenea.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996, modificată și completată.

Măsuri prevăzute în Avizul de Gospodărire a Apelor emis cu nr.20/25.02.2022 de către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral:

- Se vor solicita și obține, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele și autorizațiile necesare, conform legii.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze calitatea apelor subterane și de suprafață.

- Să nu execute lucrări în albia minoră ale cursului de apă.

- Se interzice depozitarea oricăror tipuri de materiale în albia și în zona de protecție a cursului de apă.

- În timpul lucrărilor să nu afecteze stabilitatea malurilor cursului de apă. După finalizarea lucrărilor se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, materiale sau alte deșeuri și terenul se va aduce la starea inițială.

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrărilor revine, integral, proiectantului și elaboratorului documentației tehnice de fundamentare.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.

- Lucrările de subtraversare a cursului de apă nu se vor realiza în perioadele de ape mari.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996, modificată și completată.

- Beneficiarul are obligația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor cu 10 zile înainte de aceasta, precum și data de finalizare a acestora.

IV. Condiţii care trebuie respectate:

1.In timpul realizării proiectului:

1.1. Condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- se vor respecta prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, printre care:

  - art.29, alin.(1): Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase,  acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

  - producătorii de deșeuri sunt obligați sa efectueze si sa deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

  - clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

    - a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

    - b) anexei nr. 4.

  - producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora;

  - în cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului;

  - laboratorul de referinţă din cadrul ANPM analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea şi clasificarea deşeurilor şi face propunerea de încadrare corespunzătoare;

  - în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4;

  - este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos;

- se vor respecta normele de igiena si recomandările privind mediul de viata al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat.

1.2. Condiții de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se prevede o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- valorificarea/eliminarea deşeurilor de construcţii se va face prin firme specializate şi autorizate.

- aplicarea tuturor masurilor conform legislației in vigoare in domeniul protecției împotriva incendiilor; dotarea cu mijloace si echipamente corespunzătoare de stingere a incendiilor;

- pozarea sistemului de cabluri electrice in condițiile impuse de proiectarea de specialitate;

- adaptarea soluțiilor de fundare la tipul de teren identificat si la recomandările din studiul geotehnic si a concluziilor studiului seismic.

1.3. Condiții necesare  a fi îndeplinite in timpul organizării de șantier

- organizarea de şantier se va amplasa pe o suprafaţă de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului, în vederea respectării SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

2. In timpul  exploatării:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările si completările ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu completările si modificările ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completările si modificările ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completările si modificările ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul, cu completările si modificările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandările privind mediul de viata al populației;

3. In timpul închiderii, demolării, dezafectării, refacerii mediului si postînchidere

3.1 Condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară.

3.2. Condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI  (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul ședințelor Comisiei de analiza tehnica din data de 02.03.2022, etapa de încadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 28.09.2022 etapa de analiza a calităţii raportului de mediu şi decizia finală.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

- Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunțuri pe site APM şi în ziare locale:

  - depunerea solicitării acordului de mediu – pe site APM Constanța – 01.10.2021 şi în ziarul Cuget Liber – 21.05.2021,

  - etapa de încadrare – pe site APM Constanța – 15.07.2021 și în ziarul Cuget Liber – 03-20.10.2021,

  - depunerea Raportului privind impactul asupra mediului – pe site APM Constanța – 16.08.2022

  - anunț organizarea dezbaterii publice – pe site APM Constanța – 18.08.2022 și ziar Cuget Liber – 19.08.2022

  - anunţ public privind emiterea acordului de mediu – pe site APM Constanța - ................;

- Raportul la studiul de impact asupra mediului a fost elaborat de evaluator de mediu: ENVIRO ECOSMART SRL, având Certificat de atestare seria RGX nr.173/23.03.2022 emis de Asociația Română de Mediu 1998;

- Publicul interesat şi-a putut exprima opiniile în cadrul ședinței de dezbatere publică, din data de 20.09.2022; pe toata perioada derulării procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul execuției:

- calitatea aerului: la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

- raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizării de șantier – anual;

- date privind consumul lunar de carburant si numărul de utilaje active pe șantier - anual;

- zgomot: măsurători - anual sau ori de câte ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, în timpul desfășurării lucrărilor de construcții;

- deșeuri: raportul semestrial privind monitorizarea deșeurilor generate în timpul lucrărilor de construcție va conține: tipurile de deșeuri codificate conform OUG nr.292/2021 privind regimul deșeurilor, cantitățile rezultate din activitate, destinația finală a acestora; se vor prezenta contractele încheiate cu unități autorizate pentru preluarea fiecărui tip de deșeu în vederea tratării/eliminării/reciclării.

Menţionăm că monitorizarea în timpul construcţiei trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de construcţie.

Raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizării parametrilor prezentaţi anterior va fi înaintat către APM Constanța.

2. În timpul exploatării:

- calitatea aerului: analiza semestrială pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continuă de 30 zile; prelevare trimestrială de pulberi respirabile – conform STAS 12574/1987; număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate ;

- zgomot: măsurători trimestriale şi la orice solicitare a autorităţii de mediu, la limita amplasamentului, în timpul desfăşurării lucrărilor, se va respecta nivelului de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viata al populaţiei;

- deşeuri: raportul semestrial privind monitorizarea deşeurilor generate în timpul lucrărilor, conform OUG nr.92/2021, care va conţine: tipurile de deşeuri, cantităţile rezultate din activitate, destinaţia finală a acestora;

3.  În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

- raportarea lucrarilor efectuate pentru refacerea mediului, conform Planului de Refacerea Mediului și  a proiectului Tehnic pentru Refacerea Mediului;

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- Notificare înregistrată la A.P.M. Constanța cu nr.15138 din data de 16.09.2021;

- Decizia etapei de evaluare inițiala nr. 499/01.10.2021;

- Memoriu de prezentare înregistrat la A.P.M. Constanta cu nr. 17128/29.10.2021;

- Anunţ public privind depunerea solicitării acordului de mediu la A.P.M. Constanţa, apărut în ziarul Cuget Liber din 20.10.2021;

- Anunţ public privind decizia etapei de încadrare, în ziarul Cuget Liber din 11.03.2022;

- Îndrumar nr. 1288/11.07.2021 emis de A.P.M. Constanta transmis titularului privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului;

- Raport la studiul de impact asupra mediului, înregistrat la A.P.M. Constanta cu nr. 5699RP/10.08.2022;

- Anunţ public pentru depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice apărut în ziarul Cuget Liber din 19.08.2022;

- Proces verbal al ședinței de dezbatere publica din data de 07.10.2021 înregistrat la APM Constanta cu nr. 2254/20.09.2022;

- Decizia finala nr.1815/13.10.2021 pentru emiterea acordului de mediu;

- Anunţ public privind emiterea acordului de mediu apărut in ziarul Cuget Liber din data de 22.10.2021;

- Dovezi achitare tarife: OP nr. 672/09.09.2021 – 100 lei; OP nr. 758/20.10.2021–400 lei; OP 445/24.06.2022–1000 lei; OP nr.632/19.08.2022 –2000 lei.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- certificatului de urbanism nr.12/23.06.2021 emis de Primăria Comunei Târguşor;

- certificatului de urbanism nr.7/23.06.2021 emis de Primăria Comunei  Pantelimon;

- certificatului de urbanism nr.148/16.08.2021 emis de Primăria Comunei Vulturu;

- certificatului de urbanism nr.38/17.06.2021 emis de Primăria Comunei Crucea;

- certificatului de urbanism nr.5/22.06.2021 emis de Primăria Comunei Grădina;

- aviz de gospodărire a apelor nr. 18/23.02.2022 emis de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral

- aviz de gospodărire a apelor nr. 29/31.03.2022 emis de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral

- aviz de gospodărire a apelor nr. 20/25.02.2022 emis de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral

- Planuri de amplasament și plan de încadrare în zonă.

La finalizarea lucrărilor de execuție titularul este obligat să notifice APM Constanța în vederea verificării respectării tuturor condițiilor impuse prin acordul de mediu, conform  prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,    	                                                   SEF SERVICIU AAA,

###### Celzin LATIF				                                       Lavinia-Monica ZECA

Întocmit,

consilier Monica Luminita BUCȘAN

NOTA: Acordul de mediu s-a emis în 3 (trei) exemplare.