ACORD  DE  MEDIU   proiect

Nr.     din  22.03.2022

Ca urmare a cererii adresate de IQS INNOVATIONS SRL prin TOMA CRISTINA, cu sediul in Bucuresti, sector 1, b-dul. Poligrafiei, nr. 75, et.4, cam. 42, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 3653/22.02.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD  DE  MEDIU

pentru proiectul:  „SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN DEPOZIT CARBUNE PENTRU AMENAJARE STATIE PIROLIZA IN INCINTA EXISTENTA”, propus a fi amplasat în Oras Harsova, str. Revolutiei nr. 48, județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2,  pct.11, lit.b).

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus  nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Proiectul prevede amenajarea si functionarea unei statii de piroliza intr-o incinta existenta, care a servit in trecut ca depozit de carbune al SC Cord de otel si Cabluri SA, din localitatea Harsova, jud Constanta.

Depozitul are suprafata de 8000 mp si este situat in Strada Revolutiei, nr 48 in incinta SC Cord de otel si Cabluri SA.

Coordonatele depozitului in Sistem STEREO 70 este prezentat in tabelul de mai jos:

| Nr pct | Nord (X) | Est(Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 358175.058 | 735155.619 |
| 2 | 358185.09 | 735209.635 |
| 3 | 358042.169 | 735235.539 |
| 4 | 358032.125 | 735181.464 |

Localizarea proiectului in raport cu asezarile umane:

| Nr. crt. | Localitate | Distanta proiectului fata de localitate (km) | Amplasarea geografica a proiectului fata de localitati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orasul Harsova | 0.6 | Vest |
| 2 | Comuna Ciobanu | 2.9 | Nord -Est |

Localizarea proiectului fata de monumente istorice :

| Cod LMI | Denumire | Distanta proiectului fata de situri (km) |
| --- | --- | --- |
| CT-I-S-A-02676 | Sit arheologic’’Cetatea Carsium” de la Harsova | 1.6 |
| CT-I-S-A-02677 | Tell | 1.5 |
| CT-I-S-A-02678 | Situl arheologic de la Harsova | 0.6 |

Localizarea proiectului fata de ariilor protejate:

Din punct de vedere al amplasarii fata de ariile naturale protejate, proiectul este pozitionat la o distanta de aproximativ 170 m fata de limitele siturilor Natura 2000 ROSCI0022 Canarale Dunarii si ROSPA0017 Canarale de la Harsova.

Distanta proiectului fata de zone industriale:

| Nr. crt. | Zona industriala | Distanta proiectului fata de zona industriala (km) |
| --- | --- | --- |
| 1 | SC Sarme si Cabluri SA Harsova. | 0.200 |
| 2 | Siloz cereale | 0.320 |
| 3 | Statie de sortare deseuri municipale Harsova | 0.250 |

Distanta proiectului fata de corpuri de apa

| Nr. crt. | Corp de apa | Distanta proiectului fata de corpul de apa | Amplasarea geografica a depozitului fata de corpul de apa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dunare | 170 m | Est |

3.Caracteristici fizice ale proiectului

Necesitatea proiectului:

In contextul in care Comisia Europeana incurajeaza reciclarea si refolosirea deseurilor, care conduc la economisirea materiilor prime si reducerea consumurilor energetice, a aparut necesitatea implementarii in Romania a unor tehnologii in acest domeniu. Conform Comisiei Europene si a studiilor din ultimele decenii, procesul de piroliza este considerat cea mai eco-eficienta solutie pentru problema anvelopelor uzate si nu numai.

Prin aplicarea acestei tehnologii de procesare a anvelopelor uzate rezulta produse valorificabile care conduc la economisirea materiilor prime si reducerea consumurilor energetice, iar prin versatilitatea instalatiei se pot prelucra cu usurinta alte tipuri de deseuri obtinandu-se produse energetice valoroase.

IQS INNOVATIONS SRL intentioneaza sa implementeze acest proiect pentru a contribui atat la cresterea ratei de reciclare a anvelopelor uzate cat si la fabricarea de produse cu aplicabilitate in alte domenii.

### Descrierea componentelor proiectului:

Proiectul presupune amenajarea statiei de piroliza in incinta existenta care a functionat ca depozit de carbune.

Statia de piroliza a anvelopelor uzate va avea 3 linii de tehnologice, dupa cum urmeaza:

a. Linia tehnologica nr 1, proces de piroliza a anvelopelor uzate, care cuprinde 2 reactoare chimice rotative conectate la o instalatie de condensare, instalatie de racire si recirculare apa, o instalatie de purificare gaze de sinteza, o instalatie de epurare gaze de ardere cu cos de evacuare gaze, taietor anvelope, alimentator reactor, instalatie de golire negru de fum instalatie de comanda.

### b. Linia tehnologica nr 2, proces de piroliza anvelope uzate, care cuprinde 2 reactoare chimice rotative conectate la o instalatie de condensare, instalatie de racire si recirculare apa, o instalatie de purificare gaze de sinteza, o instalatie de epurare gaze de ardere cu cos de evacuare gaze, taietor anvelope, alimentator reactor, instalatie de golire negru de fum, instalatie de comanda.

c.  Linia tehnologica nr 3 care este un Sistem de Producere Hidrogen prin piroliza uleiului de piroliza obtinut pe primele linii tehnologice, format din reactor chimic, instalatie de condensare, instalatie de racire si recirculare apa, instalatie de purificare gaz de sinteza, instalatie de epurare gaze de ardere cu cos de evacuare gaze rezervoare de stocare pentru ulei piroliza și gaze, , instalatie de comanda.

Ciclul de productie pentru fiecare reactor este de 12 h/zi, conform descrierii de mai jos:

▪ Incarcare reactor - 2 h

▪ Procesul de incalzire si piroliza (cumulat) - 8 h

▪ Descarcare negru de fum si cord de otel - 2 h

Racirea reactorului chimic se realizeaza in 4-6 ore. Pe liniile tehnologice nr 1 si 2, cele doua reactoare chimice rotative nu vor procesa materia prima concomitent, intrucat fluxul de productie a fost proiectat de asa natura, ca dupa ce primul reactor chimic rotativ isi finalizeaza ciclul de productie, al doilea il incepe. Linia tehnologica nr 3 care este un Sistem de Producere Hidrogen prin piroliza uleiului de piroliza obtinut pe primele linii tehnologice, format din reactor chimic, instalatie de condensare, instalatie de racire si recirculare apa, instalatie de purificare gaz de sinteza, instalatie de epurare gaze de ardere cu cos de evacuare gaze rezervoare de stocare pentru ulei piroliza și gaze, , instalatie de comanda.

Ciclul de productie pentru fiecare reactor este de 12 h/zi, conform descrierii de mai jos:

▪ Incarcare reactor - 2 h

▪ Procesul de incalzire si piroliza (cumulat) - 8 h

▪ Descarcare negru de fum si cord de otel - 2 h

Racirea reactorului chimic se realizeaza in 4-6 ore. Pe liniile tehnologice nr 1 si 2, cele doua reactoare chimice rotative nu vor procesa materia prima concomitent, intrucat fluxul de productie a fost proiectat de asa natura, ca dupa ce primul reactor chimic rotativ isi finalizeaza ciclul de productie, al doilea il incepe.

IQS INNOVATIONS SRL a optat pentru completarea statiei de piroliza a anvelopelor uzate cu o linie tehnologica reprezentand un Sistem de Productie Hidrogenului denumit in continuare SPH, reprezentand un proces opțional in functie de solicitarile clientilor, care poate începe după finalizarea procesului de piroliză a anvelopelor uzate și descărcarea produselor finite.

Descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de productie:

Activitatea principala desfasurata este o operatie de valorificare, care potrivit Anexei 3 al OUG 92/2021 privind regimul deseurilor este R 3 - reciclarea/recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi (inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica). Aceasta include pregatirea pentru reutilizare, gazeificarea si piroliza care folosesc componentele ca produse chimice si valorificarea materialelor organice sub forma de rambleiaj.

Deseurile utilizate la piroliza sunt anvelope uzate, cod deseu 16 01 03.

Materia prima va fi livrata zilnic, sau la cerere, de catre colectorii de anvelope in baza documentelor de transport specifice.

Cantitatea estimata de anvelope uzate a fi prelucrate este de 40 tone/ zi, 10640 tone/an.

Combustibilul necesar instalatiei de ardere este utilizat dupa cum urmeaza:

▪ In etapa de probe tehnologice si la prima pornire a instalatiei si functionare la capacitate maxima, se va utiliza motorina, gpl.

▪ In timpul functionarii se va utiliza gazul de sinteza obtinut in urma pirolizei, denumit in continuare Syngaz.

Cantitate combustibil estimat a fi utilizata este de : 35 kg/h/ reactor chimic = 280 kg /zi/reactor = 71120 kg/an/ reactor.

Cantitatea totala estimata de combustibil pentru cele 4 reactoare este de 284480 kg/an.

Dupa finalizarea procesului de piroliza anvelope uzate, doar la solicitari, activitatea continua cu proces de producere hidrogen prin piroliza uleiul de piroliza rezultat din piroliza anvelopelor uzate. Produsele rezultate sunt ulei rafinat si gaz de sinteza cu continut de 90 % Hidrogen.

Materia prima utilizata este uleiul de piroliza rezultat din piroliza anvelopelor uzate, cantitatea estimata a fi utilizata este de 6 tone/ 24 ore.

Combustibilul utilizat pentru instalatia de ardere este Syngazul obtinut de la piroliza anvelopelor uzate.

Activitatea pregatitoare executarii lucrarii:

▪ Amenajare organizarii de santier;

▪ Trasarea zonelor de montarea a echipamentelor

### Amplasamentul organizării de șantier:

Organizarea de santier va fi amplasata in interiorul depozitului. Depozitul are o suprafata de 8000 mp.

În cadrul organizării de șantier, se vor executa următoarele obiecte:

Vor fi amenajate spatii pentru depozitarea de materii prime si materiale de montaj, echipamente si utilaje.

Depozitarea materialelor se va realiza pe sortimente, astfel încat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, lovire, incendiu, etc.

Deseurile rezultate din activitatea de montaj se vor colecta si depozita temporar in zona amenajata in aceste sens.

De asemenea, vor fi amplasate toalete ecologice pentru personal.

Trasarea zonelor de montarea a echipamentelor:

Potrivit proiectului de montaj se vor trasa zonele de montare a echipamentelor

Activitatea de montaj propriu-zisa:

Activitatea de montaj consta in urmatoarele activitati:

- Realizarea structurii metalice de sustinerea a fiecarui reactor si a instalatiei de incalzire. Lucrarile constau in montarea unor ramelor metalice captusite cu caramida refractara ;

- montajul instalatiilor si a echipamentelor conexe;

- interconectarea echipamentelor principale cu utilitatile necesare pe parte de energie electrica si apa;

Probe functionale si tehnologice ale echipamentelor :

Probele functionale si tehnologice ale echipamentelor constau in punerea in functiune a instalatiei la o capacitate de incarcare de 50 %. In timpul functionarii, daca este cazul, se fac reglaje pentru a se mentine temperatura si presiunea la nivele adecvate, se masoara emisiile la cosurile de evacuare.

Descrierea tuturor activitatilor implicate in functionarea proiectului:

- Piroliza anvelopelor uzate

Activitatile implicate in functionarea statie de piroliza sunt urmatoarele:

- A. Pregatire materie prima consta in taierea anvelopelor uzate la o dimensiune de 150 x 150 mm.

- B. Alimentarea reactorului chimic rotativ cu materie prima, maruntita

- C. Procesul de piroliza

- 1. Incalzirea cuptorului

- 2. Procesul de piroliza propru-zis

D. Condensarea si racirea gazului si obtinerea ulei/lichid de piroliza si gaz de sinteza, recircularea apei

E. Purificarea gazului necondensat si directionarea catre arzatoare

F. Filtrarea si evacuarea gazului generat de la arderea combustibilului pentru incalzirea reactorului

G. Colectarea negrului de fum si a cord de oteli de otel

- Sistem de producere hidrogen (SPH)

Principiul de funcționare ale SPH este asemanator cu cel de la Instalatiei de Piroliza anvelope uzate :

1.Alimentarea reactorului chimic cu ulei din rezervorul de stocare a uleiului de piroliza

2.Piroliza uleiului de piroliza

3. Condensarea vaporilor generati în urma pirolizei uleiului de piroliza si obtinerea unei faze lichide (80% din gazul generat este lichefiat si transformat in ulei de piroliza procesat si faza gazoasa (20%)

4. Purificarea gazului necondensat si obtinerea gazului de sinteza, de generatie noua, cu un continut de 90% H2 si 10% amestec de gaz metan si CO.

4. Depozitarea gazului de sinteză purificat cu 90% conținut de H2 în rezervorul de stocare.

5. Filtrarea si evacuarea gazului generat de la arderea combustibilului( syngaz) pentru incalzirea reactorului static

6. Transferul fazei lichide de la condensare (ulei de piroliza procesat) in rezervorul de stocare temporara a uleiului de piroliza rezultat de la piroliza anvelopelor uzate. Acesta este reintrodus ca materie prima in sistemul de producere hidrogen.

## Procese tehnologice pentru realizarea investiției/Soluția proiectată:

Suprafetele de teren ocupate de fiecare dintre componentele permanente ale proiectului

Suprafata de teren ocupata pentru realizarea proiectului se prezinta astfel:

- suprafata totala a halei : 8000 m2;

- suprafata linie tehnologica nr 1 – 800 mp;

- suprafata linie tehnologica nr 2 - 800 mp;

- suprafata linie tehnologica nr 3 - 525 mp;

- suprafata bazin cu rezerva apa pentru incendii cu capacitate 28 mc – 10 mp;

- depozit produse finite nr.1 – 116.5 mp;

- depozit produse finite nr.2 – 114.5 mp;

- depozit produse finite nr.3 – 114.50 mp;

- depozit anvelope uzate nr. 4- 116.50mp;

-depozit anvelope uzate nr 2 – 116.50 mp

- depozit anvelope uzate nr 3 - 138 mp

- depozit anvelope uzate nr 4 – 138 mp

- suprafata birouri si vestiere - 30 mp;

- grup electrogen – 7 mp.

Hala in care vor fi amplasate cele 3 liniile tehnologice are o inaltime de 10 m cu stalpi din beton, acoperisul si peretii sunt din placi metalice. Peretii laterali, potrivit cerintelor ISU, nu vor fi inchisi in totalitate, respectiv 2 m de la acoperis vor fi deschisi.

Suprafata ocupata de cele 2 linii tehnologice de piroliza anvelope uzate este de aproximativ 1600 mp iar înaltimea maxima este de 7 m.

Suprafata ocupata de linia tehnologica nr 3 - sistemul de producere hidrogen este de aproximativ 525 m iar inaltimea maxima este 7 m.

Cele 3 cosuri de dispersie gaze epurate au inaltimea de 10 m si diametru 0.35 m.

4.Etapa de exploatare a obiectivului:

Descrierea procesului tehnologic de piroliza anvelope uzate

Piroliza este un proces endotermic care realizeaza descompunerea termica a deseurilor la temperatura ridicata, in absenta oxigenului sau a aerului. Energia termica utilizata pentru incalzirea reactorului este aplicata indirect prin incalzirea peretilor reactorului. Aceste conditii speciale duc la scindarea macromoleculelor organice instabile termic si la transformarea lor în compusi puri ai carbonului.

Instalatia este proiectata sa functioneze cu 4 reactoare. Liniile tehnologice nr 1 si 2 sunt identice. Din motive de siguranta in munca, pe liniile tehnologica nr 1 si 2, procesul de alimentare a celui de-al doilea reactor incepe cand procesul de piroliza in primul reactor se apropie de finalizare, iar incalzirea este pornita dupa ce primul reactor se raceste.

a) Pregatire materie prima:

Receptia materiei prime – materia prima va fi livrata zilnic, sau la cerere, de catre colectorii autorizati de anvelope uzate pe baza de contract.

Taierea anvelopelor uzate cu taietorul de anvelope la o dimensiune de 150x150 mm. Bucatile de anvelope uzate cad pe o banda transportoare si sunt colectate intr-un container metalic.

b)Alimentarea reactorului chimic rotativ cu materie prima, maruntita

Bucatile de anvelope uzate de la Taietor de anvelope sunt incarcate in alimentatorul hidraulic prin intermediul unei benzi transportoare. Alimentatorul este conectat la usa de alimentare a reactorului chimic rotativ, iar snecul cu ax melcat transporta bucatile de cauciuc in reactorul chimic rotativ, uniform..

In timpul procesului de alimentare, reactorul chimic se roteste in sensul acelor de ceasornic.

Alimentarea la capacitate maxima este de 10 tone iar durata alimentarii este de 2 ore.

c) Procesul de piroliza:

Dupa incarcare se inchide usa reactorului chimic rotativ, se inchid toate valvele pentru a izola sistemul, se porneste pompa de vid si se videaza toata instalatia pana la -0,03 MPa (reactor, separatoare gaz, condensatoare si sistemul de purificare a gazului de sinteza). Mentinerea vidului in instalatie se verifica pe durata a 5-10 minute prin urmarirea vacuumetrelor.

Dupa vidare instalatiei se aprind arzatoarele amplasate sub reactor chimic rotativ in camera de ardere.

Instalatia de ardere a combustibilului este formata din 3 arzatoare cu putere termica nominala de 50 kW,care functioneaza atat cu gaz metan/gpl (la pornire si în caz de anomalii), cat si cu gaz de sinteza (în timpul functionarii normale).

Reactorul chimic rotativ este separat complet fata de instalatia de ardere combustibil, fiind incalzit de radiatia generata de mantaua de samota a focarului si de gazele de ardere care ies din focar prin caile dedicate special prin constructia echipamentului.

In timpul functionarii, reactorul chimic se roteste cu 0.4 rot/min

Arzatoarele sunt reglate pentru a asigura o temperatura in interiorul reactorului chimic rotativ de pana la 380-400˚ si vor fi mentinute la acel nivel pana la sfarsitul procesului de piroliza.

La temperatura de 100 – 120˚C, aproximativ la 2 ore de la inceperea incalzirii, materia prima incepe sa se descompuna in masa gazoasa ( vapori de ulei si gaze) si masa solida( negru de fum si sarma de otel).

In timpul acestui proces, cauciucul se descompune în syngas, negru de fum si cord de otel, iar componentele sunt separate în functie de densitate.

Gazele de piroliza sunt evacuate prin conducta pozitionata in partea inferioara a reactorului chimic rotativ, intra in Amortizorul de gaze ( air bag) si de aici in instalatia de condensare.

Masa solida este evacuata lateral din reactorul chimic printr-un sistem de evacuare.

Procesul de piroliza propriu-zis dureaza aproximativ 8 ore.

d) Condensarea si racirea gazului si obtinerea ulei/lichid de piroliza si a gazului de sinteza, recircularea apei

Gazele care ies din Amortizorul de gaze intra in instalatia de condensare formata dintr-o serie de separatoare bifazice pozitionate in cascada, unde fractia grea din masa gazoasa este lichefiata (condensata) si este colectata in rezervoarele metalice cu capacitate de cate 3mc, amplasate sub separatoare. Lichidul astfel obtinut este numit si ulei sau lichid de piroliza si reprezinta aproximativ 85-88 % din gazul de piroliza rezultat in proces.

Apa utilizata in instalatia de condensare drept agent termic ajunge in unitatea de racire( turnul de racire) in vederea atingerii parametrilor de reutilizare.

O parte din lichidul de piroliza obtinut va fi folosit daca este necesar,ca si combustibil in instalatia de ardere combustibil a reactoarelor

e) Purificarea gazului de sinteza( gaz necondensat) si directionarea catre instalatia de ardere a combustibilului

Aproximativ 12-15% din gazul rezultat in procesul de piroliza, denumit si syngas sau gaz de sinteza, este necondensabil si este dirijat catre Instalatia de purificare.

Instalatia de purificare este formata din 4 vase vertical reprezentand: un rezervor tampon, 2 coloane de curatarea gazului si un rezervor etans de apa( water seal tank).

Gazul necondensat (syngas) intra in rezervorul tampon de unde este dirijat prin conducte spre cele doua coloane de curatare.

Aici are loc fenomenul de adsorbtie a impuritatilor prin trecerea succesiva a gazului prin 2 filtrele de pietris de granulatie mare. Straturile de pietris de granulatie mare, in grosime de 30-50 mm, sunt asezate pe cate o placa metalica perforata, cu gauri de 10 mm pozitionate la distanta egala intre ele

Ultima etapa a procesului de purificarea este de introducerea syngaz intr-un rezervor etans de apa (water sealed tank) cu rolul de spalare a gazelor si de a preveni o raspandirea unei incediu cauzat de producerea aprinderii gazelor. Rezervorul contine 800 litri de apa.

Water seal tank are montat in interior (partea superioara) un demister, dispozitiv cu rol de indepartarea picaturilor de apa si a cetii din fluxul de gaz .

In urma procesului rezulta gaz de sinteza cu un continut de sulf mai mic de 10 ppm, denumit in continuare Syngaz.

Din rezervorul etans de apa, 10-12% din Syngaz este transportat prin conducte catre instalatia de ardere. Restul syngazului este depozitat temporar intr-un tanc de stocare de capacitate 5 mc si utilizat la pornirea instalatiei de ardere.

Prin folosirea la ardere a unei parti a fazei gazoase, rezultate din proces, se optimizeaza eficienta bilantului energetic al intregului proces tehnologic.

Rezervorul etans de apa (water seal tank) este alimentat cu apa din retea si daca este necesar se fac completari pentru mentinerea nivelului de apa. Apa se schimba dupa 30 de sarje si este colectat intr-un bazin de plastic de capacitate 1 mc. Apa colectata este utilizata la racirea negrului de fum, bazinul fiind dotat cu o pompa si conducta cu duza in vederea pulverizarii.

f) Filtrarea si evacuarea gazului generat de la arderea combustibilului pentru incalzirea reactorului

Gazele de ardere rezultate de la instalatia de ardere sunt colectate prin conducte si dirijate in vedera filtrarii in Epuratorul de gaze inainte de evacuarea in aer.

Epuratorul de gaze este format din 3 coloane verticale prevazute cu filtre.

In primele 2 coloane are loc desulfurarea gazului, prin pulverizare in contracurent a unei solutii alcaline de hidroxid de calciu, de concentratie 5-8 %, si prin trecerea gazului printr-un strat de pietris de granulatie mare

Gazul desulfurat ajunge apoi in coloana pentru epurarea finala unde are loc fenomenul de adsorbtie a impuritatilor prin trecerea succesiva a gazului prin 2 filtrele de carbune activ si unul de pietris de granulatie mare. Straturile de carbune activ, in grosime de 30-50 mmm, sunt asezate pe cate o placa metalica performata cu gauri de 10 mm, pozitionate la o distanta egala intre ele.

Dupa fitrare va rezulta un gaz cu vapori de apa, nepoluant, care va fi aspirat de un ventilator si evacuat prin Cosul de dispersie.

Sistem de aspiratie este format dintr-un ventilator, actionat de un motor electric printr-un cuplaj elastic.

g) Recircularea apei de racire

Apa utilizata drept agent de racire in procesul de racire a gazului de piroliza este circulata in sistem inchis(intra in instalatia de condensare al gazului si va fi recirculata in totalitate).

Apa calda va fi preluata printr-o conducta si dirijata catre unitatea de racire de capacitate 60 tone, in vederea atingerii parametrilor de reutilizare. Dupa racire, apa va ajunge intr-un bazin de apa de capacitate de 70 mc.

Din bazin apa prin intermediul pompei de apa si conducte ajunge in instalatia de condensare.

Periodic datorita procesului de evaporarea este necesara completare pentru aducere la apa la nivel. Cantitatea de apa evaporata estimata este de 10 mc pe zi.

h) Colectare si depozitare negru de fum si cord de otel

Dupa ce procesul de proliza este finalizat si instalatia de ardere este oprita, dupa aproximativ 4 ore temperatura in reactor ajunge la 100˚C, incepe procesul de descarcarea a negrului de fum.

Negrul de fum si codul de otel evacuate din reactor, preluate de un transportor cu snec, vor trece printr-un separator magnetic pentru separare

In timpul descarcarii, reactorul chimic rotativ se roteste in sens invers acelor de ceasornic la o turatie de 0.4 rot/min iar cele 2 transportoare cu snec actionate de motoare preiau negrul de fum din reactorul chimic si il transporta in tancul temporar de colectare. Sistemul de descarcare este complet inchis.

Pentru a scadea temperatura si pentru a umidifica negrul de fum la intrarea in tancul de stocare langa priza de aductie a negrului de fum este montat un sistem de spreiere care utilizeaza ca agent de racire, apa colectata din instalatia de purificare si water seal tank, in recipentele de plastic de 1 mc. Presiunea necesara de 1 bar este asigurata de o pompa.

Din tancul de colectare negrul de fum prin intermediului unui transportor cu banda inchis ajunge intr-un dozator, de unde negrul de fum va fi descarcat in saci tip big bags de 1000 kg.

Cordul de otel va fi colectat separat intr-un recipent adecvat.

Schema fluxului tehnologic: - de preluast schema

Descrierea procesului tehnologic de obtinere hidrogen

Procesului tehnologic de obtinere hidrogen consta in procesul de piroliza a uleiului de piroliza obtinut la piroliza anvelopelor uzate.

a. Alimentarea reactorului chimic cu ulei din rezervorul de stocare a uleiului de piroliza

Alimentarea reactorului chimic cu uleiul de piroliza din rezervorul de stocare se realizeaza prin conducte.

b. Piroliza uleiului de piroliza

Instalatia de ardere a combustibilului este formata din 3 arzatoare cu putere termica nominala de 50 kW, fiecare arzator avand 1 injector combustibil lichid si 2 injectoare gaz de sinteza. La pornirea instalatiei se utilizeaza gaz de sinteza de la piroliza anvelopelor uzate iar in timpul functionarii si apoi cu syngas cu continut de 90% hydrogen.

Reactorul chimic este separat complet fata de instalatia de ardere combustibil, fiind incalzit de radiatia generata de mantaua de samota a focarului si de gazele de ardere care ies din focar prin caile dedicate special prin constructia echipamentului.

Arzatoarele sunt reglate pentru a asigura o temperatura in interiorul reactorului chimic de pana la 380-400˚ si vor fi mentinute la acel nivel pana la sfarsitul procesului de piroliza.

La temperatura de 100 – 120˚C, aproximativ la 2 ore de la inceperea incalzirii, materia prima incepe sa se descompuna in masa gazoasa

Gazele de ardere generate sunt evacuate prin conductele amplasate in partea superioara a reactorului.

Procesul de piroliza dureaza aproximativ 6-8 ore.

c. Condensarea vaporilor generati în urma procesarii uleiului de piroliza si obtinerea unei faze lichide (80% din gazul generat este lichefiat si transformat in ulei de piroliza procesat) si faza gazoasa (20%)

Instalatia de condensare este formata dintr-o coloana de reactie si sistemul de condensare.

Coloana de reactie are un diametru de circa 0.9 m si o inaltime de circa 4 m de la partea superioara a reactorului .

Sistemul de condensare este format din 4 condensatoare care asigura obtinerea fazelor lichide si gazoase. Capacitatea unui condensator este de circa 0.7 mc.

Instalatia de condensare este proiectata pentru a prelua o masa de vapori de 5 t/zi si a-i aduce de la o temperatura de intrare de 400°C (vapori) la o temperatura de iesire de 28 – 40°C (lichid).

Temperatura de iesire a lichidului condensat se alege in functie de temperatura de fierbere a componentului cel mai volatil din compozitie, in vedera optimizarii pierderilor energetice. Suprafata de schimb a instalatiei de condensare este calculata cu un exces de minim 15% pentru a asigura conditiile de operare in siguranta.

Apa utilizata in instalatia de condensare ajunge in unitatea de racire( turnul de racire) in vederea racirii.

Ulei de piroliza procesat rezultat este colectat in rezervoarele metalice amplasate sub condensatoare, de capacitate 3 mc.

d). Purificarea gazului necondensat si obtinerea gazului de sinteza, de generatie noua, are un continut de 90% H2 si 10% amestec de gaz metan si CO.

Aproximativ 20 % din gazul rezultat in procesul de piroliza, nu condenseaza si este dirijat catre Instalatia de purificare.

Instalatia de purificare este formata din 4 vase vertical reprezentand: un rezervor tampon, 2 coloane de curatarea gazului si un rezervor etans de apa( water seal tank).

Gazul necondensat (syngas) intra in rezervorul tampon de unde este dirijat prin conducte spre cele doua coloane de curatare.

Aici are loc fenomenul de adsorbtie a impuritatilor prin trecerea succesiva a gazului prin 2 filtrele de pietris de granulatie mare. Straturile de pietris de granulatie mare, in grosime de 30-50 mmm, sunt asezate pe cate o placa metalica perforata, cu gauri de 10 mm pozitionate la distanta egala intre ele

Ultima etapa a procesului de purificarea este de introducerea syngaz intr-un rezervor etans de apa (water sealed tank) cu rolul de spalare a gazelor si de a preveni o raspandirea unei incediu cauzat de producerea aprinderii gazelor. Rezervorul contine 800 litri de apa.

Water seal tank are montat in interior ( partea superioara) un demister, dispozitiv cu rol de indepartarea picaturilor de apa si a cetii din fluxul de gaz .

Rezervorul etans de apa (water seal tank) este alimentat cu apa din retea si daca este necesar se fac completari pentru mentinerea nivelului de apa. Apa se schimba dupa 30 de sarje si este colectat intr-un bazin de plastic de capacitate 1 mc. Apa colectata este utilizata la racirea negrului de fum, bazinul fiind dotat cu o pompa si conducta cu duza in vederea pulverizarii.

e) Depozitarea gazului de sinteză purificat cu 90% conținut de H2 în rezervorul de stocare.

In urma procesului rezulta gaz de sinteza cu continut de 90% H2 si 10% amestec de gaz metan si CO, Syngaz de noua generatie care sunt stocate in recipiente metalice sub forma de gaz comprimat sau gaz lichefiat ( lichid).

f) Filtrarea si evacuarea gazului generat de la arderea combustibilului( syngaz) pentru incalzirea reactorului static

Gazele de ardere rezultate de la instalatia de ardere sunt colectate prin conducte si dirijate in vedera filtrarii in Epuratorul de gaze inainte de evacuarea in aer.

Epuratorul de gaze este format din 3 coloane verticale prevazute cu filtre.

In primele 2 coloane are loc desulfurarea gazului, prin pulverizare in contracurent a unei solutii alcaline de hidroxid de calciu, de concentratie 5-8 %, si prin trecerea gazului printr-un strat de pietris de granulatie mare.

Gazul desulfurat ajunge apoi in coloana pentru epurarea finala unde are loc fenomenul de adsorbtie a impuritatilor prin trecerea succesiva a gazului prin 2 filtrele de carbune activ si unul de pietris de granulatie mare. Straturile de carbune activ, in grosime de 30-50 mmm, sunt asezate pe cate o placa metalica performata cu gauri de 10 mm, pozitionate la o distanta egala intre ele.

Dupa fitrare va rezulta un gaz cu vapori de apa, nepoluant, care va fi aspirat de un ventilator si evacuat prin Cosul de dispersie.

Sistem de aspiratie este format dintr-un ventilator, actionat de un motor electric printr-un cuplaj elastic;

g) Transferul fazei lichide de la condensare (ulei de piroliza procesat) in rezervorul de stocare temporara a uleiului de piroliza rezultat de la piroliza anvelopelor uzate. Acesta este reintrodus ca materie prima in sistemul de producere hidrogen.

h) Recircularea apei de racier

Apa utilizata drept agent de racire in procesul de racire a gazului de piroliza este circulata in sistem inchis(intra in instalatia de condensare al gazului si va fi recirculata in totalitate).

Apa calda va fi preluata printr-o conducta si dirijata catre unitatea de racire de capacitate 60 tone, in vederea atingerii parametrilor de reutilizare. Dupa racire, apa va ajunge intr-un bazin de apa de capacitate de 70 mc.

Din bazin apa prin intermediul pompei de apa si conducte ajunge in instalatia de condensare.

Periodic datorita procesului de evaporarea este necesara completare pentru aducere la apa la nivel. Cantitatea de apa evaporata estimata este de 10 mc pe zi.

Schema fluxului tehnologic de obtinere hidrogen: de preluat schema

Lucrări de amenajare platformă și acces auto

Sunt utilizate drumurile si caile de acces existente. Amplasamentul beneficiaza de acces la infrastructura rutiera, iar prin proiect nu se prevede constructia altor drumuri de acces fata cele deja existente.

Asigurarea utilitatilor:

Se vor folosi utilitati existente pe amplasament (apa si energie electrica), urmand ca energia termica sa fie asigurata din surse proprii.

Alimentarea cu apa

Apa utilizata provine din reteaua de alimentare cu apa, deja existenta (Raja) si va fi utilizata in scop menajer si stingerea incendiilor.

In cadrul procesului tehnologic, apa va fi utilizata in 6 instalatii respectiv in 3 instalatii de condensare si 3 instalatii de purificarea a gazului din piroliza anvelopelor uzate si a sistemul de producere Hidrogen.

Din aceeasi retea va fi alimentata apa si pentru stingerea incendiilor. Pe amplasament mai exista un bazin deschis utilizat ca rezerva de apa pentru incendii.

Apa uzata menajera

In faza de construire pe amplasament vor fi utilizate toalete ecologice.

In timpul functionarii, apa uzata menajera va fi colectata prin conducte si evacuata intr-un bazin vidanjabil cu  capacitate de 3 mc.

Apa uzata tehnologica

Din procesele de condensarea si racire a gazului de la cele trei linii tehnologice, nu rezulta apa uzata tehnologica deoarece sunt prevazute cu instalatie de recirculare a apei.

Apa uzata generata din cele 3 Instalatii de purificare a gazului este colectata in recipient de plastic cu volum de 1 mc si va fi utilizata la racirea negrului de fum.

Energie electrica

Energia electrica este furnizata pe amplasament de catre Getica 95 SRL.

Statia beneficiaza de un generator de energie electrica de putere 250 kW, motorina. Acesta este montat langa cladire, pe o suprafata betonata. Generatorul este utilizat doar în cazul unor probleme cu alimentarea de la reteaua de energie electrica.

5.Etapa de dezafectare a obiectivului

In situatia dezafectarii instalatiilor, se vor respecta urmatoarele etape:

- Se procedeaza la oprirea normala a instalatiilor in conformitate cu instructiunile de oprire aferente fiecarei instalatii sau utilaj;

- Colectarea si evacuarea din incinta a materiilor prime si a tuturor deseurilor dupa un plan bine stabilite;

- Se golesc toate componentele de continutul cu diverse substante, se incarca in containere si se depoziteaza sau se transmit spre neutralizare catre firme specializate, dupa caz;

- Neutralizarea prin curatare si spalare a tuturor componentelor fixe, a instalatiilor si a utilajelor existente cat si a partilor auxiliare pe categorii de contaminari si cu materiale adecvate;

- Intreruperea alimentarii cu energie electrica;

- Se executa demontarea partilor componente ale instalatiei: utilaje, motoare electrice, conducte, diverse echipamente electrice si aparate de masura si control;

- Dezafectarea instalatiei;

- Colectarea pe categorii de deseuri a deseurilor rezultate din dezafectarea instalatiei si evacuarea prin societati autorizate;

- Curatarea platformei halei.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Pentru dezvoltarea acestui obiectiv s-a promovat un plan urbanistic zonal si un regulament local de urbanism, in conformitate cu cerintele administratiei publice locale. Planul a fost aprobat prin HCL Nr. 113/27.02.2008, de catre Primaria Constanta.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

- Solutii analizate si adoptate

## Alternativa referitoare la concepția proiectului

ALTERNATIVA ZERO

Alternativa zero (scenariul “do nothing”) reprezinta situatia în care proiectul nu se va realiza.

Principala forma de impact asociata adoptarii alternativei „zero” (alternativa neimplementarii

proiectului) din punct de vedere al mediului inconjurator si economic este neindeplinirea unor

politici privind reducerea cantitatii de deseuri generate si o mai buna folosire a resurselor.

Politica Uniunii Europene in managementul deseurilor recomanda utilizarea unei strategii

complementare privind incurajarea reciclarii si refolosirii deseurilor.

ALTERNATIVA 1

Alternativa 1 realizarea proiectului cu utilizarea flacarii de ardere pentru surplusul de syngas.

ALTERNATIVA 2

Alernativa 2 consta in realizarea proiectului cu stocarea surplusului de syngas si utilizarea la utilizarea la pornirea instalatie.

Societatea a optat pentru Alternativa 2 de realizare a proiectului

Principalele motive care au stat la baza alegerii, sunt urmatoarele:

Folosind modelul economiei circulare, anvelopele uzate se pot recicla prin procesul de piroliza transformindu-le in produse finite, fara afectarea mediului sau a sanatatii populatiei. Prin procesul de piroliza toate tipurile de anvelope, inclusiv cele agricole vor fi descompuse intr-un mediu fara oxigen, cu poluare tinzand spre zero in: gaz, ulei de piroliza si negru de fum. Tehnologia de piroliza a anvelopelor este inovatoare datorita consumul redus de energie, lipsa emisiilor poluante si a apelor uzate, fiind un sistem perpetuu inchis in care anvelopele uzate se recicleaza 100% fara a se produce alte deseuri sau resturi din productie. Procesul se auto-sustine, fara a consuma alte resurse.

Spre deosebire de solutia arderii anvelopelor, emisiile generate de instalatia de piroliza sunt asociate doar arzatoarelor, din reactorul unde se produce tratarea termica NU se genereaza emisii. Gazele de ardere sunt spalate si trecute printr-o serie succesiva de filtre inainte de evacuare, astfel incat emisiile sunt mult sub limita admisa impusa de legislatia in vigoare.

Avand in vedere masurile prevazute prin proiect, cat si efectele anticipate privind impactul asupra mediului inconjurator, rezulta faptul ca, alternativa aleasa corespunde cerintelor din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator dar si din punct de vedere tehnic si economic.

## Evaluarea efectelor alternativelor

Evaluarea efectelor alternativelor rezonabile s-a realiza comparativ cu alternativa ”zero” și este prezentată în tabelul de mai jos :

De atasat tabel pag. 66 din RIM

Ținând seama de considerentele de mai sus, precum și analiza cost-beneficiu realizată pentru proiect, alternativa propusă pentru implementare este alternativa 2.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, cu modificari si completari,  privind Emisiile  Industriale.

De verificat BAT – valorificare  deseuri

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala  – in conformitate cu punctul de vedere nr. 9147/OA/28.05.2021, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă si nu necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.  -   vezi studiul de sanatate……

Se va respecta studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei nr. 326/28.12.2021, elaborat de Impact Sanatate SRL Iasi, prin Dr. Chirila Ioan.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul este in afara ariilor de interes comunitar.

Din punct de vedere al amplasarii fata de ariile naturale protejate, proiectul este pozitionat la o distanta de aproximativ 170 m fata de limitele siturilor Natura 2000 ROSCI0022 Canarale Dunarii si ROSPA0017 Canarale de la Harsova.

Impactul cumulat:

In zona amplasamentului, proiectele derulate în prezent sau ce urmeaza a fi implementate în zona proiectului propus, pot fi grupate în activitati industriale (fabricarea cord de otel si cabluri), de incarcare descracare cereale si proiect pentru construirea unei baze sportive.

Impactul cumulat in etapa demontaj este negativ, direct cu extindere locala in zona de interactiune cu proiectele, reversibil, pe termen scurt, cu potential mediu de aparitie si intensitate mica. Impactul cumulat este negativ minor.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Proiectul propus, prin solutiile inaintate si adaptarea la cerintele de mediu, manifesta posibilitatea corelarii necesitatilor de dezvoltare cu cele de protectie a factorilor de mediu.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu s-au recomandat o serie de masuri care, aplicate corespunzator, pot minimiza efectul negativ al interventiei antropice in mediu, tinand cont ca implementarea proiectului are loc intr-o zona portuara, urbanizata.

Măsuri în timpul realizării proiectului si exploatarii  (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

În etapa de execuție:

Avand în vedere impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei se propun urmatoarele masuri pentru diminuarea impactului în timpul executarii lucrarilor:

• este interzisa deversarea deseurilor de orice tip sau a resturilor de materiale în corpurile de apa;

• este interzisa deversarea de ape uzate neepurate, reziduuri sau deseuri în corpurile de apa;

• se va întocmi Planul de prevenire a poluarilor;

• toate echipamentele mobile utilizate vor fi în stare buna si nu vor prezenta scurgeri de uleiuri de lubrifiere si hidraulice;

• în cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase în ateliere specializate, unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului în timpul reparatiilor;

• în cazul scurgerilor accidentale de carburant sau lubrifianti in zona de lucru, sursa va fi identificata si se va actiona pentru oprirea scurgerii. Pamantul contaminat va fi excavat, colectat in saci si transportat in oragnizarea de santier sau la o societate autorizata pentru decontaminare;

• se va pune la dispozitie grupuri sanitare adecvate si eficiente pentru personalul. Toate toaletele vor fi ecologice si vor fi golite regulat.

În etapa de exploatare:

În perioada de Functionarea instalatiei se va asigura monitorizarea functionarii obiectivului si revizii periodice ale echipamentelor componente în vederea evitarii producerii accidentelor

Etapa de Dezafectare a instalatiei

În etapa de dezafectarea instalatiei principalele masuri de reducere a impactului pentru corpurile de apa sunt:

• lucrarile de dezafectarea instalatiei se vor limita la suprafata halei fara ocuparea unor suprafete suplimentare de teren natural;

• toate deseurile rezultate din etapa de dezafectarea instalatiei vor fi gestionate conform legislatiei în vigoare si nu vor fi depozitate în locatii neautorizate;

• niciun deseu obtinut din activitati de dezafectarea instalatiei nu va fi depozitat pe malurile Dunarii

• se va pune la dispozitie grupuri sanitare adecvate si eficiente pentru. Toate toaletele vor fi ecologice si vor fi golite regulat.

AER

În etapa de execuție:

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii aerului, se recomanda luarea urmatoarelor masuri în perioada de montaj a instalatiei:

• utilizarea unor echipamente si utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

• oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

• colectarea, depozitarea temporara si livrarea corespunzatoare a deseurilor rezultate;

• utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor,

• interzicerea executarii oricaror lucrari de sudura sau taiere cu flacara deschisa în apropierea materialelor inflamabile;

• Se vor stabili zone pentru fumat pe amplasament;

• Personalul va fi instruit cu privire la pericolul de incediu

• dotarea cu mijloace tehnice de interventie în caz de incendiu, substante de stingere si accesorii

- interzicerea executarii oricaror lucrari de sudura sau taiere cu flacara deschisa în apropierea materialelor inflamabile. Acestea vor fi executate de catre personal special instruit si dotat pentru executarea acestor tipuri de lucrari

În etapa de exploatare:

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii aerului, se recomanda luarea urmatoarelor masuri în perioada de functionare a instalatiei:

• se va asigura monitorizarea functionarii obiectivului si revizii periodice ale echipamentelor componente în vederea evitarii producerii accidentelor;

• verificarea /asigurarea etanseitatii si eficientei instalatiilor de purificare si cea de epurarea a gazelor;

• utilizarea unor echipamente si utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

• colectarea, depozitatrea sj livrarea eliminarea corespunzatoare a deseurilor rezultate;

• utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor,

• interzicerea executarii oricaror lucrari de sudura sau taiere cu flacara deschisa în apropierea materialelor inflamabile;

• Se vor stabili zone pentru fumat pe amplasament

• Personalul va fi instruit cu privire la pericolul de incediu

• dotarea cu mijloace tehnice de interventie în caz de incendiu, substante de stingere si accesorii

• interzicerea executarii oricaror lucrari de sudura sau taiere cu flacara deschisa în apropierea materialelor inflamabile. Acestea vor fi executate de catre personal special instruit si dotat pentru executarea acestor tipuri de lucrari

Etapa de Dezafectare a instalatiei

În perioada de dezafectarea instalatiei vor fi prevazute masuri similare cu cele din perioada de montaj.

SOL SI SUBSOL

În etapa de execuție:

• se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru vehicule;

• se va evita poluarea solului cu uleiuri si carburant prin asigurarea functionarii corespunzatoare a utilajelor si efectuarea operatiilor de întretinere în spatii special destinate;

• evitarea amplasarii directe pe sol a materialelor de montaj si a deseurilor rezultate în urma lucrarilor;

• deseurilor generate în urma lucrarilor, precum si a celor de tip menajer vor fi colectate în recipiente corespunzatoare, în spatii special amenajate;

• utilizarea de vehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic pentru montaj , precum si pentru transportul materialelor si pentru preluarea si transportul deseurilor rezultate în urma lucrarilor de montaj;

• Depozitarea combustibililor, lubrifiantilor ,uleiului de piroliza în spatiile de depozitare adecvate;

• respectarea cu strictete a normelor de gestiune a deseurilor, de distributie si alimentare cu carburanti, eliminarea apelor uzate si vidanjarea toaletelor ecologice;

• se va evita ocuparea unor suprafete de teren în plus fata de cele prevazute prin proiect;

• în cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi îndepartata si tratata / eliminata în functie de tipul de contaminare; organizarile de santier vor fi dotate corespunzator cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material / substanta care poate cauza poluare în urma unei gestionari necorespunzatoare;

În etapa de exploatare:

În perioada de functionare a instalatiei se va asigura monitorizarea functionarii obiectivului si revizii periodice ale echipamentelor componente în vederea evitarii producerii accidentelor.

Etapa de Dezafectare a instalatiei

In perioada de dezafectarea instalatiei, masurile de evitare, prevenire si reducere sunt similar cu cele din etapa de montaj.

BIODIVERSITATEA

Masuri propuse pentru protectia biodiversitatii si a ariilor naturale protejate:

▪ se va delimita si respecta spatiul destinat pentru depozitarea materialelor, echipamentelor si deseurilor;

▪ Se recomanda ca lucrarile proiectului sa fie executate in timpul zilei, evitandu-se astfel transportul echipamentelor, utilajelor si a personalului pe timpul noptii;

▪ Se recomanda asigurarea limitelor impuse de lege in ceea ce priveste emisiile de zgomot ale utilajelor si intretinerea corecta a acestora.

ZGOMOT SI VIBRATII

În etapa de execuție:

Pe perioada lucrarilor de executie masurile de evitare , prevenire si reducere sunt urmatoarele:

- se vor utiliza echipamente si utilaje al caror nivel de zgomot si vibratii se încadreaza în limitele admise.

• manipularea materialelor de montaj în conditii de atentie sporita, în special la

operatiunile de descarcare a acestora

• rutele pentru transportul materialelor nu vor tranzita locatii sensibile

În etapa de exploatare:

- respectarea programului de mentenanta se vor utiliza echipamente si utilaje al caror nivel de zgomot si vibratii se încadreaza în limitele admise.

- Dotarea angajatilor cu sisteme de protectie auditive.

Etapa de Dezafectare a instalatiei

In etapa de dezafectarea instalatiei, masurile sunt similar cu cele din etapa de montaj.

DESEURI

Deseuri generate in timpul montajului instalatiei:

In perioada de executie a lucrarilor se genereaza urmatoarele categorii principale de deseuri:

▪deseuri metalice;

▪deseuri de ambalaje hartie, carton, plastic, lemn.

In perioada de functionare a instalatei se genereaza urmatoarele categorii principale de deseuri:

▪deseuri menajere si asimilabile (hartie, plastic, sticla, deseuri alimentare)

▪    deseuri de ambalaje

▪deseuri tehnologice (metalice, resturi de electrozi, textile contaminate, carbune activ, etc.)

De preluat tabel 21 RIM – pg. 58

Deseuri generate in perioada de functionare:

Instalatia de piroliza trateaza si recicleaza 100% anvelopele scoase din uz.

Deseurile care rezulta in perioada de functionarea sunt deseurile menajere, deseuri de ambalaje, deseuri tehnologice . Acestea se vor colecta selectiv in containere adecvate si se vor livra prin societati autorizate, potrivit contract.

Lista principalelor categorii de deseuri si cantitatile de deseuri estimate a fi generate în etapa de montaj sunt prezentate în tabelul de mai jos:

De preluat tabel 22  RIM – pg. 58

Deseuri generate in timpul dezafectarii

In urma lucrarilor de dezafectare a instalatiei vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri metalice;

- caramida refractara de la cuptorul instalatia de ardere combustibil a reactorului;

- deseuri menajere.

- absorbanti contaminati/necontaminati;

Lista principalelor categorii de deseuri si cantitatile de deseuri estimate a fi generate în etapa de dezafectarea instalatiei sunt prezentate în tabelul de mai jos:

De preluat tabel 23  RIM – pg. 59

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

SC IQS INNOVATIONS isi propune ca desfasurarea activitatii sa fie bazata principiul prevenirii generarii deseurilor la sursa, fiind respectata si ierarhia optiunilor de gestionare a deseurilor.

Masurile pentru prevenirea si reducerea cantitatii de deseuri generate sunt urmatoarele:

- Tiparirea documentelor in activitatile de birou doar daca este absolut necesar;

- Angajatii sunt incurajati sa utilizeze pahare din sticla/ cani din ceramica;

- Reutilizarea ambalajelor de lemn utilizate pentru transportul produselor;

- Achizitionarea doar a cantitatii necesare a materiale pentru intretinerea echipamentelor

Atat în perioada de executie a proiectului cat si în cea operationala se vor aplica urmatoarele masuri în ceea ce priveste gospodarirea deseurilor si reducerea deseurilor generate :

• gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor (avandu-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deseurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operatiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetica), eliminarea,

• gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune în pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, în special:

o fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

o fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

• toate tipurile de deseuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienti adecvati. Recipientii pentru stocarea temporara a deseurilor vor fi etichetati cu codul corespunzator deseului stocat,

• se va asigura în cadrul halei spatii amenajate corespunzatoare, pentru stocarea temporara pe categorii a deseurilor,

- deseurile menajere se vor depozita în containere tip europubela care vor fi predate catre societatea de salubritate din zona,

• se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase,

• evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase,

• toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizati în acest sens,

• transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei,

- pentru toate deseurile rezultate pe amplasament, vor fi incheiate contracte cu operatori economici autorizati, respectand întru totul prevederile Legii nr. OUG 92/2021 privind regimul deseurilor (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:  de cautat in RIM !!!!!!!!

Evaluarea riscurilor climatice

Evaluarea riscurilor se realizează în scopul:

- Cuantificării riscurilor, în măsura in care este rezonabil posibil;

- Evaluării calitative a riscurilor;

- Evaluării măsurilor pentru a reduce şi controla riscurile.

Metodologia de evaluare a riscurilor utilizată are la bază principiile enunţate în Ghidul CE -“Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”.

Evaluarea riscurilor privind schimbările climatice, nevoile de adaptare şi diminuare a efectelor acestora şi de rezistenţă în faţa dezastrelor, conform prevederilor Regulamentului 1303/2013 al Parlamentului European, cuprinde urmatoarele componente:

- Analiza senzitivităţii proiectului la schimbarile climatice;

- Analiza expunerii proiectului la schimbările climatice,

- Identificarea şi evaluarea vulnerabilităţii proiectului la schimbările climatice;

- Identificarea şi evaluarea riscurilor actuale şi viitoare datorate schimbărilor climatice;

- Identificarea şi evaluarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice, diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi rezistenţă în faţa dezastrelor.

Instrumentele de lucru:

- Identificarea senzitivităţii proiectului - Analiza de senzitivitate (AS)

- Evaluarea expunerii proiectului (EE)

- Analiza vulnerabilitatii (AV) Vulnerabilitatea= senzitivitatea X expunerea

- Analiza riscurilor (AR)

- Identificarea optiunilor de adaptare (IOA)

Pentru proiectul propus nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de construcție și exploatare. Proiectul nu se află în zonă cu risc de alunecări de teren sau inundații, iar prin măsurile de prevenire tehnice si tehnologice efectul asupra schimbărilor climatice este unul limitat și de scurtă durată.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

In timpul realizarii proiectului

Conditii de ordin tehnic, cerute prin prevederile actelor normative/care reies din raportul privind impactul asupra mediului.

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

In conformitate cu OUG 92/2021 privind regimul deseurilor aveti urmatoarele obligatii:

- Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora, conform  din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.

- Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea şi clasificarea deşeurilor şi face propunerea de încadrare corespunzătoare.

- În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.

- Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 -  din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor.

- Producătorii de deşeuri si detinatorii de deseuri vor respecta prevederile art. 16, alin. (1) si (4); colectarea separata  pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 01.01.2025 si pentru textile.

- Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

- Persoanele desemnate privind gestiunea deseurilor,  trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către persoane fizice autorizate ori persoane juridice în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

- Conform din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor,cu privire la activitatile de valorificare si eliminare deseuri, aveti urmatoarele obligatii:

- Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21.

- Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor.

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri vor îndeplini aceeaşi obligaţie ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

(2) Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător şi de a le prelua separat şi a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

(3) Este interzisă incinerarea deşeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare şi reciclare în temeiul art. 17 alin. (1) - (4) şi al art. 33, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni de tratare ulterioară a deşeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere ecologic în conformitate cu art. 4.

- Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.

- Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea de eliminare a deşeurilor au următoarele obligaţii:

a) să asigure eliminarea în totalitate a deşeurilor care le sunt încredinţate;

b) să folosească cele mai bune tehnici disponibile şi care nu implică costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;

c) să introducă în instalaţia de eliminare numai deşeurile menţionate în autorizaţia emisă de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului să respecte tehnologia de eliminare aprobată de aceasta.

-  Abandonarea deşeurilor este interzisă.

-  Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

-  Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificari si completari;

- respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- manipularea/depozitarea substanţelor chimice se va face cu respectarea prevederilor Fişelor cu date de Securitate ale acestora, întocmite în conformitate cu  prevederile Regulamentului nr.453/2010 care modifica Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- respectarea prevederilor Legii 360/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul substanţelor toxice şi periculoase şi ale legislaţiei subsecvente;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica (CAT) din data de : 30.06.2021 - etapa de incadrare,  02.03.2022 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala de emitere a acordului de mediu.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Ziarul News):  depunerea solicitării acordului de mediu – 02.09.2020  nu-l gasesc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,  etapa de incadrare – 14.07.2021, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice – 07.02.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 16.03.2022;

-Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: Blumenfield SRL,  avand nr. de inregistrare 771/18.06.2021 in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, care s-a derulat on line, dat fiind Ordonanta Militara,  in data de 07.02.2022; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica.

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - trimestrial.

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența trimestrial;

    - deseuri : raportul anual  privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform OUG 92/20121, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul anual ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii:

| De preluat tabelul de la pag. 135 |  |  |
| --- | --- | --- |

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

Notificare înregistrată la A.P.M. Constanta 3653 din 22.02.2021; CU nr. 94/30.12.2020, emis de Primaria orasului Harsova,   Memoriu de prezentare inregistrat la A.P.M. Constanta cu nr. 9125/13.05.2021; Anunţ public privind depunerea solicitării acordului de mediu la A.P.M. Constanta, aparut in ziarul „Cuget Liber” din 02.09.2020;  Anunţ public privind decizia etapei de incadrare, in ziarul „ziarul News” din 14.07.2021; Decizia etapei de incadrare nr. 304/11.08.2021, Indrumar nr. 1581/30.08.2021 emis de A.P.M. Constanta transmis titularului privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului, Raport la studiul de impact asupra mediului, înregistrat la A.P.M. Constanta cu nr.  2754RP/20.12.2021; Anunţ public pentru depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice aparut in ziarul „Ziarul News” din 07-09.01.2022, Decizia finala nr. 378/04.03.2022 pentru emiterea acordului de mediu, Anunţ public privind emiterea acordului de mediu aparut in ziarul „ Ziarul News” din data de 16.03.2022;  Planuri de amplasament si plan de incadrare in zona, Dovada achitarii tarife si taxa: OP IBoo21021884304800/18.02.2021 – 100 lei; transfer bancar din data de 12.05.2021 – 400 lei; OP 94/04.11.2020– 1000 lei  - de cautat pe mail !!!!!!!!!!!!!!!!! In luna iulie 2021; OP 792/26.03.2021 – 2000 lei – de cautat pe mail – luna ianuarie 2022.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

Certificat de urbanism nr.  94/30.12.2020, emise de Primaria orasului Harsova.

Studiu de impact de sanatate nr. 326/28.12.2021;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                         Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

Consilier Simona SIMA

Prezentul acord contine 42  pagini si s-a redactat in 3  exemplare.