PROIECT NR.  54 / 2022

ECHIPARE FORAJ DE STUDIU IN LOCALITATEA CASTELU, JUD. CONSTANTA

BENEFICIAR –  RAJA S.A CONSTANTA

#### DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA

ACORDULUI DE MEDIU

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar.

În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza

conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI: “Echipare foraj de studiu in localitatea Castelu, jud. Constanta”

II. TITULAR

- Denumire titular : RAJA S.A.

- Adresa postala : strada Calarasi nr. 22-24

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0241-664046, 0241-662577, secretariat@rajac.ro, web: www.rajac.ro

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Director General Aurel Presura;

- responsabil pentru protecţia mediului: Angela Pana

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

a). Rezumat al proiectului

Situatia existenta

In prezent, alimentarea cu apa potabila, a localitatii Castelu se realizeaza prin pompare, din sursa Medgidia, prin intermediul unui racord la conducta de aductiune existenta din tuburi SENTAB Dn 1200 mm.

Datorita uzurii, in prezent, aceasta este functionala numai pe tronsonul cuprins intre sursa Medgidia si zona localitatii Castelu.

Prin CL 44 - “Rezervor Albesti, Faclia, Castelu, Tortoman. Statie de Pompare Albesti, Castelu, Tortoman; Foraje Noi si Aductiuni Poiana, Tortoman. Statie de Clorare Castelu, Tortoman, Albesti, Faclia. Gospodarie de Apa Pentru Localitatile Dulcesti, Mosneni Si Pecineaga. Reabilitare Statie Pentru Cotu Vaii. Statie de Pompare Albesti. Statie de Pompare si Statie Clorare Limanu. Statie de Pompare Mangalia”- Obiect 3 “Castelu” s-a realizat o gospodarie de apa, care include rezervor inmagazinare, statie de clorare si statie de pompare.

Prin CL 36 – LOT1 – “Sistemul Regional Constanța. Obiectul: Reabilitare sursă Medgidia; Aducțiune Medgidia – Gospodăria de Apă Constanța Sud”, se va asigura alimentarea gospodariei de apa “Castelu” din sursa Medgidia, prin intermediul unei conducte de aductiune.  Aceasta conducta de aductiune prevazuta in CL 36 nu a fost executata.

In 16.05.2022 a fost avizat, conform Procesului Verbal nr.15 „Realizare foraj de studiu si studiu hidrogeologic in localitatea Castelu, judetul Constanta”, intocmit de S.C. Fluid Development S.R.L.  prin care se vor executa urmatoarele lucrari:

- executia unui foraj de studiu cu adancimea de 120,00 m;

- prelevarea de probe de teren la sita din 2 in 2 m si la schimbare de coloana litologica;

-  carotaj electric complex;

-  teste de debite si de calitate a apei.

In urma analizelor fizico – chimice si bacteriologice de laborator, s-a constatat ca apa se incadreaza in limitele admise de Legea 458/2004 privind potabilitatea apei si se poate utiliza acest foraje de studiu ca si foraj de exploatare dupa echipare.

Conform studiului hidrogeologic, forajul F1 are urmatoarele caracteristici estimate:

•	Adancime foraj   h = 120,00 m;

•	Debit optim de exploatare q = 18 mc/h;

Acest foraj de studiu va fit realizat in incinta gospodariei de apa Castelu.

Gospodaria de apa este amplasata pe terenul (3.221 mp), str. 1 Mai nr. 36Q – lot 2, pus la dispozitie cu titlul gratuit de catre Consiliul Local Castelu conform HCL nr. 81/12.12.2018.

Situatia proiectata

Pentru a reduce consumul de energie, datorat distantei mari intre sursa Medgidia si localitatea Castelu, si punerea in functiune a gospodariei de apa, prin prezenta documentatie se propune echiparea forajului de studiu si realizarea acestuia.

In cadrul acestui proiect, se vor realiza urmatoarele:

1. realizare si echipare foraj de studiu - F1;

2. cabina pentru put - P1;

3. alimentarea cu energie electrica a putului P1;

4. conducta de refulare.

Proiectul “Echipare foraj de studiu in localitatea Castelu, jud. Constanta” este propus a fi amplasat în incinta gospodariei de apa Castelu, pe terenul (3.221 mp) pus la dispozitie cu titlul gratuit de catre Consiliul Local Castelu conform HCL nr. 81/12.12.2018, situate in localitatea Castelu, str. 1 Mai nr. 36Q – lot 2.

Gospodaria de apa se invecineaza:

-	Est – str. 1 Mai;

-	Vest – De 165;

-	Sud – Consiul Local Castelu;

-	Nord– lot 1.

b). Justificarea necesităţii proiectului

Obiectivul atins prin realizarea proiectului, si anume realizarea si echiparea forajului, realizarea unei cabine pentru put, a conductei de refulare, este de a asigura apa potabila in localitatea Castelul, pe perioada executarii conductei de aductiune de la sursa Medgidia, CL 36 – LOT1 – “Sistemul Regional Constanța. Obiectul: Reabilitare sursă Medgidia; Aducțiune Medgidia – Gospodăria de Apă Constanța Sud”.

c). Valoarea investitiei

Valoarea estimate este cca. 105.000 lei.

d). Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare estimata este 2022 – 2023.

e). Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Plan de incadrare in zona (scara 1: 5000) ___________________________ H1

Plan de situatie (scara 1:500)     ___________________________________H2

f). Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

In vederea asigurarii necesarului de apa in scop potabil si igienico-sanitar a gospodariei de apa Castelu se propune realizarea unui foraj de exploatare - explorare, care va capta orizontul acvifer din depozitele grezoase-calcaroase apartinand Albianului si Cenomanianului si care sunt intalnite in zona amplasamentului propus, pana la adancimea de 160 – 170 m.

Debitul de exploatare al forajului de 5,5 l/s si adancimea de cca. 120 m pe terenul studiat.

Dupa executarea putului de apa si a pomparilor experimentale se vor stabiliti si parametrii hidrogeologici: nivelul hidrostatic (Nhs), nivelul hidrodinamic (Nhd), debitul (Q), denivelarea (s), raza de influenta R. Dupa intrarea in regim constant, se vor preleva si analiza probe de apa, pentru verificarea potabilitatii apei.

Ulterior, acesta se va echipa cu o electropompa submersibila cu turație variabila si va deveni put P1.

Se va realiza o cabina semiingropata din beton armat cu dimensiunile de 1,50 x 1,70 x 1,60 m si va fi prevazuta cu capac si rama si scara.

Lucrarile de alimentare cu energie electrica de la BMPT pana la pompa putului P1, vor cuprinde traseul cablului subteran, tablou general de distributie, prize pamant, iluminat exterior, paratrasnet, etc.

Se va realiza o conducta de refulare Ø 110 x 6,3 mm PEHD, ce se va lega in refularea electropompei submersibile a putului P1 si va avea traseu pana in caminul Ci existent conducta de aductiune existenta Ø 140 mm PEHD. Aceasta va avea o lungime de 32,00 m (conform planului de situatie H2).

| Nr. Crt. | Categoria de folosinta a terenului | Suprafața ocupată definitiv (mp) | Suprafața ocupată temporar (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arabil (A) | 1,50 m x 1,70 m = 2,55 mp | 170,00 mx0,80 m = 136,00 mp |
| Total | 138,55 mp |

ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

Profilul şi capacităţile de producţie

Pentru realiazarea si echiparea forajului de studiu in localitatea Castelu, jud. Constanta sunt necesare urmatoarele:

- pentru executia foraj

Se va sapa cu sapa Ø 440 mm in intevalul 0,0 – 30,0m, pana la baza depozitelor loessoide prafoase argiloase cuaternare, eventual  argile cu pietrisuri.

Forajul va fi echipat cu coloana de tubare de protectie Ø 310 mm, cimentata in spate pentru izolarea depozitelor cuaternare, eventual a acviferului cuaternar.

Se va sapa cu sapa Ø 310 mm in intevalul 30,0 – 120,0m.

Se va monta coloanal de tubare filtranta, cu diametrul Ø 180 mm din PVC R10, cu filtru in intervalele indicate de litologie si de caroiajul electric, cu pietris margaritar sort 3-5 mm in spatele coloanei.

Se vor recolta probe de teren pentru stabilirea profilului litologic si a zonelor favorabile pentru filtre.

La finalizarea forajului se va realiza caroiajul electric in intervalul deschis 3,0 – 120,0 m.

Dupa efectuarea operatiilor de decolmatare-denisipare in sistem aer-lift cu pompa Mamouth si testare hidrogeologica in regim stabilizat a forajelor, in scopul stabilirii parametrilor hidrogeologice si a debitului optim de exploatare, se vor recolta probe de apa (cu o ora inainte de terminarea testului de performanta), care vor fi analizate din punct de vedere fizico-chimic si bacteriologic in laboratoare acreditate, pentru stabilirea caracteristicilor de potabilitate ale apei.

Forajul va fi echipat cu electropompa submersibila, va fi protejat la suprafata cu cabina, iar pe teava de refulare a forajului se va monta un apometru.

Solutia descrisa mai sus este reglementata de autoritatea de apa, respectiv Administratia Nationala Äpele Romane”- A.B.A. Dobrogea - Litoral, prin emiterea Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 6/06.02.2023.

- electropompa submersibila cu turatie variabila cu urmatoarele caracteristici: Q = 15,17 mc/h, H =  79,9 mH2O, P = 5,5kV, N = 2900 rot/min.;

- cabina semiingropata din beton armat,  cu capac, rama si scara si cu dimensiunile: 1,50 x 1,70 x 1,60 m;

- conducta de refulare Ø 110 x 6,3 mm PEHD, in lungime de 32,00 m;

- cablu subteran, tablou general de distributie, prize pamant, paratrasnet, pentru instalatia de utilizare a energiei electrice.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

In prezent, pe terenul in suprafata de 3.221 mp este executata o gospodarie de apa care include rezervor inmagazinare, statie de clorare si statie de pompare.

Aceste lucrari au fost realizate pentru alimentarea localitatii Castelu cu apa potabila

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Realizarea si echiparea forajului va conduce la urmatoarele etape:

- executarea forajul

Se va sapa pana la adancimea de 120,0m. Forajul va fi echipat cu coloana de tubare de protectie Ø 310 mm, cimentata in spate pentru izolarea depozitelor cuaternare, eventual a acviferului cuaternar. Se va monta coloana de tubare filtranta, cu diametrul Ø 180 mm din PVC R10, cu filtru in intervalele indicate de litologie si de caroiajul electric, cu pietris margaritar sort 3-5 mm in spatele coloanei.

- preluarea apei din foraj cu ajutorul unei electropompei ale caror caracteristici vor fi : Q = 15,17 mc/h, H =  79,9 mH2O, P = 5,5kV, N = 2900 rot/min.;

- protejarea forajului la suprafata cu o cabina de put semiingropata din beton armat.

Cabina va fi semiingropata, din beton armat, hidroizolata la exterior cu hidroizolatie bituminoasa (carton asfaltat si bitum). Amplasarea caminului va avea in vedere necesitatea vizitarii si interventiei la gura forajului. Pentru aceasta, gura de acces in camin va fi deasupra forajului pentru a se interveni usor la pompa submersibila.

Cabina putului trebuie sa aiba un acopers care sa impiedice patrunderea precipitatiilor si sa permita scurgerea usoara a acestora. Peste gura putului se va confectiona un capac metalic, inchis cu un lacat.

Accesul in cabina putului se face pe o scara metalica, iar cabina trebuie astfel construita, incat temperatura sa nu scada sub +1°C pentru evitarea inghetarii conductelor si eventual a pompelor. Pe amplasamentul forajului nu se vor edifica nici un fel de constructii, cu exceptia caminului in care se vor monta robineti pentru prelevarea probelor, vanele necesare manevrelor, apometrul si scara de access.

- introducerea apei sub presiune in conducta de refulare. Conducta de refulare Ø 110 x 6,3 mm PEHD va avea traseu pana in caminul Ci existent pe conducta de aductiune existenta Ø 140 mm PEHD, executata prin CL 44 - Obiect 3 “Castelu”.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Materiile prime şi materialele necesare desfăşurării activităţilor vor fi specifice etapei de implementare a proiectului, respectiv de echipare a forajului, realizarea cabinei semiingropate pentru put si a conductei de refulare, si anume:

- materiale tubulare fabricate conform standardelor aplicabile pentru conductele de transport apa potabila (țeavă de polietilena Pn 10, De 110 mm);

- subansamble tehnologice modulare (robinete, fittinguri, etc.)

- beton armat si hidroizolatie bituminoasa (carton si bitum) pentru cabina forajului

- carburanți – pentru alimentarea utilajelor /echipamenteor şi vehiculelor de transport, inclusiv consumurile pentru transportul instalaţiei de foraj la şi de la amplasament si a  electropompei la amplasament;

- energie electrică pentru funcţionarea instalaţiei pe perioada pe perioada sapării ş echipării forajului.

Materia primă exploatată este constituită din apă subterană ce va fi utilizată pentru consumul populatiei.

Asigurarea materialelor necesare se realizeaza in baza dispozitiilor beneficiarului si a antreprenorului general, de la unitati autorizate in furnizarea acestora.

| Materii prime/ auxiliare | Cantitate estimata /UM | Provenienta | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 110 x 6,3 mm PEHD | 32 m | Producatori specilizati | Depozitare temporara pe amplasamentul GA Castelu |
| Robinete, fitinguri | 20 buc | Producatori specilizati | Depozitare temporara pe amplasamentul GA Castelu |
| Compactonita (procesul de închidere a stratelor acvifere împotriva comunicării între ele) | 0,1 to | Producatori specilizati | Depozitare temporara pe amplasamentul GA Castelu |
| Contor | 1 buc | Producatori specilizati | Depozitare temporara pe amplasamentul GA Castelu |
| Beton armat | 0,15 t | Producatori specilizati | Depozitare temporara pe amplasamentul GA Castelu |
| Hidroizolatie bituminoasa | 4,5 mp | Producatori specilizati | Depozitare temporara pe amplasamentul GA Castelu |
| Cablu electric | 50m | Producatori specilizati | Depozitare temporara pe amplasamentul GA Castelu |
| Carburanti | 1.000 l | Benzinarii din zona | Nu se va depozita pe amplasamentul GA Castelu |

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Avand in vedere specificul activitatii de execuţie şi ulterior exploatare a apei subterane nu este necesară racordarea la reţelele de canalizare si de telefonie, ci doar la reteaua de energie electrică din incinta şi la reteaua de apă pentru furnizarea apei catre consumatori.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Lucrarile de executie ale proiectului se vor desfășura pe terenul (3.221 mp) situat pe str. 1 Mai nr. 36Q – lot 2, pus la dispozitie cu titlul gratuit de catre Consiliul Local Castelu conform HCL nr. 81/12.12.2018.

La finalizarea lucrărilor se vor îndepărta toate resturile de materiale inerte rămase în urma lucrărilor de execuție si se vor transporta si depozita in locul indicat de catre Primaria Castelu.

Vor fi retrase de pe amplasament toate utilajele care au participat la realizarea proiectului si se va proceda la valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate, cu respectarea prevederilor OUG nr 92/2021 privind regimul deşeurilor, prin colaborarea cu firme specializate de colectare şi valorificare deşeuri. Solul eliberat va fi reamenajat pentru aducerea la starea initiala.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Zona cercetată este situată in intravilanul localităţii Castelu şi face parte din domeniul public al UAT Castelu si este dat cu titlu de folosinta gratuita catre RAJA S.A., beneficiarul acestei lucrari.

Pentru accesul în teren al constructorului, pentru transportul materialelor si accesul utilajelor necesare realizarii si echiparii forajului, se vor utiliza doar drumurile existente. Accesul la proprietate se face din strada 1 Mai.

În perioada de exploatare a forajului de alimentare cu apa nu sunt necesare alte drumuri, decat cele actuale.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Resursele naturale folosite în realizarea şi funcţionarea forajului sunt, în primul rând, cele constituite din apă subterană de medie adâncime, care constituie materia primă ce urmează a fi exploatată şi valorificată.

Datorită faptului că activitatea de extracţie a apei se va face prin metode mecanice, cu ajutorul unei pompe submersibile, se va proceda la racordarea la reţeua electrică locală din incinta gospodariei de apa Castelu.

In ceea ce priveste acţionarea instalaţiei pentru săparea şi echiparea puţului de exploatare se va utiliza motorina.

Metode folosite în construcţie

Metodele folosite în execuţia şi echiparea forajului sunt cele clasice, ce constau în lucrările de pregătire, legate de realizarea unui cămin pentru adăpostirea utilităţilor conexe forajului (vane, clapete, robineţi, apometru) şi realizarea unui şanţ pentru pozarea conductei ce va transporta apă din foraj la caminul Ci existent conducta de aductiune existenta Ø 140 mm PEHD.

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrări de execuţie a forajului ce vor consta în saparea găurii de sondă cu diametrul de 180 mm, investigaţii geofizice de sonda pentru stabilirea nivelelor poros permeabile pe care vor fi pozitionate filtrele, tubarea sondei şi lansarea filtrelor, lansarea pietrişului tip mărgaritar, etanşarea anumitor intervale cu compactonită, pentru a nu permite contaminarea apei subterane, realizarea testărilor hidrogeologice, la care se adaugă prelevarea şi analizare probelor de apă.

Lucrările de exploatare se vor realiza cu o electropompă submersibilă alimentată cu energie electrică ce va transporta apa subterană din foraj, pe o distanţă de cca 32 m până la punctul de racord cu reţeaua interioara de apă (caminul Ci existent).

Planul de executie şi punere in producţie a forajului este relativ simplu şi cuprinde cele trei faze menţionate anterior: lucrări de pregătire, lucrări de echipare a forajului şi lucrări de exploatare.

Lucrările de redare a terenului la starea initiala vor avea în vedere, la finalul operaţiunilor de foraj o suprafaţă maximă de 138,55 mp, cu precizarea că doar 2,55 mp aferenţi căminului forajului vor fi ocupaţi permanent. Acestea au fost descrise la punctele anterioare.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Solutia privind alegerea materialului din care sa fie realizata conducta de distributie s-a definitivat ca urmare a studierii a 2 variante privind tipul de material din care aceasta sa fie confectionata.

Varianta I

Conducta de alimentare cu apa propusa sa fie din polietilena de inalta densitate PEHD, Pn 10, Indicativ GP-043 – Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte din PVC, Polietilena si Polipropilena”.

Varianta II

Conducta de alimentare cu apa propusa sa fie din conducte de otel protejat OL STAS 404/1,3 conf.,,SR 4163 -1, Alimentare cu apa retea de distributie apa potabila prescriptii de proiectare.“

Scenariul recomandat de către elaborator

Analizand cele doua variante studiate, se considera ca solutie definitiva Varianta 1 -  conducta din polietilena de inalta densitate PEHD, Pn 10.

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Realizarea proiectului nu crează activități suplimentare.

Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Avizele și acordurile aferente proiectului au fost solicitate prin certificatul de urbanism nr. 34/29.09.2022 emis de catre Primaria Comunei Castelu:

- Aviz A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral;

- Aviz Directia de Sanatate Publica  a populatiei din Constanta;

- Aviz E – Distributie Dobrogea;

- Aviz RAJA S.A;

- Aviz SC Iridex Group Salubrizare:

- Studiu hidrogeologic;

- Aviz Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect nu presupune demolarea unor obiective existente.

Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul.

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Amplasarea în teren a proiectului propus este redată în planul de încadrare în zonă si de situatie atașate (planurile H1 și H2). Terenul in suprafata de 3.221 mp, pe care se vor desfasura lucrarile propuse (echiparea forajului) este situat in intravilanul comunei Castelu, si se afla in folosinta gratuita de catre RAJA S.A.

Acest teren imprejmuit, pe care se afla si Gospadaria de Apa Castelu, va fi redat la categoria si starea initiala dupa încheierea lucrărilor de realizare si echipare a forajului, de executie a cabinei de put si a conductei de refulare. Suprafețele de teren estimate a fi ocupate temporar și definitiv au fost prezentate anterior in prezentul memoriu (2,55 mp definitiv si 136,00 mp temporar).

• politici de zonare și de folosire a terenului

Conform Certificatului de Urbanism nr. 34 din 29.09.2022, paragraful 2. Regimul economic, punctul B. Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, terenul se afla in zona de gospodarie comunala, in subzone constructiilor, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si amenajararilor.

• arealele sensibile

Proiectul propus nu se afla in vecinatatea vreunei arii protejate.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

| INVENTAR DE COORDONATE STEREO 70 (imprejmuire teren ) |
| --- |
| Nr crt | Denumire punct | X | Y |
| 1 | 1 | 767.012,293 | 313.238,893 |
| 2 | 2 | 766.988,161 | 313.191,240 |
| 3 | 3 | 766.938,670 | 313.215,290 |
| 4 | 4 | 766.921,793 | 313.223,682 |
| 5 | 5 | 766.970,465 | 313.259,341 |

| INVENTAR DE COORDONATE STEREO 70 (foraj studiu) |
| --- |
| Nr crt | Denumire punct | X | Y |
| 1 | 6 | 766.963,250 | 313.236,517 |

| INVENTAR DE COORDONATE STEREO 70 (conducta refulare) |
| --- |
| Nr crt | Denumire punct | X | Y |
| 1 | 7 | 766.963,665 | 313.236,821 |
| 2 | 8 | 766.976,427 | 313.249,024 |
| 3 | 9 | 766.988,123 | 313.243,246 |
| 4 | 10 | 766.987,491 | 313.242,064 |

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Forajul este situat in incinta Gospodariei de Apa Castelu, care se află pe strada 1 Mai din localitate, care asigură accesul la amplasament. De o parte si de alta a amplasamentului se afla proprietati  ale Consiliului Local Castelu.

La alegerea amplasamentului pe terenul detinut s-a avut in vedere posibilitatea asigurarii zonei de protectia sanitara a forajului.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

a) protecția calității apelor

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Lucrarile care fac obiectul proiectului se vor desfasura pe un amplasament deja existent. În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a apelor subterane pot fi reprezentate de:

- eventualele scurgeri accidentale de carburanţi provenite in timpul operaţiilor tehnologice desfasurate de catre instalatia de foraj, pentru echiparea forajului şi de catre mijlocele de transport utilizate pentru transportul materialelor necesare;

- avand in vedere că personalul aferent activitatii este redus (5 persoane de executie) şi de faptul că deşeurile vor fi precolectate şi transportate periodic din incintă, acestea nu vor influenţa calitatea apelor de suprafaţă sau freatice;

Se apreciază că emisiile de substanțe poluante care ar putea ajunge direct sau indirect în apele de suprafață sau subterane NU sunt în cantități importante și NU modifică încadrarea în categoria de calitate a apei.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt prevăzute, deoarece nu sunt necesare.

In concluzie, se estimează că, in urma executarii forajului si a exploatarii apelor subterane, impactul asupra apelor freatice şi de suprafaţă va fi unul nesemnificativ. Forajul va fi izolat de contactul cu apele freatice pentru a preveni posibilele poluari sau contaminari din apele posibil poluate.

Dealtfel si in Referatul hidrogeologic de expertiza nr.41/23.02.2022 emis de catre INHGA Bucuresti se mentioneaza faptul ca, avand in vedere debitul de apa solicitat Q=5,5 l/s se estimeaza ca acesta va avea o influenta nesemnificativa din punct de vedere cantitativ asupra acviferului captat.’’

b). protecţia aerului

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

Sursele potentiale de poluare a atmosferei sunt gazele de esapament, rezultati din combustia carburantilor folositi de mijloacele de transport si de utilajele utilizate.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu este cazul.

Ca masuri pentru prevenirea poluării aerului in perioada de executie a lucrarilor prevazute in proiect sunt urmatoarele:

( Verificarea periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon, concentraţiile de emisii în gazele de eşapament; utilizarea acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

( Se recomandă folosirea numai a utilajelor şi mijloacelor de transport performante;

( Se interzice folosirea "în gol" a utilajelor, în scopul micşorării consumului de combustibil şi a reducerii emisiilor de poluanţi;

c). protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor construcţia propusa nu prezintă

- sursele de zgomot şi de vibraţii

Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Nu este cazul.

d). protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii

Nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

e). Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Sursele posibile care ar putea influenţa negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare a desfăşurării activităţilor analizate pe amplasamentul forajului, sunt următoarele:

- scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la mijloacele de transport si utilaje;

- amplasare necorespunzatoare a deşeurilor;

- decopertarile de sol vegetal – efectuate pentru realizarea caminului forajului si santului pentru pozarea conductei de refulare intre foraj si reteaua de apa interioara;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Se vor avea in vedere o serie de masuri preventive pentru protectia solului si subsolului care diminueaza impactul, cum ar fi:

- achizitionarea de material absorbant;

- depozitarea materialelor de construcţie numai în locuri special amenajate şi nu direct pe sol;

- nu se vor realiza reparaţii ale utilajelor şi autovehiculelor, pe amplasament pentru a preveni poluarea solului cu produse petroliere.

Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibil a utilajelor şi mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

Este obligatorie refacerea solului (reconstrucţie ecologică) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul readucerii la categoria de folosinţă deţinută initial.

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.

-lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu este cazul.

g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;

Lucrarilor au loc in cadrul Gospodariei de Apa, care este amplasata in intravilanul localitatii Castelu si nu va influenţa negativ aşezările umane.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu este cazul.

h). Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

In urma activităţilor specifice desfasurate pe amplasamentul gospodariei de apa vor rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:

- deseuri rezultate in urma activitatii de realizare a forajului, reprezentate prin noroiul de foraj ce nu mai poate fi reconditionat ce va cumula o cantitate de cca.1mc si va fi preluat de catre societati autorizate. La aceasta se adauga cantitatea de 80 kg probe de sita extrase din foraj pentru reconstituirea coloanei litologice, care va fi transportată, ulterior, la acelasi depozit de deşeuri, indicat de Primaria Castelu.

( pamant si pietris rezultat in urma excavarilor pentru realizarea

- cabinei de put semiingropate V = 16,38 mc;

- conducta de refulare V = 16,84 mc

( deşeurile menajere, rezultate in urma activitatilor desfăsurate permanent (8 ore pe zi, 3- 5 zile) de catre un numar de 6 persoane, vor cumula o cantitate de 10 kg ce va fi depozitata, in recipientele special, care saptamanal, vor fi transportate la depozitul de deseuri.

Deseurile menajere rezultate realizarea proiectului vor fi transportate in locul indicat de Primaria Castelu.

Data fiind perioada foare scurta de derulare a lucrarilor nu vor rezulta deseuri metalice, anvelope, acumulatori, uleiuri minerale sau alte tipuri de deseuri ce ar trebui colectate si valorificate.

– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

RAJA S.A. detine program de prevenire si reducere a deseurilor rezultate.

– planul de gestionare a deșeurilor

RAJA S.A. detine plan de management al deseurilor.

i). Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Utilajele vor fi in perfectă stare de funcţionare, având reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi.

Nu se vor amenaja depozite de combustibili.

În cazul unei poluări accidentale (scurgeri de carburanți, lubrifianți) în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci și evacuarea de pe amplasament, prin firme specializate.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Deseurile menajere, pamantul si pietrele rezultate din foraj si excavatiile necesare pentru realizare de santuri pentru executarea proiectului vor fi transportate in locul indicat de Primaria Castelu.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Procesul tehnologic descris anterior presupune ocupare temporară a unor suprafețe de teren, conform tabelului centralizator prezentat anterior.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Impactul asupra populației si sănătății umane

Zgomotele se vor datora utilajelor și echipamentelor folosite în cadrul lucrărilor; acestea vor respecta prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Impactul potențial asupra populației și sănătății umane poate fi generat de următorii factori:

- Zgomot și vibrații generat de traficul asociat șantierului (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

Poluarea aerului ca urmare a execuției lucrărilor și a transportului materialelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ).

Efectuarea lucrărilor de forare si echipare a forajului şi ulterior de exploatare a apelor subterane de medie adâncime prin foraj va avea un impact minim asupra populatiei din zona, atat datorita activitatii reduse de timp desfasurate (pentru activitatea de foraj), a modului de exploatare cu ajutorul unei pompe submersibile alimentate cu energie electrica, a circulatiei reduse a mijloacelor de transport si a folosirii, in perioade scurte de timp a utilajului de foraj ce va utiliza ca si combustibil o cantitate mica de motorina (cca. 1000 litri).

Poluarea sonoră va fi limitată la perioada desfășurării lucrărilor și localizată strict la amplasamentul unde acestea se vor desfășura; impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, de scurta durata, numai in timpul executarii lucrarilor.

Zgomotele produse în timpul lucrărilor indiferent de sursa lor, pot afecta personalul de execuție dacă nu se folosesc măsuri de protecție cerute de reglementările în vigoare.

Din acest considerent, executantul va respecta toate reglementările privind securitatea si sanatatea in munca. Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută lucrările, se va reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau umane.

Nu rezulta impact remanent.

Prin natura sa, lucrarea va avea un efect beneficiu asupra sanatatii beneficiarului, conduce la îmbunatatirea calitatii vietii acestuia, evitarea unor infectii alimentare prin utilizarea apei de buna calitate din punct de vedere al potabilitatii.

Impactul asupra florei si faunei

Referitor la impactul asupra florei și faunei, lucrările proiectului se execută pe terenuri a caror categorie de folosinta este “constructii tehnico-edilitare”.

Nu sunt prezente în amplasamentul studiat specii edificatoare pentru habitat prioritar existent in Anexa Directivei Europene Habitate si în anexa Legii 462/2001 ce transpune directiva in legislatia nationala. Impactul asupra faunei va fi inexistent, amplasamentul fiind situat in intravilanul localitatii Castelu.

În perioada de execuție, impactul asupra florei va fi unul nesemnificativ, avand in vedere faptul ca se va proceda la decopertarea unei suprafete foarte reduse de teren -138,55 mp, stratul de sol vegetal (acolo unde exista) fiind depozitat separat si utilizat apoi la redare terenului in circuitul initial, mai putin suprafata de 2,55 mp ce va fi ocupata definitiv de catre caminul forajului. Impactul asupra florei va fi de scurta durata, numai in timpul executarii lucrarilor; activitatea de execuție are durată limitată (3-5 zile), iar la finalizarea lucrărilor peisajul va fi refăcut prin lucrările de readucere la starea initiala descrise pe parcursul acestei documentatii. Nu rezulta impact remanent.

Impactul asupra solului

In aceeaşi masura impactul asupra solului şi subsolului va fi si el unul redus, solul fiind decopertat si refolosit la redarea in circuitul initial iar subsolul va fi utilizat la ramblereerea santului in care va fi pozata conducta de refulare de la foraj catre caminul Ci existent pe conducta de aductiune existenta.

Lucrarile se vor realiza cu respectarea etapelor de execuţie a proiectului, a respectării disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de construcţii - montaj, a depozitării corespunzătoare a deşeurilor şi a programului de refacere a terenului, specificat în proiectul tehnic, astfel impactul asupra solului va fi redus.

Impactul direct asupra solului se va manifesta prin ocuparea acestuia cu constructiile necesare implementarii obiectivului, respectiv amplasamentul forajului si a caminului pentru foraj, S=2,55 mp. Impactul asupra solului va fi diminuat pe cât posibil prin folosirea unor suprafețe de teren cât mai reduse, amenajate corespunzator pentru depozitarea temporară a deșeurilor, suprafețe ce vor fi readuse la starea initiala de către executant si beneficiar la finalizarea lucrărilor.

În perioada de execuție, impactul asupra solului și subsolului este nesemnificativ, se manifestă tempor, local și nu are efecte reversibile.

În perioada de exploatare, datorită măsurilor de protecție a solului și subsolului prevăzute în proiect, impactul este nesemnificativ.

Impactul asupra bunurilor materiale

Realizarea proiectului nu va induce practic un impact asupra folosintelor, bunurilor materiale, climei, patrimoniului istoric si cultural, precum si asupra calitatii si regimului cantitativ al apei.

Impactul asupra apelor

Apreciem că realizarea acestui proiect nu constitue o presiune care să afecteze structura și funcționarea ecosistemului acvatic, respectiv o presiune cu efect cauzal asupra stării corpurilor de apă, prin urmare impactul generat de lucrări asupra factorului de mediu apă este nesemnificativ.

Impactul asupra calitatii aerului si climei

În timpul lucrărilor de realizare si echipare a forajului, sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de lucrările de forare, decopertare și excavare a solului, manevrarea solului excavat, motoarele autovehiculelor şi utilajelor de execuţie, transportul materialelor.

În aceste condiții impactul potențial asupra aerului și climei este generat de următorii factori:

- poluare cu praf datorată lucrările de decopertare și excavare a solului, manevrarea

solului excavat (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- poluanţi produşi de emisii de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- poluarea aerului ca urmare a transportului materialelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

Funcţionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile generate de motoare să fie punctiforme şi momentane.

Se estimează că impactul asupra calității aerului generat se manifestă local, este nesemnficativ si temporar, având în vedere tehnologia modernă de execuție și aducerea terenului la starea inițială.

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultura

Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate monumente istorice, situuri arheologice.

Impactul asupra interacţiunilor dintre componentele de mediu

Ţinând cont de toate activităţile necesare realizării proiectului se apreciază că nu există impact asupra interacţiunilor dintre aceste componente, în condițiile respectării tehnologiei de execuție și a măsurilor de reducere prevăzute în proiect.

Natura impactului

Impactul generat are caracter nesemnificativ, se manifestă temporar și local (în special în zona frontului de lucru).

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Pe perioada de realizare a proiectului, impactul asupra componentelor de mediu se manifestă local în special în zona frontului de lucru.

În perioada de funcționare se apreciază că impactul va fi nesemnificativ în condițiile exploatării și mentenanței corespunzătoare a forajului.

- probabilitatea impactului

Prin respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute în proiect se apreciază că probabilitatea de manifestare a impactului este foarte redusă.

- magnitudinea și complexitatea impactului

Prin analiza impactului asupra factorilor de mediu se apreciază că impactul asupra mediului este de mică intensitate şi reversibil.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

In perioada de execuție se apreciază că impactul asupra mediului este redus, se manifestă temporar și reversibil. În perioada de exploatare impactul asupra mediului este nesemnificativ, efectele sunt pozitive, se manifestă pe toata durata de exploatare a forajului de alimentare cu apa potabila.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Protecția calității apelor:

Pentru a asigura în timpul activității măsurile de protecţie a apelor, este necesar să fie respectate următoarele:

- în cazul poluării accidentale datorate scurgerilor de carburanți și/sau lubrifianți de la mijloace de transport și/sau utilaje defecte se va interveni imediat cu substanțe absorbante, iar defecțiunile utilajelor vor fi remediate în unități de service specializate;

- în incinta amplasamentului NU se vor organiza depozite de combustibili;

- întreținerea utilajelor (efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, etc.) se va face numai la societăți (ateliere) specializate și autorizate.

Protecția aerului

Pe perioada lucrărilor de realizare a forajului se propun următoarele măsuri pentru

diminuarea impactului:

- Pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare;

- Verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizării proiectului;

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Pe perioada lucrărilor de echipare a forajului se propun următoarele măsuri pentru protecția zgomotului şi vibraţiilor:

- lucrările se vor desfășura etapizat în timp și spaţiu, conform graficului de lucrări, astfel încât nivelul de zgomot să fie situat sub limitele maxime admisibile;

- se vor folosi utilaje cu capacități de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot, precum şi utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, etc.);

- se va evita utilizarea mai multor utilaje simultan astfel încât nivelul de zgomot să fie situat sub limitele maxime admisibile;

- instruirea personalului privind oprirea motoarelor utilajelor în perioadele de inactivitate, precum şi oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor/deșeurilor;

- utilizarea de echipament corespunzător pentru protecția personalului angajat; - în scopul atenuării zgomotului produs de utilaje se recomandă să se folosească panouri acustice mobile; acestea se vor monta în imediata vecinătate a activității generatoare de zgomot, în vederea protejării locuintelor limitrofe

În perioada de operare nu sunt necesare măsuri de diminuare, forajul de alimentare cu apa, nefiind sursa generatoare de zgomot.

Protecția împotriva radiațiilor

În activitatea desfășurată în timpul execuției și după darea în exploatare nu se vor produce substanțe radioactive și nici nu vor aparea surse artificiale de radiație.

Protecţia solului şi a subsolului

Pe perioada de execuţie se recomandă respectarea programului de control pe faze de execuţie precum şi depozitarea corespunzătoare a stratului de sol vegetal în vederea refacerii calităţii terenului.

În perioada execuţiei lucrărilor, in vederea evitării poluării solului se vor lua următoarele măsuri:

- după finalizarea lucrărilor, suprafața terenurilor ocupate temporar se va aduce la starea inițială;

- gestionarea selectiva a deşeurilor si valorificarea/eliminarea acestora,

- materialele de construcţii necesare pentru execuţia lucrarilor vor fi aduse în amplasamentul lucrării și puse direct în operă; se va evita astfel depozitarea temporară a materialelor în amplasamentul lucrării;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea pierderilor accidentale de materiale;

- întreţinerea şi reparaţia utilajelor se va executa doar de către societăți autorizate, în punctele de lucru autorizate;

- nu se vor stoca combustibili pe amplasament

- alimentarea cu carburant a utilajelor se va face în locuri prestabilite

- în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;

- se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor;

Pe perioada realizarii si echiparii forajului sunt prevăzute pentru protecţia solului/subsolului următoarele lucrări:

( stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizǎrii lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

( după pozarea conductei, umplutura sanţului se va compacta corespunzător pentru a evita infiltrarea apelor de precipitaţii, prin roca nisipoasă in sanţul conductei.

- natura transfrontalieră a impactului.

Proiectul NU are un impact transfrontier.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

Monitorizare în perioada de execuție

Controlul emisiilor de poluanţi în mediu se va face astfel:

| Factori de mediu | Frecventa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Zgomot | Zilnic, nivelul de zgomot emis de utilaje | Antreprenor general |
| Aer | Zilnic, monitorizarea vizuala a functionarii utilajelor si autovehiculelor de transport | Antreprenor general |
| Deseuri | Zilnic, cantitati generate | Antreprenor general |
| Flora si fauna | Gradul de acoperire cu vegetație în primul an dupa redarea terenului in circuit |  |

Monitorizare în perioada de exploatare a lucrării

Urmarirea Comportarii in timp a construcţiei - control preventiv / inspecţii periodice privind siguranţa construcţiilor si instalaţiilor in funcţionare.

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se realizează pe toată durata de exploatare a acestora prin supravegheri curente a stării tehnice a acestor construcţii.

Urmărirea curenta se efectuează prin examinare vizuala directa, anual.

Rezultatele urmăririi curente se introduce sub forma de proces verbal in Jurnalul evenimentelor din Cartea Tehnica a construcţiei conform prevederilor normelor din HGR 343/2017. Evidenţa comportării în timp a construcţiilor au ca scop:

( menţinerea fondului construit la nivelul cerinţelor;

( asigurarea funcţiunilor construcţiei privind alimentarea cu apa

Conform Normativului privind comportarea în timp a construcţiilor, urmărirea curentă se realizează prin:

( verificări periodice (la intervale de timp pentru fiecare tip de construcţie);

( verificări operative în urma unor evenimente deosebite (inundaţii, seism) sau la sesizarea apariţiei unor avarii.

In timpul execuţiei şi la exploatarea instalaţiilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

- LEGE Nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

B. Factor de mediu aer

- Ordin nr. 462/1993 privind protecţia atmosferei, si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și completările ulterioare

- STAS 12574/87 condiții de calitate aer din zonele protejate

C. Factor de mediu apa

- Lege nr. 107 / 1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare

- Lege nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare

D. Factor de mediu sol

- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

E. Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor

- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- STAS 6156-86 Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică

F. Deșeuri

- Legea nr.211/2011 (republicată 2014) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili masuri care să respecte legislaţia in vigoare şi să preintâmpine poluarea.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI /PROGRAME /STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene:

Prezentul proiect, nu intra sub incidenta directivelor europene transpuse in legislatia romaneasca (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva cadru apă, Directiva cadru aer, Directiva cadru a deşeurilor etc)

B. Se va menționa planul/programul /strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Lucrările sunt finantate din fonduri proprii apartinand beneficiarului, RAJA S.A.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Avand in vedere specificul activitatilor desfasurate si dimensiunile reduse aferente

operatiunilor de echipare a forajului, realizarea cabinei pentru protectia forajului si de realizare a conductei de refulare, in cadrul obiectivului nu au fost si nu vor fi executate lucrari de organizare de santier, acestea suprapunandu-se activitatii de executie echiparii a forajului si de pregatirea a activitatii de exploatare a apei subterane de adancime.

Constructorul are obligaţia ca prin activitatea ce o desfăşoară sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curăţeniei, a normelor de igiena, precum si de securitate si sanatate in munca.

Prin urmare nu exista un impact potential asupra factorilor de mediu ca urmare a existentei si functionarii unei organizari de santier.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Caracteristicile operaţiunilor de forare, echipare şi punere în functiune a forajului impun lucrări de refacere a amplasamentului, după finalizarea activitatilor specific, si anume evacuarea din amplasament a materialelor rămase din lucrare, containerele precum și utilajele și mijloacele auto folosite în perioada de execuție.

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Se va întocmi și respecta planul de intervenții în caz de poluări accidentale sau alte situaţii deosebite (inundaţii, cutremure, etc.) care va cuprinde măsurile ce se vor lua în aceste cazuri, fluxul de raportare, responsabilităţi.

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu e cazul

– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu e cazul.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.).

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

amplasamente)

Plan de incadrare in zona (scara 1: 5000) ___________________________ H1

Plan de situatie (scara 1:500)     ___________________________________H2

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare

Nu este cazul.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul.

XIII. PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul. Proiectul propus nu se invecineaza cu arii protejate.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare

Nu este cazul.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

1. Localizarea proiectului

Comuna Castelu s-a dezvoltat pe drumul judetean, DJ22C, fiind situat intre localitatile Medgidia, la o distanta de 11,2 Km si 10,9 km de Poarta Alba.

Comuna Castelu este riverana Canalului Dunare – Marea Neagra, adiacenta malului nordic al acestuia.

Proiectul este localizat in partea de nod a comunei, la cca.2.50 km de Canalul Dunare – Marea Neagra.

Din punct de vedere hidrografic, proiectul este localizat astfel: cod bazin hidrografic: XV -1.010b.06.00.00.0; hectometrul: 95 (curs de apa Castelu).

Realizarea acestui proiect nu constitue o presiune care să afecteze structura și funcționarea ecosistemului acvatic, respectiv o presiune cu efect cauzal asupra stării  corpului de apă.

Anexe

1. Certificat de urbanism nr. 34/29.09.2022 emis de Primaria comunei Castelu

2. Decizia etapei de evaluare initiala nr. 629/03.11.2022 emisa de APM Constanta

3. Aviz 6/06.02.2023 emis de A.M. Apele Romane – ABADL

4. Referat hidrogeologic de expertiza nr. 41/ 23.02.20122 emis de INHGA Bucuresti Planse desenate:

1. Plan de incadrare in zona (scara 1: 5000) ___________________________ H1

2. Plan de situatie (scara 1:500)     ___________________________________H2

Verificat 						       Intocmit

Ing. Florea Anca                                                    Ing. Jichitu Cristina