DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE(proiect)

Nr. 5676RP  din  06.04.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CIOCARLIA ,  cu sediul  în  jud. Constanta, com. Ciocarlia, sat Ciocarlia, Ciocarlia de Sus, intravilan înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2985RP din 02.05.2022,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 15.03.2023 că proiectul: „ EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA CIOCARLIA, JUDETUL CONSTANTA ”, amplasat in jud. Constanta, com. Ciocarlia, sat Ciocarlia, Ciocarlia de Sus, intravilan,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 13, litera a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus  intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 291/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere se va realiza cu tubulatura PE Corugat SN8 , având diametre variabile, cuprinse intre DN 250 mm pentru colectoare secundare si DN 400 mm pentru colectoare principale, cu lungime totala de 19950 m.

Extinderea retelei de canalizare se va realiza in procedeul separativ , independent de colectarea apelor pluviale, cu o curgere preponderent gravitationalä si are in componenta 3 colectoare principale si 52 de colectoare secundare.

Reteaua de canalizare este propusa a fi amplasata pe domeniul public la o adâncime ce variazä intre 1 m si 5 m si având in componenta un numär de 439 cämine de vizitare

STATII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE

Statiile de pompare ape uzate SPAU sunt constructii subterane de tip cheson, amplasate pe domeniul public , realizate din beton amat si au in componenta o cameriera umeda unde se acumuleazä apa uzata menajera si o camera uscata, adiacenta camerei umede, unde sunt amplasate vanele de închidere si protec!ie a pompelor.

SPAU 01 : - colecteazä apele uzate de la nivelul retetelor de canalizare menajera

    - CMP 03 (Colector canalizare principal ); 	CMS 05 ( Colector canalizare secundar) ;

    - CMS 11 .

Statia de pompare ape uzate (SPAU) este dotata cu doua gamituri de pompare ape uzate submersibile , echipate cu tocätor , având urmätorii parametrii .

IA+IR - Qp 2,68 , = 20 mCA .

SPAU 02 : - colecteazä apele uzate de la nivelul retelelor de canalizare menajera  CMS 06 ( Colector canalizare secundar) ,

    - CMS 29

    - CMS 31

    - CMS 44

Statia de pompare ape uzate (SPAU) este dotata cu doua gamituri de pompare ape uzate submersibile , echipate cu tocätor , având urmätorii parametrii .

IA+IR - Qp = 1,15 	, 	10 mCA .

SPAU 03 : - colecteazä apele uzate de la nivelul retelelor de canalizare menajera

    - CMP 02 (Colector canalizare principal );

    - CMS 04 ( Colector canalizare secundar) ;

    - CMS 23 ,

    - CMS 25

    - CMS 26 ,

    - CMS 27 ,

    - CMS 31 ,

44

Statia de pompare ape uzate (SPAU) este dotata cu doua gamituri de pompare ape uzate submersibile echipate cu tocätor , având urmätorii parametrii .

IA+IR -Qp = 7,00 lis , Hp = 50 mCA.

Apele uzate de la nivelul întregii localitäti Ciocârtia de Sus, prin colectoarele mai sus mentionate , sunt colectate in bazinul de pompare si transportate subpresiune cätre localitatea Ciocâdia ( in aliniament cu drumul national DN 3) unde vor fi deversate in doua cämine de vizitare existente.

SPAU 04: - colecteazä apele uzate de la nivelul retelelor de canalizare menajera 	CMS 45 ( Colector canalizare secundar) ;

    - CMS 46 ,

Statia de pompare ape uzate (SPAU) este dotata cu doua gamituri de pompare ape uzate submersibile , echipate cu tocätor , având urmätorii parametrii .

IA+IR  lis , Hp = 15 mCA.

SPAU 05: - colecteazä apele uzate de la nivelul retelelor de canalizare menajera  CMS 51 ( Colector canalizare secundar) ;

    - CMS 55;

Statia de pompare ape uzate (SPAU) este dotata cu doua gamituri de pompare ape uzate submersibile , echipate cu tocätor , având urmätorii parametrii .

IA+IR  , Hp = 20 mCA.

SPAU 06: - Statia de pompare ape uzate este amplasata in vecinätatea statiei de pompa ape uzate (existente) din cadrul complexului de epurarea existent si are rolul de a suplimenta ansamblul mecanic de epurare prin colectarea unei parti din influentul de apa uzata ce provine din reteaua de canalizare existentä, directionându-l controlat cätre complexul de epurare extins, propus in prezenta documentalie.

Statia de pompare ape uzate (SPAU) este dotata cu doua gamituri de pompare ape uzate submersibile , echipate cu tocätor , având urmätorii parametrii .

    - IA+IR - Qp = 28 mc/h , Hp = 20 mCA cu rol de a pompa apa uzata cätre modulele din cadm ansamblului de epurare extins

## EXTINDERE STATIE DE EPURARE APE UZATE

Situatia existenta , ln momentul actual exista o Statie de Epurare ape uzate cu o capacitate de 223 mc/zi (1115 1.e.) care colecteazä ,spre epurare, apele uzate doar de la nivelul loc. Ciocârtia, aceasta neputând face fata pentru apele uzate provenite din întreg arealul comunei. Pentru extinderea statiei de epurare existente sunt necesare märirea aparatului mecanic ( modulul de epurare mecanic) de acces a influentului canalizat cat si montarea unui modul nou de epurare biologica care sa satisfacä eliminarea substantelor organice pe baza de carbont azot si fosfor prin crearea conditiilor de nitrificare/ denitrificare si eliminare biologica a fosforului.

Situatia propusa :

Având in vedere ca spatiul existent, rezervat statiei de epurare, este unul insuficient si totodatä tinând cont de dificultatea montärii aparaturii , de epurare si respectiv a celor pentru mäsura si control care sa înglobeze Întreg complexul de epurare ( existent si propus) se propune extinderea statiei de epurare ape uzate prin amplasarea in imediata vecinätate a modulelor de epurare necesare.

Extinderea proposa aferenta statiei de epurare este dimensionata pentru un debit de Q=350 mc/zi , respectiv are o capacitate pentru 1750 de locuitori echivalen!i proveniti din cadrul arealului aferent loc. Ciocâriia de Sus si pentru o parte din nordul loc. Ciocârlia .

### Schema de epurare pentru extinderea propusa

Schema tehnologicä generala a unei statii de epurare reprezintä ansamblul obiectelor tehnologice preväzute pentru îndepärtarea substantelor poluante din apele uzate - prin procese fizice, chimice, biologice, biochimice microbiologice în vederea realizärii gradului de epurare necesar, si se compune din:

- linia (fluxul) apei care cuprinde:

l.	EXTINDERE TREAPTA DE EPURARE MECANICA :

ll.	EXTINDERE TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA

Ill.	EXTINDERE TREAPTA TERTIALA ( TREAPTA DE DEZINFECTIE A EFLUENTULUI CU U.V)

- linia (fluxul) de prelucrare a nämolului:

IV. EXTINDERE TREAPTA DE DESHIDRATARE NAMOL

Echipamentele pmvãzute pentru extinderea propusa .

EXTINDERE TREAPTA DE EPURARE MECANICA 	grätar rar, pentru debitul provenit de la sistemul de canalizare din localitate;

  - camera de distributie care va asigura repartizarea debitul influent de Q=350 mc/zi spre liniile de epurare propuse. Camera de distributie este echivalenta cu statia de pompare ape uzate SPAU 06 , amplasata in vecinätatea statiei de pompare ape uzate existenta ( SPAU Existent ) si care are rolul si de camera de admisie a influentului canalizat .

  - instalatie compacta de pre-tratare mecanica (grätare dese si separarea nisipului si gräsimilor),  debitmetru intrare si monitorizare calitate influent statie

EXTINDERE TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA

  - reactoare biologice, statie de suflante, instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului - Reactor biologic - cu mai mutte camere

  - Sufianta de aer

  - Sistem de dispersie aer necesar procesului biologic

  - Mixere submersibile pentru denitrificare

  - Electropompe submersibile pentru evacuare apa epurata - Electropompe submersibile pentru recirculare nämol biologic in exces

  - Treapta de dozare carbon extern

  - Camera tehnica pentru pozitionare echipamente

  - Tablou de automatizare cu soft

  - Debitmetru electromagnetic pentru contorizare efluent

EXTINDERE TREAPTA TERTfALA ( TREAPTA DE DEZINFECTIE A EFLUENTULUI CU U.V)

  - Instalatie de dezinfectie efluent cu raze UV

EXTINDERE TRE4PTA DE DESHlDR4 TARE NAMOL

  - Bazin de stocare namol (ingrosator de namol)

  - Electropompa pentru alimentare instalatie de deshidratare namol

  - Ingrosator de namol

  - Instalatie de conditionare namol

  - Presa de namol cu saci / filtru presa I banda / snec

  - Camera tehnica pentru pozitionare echipamente

  - constructii auxiliare: pavilion administrative, post transformare, drumuri, alei, platforme, retele de incinta.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tituri de deseuri:

- 17 01 beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

- 17 01 01 beton

- 17 05 pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre

- 17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03

- 15 01 01 ambalaje de hartie si carton

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice

- 15 01 04 ambalaje metalice

- 15 01 05 ambalaje de materiale compozite

- 15 01 06 ambalaje amestecate

- 20 01 02 deseuri biodegradabile

- 20 02 03   alte deseuri biodegradabile

- 20 03 01  deseuri municipale amestecate.

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: curti- constructii si arabil , incadrat in UTR L2a- Subzona locuire rurala traditionala/dotari/agroturism.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: com. Ciocarlia.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

III.  In conformitate cu adresa ABADL nr.               pentru proiectul propus nu este necesara elaborarea SEICA,

a) măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr.    din     emis de Administratia Bazinala de Apa *Dobrogea-Litoral* sunt :

Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare.

- Corelarea strictă a capacităților de alimentare cu apă cu cele de canalizare, de epurare și evacuare a apelor uzate epurate.

- - În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.

- Beneficiarul îşi va asuma toate riscurile şi pagubele în caz de avarie datorită furtunilor sau inundaţiilor. Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral nu este obligată să suporte eventualele pagube.

-Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a investiţiei.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiior de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.

- Responsabilitatea privind alegerea soluţiei şi dimensionarea lucrărilor revine, integral, beneficiarului şi proiectantului lucrărilor.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

-  Dacă pe parcursul derulării investiţiei, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

- După finalizarea investiţiei, beneficiarul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de gospodărire a apelor, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor, precum și Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                    ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                            Lavinia  Monica  ZECA

Intocmit,

Consilier Corneliu VOICU

Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.